Источник: ИС ПАРАГРАФ, 12.07.2012 19:58:11

ECE/TRANS/202 (Vol. I)

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

ДОПОГ с измененной структурой,

действующее с 1 января 2009 года

См. также: ДОПОГ т.2 на 1 января 2011 года в формате pdf

© Организация Объединенных Наций, 2009 год

Все права сохраняются

№. B.: Компоновка текстов отличается от компоновки официального издания ООН. Кроме того, в зависимости от используемого компьютера некоторые символы, шрифты или уравнения могут быть отображены с искажением. Для соблюдения требований ДОПОГ следует пользоваться официальным изданием ООН, выпущенным типографским способом.

Содержание

ТОМ I

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

Протокол о подписании

Приложение А Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий

Часть 1 Общие положения

Глава 1.1 Сфера охвата и применимость

1.1.1 Структура

1.1.2 Сфера охвата

1.1.3 Изъятия

1.1.4 Применимость других правил

Глава 1.2 Определения и единицы измерения

1.2.1 Определения

1.2.2 Единицы измерения

Глава 1.3 Подготовка работников, участвующих в перевозке опасных грузов

1.3.1 Сфера охвата и применимость

1.3.2 Характер подготовки

1.3.3 Документация

Глава 1.4 Обязанности участников перевозки в области безопасности

1.4.1 Общие меры безопасности

1.4.2 Обязанности основных участников

1.4.3 Обязанности остальных участников

Глава 1.5 Отступления

1.5.1 Временные отступления

1.5.2 (Зарезервирован)

Глава 1.6 Переходные меры

1.6.1 Общие положения

1.6.2 Сосуды под давлением и сосуды для класса 2

1.6.3 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи

1.6.4 Контейнеры-цистерны, переносные цистерны и МЭГК

1.6.5 Транспортные средства

1.6.6 Класс 7

Глава 1.7 Общие положения, касающиеся класса 7

1.7.1 Сфера охвата и применение

1.7.2 Программа радиационной защиты

1.7.3 Обеспечение качества

1.7.4 Специальные условия

1.7.5 Радиоактивные материалы, обладающие другими опасными свойствами

1.7.6 Несоблюдение

Глава 1.8 Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные на обеспечение соблюдения требований, касающихся безопасности

1.8.1 Административный контроль за опасными грузами

1.8.2 Взаимная административная помощь

1.8.3 Консультант по вопросам безопасности

1.8.4 Перечень компетентных органов и назначенных ими организаций

1.8.5 Уведомления о происшествиях, связанных с опасными грузами

1.8.6 Меры административного контроля за проведением оценок соответствия, периодических проверок и внеплановых проверок, описываемых в разделе 1.8.7

1.8.7 Процедуры оценки соответствия и периодической проверки

Глава 1.9 Ограничения, устанавливаемые компетентными органами в отношении перевозок

1.9.5 Ограничения, касающиеся туннелей

Глава 1.10 Требования в отношении обеспечения безопасности

1.10.1 Общие положения

1.10.2 Обучение мерам безопасности

1.10.3 Положения, касающиеся перевозки грузов повышенной опасности

Часть 2 Классификация

Глава 2.1 Общие положения

2.1.1 Введение

2.1.2 Принципы классификации

2.1.3 Классификация веществ, включая растворы и смеси (такие, как препараты и отходы), не указанных по наименованию

2.1.4 Классификация образцов

Глава 2.2 Положения, касающиеся отдельных классов

2.2.1 Класс 1. Взрывчатые вещества и изделия

2.2.2 Класс 2. Газы

2.2.3 Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

2.2.4.1 Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

2.2.4.2 Класс 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию

2.2.4.3 Класс 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

2.2.5.1 Класс 5.1. Окисляющие вещества

2.2.5.2 Класс 5.2. Органические пероксиды

2.2.6.1 Класс 6.1. Токсичные вещества

2.2.6.2 Класс 6.2. Инфекционные вещества

2.2.7 Класс 7. Радиоактивные материалы

2.2.8 Класс 8. Коррозионные вещества

2.2.9 Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия

Глава 2.3 Методы испытаний

2.3.0 Общие положения

2.3.1 Испытание бризантных взрывчатых веществ типа А на экссудацию

2.3.2 Испытания нитроцеллюлозных смесей класса 4.1

2.3.3 Испытания легковоспламеняющихся жидкостей классов 3, 6.1 и 8

2.3.4 Испытание для определения текучести

2.3.5 Отнесение металлоорганических веществ к классам 4.2 и 4.3

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные положения и изъятия, связанные с ограниченными и освобожденными количествами

Глава 3.1 Общие положения

3.1.1 Введение

3.1.2 Надлежащее отгрузочное наименование

Глава 3.2 Перечень опасных грузов

3.2.1 Таблица А. Перечень опасных грузов

3.2.2 Таблица В. Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ

ТОМ II

Приложение А Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ (продолж.) и изделий

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные положения и изъятия, (продолж.) связанные с ограниченными и освобожденными количествами

Глава 3.3 Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам

Глава 3.4 Опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах.

3.4.1 Общие требования

3.4.6 Таблица

Глава 3.5 Опасные грузы, упакованные в освобожденных количествах

3.5.1 Освобожденные количества

3.5.2 Тара

3.5.3 Испытания упаковок

3.5.4 Маркировка упаковок

3.5.5 Максимальное число упаковок в любом транспортном средстве или контейнере

3.5.6 Документация

Часть 4 Положения, касающиеся упаковки и цистерн

Глава 4.1 Использование тары, включая контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритную тару

4.1.1 Общие положения по упаковке опасных грузов в тару, включая КСГМГ и крупногабаритную тару

4.1.2 Дополнительные общие положения, касающиеся использования КСГМГ

4.1.3 Общие положения, касающиеся инструкций по упаковке

4.1.4 Перечень инструкций по упаковке

4.1.5 Специальные положения по упаковке грузов класса 1

4.1.6 Специальные положения по упаковке грузов класса 2 и грузов других классов, отнесенных к инструкции по упаковке Р200

4.1.7 Специальные положения по упаковке органических пероксидов (класс 5.2) и самореактивных веществ класса 4.1

4.1.8 Специальные положения по упаковке инфекционных веществ (класс 6.2)

4.1.9 Специальные положения по упаковке грузов класса 7

4.1.10 Специальные положения по совместной упаковке

Глава 4.2 Использование переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК)

4.2.1 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки веществ класса 1 и классов 3-9

4.2.2 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки неохлажденных сжиженных газов

4.2.3 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки охлажденных сжиженных газов

4.2.4 Общие положения, касающиеся использования многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК)

4.2.5 Инструкции и специальные положения по переносным цистернам

Глава 4.3 Использование встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК)

4.3.1 Сфера применения

4.3.2 Положения, применяемые ко всем классам

4.3.3 Специальные положения, применяемые к классу 2

4.3.4 Специальные положения, применяемые к классам 3-9

4.3.5 Специальные положения

Глава 4.4 Использование цистерн, встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита)

4.4.1 Общие положения

4.4.2 Эксплуатация

Глава 4.5 Использование вакуумных цистерн для отходов

4.5.1 Использование

4.5.2 Эксплуатация

Глава 4.6 (Зарезервирована)

Глава 4.7 Использование смесительно-зарядных машин (MEMU)

4.7.1 Использование

4.7.2 Эксплуатация

Часть 5 Процедуры отправления

Глава 5.1 Общие положения

5.1.1 Применение и общие положения

5.1.2 Использование транспортных пакетов

5.1.3 Порожние неочищенные тара (включая КГСМГ и крупногабаритную тару), цистерны, MEMU, транспортные средства и контейнеры для перевозки грузов навалом/насыпью

5.1.4 Совместная упаковка

5.1.5 Общие положения для класса 7

Глава 5.2 Маркировка и знаки опасности

5.2.1 Маркировка на упаковках

5.2.2 Знаки опасности на упаковках

Глава 5.3 Размещение информационных табло и маркировки на контейнерах, МЭГК, MEMU, контейнерах-цистернах, переносных цистернах и транспортных средствах

5.3.1 Размещение информационных табло

5.3.2 Маркировка в виде табличек оранжевого цвета

5.3.3 Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре

5.3.4 (Зарезервирован)

5.3.5 (Зарезервирован)

5.3.6 Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

Глава 5.4 Документация

5.4.1 Транспортный документ на опасные грузы и связанная с ним информация

5.4.2 Свидетельство о загрузке контейнера

5.4.3 Письменные инструкции

5.4.4 Пример формы документа на опасные грузы при мультимодальной перевозке

Глава 5.5 Специальные положения

5.5.1 (Исключен)

5.5.2 Специальные положения, касающиеся фумигированных транспортных средств, контейнеров и цистерн

Часть 6 Требования к изготовлению и испытаниям тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритной тары, цистерн и контейнеров для массовых грузов

Глава 6.1 Требования к изготовлению и испытаниям тары

6.1.1 Общие положения

6.1.2 Код для обозначения типов тары

6.1.3 Маркировка

6.1.4 Требования к таре

6.1.5 Требования к испытаниям тары

6.1.6 Стандартные жидкости для проверки химической совместимости тары, включая КСГМГ, из полиэтилена согласно пунктам 6.1.5.2.6 и 6.5.6.3.5, соответственно

Глава 6.2 Требования к изготовлению и испытаниям сосудов под давлением, аэрозольных распылителей, малых емкостей, содержащих газ (газовых баллончиков), и кассет топливных элементов, содержащих сжиженный воспламеняющийся газ

6.2.1 Общие требования

6.2.2 Требования, предъявляемые к сосудам ООН под давлением

6.2.3 Общие требования, предъявляемые к сосудам под давлением, кроме сосудов ООН

6.2.4 Требования, предъявляемые к сосудам под давлением, кроме сосудов ООН, которые спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии со стандартами

6.2.5 Требования, предъявляемые к сосудам под давлением, кроме сосудов ООН, которые спроектированы, изготовлены и испытаны не в соответствии со стандартами

6.2.6 Общие требования, предъявляемые к аэрозольным распылителям, малым емкостям, содержащим газ (газовым баллончикам), и кассетам топливных элементов, содержащим сжиженный воспламеняющийся газ

Глава 6.3 Требования к изготовлению и испытаниям тары для инфекционных веществ категории А класса 6.2

6.3.1 Общие положения

6.3.2 Требования к таре

6.3.3 Код для обозначения типов тары

6.3.4 Маркировка

6.3.5 Требования к испытаниям тары

Глава 6.4 Требования к изготовлению, испытаниям и утверждению упаковок и материалов класса 7

6.4.1 (Зарезервирован)

6.4.2 Общие требования

6.4.3 (Зарезервирован)

6.4.4 Требования, предъявляемые к освобожденным упаковкам

6.4.5 Требования, предъявляемые к промышленным упаковкам

6.4.6 Требования, предъявляемые к упаковкам, содержащим гексафторид урана

6.4.7 Требования, предъявляемые к упаковкам типа А

6.4.8 Требования, предъявляемые к упаковкам типа В(U)

6.4.9 Требования, предъявляемые к упаковкам типа В(M)

6.4.10 Требования, предъявляемые к упаковкам типа С

6.4.11 Требования, предъявляемые к упаковкам, содержащим делящийся материал

6.4.12 Процедуры испытаний и подтверждение соответствия

6.4.13 Испытание целостности системы защитной оболочки и защиты и оценка безопасности по критичности

6.4.14 Мишень для испытаний на падение

6.4.15 Испытания для подтверждения способности выдерживать нормальные условия перевозки

6.4.16 Дополнительные испытания для упаковок типа А, предназначенных для жидкостей и газов

6.4.17 Испытания для проверки способности выдерживать аварийные условия перевозки

6.4.18 Усиленное испытание погружением в воду упаковок типа В(U) и типа В(М), содержащих более 105 А2, и упаковок типа С

6.4.19 Испытание на водонепроницаемость упаковок, содержащих делящийся материал

6.4.20 Испытания упаковок типа С

6.4.21 Проверки упаковочных комплектов, предназначенных для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана

6.4.22 Утверждение конструкций упаковок и материалов

6.4.23 Заявки на перевозку радиоактивного материала и утверждения

Глава 6.5 Требования к изготовлению и испытаниям контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)

6.5.1 Общие требования

6.5.2 Маркировка

6.5.3 Требования к конструкции

6.5.4 Испытания, сертификация и проверка

6.5.5 Особые требования к КСГМГ

6.5.6 Требования к испытаниям КСГМГ

Глава 6.6 Требования к изготовлению и испытаниям крупногабаритной тары

6.6.1 Общие положения

6.6.2 Код для обозначения типов крупногабаритной тары

6.6.3 Маркировка

6.6.4 Особые требования к крупногабаритной таре

6.6.5 Требования к испытаниям крупногабаритной тары

Глава 6.7 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК)

6.7.1 Применение и общие требования

6.7.2 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн, предназначенных для перевозки веществ класса 1 и классов 3-9

6.7.3 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн, предназначенных для перевозки неохлажденных сжиженных газов

6.7.4 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов

6.7.5 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК), предназначенных для перевозки неохлажденных газов

Глава 6.8 Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, проверкам, испытаниям и маркировке встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК)

6.8.1 Сфера применения

6.8.2 Требования, применяемые ко всем классам

6.8.3 Специальные требования, применяемые к классу 2

6.8.4 Специальные положения

6.8.5 Требования, касающиеся материалов и конструкции встроенных сварных цистерн, съемных сварных цистерн и сварных корпусов контейнеров-цистерн, для которых предписывается испытательное давление не менее 1 МПа (10 бар), а также встроенных сварных цистерн, съемных сварных цистерн и сварных корпусов контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов класса 2

Глава 6.9 Требования к проектированию, изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, испытаниям и маркировке встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита)

6.9.1 Общие положения

6.9.2 Конструкция

6.9.3 Элементы оборудования

6.9.4 Испытания и официальное утверждение типа конструкции

6.9.5 Проверки

6.9.6 Маркировка

Глава 6.10 Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, проверке и маркировке вакуумных цистерн для отходов

6.10.1 Общие положения

6.10.2 Конструкция

6.10.3 Элементы оборудования

6.10.4 Проверка

Глава 6.11 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям контейнеров для массовых грузов

6.11.1 Определения

6.11.2 Применение и общие требования

6.11.3 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям контейнеров, соответствующих положениям КБК, используемых в качестве контейнеров для массовых грузов

6.11.4 Требования к проектированию, изготовлению и утверждению контейнеров для массовых грузов, кроме контейнеров, соответствующих положениям КБК

Глава 6.12 Требования к конструкции, оборудованию, официальному утверждению типа, проверкам и испытаниям, а также маркировке цистерн, контейнеров для массовых грузов и специальных отделений для взрывчатых веществ смесительно-зарядных машин (MEMU)

6.12.1 Сфера применения

6.12.2 Общие положения

6.12.3 Цистерны

6.12.4 Элементы оборудования

6.12.5 Специальные отделения для взрывчатых веществ

Часть 7 Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, разгрузки и обработки грузов

Глава 7.1 Общие положения

Глава 7.2 Положения, касающиеся перевозки в упаковках

Глава 7.3 Положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью

7.3.1 Общие положения

7.3.2 Дополнительные положения, касающиеся перевозки навалом/ насыпью в случае применения положений пункта 7.3.1.1 а)

7.3.3 Специальные положения, касающиеся перевозки навалом/ насыпью в случае применения положений пункта 7.3.1.1 b)

Глава 7.4 Положения, касающиеся перевозки в цистернах

Глава 7.5 Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов

7.5.1 Общие положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов

7.5.2 Запрещение совместной погрузки

7.5.3 (Зарезервирован)

7.5.4 Меры предосторожности в отношении продуктов питания, других предметов потребления и кормов для животных

7.5.5 Ограничение перевозимых количеств

7.5.6 (Зарезервирован)

7.5.7 Обработка и укладка грузов

7.5.8 Очистка после разгрузки

7.5.9 Запрещение курения

7.5.10 Меры предосторожности против электростатических зарядов

7.5.11 Дополнительные положения, применимые к некоторым классам или к определенным грузам

Приложение В. Положения, касающиеся транспортного оборудования и транспортных операций

Часть 8 Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств, а также документации

Глава 8.1 Общие требования, касающиеся транспортных единиц и их оборудования

8.1.1 Транспортные единицы

8.1.2 Документы, находящиеся на транспортной единице

8.1.3 Размещение информационных табло и маркировки

8.1.4 Противопожарное оборудование

8.1.5 Прочее оборудование и средства индивидуальной защиты

Глава 8.2 Требования, касающиеся подготовки экипажа транспортного средства

8.2.1 Общие требования к подготовке водителей

8.2.2 Специальные требования к подготовке водителей

8.2.3 Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов, кроме водителей, имеющих свидетельство в соответствии с разделом 8.2.1

Глава 8.3 Различные требования, которые должны выполняться экипажем транспортного средства

8.3.1 Пассажиры

8.3.2 Использование противопожарных средств

8.3.3 Запрещение вскрытия упаковок

8.3.4 Переносные осветительные приборы

8.3.5 Запрещение курения

8.3.6 Работа двигателя во время погрузки или разгрузки

8.3.7 Использование стояночных тормозов и противооткатных башмаков

8.3.8 Использование электрических соединений

Глава 8.4 Требования, касающиеся наблюдения за транспортными средствами

Глава 8.5 Дополнительные требования, касающиеся отдельных классов или веществ

Глава 8.6 Ограничения на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели

8.6.1 Общие положения

8.6.2 Дорожные знаки и сигналы, регулирующие проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы

8.6.3 Коды ограничений проезда через туннели

8.6.4 Ограничения на проезд транспортных единиц, перевозящих опасные грузы, через туннели

Часть 9 Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке

Глава 9.1 Сфера применения, определения и требования, касающиеся допущения транспортных средств к перевозке

9.1.1 Сфера применения и определения

9.1.2 Допущение к перевозке транспортных средств EX/II, EX/III, FL, OX и AT и MEMU

9.1.3 Свидетельство о допущении к перевозке

Глава 9.2 Требования, касающиеся конструкции транспортных средств

9.2.1 Соблюдение требований настоящей главы

9.2.2 Электрооборудование

9.2.3 Тормозное оборудование

9.2.4 Предотвращение опасности возникновения пожара

9.2.5 Устройство ограничения скорости

9.2.6 Сцепные устройства прицепов

Глава 9.3 Дополнительные требования, касающиеся укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств ЕХ/II или EX/III, предназначенных для перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1) в упаковках

9.3.1 Материалы, используемые в конструкции кузовов транспортных средств

9.3.2 Топливные обогревательные приборы

9.3.3 Транспортные средства ЕХ/II

9.3.4 Транспортные средства ЕХ/III

9.3.5 Двигатель и грузовое отделение

9.3.6 Внешние источники тепла и грузовое отделение

9.3.7 Электрооборудование

Глава 9.4 Дополнительные требования, касающиеся конструкции кузовов укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов в упаковках (кроме транспортных средств ЕХ/II и EX/III)

Глава 9.5 Дополнительные требования, касающиеся конструкции кузовов укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных твердых веществ навалом/насыпью

Глава 9.6 Дополнительные требования, касающиеся укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств, предназначенных для перевозки веществ при регулируемой температуре

Глава 9.7 Дополнительные требования, касающиеся встроенных цистерн (автоцистерн), транспортных средств-батарей и укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов в съемных цистернах вместимостью более 1 м3 или в контейнерах-цистернах, переносных цистернах или МЭГК вместимостью более 3 м3 (транспортные средства EX/III, FL, OX и AT)

9.7.1 Общие положения

9.7.2 Требования, касающиеся цистерн

9.7.3 Крепления

9.7.4 Заземление транспортных средств FL

9.7.5 Устойчивость автоцистерн

9.7.6 Защита транспортных средств с задней стороны

9.7.7 Топливные обогревательные приборы

9.7.8 Электрооборудование

Глава 9.8 Дополнительные требования, касающиеся укомплектованных и доукомплектованных MEMU

9.8.1 Общие положения

9.8.2 Требования, касающиеся цистерн и контейнеров для массовых грузов

9.8.3 Заземление MEMU

9.8.4 Устойчивость MEMU

9.8.5 Защита MEMU с задней стороны

9.8.6 Топливные обогревательные приборы

9.8.7 Дополнительные требования по обеспечению безопасности

9.8.8 Дополнительные требования по обеспечению охраны

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей, а также относительно делимитации их границ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Общие сведения

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) было совершено в Женеве 30 сентября 1957 года под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и вступило в силу 29 января 1968 года. Текст самого Соглашения был изменен Протоколом о внесении поправки в пункт 3 статьи 14, который был принят в Нью-Йорке 21 августа 1975 года и вступил в силу 19 апреля 1985 года.

В соответствии со статьей 2 Соглашения, опасные грузы, которые не допускаются к перевозке согласно приложению А, не должны быть предметом международной перевозки, в то время как международная перевозка прочих опасных грузов разрешается при условии соблюдения:

- предусмотренных в приложении А требований, которым должны удовлетворять рассматриваемые грузы, в частности требований, касающихся их упаковки и маркировки, и

- предусмотренных в приложении В требований, касающихся, в частности, конструкции, оборудования и движения транспортного средства, перевозящего рассматриваемые грузы.

Тем не менее, согласно статье 4, каждая Договаривающаяся сторона сохраняет за собой право регламентировать или воспрещать по причинам, иным, чем безопасность в пути, ввоз на свою территорию опасных грузов. Договаривающиеся стороны также сохраняют за собой право условливаться путем заключения двусторонних или многосторонних соглашений о том, что некоторые опасные грузы, перевозка которых запрещается приложением А, могут при известных условиях допускаться к международным перевозкам через их территорию или что опасные грузы, международная перевозка которых допускается в соответствии с приложением А, могут быть предметом международных перевозок через их территорию с соблюдением требований, менее строгих, чем те, которые предписаны в приложениях А и В.

С тех пор, как ДОПОГ вступило в силу, приложения А и В регулярно пересматривались и обновлялись.

Структура приложений А и В

На своей пятьдесят первой сессии (26-30 октября 1992 года) Рабочая группа по перевозкам опасных грузов (WP.15) Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии приняла решение об изменении структуры приложений А и В на основе предложения Международного союза автомобильного транспорта (TRANS/WP.15/124, пункты 100-108). Главные цели заключались в следующем: сделать требования более понятными и более удобными для пользователей, с тем чтобы их можно было легче применять не только к международным автомобильным перевозкам в режиме ДОПОГ, но и к внутренним перевозкам во всех европейских государствах на основе национального законодательства или законодательства Европейского сообщества и в конечном счете обеспечить прочную нормативно-правовую основу на европейском уровне. Кроме того, было сочтено необходимым более четко сформулировать обязанности различных участников транспортной цепочки, сгруппировать более систематическим образом требования, касающиеся этих различных участников, и провести разграничение между правовыми требованиями ДОПОГ и европейскими или международными стандартами, которые могли бы применяться с целью выполнения этих требований.

Эта структура соответствует Типовым правилам Рекомендаций по перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций, Международному кодексу морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) и Правилам международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (МПОГ).

Она подразделена на девять частей, которые, однако, сгруппированы в двух приложениях, как это предусмотрено статьей 2 самого Соглашения, а именно:

Приложение А. Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий

Часть 1 Общие положения

Часть 2 Классификация

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные положения и изъятия, связанные с ограниченными и освобожденными количествами

Часть 4 Положения, касающиеся упаковки и цистерн

Часть 5 Процедуры отправления

Часть 6 Требования к конструкции и испытаниям тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритной тары, цистерн и контейнеров для массовых грузов

Часть 7 Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, разгрузки и обработки грузов

Приложение В. Положения, касающиеся транспортного оборудования и транспортных операций

Часть 8 Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств, а также документации

Часть 9 Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке

Часть 1, содержащая общие положения и определения, является важнейшей частью, поскольку в ней изложены все определения терминов, используемых в других частях, и четко определяются сфера охвата и применимость ДОПОГ, включая возможные изъятия, а также применимость других правил. Кроме того, в ней содержатся положения, касающиеся подготовки работников, отступлений и переходных мер, соответствующих обязанностей в области безопасности, которые возлагаются на различных участников цепочки перевозки опасных грузов, мер контроля, консультантов по вопросам безопасности и безопасности перевозок опасных грузов. В этот вариант включены новые положения, имеющие целью унифицировать условия ограничения проезда транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели.

Для пользования вариантом ДОПОГ с измененной структурой важнейшее значение имеет таблица А главы 3.2, содержащая перечень опасных грузов, перечисленных в порядке номеров ООН. Для того или иного опасного вещества или изделия, номер ООН которого определен, в таблице приведены перекрестные ссылки на конкретные требования, которые должны применяться при перевозке этого вещества или изделия, и на главы или разделы, в которых могут содержаться эти конкретные требования. Тем не менее следует помнить о том, что в дополнение к этим конкретным требованиям должны применяться соответствующие общие требования или требования в отношении отдельных классов, изложенные в различных частях.

Для облегчения пользования таблицей А в тех случаях, когда номер ООН неизвестен, секретариат подготовил и включил в главу 3.2 в качестве таблицы В алфавитный указатель, в котором приведены номера ООН, присвоенные конкретным опасным грузам. Таблица В не является официальной частью ДОПОГ и включена в настоящее издание лишь для справочных целей.

В тех случаях, когда грузы, которые, как известно или предполагается, являются опасными, не могут быть обнаружены по их наименованию ни в таблице А, ни в таблице В, такие грузы должны классифицироваться в соответствии с частью 2, в которой изложены все соответствующие процедуры и критерии, необходимые для определения того, считаются ли такие грузы опасными или нет и к какому номеру ООН следует их отнести.

Применимые тексты

Настоящий вариант («ДОПОГ 2009 года») содержит все новые поправки, принятые WP.15 в 2006, 2007 и 2008 годах и распространенные под условными обозначениями ECE/TRANS/WP.15/195 и -/Corr.1 и ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1, которые, при условии их принятия Договаривающимися сторонами в соответствии со статьей 14(3) Соглашения, должны вступить в силу 1 января 2009 года.

Тем не менее в связи с переходными мерами, предусмотренными в пункте 1.6.1.1 приложения А, предыдущий вариант («ДОПОГ 2007 года») можно использовать до 30 июня 2009 года. В случае конструкции новых транспортных средств (см. 1.6.5.4) предусмотрены более длительные переходные меры.

Территориальная применимость

ДОПОГ представляет собой соглашение между государствами и не предусматривает наличие какого-либо общего органа для обеспечения соблюдения его положений. На практике проверки на автомагистралях осуществляются Договаривающимися сторонами и несоблюдение положений Соглашения может привести к возбуждению национальными органами иска против нарушителей в соответствии с их внутригосударственным законодательством. В самом ДОПОГ не предусматривается в этой связи никаких санкций. На момент выпуска настоящего издания Договаривающимися сторонами являлись: Австрия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

ДОПОГ применяется к перевозкам, осуществляемым через территорию по крайней мере двух из вышеперечисленных Договаривающихся сторон. Кроме того, следует отметить, что в интересах обеспечения единообразия и свободной торговли в рамках Европейского союза (ЕС) приложения А и В к ДОПОГ были также приняты государствами - членами ЕС в качестве основы для регулирования автомобильной перевозки опасных грузов в пределах их территорий и между ними (директива 94/55/ЕС Совета от 21 ноября 1994 года о сближении законодательных актов государств-членов, касающихся автомобильной перевозки опасных грузов, с внесенными в них поправками). Приложения А и В к ДОПОГ были также приняты рядом стран, не являющихся членами ЕС, в качестве основы своего внутригосударственного законодательства.

Дополнительная информация практического характера

Любой запрос по поводу применения ДОПОГ следует направлять соответствующему компетентному органу. Дополнительную информацию можно также получить на следующей странице веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК ООН:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

Эта страница, обновляемая на постоянной основе, содержит ссылки на следующую информацию:

- текст Соглашения (без приложений);

- Протокол о подписании;

- нынешний статус ДОПОГ;

- уведомления Депозитария;

- информация о странах (компетентные органы, уведомления согласно разделу 1.9.4);

- многосторонние соглашения;

- данные, связанные с публикацией (исправления);

- ДОПОГ 2009 года (файлы);

- ДОПОГ 2001, 2003, 2005 и 2007 годов (файлы и поправки).

СОДЕРЖАНИЕ

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

Протокол о подписании

Европейское соглашение

о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

(Женева, 30 сентября 1957 г.)

(включая поправки, внесенные до 1 января 1999 года)

Республика Казахстан присоединилась к Соглашению Законом Республики Казахстан от 7 мая 2001 г. № 193-II

См. также: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 651 «О назначении компетентного органа Республики Казахстан по применению Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов»

Договаривающиеся стороны,

стремясь увеличить безопасность международных дорожных перевозок,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения:

а) термин «транспортные средства» означает автомобили, тягачи с полуприцепами, прицепы и полуприцепы, соответствующие определениям, приведенным в статье 4 Конвенции о дорожном движении от 19 сентября 1949 года, за исключением транспортных средств, принадлежащих вооруженным силам одной из Договаривающихся Сторон или находящихся в ведении этих вооруженных сил;

Вышеуказанная Конвенция отменена с момента вступления в силу Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 года)

б) термин «опасные грузы» означает вещества и предметы, которые не допускаются к международной дорожной перевозке согласно положениям приложений А и В или допускаются к ней с соблюдением определенных условий;

с) термин «международная перевозка» означает всякую перевозку производимую через территорию по крайней мере двух Договаривающихся Сторон при помощи определенных выше в пункте а) транспортных средств.

Статья 2

1. При условии соблюдения положений пункта 3 статьи 4 опасные грузы, которые не допускаются к перевозке согласно приложения А, не должны быть предметом международной перевозки.

2. Международная перевозка прочих опасных грузов разрешается при условии соблюдения:

а) предусмотренных в приложении А требований, которым должны удовлетворять рассматриваемые грузы, в частности, что касается их упаковки и маркировки, и

б) предусмотренных в приложении В требований, в частности, что касается конструкции, оборудования и движения транспортного средства, перевозящего рассматриваемые грузы, при условии соблюдения предписаний, приведенных в пункте 2 статьи 4.

Статья 3

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Статья 4

1. Каждая Договаривающаяся Сторона сохраняет за собой право регламентировать или воспрещать по причинам, иным, чем безопасность в пути, ввоз на свою территорию опасных грузов.

2. Транспортные средства, находившиеся в эксплуатации на территории одной из Договаривающихся Сторон в момент вступления в силу настоящего Соглашения или которые были сданы в эксплуатацию в течение двух месяцев после этого вступления в силу, имеют право производить в течение трех лет, начиная с даты этого вступления в силу, международные перевозки опасных грузов, даже если их конструкция и оборудование не полностью удовлетворяют требованиям, предусмотренным в приложении В для данной перевозки. Однако этот срок может быть сокращен путем включения в приложение В особых положений.

3. Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право уславливаться путем заключения особых двусторонних или многосторонних соглашений о том, что некоторые опасные грузы, всякая международная перевозка которых запрещается настоящим Соглашением, могут при известных условиях допускаться к международной перевозке через их территорию или что опасные грузы, международная перевозка которых допускается настоящим Соглашением лишь на определенных условиях, могут быть предметом международной перевозки через их территорию с соблюдением требований, менее строгих, чем те, которые предписаны в приложениях к настоящему Соглашению. Предусматриваемые в настоящем пункте особые двусторонние или многосторонние соглашения доводится до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который сообщает о них Договаривающимся Сторонам, не подписавшим вышеупомянутых соглашений.

Статья 5

Перевозки, в отношении которых применяется настоящее Соглашение, продолжают быть предметом внутригосударственных или международных предписаний, касающихся дорожного движения, международных дорожных перевозок или международной торговли вообще.

Статья 6

1. Страны, состоящие членами Европейской экономической комиссии, и страны, участвующие в работе Комиссии с правом совещательного голоса согласно пункту 8 положения о круге ведения этой Комиссии, могут стать Договаривающимися Сторонами настоящего Соглашения -

а) путем его подписания,

б) путем его ратификации после подписания с оговоркой о ратификации и

с) путем присоединения к нему.

2. Страны, могущие участвовать в некоторых работах Европейской экономической комиссии в порядке применения пункта 11 Положения о круге ведения этой комиссии, могут стать Договаривающимися Сторонами настоящего Соглашения путем присоединения к нему после его вступления в силу.

3. Соглашение открыто для подписания до 15 декабря 1957 года. После этой даты оно будет открыто для присоединения.

4. Ратификация или присоединение производится путем сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций соответствующего акта.

Статья 7

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца с того дня, когда число указанных в пункте 1 статьи 6 стран подписавших его без оговорки о ратификации или сдавших на хранение акты о ратификации или присоединении, достигнет пяти. Однако правила приложений будут применяться лишь по истечении шести месяцев после вступления в силу самого Соглашения.

2. В каждой стране, которая ратифицирует настоящее Соглашение или присоединится к нему после того, как пять упомянутых в пункте 1 статьи 6 стран подпишут его без оговорки о ратификации или сдадут на хранение акт о ратификации или присоединении, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца со дня сдачи на хранение акта о ратификации или присоединении указанной страны, а правила приложений к Соглашению будут применяться в этой стране либо в тот же день, если они вступили в силу в этот момент, либо, в противном случае, в день, когда они должны применяться согласно приложениям пункта 1 настоящей статьи.

Статья 8

1. Каждая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящее Соглашение путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

2. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с даты получения Генеральным секретарем касающейся ее нотификации.

Статья 9

1. Настоящее Соглашение теряет силу, если после вступления его в силу число Договаривающихся Сторон составит менее пяти в течение последовательных двенадцати месяцев.

2. В случае заключения всемирного соглашения, регламентирующего дорожную перевозку опасных грузов, всякое положение настоящего Соглашения, противоречащее какому-либо положению всемирного соглашения автоматически лишается силы в сношениях между участвующими в настоящем Соглашении Сторонами, ставшими договаривающимися сторонами всемирного соглашения, считая со дня вступления последнего в силу, и заменяется ipso facto соответствующим положением всемирного соглашения.

Статья 10

1. Каждая страна может при подписании настоящего Соглашения без оговорки о ратификации или при сдаче на хранение своего акта о ратификации или присоединении, или же в любой последующий момент заявить путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, что настоящее Соглашение будет применяться ко всем или к некоторым территориям, за внешние сношения которых она является ответственной. Соглашение и приложения к нему применяются к указанным в нотификации территории или территориям по истечении одного месяца со дня получения этой нотификации Генеральным секретарем.

2. Каждая страна, сделавшая, согласно пункту 1 настоящей статьи заявление о распространении действия настоящего Соглашения на территорию, за внешние сношения которой она является ответственной, может, согласно статье 8, денонсировать Соглашение, поскольку это касается указанной территории.

Статья 11

1. Всякий спор между двумя или несколькими Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения должен по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, между которыми возник спор.

2. Всякий спор, который не будет разрешен путем переговоров, должен быть передан на арбитраж - по заявлению одной из спорящих Договаривающихся Сторон - и передается поэтому одному или нескольким третейским судьям, избранным по общему согласию спорящих Сторон. Если в течение трех месяцев со дня заявления об арбитраже спорящие Стороны не придут к соглашению относительно избрания третейского судьи или третейских судей, любая из этих Сторон может обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой назначить единого третейского судью, которому спор передается на разрешение.

3. Решение третейского судьи или третейских судей, назначенных согласно пункту 2 настоящей статьи, имеет обязательную силу для спорящих Сторон.

Статья 12

1. Каждая Договаривающаяся Сторона может при подписании или ратификации настоящего Соглашения или присоединении к нему заявить, что она не считает себя связанной статьей 11. Другие Договаривающиеся Стороны не будут связаны статьей 11 по отношению к любой Договаривающейся Стороне, сделавшей подобную оговорку.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона, сделавшая оговорку в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в любой момент снять ее путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 13

1. По истечении трех лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения любая Договаривающаяся Сторона может путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, просить о созыве конференции для пересмотра текста Соглашения. Генеральный секретарь извещает об этой просьбе все Договаривающиеся Стороны и созывает конференцию для пересмотра Соглашения, если по истечении четырех месяцев со дня отправки им указанного извещения по крайней мере одна четверть Договаривающихся Сторон уведомят о том что они согласны с этой просьбой.

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи созывается конференция, Генеральный секретарь уведомляет об этом все Договаривающиеся Стороны и обращается к ним с просьбой представить в трехмесячный срок предложения, которые они желают внести на рассмотрение конференции. Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся Сторонам предварительную повестку дня конференции, а также текст этих предложений по крайней мере за три месяца до даты открытия конференции.

3. На конференцию, созываемую в соответствии с настоящей статьей Генеральный секретарь приглашает все страны, указанные в пункте 1 статьи 6, а также страны, ставшие Договаривающимися Сторонами в соответствии с пунктом 2 статьи 6.

В текст пункта 3 статьи 14 включено изменение, вступившее в силу 19 апреля 1985 года в соответствии с Протоколом, препровожденным Договаривающимся сторонам в качестве уведомления о сдачи на хранение С.N.229.1975.TREATIES-8 от 18 сентября 1975 года

Статья 14

1. Независимо от предусмотренной в статье 13 процедуры пересмотра, любая Договаривающаяся Сторона может предложить одну или несколько поправок в приложении к настоящему Соглашению. С этой целью она препровождает текст поправок Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Для того чтобы обеспечить соответствие между этими приложениями и другими международными соглашениями, касающимися перевозки опасных грузов, Генеральный секретарь может также вносить предложения об изменениях приложений к настоящему Соглашению.

2. Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся Сторонам и доводит до сведения других стран, указанных в пункте 1 статьи 6, все предложения, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Всякий проект о внесении поправки в приложения будет считаться принятым, если по истечении трех месяцев со дня его отправки Генеральным секретарем, по крайней мере, одна треть Договаривающихся сторон или пять из них, если одна треть превышает это число, не уведомят в письменной форме Генерального секретаря о своем возражении против предлагаемой поправки. Если поправка считается принятой, она вступает в силу для всех Договаривающихся сторон по истечении нового трехмесячного срока, за исключением следующих случаев:

a) если аналогичные поправки были внесены или, по всей вероятности, будут внесены в другие международные соглашения, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, поправка вступает в силу по истечении срока, устанавливаемого Генеральным секретарем, с тем чтобы, по мере возможности, позволить одновременное вступление в силу данной поправки и поправок, которые были внесены или, по всей вероятности, будут внесены в другие такие соглашения; однако этот срок не может быть меньше одного месяца;

b) Договаривающаяся сторона, представляющая проект о внесении поправки, может указать в своем предложении срок, превышающий три месяца, для вступления в силу поправки в случае ее принятия.

4. Генеральный секретарь сообщает по возможности без промедления всем Договаривающимся Сторонам и всем указанным в пункте 1 статьи 6 странам о всяких возражениях Договаривающихся Сторон против предложенной поправки.

5. Если проект о внесении поправок в приложения не считается принятым, но если, по крайней мере одна Договаривающаяся Сторона, иначе представившая проект, уведомит в письменной форме Генерального секретаря о своем согласии с проектом, Генеральный секретарь созывает в трехмесячный срок, начинающийся по истечении трехмесячного срока, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи для возражения против поправки, совещание всех Договаривающихся Сторон и всех стран указанных в пункте 1 статьи 6. Генеральный секретарь может также пригласить на это совещание представителей -

а) международных правительственных организаций, компетентных в области транспорта;

б) международных неправительственных организаций, деятельность которых имеет непосредственное отношение к перевозке опасных грузов на территории Договаривающихся Сторон.

6. Всякая поправка, принятая более, чем половиной всех Договаривающихся Сторон на совещании, созванном в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, вступает в силу для всех Договаривающихся Сторон в порядке, установленном на вышеупомянутом совещании большинством участвующих в нем Договаривающихся Сторон.

Статья 15

Помимо предусмотренных в статьях 13 и 14 нотификаций, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает упомянутым в пункте 1 статьи 6 странам, а также странам, ставшим Договаривающимися Сторонами согласно пункту 2 статьи 6, -

а) о подписании и ратификации Соглашения и присоединениях к нему в соответствии со статьей 6;

б) о датах вступления в силу настоящего Соглашения и приложений к нему в соответствии со статьей 7;

с) о денонсациях в соответствии со статьей 8;

д) об утрате настоящим Соглашением силы в соответствии со статьей 9;

е) о нотификациях и денонсациях, полученных в соответствии со статьей 10;

ж) о заявлениях и нотификациях, полученных в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12;

з) о принятии и сроке вступления в силу поправок в соответствии с пунктами 3 и 6 статьи 14.

Статья 16

1. Протокол о подписании настоящего Соглашения имеет ту же силу и значение и срок действия, что и само Соглашение, неотъемлемой частью которого он является.

2. Помимо оговорок, внесенных в Протокол о подписании, и тех, которые были сделаны в соответствии со статьей 12, никаких других оговорок к настоящему Соглашению не допускается.

Статья 17

После 15 декабря 1957 года подлинник настоящего Соглашения будет сдана на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препроводит заверенные копии каждой из стран, указанных в пункте 1 статьи 6.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в Женеве 30 сентября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в одном экземпляре; текст самого Соглашения - на английском и французском языках и приложений - на французском языке, причем оба текста самого Соглашения являются равно аутентичными.

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается обеспечить официальный перевод приложений на английский язык и приложить этот перевод к предусмотренным в статье 17 настоящего Соглашения заверенным копиям.

Аутентичность данного текста на русском языке официальным текстам на английском и французском языках удостоверяется.

Подлинный текст Соглашения опубликован Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН отдельным изданием за N ЕСЕ/ТРАНС/60.

Протокол о подписании

Европейского соглашения о международной дорожной

перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

В момент подписания Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные:

1. Считая, что условия перевозки опасных грузов морским путем при ввозе в Соединенное Королевство или вывозе из этой страны значительно отличаются от условий, предписанных в приложении А к ДОПОГ, и что в ближайшем будущем не представляется возможным их изменить для согласования их с условиями ДОПОГ,

Приняв во внимание, что Соединенное Королевство обязалось представить в виде поправки к приложению А особое добавление к нему, которое будет содержать особые положения, применяемые при дорожных и морских перевозках опасных грузов между континентом и Соединенным Королевством,

Решают, что до вступления в силу этого особого добавления производимые в порядке применения ДОПОГ перевозки опасных грузов при ввозе в Соединенное Королевство или при вывозе из этой страны должны удовлетворять правилам приложения А к ДОПОГ и, кроме того, действующим в Соединенном Королевстве предписаниям, касающимся перевозки опасных грузов морским путем;

2. Принимают к сведению сделанное представителем Франции заявление, согласно которому правительство Французской Республики, в отступление от пункта 2 статьи 4, сохраняет за собой право разрешать транспортным средствам, эксплуатируемым на территории другой Договаривающейся стороны и независимо от даты их сдачи в эксплуатацию, производить перевозки опасных грузов на французской территории лишь в том случае, если эти транспортные средства удовлетворяют либо требованиям, предусмотренным для этих перевозок в приложении В, либо условиям, предписанным для перевозки указанных грузов во французских правилах дорожной перевозки опасных грузов;

3. Рекомендуют, чтобы предложения о внесении поправок в настоящее Соглашение или в приложения к нему, сделанные в соответствии с пунктом 1 статьи 14 или пунктом 2 статьи 13, по мере возможности, предварительно обсуждались на совещании экспертов Договаривающихся сторон и, в случае необходимости, также экспертами как других упомянутых в пункте 1 статьи 6 Соглашения стран, так и международных организаций, указанных в пункте 5 статьи 14 Соглашения.

Приложение А

Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий

Часть 1. Общие положения

Глава 1.1 Сфера охвата и применимость

1.1.1 Структура

Приложения А и В к ДОПОГ включают в себя девять частей. Приложение А состоит из частей 1-7, а приложение В - из частей 8 и 9. Каждая часть разделена на главы, а каждая глава - на разделы и подразделы. В рамках каждой части номер части включен в номера глав, разделов и подразделов, например: раздел 1 главы 2 части 4 обозначается как «4.2.1».

1.1.2 Сфера охвата

1.1.2.1 Для целей статьи 2 ДОПОГ в приложении A указаны:

a) опасные грузы, международная перевозка которых запрещается;

b) опасные грузы, международная перевозка которых разрешается, и относящиеся к ним условия (включая изъятия), касающиеся, в частности, следующего:

- классификации грузов, включая классификационные критерии и соответствующие методы испытаний;

- использования тары (включая совместную упаковку);

- использования цистерн (включая наполнение);

- процедур отправления (включая размещение маркировочных надписей и знаков опасности на упаковках и размещение информационных табло и маркировочных надписей на перевозочных средствах, а также требуемую документацию и информацию);

- положений, касающихся изготовления, испытаний и допущения тары и цистерн;

- использования перевозочных средств (включая загрузку, совместную погрузку и разгрузку).

1.1.2.2 Приложение A содержит некоторые положения, которые, согласно статье 2 ДОПОГ, относятся либо к приложению В, либо к обоим приложениям А и В, а именно:

1.1.1 Структура

1.1.2.3 (Сфера охвата приложения В)

1.1.2.4

1.1.3.1 Изъятия, связанные с характером транспортной операции

1.1.3.6 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице

1.1.4 Применимость других правил

1.1.4.5 Другие перевозки, кроме автомобильных

Глава 1.2 Определения и единицы измерения

Глава 1.3 Подготовка работников, участвующих в перевозке опасных грузов

Глава 1.4 Обязанности участников перевозки в области безопасности

Глава 1.5 Отступления

Глава 1.6 Переходные меры

Глава 1.8 Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные на обеспечение соблюдения требований, касающихся безопасности

Глава 1.9 Ограничения, устанавливаемые компетентными органами в отношении перевозок

Глава 1.10 Требования в отношении обеспечения безопасности

Глава 3.1 Общие положения

Глава 3.2 колонки 1, 2, 14, 15 и 19 (применение положений частей 8 и 9 к отдельным веществам или изделиям).

1.1.2.3 Для целей статьи 2 ДОПОГ в приложении В изложены требования, касающиеся конструкции, оборудования и эксплуатации транспортных средств, перевозящих опасные грузы, разрешенные для транспортировки:

- требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств, а также документации;

- требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке.

1.1.2.4 Употребленный в статье 1 с) ДОПОГ термин «транспортные средства» необязательно означает одно и то же транспортное средство. Международная транспортная операция может выполняться несколькими различными транспортными средствами при условии, что эта операция осуществляется через территорию, по крайней мере, двух Договаривающихся сторон ДОПОГ между грузоотправителем и грузополучателем, указанными в транспортном документе.

1.1.3 Изъятия

1.1.3.1 Изъятия, связанные с характером транспортной операции

Положения ДОПОГ не применяются:

a) к перевозке опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы для розничной продажи и предназначены для их личного потребления, использования в быту, досуга или спорта, при условии что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Когда такими грузами являются легковоспламеняющиеся жидкости, перевозимые в сосудах многоразового использования, наполненных частным лицом или для частного лица, то общее количество не должно превышать 60 литров на один сосуд и 240 литров на одну транспортную единицу. Опасные грузы, помещенные в КСГМГ, крупногабаритную тару или цистерны, не считаются упакованными для розничной продажи;

b) к перевозке машин или механизмов, не указанных в настоящем приложении и содержащих опасные грузы в их внутреннем или эксплуатационном оборудовании, при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки;

c) к перевозкам, осуществляемым предприятиями в порядке обслуживания их основной деятельности, таким как доставка грузов на гражданские строительные объекты или обратные рейсы от таких объектов, или в связи с производимыми измерениями, ремонтом и обслуживанием, в количествах не более 450 литров на единицу тары и без превышения максимальных количеств, указанных в подразделе 1.1.3.6. Должны быть приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Эти изъятия не применяются к классу 7.

Это изъятие не распространяется на перевозки, осуществляемые такими предприятиями для собственного снабжения либо для внешнего или внутреннего распределения;

d) к перевозкам, осуществляемым аварийными службами или под их надзором, в той мере, в какой они необходимы для проведения аварийно-спасательных работ, в частности к перевозкам, осуществляемым:

- автомобилями техпомощи, перевозящими потерпевшие аварию или неисправные транспортные средства, содержащие опасные грузы; или

- с целью локализации и сбора опасных грузов в случае инцидента или аварии и перемещения их в безопасное место;

e) к срочным перевозкам, осуществляемым с целью спасения людей или защиты окружающей среды, при условии, что приняты все меры для обеспечения полной безопасности таких перевозок;

f) к перевозкам неочищенных порожних стационарных складских резервуаров и цистерн, в которых содержались газы класса 2, группы А, О или F, вещества класса 3 или класса 9, относящиеся к группам упаковки II или III, или пестициды класса 6.1, относящиеся к группам упаковки II или III, при соблюдении следующих условий:

- все отверстия, за исключением отверстий устройств для сброса давления (если таковые установлены), герметично закрыты;

- приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки; и

- груз закреплен в рамах, или обрешетках, или других транспортно-загрузочных приспособлениях или закреплен в транспортном средстве или контейнере таким образом, чтобы он не мог расшатываться или перемещаться в обычных условиях перевозки.

Это изъятие не применяется к стационарным складским резервуарам и цистернам, в которых содержались десенсибилизированные взрывчатые вещества или вещества, перевозка которых запрещена ДОПОГ.

Примечание. В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 1.7.1.4.

1.1.3.2 Изъятия, связанные с перевозкой газов

Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:

a) газов, содержащихся в топливных баках транспортного средства, осуществляющего транспортную операцию, и предназначенных для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования транспортного средства (например, холодильного);

b) газов, содержащихся в топливных баках перевозимых транспортных средств. Кран между топливным баком и двигателем должен быть закрыт, а электрический контакт разомкнут;

c) газов, относящихся к группам А и О (согласно подразделу 2.2.2.1), если давление газа в сосуде или цистерне при температуре 20°С не превышает 200 кПа (2 бар) и если газ не является сжиженным либо охлажденным сжиженным газом. Сюда включаются любые виды сосудов и цистерн, например являющиеся частью машин и приборов;

d) газов, содержащихся в оборудовании, используемом для эксплуатации транспортного средства (например, в огнетушителях), включая запасные части (например, накачанные шины); это изъятие применяется также в отношении накачанных шин, перевозимых в качестве груза;

e) газов, содержащихся в специальном оборудовании транспортных средств и необходимых для функционирования этого специального оборудования во время перевозки (системы охлаждения, садки для рыбы, обогреватели и т. д.), а также в запасных емкостях для такого оборудования или неочищенных порожних сменных емкостях, перевозимых в одной и той же транспортной единице;

f) газов, содержащихся в пищевых продуктах или напитках.

1.1.3.3 Изъятия, связанные с перевозкой жидкого топлива

Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:

a) топлива, содержащегося в топливных баках транспортного средства, осуществляющего транспортную операцию, и предназначенного для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования транспортного средства.

Топливо может перевозиться во встроенных топливных баках, которые непосредственно соединены с двигателем транспортного средства и/или вспомогательным оборудованием и отвечают требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, или может перевозиться в переносных топливных емкостях (например, в канистрах).

Общая вместимость встроенных топливных баков не должна превышать 1500 литров на одну транспортную единицу, а вместимость бака, установленного на прицепе, не должна превышать 500 литров. В переносных топливных емкостях можно перевозить не более 60 литров на одну транспортную единицу. Эти ограничения не применяются к транспортным средствам, эксплуатируемым аварийными службами;

b) топлива, содержащегося в топливных баках транспортных средств или других перевозочных средств (таких, как катера), которые перевозятся в качестве груза, если это топливо предназначено для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования таких средств. Во время перевозки все краны между двигателем или оборудованием и топливным баком должны быть закрыты, кроме случаев, когда кран должен быть открыт для обеспечения функционирования оборудования. Когда это необходимо, транспортные средства или другие перевозочные средства должны грузиться стоймя и закрепляться во избежание опрокидывания.

1.1.3.4 Изъятия, связанные со специальными положениями или опасными грузами, упакованными в ограниченных или освобожденных количествах

Примечание. В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 1.7.1.4.

1.1.3.4.1 Некоторые специальные положения главы 3.3 частично или полностью освобождают перевозку отдельных опасных грузов от действия требований ДОПОГ. Это изъятие применяется в том случае, если в колонке 6 таблицы А главы 3.2, в графе для соответствующего опасного груза, имеется ссылка на специальное положение.

1.1.3.4.2 Некоторые опасные грузы, могут освобождаться от действия требований, если соблюдены условия, изложенные в главе 3.4.

1.1.3.4.3 Некоторые опасные грузы могут освобождаться от действия требований, если соблюдены условия, изложенные в главе 3.5.

1.1.3.5 Изъятия, связанные с перевозкой порожней неочищенной тары

Требования ДОПОГ не распространяются на порожнюю неочищенную тару (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), содержавшую вещества классов 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9, если приняты надлежащие меры для устранения всякой опасности. Опасность считается устраненной, если приняты надлежащие меры для нейтрализации всех видов опасности, присущих классам 1-9.

1.1.3.6 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице

1.1.3.6.1 Для целей этого подраздела опасные грузы отнесены к транспортным категориям 0, 1, 2, 3 или 4, указанным в колонке 15 таблицы А главы 3.2. Порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к транспортной категории «0», также относится к транспортной категории «0». Порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к другой транспортной категории, кроме категории «0», относится к транспортной категории «4».

1.1.3.6.2 Если количество опасных грузов, перевозимых в одной транспортной единице, не превышает значений, указанных в колонке 3 таблицы в пункте 1.1.3.6.3 для данной транспортной категории (когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице, относятся к одной и той же категории), или значений, рассчитанных в соответствии с пунктом 1.1.3.6.4 (когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице, относятся к разным транспортным категориям), эти опасные грузы могут перевозиться в упаковках в одной транспортной единице без применения нижеследующих положений:

- глава 1.10, кроме взрывчатых веществ и изделий класса 1, подкласса 1.4, под № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500;

- глава 5.3;

- раздел 5.4.3;

- глава 7.2, кроме V5 и V8 раздела 7.2.4;

- СV1 раздела 7.5.11;

- часть 8, кроме: пункта 8.1.2.1 а),

пунктов 8.1.4.2-8.1.4.5,

раздела 8.2.3,

раздела 8.3.3,

раздела 8.3.4,

раздела 8.3.5,

главы 8.4,

S1(3) и (6),

S2 (1),

S4 и

S14-S21 главы 8.5;

- часть 9.

1.1.3.6.3 Для тех случаев, когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице, относятся к одной и той же категории, в колонке 3 приведенной ниже таблицы указано максимальное общее количество на транспортную единицу.

| Транспортная категория | Вещества или изделия. Группа упаковки или классификационный код/группа или № ООН | Максимальное общее количество на транспортную единицу |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 0 | Класс 1: 1.1А/1.1L/1.2L/1.3L и № ООН 0190 Класс 3: № ООН 3343 Класс 4.2: Вещества, отнесенные к группе упаковки I Класс 4.3: № ООН 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 и 3399 Класс 5.1: № ООН 2426 Класс 6.1: № ООН 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 и 3294 Класс 6.2: № ООН 2814 и 2900 Класс 7: № ООН 2912-2919, 2977, 2978 и 3321-3333 Класс 8: № ООН 2215 Ангидрид малеиновый расплавленный Класс 9: № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432 и приборы, содержащие такие вещества или смеси, а также порожняя неочищенная тара, за исключением тары под № ООН 2908, содержавшая вещества, отнесенные к этой транспортной категории | 0 |
| 1 | Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки I и не входящие в транспортную категорию 0, а также вещества и изделия следующих классов: Класс 1: 1.1B-1.1J а/1.2B-1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Dа Класс 2: группы T, TCа, TO, TF, TOC и TFC аэрозоли: группы С, СО, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC Класс 4.1: № ООН 3221-3224 и 3231-3240 Класс 5.2: № ООН 3101-3104 и 3111-3120 | 20 |
| 2 | Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки II и не входящие в транспортную категорию 0, 1 или 4, а также вещества и изделия следующих классов: Класс 1: 1.4B-1.4G и 1.6N Класс 2: группа F аэрозоли: группа F Класс 4.1: № ООН 3225-3230 Класс 5.2: № ООН 3105-3110 Класс 6.1: вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки III Класс 9: № ООН 3245 | 333 |
| 3 | Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки III и не входящие в транспортную категорию 2 или 4, а также вещества и изделия следующих классов: Класс 2: группы A и O аэрозоли: группы А и О Класс 3: № ООН 3473 Класс 4.3: № ООН 3476 Класс 8: № ООН 2794, 2795, 2800, 3028 и 3477 Класс 9: № ООН 2990 и 3072 | 1000 |
| 4 | Класс 1: 1.4S Класс 4.1: № ООН 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 и 2623 Класс 4.2: № ООН 1361 и 1362, группа упаковки III Класс 7: № ООН 2908-2911 Класс 9: № ООН 3268, а также неочищенная порожняя тара, содержавшая опасные грузы, за исключением грузов, отнесенных к транспортной категории 0 | Не ограничено |

__________________

а Для № ООН 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 и 1017 максимальное общее количество на транспортную единицу составляет 50 кг.

В приведенной выше таблице слова «максимальное общее количество на транспортную единицу» означают:

- для изделий - массу брутто в килограммах (для изделий класса 1 - массу нетто взрывчатого вещества в килограммах; для опасных грузов в механизмах и оборудовании, упомянутых в настоящем приложении, - общее количество содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случая);

- для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиженных газов и растворенных газов - массу нетто в килограммах;

- для жидкостей и сжатых газов - номинальную вместимость сосудов (см. определение в разделе 1.2.1) в литрах.

1.1.3.6.4 Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные грузы, относящиеся к разным транспортным категориям, сумма

- количества веществ и изделий транспортной категории 1, помноженного на «50»,

- количества упомянутых в примечании к таблице в пункте 1.1.3.6.3 веществ и изделий транспортной категории 1, помноженного на «20»,

- количества веществ и изделий транспортной категории 2, помноженного на «3», и

- количества веществ и изделий транспортной категории 3 не должна превышать «1000».

1.1.3.6.5 Для целей этого подраздела не учитываются опасные грузы, освобожденные от действия правил в соответствии с подразделами 1.1.3.2-1.1.3.5.

1.1.3.7 Изъятия, связанные с перевозкой литиевых батарей

Положения ДОПОГ не применяются:

a) к литиевым батареям, установленным в транспортном средстве, осуществляющем перевозку, и предназначенным для обеспечения его движения или функционирования любого его оборудования;

b) к литиевым батареям, содержащимся в оборудовании для обеспечения функционирования этого оборудования, которое используется или предназначено для использования в ходе перевозки (например, переносной компьютер).

1.1.4 Применимость других правил

1.1.4.1 (Зарезервирован)

1.1.4.2 Перевозка в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку

1.1.4.2.1 Упаковки, контейнеры, переносные цистерны и контейнеры-цистерны, которые не в полной мере удовлетворяют требованиям ДОПОГ в отношении упаковки, совместной упаковки, маркировки, размещения знаков опасности на упаковках или размещения информационных табло и табличек оранжевого цвета, но соответствуют требованиям МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО, принимаются к перевозке в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку, при соблюдении следующих условий:

a) если упаковки не маркированы и не снабжены знаками опасности согласно ДОПОГ, они должны быть маркированы и снабжены знаками опасности в соответствии с требованиями МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО;

b) требования МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО применяются в случае совместной укладки в одну упаковку;

c) в случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку: если контейнеры, переносные цистерны или контейнеры-цистерны не маркированы и не снабжены табло в соответствии с главой 5.3 настоящего приложения, они должны быть маркированы и снабжены табло в соответствии с главой 5.3 МКМПОГ. В этом случае в отношении нанесения маркировки на само транспортное средство применяется только пункт 5.3.2.1.1 настоящего приложения. В случае порожних неочищенных переносных цистерн и контейнеров-цистерн это требование распространяется также на их последующую доставку на станцию очистки.

Это отступление не применяется к грузам, отнесенным в качестве опасных к классам 1-9 ДОПОГ и считающимся неопасными в соответствии с применимыми требованиями МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО.

1.1.4.2.2 Транспортные единицы, состоящие из одного или нескольких транспортных средств, за исключением транспортных единиц, перевозящих контейнеры, переносные цистерны или контейнеры-цистерны в соответствии с положениями, предусмотренными в пункте 1.1.4.2.1 с), которые снабжены информационными табло, не соответствующими положениям раздела 5.3.1 ДОПОГ, но маркированы и снабжены информационными табло в соответствии с главой 5.3 МКМПОГ, должны приниматься к перевозке в транспортной цепи, включающей морскую перевозку, при условии соблюдения положений раздела 5.3.2 ДОПОГ, касающихся маркировки в виде табличек оранжевого цвета.

1.1.4.2.3 В случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку, информация, требуемая согласно разделам 5.4.1 и 5.4.2 и в соответствии с любым специальным положением главы 3.3, может быть заменена транспортным документом и информацией, требуемыми МКМПОГ или Техническими инструкциями ИКАО, соответственно, при условии что любая дополнительная информация, требуемая ДОПОГ, также включена.

Примечание. В отношении перевозки в соответствии с пунктом 1.1.4.2.1 см. также пункт 5.4.1.1.7; в отношении перевозки в контейнерах см. также раздел 5.4.2.

1.1.4.3 Использование переносных цистерн утвержденного ИМО типа, допущенных для морской перевозки

Переносные цистерны утвержденного ИМО типа (типы 1, 2, 5 и 7), которые не удовлетворяют требованиям главы 6.7 или 6.8, но были изготовлены и допущены до 1 января 2003 года в соответствии с положениями (в том числе переходными) МКМПОГ (поправка 29-98), могут использоваться до 31 декабря 2009 года при условии их соответствия применимым положениям МКМПОГ (поправка 29-98), касающимся проверке и испытаний, и полного соблюдения инструкций, указанных в колонках 12 и 14 главы 3.2 МКМПОГ (поправка 33-06). Они могут использоваться и после 31 декабря 2009 года, если они отвечают применимым положениям МКМПОГ, касающимся проверки и испытаний, и при условии соблюдения инструкций, указанных в колонках 10 и 11 главы 3.2 ДОПОГ и изложенных в главе 4.21.

______________

1 Международная морская организация (ИМО) опубликовала циркуляр DSC1/Circ.12 (с исправлениями) «Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vihiclesfor the Transport of Dangerous Goods» (Руководящие указания по дальнейшему использованию существующих переносных цистерн и автоцистерн утвержденного ИМО типа для перевозки опасных грузов). С текстом этих руководящих указаний можно ознакомиться на веб-сайте ИМО: www.imo.org.

1.1.4.4 (Зарезервирован)

1.1.4.5 Другие перевозки, кроме автомобильных

1.1.4.5.1 Если транспортное средство, осуществляющее транспортную операцию, на которую распространяются требования ДОПОГ, перемещается на каком-либо участке пути не за счет автомобильной тяги, то на этом участке пути применяются только национальные или международные правила, которые регулируют на указанном участке пути перевозку опасных грузов тем видом транспорта, который используется для перемещения данного автотранспортного средства.

1.1.4.5.2 В случаях, упомянутых в пункте 1.1.4.5.1, выше, заинтересованные Договаривающиеся стороны ДОПОГ могут заключать соглашения о применении требований ДОПОГ к участку пути, на котором транспортное средство перемещается не за счет автомобильной тяги, а также, если они сочтут это необходимым, дополнительных требований, если только такие соглашения между заинтересованными Договаривающимися сторонами ДОПОГ не будут противоречить положениям международных конвенций, регулирующих перевозку опасных грузов тем видом транспорта, который используется для перемещения данного автотранспортного средства на указанном участке пути, например Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), договаривающимися сторонами которых являются эти Договаривающиеся стороны ДОПОГ.

Эти соглашения доводятся до сведения Договаривающейся стороны, выступившей с инициативой их заключения, секретариата Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, который доводит их до сведениях всех Договаривающихся сторон.

1.1.4.5.3 Если на транспортную операцию, на которую распространяются положения ДОПОГ, распространяются также (на части маршрута или на всем маршруте) положения какой-либо международной конвенции, регулирующей перевозку опасных грузов другим видом транспорта, кроме автомобильного, в силу положений этой конвенции, которые распространяют ее действие на некоторые автомобильные перевозки, то положения этой международной конвенции применяются на данном маршруте одновременно с теми положениями ДОПОГ, которые не противоречат им; другие положения ДОПОГ на данном маршруте не применяются.

Глава 1.2 Определения и единицы измерения

1.2.1 Определения

Примечание. В этом разделе содержатся все общие или специальные определения.

Для целей ДОПОГ:

А

«Аварийная температура» означает температуру, при которой должны быть приняты аварийные меры в случае утраты возможности регулировать температуру.

«Автоцистерна» означает транспортное средство, изготовленное для перевозки жидкостей, газов либо порошкообразных или гранулированных веществ и включающее одну или несколько встроенных цистерн. В дополнение к собственно транспортному средству или заменяющим его узлам ходовой части, автоцистерна состоит из одного или нескольких корпусов, их элементов оборудования и фитингов для их крепления к транспортному средству или к узлам ходовой части.

«АСГ» означает Ассоциацию по сжатым газам (GGA, 4221 Walney Road, 5th Fllor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America).

«ASTM» означает Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America).

«Аэрозоль или аэрозольный распылитель» означает любой сосуд одноразового использования, отвечающий требованиям раздела 6.2.6, изготовленный из металла, стекла или пластмассы и содержащий сжатый, сжиженный или растворенный под давлением газ, с жидкостью, пастой или порошком или без них, и снабженный выпускным устройством, позволяющим производить выброс содержимого в виде взвешенных в газе твердых или жидких частиц, пены, пасты или порошка либо в жидком или газообразном состоянии.

Б

«Баллон» означает переносной сосуд под давлением вместимостью по воде не более 150 литров (см. также «Связка баллонов»).

«Барабан» означает тару цилиндрической формы с плоскими или выпуклыми днищами, изготовленную из металла, фибрового картона, пластмассы, фанеры или других подходящих материалов. Это определение включает также тару других форм, например, в форме сужающегося или расширяющегося (в форме ведра) конуса. Данное определение не охватывает деревянные бочки и канистры.

«Барабан под давлением» означает сварной переносной сосуд под давлением вместимостью по воде более 150 литров, но не более 1000 литров (например, цилиндрические сосуды, снабженные обручами катания, сферообразные сосуды на салазках).

«Биологическое/техническое название» означает название, употребляемое в настоящее время в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях. Торговые наименования для этой цели использоваться не должны.

«Бобина» (класс 1) означает изделие, изготовленное из пластмассы, дерева, фибрового картона, металла или другого подходящего материала и состоящее из центральной оси, которая с каждой из ее сторон снабжена или не снабжена фланцами. Изделия и вещества могут наматываться на ось и удерживаться фланцами.

«Большой контейнер»: см. «Контейнер».

«Бочка деревянная» означает тару, изготовленную из естественной древесины, с поперечным сечением в форме круга, с выпуклыми стенками, состоящую из скрепленных обручами клепок и днищ.

В

«Вакуумная цистерна для отходов» означает встроенную цистерну, съемную цистерну, контейнер-цистерну или съемный кузов-цистерну, используемые главным образом для перевозки опасных отходов и имеющие особые конструкционные характеристики и/или оборудование для облегчения загрузки и выгрузки отходов, как это указано в главе 6.10. Цистерна, полностью удовлетворяющая требованиям главы 6.7 или 6.8, не считается вакуумной цистерной для отходов.

«Вакуумный клапан» означает подпружиненное устройство, автоматически срабатывающее под действием давления и служащее для защиты цистерны от недопустимого внутреннего разрежения.

«Вкладыш» означает трубу или мешок, вложенные в тару, включая крупногабаритную тару и КСГМГ, но не являющиеся их неотъемлемой частью, а также затворы их отверстий.

«Вместимость корпуса или отсека корпуса» применительно к цистернам означает общий внутренний объем корпуса или отсека корпуса, выраженный в литрах или кубических метрах. В тех случаях, когда невозможно полностью заполнить корпус или отсек корпуса ввиду их формы или конструкции, для определения степени наполнения и маркировки цистерны должна использоваться эта уменьшенная вместимость.

«Внутренний сосуд» означает сосуд, требующий наличия наружной тары для выполнения функции удержания продукта.

«ВОПОГ» означает Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям.

«Встроенная цистерна» означает цистерну, имеющую вместимость более 1000 литров, стационарно установленную на транспортном средстве (которое становится в этом случае автоцистерной) или составляющую неотъемлемую часть рамы такого транспортного средства.

Г

«Газ» означает вещество, которое:

a) при температуре 50°C имеет давление пара более 300 кПа (3 бара); или

b) является полностью газообразным при температуре 20°C и нормальном давлении 101,3 кПа.

«Газовый баллончик» означает любую емкость одноразового использования, содержащую газ или смесь газов под давлением. Он может быть оснащен выпускным устройством.

«Газовый баллончик под давлением»: см. «Аэрозоль или аэрозольный распылитель».

«Герметически закрытая цистерна» означает цистерну, предназначенную для перевозки жидких веществ и имеющую расчетное давление не менее 4 бар, или цистерну, предназначенную для перевозки твердых (порошкообразных или гранулированных) веществ независимо от ее расчетного давления, отверстия которой герметически закрыты и которая:

- не оборудована предохранительными клапанами, разрывными мембранами, другими аналогичными предохранительными устройствами или вакуумными клапанами; или

- не оборудована предохранительными клапанами, разрывными мембранами или другими аналогичными предохранительными устройствами, но оборудована вакуумными клапанами в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.2.3; или

- оборудована предохранительными клапанами, перед которыми установлена разрывная мембрана в соответствии с пунктом 6.8.2.2.10, но не оборудована вакуумными клапанами; или

- оборудована предохранительными клапанами, перед которыми установлена разрывная мембрана в соответствии с пунктом 6.8.2.2.10, и вакуумными клапанами в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.2.3.

«Груз» означает любую упаковку или любые упаковки либо любую партию опасных грузов, представленные грузоотправителем для перевозки.

«Грузозахватное приспособление» (для мягких КСГМГ) означает любую грузоподъемную петлю, проушину, скобу или раму, прикрепленную к корпусу КСГМГ или образованную продолжением материала корпуса КСГМГ.

«Грузоотправитель» означает предприятие, осуществляющее отправку опасных грузов для собственных целей или для третьей стороны. Если транспортная операция осуществляется согласно договору перевозки, грузоотправителем является грузоотправитель согласно этому договору перевозки.

«Грузополучатель» означает грузополучателя согласно договору перевозки. Если грузополучатель назначает третью сторону согласно положениям договора перевозки, то это лицо рассматривается как грузополучатель по смыслу ДОПОГ. Если транспортная операция осуществляется без договора перевозки, то предприятие, которому передаются опасные грузы по прибытии, рассматривается как грузополучатель.

«Группа упаковки» означает группу, к которой для целей упаковывания могут быть отнесены некоторые вещества в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются. Группы упаковки имеют нижеследующие значения, более подробно объясняемые в части 2:

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности; и

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

Примечание. Некоторые изделия, содержащие опасные грузы, отнесены к группе упаковки.

Д

«Давление наполнения» означает наибольшее давление, которое фактически достигается в цистерне во время ее наполнения под давлением (см. также «Расчетное давление», «Давление опорожнения», «Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)» и «Испытательное давление»).

«Давление опорожнения» означает наибольшее давление, которое фактически достигается в цистерне во время опорожнения под давлением (см. также «Расчетное давление», «Давление наполнения», «Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)» и «Испытательное давление»).

«Деревянный КСГМГ» означает жесткий или разборный деревянный корпус с внутренним вкладышем (но без внутренней тары) и соответствующего сервисного и конструкционного оборудования.

«Директива ЕС» означает положения, принятые компетентными учреждениями Европейского сообщества и имеющие с точки зрения результата, который должен быть достигнут, обязательную силу для каждого государства-члена, которому они адресованы, но при этом предоставляющие национальным органам свободу выбора формы и методов.

Е

«Емкость» (класс 1) включает ящики, бутыли, банки, барабаны, канистры и трубки, включая любые средства укупорки, используемые во внутренней или промежуточной таре.

«Емкость малая, содержащая газ»: см. «Газовый баллончик».

«EN» (стандарт) означает европейский стандарт, опубликованный Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС) (CEN - 36, rue de Stassart, B-1050 Brussels).

«ЕЭК ООН» означает Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland).

Ж

«Жесткая внутренняя емкость» (для составных КСГМГ) означает емкость, которая сохраняет свою общую форму в порожнем состоянии без закрывающих устройств и без наружной оболочки. Любая внутренняя емкость, не являющаяся «жесткой», считается «мягкой».

«Жесткий пластмассовый КСГМГ» означает жесткий пластмассовый корпус, который может быть оснащен конструкционным оборудованием, а также соответствующим сервисным оборудованием.

«Жидкость» означает вещество, которое при температуре 50°С имеет давление пара не более 300 кПа (3 бара), не является полностью газообразным при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа и:

a) имеет температуру плавления или начала плавления 20°С или меньше при давлении 101,3 кПа, или

b) является жидким согласно испытанию по методу ASTM D 4359-90, или

c) не является пастообразным в соответствии с критериями, применяемыми при испытании для определения текучести (испытание с использованием пенетрометра), описываемом в разделе 2.3.4.

Примечание. «Перевозка в жидком состоянии» для целей требований, предъявляемых к цистернам, означает:

— перевозку жидкостей, отвечающих приведенному выше определению, или

— перевозку твердых веществ, предъявляемых к транспортировке в расплавленном состоянии.

З

«Закрытое транспортное средство» означает транспортное средство с кузовом, который может закрываться.

«Закрытый контейнер»: см. «Контейнер».

«Затвор» означает устройство, закрывающее отверстие в сосуде.

«Защищенный КСГМГ» (для металлических КСГМГ) означает КСГМГ, обеспеченный дополнительной защитой от удара в виде, например, многослойной конструкции (типа «сэндвич»), конструкции с двойными стенками или каркаса в виде металлической обрешетки.

«Заявитель», в случае оценки соответствия, означает изготовителя и его уполномоченного представителя в стране, являющейся Договаривающейся стороной. В случае периодических испытаний и внеплановых проверок «заявитель « означает испытательную организацию, оператора или их уполномоченного представителя в стране, являющейся Договаривающейся стороной.

Примечание. В исключительных случаях заявка на проведение оценки соответствия может подаваться третьей стороной (например, оператором в соответствии с определением, содержащимся в разделе 1.2.1).

И

«ИКАО» означает Международную организацию гражданской авиации (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada).

«ИМО» означает Международную морскую организацию (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom).

«Индекс безопасности по критичности (CSI*)» в случае перевозки материала класса 7 означает установленное для упаковки, транспортного пакета или контейнера, содержащих делящийся материал, число, которое используется для контроля за общим количеством упаковок, транспортных пакетов или контейнеров, содержащих делящийся материал.

«Исключительное использование» в случае перевозки материала класса 7 означает использование только одним грузоотправителем транспортного средства или большого контейнера, в отношении которых все начальные, промежуточные и окончательные погрузочные и разгрузочные операции осуществляются в соответствии с указаниями грузоотправителя или грузополучателя.

«Испытательное давление» означает требуемое давление, применяемое в ходе испытания под давлением при проведении первоначальной или периодической проверки [см. также «Расчетное давление», «Давление опорожнения», «Давление наполнения» и «Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)»].

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«ISO» (стандарт) означает международный стандарт, опубликованный Международной организацией по стандартизации (ИСО) (ISO - 1, rue de Varembe, CH-1204 Geneva 20).

_______________

* «CSI» является сокращением английского термина «Griticality Safety Index».

К

«Канистра» означает металлическую или пластмассовую тару, имеющую в поперечном сечении форму прямоугольника или многоугольника, с одним или несколькими отверстиями.

«КБК» означает Международную конвенцию по безопасным контейнерам (Женева, 1972 год) с поправками, опубликованную Международной морской организацией (ИМО), Лондон.

«Клеть» (класс 2): см. «Связка баллонов».

«Компетентный орган» означает орган или органы власти либо любой другой орган или любые другие органы, назначенные в качестве таковых в каждом государстве и в каждом отдельном случае в соответствии с внутренним законодательством.

«Конструкционное оборудование»

a) корпусов автоцистерн или съемных цистерн - означает усиливающие, крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса;

b) корпусов контейнеров-цистерн - означает усиливающие, крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса;

c) элементов транспортного средства-батареи или МЭГК - означает усиливающие, крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса или сосуда;

d) КСГМГ, кроме мягких КСГМГ, - означает усиливающие, крепящие, грузозахватные, защитные или стабилизирующие элементы корпуса (включая поддон основания составных КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью).

«Конструкция» в случае перевозки материала класса 7 означает описание радиоактивного материала особого вида, радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, упаковки или упаковочного комплекта, которое позволяет полностью идентифицировать их. Это описание может включать спецификации, инженерно-техническую документацию (чертежи), отчеты, подтверждающие соблюдение регламентирующих требований, а также другую соответствующую документацию.

«Контейнер» означает предмет транспортного оборудования (клетку или другое подобное приспособление):

- имеющий постоянный характер и в силу этого достаточно прочный, чтобы служить для многократного использования;

- специально сконструированный для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов;

- снабженный приспособлениями, облегчающими его крепление и обработку, в частности при его перегрузке с одного перевозочного средства на другое;

- сконструированный таким образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать;

- имеющий внутренний объем не менее 1 м3, кроме контейнеров, предназначенных для перевозки радиоактивных материалов.

В дополнение:

«Малый контейнер» означает контейнер, любой из наружных габаритов которого (длина, ширина и высота) составляет менее 1,5 м или внутренний объем которого составляет не более 3 м3.

«Большой контейнер» означает:

a) контейнер, не соответствующий определению малого контейнера;

b) по смыслу КБК - контейнер такого размера, что площадь, заключенная между четырьмя внешними нижними углами составляет:

i) не менее 14 м2 (150 кв. ф.) или

ii) не менее 7 м2 (75 кв. ф.) при наличии верхних угловых фитингов.

«Закрытый контейнер» означает контейнер со сплошной оболочкой, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки и настил основания. Этот термин включает контейнеры с открывающейся крышей, которая может быть закрыта во время перевозки.

«Открытый контейнер» означает контейнер, открытый сверху, или контейнер на базе платформы.

«Крытый брезентом контейнер» означает открытый контейнер, снабженный брезентом для предохранения груза.

«Съемный кузов» - это контейнер, который в соответствии с европейским стандартом E№ 283:1991, имеет следующие характеристики:

- с точки зрения механической прочности он изготовлен только для перевозки на железнодорожной платформе или транспортном средстве по суше и на ролкерных судах;

- он не подлежит штабелированию;

- он может сгружаться с транспортных средств при помощи оборудования, находящегося на транспортном средстве, и на его собственные опоры и может вновь загружаться на транспортные средства.

Примечание. Термин «контейнер» не включает обычные типы тары, КСГМГ, контейнеры-цистерны или транспортные средства. Вместе с тем контейнер может использоваться в качестве тары для перевозки радиоактивных материалов.

«Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов» (КСГМГ) означает жесткую или мягкую переносную тару, которая отличается от тары, определенной в главе 6.1, и которая

a) имеет вместимость:

i) не более 3 м3 для твердых веществ и жидкостей групп упаковки II и III;

ii) не более 1,5 м3 для твердых веществ группы упаковки I, когда используются мягкие, жесткие пластмассовые, составные, картонные или деревянные КСГМГ;

iii) не более 3 м3 для твердых веществ группы упаковки I, когда используются металлические КСГМГ;

iv) не более 3 м3 для радиоактивного материала класса 7;

b) предназначена для механизированной обработки;

c) выдерживает, как это определено испытаниями, предусмотренными в главе 6.5, нагрузки, возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях и перевозке;

(см. также «Составной КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью, «КСГМГ из фибрового картона», «Мягкий КСГМГ», «Металлический КСГМГ», «Жесткий пластмассовый КСГМГ» и «Деревянный КСГМГ»).

Примечание 1. Контейнеры-цистерны, удовлетворяющие требованиям главы 6.7 или 6.8, не считаются контейнерами средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ).

Примечание 2. Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), удовлетворяющие требованиям главы 6.5, не считаются контейнерами для целей ДОПОГ.

«КСГМГ отремонтированный» означает металлический, жесткий пластмассовый или составной КСГМГ, который по причине ударного воздействия или любой иной причине (например, коррозии, охрупчивания или наличия любых других признаков уменьшения прочности по сравнению с типом конструкции) восстанавливается, с тем, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к типу конструкции, и быть в состоянии пройти испытания типа конструкции. Для целей ДОПОГ замена жесткой внутренней емкости составного КСГМГ емкостью, отвечающей установленным изготовителем исходным техническим требованиям, считается ремонтом. Однако текущее техническое обслуживание жестких КСГМГ ремонтом не считается. Корпуса жестких пластмассовых КСГМГ и внутренние емкости составных КСГМГ ремонту не подлежат. Мягкие КСГМГ подлежат ремонту только с разрешения компетентного органа.

«КСГМГ реконструированный» означает металлический, жесткий пластмассовый или составной КСГМГ, который:

a) производится как тип, соответствующий рекомендациям ООН, из типа, не соответствующего рекомендациям ООН; или

b) преобразуется из одного типа конструкции, соответствующего рекомендациям ООН, в другой тип конструкции, соответствующий рекомендациям ООН.

На реконструированные КСГМГ распространяются те же требования ДОПОГ, что и требования, предъявляемые к новым КСГМГ того же типа (см. также определение типа конструкции в пункте 6.5.6.1.1).

«Контейнер-цистерна» означает предмет транспортного оборудования, соответствующий определению термина «контейнер», состоящий из корпуса и элементов оборудования, включая оборудование, обеспечивающее возможность перемещения контейнера-цистерны без значительного изменения его положения, используемый для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или гранулированных веществ и имеющий вместимость более 0,45 м3 (450 литров), когда он используется для перевозки веществ класса 2.

Примечание. КСГМГ, отвечающие требованиям главы 6.5, не считаются контейнерами-цистернами.

«Контейнеры для массовых грузов» означают системы удержания (включая любой вкладыш или любое покрытие), предназначенные для перевозки твердых веществ, находящихся в непосредственном контакте с системой удержания. Это определение не охватывает тару, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритную тару и цистерны.

Контейнеры для массовых грузов:

- имеют постоянный характер, и в силу этого достаточно прочны, чтобы служить для многократного использования;

- специально сконструированы для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов;

- снабжены приспособлениями, облегчающими погрузочно-разгрузочные операции с ними;

- имеют вместимость не менее 1,0 м3.

Примерами контейнеров для массовых грузов являются контейнеры, морские контейнеры для массовых грузов, открытые корзины, бункеры для перевозки грузов навалом/насыпью, съемные кузова, корытообразные контейнеры, контейнеры на катковой опоре, грузовые отделения транспортных средств.

«Контрольная температура» означает максимальную температуру, при которой может осуществляться безопасная перевозка органического пероксида или самореактивного вещества.

«Корпус» (для всех категорий КСГМГ, кроме составных КСГМГ) означает собственно емкость, включая отверстия и их затворы, за исключением сервисного оборудования.

«Корпус» означает оболочку, содержащую вещество (включая отверстия и их затворы).

Примечание 1. Это определение не применяется к сосудам.

Примечание 2. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«Криогенный сосуд» означает переносной сосуд под давлением с теплоизоляцией для охлажденных сжиженных газов вместимостью по воде не более 1000 литров.

«Критическая температура» означает температуру, выше которой вещество не может находиться в жидком состоянии.

«Коэффициент наполнения» означает отношение массы газа к массе воды при температуре 15°С, которая полностью заполнила бы сосуд под давлением, готовый к эксплуатации.

«Крупногабаритная тара» означает тару, которая состоит из наружной тары, содержащей изделия или внутреннюю тару, и которая:

a) предназначена для механизированной обработки; и

b) имеет массу нетто более 400 кг или вместимость более 450 литров, но ее объем не превышает 3 м3.

«Испытание на герметичность» означает испытание в целях определения герметичности цистерны, тары или КСГМГ, а также их оборудования и закрывающих устройств.

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«Крытое брезентом транспортное средство» означает открытое транспортное средство, снабженное брезентом для предохранения груза.

«Крытый брезентом контейнер»: см. «Контейнер».

«КСГМГ»: см. «Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов».

«КСГМГ из фибрового картона» означает изготовленный из фибрового картона корпус со съемными верхней и нижней крышками или без них, при необходимости с внутренним вкладышем (но без внутренней тары), а также с соответствующим сервисным и конструкционным оборудованием.

Л

«Легковоспламеняющийся компонент» (для аэрозолей) означает легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества или легковоспламеняющиеся газы и смеси газов, которые определяются в примечаниях 1-3 подраздела 31.1.3 части III Руководства по испытаниям и критериям. Это название не охватывает пирофорные вещества, самонагревающиеся вещества или вещества, реагирующие с водой. Теплота сгорания определяется по одному из следующих методов: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 - 86.3 или NFPA 30B.

«Лоток» (класс 1) означает лист из металла, пластмассы, фибрового картона или другого подходящего материала, который помещается во внутреннюю, промежуточную или наружную тару с точной посадкой. Поверхности лотка может быть придана такая форма, чтобы тара или изделия могли быть вставлены, надежно закреплены и отделены друг от друга.

М

«Максимальная вместимость» означает максимальный внутренний объем сосудов или тары, включая контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритную тару, выраженный в кубических метрах или литрах.

«Максимальная масса нетто» означает максимальную массу нетто содержимого в одиночной таре или максимальную совокупную массу внутренней тары и ее содержимого, выраженную в килограммах.

«Максимально допустимая масса брутто»

a) (для всех категорий КСГМГ, кроме мягких КСГМГ) означает массу КСГМГ и любого сервисного или конструкционного оборудования вместе с максимальной массой нетто;

b) (для цистерн) массу порожней цистерны и максимальной нагрузки, разрешенной для перевозки.

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«Максимально допустимая нагрузка» (для мягких КСГМГ) означает максимальную массу нетто, на которую рассчитан КСГМГ и которая разрешена для перевозки в нем.

«Максимальное нормальное рабочее давление» в случае перевозки материала класса 7 означает максимальное давление, превышающее атмосферное давление на уровне моря, которое может возникнуть в системе защитной оболочки (герметизации) в течение одного года в условиях температурного режима и солнечной радиации, соответствующих окружающим условиям без вентилирования или сброса избыточного давления, без внешнего охлаждения посредством дополнительной системы или без мер эксплуатационного контроля во время перевозки.

«Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)» означает наибольшее из следующих трех давлений:

a) наибольшего фактического давления, допустимого в цистерне при наполнении (максимально допустимое давление наполнения);

b) наибольшего фактического давления, допустимого в цистерне при опорожнении (максимально допустимое давление опорожнения);

c) фактического манометрического давления, которому подвергается цистерна под воздействием ее содержимого (включая посторонние газы, которые могут в ней находиться) при максимальной рабочей температуре.

Если специальные требования, изложенные в главе 4.3, не предусматривают иное, то числовое значение этого рабочего давления (манометрического давления) не должно быть ниже давления паров (абсолютного давления) наполняющего вещества при температуре 50°C.

Однако для цистерн, оборудованных предохранительными клапанами (с разрывными мембранами или без них), за исключением цистерн для перевозки сжатых, сжиженных или растворенных газов класса 2, максимальное рабочее давление (манометрическое давление) равно предписанному давлению срабатывания этих предохранительных клапанов (см. также «Расчетное давление», «Давление опорожнения», «Давление наполнения» и «Испытательное давление»).

Примечание 1. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

Примечание 2. В отношении закрытых криогенных сосудов см. Примечание к пункту 6.2.1.3.6.5.

«Малый контейнер»: см. «Контейнер».

«МАГАТЭ» означает Международное агентство по атомной энергии (IAEA, P.O. Box 100-A-1400 Vienna).

«Масса упаковки» означает массу брутто упаковки, если не указано иное. В массу брутто не включается масса контейнеров и цистерн, используемых для перевозки грузов.

«Материал животного происхождения» означает туши животных, части тела животных или корма животного происхождения.

«Металлический КСГМГ» означает металлический корпус с соответствующим сервисным и конструкционным оборудованием.

«Мешок» означает мягкую тару, изготовленную из бумаги, полимерной пленки, текстиля, тканого материала или других подходящих материалов.

«МКМПОГ» означает Международный кодекс морской перевозки опасных грузов для применения части А главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенция СОЛАС), опубликованный Международной морской организацией (ИМО) в Лондоне.

«Многоэлементный газовый контейнер» (МЭГК) означает контейнер, состоящий из элементов, соединенных между собой коллектором и установленных в рамной конструкции. Элементами многоэлементного газового контейнера считаются: баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов, а также цистерны для перевозки газов класса 2, имеющие вместимость более 450 литров.

Примечание. В отношении сертифицированных ООН МЭГК см. главу 6.7.

«Морской контейнер для массовых грузов» означает контейнер для массовых грузов, специально сконструированный для многократного использования в целях перевозки опасных грузов на оффшорные объекты, от них и между ними. Морской контейнер для массовых грузов конструируется и изготавливается в соответствии с инструкциями по утверждению морских контейнеров, обрабатываемых в открытом море, которые изложены Международной морской организацией (ИМО) в документе MSC/Circ.860.

«МПОГ» означает Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (Добавление С к КОТИФ Конвенция о международной перевозке грузов железнодорожным транспортом).

«МСЖД» означает Международный союз железных дорог (UIC, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris, France).

«МЭГК»: см. «Многоэлементный газовый контейнер».

«Мягкая сталь» означает сталь с минимальной прочностью на разрыв от 360 до 440 Н/мм2.

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«Мягкий КСГМГ» означает корпус, изготовленный из пленки, тканого материала или любого другого мягкого материала или их комбинации и имеющий, при необходимости, внутреннее покрытие или вкладыш, вместе с соответствующим сервисным оборудованием и грузозахватными приспособлениями.

«MEMU»: см. «Смесительно-зарядная машина».

Н

«Номер Организации Объединенных Наций» означает четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, взятый из Типовых правил ООН.

«Номинальная вместимость сосуда» означает номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества, выраженный в литрах. В случае баллонов для сжатого газа номинальной вместимостью баллона является его вместимость по воде.

О

«Обеспечение качества» означает программу систематических мер контроля и инспекций, которая осуществляется любой организацией или органом и направлена на обеспечение достаточной уверенности в том, что нормы безопасности, предписанные в ДОПОГ, соблюдаются на практике.

«Обеспечение соблюдения» (радиоактивные материалы) означает программу систематических мер, осуществляемых компетентным органом с целью обеспечения выполнения требований ДОПОГ на практике.

«Обрешетка» означает наружную тару с несплошными поверхностями.

«Опасная реакция» означает:

a) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение легковоспламеняющихся, удушающих, окисляющих и/или токсичных газов;

c) образование коррозионных веществ;

d) образование нестойких веществ; или

e) опасное повышение давления (только для цистерн).

«Опасные грузы» означают вещества и изделия, которые не допускаются к перевозке согласно ДОПОГ или допускаются к ней только с соблюдением предписанных в ДОПОГ условий.

«Оператор контейнера-цистерны/переносной цистерны» означает любое предприятие, на имя которого зарегистрирован контейнер-цистерна / зарегистрирована переносная цистерна.

«Оператор переносной цистерны»: см. «Оператор контейнера-цистерны/переносной цистерны».

«Ответственный за наполнение» означает любое предприятие, загружающее опасный груз в цистерну (автоцистерну, съемную цистерну, переносную цистерну или контейнер-цистерну) и/или в транспортное средство, большой контейнер или малый контейнер для массовых грузов либо в транспортное средство-батарею или МЭГК.

«Открытое транспортное средство» означает транспортное средство, платформа которого не имеет надстройки или снабжена только боковыми бортами и задним бортом.

«Открытый контейнер»: см. «Контейнер».

«Отремонтированный КСГМГ»: см. «Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов».

«Отходы» означают вещества, растворы, смеси или изделия, которые не предназначены для непосредственного использования, но которые перевозятся с целью их переработки, захоронения, уничтожения путем сжигания или удаления другими способами.

«Оценка соответствия» означает процедуру проверки соответствия изделия согласно положениям разделов 1.8.6 и 1.8.7, касающимся утверждения типа конструкции, контроля изготовления и первоначальной проверки и испытания.

П

«Пакет» (транспортный) означает оболочку, используемую одним грузоотправителем в случае класса 7 для объединения одной или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью облегчения погрузочно-разгрузочных операций и укладки во время перевозки. Примерами пакета являются:

a) приспособления для пакетной загрузки, как, например, поддон, на который помещаются или на котором штабелируются несколько упаковок, закрепляемых при помощи пластмассовой ленты, термоусадочного материала, растягивающейся пленки или других подходящих средств; или

b) защитная наружная тара, например ящик или обрешетка.

«Перевозка» означает изменение местонахождения опасных грузов, включая остановки, требующиеся в соответствии с условиями перевозки, и любое время нахождения опасных грузов в транспортных средствах, цистернах и контейнерах, требующееся в соответствии с условиями перевозки до, во время и после изменения их местонахождения.

Настоящее определение охватывает также промежуточное временное складирование опасных грузов с целью смены вида транспорта или перевозочных средств (перегрузка). Это положение применяется при условии, что по требованию должны представляться документы, в которых указано место отправления и место получения, и что во время промежуточного складирования упаковки и цистерны не должны открываться, кроме как для целей проверки компетентными органами.

«Перевозка навалом/насыпью» означает перевозку неупакованных твердых веществ или изделий в транспортных средствах или контейнерах. Этот термин не применяется к упакованным грузам и к веществам, перевозимым в цистернах.

«Перевозчик» означает предприятие, осуществляющее транспортную операцию по договору перевозки или без такового.

«Переносная цистерна» означает цистерну для смешанных перевозок вместимостью более 450 литров, когда она используется для перевозки веществ класса 2, соответствующую определениям, содержащимся в главе 6.7 или МКМПОГ, и указанную посредством инструкции по переносным цистернам (код Т) в колонке 10 таблицы А главы 3.2.

«Повторно используемая пластмасса» означает материал, рекуперированный из использованной промышленной тары, очищенный и подготовленный для переработки в новую тару.

«Погрузчик» означает любое предприятие, осуществляющее погрузку опасных грузов в транспортное средство или большой контейнер.

«Позиция «Н.У.К.» (не указанные конкретно)» означает сводную позицию, к которой могут быть отнесены вещества, смеси, растворы или изделия, если они:

a) не поименованы в таблице A главы 3.2, и

b) имеют химические, физические и/или опасные свойства, соответствующие классу, классификационному коду, группе упаковки и наименованию и описанию позиции «н.у.к.».

«Полная загрузка» означает любой груз, который отправляется одним грузоотправителем, для перевозки которого используется все транспортное средство или весь большой контейнер и все операции по погрузке и выгрузке которого выполняются в соответствии с инструкциями грузоотправителя или грузополучателя.

Примечание. Соответствующим термином для класса 7 является «исключительное использование».

«Правила ЕЭК» означают правила, прилагаемые к Соглашению о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (Соглашение 1958 года с поправками).

«Предохранительный клапан» означает подпружиненное устройство, автоматически срабатывающее под действием давления и служащее для защиты цистерны от недопустимого избыточного внутреннего давления.

«Предприятие» означает любое физическое лицо, любое юридическое лицо, осуществляющее коммерческую или некоммерческую деятельность, любую ассоциацию или любую группу лиц, не обладающую правосубъектностью и осуществляющую коммерческую или некоммерческую деятельность, а также любую официальную организацию, которая сама обладает правосубъектностью или зависит от какого-либо органа, обладающего правосубъектностью.

«Проверяющий орган» означает утвержденный компетентным органом независимый орган, проводящий проверки и испытания.

«Промежуточная тара» означает тару, помещенную между внутренней тарой или изделиями и наружной тарой.

Р

«Рабочее давление» означает установившееся давление сжатого газа при эталонной температуре 15°С в заполненном сосуде под давлением.

Примечание. В отношении цистерн см. «Максимальное рабочее давление».

«Радиоактивное содержимое» в случае перевозки материала класса 7 означает радиоактивный материал вместе с любыми находящимися в упаковочном комплекте радиоактивно загрязненными или активированными твердыми веществами, жидкостями и газами.

«Расчетное давление» означает теоретическое давление, равное, по крайней мере, испытательному давлению, которое в зависимости от степени опасности перевозимого вещества может быть выше или ниже рабочего давления. Оно служит только для определения толщины стенок корпуса, независимо от любых наружных или внутренних усиливающих устройств (см. также «Давление опорожнения», «Давление наполнения», «Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)» и «Испытательное давление»).

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«Реконструированный КСГМГ»: см. «Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов».

«Руководство по испытаниям и критериям» означает четвертое пересмотренное издание Руководства по испытаниям и критериям Рекомендаций Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, опубликованное Организацией Объединенных Наций (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 с поправками, изложенными в документах ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 и ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2).

С

«Сводная позиция» означает позицию для четко определенной группы веществ или изделий (см. 2.1.1.2, B, C и D).

«Связка баллонов» означает комплект баллонов, прочно скрепленных между собой, соединенных коллектором и перевозимых как единое целое. Общая вместимость связки не должна превышать 3000 л по воде, тогда как вместимость связок, предназначенных для перевозки токсичных газов класса 2 (группы, начинающиеся с буквы «Т», согласно пункту 2.2.2.1.3), ограничивается 1000 л по воде.

«СГС» означает второе пересмотренное издание Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции, опубликованное Организацией Объединенных Наций в качестве документа ST/SG/AC.10/30/Rev.2.

«Сервисное оборудование»

a) цистерны - означает устройства для наполнения, опорожнения, вентилирования, предохранительные, нагревательные и теплоизоляционные устройства, а также измерительные приборы;

b) элементов транспортного средства-батареи или МЭГК - означает устройства для наполнения и опорожнения, включая коллектор, а также предохранительные устройства и измерительные приборы;

c) КСГМГ - означает устройства для наполнения и опорожнения, устройства для сброса давления или вентилирования, предохранительные, нагревательные и теплоизоляционные устройства и измерительные приборы.

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

«Система защитной оболочки (герметизации)» в случае перевозки материала класса 7 означает систему элементов упаковочного комплекта, определенную проектировщиком в качестве системы, предназначенной для удержания радиоактивного материала во время перевозки.

«Система локализации» в случае перевозки материала класса 7 означает систему размещения делящегося материала и элементов упаковочного комплекта, определенную проектировщиком и одобренную компетентным органом в качестве системы, предназначенной обеспечивать безопасность по критичности.

«Смесительно-зарядная машина» (MEMU**) означает машину или транспортное средство с установленной на нем машиной для изготовления взрывчатых веществ из опасных грузов, не являющихся взрывчатыми, и их заряжания. Машина состоит из различных цистерн и контейнеров для массовых грузов, технологического оборудования, а также насосов и связанных с ними устройств. MEMU могут иметь специальные отделения для упакованных взрывчатых веществ.

Примечание. Даже, несмотря на то, что определение MEMU содержит выражение «изготовления взрывчатых веществ... и их заряжания», требования, касающиеся MEMU, применяются только к перевозке и не к изготовлению и заряжанию взрывчатых веществ.

«Составной КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью» означает КСГМГ, состоящий из конструкционного оборудования в виде жесткой наружной оболочки, в которую помещена пластмассовая внутренняя емкость вместе с сервисным или другим конструкционным оборудованием. Он изготовлен таким образом, что в собранном виде внутренняя емкость и наружная оболочка составляют единое сборное изделие, которое наполняется, хранится, перевозится или опорожняется как единое целое.

Примечание. «Пластмассовый материал», когда этот термин используется в отношении внутренних емкостей составных КСГМГ, означает также другие полимерные материалы, например резину.

«Сосуд» означает емкость для помещения и удержания в ней веществ или изделий, включая любые средства укупорки. Это определение не применяется к корпусам (см. также «Криогенный сосуд», «Внутренний сосуд», «Сосуд под давлением», «Жесткая внутренняя емкость» и «Газовый баллончик»).

«Сосуд под давлением» означает общий термин, охватывающий баллоны, трубки, барабаны под давлением, закрытые криогенные сосуды и связки баллонов.

«Стандартная сталь» означает сталь с прочностью на разрыв 370 Н/мм2 и удлинением при разрыве 27%.

________________

** «MEMU» является сокращением английского термина «Mobile Explosives Manufacturing Unit».

«Съемная цистерна» означает цистерну, за исключением встроенной цистерны, переносную цистерну, контейнер-цистерну или элемент транспортного средства-батареи или МЭГК вместимостью более 450 литров, которые не предназначены для перевозки грузов без перегрузки и обычно подлежит обработке только в порожнем состоянии.

«Съемный кузов»: см. «Контейнер».

«Съемный кузов-цистерна» считается контейнером-цистерной.

Т

«Тара» (упаковочный комплект) означает один или несколько сосудов (приемных емкостей) и любые другие компоненты или материалы, необходимые для выполнения сосудами (приемными емкостями) функции удержания продукта и других функций в области обеспечения сохранности (см. также «Тара комбинированная», «Тара составная (из пластмассового материала)», «Тара составная (из стекла, фарфора или керамики)», «Тара внутренняя», «Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)», «Тара промежуточная», «Тара крупногабаритная», «Тара легкая металлическая», «Тара наружная», «Тара восстановленная», «Тара реконструированная», «Тара многократного использования», «Тара аварийная» и «Тара плотная»).

«Тара аварийная» означает специальную тару, в которую помещаются поврежденные, имеющие дефекты или дающие течь упаковки с опасными грузами либо просочившиеся или просыпавшиеся опасные грузы для перевозки в целях рекуперации или удаления.

«Тара внутренняя» означает тару, которая при перевозке укладывается в наружную тару.

«Тара восстановленная» означает, в частности:

a) металлические барабаны:

i) которые очищены до их исходных конструкционных материалов с удалением всего прежнего содержимого, внутренней и наружной коррозии, внешних покрытий и знаков;

ii) которые восстановлены до первоначальной формы и профиля, причем должны быть выпрямлены и заделаны закраины (если таковые имеются) и заменены все съемные прокладки; и

iii) которые проверены после очистки, но до окраски, причем отбраковывается тара с видимой точечной коррозией, заметным уменьшением толщины материала, усталостью металла, с поврежденной резьбой или затворами или с другими значительными дефектами;

b) пластмассовые барабаны и канистры:

i) которые очищены до их исходных конструкционных материалов с удалением всего прежнего содержимого, внешних покрытий и знаков;

ii) у которых заменены все съемные прокладки; и

iii) которые проверены после очистки, причем отбраковывается тара с такими видимыми повреждениями, как разрывы, перегибы или трещины, либо с поврежденной резьбой или затворами, либо с другими значительными дефектами.

«Тара комбинированная» означает тару, состоящую из наружной (транспортной) тары и вложенных в нее одной или нескольких единиц внутренней тары в соответствии с подразделом 4.1.1.5.

Примечание. «Внутренние составляющие» «комбинированной тары» всегда определяются как «внутренняя тара», а не «внутренние сосуды». Одним из примеров такой «внутренней тары» является стеклянная бутыль.

«Тара легкая металлическая» означает тару с круглым, эллиптическим, прямоугольным или многоугольным (также коническим) поперечным сечением, а также сужающуюся или расширяющуюся (в форме ведра) тару, изготовленную из металла, с толщиной стенки менее 0,5 мм (например, из листового олова), с плоским или выпуклым днищем, с одним или несколькими отверстиями, которая не охватывается определениями барабанов или канистр.

«Тара многоразового использования» означает тару, которая была проверена и признана не имеющей дефектов, могущих повлиять на ее способность выдержать эксплуатационные испытания. Этот термин включает тару, заполняемую тем же содержимым или содержимым аналогичной совместимости и перевозимую по цепям распределения, контролируемым грузоотправителем.

«Тара наружная» означает внешнюю защиту составной или комбинированной тары с любым абсорбирующим и прокладочным материалом и любыми другими компонентами, необходимыми для удержания и защиты внутренних сосудов и внутренней тары.

«Тара плотная» означает тару, непроницаемую для сухих веществ, включая твердые материалы, измельчающиеся во время перевозки.

«Тара реконструированная» означает, в частности:

a) металлические барабаны:

i) которые производятся как тип тары ООН, соответствующий требованиям главы 6.1, из типа тары, не соответствующего требованиям ООН;

ii) которые преобразуются из одного типа тары ООН, соответствующего требованиям главы 6.1, в другой тип тары, соответствующий требованиям ООН; или

iii) у которых заменяются неотъемлемые конструкционные элементы (например, несъемные днища);

b) пластмассовые барабаны:

i) которые преобразуются из одного типа тары ООН в другой тип тары ООН (например, из 1H1 в 1H2); или

ii) у которых заменяются неотъемлемые конструкционные элементы.

На реконструированные барабаны распространяются те же требования главы 6.1, что и требования, предъявляемые к новым барабанам того же типа.

«Тара составная (из пластмассового материала)» означает тару, состоящую из пластмассового внутреннего сосуда и наружной тары (из металла, фибрового картона, фанеры и т. д.). В собранном виде такая тара остается неделимой единицей, которая наполняется, хранится, перевозится и опорожняется как таковая.

Примечание. См. Примечание к термину «Тара составная (из стекла, фарфора или керамики)».

«Тара составная (из стекла, фарфора или керамики)» означает тару, состоящую из стеклянного, фарфорового или керамического внутреннего сосуда и наружной тары (из металла, дерева, фибрового картона, пластмассового материала, пенопласта и т. д.). В собранном виде такая тара остается неделимой единицей, которая наполняется, хранится, перевозится и опорожняется как таковая.

Примечание. «Внутренние составляющие» «составной тары» обычно определяются как «внутренние сосуды». Например, «внутренний сосуд» является «внутренней составляющей» составной тары типа 6HA1 (из пластмассового материала), поскольку он обычно не предназначен для выполнения функции удержания продукта без его «наружной тары» и поэтому не является «внутренней тарой».

«Твердое вещество» означает:

a) вещество, имеющее температуру плавления или начала плавления выше 20°C при давлении 101,3 кПа; или

b) вещество, которое не является жидким согласно испытанию по методу ASTM D 4359-90 или является пастообразным в соответствии с критериями, применяемыми при испытании для определения текучести (испытание с использованием пенетрометра), описываемом в разделе 2.3.4.

«Текущее техническое обслуживание жестких КСГМГ» означает текущее выполнение на металлических, жестких пластмассовых или составных КСГМГ таких операций, как:

a) очистка;

b) демонтаж и последующая установка или замена затворов корпуса (в том числе соответствующих уплотнений) или сервисного оборудования в соответствии с исходными техническими требованиями изготовителя при условии проверки герметичности КСГМГ; или

c) восстановление конструкционного оборудования, не предназначенного непосредственно для выполнения функции удержания опасных грузов или сохранения давления опорожнения, в целях обеспечения соответствия типу конструкции (например, выпрямление стоек или подъемных приспособлений) при условии, что выполняемая КСГМГ функция удержания продукта не затрагивается.

«Текущее техническое обслуживание мягких КСГМГ» означает текущее выполнение на мягких КСГМГ из пластмассы или текстиля таких операций, как:

a) очистка; или

b) замена съемных элементов, таких как вкладыши и запорная арматура, элементами, соответствующими исходным техническим требованиям изготовителя;

c) при условии, что эти операции не сказываются негативно на выполнении мягким КСГМГ функции удержания продукта и не изменяют типа его конструкции.

«Температура вспышки» означает самую низкую температуру жидкости, при которой ее пары образуют легковоспламеняющуюся смесь с воздухом.

«Температура самоускоряющегося разложения» (ТСУР) означает наиболее низкую температуру, при которой может происходить самоускоряющееся разложение вещества в таре, используемой во время перевозки. Положения, касающиеся определения ТСУР и эффектов нагревания в замкнутом пространстве, содержатся в части II Руководства по испытаниям и критериям.

«Технические инструкции ИКАО» означают Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, дополняющие приложение 18 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год), опубликованные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в Монреале.

«Техническое название» означает признанное химическое название, если уместно - биологическое название, или иное название, употребляемое в настоящее время в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях (см. пункт 3.1.2.8.1.1).

«Типовые правила ООН» означают Типовые правила, прилагаемые к пятнадцатому пересмотренному изданию Рекомендаций по перевозке опасных грузов, опубликованному Организацией Объединенных Наций (ST/SG/AC.10/1/Rev.15).

«Тканый пластический материал» (для мягких КСГМГ) означает материал, изготовленный из тянутой ленты или единичных нитей подходящего полимерного материала.

«Топливный обогревательный прибор» означает устройство, в котором непосредственно используется жидкое или газообразное топливо и не потребляется отходящая теплота двигателя, приводящего в движение транспортное средство.

«Транспортная единица» означает автотранспортное средство, к которому не прицеплен прицеп, или состав, состоящий из автотранспортного средства и сцепленного с ним прицепа.

«Транспортное средство»: см. «Транспортное средство-батарея», «Закрытое транспортное средство», «Открытое транспортное средство», «Крытое брезентом транспортное средство» и «Автоцистерна».

«Транспортное средство-батарея» означает транспортное средство с комплектом элементов, соединенных между собой коллектором и стационарно установленных на транспортной единице. Элементами транспортного средства-батареи считаются: баллоны, трубки, связки баллонов (также называемые клетями), барабаны под давлением, а также цистерны, предназначенные для перевозки газов класса 2, вместимостью более 450 литров.

«Транспортный индекс («TI»***) в случае перевозки материала класса 7 означает присвоенное упаковке, транспортному пакету или контейнеру либо неупакованному материалу LSA-I или объекту SCO-I число, которое используется для обеспечения контроля за радиоактивным облучением.

«Трубка» (класс 2) означает бесшовный переносной сосуд под давлением вместимостью по воде более 150 литров, но не более 3000 литров.

«ТСУР»: см. «Температура самоускоряющегося разложения».

______________

*** «TI» является сокращением английского термина «Transport Index».

У

«Упаковка» означает завершенный продукт операции упаковывания, состоящий из тары, крупногабаритной тары или КСГМГ и их содержимого, подготовленный для отправки. Этот термин включает сосуды для газов, определенные в настоящем разделе, а также изделия, которые вследствие их размера, веса или конфигурации могут перевозиться неупакованными или перевозиться в рамах, обрешетках или транспортно-загрузочных приспособлениях. За исключением перевозки радиоактивных материалов, этот термин не применяется к грузам, перевозимым навалом/насыпью, и к грузам, перевозимым в цистернах.

Примечание. В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 2.2.7.2, пункт 4.1.9.1.1 и главу 6.4.

«Упаковщик» означает любое предприятие, которое заполняет опасными грузами тару, включая крупногабаритную тару и контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), и, в случае необходимости, подготавливает упаковки для перевозки.

«Уровень излучения» в случае перевозки материала класса 7 означает соответствующую мощность дозы, выраженную в миллизивертах в час.

«Установившееся давление» означает давление содержимого сосуда под давлением, находящегося в состоянии термического и диффузионного равновесия.

«Утверждение»

«Многостороннее утверждение» в случае перевозки материала класса 7 означает утверждение соответствующим компетентным органом страны происхождения конструкции или перевозки в соответствующем случае, а также компетентным органом каждой страны, через территорию или на территории которой осуществляется перевозка. В термины «через территорию или на территории» специально не включается понятие «над территорией», т. е. требования об утверждении и уведомлении не должны распространяться на страну, над территорией которой перевозится радиоактивный материал на борту воздушного судна, при условии, что в этой стране не предусматривается запланированная посадка.

«Одностороннее утверждение» в случае перевозки материала класса 7 означает утверждение конструкции, которое требуется от компетентного органа только страны происхождения данной конструкции. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то утверждение требует подтверждения компетентным органом первой Договаривающейся стороны ДОПОГ по маршруту перевозки груза (см. пункт 6.4.22.6).

Ф

«Файл цистерны» означает файл, в котором содержится важная техническая информация о цистерне, транспортном средстве-батарее или МЭГК, такая как свидетельства и сертификаты, упомянутые в подразделах 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4.

Ц

«Цистерна» означает корпус, включая его сервисное и конструкционное оборудование. Когда термин «цистерна» используется отдельно, он означает контейнер-цистерну, переносную цистерну, съемную цистерну или встроенную цистерну, определения которых приведены в этой части, включая цистерны, являющиеся элементами транспортных средств-батарей или МЭГК (см. также «Съемная цистерна», «Встроенная цистерна», «Переносная цистерна» и «Многоэлементный газовый контейнер»).

Примечание. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

Ч

«Член экипажа транспортного средства» означает водителя или любое другое лицо, сопровождающее водителя для целей обеспечения эксплуатационной безопасности, общей безопасности, подготовки или эксплуатации.

Я

«Ящик» означает тару со сплошными прямоугольными или многоугольными стенками, изготовленную из металла, древесины, фанеры, древесного материала, фибрового картона, пластмассы или других подходящих материалов. Наличие небольших отверстий, предназначенных для удобства обработки или открытия либо необходимых в связи с классификационными предписаниями, допускается в том случае, если эти отверстия не влияют на целостность тары во время перевозки.

1.2.2 Единицы измерения

1.2.2.1 В ДОПОГ применяются следующие единицы измерения а:

| Наименование величины | Единица СИ b | Единица, допускаемая к применению наравне с единицами СИ | Соотношение между единицами |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | м (метр) | - | - |
| Площадь | м2 (кв. метр) | - | - |
| Объем | м3 (куб. метр) | л с (литр) | 1 л = 10-3 м3 |
| Время | с (секунда) | мин. (минута) | 1 мин. = 60 с |
|  |  | ч (час) | 1 ч = 3600 с |
|  |  | сут. (сутки) | 1 сут. = 86 400 с |
| Масса | кг (килограмм) | г (грамм) | 1 г = 10-3 кг |
|  |  | т (тонна) | 1 т = 103 кг |
| Плотность | кг/м3 | кг/л | 1 кг/л = 103 кг/м3 |
| Температура | К (кельвин) | °C (градус Цельсия) | 0°C = 273,15 К |
| Разность температур | К (кельвин) | °C (градус Цельсия) | 1°C = 1К |
| Сила | Н (ньютон) | - | 1 Н = 1 кг·м/с2 |
| Давление | Па (паскаль) |  | 1 Па = 1 Н/м2 |
|  |  | бар (бар) | 1 бар = 105 Па |
| Напряжение | Н/м2 | Н/мм | 1 Н/мм2 = 1 МПа |
| Работа |  | кВт·ч (киловатт-час) | 1 кВт·ч = 3,6 МДж |
| Энергия | Дж (джоуль) |  | 1 Дж = 1Н·м = 1 Вт·с |
| Количество тепла |  | эВ (электрон-вольт) | 1эВ = 0,1602·10-18 Дж |
| Мощность | Вт (ватт) | - | 1 Вт = 1 Дж/с = 1Н·м/с |
| Кинематическая вязкость | м2/с | мм2/с | 1 мм2/с = 10-6 м2/с |
| Динамическая вязкость | Па·с | мПа·с | 1 мПа·с = 10-3 Па·с |
| Активность | Бк (беккерель) |  |  |
| Эквивалентная доза облучения | Зв (зиверт) |  |  |

____________________

а Для пересчета ранее применявшихся единиц в единицы СИ применяются следующие округленные значения:

| Сила |  | Напряжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кгс = | 9,807 Н | 1 кг/мм2 = 9,807 Н/мм2 |  |
| 1 Н = | 0,102 кгс | 1 Н/мм2 = 0,102 кг/мм2 |  |
| Давление |
| 1 Па = | 1 Н/м2 = | 10-5 бар = | 1,02×10-5 кг/см2 = | 0,75×10-2 торр |
| 1 бар = | 105 Па = | 1,02 кг/см2 = | 750 торр |  |
| 1 кг/см2 = | 9,807×104 Па = | 0,9807 бар = | 736 торр |  |
| 1 торр = | 1,33×102 Па = | 1,33×10-3 бар = | 1,36×10-3 кг/см2 |  |
| Энергия, работа, количество тепла |
| 1 Дж | 1 Нм | 0,278×10-6 кВтч = | 1,102 кгм | 0,239×10-3 ккал |
| 1 кВтч = | 3,6×106 Дж | 367×103 кгм = | 860 ккал |  |
| 1 кгм = | 9,807 Дж | 2,72×10-6 кВтч = | 2,34×10-3 ккал |  |
| 1 ккал = | 4,19×103 Дж | 1,16×10-3 кВтч = | 427 кгм |  |
| Мощность | Кинематическая вязкость |
| 1 Вт = | 0,102 кгм/с = | 0,86 ккал/ч | 1 м2/с = 104 Ст (стокс) |
| 1 кгм/с = | 9,807 Вт = | 8,43 ккал/ч | 1 Ст = 10-4 м2/с |
| 1 ккал/ч = | 1,16 Вт = | 0,119 кгм/с |  |
| Динамическая вязкость |
| 1 Па·с = | 1 Нс/м2 = | 10 П (пуаз) = | 0,102 кгс/м2 |
| 1 П = | 0,1 Па·с = | 0,1 Нс/м2 = | 1,02 ×10-2 кгс/м2 |
| 1 кгс/м2 = | 9,807 Па·с = | 9,807 Нс/м2 = | 98,07 П |

____________________

b Международная система единиц (СИ) принята Генеральной конференцией по мерам и весам (адрес: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sevres).

c В английском и французском машинописном тексте допускается использовать для обозначения литра вместо сокращения «l» сокращение «L».

Десятичные кратные и дольные единицы могут быть образованы путем помещения перед наименованием или обозначением единицы приставок или их обозначений, имеющих следующее значение:

| Множитель |  | Приставка | Обозначение приставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 000 000 000 000 000 | = 1018 | Квинтиллион | экса | Э |
| 1 000 000 000 000 000 | = 1015 | Квадриллион | пета | П |
| 1 000 000 000 000 | = 1012 | Триллион | тера | Т |
| 1 000 000 000 | = 109 | Миллиард | гига | Г |
| 1 000 000 | = 106 | Миллион | мега | М |
| 1000 | = 103 | Тысяча | кило | к |
| 100 | = 102 | Сто | гекто | г |
| 10 | = 101 | Десять | дека | да |
| 0,1 | = 10-1 | Десятая | деци | д |
| 0,01 | = 10-2 | Сотая | санти | с |
| 0,001 | = 10-3 | Тысячная | мили | м |
| 0,000 001 | = 10-6 | Миллионная | микро | мм |
| 0,000 000 001 | = 10-9 | Миллиардная | нано | н |
| 0,000 000 000 001 | = 10-12 | Триллионная | пико | п |
| 0,000 000 000 000 001 | = 10-15 | квадриллионная | фемто | ф |
| 0,000 000 000 000 000 001 | = 10-18 | квинтиллионная | атто | а |

1.2.2.2 Если конкретно не указано иное, знак «%» в ДОПОГ означает:

a) для смесей твердых веществ или жидкостей, а также для растворов и для твердых веществ, смоченных жидкостью: процентную долю массы, рассчитанную на основе общей массы смеси, раствора или увлажненного твердого вещества;

b) для смесей сжатых газов: при загрузке под давлением - процентную долю объема, рассчитанную на основе общего объема газовой смеси; или при загрузке по массе - процентную долю массы, рассчитанную на основе общей массы смеси;

c) для смесей сжиженных газов и растворенных газов: процентную долю массы, рассчитанную на основе общей массы смеси.

1.2.2.3 Все виды давления, относящиеся к сосудам (например, испытательное давление, внутреннее давление, давление срабатывания предохранительных клапанов), всегда указываются как манометрическое давление (давление, избыточное по отношению к атмосферному давлению); однако давление пара вещества всегда выражается как абсолютное давление.

1.2.2.4 В тех случаях, когда в ДОПОГ указывается степень наполнения сосудов, то имеется в виду степень наполнения при температуре веществ 15°C, если только не указана какая-либо другая температура.

Глава 1.3. Подготовка работников, участвующих в перевозке опасных грузов

1.3.1 Сфера охвата и применимость

Лица, нанятые участниками перевозки, упомянутыми в главе 1.4, обязанности которых связаны с перевозкой опасных грузов, должны получить подготовку в области требований, регулирующих перевозку таких грузов, соразмерно их обязанностям и функциям. Эта подготовка должна также охватывать специальные требования к обеспечению безопасности перевозки опасных грузов, изложенные в главе 1.10.

Примечание 1. В отношении подготовки консультанта по вопросам безопасности см. раздел 1.8.3.

Примечание 2. В отношении подготовки экипажа транспортного средства см. главу 8.2.

Примечание 3. В отношении подготовки работников по классу 7 см. также пункт 1.7.2.5.

Примечание 4. Подготовка работников должна осуществляться до принятия ими на себя обязанностей, связанных с перевозкой опасных грузов.

1.3.2 Характер подготовки

В зависимости от функций и обязанностей соответствующих лиц подготовка должна проводиться в следующих формах:

1.3.2.1 Общее ознакомление

Работники должны ознакомиться с общими требованиями положений, касающихся перевозки опасных грузов.

1.3.2.2 Специализированная подготовка

Работники должны досконально изучить требования правил, касающихся перевозки опасных грузов, соразмерно выполняемым ими функциям и обязанностям.

В случаях, когда транспортировка опасных грузов связана со смешанной перевозкой, работники должны быть ознакомлены с требованиями, касающимися других видов транспорта.

1.3.2.3 Подготовка в области безопасности

Соразмерно степени опасности получения травмы или вредного воздействия в случае происшествия, связанного с перевозкой опасных грузов, включая погрузочно-разгрузочные операции, работники должны получить подготовку в области рисков и видов опасности, которые представляют опасные грузы.

Подготовка должна быть направлена на обучение работников процедурам безопасного обращения с опасными грузами и принятия аварийных мер.

1.3.2.4 (Исключен)

1.3.3 Документация

Работодатель и работник должны хранить у себя подробные сведения обо всей полученной подготовке, которые должны проверяться при найме на новую работу. Эта подготовка должна периодически дополняться переподготовкой с целью ознакомления с изменениями в правилах.

Глава 1.4. Обязанности участников перевозки в области безопасности

1.4.1 Общие меры безопасности

1.4.1.1 Участники операций по перевозке опасных грузов должны принимать надлежащие меры безопасности в зависимости от характера и масштаба предполагаемой опасности с целью избежать ущерба и травм и, при необходимости, свести их к минимуму. В любом случае они должны соблюдать требования ДОПОГ в своей соответствующей сфере деятельности.

1.4.1.2 Если создается прямая угроза для общественной безопасности, участники перевозки должны незамедлительно уведомить об этом аварийно-спасательные службы и предоставить информацию, которая необходима этим службам для принятия соответствующих мер.

1.4.1.3 В ДОПОГ могут уточняться некоторые обязанности, возлагаемые на различных участников перевозки.

Если Договаривающаяся сторона считает, что это не приведет к снижению уровня безопасности, она может в рамках своего национального законодательства возложить обязанности, установленные для какого-либо конкретного участника перевозки, на другого или других участников при условии выполнения обязанностей, предусмотренных в разделах 1.4.2 и 1.4.3. Эти отступления должны сообщаться Договаривающейся стороной секретариату Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, который доведет их до сведения Договаривающихся сторон.

Требования разделов 1.2.1, 1.4.2 и 1.4.3, касающиеся определений участников перевозки и их соответствующих обязанностей, не препятствуют действию положений национального законодательства в отношении юридических последствий (последствий уголовного характера, ответственности и т. д.), вытекающих из того, что соответствующий участник является, например, юридическим лицом, лицом, работающим по самонайму, работодателем или работником.

1.4.2 Обязанности основных участников

Примечание. В отношении радиоактивных материалов см. также раздел 1.7.6.

1.4.2.1 Грузоотправитель

1.4.2.1.1 Отправитель опасных грузов обязан предъявлять к перевозке только грузы, соответствующие требованиям ДОПОГ. В контексте раздела 1.4.1 он должен, в частности:

a) убедиться в том, что опасные грузы классифицированы и допущены к перевозке в соответствии с ДОПОГ;

b) передать перевозчику информацию и данные и, в случае необходимости, требуемые транспортные документы и сопроводительные документы (разрешения, допущения, уведомления, свидетельства и т. д.), принимая во внимание, в частности, требования главы 5.4 и таблиц, содержащихся в части 3;

c) использовать только такие тару, крупногабаритную тару, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и цистерны (автоцистерны, съемные цистерны, транспортные средства-батареи, МЭГК, переносные цистерны и контейнеры-цистерны), которые допущены и пригодны для перевозки соответствующих веществ и имеют маркировку, предписанную ДОПОГ;

d) соблюдать требования, касающиеся способа отправки и ограничений на отправку;

e) обеспечить, чтобы даже неочищенные и недегазированные порожние цистерны (автоцистерны, съемные цистерны, транспортные средства-батареи, МЭГК, переносные цистерны и контейнеры-цистерны) или порожние неочищенные транспортные средства и большие и малые контейнеры для массовых грузов были соответствующим образом маркированы и снабжены знаками опасности и чтобы порожние неочищенные цистерны были закрыты так же герметично, как если бы они были в наполненном состоянии.

1.4.2.1.2 Если грузоотправитель прибегает к услугам других участников перевозки (упаковщик, погрузчик, ответственный за наполнение и т. д.), он должен принять надлежащие меры для обеспечения соответствия груза требованиям ДОПОГ. В случае подпунктов а), b), c) и e) пункта 1.4.2.1.1 он может, однако, полагаться на информацию и данные, переданные в его распоряжение другими участниками перевозки.

1.4.2.1.3 Когда грузоотправитель действует от третьего лица, это лицо должно письменно сообщить грузоотправителю, что речь идет об опасных грузах, и предоставить грузоотправителю все сведения и документы, необходимые ему для выполнения своих обязанностей.

1.4.2.2 Перевозчик

1.4.2.2.1 В контексте раздела 1.4.1 перевозчик, в соответствующих случаях, должен, в частности:

a) удостовериться в том, что подлежащие перевозке опасные грузы допущены к перевозке в соответствии с ДОПОГ;

b) удостовериться в том, что предписанная документация находится на транспортной единице;

c) визуально удостовериться в том, что транспортные средства и груз не имеют явных дефектов, не протекают и не имеют трещин, а также надлежащим образом оборудованы и т. д.;

d) удостовериться в том, что дата следующего испытания автоцистерн, транспортных средств-батарей, съемных цистерн, переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочена;

Примечание. Цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК могут, однако, перевозиться после истечения этого срока при соблюдении условий, изложенных в пунктах 4.1.6.10 (в случае транспортных средств-батарей и МЭГК, содержащих в качестве элементов сосуды под давлением), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 или 6.7.4.14.6.

e) проверить, не перегружены ли транспортные средства;

f) удостовериться в том, что нанесены знаки опасности и маркировка, предписанные для транспортных средств;

g) удостовериться в том, что оборудование, предписанное в письменных инструкциях для водителя, находится на транспортном средстве.

В соответствующих случаях эти действия осуществляются на основе транспортных документов и сопроводительных документов путем осмотра транспортного средства или контейнеров и, при необходимости, груза.

1.4.2.2.2 Вместе с тем, что касается подпунктов a), b), e) и f) пункта 1.4.2.2.1, перевозчик может полагаться на информацию и данные, переданные в его распоряжение другими участниками перевозки.

1.4.2.2.3 Если, действуя согласно пункту 1.4.2.2.1, перевозчик обнаруживает какое-либо нарушение требований ДОПОГ, он не должен отправлять груз до тех пор, пока это нарушение не будет устранено.

1.4.2.2.4 Если в ходе рейса обнаруживается нарушение, которое может поставить под угрозу безопасность перевозки, транспортировка груза должна быть как можно быстрее прекращена с учетом требований, касающихся безопасности движения, безопасного сохранения груза и общественной безопасности. Перевозка может быть продолжена только после того, как груз будет приведен в соответствие с применимыми правилами. Компетентный(ые) орган (органы), регулирующий(ие) транспортировку на оставшейся части рейса, может (могут) дать разрешение на продолжение перевозки.

В том случае, если требуемое соответствие не может быть обеспечено или если не дано разрешения на оставшуюся часть, компетентный(ые) орган (органы) должен (должны) оказать перевозчику необходимую административную помощь. Это же требование применяется в том случае, когда перевозчик сообщает этому (этим) компетентному(ым) органу (органам), что грузоотправитель не поставил его в известность об опасном характере перевозимого груза и что на основании законодательства, применимого, в частности, к договору перевозки, он желает выгрузить, уничтожить или обезвредить груз.

1.4.2.2.5 (Зарезервирован)

1.4.2.3 Грузополучатель

1.4.2.3.1 Грузополучатель обязан не медлить с приемом груза, если не существует непреодолимых причин, и убедиться после разгрузки в том, что касающиеся его требования ДОПОГ выполнены.

В контексте раздела 1.4.1 он обязан, в частности:

a) в случаях, предусмотренных ДОПОГ, принять предписанные меры по очистке и обеззараживанию транспортных средств и контейнеров;

b) обеспечить, чтобы на контейнерах после их полной разгрузки, очистки и обеззараживания более не имелось указывающей на опасность маркировки в соответствии с главой 5.3.

1.4.2.3.2 Если грузополучатель прибегает к услугам других участников перевозки (разгрузчик, предприятия по очистке, станция обеззараживания и т. д.), он должен принять надлежащие меры для обеспечения соблюдения требований ДОПОГ.

1.4.2.3.3 Если в результате этих проверок обнаружено какое-либо нарушение требований ДОПОГ, то грузополучатель должен вернуть контейнер перевозчику только после устранения данного нарушения.

1.4.3 Обязанности остальных участников

Ниже перечисляются остальные участники перевозки и их обязанности, причем этот перечень не является исчерпывающим. Обязанности этих участников перевозки вытекают из раздела 1.4.1, выше, в той мере, в которой им известно или должно быть известно, что свои функции они выполняют в рамках перевозки, регламентируемой ДОПОГ.

1.4.3.1 Погрузчик

1.4.3.1.1 В контексте раздела 1.4.1 погрузчик выполняет, в частности, следующие обязанности:

a) он должен передавать опасные грузы перевозчику только в том случае, если они допущены к перевозке в соответствии с ДОПОГ;

b) при передаче к перевозке упакованных опасных грузов или порожней неочищенной тары он должен проверить, не имеет ли тара повреждений. Он не должен передавать к перевозке упаковку с поврежденной тарой, в частности с негерметичной тарой, из которой происходит или может произойти утечка опасного вещества, до тех пор, пока повреждение не будет устранено; эта же обязанность касается и порожней неочищенной тары;

c) при погрузке опасных грузов в транспортное средство или большой или малый контейнер он должен соблюдать специальные требования, касающиеся погрузки и обработки грузов;

d) после загрузки опасных грузов в контейнер он должен выполнить требования в отношении нанесения указывающей на опасность маркировки в соответствии с главой 5.3;

e) при погрузке упаковок он должен соблюдать запрещения в отношении совместной погрузки с учетом опасных грузов, уже находящихся в транспортном средстве или большом контейнере, а также требования, касающиеся отделения продуктов питания, других предметов потребления или кормов для животных.

1.4.3.1.2 В случае подпунктов a), d) и e) пункта 1.4.3.1.1 погрузчик может, однако, полагаться на информацию и данные, переданные в его распоряжение другими участниками перевозки.

1.4.3.2 Упаковщик

В контексте раздела 1.4.1 упаковщик должен, в частности, соблюдать:

a) требования, касающиеся условий упаковки или условий совместной упаковки, и,

b) когда он готовит упаковки для перевозки, - требования, касающиеся маркировки и знаков опасности на упаковках.

1.4.3.3 Ответственный за наполнение

В контексте раздела 1.4.1 ответственный за наполнение должен выполнять, в частности, следующие обязанности:

a) прежде чем наполнять цистерны, он должен удостовериться в том, что сами цистерны и их оборудование находятся в исправном техническом состоянии;

b) он должен убедиться в том, что дата следующего испытания автоцистерн, транспортных средств-батарей, съемных цистерн, переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочена;

c) он должен наполнять цистерны лишь опасными грузами, допущенными к перевозке в этих цистернах;

d) при наполнении цистерны он должен соблюдать требования, касающиеся размещения опасных грузов в смежных отсеках;

e) при наполнении цистерны он должен соблюдать максимально допустимую степень наполнения или максимально допустимую массу содержимого на литр вместимости для загружаемого вещества;

f) после наполнения цистерны он должен удостовериться в герметичности запорных устройств;

g) он должен обеспечить, чтобы никакого опасного количества загруженного вещества не оставалось на наружных поверхностях цистерн, которые были им наполнены;

h) при подготовке опасных грузов для перевозки он должен обеспечить, чтобы предписанные таблички оранжевого цвета и информационные табло или знаки опасности были размещены на цистернах, транспортных средствах и больших и малых контейнерах для массовых грузов в соответствии с требованиями;

i) (Зарезервирован);

j) при наполнении транспортных средств или контейнеров массовыми опасными грузами он должен убедиться в том, что соответствующие положения главы 7.3 соблюдены.

1.4.3.4 Оператор контейнера-цистерны/переносной цистерны

В контексте раздела 1.4.1 оператор контейнера-цистерны должен, в частности:

a) следить за соблюдением требований, касающихся конструкции, оборудования, испытаний и маркировки;

b) следить за тем, чтобы техническое обслуживание корпусов и их оборудования осуществлялось таким образом, чтобы в обычных условиях эксплуатации контейнер-цистерна/переносная цистерна удовлетворяли требованиям ДОПОГ вплоть до следующей проверки;

c) проводить внеплановую проверку, когда надежность корпуса или его оборудования может быть снижена в результате ремонта, модификации или аварии.

1.4.3.5 (Зарезервирован)

Глава 1.5 Отступления

1.5.1 Временные отступления

1.5.1.1 В соответствии с пунктом 3 статьи 4 ДОПОГ компетентные органы Договаривающихся сторон могут договориться непосредственно друг с другом о том, чтобы разрешить осуществление некоторых перевозок по их территории в порядке временного отступления от требований ДОПОГ при условии сохранения надлежащего уровня безопасности. Орган, взявший на себя инициативу в отношении временного отступления, уведомляет об этом отступлении секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, который доводит его до сведения Договаривающихся сторон1.

Примечание. «Специальные условия», предусмотренные в разделе 1.7.4, не считаются временным отступлением по смыслу настоящего раздела.

1.5.1.2 Срок действия временного отступления должен составлять не более пяти лет с даты его вступления в силу. Действие временного отступления прекращается автоматически с даты вступления в силу соответствующей поправки к ДОПОГ.

1.5.1.3 Перевозки, осуществляемые на основе временных отступлений, являются перевозками по смыслу ДОПОГ.

1.5.2 (Зарезервирован)

__________________

1 Примечание секретариата. Со специальными соглашениями, заключенными в соответствии с настоящей главой, можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (htpp://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

Глава 1.6 Переходные меры

1.6.1 Общие положения

1.6.1.1 Если не предписано иное, вещества и изделия, на которые распространяется действие ДОПОГ, могут перевозиться до 30 июня 2009 года в соответствии с требованиями ДОПОГ, применявшимися до 31 декабря 2008 года.

1.6.1.2 а) Знаки опасности и информационное табло, которые до 31 декабря 2004 года соответствовали образцам № 7А, 7В, 7С, 7D или 7Е, предписанным до этой даты, могут эксплуатироваться до 31 декабря 2010 года.

b) Знаки опасности и информационные табло, которые до 31 декабря 2006 года соответствовали образцу № 5.2, предписанному до указанной даты, могут эксплуатироваться до 31 декабря 2010 года.

1.6.1.3 Вещества и изделия класса 1, принадлежащие вооруженным силам какой-либо Договаривающейся стороны и упакованные до 1 января 1990 года в соответствии с требованиями ДОПОГ, действовавшими в тот период, могут перевозиться после 31 декабря 1989 года, если целостность тары не нарушена и если они заявлены в транспортном документе как военные грузы, упакованные до 1 января 1990 года. Остальные требования, применяемые к этому классу с 1 января 1990 года, должны соблюдаться.

1.6.1.4 Вещества и изделия класса 1, упакованные в период с 1 января 1990 года по 31 декабря 1996 года в соответствии с требованиями ДОПОГ, действовавшими в тот период, могут перевозиться после 31 декабря 1996 года, если целостность тары не нарушена и если они заявлены в транспортном документе как грузы класса 1, упакованные в период с 1 января 1990 года по 31 декабря 1996 года.

1.6.1.5 (Зарезервирован)

1.6.1.6 Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с требованиями маргинального номера 3612 (1), действующими до 30 июня 2001 года, но не отвечающие требованиям пункта 6.5.2.1.1 в отношении высоты букв, цифр и символов, применяемым с 1 июля 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.1.7 Официальные утверждения типа барабанов, канистр и составной тары из полиэтилена с высокой или средней молекулярной массой, выданные до 1 июля 2005 года в соответствии с требованиями пункта 6.1.5.2.6, действующими по 31 декабря 2004 года, но не отвечающие требованиям пункта 4.1.1.19, остаются действительными до 31 декабря 2009 года. Любая такая тара, изготовленная и маркированная на основе этих официальных утверждений типа, может использоваться до истечения ее срока службы, определенного в пункте 4.1.1.15.

1.6.1.8 Имеющиеся таблички оранжевого цвета, отвечающие требованиям подраздела 5.3.2.2, действительным до 31 декабря 2004 года, могут по-прежнему использоваться.

1.6.1.9 (Исключен)

1.6.1.10 Литиевые элементы и батареи, которые были изготовлены до 1 июля 2003 года, и которые были испытаны в соответствии с требованиями, применявшимися до 31 декабря 2002 года, но которые не были испытаны в соответствии с требованиями, применяемыми с 1 января 2003 года, а также приборы, содержащие такие литиевые элементы или батареи, могут по-прежнему перевозиться до 30 июня 2013 года при условии выполнения всех остальных применимых требований.

1.6.1.11 Официальные утверждения типа барабанов, канистр и составной тары из полиэтилена с высокой или средней молекулярной массой и КСГМГ из полиэтилена с высокой молекулярной массой, выданные до 1 июля 2007 года в соответствии с требованиями пункта 6.1.6.1 а), действующие до 31 декабря 2006 года, но не отвечающие требованиям пункта 6.1.6.1 а), действующие с 1 января 2007 года, остаются действительными.

1.6.1.12 Несмотря на положения раздела 1.9.5, Договаривающиеся стороны могут по-прежнему применять самое позднее до 31 декабря 2009 года ограничения на проезд транспортных средств через автодорожные туннели в соответствии с положениями национального законодательства.

1.6.1.13 В случае транспортных средств, впервые зарегистрированных или впервые введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года, требования пунктов 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2 о том, что таблички, цифры и буквы должны оставаться прикрепленными независимо от положения транспортного средства, необязательно применять до 31 декабря 2009 года.

1.6.1.14 КСГМГ, изготовленные до 1 января 2011 года согласно требованиям, действующим до 31 декабря 2010 года, и соответствующие типу конструкции, который не прошел испытание на виброустойчивость, предусмотренное в пункте 6.5.6.13, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.1.15 На КСГМГ, изготовленные, восстановленные или отремонтированные до 1 января 2011 года, необязательно наносить маркировку с указанием максимально допустимой нагрузки при штабелировании в соответствии с пунктом 6.5.2.2.2. Такие КСГМГ, не маркированные в соответствии с пунктом 6.5.2.2.2, могут по-прежнему эксплуатироваться после 31 декабря 2010 года, однако в том случае, если они восстановлены или отремонтированы после указанной даты, они должны быть маркированы в соответствии с пунктом 6.5.2.2.2.

1.6.1.16 Материал животного происхождения, зараженный патогенными организмами, которые относятся к категории В, кроме тех, которые относились бы к категории А в виде культур (см. пункт 2.2.62.1.12.2), может перевозиться в соответствии с положениями, определенными компетентным органом, до 31 декабря 2014 года1.

1.6.1.17 Вещества классов 1-9, кроме веществ, отнесенных к № ООН 3077 или 3082, к которым не были применены критерии классификации, предусмотренные в пункте 2.2.9.1.10, и которые не маркированы в соответствии с подразделом 5.2.1.8 и разделом 5.3.6, могут по-прежнему перевозиться до 31 декабря 2010 года без применения положений, касающихся перевозки веществ, опасных для окружающей среды.

1.6.1.18 Положения пунктов 3.4.9-3.4.13 обязательно применять только с 1 января 2011 года.

1.6.2 Сосуды под давлением и сосуды для класса 2

1.6.2.1 Сосуды, изготовленные до 1 января 1997 года и не удовлетворяющие требованиям ДОПОГ, применяемым с 1 января 1997 года, но допущенные к перевозке согласно требованиям ДОПОГ, применявшимся до 31 декабря 1996 года, могут по-прежнему перевозиться после этой даты при условии выполнения требований в отношении периодических испытаний, предусмотренных в инструкциях по упаковке Р200 и Р203.

_______________________

1 Правила, касающиеся трупов зараженных животных, содержатся, например, в Постановлении (EC) № 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 года, в которых изложены санитарные нормы, касающиеся побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком (Official Journal of the European Communities, No. L 273 of 10.10.2002, p. 1).

1.6.2.2 Баллоны, соответствующие определению в разделе 1.2.1, прошедшие первоначальную или периодическую проверку до 1 января 1997 года, могут перевозиться порожними, неочищенными и без знаков опасности до даты их следующего наполнения или следующей периодической проверки.

1.6.2.3 Сосуды, предназначенные для перевозки веществ класса 2 и изготовленные до 1 января 2003 года, могут после 1 января 2003 года по-прежнему иметь маркировку, соответствующую требованиям, применявшимся до 31 декабря 2002 года.

1.6.2.4 Сосуды под давлением, сконструированные и изготовленные в соответствии с техническими правилами, которые более не признаются согласно разделу 6.2.5, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.2.5 Сосуды под давлением и их затворы, спроектированные и изготовленные в соответствии со стандартами, применявшимися на момент их изготовления (см. раздел 6.2.4) согласно положениям ДОПОГ, применявшимся на тот момент, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.2.6 Сосуды под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, изготовленные до 1 июля 2009 года в соответствии с требованиями подраздела 4.1.4.4, действующими до 31 декабря 2008 года, но не отвечающие требованиям подраздела 4.1.3.6, применяемым с 1 января 2009 года, могут по-прежнему эксплуатироваться при условии соблюдения требований подраздела 4.1.4.4, действующих до 31 декабря 2008 года.

1.6.2.7 Договаривающиеся стороны могут по-прежнему применять требования пунктов 6.2.1.4.1-6.2.1.4.4, действующие до 31 декабря 2008 года, вместо требований разделов 1.8.6, 1.8.7, и подразделов 6.2.2.9, 6.2.3.6-6.2.3.8 до 30 июня 2011 года.

1.6.3 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи

1.6.3.1 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные до вступления в силу требований, применяемых с 1 октября 1978 года, могут по-прежнему эксплуатироваться, если оборудование корпуса отвечает требованиям главы 6.8. Толщина стенок корпуса, за исключением корпусов, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов класса 2, должна соответствовать расчетному давлению не менее 0,4 МПа (4 бара) (манометрическое давление) для корпусов из мягкой стали или не менее 200 кПа (2 бара) (манометрическое давление) для корпусов из алюминия и алюминиевых сплавов. Для цистерн, не имеющих кругового поперечного сечения, в качестве основы для расчета берется диаметр круга, площадь которого равна площади фактического поперечного сечения цистерны.

1.6.3.2 Периодические испытания встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн и транспортных средств-батарей, по-прежнему эксплуатируемых в соответствии с настоящими переходными положениями, должны осуществляться согласно требованиям подразделов 6.8.2.4 и 6.8.3.4 и соответствующим специальным требованиям в отношении различных классов. Если ранее действовавшими требованиями не предписывалось более высокое испытательное давление, то для корпусов из алюминия и алюминиевых сплавов достаточно применять испытательное давление, равное 200 кПа (2 бара) (манометрическое давление).

1.6.3.3 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, удовлетворяющие переходным положениям, изложенным в пунктах 1.6.3.1 и 1.6.3.2, могут эксплуатироваться до 30 сентября 1993 года для транспортировки опасных грузов, к перевозке которых они были допущены. Этот переходный период не применяется к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям, предназначенным для перевозки веществ класса 2, или к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям, толщина стенок и оборудование которых удовлетворяют требованиям главы 6.8.

1.6.3.4 a) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные до 1 мая 1985 года в соответствии с требованиями ДОПОГ, действовавшими в период с 1 октября 1978 года по 30 апреля 1985 года, но не отвечающие требованиям, применяемым с 1 мая 1985 года, могут по-прежнему эксплуатироваться после этой даты.

b) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные в период с 1 мая 1985 года по дату вступления в силу требований, применяемых с 1 января 1988 года, и не отвечающие этим требованиям, но изготовленные в соответствии с требованиями ДОПОГ, действовавшими до указанной даты, могут по-прежнему эксплуатироваться после этой даты.

1.6.3.5 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные до 1 января 1993 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1992 года, но не отвечающие требованиям, применяемым с 1 января 1993 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.6 а) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные в период с 1 января 1978 года по 31 декабря 1984 года, если они будут эксплуатироваться после 31 декабря 2004 года, должны отвечать требованиям маргинального номера 211 127(5), применяемым с 1 января 1990 года, в отношении толщины стенок и защиты от повреждений.

b) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные в период с 1 января 1985 года по 31 декабря 1989 года, если они будут эксплуатироваться после 31 декабря 2010 года, должны отвечать требованиям маргинального номера 211 127(5), применяемым с 1 января 1990 года, в отношении толщины стенок и защиты от повреждений.

1.6.3.7 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные до 1 января 1999 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1998 года, но не отвечающие требованиям, применяемым с 1 января 1999 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.8 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, предназначенные для перевозки веществ класса 2, изготовленные до 1 января 1997 года, могут иметь маркировку, соответствующую требованиям, применявшимся по 31 декабря 1996 года, до следующего периодического испытания.

В тех случаях, когда вследствие внесения в ДОПОГ поправок были изменены некоторые надлежащие отгрузочные наименования газов, нет необходимости изменять наименования на табличке или на самом корпусе (см. пункты 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3) при условии, что наименования газов, указанные на встроенных цистернах (автоцистернах), съемных цистернах и транспортных средствах-батареях или на табличках [см. пункты 6.8.3.5.6 b) или с)], будут соответствующим образом скорректированы при проведении очередного периодического испытания.

1.6.3.9 и 1.6.3.10 (Зарезервированы)

1.6.3.11 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 января 1997 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1996 года, но не отвечающие, однако, требованиям маргинальных номеров 211 332 и 211 333, применяемым с 1 января 1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.12 (Зарезервирован)

1.6.3.13 (Исключен)

1.6.3.14 (Зарезервирован)

1.6.3.15 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, но которые не отвечают, однако, требованиям пункта 6.8.2.2.3, действующим с 1 января 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до следующей периодической проверки.

1.6.3.16 В случае встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн и транспортных средств-батарей, изготовленных до 1 января 2007 года и не отвечающих требованиям разделов 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, касающимся файла цистерны, сбор документов для файлов цистерны должен быть начат не позднее следующей периодической проверки.

1.6.3.17 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, предназначенные для перевозки веществ класса 3, группа упаковки I, имеющих давление паров не более 175 кПа (1,75 бар) (абсолютное давление) при 50°С, которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, и которым присвоен код цистерны L1.5BN в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, могут по-прежнему эксплуатироваться для перевозки вышеупомянутых веществ до 31 декабря 2018 года.

1.6.3.18 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-батареи, изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 30 июня 2001 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 июля 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.19 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.1.21, действовавшими по 31 декабря 2002 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января 2003 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.20 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 июля 2003 года в соответствии с требованиями, действовавшими до 31 декабря 2002 года, но не отвечающие, однако, требованиям пункта 6.8.2.1.7, применяемым с 1 января 2003 года, и требованиям специального положения TE 15, изложенного в пункте 6.8.4 b), применявшимся с 1 января 2003 года по 31 декабря 2006 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.21 (Исключен)

1.6.3.22-1.6.3.24 (Зарезервированы)

1.6.3.25 Тип испытания («Р» или «L»), требуемого в соответствии с пунктом 6.8.2.5.1, необязательно указывать на прикрепленной к цистерне табличке до проведения первого испытания после 1 января 2007 года.

1.6.3.26 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 января 2007 года в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, но не отвечающие, однако, требованиям в отношении маркировки внешнего расчетного давления в соответствии с пунктом 6.8.2.5.1, применяемым с 1 января 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.27-1.6.3.29 (Зарезервированы)

1.6.3.30 Встроенные (автоцистерны) и съемные вакуумные цистерны для отходов, изготовленные до 1 июля 2005 года в соответствии с требованиями, применяемыми до 31 декабря 2004 года, но не соответствующие требованиям пункта 6.10.3.9, применяемым с 1 января 2005 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.31 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и цистерны, являющиеся элементами транспортных средств-батарей, сконструированные и изготовленные в соответствии с техническими правилами, которые признавались во время их изготовления в соответствии с положениями пункта 6.8.2.7, которые в то время применялись, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.32 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 июля 2007 года в соответствии с требованиями, действовавшими до 31 декабря 2006 года, оборудованные крышками смотровых люков в сборе в соответствии с положениями стандарта E№ 13317:2002, указанного в таблице подраздела 6.8.2.6, применявшегося до 31 декабря 2006 года (включая рисунок и таблицу В.2, содержащуюся в приложении В к указанному стандарту), которые более не допускаются с 1 января 2007 года, или материал которых не отвечает требованиям стандарта E№ 13094:2004, пункт 5.2, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.33 Если корпус встроенной цистерны (автоцистерны) или съемной цистерны уже был разделен с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7500 литров до 1 января 2009 года, вместимость корпуса необязательно должна дополняться символом «S» в сведениях, требуемых согласно пункту 6.8.2.5.1, до проведения следующей периодической проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2.

1.6.3.34 Несмотря на положения пункта 4.3.2.2.4, встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, предназначенные для перевозки сжиженных газов или охлажденных сжиженных газов, которые отвечают применимым требованиям ДОПОГ, касающимся конструкции, но которые до 1 июля 2009 года были разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью более 7500 литров, могут по-прежнему наполняться более чем на 20% и менее чем на 80% их вместимости.

1.6.3.35 Договаривающимся сторонам необязательно применять требования разделов 1.8.6, 1.8.7 и 6.8.4, TA4 и TT9 до 1 июля 2011 года.

1.6.3.36-1.6.3.39 (Зарезервированы)

1.6.3.40 Цистерны из армированной волокном пластмассы (волокнита)

Цистерны из армированной волокном пластмассы (волокнита), изготовленные до 1 июля 2002 года согласно типу конструкции, официально утвержденному до 1 июля 2001 года в соответствии с требованиями добавления B.1c, действовавшими до 30 июня 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до конца их срока службы, если соблюдались и продолжают соблюдаться все требования, действовавшие по 30 июня 2001 года.

Однако с 1 июля 2001 года никакой новый тип конструкции не может официально утверждаться в соответствии с требованиями, действовавшими до 30 июня 2001 года.

1.6.4 Контейнеры-цистерны, переносные цистерны и МЭГК

1.6.4.1 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1988 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1987 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января 1988 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.2 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1993 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1992 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января 1993 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.3 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1999 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1998 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января 1999 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.4 (Зарезервирован)

1.6.4.5 В тех случаях, когда вследствие внесения в ДОПОГ поправок были изменены некоторые надлежащие отгрузочные наименования газов, нет необходимости изменять наименования на табличке или на самом корпусе (см. пункты 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3) при условии, что наименования газов, указанные на контейнерах-цистернах и МЭГК или на табличках (см. пункты 6.8.3.5.6 b) или с)), соответствующим образом изменены при проведении очередного периодического испытания.

1.6.4.6 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 2007 года в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, но не отвечающие, однако, требованиям в отношении маркировки внешнего расчетного давления в соответствии с пунктом 6.8.2.5.1, применяемым с 1 января 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.7 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1997 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1996 года, но не отвечающие, однако, требованиям маргинальных номеров 212 332 и 212 333, применяемым с 1 января 1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.8 (Зарезервирован)

1.6.4.9 Контейнеры-цистерны и МЭГК, сконструированные и изготовленные в соответствии с техническими правилами, которые признавались во время их изготовления в соответствии с положениями пункта 6.8.2.7, которые в то время применялись, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.10 (Исключен)

1.6.4.11 (Зарезервирован)

1.6.4.12 Контейнеры-цистерны и МЭГК, изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 30 июня 2001 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 июля 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.13 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 июля 2003 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 2002 года, но не отвечающие, однако, требованиям пункта 6.8.2.1.7, применяемым с 1 января 2003 года, и требованиям специального положения ТЕ 15, изложенного в пункте 6.8.4 b), применявшимся с 1 января 2003 года по 31 декабря 2006 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.14 (Зарезервирован)

1.6.4.15 Тип испытания («P» или «L»), требуемого в соответствии с пунктом 6.8.2.5.1, необязательно указывать на прикрепленной к цистерне табличке до проведения первого испытания после 1 января 2007 года.

1.6.4.16 (Исключен)

1.6.4.17 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 июля 2007 года в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, но не отвечающие требованиям пункта 6.8.2.2.3, применяемым с 1 января 2007 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до следующей периодической проверки.

1.6.4.18 В случае контейнеров-цистерн и МЭГК, изготовленных до 1 января 2007 года и не отвечающих требованиям разделов 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, касающихся файла цистерны, сбор документов для файла цистерны должен быть начат не позднее следующей периодической проверки.

1.6.4.19 Контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки веществ класса 3, группа упаковки I, имеющих давление паров не более 175 кПа (1,75 бар) (абсолютное давление) при 50°С, которые изготовлены до 1 июля 2007 года в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, и которым присвоен код цистерны L1.5BN в соответствии с требованиями, действующими до 31 декабря 2006 года, могут по-прежнему эксплуатироваться для перевозки вышеупомянутых веществ до 31 декабря 2016 года.

1.6.4.20 Вакуумные контейнеры-цистерны для отходов, изготовленные до 1 июля 2005 года в соответствии с требованиями, применяемыми до 31 декабря 2004 года, но не соответствующие требованиям пункта 6.10.3.9, применяемым с 1 января 2005 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.21-1.6.4.29 (Зарезервированы)

1.6.4.30 Переносные цистерны и МЭГК ООН, которые не отвечают требованиям к конструкции, применяемым с 1 января 2007 года, но которые были изготовлены в соответствии со свидетельством в официальном утверждении типа, выданным до 1 января 2008 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.31 В случае веществ, для которых в колонке 11 таблицы А главы 3.2 указано специальное положение ТР35, инструкция по переносным цистернам Т14, предписанная в ДОПОГ и применяемая до 31 декабря 2008 года, может по-прежнему применяться до 31 декабря 2014 года.

1.6.4.32 Если корпус контейнера-цистерны уже был разделен с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7500 литров до 1 января 2009 года, вместимость корпуса необязательно должна дополняться символом «S» в сведениях, требуемых согласно пункту 6.8.2.5.1, до проведения следующей периодической проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2.

1.6.4.33 Несмотря на положения пункта 4.3.2.2.4, контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки сжиженных газов или охлажденных сжиженных газов, которые отвечают применимым требованиям ДОПОГ, касающимся конструкции, но которые до 1 июля 2009 года были разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью более 7500 литров, могут по-прежнему наполняться более чем на 20% и менее чем на 80% их вместимости.

1.6.4.34 Договаривающимся сторонам необязательно применять требования разделов 1.8.6, 1.8.7 и 6.8.4, TA4 и TT9 до 1 июля 2011 года.

1.6.5 Транспортные средства

1.6.5.1 и 1.6.5.2 (Зарезервированы)

1.6.5.3 (Исключен)

1.6.5.4 Что касается конструкции транспортных средств ЕХ/II, EX/III, FL, OX и АТ, то требования части 9, действующие по 31 декабря 2008 года, могут применяться до 31 марта 2010 года.

1.6.5.5 Транспортные средства, зарегистрированные или введенные в эксплуатацию до 1 января 2003 года, электрооборудование которых не удовлетворяет требованиям разделов 9.2.2, 9.3.7 или 9.7.8, но соответствует требованиям, применявшимся по 30 июня 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.5.6 (Исключен)

1.6.5.7 Укомплектованные или доукомплектованные транспортные средства, официально утвержденные по типу до 31 декабря 2002 года согласно Правилам № 105 ЕЭК ООН2 с внесенными в них поправками серии 01 или соответствующим положениям директивы 98/91/ЕС3 и не отвечающие требованиям главы 9.2, но отвечающие требованиям в отношении конструкции базовых транспортных средств (маргинальные номера 220 100-220 540 добавления В.2), применявшимся до 30 июня 2001 года, могут по-прежнему допускаться к перевозке или эксплуатироваться при условии, что они были впервые зарегистрированы или введены в эксплуатацию до 1 июля 2003 года.

1.6.5.8 Транспортные средства ЕХ/II и ЕХ/III, которые были впервые допущены к перевозке до 1 июля 2005 года и удовлетворяют требованиям части 9, действующим по 31 декабря 2004 года, но которые, однако, не удовлетворяют требованиям, применяемым с 1 января 2005 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

________________

2 Правила № 105 (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей).

3 Директива 98/91/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 декабря 1998 года, касающаяся автотранспортных средств и их прицепов, предназначенных для дорожной перевозки опасных грузов, и изменяющая директиву 70/156/ЕЕС, касающуюся официального утверждения типа автотранспортных средств и их прицепов (Official Journal of the European Communities No. L.011 of 16 January 1999, pp. 0025-0036).

1.6.5.9 Автоцистерны со встроенными цистернами вместимостью более 3 м3, предназначенные для перевозки опасных грузов в жидком или расплавленном состоянии и испытанные под давлением менее 4 бар, не отвечающие требованиям пункта 9.7.5.2 и впервые зарегистрированные (или введенные в эксплуатацию, если регистрация не является обязательной) до 1 июля 2004 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.5.10 Свидетельства о допущении к перевозке, соответствующие образцу, приведенному в подразделе 9.1.3.5, применявшемуся до 31 декабря 2006 года, и свидетельства, соответствующие образцу, приведенному в подразделе 9.1.3.5, применяемому с 1 января 2007 года по 31 декабря 2008 года, могут по-прежнему использоваться.

1.6.5.11 MEMU, изготовленные и допущенные к перевозке до 1 января 2009 года в соответствии с положениями национального законодательства, но не отвечающие, однако, требованиям в отношении конструкции и допущения, применяемым с 1 января 2009 года, могут эксплуатироваться с разрешения компетентных органов в странах использования.

1.6.6 Класс 7

1.6.6.1 Упаковки, для которых не требуется утверждения конструкции компетентным органом в соответствии с положениями издания 1985 года и издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ

Освобожденные упаковки, промышленные упаковки типа ПУ-1, типа ПУ-2 и типа ПУ-3, а также упаковки типа А, для которых не требовалось утверждения конструкции компетентным органом, и которые удовлетворяют требованиям издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов МАГАТЭ (Серия изданий по безопасности, № 6), могут продолжать использоваться при условии принятия в отношении них обязательной программы обеспечения качества в соответствии с требованиями раздела 1.7.3 и соблюдения пределов активности и ограничений в отношении материалов, указанных в пунктах 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, специальном положении 336 главы 3.3 и подразделе 4.1.9.3.

Любой упаковочный комплект, который модифицирован, если только это не было сделано в целях повышения безопасности, или изготовлен после 31 декабря 2003 года, должен отвечать требованиям ДОПОГ. Упаковки, подготовленные для перевозки не позднее 31 декабря 2003 года согласно требованиям издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ, могут и далее использоваться для перевозки. Упаковки, подготовленные для перевозки после этой даты, должны удовлетворять требованиям ДОПОГ.

1.6.6.2 Упаковки, утвержденные в соответствии с положениями изданий 1973 года, 1973 года (исправленного), 1985 года и 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ

1.6.6.2.1 Упаковочные комплекты, изготовленные согласно конструкции упаковки, утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями издания 1973 года или издания 1973 года (исправленного) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ, могут оставаться в эксплуатации при условии: многостороннего утверждения конструкции упаковки, принятия в отношении них обязательной программы обеспечения качества в соответствии с применимыми требованиями раздела 1.7.3 и соблюдения пределов активности и ограничений в отношении материалов, указанных в пунктах 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, специальном положении 337 главы 3.3 и подразделе 4.1.9.3. Изготовление новых упаковочных комплектов такого рода недопустимо. При таком изменении конструкции упаковочного комплекта или свойств и количества разрешенного радиоактивного содержимого, которое, по мнению компетентного органа, могло бы оказать существенное воздействие на безопасность, должны выполняться требования ДОПОГ. Каждому упаковочному комплекту должен быть присвоен серийный номер в соответствии с требованиями пункта 5.2.1.7.5, который наносится на внешнюю поверхность каждого упаковочного комплекта.

1.6.6.2.2 Упаковочные комплекты, изготовленные согласно конструкции упаковки, утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ, могут оставаться в эксплуатации при условии: многостороннего утверждения конструкции упаковки; принятия в отношении них обязательной программы обеспечения качества в соответствии с требованиями раздела 1.7.3 и соблюдения пределов активности и ограничений в отношении материалов, указанных в пунктах 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, специальном положении 337 главы 3.3 и подразделе 4.1.9.3. При таком изменении конструкции упаковочного комплекта или свойств и количества разрешенного радиоактивного содержимого, которое, по мнению компетентного органа, могло бы оказать существенное воздействие на безопасность, должны полностью выполняться требования настоящих Правил. Все упаковочные комплекты, изготовление которых начнется после 31 декабря 2006 года, должны удовлетворять требованиям ДОПОГ.

1.6.6.3 Радиоактивный материал особого вида, утвержденный в соответствии с положениями изданий 1973 года, 1973 года (исправленного), 1985 года и 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ

Радиоактивный материал особого вида, изготовленный согласно конструкции, для которой было получено одностороннее утверждение компетентного органа в соответствии с положениями издания 1973 года, издания 1973 года (исправленного), издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ, может продолжать использоваться при условии принятия в отношении него обязательной программы обеспечения качества в соответствии с применимыми требованиями раздела 1.7.3. Любой радиоактивный материал особого вида, изготовленный после 31 декабря 2003 года, должен удовлетворять требованиям ДОПОГ.

Глава 1.7 Общие положения, касающиеся класса 7

1.7.1 Сфера охвата и применение

Примечание 1. В случае аварий или инцидентов во время перевозки радиоактивных материалов должны соблюдаться установленные на случай аварий положения соответствующих национальных и/или международных организаций с целью обеспечения защиты людей, имущества и окружающей среды. Соответствующие указания относительно таких положений содержатся в публикации «Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных авариях, связанных с радиоактивными материалами», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № TS-G-1.2 (ST-3), Вена (2002 год).

Примечание 2. Аварийные процедуры должны учитывать возможность образования других опасных веществ, которые могут явиться результатом взаимодействия содержимого груза с окружающей средой в случае аварии.

1.7.1.1 ДОПОГ устанавливает нормы безопасности, обеспечивающие приемлемый уровень контроля за радиационной, а также связанной с критичностью и тепловыделением опасностью для людей, имущества и окружающей среды при перевозке радиоактивного материала. Эти нормы основаны на разработанных МАГАТЭ Правилах безопасной перевозки радиоактивных материалов, издание 2005 года, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № TS-R-1, Вена (2005 год). Пояснительный материал к изданию TS-R-1 1996 года можно найти в «Справочном материале к Правилам МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов», Серия норм безопасности МАГАТЭ, № TS-G-1.1 (ST-2), Вена (2002 год).

1.7.1.2 Цель ДОПОГ - обеспечить защиту лиц, имущества и окружающей среды от воздействия излучения во время перевозки радиоактивного материала. Эта защита достигается обязательным применением:

a) защитной оболочки (герметизации) для радиоактивного содержимого;

b) контроля за внешними уровнями излучения;

c) мер по предотвращению критичности; и

d) мер по предотвращению повреждения в результате теплового воздействия.

Выполнение этих требований обеспечивается, во-первых, путем применения ступенчатого подхода к пределам содержимого упаковок и транспортных средств, а также к нормативным характеристикам конструкций упаковок в зависимости от опасности, которую представляет радиоактивное содержимое. Во-вторых, оно достигается путем установления требований в отношении конструкции и эксплуатации упаковок, а также обслуживания упаковочных комплектов, в том числе с учетом характера радиоактивного содержимого. Наконец, требования выполняются путем обязательного применения мер административного контроля, включая, когда это необходимо, процедуры утверждения компетентными органами.

1.7.1.3 ДОПОГ применяется к перевозке радиоактивного материала автомобильным транспортом, включая перевозку, связанную с использованием радиоактивного материала. Перевозка включает все операции и условия, которые связаны с перемещением радиоактивного материала и составляют этот процесс, в частности проектирование, изготовление, обслуживание и ремонт упаковочного комплекта, а также подготовку, загрузку, отправку, перевозку, включая транзитное хранение, разгрузку и приемку в конечном пункте назначения грузов радиоактивных материалов и упаковок. К нормативам функционирования ДОПОГ применяется ступенчатый подход, три общих уровня которого можно по тяжести охарактеризовать следующим образом:

a) обычные условия перевозки (без каких-либо инцидентов);

b) нормальные условия перевозки (незначительные происшествия);

c) аварийные условия перевозки.

1.7.1.4 Положения ДОПОГ не распространяются на перевозку:

a) радиоактивных материалов, являющихся неотъемлемой частью транспортных средств;

b) радиоактивных материалов, перемещаемых в пределах какого-либо учреждения, к которым применяются соответствующие правила безопасности, действующие в данном учреждении, когда перемещение не предполагает использования автомобильных или железных дорог общего пользования;

c) радиоактивных материалов, имплантированных или введенных в организм человека или животного с целью диагностики или лечения;

d) радиоактивных материалов, находящихся в потребительских товарах, допущенных регулирующим органом к использованию, после их продажи конечному пользователю;

e) природных материалов и руды, содержащих природные радионуклиды, которые либо находятся в их естественном состоянии, либо только были обработаны для других целей, помимо экстракции радионуклидов, и которые не предполагается перерабатывать с целью использования этих радионуклидов, при условии, что удельная активность такого вещества не превышает более чем в 10 раз значения, указанные в пункте 2.2.7.2.2.1 b) или рассчитанные в соответствии с пунктами 2.2.7.2.2.2-2.2.7.2.2.6;

f) нерадиоактивных твердых предметов с радиоактивными веществами, присутствующими на любых поверхностях в количествах, не превышающих предел, указанный в определении термина «радиоактивное загрязнение» в пункте 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 Особые положения, касающиеся перевозки освобожденных упаковок

Освобожденные упаковки, указанные в пункте 2.2.7.2.4.1, подпадают под действие только следующих положений частей 5-7:

a) применимых требований, предусмотренных в разделах в пунктах 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1-5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 5.4.1.1.1 а), g) и h) и 7.5.11, CV33 (5.2);

b) требований к освобожденным упаковкам, указанным в разделе 6.4.4; и

c) если освобожденная упаковка содержит делящийся материал, то должно применяться одно из предусмотренных в пункте 2.2.7.2.3.5 освобождений для делящихся материалов и должны выполняться требования пункта 6.4.7.2.

Освобожденные упаковки подпадают под действие соответствующих положений всех других частей ДОПОГ.

1.7.2 Программа радиационной защиты

1.7.2.1 Перевозка радиоактивного материала должна производиться с учетом программы радиационной защиты, состоящей из систематических мероприятий, целью которых является обеспечение надлежащего планирования и учета мер радиационной защиты.

1.7.2.2 Дозы индивидуального облучения не должны превышать соответствующих пределов доз. Защита и безопасность должны быть оптимизированы таким образом, чтобы величина индивидуальных доз, число лиц, подвергающихся облучению, и вероятность облучения удерживались на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и социальных факторов, в пределах ограничения, которое сводится к тому, что дозы, получаемые отдельными лицами, подпадают под действие граничных доз. Должен применяться структурированный и систематический подход, в котором учитывается взаимосвязь перевозки с другими видами деятельности.

1.7.2.3 Характер и масштабы мер, предусматриваемых в программе, должны зависеть от величины и вероятности облучения. Программа должна учитывать требования, изложенные в пунктах 1.7.2.2, 1.7.2.4 и 1.7.2.5. Документы программы должны предоставляться по запросу для инспекции, проводимой соответствующим компетентным органом.

1.7.2.4 В случае профессионального облучения в результате выполнения работ, связанных с перевозкой, когда, согласно оценке, получение эффективной дозы в размере:

a) 1-6 мЗв в год является вполне вероятным, - должны осуществляться программы оценки доз посредством дозиметрического контроля рабочих мест или индивидуального дозиметрического контроля;

b) свыше 6 мЗв в год является вполне вероятным, - должен проводиться индивидуальный дозиметрический контроль.

Индивидуальный дозиметрический контроль или дозиметрический контроль рабочих мест должен соответствующим образом документально оформляться.

Примечание. В случае профессионального облучения в результате выполнения работ, связанных с перевозкой, когда, согласно оценке, получение эффективной дозы в размере свыше 1 мЗв в год является маловероятным, применения специальных режимов работы, проведения детального дозиметрического контроля, осуществления программ оценки доз или документального оформления индивидуального дозиметрического контроля не требуется.

1.7.2.5 Профессиональные работники (см. пункт 7.5.11, CV33, примечание 3) должны иметь соответствующую подготовку по радиационной защите, включая меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, с тем, чтобы снизить профессиональное облучение, которому они подвергаются, и облучение других лиц, которые могли бы пострадать в результате их действий.

1.7.3 Обеспечение качества

Программы обеспечения качества, в основе которых лежат приемлемые для компетентного органа международные, национальные и другие нормы, должны разрабатываться и осуществляться применительно к проектированию, изготовлению, испытаниям, составлению, документации, использованию, обслуживанию и инспекциям в отношении всех радиоактивных материалов особого вида, радиоактивных материалов с низкой способностью к рассеянию и упаковок, а также в отношении транспортных операций и транзитного хранения с целью обеспечения выполнения соответствующих положений ДОПОГ. Компетентный орган должен иметь возможность получить подтверждение в полном соответствии техническим условиям для конструкции. Изготовитель, грузоотправитель или пользователь должны быть в состоянии предоставить компетентному органу возможность инспекции во время изготовления или использования и продемонстрировать любому уполномоченному компетентному органу, что:

a) применяемые методы изготовления и материалы соответствуют техническим условиям для утвержденной конструкции; и

b) все упаковочные комплекты периодически инспектируются и при необходимости ремонтируются и содержатся в должном порядке, с тем, чтобы продолжать удовлетворять всем соответствующим требованиям и техническим условиям даже после многократного использования.

В случае, когда требуется утверждение компетентным органом, такое утверждение должно учитывать наличие программы обеспечения качества и ее адекватность.

1.7.4 Специальные условия

1.7.4.1 Специальные условия - условия, утвержденные компетентным органом, в которых могут перевозиться грузы, не удовлетворяющие всем требованиям ДОПОГ, применяемым к радиоактивным материалам.

Примечание. Специальные условия не считаются временным отступлением по смыслу раздела 1.5.1.

1.7.4.2 Грузы, в отношении которых соответствие любым положениям, применимым к классу 7, является практически неосуществимым, не должны перевозиться иначе как в специальных условиях. Если компетентным органом признано, что соответствие положениям класса 7 ДОПОГ является практически неосуществимым и что установленные обязательные нормы безопасности соблюдены за счет применения альтернативных средств, компетентный орган может утвердить операции по перевозке в специальных условиях единичной партии или запланированной серии нескольких грузов. Общий уровень безопасности при перевозке должен быть, по меньшей мере, эквивалентен уровню, который обеспечивался бы при выполнении всех применимых требований. Для международных грузов такого типа требуется многостороннее утверждение.

1.7.5 Радиоактивные материалы, обладающие другими опасными свойствами

Помимо радиоактивности и деления, любая дополнительная опасность содержимого упаковки, например взрывоопасность, горючесть, воспламеняемость, химическая токсичность и коррозионная активность, также должна приниматься в расчет в связи с документацией, упаковкой, знаками опасности, маркировкой, информационными табло, складированием, разделением и перевозкой, с тем, чтобы удовлетворять всем соответствующим положениям ДОПОГ, касающимся опасных грузов.

1.7.6 Несоблюдение

1.7.6.1 В случае несоблюдения любого из предельных значений, установленных в ДОПОГ в отношении уровня излучения или радиоактивного загрязнения,

а) грузоотправитель должен быть проинформирован о данном несоблюдении:

i) перевозчиком, если данное несоблюдение выявлено во время перевозки; или

ii) грузополучателем, если данное несоблюдение выявлено при получении груза;

b) перевозчик, грузоотправитель или грузополучатель, в зависимости от конкретного случая, должен:

i) срочно принять меры, направленные на смягчение последствий данного несоблюдения;

ii) провести расследование в отношении данного несоблюдения, его причин, обстоятельств и последствий;

iii) принять надлежащие меры для устранения причин и обстоятельств, приведших к данному несоблюдению, и для предотвращения повторения обстоятельств, аналогичных тем, которые привели к данному несоблюдению; и

iv) сообщить соответствующему(им) компетентному(ым) органу(ам) о причинах данного несоблюдения и о корректирующих или превентивных мерах, которые были или будут приняты; и

c) данное несоблюдение должно быть доведено до сведения как грузоотправителя, так и соответствующего(их) компетентного(ых) органа(ов) как можно скорее, а если возникла или возникает аварийная ситуация облучения, - незамедлительно.

Глава 1.8 Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные

на обеспечение соблюдения требований, касающихся безопасности

1.8.1 Административный контроль за опасными грузами

1.8.1.1 Компетентные органы Договаривающихся сторон могут в любой момент и в любом месте на своей национальной территории проверять соблюдение требований, касающихся перевозки опасных грузов, включая требования в отношении мер безопасности в соответствии с пунктом 1.10.1.5.

Эти проверки должны, однако, осуществляться таким образом, чтобы не создавать опасности для людей, имущества и окружающей среды, а также значительных помех для эксплуатации автомобильных дорог.

1.8.1.2 Участники перевозки опасных грузов (глава 1.4) должны в рамках своих обязанностей незамедлительно сообщать компетентным органам и уполномоченным ими лицам сведения, требуемые для проведения проверок.

1.8.1.3 В целях осуществления проверок на предприятиях, участвующих в перевозке опасных грузов (глава 1.4), компетентные органы могут также проводить инспекции, изучать необходимые документы и отбирать любые образцы опасных грузов или тары для анализа при условии, что это не поставит под угрозу безопасность. В целях контроля участники перевозки опасных грузов (глава 1.4) должны также обеспечивать в пределах возможного и разумного доступ к транспортным средствам или частям транспортных средств, а также к оборудованию и установкам. Они могут, если сочтут это необходимым, назначить специальное лицо, работающее на предприятии, для сопровождения представителя компетентного органа.

1.8.1.4 Если компетентные органы установят, что требования ДОПОГ не соблюдены, они могут запретить отправку или приостановить перевозку до тех пор, пока не будут устранены выявленные несоответствия, или же предписать применение других надлежащих мер. Перевозка может быть приостановлена непосредственно на месте или же в любом другом месте, выбранном компетентным органом с учетом соображений безопасности. Эти меры не должны создавать значительных помех для эксплуатации автомобильных дорог.

1.8.2 Взаимная административная помощь

1.8.2.1 Договаривающиеся стороны оказывают друг другу административную помощь в целях осуществления ДОПОГ.

1.8.2.2 Если Договаривающаяся сторона имеет основания считать, что уровень безопасности перевозок опасных грузов по ее территории снизился в результате весьма серьезных и неоднократных нарушений, допущенных предприятием, администрация которого находится на территории другой Договаривающейся стороны, она должна уведомить об этих нарушениях компетентные органы этой другой Договаривающейся стороны. Компетентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой были выявлены эти весьма серьезные или неоднократные нарушения, могут попросить компетентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой находится администрация предприятия, принять надлежащие меры по отношению к нарушителю (нарушителям). Передача данных, касающаяся конкретных лиц, допускается лишь в том случае, если это необходимо для привлечения к ответственности за весьма серьезные или неоднократные нарушения.

1.8.2.3 Органы, которые были уведомлены, сообщают компетентным органам Договаривающейся стороны, на территории которой были выявлены нарушения, о мерах, которые, при необходимости, были приняты в отношении соответствующего предприятия.

1.8.3 Консультант по вопросам безопасности

1.8.3.1 Каждое предприятие, деятельность которого включает автомобильную перевозку опасных грузов или связанные с ней операции по упаковке, погрузке, наполнению или разгрузке, назначает одного или нескольких консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, задача которых состоит в содействии предотвращению присущей такого рода деятельности опасности для людей, имущества и окружающей среды.

1.8.3.2 Компетентные органы Договаривающихся сторон могут предусмотреть, что эти требования не применяются к таким предприятиям, как:

a) предприятия, соответствующая деятельность которых включает перевозку опасных грузов в меньших количествах на каждую транспортную единицу, чем количества, указанные в подразделе 1.1.3.6, пункте 1.7.1.4 и главах 3.3, 3.4 и 3.5; или

b) предприятия, основная или дополнительная деятельность которых не включает перевозку опасных грузов или связанные с ней погрузочно-разгрузочные операции, но которые иногда осуществляют внутреннюю перевозку опасных грузов, представляющих незначительную опасность или риск загрязнения, или погрузочно-разгрузочные операции, связанные с такой перевозкой.

1.8.3.3 Главная задача консультанта, подотчетного в своей работе руководителю предприятия, состоит в том, чтобы с помощью всех надлежащих средств и всех надлежащих мер, в рамках соответствующей деятельности предприятия, пытаться облегчить осуществление им этой деятельности с соблюдением применимых требований и в условиях максимальной безопасности.

В связи с деятельностью предприятия консультант выполняет, в частности, следующие функции:

- наблюдение за выполнением требований, регулирующих перевозку опасных грузов;

- консультирование предприятия по вопросам, связанным с перевозкой опасных грузов;

- подготовка ежегодного отчета для администрации его предприятия или, в случае необходимости, для местных органов власти по вопросам деятельности данного предприятия, связанной с перевозкой опасных грузов. Этот ежегодный отчет хранится в течение пяти лет и предоставляется национальным органам по их требованию.

В функции консультанта входит также контроль за следующими видами практики и процедурами, связанными с соответствующей деятельностью предприятия:

- процедуры, обеспечивающие соблюдение требований в отношении идентификации перевозимых опасных грузов;

- практика учета предприятием при закупке перевозочных средств любых особых требований, обусловленных характером перевозимых опасных грузов;

- процедуры проверки оборудования, используемого для перевозки опасных грузов или для погрузочно-разгрузочных операций;

- обеспечение надлежащей подготовки работников предприятия и ведение учета такой подготовки;

- применение надлежащих срочных процедур в случае любой аварии или происшествия, способных причинить ущерб безопасности во время перевозки опасных грузов или в процессе погрузочно-разгрузочных операций;

- расследование обстоятельств серьезных аварий, происшествий или серьезных нарушений, отмеченных во время перевозки опасных грузов или в процессе погрузочно-разгрузочных операций, и, при необходимости, подготовка соответствующих отчетов;

- принятие необходимых мер во избежание повторения аварий, происшествий или серьезных нарушений;

- учет нормативных предписаний и особых требований, связанных с перевозкой опасных грузов, при выборе и использовании услуг субподрядчиков или третьих сторон;

- проверка того, что работники, занимающиеся перевозкой опасных грузов, их погрузкой или разгрузкой, имеют в своем распоряжении подробные правила выполнения операций и инструкции;

- принятие мер по информированию работников о видах опасности, связанных с перевозкой опасных грузов, их погрузкой и разгрузкой;

- применение процедур проверки, позволяющих удостовериться в наличии на перевозочных средствах требуемых документов и оборудования для обеспечения безопасности и в соответствии этих документов и оборудования действующим правилам;

- применение процедур проверки для обеспечения соблюдения требований, касающихся погрузочно-разгрузочных операций;

- наличие плана обеспечения безопасности, указанного в подразделе 1.10.3.2.

1.8.3.4 Функции консультанта могут также выполняться руководителем предприятия, работником предприятия, выполняющим иные обязанности, или лицом, не работающим непосредственно на данном предприятии, при условии, что это лицо способно выполнять обязанности консультанта.

1.8.3.5 Каждое соответствующее предприятие сообщает, по требованию, сведения о своем консультанте компетентному органу или органу, назначенному для этой цели каждой Договаривающейся стороной.

1.8.3.6 Если во время перевозки или в процессе погрузочно-разгрузочных операций, производившихся соответствующим предприятием, произошла авария, причинившая ущерб людям, имуществу или окружающей среде, консультант, собрав все необходимые сведения, составляет отчет об аварии для администрации предприятия или, в случае необходимости, для местных органов власти. Этот отчет не может заменять собой отчет администрации предприятия, который может требоваться в соответствии с любым другим международным или национальным нормативно-правовым актом.

1.8.3.7 Консультант должен иметь свидетельство о профессиональной подготовке, действительное для автомобильных перевозок. Это свидетельство выдается компетентным органом или органом, назначенным для этой цели каждой Договаривающейся стороной.

1.8.3.8 Для получения свидетельства кандидат должен пройти курс подготовки и успешно сдать экзамен, утвержденный компетентным органом Договаривающейся стороны.

1.8.3.9 Основная цель подготовки заключается в предоставлении кандидату достаточных знаний о видах опасности, связанных с перевозкой опасных грузов, о законодательстве, правилах и административных положениях, применимых к соответствующим видам транспорта, а также о функциях, перечисленных в подразделе 1.8.3.3.

1.8.3.10 Экзамен организуется компетентным органом или назначенной им экзаменующей организацией. Экзаменационный орган не должен быть обучающей организацией.

Назначение экзаменующей организации производится в письменной форме. Это назначение может иметь ограниченный срок и должно основываться на следующих критериях:

- компетентность экзаменующей организации;

- описание формы проведения экзаменов, предлагаемых экзаменующей организацией;

- меры, направленные на обеспечение объективности экзаменов;

- независимость организации по отношению к любым физическим или юридическим лицам, нанимающим консультантов.

1.8.3.11 Экзамен имеет целью проверку наличия у кандидатов необходимого объема знаний для выполнения функций консультанта по вопросам безопасности, перечисленных в подразделе 1.8.3.3, и для получения свидетельства, предусмотренного в подразделе 1.8.3.7, и должен охватывать, по крайней мере, следующие темы:

a) знание видов последствий, к которым может привести авария, связанная с опасными грузами, и знание главных причин аварий;

b) положения национального законодательства, международных конвенций и соглашений, в частности по следующим вопросам:

- классификация опасных грузов (процедура классификации растворов и смесей, структура перечня веществ, классы опасных грузов и принципы их классификации, характер перевозимых опасных грузов, физические, химические и токсикологические свойства опасных грузов);

- общие требования к упаковке, требования к цистернам и контейнерам-цистернам (типы, коды, маркировка, конструкция, первоначальные и периодические проверки и испытания);

- маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета (нанесение маркировки и знаков опасности на упаковки, размещение и снятие информационных табло и табличек оранжевого цвета);

- записи в транспортных документах (требуемые сведения);

- способ отправки и ограничения на отправку (перевозка полной загрузкой, перевозка навалом/насыпью, перевозка в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов, контейнерные перевозки, перевозка во встроенных или съемных цистернах);

- перевозка пассажиров;

- запрещение совместной погрузки и меры предосторожности, связанные с совместной погрузкой;

- разделение грузов;

- ограничение перевозимых количеств и изъятия в отношении количеств;

- обработка и укладка грузов (погрузка и разгрузка - коэффициенты наполнения - укладка и разделение);

- очистка и/или дегазация перед погрузкой и после разгрузки;

- экипажи, профессиональная подготовка;

- документы, находящиеся на транспортном средстве (транспортные документы, письменные инструкции, свидетельство о допущении транспортного средства, свидетельство о подготовке водителя, копии любых документов об отступлениях, прочие документы);

- письменные инструкции (применение инструкций и защитное снаряжение экипажа);

- требования, касающиеся наблюдения (стоянка);

- правила движения и ограничения, касающиеся движения;

- эксплуатационный выброс или случайная утечка загрязняющих веществ;

- требования, касающиеся транспортного оборудования.

1.8.3.12 Экзамены

1.8.3.12.1 Экзамен включает выполнение письменного задания, которое может дополняться устным опросом.

1.8.3.12.2 При выполнении письменного задания не допускается использование документации, помимо международных или национальных правил.

1.8.3.12.3 Электронные средства могут использоваться лишь в том случае, если они предоставлены экзаменационным органом. Кандидат не вправе вводить какие-либо дополнительные данные в предоставленные ему электронные средства; кандидат может лишь отвечать на заданные вопросы.

1.8.3.12.4 Письменное задание состоит из двух частей:

a) Кандидату выдается вопросник, включающий не менее 20 обычных вопросов, касающихся, по крайней мере, тем, перечисленных в подразделе 1.8.3.11. Однако в него могут быть включены вопросы с несколькими вариантами ответа, из которых надлежит сделать выбор. В этом случае два таких вопроса приравниваются к одному обычному вопросу. Среди указанных тем особое внимание должно быть уделено следующим темам:

- общие меры по профилактике и обеспечению безопасности;

- классификация опасных грузов;

- общие положения по упаковке, включая положения, касающиеся цистерн, контейнеров-цистерн, автоцистерн и т. д.;

- маркировочные надписи и знаки опасности;

- информация, указываемая в транспортном документе;

- обработка и укладка грузов;

- экипаж, профессиональная подготовка;

- документы, находящиеся на транспортном средстве, и свидетельства, относящиеся к перевозке;

- письменные инструкции;

- требования, касающиеся транспортного оборудования.

b) Кандидаты выполняют практическое задание, связанное с функциями консультанта, предусмотренными в подразделе 1.8.3.3, с тем, чтобы продемонстрировать наличие у них квалификации, требуемой для выполнения этих функций.

1.8.3.13 Договаривающиеся стороны могут принять решение о том, чтобы кандидаты, имеющие намерение работать на предприятиях, специализирующихся в области перевозки определенных типов опасных грузов, опрашивались только по веществам, связанным с их работой. К таким типам грузов относятся:

- класс 1;

- класс 2;

- класс 7;

- классы 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;

- № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационное топливо, отнесенное к № ООН 1268 или 1863.

В свидетельстве, предусмотренном в подразделе 1.8.3.7, должно быть четко указано, что оно действительно только для типов опасных грузов, которые перечислены в настоящем подразделе и по которым консультант был опрошен в соответствии с требованиями, изложенными в подразделе 1.8.3.12.

Свидетельства о подготовке консультантов по вопросам безопасности, выданные до 1 января 2009 года, действительные для № ООН 1202, 1203 и 1223, также действительны для № ООН 3475 и для авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863.

1.8.3.14 Компетентный орган или экзаменующая организация составляют пополняемый список вопросов, задававшихся в ходе экзаменов.

1.8.3.15 Свидетельство, предусмотренное в подразделе 1.8.3.7, составляется в соответствии с образцом, приведенным в подразделе 1.8.3.18, и признается всеми Договаривающимися сторонами.

1.8.3.16 Срок действия и продление свидетельств

1.8.3.16.1 Срок действия свидетельства составляет пять лет. Срок действия свидетельства продлевается с даты его истечения каждый раз на пять лет, если его владелец в течение года, предшествовавшего дате истечения срока действия его свидетельства, успешно сдал экзамен. Экзамен должен быть утвержден компетентным органом.

1.8.3.16.2 Цель экзамена состоит в том, чтобы удостовериться, что владелец свидетельства обладает необходимыми знаниями для выполнения функций, изложенных в пункте 1.8.3.3. Требуемые знания установлены в пункте 1.8.3.11 b) и должны включать знания поправок, внесенных в правила со времени выдачи последнего свидетельства. Экзамен должен проводиться и контролироваться на основе тех же требований, что и требования пунктов 1.8.3.10 и 1.8.3.12-1.8.3.14. Однако владельцу свидетельства не нужно выполнять практическое задание, указанное в пункте 1.8.3.12.4 b).

1.8.3.17 Требования, изложенные в подразделах 1.8.3.1-1.8.3.16, считаются выполненными, если соблюдены соответствующие условия, предусмотренные в директиве 96/35/EC Совета от 3 июня 1996 года, касающейся назначения и профессиональной квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом1, и в директиве 2000/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2000 года, касающейся минимальных требований, предъявляемых к экзаменованию консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным, железнодорожным или внутренним водным транспортом2.

_____________________

1 Official Journal of the European Communities, No. L145 of 19 June 1996, page 10.

2 Official Journal of the European Communities, No. L118 of 19 May 2000, page 41.

1.8.3.18 Образец свидетельства

Свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности

перевозок опасных грузов

Свидетельство №: ..............................................................................................................................................

Отличительный знак государства, выдавшего свидетельство:........................................................................

Фамилия: ............................................................................................................................................................

Имя (имена): ......................................................................................................................................................

Дата и место рождения: ....................................................................................................................................

Гражданство: ......................................................................................................................................................

Подпись владельца: ...........................................................................................................................................

Действительно до ......... (дата) для предприятий, перевозящих опасные грузы, а также предприятий, осуществляющих погрузочно-разгрузочные операции, связанные с такой перевозкой:

□ по автомобильным дорогам □ по железным дорогам □ по внутренним водным путям

Выдано (кем):.....................................................................................................................................................

Дата: ........................................................................ Подпись: .....................................................................

Продлено до: .......................................................... Кем: .............................................................................

Дата: ........................................................................ Подпись: .....................................................................

1.8.4 Перечень компетентных органов и назначенных ими организаций

Договаривающиеся стороны сообщают секретариату Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций адреса органов и назначенных ими организаций, обладающих компетенцией, согласно внутригосударственному законодательству, в вопросах применения ДОПОГ, указывая в каждом случае соответствующее положение ДОПОГ, а также адреса, по которым надлежит направлять соответствующие заявки.

На основе полученной информации секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций составляет перечень, который он постоянно обновляет. Он препровождает этот перечень и поправки к нему Договаривающимся сторонам.

1.8.5 Уведомления о происшествиях, связанных с опасными грузами

1.8.5.1 Если в ходе погрузки, наполнения, перевозки или разгрузки опасных грузов на территории какой-либо Договаривающейся стороны происходит серьезная авария или инцидент, то, соответственно, погрузчик, ответственный за наполнение, перевозчик или грузополучатель должен удостовериться в том, что компетентному органу соответствующей Договаривающейся стороны представлен отчет, составленный по образцу, предписанному в подразделе 1.8.5.4.

1.8.5.2 Эта Договаривающаяся сторона должна в свою очередь, при необходимости, представить отчет секретариату Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в целях информирования других Договаривающихся сторон.

1.8.5.3 Происшествие, требующее составления отчета в соответствии с подразделом 1.8.5.1, произошло в том случае, если высвободились опасные грузы или если существует неминуемая опасность потери продукта, если был причинен физический вред, имущественный или экологический ущерб или если имело место вмешательство властей и происшествие отвечает одному или нескольким из нижеследующих критериев:

Физический вред означает происшествие, при котором наступила смерть или было причинено телесное повреждение, непосредственно связанное с перевозимыми опасными грузами, и полученное телесное повреждение:

a) требует интенсивного медицинского лечения;

b) требует пребывания в больнице в течение не менее одного дня; или

c) приводит к нетрудоспособности в течение не менее трех дней подряд.

Потеря продукта означает высвобождение опасного груза:

a) транспортной категории 0 или 1 в количестве 50 кг/50 л или более;

b) транспортной категории 2 в количестве 333 кг/333 л или более; или

c) транспортной категории 3 или 4 в количестве 1000 кг/1000 л или более.

Критерий потери продукта применяется также, если существует неминуемая опасность потери продукта в вышеупомянутых количествах. Как правило, такую опасность следует предполагать в случае, если из-за получения структурного повреждения средство удержания груза уже непригодно для дальнейшей перевозки или если по какой-либо другой причине уже не обеспечивается достаточный уровень безопасности (например, из-за деформации цистерн или контейнеров, опрокидывания цистерны или пожара, возникшего в непосредственной близости).

Если происшествие связано с опасными грузами класса 6.2, то обязательство, касающееся представления отчета, применяется без каких-либо ограничений в отношении количества груза.

В случае происшествия, связанного с материалами класса 7, критерии потери продукта являются следующими:

a) любое высвобождение радиоактивного материала из упаковок;

b) облучение, ведущее к нарушению пределов, установленных в правилах защиты работников и населения от ионизирующего излучения (карточка II Серии изданий МАГАТЭ по безопасности № 115 - «Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения»); или

c) когда имеются основания считать, что произошло значительное ухудшение какой-либо функции безопасности упаковки (удержание груза, защитная оболочка, теплоизоляция или критичность), которое могло сделать упаковку непригодной для продолжения перевозки без принятия дополнительных мер безопасности.

Примечание. См. требования дополнительного положения CV33(6), содержащегося в разделе 7.5.11, в отношении недоставленных грузов.

Имущественный или экологический ущерб означает высвобождение опасных грузов, независимо от количества, при котором оцениваемая сумма ущерба превышает 50 000 евро. Ущерб любым непосредственно затронутым перевозочным средствам, содержащим опасные грузы, и инфраструктуре данного вида транспорта в этом случае в расчет не принимается.

Вмешательство властей означает непосредственное вмешательство властей или аварийных служб в ходе происшествия, связанного с опасными грузами, и эвакуацию людей или закрытие дорог общественного пользования (автомобильных/железных дорог) не менее чем на три часа ввиду опасности, представляемой опасными грузами.

В случае необходимости компетентный орган может запросить соответствующую дополнительную информацию.

1.8.5.4 Образец отчета о происшествиях во время перевозки опасных грузов

Отчет о происшествиях во время перевозки опасных грузов

в соответствии с разделом 1.8.5 МПОГ/ДОПОГ

Перевозчик/оператор железнодорожной инфраструктуры: .............................................................................................................................................................

Адрес: .............................................................................................................................................................

Лицо, к которому надлежит обращаться:....................... Телефон:............... Факс:....................

(Компетентный орган должен изъять этот первый лист перед отсылкой отчета)

1.8.6 Меры административного контроля за проведением оценок соответствия, периодических проверок и внеплановых проверок, описываемых в разделе 1.8.7

1.8.6.1 Компетентный орган может утверждать проверяющие органы для проведения оценок соответствия, периодических проверок, внеплановых проверок и контроля за внутренней инспекционной службой, указанных в разделе 1.8.7.

1.8.6.2 Компетентный орган должен обеспечивать контроль за проверяющими органами и отменять или ограничивать действие предоставленного утверждения, если он констатирует, что утвержденный орган более не соответствует утверждению и требованиям подраздела 1.8.6.4 или не применяет процедуры, предусмотренные положениями ДОПОГ.

1.8.6.3 Если утверждение отменено или его действие ограничено, или если проверяющий орган прекратил свою деятельность, компетентный орган должен принять соответствующие меры к тому, чтобы существующая документация обрабатывалась другим проверяющим органом или оставалась доступной.

1.8.6.4 Проверяющий орган должен:

a) располагать объединенным в организационную структуру, подготовленным, компетентным и квалифицированным персоналом, способным удовлетворительно выполнять свои технические функции;

b) иметь доступ к пригодным и надлежащим средствам и оборудованию;

c) действовать беспристрастно и быть свободным от любого влияния, которое могло бы помешать ему в этом;

d) обеспечивать коммерческую конфиденциальность коммерческой и обусловленной правами собственности деятельности изготовителя и других органов;

e) проводить четкое разграничение между фактическими функциями проверяющего органа и не связанными с ними функциями;

f) располагать документарной системой контроля качества;

g) обеспечивать проведение испытаний и проверок, указанных в соответствующем стандарте и в ДОПОГ; и

h) обеспечивать функционирование эффективной и надлежащей системы протоколирования и регистрации в соответствии с положениями раздела 1.8.7.

Кроме того, проверяющий орган должен быть аккредитован в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, указанным в подразделе 6.2.3.6 и в специальных положениях ТА4 и ТТ9 раздела 6.8.4.

Проверяющий орган, начинающий осуществлять новую деятельность, может быть утвержден временно. Перед временным утверждением компетентный орган должен удостовериться в том, что данный проверяющий орган удовлетворяет требованиям стандарта EN ISO/IEC 17020:2004. Проверяющий орган должен быть аккредитован в течение первого года его деятельности, с тем, чтобы быть вправе продолжать заниматься этой новой деятельностью.

1.8.7 Процедуры оценки соответствия и периодической проверки

Примечание. В настоящем разделе «соответствующий орган» означает орган, указанный в подразделе 6.2.2.9 для целей сертификации сосудов ООН под давлением, в подразделе 6.2.3.6 для целей утверждения сосудов под давлением, кроме сосудов ООН, и в специальных положениях ТА4 и ТТ9 раздела 6.8.4.

1.8.7.1 Общие положения

1.8.7.1.1 Процедуры, предусмотренные в разделе 1.8.7, применяются в соответствии с таблицей, содержащейся в подразделе 6.2.3.6, при утверждении сосудов под давлением, кроме сосудов ООН, и в соответствии со специальными положениями TA4 и TT9, содержащимися в разделе 6.8.4, при утверждении цистерн, транспортных средств-батарей и МЭГК.

Процедуры, предусмотренные в разделе 1.8.7, могут применяться в соответствии с таблицей, содержащейся в подразделе 6.2.2.9, при сертификации сосудов ООН под давлением.

1.8.7.1.2 Каждая заявка на

a) утверждение типа конструкции в соответствии с подразделом 1.8.7.2; или

b) осуществление контроля изготовления в соответствии с подразделом 1.8.7.3 и проведение первоначальной проверки и испытаний в соответствии с подразделом 1.8.7.4; или

c) проведение периодической проверки и внеплановых проверок в соответствии с подразделом 1.8.7.5

должна подаваться заявителем в один компетентный орган, его представителю или в утвержденный проверяющий орган по его выбору.

1.8.7.1.3 Заявка должна содержать:

a) название и адрес заявителя;

b) для оценки соответствия, когда заявитель не является изготовителем, - название и адрес изготовителя;

c) письменное заявление о том, что такая же заявка не была подана в любой другой компетентный орган, его представителю или в проверяющий орган;

d) соответствующую техническую документацию, указанную в подразделе 1.8.7.7;

e) заявление, предоставляющее компетентному органу, его представителю или проверяющему органу разрешение на доступ для целей проверки в места изготовления, проведения проверок, испытаний и хранения и содержащее всю необходимую ему информацию.

1.8.7.1.4 В тех случаях, когда заявитель может доказать соответствие требованиям подраздела 1.8.7.6 к удовлетворению компетентного органа или уполномоченного им проверяющего органа, заявитель может создать внутреннюю инспекционную службу, которая может проводить некоторые или все проверки и испытания, когда это указано в подразделах 6.2.2.9 или 6.2.3.6.

1.8.7.2 Утверждение типа конструкции

1.8.7.2.1 Заявитель должен:

а) в случае сосудов под давлением - передать в распоряжение соответствующего органа репрезентативные образцы продукции, которую предполагается производить. Соответствующий орган может запросить дополнительные образцы, если они требуются для осуществления программы испытаний;

b) в случае цистерн, транспортных средств-батарей или МЭГК - предоставить доступ к опытному образцу для проведения испытания по типу конструкции.

1.8.7.2.2 Соответствующий орган должен:

a) изучить техническую документацию, указанную в пункте 1.8.7.7.1, с тем, чтобы проверить, что конструкция отвечает соответствующим положениям ДОПОГ и, что опытный образец или опытная партия изготовлены в соответствии с технической документацией и отражают особенности конструкции;

b) провести осмотры и проконтролировать испытания, указанные в ДОПОГ, с целью определить, что соответствующие положения применялись и соблюдены и, что применяемые изготовителем процедуры отвечают требованиям;

c) проверить свидетельство (свидетельства), выданное (выданные) изготовителем (изготовителями) материалов, на предмет соответствия применимым положениям ДОПОГ;

d) в зависимости от того, что применимо, утвердить методы постоянного соединения деталей или проверить, были ли они утверждены ранее, а также удостовериться в том, что работники, выполняющие постоянное соединение деталей и проводящие неразрушающие испытания, обладают соответствующей квалификацией или утверждены для этой цели;

e) договориться с заявителем о месте и испытательных центрах, где должны проводиться осмотры и необходимые испытания.

Соответствующий орган выдает заявителю отчет о типовых испытаниях.

1.8.7.2.3 Если тип конструкции удовлетворяет всем применимым положениям, компетентный орган, его представитель или проверяющий орган выдает свидетельство об утверждении типа конструкции.

Это свидетельство должно содержать:

a) название и адрес выдавшего его органа;

b) название и адрес изготовителя;

c) ссылку на вариант ДОПОГ и стандарты, применявшиеся при проведении типовых испытаний;

d) любые требования, вытекающие из результатов испытаний;

e) необходимые данные для идентификации типа конструкции и ее вариантов, как это предусмотрено соответствующим стандартом; и

f) ссылку на отчет (отчеты) о типовых испытаниях.

К свидетельству должен прилагаться перечень соответствующих частей технической документации (см. пункт 1.8.7.7.1).

1.8.7.3 Контроль изготовления

1.8.7.3.1 Производственный процесс должен контролироваться соответствующим органом с целью обеспечения того, чтобы изделие изготовлялось в соответствии с положениями утверждения типа конструкции.

1.8.7.3.2 Заявитель должен принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы производственный процесс соответствовал применимым положениям ДОПОГ, а также свидетельству об утверждении типа конструкции и приложений к нему.

1.8.7.3.3 Соответствующий орган должен:

a) проверить соответствие технической документации, указанной в пункте 1.8.7.7.2;

b) проверить, соответствует ли процесс изготовления изделий применимым требованиям и относящейся к нему документации;

c) проверить прослеживаемость материалов и проверить свидетельство (свидетельства) на материалы на предмет технических характеристик;

d) в зависимости от того, что применимо, проверить, что работники, выполняющие постоянное соединение деталей и проводящие неразрушающие испытания, обладают соответствующей квалификацией или утверждены для этой цели;

e) договориться с заявителем о месте, где должны проводиться осмотры и необходимые испытания; и

f) зарегистрировать результаты проведенного контроля.

1.8.7.4 Первоначальная проверка и испытания

1.8.7.4.1 Заявитель должен:

a) наносить маркировочные знаки, указанные в ДОПОГ; и

b) передавать соответствующему органу техническую документацию, указанную в подразделе 1.8.7.7.

1.8.7.4.2 Соответствующий орган должен:

a) проводить необходимые осмотры и испытания с целью проверки того, что изделие изготовлено в соответствии с утверждением типа конструкции и соответствующими требованиями;

b) проверять свидетельства, переданные изготовителями сервисного оборудования, на предмет их соответствия сервисному оборудованию;

c) представлять заявителю отчет о первоначальной проверке и испытаниях с подробным описанием проведенных испытаний и проверок и проверенной технической документацией; и

d) составлять письменное свидетельство о соответствии изготовления и наносить свой регистрационный знак, если изготовление удовлетворяет соответствующим требованиям.

Свидетельство и отчет могут касаться ряда изделий одного и того же типа (групповое свидетельство или групповой отчет).

1.8.7.4.3 Свидетельство должно как минимум содержать:

a) название и адрес соответствующего органа;

b) название и адрес изготовителя, и название и адрес заявителя, если он не является изготовителем;

c) ссылку на вариант ДОПОГ и стандарты, применявшиеся при проведении первоначальных проверок и испытаний;

d) результаты проверок и испытаний;

e) данные для идентификации проверенного изделия (проверенных изделий): по крайней мере, серийный номер или, для баллонов одноразового использования, номер партии; и

f) номер утверждения типа конструкции.

1.8.7.5 Периодическая проверка и внеплановые проверки

Соответствующий орган должен:

a) произвести идентификацию и проверить соответствие документации;

b) провести проверки и проконтролировать испытания, с тем, чтобы удостовериться, что соответствующие требования выполнены;

c) выдать отчеты о результатах проверок и испытаний, которые могут касаться нескольких изделий; и

d) обеспечить нанесение требуемых маркировочных знаков.

1.8.7.6 Контроль за внутренней инспекционной службой заявителя

1.8.7.6.1 Заявитель должен:

a) создать внутреннюю инспекционную службу с системой контроля качества для проведения проверок и испытаний, документированную в соответствии с пунктом 1.8.7.7.5 и подлежащую контролю;

b) выполнять обязательства, связанные с утвержденной системой качества, и обеспечивать ее удовлетворительное и эффективное функционирование;

c) назначать квалифицированный и компетентный персонал для работы во внутренней инспекционной службе; и

d) когда это необходимо, наносить регистрационный знак проверяющего органа.

1.8.7.6.2 Проверяющий орган должен проводить первоначальную ревизию. Если результаты ревизии являются удовлетворительными, проверяющий орган должен выдавать разрешение на срок не более трех лет. Должны выполняться следующие требования:

a) ревизия должна подтвердить, что проверки и испытания, которым подвергаются изделия, проводятся в соответствии с требованиями ДОПОГ;

b) проверяющий орган может разрешить внутренней инспекционной службе заявителя наносить регистрационный знак проверяющего органа на каждое утвержденное изделие;

c) срок действия разрешения может продлеваться после удовлетворительной ревизии, проведенной в течение последнего года перед истечением срока действия разрешения. Новый срок действия начинается с даты истечения срока действия разрешения; и

d) ревизоры проверяющего органа должны быть компетентны осуществлять оценку соответствия изделия, к которому применяется система контроля качества.

1.8.7.6.3 Проверяющий орган должен в течение срока действия разрешения проводить периодические ревизии, имеющие целью обеспечить поддержание и применение заявителем системы контроля качества. Должны выполняться следующие требования:

a) в течение 12-месячного периода должно проводиться не менее двух ревизий;

b) проверяющий орган может требовать дополнительных посещений, подготовки персонала, технических изменений, изменений в системе контроля качества, ограничивать или запрещать проведение заявителем проверок и испытаний;

c) проверяющий орган должен оценивать любые изменения в системе и принимать решение о том, будет ли измененная система контроля качества по-прежнему удовлетворять требованиям первоначальной ревизии или же потребуется ее полная переоценка;

d) ревизоры проверяющего органа должны быть компетентны осуществлять оценку соответствия изделия, к которому применяется система контроля качества; и

e) проверяющий орган должен представлять заявителю отчет о посещении или ревизии и, если проводилось испытание, отчет об испытании.

1.8.7.6.4 В случае несоответствия надлежащим требованиям проверяющий орган должен обеспечить принятие мер по устранению недостатков. Если меры по устранению недостатков не приняты в надлежащее время, проверяющий орган должен приостанавливать действие или отзывать предоставленное внутренней инспекционной службе разрешение на осуществление ее деятельности. Уведомление о приостановлении действия или отзыве разрешения должно направляться компетентному органу. Заявителю должен представляться отчет с подробным изложением причин, на основании которых компетентный орган принял эти решения.

1.8.7.7 Документы

Техническая документация должна позволять проводить оценку соответствия предусмотренным требованиям.

1.8.7.7.1 Документы для утверждения типа конструкции

В зависимости от необходимости заявитель должен представить:

a) перечень стандартов, применяемых при проектировании и изготовлении;

b) описание типа конструкции, включая все варианты;

c) инструкции, указанные в соответствующей колонке таблицы А главы 3.2, или перечень опасных грузов, для перевозки которых предназначены соответствующие изделия;

d) сборочный чертеж или чертежи;

e) подробные чертежи (включая размеры, используемые для расчетов) изделий, сервисного оборудования, конструкционного оборудования, маркировки и/или знаков, необходимые для проверки соответствия;

f) записи расчетов, полученные результаты и выводы;

g) перечень сервисного оборудования с соответствующими техническими данными и информацией о предохранительных устройствах, включая при необходимости расчеты пропускной способности;

h) перечень материалов, требуемых в соответствии со стандартом на изготовление, который используется для каждой детали, элементы детали, облицовки, сервисного и конструкционного оборудования, а также соответствующие технические характеристики материалов или соответствующую декларацию о соответствии требованиям ДОПОГ;

i) утвержденную оценку качества метода постоянного соединения;

j) описание процесса (процессов) термической обработки; и

k) процедуры, описания и протоколы всех соответствующих испытаний, перечисленных в стандартах или в ДОПОГ для утверждения типа конструкции и для изготовления.

1.8.7.7.2 Документы для контроля изготовления

В зависимости от необходимости заявитель должен представить:

a) документы, перечисленные в пункте 1.8.7.7.1;

b) документы по технологическим процессам, включая процедуры испытаний;

c) производственную документацию;

d) утвержденные аттестации операторов, выполняющих работы по постоянному соединению;

e) утвержденные аттестации операторов, проводящих неразрушающие испытания;

f) отчеты о разрушающих и неразрушающих испытаниях;

g) документацию по термической обработке; и

h) документацию по калибровке.

1.8.7.7.3 Документы для первоначальной проверки и испытаний

В зависимости от необходимости заявитель должен представить:

a) документы, перечисленные в пунктах 1.8.7.7.1 и 1.8.7.7.2;

b) свидетельства на материалы, используемые для изготовления изделия или любых деталей;

c) декларации о соответствии и свидетельства на материалы, используемые для изготовления сервисного оборудования; и

d) декларацию о соответствии, включая описание изделия и всех вариантов, включенных в утверждение типа конструкции.

1.8.7.7.4 Документы для периодических проверок и внеплановых проверок

В зависимости от необходимости заявитель должен представить:

a) в случае сосудов под давлением - документы с указанием особых требований, предусмотренных стандартами на изготовление и периодические проверки и испытания;

b) в случае цистерн:

i) файл цистерны; и

ii) один или более документов, упомянутых в пунктах 1.8.7.7.1-1.8.7.7.3.

1.8.7.7.5 Документы для оценки внутренней инспекционной службы

В случае заявки в отношении внутренней инспекционной службы заявитель должен в зависимости от необходимости представить документацию по системе контроля качества с описанием следующего:

a) организационной структуры и обязанностей;

b) соответствующих инструкций в отношении проверок и испытаний, контроля качества, гарантий качества и технологических процессов, а также систематических операций, которые будут применяться;

c) регистрации данных о качестве в виде протоколов проверки, данных об испытаниях, данных о калибровке и свидетельств;

d) осуществляемых управленческим звеном обзоров, призванных обеспечить эффективное функционирование системы контроля качества, с учетом результатов ревизий, проводимых в соответствии с положениями подраздела 1.8.7.6;

e) процесса, обеспечивающего соблюдение требований заказчиков и правил;

f) процесса контроля документации и ее пересмотра;

g) процедур обращения с изделиями, не соответствующими требованиям; и

h) программ профессиональной подготовки и процедур аттестации соответствующего персонала.

1.8.7.8 Изделия, изготовленные, утвержденные, проверенные и испытанные в соответствии со стандартами

Требования подраздела 1.8.7.7 считаются выполненными, если в соответствующих случаях применены следующие стандарты:

| Применимые подразделы и пункты | Ссылки | Название документа |
| --- | --- | --- |
| 1.8.7.7.1-1.8.7.7.4 | E№ 12972:2007 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Испытания, проверки и маркировка металлических цистерн |

Глава 1.9. Ограничения, устанавливаемые компетентными органами в отношении перевозок

1.9.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ДОПОГ ввоз опасных грузов на территорию Договаривающихся сторон может регламентироваться правилами или воспрещаться по причинам, иным, чем безопасность в пути. Такие правила или запрещения должны быть опубликованы в надлежащей форме.

1.9.2 При условии соблюдения положений раздела 1.9.3 Договаривающаяся сторона может применять к транспортным средствам, осуществляющим международную дорожную перевозку опасных грузов на ее территории, определенные дополнительные положения, не включенные в ДОПОГ, если эти положения не противоречат пункту 2 статьи 2 Соглашения и содержатся в ее национальном законодательстве, применяемом равным образом к транспортным средствам, осуществляющим внутреннюю дорожную перевозку опасных грузов на территории этой Договаривающейся стороны.

1.9.3 К дополнительным положениям, подпадающим под действие раздела 1.9.2, относятся:

a) дополнительные требования или ограничения в отношении безопасности, касающиеся транспортных средств, использующих определенные сооружения, такие как мосты, транспортных средств, используемых в комбинированных перевозках, например на паромах или железнодорожных составах, или транспортных средств, въезжающих в порты или другие транспортные терминалы или выезжающих из них;

b) требования, касающиеся движения транспортных средств по установленным маршрутам во избежание проезда через коммерческие или жилые районы, экологически чувствительные районы, промышленные зоны с опасными объектами или по дорогам, представляющим серьезную физическую опасность;

c) чрезвычайные требования в отношении маршрутов движения или стоянки транспортных средств с опасными грузами, обусловленные неблагоприятными погодными условиями, землетрясениями, авариями, забастовками, гражданскими беспорядками или военными действиями;

d) ограничения на движение транспортных средств с опасными грузами в определенные дни недели или года.

1.9.4 Компетентный орган Договаривающейся стороны, применяющей на своей территории любые дополнительные положения, охватываемые пунктами a) и d) раздела 1.9.3, выше, уведомляет об этих дополнительных положениях секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, который доводит их до сведения Договаривающихся сторон.

1.9.5 Ограничения, касающиеся туннелей

Примечание. Положения, касающиеся ограничений на проезд транспортных средств через автодорожные туннели, включены также в главу 8.6.

1.9.5.1 Общие положения

При применении ограничений на проезд через автодорожные туннели транспортных средств, перевозящих опасные грузы, компетентный орган относит автодорожный туннель к одной из категорий туннелей, определенных в пункте 1.9.5.2.2. Должны учитываться характеристики туннеля, оценка рисков, включая наличие и пригодность альтернативных маршрутов движения и видов транспорта, и соображения, связанные с управлением движением. Один и тот же туннель может быть отнесен к более чем одной категории туннелей, например в зависимости от времени суток или дня недели и т. д.

1.9.5.2 Определение категорий

1.9.5.2.1 Определение категорий основывается на том предположении, что в туннелях существуют три основных вида опасности, которые могут привести к многочисленным жертвам или причинить серьезный ущерб конструкции туннеля, а именно:

a) взрыв;

b) выброс токсичного газа или летучей токсичной жидкости;

c) пожар.

1.9.5.2.2 Туннели подразделяются на следующие пять категорий:

Категория туннелей А:

Перевозка опасных грузов не ограничена.

Категория туннелей В:

Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву.

Нижеследующие опасные грузы считаются удовлетворяющими этому критерию1:

Класс 1: Группы совместимости А и L; Класс 3: Классификационный код D (№ ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379); Класс 4.1: Классификационные коды D и DT; и Самореактивные вещества типа B (№ ООН 3221, 3222, 3231 и 3232); Класс 5.2: Органические пероксиды типа B (№ ООН 3101, 3102, 3111 и 3112).

Когда общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 1 000 кг: Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости A и L).

При перевозке в цистернах: Класс 2: Классификационные коды F, TF и TFC; Класс 4.2: Группа упаковки I; Класс 4.3: Группа упаковки I; Класс 5.1: Группа упаковки I.

Категория туннелей С:

Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества.

Нижеследующие опасные грузы считаются удовлетворяющими этому критерию1:

- опасные грузы, подпадающие под ограничение по категории туннелей В, и

- нижеследующие опасные грузы:

__________________

1 Эта оценка основывается на внутренне присущих грузам опасных свойствах, типе их средств удержания и перевозимом количестве.

Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости A и L); и Подкласс 1.3 (группы совместимости H и J); Класс 7: № ООН 2977 и 2978.

Когда масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 5 000 кг: Класс 1: Подкласс 1.3 (группы совместимости C и G).

При перевозке в цистернах: Класс 2: Классификационные коды 2A, 2O, 3A и 3O и классификационные коды, содержащие только букву T или группы букв TC, TO и TOC; Класс 3: Группа упаковки I, классификационные коды FC, FT1, FT2 и FTC; Класс 6.1: Группа упаковки I; Класс 8: Группа упаковки I, классификационные коды CT1, CFT и COT.

Категория туннелей D:

Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному пожару.

Нижеследующие опасные грузы считаются удовлетворяющими этому критерию1:

- опасные грузы, подпадающие под ограничение по категории туннелей C, и

- нижеследующие опасные грузы:

Класс 1: Подкласс 1.3 (группы совместимости C и G); Класс 2: Классификационные коды F, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC; Класс 4.1: Самореактивные вещества типов C, D, E и F; и № ООН 2956, 3241, 3242 и 3251; Класс 5.2: Органические пероксиды типов C, D, E и F; Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC; и Вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390); Класс 8: Группа упаковки I, классификационные коды CT1, CFT и СОТ; Класс 9: Классификационные коды M9 и M10.

При перевозке навалом/насыпью или в цистернах: Класс 3 Класс 4.2: Группа упаковки II; Класс 4.3: Группа упаковки II; Класс 6.1: Группа упаковки II; и Группа упаковки III, классификационный код TF2; Класс 8: Группа упаковки I, классификационные коды CF1, CFT и CW1; и Группа упаковки II, классификационные коды CF1, CFT; Класс 9: Классификационные коды M2 и M3.

Категория туннелей E:

Ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под № ООН 2919, 3291, 3331, 3359 и 3373.

Примечание. В случае опасных грузов, отнесенных к № ООН 2919 и 3331, ограничения на проезд через туннели могут, однако, являться частью специальных условий, утвержденных компетентным(и) органом(ами) на основе пункта 1.7.4.2.

________________

1 Эта оценка основывается на внутренне присущих грузам опасных свойствах, типе их средств удержания и перевозимом количестве.

1.9.5.3 Положения, касающиеся дорожных знаков и уведомления об ограничениях

1.9.5.3.1 Договаривающиеся стороны обозначают запрещения проезда через туннели и альтернативные маршруты движения с помощью знаков и сигналов.

1.9.5.3.2 Для этой цели они могут использовать знаки С, 3h и D, 10а, 10b и 10с и сигналы в соответствии с Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах (Вена, 1968 год) и Европейским соглашением, дополняющим Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (Женева, 1971 год), согласно толкованию, приведенному в Сводной резолюции о дорожных знаках и сигналах (СР.2) Основной рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН с внесенными в нее поправками.

1.9.5.3.3 Для облегчения понимания знаков на международном уровне система знаков и сигналов, предписанная Венской конвенцией, основывается на использовании форм и цветов, характерных для каждого класса знаков, и, когда это возможно, на использовании графических символов, а не надписей. Если Договаривающиеся стороны сочтут необходимым изменить предписанные знаки и символы, изменения не должны затрагивать их существенных характеристик. Если Договаривающиеся стороны не применяют Венскую конвенцию, предписанные знаки и символы могут быть изменены при том условии, что произведенные изменения не будут затрагивать их основного смысла.

1.9.5.3.4 Дорожные знаки и сигналы, предназначенные для запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели, должны устанавливаться в месте, в котором возможен выбор альтернативных маршрутов движения.

1.9.5.3.5 Когда движение в туннелях ограничено или когда предписаны альтернативные маршруты движения, знаки должны быть снабжены дополнительными табличками, а именно:

Отсутствие знака: ограничений нет;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква В: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории В;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква С: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории С;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква D: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории D;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква Е: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории Е.

1.9.5.3.6 Ограничения, касающиеся туннелей, не применяются, если опасные грузы перевозятся в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

1.9.5.3.7 Ограничения должны быть официально опубликованы и носить общедоступный характер. Договаривающиеся стороны уведомляют секретариат ЕЭК ООН о таких ограничениях, и секретариат размещает эту информацию на своем веб-сайте в открытом доступе.

1.9.5.3.8 Когда Договаривающиеся стороны применяют конкретные эксплуатационные меры, направленные на снижение риска и касающиеся некоторых или всех транспортных средств, проезжающих через туннели, такие как уведомление перед въездом или проезд в составе колонн, включающих транспортные средства сопровождения, эти эксплуатационные меры должны быть официально опубликованы и носить общедоступный характер.

Глава 1.10. Требования в отношении обеспечения безопасности

Примечание. Для целей настоящей главы «обеспечение безопасности» означает меры предосторожности, принимаемые с целью сведения к минимуму хищений или ненадлежащего применения опасных грузов, в результате чего может возникнуть угроза здоровью и жизни людей, имуществу или окружающей среде.

1.10.1 Общие положения

1.10.1.1 Все участники перевозки опасных грузов должны учитывать требования в отношении обеспечения безопасности, установленные в настоящей главе, соразмерно со своими обязанностями.

1.10.1.2 Опасные грузы должны предлагаться для перевозки лишь тем перевозчикам, которые соответствующим образом удостоверили свою личность.

1.10.1.3 Зоны, расположенные на территории терминалов временного хранения, участков временного хранения, стоянок автотранспортных средств, мест якорной стоянки судов и сортировочных станций и используемые для временного хранения опасных грузов в процессе их перевозки, должны надлежащим образом охраняться, быть хорошо освещены и, когда это возможно и необходимо, быть недоступны для посторонних лиц.

1.10.1.4 В процессе перевозки опасных грузов каждый член экипажа автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы, должен иметь при себе во время перевозки удостоверение личности с фотографией.

1.10.1.5 Проверки транспортных средств в соответствии с разделом 1.8.1 и подразделом 7.5.1.1 должны также включать проверку применения соответствующих мер безопасности.

1.10.1.6 Компетентный орган должен вести обновляемые реестры всех действительных свидетельств по подготовке водителей, предусмотренных в разделе 8.2.1, выданных этим компетентным органом или любой признанной организацией.

1.10.2 Обучение мерам безопасности

1.10.2.1 Подготовка и переподготовка, предусмотренные в главе 1.3, должны также включать элементы повышения информированности в области безопасности. Переподготовка в области безопасности необязательно должна быть связана только с изменениями в правилах.

1.10.2.2 В ходе подготовки по повышению информированности в области безопасности должны изучаться такие вопросы, как характер рисков безопасности, распознавание рисков безопасности, способы устранения и уменьшения этих рисков и действия, которые необходимо предпринимать в случае нарушения безопасности. Эта подготовка должна включать (в соответствующих случаях) занятия по изучению планов обеспечения безопасности соразмерно с обязанностями и ролью каждого участника перевозки в применении этих планов.

1.10.3 Положения, касающиеся перевозки грузов повышенной опасности

1.10.3.1 «Грузами повышенной опасности» являются грузы, которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях и, следовательно, привести к серьезным последствиям, таким как многочисленные людские потери или массовые разрушения. Перечень грузов повышенной опасности приводится в таблице 1.10.5.

1.10.3.2 Планы обеспечения безопасности

1.10.3.2.1 Перевозчики, грузоотправители и другие участники перевозки грузов повышенной опасности, указанные в разделах 1.4.2 и 1.4.3 (см. таблицу 1.10.5), должны принимать, применять и соблюдать план обеспечения безопасности, включающий, по меньшей мере, элементы, указанные в пункте 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 План обеспечения безопасности должен включать, по меньшей мере, следующие элементы:

a) конкретное распределение обязанностей по обеспечению безопасности между лицами, имеющими соответствующую компетенцию, квалификацию и полномочия;

b) список соответствующих опасных грузов или типов опасных грузов;

c) оценку текущих операций и обусловленных ими рисков, связанных с безопасностью, включая любые остановки, требуемые в соответствии с условиями перевозки, нахождение опасных грузов в транспортном средстве, цистерне или контейнере до, во время и после рейса и промежуточное временное складирование опасных грузов в процессе смены вида транспорта или перегрузки, в зависимости от конкретной ситуации;

d) четкое изложение мер, которые должны приниматься для уменьшения рисков, связанных с безопасностью, соразмерно с обязанностями и функциями участника перевозки, в том числе касающихся:

- обучения;

- политики по обеспечению безопасности (например, реагирование на условия повышенной опасности, проверка при найме новых работников или их назначении на некоторые должности и т. д.);

- эксплуатационной практики (например, выбор или использование известных маршрутов, доступ к опасным грузам, находящимся на промежуточном временном хранении (в соответствии с подпунктом с)), близость уязвимых объектов инфраструктуры и т. д.);

- оборудования и средств, которые должны использоваться для уменьшения рисков безопасности;

e) эффективные и современные методы информирования об опасностях, нарушениях безопасности или связанных с ними происшествиях и их устранения;

f) методы оценки и опробования планов безопасности, а также методы периодической проверки и обновления этих планов;

g) меры по обеспечению физической безопасности информации о перевозке, содержащейся в плане обеспечения безопасности; и

h) меры по обеспечению того, чтобы информация о перевозке, содержащаяся в плане обеспечения безопасности, распространялась только среди тех, кому она необходима. Такие меры не должны препятствовать предоставлению информации в соответствии с другими положениями ДОПОГ.

Примечание. Перевозчики, грузоотправители и грузополучатели должны сотрудничать друг с другом и с компетентными органами в обмене информацией об угрозах, в применении соответствующих мер безопасности и в реагировании на происшествия, ставящие под угрозу безопасность.

1.10.3.3 Должны применяться устройства, оборудование или системы защиты от угона автотранспортного средства, перевозящего груз повышенной опасности (см. таблицу 1.10.5), и хищения его груза, и должны приниматься меры для обеспечения того, чтобы эти устройства, оборудование или системы всегда находились в исправном и рабочем состоянии. Применение этих мер защиты не должно ставить под угрозу проведение аварийных мероприятий.

Примечание. Если эта мера уместна и уже установлено необходимое оборудование, должны использоваться системы телеметрии или другие методы или устройства, позволяющие отслеживать движение грузов повышенной опасности (см. таблицу 1.10.5).

1.10.4 В соответствии с положениями подраздела 1.1.3.6 требования разделов 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и пункта 8.1.2.1 d) не применяются в тех случаях, когда количества, перевозимые в упаковках в одной транспортной единице, не превышают значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3, за исключением № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 (см. первый подпункт пункта 1.1.3.6.2). Кроме того, требования разделов 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и пункта 8.1.2.1 d) не применяются в тех случаях, когда количества, перевозимые в цистернах или навалом/насыпью в одной транспортной единице, не превышают значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3.

1.10.5 Грузами повышенной опасности являются грузы, перечисленные в приведенной ниже таблице и перевозимые в количествах, превышающих указанные в таблице значения.

Таблица 1.10.5. Перечень грузов повышенной опасности

| Класс | Подкласс | Вещество или изделие | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цистерна (л) с | Навалом/ насыпью (кг) d | Упаковки (кг) |
| 1 | 1.1 | Взрывчатые вещества и изделия | а | а | 0 |
|  | 1.2 | Взрывчатые вещества и изделия | а | а | 0 |
|  | 1.3 | Взрывчатые вещества и изделия, группа совместимости С | а | а | 0 |
|  | 1.4 | Взрывчатые вещества и изделия под № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 | а | а | 0 |
|  | 1.5 | Взрывчатые вещества и изделия | 0 | а | 0 |
| 2 |  | Воспламеняющиеся газы (классификационные коды, включающие только букву F) | 3 000 | а | b |
|  |  | Токсичные газы (классификационные коды, включающие буквы Т, TF, TC, TO, TFC или ТОС), за исключением аэрозолей | 0 | а | 0 |
| 3 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости, группы упаковки I и II | 3 000 | а | b |
|  |  | Десенсибилизированные взрывчатые вещества | 0 | а | 0 |
| 4.1 |  | Десенсибилизированные взрывчатые вещества | а | а | 0 |
| 4.2 |  | Вещества группы упаковки I | 3 000 | а | b |
| 4.3 |  | Вещества группы упаковки I | 3 000 | а | b |
| 5.1 |  | Жидкие окисляющие вещества группы упаковки I | 3 000 | а | b |
|  |  | Перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные удобрения и эмульсии, суспензии или гели нитрата аммония | 3 000 | 3 000 | b |
| 6.1 |  | Токсичные вещества группа упаковки I | 0 | а | 0 |
| 6.2 |  | Инфекционные вещества категории А (№ ООН 2814 и 2900) | а | 0 | 0 |
| 7 |  | Радиоактивные материалы | 3000 А1 (особого вида) или 3000 А2, в зависимости от конкретного случая, в упаковках типа В(U), В(М) или С |
| 8 |  | Коррозионные вещества группы упаковки I | 3 000 | а | b |

а He относится.

b Положения раздела 1.10.3 не применяются, каким бы ни было количество.

c Значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка в цистернах разрешена в соответствии с указаниями в колонках 10 или 12 таблицы А главы 3.2. Для веществ, которые не допускаются к перевозке в цистернах, указание в этой колонке не имеет значения.

d Значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка навалом/насыпью разрешена в соответствии с указаниями в колонках 10 или 17 таблицы А главы 3.2. Для веществ, которые не допускаются к перевозке навалом/насыпью, указание в этой колонке не имеет значения.

1.10.6 В отношении радиоактивных материалов положения настоящей главы считаются выполненными, если применяются положения Конвенции о физической защите ядерного материала и положения информационного циркуляра МАГАТЭ INFCIRC/225 (Rev.4).

ЧАСТЬ 2

Классификация

Глава 2.1

Общие положения

2.1.1 Введение

2.1.1.1 В соответствии с ДОПОГ предусматриваются следующие классы опасных грузов:

Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия

Класс 2 Газы

Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию

Класс 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

Класс 5.1 Окисляющие вещества

Класс 5.2 Органические пероксиды

Класс 6.1 Токсичные вещества

Класс 6.2 Инфекционные вещества

Класс 7 Радиоактивные материалы

Класс 8 Коррозионные вещества

Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

2.1.1.2 Каждой позиции в различных классах присвоен номер ООН. Используются следующие типы позиций:

A. Одиночные позиции для точно определенных веществ или изделий, включая позиции для веществ, охватывающие несколько изомеров, например:

№ ООН 1090 АЦЕТОН

№ ООН 1104 АМИЛАЦЕТАТЫ

№ ООН 1194 ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР

B. Обобщенные позиции для точно определенной группы веществ или изделий, которые не являются позициями «н.у.к.», например:

№ ООН 1133 КЛЕИ

№ ООН 1266 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ

№ ООН 2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

№ ООН 3101 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ЖИДКИЙ

C. Конкретные позиции «н.у.к.», охватывающие какую-либо группу веществ или изделий, обладающих характерными химическими или техническими свойствами и не указанных конкретно, например:

№ ООН 1477 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

№ ООН 1987 СПИРТЫ, Н.У.К.

D. Общие позиции «н.у.к.», охватывающие какую-либо группу веществ или изделий, обладающих одним или несколькими опасными свойствами и не указанных конкретно, например:

№ ООН 1325 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

№ ООН 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

Позиции, определенные в пунктах B, C и D, представляют собой сводные позиции.

2.1.1.3 Для целей упаковывания веществам, кроме веществ классов 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 и самореактивных веществ класса 4.1, назначаются группы упаковки в зависимости от представляемой ими степени опасности:

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

Группа(ы) упаковки, к которой(ым) относится вещество, указана(ы) в таблице А главы 3.2.

2.1.2 Принципы классификации

2.1.2.1 Опасные грузы, охватываемые названием того или иного класса, классифицируются на основе их свойств в соответствии с подразделом 2.2.х.1 соответствующего класса. Отнесение опасных грузов к тому или иному классу или группе упаковки производится в соответствии с критериями, указанными в том же подразделе 2.2.х.1. Отнесение одного или нескольких видов дополнительной опасности к какому-либо опасному веществу или изделию производится на основе критериев класса или классов, соответствующих этим видам опасности, как указано в надлежащем(их) подразделе (подразделах) 2.2.х.1.

2.1.2.2 Все позиции опасных грузов перечислены в таблице A главы 3.2 в порядке присвоенных им номеров ООН. В этой таблице содержится соответствующая информация о перечисленных в ней грузах, такая как наименование, класс, группа (группы) упаковки, надлежащий(ие) знак (знаки) опасности, положения, касающиеся упаковки и перевозки1.

______________________

1 Примечание секретариата. Алфавитный перечень этих позиций, подготовленный секретариатом, воспроизведен в таблице В главы 3.2. Эта таблица не является официальной частью ДОПОГ.

2.1.2.3 Опасные грузы, которые перечислены или определены в подразделе 2.2.х.2 каждого класса, к перевозке не допускаются.

2.1.2.4 Грузы, не указанные по наименованию, т.е. грузы, не перечисленные в качестве одиночных позиций в таблице A главы 3.2 и не перечисленные или не определенные в одном из вышеупомянутых подразделов 2.2.х.2, надлежит относить к соответствующему классу согласно процедуре, предусмотренной в разделе 2.1.3. Кроме того, для них определяется вид дополнительной опасности (при наличии такового) и группа упаковки (при необходимости). После определения класса, вида дополнительной опасности (при наличии такового) и группы упаковки (при необходимости) определяется соответствующий номер ООН. В схемах принятия решения, приведенных в подразделах 2.2.х.3 (перечень сводных позиций) в конце каждого класса, указаны необходимые параметры для выбора соответствующей сводной позиции (номера ООН). Во всех случаях на основе иерархии позиций, обозначенных в подразделе 2.1.1.2 буквами В, С и D, выбирается наиболее конкретная сводная позиция, охватывающая свойства данного вещества или изделия. Если в соответствии с подразделом 2.1.1.2 данное вещество или изделие нельзя отнести к позициям типа В или С, то лишь в этом случае оно должно быть отнесено к позиции типа D.

2.1.2.5 На основе процедур испытаний, предусмотренных в главе 2.3, и критериев, изложенных в подразделах 2.2.х.1 различных классов, когда на это прямо указано, может быть определено, что вещество, раствор или смесь определенного класса, указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, не отвечают критериям этого класса. В таком случае считается, что данные вещество, раствор или смесь не относятся к этому классу.

2.1.2.6 Для целей классификации вещества, имеющие температуру плавления или начала плавления 20°С или ниже при давлении 101,3 кПа, рассматриваются в качестве жидкостей. Вязкое вещество, для которого конкретную температуру плавления определить невозможно, подвергается испытанию ASTM D 4359-90 или испытанию для определения текучести (испытание с использованием пенетрометра), предписанному в разделе 2.3.4.

2.1.3 Классификация веществ, включая растворы и смеси (такие, как препараты и отходы), не указанных по наименованию

2.1.3.1 Вещества, включая растворы и смеси, не указанные по наименованию, классифицируются в соответствии с их степенью опасности на основе критериев, упомянутых в подразделе 2.2.х.1 различных классов. Вид (виды) опасности, которую представляет то или иное вещество, определяется(ются) на основе его физических и химических характеристик и физиологических свойств. Такие характеристики и свойства также принимаются во внимание, когда имеющийся опыт обусловливает необходимость отнесения вещества к категории, отвечающей более жестким требованиям.

2.1.3.2 Вещество, не указанное по наименованию в таблице A главы 3.2, которое представляет какой-либо один вид опасности, должно быть отнесено к соответствующему классу и включено в одну из сводных позиций, перечисленных в подразделе 2.2.х.3 этого класса.

2.1.3.3 Раствор или смесь, содержащие только одно опасное вещество, указанное по наименованию в таблице A главы 3.2, а также одно или несколько неопасных веществ, рассматриваются как данное опасное вещество, указанное по наименованию, за исключением следующих случаев:

a) раствор или смесь конкретно указаны по наименованию в таблице A главы 3.2; или

b) из позиции, в которую включено данное опасное вещество, ясно следует, что она применяется только в отношении чистого или технически чистого вещества; или

c) класс, физическое состояние или группа упаковки раствора или смеси являются иными, чем у данного опасного вещества.

В случаях, упомянутых в подпунктах b) или c), выше, раствор или смесь должны быть отнесены в качестве веществ, не указанных по наименованию, к соответствующему классу и включены в одну из сводных позиций, перечисленных в подразделе 2.2.х.3 этого класса, с учетом видов дополнительной опасности, которую представляют данный раствор или данная смесь (если таковые имеются), кроме случаев, когда данный раствор или данная смесь не отвечают критериям ни одного класса и тем самым не подпадают под действие ДОПОГ.

2.1.3.4 Растворы и смеси, содержащие вещества, относящиеся к одной из позиций, упомянутых в пунктах 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2, классифицируются в соответствии с положениями этих пунктов.

2.1.3.4.1 Растворы и смеси, содержащие одно из нижеследующих веществ, указанных по наименованию, надлежит всегда относить к той же позиции, что и содержащееся в них вещество, при условии, что они не обладают опасными свойствами, указанными в подразделе 2.1.3.5.3:

- Класс 3

№ ООН 1921 ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ; № ООН 2481 ЭТИЛИЗОЦИАНАТ; № ООН 3064 НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина.

- Класс 6.1

№ ООН 1051 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды; № ООН 1185 ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ; № ООН 1259 НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ; № ООН 1613 ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО ВОДНЫЙ РАСТВОР (кислоты цианистоводородной водный раствор), содержащий не более 20% цианистого водорода; № ООН 1614 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий не более 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом; № ООН 1994 ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ; № ООН 2480 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ; № ООН 3294 ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианистого водорода.

- Класс 8

№ ООН 1052 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ; № ООН 1744 БРОМ или № ООН 1744 БРОМА РАСТВОР; № ООН 1790 КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ, содержащая более 85% фтористого водорода; № ООН 2576 ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ.

2.1.3.4.2 Растворы и смеси, содержащие вещество, относящееся к одной из нижеследующих позиций класса 9:

№ ООН 2315 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ЖИДКИЕ;

№ ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ, ЖИДКИЕ;

№ ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ, ЖИДКИЕ;

№ ООН 3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ;

№ ООН 3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ; или

№ ООН 3432 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ

должны всегда относиться к той же позиции класса 9 при условии, что:

- они не содержат дополнительного опасного компонента, помимо компонентов, относящихся к группе упаковки III классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8; и

- они не обладают опасными свойствами, указанными в пункте 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 Вещества, не указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, обладающие более чем одним опасным свойством, и растворы или смеси, содержащие несколько опасных веществ, должны быть отнесены к соответствующей сводной позиции (см. подраздел 2.1.2.4) и к группе упаковки соответствующего класса в зависимости от их опасных свойств. Такая классификация на основании опасных свойств производится следующим образом:

2.1.3.5.1 Определение физических и химических характеристик и физиологических свойств осуществляется посредством измерения или расчета, и классификация вещества, раствора или смеси производится согласно критериям, упомянутым в подразделе 2.2.x.1 различных классов.

2.1.3.5.2 Если определить эти свойства невозможно без несоразмерных затрат или усилий (например, в отношении некоторых видов отходов), то данное вещество, раствор или смесь должны быть отнесены к классу того компонента, который представляет наибольшую опасность.

2.1.3.5.3 Если в силу своих опасных свойств вещество, раствор или смесь могут быть включены в более чем один класс или в более чем одну группу веществ, перечисленных ниже, то в этом случае данное вещество, данный раствор или данную смесь надлежит отнести к классу или группе веществ, соответствующим наибольшей опасности, в следующем порядке приоритетов:

a) материалы класса 7 (кроме радиоактивного материала в освобожденных упаковках, когда приоритет имеют остальные опасные свойства);

b) вещества класса 1;

c) вещества класса 2;

d) жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3;

e) самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 4.1;

f) пирофорные вещества класса 4.2;

g) вещества класса 5.2;

h) вещества класса 6.1 или класса 3, которые на основании их ингаляционной токсичности надлежит относить к группе упаковки I [Вещества, которые удовлетворяют классификационным критериям класса 8 и характеризуются ингаляционной токсичностью пыли и взвесей (ЛК50) в диапазоне группы упаковки I и пероральной или чрескожной токсичностью лишь в диапазоне группы упаковки III или ниже, надлежит относить к классу 8];

i) инфекционные вещества класса 6.2.

2.1.3.5.4 Если в силу своих опасных свойств вещество относится к более чем одному классу или к более чем одной группе веществ, не перечисленных выше в пункте 2.1.3.5.3, то данное вещество надлежит классифицировать на основе той же процедуры, однако соответствующий класс выбирается с помощью таблицы приоритета опасных свойств, содержащейся в подразделе 2.1.3.10.

2.1.3.5.5 Если вещество, подлежащее перевозке, представляет собой отходы, состав которых точно не известен, его отнесение к номеру ООН и группе упаковки в соответствии с пунктом 2.1.3.5.2 может основываться на знаниях грузоотправителя об этих отходах, включая все имеющиеся технические данные и данные по безопасности, требующиеся в соответствии с действующим законодательством по вопросам безопасности и окружающей среды2.

_____________________

2 Таким законодательством является, например, решение 2000/532/ЕС Комиссии от 3 мая 2000 года, заменяющее решение 94/3/ЕС, в котором определяется перечень отходов в соответствии со статьей 1а) директивы 75/442/ЕЕС Совета, касающейся отходов (заменена директивой 2006/12/ЕС Европейского парламента и Совета (Official Journal of the European Communities No. L 114 of 27April 2006, page 9)), и решение 94/904/ЕС Совета, в котором определяется перечень опасных отходов в соответствии со статьей 1(4) директивы 91/689/ЕЕС Совета по опасным отходам (Official Journal of the European Communities No. L 226 of 6 September 2000, page 3).

При наличии сомнений выбор должен быть сделан в пользу наибольшего уровня опасности.

Однако, если на основе знаний о составе отходов и физико-химических свойствах идентифицированных компонентов можно доказать, что свойства отходов не соответствуют свойствам для уровня группы упаковки I, отходы могут быть отнесены по умолчанию к наиболее подходящей позиции «н.у.к.» группы упаковки II.

Эта процедура не должна использоваться в случае отходов, содержащих вещества, упомянутые в пункте 2.1.3.5.3, выше, вещества класса 4.3, вещества, относящиеся к случаю, упомянутому в пункте 2.1.3.7, или вещества, которые не допускаются к перевозке в соответствии с подразделом 2.2.х.2.

2.1.3.6 Во всех случаях должна использоваться наиболее конкретная применимая сводная позиция (см. подраздел 2.1.2.4), т.е. общая позиция «н.у.к.» должна использоваться только в том случае, если нельзя использовать какую-либо обобщенную позицию или конкретную позицию «н.у.к.».

2.1.3.7 Растворы и смеси окисляющих веществ или веществ, представляющих дополнительную опасность окисления, могут обладать взрывчатыми свойствами. В этом случае они допускаются к перевозке только при условии, если они удовлетворяют требованиям, касающимся класса 1.

2.1.3.8 Вещества классов 1-9, кроме отнесенных к № ООН 3077 или 3082, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10, в дополнение к видам опасности классов 1-9 считаются веществами, опасными для окружающей среды. Прочие вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10, должны быть отнесены к № ООН 3077 или 3082 в зависимости от конкретного случая.

2.1.3.9 Отходы, не отвечающие критериям отнесения к классам 1-9, но охваченные Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, могут перевозиться под № ООН 3077 или 3082.

2.1.3.10 Таблица приоритета опасных свойств

| Класс и группа упаковки | 4.1, II | 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, III | 6.1, I DERMAL | 6.1, I ORAL | 6.1, II | 6.1, III | 8, I | 8, II | 8, III | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I |
| 3, II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II 5.1 | SOL LIQ 5.1, II 3, II | 3, I | 3, I | 3, II | 3, II | 8, I | 3, II | 3, II | 3, II |
| 3, III | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, III | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II 5.1 | SOL LIQ 5.1, III 3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 3, IIIa | 8, I | 8, II | 3, III | 3, III |
| 4.1, II |  |  | 4.2, II | 4.2, II | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, II | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, II | 6.1, I | 6.1, I | SOL LIQ 4.1, II 6.1, II | SOL LIQ 4.1, II 6.1, II | 8, I | SOL LIQ 4.1, II 8, II | SOL LIQ 4.1, II 8, II | 4.1, II |
| 4.1, III |  |  | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, II | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | SOL LIQ 4.1, III 6.1, III | 8, I | 8, II | SOL LIQ 4.1, III 8, III | 4.1, III |
| 4.2, II |  |  |  |  | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 6.1, I | 6.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 8, I | 4.2, II | 4.2, II | 4.2, II |
| 4.2, III |  |  |  |  | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, I | 4.2, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.2, III | 8, I | 8, II | 4.2, III | 4.2, III |
| 4.3, I |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I |
| 4.3, II |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 8, I | 4.3, II | 4.3, II | 4.3, II |
| 4.3, III |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 5.1, II | 4.3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.3, III | 8, I | 8, II | 4.3, III | 4.3, III |
| 5.1, I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I |
| 5.1, II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1, I | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, II | 8, I | 5.1, II | 5.1, II | 5.1, II |
| 5.1, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 5.1, III | 8, I | 8, II | 5.1, III | 5.1, III |
| 6.1, I DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, I ORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, II INHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II ORAL |  |  | SOL = твердые вещества и смеси LIQ = жидкие вещества, смеси и растворы DERMAL = чрескожная токсичность ORAL = пероральная токсичность INHAL = ингаляционная токсичность а Класс 6.1 для пестицидов | 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, III |  |  |  | 8, I | 8, II | 8, III | 6.1, III |
| 8, I |  |  |  |  |  |  | 8, I |
| 8, II |  |  |  |  |  |  | 8, II |
| 8, III |  |  |  |  |  |  | 8, III |

Примечание 1. Примеры, поясняющие порядок пользования таблицей

Классификация одиночного вещества

Описание вещества, подлежащего классификации:

Амин, не указанный по наименованию, соответствующий критериям класса 3, группа упаковки II, а также критериям класса 8, группа упаковки I.

Процедура:

На пересечении строки 3 II с колонкой 8 I указано 8 I.

Поэтому амин должен быть отнесен к классу 8 и к позиции:

№ ООН 2734 АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или № ООН 2734 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

группа упаковки I

Классификация смеси

Описание смеси, подлежащей классификации:

Смесь, состоящая из легковоспламеняющейся жидкости, отнесенной к классу 3, группа упаковки III, токсичного вещества, отнесенного к классу 6.1, группа упаковки II, и коррозионного вещества, отнесенного к классу 8, группа упаковки I.

Процедура:

На пересечении строки 3 III с колонкой 6.1 II указано 6.1 II.

На пересечении строки 6.1 II с колонкой 8I указано 8 I LIQ.

Поэтому данная смесь, которая далее не уточняется, должна быть отнесена к классу 8 и к позиции:

№ ООН 2922 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К., группа упаковки I.

Примечание 2. Примеры отнесения смесей и растворов к соответствующим классам и группам упаковки:

Раствор фенола, отнесенного к классу 6.1 (II), в бензоле, отнесенном к классу 3 (II), должен быть отнесен к классу 3 (II); ввиду токсичности фенола этот раствор должен быть отнесен к позиции № ООН 1992 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К., класс 3 (II).

Твердая смесь арсената натрия, отнесенного к классу 6.1 (II), и гидроксида натрия, отнесенного к классу 8 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 3290 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К., класс 6.1 (II).

Раствор сырого или очищенного нафталина, отнесенного к классу 4.1 (III), в бензине, отнесенном к классу 3 (II), должен быть отнесен к позиции № ООН 3295 УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., класс 3 (II).

Смесь углеводородов, отнесенных к классу 3 (III), и полихлордифенилов (ПХД), отнесенных к классу 9 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 2315 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ, или № ООН 3432 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ, класс 9 (II).

Смесь пропиленимина, отнесенного к классу 3, и полихлордифенилов (ПХД), отнесенных к классу 9 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 1921 ПРОПИЛЕНИМИН ИНГИБИРОВАННЫЙ, класс 3.

2.1.4 Классификация образцов

2.1.4.1 Если класс вещества точно не определен и оно перевозится с целью проведения дополнительных испытаний, то ему назначаются временные класс, надлежащее отгрузочное наименование и номер ООН на основе имеющихся у грузоотправителя сведений об этом веществе и с применением:

a) классификационных критериев, предусмотренных в главе 2.2; и

b) требований настоящей главы.

Для выбранного надлежащего отгрузочного наименования должна использоваться по возможности наиболее ограничительная группа упаковки.

В случае применения этого положения надлежащее отгрузочное наименование дополняется словом «ОБРАЗЕЦ» (например, «ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., ОБРАЗЕЦ»). В некоторых случаях, когда для образца вещества, которое, как считается, удовлетворяет определенным классификационным критериям, предусмотрено конкретное надлежащее отгрузочное наименование (например, ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, № ООН 3167), должно использоваться это надлежащее отгрузочное наименование. Если для перевозки образца используется позиция «Н.У.К.», то в соответствии с требованием специального положения 274 главы 3.3 надлежащее отгрузочное наименование должно быть дополнено техническим названием.

2.1.4.2 Образцы вещества должны перевозиться в соответствии с требованиями, применяемыми к временно назначенному надлежащему отгрузочному наименованию, при условии, что:

a) данное вещество не считается веществом, которое не принимается к перевозке на основании положений разделов 2.2.х.2 главы 2.2 или положений главы 3.2;

b) вещество не считается веществом, удовлетворяющим критериям класса 1, или не считается инфекционным веществом или радиоактивным материалом;

c) вещество соответствует положениям пункта 2.2.41.1.15 или 2.2.52.1.9, если оно является самореактивным веществом или органическим пероксидом, соответственно;

d) образец перевозится в комбинированной таре при массе нетто на одну упаковку не более 2,5 кг; и

e) образец не упакован вместе с другими грузами.

Глава 2.2

Положения, касающиеся отдельных классов

2.2.1 Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия

2.2.1.1 Критерии

2.2.1.1.1 Название класса 1 охватывает:

a) Взрывчатые вещества: твердые или жидкие вещества (или смеси веществ), которые способны к химической реакции с выделением газов при такой температуре, таком давлении и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов.

Пиротехнические вещества: вещества или смеси веществ, предназначенные для производства эффекта в виде тепла, света, звука, газа или дыма или их комбинации в результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, протекающих без детонации.

Примечание 1. Вещества, которые сами по себе не являются взрывчатыми, но могут образовывать взрывчатую смесь в виде газа, пара или пыли, не являются веществами класса 1.

Примечание 2. Веществами класса 1 также не являются: смоченные водой или спиртом взрывчатые вещества, в которых содержание воды или спирта превышает указанные пределы, и вещества, содержащие пластификаторы, - эти взрывчатые вещества включены в класс 3 или класс 4.1, - а также взрывчатые вещества, которые с учетом их преобладающей опасности отнесены к классу 5.2.

b) Взрывчатые изделия: изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ.

Примечание. Требования класса 1 не распространяются на устройства, содержащие взрывчатые или пиротехнические вещества в таком незначительном количестве или такого характера, что их случайное или самопроизвольное воспламенение или инициирование во время перевозки не вызовет никаких внешних проявлений за пределами устройства в виде разбрасывания элементов, огня, дыма, тепла или громкого звука.

c) Не упомянутые выше вещества и изделия, которые изготовляются для производства взрывных работ или создания пиротехнического эффекта.

2.2.1.1.2 Любое вещество или изделие, обладающее или предположительно обладающее взрывчатыми свойствами, должно рассматриваться на предмет его отнесения к классу 1 на основании испытаний, процедур и критериев, предписанных в части I Руководства по испытаниям и критериям.

Вещество или изделие, включенное в класс 1, может быть допущено к перевозке только в том случае, если оно отнесено к какому-либо наименованию или какой-либо позиции «н.у.к.», указанным в таблице A главы 3.2, и удовлетворяет критериям, предусмотренным в Руководстве по испытаниям и критериям.

2.2.1.1.3 Вещества и изделия класса 1 должны быть отнесены к одному из номеров ООН и к одному из наименований или одной из позиций «н.у.к.», перечисленных в таблице A главы 3.2. Толкование наименований веществ и изделий, перечисленных в таблице A главы 3.2, должно основываться на глоссарии, содержащемся в пункте 2.2.1.1.8.

Образцы новых или существующих взрывчатых веществ или изделий, перевозимые, среди прочего, для целей испытаний, классификации, исследований и конструкторских разработок, контроля качества или в виде коммерческих образцов, за исключением инициирующих взрывчатых веществ, могут быть отнесены к № ООН 0190 ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ.

Отнесение взрывчатых веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к одной из позиций «н.у.к.» класса 1 или к № ООН 0190 ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, а также отнесение к той или иной позиции некоторых веществ, для перевозки которых требуется особое разрешение компетентного органа в соответствии со специальными положениями, указанными в колонке 6 таблицы A главы 3.2, осуществляется компетентным органом страны происхождения. Этот компетентный орган также утверждает в письменном виде условия перевозки этих веществ и изделий. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

2.2.1.1.4 Вещества и изделия класса 1 должны быть отнесены к одному из подклассов в соответствии с пунктом 2.2.1.1.5 и к одной из групп совместимости в соответствии с пунктом 2.2.1.1.6. Подкласс определяется на основе результатов испытаний, которые описаны в разделах 2.3.0 и 2.3.1, с использованием определений, содержащихся в пункте 2.2.1.1.5. Группа совместимости устанавливается на основе определений, содержащихся в пункте 2.2.1.1.6. Классификационный код состоит из номера подкласса и буквы, обозначающей группу совместимости.

2.2.1.1.5 Определение подклассов

Подкласс 1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой - это такой взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).

Подкласс 1.2 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

Подкласс 1.3 Вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:

a) которые при горении выделяют значительное количество лучистого тепла, или

b) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом или разбрасыванием, либо тем и другим.

Подкласс 1.4 Вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Эффекты проявляются в основном внутри упаковки, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.

Подкласс 1.5 Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. В соответствии с минимальным требованием, предъявляемым к этим веществам, они не должны взрываться при испытании на огнестойкость.

Подкласс 1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.

Примечание. Опасность, характерная для изделий подкласса 1.6, ограничивается взрывом одного изделия.

2.2.1.1.6 Определение групп совместимости веществ и изделий

А

Первичное взрывчатое вещество.

В

Изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и не имеющее двух или более эффективных предохранительных устройств. В эту группу включаются некоторые изделия, такие как детонаторы для взрывных работ, сборки детонаторов для взрывных работ и капсюли-воспламенители, даже если они не содержат первичных взрывчатых веществ.

С

Метательное взрывчатое вещество или другое дефлагрирующее взрывчатое вещество или изделие, содержащее такое взрывчатое вещество.

D

Вторичное детонирующее взрывчатое вещество или черный порох, или изделие, содержащее вторичное детонирующее вещество, не имеющее в любом случае средств инициирования и метательного заряда, или изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и имеющее два или более эффективных предохранительных устройств.

Е

Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество, без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме заряда, содержащего легковоспламеняющиеся жидкость или гель или самовоспламеняющиеся жидкости).

F

Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество, с собственными средствами инициирования, с метательным зарядом (кроме заряда, содержащего легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо самовоспламеняющиеся жидкости) или без метательного заряда.

G

Пиротехническое вещество или изделие, содержащее пиротехническое вещество, или изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и осветительное, зажигательное, слезоточивое или дымообразующее вещество (кроме водоактивируемого изделия или изделия, содержащего белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо самовоспламеняющиеся жидкости).

Н

Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и белый фосфор.

J

Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и легковоспламеняющиеся жидкость или гель.

K

Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и токсичный химический агент.

L

Взрывчатое вещество или изделие, содержащее взрывчатое вещество и представляющее особую опасность (например, в связи с водоактивируемостью или ввиду присутствия самовоспламеняющихся жидкостей, фосфидов или пирофорного вещества), требующую изоляции каждого вида.

N

Изделия, содержащие только чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества.

S

Вещество или изделие, упакованное или сконструированное таким образом, что любые опасные последствия случайного срабатывания не выходят за пределы упаковки, а в случае повреждения упаковки огнем все эффекты взрыва или разбрасывания ограничены настолько, что существенно не препятствуют принятию противопожарных или других аварийных мер в непосредственной близости от упаковки.

Примечание 1. Любое вещество или изделие, упакованное в конкретную тару, может относиться только к одной группе совместимости. Поскольку критерий, применяемый к группе совместимости S, основан на опыте, отнесение веществ и изделий к этой группе предполагает необходимость проведения испытаний с целью назначения классификационного кода.

Примечание 2. Изделия группы совместимости D или Е могут снабжаться собственными средствами инициирования или упаковываться вместе с ними при условии, что эти средства имеют не менее двух эффективных предохранительных устройств, предназначенных для предотвращения взрыва при случайном срабатывании средств инициирования. Такие упаковки относятся к группе совместимости D или E.

Примечание 3. Изделия группы совместимости D или Е могут упаковываться вместе с собственными средствами инициирования, не имеющими двух эффективных предохранительных устройств (т.е. средствами инициирования, отнесенными к группе совместимости B), при условии соответствия положению по совместной упаковке МР21, приведенному в разделе 4.1.10. Такие упаковки относятся к группе совместимости D или Е.

Примечание 4. Изделия могут снабжаться собственными средствами воспламенения или упаковываться вместе с ними при условии, что срабатывание средств воспламенения при нормальных условиях перевозки исключено.

Примечание 5. Изделия групп совместимости C, D и E могут упаковываться совместно. Такие упаковки относятся к группе совместимости Е.

2.2.1.1.7 Отнесение фейерверочных изделий к подклассам опасности

2.2.1.1.7.1 Фейерверочные изделия обычно относятся к подклассам опасности 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 на основе результатов испытаний серии 6 Руководства по испытаниям и критериям. Однако поскольку номенклатура таких изделий весьма широка, а испытательное оборудование может иметься не всегда, отнесение к подклассам опасности может также осуществляться в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 Отнесение фейерверочных изделий к номерам ООН 0333, 0334, 0335 и 0336 может осуществляться по аналогии, без проведения испытаний серии 6, в соответствии с таблицей классификации фейерверочных изделий по умолчанию, содержащейся в пункте 2.2.1.1.7.5. Отнесение к номерам ООН производится с согласия компетентного органа. Классификация изделий, не указанных в таблице, должна осуществляться на основе результатов испытаний серии 6.

Примечание 1. Включение дополнительных типов фейерверочных изделий в колонку 1 таблицы, содержащейся в пункте 2.2.1.1.7.5, должно осуществляться лишь на основе полных результатов испытаний, представленных Подкомитету экспертов по перевозке опасных грузов ООН для рассмотрения.

Примечание 2. Полученные компетентными органами результаты испытаний, которые подтверждают правильность или ошибочность присвоения подклассов опасности, указанных в колонке 4 таблицы, содержащейся в пункте 2.2.1.1.7.5, типам фейерверочных изделий и/или их подклассам в соответствии с техническими характеристиками, указанными в колонке 5, должны представляться Подкомитету экспертов по перевозке опасных грузов ООН для информации.

2.2.1.1.7.3 Если фейерверочные изделия, отнесенные к нескольким подклассам опасности, упаковываются в одну тару, они должны классифицироваться на основе подкласса наибольшей опасности, если только результаты испытаний серии 6 не предписывают иного.

2.2.1.1.7.4 Классификация, показанная в таблице пункта 2.2.1.1.7.5, применяется только к изделиям, упакованным в ящики из фибрового картона (4G).

2.2.1.1.7.5 Таблица классификации фейерверочных изделий по умолчанию1

________________

1 В этой таблице содержится перечень классификационных кодов фейерверочных изделий, которые могут использоваться в случае отсутствия результатов испытаний серии 6 (см. пункт 2.2.1.1.7.2).

Примечание 1. Включенные в таблицу процентные доли являются, если не указано иное, процентными долями от массы всего пиротехнического состава (например, ракетные двигатели, вышибной заряд, разрывной заряд и заряд для получения соответствующего эффекта).

Примечание 2. «Вспышечный состав» в нижеследующей таблице относится к пиротехническим составам в виде пороха или пиротехнических компонентов, содержащихся в фейерверочных изделиях, которые используются для создания шлагового эффекта или в качестве разрывного заряда либо подъемного заряда, если только входе испытания 2 c) i) «Испытание «время-давление», предусмотренного в Руководстве по испытаниям и критериям, не доказано, что время повышения давления превышает 8 м/сек. для образца пиротехнического состава весом 0,5 г.

Примечание 3. Размеры в миллиметрах означают:

- для сферических высотных шаров и высотных шаров с множественным разрывом - диаметр сферы шара;

- для цилиндрических высотных шаров - длину оболочки;

- для сборки из пусковой мортиры и высотного шара, римской свечи, одиночного салюта или бурака - внутренний диаметр трубки, включающей или содержащей пиротехническое средство;

- для бумажного бурака или цилиндрического бурака - внутренний диаметр пусковой мортиры.

| Тип | Включает/Синоним: | Определение | Технические характеристики | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сферический высотный шар для зрелищных мероприятий: высотный шар, цветной шар, цветные огни, мультиразрыв, многоэффектный высотный шар, водный салют, салют-парашют, дымовая завеса, цветные звёздки; шлаг: салют, тандер, комплект высотных шаров | Устройство с метательным зарядом или без такового, с замедлителем и разрывным зарядом, пиротехническим(ими) элементом(ами) или сыпучим пиротехническим составом, предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | Все высотные шары со шлаговым эффектом | 1.1G |
|  |  |  | Цветной шар: ≥180 мм | 1.1G |
|  |  |  | Цветной шар: < 180 мм с > 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.1G |
|  |  |  | Цветной шар: < 180 мм с ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.3G |
|  |  |  | Цветной шар: ≤ 50 мм, или ≤ 60 г пиротехнического состава, с ≤ 2% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.4G |
|  | Высотный шар с множественным разрывом (высотный шар-арахис) | Устройство с двумя или несколькими сферическими высотными шарами в общей гильзе, выстреливаемой с помощью одного и того же метательного заряда, с отдельными внешними замедлителями | Классификация осуществляется с учетом наиболее опасного сферического высотного шара |
|  | Сборка из пусковой мортиры и высотного шара, заряженная пусковая мортира | Сборка в виде сферического или цилиндрического высотного шара внутри пусковой мортиры, из которой выстреливается шар | Все высотные шары со шлаговым эффектом | 1.1G |
|  |  |  | Цветной шар: ≥ 180 мм | 1.1G |
|  |  |  | Цветной шар: с > 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.1G |
|  |  |  | Цветной шар: > 50 мм и < 180 мм | 1.2G |
|  |  |  | Цветной шар: ≤ 50 мм, или ≤ 60 г пиротехнического состава, с ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.3G |
|  | Сфера сфер (указанные процентные доли относятся к массе брутто фейерверочного изделия) | Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее шлаги и инертные материалы и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | > 120 мм | 1.1G |
|  |  | Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее шлаги с ≤ 25 г вспышечного состава на шлаговый элемент, с ≤ 33% вспышечного состава и ≥ 60% инертных материалов и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | ≤ 120 мм | 1.3G |
|  |  | Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары и/или пиротехнические элементы и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | > 300 мм | 1.1G |
|  |  | Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары ≤ 70 мм и/или пиротехнические элементы, с ≤ 25% вспышечного состава и ≤ 60% пиротехнического состава и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | > 200 мм и ≤ 300 мм | 1.3G |
|  |  | Устройство с метательным зарядом, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары ≤ 70 мм и/или пиротехнические элементы, с ≤ 25% вспышечного состава и ≤ 60% пиротехнического состава и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | ≤ 200 мм | 1.3G |
| Батарея салютов/комбинация высотных фейерверков | Огневой вал, бомбочки, тортики, финальный букет, цветочное ложе, гибрид, множественные трубки, батарея петард, батарея петард со вспышкой | Сборка, включающая несколько элементов одного типа или различных типов, соответствующих одному из типов фейерверочных изделий, перечисленных в настоящей таблице, с одной или двумя точками зажигания | Классификация осуществляется с учетом наиболее опасного типа фейерверочного изделия |
| Римская свеча | Фестивальная свеча, свеча, кометы | Трубка, содержащая набор пиротехнических элементов, состоящих из чередующихся пиротехнического состава, метательных зарядов и пиротехнического реле | Внутренний диаметр ≥ 50 мм со вспышечным составом или < 50 мм с > 25% вспышечного состава | 1.1G |
|  |  |  | Внутренний диаметр ≥ 50 мм без вспышечного состава | 1.2G |
|  |  |  | Внутренний диаметр < 50 мм и ≤ 25% вспышечного состава | 1.3G |
|  |  |  | Внутренний диаметр ≤ 30 мм, каждый пиротехнический элемент ≤ 25 г и ≤ 5% вспышечного состава | 1.4G |
| Одиночный салют | Одиночная римская свеча, небольшая заряженная мортира | Трубка, содержащая пиротехнический элемент, состоящий из пиротехнического состава, метательного заряда с пиротехническим реле или без него | Внутренний диаметр ≤ 30 мм и пиротехнический элемент > 25 г или > 5% и ≤ 25% вспышечного состава | 1.3G |
|  |  |  | Внутренний диаметр ≤ 30 мм, пиротехнический элемент ≤ 25 г и ≤ 5% вспышечного состава | 1.4G |
| Ракета | Звуковая ракета, сигнальная ракета, свистящая ракета, бутылочная ракета, небесная ракета, настольная ракета | Трубка, содержащая пиротехнический состав и/или пиротехнические элементы, оснащенная стабилизатором(ами) полета и предназначенная для запуска в воздух | Только эффекты вспышечного состава | 1.1G |
|  |  |  | Вспышечный состав > 25% пиротехнического состава | 1.1G |
|  |  |  | > 20 г пиротехнического состава и вспышечный состав ≤ 25% | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 20 г пиротехнического состава, разрывной заряд в виде дымного пороха и ≤ 0,13 г вспышечного состава на один шлаг и ≤ 1 г во всем изделии | 1.4G |
| Бурак | Парковый фейерверк, наземный бурак, бумажный бурак, цилиндрический бурак | Трубка, содержащая метательный заряд и пиротехнические элементы и предназначенная для размещения или закрепления на грунте. Главный эффект состоит в одноразовом выбросе всех пиротехнических элементов с широким визуальным и/или шлаговым эффектом в воздухе или: Матерчатый или бумажный мешок или матерчатый или бумажный цилиндр, содержащий метательный заряд и пиротехнические элементы и предназначенный для выстреливания из пусковой мортиры в качестве фугаса | > 25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов | 1.1G |
|  |  |  | ≥ 180 мм и ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов | 1.1G |
|  |  |  | < 180 мм и ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 150 г пиротехнического состава, содержащего ≤ 5% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов. Каждый пиротехнический элемент ≤ 25 г, каждый шлаговый эффект < 2 г; каждый свисток, если они имеются, ≤ 3 г | 1.4G |
| Фонтан | Вулкан, венок, водный фонтан, бенгальский огонь, водопад, фонтан-пирог, цилиндрический фонтан, конический фонтан, факел | Неметаллическая оболочка, содержащая искро- и пламеобразующий пиротехнический состав в сжатом или уплотненном виде | ≥ 1 кг пиротехнического состава | 1.3G |
|  |  |  | < 1 кг пиротехнического состава | 1.4G |
| Спарклер | Ручной спарклер, неручной спарклер, спарклер-провод | Жесткая проволока, частично покрытая (с одного конца) медленно горящим пиротехническим составом с запалом или без запала | Спарклеры на основе перхлората: > 5 г на изделие или > 10 изделий на упаковку | 1.3G |
|  |  |  | Спарклеры на основе перхлората: ≤ 5 г на изделие и ≤ 10 изделий на упаковку; спарклеры на основе нитрата: ≤ 30 г на изделие | 1.4G |
| Бенгальская свеча | Бенгальский огонь | Неметаллическая палочка, частично покрытая (с одного конца) медленно горящим пиротехническим составом и предназначенная для удержания в руке | Изделия на основе перхлората: > 5 г на изделие или > 10 изделий на упаковку | 1.3G |
|  |  |  | Изделия на основе перхлората: ≤ 5 г на изделие и ≤ 10 изделий на упаковку; изделия на основе нитрата: ≤ 30 г на изделие | 1.4G |
| Малоопасные фейерверочные изделия и небольшие фейерверки | Настольная бомбочка, гремучий горох, трещотка, дымок, туман, змейка, светлячок, пчелка, хлопушка | Устройство, предназначенное для создания очень ограниченного визуального и/или шлагового эффекта, содержащее небольшие количества пиротехнического и/или взрывчатого состава | Трещотки и гремучий горох могут содержать до 1,6 мг фульмината серебра; хлопушки могут содержать до 16 мг смеси хлората калия с красным фосфором; остальные изделия могут содержать до 5 г пиротехнического состава, но не вспышечный состав | 1.4G |
| Вертушка | Высотная вертушка, вертолет, истребитель, волчок | Неметаллическая(ие) трубка(и), содержащая(ие) газо- или искрообразующий пиротехнический состав, с составом для шумового эффекта или без такового, с крылышками или без них | Пиротехнический состав на изделие > 20 г, содержащий ≤ 3% вспышечного состава для создания шлагового эффекта или ≤ 5 г свистящего состава | 1.3G |
|  |  |  | Пиротехнический состав на изделие ≤ 20 г, содержащий ≤ 3% вспышечного состава для создания шлагового эффекта или ≤ 5 г свистящего состава | 1.4G |
| Вертящееся колесо | Саксонское солнце | Сборка, включающая метательные устройства, содержащие пиротехнический состав, и способная крепиться к оси для вращательного движения | ≥ 1 кг общего количества пиротехнического состава, без шлагового эффекта, каждый свисток (если они имеются) ≤ 25 г и ≤ 50 г свистящего состава на колесо | 1.3G |
|  |  |  | < 1 кг общего количества пиротехнического состава, без шлагового эффекта, каждый свисток (если они имеются) ≤ 5 г и ≤ 10 г свистящего состава на колесо | 1.4G |
| Воздушное колесо | Летучий саксонец, НЛО, летающая тарелка | Трубки, содержащие метательные заряд и искро- и пламеобразующие пиротехнические составы и/или составы с шумовым эффектом и закрепленные на обруче | > 200 г общего количества пиротехнического состава или > 60 г пиротехнического состава на метательное устройство, ≤ 3% вспышечного состава со шлаговым эффектом, каждый свисток (если они имеются) ≤ 25 г и ≤ 50 г свистящего состава на колесо | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 200 г общего количества пиротехнического состава и ≤ 60 г пиротехнического состава на метательное устройство, ≤ 3% вспышечного состава со шлаговым эффектом, каждый свисток (если они имеются) ≤ 5 г и ≤ 10 г свистящего состава на колесо | 1.4G |
| Набор фейерверочных изделий | Набор фейерверочных изделий для зрелищных мероприятий и набор фейерверочных изделий для частных лиц (для использования на улице и внутри помещений) | Набор нескольких типов праздничных фейерверков, каждый из которых соответствует одному из типов, перечисленных в настоящей таблице | Классификация осуществляется с учетом наиболее опасного типа фейерверочного изделия |
| Петарда | Праздничная петарда, «пулемет» | Связка трубок (бумажных или картонных), соединенных пиротехническим реле, причем каждая трубка предназначена для создания звукового эффекта | Каждая трубка ≤ 140 мг вспышечного состава или ≤ 1 г дымного пороха | 1.4G |
| Фитильная петарда | Салют, петарда со вспышкой, дамский крекер | Неметаллическая трубка, содержащая шлаговый состав, предназначенный для создания звукового эффекта | > 2 г вспышечного состава на изделие | 1.1G |
|  |  |  | ≤ 2 г вспышечного состава на изделие и ≤ 10 г на внутреннюю упаковку | 1.3G |
|  |  |  | ≤ 1 г вспышечного состава на изделие и ≤ 10 г на внутреннюю упаковку или < 10 г дымного пороха на изделие | 1.4G |

2.2.1.1.8 Глоссарий наименований

Примечание 1. Описания, содержащиеся в этом глоссарии, не могут быть использованы для замены процедур испытаний и классификации опасности того или иного вещества или изделия класса 1. Определение соответствующего подкласса и принятие решения о том, относится ли то или иное вещество к группе совместимости S, должны быть основаны на испытаниях продукта в соответствии с частью I Руководства по испытаниям и критериям или осуществляться по аналогии с подобными продуктами, которые были испытаны и классифицированы в соответствии с процедурами, предусмотренными в Руководстве по испытаниям и критериям.

Примечание 2. Цифры, стоящие после наименования, означают соответствующие номера ООН (колонка 1 таблицы A главы 3.2). Классификационный код см. в пункте 2.2.1.1.4.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом: № ООН 0286, 0287

Изделия, содержащие детонирующее ВВ без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для установки в ракету. Термин охватывает боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом: № ООН 0369

Изделия, содержащие детонирующее ВВ со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для установки в ракету. Термин охватывает боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0370

Изделия, содержащие инертную боевую часть и небольшой заряд детонирующего или дефлагрирующего ВВ без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для установки в ракетный двигатель для отделения инертного элемента. Термин охватывает боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0371

Изделия, содержащие инертную боевую часть и небольшой заряд детонирующего или дефлагрирующего ВВ со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для установки в ракетный двигатель для отделения инертного элемента. Термин охватывает боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом: № ООН 0221

Изделия, содержащие детонирующее ВВ без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для установки в торпеды.

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0015, 0016, 0303

Боеприпасы, содержащие такое дымопроизводящее вещество, как смесь хлорсульфоновой кислоты или тетрахлорид титана; или дымопроизводящий пиротехнический состав, основанный на гексахлорэтане или красном фосфоре. Если вещество само по себе не является взрывчатым, эти боеприпасы содержат также один или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом. Термин охватывает дымовые гранаты.

Примечание. Это определение не охватывает СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ, указанные отдельно.

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ, снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0245, 0246

Боеприпасы, содержащие белый фосфор в качестве дымопроизводящего вещества. Они также содержат один или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом. Термин охватывает дымовые гранаты.

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0009, 0010, 0300

Боеприпасы, содержащие зажигательный состав. Если данный состав сам по себе не является взрывчатым, эти боеприпасы содержат также один или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0243, 0244

Боеприпасы, содержащие белый фосфор в качестве зажигательного вещества. Они также содержат один или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, содержащие жидкое или гелеобразное вещество, с разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0247

Боеприпасы, содержащие жидкое или гелеобразное зажигательное вещество. Если зажигательное вещество само по себе не является взрывчатым, эти боеприпасы также содержат один или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0363

Боеприпасы, содержащие пиротехнические вещества и используемые для проверки действия или эффективности новых боеприпасов или узлов и компонентов оружия.

БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0171, 0254, 0297

Боеприпасы, предназначенные для освещения местности одиночным интенсивным источником света. Термин охватывает осветительные патроны, гранаты и снаряды, а также осветительные бомбы и бомбы для опознавания целей.

Примечание. Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ; УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ; СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ; РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ; РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ.

БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ: № ООН 0362, 0488

Боеприпасы без основного разрывного заряда, но снабженные разрывным зарядом или вышибным зарядом. Обычно они также содержат взрыватель и метательный заряд.

Примечание. Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ.

БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0018, 0019, 0301

Боеприпасы, содержащие слезоточивое вещество. Они также содержат один или более из следующих компонентов: пиротехническое вещество; метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ: № ООН 0056

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ, помещенного в цилиндр или снаряд без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для взрывания под водой.

БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ, с разрывным зарядом: № ООН 0399, 0400

Изделия, сбрасываемые с летательного аппарата и состоящие из резервуара, наполненного легковоспламеняющейся жидкостью, и разрывного заряда.

БОМБЫ с разрывным зарядом: № ООН 0034, 0035

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата, без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

БОМБЫ с разрывным зарядом: № ООН 0033, 0291

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата, со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ: № ООН 0101

Изделие, состоящее из хлопковых нитей, пропитанных мелкозернистым черным порохом (быстрогорящий огнепроводный шнур). Его горение сопровождается открытым пламенем, и он используется в огневых цепях для воспламенения пиротехнических средств и т.п.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП А: № ООН 0081

Вещества, состоящие из жидких органических нитратов, таких как нитроглицерин, или из смеси таких компонентов с одним или более из следующих веществ: нитроцеллюлоза; нитрат аммония или другие неорганические нитраты; нитропроизводные ароматического ряда или горючие материалы, такие как древесная мука и алюминиевый порошок. Они могут содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ должны быть в виде порошка, геля или эластичного материала. Термин охватывает динамит, бризантный динамит и желатин-динамит.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП B: № ООН 0082, 0331

Вещества, включающие:

a) смесь нитрата аммония или других неорганических нитратов с ВВ типа тринитротолуола, содержащую или не содержащую другие вещества типа древесной муки и алюминиевого порошка; или

b) смесь нитрата аммония или других неорганических нитратов с другими горючими веществами, не содержащими взрывчатых ингредиентов. В обоих случаях они могут содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ не должны содержать нитроглицерин, подобные ему жидкие органические нитраты и хлораты.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП C: № ООН 0083

Вещества, состоящие из смеси хлората калия или натрия, либо перхлората калия, натрия или аммония с органическими нитропроизводными или такими горючими материалами, как древесная мука, алюминиевый порошок или углеводород. Они могут содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ не должны содержать нитроглицерин или подобные ему жидкие органические нитраты.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП D: № ООН 0084

Вещества, состоящие из смеси органических нитросоединений и горючих материалов, таких как углеводороды и алюминиевый порошок. Они могут содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ не должны содержать нитроглицерин, подобные ему жидкие органические нитраты, хлораты или нитрат аммония. Термин обычно охватывает пластичные ВВ.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП E: № ООН 0241, 0332

Вещества, состоящие из воды в качестве основного ингредиента и больших частей нитрата аммония или других окислителей, некоторые или все из которых находятся в растворе. Другие составляющие могут включать нитропроизводные типа тринитротолуола, углеводороды или алюминиевый порошок. Они могут содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов. Термин охватывает эмульсионные ВВ, суспензированные ВВ и водногелиевые ВВ.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ, ЖИДКОЕ: № ООН 0495, 0497

Вещество, состоящее из дефлагрирующего жидкого ВВ и используемое для движения.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ, ТВЕРДОЕ: № ООН 0498, 0499

Вещество, состоящее из дефлагрирующего твердого ВВ и используемое для движения.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВВ ОНЧ), Н.У.К.: № ООН 0482

Вещества, представляющие опасность взрыва в массе, но обладающие столь низкой чувствительностью, что имеется весьма малая вероятность инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки, а также прошедшие испытания серии 5.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ): № ООН 0486

Изделия, содержащие только детонирующие вещества чрезвычайно низкой чувствительности, которые демонстрируют ничтожно малую вероятность случайного инициирования или распространения взрыва при нормальных условиях перевозки и прошли испытания серии 7.

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ: № ООН 0190

Новые или существующие взрывчатые вещества или изделия, еще не отнесенные к какому-либо наименованию в таблице A главы 3.2 и перевозимые в соответствии с указаниями компетентного органа и, как правило, в небольших количествах, в частности для целей испытаний, классификации, исследований и конструкторских разработок или контроля качества, либо в качестве коммерческих образцов.

Примечание. Взрывчатые вещества и изделия, уже отнесенные к другому наименованию в таблице A главы 3.2, не охватываются этим определением.

ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ: № ООН 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Изделия, содержащие одно или более ВВ и предназначенные для возбуждения дефлаграции в цепи взрывания. Они могут приводиться в действие химическим, электрическим или механическим способами.

Примечание. Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ; ЗАПАЛ ТРУБЧАТЫЙ; ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ; ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ; ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА; КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ; ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ.

ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА: № ООН 0131

Изделия различной конструкции, приводимые в действие трением, ударом или электрическим способом и используемые для воспламенения безопасного огнепроводного шнура.

ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ: № ООН 0319, 0320, 0367

Изделия, состоящие из первичного средства воспламенения и вспомогательного заряда дефлагрирующего ВВ, такого как черный порох, используемые для воспламенения метательного заряда в артиллерийской гильзе и т.д.

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: № ООН 0503

Изделия, содержащие пиротехнические вещества и используемые в качестве аварийных надувных подушек или ремней безопасности на транспортных средствах.

ГЕКСАТОНАЛ: № ООН 0393

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотриметилентринитрамина, тринитротолуола (ТНТ) и алюминия.

ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%: № ООН 0118

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотриметилентринитрамина и тринитротолуола (ТНТ). Термин охватывает «Состав В».

ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЕМ: № ООН 0379, 0055

Изделия, состоящие из патронной гильзы из металла, пластмассы или другого невоспламеняющегося материала, в которых единственным взрывчатым компонентом является капсюль.

ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ: № ООН 0447, 0446

Изделия, состоящие из патронной гильзы, изготовленной частично или полностью из нитроцеллюлозы.

ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные: № ООН 0110, 0372, 0318, 0452

Изделия без основного разрывного заряда, предназначенные для метания вручную или с помощью ружейного гранатомета. Они содержат капсюльное устройство и могут иметь пристрелочный разрывной заряд.

ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом: № ООН 0284, 0285

Изделия, предназначенные для метания вручную или с помощью ружейного гранатомета. Они не имеют средств инициирования или имеют средства инициирования, снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом: № ООН 0292, 0293

Изделия, предназначенные для метания вручную или с помощью ружейного гранатомета. Они имеют средства инициирования, не снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ: № ООН 0186, 0280, 0281

Изделия, состоящие из заряда ВВ обычно в форме твердого метательного вещества, помещенного в цилиндр с одним или более соплами. Они предназначены для приведения в движение ракет и управляемых ракетных снарядов.

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ: № ООН 0395, 0396

Изделия, состоящие из цилиндра с одним или более соплами, заправленного жидким топливом. Они предназначены для приведения в движение ракет или управляемых ракетных снарядов.

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него: № ООН 0322, 0250

Изделия, содержащие гиперголическое топливо, помещенное в цилиндр с одним или несколькими соплами. Они предназначены для приведения в движение ракет или управляемых ракетных снарядов.

ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора: № ООН 0042, 0283

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ без средств инициирования. Они используются для усиления инициирующего воздействия детонаторов или детонирующего шнура.

ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ: № ООН 0225, 0268

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ со средствами инициирования. Они используются для усиления инициирующего воздействия детонаторов или детонирующего шнура.

ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ: № ООН 0073, 0364, 0365, 0366

Изделия, состоящие из небольшой металлической или пластиковой трубки, содержащей ВВ, такие как азид свинца, ПЭТН или смеси ВВ. Они предназначены для возбуждения цепи детонации.

ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ: № ООН 0029, 0267, 0455

Изделия, специально предназначенные для инициирования бризантных ВВ. Эти детонаторы могут быть сконструированы для мгновенной детонации или могут содержать замедлители. Неэлектрические детонаторы приводятся в действие такими средствами, как детонационная трубка, запальная трубка, безопасный огнепроводный шнур, другие воспламеняющие устройства или гибкий детонирующий шнур. Сюда относятся детонационные реле без детонирующего шнура.

ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ: № ООН 0030, 0255, 0456

Изделия, специально предназначенные для инициирования бризантных ВВ. Эти детонаторы могут быть сконструированы для мгновенной детонации или могут содержать замедлители. Электрические детонаторы приводятся в действие электрическим током.

ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВНЫЕ: № ООН 0174

Изделия, состоящие из небольшого заряда ВВ внутри металлической заклепки.

ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке: № ООН 0103

Изделие, состоящее из металлической трубки с сердцевиной в виде дефлагрирующего ВВ.

ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора: № ООН 0442, 0443, 0444, 0445

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ без средств инициирования и используемые для сварки, соединения и штамповки взрывом и в других металлургических процессах.

ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0060

Изделия, состоящие из небольшого съемного вторичного детонатора, используемого в полости снаряда между взрывателем и разрывным зарядом.

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ, УДЛИНЕННЫЕ: № ООН 0237, 0288

Изделия, включающие сердечник из детонирующего ВВ V-образного сечения, покрытый гибкой металлической оболочкой.

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора: № ООН 0059, 0439, 0440, 0441

Изделия, состоящие из оболочки, заключающей в себе заряд детонирующего ВВ, с вогнутой полостью, покрытой твердым материалом, без средств инициирования. Они предназначены для получения сильного пробивного кумулятивного эффекта.

ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0271, 0272, 0415, 0491

Изделия, состоящие из метательного заряда в любой физической форме, в корпусе или без корпуса, используемые в качестве компонента ракетных двигателей или для уменьшения лобового сопротивления снарядов.

ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ: № ООН 0242, 0279, 0414

Заряды метательных ВВ любой физической формы для орудийных боеприпасов раздельного заряжания.

ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ: № ООН 0048

Изделия, содержащие заряд детонирующего ВВ в корпусе из фибрового картона, пластмассы, металла или другого материала. Изделия без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

Примечание. Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: БОМБЫ, МИНЫ, СНАРЯДЫ.

ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые: № ООН 0043

Изделия, состоящие из небольшого заряда ВВ и предназначенные для разрыва оболочки снарядов и других боеприпасов с целью рассеивания их содержимого.

ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ: № ООН 0457, 0458, 0459, 0460

Изделия, содержащие пластифицированный заряд детонирующего ВВ и имеющие специальную форму, без оболочки и без средств инициирования. Они предназначены для использования в качестве компонентов боеприпасов, таких как боеголовки.

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей: № ООН 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Изделия, содержащие пиротехнические вещества и используемые в технических целях: для выделения тепла и газов, производства сценических эффектов и т.д.

Примечание. Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: все виды боеприпасов; ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ; РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ; СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ; РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ; РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ; УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ; ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ; УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ; СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ; ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ; СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ.

ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ: № ООН 0380

Изделия, содержащие пирофорное вещество (способное к самовоспламенению на воздухе) и взрывчатое вещество или компонент. Термин не охватывает изделия, содержащие белый фосфор.

КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ: № ООН 0044, 0377, 0378

Изделия, состоящие из металлического или пластмассового колпачка, содержащего небольшое количество смеси, легковоспламеняющейся при ударе. Они используются как воспламеняющие элементы в патронах для стрелкового оружия и в ударных средствах воспламенения метательных зарядов.

МИНЫ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ: № ООН 0137, 0138

Изделия, обычно состоящие из металлической или композиционной емкости, заполненной детонирующим ВВ, без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для срабатывания при проходе судов, транспортных средств или личного состава. Термин охватывает «бангалорские торпеды».

МИНЫ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ: № ООН 0136, 0294

Изделия, обычно состоящие из металлической или композиционной емкости, заполненной детонирующим ВВ, со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для срабатывания при проходе судов, транспортных средств или личного состава. Термин охватывает «бангалорские торпеды».

ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%: № ООН 0266

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотетраметилентетранитрамина и тринитротолуола (ТНТ).

ОКТОНАЛ: № ООН 0496

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотетраметилентетранитрамина, тринитротолуола (ТНТ) и алюминия.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ: № ООН 0328, 0417, 0339, 0012

Боеприпасы, состоящие из снаряда без разрывного заряда, но с метательным зарядом с капсюлем или без него. Изделия могут включать трассер при условии, что преобладающую опасность представляет метательный заряд.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом: № ООН 0006, 0321, 0412

Боеприпасы, состоящие из снаряда с разрывным зарядом без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами, и метательного заряда с капсюлем или без него. Термин охватывает окончательно или неокончательно снаряженные боеприпасы и боеприпасы раздельного заряжания, если компоненты упакованы совместно.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом: № ООН 0005, 0007, 0348

Боеприпасы, состоящие из снаряда с разрывным зарядом со средствами инициирования, не снаряженными двумя и более эффективными предохранительными устройствами, и метательного заряда с капсюлем или без него. Термин охватывает окончательно или неокончательно снаряженные боеприпасы и боеприпасы раздельного заряжания, если компоненты упакованы совместно.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ: № ООН 0275, 0276, 0323, 0381

Изделия, предназначенные для производства механического действия. Они состоят из гильзы, содержащей заряд дефлагрирующего ВВ, и средств воспламенения. Газообразные продукты дефлаграции вызывают повышение давления, линейное или вращательное движение либо функционирование диафрагм, клапанов или переключателей, либо выталкивание сцепных устройств или выбрасывание тушащих агентов.

ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН: № ООН 0277, 0278

Изделия с оболочкой из тонкого картона, металла или других материалов, содержащие только метательное взрывчатое вещество, которое выталкивает твердый снаряд для перфорации обсадных труб нефтескважин.

Примечание. Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ.

ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0049, 0050

Изделия, состоящие из гильзы, капсюля и осветительного состава в едином комплекте, готовом для выстрела.

ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ: № ООН 0417, 0339, 0012

Боеприпасы, состоящие из гильзы с центральным или кольцевым капсюлем и содержащие как метательный заряд, так и твердый снаряд. Они предназначены для стрельбы из оружия калибром не более 19,1 мм. Это определение включает ружейные патроны любого калибра.

Примечание. Термин не охватывает ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ, указанные отдельно, а также некоторые патроны для стрелкового оружия, указанные в рубрике ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ.

ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ: № ООН 0014, 0327, 0338

Боеприпасы, состоящие из закрытой гильзы с центральным или кольцевым капсюлем и зарядом бездымного или черного пороха. Гильзы не содержат пули или снаряда. Они предназначены для стрельбы из оружия калибром не более 19,1 мм, служат для издания сильного звука и используются для учений, салютов, в качестве метательного заряда, в стартовых пистолетах и т.д.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ: № ООН 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Боеприпасы, состоящие из закрытой гильзы с центральным или кольцевым капсюлем и зарядом бездымного или черного пороха, но без пули или снаряда. Они издают сильный звук и используются для учений, салютов, в качестве метательного заряда, в стартовых пистолетах и т.д. Термин охватывает холостые боеприпасы.

ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ: № ООН 0054, 0312, 0405

Изделия, предназначенные для стрельбы цветными сигнальными ракетами или другими сигнальными средствами из сигнальных пистолетов и т.п.

ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%: № ООН 0151

Вещество, состоящее из однородной смеси пентаэритриттетранитрата (ПЭТН) с тринитротолуолом (ТНТ).

ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0192, 0193, 0492, 0493

Изделия, содержащие пиротехническое вещество, которое взрывается с сильным звуком при раздавливании изделия. Они предназначены для установки на рельсы.

ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ: № ООН 0160, 0161

Вещество на нитроцеллюлозной основе, используемое как метательное ВВ. Термин охватывает метательные ВВ однокомпонентные (только нитроцеллюлоза), двухкомпонентные (нитроцеллюлоза и нитроглицерин) и трехкомпонентные (нитроцеллюлоза/нитроглицерин/нитрогуанидин).

ПРИМЕЧАНИЕ: Литые, прессованные или картузные заряды бездымного пороха указаны в рубрике ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ или ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ.

ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей спирта не менее 17%. ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25%: № ООН 0433, 0159

Вещество, состоящее из нитроцеллюлозы, пропитанной не более 60% нитроглицерина или других жидких органических нитратов или их смесей.

ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), гранулированный или в порошке: № ООН 0027

Вещество, состоящее из однородной смеси древесного угля или другого углерода и нитрата калия или нитрата натрия с добавлением или без добавления серы.

ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ: № ООН 0028

Вещество, состоящее из дымного пороха в форме шашек.

ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: № ООН 0094, 0305

Пиротехническое вещество, которое при воспламенении дает яркий свет.

РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом: № ООН 0397, 0398

Изделия, состоящие из цилиндра с одним или двумя соплами, заполненного жидким топливом, и боеголовки. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ: № ООН 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Изделия, содержащие пиротехнические вещества, сбрасываемые с летательного аппарата и предназначенные для освещения, опознавания, сигнализации или предупреждения.

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ: № ООН 0092, 0418, 0419

Изделия, содержащие пиротехнические вещества и предназначенные для использования в наземных условиях для освещения, опознавания, сигнализации или предупреждения.

РАКЕТЫ с вышибным зарядом: № ООН 0436, 0437, 0438

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и заряда для выброса полезной нагрузки из головной части ракеты. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ с инертной головкой: № ООН 0183, 0502

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и инертной головки. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ с разрывным зарядом: № ООН 0181, 0182

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и боеголовки без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ с разрывным зарядом: № ООН 0180, 0295

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и боеголовки со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0238, 0240, 0453

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и предназначенные для метания троса.

РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0070

Изделия, состоящие из режущего устройства, ударяющего о наковальню в результате взрыва небольшого заряда дефлагрирующего ВВ.

СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ: № ООН 0360, 0361, 0500

Неэлектрические детонаторы, собранные вместе и инициируемые такими средствами, как безопасный огнепроводный шнур, детонационная трубка, запальная трубка или детонирующий шнур. Они могут быть мгновенного действия или включать замедлители. Сюда относятся детонационные реле, включающие в себя детонирующий шнур.

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые: № ООН 0194, 0195, 0505, 0506

Изделия, содержащие пиротехническое вещество и предназначенные для подачи сигналов посредством звука, огня, дыма или их комбинации.

СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ: № ООН 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Изделия, содержащие пиротехнические вещества, которые выделяют дым. Кроме того, они могут содержать устройства для издания звуковых сигналов.

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0374, 0375

Изделия, состоящие из заряда детонирующего BB без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они сбрасываются с судов и приводятся в действие, когда достигают определенной глубины или морского дна.

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0204, 0296

Изделия, состоящие из заряда детонирующего BB со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они сбрасываются с судов и приводятся в действие, когда достигают определенной глубины или морского дна.

СНАРЯДЫ инертные с трассером: № ООН 0345, 0424, 0425

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из пушки или другого орудия, винтовки или другого стрелкового оружия.

СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора: № ООН 0124, 0494

Изделия, состоящие из стальной трубки или металлической ленты с включенными в них кумулятивными зарядами, соединенными детонирующим шнуром, без средств инициирования.

СНАРЯДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0168, 0169, 0344

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из пушки или другого орудия. Они не имеют средств инициирования или имеют средства инициирования, снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

СНАРЯДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0167, 0324

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из пушки или другого орудия. Они имеют средства инициирования, не снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0346, 0347

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из пушки или другого орудия. Они не имеют средств инициирования или имеют средства инициирования, снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они используются для выброса красящих элементов с целью коррекции стрельбы или для разбрасывания других инертных материалов.

СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0426, 0427

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из пушки или другого орудия. Они имеют средства инициирования, не снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они используются для выброса красящих элементов с целью коррекции стрельбы или для разбрасывания других инертных материалов.

СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0434, 0435

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из пушки или другого орудия, винтовки или другого стрелкового оружия. Они используются для выброса красящих элементов с целью коррекции стрельбы или для разбрасывания других инертных материалов.

СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ: № ООН 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Пиротехнические изделия, предназначенные для устройства фейерверков.

ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора: № ООН 0099

Изделия, состоящие из заряда детонирующего BB, помещенного в гильзу, без средств инициирования. Они используются для разрушения скальной породы вокруг бурового ствола для облегчения выхода нефти на поверхность.

ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой: № ООН 0450

Изделия, снабженные двигателем, работающим на жидком взрывчатом топливе, для движения торпеды под водой и инертной головкой.

ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом: № ООН 0449

Изделия, снабженные либо двигателем, работающим на жидком взрывчатом топливе, для движения торпеды под водой, с боеголовкой или без нее; либо двигателем, работающим на жидком невзрывчатом топливе, для движения торпеды под водой, с боеголовкой.

ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0451

Изделия, снабженные двигателем, работающим на невзрывчатом топливе, для движения торпеды под водой, с боеголовкой без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0329

Изделия, снабженные двигателем, работающим на взрывчатом топливе, для движения торпеды под водой, с боеголовкой без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0330

Изделия, снабженные двигателем, работающим на взрывчатом или невзрывчатом топливе, для движения торпеды под водой, с боеголовкой, имеющей средства инициирования, не снабженные двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ТРЕССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ: № ООН 0212, 0306

Герметичные изделия, содержащие пиротехнические вещества и предназначенные для обозначения траектории снаряда (пули).

ТРИТОНАЛ: № ООН 0390

Вещество, состоящее из смеси тринитротолуола (ТНТ) и алюминия.

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ: № ООН 0106, 0107, 0257, 0367

Изделия, содержащие взрывчатые компоненты, предназначенные для возбуждения детонации в боеприпасах. Они содержат механические, электрические, химические или гидростатические компоненты для инициирования детонации. Обычно они имеют защитные элементы.

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами: № ООН 0408, 0409, 0410

Изделия, содержащие взрывчатые компоненты, предназначенные для возбуждения детонации в боеприпасах. Они содержат механические, электрические, химические или гидростатические компоненты для инициирования детонации. Детонационные трубки должны иметь два или более эффективных защитных элемента.

ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0316, 0317, 0368

Изделия, содержащие первичные ВВ, предназначенные для возбуждения дефлаграции в боеприпасах. Они содержат механические, электрические, химические или гидростатические компоненты для возбуждения дефлаграции. Обычно они имеют защитные элементы.

УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0248, 0249

Изделия, которые приводятся в действие в результате физико-химической реакции их содержимого с водой.

УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ: № ООН 0191, 0373

Портативные устройства, содержащие пиротехнические вещества для подачи визуальных сигналов или предупреждающих сигналов. Термин охватывает небольшие осветительные ракеты, запускаемые с земли, такие как автодорожные сигнальные факелы или железнодорожные пиропатроны, а также и небольшие сигналы бедствия.

УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0173

Изделия, состоящие из небольшого заряда ВВ со средствами инициирования, а также стержней или звеньев. Они разрывают стержни или крепления для быстрого расцепления оборудования.

ФОТОАВИАБОМБЫ: № ООН 0038

Изделия, сбрасываемые с летательного аппарата для обеспечения короткого интенсивного освещения объектов фотографирования. Они содержат заряд детонирующего ВВ без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ФОТОАВИАБОМБЫ: № ООН 0037

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата для обеспечения короткого интенсивного освещения объектов фотографирования. Они содержат заряд детонирующего ВВ со средствами инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ФОТОАВИАБОМБЫ: № ООН 0039, 0299

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата для обеспечения короткого интенсивного освещения объектов фотографирования. Они содержат фотоосветительный состав.

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий: № ООН 0065, 0289

Изделие, состоящее из сердечника в виде детонирующего ВВ в оболочке из штапельной ткани с пластиковым или иным покрытием. Если штапельная ткань защищена от просеивания, покрытия не требуется.

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке: № ООН 0102, 0290

Изделие, состоящее из сердечника в виде детонирующего ВВ в трубчатой оболочке из мягкого металла, с защитным покрытием или без него.

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке: № ООН 0104

Изделие, состоящее из сердечника в виде детонирующего ВВ в трубчатой оболочке из мягкого металла, с защитным покрытием или без него. Сердечник содержит достаточно малое количество ВВ, что обеспечивает незначительное внешнее проявление при его воспламенении.

ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ: № ООН 0066

Изделие, состоящее из текстильных нитей, покрытых черным порохом или другим быстрогорящим пиротехническим составом, и гибкой защитной оболочки; или сердечника в виде черного пороха, покрытого мягким тканым материалом. Горение распространяется постепенно по длине шнура с наружным пламенем; изделие используется для передачи воспламенения от устройства к заряду или капсюлю.

ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ: № ООН 0105

Изделие, состоящее из сердечника в виде мелкозернистого дымного пороха, помещенного в оболочку из мягкого тканого материала, с одним или более наружным защитным покрытием. При воспламенении горит с установленной скоростью без внешнего взрывного эффекта.

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.: № ООН 0382, 0383, 0384, 0461

Изделия, содержащие взрывчатое вещество и предназначенные для передачи детонации или дефлаграции по цепи взрывания (огневой цепи).

2.2.1.2 Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке

2.2.1.2.1 Взрывчатые вещества, обладающие чрезмерной чувствительностью в соответствии с критериями, указанными в части I Руководства по испытаниям и критериям, или способные к самопроизвольной реакции, а также взрывчатые вещества и изделия, которые нельзя отнести к какому-либо наименованию или к какой-либо позиции «н.у.к.», перечисленным в таблице A главы 3.2, к перевозке не допускаются.

2.2.1.2.2 Изделия, относящиеся к группе совместимости K, к перевозке не допускаются (1.2К, № ООН 0020, и 1.3К, № ООН 0021).

2.2.1.3 Перечень сводных позиций

| Классификационный код (см. 2.2.1.1.4) | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| --- | --- | --- |
| 1.1A | 0473 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
| 1.1B | 0461 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
| 1.1C | 0474 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0497 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ |
|  | 0498 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ |
|  | 0462 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.1D | 0475 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0463 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.1E | 0464 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.1F | 0465 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.1G | 0476 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
| 1.1L | 0357 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0354 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.2B | 0382 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
| 1.2C | 0466 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.2D | 0467 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.2E | 0468 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.2F | 0469 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.2L | 0358 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0248 | УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  | 0355 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.3C | 0132 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ, НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. |
|  | 0447 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0495 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ |
|  | 0499 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ |
|  | 0470 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.3G | 0478 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
| 1.3L | 0359 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0249 | УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  | 0356 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.4B | 0350 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  | 0383 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
| 1.4C | 0479 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0501 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ |
|  | 0351 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.4D | 0480 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0352 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.4E | 0471 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.4F | 0472 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.4G | 0485 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0353 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
| 1.4S | 0481 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  | 0349 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  | 0384 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
| 1.5D | 0482 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОНЧ), Н.У.К. |
| 1.6N | 0486 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ) |
|  | 0190 | ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ |
|  |  | Примечание. Подкласс и группа совместимости определяются по указанию компетентного органа и в соответствии с принципами, изложенными в пункте 2.2.1.1.4. |

2.2.2 Класс 2 Газы

2.2.2.1 Критерии

2.2.2.1.1 Название класса 2 охватывает чистые газы, смеси газов, смеси одного или нескольких газов с одним или несколькими другими веществами и изделия, содержащие такие вещества.

Газом является вещество, которое:

a) при температуре 50°С имеет давление паров более 300 кПа (3 бара); или

b) является полностью газообразным при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа.

Примечание 1. № ООН 1052 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ относится, тем не менее, к классу 8.

Примечание 2. Чистый газ может содержать другие компоненты, являющиеся побочными продуктами его производства или добавленные для сохранения устойчивости вещества, при условии, что уровень их содержания не изменяет классификацию газа и условия его перевозки, такие как коэффициент наполнения, давление наполнения, испытательное давление.

Примечание 3. Позиции «Н.У.К.», указанные в подразделе 2.2.2.3, могут охватывать чистые газы, а также смеси газов.

Примечание 4. Положения ДОПОГ не распространяются на газированные напитки.

2.2.2.1.2 Вещества и изделия класса 2 подразделяются на:

1. Сжатый газ - газ, который, будучи загружен под давлением для перевозки, является полностью газообразным при температуре - 50°С; к этой категории относятся все газы с критической температурой - 50°С или меньше.

2. Сжиженный газ - газ, который, будучи загружен под давлением для перевозки, является частично жидким при температурах выше - 50°С. Надлежит различать:

сжиженный газ высокого давления - газ с критической температурой выше -50°С и не выше +65°С; и

сжиженный газ низкого давления - газ с критической температурой выше +65°С.

3. Охлажденный сжиженный газ - газ, который, будучи загружен под давлением для перевозки, является частично жидким из-за его низкой температуры.

4. Растворенный газ - газ, будучи, загружен под давлением для перевозки, растворен в жидком растворителе.

5. Аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).

6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.

7. Газы не под давлением, подпадающие под действие специальных требований (образцы газов).

2.2.2.1.3 Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к одной из следующих групп в зависимости от их опасных свойств:

А - удушающие

О - окисляющие

F - легковоспламеняющиеся

Т - токсичные

TF - токсичные, легковоспламеняющиеся

ТС - токсичные, коррозионные

ТО - токсичные, окисляющие

TFC - токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные

ТОС - токсичные, окисляющие, коррозионные.

В случае газов и смесей газов, которые характеризуются опасными свойствами, присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы, обозначенные буквой T, превалируют по степени опасности над всеми другими группами. Группы, обозначенные буквой F, превалируют над группами, обозначенными буквами A или O.

Примечание 1. В Типовых правилах ООН, МКМПОГ и Технических инструкциях ИКАО газы отнесены к одному из следующих трех подклассов в соответствии с основным видом опасности:

Подкласс 2.1: легковоспламеняющиеся газы (соответствующие группам, обозначенным прописной буквой F);

Подкласс 2.2: невоспламеняющиеся нетоксичные газы (соответствующие группам, обозначенным прописными буквами A или O);

Подкласс 2.3: токсичные газы (соответствующие группам, обозначенным прописной буквой T, т.е. T, TF, TC, TO, TFC и TOC).

Примечание 2. Емкости малые, содержащие газ (№ ООН 2037), должны быть отнесены, в зависимости от вида опасности содержимого, к группам A - TOC. В отношении аэрозолей (№ ООН 1950) см. пункт 2.2.2.1.6.

Примечание 3. Коррозионные газы считаются токсичными и поэтому относятся к группам TC, TFC или TOC.

Примечание 4. Смеси, содержащие по объему более 21% кислорода, должны быть классифицированы как окисляющие.

2.2.2.1.4 Если смесь класса 2, указанная по наименованию в таблице A главы 3.2, удовлетворяет различным критериям, упомянутым в пунктах 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.5, эта смесь должна классифицироваться согласно данным критериям и должна быть отнесена к соответствующей позиции «Н.У.К.».

2.2.2.1.5 Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2, не указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, должны быть отнесены к одной из сводных позиций, перечисленных в подразделе 2.2.2.3, в соответствии с пунктами 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3. В этом случае применяются следующие критерии:

Удушающие газы

Газы, которые не являются окисляющими, легковоспламеняющимися и токсичными и которые растворяют или замещают обычно содержащийся в атмосфере кислород.

Легковоспламеняющиеся газы

Газы, которые при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа:

a) являются воспламеняющимися в смеси с воздухом при их концентрации не более 13% по объему; или

b) имеют диапазон концентрационных пределов воспламеняемости в смеси с воздухом не менее 12 процентных пунктов, независимо от величины нижнего концентрационного предела воспламеняемости.

Воспламеняемость должна определяться путем испытаний или расчетов в соответствии с методами, принятыми ИСО (см. ISO 10156:1996).

Если для использования этих методов имеющихся данных недостаточно, может быть использован сопоставимый метод испытаний, признанный компетентным органом страны происхождения.

Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то эти методы должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

Окисляющие газы

Газы, которые могут, обычно посредством выделения кислорода, вызвать воспламенение или поддерживать горение других материалов в большей степени, чем воздух. Окисляющая способность определятся путем испытаний или расчетов в соответствии с методами, принятыми ИСО (см. ISO 10156:1996 и ISO 10156-2:2005).

Токсичные газы

Примечание. Газы, частично или полностью отвечающие критериям токсичности в силу своих коррозионных свойств, должны классифицироваться как токсичные. В отношении возможной дополнительной опасности коррозионного воздействия см. также критерии в рубрике «Коррозионные газы».

Газы, которые:

a) известны тем, что оказывают настолько сильное токсичное или коррозионное воздействие на людей, что представляют опасность для их здоровья; или

b) считаются токсичными для людей или оказывающими на них коррозионное воздействие, поскольку они имеют значение ЛК50 для острой токсичности не более 5000 мл/м3 (млн.-1) при испытании в соответствии с подразделом 2.2.61.1.

В случае смесей газов (включая пары веществ других классов) может использоваться следующая формула:

ЛК50 токсичной (смеси) =,

где fi = молярная доля i-го компонента вещества смеси;

Ti = показатель токсичности i-го компонента вещества смеси.

Ti равен величине ЛК50, указанной в инструкции по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1.

Если величина ЛК50 не указана в инструкции по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1, надлежит использовать величину ЛК50, взятую из научной литературы.

Если величина ЛК50 не известна, то показатель токсичности определяется при помощи наименьшего значения ЛК50 веществ с аналогичным физиологическим и химическим воздействием или при помощи испытания, если это является единственной практической возможностью.

Коррозионные газы

Газы или смеси газов, полностью отвечающие критериям токсичности в силу их коррозионных свойств, должны классифицироваться как токсичные с дополнительной опасностью коррозионного воздействия.

Смесь газов, считающаяся токсичной вследствие комбинированного коррозионного и токсичного воздействия, представляет дополнительную опасность коррозионного воздействия, если по опыту известно, что она оказывает разрушающее воздействие на кожу, глаза или слизистые оболочки, или если значение ЛК50 коррозионных компонентов смеси не превышает 5000 мл/м3 (млн.-1) при расчете ЛК50 по следующей формуле:

ЛК50 коррозионной (смеси) =,

где fci = молярная доля коррозионного i-го компонента вещества смеси;

Tci = показатель токсичности коррозионного i-го компонента вещества смеси.

Tci равен величине ЛК50, указанной в инструкции по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1.

Если величина ЛК50 не указана в инструкции по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1, надлежит использовать величину ЛК50, взятую из научной литературы.

Если величина ЛК50 не известна, то показатель токсичности определяется при помощи наименьшего значения ЛК50 веществ с аналогичным физиологическим и химическим воздействием или при помощи испытания, если это является единственной практической возможностью.

2.2.2.1.6 Аэрозоли

Аэрозоли (№ ООН 1950) относятся к одной из следующих групп в зависимости от их опасных свойств:

А - удушающие

О - окисляющиеся

F - легковоспламеняющиеся

Т - токсичные

С - коррозионные

СО - коррозионные, окисляющие

FС - легковоспламеняющиеся, коррозионные

ТF - токсичные, легковоспламеняющиеся

ТС - токсичные, коррозионные

ТО - токсичные, окисляющие

ТFС - токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные

ТОС - токсичные, окисляющие, коррозионные.

Классификация зависит от характера содержимого аэрозольного распылителя.

Примечание. Газы, отвечающие определению токсичных газов в соответствии с пунктом 2.2.2.1.5 или пирофорных газов в соответствии с инструкцией по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1, не должны использоваться в качестве газа-вытеснителя в аэрозольном распылителе. Аэрозоли, содержимое которых удовлетворяет критериям группы упаковки I в отношении токсичности или коррозионности, не должны допускаться к перевозке (см. также пункт 2.2.2.2.2).

Применяются следующие критерии:

a) группа А назначается в том случае, если содержимое не удовлетворяет критериям никакой другой группы в соответствии с нижеследующими подпунктами b)-f);

b) группа О назначается в том случае, если аэрозоль содержит окисляющий газ в соответствии с пунктом 2.2.2.1.5;

c) группа F назначается в том случае, если содержимое включает 85% по массе или более легковоспламеняющихся компонентов и если теплота сгорания равна 30 кДж/г или более.

Она не назначается, если содержимое включает 1% по массе или менее легковоспламеняющихся компонентов и если теплота сгорания составляет менее 20 кДж/г.

В противном случае аэрозоль подвергается испытанию на воспламеняемость в соответствии с методами испытания, описанными в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, раздел 31. Чрезвычайно легковоспламеняющимся и легковоспламеняющимся аэрозолям назначается группа F.

Примечание. Легковоспламеняющимися компонентами являются легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества или легковоспламеняющиеся газы и смеси газов, которые определяются в примечаниях 1-3 подраздела 31.1.3 части III Руководства по испытаниям и критериям. Это название не охватывает пирофорные вещества, самонагревающиеся вещества или вещества, реагирующие с водой. Теплота сгорания определяется по одному из следующих методов: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1-86.3 или NFPA 30B;

d) группа T назначается в том случае, если содержимое, за исключением газа-вытеснителя в аэрозольных распылителях, относится к классу 6.1, группы упаковки II или III;

e) группа С назначается в том случае, если содержимое, за исключением газа-вытеснителя в аэрозольных распылителях, удовлетворяет критериям класса 8, группы упаковки II или III;

f) если удовлетворены критерии более чем одной группы из групп O, F, T и С, то назначаются, соответственно, группы CO, FC, TF, TC, TO, TFC или ТОС.

2.2.2.2 Газы, не допускаемые к перевозке

2.2.2.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 2 допускаются к перевозке лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения любой возможности опасной реакции, например разложения, дисмутации или полимеризации, при обычных условиях перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать такие реакции.

2.2.2.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:

- № ООН 2186 ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ;

- № ООН 2421 АЗОТА ТРИОКСИД;

- № ООН 2455 МЕТИЛНИТРИТ;

- охлажденные сжиженные газы, которые не могут быть отнесены к классификационным кодам 3A, 3O или 3F;

- растворенные газы, которые не могут быть отнесены к № ООН 1001, 2073 или 3318;

- аэрозоли, в которых в качестве газов-вытеснителей используются газы, являющиеся токсичными в соответствии с пунктом 2.2.2.1.5 или пирофорными в соответствии с инструкцией по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1;

- аэрозоли, содержимое которых удовлетворяет критериям группы упаковки I в отношении токсичности или коррозионности (см. разделы 2.2.61 и 2.2.8);

- емкости малые, содержащие газы, являющиеся сильнотоксичными (ЛК50 менее 200 млн.-1) или пирофорными в соответствии с инструкцией по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1.

2.2.2.3 Перечень сводных позиций

| Сжатые газы |
| --- |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 1 A | 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. |
| 1 О | 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 1 F | 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. |
|  | 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 1 Т | 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| 1 TF | 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 1 ТС | 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 1 TO | 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 1 TFC | 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 1 TOC | 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| Сжиженные газы |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 2A | 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух |
|  | 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смеси газов, обозначенных буквой R.., которые: СМЕСЬ F1 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,3 МПа (13 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже плотности дихлорфторметана (1,30 кг/л); СМЕСЬ F2 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,9 МПа (19 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже плотности дихлордифторметана (1,21 кг/л); СМЕСЬ F3 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 3 МПа (30 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже плотности хлордифторметана (1,09 кг/л). Примечание. Трихлорфторметан (хладагент R 11), 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтан (хладагент R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифторэтан (хладагент R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифторэтан (хладагент R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифторэтан (хладагент R 133b) не являются веществами класса 2. Однако они могут входить в состав смесей F1-F3. |
|  | 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. |
|  | 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. |
| 2 О | 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 2 F | 1010 | БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при температуре 70°C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при температуре 50°C плотность не менее 0,525 кг/л. Примечание. Бутадиены стабилизированные также отнесены к № ООН 1010, см. таблицу А главы 3.2. |
|  | 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смеси метилацетилена и пропадиена с углеводородами, которые: СМЕСЬ P1 - содержат по объему не более 63% метилацетилена и пропадиена и не более 24% пропана и пропилена, причем доля углеводородов, насыщенных C4, должна составлять по объему не менее 14%; и СМЕСЬ P2 - содержат по объему не более 48% метилацетилена и пропадиена и не более 50% пропана и пропилена, причем доля углеводородов, насыщенных C4, должна составлять по объему не менее 5%, а также смеси пропадиена, содержащие 1-4% метилацетилена. |
|  | 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси, которые: СМЕСЬ A - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,525 кг/л; СМЕСЬ A01 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,516 кг/л; СМЕСЬ A02 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,505 кг/л; СМЕСЬ A0 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,495 кг/л; СМЕСЬ A1 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,1 МПа (21 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,485 кг/л; СМЕСЬ B1 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,474 кг/л; СМЕСЬ B2 - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,463 кг/л; СМЕСЬ B - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,450 кг/л; СМЕСЬ C - имеют при 70°C давление паров, не превышающее 3,1 МПа (31 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже 0,440 кг/л. Примечание 1. Для описания вышеуказанных смесей допускается также использование следующих названий, принятых в торговле: для смесей А, A01, А02 и A0 - БУТАН, для смесей C - ПРОПАН. Примечание 2. № ООН 1075 ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ может использоваться в качестве альтернативной позиции вместо № ООН 1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., при перевозке, предшествующей морской или воздушной перевозке или следующей за нею. |
|  | 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
|  | 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 2 T | 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
|  | 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| 2 ТF | 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
|  | 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 2 ТС | 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 2 TO | 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 2 ТFС | 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 2 TOC | 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| Охлажденные сжиженные газы |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 3 А | 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| 3 O | 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 3 F | 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| Растворенные газы |  |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 4 |  | К перевозке допускаются только вещества, перечисленные в таблице A главы 3.2. |
| Аэрозоли и емкости малые, содержащие газ |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 5 | 1950 | АЭРОЗОЛИ |
|  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, не пригодные для повторного использования |
| Другие изделия, содержащие газ под давлением |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 6 A | 2857 | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие невоспламеняющиеся, нетоксичные газы или растворы аммиака (№ ООН 2672) |
|  | 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) или |
|  | 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) |
| 6 F | 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или |
|  | 3150 | БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением |
|  | 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ, или |
|  | 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ, или |
|  | 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ |
|  | 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, содержащие водород в металлгидриде, или |
|  | 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, содержащие водород в металлгидриде, или |
|  | 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде |
| Образцы газов |
| Классификационный код | Номер ООН | Наименование вещества или изделия |
| 7 F | 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
| 7 Т | 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
| 7 TF | 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |

2.2.3 Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

2.2.3.1 Критерии

2.2.3.1.1 Название класса 3 охватывает вещества и изделия, содержащие вещества этого класса, которые:

- являются жидкостями в соответствии с подпунктом а) определения термина «жидкость», содержащегося в разделе 1.2.1;

- имеют давление паров при температуре 50°C не более 300 кПа (3 бара) и не являются полностью газообразными при температуре 20°C и нормальном давлении 101,3 кПа; и

- имеют температуру вспышки не выше 60°C (соответствующее испытание см. в подразделе 2.3.3.1).

Название класса 3 охватывает также жидкие вещества и твердые вещества в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 60°C, которые предъявляются к перевозке или перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее. Эти вещества относятся к № ООН 3256.

Название класса 3 охватывает также жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества. Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества - это взрывчатые вещества, растворенные или суспендированные в воде или других жидких веществах для образования однородной жидкой смеси с целью подавления их взрывчатых свойств. В таблице А главы 3.2 такие вещества отнесены к № ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379.

Примечание 1. Нетоксичные и некоррозионные вещества с температурой вспышки выше 35°C, которые не поддерживают горение в соответствии с критериями, указанными в подразделе 32.2.5 части III Руководства по испытаниям и критериям, не относятся к веществам класса 3; однако, если эти вещества предъявляются к перевозке или перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее, они являются веществами класса 3.

Примечание 2. В отступление от пункта 2.2.3.1.1, выше, газойль, дизельное топливо и (легкое) печное топливо с температурой вспышки выше 60°C, но не выше 100°С считаются веществами класса 3, № ООН 1202.

Примечание 3. Жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью и имеющие температуру вспышки ниже 23°C, и токсичные вещества, имеющие температуру вспышки 23°C или выше, являются веществами класса 6.1 (см. подраздел 2.2.61.1).

Примечание 4. Легковоспламеняющиеся жидкие вещества и препараты, используемые в качестве пестицидов, являющиеся сильнотоксичными, токсичными или слаботоксичными и имеющие температуру вспышки 23°C или выше, являются веществами класса 6.1 (см. подраздел 2.2.61.1).

2.2.3.1.2 Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:

F - легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:

F1 - легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60°C;

F2 - легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60°C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при повышенной температуре);

FT - легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:

FT1 - легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;

FT2 - пестициды;

FC - легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;

FTC - легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;

D - жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

2.2.3.1.3 Вещества и изделия, включенные в класс 3, перечислены в таблице A главы 3.2.

Вещества, не указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, должны быть отнесены к соответствующей позиции, приведенной в подразделе 2.2.3.3, и к соответствующей группе упаковки согласно положениям этого раздела. Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть отнесены к одной из следующих групп упаковок в зависимости от степени опасности, представляемой ими во время перевозки:

| Группа упаковки | Температура вспышки (в закрытом сосуде) | Температура начала кипения |
| --- | --- | --- |
| I | -- | ≤ 35°С |
| ІIa | < 23°С | > 35°С |
| IIIa | ≥ 23°С и ≤ 60°С | > 35°С |

a См. также пункт 2.2.3.1.4.

В случае жидкости, характеризующейся дополнительной(ыми) опасностью(ями), должна учитываться группа упаковки, определенная в соответствии с вышеприведенной таблицей, и группа упаковки, определенная на основе степени серьезности дополнительной(ых) опасности(ей); затем классификация и группа упаковки должны определяться в соответствии с таблицей приоритета опасных свойств, содержащейся в подразделе 2.1.3.10.

2.2.3.1.4 Жидкие или вязкие смеси и препараты, включая смеси и препараты, содержащие не более 20% нитроцеллюлозы с содержанием азота не более 12,6% (по массе сухого вещества), относятся к группе упаковки III только при следующих условиях:

a) при испытании на отслоение растворителя высота отделившегося слоя растворителя составляет менее 3% от общей высоты образца (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 32.5.1);

b) вязкость2 и температура вспышки соответствуют значениям, указанным в нижеследующей таблице:

______________________

2 Определение вязкости: В тех случаях, когда рассматриваемое вещество не подчиняется ньютоновским законам, или в тех случаях, когда метод определения вязкости с использованием воронки не пригоден, для определения коэффициента динамической вязкости вещества надлежит использовать вискозиметр с переменной скоростью сдвига при температуре 23°С и различных скоростях сдвига. Строится график зависимости полученных значений от скорости сдвига, после чего исследуется поведение функции в области нулевой скорости сдвига. Рассчитанная таким образом динамическая вязкость, поделенная на плотность, дает значение кинематической вязкости при скорости сдвига, близкой к нулевой.

| Кинематическая вязкость ν (экстраполированная) (при скорости сдвига, близкой к нулевой), мм2/с при 23°C | Время истечения t по стандарту ISO 2431:1993 | Температура вспышки в °C |
| --- | --- | --- |
|  | в секундах | диаметр отверстия воронки в мм |  |
| 20 < ν ≤ 80 | 20 < t ≤ 60 | 4 | выше 17 |
| 80 < ν ≤ 135 | 60 < t ≤ 100 | 4 | выше 10 |
| 135 < ν ≤ 220 | 20 < t ≤ 32 | 6 | выше 5 |
| 220 < ν ≤ 300 | 32 < t ≤ 44 | 6 | выше -1 |
| 300 < ν ≤ 700 | 44 < t ≤ 100 | 6 | выше -5 |
| 700 < ν | 100 < t | 6 | -5 и ниже |

Примечание. Смеси, содержащие более 20%, но не более 55% нитроцеллюлозы с содержанием азота не более 12,6% (по массе сухого вещества), являются веществами, относящимися к № ООН 2059.

Смеси с температурой вспышки ниже 23°C, содержащие:

- более 55% нитроцеллюлозы, независимо от содержания в них азота; или

- не более 55% нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,6% (по массе сухого вещества),

являются веществами класса 1 (№ ООН 0340 или 0342) или класса 4.1 (№ ООН 2555, 2556 или 2557).

2.2.3.1.5 Нетоксичные, некоррозионные и не опасные для окружающей среды растворы и однородные смеси с температурой вспышки 23°C или выше (вязкие вещества, такие, как краски и лаки, за исключением веществ, содержащих более 20% нитроцеллюлозы), помещенные в сосуды вместимостью менее 450 л, не подпадают под действие ДОПОГ, если в результате испытания на отслоение растворителя (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 32.5.1) высота отделившегося слоя растворителя составляет менее 3% от общей высоты образца и если время истечения веществ из сосуда, соответствующего стандарту ISO 2431:1993, с диаметром отверстия 6 мм составляет при температуре 23°C:

a) не менее 60 секунд, или

b) не менее 40 секунд при не более чем 60-процентном содержании в них веществ класса 3.

2.2.3.1.6 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 3 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси или растворы должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.3.1.7 На основе процедур испытаний, предусмотренных в подразделе 2.3.3.1 и в разделе 2.3.4, и критериев, изложенных в пункте 2.2.3.1.1, можно также определить, является ли характер раствора или смеси, указанных по наименованию или содержащих поименованное вещество, таким, что этот раствор или эта смесь не подпадают под действие положений для данного класса (см. также раздел 2.1.3).

2.2.3.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.3.2.1 Вещества класса 3, легко окисляющиеся с образованием пероксидов (как, например, эфиры или некоторые гетероциклические вещества, содержащие кислород), не допускаются к перевозке, если содержание в них пероксида в пересчете на пероксид водорода (H2O2) превышает 0,3%. Содержание пероксида должно определяться в соответствии с подразделом 2.3.3.2.

2.2.3.2.2 Химически неустойчивые вещества класса 3 допускаются к перевозке лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти реакции.

2.2.3.2.3 Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества, не перечисленные в таблице А главы 3.2, не допускаются к перевозке в качестве веществ класса 3.

2.2.3.3 Перечень сводных позиций

2.2.41 Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

2.2.41.1 Критерии

2.2.41.1.1 Название класса 4.1 охватывает легковоспламеняющиеся вещества и изделия, десенсибилизированные взрывчатые вещества, являющиеся твердыми веществами в соответствии с подпунктом a) определения термина «твердое вещество», содержащегося в разделе 1.2.1, и самореактивные жидкости или твердые вещества.

Класс 4.1 включает:

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия (см. пункты 2.2.41.1.3 - 2.2.41.1.8);

- самореактивные твердые вещества или жидкости (см. пункты 2.2.41.1.9 - 2.2.41.1.17);

- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества (см. пункт 2.2.41.1.18);

- вещества, подобные самореактивным веществам (см. пункт 2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2 Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:

F - легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности:

F1 - органические;

F2 - органические расплавленные;

F3 - неорганические;

FO - легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие;

FT - легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:

FT1 - органические токсичные;

FT2 - неорганические токсичные;

FC - легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:

FC1 - органические коррозионные;

FC2 - неорганические коррозионные;

D - твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности;

DT - твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные;

SR - самореактивные вещества:

SR1 - не требующие регулирования температуры;

SR2 - требующие регулирования температуры.

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Определение и свойства

2.2.41.1.3 Легковоспламеняющимися твердыми веществами являются твердые вещества, способные легко загораться, и твердые вещества, способные вызвать возгорание при трении.

Твердыми веществами, способными легко загораться, являются порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, которые считаются опасными, если они могут легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка, и если пламя распространяется быстро. Опасность может исходить не только от пламени, но и от токсичных продуктов горения. Особенно опасны в этом отношении порошки металлов, так как погасить пламя в этом случае трудно из-за того, что обычные огнетушащие вещества, такие как диоксид углерода или вода, могут усугубить опасность.

Классификация

2.2.41.1.4 Вещества и изделия, классифицированные как легковоспламеняющиеся твердые вещества класса 4.1, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение органических веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующей позиции подраздела 2.2.41.3 согласно положениям главы 2.1 может осуществляться на основе имеющегося опыта или на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1. Отнесение неорганических веществ, не указанных по наименованию, осуществляется на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1; надлежит также учитывать практический опыт, если он обеспечивает более строгую классификацию.

2.2.41.1.5 При отнесении веществ, не указанных по наименованию, к одной из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.41.3, на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1, применяются следующие критерии:

a) Порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, за исключением порошков металлов или порошков сплавов металлов, должны быть классифицированы как легковоспламеняющиеся вещества класса 4.1, если они могут легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания (например, с горящей спичкой) или, если в случае возгорания пламя распространяется быстро, время горения составляет менее 45 секунд для измеренного расстояния в 100 мм или скорость горения превышает 2,2 мм/с.

b) Порошки металлов или порошки сплавов металлов должны быть отнесены к классу 4.1, если они могут загораться при контакте с пламенем и реакция распространяется на всю длину образца за 10 минут или быстрее.

Твердые вещества, способные вызвать возгорание при трении, должны быть отнесены к классу 4.1 по аналогии с существующими позициями (например, спички) или согласно любому соответствующему специальному положению.

2.2.41.1.6 На основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1, и критериев, изложенных в пунктах 2.2.41.1.4 и 2.2.41.1.5, можно также определить, являются ли свойства какого-либо вещества, указанного по наименованию, такими, что данное вещество не подпадает под действие положений этого класса.

2.2.41.1.7 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 4.1 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

Назначение групп упаковки

2.2.41.1.8 Легковоспламеняющимся твердым веществам, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2, назначается группа упаковки II или III на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1, с применением следующих критериев:

a) легковоспламеняющимся твердым веществам, время горения которых при испытании составляет менее 45 секунд для измеренного расстояния в 100 мм, назначается:

группа упаковки II: если пламя проходит через увлажненную зону;

группа упаковки III: если увлажненная зона сдерживает распространение пламени, по крайней мере, в течение четырех минут;

b) порошкам металлов или порошкам сплавов металлов назначается:

группа упаковки II: если при испытании реакция распространяется на всю длину образца за пять минут или быстрее;

группа упаковки III: если при испытании реакция распространяется на всю длину образца более чем за пять минут.

Твердым веществам, способным вызвать возгорание при трении, группа упаковки должна назначаться по аналогии с существующими позициями или согласно любому специальному положению.

Самореактивные вещества

Определения

2.2.41.1.9 Для целей ДОПОГ самореактивными веществами являются термически неустойчивые вещества, способные подвергаться бурному экзотермическому разложению даже без участия кислорода (воздуха). Вещества не рассматриваются как самореактивные вещества класса 4.1, если:

a) они являются взрывчатыми в соответствии с критериями класса 1;

b) они являются окислителями в соответствии с процедурой отнесения к классу 5.1 (см. пункт 2.2.51.1), однако смеси окислителей, содержащие 5% или более горючих органических веществ, классифицируются в соответствии с процедурой, установленной в примечании 2;

c) они являются органическими пероксидами в соответствии с критериями класса 5.2 (см. подраздел 2.2.52.1);

d) их теплота разложения составляет менее 300 Дж/г; или

e) их температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) (см. Примечание 3, ниже) превышает 75°C для упаковки весом 50 кг.

Примечание 1. Теплота разложения может быть определена любым международно признанным методом, например, с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии и адиабатической калориметрии.

Примечание 2. Соответствующие критериям класса 5.1 смеси окислителей, которые содержат 5% или более горючих органических веществ, но не отвечают критериям, упомянутым в подпунктах а), с), d) или е), выше, классифицируются в соответствии с процедурой классификации самореактивных веществ.

Смесь, проявляющая свойства самореактивного вещества типа B-F, классифицируется как самореактивное вещество класса 4.1.

Смесь, проявляющая свойства самореактивного вещества типа G, в соответствии с принципом, изложенным в подразделе 20.4.3 g) части II Руководства по испытаниям и критериям, рассматривается для целей классификации как вещество класса 5.1 (см. подраздел 2.2.51.1).

Примечание 3. Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) - это наиболее низкая температура, при которой может происходить самоускоряющееся разложение вещества в таре, используемой во время перевозки. Предписания, касающиеся определения ТСУР, приводятся в Руководстве по испытаниям и критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

Примечание 4. Любое вещество, проявляющее свойства самореактивного вещества, должно быть классифицировано как таковое, даже если испытание этого вещества в соответствии с пунктом 2.2.42.1.5 на предмет включения в класс 4.2 дает положительный результат.

Свойства

2.2.41.1.10 Разложение самореактивных веществ может быть инициировано в результате воздействия тепла, контакта с катализирующими примесями (например, кислотами, соединениями тяжелых металлов, основаниями), трения или удара. Скорость разложения возрастает с повышением температуры и зависит от свойств вещества. Разложение, особенно если не происходит возгорания, может привести к выделению токсичных газов или паров. Температуру некоторых самореактивных веществ надлежит регулировать. Некоторые самореактивные вещества могут разлагаться со взрывом, особенно, если они помещены в закрытую емкость. Это свойство может быть изменено путем добавления разбавителей или использования соответствующей тары. Горение некоторых самореактивных веществ проходит интенсивно. Самореактивными веществами являются, например, некоторые соединения нижеперечисленных типов:

алифатические азосоединения (-C-N=N-C-);

органические азиды (-C-N3);

соли диазония ();

N-нитрозосоединения (-N-N=O); и

ароматические сульфогидразиды (-SO2-NH-NH2).

Этот список не является исчерпывающим, и вещества с другими реакционно-активными группами и некоторые смеси веществ могут иметь схожие свойства.

Классификация

2.2.41.1.11 Самореактивные вещества подразделяются на семь типов в зависимости от степени опасности. Самореактивные вещества ранжированы от веществ типа A, которые не допускаются к перевозке в таре, в которой они испытываются, до веществ типа G, на которые не распространяются положения, применяющиеся к самореактивным веществам класса 4.1. Отнесение к типам B-F прямо зависит от максимально допустимого количества на единицу тары. Принципы классификации, а также применимые процедуры классификации, методы испытаний, критерии и пример соответствующего протокола испытаний приводятся в части II Руководства по испытаниям и критериям.

2.2.41.1.12 Самореактивные вещества, классифицированные и уже разрешенные к перевозке в таре, перечислены в подразделе 2.2.41.4, самореактивные вещества, уже разрешенные к перевозке в КСГМГ, - в подразделе 4.1.4.2, инструкция по упаковке IВС520, и самореактивные вещества, уже разрешенные к перевозке в цистернах в соответствии с главой 4.2, - в подразделе 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23. Для каждого из разрешенных к перевозке перечисленных веществ указана соответствующая обобщенная позиция в таблице А главы 3.2 (№ ООН 3221-3240), а также приведены соответствующие виды дополнительной опасности и примечания, содержащие соответствующую информацию о перевозке.

В сводных позициях указаны:

- типы B-F самореактивных веществ, см. пункт 2.2.41.1.11, выше;

- физическое состояние (жидкое/твердое); и

- режим регулирования температуры (если требуется), см. пункт 2.2.41.1.17, ниже.

Классификация самореактивных веществ, перечисленных в подразделе 2.2.41.4, осуществлена на основе технически чистого вещества (за исключением тех случаев, когда указана концентрация, составляющая менее 100%).

2.2.41.1.13 Классификация самореактивных веществ, не перечисленных в подразделах 2.2.41.4, 4.1.4.2, инструкция по упаковке IBC520, или в подразделе 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23, и их отнесение к какой-либо сводной позиции должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний. В решении об утверждении должны быть указаны результаты классификации и соответствующие условия перевозки. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

2.2.41.1.14 С целью изменения реакционной способности самореактивных веществ к некоторым из них могут добавляться активаторы, такие, как соединения цинка. В зависимости от типа и концентрации активатора это может привести к снижению термостабильности и изменению взрывчатых свойств. Если любое из этих свойств будет изменено, то оценка нового состава должна осуществляться в соответствии с процедурой классификации.

2.2.41.1.15 Образцы не перечисленных в подразделе 2.2.41.4 самореактивных веществ или составов самореактивных веществ, в отношении которых не имеется полных данных о результатах испытаний и которые должны перевозиться для проведения дальнейших испытаний или оценки, должны быть отнесены к одной из позиций, предусмотренных для самореактивных веществ типа C, если выполнены следующие условия:

- имеющиеся данные указывают на то, что образец не может быть более опасен, чем самореактивные вещества типа B;

- образец упакован в соответствии с методом упаковки OP2, и его количество на транспортную единицу не превышает 10 кг;

- имеющиеся данные указывают на то, что контрольная температура, если таковая предусмотрена, достаточно низка, чтобы предотвратить любое опасное разложение, и достаточно высока, чтобы предотвратить любое опасное разделение фаз.

Десенсибилизация

2.2.41.1.16 Для обеспечения безопасности во время перевозки самореактивные вещества во многих случаях десенсибилизируются путем использования разбавителя. Если указано процентное содержание вещества, то имеется в виду процентное содержание по массе, округленное до ближайшего целого числа. Если используется разбавитель, то самореактивное вещество должно испытываться с разбавителем в той концентрации и в том виде, в каких он используется при перевозке. Не должны использоваться разбавители, которые в случае утечки из упаковки могут привести к образованию опасной концентрации самореактивного вещества. Любой разбавитель должен быть совместим с самореактивным веществом. В этом отношении совместимыми разбавителями являются такие твердые или жидкие вещества, которые не оказывают негативного воздействия на термическую устойчивость и вид опасности самореактивного вещества. Жидкие разбавители в составах, требующих регулирования температуры (см. пункт 2.2.41.1.14), должны иметь температуру кипения, равную по меньшей мере 60°C, и температуру вспышки не ниже 5°C. Температура кипения жидкости должна быть по меньшей мере на 50°C выше контрольной температуры самореактивного вещества.

Требования в отношении регулирования температуры

2.2.41.1.17 Некоторые самореактивные вещества могут перевозиться только в условиях регулирования температуры. Контрольная температура - это максимальная температура, при которой может осуществляться безопасная перевозка самореактивного вещества. Предполагается, что температура окружающей среды в непосредственной близости от упаковки превышает 55°C во время перевозки только в течение относительно короткого периода времени за 24 часа. В случае утраты возможности регулировать температуру может потребоваться принятие аварийных мер. Аварийная температура - это температура, при которой должны быть приняты такие меры.

Контрольная и аварийная температуры рассчитываются на основе ТСУР (см. таблицу 1). ТСУР определяется для того, чтобы решить, должно ли во время перевозки осуществляться регулирование температуры вещества. Предписания, касающиеся определения ТСУР, содержатся в Руководстве по испытаниям и критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

Таблица 1

Определение контрольной и аварийной температур

| Тип сосуда | ТСУРа | Контрольная температура | Аварийная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночная тара и КСГМГ | 20°C или ниже | на 20°C ниже ТСУР | на 10°C ниже ТСУР |
|  | выше 20°C, но не выше 35°C | на 15°C ниже ТСУР | на 10°C ниже ТСУР |
|  | выше 35°C | на 10°C ниже ТСУР | на 5°C ниже ТСУР |
| Цистерны | не выше 50°С | на 10°C ниже ТСУР | на 5°C ниже ТСУР |

а ТСУР вещества, упакованного для перевозки.

Температура самореактивных веществ, имеющих ТСУР не выше 55°C, должна регулироваться во время перевозки. Контрольная и аварийная температуры указаны, когда это необходимо, в подразделе 2.2.41.4. Во время перевозки фактическая температура может быть ниже контрольной температуры, однако она должна выбираться так, чтобы избежать опасного разделения фаз.

Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

2.2.41.1.18 Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества - это вещества, которые смочены водой или спиртами либо разбавлены другими веществами для подавления их взрывчатых свойств. Такими позициями в таблице A главы 3.2 являются: № ООН 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 и 3474.

Вещества, подобные самореактивным веществам

2.2.41.1.19 Вещества, которые:

a) были временно включены в класс 1 на основании результатов испытаний серий 1 и 2, но исключены из класса 1 на основании результатов испытаний серии 6;

b) не являются самореактивными веществами класса 4.1; и

c) не являются веществами классов 5.1 или 5.2,

также относятся к классу 4.1. Позициями для них являются: № ООН 2956, 3241, 3242 и 3251.

2.2.41.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.41.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 4.1 допускаются к перевозке лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти реакции.

2.2.41.2.2 Окисляющие легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3097, не допускаются к перевозке, если они не удовлетворяют требованиям, установленным для класса 1 (см. также подраздел 2.1.3.7).

2.2.41.2.3 К перевозке не допускаются следующие вещества:

- самореактивные вещества типа A [см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.2 a)];

- фосфора сульфиды, не свободные от желтого и белого фосфора;

- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, не перечисленные в таблице A главы 3.2;

- неорганические легковоспламеняющиеся вещества в расплавленном состоянии, за исключением № ООН 2448 СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ.

2.2.41.3 Перечень сводных позиций

__________________

а Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, способные к самовозгоранию, являются веществами класса 4.2.

b Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

с Гидриды металлов, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3. Алюминия боргидрид или алюминия боргидрид в устройствах являются веществами класса 4.2, № ООН 2870.

2.2.41.4 Перечень перевозимых в таре самореактивных веществ, распределенных в настоящее время по позициям

В колонке «Метод упаковки» коды ОР1-ОР8 относятся к методам упаковки, указанным в подразделе 4.1.4.1, инструкция по упаковке Р520 (см. также подраздел 4.1.7.1). Самореактивные вещества, подлежащие перевозке, должны отвечать перечисленным требованиям в отношении классификации и контрольной и аварийной температур (определяемых на основе ТСУР). В отношении веществ, разрешенных к перевозке в КСГМГ, см. подраздел 4.1.4.2, инструкция по упаковке IВС520, и в отношении веществ, разрешенных к перевозке в цистернах в соответствии с главой 4.2, см. подраздел 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23.

Примечание. Приведенная в настоящей таблице классификация основана на свойствах технически чистого вещества (за исключением случаев, когда указана концентрация менее 100%). Вещества в других концентрациях могут классифицироваться по-иному в соответствии с процедурами, изложенными в части II Руководства по испытаниям и критериям и в пункте 2.2.41.1.17.

Замечания:

(1) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 b) Руководства по испытаниям и критериям. Контрольная и аварийная температуры должны определяться на основе процедуры, изложенной в пункте 2.2.41.1.17.

(2) Требуется знак дополнительной опасности «ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО» (образец № 1, см. пункт 5.2.2.2.2).

(3) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 с) Руководства по испытаниям и критериям.

(4) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 с) Руководства по испытаниям и критериям. Контрольная и аварийная температуры должны определяться на основе процедуры, изложенной в пункте 2.2.41.1.17.

(5) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 d) Руководства по испытаниям и критериям.

(6) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 d) Руководства по испытаниям и критериям. Контрольная и аварийная температуры должны определяться на основе процедуры, изложенной в пункте 2.2.41.1.17.

(7) С совместимым разбавителем, имеющим температуру кипения не ниже 150°С.

(8) См. пункт 2.2.41.1.15.

(9) Данная позиция применяется к смесям эфиров 2-диазо-1-нафтол-4-сульфоновой кислоты и 2-диазо-1-нафтол-5-сульфоновой кислоты, отвечающим критериям пункта 20.4.2 d) Руководства по испытаниям и критериям.

2.2.42 Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию

2.2.42.1 Критерии

2.2.42.1.1 Название класса 4.2 охватывает:

- пирофорные вещества - вещества, включая смеси и растворы (жидкие или твердые), которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течение пяти минут. Эти вещества класса 4.2 наиболее подвержены самовозгоранию; и

- самонагревающиеся вещества и изделия - вещества и изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Эти вещества воспламеняются только в больших количествах (килограммы) и лишь через длительные периоды времени (часы или дни).

2.2.42.1.2 Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:

S - вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:

S1 - органические жидкие;

S2 - органические твердые;

S3 - неорганические жидкие;

S4 - неорганические твердые;

S5 - металлоорганические;

SW - вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы;

SO - вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие;

ST - вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:

ST1 - органические токсичные жидкие;

ST2 - органические токсичные твердые;

ST3 - неорганические токсичные жидкие;

ST4 - неорганические токсичные твердые;

SC - вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:

SC1 - органические коррозионные жидкие;

SC2 - органические коррозионные твердые;

SC3 - неорганические коррозионные жидкие;

SC4 - неорганические коррозионные твердые.

Свойства

2.2.42.1.3 Причиной самонагревания этих веществ, приводящего к самовозгоранию, является реакция вещества с кислородом (содержащимся в воздухе), при которой выделяемое тепло не отводится достаточно быстро в окружающую среду. Самовозгорание происходит тогда, когда скорость образования тепла превышает скорость теплоотдачи и достигается температура самовоспламенения.

Классификация

2.2.42.1.4 Вещества и изделия, отнесенные к классу 4.2, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующим конкретным позициям «Н.У.К.» подраздела 2.2.42.3 согласно положениям главы 2.1 может осуществляться на основе имеющегося опыта или на основе результатов процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3. Отнесение к общим позициям «Н.У.К.» класса 4.2 осуществляется на основе результатов процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3; надлежит также учитывать практический опыт, если он обеспечивает более строгую классификацию.

2.2.42.1.5 При отнесении веществ или изделий, не указанных по наименованию, к одной из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.42.3, на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3, применяются следующие критерии:

a) твердые вещества, способные к самовозгоранию (пирофорные), должны быть отнесены к классу 4.2, если они воспламеняются при падении с высоты 1 м или в течение последующих пяти минут;

b) жидкости, способные к самовозгоранию (пирофорные), должны быть отнесены к классу 4.2, если:

i) будучи вылиты на инертный носитель, они воспламеняются в течение пяти минут, или

ii) в случае получения отрицательного результата в ходе испытания в соответствии с подпунктом i) и будучи вылиты на сухую фильтровальную смятую бумагу (ватманская фильтровальная бумага № 3), они воспламеняют или обугливают ее в течение пяти минут;

c) вещества, в кубическом образце которых со стороной 10 см при температуре испытания 140°C в течение 24 часов наблюдается самовозгорание или повышение температуры до более чем 200°C, должны быть отнесены к классу 4.2. За основу этого критерия взята температура самовозгорания кубического образца древесного угля объемом 27 м3, которая составляет 50°C. Вещества с температурой самовозгорания, превышающей 50°C при объеме 27 м3, не должны относиться к классу 4.2.

Примечание 1. Вещества, перевозимые в упаковках объемом не более 3 м3, освобождаются от действия требований для класса 4.2, если в ходе испытания, проводимого при температуре 120°C на кубическом образце со стороной 10 см, в течение 24 часов не наблюдается самовозгорания или повышения температуры образца до более чем 180°C.

Примечание 2. Вещества, перевозимые в упаковках объемом не более 450 л, освобождаются от действия требований для класса 4.2, если в ходе испытания, проводимого при температуре 100°C на кубическом образце со стороной 10 см, в течение 24 часов не наблюдается самовозгорания или повышения температуры до более чем 160°C.

Примечание 3. Поскольку металлоорганические вещества могут быть отнесены к классам 4.2 или 4.3 с видами дополнительной опасности в зависимости от их свойств, в разделе 2.3.5 приведена специальная схема классификации этих веществ.

2.2.42.1.6 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 4.2 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.42.1.7 На основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3, и критериев, изложенных в пункте 2.2.42.1.5, можно также определить, являются ли свойства какого-либо вещества, указанного по наименованию, такими, что положения этого класса не распространяются на данное вещество.

Назначение групп упаковки

2.2.42.1.8 Веществам и изделиям, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2, назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3, с применением следующих критериев:

a) веществам, способным к самовозгоранию (пирофорным), назначается группа упаковки I;

b) самонагревающимся веществам и изделиям, в кубическом образце которых со стороной 2,5 см при температуре испытания 140°C в течение 24 часов наблюдается самовозгорание или повышение температуры до более чем 200°C, назначается группа упаковки II;

веществам с температурой самовозгорания выше 50°C при объеме 450 литров не должна назначаться группа упаковки II;

c) веществам с малой степенью самонагревания, кубический образец которых со стороной 2,5 см при заданных условиях не проявляет свойств, упомянутых в подпункте b), но в кубическом образце которых со стороной 10 см при температуре испытания 140°C в течение 24 часов наблюдается самовозгорание или повышение температуры до более чем 200°C, назначается группа упаковки III.

2.2.42.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

К перевозке не допускаются следующие вещества:

- № ООН 3255 трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ; и

- окисляющие самонагревающиеся твердые вещества, отнесенные к № ООН 3127, если они не удовлетворяют требованиям, установленным для класса 1 (см. подраздел 2.1.3.7).

2.2.42.3 Перечень сводных позиций

______________________

а Пыль и порошок металлов, нетоксичные, в неподверженном самовозгоранию виде, которые, однако, выделяют при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

2.2.43 Класс 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

2.2.43.1 Критерии

2.2.43.1.1 Название класса 4.3 охватывает вещества, которые при реагировании с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывчатые смеси, а также изделия, содержащие такие вещества.

2.2.43.1.2 Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:

W - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:

W1 - жидкие;

W2 - твердые;

W3 - изделия;

WF1 - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся;

WF2 - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, легковоспламеняющиеся;

WS - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся;

WO - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, окисляющие, твердые;

WT - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, токсичные:

WT1 - жидкие;

WT2 - твердые;

WС - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, коррозионные:

WС1 - жидкие;

WС2 - твердые;

WFC - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Свойства

2.2.43.1.3 Некоторые вещества при соприкосновении с водой могут выделять легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Такие смеси легко воспламеняются от любых обычных источников зажигания, например, открытого огня, искр слесарных инструментов или незащищенных электрических ламп. Образующиеся в результате этого взрывная волна и пламя могут создать опасность для людей и окружающей среды. Для определения того, приводит ли реакция вещества с водой к выделению опасного количества газов, которые могут воспламеняться, должен использоваться метод испытания, упомянутый в пункте 2.2.43.1.4, ниже. Этот метод испытания не должен применяться к пирофорным веществам.

Классификация

2.2.43.1.4 Вещества и изделия, отнесенные к классу 4.3, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующей позиции подраздела 2.2.43.3 согласно положениям главы 2.1 должно осуществляться на основе результатов процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4; надлежит также учитывать практический опыт, если он обеспечивает более строгую классификацию.

2.2.43.1.5 При отнесении веществ, не указанных по наименованию, к одной из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.43.3, на основе результатов процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4, применяются следующие критерии:

Вещество должно быть отнесено к классу 4.3, если:

a) на какой-либо стадии испытания происходит самопроизвольное воспламенение выделяемого газа; или

b) происходит выделение легковоспламеняющегося газа со скоростью более 1 литра на килограмм испытываемого вещества в час.

Примечание. Поскольку металлоорганические вещества могут быть отнесены к классам 4.2 или 4.3 с видами дополнительной опасности в зависимости от их свойств, в разделе 2.3.5 приведена специальная схема классификации этих веществ.

2.2.43.1.6 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 4.3 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.43.1.7 На основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4, и критериев, изложенных пункте 2.2.43.1.5, можно также определить, являются ли свойства какого-либо вещества, указанного по наименованию, такими, что положения этого класса не распространяются на данное вещество.

Назначение групп упаковки

2.2.43.1.8 Веществам и изделиям, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2, назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4, с применением следующих критериев:

a) группа упаковки I назначается любому веществу, которое бурно реагирует с водой при температурах окружающей среды и в целом обнаруживает тенденцию к выделению газа, подверженного самовоспламенению, или которое легко реагирует с водой при температурах окружающей среды, выделяя при этом легковоспламеняющийся газ со скоростью, равной или превышающей 10 литров на килограмм вещества в минуту;

b) группа упаковки II назначается любому веществу, которое легко реагирует с водой при температурах окружающей среды, выделяя при этом легковоспламеняющийся газ с максимальной скоростью, равной или превышающей 20 литров на килограмм вещества в час, и которое не удовлетворяет критериям, установленным для группы упаковки I;

c) группа упаковки III назначается любому веществу, которое медленно реагирует с водой при температурах окружающей среды, выделяя при этом легковоспламеняющийся газ с максимальной скоростью, превышающей 1 литр на килограмм вещества в час, и которое не удовлетворяет критериям, установленным для групп упаковки I или II.

2.2.43.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

Реагирующие с водой окисляющие твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3133, не допускаются к перевозке, если они не удовлетворяют требованиям, установленным для класса 1 (см. также подраздел 2.1.3.7).

2.2.43.3 Перечень сводных позиций

________________

а Металлы и сплавы металлов, которые при соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы и не являются пирофорными или самонагревающимися, но легко воспламеняются, являются веществами класса 4.1. Щелочноземельные металлы и сплавы щелочноземельных металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Пыль и порошки металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Металлы и сплавы металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Соединения фосфора с тяжелыми металлами, такими, как железо, медь и т. д., не подпадают под действие положений ДОПОГ.

b Металлы и сплавы металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

с Хлорсиланы с температурой вспышки ниже 23°С, которые при соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 3. Хлорсиланы с температурой вспышки 23°С или выше, которые при соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 8.

2.2.51 Класс 5.1 Окисляющие вещества

2.2.51.1 Критерии

2.2.51.1.1 Название класса 5.1 охватывает вещества, которые, сами по себе необязательно являясь горючими, могут, обычно путем выделения кислорода, вызывать или поддерживать горение других материалов, а также изделия, содержащие такие вещества.

2.2.51.1.2 Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на:

О - окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:

О1 - жидкие;

О2 - твердые;

О3 - изделия;

OF - окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся;

OS - окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся;

OW - окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой;

ОТ - окисляющие вещества токсичные:

ОТ1 - жидкие;

ОТ2 - твердые;

ОC - окисляющие вещества коррозионные:

ОC1 - жидкие;

ОC2 - твердые;

ОТС - окисляющие вещества токсичные, коррозионные.

2.2.51.1.3 Вещества и изделия, отнесенные к классу 5.1, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующей позиции подраздела 2.2.51.3 согласно положениям главы 2.1 может осуществляться на основе испытаний, методов и критериев, предусмотренных в пунктах 2.2.51.1.6-2.2.51.1.9, ниже, и в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, раздел 34.4. В случае несоответствия результатов испытаний практическому опыту при принятии решения в первую очередь учитывается практический опыт.

2.2.51.1.4 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 5.1 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, то эти смеси должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.51.1.5 На основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 34.4, и критериев, изложенных в пунктах 2.2.51.1.6-2.2.51.1.9, можно также определить, являются ли свойства какого-либо вещества, указанного по наименованию в таблице А главы 3.2, такими, что положения этого класса не распространяются на данное вещество.

Окисляющие твердые вещества

Классификация

2.2.51.1.6 При отнесении веществ, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к одной из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.51.3, на основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 34.4.1, применяются следующие критерии:

твердое вещество должно быть отнесено к классу 5.1, если оно, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), воспламеняется и горит или имеет среднюю продолжительность горения, не превышающую среднюю продолжительность горения бромата калия с целлюлозой, смешанными в пропорции 3:7 (по массе).

Назначение групп упаковки

2.2.51.1.7 Окисляющим твердым веществам, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2, назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 34.4.1, с применением следующих критериев:

a) группа упаковки I: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения, которая меньше средней продолжительности горения бромата калия с целлюлозой, смешанными в пропорции 3:2 (по массе);

b) группа упаковки II: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения, равную или меньше средней продолжительности горения бромата калия с целлюлозой, смешанными в пропорции 2:3 (по массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группе упаковки I;

c) группа упаковки III: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения, равную или меньше средней продолжительности горения бромата калия с целлюлозой, смешанными в пропорции 3:7 (по массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группам упаковки I и II.

Окисляющие жидкие вещества

Классификация

2.2.51.1.8 При отнесении окисляющих жидких веществ, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к одной из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.51.3, на основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 34.4.2, применяются следующие критерии:

жидкое вещество должно быть отнесено к классу 5.1, если оно, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеет максимальное давление 2070 кПа (манометрическое давление) или выше и имеет среднее время повышения давления, которое меньше или равно среднему времени повышения давления 65-процентного водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 (по массе).

Назначение групп упаковки

2.2.51.1.9 Окисляющим жидким веществам, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2, назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 34.4.2, с применением следующих критериев:

a) группа упаковки I: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), самопроизвольно воспламеняется или имеет среднее время повышения давления, которое меньше среднего времени повышения давления 50-процентного раствора хлорной кислоты с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 (по массе);

b) группа упаковки II: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеет среднее время повышения давления, которое меньше или равно среднему времени повышения давления 40-процентного водного раствора хлората натрия с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 (по массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группе упаковки I;

c) группа упаковки III: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеет среднее время повышения давления, которое меньше или равно среднему времени повышения давления 65-процентного водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 (по массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группам упаковки I и II.

2.2.51.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.51.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 5.1 допускаются к перевозке только в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения или полимеризации в ходе перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти реакции.

2.2.51.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:

- окисляющие твердые вещества, самонагревающиеся, отнесенные к № ООН 3100; окисляющие твердые вещества, реагирующие с водой, отнесенные к № ООН 3121; и окисляющие твердые вещества, легковоспламеняющиеся, отнесенные к № ООН 3137, если они не удовлетворяют требованиям, установленным для класса 1 (см. также подраздел 2.1.3.7);

- водорода пероксид нестабилизированный или водорода пероксида водный раствор нестабилизированный, содержащий более 60% пероксида водорода;

- тетранитрометан, содержащий горючие примеси;

- растворы хлорной кислоты, содержащие более 72% кислоты (по массе), или смеси хлорной кислоты с любой жидкостью, кроме воды;

- раствор хлорноватой кислоты, содержащий более 10% хлорноватой кислоты, или смеси хлорноватой кислоты с любой жидкостью, кроме воды;

- галогенсодержащие соединения фтора, кроме таких, как № ООН 1745 БРОМА ПЕНТАФТОРИД, 1746 БРОМА ТРИФТОРИД и 2495 ЙОДА ПЕНТАФТОРИД класса 5.1, а также № ООН 1749 ХЛОРА ТРИФТОРИД и 2548 ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД класса 2;

- хлорат аммония и его водные растворы, а также смеси хлората с солью аммония;

- хлорит аммония и его водные растворы, а также смеси хлорита с солью аммония;

- смеси гипохлорита с солью аммония;

- бромат аммония и его водные растворы, а также смеси бромата с солью аммония;

- перманганат аммония и его водные растворы, а также смеси перманганата с солью аммония;

- нитрат аммония, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), если он не является компонентом вещества или изделия класса 1;

- удобрения с нитратом аммония (для определения содержания нитрата аммония все ионы нитрата, для которых в смеси присутствует молекулярный эквивалент ионов аммония, должны быть рассчитаны по нитрату аммония) или с горючими веществами, содержание которых превышает величины, указанные в специальном положении 307, кроме случаев, когда они допускаются к перевозке с соблюдением условий, применимых к классу 1;

- нитрит аммония и его водные растворы, а также смеси неорганического нитрита с солью аммония;

- смеси нитрата калия, нитрита натрия и соли аммония.

2.2.51.3 Перечень сводных позиций

2.2.52 Класс 5.2 Органические пероксиды

2.2.52.1 Критерии

2.2.52.1.1 Название класса 5.2 охватывает органические пероксиды и составы органических пероксидов.

2.2.52.1.2 Вещества класса 5.2 подразделяются на:

Р1 - органические пероксиды, без регулирования температуры;

Р2 - органические пероксиды, с регулированием температуры.

Определение

2.2.52.1.3 Органические пероксиды - это органические вещества, которые содержат двухвалентную структуру -О-О- и могут рассматриваться в качестве производных продуктов пероксида водорода, в котором один или оба атома водорода замещены органическими радикалами.

Свойства

2.2.52.1.4 Органические пероксиды склонны к экзотермическому разложению при нормальной или повышенной температуре. Разложение может начаться под воздействием тепла, контакта с примесями (например, кислотами, соединениями тяжелых металлов, аминами), трения или удара. Скорость разложения возрастает с увеличением температуры и зависит от состава органического пероксида. Разложение может приводить к образованию вредных или легковоспламеняющихся газов или паров. Определенные органические пероксиды надлежит перевозить при регулировании температуры. Некоторые из органических пероксидов могут разлагаться со взрывом, особенно в замкнутом пространстве. Это свойство можно изменить путем добавления растворителей или использования соответствующей тары. Многие органические пероксиды интенсивно горят. Надлежит избегать попадания органических пероксидов в глаза. Некоторые органические пероксиды даже при непродолжительном контакте приводят к серьезной травме роговой оболочки глаз или разъедают кожу.

Примечание. Методы испытаний для определения воспламеняемости органических пероксидов изложены в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, раздел 32.4. Поскольку при нагревании органических пероксидов может начаться бурная реакция, рекомендуется определять их температуру вспышки с использованием небольшого количества образца согласно описанию, приведенному в стандарте ISO 3679:1983.

Классификация

2.2.52.1.5 Любой органический пероксид должен рассматриваться на предмет отнесения к классу 5.2, за исключением таких составов органических пероксидов, которые содержат:

a) не более 1,0% свободного кислорода из органических пероксидов, когда содержание пероксида водорода не превышает 1,0%;

b) не более 0,5% свободного кислорода из органических пероксидов, когда содержание пероксида водорода составляет более 1,0%, но не более 7,0%.

Примечание. Содержание (%) свободного кислорода в составе органических пероксидов определяется по формуле:

,

где:

ni - число пероксидных групп на молекулу i-го органического пероксида;

ci - концентрация (% по массе) i-го органического пероксида; и

mi - молекулярная масса i-го органического пероксида.

2.2.52.1.6 Органические пероксиды подразделяются на семь типов согласно степени опасности, которую они представляют. Органические пероксиды ранжированы от типа A-пероксиды, которые не допускаются к перевозке в таре, в которой они испытываются, до типа G - пероксиды, на которые не распространяются положения класса 5.2. Классификация пероксидов типов B-F непосредственно связана с их максимальным допустимым количеством на единицу тары. Принципы классификации веществ, не перечисленных в подразделе 2.2.52.4, изложены в Руководстве по испытаниям и критериям, часть II.

2.2.52.1.7 Органические пероксиды, классифицированные и уже разрешенные к перевозке в таре, перечислены в подразделе 2.2.52.4, органические пероксиды, уже разрешенные к перевозке в КСГМГ, - в подразделе 4.1.4.2, инструкция по упаковке IBC520, и органические пероксиды, уже разрешенные к перевозке в цистернах в соответствии с главами 4.2 и 4.3, - в подразделе 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23. Для каждого из разрешенных к перевозке перечисленных веществ указана соответствующая обобщенная позиция в таблице А главы 3.2 (№ ООН 3101-3120), а также приведены соответствующие виды дополнительной опасности и примечания, содержащие соответствующую информацию о перевозке.

В обобщенных позициях указаны:

- тип органического пероксида (B-F) (см. пункт 2.2.52.1.6, выше);

- физическое состояние (жидкое/твердое); и

- режим регулирования температуры (если требуется), см. пункты 2.2.52.1.15-2.2.52.1.18.

Смеси этих составов могут быть отнесены к тому же типу органического пероксида, что и тип, к которому относится наиболее опасный компонент, и могут перевозиться в соответствии с условиями перевозки, предусмотренными для данного типа. Однако, поскольку два устойчивых компонента могут образовывать менее термически устойчивую смесь, должна быть определена температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) смеси, и, при необходимости, на основе ТСУР должны быть рассчитаны контрольная и аварийная температуры в соответствии с пунктом 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8 Классификация органических пероксидов, составов или смесей органических пероксидов, не перечисленных в подразделе 2.2.52.4, в подразделе 4.1.4.2, инструкция по упаковке IBC520, или в подразделе 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23, и их отнесение к какой-либо сводной позиции должны осуществляться компетентным органом страны происхождения. В решении об утверждении должны быть указаны результаты классификации и соответствующие условия перевозки. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

2.2.52.1.9 Образцы органических пероксидов или составов органических пероксидов, не перечисленных в подразделе 2.2.52.4, в отношении которых не имеется полных данных о результатах испытаний и которые должны перевозиться для проведения дальнейших испытаний или оценки, должны быть отнесены к одной из позиций, предусмотренных для органических пероксидов типа C, если выполнены следующие условия:

- имеющиеся данные указывают на то, что образец не может быть более опасен, чем органический пероксид типа B;

- образец упакован в соответствии с методом упаковки ОР2, и его количество на транспортную единицу не превышает 10 кг;

- имеющиеся данные указывают на то, что контрольная температура, если таковая предусмотрена, достаточно низка, чтобы предотвратить любое опасное разложение, и достаточно высока, чтобы предотвратить любое опасное разделение фаз.

Десенсибилизация органических пероксидов

2.2.52.1.10 Для обеспечения безопасности во время перевозки органические пероксиды во многих случаях десенсибилизируются путем добавления в них жидких или твердых органических веществ, твердых неорганических веществ или воды. Если указано процентное содержание вещества, то имеется в виду процентное содержание по массе, округленное до ближайшего целого числа. Как правило, десенсибилизация осуществляется таким образом, чтобы в случае утечки органического пероксида его концентрация не достигла опасной степени.

2.2.52.1.11 Если в отношении конкретного состава органического пероксида не указано иное, то к разбавителям, используемым для десенсибилизации, применяются следующие определения:

- разбавители типа A - это органические жидкости, совместимые с данным органическим пероксидом и имеющие температуру кипения не ниже 150°C. Разбавители типа A могут использоваться для десенсибилизации всех органических пероксидов;

- разбавители типа B - это органические жидкости, совместимые с данным органическим пероксидом и имеющие температуру кипения ниже 150°C, но не ниже 60°C и температуру вспышки не ниже 5°C.

Разбавители типа B могут использоваться для десенсибилизации любых органических пероксидов, если температура кипения жидкости по меньшей мере на 60°C выше ТСУР в упаковке весом 50 кг.

2.2.52.1.12 Разбавители, не относящиеся к типу A или типу B, могут добавляться в составы органических пероксидов, перечисленных в подразделе 2.2.52.4, при условии, что они совместимы с этими составами. Однако полная или частичная замена разбавителя типа А или типа B другим разбавителем с отличающимися свойствами требует повторной оценки состава органического пероксида в соответствии с обычной процедурой допущения, предусмотренной для класса 5.2.

2.2.52.1.13 Вода может использоваться для десенсибилизации только тех органических пероксидов, которые перечислены в подразделе 2.2.52.4 или в решении компетентного органа, принятом согласно пункту 2.2.52.1.8, с указанием «с водой» или «устойчивая дисперсия в воде». Образцы органических пероксидов или составов органических пероксидов, не перечисленных в подразделе 2.2.52.4, могут также десенсибилизироваться водой при условии соблюдения требований пункта 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14 Органические и неорганические твердые вещества могут использоваться для десенсибилизации органических пероксидов при условии их совместимости. Совместимыми являются такие жидкости и твердые вещества, которые не оказывают негативного воздействия на термическую устойчивость и вид опасности состава органического пероксида.

Требования в отношении регулирования температуры

2.2.52.1.15 Некоторые органические пероксиды могут перевозиться только в условиях регулирования температуры. Контрольная температура - это максимальная температура, при которой может осуществляться безопасная перевозка органического пероксида. Предполагается, что температура окружающей среды в непосредственной близости от упаковки превышает 55°C во время перевозки только в течение относительно короткого периода времени за 24 часа. В случае утраты возможности регулировать температуру может потребоваться принятие аварийных мер. Аварийная температура - это температура, при которой должны быть приняты такие меры.

2.2.52.1.16 Контрольная и аварийная температуры рассчитываются на основе ТСУР, которая определяется как наиболее низкая температура, при которой может происходить самоускоряющееся разложение вещества в таре, используемой во время перевозки (см. таблицу 1). ТСУР определяется для того, чтобы решить, должно ли во время перевозки осуществляться регулирование температуры вещества. Предписания, касающиеся определения ТСУР, содержатся в Руководстве по испытаниям и критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

Таблица 1

Определение контрольной и аварийной температур

| Тип сосуда | ТСУРа | Контрольная температура | Аварийная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночная тара и КСГМГ | 20°C или ниже | на 20°C ниже ТСУР | на 10°C ниже ТСУР |
|  | выше 20°C, но не выше 35°C | на 15°C ниже ТСУР | на 10°C ниже ТСУР |
|  | выше 35°C | на 10°C ниже ТСУР | на 5°C ниже ТСУР |
| Цистерны | не выше 50°С | на 10°C ниже ТСУР | на 5°C ниже ТСУР |

а ТСУР вещества, упакованного для перевозки.

2.2.52.1.17 Регулирование температуры требуется при перевозке следующих органических пероксидов:

- органических пероксидов типов B и C, имеющих ТСУР ≤ 50°C;

- органических пероксидов типа D, проявляющих среднюю реакцию при нагревании в замкнутом пространстве и имеющих ТСУР ≤ 50°C либо проявляющих слабую реакцию или никак не реагирующих при нагревании в замкнутом пространстве и имеющих ТСУР ≤ 45°C; и

- органических пероксидов типов E и F, имеющих ТСУР ≤ 45°C.

Примечание. Положения, касающиеся определения реакций при нагревании в замкнутом пространстве, содержатся в Руководстве по испытаниям и критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

2.2.52.1.18 Контрольная и аварийная температуры указаны, когда это необходимо, в подразделе 2.2.52.4. Во время перевозки фактическая температура может быть ниже контрольной температуры, однако она должна выбираться так, чтобы избежать опасного разделения фаз.

2.2.52.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

Органические пероксиды типа A не допускаются к перевозке в соответствии с положениями класса 5.2 (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.3 a)).

2.2.52.3 Перечень сводных позиций

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям

В колонке «Метод упаковки» коды ОР1-ОР8 относятся к методам упаковки, указанным в подразделе 4.1.4.1, инструкция по упаковке Р520 (см. также подраздел 4.1.7.1). Органические пероксиды, подлежащие перевозке, должны отвечать перечисленным требованиям в отношении классификации и контрольной и аварийной температур (определяемых на основе ТСУР). В отношении веществ, разрешенных к перевозке в КСГМГ, см. подраздел 4.1.4.2, инструкция по упаковке IBC520, и в отношении веществ, разрешенных к перевозке в цистернах в соответствии с главами 4.2 и 4.3, см. подраздел 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23.

| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД | Концен-трация (%) | Разба-витель типа А (%) | Разба-витель типа В (%)1 | Инертное твердое вещество (%) | Вода (%) | Метод упаковки | Конт-рольная темпе-ратура (°C) | Ава-рийная темпе-ратура (°C) | Номер (обоб-щенная рубрика) | Виды допол-нительной опасности и замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | ≤ 88 | ≥ 6 |  |  | ≥ 6 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ | ≤ 62 | ≥ 38 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| « | ≤ 47 | ≥ 53 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | +10 | +15 | 3113 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 3) |
| трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3115 |  |
| трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛ-КАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД | ≤ 42 | ≥ 48 |  |  | ≥ 8 | OP7 |  |  | 3105 | 2) |
| « | ≤ 32 - паста |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНСУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 12 | OP4 | -10 | 0 | 3112 | 3) |
| « | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | > 79-90 |  |  |  | ≥ 10 | OP5 |  |  | 3103 | 13) |
| « | ≤ 80 | ≥ 20 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 4) 13) |
| « | ≤ 79 |  |  |  | > 14 | OP8 |  |  | 3107 | 13) 23) |
| « | ≤ 72 |  |  |  | ≥ 28 | OP8 |  |  | 3109 | 13) |
| трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД+ Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД | < 82 + > 9 |  |  |  | ≥ 7 | OP5 |  |  | 3103 | 13) |
| н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| « | ≤ 52 |  |  | ≥ 58 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД | > 42-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| « | ≤ 42 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| « | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
|  | ≤ 52 - паста |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ | > 52-77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
|  | > 32-52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
|  | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| « | > 52-77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +20 | +25 | 3113 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ | > 52-77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | +15 | +20 | 3111 | 3) |
| « | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | +15 | +20 | 3115 |  |
| 1-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| « | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| « | ≤ 52 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде (заморо-женная) |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3118 |  |
|  | ≤ 32 | ≥ 68 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
|  | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3117 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | > 67-77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 | 0 | +10 | 3113 |  |
|  | > 27-67 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
|  | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ | > 32-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
|  | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
|  | ≤ 32 | ≥ 68 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP6 | +20 | +25 | 3113 |  |
|  | > 32-52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3117 |  |
|  | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 | +20 | +25 | 3118 |  |
|  | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 | +40 | +45 | 3119 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ + 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН | ≤ 12 + ≤ 14 | ≥ 14 |  | ≥ 60 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
|  | ≤ 31 + ≤ 36 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛ-КАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 71 | ≥ 29 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP7 | +10 | +15 | 3115 |  |
| 3-ГИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛА ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
|  | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 | -5 | +5 | 3117 |  |
|  | ≤ 52 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | -5 | +5 | 3119 |  |
| ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 2,2-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТАН | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1, 1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН | ≤ 82 | ≥ 18 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3115 | 7) 13) |
| ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД | > 51-100 |  |  | ≥ 48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| « | > 77-94 |  |  |  | ≥ 6 | OP4 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| « | ≤ 62 |  |  | ≥ 28 | ≥10 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | > 52-62 - паста |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| « | > 35-52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | > 36-42 | ≥18 |  |  | ≤ 40 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| « | ≤ 52 - паста |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 | 20) |
| « | ≤ 56,5 -паста |  |  |  | ≥ 15 | OP8 |  |  | 3108 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| « | ≤ 35 |  |  | ≥ 65 |  |  |  |  | освобо-жден | 29) |
| ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД | > 52-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| « | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 25) |
| ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP4 | -20 | -10 | 3113 |  |
| « | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 27-52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде (заморо-женная) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3118 |  |
| « | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3117 |  |
| ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) | > 42-100 |  |  | ≤ 57 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  |  |  |  | освобо-жден(ы) | 29) |
| 1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ПРОПАН | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 42 | ≥ 13 |  | ≥ 45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | > 90-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| « | ≤ 90 |  | ≥ 10 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| « | > 57-90 | ≥ 10 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| « | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| « | ≤ 57 |  |  | ≥ 43 |  | OP8 |  |  | 3110 |  |
| « | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| « | ≤ 32 | ≥ 26 | ≥ 42 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ | > 42-52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 52 - паста |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| « | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН | > 80-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| « | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| « | > 52-80 | ≥ 20 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| « | > 42-52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 42 | ≥ 13 |  | ≥ 45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | ≤ 27 | ≥ 25 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 21) |
| « | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| « | ≤ 13 | ≥ 13 | ≥ 74 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН + трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ | ≤ 43 + ≤ 16 | ≥ 41 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP6 | +30 | +35 | 3114 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН | ≤ 27 |  |  | ≥ 73 |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP6 | +30 | +35 | 3114 |  |
| 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | ≤ 22 |  | ≥ 78 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| ДИ-2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 52 - паста |  |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3118 |  |
| « | ≤ 52 - паста с силико-гелевым маслом |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД | > 32-52 |  | ≥ 48 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | 3) |
| « | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД | ≤ 82 | ≥ 5 |  |  | ≥ 5 | OP7 |  |  | 3106 | 24) |
| ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP2 | -15 | -5 | 3112 | 3) |
| « | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| « | ≤ 28 | ≥ 72 |  |  |  | ОР7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД | > 52-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3110 | 12) |
| « | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  |  |  |  | освобо-жден | 29) |
| ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД | ≤ 87 |  |  |  | ≥ 13 | OP5 | +30 | +35 | 3112 | 3) |
| ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД+ БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД+ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4 |  | ≥ 58 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| ДИ-(4-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД | ≤ 52 - паста с силико-гелевым маслом |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН | > 82-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 82 |  |  | ≥ 18 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 18 | OP5 |  |  | 3104 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН | > 52-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 77 |  |  | ≥ 23 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| « | ≤ 47 - паста |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| « | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 | > 52-86 | ≥14 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 26) |
| « | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | > 86-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРОПЕРОКСИ-ГЕКСАН | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 18 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАHОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛ ПЕРОКСИНЕOГЕПТАНОАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3117 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)ГЕКСАН | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +20 | +25 | 3113 |  |
| ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3116 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3119 |  |
| ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛПЕР-ОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3116 |  |
| ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +10 | +15 | 3114 |  |
| ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | ОРЗ | -25 | -15 | 3113 |  |
| « | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | +15 | +20 | 3117 |  |
| ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД | > 38-82 | ≥ 18 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| « | ≤ 52 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  | OP8 | +10 | +15 | 3119 |  |
| « | ≤ 38 | ≥ 62 |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3119 |  |
| ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 85-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 85 |  |  |  | ≥ 15 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 52 - паста |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| « | ≤ 32 |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  | освобо-жден | 29) |
| ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +30 | +35 | 3116 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 91-100 |  |  |  |  | ОРЗ | +10 | +15 | 3112 | 3) |
| « | ≤ 91 |  |  |  | ≥ 9 | OP5 | +10 | +15 | 3114 |  |
| « | ≤ 42 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | +15 | +20 | 3119 |  |
| ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| « | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| « | ≤ 62 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3119 |  |
| ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 устойчивая дисперсия в воде (заморо-женная) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3120 |  |
| ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ+ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ+ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ | ≤ 32 + ≤ 15-18 + ≤ 12-15 | ≥ 38 |  |  |  | ОР7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| « | ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | 3) |
| ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 13) |
| КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 | +35 | +40 | 3118 |  |
| КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная | ≤ 43 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) 14) 19) |
| КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е стабилизированная | ≤ 43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 13) 15) 19) |
| КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная | ≤ 43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 13) 16) 19) |
| КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ | > 57-86 |  |  | ≥ 14 |  | OP1 |  |  | 3102 | 3) |
| « | ≤ 57 |  |  | ≥ 3 | ≥ 40 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| « | ≤ 77 |  |  | ≥ 6 | ≥ 17 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД | > 72-100 |  |  |  |  | OP4 |  |  | 3102 | 3) 17) |
| « | ≤ 72 |  |  |  | ≥ 28 | OP7 | +10 | +15 | 3116 |  |
| КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | > 90-98 | ≤ 10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 13) |
| « | ≤ 90 | ≥ 10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 13) 18) |
| КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 87 | ≥ 13 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| « | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| « | ≤ 52 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3119 |  |
| КУМИЛA ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | > 72-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) |
| « | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 27) |
| МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) | ≤ 62 | ≥ 19 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 22) |
| МЕТИЛИЗОПРОПИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) | см. замечание 31 | ≥ 70 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 31) |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) | ≤ 67 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) | см. замечание 8 | ≥ 48 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) 8) 13) |
| « | см. замечание 9 | ≥ 55 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 9) |
| « | см. замечание 10 | ≥ 60 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 10) |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3103 | 11) |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3113 | 11) |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3104 | 11) |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3114 | 11) |
| 3,3,5,7,7-ПЕНТАМЕТИЛ-1,2,4-ТРИОКСЕПАН | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | > 56-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) |
| « | ≤ 56 | ≥ 44 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ | ≤ 52 |  | ≥ 23 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ | ≤ 57 |  | ≥ 26 |  | ≥ 8 | OP7 | +40 | +45 | 3115 | 6) |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +15 | +20 | 3115 |  |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| « | ≤ 52 устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | OP8 | -5 | +5 | 3119 |  |
| 3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 28) |
| ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) | ≤ 91 |  |  |  | ≥ 9 | OP6 |  |  | 3104 | 13) |
| « | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 5) |
| « | ≤ 72 - паста |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 5) 20) |
| « | ≤ 32 |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  | освобо-жден(ы) | 29) |
| ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ | ≤ 67 | ≥ 33 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| « | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| « | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 52 | > 45 | ≥ 10 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |

Замечания (касаются последней колонки таблицы в подразделе 2.2.52.4):

1) Разбавитель типа В может быть в любом случае заменен разбавителем типа А. Температура кипения разбавителя типа В должна быть по меньшей мере на 60°С выше ТСУР органического пероксида.

2) Свободный кислород ≤4,7%.

3) Требуется знак дополнительной опасности «ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО» (образец № 1, см. пункт 5.2.2.2.2).

4) Разбавитель может быть заменен пероксидом ди-трет-бутила.

5) Свободный кислород ≤9%.

6) Содержание пероксида водорода ≤9%; свободный кислород ≤10%.

7) Допускается только неметаллическая тара.

8) Свободный кислород > 10% и ≤10,7%, с водой или без воды.

9) Свободный кислород ≤10%, с водой или без воды.

10) Свободный кислород ≤8,2%, с водой или без воды.

11) См. пункт 2.2.52.1.9.

12) При массе вещества до 2000 кг на один сосуд следует относить к ОРГАНИЧЕСКОМУ ПЕРОКСИДУ ТИПА F на основе результатов крупномасштабных испытаний.

13) Требуется знак дополнительной опасности «КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО» (образец № 8, см. пункт 5.2.2.2.2).

14) Составы надуксусной кислоты, отвечающие критериям Руководства по испытаниям и критериям, пункт 20.4.3 d).

15) Составы надуксусной кислоты, отвечающие критериям Руководства по испытаниям и критериям, пункт 20.4.3 е).

16) Составы надуксусной кислоты, отвечающие критериям Руководства по испытаниям и критериям, пункт 20.4.3 f).

17) Добавление воды в этот органический пероксид снижает его термическую устойчивость.

18) Знак дополнительной опасности «КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО» (образец № 8, см. пункт 5.2.2.2.2) не требуется, если концентрация составляет менее 80%.

19) Смеси с пероксидом водорода, водой и кислотой(ами).

20) С разбавителем типа А, с водой или без воды.

21) С содержанием разбавителя типа А ≥ 25% по массе и, кроме того, этилбензола.

22) С содержанием разбавителя типа А ≥ 19% по массе и, кроме того, метилизобутилкетона.

23) С содержанием пероксида ди-трет-бутила ≤ 6%.

24) С содержанием 1-изопропилгидроперокси-4-изопропилгидроксибензола ≤8%.

25) Разбавитель типа B с температурой кипения > 110°С.

26) С содержанием гидропероксидов < 0,5%.

27) Для концентраций, превышающих 56%, требуется знак дополнительной опасности «КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО» (образец № 8, см. пункт 5.2.2.2.2).

28) Свободный активный кислород ≤ 7,6% в разбавителе типа А с 95-процентным испарением в диапазоне 220-260°С.

29) Не подпадает под действие требований ДОПОГ для класса 5.2.

30) Разбавитель типа В с температурой кипения > 130°C.

31) Активный кислород ≤ 6,7%.

2.2.61 Класс 6.1 Токсичные вещества

2.2.61.1 Критерии

2.2.61.1.1 Название класса 6.1 охватывает вещества, о которых известно по опыту или в отношении которых можно предположить, исходя из результатов экспериментов, проведенных на животных, что они могут - при однократном или непродолжительном воздействии и в относительно малых количествах - причинить вред здоровью человека или явиться причиной смерти в случае их вдыхания, всасывания через кожу или проглатывания.

2.2.61.1.2 Вещества класса 6.1 подразделяются на:

Т - токсичные вещества без дополнительной опасности:

T1 - органические жидкие;

T2 - органические твердые;

Т3 - металлоорганические вещества;

T4 - неорганические жидкие;

T5 - неорганические твердые;

T6 - жидкие, используемые в качестве пестицидов;

T7 - твердые, используемые в качестве пестицидов;

T8 - образцы;

T9 - другие токсичные вещества;

TF - токсичные вещества легковоспламеняющиеся:

TF1 - жидкие;

TF2 - жидкие, используемые в качестве пестицидов;

TF3 - твердые;

TS - токсичные вещества самонагревающиеся, твердые;

TW - токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:

TW1 - жидкие;

TW2 - твердые;

ТО - токсичные вещества окисляющие:

TO1 - жидкие;

TO2 - твердые;

ТС - токсичные вещества коррозионные:

TC1 - органические жидкие;

TC2 - органические твердые;

ТС3 - неорганические жидкие;

TC4 - неорганические твердые;

TFC - токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Определения

2.2.61.1.3 Для целей ДОПОГ:

ЛД50 (средняя летальная доза) для острой пероральной токсичности - статистически полученная однократная доза вещества, которая, как предполагается, при пероральном введении может вызвать в течение 14 суток смерть у 50% молодых особей взрослых белых крыс. Значение ЛД50 выражается как отношение массы испытуемого вещества к весу подопытного животного (мг/кг).

ЛД50 для острой чрескожной токсичности - доза вещества, которая при непрерывном контакте в течение 24 часов с обнаженной кожей кроликов-альбиносов может с наибольшей вероятностью вызвать смерть у половины подопытных животных в течение 14 дней. Число подопытных животных должно быть достаточным, чтобы дать статистически значимый результат, и должно соответствовать нормальной фармакологической практике. Результат выражается в миллиграммах на килограмм массы тела.

ЛК50 для острой ингаляционной токсичности - концентрация пара, взвеси или пыли, которая при непрерывном вдыхании в течение одного часа молодыми взрослыми самцами и самками белых крыс может с наибольшей вероятностью вызвать смерть у половины подопытных животных в течение 14 дней. Твердое вещество должно подвергаться испытанию в том случае, если по меньшей мере 10% его общей массы может состоять из пыли, способной попасть в органы дыхания, например, если частицы имеют аэродинамический диаметр не более 10 мкм. Жидкое вещество должно подвергаться испытанию в том случае, если существует вероятность образования взвеси при его утечке из герметичной оболочки, используемой для перевозки. При испытаниях как твердых, так и жидких веществ более 90% (по массе) образца, приготовленного для испытания на ингаляционную токсичность, должны состоять из частиц, способных проникнуть в органы дыхания, как это определено выше. Результат выражается в миллиграммах на литр воздуха для пыли или взвесей и в миллилитрах на кубический метр воздуха (частей на млн.) для паров.

Классификация и назначение групп упаковки

2.2.61.1 А Вещества класса 6.1 относятся к следующим трем группам упаковки в зависимости от степени опасности, которую они представляют при перевозке:

- группа упаковки I: сильнотоксичные вещества,

- группа упаковки II: токсичные вещества,

- группа упаковки III: слаботоксичные вещества.

2.2.61.1.5 Вещества, смеси, растворы и изделия, отнесенные к классу 6.1, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение веществ, смесей и растворов, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующей позиции подраздела 2.2.61.3 и к соответствующей группе упаковки согласно положениям главы 2.1 должно осуществляться на основе критериев, изложенных в пунктах 2.2.61.1.6-2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6 При определении степени токсичности того или иного вещества надлежит учитывать имеющиеся данные об отравлении людей при нечастных случаях, а также такие специфические свойства конкретного вещества, как жидкое состояние, высокая летучесть, особая способность всасываться через кожу и особое биологическое воздействие.

2.2.61.1.7 При отсутствии данных о воздействии на людей степень токсичности вещества определяется на основании имеющихся данных, полученных в результате опытов на животных, в соответствии с нижеследующей таблицей:

|  | Группа упаковки | Пероральная токсичность ЛД50 (мг/кг) | Чрескожная токсичность ЛД50 (мг/кг) | Ингаляционная токсичность пыли и взвесей ЛК50 (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сильнотоксичные | I | ≤ 5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 |
| Токсичные | II | > 5 и ≤ 50 | > 50 и ≤ 200 | > 0,2 и ≤ 2 |
| Слаботоксичные | IIIа | > 50 и ≤ 300 | > 200 и ≤ 1 000 | > 2 и ≤ 4 |

а Слезоточивые газообразные вещества включаются в группу упаковки II даже в том случае, если данные об их токсичности соответствуют критериям отнесения к группе упаковки III.

2.2.61.1.7.1 Если вещество проявляет различные степени токсичности для двух или нескольких видов воздействия, его надлежит классифицировать с учетом наиболее высокой степени токсичности.

2.2.61.1.7.2 Вещества, отвечающие критериям класса 8 и характеризующиеся ингаляционной токсичностью пыли и взвесей (ЛК50), обусловливающей их отнесение к группе упаковки I, должны классифицироваться как вещества класса 6.1 только в том случае, если их пероральная или чрескожная токсичность находится, по меньшей мере, в диапазоне значений группы упаковки I или II. В противном случае вещество должно быть отнесено, при необходимости, к классу 8 (см. пункт 2.2.8.1.5).

2.2.61.1.7.3 Критерии ингаляционной токсичности пыли и взвесей основаны на данных о ЛК50 при вдыхании в течение одного часа, и, если такие данные имеются, их надлежит использовать. Однако если известна только величина ЛК50 при вдыхании в течение четырех часов, то соответствующие значения можно помножить на четыре и полученный результат использовать в приведенных выше критериях, т.е. величина ЛК50, помноженная на четыре (четыре часа), считается эквивалентной величине ЛК50 (один час).

Ингаляционная токсичность паров

2.2.61.1.8 Жидкости, выделяющие токсичные пары, должны быть отнесены к следующим группам в зависимости от величины «V», означающей концентрацию насыщенного пара в воздухе (в мл/м3 воздуха) (летучесть) при температуре 20°C и нормальном атмосферном давлении:

|  | Группа упаковки |  |
| --- | --- | --- |
| Сильнотоксичные | I | Если V ≥ 10 ЛК50 и ЛК50 ≤ 1 000 мл/м3 |
| Токсичные | II | Если V ≥ ЛК50 и ЛК50 ≤ 3 000 мл/м3 и жидкость не отвечает критериям отнесения к группе упаковки I |
| Слаботоксичные | IIIа | Если V ≥ 1/5 ЛК50 и ЛК50 ≤ 5 000 мл/м3 и жидкость не отвечает критериям отнесения к группам упаковки I и II |

а Слезоточивые газообразные вещества включаются в группу упаковки II даже в том случае, если данные об их токсичности соответствуют критериям отнесения к группе упаковки III.

Эти критерии ингаляционной токсичности паров основаны на данных о ЛК50 при вдыхании в течение одного часа, и, если такие данные имеются, их надлежит использовать.

Однако если известна только величина ЛК50 при вдыхании паров в течение четырех часов, то соответствующие значения можно помножить на два и полученный результат использовать в приведенных выше критериях, т.е. величина ЛК50, помноженная на два (четыре часа), считается эквивалентной величине ЛК50 (один час).

На приведенном рисунке в целях облегчения классификации критерии изображены в графической форме. Однако из-за аппроксимации, неизбежной при использовании графиков, вещества, находящиеся на границах групп упаковки или вблизи них, должны выверяться с помощью цифровых критериев.

Ингаляционная токсичность паров - границы групп упаковки

Летучесть, мл/м3

Смеси жидкостей

2.2.61.1.9 Смеси жидкостей, являющихся токсичными при вдыхании, должны быть отнесены к группам упаковки на основе следующих критериев:

2.2.61.1.9.1 Если ЛК50 известна для каждого токсичного компонента смеси, группу упаковки можно определить следующим образом:

a) рассчитать значение ЛК50 смеси по формуле:

где fi = молярная доля i-го компонента смеси,

ЛК50i = средняя летальная концентрация i-го компонента в мл/м3;

b) рассчитать летучесть каждого компонента смеси по формуле:

,

где Pi = парциальное давление насыщенного пара i-го компонента в кПа при температуре 20°C и нормальном атмосферном давлении;

c) рассчитать отношение летучести к ЛК50 по формуле:

;

d) полученные значения ЛК50 (смесь) и R используются для определения группы упаковки смеси:

группа упаковки I R ≥ 10 и ЛК50 (смесь) ≤ 1000 мл/м3;

группа упаковки II R ≥ 1 и ЛК50 (смесь) ≤ 3000 мл/м3, если смесь не отвечает критериям отнесения к группе упаковки I;

группа упаковки III R ≥ 1/5 и ЛК50 (смесь) ≤ 5000 мл/м3, если смесь не отвечает критериям отнесения к группе упаковки I или II.

2.2.61.1.9.2 При отсутствии данных о ЛК50 токсичных компонентов смесь может быть отнесена к одной из групп на основе нижеизложенных упрощенных пороговых испытаний на токсичность. Если приводятся такие пороговые испытания, то для перевозки смеси должна определяться и использоваться наиболее ограничительная группа.

2.2.61.1.9.3 Смесь относится к группе упаковки I лишь в том случае, если она отвечает следующим двум критериям:

a) образец жидкой смеси доводится до парообразного состояния и рассеивается в воздухе таким образом, чтобы создать испытательную среду с концентрацией пара этой смеси в воздухе 1000 мл/м3. Десять белых крыс (пять самцов и пять самок) помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут пять или более животных, то предполагается, что значение ЛК50 данной смеси составляет 1000 мл/м3 или меньше;

b) образец пара, находящийся в равновесии с жидкой смесью, смешивается с девятью равными объемами воздуха для создания испытательной среды. Десять белых крыс (пять самцов и пять самок) помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут пять или более животных, то предполагается, что летучесть данной смеси в 10 или более раз превышает значение ЛК50 смеси.

2.2.61.1.9.4 Смесь относится к группе упаковки II лишь в том случае, если она отвечает следующим двум критериям и не отвечает критериям группы упаковки I:

a) образец жидкой смеси доводится до парообразного состояния и рассеивается в воздухе таким образом, чтобы создать испытательную среду с концентрацией пара этой смеси в воздухе 3000 мл/м3. Десять белых крыс (пять самцов и пять самок) помещаются в испытательную среду на один час и подвергаются наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут пять или более животных, то предполагается, что значение ЛК50 данной смеси составляет 3000 мл/м3 или меньше;

b) образец пара, находящийся в равновесии с жидкой смесью, используется для создания испытательной среды. Десять белых крыс (пять самцов и пять самок) помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневый период наблюдения погибнут пять или более животных, то предполагается, что летучесть данной смеси равна значению ее ЛК50 или превышает его.

2.2.61.1.9.5 Смесь относится к группе III лишь в том случае, если она отвечает следующим двум критериям и не отвечает критериям групп упаковки I или II:

a) образец жидкой смеси доводится до парообразного состояния и рассеивается в воздухе таким образом, чтобы создать испытательную среду с концентрацией пара этой смеси в воздухе 5000 мл/м3. Десять белых крыс (пять самцов и пять самок) помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут пять или более животных, то предполагается, что значение ЛК50 данной смеси составляет 5000 мл/м3 или меньше;

b) замеряется концентрация паров (летучесть) жидкой смеси, и если она равна или превышает 1000 мл/м3, то предполагается, что летучесть данной смеси равна 1/5 значения ее ЛК50 или превышает эту величину.

Методы определения пероральной и чрескожной токсичности смесей

2.2.61.1.10 Для включения смесей в класс 6.1 и их отнесения к соответствующей группе упаковки согласно критериям пероральной и чрескожной токсичности (см. пункт 2.2.61.1.3) необходимо определить ЛД50 смеси для острой токсичности.

2.2.61.1.10.1 Если смесь содержит лишь одно активное вещество, ЛД50 которого известна, то при отсутствии надежных данных об острой пероральной и чрескожной токсичности смеси, подлежащей перевозке, значение ЛД50 при пероральном или чрескожном воздействии можно рассчитать следующим способом:

2.2.61.1.10.2 Если смесь содержит более одного активного компонента, то для расчета ее ЛД50 при пероральном или чрескожном воздействии можно использовать три возможных подхода. Предпочтительно получить надежные данные об острой пероральной и чрескожной токсичности смеси, подлежащей перевозке. Если таких надежных и точных данных не имеется, то используется один из следующих методов:

a) классифицировать препарат в зависимости от наиболее опасного компонента смеси, как если бы он присутствовал в концентрации, равной совокупной концентрации всех активных компонентов; или

b) применить формулу:

;

где:

С = процентное содержание компонентов A, B, ... Z в смеси;

Т = ЛД50 компонентов A, B, ... Z при пероральном воздействии;

TM = ЛД50 смеси при пероральном воздействии.

Примечание. Эта формула может также использоваться для расчета чрескожной токсичности при условии, что эти сведения существуют для одних и тех же видов по всем компонентам. При использовании этой формулы не учитываются такие возможные явления, как потенцирование или защита.

Классификация пестицидов

2.2.61.1.11 Все активные пестицидные вещества и их препараты, значения ЛК50 и/или ЛД50 которых известны и которые включены в класс 6.1, должны быть отнесены к надлежащим группам упаковки в соответствии с критериями, приведенными в пунктах 2.2.61.1.6-2.2.61.1.9. Вещества и препараты, которые характеризуются дополнительными видами опасности, должны быть классифицированы в соответствии с таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в подразделе 2.1.3.10, и отнесены к надлежащей группе упаковки.

2.2.61.1.11.1 Если ЛД50 пестицидного препарата при пероральном или чрескожном воздействии не известна, но известна ЛД50 его активного компонента (активных компонентов), то значение ЛД50 препарата можно получить с помощью методов, изложенных в пункте 2.2.61.1.10.

Примечание. Данные о ЛД50, для токсичности ряда распространенных пестицидов, можно найти в последнем издании документа «The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification», который можно получить в секретариате Международной программы по химической безопасности, размещенном во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по адресу: 1211 Geneva 27, Switzerland. Хотя этот документ можно использовать в качестве источника данных о ЛД50 пестицидов, изложенная в нем система классификации не должна применяться при классификации пестицидов для целей перевозки или при назначении им групп упаковки; для этих целей надлежит руководствоваться требованиями ДОПОГ.

2.2.61.1.11.2 Надлежащее отгрузочное наименование, используемое для перевозки пестицида, надлежит выбирать в зависимости от активного компонента, физического состояния пестицида и любой дополнительной опасности, которую может представлять этот пестицид (см. раздел 3.1.2).

2.2.61.1.12 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 6.1 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси или растворы должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.61.1.13 На основе критериев, приведенных в подпунктах 2.2.61.1.6-2.2.61.1.11, можно также определить, являются ли свойства какого-либо раствора или какой-либо смеси, указанных по наименованию или содержащих поименно указанное вещество, такими, что на этот раствор или эту смесь не распространяются требования, установленные для этого класса.

2.2.61.1.14 Вещества, растворы и смеси, за исключением веществ и препаратов, используемых в качестве пестицидов, которые не соответствуют критериям директив 67/548/EEC3 или 1999/45/EC4 с поправками и поэтому не классифицированы как сильнотоксичные, токсичные или вредные в соответствии с этими директивами с поправками, могут рассматриваться как вещества, не принадлежащие к классу 6.1.

_____________________

3 Директива 67/548/EEC Совета от 27 июня 1967 года о сближении законов, правил и административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ (Official Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967, page 1).

4 Директива 1999/45/EC Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных препаратов (Official Journal of the European Communities No. L 200 of 30 July 1999, pages 1 to 68).

2.2.61.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.61.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 6.1 допускаются к перевозке лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти реакции.

2.2.61.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:

- водород цианистый безводный или в растворе, не соответствующий описаниям позиций с № ООН 1051, 1613, 1614 и 3294;

- карбонилы металлов с температурой вспышки ниже 23°C, за исключением № ООН 1259 НИКЕЛЯ КАРБОНИЛА и № ООН 1994 ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛА;

- 2,3,7,8-ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО-ПАРА-ДИОКСИН (ТХДД) в концентрациях, которые считаются сильнотоксичными в соответствии с критериями, приведенными в пункте 2.2.61.1.7;

- № ООН 2249 ЭФИР ДИХЛОРМЕТИЛОВЫЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ;

- препараты фосфидов без добавок, ингибирующих выделение токсичных легковоспламеняющихся газов.

2.2.61.3 Перечень сводных позиций

Токсичные вещества без дополнительной опасности

____________________

а Вещества и препараты, содержащие алкалоиды или никотин, используемые в качестве пестицидов, должны быть отнесены к № ООН 2588 ПЕСТИЦИДЫ ТВЕРДЫЕ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., № ООН 2902 ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или № ООН 2903 ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

b Активные вещества и порошки или смеси веществ, предназначенных для лабораторных и экспериментальных целей и для изготовления фармацевтических препаратов, с другими веществами классифицируются в зависимости от их токсичности (см. пункты 2.2.61.1.7-2.2.61.1.11).

с Самонагревающиеся слаботоксичные вещества и способные к самовозгоранию металлоорганические соединения являются веществами класса 4.2.

d Реагирующие с водой слаботоксичные вещества или реагирующие с водой металлоорганические соединения являются веществами класса 4.3.

e Фульминат ртути, увлажненный, с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%, является веществом класса 1, № ООН 0135.

f Положения ДОПОГ не распространяются на феррицианиды, ферроцианиды, щелочные тиоцианаты и тиоцианаты аммония.

g Положения ДОПОГ не распространяются на соли свинца и свинцовые красители, которые после перемешивания в течение одного часа с хлористоводородной кислотой 0,07 М в пропорции 1:1000 при температуре 23°С±2°С растворимы не более чем на 5%.

h Положения ДОПОГ не распространяются на изделия, пропитанные этим пестицидом, такие как картонные тарелки, бумажные ленты, ватные тампоны, пластмассовые листы, помещенные в герметически закрытые упаковки.

i Смеси твердые веществ, не подпадающих под действие положений ДОПОГ, и токсичных жидкостей можно перевозить под № ООН 3243 без применения к ним критериев отнесения к классу 6.1 при условии, что в момент погрузки вещества или закрывания тары, контейнера или транспортной единицы не имеется видимых следов излишка жидкости. Каждая тара должна соответствовать типу конструкции, прошедшему испытание на герметичность для группы упаковки II. Эта позиция не должна использоваться для твердых веществ, содержащих жидкость, которой назначена группа упаковки I.

j Сильнотоксичные или токсичные легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 23°С, за исключением сильнотоксичных при вдыхании веществ, т.е. № ООН 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 и 3294, являются веществами класса 3.

k Слаботоксичные легковоспламеняющиеся жидкости, за исключением веществ и препаратов, используемых в качестве пестицидов, с температурой вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения, являются веществами класса 3.

l Слаботоксичные окисляющие вещества являются веществами класса 5.1.

m Слаботоксичные и слабокоррозионные вещества являются веществами класса 8.

n Фосфиды металлов, отнесенные к № ООН 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 и 2013, являются веществами класса 4.3.

2.2.62 Класс 6.2 Инфекционные вещества

2.2.62.1 Критерии

2.2.62.1.1 Название класса 6.2 охватывает инфекционные вещества. Для целей ДОПОГ инфекционными веществами являются вещества, о которых известно или имеются основания полагать, что они содержат патогенные организмы. Патогенные организмы определяются как микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибки) и другие инфекционные агенты, такие как прионы, которые могут вызывать заболевания людей или животных.

Примечание 1. К этому классу должны относиться генетически измененные микроорганизмы и организмы, биологические продукты, диагностические образцы и живые зараженные животные, если они отвечают критериям отнесения к данному классу.

Примечание 2. Ядовитые токсины растительного, животного или бактериального происхождения, которые не содержат каких-либо инфекционных веществ или организмов или которые не содержатся в них, являются веществами класса 6.1, № ООН 3172 или 3462.

2.2.62.1.2 Вещества класса 6.2 подразделяются на:

I1 - инфекционные вещества, опасные для людей;

I2 - инфекционные вещества, опасные только для животных;

I3 - отходы больничного происхождения;

I4 - биологические препараты.

Определения

2.2.62.1.3 Для целей ДОПОГ:

«Биологические продукты» являются продуктами, полученными из живых организмов, изготовленными и распространенными с соблюдением требований соответствующих национальных органов, которые могут предъявлять специальные требования для их разрешения, и используемыми либо для профилактики, лечения или диагностики заболеваний людей или животных, либо в целях разработок, опытов или исследований в этой области. Они включают готовые к использованию или незавершенные продукты, такие как вакцины, но одними ими не ограничиваются.

«Культуры» являются результатом процесса, путем которого патогенные организмы преднамеренно размножаются. Это определение не включает образцы, взятые от больных людей и животных, определение которых содержится в настоящем пункте.

«Генетически измененные микроорганизмы и организмы» являются микроорганизмами и организмами, генетический материал которых был преднамеренно изменен в результате генетической инженерии с помощью процессов, которые не происходят в природе.

«Медицинские или клинические отходы» являются отходами лечения животных или людей или отходами биоисследований.

«Образцы, взятые от больных людей и животных», являются материалами человеческого или животного происхождения, пробы которых берутся непосредственно от человека или животного и которые включают, но не ограничиваются ими, экскременты, продукты секреции, кровь и ее компоненты, мазки ткани и тканевой жидкости, а также органы, перевозимые в целях, например, исследований, диагностики, расследования, лечения или профилактики.

Классификация

2.2.62.1.4 Инфекционные вещества относятся к классу 6.2, и в зависимости от конкретного случая им присваиваются № ООН 2814, 2900, 3291 или 3373.

Инфекционные вещества подразделяются на следующие категории:

2.2.62.1.4.1 Категория А: Инфекционное вещество, которое перевозится в таком виде, в каком оно способно вызвать, в случае своего воздействия, постоянную нетрудоспособность людей, создать угрозу жизни людей или животных или привести в остальном здоровых людей или животных к смертельному заболеванию. Примеры веществ, отвечающих этим критериям, приведены в таблице, включенной в этот пункт.

Примечание. Воздействие инфекционного вещества происходит в случае его утечки из защитной упаковки, в результате чего оно вступает в физический контакт с людьми или животными.

a) Инфекционным веществам, которые отвечают этим критериям и вызывают заболевание людей или людей и животных, присваивается № ООН 2814. Инфекционным веществам, вызывающим заболевание лишь животных, присваивается № ООН 2900.

b) Присвоение № ООН 2814 или № ООН 2900 осуществляется с учетом известных данных из истории болезни и симптомов заболевания исходного человека или животного, информации о местных эндемических условиях или заключения специалиста относительно индивидуального состояния исходного человека или животного.

Примечание 1. Надлежащим отгрузочным наименованием для № ООН 2814 является «ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ». Надлежащим отгрузочным наименованием для № ООН 2900 является «ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ».

Примечание 2. Нижеследующая таблица не является исчерпывающей. Инфекционные вещества, включая новые или появляющиеся патогенные организмы, которые не включены в таблицу, но отвечают тем же критериям, относятся к категории А. Кроме того, если имеются сомнения относительно того, отвечает ли то или иное вещество этим критериям, то его следует включать в категорию А.

Примечание 3. В нижеследующей таблице курсивом выделены микроорганизмы, являющиеся бактериями, микоплазмами, риккетсиями или грибками.

| ПРИМЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КАТЕГОРИЮ А В ЛЮБОМ ВИДЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ (2.2.62.1.4.1) |
| --- |
| Номер ООН и наименование | Микроорганизм |
| № ООН 2814 Инфекционные вещества, опасные для людей | Bacillus anthracis (только культуры) |
|  | Brucella abortus (только культуры) |
|  | Brucella melitensis (только культуры) |
|  | Brucella suis (только культуры) |
|  | Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Сап (только культуры) |
|  | Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (только культуры) |
|  | Chlamydia psittaci - птичьи штаммы (только культуры) |
|  | Clostridium botulinum (только культуры) |
|  | Coccidioides immitis (только культуры) |
|  | Coxiella burnetii (только культуры) |
|  | Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки |
|  | Вирус денге (только культуры) |
|  | Вирус восточного конского энцефалита (только культуры) |
|  | Escherichia coli, веротоксин (только культуры)а |
|  | Вирус Эбола |
|  | Вирус Flexal |
|  | Francisella tularensis (только культуры) |
|  | Вирус Гуанарито |
|  | Вирус Хантаан |
|  | Хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом |
|  | Вирус Хентра (Hendra) |
|  | Вирус гепатита В (только культуры) |
|  | Вирус герпеса В (только культуры) |
|  | Вирус иммунодефицита человека (только культуры) |
|  | Высокопатогенный вирус птичьего гриппа (только культуры) |
|  | Вирус японского энцефалита (только культуры) |
|  | Вирус Хунин |
|  | Вирус болезни Кьясанурского леса |
|  | Вирус Ласса |
|  | Вирус Мачупо |
|  | Вирус Марбург |
|  | Вирус оспы обезьян |
|  | Mycobacterium tuberculosis (только культуры)а |
|  | Вирус Нипах |
|  | Вирус омской геморрагической лихорадки |
|  | Вирус полиомиелита (только культуры) |
|  | Вирус бешенства (только культуры) |
|  | Rickettsia prowazekii (только культуры) |
|  | Rickettsia rickettsii (только культуры) |
|  | Вирус Рифт-Валли (только культуры) |
|  | Вирус русского весенне-летнего энцефалита (только культуры) |
|  | Вирус Сабиа |
|  | Shigella dysenteriae, тип 1 (только культуры)а |
|  | Вирус клещевого энцефалита (только культуры) |
|  | Вирус оспы человека |
|  | Вирус венесуэльского конского энцефалита (только культуры) |
|  | Вирус энцефалита Западного Нила (только культуры) |
|  | Вирус желтой лихорадки (только культуры) |
|  | Yersinia pestis (только культуры) |
| № ООН 2900 Инфекционные вещества, опасные только для животных | Вирус африканской лихорадки свиней (только культуры) |
|  | Птичий парамиксовирус типа 1 - Вирус ньюкаслской болезни (Velogenic Newcastle disease) (только культуры) |
|  | Вирус классической свиной лихорадки (только культуры) |
|  | Вирус ящура (только культуры) |
|  | Вирус узелковой сыпи (только культуры) |
|  | Mycoplasma mycoides - Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота (только культуры) |
|  | Вирус чумы мелких жвачных животных (только культуры) |
|  | Вирус чумы крупного рогатого скота (только культуры) |
|  | Вирус оспы овец (только культуры) |
|  | Вирус оспы коз (только культуры) |
|  | Вирус везикулярной болезни свиней (только культуры) |
|  | Вирус везикулярного стоматита (только культуры) |

а Тем не менее в тех случаях, когда культуры предназначены для диагностических или клинических целей, они могут быть классифицированы как инфекционные вещества категории В.

2.2.62.1.4.2 Категория В: Инфекционное вещество, не отвечающее критериям отнесения в категории А. Инфекционным веществам категории В присваивается № ООН 3373.

Примечание. Надлежащим отгрузочным наименованием для № ООН 3373 является «БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В».

2.2.62.1.5 Изъятия

2.2.62.1.5.1 Положения ДОПОГ не распространяются на вещества, не содержащие инфекционных веществ, или вещества, которые вряд ли могут вызвать заболевание людей или животных, за исключением случаев, когда эти вещества отвечают критериям отнесения к какому-либо другому классу.

2.2.62.1.5.2 Положения ДОПОГ не распространяются на вещества, содержащие микроорганизмы, которые не являются патогенными для человека или животных, за исключением случаев, когда эти вещества отвечают критериям отнесения к другому классу.

2.2.62.1.5.3 Положения ДОПОГ не распространяются на вещества, обработанные таким образом, что все присутствовавшие в них патогенные организмы были нейтрализованы или обезврежены и уже не представляют опасности для здоровья, за исключением случаев, когда эти вещества отвечают критериям отнесения к другому классу.

2.2.62.1.5.4 Положения ДОПОГ не распространяются на вещества, в которых концентрация патогенных организмов находится на уровне, встречаемом в природе (включая пробы пищевых продуктов и воды) и которые, как считается, не создают значительной опасности инфицирования, за исключением случаев, когда эти пробы отвечают критериям отнесения к другому классу.

2.2.62.1.5.5 Положения ДОПОГ не распространяются на высушенные мазки крови, отобранные путем нанесения капли крови на абсорбирующий материал, скрининг-тесты на скрытую кровь в кале и кровь или компоненты крови, которые были собраны для переливания или изготовления продуктов крови, используемых для переливания или трансплантации, и на любые ткани или органы, предназначенные для использования при трансплантации.

2.2.62.1.5.6 Положения ДОПОГ не распространяются на взятые от человека или животных образцы, в которых с минимальной долей вероятности присутствуют патогенные организмы, если образцы перевозятся в таре, из которой не произойдет никакой утечки и на которой имеется надпись «Освобожденный образец, взятый от человека» или «Освобожденный образец, взятый от животного» в зависимости от конкретного случая.

Считается, что тара удовлетворяет вышеуказанным требованиям, если она отвечает следующим условиям:

a) тара должна состоять из трех компонентов:

i) герметичной(ых) первичной(ых) емкости(ей);

ii) герметичной вторичной тары; и

iii) достаточно прочной, с учетом ее вместимости, массы и предполагаемого использования, наружной тары, у которой по меньшей мере одна поверхность имеет минимальные размеры 100 мм × 100 мм;

b) в случае перевозки жидкостей между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой должен быть помещен абсорбирующий материал, количества которого достаточно для того, чтобы полностью поглотить содержимое, так чтобы во время перевозки высвободившаяся или просочившаяся жидкость не могла проникнуть в наружную тару и существенно ухудшить защитные свойства прокладочного материала;

c) если в одну единицу вторичной тары помещается несколько хрупких первичных емкостей, они должны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание соприкосновения.

Примечание 1. Для освобождения от действия предписаний на основании этого пункта требуется заключение специалиста. Это заключение делается с учетом известных данных из истории болезни, симптомов заболевания и индивидуального состояния источника (человека или животного), а также информации о местных эндемических условиях. К образцам, перевозимым в соответствии с положениями настоящего пункта, относятся, например: пробы крови или мочи для контроля уровня холестерина, уровня содержания сахара в крови, уровней гормонов или простатического специфического антигена (ПСА); пробы, необходимые для контроля функционирования таких органов, как сердце, печень или почки, у людей или животных, страдающих незаразными заболеваниями, или для терапевтического мониторинга лекарственных препаратов; пробы, необходимые для проведения анализа для целей страхования или трудоустройства и предназначенные для определения присутствия лекарственных препаратов или алкоголя; тесты на наличие беременности; биопсии для обнаружения рака; и тесты для обнаружения антител в человеке или животных при отсутствии любых опасений в отношении инфицирования (например, когда речь идет об оценке вакцинального иммунитета, диагностике аутоиммунного заболевания и т.д.).

Примечание 2. В случае воздушной перевозки тара для образцов, освобожденных от действия предписаний в соответствии с настоящим пунктом, должна удовлетворять требованиям, изложенным в подпунктах а)-с).

2.2.62.1.6-2.2.62.1.8 (Зарезервированы)

2.2.62.1.9 Биологические продукты

Для целей ДОПОГ биологические продукты подразделяются на следующие группы:

а) биологические продукты, изготовленные и упакованные с соблюдением требований соответствующих национальных органов и перевозимые в целях окончательной упаковки или распределения, а также для использования в личных медико-санитарных целях врачами или частными лицами. Вещества, входящие в эту группу, не подпадают под действие положений ДОПОГ;

b) биологические продукты, которые не охватываются пунктом а) и в отношении которых известно или имеются основания полагать, что они содержат инфекционные вещества, и которые отвечают критериям отнесения к категории А или категории В. Веществам, входящим в эту группу, присваивается № ООН 2814, 2900 или 3373 в зависимости от конкретного случая.

Примечание. Некоторые биологические продукты, разрешенные для сбыта, могут представлять собой биологическую опасность лишь в некоторых районах мира. В этом случае компетентные органы могут потребовать, чтобы эти биологические продукты удовлетворяли местным требованиям, применимым к инфекционным веществам, или могут наложить другие ограничения.

2.2.62.1.10 Генетически измененные микроорганизмы и организмы

Классификация генетически измененных микроорганизмов, которые не соответствуют определению инфекционного вещества, осуществляется в соответствии с разделом 2.2.9.

2.2.62.1.11 Медицинские или клинические отходы

2.2.62.1.11.1 Медицинским или клиническим отходам, содержащим инфекционные вещества категории А, присваивается № ООН 2814 или № ООН 2900 в зависимости от конкретного случая. Медицинским или клиническим отходам, содержащим инфекционные вещества категории В присваивается № ООН 3291.

Примечание. Медицинские или клинические отходы, отнесенные к номеру 18 01 03 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований - отходы от деторождения, диагностики, лечения или профилактики болезней людей - отходы, к сбору и удалению которых предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) или номеру 18 02 02 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований - отходы от исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных - отходы, к сбору и удалению которых предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) в соответствии с перечнем отходов, прилагаемым к решению Комиссии 2000/532/ЕС5 с поправками, должны классифицироваться в соответствии с положениями, предусмотренными в настоящем пункте, на основе медицинского или ветеринарного диагноза пациента или животного.

__________________

5 Решение Комиссии 2000/532/ЕС от 3 мая 2000 года, заменяющее собой решение 94/3/ЕС, содержащее перечень отходов в соответствии со статьей 1 а) Директивы 75/442/ЕЕС Совета, касающейся отходов (замененной Директивой 2006/12/EC Европейского парламента и Совета (Official Journal of the European Communities No. L 114 of 27 April 2006, page 9)), и решение 94/904/ЕС Совета, содержащее перечень опасных отходов в соответствии со статьей 1 (4) Директивы 91/689/ЕЕС Совета, касающейся опасных отходов (Official Journal of the European Communities No. L 226 of 6.9.2000, page 3).

2.2.62.1.11.2 Медицинским или клиническим отходам, в отношении которых имеются основания полагать, что они с малой долей вероятности содержат инфекционные вещества, присваивается № ООН 3291. Для целей присвоения номера могут учитываться международные, региональные или национальные каталоги отходов.

Примечание 1. Надлежащим отгрузочным наименованием для № ООН 3291 является «КЛИНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, РАЗНЫЕ, Н.У.К. «или «(БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К.», или «МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕДПИСАНИЙ, Н.У.К.».

Примечание 2. Независимо от критериев классификации, изложенных выше, медицинские или клинические отходы, отнесенные к номеру 18 01 04 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований - отходы от деторождения, диагностики, лечения или профилактики болезней людей - отходы, к сбору и удалению которых не предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) и номеру 18 02 03 (Отходы от лечения людей или животных и/или связанных с этим исследований - отходы от исследований, диагностики, лечения и профилактики болезней животных - отходы, к сбору и удалению которых не предъявляются особые требования в целях предотвращения инфекции) в соответствии с перечнем отходов, прилагаемым к решению Комиссии 2000/532/ЕС5 с поправками, не подпадают под действие положений ДОПОГ.

2.2.62.1.11.3 Положения ДОПОГ не распространяются на деконтаминированные медицинские или клинические отходы, ранее содержавшие инфекционные вещества, за исключением случаев, когда такие отходы отвечают критериям отнесения к какому-либо другому классу.

2.2.62.1.11.4 Медицинским или клиническим отходам, которым присвоен № ООН 3291, назначается группа упаковки II.

2.2.62.1.12 Инфицированные животные

2.2.62.1.12.1 За исключением тех случаев, когда инфекционное вещество не может быть отправлено никаким другим способом, живые животные не должны использоваться для отправки такого вещества. Живое животное, которое было преднамеренно инфицировано и в отношении которого известно или имеются подозрения, что оно содержит инфекционное вещество, должно перевозиться только в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными компетентным органом6.

_____________

6 Правила, регулирующие транспортировку живых животных, содержатся, например, в Директиве 91/628/ЕЕС от 19 ноября 1991 года о защите животных во время перевозки (Official Journal of the European Communities, No. L 340 of 11.12.1991, p. 17), а также в Рекомендациях Совета Европы (Комитета министров) о перевозке некоторых видов животных.

2.2.62.1.12.2 Материалам животного происхождения, зараженным патогенными организмами, которые относятся к категории А или которые относились бы к категории А только в виде культур, назначаются № ООН 2814 или 2900 в зависимости от конкретного случая. Материалам животного происхождения, зараженным патогенными организмами, которые относятся к категории В, кроме тех, которые относились бы к категории А в виде культур, назначается № ООН 3373.

2.2.62.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

Живые позвоночные или беспозвоночные животные не должны использоваться для целей перевозки инфекционного вещества, за исключением случаев, когда это вещество невозможно перевезти другим способом или когда такая перевозка утверждена компетентным органом (см. пункт 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 Перечень сводных позиций

2.2.7 Класс 7 Радиоактивные материалы

2.2.7.1 Определения

2.2.7.1.1 Радиоактивный материал - любой материал, содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные в пунктах 2.2.7.2.2.1-2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2 Радиоактивное загрязнение

Радиоактивное загрязнение - наличие радиоактивности на поверхности в количествах, превышающих 0,4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности, или 0,04 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

Нефиксированное радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, которое может быть удалено с поверхности при обычных условиях перевозки.

Фиксированное радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, не являющееся нефиксированным радиоактивным загрязнением.

2.2.7.1.3 Определения конкретных терминов

А1 и А2

А1 - значение активности радиоактивного материала особого вида, которое указано в таблице в пункте 2.2.7.2.2.1 или определяется согласно положениям пункта 2.2.7.2.2.2 и используется для определения пределов активности для требований ДОПОГ.

А2 - значение активности радиоактивного материала, иного, чем радиоактивный материал особого вида, которое указано в таблице в пункте 2.2.7.2.2.1 или определяется согласно положениям пункта 2.2.7.2.2.2 и используется для определения пределов активности для требований ДОПОГ.

Делящийся материал - уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241 или любая комбинация этих  радионуклидов. Под это определение не подпадают:

a) необлученный природный уран или обедненный уран; и

b) природный уран или объединенный уран, облученный только в реакторах на тепловых нейтронах.

Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию - твердый радиоактивный материал или твердый радиоактивный материал в герметичной капсуле, имеющий ограниченную способность к рассеянию и не находящийся в порошкообразной форме.

Материал с низкой удельной активностью (LSA*) - радиоактивный материал, который по своей природе имеет ограниченную удельную активность, или радиоактивный материал, к которому применяются пределы установленной средней удельной активности. Материалы внешней защиты, окружающей материал LSA, при определении установленной средней удельной активности не должны учитываться.

____________________

* «LSA» является сокращением английского термина «Low Specific Activity».

Альфа-излучатели низкой токсичности - природный уран; обедненный уран; природный торий; уран-235 или уран-238; торий-232; торий-228 и торий-230, содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов; или альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 суток.

Удельная активность радионуклида - активность на единицу массы данного нуклида. Удельная активность материала - активность на единицу массы материала, в котором радионуклиды в основном распределены равномерно.

Радиоактивный материал особого вида:

a) либо нерассеивающийся твердый радиоактивный материал;

b) либо закрытая капсула, содержащая радиоактивный материал.

Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO**) - твердый объект, который, не являясь сам по себе радиоактивным, содержит радиоактивный материал, распределенный на его поверхности.

_______________

** «SCO» является сокращением английского термина «Surface Contaminated Object».

Необлученный торий - торий, содержащий не более 10-7 г урана-233 на грамм тория-232.

Необлученный уран - уран, содержащий не более 2 × 103 Бк плутония на грамм урана-235, не более 9 × 106 Бк продуктов деления на грамм урана-235 и не более 5 × 10-3 г урана-236 на грамм урана-235.

Уран природный, обедненный, обогащенный:

Природный уран - уран (который может быть химически выделен), содержащий природную смесь изотопов урана (приблизительно 99,28% урана-238 и 0,72% урана-235 по массе).

Обедненный уран - уран, содержащий меньшее в процентном выражении количество урана-235 по массе по сравнению с природным ураном.

Обогащенный уран - уран, содержащий количество урана-235 в процентном выражении по массе больше 0,72%.

Во всех случаях присутствует очень небольшое в процентном выражении по массе количество урана-234.

2.2.7.2 Классификация

2.2.7.2.1 Общие положения

2.2.7.2.1.1 Радиоактивный материал должен быть отнесен к одному из номеров ООН, указанных в таблице 2.2.7.2.1.1 в зависимости от уровня активности радионуклидов, содержащихся в упаковке, наличия или отсутствия у этих радионуклидов способности к делению, типа упаковки, предъявляемой к перевозке, а также характера или формы содержимого упаковки или специальных условий, регулирующих перевозку, в соответствии с положениями, изложенными в подразделах 2.2.7.2.2-2.2.7.2.5.

_______________

** «SCO» является сокращением английского термина «Surface Contaminated Object».

Таблица 2.2.7.2.1.1 Отнесение к номерам ООН

| Освобожденные упаковки (1.7.1.5) |
| --- |
| ООН 2908 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ |
| ООН 2909 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ |
| ООН 2910 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА |
| ООН 2911 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ |
| Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (2.2.7.2.3.1) |
| ООН 2912 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-I), неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3321 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-II), неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3322 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-III), неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3324 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| ООН 3325 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-III), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (2.2.7.2.3.2) |
| ООН 2913 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (SCO-I или SCO-II), неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3326 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (SCO-I или SCO-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа А (2.2.7.2.4.4) |
| ООН 2915 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида, неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3327 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ДЕЛЯЩИЙСЯ, не особого вида |
| ООН 3332 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3333 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа В(U) (2.2.7.2.4.6) |
| ООН 2916 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3328 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа B(M) (2.2.7.2.4.6) |
| ООН 2917 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3329 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа С (2.2.7.2.4.6) |
| ООН 3323 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3330 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Специальные условия (2.2.7.2.5) |
| ООН 2919 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, неделящийся или делящийся - освобожденный |
| ООН 3331 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Гексафторид урана (2.2.7.2.4.5) |
| ООН 2977 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНА, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| ООН 2978 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНА, неделящийся или делящийся - освобожденный |

2.2.7.2.2 Определение уровня активности

2.2.7.2.2.1 В таблице 2.2.7.2.2.1 приведены следующие основные значения для отдельных радионуклидов:

a) A1 и A2 в ТБк;

b) концентрации активности для материалов, на которые распространяется изъятие, в Бк/г; и

c) пределы активности для грузов, на которые распространяется изъятие, в Бк.

Таблица 2.2.7.2.2.1. Основные значения для отдельных радионуклидов

| Радионуклид (атомный номер) | A1 (ТБк) | A2 (ТБк) | Концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие (Бк/г) | Предел активности для груза, на который распространяется изъятие (Бк) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актиний (89) |  |  |  |  |
| Ac-225(a) | 8×10-1 | 6×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Ac-227(a) | 9×10-1 | 9×10-5 | 1×10-1 | 1×103 |
| Ac-228 | 6×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Серебро (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ag-108m(a) | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101(b) | 1×106(b) |
| Ag-110m(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ag-111 | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Алюминий (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Америций (95) |  |  |  |  |
| Am-241 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Am-242m(a) | 1×101 | 1×10-3 | 1×100(b) | 1×104(b) |
| Am-243(a) | 5×100 | 1×10-3 | 1×100(b) | 1×103(b) |
| Аргон (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 | 4×101 | 4×101 | 1×106 | 1×108 |
| Ar-39 | 4×101 | 2×101 | 1×107 | 1×104 |
| Ar-41 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Мышьяк (33) |  |  |  |  |
| As-72 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| As-73 | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×107 |
| As-74 | 1×100 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| As-76 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| As-77 | 2×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Астат (85) |  |  |  |  |
| At-211(a) | 2×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Золото (79) |  |  |  |  |
| Au-193 | 7×100 | 2×100 | 1×102 | 1×107 |
| Au-194 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Au-195 | 1×101 | 6×100 | 1×102 | 1×107 |
| Au-198 | 1×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Au-199 | 1×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Барий (56) |  |  |  |  |
| Ba-131(a) | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-133 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-133m | 2×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-140(a) | 5×10-1 | 3×10-1 | 1×101(b) | 1×105(b) |
| Бериллий (4) |  |  |  |  |
| Be-7 | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 |
| Be-10 | 4×101 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| Висмут (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-206 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Bi-207 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-210 | 1×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Bi-210m(a) | 6×10-1 | 2×10-2 | 1×101 | 1×105 |
| Bi-212(a) | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101(b) | 1×105(b) |
| Берклий (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 | 8×100 | 8×10-4 | 1×100 | 1×104 |
| Bk-249(a) | 4×101 | 3×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Бром (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Br-77 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Br-82 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Углерод (6) |  |  |  |  |
| C-11 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| C-14 | 4×101 | 3×100 | 1×104 | 1×107 |
| Кальций (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | He ограничено | Не ограничено | 1×105 | 1×107 |
| Ca-45 | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 |
| Ca-47(a) | 3×100 | 3×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Кадмий (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 | 3×101 | 2×100 | 1×104 | 1×106 |
| Cd-113m | 4×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Cd-115(a) | 3×100 | 4×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Cd-115m | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Церий (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 | 7×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-141 | 2×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| Ce-143 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-144(a) | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102(b) | 1×105(b) |
| Калифорний (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-249 | 3×100 | 8×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-250 | 2×101 | 2×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-251 | 7×100 | 7×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-252 | 1×10-1 | 3×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-253(a) | 4×101 | 4×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Cf-254 | 1×10-3 | 1×10-3 | 1×100 | 1×103 |
| Хлор (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 | 1×101 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| Cl-38 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Кюрий (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Cm-241 | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Cm-242 | 4×101 | 1×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Cm-243 | 9×100 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-244 | 2×101 | 1×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cm-245 | 9×100 | 1×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-246 | 9×100 | 1×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-247(a) | 3×100 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-248 | 2×10-2 | 1×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Кобальт (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Co-56 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Co-57 | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×106 |
| Co-58 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Co-58m | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Co-60 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Хром (24) |  |  |  |  |
| Cr-51 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Цезий (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 | 4×100 | 4×100 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-131 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×106 |
| Cs-132 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-134 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×104 |
| Cs-134m | 4×101 | 6×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| Cs-135 | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 |
| Cs-136 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-137(a) | 2×100 | 6×10-1 | 1×101(b) | 1×104(b) |
| Медь (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 | 6×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Cu-67 | 1×101 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Диспрозий (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 |
| Dy-165 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Dy-166(a) | 9×10-1 | 3×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Эрбий (68) |  |  |  |  |
| Er-169 | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 |
| Er-171 | 8×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Европий (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-148 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-149 | 2×101 | 2×101 | 1×102 | 1×107 |
| Eu-150 (короткоживущий) | 2×100 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Eu-150 (долгоживущий) | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152m | 8×10-1 | 8×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-154 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-155 | 2×101 | 3×100 | 1×102 | 1×107 |
| Eu-156 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Фтор (9) |  |  |  |  |
| F-18 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Железо (26) |  |  |  |  |
| Fe-52(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Fe-55 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×106 |
| Fe-59 | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Fe-60(a) | 4×101 | 2×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Галлий (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 | 7×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ga-68 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Ga-72 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Гадолиний (64) |  |  |  |  |
| Gd-146(a) | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-148 | 2×101 | 2×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Gd-153 | 1×101 | 9×100 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-159 | 3×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Германий (32) |  |  |  |  |
| Ge-68(a) | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Ge-71 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
| Ge-77 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Гафний (72) |  |  |  |  |
| Hf-172(a) | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-175 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Hf-181 | 2×100 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-182 | He ограничено | Не ограничено | 1×102 | 1×106 |
| Ртуть (80) |  |  |  |  |
| Hg-194(a) | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-195m(a) | 3×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Hg-197 | 2×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Hg-197m | 1×101 | 4×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Hg-203 | 5×100 | 1×100 | 1×102 | 1×105 |
| Гольмий (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| Ho-166m | 6×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Йод (53) |  |  |  |  |
| I-123 | 6×100 | 3×100 | 1×102 | 1×107 |
| I-124 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| I-125 | 2×101 | 3×100 | 1×103 | 1×106 |
| I-126 | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| I-129 | He ограничено | Не ограничено | 1×102 | 1×105 |
| I-131 | 3×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| I-132 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| I-133 | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| I-134 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| I-135(а) | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Индий (49) |  |  |  |  |
| In-111 | 3×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| In-113m | 4×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| In-114m(a) | 1×101 | 1×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| In-115m | 7×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Иридий (77) |  |  |  |  |
| Ir-189(a) | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Ir-190 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ir-192 | 1×100(с) | 6×10-1 | 1×101 | 1×104 |
| Ir-194 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Калий (19) |  |  |  |  |
| K-40 | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| K-42 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| K-43 | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Криптон (36) |  |  |  |  |
| Kr-79 | 4×100 | 1×100 | 1×103 | 1×105 |
| Kr-81 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Kr-85 | 1×101 | 1×101 | 1×105 | 1×104 |
| Kr-85m | 8×100 | 3×100 | 1×103 | 1×1010 |
| Kr-87 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Лантан (57) |  |  |  |  |
| La-137 | 3×101 | 6×100 | 1×103 | 1×107 |
| La-140 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Лютеций (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Lu-173 | 8×100 | 8×100 | 1×102 | 1×107 |
| Lu-174 | 9×100 | 9×100 | 1×102 | 1×107 |
| Lu-174m | 2×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Lu-177 | 3×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Магний (12) |  |  |  |  |
| Mg-28(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Марганец (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Mn-53 | He ограничено | He ограничено | 1×104 | 1×109 |
| Mn-54 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Mn-56 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Молибден (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 | 4×101 | 2×101 | 1×103 | 1×108 |
| Mo-99(a) | 1×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Азот (7) |  |  |  |  |
| N-13 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Натрий (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Na-24 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ниобий (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m | 4×101 | 3×101 | 1×104 | 1×107 |
| Nb-94 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-95 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-97 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Неодим (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 | 6×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Nd-149 | 6×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Никель (28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | He ограничено | He ограничено | 1×104 | 1×108 |
| Ni-63 | 4×101 | 3×101 | 1×105 | 1×108 |
| Ni-65 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Нептуний (93) |  |  |  |  |
| Np-235 | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×107 |
| Np-236 (короткоживущий) | 2×101 | 2×100 | 1×103 | 1×107 |
| Np-236 (долгоживущий) | 9×100 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Np-237 | 2×101 | 2×10-3 | 1×100(b) | 1×103(b) |
| Np-239 | 7×100 | 4×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| Осмий (76) |  |  |  |  |
| Os-185 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Os-191 | 1×101 | 2×100 | 1×102 | 1×107 |
| Os-191m | 4×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Os-193 | 2×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Os-194(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Фосфор (15) |  |  |  |  |
| P-32 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| P-33 | 4×101 | 4×100 | 1×105 | 1×108 |
| Протактиний (91) |  |  |  |  |
| Pa-230(a) | 2×100 | 7×10-2 | 1×101 | 1×106 |
| Pa-231 | 4×100 | 4×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Pa-233 | 5×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| Свинец (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 | 1×100 | 1×100 | 1×10-1 | 1×106 |
| Pb-202 | 4×101 | 2×101 | 1×103 | 1×106 |
| Pb-203 | 4×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Pb-205 | He ограничено | Не ограничено | 1×104 | 1×107 |
| Pb-210(a) | 1×100 | 5×10-2 | 1×101(b) | 1×104(b) |
| Pb-212(a) | 7×10-1 | 2×10-1 | 1×101(b) | 1×105(b) |
| Палладий (46) |  |  |  |  |
| Pd-103(a) | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×108 |
| Pd-107 | He ограничено | Не ограничено | 1×103 | 1×108 |
| Pd-109 | 2×100 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Прометий (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Pm-144 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Pm-145 | 3×101 | 1×101 | 1×103 | 1×107 |
| Pm-147 | 4×101 | 2×100 | 1×104 | 1×107 |
| Pm-148m(a) | 8×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Pm-149 | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Pm-151 | 2×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Полоний (84) |  |  |  |  |
| Po-210 | 4×101 | 4×10-2 | 2×101 | 1×104 |
| Празеодим (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Pr-143 | 3×100 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| Платина (78) |  |  |  |  |
| Pt-188(a) | 1×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Pt-191 | 4×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Pt-193 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Pt-193m | 4×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Pt-195m | 1×101 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Pt-197 | 2×101 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Pt-197(m) | 1×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Плутоний (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 | 3×101 | 3×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-237 | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 |
| Pu-238 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-239 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-240 | 2×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-241(a) | 4×101 | 1×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Pu-242 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-244(а) | 4×10-1 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Радий (88) |  |  |  |  |
| Ra-223(a) | 4×10-1 | 7×10-3 | 1×102 | 1×105(b) |
| Ra-224(a) | 4×10-1 | 2×10-2 | 1×101 | 1×105(b) |
| Ra-225(a) | 2×10-1 | 4×10-3 | 1×102 | 1×105 |
| Ra-226(a) | 2×10-1 | 3×10-3 | 1×101(b) | 1×104(b) |
| Ra-228(a) | 6×10-1 | 2×10-2 | 1×101(b) | 1×105(b) |
| Рубидий (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 | 2×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Rb-83(a) | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Rb-84 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Rb-86 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Rb-87 | He ограничено | Не ограничено | 1×104 | 1×107 |
| Rb (природный) | He ограничено | Не ограничено | 1×104 | 1×107 |
| Рений (75) |  |  |  |  |
| Re-184 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Re-184m | 3×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186 | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×109 |
| Re-187 | He ограничено | Не ограничено | 1×102 | 1×105 |
| Re-188 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Re-189(a) | 3×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Re (природный) | He ограничено | Не ограничено | 1×106 | 1×109 |
| Родий (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Rh-101 | 4×100 | 3×100 | 1×102 | 1×107 |
| Rh-102 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Rh-102m | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Rh-103m | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
| Rh-105 | 1×101 | 8×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| Радон (86) |  |  |  |  |
| Rn-222(a) | 3×10-1 | 4×10-3 | 1×101(b) | 1×108(b) |
| Рутений (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 | 5×100 | 5×100 | 1×102 | 1×107 |
| Ru-103(a) | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ru-105 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ru-106(a) | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102(b) | 1×105(b) |
| Сера (16) |  |  |  |  |
| S-35 | 4×101 | 3×100 | 1×105 | 1×108 |
| Сурьма (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×104 |
| Sb-124 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-125 | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Sb-126 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Скандий (21) |  |  |  | 1×106 |
| Sc-44 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Sc-46 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Sc-47 | 1×101 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Sc-48 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Селен (34) |  |  |  |  |
| Se-75 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Se-79 | 4×101 | 2×100 | 1×104 | 1×107 |
| Кремний (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Si-32 | 4×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Самарий (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Sm-147 | Не ограничено | Не ограничено | 1×101 | 1×104 |
| Sm-151 | 4×101 | 1×101 | 1×101 | 1×108 |
| Sm-153 | 9×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Олово (50) |  |  |  |  |
| Sn-113(a) | 4×100 | 2×100 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-117m | 7×100 | 4×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Sn-119m | 4×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-121m(a) | 4×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-123 | 8×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Sn-125 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Sn-126(a) | 6×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Стронций (38) |  |  |  |  |
| Sr-82(a) | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Sr-85 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Sr-85m | 5×100 | 5×100 | 1×102 | 1×107 |
| Sr-87m | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Sr-89 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Sr-90(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102(b) | 1×104(b) |
| Sr-91(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Sr-92(a) | 1×100 | 3×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Тритий (1) |  |  |  |  |
| T(H-3) | 4×101 | 4×101 | 1×106 | 1×109 |
| Тантал (73) |  |  |  |  |
| Ta-178 (долгоживущий) | 1×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-179 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Ta-182 | 9×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×104 |
| Тербий (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Tb-158 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-160 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Технеций (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m(a) | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96m(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Tc-97 | Не ограничено | Не ограничено | 1×103 | 1×108 |
| Tc-97m | 4×101 | 1×100 | 1×103 | 1×107 |
| Tc-98 | 8×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-99 | 4×101 | 9×10-1 | 1×104 | 1×107 |
| Tc-99m | 1×101 | 4×100 | 1×102 | 1×107 |
| Теллур (52) |  |  |  |  |
| Te-121 | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Te-121m | 5×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Te-123m | 8×100 | 1×100 | 1×102 | 1×107 |
| Te-125m | 2×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Te-127 | 2×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Te-127m(a) | 2×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Te-129 | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Te-129m(a) | 8×10-1 | 4×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Te-131m(a) | 7×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Te-132(a) | 5×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| Торий (90) |  |  |  |  |
| Th-227 | 1×101 | 5×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Th-228(a) | 5×10-1 | 1×10-3 | 1×100(b) | 1×104(b) |
| Th-229 | 5×100 | 5×10-4 | 1×100(b) | 1×103(b) |
| Th-230 | 1×101 | 1×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Th-231 | 4×101 | 2×10-2 | 1×100 | 1×107 |
| Th-232 | He ограничено | He ограничено | 1×103 | 1×104 |
| Th-234(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×103 (b) | 1×105 (b) |
| Th (природный) | He ограничено | He ограничено | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| Титан (22) |  |  |  |  |
| Ti-44(a) | 5×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Таллий (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Tl-201 | 1×101 | 4×100 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-202 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-204 | 1×101 | 7×10-1 | 1×104 | 1×104 |
| Тулий (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 | 7×100 | 8×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Tm-170 | 3×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Tm-171 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
| Уран (92) |  |  |  |  |
| U-230 (быстрое легочное поглощение) (a), (d) | 4×101 | 1×10-1 | 1×101(b) | 1×105(b) |
| U-230 (среднее легочное поглощение) (a), (e) | 4×101 | 4×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-230 (медленное легочное поглощение) (a), (f) | 3×101 | 3×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-232 (быстрое легочное поглощение) (d) | 4×101 | 1×10-2 | 1×100(b) | 1×103(b) |
| U-232 (среднее легочное поглощение) (e) | 4×101 | 7×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-232 (медленное легочное поглощение) (f) | 1×101 | 1×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-233 (быстрое легочное поглощение) (d) | 4×101 | 9×10-2 | 1×101 | 1×104 |
| U-233 (среднее легочное поглощение) (e) | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| U-233 (медленное легочное поглощение) (f) | 4×101 | 6×103- | 1×101 | 1×105 |
| U-234 (быстрое легочное поглощение) (d) | 4×101 | 9×10-2 | 1×101 | 1×104 |
| U-234 (среднее легочное поглощение) (e) | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| U-234 (медленное легочное поглощение) (f) | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×105 |
| U-235 (все типы легочного поглощения) (a), (d), (e), (f) | Не ограничено | Не ограничено | 1×101(b) | 1×104(b) |
| U-236 (быстрое легочное поглощение) (d) | Не ограничено | Не ограничено | 1×101 | 1×104 |
| U-236 (среднее легочное поглощение) (e) | 4×101 | 2×10-2 | 1×102(b) | 1×105 |
| U-236 (медленное легочное поглощение) (f) | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-238 (все типы легочного поглощения) (d), (e), (f) | Не ограничено | Не ограничено | 1×101(b) | 1×104(b) |
| U (природный) | Не ограничено | Не ограничено | 1×100(b) | 1×103(b) |
| U (обогащенный до 20% или менее) (g) | Не ограничено | Не ограничено | 1×100 | 1×103 |
| U (обедненный) | Не ограничено | Не ограничено | 1×100 | 1×103 |
| Ванадий (23) |  |  |  |  |
| V-48 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| V-49 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Вольфрам (74) |  |  |  |  |
| W-178 (a) | 9×100 | 5×100 | 1×101 | 1×106 |
| W-181 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| W-185 | 4×101 | 8×10-1 | 1×104 | 1×107 |
| W-187 | 2×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| W-188(a) | 4×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Ксенон (54) |  |  |  |  |
| Xe-122(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Xe-123 | 2×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Xe-127 | 4×100 | 2×100 | 1×103 | 1×105 |
| Xe-131m | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×104 |
| Xe-133 | 2×101 | 1×101 | 1×103 | 1×104 |
| Xe-135 | 3×100 | 2×100 | 1×103 | 1×1010 |
| Иттрий (39) |  |  |  |  |
| Y-87(a) | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Y-88 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Y-90 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| Y-91 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Y-91m | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Y-92 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Y-93 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Иттербий (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 | 4×100 | 1×100 | 1×102 | 1×107 |
| Yb-175 | 3×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Цинк (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Zn-69 | 3×100 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| Zn-69m(a) | 3×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Цирконий (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Zr-93 | He ограничено | He ограничено | 1×103(b) | 1×107(b) |
| Zr-95(a) | 2×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Zr-97(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101(b) | 1×105(b) |

a) Значения A1 и/или A2 для этих материнских радионуклидов включают вклад от дочерних радионуклидов с периодом полураспада менее 10 суток, перечисленных ниже:

| Mg-28 | Al-28 |
| --- | --- |
| Ar-42 | K-42 |
| Ca-47 | Sc-47 |
| Ti-44 | Sc-44 |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Fe-60 | Co-60m |
| Zn-69m | Zn-69 |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Rb-83 | Kr-83m |
| Sr-82 | Rb-82 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91m |
| Sr-92 | Y-92 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-95 | Nb-95m |
| Zr-97 | Nb-97m, Nb-97 |
| Mo-99 | Tc-99m |
| Tc-95m | Tc-95 |
| Tc-96m | Tc-96 |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-115 | In-115m |
| In-114m | In-114 |
| Sn-113 | In-113m |
| Sn-121m | Sn-121 |
| Sn-126 | Sb-126m |
| Te-118 | Sb-118 |
| Te-127m | Te-127 |
| Te-129m | Te-129 |
| Te-131m | Te-131 |
| Те-132 | I-132 |
| I-135 | Xe-135m |
| Xe-122 | I-122 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-131 | Cs-131 |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144m, Pr-144 |
| Pm-148m | Pm-148 |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Dy-166 | Ho-166 |
| Hf-172 | Lu-172 |
| W-178 | Ta-178 |
| W-188 | Re-188 |
| Re-189 | Os-189m |
| Os-194 | Ir-194 |
| Ir-189 | Os-189m |
| Pt-188 | Ir-188 |
| Hg-194 | Au-194 |
| Hg-195m | Hg-195 |
| Pb-210 | Bi-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Bi-210m | Tl-206 |
| Bi-212 | Tl-208, Po-212 |
| At-211 | Po-211 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Ra-225 | Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ac-227 | Fr-223 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-234 | Pa-234m, Pa-234 |
| Pa-230 | Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-235 | Th-231 |
| Pu-241 | U-237 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m |
| Am-242m | Am-242, Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Bk-249 | Am-245 |
| Cf-253 | Cm-249 |

b) Ниже перечислены материнские нуклиды и их вторичные частицы, включенные в вековое равновесие:

| Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-прир. | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-прир. | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

c) Количество может быть определено путем измерения скорости распада или уровня излучения на заданном расстоянии от источника.

d) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую форму UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2, как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки.

e) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую форму UO3, UF4, UCl4, и к шестивалентным соединениям как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки.

f) Эти значения применяются ко всем соединениям урана, кроме тех, которые указаны в пунктах d) и e), выше.

g) Эти значения применяются только к необлученному урану.

2.2.7.2.2.2 В случае отдельных радионуклидов, не перечисленных в таблице 2.2.7.2.2.1, определение основных значений для радионуклидов, о которых говорится в пункте 2.2.7.2.2.1, должно требовать многостороннего утверждения. Разрешается использовать значение A2, рассчитанное с использованием дозового коэффициента для соответствующего типа легочного поглощения, согласно рекомендациям Международной комиссии по радиологической защите, при условии, что во внимание принимаются химические формы каждого радионуклида как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки. В качестве альтернативы могут использоваться без утверждения компетентным органом значения для радионуклидов, приведенные в таблице 2.2.7.2.2.2.

Таблица 2.2.7.2.2.2. Основные значения для неизвестных радионуклидов или смесей

| Радиоактивное содержимое | А1 | A2 | Концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие | Предел активности для груза, на который распространяется изъятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ТБк) | (ТБк) | (Бк/г) | (Бк) |
| Известно, что присутствуют только бета- или гамма-излучающие нуклиды | 0,1 | 0,02 | 1×101 | 1×104 |
| Известно, что присутствуют альфа-излучающие нуклиды, но не излучатели нейтронов | 0,2 | 9×10-5 | 1×10-1 | 1×103 |
| Известно, что присутствуют излучающие нейтроны нуклиды или нет соответствующих данных | 0,001 | 9×10-5 | 1×10-1 | 1×103 |

2.2.7.2.2.3 При расчете величин A1 и A2 для радионуклида, не указанного в таблице 2.2.7.2.2.1, одна цепочка радиоактивного распада, в которой радионуклиды присутствуют в природных пропорциях и в которой отсутствует дочерний нуклид с периодом полураспада, превышающим либо 10 суток, либо период полураспада материнского нуклида, должна рассматриваться как один радионуклид; принимаемая во внимание активность и применяемое значение A1 или A2 должны соответствовать активности и значению материнского нуклида данной цепочки. В случае цепочек радиоактивного распада, в которых какой-нибудь дочерний нуклид имеет период полураспада, превышающий 10 суток, или период полураспада материнского нуклида, материнский нуклид и такие дочерние нуклиды должны рассматриваться как смеси различных нуклидов.

2.2.7.2.2.4 В случае смесей радионуклидов основные значения, о которых говорится в пункте 2.2.7.2.2.1, могут определяться следующим образом:

,

где:

f(i) - доля активности или концентрация активности i-го радионуклида смеси;

X(i) - соответствующее значение A1 или A2 или, соответственно, концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие, или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к значению i-го радионуклида; и

Xm - производное значение A1 или A2 или концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие, или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к смеси.

2.2.7.2.2.5 Когда каждый радионуклид известен, но не известны индивидуальные активности некоторых радионуклидов, эти радионуклиды можно объединять в группы, и в формулах, приведенных в пунктах 2.2.7.2.2.4 и 2.2.7.2.4.4, могут использоваться, соответственно, наименьшие значения для радионуклидов в каждой группе. Группы могут составляться на основе полной альфа-активности и полной бета/гамма-активности, если они известны, с использованием наименьших значений, соответственно, для альфа-излучателей или бета/гамма-излучателей.

2.2.7.2.2.6 В случае отдельных радионуклидов или смесей радионуклидов, по которым отсутствуют соответствующие данные, используются значения, приведенные в таблице 2.2.7.2.2.2.

2.2.7.2.3 Определение других характеристик материалов

2.2.7.2.3.1 Материал с низкой удельной активностью (LSA)

2.2.7.2.3.1.1 (Зарезервирован)

2.2.7.2.3.1.2 Материалы LSA входят в одну из трех групп:

a) LSA-I

i) урановые и ториевые руды и концентраты таких руд, а также другие руды, которые содержат радионуклиды природного происхождения и предназначаются для переработки с целью использования этих радионуклидов;

ii) природный уран, обедненный уран, природный торий или их составы или смеси, если только они не облучены и находятся в твердом или жидком состоянии;

iii) радиоактивные материалы, для которых величина A2 не ограничивается, за исключением делящихся материалов в количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5; или

iv) другие радиоактивные материалы, в которых активность распределена по всему объему и установленная средняя удельная активность не превышает более чем в 30 раз значения концентрации активности, указанные в пунктах 2.2.7.2.2.1-2.2.7.2.2.6, за исключением делящихся материалов в количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5;

b) LSA-II

i) вода с концентрацией трития до 0,8 ТБк/л; или

ii) другие материалы, в которых активность распределена по всему объему, а установленная средняя удельная активность не превышает 10-4 A2/г для твердых и газообразных веществ и 10-5 A2/г для жидкостей;

c) LSA-III - твердые материалы (например, связанные отходы, активированные вещества), исключая порошки, в которых:

i) радиоактивный материал распределен по всему объему твердого материала или группы твердых объектов либо в основном равномерно распределен в твердом сплошном связывающем материале (например, бетоне, битуме, керамике и т.д.);

ii) радиоактивный материал является относительно нерастворимым или структурно содержится в относительно нерастворимой матрице, в силу чего даже при разрушении упаковочного комплекта утечка радиоактивного материала в расчете на упаковку в результате выщелачивания при нахождении в воде в течение семи суток не будет превышать 0,1 A2; и

iii) установленная средняя удельная активность твердого материала без учета любого защитного материала не превышает 2×10-3 A2/г.

2.2.7.2.3.1.3 Материал LSA-III должен быть твердым и обладать такими свойствами, чтобы при проведении указанных в пункте 2.2.7.2.3.1.4 испытаний в отношении всего внутреннего содержимого упаковки активность воды не превышала 0,1 A2.

2.2.7.2.3.1.4 Материал LSA-III должен испытываться следующим образом:

Образец материала в твердом состоянии, представляющий полное содержимое упаковки, должен погружаться на 7 суток в воду при температуре внешней среды. Объем воды для испытаний должен быть достаточным для того, чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% объема собственно испытываемого твердого образца. Начальное значение pH воды должно составлять 6-8, а максимальная проводимость - 1 мС/м при 20°C. После погружения испытываемого образца на 7 суток измеряется полная активность свободного объема воды.

2.2.7.2.3.1.5 Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пункте 2.2.7.2.3.1.4, должно осуществляться в соответствии с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.2 Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO)

SCO относится к одной из двух групп:

а) SCO-I: твердый объект, на котором:

i) нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности или 0,4 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

ii) фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 × 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 4 × 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

iii) нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 × 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 4 × 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

b) SCO-II: твердый объект, на котором: фиксированное или нефиксированное радиоактивное загрязнение поверхности превышает соответствующие пределы, указанные для SCO-I в подпункте а), выше, и на котором:

i) нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 400 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности или 40 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

ii) фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 8 × 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8 × 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

iii) нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь менее 300 см2), не превышает 8 × 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8 × 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

2.2.7.2.3.3 Радиоактивный материал особого вида

2.2.7.2.3.3.1 Радиоактивный материал особого вида должен иметь как минимум один размер не менее 5 мм. Если составной частью радиоактивного материала особого вида является герметичная капсула, эта капсула должна быть изготовлена таким образом, чтобы ее можно было открыть только путем разрушения. Конструкция радиоактивного материала особого вида требует одностороннего утверждения.

2.2.7.2.3.3.2 Радиоактивный материал особого вида должен обладать такими свойствами или должен быть таким, чтобы при испытаниях, указанных в пунктах 2.2.7.2.3.3.4-2.2.7.2.3.3.8, были выполнены следующие требования:

a) он не должен ломаться или разрушаться при испытаниях на столкновение, удар и изгиб, указанных, соответственно, в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 a), b), c) и 2.2.7.2.3.3.6 a);

b) он не должен плавиться или рассеиваться при соответствующих тепловых испытаниях, указанных, соответственно, в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 d) или 2.2.7.2.3.3.6 b); и

c) активность воды при испытаниях на выщелачивание согласно пунктам 2.2.7.2.3.3.7 и 2.2.7.2.3.3.8 не должна превышать 2 кБк; или же для закрытых источников степень утечки после соответствующих испытаний методом оценки объемной утечки, указанных в ISO 9978:1992 «Радиационная защита - Закрытые источники - Методы испытания на утечку», не должна превышать соответствующего допустимого порога, приемлемого для компетентного органа.

2.2.7.2.3.3.3 Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пункте 2.2.7.2.3.3.2, должно осуществляться в соответствии с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.3.4 Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал особого вида, должны подвергаться испытанию на столкновение, испытанию на удар, испытанию на изгиб и тепловому испытанию, которое предусматривается в пункте 2.2.7.2.3.3.5, или альтернативным испытаниям, разрешенным в пункте 2.2.7.2.3.3.6. Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец. После каждого испытания должна проводиться оценка образца методом выщелачивания или определения объема утечки, который должен быть не менее чувствительным, чем методы, указанные в пункте 2.2.7.2.3.3.7 для нерассеивающегося твердого материала или в пункте 2.2.7.2.3.3.8 для материала в капсуле.

2.2.7.2.3.3.5 Соответствующие методы испытаний:

a) испытание на столкновение: образец сбрасывается на мишень с высоты 9 м. Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 6.4.14;

b) испытание на удар: образец помещается на свинцовую пластину, лежащую на гладкой твердой поверхности, и по нему производится удар плоской стороной болванки из мягкой стали с силой, равной удару груза массой 1,4 кг при свободном падении с высоты 1 м. Нижняя часть болванки должна иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления (3,0 ± 0,3) мм. Пластина из свинца твердостью 3,5-4,5 по шкале Виккерса и толщиной не более 25 мм должна иметь несколько большую поверхность, чем площадь опоры образца. Для каждого испытания на удар должна использоваться новая поверхность свинца. Удар болванкой по образцу должен производиться таким образом, чтобы нанести максимальное повреждение;

c) испытание на изгиб: это испытание должно применяться только к удлиненным и тонким источникам, имеющим длину не менее 10 см и отношение длины к минимальной ширине не менее 10. Образец должен жестко закрепляться в горизонтальном положении, так чтобы половина его длины выступала за пределы места зажима. Положение образца должно быть таким, чтобы он получил максимальное повреждение при ударе плоской поверхностью стальной болванки по свободному концу образца. Сила удара болванки по образцу должна равняться силе удара груза массой 1,4 кг, свободно падающего с высоты 1 м. Плоская поверхность болванки должна иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления (3,0 ± 0,3) м;

d) тепловое испытание: образец должен нагреваться на воздухе до температуры 800°C, выдерживаться при этой температуре в течение 10 минут, а затем естественно охлаждаться.

2.2.7.2.3.3.6 Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал, заключенный в герметичную капсулу, могут освобождаться от испытаний:

a) предписываемых в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 a) и b), при условии, что масса радиоактивного материала особого вида:

i) менее 200 г и что вместо этого подвергаются испытанию на столкновение 4-го класса, предписываемому в стандарте ISO 2919:1999 «Радиационная защита - Закрытые радиоактивные источники - Общие требования и классификация»; или

ii) менее 500 г и что вместо этого подвергаются испытанию на столкновение 5-го класса, предписываемому в стандарте ISO 2919:1999 «Радиационная защита - Закрытые радиоактивные источники - Общие требования и классификация»; и

b) предписываемых в пункте 2.2.7.2.3.3.5 d), при условии, что они вместо этого подвергаются тепловому испытанию 6-го класса, которое предусмотрено в ISO 2919:1999 «Радиационная защита - Закрытые радиоактивные источники - Общие требования и классификация».

2.2.7.2.3.3.7 Для образцов, представляющих собой или имитирующих нерассеивающийся твердый материал, оценка методом выщелачивания должна проводиться в следующем порядке:

a) образец погружается на 7 суток в воду при температуре внешней среды. Объем используемой при испытании воды должен быть достаточным для того, чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% от объема собственно твердого испытываемого образца. Начальное значение pH воды должно быть 6-8, а максимальная проводимость - 1 мСм/м при 20°C;

b) вода с образцом нагревается до температуры (50 ± 5)°C, а образец - выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

c) затем замеряется активность воды;

d) образец далее выдерживается не менее 7 суток без обдува на воздухе при температуре не менее 30°C с относительной влажностью не менее 90%;

e) образец затем погружается в воду с параметрами, указанными в подпункте a) выше; вода с образцом нагревается до температуры (50 ± 5)°C, и образец выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

f) после этого измеряется активность воды.

2.2.7.2.3.3.8 Для образцов, представляющих собой или имитирующих радиоактивный материал, заключенный в герметичную капсулу, проводится либо оценка методом выщелачивания, либо оценка объемной утечки в следующем порядке:

a) Оценка методом выщелачивания должна предусматривать следующие этапы:

i) образец погружается в воду при температуре внешней среды. Начальное значение pH воды должно быть 6-8, а максимальная проводимость - 1 мСм/м при температуре 20°C;

ii) вода и образец нагреваются до температуры (50 ± 5)°C, и образец выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

iii) затем измеряется активность воды;

iv) образец далее выдерживается в течение не менее 7 суток без обдува на воздухе при температуре не менее 30°C с относительной влажностью не менее 90%;

v) после этого процесс, указанный в подпунктах i), ii) и iii), повторяется.

b) Проводимая вместо этого оценка объемной утечки должна включать любое приемлемое для компетентного органа испытание из числа предписанных в ISO 9978:1992 «Радиационная защита - Закрытые радиоактивные источники - Методы испытания на утечку».

2.2.7.2.3.4 Материал с низкой способностью к рассеянию

2.2.7.2.3.4.1 Конструкция радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию требует многостороннего утверждения. Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию должен представлять собой такой радиоактивный материал, общее количество которого в упаковке удовлетворяет следующим требованиям:

a) уровень излучения на удалении 3 м от незащищенного радиоактивного материала не превышает 10 мЗв/ч;

b) при проведении испытаний, указанных в пунктах 6.4.20.3 и 6.4.20.4, выброс в атмосферу в газообразной и аэрозольной формах части с аэродинамическим эквивалентным диаметром до 100 мкм не превышает 100 A2. Для каждого испытания может использоваться отдельный образец; и

c) при испытании, указанном в пункте 2.2.7.2.3.1.4, активность воды не превышает 100 A2. При проведении этого испытания должно приниматься во внимание разрушающее воздействие испытаний, указанных в подпункте b), выше.

2.2.7.2.3.4.2 Материал с низкой способностью к рассеянию подвергается следующим испытаниям:

Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, подвергаются усиленному тепловому испытанию, указанному в пункте 6.4.20.3, и испытанию на столкновение, указанному в пункте 6.4.20.4. Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец. После каждого испытания образец должен подвергаться испытанию на выщелачивание, указанному в пункте 2.2.7.2.3.1.4. После каждого испытания необходимо установить, были ли выполнены соответствующие требования, изложенные в пункте 2.2.7.2.3.4.1.

2.2.7.2.3.4.3 Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пунктах 2.2.7.2.3.4.1 и 2.2.7.2.3.4.2, осуществляется в соответствии с положениями пунктов 6.4.12.1 и 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.5 Делящийся материал

Упаковки, содержащие делящиеся радионуклиды, должны быть отнесены к соответствующей позиции в таблице 2.2.7.2.1.1 для делящегося материала, кроме случаев, когда соблюдено одно из условий а)-d) настоящего пункта. Для каждого груза допускается только один вид освобождения.

a) Предел массы для груза, определяемый по формуле:

,

где X и Y - пределы массы, определенные в таблице 2.2.7.2.3.5, при условии, что наименьший внешний размер каждой упаковки составляет не менее 10 см и что либо:

i) каждая отдельная упаковка содержит не более 15 г делящегося материала; в случае неупакованного материала это количественное ограничение должно применяться к грузу, перевозимому внутри транспортного средства или на нем; либо

ii) делящийся материал представляет собой гомогенный водородосодержащий раствор или смесь, где отношение делящихся нуклидов к водороду составляет менее 5% масс; либо

iii) в любом 10-литровом объеме вещества содержится не более 5 г делящегося материала.

Ни бериллий, ни дейтерий не должны присутствовать в количествах, превышающих 1% от применимых предельных значений массы груза, которые указаны в таблице 2.2.7.2.3.5, за исключением естественной концентрации дейтерия в водороде.

b) Уран, обогащенный по урану-235 максимально до 1% массы, с общим содержанием плутония и урана-233, не превышающим 1% от массы урана-235, при условии, что делящийся материал распределен практически равномерно по всему материалу. Кроме того, если уран-235 присутствует в виде металла, окиси или карбида, то он не должен располагаться в виде упорядоченной решетки.

c) Жидкие растворы уранилнитрата, обогащенного по урану-235 максимально до 2% массы, с общим содержанием плутония и урана-233 в количестве, не превышающем 0,002% от массы урана, и с минимальным атомным отношением азота к урану (N/U), равным 2.

d) Упаковки, содержащие каждая в отдельности общую массу плутония не более 1 кг, в которой не более 20% массы, могут состоять из плутония-239, плутония-241 или любого сочетания этих радионуклидов.

Таблица 2.2.7.2.3.5. Пределы массы груза для освобождения от требований, предъявляемых к упаковкам, содержащим делящийся материал

| Делящийся материал | Масса (г) делящегося материала, смешанного с веществами, у которых средняя плотность водорода ниже или равна плотности воды | Масса (г) делящегося материала, смешанного с веществами, у которых средняя плотность водорода выше плотности воды |
| --- | --- | --- |
| Уран-235 (Х) | 400 | 290 |
| Другой делящийся материал (Y) | 250 | 180 |

2.2.7.2.4 Классификация упаковок или неупакованных материалов

Количество радиоактивного материала в упаковке не должно превышать соответствующих пределов для упаковки данного типа, как указывается ниже.

2.2.7.2.4.1 Классификация в качестве освобожденной упаковки

2.2.7.2.4.1.1 Упаковки могут классифицироваться в качестве освобожденных упаковок, если:

a) они являются порожними упаковочными комплектами, содержавшими радиоактивный материал;

b) они содержат приборы или изделия в ограниченных количествах;

c) они содержат изделия, изготовленные из природного урана, обедненного урана или природного тория; или

d) они содержат радиоактивный материал в ограниченных количествах.

2.2.7.2.4.1.2 Упаковка, содержащая радиоактивный материал, может быть классифицирована в качестве освобожденной упаковки при условии, что уровень излучения в любой точке ее внешней поверхности не превышает 5 мкЗв/ч.

Таблица 2.2.7.2.4.1.2. Пределы активности для освобожденных упаковок

| Физическое состояние содержимого | Прибор или изделие | Материалы Пределы для упаковокa |
| --- | --- | --- |
|  | Пределы для предметовa | Пределы для упаковокa |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Твердые материалы |  |  |  |
| особого вида | 10-2 А1 | А1 | 10-3 А1 |
| других видов | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| Жидкости | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Газы |  |  |  |
| тритий | 2 × 10-2 A2 | 2 × 10-1 A2 | 2 × 10-2 A2 |
| особого вида | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| других видов | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |

а В отношении смесей радионуклидов см. пункты 2.2.7.2.2.4-2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.4. 1.3 Радиоактивный материал, содержащийся в приборе или другом промышленном изделии или являющийся их частью, может быть отнесен к № ООН 2911 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ, при условии, что:

a) уровень излучения на расстоянии 10 см от любой точки внешней поверхности любого неупакованного прибора или изделия не превышает 0,1 мЗв/ч; и

b) каждый прибор или каждое промышленное изделие имеет маркировку «РАДИОАКТИВНО», за исключением:

i) часов или устройств с радиолюминесцентным покрытием;

ii) потребительских товаров, которые были утверждены компетентным органов в соответствии с пунктом 1.7.1.4 d) или каждый из которых не превышает указанного в таблице 2.2.7.2.2.1 (колонка 5) предела активности для груза, на который распространяется изъятие, при условии, что такие товары перевозятся в упаковке, на внутренней поверхности которой проставлена маркировка «РАДИОАКТИВНО» таким образом, чтобы при вскрытии упаковки было видно предупреждение о присутствии в ней радиоактивного материала; и

c) активный материал полностью закрыт неактивными элементами (устройство, единственной функцией которого является размещение внутри него радиоактивного материала, не должно рассматриваться в качестве прибора или промышленного изделия); и

d) пределы, указанные в колонках 2 и 3 таблицы 2.2.7.2.4.1.2, не превышаются для каждого отдельного предмета и каждой упаковки, соответственно.

2.2.7.2.4.1.4 Радиоактивный материал с активностью, не превышающей предела, указанного в колонке 4 таблицы 2.2.7.2.4.1.2, может быть отнесен к № ООН 2910 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА, при условии, что:

а) упаковка сохраняет радиоактивное содержимое в обычных условиях перевозки; и

b) упаковка имеет маркировку «РАДИОАКТИВНО», нанесенную на внутренней поверхности таким образом, чтобы при вскрытии упаковки было видно предупреждение о присутствии в ней радиоактивного материала.

2.2.7.2.4.1.5 Порожний упаковочный комплект, ранее содержавший радиоактивный материал с активностью, не превышающей предела, указанного в колонке 4 таблицы 2.2.7.2.4.1.2, может быть отнесен к № ООН 2908 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ, при условии, что:

a) он в хорошем состоянии и надежно закрыт;

b) внешняя поверхность любой детали с ураном или торием в его конструкции закрыта неактивной оболочкой, изготовленной из металла или какого-либо другого прочного материала;

c) уровень нефиксированного радиоактивного загрязнения внутренних поверхностей при усреднении по любому участку в 300 см2 не превышает:

i) 400 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности; и

ii) 40 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

d) любые знаки опасности, которые могли быть нанесены на него в соответствии с пунктом 5.2.2.1.11.1, больше не будут видны.

2.2.7.2.4.1.6 Изделия, изготовленные из природного урана, обедненного урана или природного тория, и изделия, в которых единственным радиоактивным материалом является необлученный природный уран, необлученный обедненный уран или необлученный природный торий, могут быть отнесены к № ООН 2909 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ, при условии, что внешняя поверхность урана или тория закрыта неактивной оболочкой, изготовленной из металла или какого-либо другого прочного материала.

2.2.7.2.4.2 Классификация в качестве материала с низкой удельной активностью (LSA)

Радиоактивный материал может быть классифицирован в качестве материала LSA только в том случае, если выполнены условия пунктов 2.2.7.2.3.1 и 4.1.9.2.

2.2.7.2.4.3 Классификация в качестве объекта с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO)

Радиоактивный материал может быть классифицирован в качестве SCO только в том случае, если выполнены условия пунктов 2.2.7.2.3.2. и 4.1.9.2.

2.2.7.2.4.4 Классификация в качестве упаковки типа А

Упаковки, содержащие радиоактивный материал могут быть классифицированы как упаковки типа А при соблюдении следующих условий:

Упаковки типа A не должны содержать активность, превышающую следующие значения:

a) для радиоактивного материала особого вида - A1; или

b) для всех других радиоактивных материалов - A2.

В отношении смесей радионуклидов, состав и соответствующая активность которых известны, к радиоактивному содержимому упаковки типа A применяется следующее условие:

,

где: B(i) - активность i-го радионуклида в качестве радиоактивного материала особого вида;

A1(i) - значение A1 для i-го радионуклида;

C(j) - активность j-го радионуклида в качестве материала, иного, чем радиоактивный материал особого вида;

A2(j) - значение A2 для j-го радионуклида.

2.2.7.2.4.5 Классификация гексафторида урана

Гексафторид урана должен относиться только к № ООН 2977 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ или № ООН 2978 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный.

2.2.7.2.4.5.1 Упаковки с гексафторидом урана не должны содержать:

a) массы гексафторида урана, отличающейся от массы, разрешенной для данной конструкции упаковки;

b) массы гексафторида урана, превышающей значение, которое привело бы к образованию незаполненного объема менее 5% при максимальной температуре упаковки, которая указывается для производственных систем, где будет использоваться данная упаковка; или

c) гексафторида урана в нетвердом состоянии или при внутреннем давлении в упаковке выше атмосферного во время ее предъявления к перевозке.

2.2.7.2.4.6 Классификация в качестве упаковки типа В(U), типа B(М) или типа С

2.2.7.2.4.6.1 Упаковки, не классифицированные иным образом в подразделе 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1-2.2.7.2.4.5), должны классифицироваться в соответствии с сертификатом об утверждении упаковки, выданным компетентным органом страны происхождения конструкции.

2.2.7.2.4.6.2 Упаковка может быть классифицирована в качестве упаковки типа B(U) только в том случае, если она не содержит:

a) активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

b) радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, что указывается в сертификате об утверждении.

2.2.7.2.4.6.3 Упаковка может быть классифицирована в качестве упаковки типа B(M) только в том случае, если она не содержит:

a) активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

b) радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, что указывается в сертификате об утверждении.

2.2.7.2.4.6.4 Упаковка может быть классифицирована в качестве упаковки типа С только в том случае, если она не содержит:

a) активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

b) радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, что указывается в сертификате об утверждении.

2.2.7.2.5 Специальные условия

Радиоактивный материал должен классифицироваться как транспортируемый в специальных условиях, когда он предназначен для перевозки в соответствии с разделом 1.7.4.

2.2.8 Класс 8 Коррозионные вещества

2.2.8.1 Критерии

2.2.8.1.1 Название класса 8 охватывает вещества и изделия, содержащие вещества этого класса, которые в силу своих химических свойств воздействуют на эпителиальную ткань - кожи или слизистой оболочки - при контакте с ней или которые в случае утечки или просыпания могут вызвать повреждение или разрушение других грузов или транспортных средств. Название этого класса охватывает также другие вещества, которые образуют коррозионную жидкость лишь в присутствии воды или которые при наличии естественной влажности воздуха образуют коррозионные пары или взвеси.

2.2.8.1.2 Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:

C1-С10 - коррозионные вещества без дополнительной опасности:

С1-С4 - вещества, обладающие свойствами кислот:

С1 - неорганические жидкие;

С2 - неорганические твердые;

С3 - органические жидкие;

С4 - органические твердые;

С5-С8 - вещества, обладающие свойствами оснований:

С5 - неорганические жидкие;

С6 - неорганические твердые;

С7 - органические жидкие;

С8 - органические твердые;

C9-С10 - другие коррозионные вещества:

C9 - жидкие;

C10 - твердые;

С11 - изделия;

CF - коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:

CF1 - жидкие;

CF2 - твердые;

СS - коррозионные вещества самонагревающиеся:

CS1 - жидкие;

CS2 - твердые;

CW - коррозионные вещества выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:

CW1 - жидкие;

CW2 - твердые;

СО - коррозионные вещества окисляющие:

CO1 - жидкие;

CO2 - твердые;

СТ - коррозионные вещества токсичные:

CT1 - жидкие;

CT2 - твердые;

CTF - коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие токсичные;

СОТ - коррозионные вещества окисляющие токсичные.

Классификация и назначение групп упаковки

2.2.8.1.3 Вещества класса 8 относятся к следующим трем группам упаковки в зависимости от степени опасности, которую они представляют при перевозке:

группа упаковки I: сильнокоррозионные вещества,

группа упаковки II: коррозионные вещества,

группа упаковки III: слабокоррозионные вещества.

2.2.8.1.4 Вещества и изделия, включенные в класс 8, перечислены в таблице A главы 3.2. Распределение веществ по группам упаковки I, II и III осуществляется на основе накопленного опыта с учетом таких дополнительных факторов, как опасность при вдыхании (см. пункт 2.2.8.1.5) и способность вступать в реакцию с водой (включая образование опасных продуктов разложения).

2.2.8.1.5 Вещество или препарат, которые удовлетворяют критериям класса 8 и степень токсичности которых при вдыхании пыли и взвесей (ЛК50) находится в пределах, установленных для группы упаковки I, а при проглатывании или воздействии на кожу - только в пределах, установленных для группы упаковки III или ниже, относятся к классу 8.

2.2.8.1.6 Вещества, включая смеси, не указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, могут быть отнесены к соответствующей позиции подраздела 2.2.8.3 и к соответствующей группе упаковки на основе длительности времени воздействия, приводящего к разрушению кожи человека на всю толщину ее слоя, в соответствии с критериями, изложенными в подпунктах a)-c), ниже.

Жидкости, а также твердые вещества, могущие стать жидкими во время перевозки, которые не считаются способными вызывать разрушение кожи человека на всю толщину ее слоя, должны рассматриваться на предмет их способности вызывать коррозию на поверхности определенных металлов. При назначении группы упаковки надлежит учитывать опыт воздействия этих веществ на человека в результате несчастных случаев. Если такие сведения отсутствуют, распределение по группам должно осуществляться на основе данных, полученных в ходе опытов, проведенных в соответствии с инструкцией ОЭСР 4047.

_______________

7 OECD Guidelines for Testing of Chemicals, No. 404 «Acute Dermal Irritation/Corrosion» (1992).

a) Группа упаковки I назначается веществам, которые вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения до 60 минут, отсчитываемого после трехминутного или менее продолжительного воздействия.

b) Группа упаковки II назначается веществам, которые вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения до 14 суток, отсчитываемого после воздействия, длившегося более 3 минут, но не более 60 минут.

c) Группа упаковки III назначается веществам, которые:

- вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения до 14 дней, отсчитываемого после воздействия, длившегося более 60 минут, но не более 4 часов; или

- не считаются способными вызывать разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину, но которые подвергают коррозии стальные или алюминиевые поверхности со скоростью, превышающей 6,25 мм в год при температуре испытаний 55°C, когда испытания проводятся на обоих этих материалах. Для испытаний стали используется сталь типа S235JR+CR (1.0037, соответственно St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, соответственно St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G10200 или SAE 1020, а для испытаний алюминия - неплакированный алюминий типа 7075-T6 или AZ5GU-T6. Приемлемое испытание предписано в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, раздел 37.

Примечание. Если результаты первоначального испытания либо на стали, либо на алюминии указывают на то, что испытуемое вещество является коррозионным, то проведения дополнительного испытания на другом из этих металлов не требуется.

2.2.8.1.7 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 8 попадают в категории опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества, указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, то эти смеси или растворы должны быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени опасности.

Примечание. В отношении классификации растворов и смесей (таких, как препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.8.1.8 На основе критериев, приведенных в пункте 2.2.8.1.6, можно также определить, являются ли свойства какого-либо раствора или какой-либо смеси, указанных по наименованию или содержащих поименно указанное вещество, такими, что на этот раствор или эту смесь не распространяются требования, установленные для этого класса.

2.2.8.1.9 Вещества, растворы и смеси, которые

- не соответствуют критериям директив 67/548/EEC3 или 1999/45/ЕС4 с поправками и поэтому не классифицированы как коррозионные в соответствии с этими директивами с поправками; и

- не оказывают коррозионного воздействия на сталь или алюминий, могут рассматриваться как вещества, не принадлежащие к классу 8.

Примечание. № ООН 1910 кальция оксид и № ООН 2812 натрия алюминат, указанные в Типовых правилах ООН, не подпадают под действие положений ДОПОГ.

__________________

3 Директива 67/548/EEC Совета от 27 июня 1967 о сближении законов, правил и административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ (Official Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967, page 1).

4 Директива 1999/45/ЕС Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных препаратов (Official Journal of the European Communities No. L 200 of 30 July 1999, pages 1 to 68).

2.2.8.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.8.2.1 Химические неустойчивые вещества класса 8 допускаются к перевозке лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и цистернах не содержалось какого-либо вещества, способного активировать эти реакции.

2.2.8.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества:

- № ООН 1798 КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ;

- химически неустойчивые смеси отработанной серной кислоты;

- химически неустойчивые нитрующие кислотные смеси или неденитрированные смеси остаточных серной и азотной кислот;

- водный раствор хлорной кислоты, содержащий более 72% чистой кислоты по массе, или смеси хлорной кислоты с любой другой жидкостью, кроме воды.

2.2.8.3 Перечень сводных позиций

Коррозионные вещества без дополнительной опасности

Коррозионные вещества с дополнительной опасностью

___________________

а Смеси твердых веществ, не подпадающих под действие положений ДОПОГ, и коррозионных жидкостей могут перевозиться под № ООН 3244 без применения к ним классификационных критериев класса 8 при условии, что во время загрузки вещества или во время закрывания тары, контейнера или транспортной единицы не имеется видимых следов излишка жидкости. Каждая тара должна соответствовать типу конструкции, прошедшему испытание на герметичность для группы упаковки II.

b Хлорсиланы, которые при соприкосновении с водой или влажным воздухом выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

с Хлорформиаты с преобладающими токсичными свойствами являются веществами класса 6.1.

d Коррозионные вещества c сильной ингаляционной токсичностью, определенные в пунктах 2.2.61.1.4-2.2.61.1.9, являются веществами класса 6.1.

e № ООН 2505 АММОНИЯ ФТОРИД, № ООН 1812 КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ, № ООН 1690 НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ, № ООН 2674 НАТРИЯ ФТОРОСИЛИКАТ, № ООН 2856 ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К., № ООН 3415 НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР и № ООН 3422 КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР являются веществами класса 6.1.

2.2.9 Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

2.2.9.1 Критерии

2.2.9.1.1 Название класса 9 охватывает вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не охваченную названиями других классов.

2.2.9.1.2 Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

М1 - вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья;

М2 - вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины;

М3 - вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары;

М4 - литиевые батареи;

М5 - спасательные средства;

М6-М8 - вещества, опасные для окружающей среды:

М6 - загрязнитель водной среды жидкий;

М7 - загрязнитель водной среды твердый;

М8 - генетически измененные микроорганизмы и организмы;

М9-М10 - вещества при повышенной температуре:

М9 - жидкие;

М10 - твердые;

М11 - прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.

Определения и классификация

2.2.9.1.3 Вещества и изделия, отнесенные к классу 9, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующей позиции этой таблицы или подраздела 2.2.9.3 осуществляется согласно положениям пунктов 2.2.9.1.4-2.2.9.1.14, ниже.

Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья

2.2.9.1.4 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья, включают асбесты и смеси, содержащие асбесты.

Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины

2.2.9.1.5 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины, включают полихлорированные дифенилы (ПХД), полихлорированные терфенилы (ПХТ), полигалогенированные дифенилы и терфенилы и смеси, содержащие эти вещества, а также приборы, такие как трансформаторы, конденсаторы и устройства, содержащие эти вещества или смеси.

Примечание. Положения ДОПОГ не распространяются на смеси, содержащие не более 50 мг/кг ПХД или ПХТ.

Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары

2.2.9.1.6 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары, включают полимеры, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 55°C.

Литиевые батареи

2.2.9.1.7 Термин «литиевая батарея» охватывает все элементы и батареи, содержащие литий в любом виде. Они могут быть отнесены к классу 9, если они отвечают требованиям специального положения 230 главы 3.3. Положения ДОПОГ не распространяются на литиевые элементы и батареи, если они отвечают требованиям специального положения 188 главы 3.3. Они классифицируются в соответствии с процедурами, предусмотренными в разделе 38.3 Руководства по испытаниям и критериям.

Спасательные средства

2.2.9.1.8 Спасательные средства включают спасательные устройства и компоненты автотранспортных средств, соответствующие описаниям, содержащимся в специальных положениях 235 или 296 главы 3.3.

Вещества, опасные для окружающей среды

2.2.9.1.9 (Исключен)

Загрязнители водной среды

2.2.9.1.10 Вещества, опасные для окружающей среды (водная среда)

2.2.9.1.10.1 Общие определения

2.2.9.1.10.1.1 Вещества, опасные для окружающей среды, включают, в частности, жидкие или твердые вещества - загрязнители водной среды, а также растворы и смеси этих веществ (такие, как препараты и отходы).

Для целей пункта 2.2.9.1.10 «вещество» означает химические элементы и их соединения в естественном состоянии или полученные в результате любого технологического процесса, включая любые добавки, необходимые для обеспечения устойчивости продукта, и любые примеси, образовавшиеся в результате технологического процесса, но исключая любой растворитель, который может быть отделен без уменьшения устойчивости вещества или изменения его состава.

2.2.9.1.10.1.2 Под водной средой можно понимать водные организмы, живущие в воде, и водную экосистему, частью которой они являются8. Таким образом, опасность определяется на основе токсичности данного вещества или смеси в водной среде, хотя эта оценка может меняться с учетом дополнительной информации о разложении и биоаккумуляции.

____________________

8 Этим определением не охватываются загрязнители водной среды, в отношении которых может возникнуть необходимость учета их воздействия, выходящего за границы водной среды, например воздействия на здоровье человека и т.д.

9 См. приложение 10 СГС.

2.2.9.1.10.1.3 Хотя описанная ниже процедура классификации предназначена для применения ко всем веществам и смесям, следует признать, что в некоторых случаях, например в случае металлов или малорастворимых неорганических соединений, понадобятся специальные указания9.

2.2.9.1.10.1.4 Сокращения или термины, используемые в настоящем разделе, означают следующее:

- ФБК: фактор биоконцентрации;

- БПК: биохимическая потребность в кислороде;

- ХПК: химическая потребность в кислороде;

- НЛП: надлежащая лабораторная практика;

- ЭК50: эффективная концентрация вещества, воздействие которой соответствует 50% максимальной реакции;

- ЭсК50: ЭК50 с учетом снижения скорости роста;

- Ков: коэффициент распределения октанол/вода;

- ЛК50 (50-процентная летальная концентрация): концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% (половины) группы подопытных животных;

- Л(Э)К50: ЛК50 или ЭК50;

- NOEC: концентрация, не вызывающая видимого эффекта;

- Руководящие принципы испытаний ОЭСР: Руководящие принципы испытаний, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

2.2.9.1.10.2 Определения и требования в отношении данных

2.2.9.1.10.2.1 Основными элементами классификации веществ, опасных для окружающей среды (водной среды), являются:

- острая токсичность в водной среде;

- способность к биологической аккумуляции или фактическая биологическая аккумуляция;

- разложение (биологическое или небиологическое) применительно к органическим химическим веществам; и

- хроническая токсичность в водной среде.

2.2.9.1.10.2.2 Несмотря на то, что предпочтение отдается данным, полученным с помощью методов испытаний, согласованных на международном уровне, на практике можно также использовать данные, полученные с помощью национальных методов, если такие методы считаются равноценными. Как правило, признается, что данные о токсичности для пресноводных и морских видов могут считаться равноценными и такие данные предпочтительно получать на основе использования Руководящих принципов испытаний ОЭСР или равноценных методов в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики (НЛП). Если таких данных не имеется, то классификация должна основываться на наилучших имеющихся данных.

2.2.9.1.10.2.3 Острая токсичность в водной среде обычно определяется с использованием значений ЛК50 для рыб при 96-часовом воздействии (руководящий принцип испытаний ОЭСР 203 или равноценный метод), значений ЭК50 для ракообразных при 48-часовом воздействии (руководящий принцип испытаний ОЭСР 202 или равноценный метод) и/или значений ЭК50 для водорослей при 72- или 96-часовом воздействии (руководящий принцип испытаний ОЭСР 201 или равноценный метод). Эти виды рассматриваются в качестве заменителей всех водных организмов, и могут также учитываться данные о других видах, таких как Lemna, если имеется подходящая методология испытаний.

2.2.9.1.10.2.4 Биоаккумуляция означает чистый результат поглощения, трансформации и элиминации вещества в организме всеми способами воздействия (т.е. через воздух, воду, отложения/почву и пищу).

Способность к биологической аккумуляции обычно определяется с использованием коэффициента распределения октанол/вода, который обычно выражается как log Kов и определяется в соответствии с руководящим принципом испытаний ОЭСР 107 или 117. Хотя этот коэффициент отражает способность к биоаккумуляции, фактор биоконцентрации (ФБК), полученный экспериментальным путем, является более точным показателем, и, если он имеется, ему должно отдаваться предпочтение. ФБК определяется в соответствии с руководящим принципом испытаний ОЭСР 305.

2.2.9.1.10.2.5 Разложение в окружающей среде может быть биологическим или небиологическим (например, гидролиз), и используемые критерии отражают этот факт. Быстрое биологическое разложение легче всего определяется с помощью испытаний ОЭСР на способность к биоразложению (руководящий принцип испытаний ОЭСР 301 (А-F)). Принятые для этих испытаний показатели быстрого разложения могут считаться действительными для большинства типов среды. Эти испытания проводятся в пресной воде, и поэтому учитываются также результаты, полученные в соответствии с руководящим принципом испытаний ОЭСР 306, который в большей степени подходит для морской среды. Если таких данных не имеется, то свидетельством быстрого разложения считается коэффициент БПК (5 дней)/ХПК, составляющий не менее 0,5.

Небиологическое разложение, например гидролиз, биологическое и небиологическое первичное разложение, разложение в неводной среде и доказанное быстрое разложение в окружающей среде могут комплексно учитываться при определении способности к быстрому разложению10.

________________

10 Специальные указания в отношении интерпретации данных содержатся в главе 4.1 и приложении 9 СГС.

Вещества считаются способными к быстрому разложению в окружающей среде, если удовлетворены следующие критерии:

a) если в течение 28-дневного периода исследований способности к быстрому биологическому разложению достигнуты следующие уровни разложения:

i) при испытаниях, основанных на растворенном органическом углероде: 70%;

ii) при испытаниях, основанных на потере кислорода или выделении диоксида углерода: 60% от расчетного максимального уровня.

Эти уровни биологического разложения должны быть достигнуты в течение 10 дней с момента начала разложения, за который принимается момент, когда разложение достигло 10%; или

b) если, когда имеются данные только о БПК и ХПК, коэффициент БПК5/ХПК≥0,5; или

c) если имеются иные убедительные научные данные, свидетельствующие о том, что вещество или смесь подвержены разложению (биологическому и/или небиологическому) в водной среде до уровня >70% в течение 28-дневного периода.

2.2.9.1.10.2.6 Данные о хронической токсичности имеются в меньшем объеме по сравнению с данными об острой токсичности, и процедуры соответствующих испытаний в меньшей степени стандартизированы. Допускается использование данных, полученных в соответствии с Руководящими принципами испытаний ОЭСР 210 (ранняя стадия жизни рыб) или 211 (размножение дафний) и 201 (торможение роста водорослей). Могут использоваться и другие проверенные и международно признанные испытания. Должны использоваться данные о «концентрациях, не вызывающих видимого эффекта» (NOEC), или другие равноценные данные о Л(Э)Кх.

2.2.9.1.10.3 Категории и критерии классификации веществ

Вещества должны быть классифицированы как «опасные для окружающей среды (водной среды)», если они отвечают критериям для категории острой токсичности 1, категории хронической токсичности 1 или категории хронической токсичности 2 в соответствии с нижеследующими таблицами:

Острая токсичность

| Категория: Острая токсичность 1 |
| --- |
| Острая токсичность: |
| ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) | ≤ 1 мг/л и/или |
| ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) | ≤ 1 мг/л и/или |
| ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) | ≤ 1 мг/л |

Хроническая токсичность

| Категория: Хроническая токсичность 1 |  |
| --- | --- |
| Острая токсичность: |  |
| ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) | ≤ 1 мг/л и/или |
| ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) | ≤ 1 мг/л и/или |
| ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) | ≤ 1 мг/л |
| и вещество не способно к быстрому разложению и/или log Ков ≥ 4 (кроме случаев, когда установленный экспериментальным путем ФБК < 500). |

| Категория: Хроническая токсичность 2 |
| --- |
| Острая токсичность: |
| ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) | от > 1 до ≤ 10 мг/л и/или |
| ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) | от > 1 до ≤ 10 мг/л и/или |
| ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) | от > 1 до ≤ 10 мг/л |
| и вещество не способно к быстрому разложению и/или log Ков ≥ 4 (кроме случаев, когда установленный экспериментальным путем ФБК < 500), за исключением случаев, когда NOEC для хронической токсичности > 1 мг/л. |

На нижеследующей схеме классификации показана процедура, которой надлежит следовать:

* Наименьшее значение соответственно ЛК50 при 96-часовом воздействии, ЭК50 при 48-часовом воздействии или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии.

2.2.9.1.10.4 Категории и критерии классификации смесей

2.2.9.1.10.4.1 В системе классификации смесей применяются категории классификации, используемые для веществ: категория острой токсичности 1 и категории хронической токсичности 1 и 2. Чтобы использовать все имеющиеся данные для целей классификации свойств смеси, опасных для окружающей водной среды, необходимо исходить из следующего предположения и в надлежащих случаях применять его:

«Соответствующими компонентами» смеси являются компоненты, которые присутствуют в концентрации, равной по меньшей мере 1% (по массе), если нет оснований полагать (например, в случае высокотоксичных компонентов), что компонент, присутствующий в концентрации менее 1%, может, тем не менее, оправдывать классификацию смеси ввиду опасности, которую она представляет для водной среды.

2.2.9.1.10.4.2 Классификация опасностей для водной среды осуществляется по принципу ярусов и зависит от типа имеющейся информации о самой смеси и о ее компонентах. Элементы этого ярусного подхода включают:

a) классификацию, основанную на испытанных смесях;

b) классификацию, основанную на принципах экстраполирования;

c) использование «суммирования классифицированных компонентов» и/или «формулы аддитивности».

На приведенном ниже рис. 2.2.9.1.10.4.2 показана процедура, которой надлежит следовать.

Рисунок 2.2.9.1.10.4.2. Ярусный подход к классификации смесей в зависимости от их острой и хронической токсичности в водной среде

2.2.9.1.10.4.3 Классификация смесей, когда имеются данные о смеси в целом

2.2.9.1.10.4.3.1 Если смесь в целом была испытана для определения ее токсичности для водной среды, то ее следует классифицировать в соответствии с критериями, принятыми для веществ, но только в том, что касается острой токсичности. Эта классификация основывается на данных, касающихся рыб, ракообразных и водорослей/растений. Классифицировать смеси как хронически токсичные, используя данные ЛК50 или ЭК50 для смеси в целом нельзя, так как для этого требуются одновременно данные о токсичности смеси и данные о ее преобразованиях в окружающей среде, тогда как данных о способности смесей в целом к разложению и о их биоаккумуляции не имеется. Применять критерии отнесения к категориям «хроническая токсичность» нельзя, поскольку данные испытаний смесей на способность к разложению и на биоаккумуляцию не поддаются интерпретации; они имеют смысл лишь для отдельных веществ.

2.2.9.1.10.4.3.2 Если имеются экспериментальные данные об острой токсичности (ЛК50 или ЭК50) смеси в целом, то надлежит использовать эти данные и сведения о классификации компонентов как хронически токсичных для окончательной классификации испытанных смесей в соответствии с нижеследующей процедурой. Если имеются также данные о хронической (долгосрочной) токсичности (NOEC), то их также надлежит использовать.

a) Л(Э)К50 (ЛК50 или ЭК50) испытанной смеси ≤1 мг/л, а значение NOEC испытанной смеси ≤1,0 мг/л или неизвестно:

- отнести смесь к категории «острая токсичность 1»;

- применять принцип суммирования классифицированных компонентов (см. пункты 2.2.9.1.10.4.6.3 и 2.2.9.1.10.4.6.4) для отнесения смеси к категории «хроническая токсичность» (хроническая токсичность 1 или 2 или не классифицировать смесь как хронически токсичную, если в этом нет необходимости);

b) Л(Э)К50 испытанной смеси ≤1 мг/л, а значение NOEC испытанной смеси >1,0 мг/л:

- отнести смесь к категории «острая токсичность 1»;

- применять принцип суммирования классифицированных компонентов (см. пункты 2.2.9.1.10.4.6.3 и 2.2.9.1.10.4.6.4) для отнесения смеси к категории «хроническая токсичность 1». Если смесь не входит в эту категорию, то в этом случае нет необходимости классифицировать ее как хронически токсичную;

c) Л(Э)К50 испытанной смеси >1мг/л или превышает показатель растворимости в воде, а значение NOEC испытанной смеси ≤1,0 мг/л или неизвестно:

- нет необходимости относить смесь к категории «острая токсичность»;

- применять принцип суммирования классифицированных компонентов (см. пункты 2.2.9.1.10.4.6.3 и 2.2.9.1.10.4.6.4) для отнесения смеси к категории «хроническая токсичность» или не классифицировать смесь как хронически токсичную, если в этом нет необходимости;

d) Л(Э)К50 испытанной смеси >1 мг/л или превышает показатель растворимости в воде, а значение NOEC испытанной смеси >1,0 мг/л:

- нет необходимости относить смесь к какой-либо категории острой или хронической токсичности.

2.2.9.1.10.4.4 Принципы экстраполирования

2.2.9.1.10.4.4.1 Если сама смесь не была испытана для определения ее опасности в водной среде, но имеются достаточные данные об отдельных компонентах и о схожих испытанных смесях для правильной оценки опасных свойств этой смеси, то эти данные надлежит использовать в соответствии со следующими принятыми правилами экстраполирования. Это позволяет обеспечить максимальное использование в процессе классификации имеющихся данных для оценки опасных свойств смеси без проведения дополнительных испытаний на животных.

2.2.9.1.10.4.4.2 Разбавление

2.2.9.1.10.4.4.2.1 Если смесь образована путем разбавления другой классифицированной смеси или вещества с помощью разбавителя, который отнесен к равноценной или более низкой категории опасности для водной среды по сравнению с наименее токсичным исходным компонентом и который, как предполагается, не влияет на опасность других компонентов в водной среде, то эта смесь классифицируется как смесь, равноценная исходной смеси или исходному веществу.

2.2.9.1.10.4.4.2.2 Если смесь образована путем разбавления другой классифицированной смеси или вещества с помощью воды или другого совершенно нетоксичного материала, то токсичность этой смеси рассчитывается исходя из токсичности исходной смеси или исходного вещества.

2.2.9.1.10.4.4.3 Различия между партиями продукции

Надлежит исходить из того, что токсичность для водной среды одной партии сложной смеси в основном равноценна токсичности другой партии того же коммерческого продукта, произведенной тем же предприятием-изготовителем или под его контролем, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что существует значительное различие, изменяющее токсичность данной партии для водной среды. В таких случаях требуется проводить новую классификацию.

2.2.9.1.10.4.4.4 Концентрация смесей, отнесенных к наиболее токсичным категориям (хроническая токсичность 1 и острая токсичность 1).

Если смесь отнесена к категориям «хроническая токсичность 1» и/или «острая токсичность 1», а концентрация компонентов смеси, отнесенных к этим же категориям токсичности, повышается, то более концентрированная смесь остается в той же классификационной категории, что и исходная смесь, без проведения дополнительных испытаний.

2.2.9.1.10.4.4.5 Интерполирование внутри одной категории токсичности

Если смеси А и В относятся к одной и той же классификационной категории, а смесь С состоит из токсически активных компонентов в концентрации, промежуточной между концентрацией компонентов смеси А и концентрацией компонентов смеси В, то смесь С следует относить к той же категории, что и смеси А и В. При этом следует отметить, что компоненты всех трех смесей идентичны.

2.2.9.1.10.4.4.6 Существенно схожие смеси

В том случае, если:

a) имеются две смеси:

i) А + B;

ii) C + B;

b) концентрация компонента В является одинаковой в обеих смесях;

c) концентрация компонента А в смеси i) равна концентрации компонента С в смеси ii);

d) данные, касающиеся классификации компонентов А и С, имеются в наличии и равноценны, т.е. эти два компонента относятся к одной и той же категории опасности и, как предполагается, не влияют на токсичность компонента В для водной среды,

то нет необходимости испытывать смесь ii), если свойства смеси i) уже определены путем испытаний, и обе смеси должны быть отнесены к одной и той же категории.

2.2.9.1.10.4.5 Классификация смесей, когда имеются данные по всем компонентам или лишь по некоторым компонентам смеси

2.2.9.1.10.4.5.1 Классификация смеси осуществляется на основе суммирования концентраций ее классифицированных компонентов. Процентная доля компонентов, классифицированных как остро токсичные или хронически токсичные, непосредственно вводится в метод суммирования. Подробное описание метода суммирования приводится в пунктах 2.2.9.1.10.4.6.1-2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.5.2 Смеси могут состоять как из классифицированных компонентов (категории «острая токсичность 1» и/или «хроническая токсичность 1, 2»), так и из компонентов, по которым имеются достаточные экспериментальные данные. Если имеются достаточные данные о токсичности более одного компонента смеси, то совокупная токсичность этих компонентов рассчитывается с использованием нижеследующей формулы аддитивности, и рассчитанная таким образом токсичность используется для отнесения этой части смеси к категории «острая токсичность», которая затем используется в методе суммирования:

,

где:

Ci = концентрация компонента i (процент по массе);

L(E)C50i = ЛК50 или ЭК50 (в мг/л) компонента i;

n = число компонентов; i составляет от 1 до n;

L(E)C50m = Л(Э)К50 части смеси, состоящей из компонентов, по которым имеются экспериментальные данные.

2.2.9.1.10.4.5.3 Если формула аддитивности применяется к какой-либо части смеси, то предпочтительно рассчитывать токсичность этой части смеси, используя для каждого вещества значения токсичности, относящиеся к одному и тому же виду (например, рыбы, дафнии или водоросли), а затем использовать наивысшую (самое низкое значение) из полученных токсичностей (т.е. использовать наиболее чувствительный из этих трех видов). Однако в том случае, если данные о токсичности каждого компонента относятся не к одному и тому же виду, значения токсичности каждого компонента должны выбираться таким же образом, как и значения токсичности для классификации веществ, т.е. надлежит использовать наивысшую токсичность (для наиболее чувствительного подопытного организма). Рассчитанная таким образом острая токсичность используется затем для отнесения этой части смеси к категории «острая токсичность 1» в соответствии с теми же критериями, что и критерии, принятые для веществ.

2.2.9.1.10.4.5.4 Если смесь можно классифицировать несколькими методами, то используется метод, позволяющий дать наиболее консервативную оценку.

2.2.9.1.10.4.6 Метод суммирования

2.2.9.1.10.4.6.1 Процедура классификации

Как правило, более строгая классификация смеси отменяет менее строгую классификацию, например. отнесение к категории «хроническая токсичность 1» отменяет отнесение к категории «хроническая токсичность 2». Как следствие, процедура классификации завершается, если она приводит к категории «хроническая токсичность 1». Более строгой классификации, чем категория «хроническая токсичность 1», не существует; поэтому продолжать далее процедуру классификации нет необходимости.

2.2.9.1.10.4.6.2 Отнесение к категории «острая токсичность 1»

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Учитываются все компоненты, отнесенные к категории «острая токсичность 1». Если сумма этих компонентов превышает или равна 25%, то вся смесь относится к категории «острая токсичность 1». После получения результата расчетов, позволяющего отнести смесь к категории «острая токсичность 1», процедура классификации завершается.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Классификация смесей в зависимости от их острой токсичности путем суммирования классифицированных компонентов кратко изложена в нижеследующей таблице 2.2.9.1.10.4.6.2.2.

Таблица 2.2.9.1.10.4.6.2.2. Классификация смеси в зависимости от ее острой токсичности путем суммирования классифицированных компонентов

| Сумма компонентов, отнесенных к категории: | Смесь относится к категории: |
| --- | --- |
| «острая токсичность 1» × Ма ≥ 25% | «острая токсичность 1» |

а Объяснение множителя М см. в пункте 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.3 Отнесение к категориям «хроническая токсичность 1 или 2»

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Во-первых, учитываются все компоненты, отнесенные к категории «хроническая токсичность 1». Если сумма этих компонентов превышает или равна 25%, то смесь относится к категории «хроническая токсичность 1». После получения результата расчетов, позволяющего отнести смесь к категории «хроническая токсичность 1», процедура классификации завершается.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 Если смесь не относится к категории «хроническая токсичность 1», то рассматривается возможность ее отнесения к категории «хроническая токсичность 2». Смесь относится к категории «хроническая токсичность 2», если 10-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к категории «хроническая токсичность 1», вместе с суммой всех компонентов, отнесенных к категории «хроническая токсичность 2», превышает или равна 25%. После получения результата расчетов, позволяющего отнести смесь к категории «хроническая токсичность 2», процедура классификации завершается.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Классификация смесей в зависимости от их хронической токсичности путем суммирования классифицированных компонентов кратко изложена в нижеследующей таблице 2.2.9.1.10.4.6.3.3.

Таблица 2.2.9.1.10.4.6.3.3. Классификация смеси в зависимости от ее хронической токсичности путем суммирования классифицированных компонентов

| Сумма компонентов, отнесенных к категории: | Смесь относится к категории: |
| --- | --- |
| «хроническая токсичность 1» × Mа ≥ 25% | «хроническая токсичность 1» |
| (M × 10 × «хроническая токсичность 1») + «хроническая токсичность 2» ≥ 25% | «хроническая токсичность 2» |

a Объяснение множителя М см. в пункте 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.4 Смеси высокотоксичных компонентов

Компоненты, отнесенные к категории «острая токсичность 1» и оказывающие токсичное воздействие при концентрациях, которые значительно ниже 1 мг/л, могут повлиять на токсичность смеси, и им придается большее значение при применении метода суммирования. Если смесь содержит компоненты, отнесенные к категории «острая токсичность 1» или «хроническая токсичность 1», то применяется ярусный подход, описанный в пунктах 2.2.9.1.10.4.6.2 и 2.2.9.1.10.4.6.3, путем умножения концентраций компонентов, отнесенных к категории «острая токсичность 1», на соответствующий множитель для получения взвешенной суммы, вместо простого сложения процентов. Другими словами, концентрация компонента, отнесенного к категории «острая токсичность 1» в левой колонке таблицы 2.2.9.1.10.4.6.2.2, и концентрация компонента, отнесенного к категории «хроническая токсичность 1» в левой колонке таблицы 2.2.9.1.10.4.6.3.3, умножаются на соответствующий множитель. Множители, применяемые к этим компонентам, определяются с учетом значения токсичности, как это кратко изложено в нижеследующей таблице 2.2.9.1.10.4.6.4. Поэтому для классификации смеси, содержащей компоненты, отнесенные к категориям «острая токсичность 1» и/или «хроническая токсичность 1», классификатор должен знать значение множителя М, чтобы применить метод суммирования. В качестве альтернативы может быть использована формула аддитивности (см. пункт 2.2.9.1.10.4.5.2), когда имеются данные о токсичности всех высокотоксичных компонентов смеси и существуют убедительные доказательства того, что остальные компоненты -включая те из них, по которым не имеется данных об острой токсичности, - малотоксичны или совсем не токсичны и не повышают в значительной мере опасность этой смеси для окружающей среды.

Таблица 2.2.9.1.10.4.6.4. Множители для высокотоксичных компонентов смесей

| Значение Л(Э)К50 | Множитель (M) |
| --- | --- |
| 0,1<Л(Э)К50≤1 | 1 |
| 0,01<Л(Э)К50≤0,1 | 10 |
| 0,001<Л(Э)К50≤0,01 | 100 |
| 0,0001<Л(Э)К50≤0,001 | 1 000 |
| 0,00001<Л(Э)К50≤0,0001 | 10 000 |
| (продолжать с десятичными интервалами) |  |

2.2.9.1.10.4.6.5 Классификация смесей, содержащих компоненты, по которым не имеется полезной информации

В случае, если по одному или нескольким соответствующим компонентам смеси не имеется полезной информации об их острой и/или хронической токсичности, делается вывод о том, что эта смесь не может быть отнесена к определенной(ым) категории(ям) опасности. В такой ситуации классификация смеси должна осуществляться на основе лишь известных компонентов, и в соответствующем документе делается дополнительная запись следующего содержания: «Данная смесь состоит на х% из компонента(ов), опасность которого(ых) для водной среды неизвестна».

2.2.9.1.10.5 Вещества или смеси, опасные для водной среды, не отнесенные к каким-либо другим позициям, предусмотренным в ДОПОГ

2.2.9.1.10.5.1 Вещества или смеси, опасные для водной среды и не отнесенные к каким-либо другим позициям, предусмотренным в ДОПОГ, должны обозначаться следующим образом:

№ ООН 3077 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или

№ ООН 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.

Им назначается группа упаковки III.

2.2.9.1.10.5.2 Несмотря на положения подраздела 2.2.9.1.10,

a) вещества, которые не могут быть отнесены к другим позициям в классе 9, кроме № ООН 3077 и 3082, или к другим позициям в классах 1-8, но которые в директиве 67/548/EEC Совета от 27 июня 1967 года о сближении законов, правил и административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ11, с поправками, идентифицируются как вещества, для обозначения которых предписана буква N «Опасные для окружающей среды» (R50; R50/53; R51/53); и

b) растворы и смеси веществ (такие, как препараты и отходы), для обозначения которых предписана буква N «Опасные для окружающей среды» (R50; R50/53; R51/53) в директиве 67/548/EEC, с поправками, и для обозначения которых в соответствии с директивой 1999/45/EC Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных препаратов12, с поправками, также предписана буква N «Опасные для окружающей среды» (R50; R50/53; R51/53), и которые не могут быть отнесены к другим позициям в классе 9, кроме № ООН 3077 и 3082, или к другим позициям в классах 1-8,

должны быть отнесены к № ООН 3077 или 3082 класса 9 в зависимости от конкретного случая.

______________

11 Official Journal of the European Communities No. 196, of 16 August 1967, pp. 1-5.

12 Official Journal of the European Communities No. L 200, of 30 July 1999, pp. 1-68.

Генетически измененные микроорганизмы или организмы

2.2.9.1.11 Генетически измененные микроорганизмы (ГИМО) и генетически измененные организмы (ГИО) являются микроорганизмами и организмами, генетический материал которых был преднамеренно изменен в результате генетической инженерии с помощью процессов, которые не происходят в природе. Им назначается класс 9 (№ ООН 3245), если они не соответствуют определению инфекционных веществ, но способны вызвать у животных, растений или микробиологических веществ такие изменения, которые обычно не являются результатом естественного размножения.

Примечание 1. ГИМО и ГИО, являющиеся инфекционными, относятся к веществам класса 6.2, № ООН 2814, 2900 или 3373.

Примечание 2. ГИМО или ГИО не подпадают под действие ДОПОГ, если их использование разрешено соответствующими компетентными органами стран происхождения, транзита и назначения13.

___________________

13 См., в частности, часть С Директивы 2001/18/ЕС Европейского парламента и Совета о преднамеренном привнесении в окружающую среду генетически измененных организмов, аннулирующей Директиву 90/220/ЕЕС Совета (Official Journal of the European Communities, No. L 106, of 17 April 2001, pp. 8-14), в которой установлены процедуры предоставления разрешений для стран Европейского сообщества.

Примечание 3. Живые животные не должны использоваться для перевозки генетически измененных микроорганизмов, отнесенных к классу 9, кроме случаев, когда вещество не может перевозиться другим способом.

2.2.9.1.12 (Исключен)

Вещества при повышенной температуре

2.2.9.1.13 Вещества при повышенной температуре включают вещества, перевозимые или предъявляемые для перевозки в жидком состоянии при температуре не ниже 100°C и - если они имеют температуру вспышки - ниже их температуры вспышки. К ним также относятся твердые вещества, перевозимые или предъявляемые для перевозки при температуре не ниже 240°C.

Примечание. Вещества при повышенной температуре могут быть отнесены к классу 9 лишь в том случае, если они не удовлетворяют критериям любого другого класса.

Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов

2.2.9.1.14 К классу 9 относятся следующие прочие вещества, не соответствующие определениям других классов:

твердые аммиачные соединения с температурой вспышки ниже 60°С;

дитиониты, представляющие незначительную опасность;

жидкости высокой летучести;

вещества, выделяющие ядовитые пары;

вещества, содержащие аллергены;

комплекты химических веществ и комплекты первой помощи.

Примечание. Положения ДОПОГ не распространяются на № ООН 1845 углерода диоксид твердый (лед сухой), № ООН 2071 удобрения аммиачно-нитратные, № ООН 2216 муку рыбную (рыбные отходы) стабилизированную, № ООН 2807 материал намагниченный, № ООН 3166 двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости, № ООН 3171 транспортное средство, работающее на аккумуляторных батареях, или № ООН 3171 оборудование, работающее на аккумуляторных батареях (батареях жидкостных элементов), № ООН 3334 жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, н.у.к., № ООН 3335 твердое вещество, перевозка которого по воздуху регулируется правилами, н.у.к., и № ООН 3363 опасные грузы в оборудовании или опасные грузы в приборах, перечисленные в Типовых правилах ООН.

Назначение групп упаковки

2.2.9.1.15 Если в колонке 4 таблицы А главы 3.2 имеется соответствующее указание, веществам и изделиям класса 9 назначается одна из следующих групп упаковки в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются:

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

2.2.9.2 Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке

К перевозке не допускаются следующие вещества и изделия:

- литиевые батареи, не отвечающие соответствующим требованиям специальных положений 188, 230 или 636 главы 3.3;

- неочищенные порожние контейнеры для приборов, таких как трансформаторы, конденсаторы или гидравлические приборы, содержащие вещества, отнесенные к № ООН 2315, 3151, 3152 или 3432.

2.2.9.3 Перечень сводных позиций

Глава 2.3

Методы испытаний

2.3.0 Общие положения

Если в главе 2.2 или в настоящей главе не предусмотрено иное, то для классификации опасных грузов используются методы испытаний, изложенные в Руководстве по испытаниям и критериям.

2.3.1 Испытание бризантных взрывчатых веществ типа A на экссудацию

2.3.1.1 Помимо испытаний, указанных в Руководстве по испытаниям и критериям, бризантные ВВ типа A (№ ООН 0081) должны подвергаться описанному ниже испытанию на экссудацию, если они содержат более 40% жидкого азотного эфира.

2.3.1.2 Прибор для испытания бризантных ВВ на экссудацию (рис. 1-3) состоит из полого бронзового цилиндра глубиной 40 мм с внутренним диаметром 15,7 мм, закрытого с одной стороны крышкой из того же металла. На окружности цилиндра имеется 20 отверстий диаметром 0,5 мм (4 ряда по 5 отверстий). Бронзовый поршень с цилиндрической частью длиной 48 мм при общей длине 52 мм может скользить в вертикально расположенном цилиндре. К этому поршню диаметром 15,6 мм прилагается груз массой 2220 г, с тем чтобы давление на основание цилиндра составляло 120 кПа (1,20 бара).

2.3.1.3 Из 5-8 г бризантного ВВ изготовляется небольшой валик длиной 30 мм и диаметром 15 мм; этот валик обертывается в очень тонкую ткань и вводится в цилиндр; затем сверху помещается поршень с грузом так, чтобы бризантное ВВ подвергалось давлению 120 кПа (1,20 бара). Отмечается время, по истечении которого с наружной стороны отверстий в цилиндре появляются первые маслянистые капельки (нитроглицерин).

2.3.1.4 Бризантное ВВ считается удовлетворительным, если до первого просачивания жидкости проходит более 5 минут; испытание проводится при температуре 15°C-25°C.

Испытание бризантных взрывчатых веществ на экссудацию

Рисунок 1. Колоколообразный груз массой 2220 г, который может подвешиваться к бронзовому поршню

Рис. 2. Цилиндрический бронзовый поршень; размеры в мм

Рис. 3. Полый бронзовый цилиндр, закрытый с одной стороны; чертеж и размеры детали в мм

Рис. 1-3

1) 4 ряда по пять отверстий Ø 0,5

2) Медь

3) Железная пластинка с центральным конусом с нижней стороны

4) 4 отверстия размером приблизительно 46×56, размещенные по окружности через равные промежутки

2.3.2 Испытания нитроцеллюлозных смесей класса 4.1

2.3.2.1 Нитроцеллюлоза при нагревании в течение получаса при температуре 132°С не должна выделять видимых коричневато-желтых азотных паров. Температура воспламенения должна превышать 180°С. См. пункты 2.3.2.3-2.3.2.8, 2.3.2.9 а) и 2.3.2.10, ниже.

2.3.2.2 3 г пластифицированной нитроцеллюлозы при нагревании в течение одного часа при температуре 132°С не должны выделять видимых коричневато-желтых азотных паров. Температура воспламенения должна превышать 170°С. См. пункты 2.3.2.3-2.3.2.8, 2.3.2.9b) и 2.3.2.10, ниже.

2.3.2.3 В случае расхождения мнений относительно возможности допущения некоторых веществ к дорожной перевозке должны применяться изложенные ниже процедуры испытаний.

2.3.2.4 Если при проведении испытаний для проверки условий устойчивости, предписанных выше в этом разделе, используются иные методы или процедуры испытаний, то они должны дать результаты, аналогичные тем, которые могли бы быть получены при применении нижеуказанных методов.

2.3.2.5 При проведении описываемых ниже испытаний на устойчивость путем нагревания температура в сушильной камере, содержащей испытываемый образец, не должна отклоняться более чем на 2°С от предписанной температуры; продолжительность испытания - 30 или 60 минут - должна соблюдаться с точностью до 2 минут. Сушильная камера должна быть устроена таким образом, чтобы температура в ней достигала предписываемой величины не позднее чем через 5 минут после помещения в нее образца.

2.3.2.6 Перед проведением испытаний, предусмотренных в пунктах 2.3.2.9 и 2.3.2.10, взятые в качестве образца вещества должны сушиться в течение по крайней мере 15 часов при температуре окружающей среды в вакуум-сушилке, содержащей плавленный и зернистый хлорид кальция; вещество должно помещаться тонким слоем; с этой целью непорошкообразные и неволокнистые вещества надлежит либо измельчать, либо протирать, либо дробить на небольшие кусочки. Давление в сушилке должно составлять менее 6,5 кПа (0,065 бара).

2.3.2.7 До их сушки в условиях, предусмотренных в пункте 2.3.2.6, выше, вещества, о которых говорится в пункте 2.3.2.2, выше, должны подвергаться предварительной сушке в хорошо вентилируемой сушильной камере при температуре 70°С; предварительная сушка должна продолжаться до тех пор, пока вещество не будет терять за четверть часа менее 0,3% своей первоначальной массы.

2.3.2.8 Слабоазотированная нитроцеллюлоза, предусмотренная в пункте 2.3.2.1, должна сначала подвергаться предварительной сушке в условиях, указанных в пункте 2.3.2.7, выше; затем для завершения сушки нитроцеллюлоза помещается по крайней мере на 15 часов в сушилку, содержащую концентрированную серную кислоту.

2.3.2.9 Испытание на химическую устойчивость при нагревании

a) Испытание вещества, указанного в пункте 2.3.2.1, выше.

i) В каждую из двух стеклянных пробирок следующих размеров:

длина - 350 мм;

внутренний диаметр - 16 мм;

толщина стенок - 1,5 мм;

помещается 1 г высушенного на хлориде кальция вещества (в случае необходимости сушка должна производиться после измельчения вещества на кусочки весом не более 0,05 г каждый).

Затем обе пробирки плотно закрываются (но так, чтобы пробка не оказывала сопротивления) и помещаются в сушильную камеру таким образом, чтобы, по крайней мере, 4/5 их длины оставались видимыми; в сушильной камере они выдерживаются в течение 30 минут при постоянной температуре 132°С. Ведется наблюдение за тем, не происходит ли в течение этого периода выделение азотных газов в виде коричневато-желтых паров, хорошо видимых на белом фоне.

ii) В случае отсутствия таких паров вещество считается устойчивым.

b) Испытание пластифицированной нитроцеллюлозы (см. пункт 2.3.2.2)

i) 3 г пластифицированной нитроцеллюлозы помещаются в стеклянные пробирки, аналогичные указанным в подпункте a), которые затем переносятся в сушильную камеру и выдерживаются в ней при постоянной температуре 132°С.

ii) Пробирки, содержащие пластифицированную нитроцеллюлозу, выдерживаются в сушильной камере в течение одного часа. При этом не должны выделяться видимые коричневато-желтые азотные пары. Наблюдение и оценка производятся так же, как предусмотрено в подпункте a).

2.3.2.10 Температура воспламенения (см. пункты 2.3.2.1 и 2.3.2.2)

a) Температура воспламенения определяется путем нагревания 0,2 г вещества в стеклянной пробирке, погруженной в ванну из сплава Вуда. Пробирка помещается в ванну, когда температура ванны достигает 100°С. Затем температура ванны постепенно повышается на 5°С в минуту.

b) Пробирки должны быть следующих размеров:

длина - 125 мм;

внутренний диаметр - 15 мм;

толщина стенок - 0,5 мм.

Их следует погружать на глубину 20 мм.

c) Испытание повторяется три раза, причем каждый раз отмечается температура воспламенения вещества, т.е. медленное или быстрое горение, дефлаграция или детонация.

d) Отмеченная при этих трех испытаниях самая низкая температура является температурой воспламенения.

2.3.3 Испытания легковоспламеняющихся жидкостей классов 3, 6.1 и 8

2.3.3.1 Испытание для определения температуры вспышки

2.3.3.1.1 Температура вспышки определяется при помощи одного из следующих приборов:

a) прибора системы Абеля;

b) прибора системы Абеля-Пенского;

c) прибора системы Таг;

d) прибора системы Пенского-Мартенса;

e) прибора, предусмотренного в стандарте ISO 3679:1983 или ISO 3680:1983.

2.3.3.1.2 Для определения температуры вспышки красок, клеев и аналогичных вязких материалов, содержащих растворители, должны использоваться только приборы и методы испытаний, пригодные для определения температуры вспышки вязких жидкостей, в соответствии со следующими стандартами:

a) международный стандарт ISO 3679:1983;

b) международный стандарт ISO 3680:1983;

c) международный стандарт ISO 1523:1983;

d) немецкий стандарт DI№ 53213:1978, часть 1.

2.3.3.1.3 Испытание проводится либо по методу равновесия, либо по методу неравновесности.

2.3.3.1.4 Для проведения испытания по методу равновесия, см.:

a) международный стандарт ISO 1516:1981;

b) международный стандарт ISO 3680:1983;

c) международный стандарт ISO 1523:1983;

d) международный стандарт ISO 3679:1983.

2.3.3.1.5 Для проведения испытания по методу неравновесности:

a) с использованием прибора системы Абеля, см.:

i) английский стандарт BS 2000, часть 170:1995;

ii) французский стандарт NF MO7-011:1988;

iii) французский стандарт NF T66-009:1969;

b) с использованием прибора системы Абеля-Пенского, см:

i) немецкий стандарт DI№ 51755, часть 1:1974 (для температур от 5°С до 65°С);

ii) немецкий стандарт DI№ 51755, часть 2:1978 (для температур ниже 5°С);

iii) французский стандарт NF MO7-036:1984;

c) с использованием прибора системы Таг, см. американский стандарт ASTM D 56:1993;

d) с использованием прибора системы Пенского-Мартенса, см.:

i) международный стандарт ISO 2719:1988;

ii) европейский стандарт E№ 22719 в каждом из его национальных вариантов (например, BS 2000, часть 404/E№ 22719):1994;

iii) американский стандарт ASTM D 93:1994;

iv) стандарт Нефтяного института IP 34:1988.

2.3.3.1.6 Методы испытания, перечисленные в пунктах 2.3.3.1.4 и 2.3.3.1.5, применяются только для диапазонов температуры вспышки, указанных для каждого отдельного метода. При выборе метода испытания необходимо учитывать возможность химических реакций между испытываемым веществом и держателем образца. Согласно правилам техники безопасности прибор должен размещаться в месте, защищенном от сквозняков. В целях безопасности при испытании органических пероксидов и самореактивных веществ (известных также как «энергетические»), а также токсичных веществ надлежит применять метод с использованием небольшого образца (около 2 мл).

2.3.3.1.7 Если температура вспышки, определенная по методу неравновесности согласно пункту 2.3.3.1.5, составляет 23±2°С или 60±2°С, то результат должен быть проверен для каждого температурного диапазона методом равновесия в соответствии с пунктом 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8 В случае расхождения мнений относительно классификации легковоспламеняющейся жидкости должна быть принята классификация, предложенная грузоотправителем, если при контрольном испытании с целью определения температуры вспышки будет получен результат, не отклоняющийся более чем на 2°С от предельных температур (соответственно, 23°С и 60°С), приведенных в пункте 2.2.3.1. Если разница составляет более 2°C, необходимо провести еще одно контрольное испытание и принять самую низкую температуру по результатам обоих контрольных испытаний.

2.3.3.2 Испытание для определения содержания пероксида

Для определения содержания в жидкости пероксида применяется следующий метод:

В колбу Эрленмейера наливается подлежащая титрованию жидкость в количестве p (около 5 г, взвешенная с точностью до 0,01 г), к которой добавляется 20 см3 уксусного ангидрида и около 1 г твердого порошкообразного йодида калия; эта смесь взбалтывается и через 10 минут нагревается в течение 3 минут приблизительно до температуры 60°С. В течение 5 минут смесь остывает, а затем к ней добавляется 25 см3 воды. Смесь выдерживается в течение получаса, а затем освобожденный йод титруется при помощи децинормального раствора тиосульфата натрия без добавления индикатора; полное обесцвечение свидетельствует об окончании реакции. Если за n принять необходимое число кубических сантиметров раствора тиосульфата натрия, процентное содержание пероксида (исчисляемое в виде H2O2) в образце можно рассчитать по формуле:

.

2.3.4 Испытание для определения текучести

Для определения текучести жидких, вязких или пастообразных веществ и смесей применяется следующий метод испытания.

2.3.4.1 Испытательное оборудование

Серийный пенетрометр, соответствующий стандарту ISO 2137:1985, с направляющим стержнем массой 47,5 г ± 0,05 г; сетчатый диск из дюралюминия массой 102,5 г ± 0,05 г с коническими отверстиями (см. рис. 1); пенетрационный сосуд с внутренним диаметром 72-80 мм, служащий для приема образца.

2.3.4.2 Процедура испытания

Образец помещается в пенетрационный сосуд не менее чем за полчаса до измерения. Затем сосуд герметически закрывается и оставляется до начала измерения. Образец в герметически закрытом пенетрационном сосуде подогревается до 35°C ± 0,5°C и подается на стол пенетрометра непосредственно перед измерением (не более чем за две минуты). Затем точка S сетчатого диска вводится в соприкосновение с поверхностью жидкости, и измеряется степень проникновения.

2.3.4.3 Оценка результатов испытания

Вещество является пастообразным, если после соприкосновения центра S с поверхностью образца глубина проникновения, показываемая измерительным прибором с круговой шкалой:

a) после периода погружения, равного 5 с ± 0,1 с, составляет менее 15,0 мм ± 0,3 мм; или

b) после периода погружения, равного 5 с ± 0,1 с, составляет более 15,0 мм ± 0,3 мм, однако дополнительное проникновение еще через 55 с ± 0,5 с составляет менее 5,0 мм ± 0,5 мм.

Примечание. В случае испытания образцов с определенной температурой текучести зачастую невозможно создать плоскую поверхность в пенетрационном сосуде и, таким образом, обеспечить четкие первоначальные условия для измерения при соприкосновении точки S с поверхностью. Кроме того, при испытании некоторых образцов воздействие сетчатого диска может явиться причиной упругой деформации поверхности и в первые несколько секунд имитировать более глубокое проникновение. Во всех этих случаях может оказаться целесообразным применять оценку согласно пункту b), выше.

Рисунок 1. Пенетрометр

Неуказанные допуски составляют ±0,1 мм.

2.3.5 Отнесение металлоорганических веществ к классам 4.2 и 4.3

В зависимости от их свойств, определенных в соответствии с методами испытаний N.1-N.5, изложенными в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33, металлоорганические вещества могут быть отнесены, соответственно, к классам 4.2 или 4.3 согласно схеме принятия решения, приведенной на рис. 2.3.5.

Примечание 1. В зависимости от присущих им других свойств и от таблицы приоритета опасных свойств (см. пункт 2.1.3.10) металлоорганические вещества могут быть, соответственно, отнесены к другим классам.

Примечание 2. Легковоспламеняющиеся растворы с металлоорганическими соединениями в концентрациях, при которых они не способны к самовозгоранию или, в случае соприкосновения с водой, не выделяют легковоспламеняющихся газов в опасных количествах, являются веществами класса 3.

Рис. 2.3.5. Схема принятия решения об отнесении металлоорганических веществ к классам 4.2 и 4.3b

___________________

а В соответствующих случаях и если с учетом реакционных свойств требуются испытания, необходимо определить, обладает ли вещество свойствами класса 6.1 или класса 8, согласно таблице приоритета опасных свойств в пункте 2.1.3.10.

b Методы испытаний N.1-N.5 изложены в разделе 33 части III Руководства по испытаниям и критериям.

ЧАСТЬ 3

Перечень опасных грузов, специальные положения и изъятия, связанные с ограниченными и освобожденными количествами

Глава 3.1

Общие положения

3.1.1 Введение

Помимо положений, упомянутых или приведенных в таблицах этой главы, должны выполняться общие требования каждой части, каждой главы и/или каждого раздела. Эти общие требования не приведены в таблицах. Когда какое-либо общее требование противоречит какому-либо специальному положению, преимущественную силу имеет специальное положение.

3.1.2 Надлежащее отгрузочное наименование

Примечание. В отношении надлежащих отгрузочных наименований, используемых при перевозке образцов, см. пункт 2.1.4.1.

3.1.2.1 Надлежащим отгрузочным наименованием является та часть позиции, указанной в таблице A в главе 3.2, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана прописными буквами (с добавлением любых цифр, букв греческого алфавита, приставок «втор-», «трет-», «м-», «н-», «о-», «п-», являющихся неотъемлемой частью наименования). После основного надлежащего отгрузочного наименования может быть указано в скобках альтернативное надлежащее отгрузочное наименование [например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)]. Части позиции, напечатанные строчными буквами, не должны считаться частью надлежащего отгрузочного наименования.

3.1.2.2 Если такие союзы, как «и» или «или», напечатаны строчными буквами или если части наименования разделены запятыми, то нет необходимости обязательно указывать полностью все наименования в транспортном документе или на упаковке. Это касается, в частности, случаев, когда под одним номером ООН перечислено несколько отдельных позиций. Ниже приводятся примеры выбора надлежащего отгрузочного наименования в случае таких позиций:

a) № ООН 1057 ЗАЖИГАЛКИ ИЛИ БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК - надлежащим отгрузочным наименованием является наиболее подходящая из следующих возможных комбинаций:

ЗАЖИГАЛКИ

БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК;

b) № ООН 2793 СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию. Надлежащим отгрузочным наименованием является наиболее подходящее из следующих возможных комбинаций:

СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

3.1.2.3 Надлежащие отгрузочные наименования могут, в зависимости от необходимости, использоваться в единственном или множественном числе. Кроме того, когда определяющие слова используются как часть надлежащего отгрузочного наименования, порядок их указания в документации или в маркировке упаковок является произвольным. Например, вместо «ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР» можно указывать «ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИМЕТИЛАМИНА». Для грузов класса 1 могут использоваться коммерческие или военные названия, содержащие надлежащее отгрузочное наименование с дополнительным описанием.

3.1.2.4 Для многих веществ предусмотрена как позиция, соответствующая жидкому состоянию, так и позиция, соответствующая твердому состоянию (см. определения жидкостей и твердых веществ в разделе 1.2.1), или позиция, соответствующая твердому состоянию и раствору. Им присваиваются отдельные номера ООН, которые необязательно следуют друг за другом в порядке возрастания1.

_____________

1 Более точные сведения содержатся в алфавитном указателе (таблица В, содержащаяся в главе 3.2), например:

НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 6.1 1665;

НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ 6.1 3447.

3.1.2.5 Уточняющее слово «РАСПЛАВЛЕННЫЙ», если только оно уже не указано прописными буквами в наименовании, содержащемся в таблице А в главе 3.2, должно быть добавлено в качестве части надлежащего отгрузочного наименования, когда вещество, являющееся твердым в соответствии с определением, приведенным в разделе 1.2.1, предъявляется к перевозке в расплавленном состоянии (например, АЛКИЛФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЙ).

3.1.2.6 Если слово «СТАБИЛИЗОВАННЫЙ (-АЯ, -ОЕ)», напечатанное прописными буквами, не фигурирует уже в наименовании, указанном в колонке 2 таблицы А главы 3.2, оно должно быть добавлено в качестве составной части надлежащего отгрузочного наименования вещества - за исключением самореактивных веществ и органических пероксидов, - которое без стабилизации было бы запрещено к перевозке в соответствии с пунктами 2.2.Х.2 из-за его способности вступать в опасную реакцию в обычных условиях перевозки (например, «ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ»).

Если для стабилизации таких веществ в целях предотвращения возникновения опасного избыточного давления применяется регулирование температуры, то:

a) в случае жидкостей, у которых ТСУР меньше или равна 50°С, применяются положения пункта 2.2.41.1.17, специальное положение V8 главы 7.2, специальное положение S4 главы 8.5 и требования главы 9.6; при перевозке в КСГМГ и цистернах применяются все положения, касающиеся № ООН 3239 (см., в частности, подраздел 4.1.7.2, инструкцию по упаковке IBC520 и пункт 4.2.1.13);

b) в случае газов условия перевозки должны быть утверждены компетентным органом.

3.1.2.7 Гидраты могут перевозиться под надлежащим отгрузочным наименованием соответствующего безводного вещества.

3.1.2.8 Обобщенные или «неуказанные конкретно» (Н.У.К.) наименования

3.1.2.8.1 Обобщенные и «не указанные конкретно» надлежащие отгрузочные наименования веществ, для которых в колонке 6 таблицы А в главе 3.2 указано специальное положение 274, должны дополняться техническим названием груза, если только национальное законодательство или какая-либо международная конвенция не запрещают его открытого упоминания в случае, если речь идет о контролируемом веществе. Что касается взрывчатых веществ класса 1, то в описание опасных грузов может добавляться дополнительный описательный текст для указания коммерческих или военных названий. Технические названия должны указываться в скобках сразу же после надлежащего отгрузочного наименования. При необходимости могут также употребляться такие определения, как «содержит» или «содержащий», или другие определяющие слова, например, «смесь», «раствор» и т.д., а также указываться процентное содержание технического компонента. Например, «№ ООН 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (СОДЕРЖИТ КСИЛОЛ И БЕНЗОЛ), 3, II».

3.1.2.8.1.1 Техническое название должно быть признанным химическим названием, если уместно - биологическим названием, или другим названием, употребляемым в настоящее время в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях. Для этой цели не должны применяться коммерческие названия. В случае пестицидов можно использовать только общее(ие) наименование(я) ИСО, другое(ие) наименование(я), содержащееся(иеся) в издании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Рекомендуемая классификация пестицидов по видам опасности и руководящие принципы классификации», или наименование(я) активного(ых) вещества (веществ).

3.1.2.8.1.2 Когда какая-либо смесь опасных грузов описывается одной из позиций «Н.У.К.» или «обобщенных» позиций, для которых в колонке 6 таблицы А в главе 3.2 предусмотрено специальное положение 274, необходимо указывать не более двух компонентов, которые в наибольшей степени обусловливают опасное свойство или опасные свойства смеси, за исключением контролируемых веществ, если их открытое упоминание запрещается национальным законодательством или какой-либо международной конвенцией. Если упаковка, содержащая смесь, имеет какой-либо знак дополнительной опасности, то одним из двух указанных в скобках технических названий должно быть название того компонента, которые требует использования данного знака дополнительной опасности.

Примечание. см. пункт 5.4.1.2.2.

3.1.2.8.1.3 Примеры, иллюстрирующие выбор надлежащего отгрузочного наименования, дополненного техническим названием груза, для таких позиций «Н.У.К.»:

№ ООН 2902 ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. (дразоксолон);

№ ООН 3394 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ (триметилгаллий).

3.1.2.9 Смеси и растворы, содержащие одно опасное вещество

Когда смеси и растворы должны рассматриваться как опасное вещество, указанное по наименованию, в соответствии с классификационными требованиями подраздела 2.1.3.3, в надлежащее отгрузочное наименование в качестве его части должно быть добавлено уточняющее слово «РАСТВОР» или «СМЕСЬ», в зависимости от конкретного случая, например: «АЦЕТОНА РАСТВОР». Кроме того, можно также указывать концентрацию раствора или смеси, например: «АЦЕТОНА РАСТВОР, 75%».

Глава 3.2

Перечень опасных грузов

3.2.1 Таблица А. Перечень опасных грузов

Пояснения

Как правило, каждая строка таблицы А настоящей главы посвящена веществу (веществам) или изделию (изделиям), которое(ие) охватывается(ются) отдельным номером ООН. Однако в том случае, когда вещества или изделия, относящиеся к одному и тому же номеру ООН, обладают различными химическими или физическими свойствами и/или для них определены различные условия перевозки, для этого номера ООН могут использоваться несколько последовательно расположенных строк.

Каждая колонка таблицы А посвящена отдельному вопросу, как это указано в пояснительных примечаниях ниже. В месте пересечения колонок и строк (клетке) содержится информация по тому вопросу, которому посвящена данная колонка, для вещества (веществ) или изделия (изделий), указанного(ых) в данной строке:

- в первых четырех клетках содержится информация, идентифицирующая вещество (вещества) или изделие (изделия), которому(ым) посвящена данная строка (дополнительная информация на этот счет может содержаться в специальных положениях, указанных в колонке 6);

- в последующих клетках указаны применимые специальные положения - либо в виде подробной информации, либо в виде кода. Код отсылает к подробной информации, содержащейся в части, главе, разделе и/или подразделе, указанных в пояснительных примечаниях ниже. Незаполненная клетка означает либо то, что никакого специального положения не предусмотрено и применяются лишь общие требования, либо то, что действует ограничение на перевозку, указанное в пояснительных примечаниях.

В соответствующих клетках не содержится ссылок на применимые общие требования. Ниже в пояснительных примечаниях для каждой колонки указаны часть (части), глава (главы), раздел (разделы) и/или подраздел (подразделы), в которых изложены эти общие требования.

Пояснительные примечания по каждой колонке

Колонка 1 «№ ООН»

В этой колонке указан номер ООН:

- опасного вещества или изделия, если этому веществу или изделию присвоен отдельный номер ООН, или

- обобщенной позиции или позиции «н.у.к.», к которой относятся опасные вещества или изделия, не упомянутые по наименованию, в соответствии с критериями («схемы принятия решения») части 2.

Колонка 2 «Наименование и описание»

В этой колонке прописными буквами указано наименование вещества или изделия, если этому веществу или изделию присвоен отдельный номер ООН, либо наименование обобщенной позиции или позиции «н.у.к.», к которой это вещество или изделие отнесены в соответствии с критериями («схемы принятия решения») части 2. Это наименование должно использоваться в качестве надлежащего отгрузочного наименования или, когда это применимо, в качестве части надлежащего отгрузочного наименования (дополнительные сведения о надлежащем отгрузочном наименовании см. в разделе 3.1.2).

После надлежащего отгрузочного наименования строчными буквами дается описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции, если при определенных обстоятельствах данное вещество или изделие может быть классифицировано иначе и/или для него могут быть определены иные условия перевозки.

Колонка 3а «Класс»

В этой колонке указан номер класса, название которого охватывает данное опасное вещество или изделие. Этот номер класса присваивается в соответствии с процедурами и критериями части 2.

Колонка 3b «Классификационный код»

В этой колонке указан классификационный код опасного вещества или изделия.

- Для опасных веществ или изделий класса 1 код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости, присвоенных в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в пункте 2.2.1.1.4.

- Для опасных веществ или изделий класса 2 код состоит из номера и буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств; соответствующие пояснения содержатся в пунктах 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3.

- Для опасных веществ или изделий классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 пояснения в отношении кодов содержатся в пунктах 2.2.х.1.21.

________________

1 х = номер класса опасного вещества или изделия, при необходимости без разделительной точки.

- Опасные вещества или изделия класса 7 не имеют классификационного кода.

Колонка 4 «Группа упаковки»

В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), присвоенные данному опасному веществу. Эти номера группы упаковки присваиваются на основе процедур и критериев части 2. Некоторым изделиям и веществам группы упаковки не назначены.

Колонка 5 «Знаки опасности»

В этой колонке указан номер образца знаков опасности/информационных табло (см. подразделы 5.2.2.2 и 5.3.1.7), которые должны быть размещены на упаковках, контейнерах, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, МЭГК и транспортных средствах. Однако для веществ или изделий класса 7 номер «7Х» обозначает знак опасности образца № 7А, 7В или 7С в зависимости от соответствующей категории (см. пункты 5.1.5.3.4 и 5.2.2.1.11.1) или информационное табло № 7D (см. пункты 5.3.1.1.3 и 5.3.1.7.2).

Общие положения, касающиеся размещения знаков опасности/информационных табло (например, количество знаков, их расположение), изложены в подразделе 5.2.2.1 для упаковок и в разделе 5.3.1 для контейнеров, контейнеров-цистерн, МЭГК, переносных цистерн и транспортных средств.

Примечание. Специальные положения, указанные в колонке 6, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые положения, касающиеся размещения знаков.

Колонка 6 «Специальные положения»

В этой колонке указаны цифровые коды специальных положений, которые должны выполняться. Эти положения охватывают широкий круг вопросов, в основном связанных с содержанием колонок 1-5 (например, запрещение перевозки, освобождение от действия требований, пояснения в отношении классификации некоторых видов соответствующих опасных грузов и дополнительные положения, касающиеся размещения знаков опасности или маркировки), и приводятся в главе 3.3 в порядке их номеров. Если колонка 6 не заполнена, то к содержанию колонок 1-5 для соответствующего опасного груза не применяется никаких специальных положений.

Колонка 7а «Ограниченные количества»

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее значение:

- «LQ0» означает, что для данного опасного груза, упакованного в ограниченных количествах, не существует какого-либо освобождения от действия положений ДОПОГ;

- все остальные буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «LQ», означают, что положения ДОПОГ не применяются, если выполнены условия, указанные в главе 3.4.

Колонка 7b «Освобожденные количества»

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее значение:

- «Е0» означает, что для данного опасного груза, упакованного в освобожденных количествах, не существует какого-либо освобождения от действия положений ДОПОГ;

- все остальные буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы «Е», означают, что положения ДОПОГ не применяются, если выполнены условия, указанные в главе 3.5.

Колонка 8 «Инструкции по упаковке»

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых инструкций по упаковке:

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы «Р», обозначающей инструкции по упаковке для тары и сосудов (за исключением КСГМГ и крупногабаритной тары), или с буквы «R», обозначающей инструкции по упаковке для легкой металлической тары. Эти инструкции приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.1, и в них указаны тара и сосуды, которые разрешается использовать. В них также указано, какие из общих положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, должны выполняться. Если в колонке 8 не указан код, начинающийся с буквы «Р» или «R», то соответствующий опасный груз нельзя перевозить в таре;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «IBC», обозначают инструкции по упаковке для КСГМГ. Эти инструкции приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.2, и в них указаны КСГМГ, которые разрешается использовать. В них также указано, какие из общих положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, должны выполняться. Если в колонке 8 не указан код, начинающийся с букв «IBC», то соответствующий опасный груз нельзя перевозить в КСГМГ;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «LP», обозначают инструкции по упаковке для крупногабаритной тары. Эти инструкции приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.3, и в них указана крупногабаритная тара, которую разрешается использовать. В них также указано, какие из общих положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, должны выполняться. Если в колонке 8 не указан код, начинающийся с букв «LP», то соответствующий опасный груз нельзя перевозить в крупногабаритной таре.

Примечание. Специальные положения по упаковке, указанные в колонке 9а, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые инструкции по упаковке.

Колонка 9а «Специальные положения по упаковке»

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых специальных положений по упаковке:

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «PP» или «RR», обозначают специальные положения по упаковке для тары и сосудов (за исключением КСГМГ и крупногабаритной тары), которые также должны выполняться. Эти положения изложены в подразделе 4.1.4.1 в конце соответствующей инструкции по упаковке (с буковой «P» или «R»), указанной в колонке 8. Если в колонке 9а неуказан код, начинающийся с букв «PP» или «RR», то ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в конце соответствующей инструкции по упаковке, не применяется;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы «В» или букв «ВВ», обозначают специальные положения по упаковке для КСГМГ, которые также должны выполняться. Эти положения изложены в подразделе 4.1.4.2 в конце соответствующей инструкции по упаковке (с буквами «IBC»), указанной в колонке 8. Если в колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы «В» или букв «ВВ», то ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в конце соответствующей инструкции по упаковке, не применяется;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы «L», обозначают специальные положения по упаковке для крупногабаритной тары, которые также должны выполняться. Эти положения изложены в подразделе 4.1.4.3 в конце соответствующей инструкции по упаковке (с буквами «LP»), указанной в колонке 8. Если в колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы «L», то ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в конце соответствующей инструкции по упаковке, не применяется.

Колонка 9b «Положения по совместной упаковке»

В этой колонке указаны начинающиеся с букв «МР» буквенно-цифровые коды применимых положений по совместной упаковке. Эти положения приведены в порядке номеров в разделе 4.1.10. Если в колонке 9b не указан код, начинающийся с букв «МР», то применяются только общие требования (см. подразделы 4.1.1.5 и 4.1.1.6).

Колонка 10 «Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов»

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, присвоенный инструкции по переносным цистернам согласно пунктам 4.2.5.2.1-4.2.5.2.4 и 4.2.5.2.6. Эта инструкция по переносным цистернам соответствует наименее строгим положениям, которые могут применяться при перевозке данного вещества в переносных цистернах. Коды, обозначающие другие инструкции по переносным цистернам, которые также разрешается применять при перевозке данного вещества, приведены в пункте 4.2.5.2.5. Если код не указан, перевозка в переносных цистернах допускается только с разрешения компетентного органа, как это предусмотрено в пункте 6.7.1.3.

Общие требования, касающиеся конструкции, изготовления, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки переносных цистерн, изложены в главе 6.7. Общие требования, касающиеся использования (например, наполнения), изложены в разделах 4.2.1-4.2.4.

Буква «(М)» означает, что вещество может перевозиться в МЭГК ООН.

Примечание. Специальные положения, указанные в колонке 11, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые требования.

Могут также содержаться буквенно-цифровые коды, начинающиеся с литер «ВК», обозначающие типы контейнеров для массовых грузов, описанные в главе 6.11, которые могут использоваться для перевозки массовых грузов в соответствии с пунктами 7.3.1.1 а) и 7.3.2.

Колонка 11 «Специальные положения по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов»

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений по переносным цистернам, которые также должны выполняться. Эти коды, начинающиеся с букв «ТР», обозначают специальные положения по изготовлению и использованию переносных цистерн. Эти специальные положения изложены в подразделе 4.2.5.3.

Примечание. Если эти специальные положения соответствуют техническим требованиям, то они применяются не только к переносным цистернам, указанным в колонке 10, но и к переносным цистернам, которые могут использоваться в соответствии с таблицей, приведенной в пункте 4.2.5.2.5.

Колонка 12 «Коды цистерн для цистерн ДОПОГ»

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, обозначающий тип цистерны согласно пунктам 4.3.3.1.1 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.1 (для веществ классов 3-9). Этот тип цистерны соответствует наименее строгим положениям по цистернам, которые могут применяться при перевозке соответствующего вещества в цистернах ДОПОГ. Коды, обозначающие другие разрешенные типы цистерн, приведены в пунктах 4.3.3.1.2 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.2 (для веществ классов 3-9). Если код не указан, то перевозка в цистернах ДОПОГ не разрешается.

Если в этой колонке указан код цистерны для твердых веществ (S) и для жидкостей (L), это означает, что данное вещество может предъявляться к перевозке в цистернах в твердом или жидком (расплавленном) состоянии. Как правило, это положение применяется к веществам, имеющим температуру плавления в диапазоне 20°С-180°С.

Если для твердого вещества в этой колонке указан только код цистерны для жидкостей (L), это означает, что данное вещество предъявляется к перевозке в цистернах только в жидком (расплавленном) состоянии.

Общие требования, касающиеся изготовления, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки, которые не указаны в коде цистерны, изложены в разделах 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 и 6.8.5. Общие требования, касающиеся использования (например, максимальная степень наполнения, минимальное испытательное давление), изложены в разделах 4.3.1-4.3.4.

Указанная после кода цистерны буква «(М)» означает, что вещество может также перевозиться в транспортных средствах-батареях или МЭГК.

Указанный после кода цистерны знак «(+)» означает, что альтернативное использование цистерн допускается лишь в том случае, если это оговорено в свидетельстве об официальном утверждении типа.

В отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. раздел 4.4.1 и главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. раздел 4.5.1 и главу 6.10.

Примечание. Специальные положения, указанные в колонке 13, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые требования.

Колонка 13 «Специальные положения по цистернам ДОПОГ»

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений по цистернам ДОПОГ, которые также должны выполняться:

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TU», обозначают специальные положения по использованию этих цистерн, которые приведены в разделе 4.3.5;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TC», обозначают специальные положения по изготовлению этих цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 a);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TE», обозначают специальные положения по элементам оборудования этих цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 b);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TA», обозначают специальные положения по официальному утверждению типа этих цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 c);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TТ», обозначают специальные положения по испытаниям этих цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 d);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв «TM», обозначают специальные положения по маркировке этих цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 e).

Примечание. Если эти специальные положения соответствуют техническим требованиям, то они применяются не только к цистернам, указанным в колонке 12, но и к цистернам, которые могут использоваться в соответствии с иерархией, предусмотренной в пунктах 4.3.3.1.2 и 4.3.4.1.2.

Колонка 14 «Транспортное средство для перевозки в цистернах»

В этой колонке указан код, обозначающий транспортное средство (включая тягач для прицепов или полуприцепов) (см. раздел 9.1.1.), используемое для перевозки вещества в цистерне в соответствии с разделом 7.4.2. Требования, касающиеся конструкции и допущения транспортных средств к перевозке, содержатся в главах 9.1, 9.2 и 9.7.

Колонка 15 «Транспортная категория (код ограничения проезда через туннели)»

В этой колонке в верхней части клетки указана цифра, обозначающая транспортную категорию, к которой отнесено вещество или изделие для целей распространения на него изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6).

В нижней части клетки указан в круглых скобках код применимого ограничения проезда транспортных средств, перевозящих вещество или изделие через автодорожные туннели. Коды перечислены в главе 8.6. Если код ограничения проезда через туннели не назначен, это указывается знаком «(-)».

Колонка 16 «Специальные положения по перевозке - Упаковки»

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы «V» буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений (если такие предусмотрены), касающихся перевозки в упаковках. Эти положения изложены в разделе 7.2.4. Общие положения, касающиеся перевозки в упаковках, содержатся в главах 7.1 и 7.2.

Примечание. Кроме того, должны соблюдаться указанные в колонке 18 специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки груза.

Колонка 17 «Специальные положения по перевозке - Перевозка навалом/насыпью»

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв «VV» буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся перевозки навалом/насыпью. Эти положения изложены в разделе 7.3.3. Если код не указан, то перевозка навалом/насыпью не разрешается. Общие положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью, содержатся в главах 7.1 и 7.3.

Примечание. Кроме того, должны соблюдаться указанные в колонке 18 специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки груза.

Колонка 18 «Специальные положения по перевозке - Погрузка и разгрузка»

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв «CV» буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся погрузки, разгрузки и обработки груза. Эти положения изложены в разделе 7.5.11. Если код не указан, применяются только общие положения (см. разделы 7.5.1-7.5.10).

Колонка 19 «Специальные положения по перевозке - Эксплуатация»

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы «S» буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся эксплуатации, которые изложены в главе 8.5. Эти положения должны применяться в дополнение к требованиям глав 8.1-8.4, но в случае коллизии с требованиями глав 8.1-8.4 преимущественную силу имеют специальные положения.

Колонка 20 «Идентификационный номер опасности»

В этой колонке указан дву- или трехзначный номер (которому в некоторых случаях предшествует буква «Х») в случае веществ и изделий классов 2-9 и классификационный код в случае веществ и изделий класса 1 (см. колонку 3b). В случаях, описанных в подразделе 5.3.2.1, этот номер проставляется в верхней части маркировки оранжевого цвета. Значение идентификационных номеров опасности объясняется в подразделе 5.3.2.3.

Таблица А

Перечень опасных грузов

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0004 | АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0005 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0006 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 1.1E |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0007 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0009 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0010 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0012 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0014 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0015 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0015 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества | 1 | 1.2G |  | 1 +8 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0016 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0016 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества | 1 | 1.3G |  | 1 +8 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0018 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2G |  | 1 +6.1 +8 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0019 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3G |  | 1 +6.1 +8 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0020 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 11.2K |  |  |  |  |  | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 0021 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 11.3K |  |  |  |  |  | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0004 | АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0005 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0006 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0007 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0009 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0010 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0012 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0014 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0015 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0015 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0016 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0016 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0018 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0019 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |  | 0020 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |  | 0021 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0027 | ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) гранулированный или в порошке | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | Р113 | PP50 | MP20 MP24 |  |  |
| 0028 | ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | Р113 | PP51 | MP20 MP24 |  |  |
| 0029 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 |  |  |
| 0030 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |
| 0033 | БОМБЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0034 | БОМБЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0035 | БОМБЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0037 | ФОТОАВИАБОМБЫ | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0038 | ФОТОАВИАБОМБЫ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0039 | ФОТОАВИАБОМБЫ | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0042 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P132(a) P132(b) |  | MP21 |  |  |
| 0043 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 | PP69 | MP21 |  |  |
| 0044 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0048 | ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0049 | ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0050 | ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0054 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0055 | ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P136 |  | MP23 |  |  |
| 0056 | БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0059 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 |  |  |
| 0060 | ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P132(a) P132(b) |  | MP21 |  |  |
| 0065 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 |  |  |
| 0066 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P140 |  | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0027 | ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) гранулированный или в порошке |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0028 | ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0029 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0030 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0033 | БОМБЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0034 | БОМБЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0035 | БОМБЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0037 | ФОТОАВИАБОМБЫ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0038 | ФОТОАВИАБОМБЫ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0039 | ФОТОАВИАБОМБЫ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0042 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0043 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0044 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0048 | ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0049 | ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0050 | ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0054 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0055 | ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0056 | БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0059 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0060 | ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0065 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0066 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0070 | РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |
| 0072 | ЦИКЛО-ТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P112(a) | PP45 | MP20 |  |  |
| 0073 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0074 | ДИАЗОДИ-НИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0075 | ДИЭТИЛЕН-ГЛИКОЛЬДИ-НИТРАТ ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |
| 0076 | ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 +6.1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0077 | ДИНИТРО-ФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.3С |  | 1 +6.1 |  | LQ0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0078 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0079 | ГЕКСА-НИТРОДИФЕНИЛ-АМИН (ДИПИКРИЛАМИН, ГЕКСИЛ) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0081 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП А | 1 | 1.1D |  | 1 | 616 617 | LQ0 | E0 | P116 | PP63 PP66 | MP20 |  |  |
| 0082 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП В | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 | LQ0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B9 | MP20 |  |  |
| 0083 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП С | 1 | 1.1D |  | 1 | 267 617 | LQ0 | E0 | P116 |  | MP20 |  |  |
| 0084 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП D | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 | LQ0 | E0 | P116 |  | MP20 |  |  |
| 0092 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0093 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0094 | ПОРОХ ДЛЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | Р113 | PP49 | MP20 |  |  |
| 0099 | ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP21 |  |  |
| 0101 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТО-НИРУЮЩИЙ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P140 | PP74 PP75 | MP23 |  |  |
| 0102 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 |  |  |
| 0103 | ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P140 |  | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0070 | РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0072 | ЦИКЛО-ТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0073 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0074 | ДИАЗО-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0075 | ДИЭТИЛЕН-ГЛИКОЛЬДИ-НИТРАТ ДЕСЕНСИ-БИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0076 | ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0077 | ДИНИТРО-ФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0078 | ДИНИТРО-РЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0079 | ГЕКСА-НИТРОДИФЕНИЛ-АМИН (ДИПИКРИЛАМИН, ГЕКСИЛ) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0081 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИПА |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0082 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП В |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0083 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП С |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0084 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП D |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0092 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0093 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0094 | ПОРОХ ДЛЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0099 | ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0101 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮ-ЩИЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0102 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0103 | ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0104 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 |  |  |
| 0105 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P140 | PP73 | MP23 |  |  |
| 0106 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0107 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 | 1.2B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0110 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0113 | ГУАНИЛ-НИТРОЗОАМИНО-ГУАНИЛ-ИДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0114 | ГУАНИЛ-НИТРОЗОАМИНО-ГУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0118 | ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0121 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |
| 0124 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP21 |  |  |
| 0129 | СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0130 | СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНАТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0131 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |
| 0132 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФ-ЛАГРИРУЮЩИЕ, НИТРО-ПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. | 1 | 1.3C |  | 1 | 274 | LQ0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | МР2 |  |  |
| 0133 | МАННИТ-ГЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАННИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P112(a) |  | MP20 |  |  |
| 0135 | РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0136 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0137 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0138 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0104 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0105 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0106 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0107 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | ОНО | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0113 | ГУАНИЛ-НИТРОЗОАМИНО-ГУАНИЛИ-ДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0114 | ГУАНИЛ-НИТРОЗОАМИНО-ГУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0118 | ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0121 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0124 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0129 | СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0130 | СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНАТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0131 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0132 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ, НИТРО-ПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0133 | МАННИТ-ГЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАННИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0135 | РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0136 | МИНЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0137 | МИНЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0138 | МИНЫ с разрывным зарядом |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0143 | НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИ-ЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40% | 1 | 1.1D |  | 1 +6.1 | 266 271 | LQ0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |
| 0144 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с массовой долей нитроглицерина более 1 %, но не более 10% | 1 | 1.1D |  | 1 | 500 | LQ0 | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | MP20 |  |  |
| 0146 | НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0147 | НИТРОМОЧЕВИНА | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) |  | MP20 |  |  |
| 0150 | ПЕНТАЭРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ДЕСЕНСИБИЛИ-ЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) |  | MP20 |  |  |
| 0151 | ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0153 | ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0154 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0155 | ТРИНИТРОХЛОР-БЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0159 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% | 1 | 1.3C |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P111 | PP43 | MP20 |  |  |
| 0160 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(b) | PP50 PP52 | MP20 MP24 |  |  |
| 0161 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(b) | PP50 PP52 | MP20 MP24 |  |  |
| 0167 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0168 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0169 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0171 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0173 | УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |
| 0174 | ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |
| 0180 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0143 | НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИ-БИЛИЗИ-РОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0144 | НИТРО-ГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с массовой долей нитроглицерина более 1 %, но не более 10% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0146 | НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0147 | НИТРО-МОЧЕВИНА |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0150 | ПЕНТА-ЭРИТРИТТЕТРА-НИТРАТ (ПЕНТА-ЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ДЕСЕНСИ-БИЛИЗИ-РОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0151 | ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0153 | ТРИНИТРО-АНИЛИН (ПИКРАМИД) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0154 | ТРИНИТРО-ФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0155 | ТРИНИТРО-ХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛ-ХЛОРИД) |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0159 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0160 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0161 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0167 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0168 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0169 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0171 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕ-ТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0173 | УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0174 | ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0180 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0181 |  | 1 | 1.1E |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0182 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2E |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0183 | РАКЕТЫ с инертной головкой | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0186 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 MP24 |  |  |
| 0190 | ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ | 1 |  |  |  | 16 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0191 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0192 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0193 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0194 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0195 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0196 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0197 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0204 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |
| 0207 | ТЕТРАНИТРО-АНИЛИН | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0208 | ТРИНИТРО-ФЕНИЛМЕТИЛ-НИТРАМИН (ТЕТРИЛ) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0209 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) | PP46 | MP20 |  |  |
| 0212 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |
| 0213 | ТРИНИТРОАНИЗОЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0214 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0215 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0216 | ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0217 | ТРИНИТРО-НАФТАЛИН | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0218 | ТРИНИТРО-ФЕНЕТОЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0181 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0182 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0183 | РАКЕТЫ с инертной головкой |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0186 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ |
|  |  |  | 0 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0190 | ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0191 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0192 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0193 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0194 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0195 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0196 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0197 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0204 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0207 | ТЕТРАНИТРО-АНИЛИН |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0208 | ТРИНИТРО-ФЕНИЛМЕТИЛ-НИТРАМИН (ТЕТРИЛ) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0209 | ТРИНИТРО-ТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0212 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0213 | ТРИНИТРО-АНИЗОЛ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0214 | ТРИНИТРО-БЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0215 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0216 | ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0217 | ТРИНИТРО-НАФТАЛИН |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0218 | ТРИНИТРО-ФЕНЕТОЛ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0219 | ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0220 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0221 | БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0222 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) | PP47 | MP20 |  |  |
| 0224 | БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% | 1 | 1.1A |  | 1 +6.1 |  | LQ0 | E0 | 110(b) | PP42 | MP20 |  |  |
| 0225 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |
| 0226 | ЦИКЛО-ТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТ-РАНИТРАМИН (НМХ; ОКТОГЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P112(a) | PP45 | MP20 |  |  |
| 0234 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0235 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0236 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0237 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P138 |  | MP21 |  |  |
| 0238 | РАКЕТЫ ТРОСО-МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0240 | РАКЕТЫ ТРОСО-МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0241 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 | LQ0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B10 | MP20 |  |  |
| 0242 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0243 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2H |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0244 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3H |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0245 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2H |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0219 | ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0220 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0221 | БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0222 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества |
|  |  |  | 0 (B) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0224 | БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0225 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0226 | ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕНТЕТ-РАНИТРАМИН (НМХ; ОКТОГЕН) УВЛАЖ-НЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0234 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0235 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0236 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0237 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯ-ТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0238 | РАКЕТЫ ТРОСО-МЕТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0240 | РАКЕТЫ ТРОСО-МЕТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0241 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0242 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0243 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГА-ТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0244 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГА-ТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0245 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0246 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3H |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0247 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0248 | УСТРОЙСТВА ВОДО-АКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2L |  | 1 | 274 | LQ0 | E0 | P144 | PP77 | МР1 |  |  |
| 0249 | УСТРОЙСТВА ВОДО-АКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3L |  | 1 | 274 | LQ0 | E0 | P144 | PP77 | МР1 |  |  |
| 0250 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕР-ГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него | 1 | 1.3L |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0254 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0255 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |
| 0257 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0266 | ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0267 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 |  |  |
| 0268 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ | 1 | 1.2B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |
| 0271 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |
| 0272 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |
| 0275 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |
| 0276 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |
| 0277 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |
| 0278 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |
| 0279 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0280 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0281 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0246 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0247 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИ-ГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0248 | УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИ-ВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0249 | УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИ-ВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0250 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕР-ГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0254 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕ-ТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0255 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0257 | ТРУБКИ ДЕТО-НАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0266 | ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0267 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0268 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0271 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0272 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0275 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0276 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0277 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕ-СКВАЖИН |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0278 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕ-СКВАЖИН |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0279 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0280 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0281 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0282 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0283 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P132(a) P132(b) |  | MP21 |  |  |
| 0284 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |
| 0285 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |
| 0286 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0287 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0288 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P138 |  | MP21 |  |  |
| 0289 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 |  |  |
| 0290 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 |  |  |
| 0291 | БОМБЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0292 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0293 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0294 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0295 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0296 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |
| 0297 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0299 | ФОТОАВИАБОМБЫ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0300 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0301 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.4G |  | 1.4 +6.1 +8 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0282 | НИТРО-ГУАНИДИН (ПИКРИТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0283 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0284 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0285 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0286 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0287 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0288 | ЗАРЯДЫ КУМУ-ЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0289 | ШНУР ДЕТО-НИРУЮЩИЙ гибкий |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0290 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТО-НИРУЮЩИЙ в металлической оболочке |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0291 | БОМБЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0292 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0293 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0294 | МИНЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0295 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0296 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0297 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕ-ТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0299 | ФОТО-АВИАБОМБЫ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0300 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИ-ГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 0301 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества | 1 | 1.4G |  | 1.4 +8 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0305 | ПОРОХ ДЛЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | Р113 | PP49 | MP20 |  |  |
| 0306 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |
| 0312 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0313 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0314 | ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |
| 0315 | ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |
| 0316 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0317 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0318 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0319 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0320 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0321 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 1.2E |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0322 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕР-ГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него | 1 | 1.2L |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0323 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |
| 0324 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0325 | ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |
| 0326 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0327 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0328 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0329 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1E |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0330 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0305 | ПОРОХ ДЛЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0306 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0312 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0313 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0314 | ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0315 | ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0316 | ТРУБКИ ЗАЖИГА-ТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0317 | ТРУБКИ ЗАЖИГА-ТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0318 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0319 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0320 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0321 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0322 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕР-ГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0323 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0324 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0325 | ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0326 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0327 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0328 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0329 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0330 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0331 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП В | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 617 | LQ0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP64 PP65 | MP20 | T1 | ТР1 TP17 TP32 |
| 0332 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 617 | LQ0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 | MP20 | T1 | ТР1 TP17 TP32 |
| 0333 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 1.1G |  | 1 | 645 | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0334 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 1.2G |  | 1 | 645 | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0335 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 1.3G |  | 1 | 645 | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0336 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 645 651 | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0337 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 645 | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0338 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0339 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0340 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды (или спирта) менее 25% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) |  | MP20 |  |  |
| 0341 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА немодифицированная или пластифицированная с массовой долей пластификатора менее 18% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) |  | MP20 |  |  |
| 0342 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25% | 1 | 1.3C |  | 1 | 105 | LQ0 | E0 | P114(a) | PP43 | MP20 |  |  |
| 0343 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18% | 1 | 1.3C |  | 1 | 105 | LQ0 | E0 | P111 |  | MP20 |  |  |
| 0344 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0345 | СНАРЯДЫ инертные с трассером | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0346 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0347 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0348 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0349 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0350 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.41 |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0351 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.41 |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  | EX/III | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | 1.5D | 0331 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП В |
|  |  | EX/III | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | 1.5D | 0332 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0333 | СРЕДСТВА ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0334 | СРЕДСТВА ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0335 | СРЕДСТВА ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0336 | СРЕДСТВА ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0337 | СРЕДСТВА ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0338 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0339 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0340 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды (или спирта) менее 25% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0341 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА немоди-фицированная или пласти-фицированная с массовой долей пластификатора менее 18% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0342 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25% |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0343 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИ-ФИЦИ-РОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18% |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0344 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0345 | СНАРЯДЫ инертные с трассером |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0346 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0347 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0348 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0349 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0350 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0351 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0352 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0353 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0354 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.1L |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0355 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.2L |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0356 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.3L |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0357 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.1L |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0358 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.2L |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0359 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.3L |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0360 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |
| 0361 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |
| 0362 | БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0363 | БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0364 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 1.2B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0365 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0366 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0367 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0368 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0369 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0370 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0371 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0372 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0373 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0352 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0353 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0354 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0355 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0356 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0357 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0358 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0359 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0360 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0361 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0362 | БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0363 | БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0364 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0365 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0366 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0367 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0368 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0369 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0370 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0371 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0372 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0373 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0374 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP21 |  |  |
| 0375 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP21 |  |  |
| 0376 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0377 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0378 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |
| 0379 | ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P136 |  | MP22 |  |  |
| 0380 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ | 1 | 1.2L |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | МР1 |  |  |
| 0381 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |
| 0382 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.2B |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0383 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.41 |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0384 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0385 | 5-НИТРО-БЕНЗОТРИАЗОЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0386 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЛ-СУЛЬФОНОВАЯ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0387 | ТРИНИТРО-ФТОРЕНОН | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0388 | ТРИНИТРО-ТОЛУОЛА (ТНТ) И ТРИНИТРО-БЕНЗОЛА СМЕСЬ или ТРИНИТРО-ТОЛУОЛА (ТНТ) И ГЕКСА-НИТРОСТИЛЬБЕНА СМЕСЬ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0389 | ТРИНИТРО-ТОЛУОЛА (ТНТ) СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСА-НИТРОСТИЛЬБЕН | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0390 | ТРИТОНАЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0391 | ЦИКЛО-ТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТР АМИНА (ГЕКСОГЕНА; ЦИКЛОНИТА; RDX) И ЦИКЛО-ТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИНА (НМХ; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ДЕСЕНСИ-БИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10% | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) |  | MP20 |  |  |
| 0392 | ГЕКСА-НИТРОСТИЛЬБЕН | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0393 | ГЕКСАТОНАЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) |  | MP20 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0374 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0375 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0376 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0377 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0378 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛА-МЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0379 | ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 0380 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0381 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0382 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0383 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0384 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0385 | 5-НИТРО-БЕНЗОТРИАЗОЛ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0386 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЛ-СУЛЬФОНОВАЯ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0387 | ТРИНИТРО-ФТОРЕНОН |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0388 | ТРИНИТРО-ТОЛУОЛА (ТНТ) И ТРИНИТРО-БЕНЗОЛА СМЕСЬ или ТРИНИТРО-ТОЛУОЛА (ТНТ) И ГЕКСАНИТРО-СТИЛЬБЕНА СМЕСЬ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0389 | ТРИНИТРО-ТОЛУОЛА (ТНТ) СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСА-НИТРОСТИЛЬБЕН |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0390 | ТРИТОНАЛ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0391 | ЦИКЛО-ТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИНА (ГЕКСОГЕНА; ЦИКЛОНИТА; RDX) И ЦИКЛО-ТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИНА (НМХ; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0392 | ГЕКСА-НИТРОСТИЛЬБЕН |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0393 | ГЕКСАТОНАЛ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0394 | ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) | PP26 | MP20 |  |  |
| 0395 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ | 1 | 1.2J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0396 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ | 1 | 1.3J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0397 | РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом | 1 | 1.1J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0398 | РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом | 1 | 1.2J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0399 | БОМБЫ С ЛЕГКОВО-СПЛА-МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом | 1 | 1.1J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0400 | БОМБЫ С ЛЕГКОВО-СПЛА-МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом | 1 | 1.2J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0401 | ДИПИКРИЛ СУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0402 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1 | 1.1D |  | 1 | 152 | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0403 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0404 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0405 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0406 | ДИНИТРО-ЗОБЕНЗОЛ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |
| 0407 | КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |
| 0408 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |
| 0409 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |
| 0410 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |
| 0411 | ПЕНТА-ЭРИТРИТТЕТРА-НИТРАТ (ПЕНТА-ЭРИТРОЛТЕТРА-НИТРАТ; ПЭТН) с массовой долей парафина не менее 7% | 1 | 1.1D |  | 1 | 131 | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0412 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 1.4E |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0413 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0414 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0415 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0394 | ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0395 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ |
|  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0396 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0397 | РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0398 | РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0399 | БОМБЫ С ЛЕГКО-ВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0400 | БОМБЫ С ЛЕГКО-ВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0401 | ДИПИКРИЛ-СУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10% |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0402 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0403 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0404 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0405 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0406 | ДИНИТРО-ЗОБЕНЗОЛ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0407 | КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1 -УКСУСНАЯ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0408 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0409 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0410 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0411 | ПЕНТА-ЭРИТРИТ-ТЕТРА-НИТРАТ (ПЕНТА-ЭРИТРОЛТЕТРА-НИТРАТ; ПЭТН) с массовой долей парафина не менее 7% |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0412 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0413 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0414 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0415 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0417 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP22 |  |  |
| 0418 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0419 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0420 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0421 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0424 | СНАРЯДЫ инертные с трассером | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0425 | СНАРЯДЫ инертные с трассером | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0426 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0427 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0428 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0429 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0430 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0431 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0432 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0433 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ), ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе | 1 | 1.1C |  | 1 | 266 | LQ0 | E0 | P111 |  | MP20 |  |  |
| 0434 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0435 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0436 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0437 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0438 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0439 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 |  |  |
| 0440 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 |  |  |
| 0441 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P137 | PP70 | MP23 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0417 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0418 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0419 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0420 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0421 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0424 | СНАРЯДЫ инертные с трассером |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0425 | СНАРЯДЫ инертные с трассером |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0426 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0427 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0428 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0429 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0430 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0431 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0432 | ИЗДЕЛИЯ ПИРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0433 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ), ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0434 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0435 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0436 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0437 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0438 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0439 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0440 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0441 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0442 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P137 |  | MP21 |  |  |
| 0443 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P137 |  | MP21 |  |  |
| 0444 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P137 |  | MP21 |  |  |
| 0445 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P137 |  | MP23 |  |  |
| 0446 | ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P136 |  | MP22 |  |  |
| 0447 | ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P136 |  | MP22 |  |  |
| 0448 | КИСЛОТА 5-МЕРКА-ПТОТЕТРАЗОЛ-1 -УКСУСНАЯ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |
| 0449 | ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом | 1 | 1.1J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0450 | ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой | 1 | 1.3J |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0451 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |
| 0452 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |
| 0453 | РАКЕТЫ ТРОСО-МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0454 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |
| 0455 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 |  |  |
| 0456 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |
| 0457 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP21 |  |  |
| 0458 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP21 |  |  |
| 0459 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP21 |  |  |
| 0460 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P130 |  | MP23 |  |  |
| 0461 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.1B |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0462 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.1C |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0463 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.1D |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0464 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.1E |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0442 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0443 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0444 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0445 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0446 | ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0447 | ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0448 | КИСЛОТА 5-МЕРКА-ПТОТЕТРАЗОЛ-1 -УКСУСНАЯ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0449 | ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом |
|  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0450 | ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0451 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0452 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0453 | РАКЕТЫ ТРОСО-МЕТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0454 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0455 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0456 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0457 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0458 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0459 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0460 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИ-ФИЦИРОВАННЫЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0461 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0462 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0463 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0464 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0465 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.1F |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0466 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.2C |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0467 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.2D |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0468 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.2E |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0469 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.2F |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0470 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0471 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.4E |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0472 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 1 | 1.4F |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0473 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.1A |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0474 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.1C |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0475 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.1D |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0476 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.1G |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0477 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0478 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.3G |  | 1 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0479 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0480 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0481 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0482 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИ-ТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОНЧ), Н.У.К. | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |
| 0483 | ЦИКЛО-ТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ; RDX) ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННЫЙ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0484 | ЦИКЛО-ТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (ОКТОГЕН; НМХ) ДЕСЕНСИБИЛИ-ЗИРОВАННЫЙ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0485 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 | E0 | P101 |  | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0465 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0466 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0467 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0468 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0469 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0470 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0471 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0472 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0473 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0474 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0475 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0476 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0477 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0478 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0479 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0480 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0481 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0482 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИ-ТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОНЧ), Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0483 | ЦИКЛО-ТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ; RDX) ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННЫЙ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0484 | ЦИКЛО-ТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (ОКТОГЕН; НМХ) ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННЫЙ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0485 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0486 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИ-ТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ) | 1 | 1.6N |  | 1.6 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |
| 0487 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0488 | БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |
| 0489 | ДИНИТРО-ГЛИКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0490 | НИТРО-ТРИАЗОЛОН (НТО) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0491 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |
| 0492 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0493 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0494 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P101 |  | MP21 |  |  |
| 0495 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ | 1 | 1.3C |  | 1 | 224 | LQ0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |
| 0496 | ОКТОНАЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(b) P112(c) |  | MP20 |  |  |
| 0497 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ | 1 | 1.1C |  | 1 | 224 | LQ0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |
| 0498 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |
| 0499 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |
| 0500 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |
| 0501 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |
| 0502 | РАКЕТЫ с инертной головкой | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |
| 0503 | ГАЗОНАПОЛ-НИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВА-РИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 235 289 | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |
| 0504 | 1H-ТЕТРАЗОЛ | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 | P112(c) | PP48 | MP20 |  |  |
| 0505 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0506 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0486 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИ-ТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ) |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0487 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0488 | БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0489 | ДИНИТРО-ГЛИКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ) |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0490 | НИТРОТРИАЗОЛОН (НТО) |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0491 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0492 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0493 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0494 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0495 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0496 | ОКТОНАЛ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0497 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0498 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0499 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0500 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ для взрывных работ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0501 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0502 | РАКЕТЫ с инертной головкой |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0503 | ГАЗОНАПОЛ-НИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВА-РИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0504 | 1H-ТЕТРАЗОЛ |
|  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0505 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0506 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 0507 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | Е0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |
| 0508 | 1-ГИДРО-КСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, сухой или увлажненный, с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | Е0 | P114(b) | PP48 PP50 | MP20 |  |  |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 2 | 4F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 2 | 1A |  | 2.2 | 292 | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1003 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3О |  | 2.2 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 TP22 |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 | 23 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1009 | БРОМ-ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИ-РОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | 2 | 2F |  | 2.1 | 618 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1011 | БУТАН | 2 | 2F |  | 2.1 | 652 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 2 | 2А |  | 2.2 | 584 653 | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1017 | ХЛОР | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 | TP19 |
| 1018 | ХЛОР-ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1020 | ХЛОР-ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1022 | ХЛОР-ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННО-УГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1026 | ЦИАН | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0507 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ |
|  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 0508 | 1-ГИДРО-КСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, сухой или увлажненный, с массовой долей воды менее 20% |
| PxBN(M) | TU17 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 | 239 | 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 |  | 20 | 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ |
| RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 | 1003 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ жидкий |
| PxBH(M) | TA4 TT8 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ |
| PxBH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1008 | БОРА ТРИФТОРИД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 C0V36 |  | 20 | 1009 | БРОМ-ТРИФТОР-МЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИ-РОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1011 | БУТАН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД |
| CxBH(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ |
| P22DH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 1017 | ХЛОР |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1018 | ХЛОРДИФТОР-МЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 22) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1020 | ХЛОР-ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 115) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 124) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1022 | ХЛОР-ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 13) |
| CxBH(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1023 | ГАЗ КАМЕННО-УГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ |
| РхВH(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1026 | ЦИАН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1028 | ДИХЛОР-ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1029 | ДИХЛОР-ФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1035 | ЭТАН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1036 | ЭТИЛАМИН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50ºС | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 | TP20 |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 2 | 4A |  | 2.2 | 642 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 2 | 6A |  | 2.2 | 225 594 | LQ0 | Е0 | P003 |  | МР9 |  |  |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ | 2 | 1ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1048 | ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1050 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1051 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 603 | LQ0 | Е5 | P200 |  | МР2 |  |  |
| 1052 | ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР2 | T10 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1027 | ЦИКЛОПРОПАН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1028 | ДИХЛОР-ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 12) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1029 | ДИХЛО-РФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 21) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1035 | ЭТАН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1036 | ЭТИЛАМИН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1037 | ЭТИЛХЛОРИД |
| RxBN | TU18 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 | 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ |
|  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД |
| РхВN(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50ºС |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида |
|  |  |  | (E) |  |  |  |  |  | 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  |  | 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ |
| РхВN(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1048 | ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ |
| РхВN(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1050 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ |
|  |  |  | 0 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S10 S14 |  | 1051 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды |
| L21DH(+) | TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 CV34 | S14 | 886 | 1052 | ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие легковоспламеняющийся газ | 2 | 6F |  | 2.1 | 201 654 | LQ0 | Е0 | P002 | PP84 RR5 | МР9 |  |  |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИ-РОВАННАЯ, такая как смесь Р1 или смесь Р2 | 2 | 2F |  | 2.1 | 581 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 2 | 2Т |  | 2.3 | 23 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | T50 | TP21 |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 | 584 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 2 | 1О |  | 2.2 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3О |  | 2.2 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 TP22 |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 639 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1076 | ФОСГЕН | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 | 2 | 2А |  | 2.2 | 274 582 | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 | TP19 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxDH(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1053 | СЕРОВОДОРОД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1055 | ИЗОБУТИЛЕН |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  | 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие легко-воспламеняющийся газ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспла-меняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1060 | МЕТИЛ-АЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИ-РОВАННАЯ, такая как смесь Р1 или смесь Р2 |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |
| PxBH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 40) |
| PxDH(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1064 | МЕТИЛ-МЕРКАПТАН |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ |
| PxBH(M) | TU17 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 1069 | НИТРО-ЗИЛХЛОРИД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 | 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД |
| CxBH(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 | 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ |
| RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 | 1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ |
| P22DH(M) | TU17 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1076 | ФОСГЕН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1077 | ПРОПИЛЕН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1078 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 |
| PxDH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОР-ЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 ТР7 |
| 1090 | АЦЕТОН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1091 | МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | Е5 | P601 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 ТР7 TP35 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | Е5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 1099 | АЛЛИЛБРОМИД | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1104 | АМИЛАЦЕТАТЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е2 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1106 | АМИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1106 | АМИЛАМИН | 3 | FC | III | 3 +8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1107 | АМИЛХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1109 | АМИЛФОРМИАТЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД |
|  |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1081 | ТЕТРАФТОР-ЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| РхВN(M) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1082 | ТРИФТОРХЛОР-ЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1087 | ЭФИР ВИНИЛ-МЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1088 | АЦЕТАЛЬ |
| L4BN | TU8 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1090 | АЦЕТОН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1091 | МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1099 | АЛЛИЛБРОМИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1104 | АМИЛАЦЕТАТЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1105 | ПЕНТАНОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1105 | ПЕНТАНОЛЫ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1106 | АМИЛАМИН |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 1106 | АМИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1107 | АМИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1109 | АМИЛФОРМИАТЫ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1110 | н-АМИЛ-МЕТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1112 | АМИЛНИТРАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | 3F1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1126 | 1-БРОМБУТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1128 | н-БУТИЛФОРМИАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1130 | МАСЛО КАМФОРНОЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 | PP31 | МР7 MP17 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 TP27 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 | РР1 | MP19 | 64 | ТР1 ТР8 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1110 | н-АМИЛ-МЕТИЛКЕТОН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1112 | АМИЛНИТРАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1113 | АМИЛНИТРИТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1114 | БЕНЗОЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1120 | БУТАНОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1120 | БУТАНОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1125 | н-БУТИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1126 | 1-БРОМБУТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1127 | ХЛОРБУТАНЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1128 | н-БУТИЛФОРМИАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1129 | БУТИР АЛЬДЕГИД |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1130 | МАСЛО КАМФОРНОЕ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1131 | СЕРОУГЛЕРОД |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легково-спламеняющуюся жидкость (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легко-воспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC0 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1135 | ЭТИЛЕН-ХЛОРГИДРИН | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | Е5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 TP27 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | Е2 | P001 |  | MP19 | 64 | ТР1 ТР8 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1135 | ЭТИЛЕН-ХЛОРГИДРИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯ-ЮЩИЕСЯ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯ-ЮЩИЕСЯ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 324 | LQ0 | Е5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1147 | ДЕКАГИДРО-НАФТАЛИН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1144 | КРОТОНИЛЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1147 | ДЕКАГИДРО-НАФТАЛИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1149 | ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1157 | ДИИЗО-БУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1158 | ДИИЗО-ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗО-ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1161 | ДИМЕТИЛ-КАРБОНАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1162 | ДИМЕТИЛ-ДИХЛОРСИЛАН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | Р010 |  | MP19 | 010 | ТР2 ТР7 |
| 1163 | ДИМЕТИЛ-ГИДРАЗИН НЕСИМ-МЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 1164 | ДИМЕТИЛ СУЛЬФИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1165 | ДИОКСАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1166 | ДИОКСОЛАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 |  |  |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1149 | ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1154 | ДИЭТИЛАМИН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1157 | ДИИЗО-БУТИЛКЕТОН |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1158 | ДИИЗО-ПРОПИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1159 | ЭФИР ДИИЗО-ПРОПИЛОВЫЙ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1161 | ДИМЕТИЛ-КАРБОНАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 1162 | ДИМЕТИЛ-ДИХЛОРСИЛАН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1163 | ДИМЕТИЛ-ГИДРАЗИН НЕСИМ-МЕТРИЧНЫЙ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1164 | ДИМЕТИЛ-СУЛЬФИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1165 | ДИОКСАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1166 | ДИОКСОЛАН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 3 | F1 | II | 3 | 144 601 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 3 | F1 | III | 3 | 144 601 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1176 | ЭТИЛБОРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1178 | 2-ЭТИЛБУТИР АЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1180 | ЭТИЛБУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1181 | ЭТИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1182 | ЭТИЛХЛОР-ФОРМИАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1183 | ЭТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P401 | RR7 | МР2 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 1184 | ЭТИЛЕН-ДИХЛОРИД | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1176 | ЭТИЛБОРАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1177 | 2-ЭТИЛ-БУТИЛАЦЕТАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1178 | 2-ЭТИЛБУТИР АЛЬДЕГИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1180 | ЭТИЛБУТИРАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 1181 | ЭТИЛХЛОР-АЦЕТАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1182 | ЭТИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
| L10DH | TU14 TU23 TE21 TM2 TM3 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 | 1183 | ЭТИЛДИХЛОР-СИЛАН |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 1184 | ЭТИЛЕН-ДИХЛОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P601 |  | МР2 | T22 | ТР2 |
| 1188 | ЭФИР МОНО-МЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1189 | ЭФИР МОНО-МЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1190 | ЭТИЛФОРМИАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1193 | ЭТИЛ-МЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛ-ЭТИЛКЕТОН) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1194 | ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | LQ0 | P001 |  | МР7 MP17 |  |  |
| 1195 | ЭТИЛПРОПИОНАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1196 | ЭТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | Р010 |  | MP19 | 010 | ТР2 ТР7 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 |  |  |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1189 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1190 | ЭТИЛФОРМИАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1194 | ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1195 | ЭТИЛПРОПИОНАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 1196 | ЭТИЛТРИХЛОР-СИЛАН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКО-ВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ | 3 | FС | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ0 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640K | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту E№ 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте E№ 590:2004 | 3 | F1 | III | 3 | 640L | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60ºС и не более 100ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640M | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3 | F1 | II | 3 | 243 534 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 | ВВ2 | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1204 | НИТРО-ГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% | 3 | D | II | 3 | 601 | LQ0 | Е0 | P001 IBC02 | РР5 | МР2 |  |  |
| 1206 | ГЕПТАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1207 | ГЕКСАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1208 | ГЕКСАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), | 3 | F1 | I | 3 | 163 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | LQ6 | E2 | P001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯ-ЮЩИЙСЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60ºС) |
| LGBF |  | AT | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту E№ 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте E№ 590:2004 |
| LGBV |  | AT | 3 (D/E) |  |  |  |  | 30 | 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60ºС и не более 100ºС) |
| LGBF | TU9 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 |  | 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1206 | ГЕПТАНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1207 | ГЕКСАЛЬДЕГИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1208 | ГЕКСАНЫ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС не | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1213 | ИЗО-БУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1216 | ИЗООКТЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 | 601 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС не |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1216 | ИЗООКТЕНЫ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛ-АМИН | 3 | FС | I | 3 +8 |  | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛ-НИТРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 |  |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР2 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮ-ЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮ-ЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮ-ЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮ-ЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 279 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1233 | МЕТИЛ-АМИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1234 | МЕТИЛАЛЬ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1238 | МЕТИЛХЛОР-ФОРМИАТ | 6.1 | ТFС | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 TP35 |
| 1239 | ЭФИР МЕТИЛХЛОР-МЕТИЛОВЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 TP35 |
| 1242 | МЕТИЛ-ДИХЛОРСИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P401 | RR7 | МР2 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 1243 | МЕТИЛ-ФОРМИАТ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1244 | МЕТИЛ-ГИДРАЗИН | 6.1 | ТFС | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 TP35 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ |
| L10CH | TU14 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  | 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1223 | КЕРОСИН |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 1230 | МЕТАНОЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1233 | МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1234 | МЕТИЛАЛЬ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1238 | МЕТИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1239 | ЭФИР МЕТИЛХЛОР-МЕТИЛОВЫЙ |
| L10DH | TU14 TU24 TE21 TM2 TM3 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 | 1242 | МЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1245 | МЕТИЛ ИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1246 | МЕТИЛ ИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1247 | МЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1248 | МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1249 | МЕТИЛ-ПРОПИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1250 | МЕТИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | Р010 |  | MP19 | T10 | ТР2 ТР7 |
| 1251 | МЕТИЛ-ВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | ТFС | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P601 | RR7 | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P601 |  | МР2 |  |  |
| 1261 | НИТРОМЕТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 R001 | RR2 | MP19 |  |  |
| 1262 | ОКТАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | 3 | F1 | I | 3 | 163 650 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 TP27 |
| 1263 | КРАСКА (включая A621 лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или B624 МАТЕРИАЛ ЛАКО-КРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C 650 | LQ6 | E2 | P001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКО-КРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D 650 | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКО-КРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E 650 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 TP29 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1245 | МЕТИЛ-ИЗОБУТИЛКЕТОН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1246 | МЕТИЛИЗОПРО-ПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1247 | МЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1248 | МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1249 | МЕТИЛ-ПРОПИЛКЕТОН |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 1250 | МЕТИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 639 | 1251 | МЕТИЛ-ВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L15CH | TU 14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  | 1261 | НИТРОМЕТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1262 | ОКТАНЫ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКО-КРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКО-КРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F 650 | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 TP29 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G 650 | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 TP29 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H 650 | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 TP29 |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 |  |  |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | 64 | ТР1 ТР8 |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1264 | ПАР АЛЬДЕГИД |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | I | 3 | 649 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | Т4 | ТР1 ТР8 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3 | 649 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | I | 3 | 640C 649 | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | I | 3 | 640D 649 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1272 | МАСЛО ХВОЙНОЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1266 | ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1272 | МАСЛО ХВОЙНОЕ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬ-ДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1278 | 1-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОР-ПРОПАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1280 | ПРОПИЛЕН-ОКСИД | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 ТР7 |
| 1281 | ПРОПИЛ-ФОРМИАТЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1282 | ПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 |  |  |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | 64 | ТР1 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23ºС и вязкое согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23ºС и вязкое согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23ºС и вязкое согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 |  |  |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | 64 | ТР1 ТР8 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1275 | ПРОПИОНАЛЬ-ДЕГИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1277 | ПРОПИЛАМИН |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1278 | 1-ХЛОРПРОПАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1279 | 1,2-ДИХЛОР-ПРОПАН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1281 | ПРОПИЛ-ФОРМИАТЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1282 | ПИРИДИН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23ºС и вязкое согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23ºС и вязкое согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23ºС и вязкое согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3 | FC | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1292 | ТЕТРА-ЭТИЛСИЛИКАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 3 | F1 | II | 3 | 601 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 3 | F1 | III | 3 | 601 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P401 | RR7 | МР2 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛ-АМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | FC | I | 3 +8 |  | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛ-АМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛ-АМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | FC | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1298 | ТРИМЕТИЛ-ХЛОРСИЛАН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | Р010 |  | MP19 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1299 | СКИПИДАР | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1292 | ТЕТРА-ЭТИЛСИЛИКАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1293 | настойки медицинские |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1294 | ТОЛУОЛ |
| L10DH | TU14 TU25 TE21 TM2 TM3 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 | 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1296 | ТРИЭТИЛАМИН |
| L10CH | TU14 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 1298 | ТРИМЕТИЛ-ХЛОРСИЛАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1299 | СКИПИДАР |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1302 | ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 1303 | ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T12 | ТР2 ТР7 |
| 1304 | ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1305 | ВИНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | Р010 |  | MP19 | T10 | ТР2 ТР7 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | Т4 | ТР1 ТР8 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕН-ДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКО-ВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 | РРЗЗ | МР7 MP17 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1302 | ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1303 | ВИНИЛ-ИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1304 | ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 1305 | ВИНИЛТРИХЛОР-СИЛАН |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1307 | КСИЛОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1307 | КСИЛОЛЫ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
|  | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | E2 | P001 R001 | РР33 | MP19 |  |  |
|  | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | E2 | P001 R001 | РР33 | MP19 |  |  |
|  | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |
|  | 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 | E2 | P002 IBC08 | PP38 B4 | МР11 | Т3 | ТР33 |
|  | 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 В3 | МР11 | MP1 | ТР33 |
|  | 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
|  | 1312 | БОРНЕОЛ | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
|  | 1313 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC06 R001 |  | МР11 | MP1 | ТР33 |
|  | 1314 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC04 R001 |  | МР11 | MP1 | ТР33 |
|  | 1318 | КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC06 R001 |  | МР11 | MP1 | ТР33 |
|  | 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
|  | 1321 | ДИНИТРО-ФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
|  | 1322 | ДИНИТРО-РЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
|  | 1323 | ФЕРРОЦЕРИЙ | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | LQ8 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР11 | Т3 | ТР33 |
|  | 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛ-ЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 R001 | PP15 | МР11 |  |  |
|  | 1325 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
|  | 1325 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
|  | 1326 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | E2 | P410 IBC06 | PP40 | МР11 | Т3 | ТР33 |
|  | 1327 | Сено, Полова или Солома | 4.1 | F1 |  | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕН-ДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕН-ДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1312 | БОРНЕОЛ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 | 1313 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1314 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 | 1318 | КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ |
|  |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  | 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  | 1321 | ДИНИТРО-ФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1322 | ДИНИТРО-РЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 1323 | ФЕРРОЦЕРИЙ |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 1325 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1325 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 40 | 1326 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% |
| HE ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1327 | Сено, Полова или Солома |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1328 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ТЕТРАМИН | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1330 | МАРГАНЦА РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC06 R001 |  | МР11 | MP1 | ТР33 |
| 1331 | ТЕРМОСПИЧКИ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | Е1 | P407 | PP27 | МР12 |  |  |
| 1332 | МЕТАЛЬДЕГИД | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1333 | ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР11 |  |  |
| 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P410 IBC08 R001 | В3 | МР11 | MP1 | ТР33 |
| 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | Е2 | P410 IBC04 |  | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1340 | ФОСФОРА ПЕНТА-СУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 602 | LQ11 | Е2 | P410 IBC04 |  | MP14 | ТЗ | ТР33 |
| 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | Е2 | P410 IBC04 |  | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | Е2 | P410 IBC04 |  | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
| 1345 | КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы | 4.1 | F1 | II | 4.1 |  | LQ8 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1346 | КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | MP1 | ТР33 |
| 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP25 PP26 | МР2 |  |  |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
| 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
| 1350 | СЕРА | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1328 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ТЕТРАМИН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 | 1330 | МАРГАНЦА РЕЗИНАТ |
|  |  |  | 4 (E) |  | VV1 |  |  |  | 1331 | ТЕРМОСПИЧКИ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1332 | МЕТАЛЬДЕГИД |
|  |  |  | 2 (E) | V11 |  |  |  |  | 1333 | ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV2 |  |  | 40 | 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 | 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 1340 | ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| SGAN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 | 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| SGAN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 | 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
| SGAN |  | AT | 4 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 1345 | КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕ-РИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1346 | КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  | 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1350 | СЕРА |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1352 | ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4.1 | 3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | E2 | P410 IBC06 | PP40 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 502 | LQ9 | E1 | P410 IBC08 R001 | В3 | МР11 |  |  |
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 | 227 | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1358 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4.1 |  | II | 4.1 | 586 | LQ8 | E2 | P410 IBC06 | PP40 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1360 | КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1361 | УГОЛЬ животного или растительного происхождения | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P002 IBC06 | PP12 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1361 | УГОЛЬ животного или растительного происхождения | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 В3 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1362 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 В3 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1363 | КОПРА | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 В3В6 | MP14 |  |  |
| 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP19 В3В6 | MP14 |  |  |
| 1365 | ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP19 В3В6 | MP14 |  |  |
| 1369 | п-НИТРОЗОДИМЕ-ТИЛАНИЛИН | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1372 | Волокна животного происхождения или волокна растительного происхождения обожженные, влажные или сырые | 4.2 | S2 | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 1373 | ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | E1 | P410 IBC08 R001 | В3 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИ-РОВАНАЯ | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | LQ0 | Е2 | P410 IBC08 | B4 | MP14 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 40 | 1352 | ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1356 | ТРИНИТРО-ТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 40 | 1358 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 1360 | КАЛЬЦИЯ ФОСФИД |
| SGAN | TU11 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 V13 |  |  |  | 40 | 1361 | УГОЛЬ животного или растительного происхождения |
| SGAV |  | AT | 4 (E) | V1 V13 | VV4 |  |  | 40 | 1361 | УГОЛЬ животного или растительного происхождения |
| SGAV |  | AT | 4 (E) | V1 | V4 |  |  | 40 | 1362 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | V4 |  |  | 40 | 1363 | КОПРА |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | V4 |  |  | 40 | 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | V4 |  |  | 40 | 1365 | ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 1369 | п-НИТРОЗОДИМЕ-ТИЛАНИЛИН |
| HE ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1372 | Волокна животного происхождения или волокна растительного происхождения обожженные, влажные или сырые |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | V4 |  |  | 40 | 1373 | ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом |
|  |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 40 | 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИ-РОВАНАЯ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | MP1 ВК2 | ТР33 |
| 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | Е2 | P410 IBC01 | PP39 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P410 IBC08 R001 | В3 | MP14 |  |  |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P601 |  | МР2 |  |  |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 | 503 | LQ0 | Е0 | P405 |  | МР2 | T9 | ТР3 TP31 |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ | 4.2 | ST4 | I | 4.2 +6.1 | 503 | LQ0 | Е0 | P405 |  | МР2 | T9 | ТР3 TP31 |
| 1382 | КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1383 | МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1385 | НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 В3В6 | MP14 |  |  |
| 1387 | Шерсти отходы влажные | 4.2 | S2 | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 |  |  |
| 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 274 505 | LQ11 | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60ºС | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 274 506 | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 |  |  |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 60ºC | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 182 183 274 506 | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 |  |  |
| 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 183 274 506 | LQ0 | Е0 | P402 |  | МР2 |  |  |
| 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 274 506 | LQ11 | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 40 | 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) |
| L21DH | TU14 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 | 333 | 1380 | ПЕНТАБОРАН |
| L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TE3 TE21 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 | 46 | 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ |
| L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TE3 TE21 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 | 46 | 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 1382 | КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% |
|  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 | 1383 | МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 1385 | НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% |
| HE ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1387 | Шерсти отходы влажные |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ |
| SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| L10BN(+) | ТТЛ TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60ºС |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | FL | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 | 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕР-ГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 60ºC |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1394 | АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1395 | АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ-ПОРОШОК | 4.3 | WT2 | II | 4.3 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P410 IBC05 | PP40 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ12 | Е2 | P410 IBC07 | PP40 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1397 | АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 | 507 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1398 | АЛЮМИНИЙ КРЕМНИСТЫЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1400 | БАРИЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1401 | КАЛЬЦИЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1404 | КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1407 | ЦЕЗИЙ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 |  |  |
| 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 4.3 | WT2 | III | 4.3 +6.1 | 39 | LQ12 | Е1 | P003 IBC08 R001 | PP20 B4 B6 | MP14 | MP1 ВК2 | ТР33 |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 508 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 508 | LQ11 | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1410 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 |  | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 |  |  |
| 1413 | ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1414 | ЛИТИЯ ГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1415 | ЛИТИЙ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 |  |  |
| 1417 | ЛИТИЙ КРЕМНИСТЫЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 |  | LQ11 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 |  | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1419 | МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV5 | CV23 |  | 423 | 1394 | АЛЮМИНИЯ КАРБИД |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 462 | 1395 | АЛЮМИНИЙ - ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V5 | CV23 |  | 423 | 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 1397 | АЛЮМИНИЯ ФОСФИД |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V5 | CV23 |  | 423 | 1398 | АЛЮМИНИЙ КРЕМНИСТЫЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1400 | БАРИЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1401 | КАЛЬЦИЙ |
|  |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV5 | CV23 |  | 423 | 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД |
| SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1404 | КАЛЬЦИЯ ГИДРИД |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV7 | CV23 |  | 423 | 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V5 VV7 | CV23 |  | 423 | 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД |
| L10CH(+) | TU2TU14TE5 TE21 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 1407 | ЦЕЗИЙ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V l | CV23 CV28 |  | 462 | 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1410 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1413 | ЛИТИЯ БОРГИДРИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1414 | ЛИТИЯ ГИДРИД |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 1415 | ЛИТИЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1417 | ЛИТИЙ КРЕМНИСТЫЙ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V5 | CV23 |  | 423 | 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 1419 | МАГНИЯ - АЛЮМИНИЯ ФОСФИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1420 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ | 4.3 | W1 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P402 |  | МР2 |  |  |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 |  |  |
| 1422 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ | 4.3 | W1 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P402 |  | МР2 | T9 | ТР3 ТР7 TP31 |
| 1423 | РУБИДИЙ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 |  |  |
| 1426 | НАТРИЯ БОРГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1427 | НАТРИЯ ГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1428 | НАТРИЙ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 |  | LQ0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1432 | НАТРИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1433 | ОЛОВА ФОСФИДЫ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1435 | ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1436 | ЦИНК-ПОРОШОК или ЦИНК-ПЫЛЬ | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1436 | ЦИНК-ПОРОШОК или ЦИНК-ПЫЛЬ | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 |  | LQ11 | E2 | P410 IBC07 | PP40 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1436 | ЦИНК-ПОРОШОК или ЦИНК-ПЫЛЬ | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 |  | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1437 | ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 | E2 | P410 IBC04 | PP40 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1438 | АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1439 | АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1442 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1444 | АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1446 | БАРИЯ НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 604 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1451 | ЦЕЗИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1452 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1453 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1454 | КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1455 | КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 1420 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 1422 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ |
| L10CH(+) | TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 1423 | РУБИДИЙ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1426 | НАТРИЯ БОРГИДРИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1427 | НАТРИЯ ГИДРИД |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 1428 | НАТРИЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 | 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 1432 | НАТРИЯ ФОСФИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 1433 | ОЛОВА ФОСФИДЫ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V5 | CV23 |  | 423 | 1435 | ШЛАК ЦИНКОВЫЙ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК-ПЫЛЬ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК-ПЫЛЬ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | V5 | CV23 |  | 423 | 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК-ПЫЛЬ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 | 1437 | ЦИРКОНИЯ ГИДРИД |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1438 | АЛЮМИНИЯ НИТРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1439 | АММОНИЯ ДИХРОМАТ |
|  |  |  | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1442 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1444 | АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1446 | БАРИЯ НИТРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 | S23 | 56 | 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | VI1 | V8 | CV24 |  | 50 | 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1451 | ЦЕЗИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | VI1 | V8 | CV24 |  | 50 | 1452 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) | VI1 |  | CV24 |  | 50 | 1453 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1454 | КАЛЬЦИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1455 | КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1456 | КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1457 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1461 | ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 605 | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1462 | ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 509 606 | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 5.1 | ОТС | II | 5.1 +6.1 +8 | 510 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1465 | ДИДИМА НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1466 | ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1467 | ГУАНИДИНА НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1469 | СВИНЦА НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  |
| 1472 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1473 | МАГНИЯ БРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1474 | МАГНИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 332 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1475 | МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1476 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 511 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 511 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1479 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P503 IBC05 |  | МР2 |  |  |
| 1479 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1456 | КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1457 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1461 | ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1462 | ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 568 | 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1465 | ДИДИМА НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1466 | ЖЕЛЕЗА НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1467 | ГУАНИДИНА НИТРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1469 | СВИНЦА НИТРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 | S23 | 56 | 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1472 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1473 | МАГНИЯ БРОМАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1474 | МАГНИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1475 | МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1476 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 1479 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | VI1 |  | CV24 |  | 50 | 1479 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1479 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 608 | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 608 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1484 | КАЛИЯ БРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1486 | КАЛИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1488 | КАЛИЯ НИТРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1489 | КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1490 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1491 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 | Е0 | P503 IBC06 |  | МР2 |  |  |
| 1492 | КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1493 | СЕРЕБРА НИТРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1494 | НАТРИЯ БРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1495 | НАТРИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1496 | НАТРИЯ ХЛОРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1498 | НАТРИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1500 | НАТРИЯ НИТРИТ | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1502 | НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1503 | НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1504 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 | Е0 | P503 IBC05 |  | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 1479 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1484 | КАЛИЯ БРОМАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1486 | КАЛИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1488 | КАЛИЯ НИТРИТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1489 | КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1490 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
|  |  |  | 1 (E) | V10 V12 |  | CV24 | S20 |  | 1491 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1492 | КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1493 | СЕРЕБРА НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1494 | НАТРИЯ БРОМАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1495 | НАТРИЯ ХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1496 | НАТРИЯ ХЛОРИТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1498 | НАТРИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1500 | НАТРИЯ НИТРИТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1502 | НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1503 | НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
|  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 1504 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1505 | НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1506 | СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1507 | СТРОНЦИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1508 | СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1509 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 5.1 | OT1 | I | 5.1 +6.1 | 609 | LQ0 | Е0 | P602 |  | МР2 |  |  |
| 1511 | КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1512 | ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1513 | ЦИНКА ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1514 | ЦИНКА НИТРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1515 | ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1516 | ЦИНКА ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1546 | АММОНИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1547 | АНИЛИН | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1548 | АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45 274 512 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1550 | СУРЬМЫ ЛАКТАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1551 | СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1505 | НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1506 | СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 1507 | СТРОНЦИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1508 | СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1509 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД |
| L4BN | TU3 TU28 | AT | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 CV28 | S20 | 559 | 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 58 | 1511 | КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1512 | ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 1513 | ЦИНКА ХЛОРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 1514 | ЦИНКА НИТРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1515 | ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 | 1516 | ЦИНКА ПЕРОКСИД |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 669 | 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 639 | 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1546 | АММОНИЯ АРСЕНАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1547 | АНИЛИН |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1548 | АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1550 | СУРЬМЫ ЛАКТ АТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1551 | СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1553 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 ТР7 |
| 1554 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1555 | МЫШЬЯКА БРОМИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1558 | МЫШЬЯК | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1559 | МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1560 | МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1561 | МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1562 | МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177 274 513 587 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177 274 513 587 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1565 | БАРИЯ ЦИАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 514 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 514 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ-ПОРОШОК | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1553 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1554 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1555 | МЫШЬЯКА БРОМИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1558 | МЫШЬЯК |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1559 | МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1560 | МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1561 | МЫШЬЯКА ТРИОКСИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1562 | МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1565 | БАРИЯ ЦИАНИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 64 | 1567 | БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1569 | БРОМАЦЕТОН | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P602 |  | MP15 | T20 | ТР2 |
| 1570 | БРУЦИН | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 568 | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 1572 | КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1573 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1575 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1577 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРО-ХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1580 | ХЛОРПИКРИН | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 2 | 2Т |  | 2.3 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 2Т |  | 2.3 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 274 315 515 | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 515 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 274 515 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 1585 | МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1586 | МЕДИ АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1587 | МЕДИ ЦИАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 1569 | БРОМАЦЕТОН |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1570 | БРУЦИН |
|  |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  | 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1572 | КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1573 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1575 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1577 | ХЛОРДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРО-ХЛОРИД ТВЕРДЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1580 | ХЛОРПИКРИН |
| PxBH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина |
| РхВH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1585 | МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1586 | МЕДИ АРСЕНИТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1587 | МЕДИ ЦИАНИД |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ, ЖИДКИЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1591 | о-ДИХЛОР-БЕНЗОЛ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 279 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 516 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 | B8 | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1594 | ДИЭТИЛ СУЛЬФАТ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1595 | ДИМЕТИЛ СУЛЬФАТ | 6.1 | ТС1 | I | 6.1 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 1596 | ДИНИТРО-АНИЛИНЫ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1597 | ДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1597 | ДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1599 | ДИНИТРО-ФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1599 | ДИНИТРО-ФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1600 | ДИНИТРО-ТОЛУОЛЫ РАСПЛАВ-ЛЕННЫЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ0 | Е0 |  |  |  | T7 | ТР3 |
| 1601 | ДЕЗИНФИЦИ-РУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1601 | ДЕЗИНФИЦИ-РУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1601 | ДЕЗИНФИЦИ-РУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 1603 | ЭТИЛБРОМ-АЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1604 | ЭТИЛЕН-ДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1605 | ЭТИЛЕН-ДИБРОМИД | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1606 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1608 | ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1591 | о-ДИХЛОР-БЕНЗОЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1593 | ДИХЛОР-МЕТАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1594 | ДИЭТИЛ-СУЛЬФАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 1595 | ДИМЕТИЛ-СУЛЬФАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1596 | ДИНИТРО-АНИЛИНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1597 | ДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1597 | ДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1599 | ДИНИТРО-ФЕНОЛА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1599 | ДИНИТРО-ФЕНОЛА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 | S9 S19 | 60 | 1600 | ДИНИТРО-ТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1601 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1601 | ДЕЗИНФИЦИ-РУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1601 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 1603 | ЭТИЛБРОМ-АЦЕТАТ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 1604 | ЭТИЛЕН-ДИАМИН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1605 | ЭТИЛЕН-ДИБРОМИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1606 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1608 | ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1611 | ГЕКСАЭТИЛ-ТЕТРАФОСФАТ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛ-ТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 2 | 1T |  | 2.3 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТО-ВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 48 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1614 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 603 | LQ0 | E5 | P099 P601 | RR10 | МР2 |  |  |
| 1616 | СВИНЦА АЦЕТАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 1617 | СВИНЦА АРСЕНАТЫ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1618 | СВИНЦА АРСЕНИТЫ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1620 | СВИНЦА ЦИАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1621 | ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1622 | МАГНИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1623 | РТУТИ (II) АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1625 | РТУТИ (II) НИТРАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1626 | РТУТНО-КАЛИЕВЫЙ ЦИАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1627 | РТУТИ (I) НИТРАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1629 | РТУТИ АЦЕТАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1630 | РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1631 | РТУТИ (II) БЕНЗОАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1634 | РТУТИ БРОМИДЫ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1638 | РТУТИ (II) ЙОДИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1639 | РТУТИ НУКЛЕАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1641 | РТУТИ ОКСИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1643 | РТУТИ (II)-КАЛИЯ ЙОДИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1644 | РТУТИ САЛИЦИЛАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1645 | РТУТИ (II) СУЛЬФАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1611 | ГЕКСАЭТИЛ-ТЕТРАФОСФАТ |
| СхВH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 1612 | ГЕКСАЭТИЛ-ТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ |
| L15DH(+) | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 0 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТО-ВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода |
|  |  |  | 0 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S10 S14 |  | 1614 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1616 | СВИНЦА АЦЕТАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1617 | СВИНЦА АРСЕНАТЫ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1618 | СВИНЦА АРСЕНИТЫ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1620 | СВИНЦА ЦИАНИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1621 | ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1622 | МАГНИЯ АРСЕНАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1623 | РТУТИ (II) АРСЕНАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1625 | РТУТИ (II) НИТРАТ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1626 | РТУТНО-КАЛИЕВЫЙ ЦИАНИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1627 | РТУТИ (I) НИТРАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1629 | РТУТИ АЦЕТАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1630 | РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1631 | РТУТИ (II) БЕНЗОАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1634 | РТУТИ БРОМИДЫ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1638 | РТУТИ (II) ЙОДИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1639 | РТУТИ НУКЛЕАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1641 | РТУТИ ОКСИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1643 | РТУТИ (II)-КАЛИЯ ЙОДИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1644 | РТУТИ САЛИЦИЛАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1645 | РТУТИ (II) СУЛЬФАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1646 | РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕН-ДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 1648 | АЦЕТО-НИТРИЛ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТО-НАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 60ºС | 6.1 | Т3 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТО-НАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не более 60ºС | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1650 | бета-НАФТИЛАМИН ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1651 | НАФТИЛТИО-МОЧЕВИНА | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1652 | НАФТИЛ-МОЧЕВИНА | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1653 | НИКЕЛЯ ЦИАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1654 | НИКОТИН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРО-ХЛОРИД ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРО-ХЛОРИДА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 43 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 43 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 1657 | НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1659 | НИКОТИНА ТАРТРАТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 2 | 1ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1661 | НИТРО-АНИЛИНЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1663 | НИТРО-ФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1646 | РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕН-ДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TT6 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 60ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TT6 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не более 60ºС |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1650 | бета-НАФТИЛАМИН ТВЕРДЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1651 | НАФТИЛТИО-МОЧЕВИНА |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1652 | НАФТИЛ-МОЧЕВИНА |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1653 | НИКЕЛЯ ЦИАНИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1654 | НИКОТИН |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1657 | НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1659 | НИКОТИНА ТАРТРАТ |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1665 | НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1669 | ПЕНТАХЛОРЭТАН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1670 | ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1672 | ФЕНИЛКАРБИ-ЛАМИНОХЛОРИД | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1673 | ФЕНИЛЕН-ДИАМИНЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1674 | ФЕНИЛРТУТЬ-АЦЕТАТ | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1677 | КАЛИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1678 | КАЛИЯ АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1679 | КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1683 | СЕРЕБРА АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1684 | СЕРЕБРА ЦИАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1685 | НАТРИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 1687 | НАТРИЯ АЗИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  |
| 1688 | НАТРИЯ КАКОДИЛАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1691 | СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1694 | БРОМБЕНЗИЛ-ЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 138 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1695 | ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | ТFС | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1698 | ДИФЕНИЛАМИНО-ХЛОРАРСИН | 6.1 | Т3 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P002 |  | MP18 | Т6 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1665 | НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1669 | ПЕНТАХЛОРЭТАН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1670 | ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1672 | ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1674 | ФЕНИЛРТУТЬАЦЕТАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1677 | КАЛИЯ АРСЕНАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1678 | КАЛИЯ АРСЕНИТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1679 | КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1683 | СЕРЕБРА АРСЕНИТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1684 | СЕРЕБРА ЦИАНИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1685 | НАТРИЯ АРСЕНАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
|  |  |  | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  | 1687 | НАТРИЯ АЗИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1688 | НАТРИЯ КАКОДИЛАТ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1691 | СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1694 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1695 | ХЛОР АЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ТВЕРДЫЙ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1698 | ДИФЕНИЛАМИНО-ХЛОРАРСИН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1699 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ | 6.1 | Т3 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 1700 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | 6.1 | ТF3 | II | 6.1 +4.1 |  | LQ18 | E0 | P600 |  |  |  |  |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД ЖИДКИЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1702 | 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРЭТАН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1704 | ТЕТРА-ЭТИЛДИТИОПИРО-ФОСФАТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP10 | T7 | ТР2 |
| 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗ | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1711 | КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1713 | ЦИНКА ЦИАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1714 | ЦИНКА ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T8 | ТР2 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1722 | АЛЛИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | ТFС | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1723 | АЛЛИЛЙОДИД | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1724 | АЛЛИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1725 | АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1726 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1727 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1728 | АМИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1729 | АНИЗОИЛХЛОРИД | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1699 | ДИФЕНИЛ-ХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ |
|  |  |  | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  | 1700 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1701 | КСИЛИЛБРОМИД ЖИДКИЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1702 | 1,1,2,2-ТЕТРА-ХЛОРЭТАН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1704 | ТЕТРА-ЭТИЛДИТИОПИРО-ФОСФАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИН ТВЕРДЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1711 | КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1713 | ЦИНКА ЦИАНИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S14 |  | 1714 | ЦИНКА ФОСФИД |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 668 | 1722 | АЛЛИЛ-ХЛОРФОРМИАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1723 | АЛЛИЛЙОДИД |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X839 | 1724 | АЛЛИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1725 | АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1726 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1727 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1728 | АМИЛТРИХЛОР-СИЛАН |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11801 |  |  |  | 80 | 1729 | АНИЗОИЛХЛОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1730 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1732 | СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1733 | СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | ТЗ | ТР33 |
| 1736 | БЕНЗОИЛХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1739 | БЕНЗИЛХЛОР-ФОРМИАТ | 8 | C9 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 1740 | ГИДРО-ДИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 8 | C2 | II | 8 | 274 517 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1740 | ГИДРО-ДИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 8 | C2 | III | 8 | 274 517 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P804 |  | МР2 | T22 | ТР2 TP10 |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 5.1 | ОТС | I | 5.1 +6.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР2 | T22 | ТР2 |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД | 5.1 | ОТС | I | 5.1 +6.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР2 | T22 | ТР2 |
| 1747 | БУТИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 589 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 |  |  |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 589 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP10 |  |  |
| 1749 | ХЛОРА ТРИФТОРИД | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1751 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 6.1 | ТС2 | II | 6.1 +8 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1752 | ХЛОР-АЦЕТИЛХЛОРИД | 6.1 | ТС1 | I | 6.1 +8 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1730 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР |
|  | L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 1732 | СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД |
|  | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1733 | СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1736 | БЕНЗОИЛХЛОРИД |
|  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД |
|  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД |
|  | L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 1739 | БЕНЗИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
|  | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
|  | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ |
|  | L21DH(+) | TU14 TU33 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР |
|  | L10DH | TU3 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S14 | 568 | 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД |
|  | L10DH | TU3 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S14 | 568 | 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД |
|  | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 | 1747 | БУТИЛТРИХЛОР-СИЛАН |
|  | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | 50 | 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) |
|  | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | 50 | 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) |
|  | PxBH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 1749 | ХЛОРА ТРИФТОРИД |
|  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР |
|  | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 1751 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ |
|  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 1752 | ХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1753 | ХЛОРФЕНИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 | 518 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | 518 | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1758 | ХРОМА ОКСИХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 1759 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 8 | С10 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1759 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 8 | С10 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |
| 1759 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 8 | С10 | III | 8 | 274 | LQ24 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗ | МР10 | MP1 | ТР33 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1761 | МЕДЬЭТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1761 | МЕДЬЭТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1762 | ЦИКЛОГЕКСЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1763 | ЦИКЛОГЕКСИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1765 | ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1766 | ДИХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1767 | ДИЭТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1768 | КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1769 | ДИФЕНИЛ-ДИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1770 | ДИФЕНИЛ-МЕТИЛБРОМИД | 8 | С10 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |
| 1771 | ДОДЕЦИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1753 | ХЛОРФЕНИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 1758 | ХРОМА ОКСИХЛОРИД |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 1759 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1759 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 1759 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 1761 | МЕДЬЭТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 1761 | МЕДЬЭТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1762 | ЦИКЛО-ГЕКСЕНИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1763 | ЦИКЛО-ГЕКСИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОР-УКСУСНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1765 | ДИХЛОР-АЦЕТИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1766 | ДИХЛОР-ФЕНИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 | 1767 | ДИЭТИЛ-ДИХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1768 | КИСЛОТА ДИФТОР-ФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1769 | ДИФЕНИЛ-ДИХЛОРСИЛАН |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1770 | ДИФЕНИЛ-МЕТИЛБРОМИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1771 | ДОДЕЦИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | C2 | III | 8 | 590 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР10 | MP1 | ТР33 |
| 1774 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная | 8 | С11 | II | 8 |  | LQ22 | E0 | P001 | РР4 |  |  |  |
| 1775 | КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВО-ДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОР-ОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1777 | КИСЛОТА ФТОРСУЛЬ-ФОНОВАЯ | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕ-ФТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1781 | ГЕКСАДЕЦИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1782 | КИСЛОТА ГЕКСАФТОРО-ФОСФОРНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛ-ЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1784 | ГЕКСИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | 519 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | III | 8 | 519 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | 520 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | III | 8 | 520 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1790 | кислоты ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода более 85% | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 | 6401 | LQ0 | Е0 | P802 |  | МР2 | T10 | ТР2 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода более 60%, но не более 85% | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 | 640J | LQ0 | Е0 | P001 | PP81 | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 1774 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1775 | КИСЛОТА БОР-ФТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1776 | КИСЛОТА МОНО-ФТОРО-ФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 1777 | КИСЛОТА ФТОР-СУЛЬФОНОВАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕ-ФТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1781 | ГЕКСАДЕЦИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1782 | КИСЛОТА ГЕКСАФТОРО-ФОСФОРНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1784 | ГЕКСИЛТРИХЛОР-СИЛАН |
| L10DH | TU14 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ |
| L21DH(+) | TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 1790 | кислоты ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода более 85% |
| L10DH | TU14 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода более 60%, но не более 85% |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода не более 60% | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |  |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 | РР10 B5 | MP15 | T7 | ТР2 TP24 |  |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 | B5 | MP19 | T4 | ТР2 TP24 |  |
| 1792 | ЙОДА МОНОХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛ-ФОСФОРНАЯ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |  |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 8 | C2 | II | 8 | 591 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |  |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты более 50% | 8 | СO1 | I | 8 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |  |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты не более 50% | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |  |
| 1798 | КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ | 8 | СОТ | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |
| 1799 | НОНИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |  |
| 1800 | ОКТАДЕЦИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |  |
| 1801 | ОКТИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |  |
| 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 8 | СO1 | II | 8 +5.1 | 522 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | МР3 | T7 | ТР2 |  |
| 1803 | ФЕНОЛ-СУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |
| 1804 | ФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |  |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |  |
| 1806 | ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |  |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |  |
| 1808 | ФОСФОРА ТРИБРОМИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |
| 1809 | ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | 6.1 | ТС3 | I | 6.1 +8 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |  |
| 1810 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |
| 1811 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8 | СТ2 | II | 8 +6.1 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |  |
| 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР10 | MP1 | ТР33 |  |
| 1813 | КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |  |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода не более 60% |
| L4BV(+) | ТЕ11 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР |
| L4BV(+) | ТЕ11 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1792 | ЙОДА МОНОХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛ-ФОСФОРНАЯ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 | VV9 |  |  | 80 | 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты |
| L10BH | TC6 TT1 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 | 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты более 50% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты не более 50% |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 1798 | КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1799 | НОНИЛТРИХЛОР-СИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1800 | ОКТАДЕЦИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1801 | ОКТИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 85 | 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1803 | ФЕНОЛ-СУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1804 | ФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1806 | ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1808 | ФОСФОРА ТРИБРОМИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9S14 | 668 | 1809 | ФОСФОРА ТРИХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1810 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | 86 | 1811 | КАЛИЯ ГИДРО-ДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1813 | КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1815 | ПРОПИОНИЛ-ХЛОРИД | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1816 | ПРОПИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1817 | ПИРОСУЛЬ-ФУРИЛХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1818 | КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ0 | E2 | Р010 |  | MP15 | Т10 | ТР2 ТР7 |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1825 | НАТРИЯ ОКСИД | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ, ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 8 | СO1 | I | 8 +5.1 | 113 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ, ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1827 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1828 | СЕРЫ ХЛОРИДЫ | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 8 | C1 | I | 8 | 623 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР4 ТР25 TP26 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 1833 | КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1834 | СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 1835 | ТЕТРА-МЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1835 | ТЕТРА-МЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1836 | ТИОНИЛХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P802 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 1837 | ТИОФОСФО-РИЛХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1838 | ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T10 | ТР2 |
| 1839 | КИСЛОТА ТРИХЛОР-УКСУСНАЯ | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1815 | ПРОПИОНИЛ-ХЛОРИД |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 | 1816 | ПРОПИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1817 | ПИРОСУЛЬ-ФУРИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1818 | КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1825 | НАТРИЯ ОКСИД |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 | 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ, ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ, ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1827 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 1828 | СЕРЫ ХЛОРИДЫ |
| L10BH | TU32 TE13 TT5 TM3 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты |
| L10BH |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | X886 | 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1833 | КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 1834 | СУЛЬФУРИЛ-ХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1835 | ТЕТРАМЕТИЛ-АММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1835 | ТЕТРАМЕТИЛ-АММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 1836 | ТИОНИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1837 | ТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 1838 | ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1839 | КИСЛОТА ТРИХЛОР-УКСУСНАЯ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1840 | ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1841 | АЦЕТАЛЬ-ДЕГИДАММИАК | 9 | М11 | III | 9 |  | LQ27 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗВ6 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1845 | Углерода диоксид твердый (лед сухой) | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛО-ГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛО-ГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1851 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 221 274 601 | LQ17 | E4 | P001 |  | MP15 |  |  |
| 1851 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 221 274 601 | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 1854 | БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 |  |  |
| 1856 | Ветошь промасленная | 4.2 | S2 | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 1857 | Текстиля отходы влажные | 4.2 | S2 | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 1858 | ГЕКСА-ФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1862 | ЭТИЛКРОТОНАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | Т4 | ТР1 ТР8 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1840 | ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV3 |  |  | 90 | 1841 | АЦЕТАЛЬ-ДЕГИДАММИАК |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1845 | Углерода диоксид твердый (лед сухой) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛО-ГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛО-ГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1851 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1851 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
|  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 | 1854 | БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ |
| HE ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1856 | Ветошь промасленная |
| НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1857 | Текстиля отходы влажные |
| PxBN(M) | ТА4 ТТ9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1858 | ГЕКСАФТОР-ПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) |
| РхВN(M) | ТА4 ТТ9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД |
| PxBN(M) | ТА4 ТТ9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1862 | ЭТИЛКРОТОНАТ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1865 | н-ПРОПИЛНИТРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 |  |  |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 | РР1 | MP19 | Т4 | ТР1 ТР8 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1868 | ДЕКАБОРАН | 4.1 | FТ2 | II | 4.1 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | MP1 | ТР33 |
| 1870 | КАЛИЯ БОРГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 1871 | ТИТАНА ГИДРИД | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 | E2 | P410 IBC04 | PP40 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |
| 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 60 | LQ0 | Е0 | P502 | PP28 | МР3 | T10 | ТР1 |
| 1884 | БАРИЯ ОКСИД | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1885 | БЕНЗИДИН | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1886 | БЕНЗИЛИДЕН-ХЛОРИД | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1887 | БРОМХЛОРМЕТАН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  | 1865 | н-ПРОПИЛНИТРАТ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23ºС и вязкий согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV28 |  | 46 | 1868 | ДЕКАБОРАН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 1870 | КАЛИЯ БОРГИДРИД |
| SGAN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 | 1871 | ТИТАНА ГИДРИД |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД |
| L4DN(+) | TU3 TU28 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 | S20 | 558 | 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1884 | БАРИЯ ОКСИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1885 | БЕНЗИДИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1886 | БЕНЗИЛИДЕН-ХЛОРИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1887 | БРОМХЛОРМЕТАН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1889 | ЦИАН БРОМИСТЫЙ | 6.1 | ТС2 | I | 6.1 +8 |  | LQ0 | E5 | P002 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1891 | ЭТИЛБРОМИД | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 | B8 | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1892 | ЭТИЛ-ДИХЛОРАРСИН | 6.1 | Т3 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 1894 | ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД | 6.1 | Т3 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1895 | ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ | 6.1 | Т3 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОР-ЭТИЛЕН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1898 | АЦЕТИЛ-ЙОДИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛ-ФОСФОРНАЯ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1903 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 1903 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1903 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 1905 | КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ | 8 | C2 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИ-РОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 TP28 |
| 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида | 8 | C6 | III | 8 | 62 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 TP24 |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 TP24 |
| 1910 | Кальция оксид | 8 | C6 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 1911 | ДИБОРАН | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1912 | МЕТИЛ-ХЛОРИДА И МЕТИЛЕН-ХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 2F |  | 2.1 | 228 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1913 | НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 1914 | БУТИЛ-ПРОПИОНАТЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1915 | ЦИКЛО-ГЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1888 | ХЛОРОФОРМ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 1889 | ЦИАН БРОМИСТЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1891 | ЭТИЛБРОМИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1892 | ЭТИЛ-ДИХЛОРАРСИН |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1894 | ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1895 | ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1897 | ТЕТРА-ХЛОРЭТИЛЕН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1898 | АЦЕТИЛЙОДИД |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛ-ФОСФОРНАЯ |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 1903 | ДЕЗИНФИ-ЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1903 | ДЕЗИНФИ-ЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1903 | ДЕЗИНФИ-ЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| S10AN |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 1905 | КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕ-РИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида |
| L4BV(+) | TE1 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР |
| L4BV(+) | TE1 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 1910 | Кальция оксид |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2S14 |  | 1911 | ДИБОРАН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2S20 | 23 | 1912 | МЕТИЛ-ХЛОРИДА И МЕТИЛЕН-ХЛОРИДА СМЕСЬ |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 1913 | НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1914 | БУТИЛ-ПРОПИОНАТЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1915 | ЦИКЛО-ГЕКСАНОН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1916 | ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛ-БЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1919 | МЕТИЛ АКРИЛАТ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 1920 | НОНАНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР2 | T14 | ТР2 |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1928 | МЕТИЛМАГНИЙ-БРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 |  | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 |  |  |
| 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 9 | М11 | III | 9 |  | LQ27 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 1939 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 1940 | КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 1941 | ДИБРОМДИФТОР-МЕТАН | 9 | М11 | III | 9 |  | LQ28 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP15 | T11 | ТР2 |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% общего количества горючего материала (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | Е1 | P407 R001 |  | MP11 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 1916 | ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1920 | НОНАНЫ |
| L15CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 1922 | ПИРРОЛИДИН |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 | 1928 | МЕТИЛМАГНИЙБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV3 |  |  | 90 | 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 1939 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 1940 | КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 90 | 1941 | ДИБРОМДИФТОРМЕТАН |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% общего количества горючего материала (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества |
|  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  |  | 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА» | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | E1 | P407 R001 |  | MP11 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие | 2 | 5A |  | 2.2 | 190 327 625 | LQ2 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные | 2 | 5C |  | 2.2 +8 | 190 327 625 | LQ2 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие | 2 | 5СО |  | 2.2 +5.1 +8 | 190 327 625 | LQ2 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся | 2 | 5F |  | 2.1 | 190 327 625 | LQ2 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 2 | 5FC |  | 2.1 +8 | 190 327 625 | LQ2 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие | 2 | 5O |  | 2.2 +5.1 | 190 327 625 | LQ2 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные | 2 | 5T |  | 2.2 +6.1 | 190 327 625 | LQ1 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные | 2 | 5ТС |  | 2.2 +6.1 +8 | 190 327 625 | LQ1 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся | 2 | 5TF |  | 2.1 +6.1 | 190 327 625 | LQ1 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 2 | 5TFC |  | 2.1 +6.1 +8 | 190 327 625 | LQ1 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие | 2 | 5ТО |  | 2.2 +5.1 +6.1 | 190 327 625 | LQ1 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные | 2 | 5ТОС |  | 2.2 +5.1 +6.1 +8 | 190 327 625 | LQ1 | E0 | P003 LP02 | PP17 PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |
| 1951 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | E1 | P203 |  | MP9 | T75 | TP5 |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | E1 | P200 |  | MP9 | (M) |  |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | LQ0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) |  |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | LQ0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) |  |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 1T |  | 2.3 | 274 | LQ0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) |  |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 2 | 1A |  | 2.2 | 274 292 567 | LQ1 | E1 | P200 |  | MP9 | (M) |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  |  | 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИ-РОВАННЫЕ «ВЕСТА» |
|  |  |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие |
|  |  |  | 1 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные |
|  |  |  | 1 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие |
|  |  |  | 2 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные |
|  |  |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 | S2 |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 | S2 |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие |
|  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 1951 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида |
| СхВH(M) | TU6 TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| СхВH(M) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРА-ФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1959 | 1,1-ДИФТОР-ЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R1132a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1961 | ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 1962 | ЭТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1963 | ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 TP34 |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 652 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1966 | ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 TP23 TP34 |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2Т |  | 2.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2А |  | 2.2 | 274 | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1970 | КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 1973 | ХЛОРДИФТОР-МЕТАНА И ХЛОРПЕНТА-ФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1974 | ХЛОРДИФТОР-БРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 1976 | ОКТАФТОР-ЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1977 | АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) |
| RxBN | TU18 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 | 1961 | ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1962 | ЭТИЛЕН |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 1963 | ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С |
| RxBN | TU18 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 | 1966 | ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1969 | ИЗОБУТАН |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 1970 | КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана |
| RxBN | TU18 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 | 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1973 | ХЛОРДИФТОР-МЕТАНА И ХЛОРПЕНТА-ФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1974 | ХЛОРДИФТОР-БРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1976 | ОКТАФТОР-ЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 1977 | АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1978 | ПРОПАН | 2 | 2F |  | 2.1 | 652 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1983 | 1 -ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 133а) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 TP27 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1990 | БЕНЗАЛЬДЕГИД | 9 | М11 | III | 9 |  | LQ28 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T2 | ТР1 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 ТР6 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 1978 | ПРОПАН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R133a) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. |
| LGBV |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 90 | 1990 | БЕНЗАЛЬДЕГИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 1992 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 1992 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 TP27 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640E | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23ºС и вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640F | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23ºС и вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640G | LQ7 | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23ºС и вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640H | LQ7 | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P601 |  | МР2 | T22 | ТР2 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | P001 |  | MP19 | Т3 | ТР3 ТР29 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | Т3 | ТР3 ТР29 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | Т1 | ТР3 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | Т1 | ТР3 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23ºС и вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23ºС и вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23ºС и вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| L15CH | TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (температура кипения не более 35ºС) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35оС) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | Е1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | Т1 | ТР3 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | Т1 | ТР3 |
| 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 | Е1 | P002 LP02 R001 | РР7 | МР11 |  |  |
| 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 2002 | ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | РР8 В3 | MP14 |  |  |
| 2004 | МАГНИЙДИАМИД | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | LQ0 | E1 | P002 R001 |  | MP14 |  |  |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 | T21 | ТР7 Р33 |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | LQ0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 540 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или проволоки в бухтах | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 | E1 | P002 LP02 R001 |  | MP14 |  |  |
| 2010 | МАГНИЯ ГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 2011 | МАГНИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 2012 | КАЛИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 2013 | СТРОНЦИЯ ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 | T7 | ТР2 ТР6 TP24 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ, содержащий более 70% пероксида водорода | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 640N | LQ0 | Е0 | P501 |  | МР2 | T9 | ТР2 ТР6 TP24 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L1.5BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС более 110 кПа, температура кипения более 35ºС) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 | 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23ºС и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК |
|  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  |  | 2002 | ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2004 | МАГНИЙДИАМИД |
|  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  |  | 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
|  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 | 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или проволоки в бухтах |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 2010 | МАГНИЯ ГИДРИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 2011 | МАГНИЯ ФОСФИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 2012 | КАЛИЯ ФОСФИД |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 2013 | СТРОНЦИЯ ФОСФИД |
| L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 58 | 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) |
| L4DV(+) | TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1 | OX | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 | S20 | 559 | 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ, содержащий более 70% пероксида водорода |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 60% и не более 70% пероксида водорода | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 640O | LQ0 | Е0 | P501 |  | МР2 | T9 | ТР2 ТР6 TP24 |
| 2016 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ0 | Е0 | P600 |  | MP10 |  |  |
| 2017 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 6.1 | ТС2 | II | 6.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P600 |  |  |  |  |
| 2018 | ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2019 | ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗ | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 529 585 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 529 585 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 529 585 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗ | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗ | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2027 | НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 8 | С11 | II | 8 |  | LQ0 | Е0 | P803 |  |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BV(+) | TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1 | OX | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 | S20 | 559 | 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 60% и не более 70% пероксида водорода |
|  |  |  | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  | 2016 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя |
|  |  |  | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  | 2017 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2018 | ХЛОР АНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2019 | ХЛОР АНИЛИНЫ ЖИДКИЕ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2027 | НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2029 | ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 |  | LQ0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% и с температурой вспышки более 60ºС | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 | 530 | LQ0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% и с температурой вспышки не более 60ºС | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 | 530 | LQ0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 | 530 | LQ22 | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 | 530 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 8 | СO1 | I | 8 +5.1 |  | LQ0 | E0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 | T10 | TP2 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% | 8 | СO1 | II | 8 +5.1 |  | LQ22 | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | MP15 | T8 | TP2 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | MP15 | T8 | TP2 |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | СОТ | I | 8 +5.1 +6.1 |  | LQ0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 |
| 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) |  |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) T50 |  |
| 2036 | КСЕНОН | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | E1 | P200 |  | MP9 | (M) |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5A |  | 2.2 | 191 303 | LQ2 | E0 | P003 | PP17 RR6 | MP9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5F |  | 2.1 | 191 303 | LQ2 | E0 | P003 | PP17 RR6 | MP9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5O |  | 2.2 +5.1 | 191 303 | LQ2 | E0 | P003 | PP17 RR6 | MP9 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S14 |  | 2029 | ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ |
| L10BH |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% и с температурой вспышки более 60ºС |
| L10BH |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S2 S14 | 886 | 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% и с температурой вспышки не более 60ºС |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% |
| L10BH | TC6 TT1 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 | 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 85 | 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% |
| L10BH | TC6 TT1 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV24 CV28 | S14 | 856 | 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2035 | 1,1,1-ТРИФТОР-ЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 2036 | КСЕНОН |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 CV12 |  |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 CV12 |  |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5T |  | 2.3 | 303 | LQ1 | Е0 | P003 | PP17 RR6 | МР9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5ТС |  | 2.3 +8 | 303 | LQ1 | Е0 | P003 | PP17 RR6 | МР9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5TF |  | 2.3 +2.1 | 303 | LQ1 | Е0 | P003 | PP17 RR6 | МР9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 303 | LQ1 | Е0 | P003 | PP17 RR6 | МР9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5ТО |  | 2.3 +5.1 | 303 | LQ1 | Е0 | P003 | PP17 RR6 | МР9 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 5ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 | 303 | LQ1 | Е0 | P003 | PP17 RR6 | МР9 |  |  |
| 2038 | ДИНИТРО-ТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛ-ПРОПАН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2045 | ИЗОБУТИР-АЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2046 | ЦИМОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2048 | ДИЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2049 | ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЭТАНОЛ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  | 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2038 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2046 | ЦИМОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2049 | ДИЭТИЛБЕНЗОЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2051 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЭТАНОЛ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобжденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2052 | ДИПЕНТЕН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛ-КАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2054 | МОРФОЛИН | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 2055 | СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы | 3 | D | I | 3 | 198 531 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 TP27 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640C | LQ4 | E0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640D | LQ4 | E0 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 ТР8 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы | 3 | D | III | 3 | 198 531 | LQ7 | E0 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 306 307 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 ВK1 ВK2 | ТР33 |
| 2071 | Удобрение на основе нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотнофосфатнокалийные смеси, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2052 | ДИПЕНТЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2053 | МЕТИЛ-ИЗОБУТИЛ-КАРБИНОЛ |
| L10BH |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 | 2054 | МОРФОЛИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2055 | СТИРОЛ-МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2057 | ТРИПРОПИЛЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2057 | ТРИПРОПИЛЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД |
| L4BN |  | FL | 1 (B) |  |  |  | S2 S14 | 33 | 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы |
| L1.5BN |  | FL | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 | 33 | 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 | 33 | 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (B) |  |  |  | S2 S14 | 30 | 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 | S23 | 50 | 2067 | УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ |
| HE ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 2071 | Удобрение на основе нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотнофосфатнокалийные смеси, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15ºС, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака | 2 | 4A |  | 2.2 | 532 | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2074 | АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2078 | ТОЛУОЛ-ДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2079 | ДИЭТИЛЕН-ТРИАМИН | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2186 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3ТС | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 2188 | АРСИН | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 2 | 1ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2191 | СУЛЬ-ФУРИЛФТОРИД | 2 | 2Т |  | 2.3 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2192 | ГЕРМАН | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 632 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2197 | ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2199 | ФОСФИН | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 632 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2201 | АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3О |  | 2.2 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 TP22 |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  | PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 |  | 20 | 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15ºС, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака |
|  | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2074 | АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ |
|  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9S19 | 69 | 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
|  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9S19 | 68 | 2076 | КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
|  | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН |
|  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9S19 | 60 | 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ |
|  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН |
|  | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 2186 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
|  | RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2S14 |  | 2188 | АРСИН |
|  | РхВH(М) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2S14 | 263 | 2189 | ДИХЛОРСИЛАН |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ |
|  | РхВH(М) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД |
|  |  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 2192 | ГЕРМАН |
|  | PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R116) |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД |
|  | РхВH(М) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 2197 | ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 2199 | ФОСФИН |
|  | PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
|  | RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 | 2201 | АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
|  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2203 | СИЛАН | 2 | 2F |  | 2.1 | 632 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |  |
| 2204 | КАРБОНИЛ СУЛЬФИД | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |  |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | Т3 | ТР1 |  |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ, H.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 551 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |  |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 274 551 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |  |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 5.1 | О2 | III | 5.1 | 313 314 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 В13 | MP10 |  |  |  |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | C9 | III | 8 | 533 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |  |
| 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 4.2 | SW | III | 4.2 +4.3 | 273 | LQ0 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP14 | Т1 | ТР33 |  |
| 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 9 | М3 | III | Нет | 207 633 | LQ27 | E1 | P002 IBC08 R001 | PP14 В3 В6 | MP10 | Т1 | ТР33 |  |
| 2212 | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 9 | M1 | II | 9 | 168 | LQ25 | Е2 | P002 IBC08 | PP37 B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |  |
| 2213 | ПАРАФОРМАЛЬ-ДЕГИД | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 В3 | MP10 | Т1 ВK1 ВK2 | ТР33 |  |
| 2214 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |  |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ0 | Е0 |  |  |  | T4 | ТР3 |  |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |  |
| 2216 | Мука рыбная (рыбные отходы) стабилизированная | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |  |
| 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11 % | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 | LQ0 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP20 В3 В6 | MP14 |  |  |  |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИ-РОВАННАЯ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |
| 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИ-ДИЛОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |  |
| 2222 | АНИЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |  |
| 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2203 | СИЛАН |
| РхВH(М) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2205 | АДИПОНИТРИЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ, H.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | 50 | 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 V12 | VV4 |  |  | 40 | 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба |
| SGAN | TE20 | AT | 3 (D/E) |  | VV3 |  |  | 90 | 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары |
| SGAH | TU15 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 | 2212 | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V13 | VV1 |  |  | 40 | 2213 | ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2214 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида |
| L4BN |  | AT | 0 (E) |  |  |  |  | 80 | 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 2216 | Мука рыбная (рыбные отходы) стабилизированная |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11 % |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 839 | 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИ-ДИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2222 | АНИЗОЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2225 | БЕНЗОЛ-СУЛЬФОНИЛ-ХЛОРИД | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 |
| 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 2227 | н-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 6.1 | Т1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 |
| 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНЫ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 2234 | ХЛОРБЕНЗО-ТРИФТОРИДЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛ-ХЛОРИДЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 2237 | ХЛОРНИТРО-АНИЛИНЫ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 2240 | КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 |
| 2242 | ЦИКЛОГЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 |
| 2243 | ЦИКЛОГЕКСИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 |
| 2247 | н-ДЕКАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 2249 | ЭФИР ДИХЛОР-ДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TF1 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2225 | БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛ-ХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2227 | н-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2234 | ХЛОРБЕНЗО-ТРИФТОРИДЫ |
| L4BH | TU15TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛ-ХЛОРИДЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛ-ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2237 | ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 2240 | КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2242 | ЦИКЛОГЕПТЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2243 | ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2247 | н-ДЕКАН |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 2249 | ЭФИР ДИХЛОР-ДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗО-ЦИАНАТЫ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2251 | БИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2253 | N,N-ДИМЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2254 | СПИЧКИ САПЕРНЫЕ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | Е1 | P407 R001 |  | МР11 |  |  |
| 2256 | ЦИКЛОГЕКСЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2257 | КАЛИЙ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕН-ДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕН-ТЕТРАМИН | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН | 3 | FС | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2262 | ДИМЕТИЛ-КАРБАМИЛ-ХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2263 | ДИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛ-ФОРМАМИД | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР2 |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2267 | ДИМЕТИЛ-ТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2269 | 3,3'-ИМИНО-ДИПРОПИЛАМИН | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2271 | ЭТИЛАМИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2272 | N-ЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2273 | 2-ЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2274 | N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИ-ЛАНИЛИН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗО-ЦИАНАТЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 2251 | БИЦИКЛО[2.2.1 ]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2253 | N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН |
|  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  |  | 2254 | СПИЧКИ САПЕРНЫЕ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2256 | ЦИКЛОГЕКСЕН |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 2257 | КАЛИЙ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕН-ДИАМИН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2262 | ДИМЕТИЛКАРБАМИЛ-ХЛОРИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2263 | ДИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАНЫ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2264 | N,N-ДИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2265 | N,N-ДИМЕТИЛ-ФОРМАМИД |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2267 | ДИМЕТИЛ-ТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2269 | 3,3'-ИМИНОДИПРО-ПИЛАМИН |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2271 | ЭТИЛАМИЛКЕТОН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2272 | N-ЭТИЛАНИЛИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2273 | 2-ЭТИЛАНИЛИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2274 | N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛ-АНИЛИН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2275 | 2-ЭТИЛБУТАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2276 | 2-ЭТИЛ-ГЕКСИЛАМИН | 3 | FC | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2277 | ЭТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2279 | ГЕКСАХЛО-РБУТАДИЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР10 | Т1 | ТР33 |
| 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2283 | ИЗОБУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2284 | ИЗОБУТИРО-НИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2285 | ИЗОЦИАНАТО-БЕНЗОТРИ-ФТОРИДЫ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛ-ГЕПТАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2287 | ИЗОГЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 | B8 | MP19 | T11 | ТР1 |
| 2289 | ИЗОФОРОН-ДИАМИН | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2290 | ИЗОФОРОН-ДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР10 | MP1 | ТР33 |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2295 | МЕТИЛХЛОР АЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2296 | МЕТИЛ ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2275 | 2-ЭТИЛБУТАНОЛ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 2277 | ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2278 | н-ГЕПТЕН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2279 | ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИН ТВЕРДЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИАНАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2282 | ГЕКСАНОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2283 | ИЗОБУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2285 | ИЗОЦИАНАТО-БЕНЗОТРИФТОРИДЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2287 | ИЗОГЕПТЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2288 | ИЗОГЕКСЕН |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2290 | ИЗОФОРОНДИИЗО-ЦИАНАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛ-ПЕНТАНОН-2 |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2295 | МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2296 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2298 | МЕТИЛ ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2299 | МЕТИЛ ДИХЛОР АЦЕТАТ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛ-БЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2304 | НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | LQ0 | Е0 |  |  |  | Т1 | ТР3 |
| 2305 | КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛ-СУЛЬФОНОВАЯ | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2306 | НИТРОБЕНЗОТРИ-ФТОРИДЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИ-ФТОРИД | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP10 | T7 | ТР2 |
| 2308 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 2309 | ОКТАДИЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2310 | ПЕНТАНДИОН-2,4 | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 279 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ0 | Е0 |  |  |  | T7 | ТР3 |
| 2313 | ПИКОЛИНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2315 | ПОЛИХЛОР-ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 9 | M2 | II | 9 | 305 | LQ26 | Е2 | P906 IBC02 |  | MP15 | T4 | ТР1 |
| 2316 | НАТРИЯ КУПРО-ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2317 | НАТРИЯ КУПРО-ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2318 | НАТРИЯ ГИДРО-СУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2319 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2297 | МЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСАНОН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2298 | МЕТИЛЦИКЛО-ПЕНТАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2299 | МЕТИЛДИХЛОР-АЦЕТАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛ-БЕНЗОЛ |
| LGBV | TU27 TE4 TE6 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 44 | 2304 | НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2305 | КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛ-СУЛЬФОНОВАЯ |
| L4BH | TU15TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2306 | НИТРО-БЕНЗО-ТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИ-ФТОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2308 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2309 | ОКТАДИЕНЫ |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 2310 | ПЕНТАНДИОН-2,4 |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 | S9 S19 | 60 | 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2313 | ПИКОЛИНЫ |
| L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) |  | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 | 2315 | ПОЛИХЛОР ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2316 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2317 | НАТРИЯ КУПРО-ЦИАНИДА РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2318 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2319 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕН-ПЕНТАМИН | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛ-БЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2326 | ТРИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСИ-ЛАМИН | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2327 | ТРИМЕТИЛ-ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИНЫ | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2328 | ТРИМЕТИЛ-ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 2329 | ТРИМЕТИЛ-ФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2330 | УНДЕКАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2331 | ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР10 | Т1 | ТР33 |
| 2332 | АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2334 | АЛЛИЛАМИН | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 2335 | ЭФИР АЛЛИЛ-ЭТИЛОВЫЙ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2336 | АЛЛИЛФОРМИАТ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2337 | ФЕНИЛ-МЕРКАПТАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 2338 | БЕНЗОТРИФТОРИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2339 | 2-БРОМБУТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2340 | ЭФИР 2-БРОМЭТИЛ-ЭТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕН-ПЕНТАМИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛ-БЕНЗОЛ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2326 | ТРИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2327 | ТРИМЕТИЛ-ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2328 | ТРИМЕТИЛ-ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИАНАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2329 | ТРИМЕТИЛФОСФИТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2330 | УНДЕКАН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2331 | ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2332 | АЦЕТАЛЬДОКСИМ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2334 | АЛЛИЛАМИН |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2335 | ЭФИР АЛЛИЛ-ЭТИЛОВЫЙ |
| L10CH | TU14T U15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2336 | АЛЛИЛФОРМИАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2338 | БЕНЗОТРИФТОРИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2339 | 2-БРОМБУТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2340 | ЭФИР 2-БРОМЭТИЛ-ЭТИЛОВЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совмес-тной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2342 | БРОММЕТИЛ-ПРОПАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2343 | 2-БРОМПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2345 | 3-БРОМПРОПИН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2346 | БУТАНДИОН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛ-МЕТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2352 | ЭФИР БУТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2353 | БУТИРИЛХЛОРИД | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T8 | ТР2 |
| 2354 | ЭФИР ХЛОРМЕТИЛ-ЭТИЛОВЫЙ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 P17 | T11 | ТР2 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2358 | ЦИКЛО-ОКТАТЕТРАЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2359 | ДИАЛЛИЛАМИН | 3 | FTC | II | 3 +6.1 +8 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2360 | ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2361 | ДИИЗОБУТИЛАМИН | 3 | FC | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 ІВС03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2363 | ЭТИЛМЕРКАПТАН | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 2364 | н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2342 | БРОММЕТИЛПРОПАНЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2343 | 2-БРОМПЕНТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2344 | БРОМПРОПАНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2344 | БРОМПРОПАНЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2345 | 3-БРОМПРОПИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2346 | БУТАНДИОН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2350 | ЭФИР БУТИЛ-МЕТИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 2352 | ЭФИР БУТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2353 | БУТИРИЛХЛОРИД |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2354 | ЭФИР ХЛОРМЕТИЛ-ЭТИЛОВЫЙ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2358 | ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 338 | 2359 | ДИАЛЛИЛАМИН |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2360 | ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2361 | ДИИЗОБУТИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2363 | ЭТИЛМЕРКАПТАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2364 | н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2366 | ДИЭТИЛ КАРБОНАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2367 | альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬ-ДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2368 | альфа-ПИНЕН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2370 | ГЕКСЕН-1 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 2372 | 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛ-АМИНО)-ЭТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2373 | ДИЭТОКСИ-МЕТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2374 | 3,3-ДИЭТОКСИ-ПРОПЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2375 | ДИЭТИЛ СУЛЬФИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2376 | 2,3-ДИГИДРО-ПИРАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИ-ЭТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2378 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОАЦЕТО-НИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛ-БУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2380 | ДИМЕТИЛ-ДИЭТО-КСИСИЛАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2381 | ДИМЕТИЛ-ДИСУЛЬФИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2382 | ДИМЕТИЛ-ГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2384 | ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2385 | ЭТИЛИЗОБУТИРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2386 | 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2387 | ФТОРБЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2388 | ФТОРТОЛУОЛЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2389 | ФУРАН | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T12 | ТР2 |
| 2390 | 2-ЙОДБУТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2391 | ЙОДМЕТИЛ-ПРОПАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2366 | ДИЭТИЛКАРБОНАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2367 | альфа-МЕТИЛВАЛЕР-АЛЬДЕГИД |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2368 | альфа-ПИНЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2370 | ГЕКСЕН-1 |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2372 | 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛ-АМИНО)-ЭТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2373 | ДИЭТОКСИМЕТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2374 | 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2S20 | 33 | 2375 | ДИЭТИЛСУЛЬФИД |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2376 | 2,3-ДИГИДРОПИРАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2378 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОАЦЕТОНИТРИЛ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛ-БУТИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2380 | ДИМЕТИЛДИЭТОКСИ-СИЛАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2383 | ДИПРОПИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2384 | ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2385 | ЭТИЛИЗОБУТИРАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2386 | 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2387 | ФТОРБЕНЗОЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2S20 | 33 | 2388 | ФТОРТОЛУОЛЫ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2389 | ФУРАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2390 | 2-ЙОДБУТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2391 | ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2392 | ЙОДПРОПАНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2393 | ИЗОБУТИЛ-ФОРМИАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2394 | ИЗОБУТИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2395 | ИЗОБУТИРИЛ-ХЛОРИД | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2396 | АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2399 | 1-МЕТИЛ-ПИПЕРИДИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2400 | МЕТИЛ ИЗОВАЛЕРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2401 | ПИПЕРИДИН | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 2402 | ПРОПАНТИОЛЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2405 | ИЗОПРОПИЛ-БУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2406 | ИЗОПРОПИЛ-ИЗОБУТИРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2407 | ИЗОПРОПИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 2409 | ИЗОПРОПИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРО-ПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2412 | ТЕТРАГИДРО-ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2413 | ТЕТРАПРОПИЛ-ОРТОТИТАНАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 ІВС03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2417 | КАРБОНИЛ-ФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2392 | ЙОДПРОПАНЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2393 | ИЗОБУТИЛФОРМИАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2394 | ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2395 | ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2396 | АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2399 | 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2400 | МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ |
| L10BH |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 | 2401 | ПИПЕРИДИН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2402 | ПРОПАНТИОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2405 | ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2406 | ИЗОПРОПИЛИЗО-БУТИРАТ |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 |  | 2407 | ИЗОПРОПИЛ-ХЛОРФОРМИАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2409 | ИЗОПРОПИЛ-ПРОПИОНАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРО-ПИРИДИН |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2411 | БУТИРОНИТРИЛ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2412 | ТЕТРАГИДРОТИОФЕН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2413 | ТЕТРАПРОПИЛ-ОРТОТИТАНАТ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2414 | ТИОФЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ |
| PxBH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2419 | БРОМТРИФТОР-ЭТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2420 | ГЕКСАФТОР АЦЕТОН | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД | 2 | 2ТОС | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2424 | ОКТАФТОР-ПРОПАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R218) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 5.1 | O1 |  | 5.1 | 252 644 | LQ0 | Е0 |  |  |  | T7 | ТР1 TP16 TP17 |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-C12 гомологи) | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-C12 гомологи) | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 2431 | АНИЗИДИНЫ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 279 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2433 | ХЛОР-НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2434 | ДИБЕНЗИЛ-ДИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т010 | ТР2 ТР7 |
| 2435 | ЭТИЛФЕНИЛ-ДИХЛОРСИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т010 | ТР2 ТР7 |
| 2436 | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2437 | МЕТИЛ-ФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | Т010 | ТР2 ТР7 |
| 2438 | ТРИМЕТИЛ-АЦЕТИЛХЛОРИД | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2419 | БРОМТРИФТОР-ЭТИЛЕН |
| РхВH(М) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 2420 | ГЕКСАФТОР АЦЕТОН |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 2422 | ОКТАФТОР-БУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R1318) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 2424 | ОКТАФТОР-ПРОПАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R218) |
| L4BV(+) | TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1 | AT | 0 (E) |  |  |  | S23 | 59 | 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2431 | АНИЗИДИНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2433 | ХЛОРНИТРО-ТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2434 | ДИБЕНЗИЛ-ДИХЛОРСИЛАН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2435 | ЭТИЛФЕНИЛ-ДИХЛОРСИЛАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2436 | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2437 | МЕТИЛ-ФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2438 | ТРИМЕТИЛ-АЦЕТИЛХЛОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2439 | НАТРИЯ ГИДРО-ДИФТОРИД | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 4.2 | C4 | I | 4.2 +8 | 537 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 |  |  |
| 2442 | ТРИХЛОР-АЦЕТИЛХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2443 | ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2444 | ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P802 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 2446 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 |  | LQ0 | Е0 |  |  |  | T21 | ТР3 ТР7 TP26 |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | LQ0 | Е0 |  |  |  | Т1 | ТР3 |
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | 2 | 2A | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2456 | 2-ХЛОРПРОПЕН | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2459 | 2-МЕТИЛБУТЕН-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 2460 | 2-МЕТИЛБУТЕН-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2461 | МЕТИЛ ПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2463 | АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗО-ЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗО-ЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 | Е0 | P503 IBC06 |  | МР2 |  |  |
| 2468 | КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИА-НУРОВАЯ СУХАЯ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2469 | ЦИНКА БРОМАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2439 | НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2442 | ТРИХЛОР-АЦЕТИЛХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2443 | ВАНАДИЯ ОКСИ-ТРИХЛОРИД |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 2444 | ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2446 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TE3 TE21 | AT | 0 (B/E) |  |  |  | S20 | 446 | 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| LGBV(+) | TU27 TE4 TE6 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 44 | 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 | 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 | 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 161) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 41) |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 2455 | МЕТИЛНИТРИТ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2456 | 2-ХЛОРПРОПЕН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2459 | 2-МЕТИЛБУТЕН-1 |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2460 | 2-МЕТИЛБУТЕН-2 |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2461 | МЕТИЛ-ПЕНТАДИЕН |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 2463 | АЛЮМИНИЯ ГИДРИД |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗО-ЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗО-ЦИАНУРОВОЙ СОЛИ |
|  |  |  | 1 (E) | V10 V12 |  | CV24 | S20 |  | 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 2468 | КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИА-НУРОВАЯ СУХАЯ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2469 | ЦИНКА БРОМАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2470 | ФЕНИЛ-АЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2471 | ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 | РР30 | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2473 | НАТРИЯ АРСАНИЛАТ | 6.1 | Т3 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2474 | ТИОФОСГЕН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 |  | MP15 | Т7 | ТР2 |
| 2475 | ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2477 | МЕТИЛ-ИЗОТИОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 539 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2480 | МЕТИЛ ИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P601 |  | МР2 | T22 | ТР2 |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P601 |  | МР2 | T14 | ТР2 |
| 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛ-ИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2484 | трет-БУТИЛ-ИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 |  | MP19 | T8 | ТР2 |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2488 | ЦИКЛОГЕКСИ-ЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗО-ПРОПИЛОВЫЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2495 | ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 5.1 | ОТС | I | 5.1 +6.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2470 | ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2471 | ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2473 | НАТРИЯ АРСАНИЛАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2474 | ТИОФОСГЕН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2475 | ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2477 | МЕТИЛ-ИЗОТИОЦИАНАТ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ |
| L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2483 | ИЗОПРОПИЛ-ИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2484 | трет-БУТИЛ-ИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2488 | ЦИКЛОГЕКСИ-ЛИЗОЦИАНАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗО-ПРОПИЛОВЫЙ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН |
| L10DH | TU3 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S20 | 568 | 2495 | ЙОДА ПЕНТАФТОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРО-БЕНЗАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2502 | ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2503 | ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2504 | ТЕТРАБРОМЭТАН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2505 | АММОНИЯ ФТОРИД | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2508 | МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2511 | КИСЛОТА 2-ХЛОРПРО-ПИОНОВАЯ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2513 | БРОМАЦЕТИЛ-БРОМИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 2514 | БРОМБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2515 | БРОМОФОРМ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2516 | УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛО-ДОДЕКАТРИЕН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРО-БЕНЗАЛЬДЕГИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2501 | TPET(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2502 | ВАЛЕРИЛХЛОРИД |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2503 | ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2504 | ТЕТРАБРОМЭТАН |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2505 | АММОНИЯ ФТОРИД |
| SGAV |  | AT | 2 (E) | V11 | VV9 |  |  | 80 | 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2508 | МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД |
| SGAV |  | AT | 2 (E) | V11 | VV9 |  |  | 80 | 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2511 | КИСЛОТА 2-ХЛОР-ПРОПИОНОВАЯ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2513 | БРОМАЦЕТИЛ-БРОМИД |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2514 | БРОМБЕНЗОЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2515 | БРОМОФОРМ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2516 | УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2518 | 1,5,9-ЦИКЛО-ДОДЕКАТРИЕН |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2521 | ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛ-МЕТАКРИЛАТ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2524 | ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН | 3 | FС | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2529 | КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ | 3 | FС | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 LP01 |  | MP15 | T7 | ТР2 TP18 ТР30 |
| 2533 | МЕТИЛ ТРИХЛОР АЦЕТАТ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2 | 2ТFС |  | 2.3 +2.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2535 | 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) | 3 | FС | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2536 | МЕТИЛ ТЕТРАГИДРОФУР АН | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2538 | НИТРОНАФТАЛИН | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2541 | ТЕРПИНОЛЕН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2542 | ТРИБУТИЛАМИН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 |  |  |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 |  |  |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНЫ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 V13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2521 | ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 69 | 2522 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЭТИЛ-МЕТАКРИЛАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2524 | ЭТИЛОРТОФОРМИАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2526 | ФУРФУРИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2528 | ИЗОБУТИЛИЗО-БУТИРАТ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2529 | КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 89 | 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2533 | МЕТИЛТРИХЛОР-АЦЕТАТ |
|  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2535 | 4-МЕТИЛ-МОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2536 | МЕТИЛТЕТРА-ГИДРОФУРАН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2538 | НИТРОНАФТАЛИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2541 | ТЕРПИНОЛЕН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2542 | ТРИБУТИЛАМИН |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 | Е0 | P503 IBC06 |  | МР2 |  |  |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2552 | ГЕКСАФТОР-АЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2554 | МЕТИЛАЛ-ЛИЛХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2555 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 2556 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 2557 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 541 | LQ0 | Е0 | P406 |  | МР2 |  |  |
| 2558 | ЭПИБРОМГИДРИН | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2560 | 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2561 | 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2565 | ДИЦИКЛО-ГЕКСИЛАМИН | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2567 | НАТРИЯ ПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛЯТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2571 | КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 TP28 |
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ |
|  |  |  | 1 (E) | V10 V12 |  | CV24 | S20 |  | 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2552 | ГЕКСАФТОР-АЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2554 | МЕТИЛАЛЛИЛ-ХЛОРИД |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  | 2555 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  | 2556 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  | 2557 | НИТРО-ЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИ-ФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2558 | ЭПИБРОМГИДРИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2560 | 2-МЕТИЛ-ПЕНТАНОЛ-2 |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2561 | 3-МЕТИЛБУТЕН-1 |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2565 | ДИЦИКЛО-ГЕКСИЛАМИН |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2567 | НАТРИЯ ПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛЯТ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2571 | КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2576 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ0 | Е0 |  |  |  | T7 | ТР3 |
| 2577 | ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2578 | ФОСФОРА ТРИОКСИД | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2580 | АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2581 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2583 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2584 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 2585 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2586 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | С3 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2587 | БЕНЗОХИНОН | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC02 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | Т33 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2589 | ВИНИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2590 | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | 9 | M1 | III | 9 | 168 542 | LQ27 | E1 | P002 IBC08 R001 | PP37 B4 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2591 | КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2576 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2577 | ФЕНИЛ-АЦЕТИЛХЛОРИД |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2578 | ФОСФОРА ТРИОКСИД |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2579 | ПИПЕРАЗИН |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2580 | АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2581 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2583 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2584 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2585 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2586 | АЛКИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛ-СУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2587 | БЕНЗОХИНОН |
| S10AH L10CH | TU14T U15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2589 | ВИНИЛХЛОР-АЦЕТАТ |
| SGAH | TU15 | AT | 3 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | 90 | 2590 | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 2591 | КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2599 | ТРИФТОР-ХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2602 | ДИХЛОР-ДИФТОРМЕТАНА И 1,1-ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 2603 | ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОР-ДИЭТИЛОВЫЙ | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗО-ЦИАНАТ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2606 | МЕТИЛОР-ТОСИЛИКАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2607 | АКРОЛЕИНАДИМЕР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2609 | ТРИАЛЛИЛБОРАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 2610 | ТРИАЛЛИЛАМИН | 3 | FС | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2611 | ПРОПИЛЕН-ХЛОРГИДРИН | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2612 | ЭФИР МЕТИЛ-ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2616 | ТРИИЗО-ПРОПИЛБОРАТ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2616 | ТРИИЗО-ПРОПИЛБОРАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2617 | МЕТИЛ ЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫСТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2619 | ДИМЕТИЛ-БЕНЗИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2620 | АМИЛБУТИРАТЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 2599 | ТРИФТОР-ХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 503) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 2601 | ЦИКЛОБУТАН |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 2602 | ДИХЛОР-ДИФТОРМЕТАНА И 1,1-ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 500) |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2603 | ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН |
| L10BH |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 | 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОР-ДИЭТИЛОВЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛ-ИЗОЦИАНАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2606 | МЕТИЛОР-ТОСИЛИКАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2607 | АКРОЛЕИНА-ДИМЕР СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2608 | НИТРОПРОПАНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2609 | ТРИАЛЛИЛБОРАТ |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2610 | ТРИАЛЛИЛАМИН |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2611 | ПРОПИЛЕН-ХЛОРГИДРИН |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2612 | ЭФИР МЕТИЛ-ПРОПИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2616 | ТРИИЗО-ПРОПИЛБОРАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2616 | ТРИИЗО-ПРОПИЛБОРАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2617 | МЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 | 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2619 | ДИМЕТИЛ-БЕНЗИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2620 | АМИЛБУТИРАТЫ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2621 | АЦЕТИЛ-МЕТИЛКАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2622 | ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | LQ0 | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2623 | ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 LP02 R001 | PP15 | МР11 |  |  |
| 2624 | МАГНИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 2627 | НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2628 | КАЛИЯ ФТОР АЦЕТАТ | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2629 | НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2642 | КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2643 | МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2644 | МЕТИЛИОДИД | 6.1 | 6.1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2646 | ГЕКСАХЛОР-ЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 6.1 | 6.1 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2648 | 1,2-ДИБРОМ-БУТАНОН-3 | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2650 | 1,1 -ДИХЛОР-1 -НИТРОЭТАН | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНО-ДИФЕНИЛМЕТАН | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2653 | БЕНЗИЛЙОДИД | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2656 | ХИНОЛИН | 6.1 | 6.1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2657 | СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2659 | НАТРИЯ ХЛОР АЦЕТАТ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2621 | АЦЕТИЛ-МЕТИЛКАРБИНОЛ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 2622 | ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД |
|  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  |  | 2623 | ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 2624 | МАГНИЯ СИЛИЦИД |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 2627 | НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2628 | КАЛИЯ ФТОР АЦЕТАТ |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2629 | НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2642 | КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2643 | МЕТИЛ-БРОМАЦЕТАТ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2644 | МЕТИЛИОДИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2646 | ГЕКСАХЛОР-ЦИКЛОПЕНТАДИЕН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2648 | 1,2-ДИБРОМ-БУТАНОН-3 |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2650 | 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2651 | 4,4'-ДИАМИНО-ДИФЕНИЛМЕТАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2653 | БЕНЗИЛЙОДИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2656 | ХИНОЛИН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2657 | СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2659 | НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2660 | НИТРО-ТОЛУИДИНЫ (МОНО-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2661 | ГЕКСАХЛОР-АЦЕТОН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2664 | ДИБРОММЕТАН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2667 | БУТИЛТОЛУОЛЫ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2668 | ХЛОР-АЦЕТОНИТРИЛ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2670 | ЦИАНУРХЛОРИД | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2671 | АМИНО-ПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15ºС, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | 8 | 543 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2674 | НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2676 | СТИБИН | 2 | 2ТF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2678 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИД | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 2680 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2682 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | CFТ | II | 8 +3 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2661 | ГЕКСАХЛОР-АЦЕТОН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2664 | ДИБРОММЕТАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2667 | БУТИЛТОЛУОЛЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2668 | ХЛОР-АЦЕТОНИТРИЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2670 | ЦИАНУРХЛОРИД |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2671 | АМИНО-ПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15ºС, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2674 | НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 2676 | СТИБИН |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2678 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2680 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2682 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 86 | 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН | 3 | FС | III | 3 +8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2685 | N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕН-ДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2686 | 2-ДИЭТИЛ-ЭТАНОЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛ-АММОНИЯ НИТРИТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 2688 | 1 -БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2690 | N,н-БУТИЛ-ИМИДАЗОЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2691 | ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2692 | БОРА ТРИБРОМИД | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2698 | АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРО-ФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP14 В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2699 | КИСЛОТА ТРИФТОР-УКСУСНАЯ | 8 | С3 | I | 8 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 2705 | ПЕНТОЛ-1 | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2707 | ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНЫ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2707 | ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2713 | АКРИДИН | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2714 | ЦИНКА РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC06 R001 |  | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 2715 | АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC06 R001 |  | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2717 | КАМФАРА синтетическая | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2685 | N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕН-ДИАМИН |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2686 | 2-ДИЭТИЛ-ЭТАНОЛАМИН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛ-АММОНИЯ НИТРИТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2690 | N,н-БУТИЛ-ИМИДАЗОЛ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2691 | ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 | 2692 | БОРА ТРИБРОМИД |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2698 | АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРО-ФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 2699 | КИСЛОТА ТРИФТОР-УКСУСНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2705 | ПЕНТОЛ-1 |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2707 | ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2707 | ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2713 | АКРИДИН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 | 2714 | ЦИНКА РЕЗИНАТ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 | 2715 | АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2717 | КАМФАРА синтетическая |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2719 | БАРИЯ БРОМАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 2720 | ХРОМА (III) НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 2722 | ЛИТИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2723 | МАГНИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 2724 | МАРГАНЦА (II) НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2725 | НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2726 | НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2727 | ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ | 6.1 | TO2 | II | 6.1 +5.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2728 | ЦИРКОНИЯ НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | ТP1 | ТР33 |
| 2729 | ГЕКСАХЛОР-БЕНЗОЛ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2730 | НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 279 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2732 | НИТРОБРОМ-БЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | FC | I | 3 +8 | 274 544 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР1 TP27 |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 544 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР1 TP27 |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | FC | III | 3 +8 | 274 544 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 2719 | БАРИЯ БРОМАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2720 | ХРОМА (III) НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | VI1 | VV8 | CV24 |  | 50 | 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2722 | ЛИТИЯ НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 2723 | МАГНИЯ ХЛОРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2724 | МАРГАНЦА (II) НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2725 | НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2726 | НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9S19 | 65 | 2727 | ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 2728 | ЦИРКОНИЯ НИТРАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2729 | ГЕКСАХЛОР-БЕНЗОЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2730 | НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2732 | НИТРОБРОМ-БЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L10CH | TU14 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2S20 | 338 | 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2S20 | 338 | 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CF1 | I | 8 +3 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР1 TP27 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2739 | АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2740 | н-ПРОПИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 274 561 | LQ17 | E4 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  |
| 2743 | н-БУТИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 |  | MP15 | T20 | ТР2 |
| 2744 | ЦИКЛОБУТИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2745 | ХЛОРМЕТИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2746 | ФЕНИЛХЛОР-ФОРМИАТ | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2747 | трет-БУТИЛЦИКЛО-ГЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2748 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОР-ФОРМИАТ | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2749 | ТЕТРАМЕТИЛ-СИЛАН | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 2750 | 1,3-ДИХЛОР-ПРОПАНОЛ-2 | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2751 | ДИЭТИЛТИО-ФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10BH |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 | 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2739 | АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 668 | 2740 | н-ПРОПИЛ-ХЛОРФОРМИАТ |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 | 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 | 2743 | н-БУТИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 | 2744 | ЦИКЛОБУТИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2745 | ХЛОРМЕТИЛХЛО-РФОРМИАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2746 | ФЕНИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2747 | трет-БУТИЛЦИКЛО-ГЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2748 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОР-ФОРМИАТ |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 2749 | ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2750 | 1,3-ДИХЛОР-ПРОПАНОЛ-2 |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2751 | ДИЭТИЛТИО-ФОСФОРИЛ-ХЛОРИД |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2752 | 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2753 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2754 | N-ЭТИЛ-ТОЛУИДИНЫ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FТ2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FТ2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FТ2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FТ2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2752 | 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2753 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9S14 | 66 | 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯК-СОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬ-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬ-СОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2785 | 4-ТИАПЕНТАНАЛЬ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ токсичный |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ токсичный |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ токсичный |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2785 | 4-ТИАПЕНТАНАЛЬ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2788 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2788 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2788 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 43 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% | 8 | С3 | III | 8 | 597 647 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 В3 В6 | MP14 |  |  |
| 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 8 | С11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 | Е0 | P801 P801a |  |  |  |  |
| 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 8 | С11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 | Е0 | P801 P801a |  |  |  |  |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2798 | ФЕНИЛФОСФОР-ДИХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2799 | ФЕНИЛФОСФОР-ТИОДИХЛОРИД | 8 | С3 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИ-ВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные | 8 | С11 |  | 8 | 238 295 598 | LQ0 | Е0 | P003 P801a | PP16 |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2788 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2788 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2788 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% |
|  |  |  | 3 (E) | V1 | V4 |  |  | 40 | 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию |
|  |  |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 | 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные |
|  |  |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 | 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2798 | ФЕНИЛФОСФОР-ДИХЛОРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2799 | ФЕНИЛФОСФОР-ТИОДИХЛОРИД |
|  |  |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 | 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРО-ЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2802 | МЕДИ ХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2803 | ГАЛЛИЙ | 8 | С10 | III | 8 |  | LQ24 | Е0 | P800 | PP41 | МР10 | Т1 | ТР33 |
| 2805 | ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC04 | PP40 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2806 | ЛИТИЯ НИТРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 IBC04 |  | МР2 |  |  |
| 2807 | Материал намагниченный | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 2809 | РТУТЬ | 8 | C9 | III | 8 | 599 | LQ19 | E0 | P800 |  | MP15 |  |  |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 274 315 614 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 614 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 274 614 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2812 | Натрия алюминат твердый | 8 | C6 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 IBC99 | PP83 | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 | PP83 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | PP83 B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 6.2 | Т1 |  | 6.2 | 318 | LQ0 | Е0 | P620 |  | МР5 |  |  |
| 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте | 6.2 | Т1 |  | 6.2 +2.2 | 318 | LQ0 | Е0 | P620 |  | МР5 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |

| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2802 | МЕДИ ХЛОРИД |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2803 | ГАЛЛИЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 2805 | ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 2806 | ЛИТИЯ НИТРИД |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 2807 | Материал намагниченный |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2809 | РТУТЬ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 2812 | Натрия алюминат твердый |
| S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 | V5 | CV23 |  | 423 | 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  | 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  | 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только материал животного происхождения) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 | LQ0 | Е0 | P620 |  | МР5 | ВК1 ВК2 |  |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛ-ПИПЕРАЗИН | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2819 | АМИЛФОСФАТ | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2823 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2826 | ЭТИЛХЛОР-ТИОФОРМИАТ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2830 | ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2834 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2835 | НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | Е2 | P410 IBC04 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2839 | АЛЬДОЛЬ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2840 | БУТИРАЛЬ-ДОКСИМ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | 606 | 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только материал животного происхождения) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2815 | N-АМИНОЭТИЛ-ПИПЕРАЗИН |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2817 | АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2817 | АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2819 | АМИЛФОСФАТ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2823 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ТВЕРДАЯ |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2826 | ЭТИЛХЛОР-ТИОФОРМИАТ |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 2830 | ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2834 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 2835 | НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2839 | АЛЬДОЛЬ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2840 | БУТИРАЛЬДОКСИМ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2842 | НИТРОЭТАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИКАТ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2845 | ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P400 |  | МР2 | T22 | ТР2 ТР7 |
| 2846 | ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 |  |  |
| 2849 | 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2851 | БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2852 | ДИПИКРИЛ СУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 | 545 | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |
| 2853 | МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2854 | АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 2856 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | MP1 | ТР33 |
| 2857 | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или аммиака растворы (№ ООН 2672) | 2 | 6A |  | 2.2 | 119 | LQ0 | Е0 | P003 | PP32 | МР9 |  |  |
| 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде проволоки в бухтах, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | LQ9 | Е1 | P002 LP02 R001 |  | МР11 |  |  |
| 2859 | АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2861 | АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2863 | НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2864 | КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2842 | НИТРОЭТАН |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 VV7 | CV23 |  | 423 | 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИКАТ |
| L21DH | TU14 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 | 2845 | ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 2846 | ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2849 | 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 2851 | БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 2852 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2853 | МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2854 | АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2856 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  |  | 2857 | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или аммиака растворы (№ ООН 2672) |
|  |  |  | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде проволоки в бухтах, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9S19 | 60 | 2859 | АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9S19 | 60 | 2861 | АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9S19 | 60 | 2863 | НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9S19 | 60 | 2864 | КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2865 | ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 |  | LQ0 | Е0 | P400 |  | МР2 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 |  | LQ0 | Е0 | P002 | PP13 | МР2 |  |  |
| 2871 | СУРЬМА-ПОРОШОК | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2872 | ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНЫ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2872 | ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНЫ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2873 | ДИБУТИЛ-АМИНОЭТАНОЛ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2875 | ГЕКСАХЛОРОФЕН | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2876 | РЕЗОРЦИН | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2878 | ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 | В3 | МР11 | Т1 | ТР33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R001 |  |  |  |  |
| 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T10 | ТР2 |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 322 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 |  |  |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 313 314 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP10 |  |  |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 | LQ0 | Е0 | P620 |  | МР5 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2865 | ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ |
| L21DH | TU14 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (E) | V1 |  |  | S20 | X333 | 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2871 | СУРЬМА - ПОРОШОК |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2872 | ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2872 | ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2873 | ДИБУТИЛ-АМИНОЭТАНОЛ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2875 | ГЕКСАХЛОРОФЕН |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2876 | РЕЗОРЦИН |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2878 | ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ |
| L10BH |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | X886 | 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | 50 | 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 CV35 |  | 50 | 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% |
|  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 | 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  | 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте | 6.2 | I2 |  | 6.2 +2.2 | 318 | LQ0 | Е0 | P620 |  | МР5 |  |  |
| 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только материал животного происхождения) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 | LQ0 | Е0 | P620 |  | МР5 | ВК1 ВК2 |  |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 2904 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 8 | C9 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 2905 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 8 | С10 | III | 8 |  | LQ24 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2907 | ИЗОСОРБИД-ДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 | LQ8 | E0 | P406 IBC06 | PP26 PP80 B12 | МР2 |  |  |
| 2908 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | Е0 | См. 1.7 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2909 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | Е0 | См. 1.7 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2910 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | Е0 | См. 1.7 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  | 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | 606 | 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только материал животного происхождения) |
| РхВH(М) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 2901 | БРОМА ХЛОРИД |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 2904 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2905 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ |
|  |  |  | 2 (B) | V11 V12 |  |  | S14 |  | 2907 | ИЗОСОРБИД-ДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  | 2908 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  | 2909 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  | 2910 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2911 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | Е0 | См. 1.7 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2912 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-I), неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 325 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  | T5 | ТР4 |
| 2913 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 336 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2915 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида, неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 325 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2916 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(U), неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 337 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2917 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(M), неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 337 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2919 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | CF1 | I | 8 +3 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2921 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CF2 | I | 8 +4.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2921 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CF2 | II | 8 +4.1 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 8 | СТ1 | I | 8 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2923 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 8 | СТ2 | I | 8 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2923 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 8 | СТ2 | II | 8 +6.1 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2923 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 8 | СТ2 | III | 8 +6.1 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | I | 3 +8 | 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  | 2911 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ |
| S2.65AN(+) L2.65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | AT | 0 (E) |  | VV16 | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 2912 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-I), неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  | VV17 | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 2913 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S12 S13 S21 | 70 | 2915 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида, неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 2916 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(U), неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 2917 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(M), неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (-) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 2919 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, неделящийся или делящийся-освобожденный |
| L10BH |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 | 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S14 | 884 | 2921 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 84 | 2921 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 |  | CV13 CV28 | S14 | 886 | 2923 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | 86 | 2923 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 |  | 86 | 2923 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2924 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | III | 3 +8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 2925 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC1 | II | 4.1 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2925 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC1 | III | 4.1 +8 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2926 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT1 | II | 4.1 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2926 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT1 | III | 4.1 +6.1 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | ТС1 | I | 6.1 +8 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2928 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | ТС2 | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2928 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | ТС2 | II | 6.1 +8 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2930 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | TF3 | I | 6.1 +4.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 2930 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2931 | ВАНАДИЛ СУЛЬФАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 48 | 2925 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | 48 | 2925 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV28 |  | 46 | 2926 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV28 |  | 46 | 2926 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| S10AH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 2928 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 2928 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
|  |  | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 664 | 2930 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 64 | 2930 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2931 | ВАНАДИЛСУЛЬФАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2936 | КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛ-БЕНЗИЛОВЫЙ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2940 | 9-ФОСФАБИ-ЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕН-ФОСФИНЫ) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 2941 | ФТОРАНИЛИНЫ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2942 | 2-ТРИФТОРМЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 2943 | ТЕТРАГИДРОФУРФУ-РИЛАМИН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3 +8 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР1 |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛ-АМИНОПЕНТАН | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛ-ХЛОРАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 2948 | 3-ТРИФТОРМЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T7 | ТР2 |
| 2950 | МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 ВК2 | ТР33 |
| 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 | Е1 | P409 |  | МР2 |  |  |
| 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОР-ДИМЕТИЛОВЫЙ | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P401 |  | МР2 | T10 | ТР2 ТР7 |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 2967 | КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 2968 | МАНЕБ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ против самонагревания | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 2969 | КАСТОРОВЫЕ БОБЫ или КАСТОРОВАЯ МУКА или КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ или КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ | 9 | М11 | II | 9 | 141 | LQ25 | Е2 | P002 IBC08 | PP34 B4 | MP10 | Т3 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 2977 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E +8 | 172 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 2978 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 77X +8 | 172 317 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2936 | КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕН-ЗИЛОВЫЙ |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛО-НОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕН-ФОСФИНЫ) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2941 | ФТОРАНИЛИНЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2942 | 2-ТРИФТОР-МЕТИЛАНИЛИН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2943 | ТЕТРАГИДРОФУРФУ-РИЛАМИН |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛАМИН |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОР-АЦЕТАТ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2948 | 3-ТРИФТОР-МЕТИЛАНИЛИН |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 | 2950 | МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон |
|  |  |  | 3 (D) |  |  | CV14 | S24 |  | 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) |
| L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | 382 | 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОР-ДИМЕТИЛОВЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 2967 | КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ |
| SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 | 2968 | МАНЕБ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ против самонагревания |
| SGAV |  | AT | 2 (E) | V11 | VV3 |  |  | 90 | 2969 | КАСТОРОВЫЕ БОБЫ или КАСТОРОВАЯ МУКА или КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ или КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ |
|  |  |  | 0 (C) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 78 | 2977 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (C) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 78 | 2978 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 | PP10 B5 | MP15 | T4 | ТР1 ТР6 TP24 |
| 2985 | ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 548 | LQ4 | E2 | Р010 |  | MP19 | T14 | ТР2 ТР7 TP27 |
| 2986 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 548 | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | T14 | ТР2 ТР7 TP27 |
| 2987 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | С3 | II | 8 | 274 548 | LQ22 | Е2 | Р010 |  | MP15 | T14 | ТР2 ТР7 TP27 |
| 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 | 274 549 | LQ0 | Е0 | P401 | RR7 | МР2 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 | E2 | P002 IBC08 | B4 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | LQ0 | Е0 | P905 |  |  |  |  |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида |
| LGBV | TU3 TC2 TE8 ТЕ11 ТТ1 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 | 2985 | ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 | 2986 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 | 2987 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L10DH | TU14 TU26 TE21 TM2 TM3 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 | 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ жидкий ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ жидкий ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | Т11 | ТР2 TP27 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | Т11 | ТР2 TP27 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | Т11 | ТР2 TP27 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ жидкий ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ жидкий ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ жидкий ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 TP35 |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ жидкий ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 | 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные | 8 | С11 |  | 8 | 295 304 598 | LQ0 | Е0 | P801 P801a |  |  |  |  |
| 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 153 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3054 | ЦИКЛОГЕКСИЛ-МЕРКАПТАН | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 3055 | 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3056 | н-ГЕПТАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |
| 3057 | ТРИФТОР-АЦЕТИЛХЛОРИД | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | T50 | TP21 |
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина | 3 | D | II | 3 |  | LQ0 | Е0 | P300 |  | МР2 |  |  |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ5 | E2 | P001 IBC02 R001 | РР2 | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему | 3 | F1 | III | 3 | 144 145 247 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 | РР2 | MP19 | Т2 | ТР1 |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8 | C9 | II | 8 | 163 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 TP28 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ токсичный |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ |
|  |  |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 | 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные |
| S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 642 | 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3054 | ЦИКЛОГЕКСИЛ-МЕРКАПТАН |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3055 | 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3056 | н-ГЕПТАЛЬДЕГИД |
| PxBH(M) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 3057 | ТРИФТОР-АЦЕТИЛХЛОРИД |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 |  | 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8 | C9 | III | 8 | 163 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОР-ДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ТОКСИЧНАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | LQ0 | Е0 | P905 |  |  |  |  |
| 3073 | ВИНИЛ ПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | M7 | III | 9 | 274 335 601 | LQ27 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 В3 | MP10 | Т1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3078 | ЦЕРИЙ — стружка или мелкий порошок | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 550 | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 551 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | М6 | III | 9 | 274 335 601 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | РР1 | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 2 | 2ТО |  | 2.3 +5.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3084 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 8 | СO2 | I | 8 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3084 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 8 | СO2 | II | 8 +5.1 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OC2 | I | 5.1 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P503 |  | МР2 |  |  |
| 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OC2 | II | 5.1 +8 | 274 | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 | 274 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОР-МЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ТОКСИЧНАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 | 3073 | ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ |
| SGAV LGBV |  | AT | 3 (E) | V13 | VV1 | CV13 |  | 90 | 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 3078 | ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| LGBV |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 |  | 90 | 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |
| РхВH(М) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 | 3084 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 85 | 3084 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  | 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 58 | 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 58 | 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |  |
| 3086 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 6.1 | TO2 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 |  | MP18 | T6 | ТР33 |  |
| 3086 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 6.1 | TO2 | II | 6.1 +5.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |  |
| 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OT2 | I | 5.1 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P503 |  | МР2 |  |  |  |
| 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 | 274 | LQ11 | E2 | P002 IBC06 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |  |
| 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | В3 | МР2 | T1 | ТР33 |  |
| 3088 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |  |
| 3088 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |  |
| 3089 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 552 | LQ8 | E2 | P002 IBC08 | B4 | М11 | Т3 | Т33 |  |
| 3089 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 552 | LQ9 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | МР11 | Т1 | ТР33 |  |
| 3090 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 310 636 | LQ0 | Е0 | P903 P903a P903b |  |  |  |  |  |
| 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 | LQ0 | Е0 | P903 P903a P903b |  |  |  |  |  |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | ТР1 |  |
| 3093 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 8 | СO1 | I | 8 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |  |
| 3093 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 8 | СO1 | II | 8 +5.1 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |
| 3094 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | CW1 | I | 8 +4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |  |
| 3094 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | CW1 | II | 8 +4.3 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 |  | MP15 |  |  |  |
| 3095 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CS2 | I | 8 +4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 |  | MP18 | T6 | ТР33 |  |
| 3095 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | CS2 | II | 8 +4.2 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 | 3086 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 65 | 3086 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  | 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3088 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3088 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 3089 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ НУ К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 | 3089 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 3090 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 | 3093 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 85 | 3093 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (D/E) |  |  |  | S14 | 823 | 3094 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 823 | 3094 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| S10AN |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 | 884 | 3095 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 84 | 3095 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобожденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |  |
| 3096 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | CW2 | I | 8 +4.3 | 274 | LQ0 | E0 | P002 |  | MP18 | T6 | TP33 |  |
| 3096 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | CW2 | II | 8 +4.3 | 274 | LQ23 | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 | T3 | TP33 |  |
| 3097 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.1 | FO | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |
| 3098 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 274 | LQ0 | E0 | P502 |  | MP2 |  |  |  |
| 3098 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 | 274 | LQ10 | E2 | P504 IBC01 |  | MP2 |  |  |  |
| 3098 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5.1 | OC1 | III | 5.1 +8 | 274 | LQ13 | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  |  |
| 3099 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 5.1 | OT1 | I | 5.1 +6.1 | 274 | LQ0 | E0 | P502 |  | MP2 |  |  |  |
| 3099 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 | 274 | LQ10 | E2 | P504 IBC01 |  | MP2 |  |  |  |
| 3099 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 | 274 | LQ13 | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  |  |
| 3100 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГ-РЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 5.1 | OS | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |
| 3101 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | LQ14 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3102 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ТВЕРДЫЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | LQ15 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3103 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ЖИДКИЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ14 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3104 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ТВЕРДЫЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ15 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3105 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ16 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3106 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ11 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3107 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ЖИДКИЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ16 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3108 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ТВЕРДЫЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ11 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |
| 3109 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ16 | E0 | P520 IBC520 |  | MP4 | T23 |  |  |
| 3110 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ11 | E0 | P520 IBC520 |  | MP4 | T23 | TP33 |  |
| 3111 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | P2 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | LQ0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 | 842 | 3096 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 842 | 3096 | КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3097 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  | 3098 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  | 3098 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV24 |  |  | 3098 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  | 3099 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  |  | 3099 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  |  | 3099 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |  |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3100 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГ-РЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 1 (B) | V1 V5 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S9 S17 |  | 3101 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ |  |
|  |  |  | 1 (B) | V1 V5 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S9 S17 |  | 3102 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ТВЕРДЫЙ |  |
|  |  |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S8 S18 |  | 3103 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ЖИДКИЙ |  |
|  |  |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S8 S18 |  | 3104 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ТВЕРДЫЙ |  |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 | S19 |  | 3105 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ |  |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 | S19 |  | 3106 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ |  |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  |  | 3107 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ЖИДКИЙ |  |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  |  | 3108 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ТВЕРДЫЙ |  |
| L4BN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  | 539 | 3109 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ |  |
| S4AN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 ТА2 ТМ4 | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  | 539 | 3110 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ |  |
|  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S9 S16 |  | 3111 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |  |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3112 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3113 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3114 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3115 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3116 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3117 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3118 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР4 |  |  |
| 3119 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 IBC520 |  | МР4 | T23 |  |
| 3120 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 | Р2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 | Е0 | P520 IBC520 |  | МР4 | T23 | ТР33 |
| 3121 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 5.1 | OW | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3122 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3122 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TO1 | II | 6.1 +5.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3123 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 315 | LQ0 | E5 | P099 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3123 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | TW1 | II | 6.1 +4.3 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3124 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГ-РЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TS | I | 6.1 +4.2 | 274 | LQ0 | E5 | P002 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3124 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГ-РЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TS | II | 6.1 +4.2 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3125 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | TW2 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | E5 | P099 |  | MP18 | T6 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S9 S16 |  | 3112 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S8 S17 |  | 3113 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S8 S17 |  | 3114 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S18 |  | 3115 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S18 |  | 3116 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S19 |  | 3117 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S19 |  | 3118 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| L4BN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 | 539 | 3119 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| S4AN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 | 539 | 3120 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3121 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 | 3122 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 65 | 3122 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 623 | 3123 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 623 | 3123 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 664 | 3124 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГ-РЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 64 | 3124 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГ-РЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 642 | 3125 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3125 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | TW2 | II | 6.1 +4.3 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3126 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | SC2 | II | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3126 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | SC2 | III | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3127 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.2 | SO | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3128 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | ST2 | II | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3128 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | ST2 | III | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WC1 | I | 4.3 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P402 | RR7 RR8 | МР2 | T14 | ТР2 ТР7 |
| 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WC1 | II | 4.3 +8 | 274 | LQ10 | E2 | P402 IBC01 | RR7 RR8 | MP15 | T11 | ТР2 |
| 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WC1 | III | 4.3 +8 | 274 | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 | T7 | ТР1 |
| 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WT1 | I | 4.3 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P402 | RR4 RR8 | МР2 |  |  |
| 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WT1 | II | 4.3 +6.1 | 274 | LQ10 | E2 | P402 IBC01 | RR4 RR8 ВВ1 | MP15 |  |  |
| 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WT1 | III | 4.3 +6.1 | 274 | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3131 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WC2 | I | 4.3 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3131 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WC2 | II | 4.3 +8 | 274 | LQ11 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3131 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WC2 | III | 4.3 +8 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 IBC99 |  | МР2 |  |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 642 | 3125 | ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 | 3126 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 48 | 3126 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3127 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 46 | 3128 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 46 | 3128 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| L10DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X382 | 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 382 | 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 382 | 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L10DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 | X362 | 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 362 | 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 362 | 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S20 | X482 | 3131 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 482 | 3131 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 482 | 3131 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WT2 | II | 4.3 +6.1 | 274 | LQ11 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WT2 | III | 4.3 +6.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | LQ11 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3136 | ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3А |  | 2.2 | 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 3137 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 5.1 | OF | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3138 | ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 3139 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P502 |  | МР2 |  |  |
| 3139 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 | Е2 | P504 IBC02 |  | МР2 |  |  |
| 3139 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | МР2 |  |  |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 43 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45 274 512 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 3142 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 462 | 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 462 | 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 3136 | ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3137 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| RxBN | TU18 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 | 3138 | ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  | 3139 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  | 3139 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV24 |  |  | 3139 | ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3142 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3142 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3142 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 43 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C2-C12 гомологи) | 8 | С3 | I | 8 | 274 | LQ0 | ЕО | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) | 8 | С3 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) | 8 | С3 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3146 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3146 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3146 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | С10 | I | 8 | 274 | LQ0 | ЕО | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | С10 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | С10 | III | 8 | 274 | LQ24 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3142 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3142 | ДЕЗИН-ФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3146 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3146 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3146 | ОЛОВО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P402 | RR8 | МР2 | T9 | ТР2 ТР7 |
| 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | Е2 | P402 IBC01 | RR8 | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 | T7 | ТР1 |
| 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИ-ЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 | 196 553 | LQ10 | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 | T7 | ТР2 ТР6 TP24 |
| 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕ-ВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 2 | 6F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P206 |  | МР9 |  |  |
| 3151 | ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ или ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | LQ26 | Е2 | P906 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3152 | ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ или ПОЛИГАЛОГ-ЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | LQ25 | Е2 | P906 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР(МЕТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР(ЭТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3155 | ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 1О |  | 2.2 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 2 | 3А |  | 2.2 | 274 593 | LQ1 | Е1 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРА-ФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R134a) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M0 T50 |  |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2Т |  | 2.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2А |  | 2.2 | 274 | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспла-меняющийся газ) | 2 | 6A |  | 2.2 | 283 594 | LQ0 | Е0 | P003 |  | МР9 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |  |
| L10DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 323 | 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 323 | 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |  |
| L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 58 | 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИ-РОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты |  |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  | 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением |  |
| L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) |  | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 | 3151 | ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ или ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ |  |
| S4AH L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) | V11 | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 | 3152 | ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ или ПОЛИГАЛО-ГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР(МЕТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР(ЭТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) |  |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3155 | ПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛ |  |
| CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 | 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 | 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |  |
| RxBN | TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 | 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРА-ФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R134a) |  |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |  |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 | 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. |  |
|  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  |  | 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) |  |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3165 | АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М86) | 3 | FTC | I | 3 +6.1 +8 |  | LQ0 | Е0 | P301 |  | МР7 |  |  |
| 3166 | Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на легковоспла-меняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспла-меняющейся жидкости | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2 | 7F |  | 2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P201 |  | МР9 |  |  |
| 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2 | 7TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P201 |  | МР9 |  |  |
| 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2 | 7T |  | 2.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P201 |  | МР9 |  |  |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | LQ11 | Е2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3171 | Транспортное средство, работающее на аккумуляторных батареях, или оборудование, работающее на аккумуляторных батареях | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 210 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 210 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 210 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |
| 3174 | ТИТАНА ДИСУЛЬФИД | 4.2 | S4 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или смеси веществ твердых (такие, как препараты и отходы), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60ºС | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 | LQ8 | E2 | P002 IBC06 R001 | РР9 | MP11 | Т3 ВК1 ВК2 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 |  | 3165 | АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М86) |
| НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 3166 | Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  | 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 | S2 |  | 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
|  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 |  |  | 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV3 | CV23 |  | 423 | 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV1 VV5 | CV23 |  | 423 | 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ |
| НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 3171 | Транспортное средство, работающее на аккумуляторных батареях, или оборудование, работающее на аккумуляторных батареях |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3174 | ТИТАНА ДИСУЛЬФИД |
|  |  |  | 2 (E) | V11 V12 | VV3 |  |  | 40 | 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или смеси веществ твердых (такие, как препараты и отходы), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60ºС |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3176 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 | Е0 |  |  |  | Т3 | ТР3 ТР26 |
| 3176 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | LQ0 | Е0 |  |  |  | Т1 | ТР3 ТР26 |
| 3178 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 3178 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 3179 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT2 | II | 4.1 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3179 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT2 | III | 4.1 +6.1 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3180 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC2 | II | 4.1 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3180 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC2 | III | 4.1 +8 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 554 | LQ8 | E2 | P410 IBC04 | PP40 | МР11 | Т3 | ТР33 |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 554 | LQ9 | E1 | P002 IBC04 R001 |  | МР11 | Т1 | ТР33 |
| 3183 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S1 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3183 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S1 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | Е1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3184 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | ST1 | II | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3184 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | ST1 | III | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3185 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | SC1 | II | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBV | TU27 TE4 TE6 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 44 | 3176 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. |
| LGBV | TU27 TE4 TE6 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 44 | 3176 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 3178 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 3178 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV28 |  | 46 | 3179 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV28 |  | 46 | 3179 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 48 | 3180 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | 48 | 3180 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 | 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 | 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 | 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 30 | 3183 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 30 | 3183 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 36 | 3184 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 36 | 3184 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 38 | 3185 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3185 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | SC1 | III | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3186 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S3 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3186 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3187 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | ST3 | II | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3187 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | ST3 | III | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3188 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | SC3 | II | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 3188 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | SC3 | III | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |
| 3189 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК САМО-НАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 555 | LQ0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3189 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК САМО-НАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 555 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3190 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3190 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3191 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | ST4 | II | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3191 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | ST4 | III | 4.2 +6.1 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3192 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3192 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | SC4 | III | 4.2 +8 | 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3194 | ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P400 |  | МР2 |  |  |
| 3200 | ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P404 |  | MP13 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 183 274 | LQ0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 38 | 3185 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 30 | 3186 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 30 | 3186 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 36 | 3187 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 36 | 3187 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 38 | 3188 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 38 | 3188 | САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3189 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК САМО-НАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 3189 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК САМО-НАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3190 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 | 3190 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 46 | 3191 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 46 | 3191 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 | 3192 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 48 | 3192 | САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| L21DH | TU14 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 | 3194 | ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |  |
|  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 | 3200 | ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. |  |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 183 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 | 182 274 | LQ0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.2 | SC4 | III | 4.2 +8 | 182 274 | LQ0 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3208 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 557 | LQ0 | Е0 | P403 IBC99 |  | МР2 |  |  |
| 3208 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 557 | LQ11 | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3208 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 557 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3209 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 558 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 |  |  |
| 3209 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 558 | LQ11 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3209 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 558 | LQ12 | Е1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 605 | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 605 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 | Е2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3212 | ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 559 | LQ11 | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 604 | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 604 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 | T4 | ТР1 |
| 3214 | ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 608 | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3215 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 | 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 48 | 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 3208 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 3208 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 | 3208 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | 3209 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3209 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 | 3209 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 3212 | ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3214 | ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 3215 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3216 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 270 274 511 | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | MP15 | T4 | ТР1 |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 270 274 511 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 | T4 | ТР1 |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 103 274 | LQ10 | E2 | P504 IBC01 |  | MP15 | T4 | ТР1 |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 103 274 | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 | T4 | ТР1 |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R125) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3221 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА В | 4.1 | SR1 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | LQ14 | E0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3222 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА В | 4.1 | SR1 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | LQ15 | E0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3223 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА С | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ14 | E0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3224 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА С | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ15 | E0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3225 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ16 | E0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3226 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ11 | E0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3227 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ16 | E0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3228 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ11 | E0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3229 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ16 | E0 | P520 IBC99 |  | МР2 | T23 |  |
| 3230 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ11 | E0 | P520 IBC99 |  | МР2 | T23 |  |
| 3231 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3232 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3233 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |
| 3234 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 | PP21 | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3216 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R125) |
|  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S9 S17 |  | 3221 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА В |
|  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S9 S17 |  | 3222 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА В |
|  |  |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S8 S18 |  | 3223 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА С |
|  |  |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S8 S18 |  | 3224 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА С |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 | S19 |  | 3225 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 | S19 |  | 3226 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  |  | 3227 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА E |
|  |  |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  |  | 3228 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E |
|  |  | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  | 40 | 3229 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F |
|  |  | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  | 40 | 3230 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПАF |
|  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S9 S16 |  | 3231 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S9 S16 |  | 3232 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S8 S17 |  | 3233 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S8 S17 |  | 3234 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3235 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3236 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3237 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3238 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР2 |  |  |
| 3239 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР2 | T23 |  |
| 3240 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 | Е0 | P520 |  | МР2 | T23 |  |
| 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН-ДИОЛ-1,3 | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 | Е1 | P520 IBC08 | PP22 В3 | МР2 |  |  |
| 3242 | АЗОДИ-КАРБОНАМИД | 4.1 | SR1 | II | 4.1 | 215 638 | LQ0 | E2 | P409 |  | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 6.1 | T9 | II | 6.1 | 217 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC02 | РР9 | MP10 | Т3 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | С10 | II | 8 | 218 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC05 | РР9 | MP10 | ТЗ3 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3245 | ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ или ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ | 9 | M8 |  | 9 | 219 637 | LQ0 | Е0 | P904 IBC08 |  | МР6 |  |  |
| 3245 | ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ или ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ, в охлажденном жидком азоте | 9 | М8 |  | 9 +2.2 | 219 637 | LQ0 | Е0 | P904 IBC08 |  | МР6 |  |  |
| 3246 | МЕТАНСУЛЬ-ФОНИЛХЛОРИД | 6.1 | ТС1 | I | 6.1 +8 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | МР2 | Т3 | ТР33 |
| 3248 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 220 221 274 601 | LQ0 | E2 | P001 |  | MP19 |  |  |
| 3248 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 220 221 274 601 | LQ7 | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S18 |  | 3235 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S18 |  | 3236 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S19 |  | 3237 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S19 |  | 3238 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 | 40 | 3239 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 | 40 | 3240 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
|  |  |  | 3 (D) |  |  | CV14 | S24 |  | 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН-ДИОЛ-1,3 |
|  |  | AT | 2 (D) |  |  | CV14 | S24 | 40 | 3242 | АЗОДИКАРБОНАМИД |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  | VV10 | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 2 (E) |  | VV10 |  |  | 80 | 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) |  |  | CV1 CV13 CV26 CV27 CV28 | S17 |  | 3245 | ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ или ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  | CV1 CV13 CV26 CV27 CV28 | S17 |  | 3245 | ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ или ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ, в охлажденном жидком азоте |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 3246 | МЕТАНСУЛЬ-ФОНИЛХЛОРИД |
| SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 | 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 | 3248 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 | 3248 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3249 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 274 601 | LQ18 | E4 | P002 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3249 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 274 601 | LQ9 | E1 | P002 LP02 R001 |  | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3250 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 |  | LQ0 | Е0 |  |  |  | T7 | ТР3 ТР28 |
| 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 226 638 | LQ0 | E1 | P409 |  | МР2 |  |  |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 8 | C6 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН | 4.2 | S1 | I | 4.2 |  | LQ0 | Е0 | P400 |  | МР2 | T21 | ТР2 ТР7 |
| 3255 | трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ | 4.2 | SC1 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60ºС, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | LQ0 | Е0 | P09 IBC99 |  | МР2 | Т3 | ТР3 ТР29 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100ºС, но ниже ее температуры вспышки, загружаемая при температуре выше 190ºС (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | M9 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 | Е0 | P099 IBC99 |  |  | Т3 | ТР3 ТР29 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100ºС, но ниже ее температуры вспышки, загружаемая при температуре выше 190ºС (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | M9 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 | Е0 | P099 IBC99 |  |  | Т3 | ТР3 ТР29 |
| 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240ºС | 9 | М10 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 | Е0 | P099 IBC99 |  |  |  |  |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3260 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C2 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3249 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |  |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3249 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. |  |
| L4BH | TU15 TC4 TE19 | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 | S9 S19 | 68 | 3250 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ |  |
|  |  |  | 3 (D) |  |  | CV14 | S24 |  | 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ |  |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 32) |  |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ |  |
|  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 | 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН |  |
| ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА | 3255 | трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ |
| LGAV | TU35 TE24 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60ºС, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки |  |
| LGAV | TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24 | AT | 3 (D) |  | VV12 |  |  | 99 | 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100ºС, но ниже ее температуры вспышки, загружаемая при температуре выше 190ºС (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) |  |
| LGAV | TU35 TC7 TE6 TE14 TE24 | AT | 3 (D) |  | VV12 |  |  | 99 | 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100ºС, но ниже ее температуры вспышки, загружаемая при температуре выше 190ºС (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) |  |
|  |  |  | 3 (D) |  | VV13 |  |  | 99 | 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240ºС |  |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |  |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |  |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |  |
| S10AN |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 3260 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3260 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3260 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C2 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3261 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3261 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3261 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3262 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C6 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3262 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C6 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3262 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C6 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3263 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3263 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3263 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | С3 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | С3 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | С3 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3260 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3260 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 3261 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3261 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3261 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 3262 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3262 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3262 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| S10AN L10BH |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 | 3263 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3263 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3263 | КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3268 | ГАЗОНАПОЛ-НИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 9 | M5 | III | 9 | 280 289 | LQ0 | Е0 | P902 LP902 |  |  |  |  |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ | 3 | F1 | II | 3 | 236 340 | LQ6 | E0 | P302 R001 |  |  |  |  |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ | 3 | F1 | III | 3 | 236 340 | LQ7 | E0 | P302 R001 |  |  |  |  |
| 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 237 286 | LQ8 | E2 | P411 |  | МР11 |  |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | LQ4 | Е2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3274 | АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  |
| 3275 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3275 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 | 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  |  | 3268 | ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  | 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 |  | 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 3274 | АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3275 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3275 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 | 274 561 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | ТР2 TP28 |
| 3278 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | I | 6.1 | 43 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3278 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3278 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | 6.1 | 43 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3279 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 43 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3279 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 43 274 | LQ17 | E4 | P001 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3280 | МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3280 | МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3280 | МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 274 315 562 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3282 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3282 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3282 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 563 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 563 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 563 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3278 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3278 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3278 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3279 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3279 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3280 | МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3280 | МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3280 | МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3282 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3282 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3282 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 564 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 564 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 564 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FTC | I | 3 +6.1 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FTC | II | 3 +6.1 +8 | 274 | LQ0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3288 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | Е5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3288 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3288 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | ТС3 | I | 6.1 +8 | 274 315 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | ТС3 | II | 6.1 +8 | 274 | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3290 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | ТС4 | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3290 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | ТС4 | II | 6.1 +8 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC06 |  | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 368 | 3286 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 368 | 3286 | ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3288 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3288 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3288 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 3290 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 3290 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. | 6.2 | I3 | II | 6.2 | 565 | LQ0 | Е0 | P621 IBC620 LP621 |  | МР6 | ВК2 |  |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте | 6.2 | I3 | II | 6.2 +2.2 | 565 | LQ0 | Е0 | P621 IBC620 LP621 |  | МР6 |  |  |
| 3292 | НАТРИЙ-СОДЕРЖАЩИЕ БАТАРЕИ или НАТРИЙ-СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 4.3 | W3 | II | 4.3 | 239 295 | LQ0 | Е0 | P408 |  |  |  |  |
| 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 566 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианистого водорода | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 610 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3 | 649 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР1 ТР8 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3296 | ГЕПТА-ФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R227) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРА-ФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| S4AH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (-) | V1 | VV11 | CV13 CV25 CV28 | S3 | 606 | 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (-) | V1 |  | CV13 CV25 CV28 | S3 |  | 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТ-СТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте |
|  |  |  | 2 (E) | V1 |  | CV23 |  |  | 3292 | НАТРИЙ-СОДЕРЖАЩИЕ БАТАРЕИ или НАТРИЙ-СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% |
| L15DH(+) | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 0 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианистого водорода |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3296 | ГЕПТАФТОР-ПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R227) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРА-ФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОР-ЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОР-ЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида |
| РхВH(М) | TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3301 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | CS1 | I | 8 +4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P001 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3301 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | CS1 | II | 8 +4.2 | 274 | LQ22 | Е2 | P001 |  | MP15 |  |  |
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЭТИЛАКРИЛАТ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 1ТО |  | 2.3 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 1ТС |  | 2.3+8 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 1TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ окисляющий КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 1ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 2ТО |  | 2.3 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2ТС |  | 2.3 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный окисляющий КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 2ТОС |  | 2.3 +5.1 +8 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ жидкий ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 3О |  | 2.2 +5.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 TP22 |
| 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ жидкий ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 3F |  | 2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P203 |  | МР9 | T75 | ТР5 |
| 3313 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3313 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3314 | ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 9 | М3 | III | Нет | 207 633 | LQ27 | E1 | P002 IBC08 R001 | PP14 В3 В6 | MP10 |  |  |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T8 | I | 6.1 | 250 | LQ0 | Е5 | P099 |  | МР8 MP17 |  |  |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 9 | М11 | II | 9 | 251 340 | LQ0 | Е0 | P901 |  |  |  |  |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 9 | М11 | III | 9 | 251 340 | LQ0 | Е0 | P901 |  |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10BH |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 | 884 | 3301 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 84 | 3301 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЭТИЛАКРИЛАТ |
| СхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| СхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| СхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| СхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ окисляющий КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 | 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| РхВH(М) | TU6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 | 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный окисляющий КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 | 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ жидкий ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| RxBN | TU18 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 | 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ жидкий ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 40 | 3313 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3313 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМО-НАГРЕВАЮЩИЕСЯ |
|  |  |  | 3 (D/E) |  | VV3 |  |  | 90 | 3314 | ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары |
|  |  |  | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 |  | 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРО-ФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15ºС, содержащий более 50% аммиака | 2 | 4ТС |  | 2.3 +8 | 23 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 | LQ0 | Е0 | P099 IBC99 |  | МР2 |  |  |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР2 |
| 3321 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 77 | 172 317 325 336 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  | T5 | ТР4 |
| 3322 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 77 | 172 317 325 336 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  | T5 | ТР4 |
| 3323 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 77 | 172 317 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3324 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 326 336 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3325 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 326 336 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3326 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 336 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3327 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ДЕЛЯЩИЙСЯ, не особого вида | 7 |  |  | 77X +7E | 172 326 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3328 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(U), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 337 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3329 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 337 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |

|  | Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
|  | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
|  | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРО-ФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| РхВH(М) | TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 | S14 | 268 | 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15ºС, содержащий более 50% аммиака |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  | 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИ-ЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% |
| S2.65AN(+) L2.65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | AT | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3321 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), неделящийся или делящийся-освобожденный |
| S2.65AN(+) L2.65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | AT | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3322 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3323 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3324 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3325 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3326 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3327 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ДЕЛЯЩИЙСЯ, не особого вида |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3328 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(U), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3329 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), ДЕЛЯЩИЙСЯ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3330 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3331 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3332 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  |  | 7Х | 172 317 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3333 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  |  | 77X +7E | 172 | LQ0 | Е0 | См. 2.2.7 и 4.1.9 | См. 4.1.9.1.3 |  |  |  |
| 3334 | Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, н.у.к. | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 3335 | Твердое вещество, перевозка которого по воздуху регулируется правилами, н.у.к. | 9 | М11 | НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | LQ3 | Е3 | P001 |  | МР7 MP17 | T11 | ТР2 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | E2 | P001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110кПа) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 ТР8 TP28 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 TP29 |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3330 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (-) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3331 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S12 S13 S21 | 70 | 3332 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, неделящийся или делящийся-освобожденный |
|  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 | 3333 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙЙСТВИЕ ДОПОГ | 3334 | Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, н.у.к. |
| HE ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙЙСТВИЕ ДОПОГ | 3335 | Твердое вещество, перевозка которого по воздуху регулируется правилами, н.у.к. |
| L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50ºС не более 110 кПа) |
| LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 | 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3337 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 407В (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3340 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 407С (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) | 2 | 2А |  | 2.2 |  | LQ1 | Е1 | P200 |  | МР9 | (M) T50 |  |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P002 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | Е2 | P002 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3 | D |  | 3 | 274 278 | LQ0 | Е0 | P099 |  | МР2 |  |  |
| 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРА-НИТРАТА (ПЕНТАЭРИТ-РИТОЛТЕТРА-НИТРАТА; ПЭТН) СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 | LQ0 | Е0 | P099 |  | МР2 |  |  |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3339 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 407В (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) |
| PxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 | 3340 | ГАЗ РЕФРИ-ЖЕРАТОРНЫЙ R 407С (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) |
| SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД |
| SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ |
| SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ |
|  |  |  | 0 (B) |  |  |  | S2 S14 |  | 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  | 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРА-НИТРАТА (ПЕНТАЭРИТРИ-ТОЛТЕТРА-НИТРАТА; ПЭТН) СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИ-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИ-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИ-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИ-УКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ токсичный | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | ВЗ | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºC | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | LQ3 | E0 | P001 |  | МР7 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºC | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ токсичный |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ токсичный |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ токсичный |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ токсичный |
| L10CH | TU14 TU15 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºC |
| L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 | 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºC |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 | 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 | (M) |  |
| 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ | 5.1 | О3 | II | 5.1 | 284 | LQ0 | Е0 | P500 |  | МР2 |  |  |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3 | D | II | 3 | 274 288 | LQ0 | Е0 | P099 |  | МР2 |  |  |
| 3358 | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие легковоспламеняющийся нетоксичный сжиженный газ | 2 | 6F |  | 2.1 | 291 | LQ0 | Е0 | P003 | PP32 | МР9 |  |  |
| 3359 | ФУМИГИРОВАННАЯ ЕДИНИЦА | 9 | М11 |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Волокна растительного происхождения сухие | 4.1 | F1 | НЕ ПОПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | ТС1 | II | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | Е4 | Р010 |  | MP15 | T14 | ТР2 ТР7 TP27 |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 274 | LQ0 | Е4 | Р010 |  | MP15 | T14 | ТР2 ТР7 TP27 |
| 3363 | Опасные грузы в оборудовании или опасные грузы в приборах | 9 | М11 | НЕ ПОПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ [см. также 1.1.3.1b)] |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОР-БЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 | 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºC |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ |
| PxBN(M) | ТА4 ТТ9 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 | 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| РхВH(М) | TU6 ТА4 ТТ9 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 | 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
|  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  | 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ |
|  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 |  | 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  | 3358 | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие легковоспламеняющийся нетоксичный сжиженный газ |
|  |  |  | (-) |  |  |  |  |  | 3359 | ФУМИГИРОВАННАЯ ЕДИНИЦА |
| HE ПОПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ | 3360 | Волокна растительного происхождения сухие |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9S19 | 68 | 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 | 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| НЕ ПОПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ [см. также 1.1.3.1b)] | 3363 | Опасные грузы в оборудовании или опасные грузы в приборах |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3365 | ТРИНИТРОХЛОР-БЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛЯТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP24 | МР2 |  |  |
| 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP78 | МР2 |  |  |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3373 | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | LQ0 | Е0 | P650 |  |  | Т1 | ТР1 |
| 3373 | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В (только материал животного происхождения) | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | LQ0 | Е0 | P650 |  |  | Т1 ВК1 ВК2 | ТР1 |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | Е0 | P200 |  | МР9 |  |  |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкое | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 309 | LQ0 | E2 | P099 IBC99 |  | МР2 | T1 | ТР1 ТР9 TP17 TP32 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердое | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 309 | LQ0 | Е2 | P099 IBC99 |  | МР2 | T1 | ТР1 ТР9 TP17 TP32 |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛ-ГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP26 | МР2 |  |  |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 ВК1 ВК2 | ТР33 |
| 3379 | ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3 | D | I | 3 | 274 311 | LQ0 | Е0 | P099 |  | МР2 |  |  |
| 3380 | ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 4.1 | D | I | 4.1 | 274 311 | LQ0 | Е0 | P099 |  | МР2 |  |  |
| 3381 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 6.1 | T1 или T4 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРО-БЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛЯТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛ |
| L4BH | TU15 TU37 TE19 | AT | (-) |  |  |  | S3 | 606 | 3373 | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В |
| L4BH | TU15 TU37 TE19 | AT | (-) |  |  |  | S3 | 606 | 3373 | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В (только материал животного происхождения) |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 |  | 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ |
| LGAV(+) | TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 ТА3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 | S9 S23 | 50 | 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкое |
| SGAV(+) | TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 ТА3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 | S9 S23 | 50 | 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердое |
|  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛ-ГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 | 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ |
| SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 | 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S2 S14 |  | 3379 | ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  | 3380 | ДЕСЕНСИБИЛИЗИ-РОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3381 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3382 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 6.1 | T1 или T4 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 3383 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 |
| 3384 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 3385 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 |
| 3386 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 3387 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 |
| 3388 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 3389 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 6.1 | TC1 или ТС3 | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | E5 | P601 |  | МР8 MP17 | T22 | ТР2 |
| 3390 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 6.1 | TC1 или ТС3 | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | E5 | P602 |  | МР8 MP17 | T20 | ТР2 |
| 3391 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P404 | PP86 | МР2 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 3392 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P400 | PP86 | МР2 | T21 | ТР2 ТР7 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3382 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3383 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 | 3384 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 623 | 3385 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 623 | 3386 | ТОКСИЧНАЯ500 ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 | 3387 | ТОКСИЧНАЯ10 ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 | 3388 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 3389 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 | 3390 | ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 | 3391 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 | 3392 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3393 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P404 | PP86 | МР2 | T21 | ТР7 ТР33 |
| 3394 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P400 | PP86 | МР2 | T21 | ТР2 ТР7 |
| 3395 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3395 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | Е2 | P410 IBC04 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3395 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3396 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3396 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3396 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3397 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3397 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | LQ11 | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3397 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | LQ12 | Е1 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т1 | ТР33 |
| 3398 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | Е0 | P402 |  | МР2 | T13 | ТР2 ТР7 |
| 3398 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | Е2 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | ТР2 ТР7 |
| 3398 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 ТР7 |
| 3399 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 274 | LQ0 | Е0 | P402 |  | МР2 | T13 | ТР2 ТР7 |
| 3399 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WF1 | II | 4.3 +3 | 274 | LQ10 | E2 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | ТР2 ТР7 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | X432 | 3393 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | X333 | 3394 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3395 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| SGAN L4DH | TU14TE21 TM2 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3395 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3395 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3396 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3396 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3396 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ |
| S10AN L10DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3397 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ |
| SGAN L4DH |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3397 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ |
| SGAN L4DH |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3397 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ |
| L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 3398 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 323 | 3398 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 323 | 3398 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 | 3399 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ |
| L4DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 | S2 | 323 | 3399 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3399 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 | WF1 | III | 4.3 +3 | 274 | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 | T7 | ТР2 ТР7 |
| 3400 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 4.2 | S5 | II | 4.2 | 274 | LQ18 | Е2 | P410 IBC06 |  | MP14 | Т3 | ТР33 |
| 3400 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 4.2 | S5 | III | 4.2 | 274 | LQ11 | Е1 | P002 IBC08 |  | MP14 | MP1 | ТР33 |
| 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 274 506 | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3403 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3404 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | Е0 | P403 |  | МР2 | T9 | ТР7 ТР33 |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | Е1 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 | P504 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | Е1 | P001 IBC02 |  | МР2 | T4 | ТР1 |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6.1 | 6.1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3411 | бета-НАФТИЛ АМИНА РАСТВОР | 6.1 | 6.1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 6.1 | 6.1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 8 | сз | II | 8 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 8 | сз | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | Е4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4DH | TU14 TE21 TM2 | FL | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S2 | 323 | 3399 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3400 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ |
| SGAN L4BN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 | 3400 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМО-НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3403 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3404 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 | 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР |
| L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР |
| LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР |
| L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 | 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T7 | ТР2 TP28 |
| 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ЖИДКИЙ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ-КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛ-АММОНИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 8 | C8 | II | 8 |  | LQ24 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | ТР2 |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛ-ХЛОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | II | 6.1 |  | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3431 | НИТРОБЕНЗО-ТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3432 | ПОЛИХЛОР ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ | 9 | Т2 | II | 9 | 305 | LQ25 | Е2 | P906 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | Т1 | III | 6.1 |  | LQ7 | Е1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3436 | ГЕКСАФТОР-АЦЕТОНГИДРАТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3416 | ХЛОР-АЦЕТОФЕНОН ЖИДКИЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3417 | КСИЛИЛБРОМИД ТВЕРДЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 3421 | КАЛИЯ ГИДРО-ДИФТОРИДА РАСТВОР |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 3421 | КАЛИЯ ГИДРО-ДИФТОРИДА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3423 | ТЕТРАМЕТИЛ-АММОНИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 | 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛ-ХЛОРИДЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3431 | НИТРОБЕНЗО-ТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ |
| S4AH L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) | V11 | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 | 3432 | ПОЛИХЛОР ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3436 | ГЕКСАФТОР-АЦЕТОНГИДРАТ ТВЕРДЫЙ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛ-БЕНЗИЛОВЫЙ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3440 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 563 | LQ0 | E5 | P001 |  | МР8 MP17 | T14 | ТР2 TP27 |
| 3440 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 563 | LQ17 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | ТР2 TP27 |
| 3440 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 563 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | ТР1 TP28 |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3447 | НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 |  | MP18 | Т6 | ТР33 |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛ-ЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | LQ0 | E5 | P002 |  | MP18 | Т6 | ТР33 |
| 3450 | ДИФЕНИЛ-ХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 6.1 | Т3 | I | 6.1 |  | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3453 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | ТС2 | II | 6.1 +8 |  | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | Е2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3457 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛ-БЕНЗИЛОВЫЙ ТВЕРДЫЙ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3439 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3439 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3439 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3440 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3440 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3440 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3441 | ХЛОРДИНИТРО-БЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ |
| SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3447 | НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3450 | ДИФЕНИЛ-ХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 | 3453 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | X80 | 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3457 | ХЛОРНИТРО-ТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3458 | НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3459 | НИТРОБРОМ-БЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3460 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3464 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3464 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3464 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3465 | МЫШЬЯКО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3465 | МЫШЬЯКО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | Е4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3465 | МЫШЬЯКО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | Е1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |
| 3467 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | ТР33 |
| 3467 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ18 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | Т3 | ТР33 |
| 3467 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | Т3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ9 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | В3 | MP10 | Т1 | ТР33 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3458 | НИТРО-АНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3459 | НИТРОБРОМ-БЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3460 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3464 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3464 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3464 | ФОСФОР-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3465 | МЫШЬЯКО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3465 | МЫШЬЯКО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3465 | МЫШЬЯКО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 | 3467 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3467 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3467 | МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3468 | ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ГИДРИДОВ или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ГИДРИДОВ, УПАКОВАННОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 2 | 1F |  | 2.1 | 321 | LQ0 | E0 | P099 |  | MP9 |  |  |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 3 | FC | I | 3 +8 | 163 | LQ3 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP2 TP27 |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 3 | FC | II | 3 +8 | 163 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP2 TP8 TP28 |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 3 | FC | III | 3 +8 | 163 | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 |
| 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 163 | LQ22 | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 TP28 |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 |  | 3468 | ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ГИДРИДОВ или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ГИДРИДОВ, УПАКОВАННОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ |
| L10CH | TU14 TE21 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) |
| L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 | 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) |
| L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 | 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) |
| L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 | 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ (включая растворитель или разбавитель краски) |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3471 | ГИДРО-ДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | СТ1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | Е2 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | ТР2 |
| 3471 | ГИДРО-ДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | СТ1 | III | 8 +6.1 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ | 8 | С3 | III | 8 |  | LQ7 | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспла-меняющиеся жидкости | 3 | F1 |  | 3 | 328 | LQ13 | E0 | P004 |  |  |  |  |
| 3474 | 1-ГИДРОКСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | Е0 | P406 | PP48 | МР2 |  |  |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% | 3 | F1 | II | 3 | 333 | LQ4 | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 | T4 | ТР1 |
| 3476 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой | 4.3 | W3 |  | 4.3 | 328 334 | LQ10 LQ11 | E0 | P004 |  |  |  |  |
| 3477 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества | 8 | С11 |  | 8 | 328 334 | LQ12 LQ13 | E0 | P004 |  |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 3471 | ГИДРО-ДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 3471 | ГИДРО-ДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. |
| L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 | 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 |  | 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспла-меняющиеся жидкости |
|  |  |  | 1 (B) |  |  |  | S17 |  | 3474 | 1-ГИДРОКСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% |
| LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 | 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% |
|  |  |  | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  |  | 3476 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой |
|  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  | 3477 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества |

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классифи-каци-онный код | Группа упа-ковки | Знаки опасно-сти | Спец. поло-жения | Ограниченные и освобо-жденные количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструк-ции по упаковке | Спец. поло-жения по упа-ковке | Поло-жения по совмес-тной упаковке | Инструк-ции | Спец. положе-ния |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 | LQ1 | E0 | P004 |  |  |  |  |
| 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металл гидриде | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 339 | LQ1 | E0 | P004 |  |  |  |  |
| 3480 | БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 310 636 | LQ0 | Е0 | P903 P903a P903b |  |  |  |  |
| 3481 | БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 | LQ0 | Е0 | P903 P903a P903b |  |  |  |  |

| Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транс-портная категория | Специальные положения по перевозке | Иденти-фикацион-ный номер опасности | № ООН | Наименование и описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Специ-альные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуа-тация |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |  | 3.1.2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
|  |  |  | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  | 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ |
|  |  |  | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  | 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металл гидриде |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 3480 | БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) |
|  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 3481 | БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) |

3.2.2 Таблица В. Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ

Настоящий указатель представляет собой составленный в алфавитном порядке перечень веществ и изделий, которые перечислены в порядке номеров в таблице А раздела 3.2.1. Он не является составной частью ДОПОГ. Он не представлялся ни Рабочей группе по перевозкам опасных грузов Комитета по внутреннему транспорту для проверки и утверждения, ни Договаривающимся сторонам ДОПОГ для официального принятия. Этот указатель был подготовлен секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций со всей необходимой тщательностью, для того чтобы облегчить пользование приложениями А и В, однако он не может заменять собой внимательное изучение и соблюдение положений самих этих приложений, которые в случае возникновения коллизии имеют преимущественную силу.

Примечание 1. Цифры, буквы греческого алфавита, приставки «втор» и «трет», буквы «N» (азот), «н» (норм), «о» (орто), «м» (мета), «п» (пара) и «Н.У.К.» (не указанные конкретно) не учитываются при расположении в алфавитном порядке даже в тех случаях, когда они являются составной частью надлежащего отгрузочного наименования.

Примечание 2. Наименование вещества или изделия, напечатанное прописными буквами, означает надлежащее отгрузочное наименование (см. раздел 3.1.2).

Примечание 3. Наименование вещества или изделия, которое напечатано прописными буквами и за которым следует сокращение «см.», означает альтернативное надлежащее отгрузочное наименование или часть надлежащего отгрузочного наименования (за исключением ПХД) (см. подраздел 3.1.2.1).

Примечание 4. Наименование, которое напечатано строчными буквами и за которым следует сокращение «см.», является не надлежащим отгрузочным наименованием, а его синонимом.

Примечание 5. Там, где наименование напечатано частично прописными, а частично строчными буквами, часть наименования, напечатанная строчными буквами, не является частью надлежащего отгрузочного наименования (см. подраздел 3.1.2.1).

Примечание 6. Для целей документации и маркировки упаковок надлежащее отгрузочное наименование может, в зависимости от конкретного случая, указываться в единственном или множественном числе (см. подраздел 3.1.2.3).

Примечание 7. Для точного определения надлежащего отгрузочного наименования см. раздел 3.1.2.

| Наименование и описание | № ООН | Класс | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 3165 | 3 |  |
| Авиационные аварийные комплекты, см. | 2990 | 9 |  |
| Авиационные аварийные трапы, см. | 2990 | 9 |  |
| АДИПОНИТРИЛ | 2205 | 6.1 |  |
| АЗОДИКАРБОНАМИД | 3242 | 4.1 |  |
| АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1977 | 2 |  |
| АЗОТ СЖАТЫЙ | 1066 | 2 |  |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2201 | 2 |  |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД | 1070 | 2 |  |
| АЗОТА ДИОКСИД, см. | 1067 | 2 |  |
| АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 1660 | 2 |  |
| АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ, см. | 1975 | 2 |  |
| АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ | 1975 | 2 |  |
| АЗОТА ТРИОКСИД | 2421 | 2 | Перевозка запрещена |
| АЗОТА ТРИФТОРИД | 2451 | 2 |  |
| Аккумуляторы электрические, см. | 279 2795 2800 3028 3292 | 8 8 8 8 4.3 |  |
| Акральдегид ингибированный, см. | 1092 | 6.1 |  |
| АКРИДИН | 2713 | 6.1 |  |
| АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ | 2074 | 6.1 |  |
| АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 3426 | 6.1 |  |
| АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1093 | 3 |  |
| АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1092 | 6.1 |  |
| АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2607 | 3 |  |
| Активированный уголь, см. | 1362 | 4.2 |  |
| Актинолит, см. | 2590 | 9 |  |
| АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3140 | 6.1 |  |
| АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1544 | 6.1 |  |
| АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3140 | 6.1 |  |
| АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1544 | 6.1 |  |
| Алкилгалогениды алюминия, см. | 3394 | 4.2 |  |
| Алкилгалогениды металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилгалогениды металлов, реагирующие с водой, см. | 3394 | 4.2 |  |
| Алкилгидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилгидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |  |
| Алкилы металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилы металлов, реагирующие с водой, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2584 | 8 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2586 | 8 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2583 | 8 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2585 | 8 |  |
| АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) | 3145 | 8 |  |
| АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) | 2430 | 8 |  |
| АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 3274 | 3 |  |
| АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 3205 | 4.2 |  |
| АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3206 | 4.2 |  |
| Аллен, см. | 2200 | 2 |  |
| АЛЛИЛАМИН | 2334 | 6.1 |  |
| АЛЛИЛАЦЕТАТ | 2333 | 3 |  |
| АЛЛИЛБРОМИД | 1099 | 3 |  |
| АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1545 | 6.1 |  |
| АЛЛИЛЙОДИД | 1723 | 3 |  |
| АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1724 | 8 |  |
| АЛЛИЛФОРМИАТ | 2336 | 3 |  |
| АЛЛИЛХЛОРИД | 1100 | 3 |  |
| Аллилхлоркарбонат, см. | 1722 | 6.1 |  |
| АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 1722 | 6.1 |  |
| Альдегид, см. | 1989 | 3 |  |
| Альдегид валериановый, см. | 2058 | 3 |  |
| АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ | 2045 | 3 |  |
| Альдегид кротоновый/Альдегид кротоновый стабилизированный, см. | 1143 | 6.1 |  |
| АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2396 | 3 |  |
| Альдегид муравьиный, см. | 1198 2209 | 3 8 |  |
| Альдегид трихлоруксусный, см. | 2075 | 6.1 |  |
| АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 1989 | 3 |  |
| АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 1191 | 3 |  |
| АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 1988 | 3 |  |
| АЛЬДОЛЬ | 2839 | 6.1 |  |
| Алюминиевый дросс, см. | 3170 | 4.3 |  |
| Алюминийалкилгало-Гениды жидкие | 3394 | 4.2 |  |
| Алюминийалкилгало-Гениды твердые, см. | 3393 | 4.2 |  |
| Алюминийалкилы | 3394 | 4.2 |  |
| АЛЮМИНИЙ КРЕМНИСТЫЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1398 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1396 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 1309 | 4.1 |  |
| АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК | 1395 | 4.3 |  |
| Алюминия Алкилгидриды, см. | 3394 | 4.2 |  |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 2870 | 4.2 |  |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 2870 | 4.2 |  |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 1725 | 8 |  |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 2580 | 8 |  |
| АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 2463 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 1394 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 1438 | 5.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 3170 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ | 3170 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 2715 | 4.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1397 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1726 | 8 |  |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 2581 | 8 |  |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 1392 | 4.3 |  |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 3402 | 4.3 |  |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 1389 | 4.3 |  |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 3401 | 4.3 |  |
| Аматолы, см. | 0082 | 1 |  |
| АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1390 | 4.3 |  |
| Амилальдегид, см. | 2058 | 3 |  |
| АМИЛАМИН | 1106 | 3 |  |
| АМИЛАЦЕТАТЫ | 1104 | 3 |  |
| АМИЛБУТИРАТЫ | 2620 | 3 |  |
| н-АМИЛЕН, см. | 1108 | 3 |  |
| АМИЛМЕРКАПТАН | 1111 | 3 |  |
| н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 1110 | 3 |  |
| АМИЛНИТРАТ | 1112 | 3 |  |
| АМИЛНИТРИТ | 1113 | 3 |  |
| АМИЛТРИХЛОСИЛАН | 1728 | 8 |  |
| АМИЛФОРМИАТЫ | 1109 | 3 |  |
| АМИЛФОСФАТ | 2819 | 8 |  |
| АМИЛХЛОРИД | 1107 | 3 |  |
| Аминобензол, см. | 1547 | 6.1 |  |
| 2-Аминобензотрифторид, см. | 2942 | 6.1 |  |
| 3-Аминобензотрифторид, см. | 2948 | 6.1 |  |
| Аминобутан, см. | 1125 | 3 |  |
| 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 3317 | 4.1 |  |
| 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНО-ПЕНТАН | 2946 | 6.1 |  |
| 1-Амино-2-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |  |
| 1-Амино-3-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |  |
| 1-Амино-4-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |  |
| АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 2671 | 6.1 |  |
| АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 2512 | 6.1 |  |
| 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 2673 | 6.1 |  |
| N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 2815 | 8 |  |
| 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 3055 | 8 |  |
| АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2735 | 8 |  |
| АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 2734 | 8 |  |
| АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2733 | 3 |  |
| АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3259 | 8 |  |
| АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 1005 | 2 |  |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака | 3318 | 2 |  |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,8890 при температуре 15°С, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака | 2073 | 2 |  |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 2672 | 8 |  |
| АММОНИЯ АРСЕНАТ | 1546 | 6.1 |  |
| Аммония бисульфат, см. | 2506 | 8 |  |
| Аммония бисульфита раствор, см. | 2693 | 8 |  |
| Аммония бифторид твердый, см. | 1727 | 8 |  |
| Аммония бифторида раствор, см. | 2817 | 8 |  |
| Аммония бихромат, см. | 1439 | 5.1 |  |
| Аммония гексафторосиликат, см. | 2854 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1727 | 8 |  |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2506 | 8 |  |
| Аммония гидросульфида раствор (обращаться как с раствором аммония сульфида), см. | 2683 | 8 |  |
| АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 2817 | 8 |  |
| АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 3424 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 1439 | 5.1 |  |
| Аммония кремнефторид, см. | 2854 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 2859 | 6.1 |  |
| Аммония нитрат взрывчатый, см. | 0082 0331 | 1 1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% общего количества горючего материала (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 1942 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 0222 | 1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкий | 3375 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердый | 3375 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкая | 3375 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердая | 3375 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкая | 3375 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердая | 3375 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 2426 | 5.1 |  |
| Аммония перманганат, см. | 1482 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1444 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 0402 1442 | 1 5.1 |  |
| АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10% | 0004 | 1 |  |
| АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 1310 | 4.1 |  |
| АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 2861 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 2818 | 8 |  |
| АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 2683 | 8 |  |
| Аммония тетрахлоромеркуроат (II), см. | 1630 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ФТОРИД | 2505 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2854 | 6.1 |  |
| Амозит, см. | 2212 | 9 |  |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 2215 | 8 |  |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2215 | 8 |  |
| АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 2739 | 8 |  |
| АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 2496 | 8 |  |
| АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 1715 | 8 |  |
| АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 2214 | 8 |  |
| Ангидрид хромовый твердый, см. | 1463 | 5.1 |  |
| АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 2698 | 8 |  |
| АНИЗИДИНЫ | 2431 | 6.1 |  |
| АНИЗОИЛХЛОРИД | 1729 | 8 |  |
| АНИЗОЛ | 2222 | 3 |  |
| АНИЛИН | 1547 | 6.1 |  |
| АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 1548 | 6.1 |  |
| Анилина хлорид, см. | 1548 | 6.1 |  |
| Анилиновая соль, см. | 1548 | 6.1 |  |
| АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ | 1306 | 3 |  |
| Антофиллит, см. | 2590 | 9 |  |
| АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1951 | 2 |  |
| АРГОН СЖАТЫЙ | 1006 | 2 |  |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2584 | 8 |  |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2586 | 8 |  |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2583 | 8 |  |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2585 | 8 |  |
| Арсенаты, н.у.к., см. | 1556 1557 | 6.1 6.1 |  |
| Арсениты, н.у.к., см. | 1556 1557 | 6.1 6.1 |  |
| АРСИН | 2188 | 2 |  |
| АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофилит, тремолит) | 2590 | 9 |  |
| АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) | 2212 | 9 |  |
| АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 9 |  |
| Асфальт, с температурой вспышки не более 60°С, см. | 1999 | 3 |  |
| Асфальт, с температурой вспышки более 60°С, перевозимый при температуре не ниже его температуры вспышки, см. | 3256 | 3 |  |
| Асфальт, перевозимый при температуре не ниже 100°С, но ниже его температуры вспышки, см. | 3257 | 9 |  |
| АЦЕТАЛЬ | 1088 | 3 |  |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | 1089 | 3 |  |
| АЦЕТАЛЬ ДЕГИДАММИАК | 1841 | 9 |  |
| АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 2332 | 3 |  |
| АЦЕТИЛБРОМИД | 1716 | 8 |  |
| АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 3374 | 2 |  |
| АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 1001 | 2 |  |
| Ацетилена тетрабромид, см. | 2504 | 6.1 |  |
| Ацетилена тетрахлорид, см. | 1702 | 6.1 |  |
| АЦЕТИЛЙОДИД | 1898 | 8 |  |
| АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ | 2621 | 3 |  |
| АЦЕТИЛХЛОРИД | 1717 | 3 |  |
| Ацетоин, см. | 2621 | 3 |  |
| АЦЕТОН | 1090 | 3 |  |
| АЦЕТОНИТРИЛ | 1648 | 3 |  |
| АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1541 | 6.1 |  |
| АЭРОЗОЛИ | 1950 | 2 |  |
| Баллистит, см. | 0160 0161 | 1 1 |  |
| БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие легковоспламеняющийся газ | 1057 | 2 |  |
| БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 3150 | 2 |  |
| БАРИЙ | 1400 | 4.3 |  |
| БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% | 0224 | 1 |  |
| БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 1571 | 4.1 |  |
| Бария биноксид, см. | 1449 | 5.1 |  |
| БАРИЯ БРОМАТ | 2719 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 2741 | 5.1 |  |
| Бария диоксид, см. | 1449 | 5.1 |  |
| БАРИЯ НИТРАТ | 1446 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ОКСИД | 1884 | 6.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1448 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРОКСИД | 1449 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 1447 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 3406 | 5.1 |  |
| Бария селенат, см. | 2630 | 6.1 |  |
| Бария селенит, см. | 2630 | 6.1 |  |
| БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 1564 | 6.1 |  |
| БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 1854 | 4.2 |  |
| Бария супероксид, см. | 1449 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 1445 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 3405 | 5.1 |  |
| БАРИЯ ЦИАНИД | 1565 | 6.1 |  |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 2794 | 8 |  |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные | 2800 | 8 |  |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 2795 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 3480 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 3481 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 3481 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) | 3090 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ (включая батареи из литиевого сплава) | 3091 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) | 3091 | 9 |  |
| БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД твердый, электрические аккумуляторные | 3028 | 8 |  |
| БЕНЗАЛЬДЕГИД | 1990 | 9 |  |
| БЕНЗИДИН | 1885 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛБРОМИД | 1737 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД | 1886 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛЙОДИД | 2653 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛХЛОРИД | 1738 | 6.1 |  |
| Бензилхлоркарбонат, см. | 1739 | 8 |  |
| БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ | 1739 | 8 |  |
| Бензилцианид, см. | 2470 | 6.1 |  |
| Бензин газовый | 1203 | 3 |  |
| БЕНЗИН МОТОРНЫЙ | 1203 | 3 |  |
| Бензина моторного и этанола смесь с содержанием этанола более 10%, см. | 3475 | 3 |  |
| Бензин натуральный | 1203 | 3 |  |
| БЕНЗОИЛХЛОРИД | 1736 | 8 |  |
| БЕНЗОЛ | 1114 | 3 |  |
| Бензолен, см. | 1268 | 3 |  |
| БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 2225 | 8 |  |
| Бензосульфохлорид, см. | 2225 | 8 |  |
| Бензолтиол, см. | 2337 | 6.1 |  |
| БЕНЗОНИТРИЛ | 2224 | 6.1 |  |
| БЕНЗОТРИФТОРИД | 2338 | 3 |  |
| БЕНЗОТРИХЛОРИД | 2226 | 8 |  |
| БЕНЗОХИНОН | 2587 | 6.1 |  |
| БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК | 1567 | 6.1 |  |
| БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 2464 | 5.1 |  |
| БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 1566 | 6.1 |  |
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В | 3373 | 6.2 |  |
| (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К. | 3291 | 6.2 |  |
| БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 2837 | 8 |  |
| БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 2693 | 8 |  |
| Битум, с температурой вспышки не более 60°С, см. | 1999 | 3 |  |
| Битум, с температурой вспышки не более 60°С, перевозимый при температуре не ниже его температуры вспышки, см. | 3256 | 3 |  |
| Битум, с температурой вспышки не более 100°С, но ниже его температуры вспышки, см. | 3257 | 9 |  |
| Бифториды, н.у.к., см. | 1740 | 8 |  |
| БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2251 | 3 |  |
| Боеголовки для управляемых ракет, см. | 0286 0287 0369 0370 0371 | 1 1 1 1 1 |  |
| БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 0370 0371 | 1 1 |  |
| БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 0286 0287 0369 | 1 1 1 |  |
| БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом | 0221 | 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0015 0016 0303 | 1 1 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0245 0246 | 1 1 |  |
| Боеприпасы дымовые (устройства водоактивируемые) с белым фосфором с разрывным, вышибным или метательным зарядом, см. | 0248 | 1 |  |
| Боеприпасы дымовые (устройства водоактивируемые) без белого фосфора или фосфидов с разрывным, вышибным или метательным зарядом, см. | 0249 | 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ, снабженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0243 0244 | 1 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0247 | 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0009 0010 0300 | 1 1 1 |  |
| Боеприпасы зажигательные (устройства водоактивируемые) с разрывным, вышибным или метательным зарядом, см. | 0248 0249 | 1 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ | 0363 | 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0171 0254 0297 | 1 1 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ | 0362 0488 | 1 1 |  |
| Боеприпасы промышленные, см. | 0275 0276 0277 0278 0323 0381 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0018 0019 0301 | 1 1 1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 2017 | 6.1 |  |
| БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0020 | 1 | Перевозка запрещена |
| БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0021 | 1 | Перевозка запрещена |
| БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 2016 | 6.1 |  |
| Боеприпасы спортивные, см. | 0012 0328 0339 0417 | 1 1 1 1 |  |
| Боеприпасы токсичные (устройства водоактивируемые) с разрывным, вышибным или метательным зарядом, см. | 0248 0249 | 1 1 |  |
| Боеприпасы унитарные | 0005 | 1 |  |
| Боеприпасы патронного заряжения со сменными зарядами | 0006 0007 0321 | 1 1 1 |  |
| Боеприпасы раздельного заряжения, см. | 0348 0412 | 1 1 |  |
| Боеприпасы холостые, см. | 0014 0326 0327 0338 0413 | 1 1 1 1 1 |  |
| БОМБЫ с разрывным зарядом | 0033 0034 0035 0291 | 1 1 1 1 |  |
| Бомбы для опознавания целей, см. | 0171 0254 0297 | 1 1 1 |  |
| БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ | 0056 | 1 |  |
| БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 2028 | 8 |  |
| Бомбы осветительные, см. | 0254 | 1 |  |
| БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом | 0399 0400 | 1 1 |  |
| БОРА ТРИБРОМИД | 2692 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД | 1008 | 2 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ | 1743 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС ТВЕРДЫЙ | 3420 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ | 1742 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС ТВЕРДЫЙ | 3419 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ | 2851 | 8 |  |
| БОРА ТРИХЛОРИД | 1741 | 2 |  |
| Бората и хлората смесь, см. | 1458 | 5.1 |  |
| БОРНЕОЛ | 1312 | 4.1 |  |
| БРОМ | 1744 | 8 |  |
| БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 1745 | 5.1 |  |
| БРОМА РАСТВОР | 1744 | 8 |  |
| БРОМА ТРИФТОРИД | 1746 | 5.1 |  |
| БРОМА ХЛОРИД | 2901 | 2 |  |
| БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3213 | 5.1 |  |
| БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1450 | 5.1 |  |
| БРОМАЦЕТИЛБРОМИД | 2513 | 8 |  |
| БРОМАЦЕТОН | 1569 | 6.1 |  |
| омега-Бромацетофенон, см. | 2645 | 6.1 |  |
| БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ | 1694 | 6.1 |  |
| БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 3449 | 6.1 |  |
| БРОМБЕНЗОЛ | 2514 | 3 |  |
| 1-БРОМБУТАН | 1126 | 3 |  |
| 2-БРОМБУТАН | 2339 | 3 |  |
| Бромметан, см. | 1062 | 2 |  |
| 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 2341 | 3 |  |
| БРОММЕТИЛПРОПАНЫ | 2342 | 3 |  |
| 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН- ДИОЛ-1,3 | 3241 | 4.1 |  |
| БРОМОФОРМ | 2515 | 6.1 |  |
| Бромэтан, см. | 1891 | 6.1 |  |
| 2-БРОМПЕНТАН | 2343 | 3 |  |
| БРОМПРОПАНЫ | 2344 | 3 |  |
| 3-БРОМПРОПИН | 2345 | 3 |  |
| БРОМТРИФТОРМЕТАН | 1009 | 2 |  |
| БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 2419 | 2 |  |
| БРОМХЛОРМЕТАН | 1887 | 6.1 |  |
| 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 2688 | 6.1 |  |
| 1-Бром-2,3-эпоксипропан, см. | 2558 | 6.1 |  |
| БРУЦИН | 1570 | 6.1 |  |
| БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 1379 | 4.2 |  |
| БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (1,2-бутадиен) | 1010 | 2 |  |
| БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (1,3-бутадиен) | 1010 | 2 |  |
| БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | 1010 | 2 |  |
| БУТАН | 1011 | 2 |  |
| БУТАНДИОН | 2346 | 3 |  |
| 1-Бутанол, см. | 1120 | 3 |  |
| 2-Бутанол, см. | 1120 | 3 |  |
| втор-Бутанол, см. | 1120 | 3 |  |
| трет-Бутанол, см. | 1120 | 3 |  |
| БУТАНОЛЫ | 1120 | 3 |  |
| Бутанон, см. | 1193 | 3 |  |
| Бутантиол-1, см. | 2347 | 3 |  |
| Бутен, см. | 1012 | 2 |  |
| 2-Бутеналь, см. | 1143 | 6.1 |  |
| 1,2-Бутеноксид, см. | 3022 | 3 |  |
| 2-Бутенол-1, см. | 2614 | 3 |  |
| 1-Бутенон-3, см. | 1251 | 3 |  |
| БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2348 | 3 |  |
| н-БУТИЛАМИН | 1125 | 3 |  |
| N-БУТИЛАНИЛИН | 2738 | 6.1 |  |
| втор-Бутилацетат, см. | 1123 | 3 |  |
| БУТИЛАЦЕТАТЫ | 1123 | 3 |  |
| втор-Бутилбензол, см. | 2709 | 3 |  |
| БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 2709 | 3 |  |
| н-Бутилбромид, см. | 1126 | 3 |  |
| трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ | 3255 | 4.2 | Перевозка запрещена |
| БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 | 2 |  |
| 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3022 | 3 |  |
| н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 2485 | 6.1 |  |
| трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 2484 | 6.1 |  |
| N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ | 2690 | 6.1 |  |
| N,н-Бутилиминазол, см. | 2690 | 6.1 |  |
| Бутиллитий, см. | 3394 | 4.2 |  |
| БУТИЛМЕРКАПТАН | 2347 | 3 |  |
| н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2227 | 3 |  |
| БУТИЛНИТРИТЫ | 2351 | 3 |  |
| БУТИЛПРОПИОНАТЫ | 1914 | 3 |  |
| п-трет-Бутилтолуол, см. | 2667 | 6.1 |  |
| БУТИЛТОЛУОЛЫ | 2667 | 6.1 |  |
| 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ | 2956 | 4.1 |  |
| БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1747 | 8 |  |
| Бутилфенолы жидкие, см. | 3145 | 8 |  |
| Бутилфенолы твердые, см. | 2430 | 8 |  |
| н-БУТИЛФОРМИАТ | 1128 | 3 |  |
| н-Бутилхлорид, см. | 1127 | 3 |  |
| н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 2743 | 6.1 |  |
| трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИАТ | 2747 | 6.1 |  |
| Бутин-1, см. | 2452 | 2 |  |
| 2-Бутиндиол-1,4, см. | 2716 | 6.1 |  |
| БУТИНДИОЛ-1,4 | 2716 | 6.1 |  |
| БУТИРАЛЬДЕГИД | 1129 | 3 |  |
| БУТИРАЛЬДОКСИМ | 2840 | 3 |  |
| БУТИРИЛХЛОРИД | 2353 | 3 |  |
| Бутироилхлорид, см. | 2353 | 3 |  |
| Бутирон, см. | 2710 | 3 |  |
| БУТИРОНИТРИЛ | 2411 | 3 |  |
| Валераль, см. | 2058 | 3 |  |
| ВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 2058 | 3 |  |
| н-Валеральдегид, см. | 2058 | 3 |  |
| ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 2502 | 8 |  |
| ВАНАДИЛ СУЛЬФАТ | 2931 | 6.1 |  |
| Ванадия (IV) оксид-сульфат, см. | 2931 | 6.1 |  |
| Ванадия оксисульфат, см. | 2931 | 6.1 |  |
| ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД | 2443 | 8 |  |
| ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 2862 | 6.1 |  |
| ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 3285 | 6.1 |  |
| ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 2444 | 8 |  |
| ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД | 2475 | 8 |  |
| Ветошь промасленная | 1856 | 4.2 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| Вещества, способные к самовозгоранию, н.у.к., см. | 2845 2846 3194 3200 | 4.2 4.2 4.2 4.2 |  |
| ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3244 | 8 |  |
| ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или смеси веществ твердых (такие, как препараты и отходы), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮС Я ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°С | 3175 | 4.1 |  |
| ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3243 | 6.1 |  |
| ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 3082 | 9 |  |
| ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ СЛЕЗОТОЧИВОЕ, Н.У.К. | 3448 | 6.1 |  |
| ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 3077 | 9 |  |
| ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°С | 3258 | 9 |  |
| ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 2813 | 4.3 |  |
| ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ СЛЕЗОТОЧИВОЕ, Н.У.К. | 1693 | 6.1 |  |
| Взрыватель комбинированный ударного или замедленного действия дистанционный, см. | 0106 0107 0257 0316 0317 0367 0368 | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ | 0101 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП А | 0081 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП В | 0082 0331 | 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП С | 0083 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП D | 0084 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е | 0241 0332 | 1 1 |  |
| Взрывчатое вещество водно-гелевое, см. | 0241 0332 | 1 1 |  |
| Взрывчатое вещество водосодержащее, см. | 0241 0332 | 1 1 |  |
| Взрывчатое вещество для сейсмических работ, см. | 0081 0082 0083 0331 | 1 1 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ | 0497 0495 | 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 0498 0499 0501 | 1 1 1 |  |
| Взрывчатое вещество с одним основанием } |  |  |  |
| Взрывчатое вещество с двойным основанием } см. | 1160 1161 | 1 1 |  |
| Взрывчатое вещество с тройным основанием } |  |  |  |
| Взрывчатое вещество эмульсионное, см. | 0241 0332 | 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 0357 0358 0359 0473 0474 0475 0476 | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. | 0477 0478 0479 0480 0481 0485 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, Н.У.К. | 0482 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОНЧ, Н.У.К., см. | 0482 | 1 |  |
| Взрывчатые вещества пластичные, см. | 0084 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К. | 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 0486 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ, см. | 0486 | 1 |  |
| ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ | 0190 | 1 |  |
| Виллиаумит, см. | 1690 | 6.1 |  |
| ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1301 | 3 |  |
| Винилбензол, см. | 2055 | 3 |  |
| ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1085 | 2 |  |
| ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2838 | 3 |  |
| ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1303 | 3 |  |
| ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3073 | 6.1 |  |
| ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2618 | 3 |  |
| ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1305 | 3 |  |
| ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1860 | 2 |  |
| ВИНИЛХЛОР АЦЕТАТ | 2589 | 6.1 |  |
| ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1086 | 2 |  |
| ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 1048 | 2 |  |
| ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ | 3468 | 2 |  |
| ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ | 3468 | 2 |  |
| ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, УПАКОВАННОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 3468 | 2 |  |
| ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2197 | 2 |  |
| Водород кремнистый, см. | 2203 | 2 |  |
| ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1966 | 2 |  |
| Водород сернистый, см. | 1053 | 2 |  |
| ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 1049 | 2 |  |
| Водород фосфористый, см. | 2199 | 2 |  |
| ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 1052 | 8 |  |
| ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 1050 | 2 |  |
| ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2186 | 2 | Перевозка запрещена |
| ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 1614 | 6.1 |  |
| ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 1051 | 6.1 |  |
| Водорода арсенид, см. | 2188 | 2 |  |
| Водорода бромистого раствор, см. | 1788 | 8 |  |
| ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 2034 | 2 |  |
| Водорода йодистого раствор, см. | 1787 | 8 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 60% и не более 70% пероксида водорода | 2015 | 5.1 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% пероксида водорода | 2015 | 5.1 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированные, если необходимо) | 2014 | 5.1 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода (стабилизированные, если необходимо) | 2984 | 5.1 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 3149 | 5.1 |  |
| ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 2202 | 2 |  |
| Водорода фтористого раствор, см. | 1790 | 8 |  |
| ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 20% цианистого водорода, см. | 1613 | 6.1 |  |
| ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианистого водорода | 3294 | 6.1 |  |
| ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1003 | 2 |  |
| ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 1002 | 2 |  |
| ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 1373 | 4.2 |  |
| Волокна животного происхождения сожженные, влажные или сырые | 1372 | 4.2 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 1353 | 4.1 |  |
| ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 1373 | 4.2 |  |
| Волокна растительного происхождения сожженные, влажные или сырые | 1372 | 4.2 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| Волокна растительного происхождения сухие | 3360 | 4.1 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| ВОЛОКНА СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 1373 | 4.2 |  |
| ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД | 2196 | 2 |  |
| ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 0121 0314 0315 0325 0454 | 1 1 1 1 1 |  |
| Воспламенители, см. | 0325 0454 | 1 1 |  |
| ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА | 0131 | 1 |  |
| Воспламеняющийся газ в зажигалках, см. | 1057 | 2 |  |
| ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 0319 0320 0376 | 1 1 1 |  |
| ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 1968 | 2 |  |
| ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3354 | 2 |  |
| ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 1967 | 2 |  |
| ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3335 | 2 |  |
| ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 1023 | 2 |  |
| ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 1071 | 2 |  |
| Газ нефтяной сжиженный, см. | 1075 | 2 |  |
| ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 3167 | 2 |  |
| ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 3169 | 2 |  |
| ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 3168 | 2 |  |
| ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 3158 | 2 |  |
| ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3312 | 2 |  |
| ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 3311 | 2 |  |
| ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана | 1972 | 2 |  |
| L.n.g. см. ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1972 | 2 |  |
| ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 1971 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 | 1078 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R12, см. | 1028 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R12B1,см. | 1974 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R13, см. | 1022 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R13B1,см. | 1009 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R14, см. | 1982 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R21, см. | 1029 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R22, см. | 1018 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R23, см. | 1984 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R32, см. | 3252 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R40, см. | 1063 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R41, см. | 2454 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R114, см. | 1958 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R115, см. | 1020 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R116, см. | 2193 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R124, см. | 1021 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R125, см. | 3220 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R133a, см. | 1983 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R134a, см. | 3159 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R142b, см. | 2517 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R143a, см. | 2035 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R152a, см. | 1030 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R161, см. | 2453 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R218, см. | 2424 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R227, см. | 3296 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R404A, см. | 3337 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R407A, см. | 3338 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R407B, см. | 3339 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R407C, см. | 3340 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R500, см. | 2602 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R502, см. | 1973 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R503, см. | 2599 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1132a, см. | 1959 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1216, см. | 1858 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318, см. | 2422 | 2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC318,см. | 1976 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 1956 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 1954 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 3156 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 1955 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3304 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 1953 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3305 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 3303 | 2 |  |
| ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ окисляющий КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3306 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 3163 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3161 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 3157 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3162 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3308 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3160 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3309 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 3307 | 2 |  |
| ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3310 | 2 |  |
| ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 1964 | 2 |  |
| ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С | 1965 | 2 |  |
| ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ, не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, см. | 2037 | 2 |  |
| ГАЗОЙЛЬ | 1202 | 3 |  |
| Газоконденсат углеводородный, см. | 3295 | 3 |  |
| ГАЗОЛИН | 1203 | 3 |  |
| Газолина и этанола смесь с содержанием этанола более 10%, см. | 3475 | 3 |  |
| ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК | 0503 3268 | 1 9 |  |
| ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 1075 | 2 |  |
| L.p.g., см. ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 1075 | 2 |  |
| ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 1058 | 2 |  |
| ГАЛЛИЙ | 2803 | 8 |  |
| ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 2545 | 4.2 |  |
| ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 1326 | 4.1 |  |
| Гексагидрокрезол, см. | 2617 | 3 |  |
| Гексагидрометилфенол, см. | 2617 | 3 |  |
| ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1781 | 8 |  |
| ГЕКСАДИЕНЫ | 2458 | 3 |  |
| ГЕКСАЛЬДЕГИД | 1207 | 3 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 2280 | 8 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 1783 | 8 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗО-ЦИАНАТ | 2281 | 6.1 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 2493 | 3 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН | 1328 | 4.1 |  |
| Гексамин, см. | 1328 | 4.1 |  |
| ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН | 0079 | 1 |  |
| ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН | 0392 | 1 |  |
| ГЕКСАНОЛЫ | 2282 | 3 |  |
| ГЕКСАНЫ | 1208 | 3 |  |
| ГЕКСАТОНАЛ | 0393 | 1 |  |
| ГЕКСАТОНАЛ литой, см. | 0393 | 1 |  |
| ГЕКСАФТОР АЦЕТОН | 2420 | 2 |  |
| ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ | 2552 | 6.1 |  |
| ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ТВЕРДЫЙ | 3436 | 6.1 |  |
| ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН | 1858 | 2 |  |
| ГЕКСАФТОРЭТАН | 2193 | 2 |  |
| ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 2661 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 2729 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | 2279 | 6.1 |  |
| Гексахлорбутадиен-1,3, см. | 2279 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРОФЕН | 2875 | 6.1 |  |
| Гексахлорпропанон-2, см. | 2661 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 2646 | 6.1 |  |
| ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ | 1611 | 6.1 |  |
| ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 1612 | 2 |  |
| ГЕКСЕН-1 | 2370 | 3 |  |
| ГЕКСИЛ, см. | 0079 | 1 |  |
| ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1784 | 8 |  |
| ГЕКСОГЕН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ, см. | 0483 | 1 |  |
| ГЕКСОГЕН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%, см. | 0072 | 1 |  |
| ГЕКСОГЕНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10%, см. | 0391 | 1 |  |
| ГЕКСОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0118 | 1 |  |
| ГЕКСОТОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0118 | 1 |  |
| ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1963 | 2 |  |
| ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 1046 | 2 |  |
| ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ | 3356 | 5.1 |  |
| ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ | 3245 | 9 |  |
| ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ | 3244 | 9 |  |
| н-ГЕПТАЛЬДЕГИД | 3056 | 3 |  |
| н-Гептаналь, см. | 3056 | 3 |  |
| 4-Гептанон, см. | 2710 | 3 |  |
| ГЕПТАНЫ | 1206 | 3 |  |
| ГЕПТАФТОРПРОПАН | 3296 | 2 |  |
| н-ГЕПТЕН | 2278 | 3 |  |
| ГЕРМАН | 2192 | 2 |  |
| Германия гидрид, см. | 2192 | 2 |  |
| ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ | 2029 | 8 |  |
| ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 3293 | 6.1 |  |
| ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% | 2030 | 8 |  |
| ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3182 | 4.1 |  |
| ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 1409 | 4.3 |  |
| ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР | 3471 | 8 |  |
| ГИДРОДИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1740 | 8 |  |
| 1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, сухой или увлажненный, с массовой долей воды менее 20% | 0508 | 1 |  |
| 1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% | 3474 | 4.1 |  |
| 2-Гидроксибутанон-2, см. | 2621 | 3 |  |
| ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ | 2865 | 8 |  |
| 1-Гидрокси-3-метил-2-пентенин-4, см. | 2705 | 8 |  |
| 3-Гидроксифенол, см. | 2876 | 6.1 |  |
| ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ | 0055 0379 | 1 1 |  |
| ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ | 0446 0447 | 1 1 |  |
| ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 1791 | 8 |  |
| ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 3212 | 5.1 |  |
| Глицерин-1,3-дихлоргидрин, см. | 2750 | 6.1 |  |
| ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 2689 | 6.1 |  |
| Глицерилтринитрат, см. | 0143 0144 1204 3064 | 1 1 3 3 |  |
| ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД | 2622 | 3 |  |
| Глубинные бомбы, см. | 0056 | 1 |  |
| ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 0284 0285 0292 0293 | 1 1 1 1 |  |
| Гранаты дымовые, см. | 0015 0016 0245 0246 0303 | 1 1 1 1 1 |  |
| Гранаты осветительные, см. | 0171 0254 0297 | 1 1 1 |  |
| ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 0110 0318 0372 0452 | 1 1 1 1 |  |
| ГУАНИДИНА НИТРАТ | 1467 | 5.1 |  |
| ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГУАНИЛИДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 0113 | 1 |  |
| ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГУАНИЛТЕТРАЗЕН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 30% | 0114 | 1 |  |
| ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и расплавленные нефтепродукты, с температурой вспышки не более 60°С | 1999 | 3 |  |
| Гудроны жидкие, с температурой вспышки не более 60°С, перевозимые при температуре не ниже их температуры вспышки, см. | 3256 | 3 |  |
| Гудроны жидкие, при температуре не ниже 100°С, но ниже их температуры вспышки, см. | 3257 | 9 |  |
| Гуттаперчи раствор, см. | 1287 | 3 |  |
| Двигатели внутреннего сгорания | 3166 | 9 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 0186 0280 0281 | 1 1 1 |  |
| ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ | 0395 0396 | 1 1 |  |
| ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него | 0250 0322 | 1 1 |  |
| ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 1903 | 8 |  |
| ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3142 | 6.1 |  |
| ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 1601 | 6.1 |  |
| ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 1957 | 2 |  |
| ДЕКАБОРАН | 1868 | 4.1 |  |
| ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН | 1147 | 3 |  |
| Декалин, см. | 1147 | 3 |  |
| н-ДЕКАН | 2247 | 3 |  |
| ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3379 | 3 |  |
| ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 3380 | 4.1 |  |
| ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 0360 0361 0500 | 1 1 1 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора | 0042 0283 | 1 1 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ | 0225 268 | 1 1 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 0073 0364 0365 0366 | 1 1 1 1 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 0029 0267 0455 | 1 1 1 |  |
| ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 0030 0255 0456 | 1 1 1 |  |
| ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 0074 | 1 |  |
| ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД | 1067 | 2 |  |
| ДИАЛЛИЛАМИН | 2359 | 3 |  |
| ДИ-н-АМИЛАМИН | 2841 | 3 |  |
| 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 2651 | 6.1 |  |
| Диаминопропиламин, см. | 2269 | 8 |  |
| 1,2-Диаминоэтан, см. | 1604 | 8 |  |
| Дианол, см. | 2051 | 8 |  |
| ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН | 2434 | 8 |  |
| Дибензопиридин, см. | 2713 | 6.1 |  |
| ДИБОРАН | 1911 | 2 |  |
| 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 | 2648 | 6.1 |  |
| ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 1941 | 9 |  |
| ДИБРОММЕТАН | 2664 | 6.1 |  |
| 1,2-Дибром-3-хлорпропан, см. | 2872 | 6.1 |  |
| ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | 2872 | 6.1 |  |
| ДИ-н-БУТИЛАМИН | 2248 | 8 |  |
| ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 2873 | 6.1 |  |
| 2-Дибутиламиноэтанол, см. | 2873 | 6.1 |  |
| N,N-Ди-н-бутиламиноэтанол, см. | 2873 | 6.1 |  |
| 2,3-ДИГИДРОПИРАН | 2376 | 3 |  |
| ДИДИМА НИТРАТ | 1465 | 5.1 |  |
| 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН | 2372 | 3 |  |
| ДИИЗОБУТИЛАМИН | 2361 | 3 |  |
| альфа-Диизобутилен, см. | 2050 | 3 |  |
| бета-Диизобутилен, см. | 2050 | 3 |  |
| ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 2050 | 3 |  |
| ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 1157 | 3 |  |
| ДИИЗОПРОПИЛАМИН | 1158 | 3 |  |
| ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2521 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1032 | 2 |  |
| ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 1160 | 3 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНО-АЦЕТОНИТРИЛ | 2378 | 3 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 2051 | 8 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЭТИЛАКРИЛАТ | 3302 | 6.1 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ | 2522 | 6.1 |  |
| N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | 2253 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН | 2619 | 8 |  |
| N,N-Диметилбензиламин см. | 2619 | 8 |  |
| 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 2457 | 3 |  |
| 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН | 2379 | 3 |  |
| 1,1-Диметилгидразин, см. | 1163 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 1163 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 2382 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 2707 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 2381 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1162 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН | 2380 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД | 2262 | 8 |  |
| ДИМЕТИЛКАРБОНАТ | 1161 | 3 |  |
| N,N-Диметил-4-нитрозоанилин | 1369 | 4.2 |  |
| 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2044 | 2 |  |
| ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 2266 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 1595 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛСУЛЬФИД | 1164 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 2267 | 6.1 |  |
| N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 2265 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ | 2263 | 3 |  |
| N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2264 | 8 |  |
| Диметилцинк, см. | 3394 | 4.2 |  |
| Диметилэтаноламин, см. | 2051 | 8 |  |
| Диметоксистрихнин, см. | 1570 | 6.1 |  |
| 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН | 2377 | 3 |  |
| 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 2252 | 3 |  |
| Динамит, см. | 0081 | 1 |  |
| ДИНГУ, см. | 0489 | 1 |  |
| ДИНИТРОАНИЛИНЫ | 1596 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 1597 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3443 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОГЛИКОЛЬУРИЛ | 0489 | 1 |  |
| ДИНИТРОЗОБЕНЗОЛ | 0406 | 1 |  |
| ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 1598 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0078 | 1 |  |
| ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1322 | 4.1 |  |
| Динитротолуола и натрия хлората смесь, см. | 0083 | 1 |  |
| ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 2038 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3454 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 1600 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0076 | 1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1320 | 4.1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР | 1599 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15% | 0077 | 1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 1321 | 4.1 |  |
| Динитрохлорбензол | 1577 3441 | 6.1 |  |
| ДИОКСАН | 1165 | 3 |  |
| ДИОКСОЛАН | 1166 | 3 |  |
| ДИПЕНТЕН | 2052 | 3 |  |
| ДИПИКРИЛАМИН, см. | 0079 | 1 |  |
| ДИПИКРИЛСУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10% | 0401 | 1 |  |
| ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 2852 | 4.1 |  |
| ДИПРОПИЛАМИН | 2383 | 3 |  |
| Дипропилентриамин, см. | 2269 | 8 |  |
| ДИПРОПИЛКЕТОН | 2710 | 3 |  |
| ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 1136 | 3 |  |
| ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН | 1698 | 6.1 |  |
| ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 1769 | 8 |  |
| ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД | 1770 | 8 |  |
| ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ | 1699 | 6.1 |  |
| ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 3450 | 6.1 |  |
| 2,4-Дифтороанилин, см. | 2941 | 6.1 |  |
| ДИФТОРМЕТАН | 3252 | 2 |  |
| Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана, см. | 3340 | 2 |  |
| Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана, см. | 3338 | 2 |  |
| Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана, см. | 3339 | 2 |  |
| Дифторхлорэтан, см. | 2517 | 2 |  |
| 1,1-ДИФТОРЭТАН | 1030 | 2 |  |
| 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН | 1959 | 2 |  |
| ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 1590 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 3442 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 1765 | 8 |  |
| 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 2649 | 6.1 |  |
| о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 1591 | 6.1 |  |
| альфа-Дихлоргидрин, см. | 2750 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН | 1028 | 2 |  |
| ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И 1,1-ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана | 2602 | 2 |  |
| Дихлордифторметана и этилена оксида смесь, см. | 3070 | 2 |  |
| ДИХЛОРМЕТАН | 1593 | 6.1 |  |
| 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН | 2650 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРПЕНТАНЫ | 1152 | 3 |  |
| 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 1279 | 3 |  |
| 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | 2750 | 6.1 |  |
| 1,3-Дихлорпропанон-2, см. | 2649 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 2047 | 3 |  |
| ДИХЛОРСИЛАН | 2189 | 2 |  |
| 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН | 1958 | 2 |  |
| Дихлортриазинтрион-2,4,6 симметричный, см. | 2465 | 5.1 |  |
| ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ | 2250 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1766 | 8 |  |
| Дихлорфенол, см. | 2020 2021 | 6.1 6.1 |  |
| ДИХЛОРФТОРМЕТАН | 1029 | 2 |  |
| 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 2362 | 3 |  |
| 1,2-Дихлорэтан, см. | 1184 | 3 |  |
| 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 1150 | 3 |  |
| 1,4-Дицианобутан, см. | 2205 | 6.1 |  |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2565 | 8 |  |
| Дициклогексиламинонитрит, см. | 2687 | 4.1 |  |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 2687 | 4.1 |  |
| Дициклогентадиен | 2251 | 3 |  |
| ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 2048 | 3 |  |
| ДИЭТИЛАМИН | 1154 | 3 |  |
| 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН | 2684 | 3 |  |
| N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 2432 | 6.1 |  |
| ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 2049 | 3 |  |
| ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1767 | 8 |  |
| ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25% | 0075 | 1 |  |
| Диэтилендиамин, см. | 2579 | 8 |  |
| ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 2079 | 8 |  |
| Диэтилкарбинол, см. | 1105 | 3 |  |
| ДИЭТИЛКАРБОНАТ | 2366 | 3 |  |
| ДИЭТИЛКЕТОН | 1156 | 3 |  |
| ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 1594 | 6.1 |  |
| ДИЭТИЛСУЛЬФИД | 2375 | 3 |  |
| ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 2751 | 8 |  |
| Диэтилцинк, см. | 3394 | 4.2 |  |
| 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 2686 | 8 |  |
| N,N-Диэтилэтаноламин, см. | 2686 | 3 |  |
| N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН | 2685 | 8 |  |
| ДИЭТОКСИМЕТАН | 2373 | 3 |  |
| 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН | 2374 | 3 |  |
| 1,1-Диэтоксиэтан, см. | 1088 | 3 |  |
| 1,2-Диэтоксиэтан, см. | 1153 | 3 |  |
| ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1771 | 8 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ, не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2037 | 2 |  |
| Желатин гремучий, см. | 0081 | 1 |  |
| Желатин-динамит, см. | 0081 | 1 |  |
| ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ | 1608 | 6.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ | 1606 | 6.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ | 1607 | 6.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | 1466 | 5.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ, полученный при очистке каменноугольного газа | 1376 | 4.2 |  |
| ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 1994 | 6.1 |  |
| Железа перхлорид безводный, см. | 1773 | 8 |  |
| Железо - порошок пирофорный | 1383 | 4.2 |  |
| Железа сесквихлорид безводный, см. | 1773 | 8 |  |
| ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1773 | 8 |  |
| Железа хлорид безводный, см. | 1773 | 8 |  |
| ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 2582 | 8 |  |
| ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 1376 | 4.2 |  |
| ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 2796 | 8 |  |
| ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 2797 | 8 |  |
| ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная | 1774 | 8 |  |
| Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, н.у.к | 3334 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3256 | 3 |  |
| ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | 3257 | 9 |  |
| ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 1386 | 4.2 |  |
| ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | 2217 | 4.2 |  |
| ЗАЖИГАЛКИ, содержащие легковоспламеняющийся газ | 1057 | 2 |  |
| ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 2623 | 4.1 |  |
| ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0174 | 1 |  |
| ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке | 0103 | 1 |  |
| ЗАПАЛ ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 0102 0290 | 1 1 |  |
| ЗАПАЛ ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке | 0104 | 1 |  |
| ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 0442 0443 0444 0445 | 1 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые | 0043 | 1 |  |
| Заряды вышибные взрывчатые для огнетушителей, см. | 0275 0276 0323 0381 | 1 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0060 | 1 |  |
| Заряды картузные, см. | 0242 0279 0414 | 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 0059 0439 0440 0441 | 1 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ | 0237 0288 | 1 1 |  |
| Заряды кумулятивные, см. | 0059 0439 0440 0441 | 1 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 0271 0272 0415 0491 | 1 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 0242 0279 0414 | 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ | 0048 | 1 |  |
| Заряды подрывные «бангалорская торпеда», см. | 0136 0137 0138 0294 | 1 1 1 1 |  |
| ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ | 0457 0458 0459 0460 | 1 1 1 1 |  |
| ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида | 1907 | 8 |  |
| ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕКИЕ для технических целей | 0428 0429 0430 0431 0432 | 1 1 1 1 1 |  |
| ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ | 0380 | 1 |  |
| ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 3164 | 2 |  |
| ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 3164 | 2 |  |
| ИЗОБУТАН | 1969 | 2 |  |
| ИЗОБУТАНОЛ | 1212 | 3 |  |
| Изобутен, см. | 1055 | 2 |  |
| ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2527 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛАМИН | 1214 | 3 |  |
| ИЗОЛБУТИЛАЦЕТАТ | 1213 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛЕН | 1055 | 2 |  |
| ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 2528 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 2486 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2283 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ | 2394 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛФОРМИАТ | 2393 | 3 |  |
| ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД | 2045 | 3 |  |
| ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД | 2395 | 3 |  |
| ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 2284 | 3 |  |
| Изовалеральдегид, см. | 2058 | 3 |  |
| ИЗОГЕКСЕН | 2288 | 3 |  |
| ИЗОГЕПТЕН | 2287 | 3 |  |
| Изододекан, см. | 2286 | 3 |  |
| Изооктан, см. | 1262 | 3 |  |
| ИЗООКТЕНЫ | 1216 | 3 |  |
| Изопентан, см. | 1265 | 3 |  |
| ИЗОПЕНТЕНЫ | 2371 | 3 |  |
| Изопентиламин, см. | 1106 | 3 |  |
| Изопентилнитрит, см. | 1113 | 3 |  |
| ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1218 | 3 |  |
| ИЗОПРОПАНОЛ | 1219 | 3 |  |
| ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ | 2403 | 3 |  |
| ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 2303 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛАМИН | 1221 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 1220 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | 1918 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ | 2405 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ | 2406 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 2483 | 3 |  |
| Изопропилмеркаптан, см. | 2402 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛНИТРАТ | 1222 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ | 2409 | 3 |  |
| Изопропилтолуол, см. | 2046 | 3 |  |
| Изопропилформиат, см. | 1281 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 2947 | 3 |  |
| Изопропилхлорид, см. | 2356 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 2934 | 3 |  |
| Изопропил-альфа-хлорпропионат, см. | 2934 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 2407 | 6.1 |  |
| Изопропилэтилен, см. | 2561 | 3 |  |
| ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 2907 | 4.1 |  |
| ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 3251 | 4.1 |  |
| ИЗОФОРОНДИАМИН | 2289 | 8 |  |
| ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 2290 | 6.1 |  |
| I.p.d.i., см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 2290 | 6.1 |  |
| ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2478 | 3 |  |
| ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2206 | 6.1 |  |
| ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3080 | 6.1 |  |
| ИЗОЦИАНАТОБЕНЗО-ТРИФТОРИДЫ | 2285 | 6.1 |  |
| 3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианат, см. | 2290 | 6.1 |  |
| ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 2478 | 3 |  |
| ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 2206 | 6.1 |  |
| ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3080 | 6.1 |  |
| 3,3-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН | 2269 | 8 |  |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 2900 | 6.2 |  |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 2814 | 6.2 |  |
| ЙОДА МОНОХЛОРИД | 1792 | 8 |  |
| ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 2495 | 5.1 |  |
| 2-ЙОДБУТАН | 2390 | 3 |  |
| ЙОДПРОПАНЫ | 2392 | 3 |  |
| Йодметан, см. | 2644 | 6.1 |  |
| ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ | 2391 | 3 |  |
| Альфа-Йодтолуол, см. | 2653 | 6.1 |  |
| Кабельные резаки взрывчатые, см. | 0070 | 1 |  |
| КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 2570 | 6.1 |  |
| КАЛИЙ | 2257 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ АРСЕНАТ | 1677 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ АРСЕНИТ | 1678 | 6.1 |  |
| Калия бисульфат, см. | 2509 | 8 |  |
| Калия бисульфита раствор, см. | 2693 | 8 |  |
| Калия бифторид, см. | 1811 | 8 |  |
| КАЛИЯ БОРГИДРИД | 1870 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ БРОМАТ | 1484 | 5.1 |  |
| Калия гексафторосиликат, см. | 2655 | 6.1 |  |
| Калия гидрат, см. | 1814 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1811 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 3421 | 8 |  |
| Калия гидроксид жидкий, см. | 1814 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 1813 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 1814 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2509 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ, см. | 1929 | 4.2 |  |
| КАЛИЯ ДИТИОНИТ | 1929 | 4.2 |  |
| Калия дицианокупрат (I), см. | 1679 | 6.1 |  |
| Калия кремнефторид, см. | 2655 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ | 2864 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ | 1420 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ | 3403 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ МОНООКСИД | 2033 | 8 |  |
| КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ | 1422 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ | 3404 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ НИТРАТ | 1486 | 5.1 |  |
| Калия нитрата и натрия нитрата смесь, см. | 1499 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 1487 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ НИТРИТ | 1488 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1490 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 1491 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1492 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1489 | 5.1 |  |
| Калия селенат, см. | 2630 | 6.1 |  |
| Калия селенит, см. | 2630 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 1382 | 4.2 |  |
| КАЛИЯ СУЛЬФИД безводный | 1382 | 4.2 |  |
| КАЛИЯ СУЛЬФИД КРИСТАЛЛОГИДРАТ с долей кристаллизационной воды не менее 30% | 1847 | 8 |  |
| КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 2466 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ | 1679 | 6.1 |  |
| Калия тетрацианомеркурат (II), см. | 1626 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ФОСФИД | 2012 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 2628 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1812 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 3422 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2655 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ХЛОРАТ | 1485 | 5.1 |  |
| Калия хлорат и масло минеральное, смесь, см. | 0083 | 1 |  |
| КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 2427 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 1680 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 3413 | 6.1 |  |
| КАЛЬЦИЙ | 1401 | 4.3 |  |
| Кальций кремнистый, см. | 1405 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ | 1855 | 4.2 |  |
| КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ | 1573 | 6.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 1574 | 6.1 |  |
| Кальция бисульфита раствор, см. | 2693 | 8 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 1404 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ, см. | 1923 | 4.2 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ с содержанием воды не менее 5%, но не более 16% | 2880 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ, содержащий более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 1748 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 2880 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 1748 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 2208 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ | 1923 | 4.2 |  |
| КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 1402 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИКАТ | 2844 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | 1454 | 5.1 |  |
| Кальция оксид | 1910 | 8 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1456 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 1457 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1455 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ | 1313 | 4.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 1314 | 4.1 |  |
| Кальция селенат, см. | 2630 | 6.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 1405 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 1855 | 4.2 |  |
| Кальция супероксид, см. | 1457 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | 1360 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ | 1452 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 2429 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ | 1453 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 1403 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД | 1575 | 6.1 |  |
| Камфанон, см. | 2717 | 4.1 |  |
| КАМФАРА синтетическая | 2717 | 4.1 |  |
| Капсюли для стрелковых патронов, см. | 0044 | 1 |  |
| КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 0044 0377 0378 | 1 1 1 |  |
| Капсюлей-детонаторов сборки, см. | 0360 0361 | 1 1 |  |
| Капсюли-детонаторы неэлектрические, см. | 0029 0267 0455 | 1 11 |  |
| Капсюли-детонаторы электрические, см. | 0030 0255 0456 | 1 1 1 |  |
| КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС | 1511 | 5.1 |  |
| КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1357 | 4.1 |  |
| Карбонилоксисульфид, см. | 2204 | 2 |  |
| КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 2204 | 2 |  |
| КАРБОНИЛФТОРИД | 2417 | 2 |  |
| Карбонилхлорид, см. | 1076 | 2 |  |
| КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3281 | 6.1 |  |
| КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 3466 | 6.1 |  |
| КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 3478 3479 3473 3476 3477 | 2 2 3 4.3 8 |  |
| КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ | 3478 3479 3473 3476 3477 | 2 2 3 4.3 8 |  |
| КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 3478 3479 3473 3476 3477 | 2 2 3 4.3 8 |  |
| КАСТОРОВАЯ МУКА | 2969 | 9 |  |
| КАСТОРОВЫЕ БОБЫ | 2969 | 9 |  |
| КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ | 2969 | 9 |  |
| КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ | 2969 | 9 |  |
| КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 2881 | 4.2 |  |
| КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 1378 | 4.2 |  |
| КАУЧУК В ОТХОДАХ - порошок или гранулы | 1345 | 4.1 |  |
| Каучук натуральный, см. | 1287 | 3 |  |
| КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы | 1345 | 4.1 |  |
| КАУЧУКА РАСТВОР | 1287 | 3 |  |
| КЕРОСИН | 1223 | 3 |  |
| КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 1224 | 3 |  |
| Кино-и фотопленка на нитроцеллюлозной основе без желатина, отходы кино- и фотопленки, см. | 2002 | 4.2 |  |
| КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 1324 | 4.1 |  |
| КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1073 | 2 |  |
| КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 1072 | 2 |  |
| КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 2190 | 2 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 2032 | 8 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 2031 | 8 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% | 2031 | 8 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% | 2031 | 8 |  |
| КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2218 | 8 |  |
| Кислота борфтористая, см. | 1775 | 8 |  |
| КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 1775 | 8 |  |
| КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ | 1788 | 8 |  |
| КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 3425 | 8 |  |
| КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 1718 | 8 |  |
| Кислота гексановая, см. | 2829 | 8 |  |
| КИСЛОТА ГЕКСАФТОРФОСФОРНАЯ | 1782 | 8 |  |
| КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ | 1902 | 8 |  |
| Кислота диметиларсиновая, см. | 1572 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 1768 | 8 |  |
| КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ | 2465 | 5.1 |  |
| КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 1764 | 8 |  |
| Кислота ди(2-этилгексил)фосфорная, см. | 1902 | 8 |  |
| КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ | 2529 | 3 |  |
| КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ | 1793 | 8 |  |
| КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ | 1787 | 8 |  |
| Кислота йодистоводородная безводная, см. | 2197 | 2 |  |
| КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | 1572 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 2829 | 8 |  |
| Кислота карболовая, см. | 1671 2312 2821 | 6.1 6.1 6.1 |  |
| КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 2022 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ | 1778 | 8 |  |
| Кислота кремнефтористая, см. | 1778 | 8 |  |
| КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ЖИДКАЯ | 3472 | 8 |  |
| КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ | 2823 | 8 |  |
| КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 2820 | 8 |  |
| Кислота 2-меркаптопропионовая, см. | 2936 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА 5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ | 0448 | 1 |  |
| КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2531 | 8 |  |
| Кислота монохлоруксусная, см. | 1750 1751 | 6.1 6.1 |  |
| КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 1779 | 8 |  |
| КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не более 85% | 3412 | 8 |  |
| КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ | 1553 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ | 1554 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 2305 | 8 |  |
| КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ | 2308 | 8 |  |
| КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 3456 | 8 |  |
| Кислота нитросоляная, см. | 1798 | 8 |  |
| Кислота ортофосфорная, см. | 1805 | 8 |  |
| КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ УВЛАЖНЕННАЯ, см. | 1344 3364 | 4.1 4.1 |  |
| Кислота плавиковая, см. | 1790 | 8 |  |
| КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 1848 | 8 |  |
| КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 3463 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ | 1905 | 8 |  |
| Кислота селеноводородная, см. | 2202 | 2 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 1831 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 1830 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты | 2796 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 1832 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 1906 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ | 1833 | 8 |  |
| Кислота соляная, см. | 1789 | 8 |  |
| КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ, см. | 0219 0394 | 1 1 |  |
| КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | 2967 | 8 |  |
| КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ | 0407 | 1 |  |
| КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ | 1940 | 8 |  |
| КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ | 2936 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ | 2436 | 3 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30% | 0215 | 1 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 10% | 3368 | 4.1 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 1355 | 4.1 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛ-СУЛЬФОНОВАЯ | 0386 | 1 |  |
| КИСЛОТА ТРИФТОУКСУСНАЯ | 2699 | 8 |  |
| КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ | 2468 | 5.1 |  |
| КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ | 1839 | 8 |  |
| КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ | 2789 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 2834 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ | 3453 | 8 |  |
| Кислота фосфорная безводная, см. | 1807 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ | 1777 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ | 2642 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА ФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 1776 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 1789 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 1873 | 5.1 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 1802 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 2507 | 8 |  |
| КИСЛОТА 2-ХЛОР-ПРОПИОНОВАЯ | 2511 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 1938 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 1754 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ | 3250 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 1751 | 6.1 |  |
| Кислота хромовая твердая, см. | 1463 | 5.1 |  |
| КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 2240 | 8 |  |
| Кислотная смесь нитрующая отработанная, см. | 1826 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ | 1798 | 8 | Перевозка запрещена |
| КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ | 2571 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 2465 | 5.1 |  |
| Кислоты серной и кислоты фтористоводородной смесь, см. | 1786 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 2564 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 2789 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10%, но не более 80% | 2790 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | 1805 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ | 1786 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода более 85% | 1790 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода более 60%, но не более 85% | 1790 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористого водорода не более 60% | 1790 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 2626 | 5.1 |  |
| КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 1750 | 6.1 |  |
| КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 1755 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 20% цианистого водорода | 1613 | 6.1 |  |
| КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 1133 | 3 |  |
| Клей, см. | 1133 | 3 |  |
| КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 2001 | 4.1 |  |
| КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ | 1318 | 4.1 |  |
| Коккулюс, см. | 3172 3462 | 6.1 |  |
| Коллодиевый хлопок, см. | 0340 0341 0342 2059 2555 2556 2557 | 1 1 1 3 4.1 4.1 4.1 |  |
| КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 3316 | 9 |  |
| КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ | 3316 | 9 |  |
| КОПРА | 1363 | 4.2 |  |
| Кордит, см. | 0160 0161 | 1 1 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 1760 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3264 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3265 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 2920 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 3093 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 3094 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3301 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 2922 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3266 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3267 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 1759 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3260 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3261 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 2921 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 3084 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 3096 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3095 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 2923 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3262 | 8 |  |
| КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3263 | 8 |  |
| Кофеин, см. | 1544 | 6.1 |  |
| Краситель, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2801 | 8 |  |
| КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 1602 | 6.1 |  |
| КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3147 | 8 |  |
| КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3143 | 6.1 |  |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся | 1210 | 3 |  |
| КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2076 | 6.1 |  |
| КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3455 | 6.1 |  |
| Кремнефториды, н.у.к., см. | 2856 | 6.1 |  |
| КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 1346 | 4.1 |  |
| КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 1859 | 2 |  |
| КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 1818 | 8 |  |
| Кремния хлорид, см. | 1818 | 8 |  |
| Креозот, см. | 2810 | 6.1 |  |
| Креозота соли, см. | 1334 | 4.1 |  |
| КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1970 | 2 |  |
| КРИПТОН СЖАТЫЙ | 1056 | 2 |  |
| Кроцидолит, см. | 2212 | 9 |  |
| КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1143 | 6.1 |  |
| КРОТОНИЛЕН | 1144 | 3 |  |
| КСАНТОГЕНАТЫ | 3342 | 4.2 |  |
| КСЕНОН | 2036 | 2 |  |
| КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2591 | 2 |  |
| КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 3430 | 6.1 |  |
| КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2261 | 6.1 |  |
| Ксилены, см. | 1307 | 3 |  |
| КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ | 1711 | 6.1 |  |
| КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 3452 | 6.1 |  |
| КСИЛИЛБРОМИД ЖИДКИЙ | 1701 | 6.1 |  |
| КСИЛИЛБРОМИД ТВЕРДЫЙ | 3417 | 6.1 |  |
| КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ, см. | 2956 | 4.1 |  |
| КСИЛОЛЫ | 1307 | 3 |  |
| Кумол, см. | 1918 | 3 |  |
| Лак, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| Лаковая основа жидкая, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| Лаковая основа или лаковые стружки на нитроцеллюлозной основе сухие, см. | 2557 | 4.1 |  |
| Лаковая основа или лаковые стружки пластмассовые, увлажненные спиртом или растворителем, см. | 1263 2059 2555 2556 | 3 3 4.1 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 1993 | 3 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 2924 | 3 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 1992 | 3 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3286 | 3 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3180 | 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 2925 | 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3178 | 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 3097 | 4.1 | Перевозка запрещена |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 1325 | 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 3176 | 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3179 | 4.1 |  |
| ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 2926 | 4.1 |  |
| Лед сухой, см. | 1845 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3248 | 3 |  |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 1851 | 6.1 |  |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3249 | 6.1 |  |
| Лимонен инертный, см. | 2052 | 3 |  |
| Литен, см. | 1268 | 3 |  |
| ЛИТИЙ | 1415 | 4.3 |  |
| Литий в патронах, см. | 1415 | 4.3 |  |
| Литий кремнистый, см. | 1417 | 4.3 |  |
| Литийалкилы жидкие, см. | 3394 | 4.2 |  |
| Литийалкилы твердые, см. | 3393 | 4.2 |  |
| ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ | 2830 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 1410 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 1411 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 1413 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРИД | 1414 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ | 2805 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 2680 | 8 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2679 | 8 |  |
| ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ | 1471 | 5.1 |  |
| ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 1471 | 5.1 |  |
| ЛИТИЯ НИТРАТ | 2722 | 5.1 |  |
| ЛИТИЯ НИТРИД | 2806 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 1472 | 5.1 |  |
| ЛИТИЯ СИЛИЦИД | 1417 | 4.3 |  |
| МАГНИЙ (гранулы, стружки или ленты) | 1869 | 4.1 |  |
| МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон | 2950 | 4.3 |  |
| МАГНИЙ - ПОРОШОК | 1418 | 4.3 |  |
| Магнийалкилы, см. | 3394 | 4.2 |  |
| МАГНИЙДИАМИД | 2004 | 4.2 |  |
| Магнийдифенил, см. | 3393 | 4.2 |  |
| МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1419 | 4.3 |  |
| МАГНИЯ АРСЕНАТ | 1622 | 6.1 |  |
| Магния бисульфита раствор, см. | 2693 | 8 |  |
| МАГНИЯ БРОМАТ | 1473 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ ГИДРИД | 2010 | 4.3 |  |
| Магния кремнефторид, см. | 2853 | 6.1 |  |
| МАГНИЯ НИТРАТ | 1474 | 5.1 |  |
| Магния отходы, см. | 1869 | 4.1 |  |
| МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 1476 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1475 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ СИЛИЦИД | 2624 | 4.3 |  |
| МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 1869 | 4.1 |  |
| МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 1418 | 4.3 |  |
| МАГНИЯ ФОСФИД | 2011 | 4.3 |  |
| МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2853 | 6.1 |  |
| МАГНИЯ ХЛОРАТ | 2723 | 5.1 |  |
| Магния хлорида и хлората смесь, см. | 1459 3407 | 5.1 |  |
| Малонодинитрил, см. | 2647 | 6.1 |  |
| МАЛОНОНИТРИЛ | 2647 | 6.1 |  |
| МАНЕБ | 2210 | 4.2 |  |
| МАНЕБ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | 2968 | 4.3 |  |
| МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 2210 | 4.2 |  |
| МАНЕБА ПРЕПАРАТ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | 2968 | 4.3 |  |
| МАННИТГЕКСАНИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 0133 | 1 |  |
| МАРГАНЦА (II) НИТРАТ | 2724 | 5.1 |  |
| Марганца нитрат, см. | 2724 | 5.1 |  |
| МАРГАНЦА РЕЗИНАТ | 1330 | 4.1 |  |
| Марганца этилен-1,2-дидитиокарбамат, см. | 2210 | 4.2 |  |
| Марганца этилен-дидитиокарбамат, см. | 2210 | 4.2 |  |
| МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 1091 | 3 |  |
| Масло анилиновое, см. | 1547 | 6.1 |  |
| Масло каменноугольной смолы, см. | 1136 | 3 |  |
| МАСЛО КАМФОРНОЕ | 1130 | 3 |  |
| Масло мирбановое, см. | 1662 | 6.1 |  |
| МАСЛО СИВУШНОЕ | 1201 | 3 |  |
| МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 1288 | 3 |  |
| МАСЛО СМОЛЯНОЕ | 1286 | 3 |  |
| МАСЛО ХВОЙНОЕ | 1272 | 3 |  |
| МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| Материал намагниченный | 2807 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| МЕДИ АРСЕНИТ | 1586 | 6.1 |  |
| Меди (II) арсенит, см. | 1586 | 6.1 |  |
| МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ | 1585 | 6.1 |  |
| Меди селенат, см. | 2630 | 6.1 |  |
| Меди селенит, см. | 2630 | 6.1 |  |
| МЕДИ ХЛОРАТ | 2721 | 5.1 |  |
| Меди (II) хлорат, см. | 2721 | 5.1 |  |
| МЕДИ ХЛОРИД | 2802 | 8 |  |
| МЕДИ ЦИАНИД | 1587 | 6.1 |  |
| МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К. | 3291 | 6.2 |  |
| МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. | 3291 | 6.2 |  |
| Медь хлорноватокислая, см. | 2721 | 5.1 |  |
| МЕДЬЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 1761 | 8 |  |
| Мезитилен, см. | 2325 | 3 |  |
| МЕЗИТИЛОКСИД | 1229 | 3 |  |
| п-Ментадиен-1,8, см. | 2052 | 3 |  |
| МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3336 | 3 |  |
| МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 1228 | 3 |  |
| МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ТОКСИЧНАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3071 | 6.1 |  |
| МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3336 | 3 |  |
| МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 1228 | 3 |  |
| МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3071 | 6.1 |  |
| 2-Меркаптоэтанол, см. | 2966 | 6.1 |  |
| Меркурол, см. | 1639 | 6.1 |  |
| МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3079 | 3 |  |
| МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 1383 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ | 1391 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ | 1391 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3089 | 4.1 |  |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3189 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 3208 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3209 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ | 3392 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 3394 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 3398 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ | 3399 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ | 3391 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 3393 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 3395 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ | 3396 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 3397 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ | 3400 | 4.2 |  |
| Металлоорганическое соединение пирофорное, реагирующее с водой, жидкое, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |  |
| Металлоорганическое соединение пирофорное, реагирующее с водой, твердое, н.у.к., см. | 3393 | 4.2 |  |
| Металлоорганическое соединение твердое, реагирующее с водой, легковоспламеняющееся, н.у.к., см. | 3396 | 4.3 |  |
| Металлоорганическое соединение или Металлоорганического соединения раствор или Металлоорганического соединения дисперсия, легковоспламеняющаяся, н.у.к., см. | 3399 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3282 | 6.1 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 3282 | 6.1 |  |
| МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОР, РЕАГИРУЮЩИЙ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 3207 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 1383 | 4.2 |  |
| МЕТАЛЬДЕГИД | 1332 | 4.1 |  |
| МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1972 | 2 |  |
| МЕТАН СЖАТЫЙ | 1971 | 2 |  |
| Метана и водорода смесь, см. | 2034 | 2 |  |
| Метаналь, см. | 1198 2209 | 3 8 |  |
| МЕТАНОЛ | 1230 | 3 |  |
| МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 3246 | 6.1 |  |
| МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1919 | 3 |  |
| Бета-Метилакролеин, см. | 1143 | 6.1 |  |
| МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД | 2554 | 3 |  |
| МЕТИЛАЛЬ | 1234 | 3 |  |
| МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ | 1233 | 3 |  |
| Метиламилкетон, см. | 1110 | 3 |  |
| МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1061 | 2 |  |
| МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 1235 | 3 |  |
| N-МЕТИЛАНИЛИН | 2294 | 6.1 |  |
| МЕТИЛАЦЕТАТ | 1231 | 3 |  |
| МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2 | 1060 | 2 |  |
| МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 2643 | 6.1 |  |
| МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 1062 |  |  |
| Метилбромида и хлорпикрина смесь, см. | 1581 | 2 |  |
| МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 1647 | 6.1 |  |
| 2-МЕТИЛБУТАНАЛ | 3371 |  |  |
| 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 2397 |  |  |
| 2-МЕТИЛБУТЕН-1 | 2459 |  |  |
| 2-МЕТИЛБУТЕН-2 | 2460 |  |  |
| 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | 2561 |  |  |
| N-МЕТИЛБУТИЛАМИН | 2945 |  |  |
| МЕТИЛБУТИРАТ | 1237 |  |  |
| альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 2367 | 3 |  |
| Метилвинилбензол ингибированный, см. | 2618 | 3 |  |
| МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1251 | 6.1 |  |
| 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 2302 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | 3023 | 6.1 |  |
| МЕТИЛГИДРАЗИН | 1244 | 6.1 |  |
| Метилгликоль, см. | 1188 | 3 |  |
| Метилгликольацетат, см. | 1189 | 3 |  |
| МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ | 2299 | 6.1 |  |
| МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1242 | 4.3 |  |
| Метиленбромид, см. | 2664 | 6.1 |  |
| п,п'-Метилендианилин, см. | 2651 | 6.1 |  |
| Метилендибромид, см. | 2664 | 6.1 |  |
| 2,2'-Метилен-ди-(3,4,6-трихлорфенол), см. | 2875 | 6.1 |  |
| Метиленхлорид, см. | 1593 | 6.1 |  |
| Метиленхлорида и метилхлорида смесь, см. | 1912 | 2 |  |
| Метиленцианид, см. | 2647 | 6.1 |  |
| МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 2053 | 3 |  |
| M.i.b.c., см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 2053 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 1245 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 2400 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1246 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 2477 | 6.1 |  |
| МЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 2480 | 6.1 |  |
| МЕТИЛЙОДИД | 2644 | 6.1 |  |
| МЕТИЛМАГНИЙБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 1928 | 4.3 |  |
| МЕТИЛМЕРКАПТАН | 1064 | 2 |  |
| Метилмеркаптопропиональдегид, см. | 2785 | 6.1 |  |
| МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1247 | 3 |  |
| 4-МЕТИЛМОРФОЛИН | 2535 | 3 |  |
| N-МЕТИЛМОРФОЛИН, см. | 2535 | 3 |  |
| МЕТИЛНИТРИТ | 2455 | 2 | Перевозка запрещена |
| МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ | 2606 | 6.1 |  |
| МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 2461 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 | 2560 | 3 |  |
| 4-Метилпентанол-2, см. | 2053 | 3 |  |
| Метилпентаны, см. | 1208 | 3 |  |
| 2-Метилпентен-2-4-ин-1-ол, см. | 2705 | 8 |  |
| 1 -МЕТИЛПИПЕРИДИН | 2399 | 3 |  |
| Метилпиридины, см. | 2313 | 3 |  |
| Метилпропилбензол, см. | 2046 | 3 |  |
| МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН | 1249 | 3 |  |
| МЕТИЛПРОПИОНАТ | 1248 | 3 |  |
| альфа-Метилстирол, см. | 2303 | 3 |  |
| Метилстирол ингибированный, см. | 2618 | 3 |  |
| Метилсульфат, см. | 1595 | 6.1 |  |
| Метилсульфид, см. | 1164 | 3 |  |
| МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН | 2536 | 3 |  |
| МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ | 2533 | 6.1 |  |
| МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1250 | 3 |  |
| МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 2437 | 8 |  |
| 2-Метил-2-фенилпропан, см. | 2709 | 3 |  |
| МЕТИЛФОРМИАТ | 1243 | 3 |  |
| МЕТИЛФТОРИД | 2454 | 2 |  |
| 2-МЕТИЛФУРАН | 2301 | 3 |  |
| МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 2295 | 6.1 |  |
| МЕТИЛХЛОРИД | 1063 | 2 |  |
| МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 1912 | 2 |  |
| Метилхлорида и хлорпикрина смесь, см. | 1582 | 2 |  |
| Метилхлоркарбонат, см. | 1238 | 6.1 |  |
| Метилхлороформ, см. | 2831 | 6.1 |  |
| МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 2933 | 3 |  |
| Метил-альфа-хлорпропионат, см. | 2933 | 3 |  |
| МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2534 | 2 |  |
| МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 1238 | 6.1 |  |
| Метилцианид, см. | 1648 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | 2296 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 2617 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН | 2297 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН | 2298 | 3 |  |
| МЕТИЛЭТИЛКЕТОН, см. | 1193 | 3 |  |
| 2 МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН | 2300 | 6.1 |  |
| МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 2605 | 3 |  |
| 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 | 2293 | 3 |  |
| 1-Метокси-2-нитробензол, см. | 2730 3458 | 6.1 |  |
| 1-Метокси-3-нитробензол, см. | 2730 3458 | 6.1 |  |
| 1-Метокси-4-нитробензол, см. | 2730 3458 | 6.1 |  |
| 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3092 | 3 |  |
| 2-Метоксиэтилацетат, см. | 1189 | 3 |  |
| Мизорит, см. | 2212 | 9 |  |
| МИНЫ с разрывным зарядом | 0136 0137 0138 0294 | 1 1 1 1 |  |
| Мишметалл, см. | 1323 | 4.1 |  |
| МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК | 0503 3268 | 1 9 |  |
| МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 2508 | 8 |  |
| МОНОНИТРОТОЛУИДИНЫ, см. | 2660 | 6.1 |  |
| Монопропиламин, см. | 1277 | 3 |  |
| Монохлорбензол, см. | 1134 | 3 |  |
| Монохлордифторметан, см. | 1018 | 2 |  |
| Монохлордифторметана и монохлорпентафторэтана смесь, см. | 1973 | 2 |  |
| Монохлордифтормонобромметан, см. | 1974 | 2 |  |
| Монохлорпентафторэтана и монохлордифторметана смесь, см. | 1973 | 2 |  |
| Моноэтиламин, см. | 1036 | 2 |  |
| МОРФОЛИН | 2054 | 8 |  |
| МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0220 | 1 |  |
| МОЧЕВИНЫ НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 3370 | 4.1 |  |
| МОЧЕВИНЫ НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1357 | 4.1 |  |
| МУКА РЫБНАЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 1374 | 4.2 |  |
| Мука рыбная стабилизированная | 2216 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| МЫШЬЯК | 1558 | 6.1 |  |
| Мышьяк белый, см. | 1561 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА БРОМИД | 1555 | 6.1 |  |
| Мышьяка (III) бромид, см. | 1555 | 6.1 |  |
| Мышьяка (III) оксид, см. | 1561 | 6.1 |  |
| Мышьяка (V) оксид, см. | 1559 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД | 1559 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 1556 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 1557 | 6.1 |  |
| Мышьяка сульфиды, н.у.к., см. | 1556 1557 | 6.1 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | 1561 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД | 1560 | 6.1 |  |
| Мышьяка хлорид, см. | 1560 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ | 1562 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К., жидкое | 3280 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К., твердое | 3280 | 6.1 |  |
| НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 3065 | 3 |  |
| НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта | 3065 | 3 |  |
| Наполнитель жидкий, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 1293 | 3 |  |
| НАТРИЙ | 1428 | 4.3 |  |
| Натрий диметиларсенат, см. | 1688 | 6.1 |  |
| НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ БАТАРЕИ | 3292 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ АЗИД | 1687 | 6.1 |  |
| Натрия алюминат твердый | 2812 | 8 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 1819 | 8 |  |
| НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД | 2835 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ | 2863 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСАНИЛАТ | 2473 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСЕНАТ | 1685 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | 2027 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 1686 | 6.1 |  |
| Натрия биноксид, см. | 1504 | 5.1 |  |
| Натрия бисульфита раствор, см. | 2693 | 8 |  |
| Натрия бифторид, см. | 2439 | 8 |  |
| НАТРИЯ БОРГИДРИД | 1426 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 3320 | 8 |  |
| НАТРИЯ БРОМАТ | 1494 | 5.1 |  |
| Натрия гексафторсиликат, см. | 2674 | 6.1 |  |
| Натрия гидрат, см. | 1824 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРИД | 1427 | 4.3 |  |
| Натрия гидро 4-аминофенил-арсенат, см. | 2473 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД | 2439 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 1823 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 1824 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 2949 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 2318 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ, см. | 1384 | 4.2 |  |
| Натрия диметиларсенат, см. | 1688 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0234 | 1 |  |
| НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 3369 | 4.1 |  |
| НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1348 | 4.1 |  |
| Натрия диоксид, см. | 1504 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ДИТИОНИТ | 1384 | 4.2 |  |
| Натрия дицианокупрат (I), твердый, см. | 2316 | 6.1 |  |
| Натрия дицианокупрата (I) раствор, см. | 2317 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ КАКОДИЛАТ | 1688 | 6.1 |  |
| Натрия-калия сплавы жидкие, см. | 1422 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 3378 | 5.1 |  |
| Натрия кремнефторид, см. | 2674 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 2316 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 2317 | 6.1 |  |
| Натрия метасиликата пентагидрат, см. | 3253 | 8 |  |
| НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 1431 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 1289 | 3 |  |
| НАТРИЯ НИТРАТ | 1498 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 1499 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ НИТРИТ | 1500 | 5.1 |  |
| Натрия нитрита и калия нитрата смесь, см. | 1487 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ОКСИД | 1825 | 8 |  |
| НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ | 2567 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 3377 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1503 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 1504 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 3247 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1505 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1502 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0235 | 1 |  |
| НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1349 | 4.1 |  |
| Натрия селенат, см. | 2630 | 6.1 |  |
| Натрия селенит, см. | 2630 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 1385 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ | 1385 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 1849 | 8 |  |
| НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 2547 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 3253 | 8 |  |
| НАТРИЯ ФОСФИД | 1432 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 2629 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1690 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 3415 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 2674 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАТ | 1495 | 5.1 |  |
| Натрия хлората и динитротолуола смесь, см. | 0083 | 1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 2428 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | 2659 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРИТ | 1496 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 1689 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 3414 | 6.1 |  |
| Нафта, см. | 1268 | 3 |  |
| Нафта, бензин-растворитель, см. | 1268 | 3 |  |
| Нафта каменноугольной смолы, см. | 1268 | 3 |  |
| Нафта, тяжелый бензин, см. | 1268 | 3 |  |
| НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 1334 | 4.1 |  |
| НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2304 | 4.1 |  |
| НАФТАЛИН СЫРОЙ | 1334 | 4.1 |  |
| альфа-НАФТИЛАМИН | 2077 | 6.1 |  |
| бета-НАФТИЛАМИН ТВЕРДЫЙ | 1650 | 6.1 |  |
| бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 3411 | 6.1 |  |
| НАФТИЛМОЧЕВИНА | 1652 | 6.1 |  |
| 1-Нафтилтиомочевина, см. | 1651 | 6.1 |  |
| НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА | 1651 | 6.1 |  |
| Неактивированный уголь, см. | 1361 | 4.2 |  |
| Неогексан, см. | 1208 | 3 |  |
| НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1913 | 2 |  |
| НЕОН СЖАТЫЙ | 1065 | 2 |  |
| Неотил, см. | 2612 | 3 |  |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 1268 | 3 |  |
| Нефтепродукты разбавленные, см. | 1999 | 3 |  |
| НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. | 1268 | 3 |  |
| НЕФТЬ СЫРАЯ | 1267 | 3 |  |
| НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 1259 | 6.1 |  |
| НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | 2725 | 5.1 |  |
| Никеля нитрат, см. | 2725 | 5.1 |  |
| НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | 2726 | 5.1 |  |
| Никеля нитрит, см. | 2726 | 6.1 |  |
| Никеля тетракарбонил, см. | 1259 | 6.1 |  |
| НИКЕЛЯ ЦИАНИД | 1653 | 6.1 |  |
| Никеля (II) цианид, см. | 1653 | 6.1 |  |
| НИКОТИН | 1654 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, жидкий | 1656 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 3444 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 1656 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 3144 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 1655 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ | 1657 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3144 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 1655 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 3445 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 1658 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ТАРТРАТ | 1659 | 6.1 |  |
| НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3218 | 5.1 |  |
| НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1477 | 5.1 |  |
| НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3273 | 3 |  |
| НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3276 | 6.1 |  |
| НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3275 | 6.1 |  |
| НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ | 3439 | 6.1 |  |
| НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3219 | 5.1 |  |
| НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 2627 | 5.1 |  |
| НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2730 | 6.1 |  |
| НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3458 | 6.1 |  |
| НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) | 1661 | 6.1 |  |
| НИТРОБЕНЗОЛ | 1662 | 6.1 |  |
| Нитробензолбромид, см. | 2732 | 6.1 |  |
| 5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ | 0385 | 1 |  |
| НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ | 2306 | 6.1 |  |
| НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 3431 | 6.1 |  |
| НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2732 | 6.1 |  |
| НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3459 | 6.1 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40% | 0143 | 1 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3357 | 3 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3343 | 3 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% | 3319 | 4.1 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 10% нитроглицерина | 0144 | 1 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина | 3064 | 3 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 1% нитроглицерина | 1204 | 3 |  |
| НИТРОГУАНИДИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0282 | 1 |  |
| НИТРОГУАНИДИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1336 | 4.1 |  |
| НИТРОЗИЛХЛОРИД | 1069 | 2 |  |
| п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН | 1369 | 4.2 |  |
| НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0146 | 1 |  |
| НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1337 | 4.1 |  |
| НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 3434 | 6.1 |  |
| НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2446 | 6.1 |  |
| НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | 1665 | 6.1 |  |
| НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3447 | 6.1 |  |
| НИТРОМАННИТ УВЛАЖНЕННЫЙ, см. | 0133 | 1 |  |
| НИТРОМЕТАН | 1261 | 3 |  |
| НИТРОМОЧЕВИНА | 0147 | 1 |  |
| НИТРОНАФТАЛИН | 2538 | 4.1 |  |
| НИТРОПРОПАНЫ | 2608 | 3 |  |
| НИТРОТОЛУИДИНЫ | 2660 | 6.1 |  |
| НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 1664 | 6.1 |  |
| НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3446 | 6.1 |  |
| НИТРОТРИАЗОЛОН | 0490 | 1 |  |
| 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 3376 | 4.1 |  |
| НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 1663 | 6.1 |  |
| Нитрохлорбензолы, см. | 1578 3409 | 6.1 |  |
| 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД | 2307 | 6.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, немодифицированная или пластифицированная с массовой долей пластификатора менее 18% | 0341 | 1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды (или спирта) менее 25% | 0340 | 1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18% | 0343 | 1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25% | 0342 | 1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ БЕЗ ПИГМЕНТА С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ | 2557 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА С ПИГМЕНТОМ | 2557 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ БЕЗ ПИГМЕНТА И ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА | 2557 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ И С ПИГМЕНТОМ | 2557 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 2555 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% азота на сухую массу) | 2556 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитратоцеллюлозы | 2059 | 3 |  |
| НИТРОЭТАН | 2842 | 3 |  |
| НОНАНЫ | 1920 | 3 |  |
| НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1799 | 8 |  |
| 2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, см. | 2251 | 3 |  |
| НТО, см. | 0490 | 1 |  |
| ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3315 | 6.1 |  |
| ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 2793 | 4.2 |  |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 1044 | 2 |  |
| ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3139 | 5.1 |  |
| ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3098 | 5.1 |  |
| ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3099 | 5.1 |  |
| ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 1479 | 5.1 |  |
| ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 3085 | 5.1 |  |
| ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3137 | 5.1 | Перевозка запрещена |
| ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 3121 | 5.1 | Перевозка запрещена |
| ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3100 | 5.1 | Перевозка запрещена |
| ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 3087 | 5.1 |  |
| 1-Окси-4-нитробензол, см. | 1663 | 6.1 |  |
| Оксиран, см. | 1040 | 2 |  |
| ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1800 | 8 |  |
| ОКТАДИЕН | 2309 | 3 |  |
| ОКТАНЫ | 1262 | 3 |  |
| ОКТАФТОРБУТЕН-2 | 2422 | 2 |  |
| ОКТАФТОРПРОПАН | 2424 | 2 |  |
| ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН | 1976 | 2 |  |
| трет-Октилмеркаптан, см. | 3023 | 6.1 |  |
| ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1801 | 8 |  |
| ОКТОГЕН, см. | 0226 0391 0484 | 1 1 1 |  |
| ОКТОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0266 | 1 |  |
| ОКТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0266 | 1 |  |
| ОКТОНАЛ | 0496 | 1 |  |
| Олеум, см. | 1831 | 8 |  |
| Олифа, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| ОЛОВА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1827 | 8 |  |
| Олова тетрахлорид, см. | 1827 | 8 |  |
| ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 2440 | 8 |  |
| ОЛОВА ФОСФИДЫ | 1433 | 4.3 |  |
| Олова (IV) хлорид безводный, см. | 1827 | 8 |  |
| Олова (IV) хлорида пентагидрат, см. | 2440 | 8 |  |
| ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 2788 | 6.1 |  |
| ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 3146 | 6.1 |  |
| Опасные грузы в оборудовании или опасные грузы в приборах | 3363 | 9 | Не подпадают под действие ДОПОГ [см. также пункт 1.1.3.1b)] |
| ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 2793 | 4.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 3313 | 4.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ | 3101 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3111 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ТВЕРДЫЙ | 3102 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3112 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ЖИДКИЙ | 3103 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3113 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ТВЕРДЫЙ | 3104 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3114 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ | 3105 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3115 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ | 3106 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3116 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ЖИДКИЙ | 3107 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3117 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ТВЕРДЫЙ | 3108 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА Е ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3118 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ | 3109 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3119 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ | 3110 | 5.2 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3120 | 5.2 |  |
| Органические пероксиды, см. 2.2.52.4 (алфавитный перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям) и см. | 3101-3120 | 5.2 |  |
| Осветительные патроны, см. | 0171 0254 0297 | 1 1 1 |  |
| ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД | 2471 | 6.1 |  |
| ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗНЫЕ, Н.У.К. | 3291 | 6.2 |  |
| Оэнантол, см. | 3056 | 3 |  |
| ПАР АЛЬДЕГИД | 1264 | 3 |  |
| Парафин, см. | 1223 | 3 |  |
| ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД | 2213 | 4.1 |  |
| ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 1266 | 3 |  |
| ПАСТА ПОРОХОВАЯ, см. | 0159 0433 | 1 1 |  |
| Патронные гильзы пустые с капсюлями, см. | 0055 0379 | 1 1 |  |
| Патроны для вскрытия взрывом выпускного отверстия | 0059 | 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 0275 0276 0323 381 | 1 1 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 0277 0278 | 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 0005 0006 0007 0321 0348 0412 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ | 0012 0328 0339 0417 | 1 1 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 0014 0326 0327 0338 0413 | 1 1 1 1 1 |  |
| Патроны для пуска огнетушителей или для срабатывания клапанов, см. | 0275 0276 0323 0381 | 1 1 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 0012 0339 0417 | 1 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 0014 0327 0338 | 1 1 1 |  |
| ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 0049 0050 | 1 1 |  |
| Патроны подрывные, см. | 0048 | 1 |  |
| ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 0054 0312 0405 | 1 1 1 |  |
| Патроны стартовые для механизмов, см. | 0275 0276 0323 0381 | 1 1 1 1 |  |
| ПЕНТАБОРАН | 1380 | 4.2 |  |
| ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 2286 | 3 |  |
| н-Пентан, см. | 1265 | 3 |  |
| Пентаналь, см. | 2058 | 3 |  |
| ПЕНТАНДИОН-2,4 | 2310 | 3 |  |
| ПЕНТАНОЛЫ | 1105 | 3 |  |
| 3-Пентанол, см. | 1105 | 3 |  |
| ПЕНТАНЫ жидкие | 1265 | 3 |  |
| ПЕНТАФТОРЭТАН | 3220 | 2 |  |
| Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь, содержащая приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана, см. | 3337 | 2 |  |
| ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 3155 | 6.1 |  |
| ПЕНТАХЛОРЭТАН | 1669 | 6.1 |  |
| ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТ, см. | 0150 0411 3344 | 1 1 4.1 |  |
| ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ с массовой долей парафина не менее 7% | 0411 | 1 |  |
| ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15% | 0150 | 1 |  |
| ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% | 0150 | 1 |  |
| ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% | 3344 | 4.1 |  |
| 1-ПЕНТЕН | 1108 | 3 |  |
| Пентилнитрит, см. | 1113 | 3 |  |
| ПЕНТОЛ-1 | 2705 | 8 |  |
| ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0151 | 1 |  |
| ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3214 | 5.1 |  |
| ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1482 | 5.1 |  |
| ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1483 | 5.1 |  |
| ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3216 | 5.1 |  |
| ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 3215 | 5.1 |  |
| Перфторацетилхлорид, см. | 3057 | 2 |  |
| Перфторпропан, см. | 2424 | 2 |  |
| ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3211 | 5.1 |  |
| ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1481 | 5.1 |  |
| Перхлорбензол, см. | 2729 | 6.1 |  |
| ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 3083 | 2 |  |
| ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН | 1670 | 6.1 |  |
| Перхлорциклопентадиен, см. | 2646 | 6.1 |  |
| Перхлорэтилен, см. | 1897 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОСКСИЧНЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С | 3021 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2902 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23°С | 2903 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2776 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3010 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3009 | 6.1. |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2775 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2760 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2994 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 2993 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2759 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2758 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2992 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 2991 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2757 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 3350 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3352 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3351 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3349 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2772 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3006 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3005 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2771 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2764 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2998 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 2997 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2763 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 3346 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный | 3348 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ кислоты ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3347 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ токсичный | 3345 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 3048 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2787 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3020 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3019 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2786 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2782 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный | 3016 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3015 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2781 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 3024 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3026 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3025 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3027 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2780 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3014 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3013 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2779 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2778 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСО ДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3012 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСО ДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3011 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2777 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2588 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2784 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 3018 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 3017 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2783 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 2762 | 3 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2996 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 2995 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ | 2761 | 6.1 |  |
| Пестицид токсичный под сжатым газом, н.у.к., см. | 1950 | 2 |  |
| ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0192 0193 0492 0493 | 1 1 1 1 |  |
| ПЕТРОЛ | 1203 | 3 |  |
| Петрола и этанола смесь с содержанием этанола более 10%, см. | 3475 | 3 |  |
| Петролейные газы сжиженные, см. | 1075 | 2 |  |
| Пивалоилхлорид, см. | 2438 | 6.1 |  |
| ПИКОЛИНЫ | 2313 | 3 |  |
| ПИКРАМИД, см. | 0153 | 1 |  |
| ПИКРИЛХЛОРИД, см. | 0155 | 1 |  |
| ПИКРИЛХЛОРИД УВЛАЖНЕННЫЙ, см. | 3365 | 4.1 |  |
| ПИКРИТ, см. | 0282 | 1 |  |
| ПИКРИТ УВЛАЖНЕННЫЙ, см. | 1336 | 4.1 |  |
| Пикротоксин, см. | 3172 3462 | 6.1 |  |
| альфа-ПИНЕН | 2368 | 3 |  |
| ПИПЕРАЗИН | 2579 | 8 |  |
| ПИПЕРИДИН | 2401 | 3 |  |
| Пиразингексагидрид, см. | 2579 | 8 |  |
| ПИРИДИН | 1282 | 3 |  |
| Пирозапалы, см. | 0325 0454 | 1 1 |  |
| Пироксилина раствор, см. | 2059 | 3 |  |
| ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 1817 | 8 |  |
| ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3194 | 4.2 |  |
| ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 2845 | 4.2 |  |
| ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3200 | 4.2 |  |
| ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 2846 | 4.2 |  |
| ПИРРОЛИДИН | 1922 | 3 |  |
| ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 3314 | 9 |  |
| ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 2006 | 4.2 |  |
| ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2735 | 8 |  |
| ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 2734 | 8 |  |
| ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2733 | 3 |  |
| ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3259 | 8 |  |
| ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 3151 | 9 |  |
| ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3152 | 9 |  |
| ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 3151 | 9 |  |
| ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3152 | 9 |  |
| ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 2211 | 9 |  |
| Полистирол вспенивающийся гранулированный, см. | 2211 | 9 |  |
| Политура, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 2315 | 9 |  |
| ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3432 | 9 |  |
| Полова | 1327 | 4.1 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2801 | 8 |  |
| ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 1602 | 6.1 |  |
| ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 3147 | 8 |  |
| ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3143 | 6.1 |  |
| Порожнее транспортное средство-батарея, неочищенное |  |  | См. 4.3.2.4, 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожнее транспортное средство, неочищенное |  |  | См. 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожний КСГМГ, неочищенный |  |  | См. 4.1.1.11, 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожний МЭГК, неочищенный |  |  | См. 4.3.2.4, 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожний сосуд, неочищенный |  |  | См. 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожняя крупногабаритная тара, неочищенная |  |  | См. 4.1.1.11, 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожняя тара, неочищенная |  |  | См. 4.1.1.11, 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| Порожняя цистерна, неочищенная |  |  | См. 4.3.2.4, 5.1.3 и 5.4.1.1.6 |
| ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 0160 0161 | 1 1 |  |
| ПОРОХ В БРИКЕТАХ, ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе | 0433 | 1 |  |
| ПОРОХ В БРИКЕТАХ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% | 0159 | 1 |  |
| ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0094 0305 | 1 1 |  |
| ПОРОХ ДЫМНЫЙ гранулированный или в порошке | 0027 | 1 |  |
| ПОРОХ ДЫМНЫЙ В ШАШКАХ | 0028 | 1 |  |
| ПОРОХ ДЫМНЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ | 0028 | 1 |  |
| ПОРОХ ЧЕРНЫЙ гранулированный или в порошке, см. | 0027 | 1 |  |
| ПОРОХ ЧЕРНЫЙ В ШАШКАХ, см. | 0028 | 1 |  |
| ПОРОХ ЧЕРНЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ, см. | 0028 | 1 |  |
| ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ | 1649 | 6.1 |  |
| ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2200 | 2 |  |
| Пропадиена и метилацетилена смесь стабилизированная, см. | 1060 | 2 |  |
| ПРОПАН | 1978 | 2 |  |
| н-ПРОПАНОЛ | 1274 | 3 |  |
| ПРОПАНТИОЛЫ | 2402 | 3 |  |
| Пропен, см. | 1077 | 2 |  |
| ПРОПИЛАМИН | 1277 | 3 |  |
| н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 1276 | 3 |  |
| н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 2364 | 3 |  |
| ПРОПИЛЕН | 1077 | 2 |  |
| ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 2850 | 3 |  |
| Пропилена тример, см. | 2057 | 3 |  |
| 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН | 2258 | 8 |  |
| Пропилендихлорид, см. | 1279 | 3 |  |
| ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1921 | 3 |  |
| ПРОПИЛЕНОКСИД | 1280 | 3 |  |
| ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | 2611 | 6.1 |  |
| н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 2482 | 6.1 |  |
| Пропилмеркаптан, см. | 2402 | 3 |  |
| н-ПРОПИЛНИТРАТ | 1865 | 3 |  |
| ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1816 | 8 |  |
| ПРОПИЛФОРМИАТЫ | 1281 | 3 |  |
| н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 2740 | 6.1 |  |
| ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 1275 | 3 |  |
| ПРОПИОНИЛХЛОРИД | 1815 | 3 |  |
| ПРОПИОНИТРИЛ | 2404 | 3 |  |
| ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ | 1621 | 6.1 |  |
| ПХД, см. | 2315 3432 | 9 |  |
| Пыли токсичные, см. | 1562 | 6.1 |  |
| Пыль мышьяковая, см. | 1562 | 6.1 |  |
| ПЭТН, см. | 0150 0411 3344 | 1 1 4.1 |  |
| ПЭТН/ТНТ, см. | 0151 | 1 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ | 2911 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ | 2909 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА | 2910 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ | 2908 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-I), неделящийся или делящийся-освобожденный | 2912 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ДЕЛЯЩИЙСЯ, не особого вида | 3327 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида, неделящийся или делящийся-освобожденный | 2915 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3333 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, неделящийся или делящийся-освобожденный | 3332 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3329 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), неделящийся или делящийся-освобожденный | 2917 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(U), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3328 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА B(U), неделящийся или делящийся-освобожденный | 2916 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА C, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3330 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, неделящийся или делящийся-освобожденный | 3323 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3324 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), неделящийся или делящийся-освобожденный | 3321 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3325 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), неделящийся или делящийся-освобожденный | 3322 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3326 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), неделящийся или делящийся-освобожденный | 2913 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 3331 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, неделящийся или делящийся-освобожденный | 2919 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 2977 | 7 |  |
| РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный | 2978 | 7 |  |
| Разбавитель, с температурой вспышки не более 60°С, см. | 1999 | 3 |  |
| Разбавитель, с температурой вспышки более 60°С, перевозимый при температуре не ниже его температуры вспышки, см. | 3256 | 3 |  |
| Разбавитель, с температурой вспышки не более 100°С, но ниже его температуры вспышки, см. | 3257 | 9 |  |
| РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 0436 0437 0438 | 1 1 1 |  |
| РАКЕТЫ с инертной головкой | 0183 0502 | 1 1 |  |
| РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 0180 0181 0182 0295 | 1 1 1 1 |  |
| РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом | 0397 0398 | 1 1 |  |
| РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 0093 0403 0404 0420 0421 | 1 1 1 1 1 |  |
| РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 0092 0418 0419 | 1 1 1 |  |
| РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ | 0238 0240 0453 | 1 1 1 |  |
| Ракеты управляемые, см. | 0180 0181 0182 0183 0295 0397 0398 0436 0437 0438 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) | 1139 | 3 |  |
| Растворители легковоспламеняющиеся, н.у.к., см. | 1993 | 3 |  |
| Растворители легковоспламеняющиеся, токсичные, н.у.к., см. | 1992 | 3 |  |
| Растворитель или разбавитель краски, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| Рвотный камень | 1551 | 6.1 |  |
| РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3148 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3129 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3130 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. | 2813 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 3131 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3132 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 3133 | 4.3 | Перевозка запрещена |
| РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3135 | 4.3 |  |
| РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 3134 | 4.3 |  |
| РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0070 | 1 |  |
| РЕЗОРЦИН | 2876 | 6.1 |  |
| Реле детонационные, см. | 0029 0267 0360 0361 0455 0500 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие легковоспламеняющийся нетоксичный сжиженный газ | 3358 | 2 |  |
| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или аммиака растворы (№ ООН 2672) | 2857 | 2 |  |
| РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД | 1630 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) АРСЕНАТ | 1623 | 6.1 |  |
| РТУТИ АЦЕТАТ | 1629 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) БЕНЗОАТ | 1631 | 6.1 |  |
| Ртути бисульфат, см. | 1645 | 6.1 |  |
| Ртути бихлорид, см. | 1624 | 6.1 |  |
| РТУТИ БРОМИДЫ | 1634 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 1637 | 6.1 |  |
| РТУТИ ДИХЛОРИД | 1624 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ЙОДИД | 1638 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II)-КАЛИЯ ЙОДИД | 1643 | 6.1 |  |
| РТУТИ (I) НИТРАТ | 1627 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) НИТРАТ | 1625 | 6.1 |  |
| РТУТИ НУКЛЕАТ | 1639 | 6.1 |  |
| РТУТИ ОКСИД | 1641 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1642 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 1640 | 6.1 |  |
| РТУТИ САЛИЦИЛАТ | 1644 | 6.1 |  |
| РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 2024 | 6.1 |  |
| РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 2025 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) СУЛЬФАТ | 1645 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ | 1646 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ЦИАНИД | 1636 | 6.1 |  |
| РТУТНОКАЛИЕВЫЙ ЦИАНИД | 1626 | 6.1 |  |
| РТУТЬ | 2809 | 8 |  |
| РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0135 | 1 |  |
| РУБИДИЙ | 1423 | 4.3 |  |
| РУБИДИЙ ГИДРОКСИД | 2678 | 8 |  |
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2677 | 8 |  |
| РЫБНЫЕ ОТХОДЫ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ, см. | 1374 | 4.2 |  |
| Рыбные отходы стабилизированные, см. | 2216 | 9 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3188 | 4.2 |  |
| Сажа (животного или растительного происхождения), см. | 1361 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3185 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3186 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3183 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3187 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3184 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3192 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3126 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3190 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 3127 | 4.2 | Перевозка запрещена |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3088 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3191 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3128 | 4.2 |  |
| САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК, Н.У.К. | 3189 | 4.2 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА В | 3221 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА В С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3231 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА С | 3223 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3233 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D | 3225 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3235 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА Е | 3227 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА Е С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3237 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F | 3229 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3239 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА В | 3222 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА В С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3232 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА С | 3224 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3234 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D | 3226 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3236 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E | 3228 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3238 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F | 3230 | 4.1 |  |
| САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 3240 | 4.1 |  |
| СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | 1700 | 6.1 |  |
| СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0129 | 1 |  |
| СВИНЦА АРСЕНАТЫ | 1617 | 6.1 |  |
| СВИНЦА АРСЕНИТЫ | 1618 | 6.1 |  |
| СВИНЦА АЦЕТАТ | 1616 | 6.1 |  |
| Свинца (II) ацетат, см. | 1616 | 6.1 |  |
| СВИНЦА ДИОКСИД | 1872 | 5.1 |  |
| СВИНЦА НИТРАТ | 1469 | 5.1 |  |
| Свинца (II) нитрат, см. | 1469 | 5.1 |  |
| Свинца пероксид, см. | 1872 | 5.1 |  |
| СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 3408 | 5.1 |  |
| СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 1470 | 5.1 |  |
| Свинца (II) перхлорат, см. | 1470 | 5.1 |  |
| СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. | 2291 | 6.1 |  |
| СВИНЦА СТИФНАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0130 | 1 |  |
| СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 1794 | 8 |  |
| СВИНЦА ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%, см. | 0130 | 1 |  |
| СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 2989 | 4.1 |  |
| Свинца хлорид, твердый, см. | 2291 | 6.1 |  |
| СВИНЦА ЦИАНИД | 1620 | 6.1 |  |
| Свинца (II) цианид, см. | 1620 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 2194 | 2 |  |
| СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 2657 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3440 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 3283 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНАТЫ | 2630 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНИТЫ | 2630 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 2879 | 8 |  |
| Селитра, см. | 1486 | 5.1 |  |
| Селитра чилийская, см. | 1498 | 5.1 |  |
| Семян прессованные отходы | 1386 2217 | 4.2 4.2 |  |
| Сено | 1327 | 4.1 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| СЕРА | 1350 | 4.1 |  |
| СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 2448 | 4.1 |  |
| СЕРЕБРА АРСЕНИТ | 1683 | 6.1 |  |
| СЕРЕБРА НИТРАТ | 1493 | 5.1 |  |
| СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1347 | 4.1 |  |
| СЕРЕБРА ЦИАНИД | 1684 | 6.1 |  |
| СЕРОВОДОРОД | 1053 | 2 |  |
| СЕРОУГЛЕРОД | 1131 | 3 |  |
| СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 1080 | 2 |  |
| СЕРЫ ДИОКСИД | 1079 | 2 |  |
| Серы дихлорид, см. | 1828 | 8 |  |
| Серы монохлорид, см. | 1828 | 8 |  |
| СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 2418 | 2 |  |
| СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1829 | 8 |  |
| СЕРЫ ХЛОРИДЫ | 1828 | 8 |  |
| Сигналы авиационные световые, см. | 0093 0403 0404 0420 0421 | 1 1 1 1 1 |  |
| СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 0194 0195 0505 0506 | 1 1 1 1 |  |
| Сигналы бедствия судовые водоактивируемые, см. | 0249 | 1 |  |
| СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 0196 0197 0313 0487 0507 | 1 1 1 1 1 |  |
| СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0204 0296 0374 0375 | 1 1 1 1 |  |
| Сигналы световые авиационные, см. | 0093 0403 0404 0420 0421 | 1 1 1 1 1 |  |
| Сигналы световые автодорожные } |  |  |  |
| Сигналы бедствия л небольшие } см. | 0191 0373 | 1 1 |  |
| Сигналы световые, железнодорожные или } автодорожные |  |  |  |
| Сигналы световые водоактивируемые, см. | 0248 0249 | 1 1 |  |
| СИЛАН | 2203 | 2 |  |
| СКИПИДАР | 1299 | 3 |  |
| СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 1300 | 3 |  |
| Смеси А, А01, А02, А0, А1, B1, B2, В или C, см. | 1965 | 2 |  |
| Смесь F1, смесь F2 или смесь F3, см. | 1078 | 2 |  |
| Смесь P1 или смесь Р2, см. | 1060 | 2 |  |
| Смесь кислот, нитрующая кислота, см. | 1796 | 8 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 1796 | 8 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 1796 | 8 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 1826 | 8 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 1826 | 8 |  |
| Смесь кислоты фтористоводородной и кислоты серной, см. | 1786 | 8 |  |
| СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ | 3269 | 3 |  |
| СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся | 1866 | 3 |  |
| СНАРЯДЫ инертные с трассером | 0345 0424 0425 | 1 1 1 |  |
| СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 0346 0347 0426 0427 0434 0435 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 0167 0168 0169 0324 0344 | 1 1 1 1 1 |  |
| Снаряды осветительные, см. | 0171 0254 0297 | 1 1 1 |  |
| СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора | 0124 0494 | 1 1 |  |
| Сода каустическая, см. | 1824 | 8 |  |
| СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. | 0132 | 1 |  |
| СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3181 | 4.1 |  |
| Солома | 1327 | 4.1 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| Состав В, см. | 0118 | 1 |  |
| СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 1098 | 6.1 |  |
| Спирт денатурированный, см. | 1986 1987 | 3 3 |  |
| СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 1148 | 3 |  |
| СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ, см. | 1212 | 3 |  |
| СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ, см. | 1219 | 3 |  |
| СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ | 2614 | 3 |  |
| Спирт метилаллиловый, см. | 2614 | 3 |  |
| Спирт метиламиловый, см. | 2053 | 3 |  |
| СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ ЖИДКИЙ | 2937 | 6.1 |  |
| СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ ТВЕРДЫЙ | 3438 | 6.1 |  |
| Спирт метиловый, см. | 1230 | 3 |  |
| Спирт петролейный, см. | 1268 | 3 |  |
| Спирт промышленный, см. | 1986 1987 | 3 3 |  |
| СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ, см. | 1274 | 3 |  |
| Спирт технический, см. | 1986 1987 | 3 3 |  |
| СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 2874 | 6.1 |  |
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ, см. | 1170 | 3 |  |
| СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР, см. | 1170 | 3 |  |
| Спирты бутиловые, см. | 1120 | 3 |  |
| СПИРТЫ, Н.У.К. | 1987 | 3 |  |
| СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 1986 | 3 |  |
| СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 1944 | 4.1 |  |
| СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА» | 1945 | 4.1 |  |
| СПИЧКИ САПЕРНЫЕ | 2254 | 4.1 |  |
| СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 1383 | 4.2 |  |
| СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 0333 0334 0335 0336 0337 | 1 1 1 1 1 | См. 2.2.1.1.7 |
| СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы | 3072 | 9 |  |
| СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 2990 | 9 |  |
| СТИБИН | 2676 | 2 |  |
| СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2055 | 3 |  |
| СТРИХНИН | 1692 | 6.1 |  |
| СТРИХНИНА СОЛИ | 1692 | 6.1 |  |
| СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ | 1691 | 6.1 |  |
| Стронция диоксид, см. | 1509 | 5.1 |  |
| СТРОНЦИЯ НИТРАТ | 1507 | 5.1 |  |
| СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 1509 | 5.1 |  |
| СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1508 | 5.1 |  |
| Стронция сплавы пирофорные, см. | 1383 | 4.2 |  |
| СТРОНЦИЯ ФОСФИД | 2013 | 4.3 |  |
| СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ | 1506 | 5.1 |  |
| Стружка железная, см. | 2793 | 4.2 |  |
| СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженная самонагреванию | 2793 | 4.2 |  |
| Стружка стальная, см. | 2793 | 4.2 |  |
| СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 2191 | 2 |  |
| СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 1834 | 8 |  |
| СУРЬМА - ПОРОШОК | 2871 | 6.1 |  |
| Сурьмы гидрид, см. | 2676 | 2 |  |
| СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ | 1551 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ ЛАКТАТ | 1550 | 6.1 |  |
| Сурьмы (III) лактат, см. | 1550 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | 1732 | 8 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ | 1730 | 8 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 1731 | 8 |  |
| Сурьмы перхлорид жидкий, см. | 1730 | 8 |  |
| СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3141 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 1549 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД | 1733 | 8 |  |
| Сурьмы хлорид, см. | 1733 | 8 |  |
| Таллия нитрат, см. | 2727 | 6.1 |  |
| ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ | 2727 | 6.1 |  |
| ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 1707 | 6.1 |  |
| ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 2573 | 5.1 |  |
| Таллия хлорат, см. | 2573 | 5.1 |  |
| Тальк с тремолитом и/или актинолитом, см. | 2590 | 9 |  |
| Твердое вещество, перевозка которого по воздуху регулируется правилами, Н.У.К. | 3335 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| Текстиля отходы влажные | 1857 | 4.2 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 2195 | 2 |  |
| ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 3284 | 6.1 |  |
| ТЕРМОСПИЧКИ | 1331 | 4.1 |  |
| ТЕРПИНОЛЕН | 2541 | 3 |  |
| ТЕТРАБРОМЭТАН | 2504 | 6.1 |  |
| 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРО-БЕНЗАЛЬДЕГИД | 2498 | 3 |  |
| Тетрагидро-1,4-оксазин, см. | 2054 | 3 |  |
| 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН | 2410 | 3 |  |
| ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | 2412 | 3 |  |
| ТЕТРАГИДРОФУРАН | 2056 | 3 |  |
| ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН | 2943 | 3 |  |
| ТЕТРАЗЕН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 30%, см. | 0114 | 1 |  |
| Н-ТЕТРАЗОЛ | 0504 | 1 |  |
| ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 3423 | 8 |  |
| ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 1835 | 8 |  |
| Тетраметилен, см. | 2601 | 2 |  |
| Тетраметиленцианид, см. | 2205 | 6.1 |  |
| Тетраметилсвинец, см. | 1649 | 6.1 |  |
| ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН | 2749 | 3 |  |
| Тетраметоксисилан,см. | 2606 | 6.1 |  |
| ТЕТРАНИТРОАНИЛИН | 0207 | 1 |  |
| ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 1510 | 5.1 |  |
| ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ | 2413 | 3 |  |
| Тетрафтордихлорэтан, см. | 1958 | 2 |  |
| ТЕТРАФТОРМЕТАН | 1982 | 2 |  |
| 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН | 3159 | 2 |  |
| ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1081 | 2 |  |
| 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРЭТАН | 1702 | 6.1 |  |
| ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 1897 | 6.1 |  |
| ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРО-ФОСФАТ | 1704 | 6.1 |  |
| ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 2320 | 8 |  |
| Тетраэтилсвинец, см. | 1649 | 6.1 |  |
| ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | 1292 | 3 |  |
| Тетраэтоксисилан,см. | 1292 | 3 |  |
| ТЕТРИЛ, см. | 0208 | 1 |  |
| 4-ТИАПЕНТАНАЛЬ | 2785 | 6.1 |  |
| Тиа-4-пентаналь, см. | 2785 | 6.1 |  |
| тиогликоль | 2966 | 6.1 |  |
| ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 3341 | 4.2 |  |
| ТИОНИЛХЛОРИД | 1836 | 8 |  |
| ТИОФЕН | 2414 | 3 |  |
| Тиофенол, см. | 2337 | 6.1 |  |
| ТИОФОСГЕН | 2474 | 6.1 |  |
| ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 1837 | 8 |  |
| Типографская краска легковоспламеняющаяся, см. | 2900 | 6.2 |  |
| ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ | 2878 | 4.1 |  |
| ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 2878 | 4.1 |  |
| ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 2546 | 4.2 |  |
| ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 1352 | 4.1 |  |
| ТИТАНА ГИДРИД | 1871 | 4.1 |  |
| ТИТАНА ДИСУЛЬФИД | 3174 | 4.2 |  |
| ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | 1838 | 8 |  |
| ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ | 2441 | 4.2 |  |
| ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 2869 | 8 |  |
| ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 2441 | 4.2 |  |
| ТКАНИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 1373 | 4.2 |  |
| ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 1353 | 4.1 |  |
| ТКАНИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 1373 | 4.2 |  |
| ТКАНИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 1373 | 4.2 |  |
| ТНТ, см. | 0209 0388 0389 | 1 1 1 |  |
| ТНТ и аллюминий - смесь, см. | 0390 | 1 |  |
| ТНТ, УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%, см. | 1356 | 4.1 |  |
| ТНТ, УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%, см. | 3366 | 4.1 |  |
| ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3172 | 6.1 |  |
| ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 3462 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3289 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 2927 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 2929 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3287 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 3122 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 2810 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 3123 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 3383 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 3384 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 3385 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 3386 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 3387 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 3388 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 3389 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 3390 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 3381 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 3382 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3290 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 2928 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 2930 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 3288 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 3086 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 2811 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 3125 | 6.1 |  |
| ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3124 | 6.1 |  |
| Толилэтилен ингибированный, см. | 2618 | 3 |  |
| ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 1708 | 6.1 |  |
| ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 1708 | 6.1 |  |
| 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 1709 | 6.1 |  |
| 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 3418 | 6.1 |  |
| Толуилендиизоцианат, см. | 2078 | 6.1 |  |
| ТОЛУОЛ | 1294 | 3 |  |
| ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ | 2078 | 6.1 |  |
| ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 1863 | 3 |  |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ | 1202 | 3 |  |
| ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ | 1202 | 3 |  |
| ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора | 0099 | 1 |  |
| ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой | 0450 | 1 |  |
| ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом | 0449 | 1 |  |
| ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 0329 0330 0451 | 1 1 1 |  |
| Транспортное средство, работающее на аккумуляторных батареях, или оборудование, работающее на аккумуляторных батареях | 3171 | 9 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| Транспортное средство, работающее на легковоспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости | 3166 | 9 | Не подпадают под действие ДОПОГ |
| ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 0212 0306 | 1 1 |  |
| Тремолит, см. | 2590 | 9 |  |
| ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 2501 | 6.1 |  |
| ТРИАЛЛИЛАМИН | 2610 | 3 |  |
| ТРИАЛЛИЛБОРАТ | 2609 | 6.1 |  |
| Трибромборан, см. | 2692 | 8 |  |
| ТРИБУТИЛАМИН | 2542 | 6.1 |  |
| ТРИБУТИЛФОСФАН | 3254 | 4.2 |  |
| ТРИИЗОБУТИЛЕН | 2324 | 3 |  |
| ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ | 2616 | 3 |  |
| ТРИКРЕЗИЛ ФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 2574 | 6.1 |  |
| ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1083 | 2 |  |
| ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 1297 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 2438 | 6.1 |  |
| 1,2,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 2325 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛБОРАТ | 2416 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИ-АМИНЫ | 2327 | 8 |  |
| ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИ-ИЗОЦИАНАТ | 2328 | 6.1 |  |
| Триметиленхлорбромид, см. | 2688 | 6.1 |  |
| 2,4,4-Триметилпентен-1, см. | 2050 | 3 |  |
| 2,4,4-Триметилпентен-2, см. | 2050 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 2329 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН | 1298 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2326 | 8 |  |
| ТРИНИТРОАНИЗОЛ | 0213 | 1 |  |
| ТРИНИТРОАНИЛИН | 0153 | 1 |  |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 0214 | 1 |  |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1354 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 3367 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ | 0216 | 1 |  |
| ТРИНИТРОНАФТАЛИН | 0217 | 1 |  |
| ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20% | 0219 | 1 |  |
| ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0394 | 1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 0209 | 1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 3366 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1356 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛА И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕНА СМЕСЬ | 0388 | 1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛА И ТРИНИТРОБЕНЗОЛА СМЕСЬ | 0388 | 1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛА СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН | 0389 | 1 |  |
| ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ | 0218 | 1 |  |
| ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛ-НИТРАМИН | 0208 | 1 |  |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 0154 | 1 |  |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 3364 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ(КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1344 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОФТОРЕНОН | 0387 | 1 |  |
| ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ | 0155 | 1 |  |
| ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 3365 | 4.1 |  |
| ТРИПРОПИЛАМИН | 2260 | 3 |  |
| ТРИПРОПИЛЕН | 2057 | 3 |  |
| ТРИТОНАЛ | 0390 | 1 |  |
| ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 3057 | 2 |  |
| Трифторбромметан, см. | 1009 | 2 |  |
| ТРИФТОРМЕТАН | 1984 | 2 |  |
| ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 3136 | 2 |  |
| 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 2942 | 6.1 |  |
| 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 2948 | 6.1 |  |
| Трифторхлорметан, см. | 1022 | 2 |  |
| ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана | 2599 | 2 |  |
| Трифторхлорэтан, см. | 1983 | 2 |  |
| ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1082 | 2 |  |
| 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН | 2035 | 2 |  |
| Трихлорацетальдегид, см. | 2075 | 6.1 |  |
| ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2442 | 8 |  |
| ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2321 | 6.1 |  |
| ТРИХЛОРБУТЕН | 2322 | 6.1 |  |
| Трихлорнитрометан, см. | 1580 | 6.1 |  |
| ТРИХЛОРСИЛАН | 1295 | 4.3 |  |
| 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин, см. | 2670 | 8 |  |
| 1,3,5-Трихлортриазинтрион-2,4,6 симметричный, см. | 2468 | 5.1 |  |
| 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 2831 | 6.1 |  |
| ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 1710 | 6.1 |  |
| ТРИЭТИЛАМИН | 1296 | 3 |  |
| Триэтилборат, см. | 1176 | 3 |  |
| ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 2259 | 8 |  |
| Триэтилортоформиат, см. | 2524 | 3 |  |
| ТРИЭТИЛФОСФИТ | 2323 | 3 |  |
| Тропилиден, см. | 2603 | 3 |  |
| ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 0106 0107 0257 0367 | 1 1 1 1 |  |
| ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 0408 0409 0410 | 1 1 1 |  |
| ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 0316 0317 0368 | 1 1 1 |  |
| Тяжелый водород, см. | 1957 | 2 |  |
| Уайт-спирит, см. | 1300 | 3 |  |
| УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3295 | 3 |  |
| УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | 2319 | 3 |  |
| Углерода бисульфид, см. | 1131 | 3 |  |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 1013 | 2 |  |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2187 | 2 |  |
| Углерода диоксид твердый | 1845 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| Углерода диоксида и этилена оксида смесь, см. | 1041 1952 3300 | 2 2 2 |  |
| УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 1016 | 2 |  |
| УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 2516 | 6.1 |  |
| УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 1846 | 6.1 |  |
| УГОЛЬ животного или растительного происхождения | 1361 | 4.2 |  |
| УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 1362 | 4.2 |  |
| Уголь древесный неактивированный, см. | 1361 | 4.2 |  |
| Уголь неактивированный, см. | 1361 | 4.2 |  |
| Угольный ангидрид, см. | 1013 1845 2187 | 2 9 2 |  |
| УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 1043 | 2 |  |
| Удобрение на основе нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала | 2071 | 9 | Не подпадает под действие ДОПОГ |
| УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ | 2067 | 5.1 |  |
| УНДЕКАН | 2330 | 3 |  |
| УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0248 0249 | 1 1 |  |
| Устройства для запуска механизмов взрывного действия, см. | 0275 0276 0323 0381 | 1 1 1 1 |  |
| УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, с выпускным приспособлением | 3150 | 2 |  |
| УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 0503 3268 | 1 9 |  |
| УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0173 | 1 |  |
| УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ | 0191 0373 | 1 1 |  |
| ФЕНАЦИЛБРОМИД | 2645 | 6.1 |  |
| ФЕНЕТИДИНЫ | 2311 | 6.1 |  |
| Фениламин, см. | 1547 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 2577 | 8 |  |
| ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | 2470 | 6.1 |  |
| 1-Фенилбутан, см. | 2709 | 3 |  |
| 2-Фенилбутан, см. | 2709 | 3 |  |
| ФЕНИЛГИДРАЗИН | 2572 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) | 1673 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 2487 | 6.1 |  |
| Фенилизоциандихлорид, см. | 1672 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД | 1672 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 2337 | 6.1 |  |
| 2-Фенилпропен, см. | 2303 | 3 |  |
| ФЕНИЛРТУТИ ГИДРООКСИД | 1894 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ | 1895 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 2026 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛРТУТЬАЦЕТАТ | 1674 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1804 | 8 |  |
| ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД | 2798 | 8 |  |
| ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД | 2799 | 8 |  |
| ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ | 2746 | 6.1 |  |
| Фенилцианид, см. | 2224 | 6.1 |  |
| Фенилэтилен, см. | 2055 | 3 |  |
| ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2312 | 6.1 |  |
| ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ | 1671 | 6.1 |  |
| ФЕНОЛА РАСТВОР | 2821 | 6.1 |  |
| ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | 1803 | 8 |  |
| ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 2904 | 8 |  |
| ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 2905 | 8 |  |
| ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 1408 | 4.3 |  |
| ФЕРРОЦЕРИЙ | 1323 | 4.1 |  |
| ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ с массовой долей азота не более 12,6% | 3270 | 4.1 |  |
| Формалин, см. | 1198 | 3 |  |
| ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 2209 | 8 |  |
| ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 1198 | 3 |  |
| Формамидинсульфиновая кислота | 3341 | 4.2 |  |
| 2-Формил-3,4-дигидропиран-2Н, см. | 2607 | 3 |  |
| ФОСГЕН | 1076 | 2 |  |
| 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ | 2940 | 4.2 |  |
| ФОСФИН | 2199 | 2 |  |
| ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 1338 | 4.1 |  |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ СУХОЙ | 1381 | 4.2 |  |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ В РАСТВОРЕ | 1381 | 4.2 |  |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ ПОД ВОДОЙ | 1381 | 4.2 |  |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2447 | 4.2 |  |
| ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ | 1381 | 4.2 |  |
| ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ В РАСТВОРЕ | 1381 | 4.2 |  |
| ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ | 1381 | 4.2 |  |
| Фосфор красный, см. | 1338 | 4.1 |  |
| Фосфора бромид, см. | 1808 | 8 |  |
| ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1339 | 4.1 |  |
| ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | 1939 | 8 |  |
| ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2576 | 8 |  |
| ФОСФОРА (V) ОКСИД | 1807 | 8 |  |
| ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | 1810 | 8 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 2691 | 8 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1340 | 4.3 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 2198 | 2 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД | 1806 | 8 |  |
| ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1341 | 4.1 |  |
| Фосфора (V) сульфид, не содержащий желтого и белого фосфора, см. | 1340 | 4.3 |  |
| Фосфора сульфохлорид, см. | 1837 | 8 |  |
| ФОСФОРА ТРИБРОМИД | 1808 | 8 |  |
| ФОСФОРА ТРИОКСИД | 2578 | 8 |  |
| ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1343 | 4.1 |  |
| ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | 1809 | 6.1 |  |
| Фосфора хлорид, см. | 1809 | 6.1 |  |
| Фосфорилхлорид, см. | 1810 | 8 |  |
| ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3278 | 6.1 |  |
| ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 3464 | 6.1 |  |
| ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 3279 | 6.1 |  |
| ФОТОАВИАБОМБЫ | 0037 0038 0039 0299 | 1 1 1 1 |  |
| ФТОР СЖАТЫЙ | 1045 | 2 |  |
| 2-Фторанилин, см. | 2941 | 6.1 |  |
| 4-Фторанилин, см. | 2941 | 6.1 |  |
| о-Фторанилин, см. | 2941 | 6.1 |  |
| п-Фторанилин, см. | 2941 | 6.1 |  |
| ФТОРАНИЛИНЫ | 2941 | 6.1 |  |
| ФТОРБЕНЗОЛ | 2387 | 3 |  |
| Фтористоводородная кислота, см. | 1790 | 8 |  |
| Фторметан, см | 2454 | 2 |  |
| Фтороформ, см. | 1984 | 2 |  |
| ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. | 2856 | 6.1 |  |
| ФТОРТОЛУОЛЫ | 2388 | 3 |  |
| Фторэтан, см. | 2453 | 2 |  |
| ФУМАРИЛХЛОРИД | 1780 | 8 |  |
| Фумароилдихлорид, см. | 1780 | 8 |  |
| ФУМИГИРОВАННАЯ ЕДИНИЦА | 3359 | 9 |  |
| ФУРАЛЬДЕГИДЫ | 1199 | 6.1 |  |
| ФУРАН | 2389 | 3 |  |
| Фурилкарбинол, см. | 2874 | 6.1 |  |
| ФУРФУРИЛАМИН | 2526 | 3 |  |
| ХИНОЛИН | 2656 | 6.1 |  |
| Хинон, см. | 2587 | 6.1 |  |
| ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 1364 | 4.2 |  |
| ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ | 1365 | 4.2 |  |
| ХЛОР | 1017 | 2 |  |
| 3-Хлор-1,2-дигидроксипропан, см. | 2689 | 6.1 |  |
| ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 2548 | 2 |  |
| ХЛОРА ТРИФТОРИД | 1749 | 2 |  |
| ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2075 | 6.1 |  |
| ХЛОРАНИЗИДИНЫ | 2233 | 6.1 |  |
| ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 2019 | 6.1 |  |
| ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 2018 | 6.1 |  |
| ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 1458 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 3407 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 1459 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 3210 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1461 | 5.1 |  |
| Хлорацетальдегид, см. | 2232 | 6.1 |  |
| ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 1752 | 6.1 |  |
| ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1695 | 6.1 |  |
| ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 2668 | 6.1 |  |
| ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ЖИДКИЙ | 3416 | 6.1 |  |
| ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ТВЕРДЫЙ | 1697 | 6.1 |  |
| ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ ЖИДКИЕ | 2235 | 6.1 |  |
| ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 3427 | 6.1 |  |
| ХЛОРБЕНЗОЛ | 1134 | 3 |  |
| ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 2234 | 3 |  |
| 1-Хлор-3-бромпропан, см. | 2688 | 6.1 |  |
| 1-Хлорбутан, см. | 1127 | 3 |  |
| 2-Хлорбутан, см. | 1127 | 3 |  |
| ХЛОРБУТАНЫ | 1127 | 3 |  |
| ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 1577 | 6.1 |  |
| ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3441 | 6.1 |  |
| ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН | 1974 | 2 |  |
| ХЛОРДИФТОРМЕТАН | 1018 | 2 |  |
| ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана | 1973 | 2 |  |
| 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН | 2517 | 2 |  |
| ХЛОРИТА РАСТВОР | 1908 | 8 |  |
| ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 1462 | 5.1 |  |
| ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 2669 | 6.1 |  |
| ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3437 | 6.1 |  |
| Хлорметан, см. | 1063 | 2 |  |
| 1-Хлор-3-метилбутан, см. | 1107 | 3 |  |
| 2-Хлор-2-метилбутан, см. | 1107 | 3 |  |
| 2-Хлор-2-метилпропан, см. | 1127 | 3 |  |
| 3-Хлор-2-метилпропен-1, см. | 2554 | 3 |  |
| 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 2236 | 6.1 |  |
| 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ | 3428 | 6.1 |  |
| Хлорметилцианид, см. | 2668 | 6.1 |  |
| ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 2745 | 6.1 |  |
| Хлорная известь, см. | 2208 | 5.1 |  |
| ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | 2237 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ | 1578 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 2433 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3457 | 6.1 |  |
| ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1991 | 3 |  |
| ХЛОРОФОРМ | 1888 | 6.1 |  |
| ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН | 1020 | 2 |  |
| ХЛОРПИКРИН | 1580 | 6.1 |  |
| ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 1581 | 2 |  |
| ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 1582 | 2 |  |
| ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 1583 | 6.1 |  |
| 2-ХЛОРПИРИДИН | 2822 | 6.1 |  |
| 1-ХЛОРПРОПАН | 1278 | 3 |  |
| 2-ХЛОРПРОПАН | 2356 | 3 |  |
| 3-Хлор-пропандиол-1,2, см. | 2689 | 6.1 |  |
| 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 | 2849 | 6.1 |  |
| 2-ХЛОРПРОПЕН | 2456 | 3 |  |
| 3-Хлорпропен, см. | 1100 | 3 |  |
| 3-Хлорпропен-1, см. | 1100 | 3 |  |
| ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2987 | 8 |  |
| ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 2986 | 8 |  |
| ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2985 | 3 |  |
| ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2988 | 4.3 |  |
| ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3362 | 6.1 |  |
| ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3361 | 6.1 |  |
| 1 -ХЛОР-1Д Д,2-ТЕТРАФТОРЭТАН | 1021 | 2 |  |
| 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРО-ХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 1579 | 6.1 |  |
| 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРО-ХЛОРИДА РАСТВОР | 3410 | 6.1 |  |
| ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 3429 | 6.1 |  |
| ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 3429 | 6.1 |  |
| ХЛОРТОЛУОЛЫ | 2238 | 3 |  |
| ХЛОРТРИФТОРМЕТАН | 1022 | 2 |  |
| 1 -ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН | 1983 | 2 |  |
| Хлортрифторэтилен, см. | 1082 | 2 |  |
| ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1753 | 8 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 2021 | 6.1 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2020 | 6.1 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 2904 | 8 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 2905 | 8 |  |
| ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3277 | 6.1 |  |
| ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 2742 | 6.1 |  |
| ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1589 | 2 |  |
| Хлорэтан, см. | 1037 | 2 |  |
| 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 2232 | 6.1 |  |
| Хлорэтаннитрил, см. | 2668 | 6.1 |  |
| 2-Хлорэтанол, см. | 1135 | 6.1 |  |
| Хризотил, см. | 2590 | 9 |  |
| Хром азотнокислый, см. | 2720 | 5.1 |  |
| Хрома (VI) дихлордиоксид, см. | 1758 | 8 |  |
| ХРОМА НИТРАТ | 2720 | 5.1 |  |
| Хрома (III) нитрат, см. | 2720 | 5.1 |  |
| ХРОМА ОКСИХЛОРИД | 1758 | 8 |  |
| Хрома оксихлорид, см. | 1758 | 8 |  |
| ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 1463 | 5.1 |  |
| ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1756 | 8 |  |
| Хрома (III) фторид твердый, см. | 1756 | 8 |  |
| ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 1757 | 8 |  |
| ЦЕЗИЙ | 1407 | 4.3 |  |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 2682 | 8 |  |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2681 | 8 |  |
| ЦЕЗИЯ НИТРАТ | 1451 | 5.1 |  |
| ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы | 2000 | 4.1 |  |
| ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ | 2002 | 4.2 |  |
| ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски | 1333 | 4.1 |  |
| ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок | 3078 | 4.3 |  |
| ЦИАН | 1026 | 2 |  |
| ЦИАН БРОМИСТЫЙ | 1889 | 6.1 |  |
| ЦИАНИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 1935 | 6.1 |  |
| ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1588 | 6.1 |  |
| Цианиды органические легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к., см. | 3273 | 3 |  |
| Цианиды органические токсичные, н.у.к., см. | 3276 3439 | 6.1 |  |
| Цианиды органические токсичные легковоспламеняющиеся, н.у.к., см. | 3275 | 6.1 |  |
| Цианоацетонитрил, см. | 2647 | 6.1 |  |
| ЦИАНУРХЛОРИД | 2670 | 8 |  |
| ЦИКЛОБУТАН | 2601 | 2 |  |
| ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 2744 | 6.1 |  |
| 1,4-Циклогексадиендион, см. | 2587 | 6.1 |  |
| ЦИКЛОГЕКСАН | 1145 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСАНОН | 1915 | 3 |  |
| Циклогексантиол, см. | 3054 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСЕН | 2256 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1762 | 8 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2357 | 8 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ | 2243 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ | 2488 | 6.1 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН | 3054 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1763 | 8 |  |
| ЦИКЛОГЕПТАН | 2241 | 3 |  |
| 1,3,5-Циклогептатриен, см. | 2603 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН | 2603 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕПТЕН | 2242 | 3 |  |
| 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 2518 | 6.1 |  |
| ЦИКЛОНИТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ, см. | 0483 | 1 |  |
| ЦИКЛОНИТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%, см. | 0072 | 1 |  |
| ЦИКЛОНИТА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРА-НИТРАМИНА СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10%, см. | 0391 | 1 |  |
| RDX, см. | 0072 0391 0483 | 1 1 1 |  |
| ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ, см. | 2940 | 4.2 |  |
| ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 2520 | 3 |  |
| ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН | 2358 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТАН | 1146 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 2244 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТАНОН | 2245 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТЕН | 2246 | 3 |  |
| ЦИКЛОПРОПАН | 1027 | 2 |  |
| ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРА-НИТРАМИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 0484 | 1 |  |
| НМХ, см. | 0391 | 1 |  |
| НМХ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ, см. | 0484 | 1 |  |
| НМХ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 0226 | 1 |  |
| ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРА-НИТРАМИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 0226 | 1 |  |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕНТЕТРАНИТР АМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10% | 0391 | 1 |  |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕНТЕТРАНИТР АМИНА СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% | 0391 | 1 |  |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 0483 | 1 |  |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИ-НИТРАМИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 0072 | 1 |  |
| Цимол, см. | 2046 | 3 |  |
| ЦИМОЛЫ | 2046 | 3 |  |
| Цинен, см. | 2052 | 3 |  |
| ЦИНК - ПОРОШОК | 1436 | 4.3 |  |
| ЦИНК - ПЫЛЬ | 1436 | 4.3 |  |
| ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ | 1512 | 5.1 |  |
| ЦИНКА АРСЕНАТ | 1712 | 6.1 |  |
| ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 1712 | 6.1 |  |
| ЦИНКА АРСЕНИТ | 1712 | 6.1 |  |
| Цинка бисульфита раствор, см. | 2693 | 8 |  |
| ЦИНКА БРОМАТ | 2469 | 5.1 |  |
| Цинка гексафторосиликат, см. | 2855 | 6.1 |  |
| ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ, см. | 1931 | 9 |  |
| ЦИНКА ДИТИОНИТ | 1931 | 9 |  |
| Цинка кремнефторид, см. | 2855 | 6.1 |  |
| ЦИНКА НИТРАТ | 1514 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | 1515 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ПЕРОКСИД | 1516 | 5.1 |  |
| ЦИНКА РЕЗИНАТ | 2714 | 4.1 |  |
| Цинка селенат, см. | 2630 | 6.1 |  |
| Цинка селенит, см. | 2630 | 6.1 |  |
| ЦИНКА ФОСФИД | 1714 | 4.3 |  |
| ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 2855 | 6.1 |  |
| ЦИНКА ХЛОРАТ | 1513 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 2331 | 8 |  |
| ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР | 1840 | 8 |  |
| ЦИНКА ЦИАНИД | 1713 | 6.1 |  |
| Циннамен, см. | 2055 | 3 |  |
| Циннамол, см. | 2055 | 3 |  |
| ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 2008 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 1358 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 1308 | 3 |  |
| ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или проволоки в бухтах | 2009 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде проволоки в бухтах, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 2858 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 1437 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ НИТРАТ | 2728 | 5.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 1932 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0236 | 1 |  |
| ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1517 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 2503 | 8 |  |
| Шеллак, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 1435 | 4.3 |  |
| ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 0102 0290 | 1 1 |  |
| ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 0065 0289 | 1 1 |  |
| ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке | 0104 | 1 |  |
| ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ | 0066 | 1 |  |
| ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ | 0105 | 1 |  |
| Щелок, см. | 1823 | 8 |  |
| Щелочная едкая аккумуляторная жидкость, см. | 2797 | 8 |  |
| ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 1719 | 8 |  |
| ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. | 1393 | 4.3 |  |
| ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 1421 | 4.3 |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ | 1169 | 3 |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ | 1197 | 3 |  |
| Электролит (кислота или щелочь) для батарей, см. | 2796 2797 | 8 8 |  |
| ЭЛЕМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НАТРИЙ | 3292 | 4.3 |  |
| ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 0382 0383 0384 0461 | 1 1 1 1 |  |
| Эмаль, см. | 1263 3066 3469 3470 | 3 8 3 8 |  |
| ЭПИБРОМГИДРИН | 2558 | 6.1 |  |
| ЭПИХЛОРГИДРИН | 2023 | 6.1 |  |
| 1,2-Эпоксибутан стабилизированный, см. | 3022 | 3 |  |
| 2,3-Эпоксипропаналь-1, см. | 2622 | 3 |  |
| Эпоксиэтан, см. | 1040 | 2 |  |
| 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН | 2752 | 3 |  |
| ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1961 | 2 |  |
| ЭТАН | 1035 | 2 |  |
| ЭТАНОЛ | 1170 | 3 |  |
| ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% | 3475 | 3 |  |
| ЭТАНОЛА РАСТВОР | 1170 | 3 |  |
| ЭТАНОЛАМИН | 2491 | 8 |  |
| ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 2491 | 8 |  |
| Этантиол, см. | 2363 | 3 |  |
| ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1917 | 3 |  |
| ЭТИЛАМИЛКЕТОН | 2271 | 3 |  |
| ЭТИЛАМИН | 1036 | 2 |  |
| ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 2270 | 3 |  |
| 2-ЭТИЛАНИЛИН | 2273 | 6.1 |  |
| N-ЭТИЛАНИЛИН | 2272 | 6.1 |  |
| ЭТИЛАЦЕТАТ | 1173 | 3 |  |
| ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2452 | 2 |  |
| N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН | 2274 | 6.1 |  |
| N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 2753 | 6.1 |  |
| N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 3460 | 6.1 |  |
| ЭТИЛБЕНЗОЛ | 1175 | 3 |  |
| ЭТИЛБОРАТ | 1176 | 3 |  |
| ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ | 1603 | 6.1 |  |
| ЭТИЛБРОМИД | 1891 | 6.1 |  |
| 2-ЭТИЛБУТАНОЛ | 2275 | 3 |  |
| 2-Этилбутилацетат, см. | 1177 | 3 |  |
| 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 1177 | 3 |  |
| 2-ЭТИЛБУТИР АЛЬДЕГИД | 1178 | 3 |  |
| ЭТИЛБУТИРАТ | 1180 | 3 |  |
| 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 2276 | 3 |  |
| 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 2748 | 6.1 |  |
| ЭТИЛДИХЛОРАРСИН | 1892 | 6.1 |  |
| ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1183 | 4.3 |  |
| ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5 этилена, не более 22,5% ацетилена, не более 6% пропилена | 3138 | 2 |  |
| ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1038 | 2 |  |
| ЭТИЛЕН | 1962 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИД | 1040 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50°С | 1040 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 3070 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 3298 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 2983 | 3 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 3299 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 3300 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 1041 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 1952 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 3297 | 2 |  |
| ЭТИЛЕНДИАМИН | 1604 | 8 |  |
| ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 1605 | 6.1 |  |
| Этилендибромида и метилбромида смесь жидкая, см. | 1647 | 6.1 |  |
| ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | 1184 | 3 |  |
| ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1185 | 6.1 |  |
| ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН | 1135 | 6.1 |  |
| Этилиденхлорид, см. | 2362 | 3 |  |
| ЭТИЛИЗОБУТИРАТ | 2385 | 3 |  |
| ЭТИЛИЗОЦИАНАТ | 2481 | 3 |  |
| ЭТИЛКРОТОНАТ | 1862 | 3 |  |
| ЭТИЛЛАКТАТ | 1192 | 3 |  |
| ЭТИЛМЕРКАПТАН | 2363 | 3 |  |
| ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2277 | 3 |  |
| ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН | 1193 | 3 |  |
| ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 1194 | 3 |  |
| ЭТИЛОКСАЛАТ | 2525 | 6.1 |  |
| ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | 2524 | 3 |  |
| 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН | 2386 | 3 |  |
| ЭТИЛПРОПИОНАТ | 1195 | 3 |  |
| Этилсиликат, см. | 1292 | 3 |  |
| Этилсульфат, см. | 1594 | 6.1 |  |
| N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ | 2754 | 6.1 |  |
| ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1196 | 3 |  |
| ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 2435 | 8 |  |
| ЭТИЛФОРМИАТ | 1190 | 3 |  |
| ЭТИЛФТОРИД | 2453 | 2 |  |
| ЭТИЛХЛОР АЦЕТАТ | 1181 | 6.1 |  |
| ЭТИЛХЛОРИД | 1037 | 2 |  |
| Этилхлоркарбонат, см. | 1182 | 6.1 |  |
| ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 2935 | 3 |  |
| Этил-альфа-хлорпропионат, см. | 2935 | 3 |  |
| ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ | 2826 | 8 |  |
| ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ | 1182 | 6.1 |  |
| Этоксипропан-1, см. | 2615 | 3 |  |
| 2-Этоксиэтанол, см. | 1171 | 3 |  |
| 2-Этоксиэтилацетат, см. | 1172 | 3 |  |
| Эфир, см. | 1155 | 3 |  |
| ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ | 2219 | 3 |  |
| ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ | 2335 | 3 |  |
| ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | 2965 2604 2340 | 4.3 8 3 |  |
| ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2352 2350 | 3 3 |  |
| Эфир бутилэтиловый, см. | 1179 | 3 |  |
| ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 1304 1087 1302 2360 | 3 2 3 3 |  |
| ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 1167 1159 | 3 3 |  |
| ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 1033 | 2 |  |
| ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ | 2384 | 3 |  |
| ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР ДИХЛОР ДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ | 2490 2249 | 6.1 6.1 | Перевозка запрещена |
| ЭФИР 2,2' - ДИХЛОР ДИЭТИ-ЛОВЫЙ Эфир ди(2-хлорэтиловый), см. | 1916 1916 | 6.1 6.1 |  |
| ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ | 1155 | 3 |  |
| ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ Эфир для наркоза, см. | 1153 1155 | 3 3 |  |
| Эфир изопропиловый, см. | 1159 | 3 |  |
| ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 2398 | 3 |  |
| ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 2612 | 3 |  |
| ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИ-ЛОВЫЙ | 1239 | 6.1 |  |
| Эфир метилэтиловый, см. | 1039 | 2 |  |
| ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 1188 | 3 |  |
| ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 1189 | 3 |  |
| ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 1171 | 3 |  |
| ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 1172 | 3 |  |
| ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 3153 | 2 |  |
| ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 3154 | 2 |  |
| Эфир петролейный, см. | 1268 | 3 |  |
| Эфир хлордиметиловый, см. | 1239 | 6.1 |  |
| Эфир хлорметилметиловый, см. | 1239 | 6.1 |  |
| ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ | 2354 | 3 |  |
| Эфир 2,3-эпоксипропилэтиловый, см. | 2752 | 3 |  |
| ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 1179 | 3 |  |
| ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 1039 | 2 |  |
| ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ, см. | 1155 | 3 |  |
| ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 2615 | 3 |  |
| ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3271 | 3 |  |
| Эфиры бутиловые, см. | 1149 | 3 |  |
| ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | 1149 | 3 |  |
| ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3272 | 3 |  |

Глава 3.3

Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам

3.3.1 Если в колонке 6 таблицы А главы 3.2 указано, что к соответствующему веществу или изделию применяется то или иное специальное положение, то смысл и требования этого специального положения излагаются ниже.

16. Образцы новых или существующих взрывчатых веществ или изделий могут перевозиться в соответствии с указаниями компетентных органов (см. пункт 2.2.1.1.3) для целей испытания, классификации, исследования и конструкторской разработки, контроля качества или в качестве торговых образцов. Масса образцов ВВ, не увлажненных или не десенсибилизированных, должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке согласно предписанию компетентных органов. Масса образцов ВВ, увлажненных или десенсибилизированных, не должна превышать 25 кг.

23. Хотя для этого вещества характерна опасность воспламенения, она проявляется только при воздействии чрезвычайно сильного огня в замкнутом пространстве.

32. В любом другом виде это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ.

37. Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно имеет покрытие.

38. Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно содержит не более 0,1% карбида кальция.

39. Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно содержит менее 30% или не менее 90% кремния.

43. При предъявлении к перевозке в качестве пестицидов эти вещества перевозятся согласно соответствующей позиции, предусмотренной для пестицидов, в соответствии с надлежащими положениями, касающимися пестицидов (см. пункты 2.2.61.1.10-2.2.61.1.11.2).

45. Сульфиды и оксиды сурьмы, содержащие не более 0,5% мышьяка в расчете на общую массу, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

47. Феррицианиды и ферроцианиды не подпадают под действие требований ДОПОГ.

48. Перевозка этого вещества, если оно содержит более 20% цианистоводородной кислоты, запрещается.

59. Эти вещества не подпадают под действие требований ДОПОГ, если они содержат не более 50% магния.

60. Если концентрация этого вещества составляет более 72%, то его перевозка запрещается.

61. В качестве технического названия, дополняющего надлежащее отгрузочное наименование, используется либо название, принятое ИСО (см. также ISO 1750:1981 «Pesticides and other agrochemicals - common names» с поправками), либо другое название, указанное в издании ВОЗ «Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification» («Рекомендуемая классификация пестицидов по виду опасности и руководящие принципы классификации»), либо название активного вещества (см. также пункты 3.1.2.8.1 и 3.1.2.8.1.1).

62. Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно содержит не более 4% гидроксида натрия.

65. Водные растворы пероксида водорода, содержащие менее 8% пероксида водорода, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

103. Перевозка нитритов аммония и смесей неорганического нитрита с солью аммония запрещается.

105. Нитроцеллюлоза, соответствующая описаниям позиций с № ООН 2556 или № ООН 2557, может быть отнесена к классу 4.1.

113. Перевозка химически неустойчивых смесей запрещается.

119. Рефрижераторные установки включают установки или другие приборы, специально предназначенные для хранения продуктов питания или иных предметов при низкой температуре во внутренней камере, а также устройства для кондиционирования воздуха. Рефрижераторные установки и компоненты рефрижераторных установок не подпадают под действие положений ДОПОГ, если они содержат менее 12 кг газа, отнесенного к классу 2, группа А или О согласно пункту 2.2.2.1.3, или менее 12 л раствора аммиака (№ ООН 2672).

122. Виды дополнительной опасности, контрольная и аварийная температуры, если таковые предписаны, а также номер ООН (обобщенная позиция) для каждого классифицированного в настоящее время состава органических пероксидов указаны в пункте 2.2.52.4.

127. Может быть использован другой инертный материал или смесь инертных материалов при условии, что этот инертный материал или эта смесь имеет идентичные свойства флегматизации.

131. Флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным, чем сухой ПЭТН.

135. Соли динатрийгидрата дихлоризоциануровой кислоты не подпадают под действие требований ДОПОГ.

138. Цианистый пара-бромбензил не подпадает под действие требований ДОПОГ.

141. Продукты, прошедшие термическую обработку, достаточную для нейтрализации их опасных свойств во время перевозки, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

142. Экстрагируемая растворителем соевая мука с содержанием не более 1,5% масла и не более 11% воды, практически не содержащая легковоспламеняющегося растворителя, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

144. Водный раствор, содержащий не более 24% спирта по объему, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

145. Алкогольные напитки, отнесенные к группе упаковки III, в случае их перевозки в сосудах вместимостью 250 л или меньше, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

152. Классификация этого вещества зависит от размера частиц и способа упаковывания, однако границы опытным путем не установлены. Отнесение его к тому или иному классу должно осуществляться в соответствии с требованиями раздела 2.2.1.

153. Эта позиция используется только в том случае, если на основе испытаний установлено, что данные вещества не возгораются при контакте с водой и не имеют тенденции к самовоспламенению, а смесь выделяющихся газов не является легковоспламеняющейся.

162. (Исключено)

163. Вещество, указанное по наименованию в таблице А главы 3.2, не должно перевозиться под наименованием этой позиции. Вещества, перевозимые в соответствии с требованиями этой позиции, могут содержать не более 20% нитроцеллюлозы при условии, что нитроцеллюлоза содержит не более 12,6% азота (по массе сухого вещества).

168. Асбест, включенный в природный или искусственный связующий материал (например, цемент, пластмассу, асфальт, смолу или руду) таким образом, что при перевозке не может произойти высвобождения опасных для вдыхания количеств асбестовых волокон, не подпадает под действие требований ДОПОГ. Готовые изделия, содержащие асбест и не удовлетворяющие этому положению, не подпадают, тем не менее, под действие требований ДОПОГ, если они упакованы таким образом, что в ходе транспортировки не может произойти высвобождения опасных для вдыхания количеств асбестовых волокон.

169. Фталевый ангидрид в твердом состоянии и тетрагидрофталевые ангидриды, содержащие не более 0,05% малеинового ангидрида, не подпадают под действие требований ДОПОГ. Фталевый ангидрид, расплавленный при температуре выше его температуры вспышки, содержащий не более 0,05% малеинового ангидрида, должен быть отнесен к позиции с № ООН 3256.

172. В случае радиоактивного материала с дополнительной опасностью:

a) упаковки должны снабжаться знаками, соответствующими каждой дополнительной опасности, проявляемой материалом; соответствующие табло прикрепляются к транспортным средствам или контейнерам согласно надлежащим положениям раздела 5.3.1;

b) радиоактивный материл должен относиться к группам упаковки I, II или III, в зависимости от конкретного случая, согласно критериям группирования, предусмотренным в части 2 и соответствующим характеру преобладающего вида дополнительной опасности.

Описание, требуемое в пункте 5.4.1.2.5.1 b), должно включать описание этих видов дополнительной опасности (например, «Дополнительная опасность: 3, 6.1»), наименование составных частей, наиболее активно способствующих этой дополнительной опасности (этим дополнительным опасностям), и, если это применимо, группу упаковки.

177. Бария сульфат не подпадает под действие требований ДОПОГ.

178. Данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в таблице А главы 3.2 другого подходящего наименования и только с разрешения компетентного органа страны происхождения (см. пункт 2.2.1.1.3).

181. Упаковки, содержащие вещество этого типа, должны иметь знак образца № 1 (см. пункт 5.2.2.2.2), если компетентный орган страны происхождения не разрешил не наносить этот знак при использовании конкретной тары на том основании, что по результатам испытаний вещество в этой таре не демонстрирует признаков взрывоопасности (см. пункт 5.2.2.1.9).

182. Группа щелочных металлов включает литий, натрий, калий, рубидий и цезий.

183. Группа щелочноземельных металлов включает магний, кальций, стронций и барий.

186. При определении состава нитрата аммония все ионы нитрата, в отношении которых в смеси имеется молекулярный эквивалент ионов аммония, рассчитываются как нитрат аммония.

188. Элементы и батареи, предъявляемые к перевозке, не подпадают под действие других положений ДОПОГ, если они отвечают следующим требованиям:

a) для элемента из лития или литиевого сплава содержание лития не превышает 1 г, а для ионно-литиевого элемента мощность в ватт-часах не превышает 20 Втч;

b) для батареи из лития или литиевого сплава общее содержание лития не превышает 2 г, а для ионно-литиевой батареи мощность в ватт-часах не превышает 100 Втч. Ионно-литиевые батареи, подпадающие под действие этого положения, должны иметь на наружной поверхности корпуса маркировку с указанием мощности в ватт-часах, за исключением батарей, изготовленных до 1 января 2009 года, которые могут перевозиться в соответствии с настоящим специальным положением и без данной маркировки до 31 декабря 2010 года;

c) каждый элемент или каждая батарея относятся к тому типу, в отношении которого доказано, что он удовлетворяет требованиям всех испытаний, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 38.3;

d) элементы и батареи, за исключением случаев, когда они установлены в оборудовании, должны помещаться во внутреннюю тару, которая полностью защищает элемент или батарею. Элементы и батареи должны быть защищены таким образом, чтобы исключалась возможность короткого замыкания. Это включает защиту от контактов с электропроводными материалами, находящимися внутри той же тары, которые могли бы привести к короткому замыканию. Внутренняя тара должна помещаться в прочную наружную тару, соответствующую положениям подразделов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5;

e) элементы и батареи, установленные в оборудовании, должны быть защищены от повреждения и короткого замыкания, и оборудование должно быть снабжено эффективным средством предотвращения случайного срабатывания. В тех случаях, когда батареи установлены в оборудовании, оборудование должно помещаться в прочную наружную тару, изготовленную из подходящего материала надлежащей прочности и конструкции в зависимости от вместимости тары и ее предполагаемого предназначения, кроме случаев, когда оборудование, в котором содержится батарея, обеспечивает ее эквивалентную защиту;

f) за исключением упаковок, содержащих не более четырех элементов, установленных в оборудовании, или не более двух батарей, установленных в оборудовании, на каждой упаковке должна иметься маркировка со следующими указаниями:

i) указанием о том, что упаковка содержит «литий-металлические» или «ионно-литиевые» элементы или батареи в зависимости от конкретного случая;

ii) указанием о том, что упаковка требует осторожного обращения и, что в случае повреждения упаковки существует опасность воспламенения;

iii) указанием о том, что в случае повреждения упаковки надлежит применять специальные процедуры, включая осмотр и, при необходимости, замену тары; и

iv) номер телефона, по которому можно получить дополнительную информацию;

g) при каждой партии груза, включающей одну или несколько упаковок, маркированных в соответствии с подпунктом f), должен иметься документ со следующими указаниями:

i) указанием о том, что упаковка содержит «литий-металлические» или «ионно-литиевые» элементы или батареи в зависимости от конкретного случая;

ii) указанием о том, что упаковка требует осторожного обращения и, что в случае повреждения упаковки существует опасность воспламенения;

iii) указанием о том, что в случае повреждения упаковки надлежит применять специальные процедуры, включая осмотр и, при необходимости, замену тары; и

iv) номером телефона, по которому можно получить дополнительную информацию;

h) за исключением случаев, когда батареи установлены в оборудовании, каждая упаковка должна быть способна выдержать испытание на падение с высоты 1,2 м, независимо от ее ориентации в пространстве, без повреждения содержащихся в ней элементов или батарей, без перемещения содержимого, приводящего к соприкосновению батарей (или элементов), и без выпадения содержимого; и

i) за исключением случаев, когда батареи установлены в оборудовании или упакованы с оборудованием, масса брутто упаковок не должна превышать 30 кг.

В приведенном выше тексте и в остальной части ДОПОГ термин «содержание лития» означает массу лития в аноде элемента, содержащего литий или литиевый сплав.

Для литий-металлических батарей и ионно-литиевых батарей предусмотрены отдельные позиции в целях облегчения перевозки этих батарей конкретными видами транспорта и обеспечения возможности применения различных мер реагирования в чрезвычайных ситуациях.

190. Аэрозольные распылители должны быть снабжены защитным устройством против случайного срабатывания. Аэрозоли вместимостью не более 50 мл, содержащие только нетоксичные компоненты, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

191. Емкости малые, вместимостью не более 50 мл, содержащие только нетоксичные компоненты, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

194. Контрольная и аварийная температуры, если таковые предписаны, а также номер ООН (обобщенная позиция) для каждого из классифицированных в настоящее время самореактивных веществ указаны в пункте 2.2.41.4.

196. Составы, не детонирующие в кавитационном состоянии и не сгорающие мгновенно при лабораторных испытаниях, не реагирующие на нагрев в условиях герметизации и не обладающие способностью взрываться, могут перевозиться под данной позицией. Составы должны быть также термически стабильными (т. е. с ТСУР 60°C или выше для упаковки весом 50 кг). Составы, не отвечающие этим критериям, должны перевозиться в соответствии с положениями класса 5.2 (см. пункт 2.2.52.4).

198. Растворы нитроцеллюлозы, содержащие не более 20% нитроцеллюлозы, могут перевозиться, в зависимости от конкретного случая, как краска или типографская краска (см. № ООН 1210, 1263, 3066, 3469 и 3470).

199. Если растворимость соединений свинца, смешанных в пропорции 1:1000 с 0,07М хлористоводородной кислоты и перемешанных в течение одного часа при температуре 23°C ± 2°C, составляет 5% или менее, такие соединения (см. ISO 3711:1990 «Lead chromate pigments and lead chromate - molybdate pigments - Specifications and methods of test») считаются нерастворимыми и не подпадают под действие требований ДОПОГ, кроме случаев, когда они удовлетворяют критериям включения в какой-либо другой класс.

201. Зажигалки и баллончики для заправки зажигалок должны соответствовать нормативным требованиям страны, в которой они были заполнены. Они должны быть снабжены защитой от случайного выпуска содержимого. Жидкая фаза не должна превышать 85% вместимости сосуда при температуре 15°С. Сосуды, включая затворы, должны выдерживать внутреннее давление, вдвое превышающее давление сжиженного нефтяного газа при температуре 55°С. Механизмы клапанов и устройства зажигания должны быть надежно запечатаны, изолированы с помощью ленты или иным образом закреплены либо сконструированы таким образом, чтобы исключить их срабатывание или утечку содержимого в ходе перевозки. Зажигалки должны содержать не более 10 г сжиженного нефтяного газа. Баллончики для заправки зажигалок должны содержать не более 65 г сжиженного нефтяного газа.

Примечание. В отношении отработавших зажигалок, собранных отдельно, см. главу 3.3, специальное положение 654.

203. Эта позиция не должна использоваться для полихлордифенилов жидких, № ООН 2315 и полихлордифенилов твердых, № ООН 3432.

204. (Исключено)

205. Эта позиция не должна использоваться для ПЕНТАХЛОРФЕНОЛА, № ООН 3155.

207. Полимер гранулированный и формовочные соединения могут быть изготовлены из полистирола, полиметилметакрилата или другого полимерного материала.

208. Коммерческий сорт содержащих нитрат кальция удобрений, состоящий в основном из двойной соли (нитрата кальция и нитрата аммония) и содержащий не более 10% нитрата аммония и, по меньшей мере, 12% кристаллизационной воды, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

210. Токсины растительного, животного или бактериального происхождения, содержащие инфекционные вещества, или токсины, содержащиеся в инфекционных веществах, должны быть отнесены к классу 6.2.

215. Эта позиция применяется только к технически чистому веществу или полученным из него составам, имеющим ТСУР выше 75°C, и поэтому не применяется к составам, представляющим собой самореактивные вещества (в отношении самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.4.) Однородные смеси, содержащие не более 35% (по массе) азодикарбонамида или, по меньшей мере, 65% инертного вещества, не подпадают под действие ДОПОГ, если только они не удовлетворяют критериям отнесения к другим классам.

216. Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований ДОПОГ, и легковоспламеняющихся жидкостей могут перевозиться под этой позицией без применения классификационных критериев класса 4.1 при условии, что во время загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости. Герметизированные пакеты и изделия, содержащие менее 10 мл легковоспламеняющейся жидкости группы упаковки II или III, абсорбированной в твердый материал, не подпадают под действие требований ДОПОГ, если в пакете или изделии не имеется свободной жидкости.

217. Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований ДОПОГ, и токсичных жидкостей могут перевозиться под этой позицией без применения классификационных критериев класса 6.1 при условии, что во время загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости. Эта позиция не должна использоваться для твердых веществ, содержащих жидкость группы упаковки I.

218. Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований ДОПОГ, и коррозионных жидкостей могут перевозиться под этой позицией без применения классификационных критериев класса 8 при условии, что во время загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости.

219. Генетически измененные микроорганизмы и генетически измененные организмы, соответствующие определению инфекционного вещества и удовлетворяющие критериям включения в подкласс 6.2 в соответствии с разделом 2.2.62, должны перевозиться под № ООН 2814, 2900 или 3373, в зависимости от конкретного случая.

220. Только техническое название легковоспламеняющейся жидкости в составе этого раствора или смеси должно указываться в круглых скобках сразу после надлежащего отгрузочного наименования.

221. Вещества, включенные в эту позицию, не должны относиться к группе упаковки I.

224. За исключением тех случаев, когда результаты испытаний показывают, что чувствительность вещества в замороженном состоянии не превышает его чувствительности в жидком состоянии, вещество должно оставаться в жидком состоянии в обычных условиях перевозки. Оно не должно замерзать при температурах выше -15°C.

225. Огнетушители, указанные в этой позиции, могут быть оснащены патронами для приведения их в действие (патроны для запуска механизмов, классификационный код 1.4С или 1.4S) без изменения их классификации как изделий класса 2, группа совместимости А или О согласно пункту 2.2.2.1.3, при условии, что общее количество дефлагрирующих (метательных) взрывчатых веществ не превышает 3,2 г на один огнетушитель.

226. Составы с этим веществом, содержащие не менее 30% нелетучего невоспламеняющегося флегматизатора, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

227. При флегматизации водой и неорганическим инертным материалом содержание нитрата мочевины не должно превышать 75% по массе и смесь не должна взрываться при испытании типа a) серии 1, предусмотренном в Руководстве по испытаниям и критериям, часть I.

228. Смеси, не отвечающие критериям для легковоспламеняющихся газов (см. пункт 2.2.2.1.5), должны перевозиться под № ООН 3163.

230. Эта позиция охватывает элементы и батареи, содержащие литий в любом виде, включая полимерно-литиевые и ионно-литиевые элементы и батареи.

Литиевые элементы и батареи могут перевозиться под этой позицией, если они отвечают следующим положениям:

a) каждый элемент и каждая батарея относятся к такому типу, который удовлетворяет требованиям всех испытаний, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 38.3;

b) каждый элемент и каждая батарея должны быть оснащены предохранительным газоотводным устройством или сконструированы таким образом, чтобы исключалась возможность резкого разрушения в обычных условиях перевозки;

c) каждый элемент и каждая батарея должны быть оснащены эффективным средством предотвращения внешних коротких замыканий;

d) каждая батарея, содержащая элементы или группы элементов, соединенных параллельно, должна быть оснащена эффективными средствами, необходимыми для предотвращения противотока (например, диодами, предохранителями и т. п.).

235. Эта позиция охватывает изделия, которые содержат взрывчатые вещества класса 1 и могут также содержать опасные грузы других классов. Эти изделия используются в качестве устанавливаемых на автомобилях спасательных устройств, таких как газонаполнительные устройства надувных подушек или модули надувных подушек, или устройства предварительного натяжения ремней безопасности.

236. Комплекты полиэфирных смол состоят из двух компонентов: основного вещества (класс 3, группа упаковки II или III) и активирующей добавки (органический пероксид). Органический пероксид должен быть пероксидом типа D, E или F, который не требует контроля и регулирования температуры. Должна использоваться группа упаковки II или III в соответствии с критериями класса 3, применяемыми к основному веществу. Значение ограниченного количества, указанное в колонке 7а таблицы A главы 3.2, касается основного вещества.

237. Мембранные фильтры, включая бумажные разделительные прокладки, материалы покрытия или подложки и т. д., присутствующие при перевозке, не должны быть способны к распространению детонации при испытании в соответствии с одной из процедур испытаний, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и критериям, часть I, испытание серии 1 a).

Кроме того, компетентный орган может решить на основе результатов соответствующих испытаний для определения скорости горения с учетом стандартных испытаний, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1, что нитроцеллюлозные мембранные фильтры в том виде, в каком они должны будут перевозиться, не подпадают под действие требований, применяемых к легковоспламеняющимся твердым веществам класса 4.1.

238. а) Батареи могут считаться непроливающимися при условии, что они способны выдержать описанные ниже испытания на виброустойчивость и перепад давлений и при этом не происходит утечки содержащейся в батарее жидкости.

Испытание на виброустойчивость. Батарея жестко крепится к платформе вибрационной установки и подвергается воздействию гармонических колебаний с амплитудой 0,8 мм (максимальная двойная амплитуда составляет 1,6 мм). Частота варьируется со скоростью 1 Гц/мин. в пределах 10 Гц-55 Гц. Полный цикл, состоящий из всего диапазона частот в порядке их возрастания, а затем убывания, длится 95 ± 5 минут в каждом положении крепления (направления вибрации) у батареи. Батарея испытывается в трех перпендикулярных по отношению друг к другу положениях (включая положение, в котором заливные и газоотводные отверстия, если таковые имеются, находятся внизу) в течение одинаковых интервалов времени.

Испытание на перепад давления. После испытания на виброустойчивость батарея выдерживается в течение 6 часов при температуре 24°С ± 4°C при пониженном давлении окружающей среды, при этом перепад давления должен составлять не менее 88 кПа. Батарея испытывается в трех перпендикулярных по отношению друг к другу положениях (включая испытание, при котором заливные и газоотводные отверстия, если таковые имеются, находятся внизу), по крайней мере, в течение 6 часов в каждом положении.

b) Непроливающиеся батареи не подпадают под действие требований ДОПОГ, если при температуре 55°С из расколовшегося или треснувшего корпуса не вытекает электролит и не происходит утечки свободной жидкости и если контакты упакованной для перевозки батареи защищены от короткого замыкания.

239. Батареи или элементы не должны содержать других опасных веществ, кроме натрия, серы и/или полисульфидов. Батареи или элементы не должны предъявляться к перевозке при такой температуре, когда в батарее или элементе появляется жидкий натрий, за исключением тех случаев, когда батареи или элементы допущены к транспортировке компетентным органом страны происхождения и перевозятся согласно предписанным им условиям. Если страна отправления не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то допущение и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

Элементы должны иметь герметически закрытые металлические корпуса, в которые помещаются опасные вещества и которые сконструированы и закрыты таким образом, чтобы исключалась возможность выброса опасных веществ в обычных условиях перевозки.

Батареи должны состоять из элементов, надежно закрепленных внутри металлического корпуса и полностью защищенных этим корпусом, сконструированным и закрытым таким образом, чтобы исключалась возможность выброса опасных веществ в обычных условиях перевозки.

241. Этот состав должен быть приготовлен таким образом, чтобы в ходе перевозки он оставался гомогенным и не подвергался разделению. Составы с низким содержанием нитроцеллюлозы, которые не проявляют опасных свойств при испытании на детонацию, дефлаграцию или взрывоопасность в случае их нагревания при определенных условиях согласно испытаниям серий 1 a), 2 b) и 2 c), соответственно, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и критериям, часть I, и которые не являются легковоспламеняющимися твердыми веществами согласно результатам испытания № 1, предусмотренного в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1.4 (при необходимости, крошка дробится и рассеивается для получения частиц размером менее 1,25 мм), не подпадают под действие требований ДОПОГ.

242. Сера не подпадает под действие требований ДОПОГ, если она была доведена до определенной формы (например, комков, гранул, таблеток, шариков или хлопьев).

243. Бензин, автомобильный бензин и моторный бензин, используемые в двигателях с искровым зажиганием (например, в автомобилях, стационарных двигателях и других двигателях), должны быть отнесены к этой позиции независимо от различий в летучести.

244. Эта позиция охватывает, например, алюминиевый шлак, алюминиевые шлаки, отделенные от поверхности ванн, отработанные катоды, отходы футировочного материала для ванн и шлаки алюминиевых солей.

247. Алкогольные напитки, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему, при перевозке в рамках производственного процесса могут транспортироваться в деревянных бочках вместимостью более 250 литров и не более 500 литров, отвечающих соответствующим требованиям раздела 4.1.1, если соблюдаются следующие условия:

a) перед наполнением деревянные бочки должны быть проверены и обручи затянуты;

b) должен быть оставлен достаточный незаполненный объем (не менее 3%) для расширения жидкости;

c) при перевозке деревянные бочки должны быть установлены таким образом, чтобы заливные горловины были вверху;

d) деревянные бочки должны перевозиться в контейнерах, отвечающих требованиям КБК. Каждая деревянная бочка должна быть надежно закреплена в специальном каркасе (раме) при помощи соответствующих средств для предупреждения любого ее смещения во время перевозки.

249. Ферроцерий, стабилизированный от коррозии, с минимальным содержанием железа 10% не подпадает под действие требований ДОПОГ.

250. Эта позиция может использоваться только для образцов химических веществ, взятых для анализа в связи с осуществлением Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Перевозка веществ с использованием этой позиции должна осуществляться в соответствии с системой попечения и процедурами безопасности, установленными Организацией по запрещению химического оружия.

Химический образец может перевозиться лишь с предварительного разрешения компетентного органа или Генерального директора Организации по запрещению химического оружия и при том условии, что образец удовлетворяет нижеследующим требованиям:

a) он должен быть упакован в соответствии с инструкцией по упаковке 623 Технических инструкций ИКАО (см. главу S-3-8 дополнения); и

b) в ходе перевозки к транспортному документу должна прилагаться копия документа о допущении к перевозке с указанием ограничений количества и требований в отношении упаковки.

251. Позиция «КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» предназначена для применения к коробкам, ящикам и т. д., содержащим небольшие количества различных опасных грузов, используемых, например, для медицинских, аналитических или испытательных целей или для целей ремонта. Такие комплекты не должны содержать опасных грузов, для которых в колонке 7а таблицы A главы 3.2 указан код «LQ0».

Компоненты не должны вступать друг с другом в опасную реакцию (см. «опасная реакция» в разделе 1.2.1). Общее количество опасных грузов в любом комплекте не должно превышать 1 л или 1 кг. Весь комплект должен быть отнесен к группе упаковки, соответствующей наиболее жестким требованиям, к которой отнесено любое отдельное вещество, содержащееся в комплекте.

Комплекты, перевозимые на транспортных средствах для оказания первой помощи или для эксплуатационных целей, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

Комплекты химических веществ и комплекты первой помощи, содержащие во внутренней таре опасные грузы в количестве, не превышающем применимые к отдельным веществам предельные значения ограниченных количеств, указанные в колонке 7а таблицы А главы 3.2 согласно коду LQ, определенному в разделе 3.4.6, могут перевозиться в соответствии с положениями главы 3.4

252. Если нитрат аммония остается в растворе при любых условиях перевозки, водные растворы нитрата аммония с содержанием горючего материала не более 0,2% и с концентрацией не более 80% не подпадают под действие требований ДОПОГ.

266. Если это вещество содержит спирт, воду или флегматизатор в меньшем количестве, чем указано, оно может перевозиться только при наличии особого разрешения компетентного органа (см. подраздел 2.2.1.1).

267. Любые бризантные взрывчатые вещества типа C, содержащие хлораты, должны быть отделены от взрывчатых веществ, содержащих нитрат аммония или другие соли аммония.

270. Водные растворы твердых неорганических нитратов класса 5.1 считаются не удовлетворяющими критериям класса 5.1, если концентрация веществ в растворе при минимальной температуре, возникающей в ходе перевозки, не превышает 80% предела насыщения.

271. Лактоза, глюкоза или аналогичные материалы могут использоваться в качестве флегматизатора при условии, если вещество содержит не менее 90% флегматизатора по массе. Компетентный орган может разрешить отнесение этих смесей к классу 4.1 на основании результатов испытания серии 6 c), предусмотренного в разделе 16 части I Руководства по испытаниям и критериям, которому подвергаются, по меньшей мере, три упаковки в подготовленном для перевозки виде. Смеси, содержащие не менее 98% флегматизатора по массе, не подпадают под действие требований ДОПОГ. Упаковки со смесями, содержащими не менее 90% флегматизатора по массе, не должны иметь знак образца № 6.1.

272. Это вещество может перевозиться в соответствии с положениями для класса 4.1 только при наличии особого разрешения компетентного органа (см. № ООН 0143).

273. Манеб и препараты манеба, стабилизированные против самонагревания, не обязательно относить к классу 4.2, если путем испытания можно продемонстрировать, что кубический объем в 1 м3 вещества не подвержен самовозгоранию и что температура в центре образца не превышает 200°C, когда температура образца поддерживается на уровне не менее 75°C ± 2°C в течение 24 часов.

274. Применяются положения подраздела 3.1.2.8.

278. Эти вещества классифицируются и перевозятся только по разрешению компетентного органа, основанному на результатах испытаний серии 2 и серии 6 c) части I Руководства по испытаниям и критериям, проводимых на упаковках, подготовленных для перевозки (см. подраздел 2.2.1.1). Компетентный орган назначает группу упаковки на основе критериев раздела 2.2.3 и типа упаковки, использовавшегося в ходе испытания серии 6 c).

279. Вещество относится к данному классу или группе упаковки на основе имеющегося опыта, а не на основе строгого применения классификационных критериев, установленных в ДОПОГ.

280. Эта позиция применяется к изделиям, используемым в качестве устанавливаемых на автомобилях спасательных устройств, таким как газонаполнительные устройства надувных подушек или модули надувных подушек, или устройства предварительного натяжения ремней безопасности, и содержащим опасные грузы, отнесенные к классу 1, или опасные грузы, отнесенные к другим классам, в случае их перевозки в качестве составных частей и в случае, если эти изделия в предъявленном для перевозки виде прошли испытания в соответствии с серией испытаний 6 c) части I Руководства по испытаниям и критериям, при этом устройство не взорвалось, корпус устройства или сосуд под давлением не был разрушен и не возникла опасность разбрасывания осколков или термического воздействия, которые существенно препятствовали бы принятию мер по тушению пожара или других чрезвычайных мер в непосредственной близости.

282. (Исключено)

283. Требования ДОПОГ не распространяются на содержащие газ изделия, предназначенные для использования в качестве амортизаторов, включая устройства для поглощения энергии при ударе, или пневматических рессор, если:

a) каждое изделие имеет газовую камеру емкостью не более 1,6 л с давлением зарядки не более 280 баров, причем произведение значений емкости (в литрах) и давления зарядки (в барах) не превышает 80 (например: емкость газовой камеры 0,5 л и давление зарядки 160 баров, емкость газовой камеры 1 л и давление зарядки 80 баров, емкость газовой камеры 1,6 л и давление зарядки 50 баров, емкость газовой камеры 0,28 л и давление зарядки 280 баров);

b) каждое изделие имеет минимальное разрывное внутреннее давление, в четыре раза превышающее давление зарядки при 20°C для произведений при емкости газовой камеры не более 0,5 л и в пять раз превышающее давление зарядки для произведений при емкости газовой камеры более 0,5 л;

c) каждое изделие изготовлено из материала, не подверженного фрагментации при разрыве;

d) каждое изделие изготовлено в соответствии со стандартом гарантии качества, приемлемым для компетентного органа; и

e) тип конструкции прошел испытание пламенем, которое продемонстрировало, что внутреннее давление в изделии сбрасывается с помощью плавкого предохранителя или другого устройства для сброса давления, так что изделие не подвержено фрагментации и резкому рывку.

См. также пункт 1.1.3.2 d) в отношении оборудования, используемого для эксплуатации транспортного средства.

284. Химический генератор кислорода, содержащий окисляющие вещества, должен удовлетворять следующим требованиям:

a) если генератор содержит взрывное исполнительное устройство, он должен перевозиться в соответствии с этой позицией, лишь в том случае, если он исключен из класса 1 в соответствии с Примечанием к пункту 2.2.1.1.1 b);

b) генератор без тары должен быть способен выдержать испытание сбрасыванием с высоты 1,8 м на жесткую, неупругую, плоскую, горизонтальную поверхность в положении, при котором получение повреждения наиболее вероятно, без потери содержимого и без срабатывания устройства;

c) если генератор оборудован исполнительным устройством, то он должен иметь по меньшей мере два надежных средства, позволяющих предотвратить случайное срабатывание.

286. Охваченные этой позицией нитроцеллюлозные мембранные фильтры массой не более 0,5 г каждый не подпадают под действие требований ДОПОГ, если они содержатся по отдельности в изделии или запечатанном пакете.

288. Эти вещества классифицируются и перевозятся только по разрешению компетентного органа, основанному на результатах испытаний серии 2 и серии 6 c) части I Руководства по испытаниям и критериям, проводимых на упаковках, подготовленных для перевозки (см. подраздел 2.2.1.1).

289. Требования ДОПОГ не распространяются на газонаполнительные устройства надувных подушек, модули надувных подушек и устройства предварительного натяжения или ремней безопасности, установленные на перевозочных средствах или в узлах доукомплектованных перевозочных средств, таких как рулевые колонки, дверные панели, сиденья и т. д.

290. Если этот материал удовлетворяет определениям и критериям других классов, определенных в части 2, то он должен классифицироваться в соответствии с преобладающей дополнительной опасностью. Такой материал должен заявляться под надлежащим отгрузочным наименованием и номером ООН, соответствующими материалу в этом преобладающем классе, с последующим указанием наименования, под которым этот материал приведен в колонке 2 таблицы A главы 3.2, и должен перевозиться в соответствии с положениями, применимыми к этому номеру ООН. Кроме того, должны применяться все другие требования, установленные в подразделе 1.7.1.5, за исключением положений пункта 5.2.1.7.2.

291. Легковоспламеняющиеся сжиженные газы должны содержаться в компонентах рефрижераторной установки. Эти компоненты должны конструироваться и испытываться в расчете на давление, которое, по меньшей мере, в три раза превышает рабочее давление установки. Рефрижераторные установки должны конструироваться и изготавливаться таким образом, чтобы быть в состоянии удерживать сжиженный газ и предотвращать опасность разрыва или растрескивания компонентов, находящихся под давлением, при обычных условиях перевозки. Рефрижераторные установки и компоненты рефрижераторных установок не подпадают под действие требований ДОПОГ, если они содержат менее 12 кг газа.

292. Под этой позицией могут перевозиться смеси, содержащие не более 23,5% кислорода по объему, если не присутствуют другие окисляющие газы. Для любых концентраций, не превышающих этого предельного значения, знак образца № 5.1 не требуется.

293. К спичкам применяются следующие определения:

a) спички саперные - это спички, головки которых изготовлены с применением чувствительного к трению зажигательного состава и пиротехнического состава, при горении которого наблюдается незначительное пламя или отсутствие пламени, но выделяется большое количество тепла;

b) спички безопасные - это спички, которые размещены в коробках, книжечках или картонках, либо прикреплены к ним и могут воспламеняться только от трения о специальную поверхность;

c) термоспички - это спички, которые могут воспламеняться от трения о твердую поверхность;

d) спички парафинированные «Веста» - это спички, которые могут воспламеняться от трения либо о специальную, либо о твердую поверхность.

295. Не требуется наносить маркировку и знаки на каждую батарею в отдельности, если соответствующая маркировка и знак нанесены на поддон.

296. Эти позиции применяются к спасательным средствам, таким как спасательные плоты, индивидуальные средства для плавания и самонадувные тобогганы, № ООН 2990 применяется к самонадувным средствам, а № ООН 3072 - к спасательным средствам, которые не являются самонадувными. Самонадувные средства могут содержать:

a) сигнальные устройства (класс 1), которые могут включать дымовые сигналы и световые сигналы, упакованные в тару, препятствующую их случайному срабатыванию;

b) только применительно к № ООН 2990: в качестве механизма самонадувания могут быть включены патроны для запуска механизмов подкласса 1.4, группа совместимости S, при условии, что количество взрывчатых веществ не превышает 3,2 г на одно средство;

c) сжатые газы класса 2, группа А или О, в соответствии с пунктом 2.2.2.1.3;

d) электрические аккумуляторные батареи (класс 8) и литиевые батареи (класс 9);

e) комплекты первой помощи или ремонтные комплекты, содержащие небольшие количества опасных грузов (например, вещества классов 3, 4.1, 5.2, 8 или 9); или

f) термоспички, упакованные в тару, препятствующую их случайному зажиганию.

298. (Исключено)

300. Рыбная мука или рыбные отходы не допускаются к погрузке, если их температура во время погрузки превышает 35°C или на 5°C выше температуры окружающей среды, при этом в расчет принимается наиболее высокая температура.

302. В надлежащем отгрузочном наименовании слово «ЕДИНИЦА» означает:

транспортное средство;

контейнер; или

цистерну.

На фумигированные транспортные средства, контейнеры и цистерны распространяются только положения раздела 5.5.2.

303. Емкости относятся к тому классификационному коду, к которому отнесены содержащиеся в них газ или смесь газов и который определяется в соответствии с положениями раздела 2.2.2.

304. Батареи сухие, содержащие коррозионно-активный электролит, который не вытекает из батареи, если на корпусе батареи имеются трещины, не подпадают под действие требований ДОПОГ при условии, что батареи надежно упакованы и защищены от короткого замыкания. Примерами таких батарей являются щелочно-марганцевые, цинко-углеродные, никель-металлогибридные и никель-кадмиевые батареи.

305. Эти вещества не подпадают под действие требований ДОПОГ в тех случаях, когда их концентрация не превышает 50 мг/кг.

306. Данная позиция может использоваться только для веществ, которые не демонстрируют взрывчатых свойств, присущих веществам класса 1, во время испытаний серий 1 и 2 для класса 1 (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть I).

307. Данная позиция может использоваться только для однородных смесей, содержащих нитрат аммония в качестве основного ингредиента в следующих предельных концентрациях:

a) не менее 90% нитрата аммония при общем содержании горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, не более 0,2%, и при возможном наличии добавленного неорганического материала, инертного по отношению к нитрату аммония; или

b) менее 90%, но более 70% нитрата аммония в смеси с другими неорганическими материалами или более 80%, но менее 90% нитрата аммония в смеси с карбонатом кальция и/или доломитом и/или минеральным сульфатом кальция и при общем содержании горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, не более 0,4%; или

c) удобрения на основе нитрата аммония азотного типа, содержащие смеси нитрата аммониям и сульфата аммония, при содержании нитрата аммония более 45%, но менее 70% и при общем содержании горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, не более 0,4%, так что сумма процентных концентраций нитрата аммония и сульфата аммония превышает 70%.

309. Данная позиция используется для несенсибилизированных эмульсий, суспензий и гелей, состоящих главным образом из смеси нитрата аммония и топлива, предназначенной для производства бризантного взрывчатого вещества типа Е только после дальнейшей обработки до использования.

В случае эмульсий смесь обычно имеет следующий состав: 60-85% нитрата аммония, 5-30% воды, 2-8% топлива, 0,5-4% эмульгатора, 0-10% растворимых пламегасящих элементов и трассирующих добавок. Нитрат аммония может частично замещаться другими неорганическими нитратными солями.

В случае суспензий и гелей смесь обычно имеет следующий состав: 60-85% нитрата аммония, 0-5% перхлората натрия или калия, 0-17% нитрата гексамина или нитрата монометиламина, 5-30% воды, 2-15% топлива, 0,5-4% загустителя, 0-10% растворимых пламегасящих элементов и трассирующих добавок. Нитрат аммония может частично замещаться другими неорганическими нитратными солями.

Вещества должны удовлетворять требованиям испытаний серии 8, предусмотренных в разделе 18 части I Руководства по испытаниям и критериям, и должны быть утверждены компетентным органом.

310. Требования к испытаниям, изложенные в подразделе 38.3 Руководства по испытаниям и критериям, не применяются к промышленным партиям, состоящим из не более чем 100 элементов и батарей, или к опытным образцам элементов и батарей, когда эти образцы перевозятся для испытаний, если:

a) эти элементы и батареи перевозятся в наружной таре, такой как металлический, пластмассовый или фанерный барабан или металлический, пластмассовый или деревянный ящик, которая отвечает критериям группы упаковки I; и

b) каждый элемент и каждая батарея индивидуально упакованы во внутреннюю тару, помещенную в наружную тару, и обложены негорючим и непроводящим прокладочным материалом.

311. Вещества не должны перевозиться под этой позицией без разрешения компетентного органа, выдаваемого на основе результатов надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частью I Руководства по испытаниям и критериям. Тара должна обеспечивать, чтобы в любой момент в процессе перевозки процентная доля разбавителя не падала ниже уровня, указанного в разрешении компетентного органа.

312. (Зарезервировано)

313. Вещества и смеси, удовлетворяющие критериям класса 8, должны иметь знак дополнительной опасности, соответствующий образцу № 8 (см. пункт 5.2.2.2.2).

314. а) Эти вещества способны к экзотермическому разложению при высоких температурах. Разложение может быть инициировано воздействием тепла или примесями (например, порошками металлов (железа, марганца, кобальта, магния) и их соединениями).

b) В ходе перевозки эти вещества должны быть защищены от прямых солнечных лучей и от любых источников тепла и помещены в хорошо вентилируемое пространство.

315. Эта позиция не должна использоваться для веществ подкласса 6.1, которые удовлетворяют критериям ингаляционной токсичности для группы упаковки I, изложенным в пункте 2.2.61.1.8.

316. Эта позиция применяется только к сухому гипохлориту кальция, перевозимому в виде нехрупких таблеток.

317. Наименование «делящийся-освобожденный» применяется лишь к упаковкам, соответствующим требованиям пункта 6.4.11.2.

318. Для целей документации надлежащее отгрузочное наименование должно дополняться техническим названием (см. подраздел 3.1.2.8). Если инфекционные вещества, подлежащие перевозке, неизвестны, но предполагается, что они отвечают критериям для включения в категорию А и для отнесения к № ООН 2814 или 2900, то в транспортном документе после надлежащего отгрузочного наименования должно указываться в скобках следующее: «инфекционное вещество, предположительно относящееся к категории А».

319. Упакованные вещества и упаковки, маркированные в соответствии с инструкцией по упаковке Р650, не подпадают под действие каких-либо других требований ДОПОГ.

320. (Исключено)

321. Эти системы хранения должны всегда рассматриваться как содержащие водород.

322. Если эти грузы перевозятся в виде нехрупких таблеток, им назначается группа упаковки III.

323. (Зарезервировано)

324. При концентрациях не более 99% это вещество требует стабилизации.

325. В случае неделящегося или делящегося освобожденного гексафторида урана этот материал относится к № ООН 2978.

326. В случае делящегося гексафторида урана этот материал относится к № ООН 2977.

327. Отбракованные аэрозоли, отправляемые в соответствии с положениями пункта 5.4.1.1.3, могут перевозиться под этой позицией в целях переработки или удаления. Их не требуется защищать против случайного открытия, если предусмотрены соответствующие меры по предотвращению опасного повышения давления и возникновения опасной атмосферы. Отбракованные аэрозоли, кроме протекающих или сильно деформированных, упаковываются в соответствии с инструкцией по упаковке P003 и специальным положением PP87 или инструкцией по упаковке LP02 и специальным положением по упаковке L2. Протекающие или сильно деформированные аэрозоли перевозятся в аварийной таре, при условии, что приняты соответствующие меры, не допускающие опасного повышения давления.

Примечание. В случае морской перевозки отбракованные аэрозоли не должны перевозиться в закрытых контейнерах.

328. Эта позиция предназначена для кассет топливных элементов, когда они содержатся в оборудовании или упакованы с оборудованием. Кассеты топливных элементов, установленные в системе топливных элементов или являющиеся ее частью, рассматриваются в качестве кассет, содержащихся в оборудовании. Кассета топливных элементов означает изделие, в котором хранится топливо, подаваемое в топливный элемент через клапан(ы), регулирующий(ие) подачу топлива в топливный элемент. Кассеты топливных элементов, в том числе содержащиеся в оборудовании, должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы в нормальных условиях перевозки не происходило утечки топлива.

Типы конструкции кассет топливных элементов, в которых в качестве топлива используются жидкости, должны выдержать испытание внутренним давлением при давлении в 100 кПа (манометрическом) без утечки содержимого.

За исключением кассет топливных элементов, содержащих водород в металлгидриде, которые должны соответствовать специальному положению 339, каждый тип конструкции кассет топливных элементов должен выдержать испытание на падение с высоты 1,2 м на неупругую поверхность в том положении, которое с наибольшей вероятностью может привести к повреждению системы удержания, без потери содержимого.

329. (Зарезервировано)

330. (Исключено)

331. (Зарезервировано)

332. Гексагидрат нитрата магния не подпадает под действие требований ДОПОГ.

333. Смеси этанола с газолином, моторным бензином или петролом для использования в двигателях с принудительным зажиганием (например, в автомобилях, стационарных двигателях и других двигателях) должны быть отнесены к этой позиции независимо от значений летучести.

334. Кассета топливных элементов может содержать активатор при условии, что она снабжена двумя независимыми средствами предотвращения случайного смешивания с топливом во время перевозки.

335. Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований ДОПОГ, с жидкостями или твердыми веществами, опасными для окружающей среды, должны быть отнесены к № ООН 3077 и могут перевозиться в соответствии с этой позицией при условии, что во время загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки. При перевозке массовых грузов каждое транспортное средство или каждый контейнер должны герметично закрываться. Если во время загрузки смеси или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера присутствуют видимые признаки утечки, данная смесь должна быть отнесена к № ООН 3082. Герметизированные пакеты и изделия, содержащие менее 10 мл жидкости, опасной для окружающей среды, абсорбированной в твердый материал, но без наличия свободной жидкости в пакете или изделии, или содержащие менее 10 г твердого вещества, опасного для окружающей среды, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

336. Отдельная упаковка с негорючими твердыми Материалами LSA-II или LSA-III в случае ее перевозки воздушным транспортом не должна содержать активность, превышающую 3000 А2.

337. Упаковки типа B(U) и типа В(М) в случае их перевозки воздушным транспортом не должны содержать активность, превышающую следующие значения:

a) для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию - значение, разрешенное для данной конструкции упаковки, которое указывается в сертификате об утверждении;

b) для радиоактивного материала особого вида - 3000 A1 или 100 000 А2, в зависимости от того, какое из этих значений является меньшим; или

c) для всех других радиоактивных материалов - 3000 А2.

338. Каждая кассета топливных элементов, перевозимая в соответствии с этой позицией и предназначенная для удержания сжиженного воспламеняющегося газа, должна:

a) выдерживать без утечки или разрыва давление, превышающее по крайней мере в два раза давление равновесия содержимого при температуре 55°С;

b) содержать не более 200 мл сжиженного воспламеняющегося газа, имеющего давление паров не более 1 000 кПа при температуре 55°С; и

c) пройти испытание в ванне с горячей водой, предписанное в подразделе 6.2.6.3.1.

339. Кассеты топливных элементов, содержащие водород в металлгидриде, перевозимые в соответствии с этой позицией, должны иметь вместимость по воде не более 120 мл.

Давление в кассете топливных элементов не должно превышать 5 МПа при температуре 55°С. Тип конструкции должен выдерживать без утечки содержимого или разрыва давление, превышающее в два раза расчетное давление кассеты при температуре 55°С или превышающее на 200 кПа расчетное давление кассеты при температуре 55°С, в зависимости от того, какое из этих значений больше. Давление, которое применяется в ходе этого испытания, называется «минимальным давлением разрыва корпуса» при испытании на падение и циклическом испытании давлением с использованием водорода.

Кассеты топливных элементов должны наполняться в соответствии с процедурами, предусмотренными изготовителем. Изготовитель должен предоставлять по каждой кассете топливных элементов следующую информацию:

a) процедуры проверки, которые должны применяться перед первоначальным наполнением и перед повторным наполнением кассеты топливных элементов;

b) меры предосторожности и потенциальные виды опасности, о которых надлежит помнить;

c) метод определения того, когда достигается номинальная вместимость;

d) диапазон значений минимального и максимального давления;

e) диапазон значений минимальной и максимальной температуры; и

f) любые другие требования, которые должны выполняться при первоначальном наполнении и повторном наполнении, включая тип оборудования, которое должно использоваться при первоначальном наполнении и повторном наполнении.

Кассеты топливных элементов должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы исключалась возможность утечки топлива в нормальных условиях перевозки. Каждый тип конструкции кассеты, включая кассеты, являющиеся частью топливного элемента, должны выдерживать следующие испытания:

Испытание на падение

Испытание на падение с высоты 1,8 метра на неупругую поверхность в четырех разных направлениях:

a) в вертикальном направлении - на торец, на котором смонтирован узел запорного клапана;

b) в вертикальном направлении - на противоположный торец;

c) в горизонтальном направлении - на стальной стержень диаметром 38 мм, который должен находиться в вертикальном положении; и

d) под углом в 45° - на торец, на котором смонтирован узел запорного клапана.

Не должно происходить утечки, что определяется путем использования мыльного раствора или другого равноценного средства во всех местах возможной утечки, когда кассета наполнена до ее номинального давления наполнения. Затем кассета топливных элементов должна быть подвергнута воздействию гидростатического давления до ее разрушения. Зарегистрированное значение давления разрыва должно превышать 85% минимального давления разрыва корпуса.

Испытание на огнестойкость

Кассета топливных элементов, заполненная водородом до ее номинальной вместимости, должна быть подвергнута испытанию на огнестойкость. Конструкция кассеты, которая может включать вентиляционное устройство, являющееся частью кассеты, считается успешно прошедшей испытание на огнестойкость, если:

a) внутреннее давление снижается до нулевого манометрического давления без разрыва кассеты; или

b) кассета выдерживает воздействие огня в течение как минимум 20 минут и при этом не происходит ее разрыва.

Циклическое испытание давлением с использованием водорода

Цель этого испытания заключается в том, чтобы убедиться, что во время эксплуатации не превышаются предельные значения напряжения, установленные для данной конструкции кассеты топливных элементов.

Кассета топливных элементов должна быть подвергнута циклу испытаний, в ходе которых она должна наполняться от не более 5% номинальной вместимости по водороду до не менее 95% номинальной вместимости по водороду и в обратном направлении до не более 5% номинальной вместимости по водороду. При наполнении должно применяться номинальное давление наполнения, и температуры должны удерживаться в пределах эксплуатационного температурного диапазона. Испытания должны включать, по меньшей мере, 100 циклов.

После циклического испытания кассета топливных элементов должна быть наполнена, и должен быть измерен объем воды, вытесненной кассетой. Считается, что конструкция кассеты выдержала циклическое испытание давлением с использованием водорода, если объем воды, вытесненной кассетой, подвергнутой циклическому испытанию, не превышает объем воды, вытесненной кассетой, не прошедшей циклическое испытание, которая была наполнена до 95% номинальной вместимости и подвергнута давлению, равному 75% минимального давления разрыва корпуса.

Производственное испытание на герметичность

Каждая кассета топливных элементов должна пройти испытание на герметичность при температурах 15°С ± 5°С под давлением, равном ее номинальному давлению наполнения. Не должно происходить утечки, что определяется путем использования мыльного раствора или другого равноценного средства во всех местах возможной утечки.

На каждую кассету топливных элементов должна быть нанесена долговечная маркировка, содержащая следующую информацию:

a) номинальное давление наполнения в МПа;

b) присвоенный изготовителем серийный номер кассет топливных элементов или индивидуальный идентификационный номер; и

c) дата истечения максимального срока эксплуатации (год - четыре цифры; месяц - две цифры).

340. Комплекты химических веществ, комплекты первой помощи и комплекты полиэфирных смол, содержащие во внутренней таре опасные грузы в количестве, не превышающем применимые к отдельным веществам предельные значения освобожденного количества, указанные в колонке 7b таблицы А главы 3.2, могут перевозиться в соответствии с положениями главы 3.5. Вещества подкласса 5.2, для которых в колонке 7b таблицы А главы 3.2 не предусмотрено индивидуально разрешенных освобожденных количеств, могут тем не менее присутствовать в составе таких комплектов, и им назначается код Е2 (см. подраздел 3.5.1.2).

341-499. (Зарезервированы)

500. № ООН 3064 нитроглицерина спиртовый раствор, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина, упакованный в соответствии с инструкцией по упаковке Р300, изложенной в подразделе 4.1.4.1, является веществом класса 3.

501. В отношении нафталина расплавленного см. № ООН 2304.

502. № ООН 2006 пластмасса на нитроцеллюлозной основе самонагревающаяся, н.у.к., и № ООН 2002 целлулоида отходы являются веществами класса 4.2.

503. В отношении фосфора белого или желтого расплавленного см. № ООН 2447.

504. № ООН 1847 калия сульфида кристаллогидрат, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды, № ООН 1849 натрия сульфида кристаллогидрат, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды, и № ООН 2949 натрия гидросульфид, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды, являются веществами класса 8.

505. № ООН 2004 магния диамид является веществом класса 4.2.

506. Щелочноземельные металлы и сплавы щелочноземельных металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

№ ООН 1869 магний или магния сплавы, содержащие более 50% магния в виде гранул, стружек или лент, являются веществами класса 4.1.

507. № ООН 3048 пестициды на основе фосфида алюминия с добавками, замедляющими выделение токсичных легковоспламеняющихся газов, являются веществами класса 6.1.

508. № ООН 1871 титана гидрид и № ООН 1437 циркония гидрид являются веществами класса 4.1.

№ ООН 2870 алюминия боргидрид является веществом класса 4.2.

509. № ООН 1908 хлорита раствор является веществом класса 8.

510. № ООН 1755 кислоты хромовой раствор является веществом класса 8.

511. № ООН 1625 ртути (II) нитрат, № ООН 1627 ртути (I) нитрат и № ООН 2727 таллия (I) нитрат являются веществами класса 6.1. Тория нитрат твердый, уранилнитрата гексагидрата раствор и уранила нитрат твердый являются веществами класса 7.

512. № ООН 1730 сурьмы пентахлорид жидкий, № ООН 1731 сурьмы пентахлорида раствор, № ООН 1732 сурьмы пентафторид и № ООН 1733 сурьмы трихлорид являются веществами класса 8.

513. Бария азид сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% (№ ООН 0224) является веществом класса 1. Бария азид увлажненный (№ ООН 1571) является веществом класса 4.1. Бария сплавы пирофорные (№ ООН 1854) являются веществами класса 4.2. № ООН 1445 бария хлорат твердый, № ООН 1446 бария нитрат, № ООН 1447 бария перхлорат твердый, № ООН 1448 бария перманганат, № ООН 1449 бария пероксид, № ООН 2719 бария бромат, № ООН 2741 бария гипохлорит, содержащий более 22% активного хлора, № ООН 3405 бария хлората раствор и № ООН 3406 бария перхлората раствор являются веществами подкласса 5.1. Бария цианид (№ ООН 1565) и бария оксид (№ ООН 1884) являются веществами класса 6.1.

514. № ООН 2464 бериллия нитрат является веществом класса 5.1.

515. № ООН 1581 хлорпикрина и метилбромида смесь и № ООН 1582 хлорпикрина и метилхлорида смесь являются веществами класса 2.

516. № ООН 1912 метилхлорида и метиленхлорида смесь является веществом класса 2.

517. № ООН 1690 натрия фторид твердый, № ООН 1812 калия фторид твердый, № ООН 2505 аммония фторид, № ООН 2674 натрия фторосиликат, № ООН 2856 фторосиликаты, н.у.к., № ООН 3415 натрия фторида раствор и № ООН 3422 калия фторида раствор являются веществами подкласса 6.1.

518. № ООН 1463 хрома триоксид безводный (кислота хромовая твердая) является веществом класса 5.1.

519. № ООН 1048 водород бромистый безводный является веществом класса 2.

520. № ООН 1050 водород хлористый безводный является веществом класса 2.

521. Твердые хлориты и гипохлориты являются веществами класса 5.1.

522. № ООН 1873 водный раствор хлорной кислоты, содержащий более 50%, но не более 72% чистой кислоты по массе, является веществом класса 5.1. Водные растворы хлорной кислоты, содержащие более 72% чистой кислоты по массе, или смеси хлорной кислоты с любой другой жидкостью, кроме воды, к перевозке не допускаются.

523. № ООН 1382 калия сульфид безводный и № ООН 1385 натрия сульфид безводный и их гидраты, содержащие менее 30% кристаллизационной воды, и № ООН 2318 натрия гидросульфид, содержащий менее 25% кристаллизационной воды, являются веществами класса 4.2.

524. № ООН 2858 готовые изделия из циркония толщиной 18 мкм или более являются веществами класса 4.1.

525. Растворы неорганических цианидов с общим содержанием ионов цианида более 30% относятся к группе упаковки I, с общим содержанием ионов цианида более 3% и не более 30% - к группе упаковки II и с общим содержанием ионов цианида более 0,3% и не более 3% - к группе упаковки III.

526. № ООН 2000 целлулоид относится к классу 4.1.

528. № ООН 1353 волокна или ткани, пропитанные нитроцеллюлозой с низким содержанием нитратов, несамонагревающиеся, являются изделиями класса 4.1.

529. № ООН 0135 ртуть гремучая увлажненная с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% является веществом класса 1. Хлорид ртути I (каломель) является веществом класса 9 (№ ООН 3077).

530. № ООН 3293 гидразина водный раствор с массовой долей гидразина не более 37% является веществом класса 6.1.

531. Смеси с температурой вспышки ниже 23°C, содержащие более 55% нитроцеллюлозы, независимо от содержания азота, или содержащие не более 55% нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,6% (по массе сухого вещества), являются веществами класса 1 (см. № ООН 0340 или 0342) или класса 4.1.

532. № ООН 2672 раствор аммиака, содержащий не менее 10%, но не более 35% аммиака, является веществом класса 8.

533. № ООН 1198 формальдегида растворы легковоспламеняющиеся являются веществами класса 3. Требования ДОПОГ не распространяются на невоспламеняющиеся растворы формальдегида, содержащие менее 25% формальдегида.

534. Хотя в определенных климатических условиях давление паров бензина (газолина) при 50°С может превышать 110 кПа (1,10 бара), но не подниматься выше 150 кПа (1,50 бара), этот продукт следует по-прежнему считать веществом, имеющим при 50°С давление паров не более 110 кПа (1,10 бара).

535. № ООН 1469 свинца нитрат, № ООН 1470 свинца перхлорат твердый и № ООН 3408 свинца перхлората раствор являются веществами класса 5.1.

536. В отношении нафталина твердого см. № ООН 1334.

537. № ООН 2869 титана трихлорида смесь, непирофорная, является веществом класса 8.

538. В отношении серы (в твердом состоянии) см. № ООН 1350.

539. Растворы изоцианатов с температурой не менее 23°C являются веществами класса 6.1.

540. № ООН 1326 гафний - порошок увлажненный, № ООН 1352 титан - порошок увлажненный или № ООН 1358 цирконий - порошок увлажненный с долей воды не менее 25% являются веществами класса 4.1.

541. Смеси нитроцеллюлозы, в которых содержание воды, спирта или пластификатора меньше установленных предельных величин, являются веществами класса 1.

542. Этой позицией охватывается тальк с тремолитом и/или актинолитом.

543. № ООН 1005 аммиак безводный, № ООН 3318 аммиака раствор, содержащий более 50% аммиака, и № ООН 2073 аммиака раствор, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака, являются веществами класса 2. Требования ДОПОГ не распространяются на растворы аммиака, содержащие не более 10% аммиака.

544. № ООН 1032 диметиламин безводный, № ООН 1036 этиламин, № ООН 1061 метиламин безводный и № ООН 1083 триметиламин безводный являются веществами класса 2.

545. № ООН 0401 дипикрилсульфид увлажненный с массовой долей воды менее 10% является веществом класса 1.

546. № ООН 2009 цирконий сухой в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки толщиной менее 18 мкм является веществом класса 4.2. Цирконий сухой в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки толщиной 254 мкм или более не подпадает под действие требований МПОГ/ДОПОГ.

547. № ООН 2210 манеб или № ООН 2210 препараты манеба в виде, подверженном самонагреванию, являются веществами класса 4.2.

548. Хлорсиланы, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

549. Хлорсиланы с температурой вспышки менее 23°C, которые при соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 3. Хлорсиланы с температурой вспышки не менее 23°C, которые при соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 8.

550. № ООН 1333 церий в пластинках, слитках или брусках является веществом класса 4.1.

551. Растворы этих изоцианатов с температурой вспышки менее 23°C являются веществами класса 3.

552. Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, способные к самовозгоранию, являются веществами класса 4.2. Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

553. При лабораторных испытаниях (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, раздел 20) эта смесь пероксида водорода с надуксусной кислотой не должна детонировать в состоянии кавитации, подвергаться какой бы то ни было дефлаграции и при нагревании в замкнутом пространстве не должна также как-либо реагировать или проявлять какие-либо взрывчатые свойства. Состав должен быть термоустойчивым (температура самоускоряющегося разложения должна составлять 60°C или более для упаковки весом 50 кг), а для десенсибилизации должна применяться совместимая с надуксусной кислотой жидкость. Составы, не отвечающие этим критериям, должны рассматриваться как вещества класса 5.2 [см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.3 g)].

554. Гидриды металлов, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3. № ООН 2870 алюминия боргидрид или № ООН 2870 алюминия боргидрид в устройствах являются веществами класса 4.2.

555. Пыль и порошок нетоксичных металлов в виде, не подверженном самовозгоранию, которые, однако, выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, являются веществами класса 4.3.

556. Самовоспламеняющиеся металлоорганические соединения и их растворы являются веществами класса 4.2. Легковоспламеняющиеся растворы с металлоорганическими соединениями в концентрациях, при которых в случае соприкосновения с водой они не выделяют в опасных количествах легковоспламеняющиеся газы и не самовоспламеняются, являются веществами класса 3.

557. Пыль и порошок металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

558. Металлы и сплавы металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Металлы и сплавы металлов, которые не выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой и не являются пирофорными или самонагревающимися, но легко воспламеняются, относятся к веществам класса 4.1.

559. Смеси гипохлорита с солью аммония к перевозке не допускаются. № ООН 1791 гипохлорита раствор является веществом класса 8.

560. № ООН 3257 жидкость при повышенной температуре, н.у.к., перевозимая при температуре не ниже 100°C, а в случае вещества, имеющего температуру вспышки, - при температуре ниже его температуры вспышки (включая расплавленные металлы и расплавленные соли), являются веществом класса 9.

561. Хлорформиаты с преобладающими коррозионными свойствами являются веществами класса 8.

562. Самовоспламеняющиеся металлоорганические соединения являются веществами класса 4.2. Металлоорганические соединения, реагирующие с водой, легковоспламеняющиеся, являются веществами класса 4.3.

563. № ООН 1905 кислота селеновая является веществом класса 8.

564. № ООН 2443 ванадия окситрихлорид, № ООН 2444 ванадия тетрахлорид и № ООН 2475 ванадия трихлорид являются веществами класса 8.

565. К этой позиции относятся разные отходы, которые образуются в результате лечения людей или животных или в ходе биологических исследований и которые вряд ли содержат вещества класса 6.2. Требования класса 6.2 не распространяются на обработанные отходы больничного происхождения или отходы биологических исследований, которые ранее содержали инфекционные вещества.

566. № ООН 2030 гидразина водный раствор с массовой долей гидразина более 37% является веществом класса 8.

567. Смеси, содержащие более 21% кислорода по объему, должны быть отнесены к окисляющим.

568. Бария азид, в котором содержание воды меньше указанной предельной величины, является веществом класса 1, № ООН 0224.

569-579. (Зарезервированы)

580. Автоцистерны, специальные транспортные средства и специально оборудованные транспортные средства для перевозки грузов навалом/насыпью должны иметь с обеих боковых сторон и сзади маркировочный знак, указанный в разделе 5.3.3. Контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специальные контейнеры и специально оборудованные контейнеры для перевозки грузов навалом/насыпью должны иметь этот маркировочный знак с обеих боковых сторон и с каждой торцевой стороны.

581. Эта позиция охватывает смеси метилацетилена и пропадиена с углеводородами, которые:

как Смесь Р1, содержат по объему не более 63% метилацетилена и пропадиена и не более 24% пропана и пропилена, причем доля углеводородов, насыщенных С4, составляет по объему не менее 14%; и

как Смесь Р2, содержат по объему не более 48% метилацетилена и пропадиена и не более 50% пропана и пропилена, причем доля углеводородов, насыщенных С4, составляет по объему не менее 5%;

а также смеси пропадиена с 1-4% метилацетилена.

В случае необходимости, в целях выполнения требований, предъявляемых к транспортному документу (5.4.1.1), в качестве технического названия разрешается использовать термины «Смесь Р1» или «Смесь Р2».

582. Эта позиция охватывает, в частности, смеси газов, обозначенных буквой R.., которые:

как Смесь F1, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,3 МПа (13 бар), и имеют при 50°С плотность не ниже плотности дихлорфторметана (1,30 кг/л);

как Смесь F2, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,9 МПа (19 бар), и имеют при 50°С плотность не ниже плотности дихлордифторметана (1,21 кг/л);

как Смесь F3, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 3 МПа (30 бар), и имеют при 50°С плотность не ниже плотности хлордифторметана (1,09 кг/л).

Примечание. Трихлорфторметан (хладагент R 11), 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтан (хладагент R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифторэтан (хладагент R113a), 1-хлор-1,2,2-трифторэтан (хладагент R133) и 1-хлор-1,1,2-трифторэтан (хладагент R 133b) не являются веществами класса 2. Однако они могут входить в состав смесей F1-F3.

В случае необходимости, в целях выполнения требований, предъявляемых к транспортному документу (5.4.1.1), в качестве технического названия разрешается использовать термины «Смесь F1», «Смесь F2» или «Смесь F3».

583. Эта позиция охватывает, в частности, смеси, которые:

как Смесь А, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеют при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л;

как Смесь А01, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,516 кг/л;

как Смесь А02, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,505 кг/л;

как Смесь А0, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°С плотность не менее 0,495 кг/л;

как Смесь А1, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,1 МПа (21 бар), и имеют при 50°С плотность не менее 0,485 кг/л;

как Смесь В1, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,3 МПа (23 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,474 кг/л;

как Смесь В2, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,463 кг/л;

как Смесь В, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар), и имеют при 50°С плотность не менее 0,450 кг/л;

как Смесь С, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 3,1 МПа (31 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,440 кг/л.

В случае необходимости, в целях выполнения требований, предъявляемых к транспортному документу (5.4.1.1), в качестве технического названия разрешается использовать следующие термины:

- «Смесь А» или «Бутан»;

- «Смесь А01» или «Бутан»;

- «Смесь А02» или «Бутан»;

- «Смесь А0» или «Бутан»;

- «Смесь А1»;

- «Смесь В1»

- «Смесь В2»;

- «Смесь В»;

- «Смесь С» или «Пропан».

В случае перевозки в цистернах торговые названия «бутан» и «пропан» могут использоваться лишь в качестве дополнительных.

584. Этот газ не подпадает под действие требований ДОПОГ, если:

- этот газ находится в газообразном состоянии;

- этот газ содержит не более 0,5% воздуха;

- этот газ содержится в металлических капсулах, не имеющих дефектов, способных уменьшить их прочность;

- герметичность затвора капсулы гарантирована;

- в капсуле содержится не более 25 г этого газа;

- в капсуле содержится не более 0,75 г этого газа на 1 см3 вместимости.

585. Требования ДОПОГ не распространяются на киноварь.

586. Порошки гафния, титана и циркония должны содержать видимый избыток воды. Требования ДОПОГ не распространяются на увлажненные порошки гафния, титана и циркония, полученные механическим способом с размером частиц 53 мкм и более или полученные химическим способом с размером частиц 840 мкм и более.

587. Требования ДОПОГ не распространяются на стеарат бария и титанат бария.

588. Требования ДОПОГ не распространяются на твердые гидратированные формы бромида алюминия и хлорида алюминия.

589. Кальция гипохлорита смеси сухие, содержащие не более 10% активного хлора, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

590. Требования ДОПОГ не распространяются на гексагидрат хлорида железа (II).

591. Требования ДОПОГ не распространяются на сульфат свинца, содержащий не более 3% свободной кислоты.

592. Требования ДОПОГ не распространяются на неочищенную порожнюю тару (включая порожние КСГМГ и крупногабаритную тару), порожние автоцистерны, порожние съемные цистерны, порожние переносные цистерны, порожние контейнеры-цистерны и порожние малые контейнеры, содержавшие это вещество.

593. Этот газ, предназначенный для охлаждения, например, медицинских или биологических образцов, если он содержится в сосудах с двойными стенками, соответствующих положениям инструкции по упаковке Р203 (12), изложенной в подразделе 4.1.4.1, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

594. Перечисленные ниже изделия, изготовленные и заполненные в соответствии с правилами, действующими в государстве-изготовителе, и упакованные в прочную наружную тару, не подпадают под действие требований ДОПОГ:

- № ООН 1044 огнетушители, обеспеченные защитой от самопроизвольного срабатывания;

- № ООН 3164 изделия под пневматическим или гидравлическим давлением, сконструированные таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, превышающую внутреннее давление газа, благодаря передаче сил, внутренне присущей им прочности или их конструктивным особенностям.

596. Требования ДОПОГ не распространяются на кадмиевые красители, такие как сульфиды кадмия, сульфоселениды кадмия и кадмиевые соли высших жирных кислот (например, стеарат кадмия).

597. Требования ДОПОГ не распространяются на растворы уксусной кислоты, содержащие не более 10% чистой кислоты по массе.

598. Требования ДОПОГ не распространяются на:

a) Новые аккумуляторные батареи, если:

- они закреплены способом, препятствующим их скольжению, падению или повреждению;

- они снабжены захватными приспособлениями, за исключением случаев, когда они надлежащим образом штабелированы, например на поддонах;

- на их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность следов щелочей или кислот;

- они защищены от короткого замыкания.

b) Отработавшие аккумуляторные батареи, если:

- их корпуса не повреждены;

- они закреплены способом, препятствующим утечке их содержимого, а также их скольжению, падению или повреждению, например путем штабелирования на поддонах;

- на их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность следов щелочей или кислот;

- они защищены от короткого замыкания.

«Отработавшие аккумуляторные батареи» означают аккумуляторные батареи, перевозимые для рециркуляции по истечении предусмотренного срока их эксплуатации.

599. Готовые изделия или приборы, содержащие не более 1 кг ртути, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

600. Требования ДОПОГ не распространяются на пентаоксид ванадия, плавленый и затвердевший.

601. Требования ДОПОГ не распространяются на готовые к употреблению изделия фармацевтической промышленности (лекарства), которые были изготовлены и упакованы для розничной продажи или распределения для индивидуального употребления или бытового применения.

602. Сульфиды фосфора, содержащие желтый или белый фосфор, к перевозке не допускаются.

603. Безводный цианистый водород, не соответствующий описанию для № ООН 1051 или № ООН 1614, к перевозке не допускается. Цианистый водород (кислота цианистоводородная), содержащий менее 3% воды, является устойчивым, если значение pH составляет 2,5 ± 0,5 и жидкость прозрачна и бесцветна.

604. Бромат аммония и его водные растворы и смеси бромата с солью аммония к перевозке не допускаются.

605. Хлорат аммония и его водные растворы и смеси хлората с солью аммония к перевозке не допускаются.

606. Хлорит аммония и его водные растворы и смеси хлорита с солью аммония к перевозке не допускаются.

607. Смеси нитрата калия и нитрита натрия с солью аммония к перевозке не допускаются.

608. Перманганат аммония и его водные растворы и смеси перманганата с солью аммония к перевозке не допускаются.

609. Тетранитрометан, содержащий горючие примеси, к перевозке не допускается.

610. Если в этом веществе содержится более 45% цианистого водорода, его перевозка запрещается.

611. Нитрат аммония, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), допускается к перевозке только в том случае, если он является компонентом вещества или изделия класса 1.

612. (Зарезервировано)

613. Раствор хлорноватой кислоты, содержащий более 10% хлорноватой кислоты, и смеси хлорноватой кислоты с любой жидкостью, кроме воды, к перевозке не допускаются.

614. 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин (ТХДД) в концентрациях, которые считаются высокотоксичными в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.61.1, к перевозке не допускается.

615. (Зарезервировано)

616. Вещества, содержащие более 40% сложных жидких азотных эфиров, должны выдерживать испытание на экссудацию, предусмотренное в разделе 2.3.1.

617. Помимо типа взрывчатого вещества, на упаковке должно быть указано его коммерческое название.

618. В сосудах, содержащих 1,2-бутадиен, концентрация кислорода в газообразной фазе не должна превышать 50 мл/м3.

619-622. (Зарезервированы)

623. № ООН 1829 серы триоксид должен быть ингибирован. Серы триоксид с чистотой 99,95% или выше может перевозиться в цистернах без добавления ингибитора, если при этом его температура поддерживается на уровне 32,5°С или выше. В случае перевозки этого вещества в цистернах без добавления ингибитора при минимальной температуре 32,5°С в транспортном документе должна быть сделана запись: «Перевозка при минимальной температуре продукта 32,5°C».

625. На упаковки, содержащие эти изделия, должна наноситься хорошо видимая надпись: «U№ 1950 АЭРОЗОЛИ».

626-627. (Зарезервированы)

632. Считается способным к самовозгоранию (пирофорным).

633. На упаковках и малых контейнерах, содержащих это вещество, должна иметься следующая надпись: «Не располагать вблизи источника воспламенения».

Данная надпись должна быть сделана на официальном языке страны отправления, а также - если этот язык не является английским, немецким или французским - на английском, немецком или французском языке, если соглашениями, заключенными между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

634. (Исключено)

635. Упаковки, содержащие эти изделия, не обязательно должны иметь знак образца № 9, за исключением случаев, когда изделие полностью закрыто тарой, клетью или другим средством, которые не позволяют легко идентифицировать изделие.

636. а) Элементы, содержащиеся в оборудовании, не должны разряжаться во время перевозки до уровня, при котором напряжение в разомкнутой цепи составляет менее 2 вольт или двух третей напряжения неразряженного элемента, в зависимости от того, какая из этих величин является меньшей.

b) Отработавшие литиевые элементы и батареи массой брутто не более 500 г каждый/каждая, собранные и предъявленные для перевозки с целью их удаления, перевозимые со сборного пункта торгового предприятия к месту промежуточной переработки вместе с другими нелитиевыми элементами и батареями, не подпадают под действие других положений ДОПОГ, если они отвечают следующим условиям:

i) соблюдаются положения инструкции по упаковке Р903b;

ii) применяется система обеспечения качества, с тем чтобы общее количество литиевых элементов или батарей в каждой транспортной единице не превышало 333 кг;

iii) на упаковках должна иметься надпись: «ОТРАБОТАВШИЕ ЛИТИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ».

637. Генетически измененные микроорганизмы и генетически измененные организмы являются микроорганизмами и организмами, которые не представляют опасности для человека и животных, но которые могут подвергнуть животных, растения, микробиологические вещества и экосистемы таким изменениям, которые не могут иметь место в естественных условиях. Генетически измененные микроорганизмы и генетические измененные организмы не подпадают под действие положений ДОПОГ, если их использование разрешено компетентными органами стран происхождения, транзита и назначения1.

Живые позвоночные или беспозвоночные животные не должны использоваться для перевозки веществ, отнесенных к этому номеру ООН, кроме случаев, когда эти вещества не могут перевозиться другим способом.

_____________________

1 См., в частности, часть C директивы 2001/18/EC Европейского парламента и Совета о преднамеренном привнесении в окружающую среду генетически измененных организмов, аннулирующей директиву 90/220/ЕЕС Совета (Official Journal of the European Communities, No. L 106, of 17 April 2001, pp. 8-14), в которой установлены процедуры предоставления разрешений для стран - членов Европейского сообщества.

В случае перевозки под этим номером ООН скоропортящихся веществ должна указываться соответствующая информация, например: «Хранить при температуре +2°/+4°С», или «Не размораживать», или «Не замораживать».

638. Вещества, подобные самореактивным веществам (см. пункт 2.2.41.1.19).

639. См. подраздел 2.2.2.3, классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 2.

640. На основании физических и технических характеристик, упомянутых в колонке 2 таблицы А главы 3.2, определяются различные коды цистерны для перевозки веществ, отнесенных к одной и той же группе упаковки, в цистернах ДОПОГ.

Чтобы определить эти физические и технические характеристики продукта, перевозимого в цистерне, к сведениям, которые должны указываться в транспортном документе, только в случае перевозки в цистернах ДОПОГ, должна добавляться следующая запись:

«Специальное положение 640Х», где «Х» - соответствующая прописная буква, следующая после номера специального положения 640, указанного в колонке 6 таблицы А главы 3.2.

Однако эти сведения могут не указываться в случае перевозки в цистерне, тип которой не отвечает, по крайней мере, самым строгим требованиям, предусмотренным для веществ данной группы упаковки под данным номером ООН.

642. За исключением случаев, разрешенных в соответствии с подразделом 1.1.4.2, эта позиция Типовых правил ООН не должна использоваться для перевозки растворов аммиачного удобрения, содержащих свободный аммиак.

643. Требования, касающиеся класса 9, не распространяются на литую асфальтовую смесь.

644. Это вещество допускается к перевозке при условии, что:

- значение рН, измеренное в 10-процентном водном растворе перевозимого вещества, находится в диапазоне 5-7;

- раствор содержит не более 0,2% горючего материала или содержит соединения хлора в количествах, при которых содержание хлора не превышает 0,02%.

645. Классификационный код, упомянутый в колонке 3b таблицы А главы 3.2, должен использоваться только с разрешения компетентного органа Договаривающейся стороны ДОПОГ, полученного до начала перевозки. В тех случаях, когда отнесение к подклассу осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 2.2.1.1.7.2, компетентный орган может потребовать проведения проверки правильности классификации по умолчанию на основе результатов испытаний серии 6, предусмотренных в разделе 16 части I Руководства по испытаниям и критериям.

646. Уголь, полученный методом парогазовой активации, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

647. К перевозке уксуса и пищевой уксусной кислоты с массовой долей чистой кислоты не более 25% применяются лишь следующие требования:

a) тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны изготавливаться из нержавеющей стали или пластмассы, устойчивых к коррозионному воздействию уксуса или пищевой уксусной кислоты;

b) тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны подвергаться осмотру их владельцем не реже одного раза в год. Результаты осмотров должны записываться, и записи должны храниться в течение не менее одного года. Поврежденная тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и поврежденные цистерны наполнению не подлежат;

c) тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны наполняться таким образом, чтобы не происходило расплескивания продукта или его налипания на их наружную поверхность;

d) сварные швы и укупорочные средства должны быть устойчивы к воздействию уксуса и пищевой уксусной кислоты. Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны герметично закрываться упаковщиком или ответственным за наполнение таким образом, чтобы при нормальных условиях перевозки не происходило утечки;

e) разрешается использовать комбинированную тару с внутренней тарой из стекла или пластмассы (см. инструкцию по упаковке Р001 в подразделе 4.1.4.1), которая удовлетворяет общим требованиям к упаковке, содержащимся в подразделах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 и 4.1.1.8.

Остальные положения ДОПОГ не применяются.

648. Положения ДОПОГ не распространяются на изделия, пропитанные этим пестицидом, такие как картонные тарелки, бумажные ленты, ватные тампоны, пластмассовые листы, помещенные в герметически закрытые упаковки.

649. Для определения температуры начала кипения, упомянутой в пункте 2.2.3.1.3, группа упаковки I, подходит метод испытания, соответствующий стандарту ASTMD86-012.

Вещества, у которых температура начала кипения, определенная в соответствии с этим методом, превышает 35°С, являются веществами группы упаковки II и должны относиться к соответствующей позиции в этой группе упаковки.

650. Отходы, состоящие из остатков упаковочного материала, затвердевших остатков краски и жидких остатков краски, могут перевозиться в соответствии с условиями, установленными для группы упаковки II. В дополнение к положениям, касающимся № ООН 1263, группа упаковки II, отходы могут также упаковываться и перевозиться с соблюдением следующих условий:

a) отходы могут упаковываться в соответствии с инструкцией по упаковке Р002, содержащейся в пункте 4.1.4.1, или инструкцией по упаковке IBC06, содержащейся в пункте 4.1.4.2;

b) отходы могут упаковываться в мягкие КСГМГ типов 13Н3, 13Н4 и 13Н5, помещенные в транспортные пакеты со сплошными стенками;

c) испытания тары и КСГМГ, указанных в подпунктах а) или b), могут проводиться согласно соответствующим требованиям для твердых веществ, изложенным в главах 6.1 или 6,5, на уровне требований к испытаниям для группы упаковки II.

Испытаниям должны подвергаться тара и КСГМГ, заполненные репрезентативным образцом отходов, в подготовленном для перевозки виде;

d) разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах, закрытых контейнерах или крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками. Кузов транспортных средств или корпус контейнеров должен быть герметичным или герметизированным с помощью, например, соответствующей и достаточно прочной внутренней облицовкой;

e) если отходы перевозятся в соответствии с условиями этого специального положения, группы должны быть заявлены в соответствии с пунктом 5.4.1.1.3 в транспортном документе следующим образом: «ОТХОДЫ, U№ 1263 КРАСКА, 3, II».

_________________

2 Стандартный метод перегонки нефтепродуктов при атмосферном давлении, опубликованный в сентябре 2001 года ASTM International.

651. Специальное положение V2 (1) не применяется, если масса нетто взрывчатого снаряжения на транспортную единицу не превышает 4000 кг, при условии что масса нетто взрывчатого снаряжения на транспортное средство не превышает 3000 кг.

652. Сварные баллоны из аустенитной нержавеющей стали или ферритоаустенитной (дуплексной) стали и титана, которые не отвечают требованиям главы 6.2, но были изготовлены и утверждены в соответствии с национальными правилами воздушного движения для использования в качестве сосудов с топливом для тепловых аэростатов и тепловых дирижаблей и были введены в эксплуатацию (дата первоначальной проверки) до 1 июля 2004 года, могут перевозиться автомобильным транспортом при условии, что они удовлетворяют следующим требованиям:

a) должны соблюдаться общие положения раздела 6.2.1;

b) конструкция и изготовление сосудов должны быть утверждены для использования в целях воздушного движения национальной авиационной администрацией;

c) в отступление от пункта 6.2.3.1.2 расчетное давление может определяться исходя из уменьшенного значения максимальной температуры окружающей среды +40°С. В этом случае:

i) в отступление от пункта 6.2.5.1 баллоны могут изготавливаться из катаного и отожженного коммерчески чистого титана, соответствующего минимальным требованиям Rm>450 МПа, εА>20% (εА = удлинение после разрыва);

ii) могут использоваться баллоны из аустенитной нержавеющей стали или ферритоаустенитной (дуплексной) стали с уровнем напряжения до 85% гарантированного минимального предела текучести (Re) при расчетном давлении, полученном исходя из уменьшенного значения максимальной температуры окружающей среды +40°С;

iii) сосуды должны быть оборудованы устройством для сброса давления с номинальным установленным давлением срабатывания 26 бар; испытательное давление этих сосудов должно составлять не менее 30 бар;

d) если отступления, предусмотренные в пункте с), не применяются, сосуды должны быть сконструированы в соответствии с исходной температурой 65°С и быть оборудованы устройствами для сброса давления с установленным давлением срабатывания, указанным компетентным органом страны использования;

e) основной корпус сосудов должен быть покрыт водонепроницаемым наружным защитным слоем структурного ячеистого пенопласта или аналогичного материала толщиной не менее 25 мм;

f) во время перевозки сосуд должен быть закреплен в корзине или дополнительном предохранительном устройстве;

g) сосуды должны быть снабжены четко различимым и долговечным маркировочным знаком, указывающим на то, что они предназначены для использования только на тепловых аэростатах и тепловых дирижаблях;

h) срок службы (начиная с даты первоначальной проверки) не должен превышать 25 лет.

653. Перевозка этого газа в баллонах максимальной вместимостью 0,5 л не подпадает под действие других положений ДОПОГ при соблюдении следующих условий:

- выполняются требования, касающиеся конструкции и испытаний баллонов;

- баллоны помещаются в наружную тару, отвечающую, по меньшей мере, требованиям части 4, касающимся комбинированной тары. При этом должны соблюдаться «Общие положения по упаковке», содержащиеся в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7;

- баллоны не упаковываются вместе с другими опасными грузами;

- общая масса брутто упаковки не превышает 30 кг; и

- на каждую упаковку наносится четкая и долговечная надпись «U№ 1013». Эта маркировочная надпись должна быть обведена линией, образующей повернутый на 45° квадрат (ромб) с длиной стороны не менее 100 мм.

654. Отработавшие зажигалки, собранные отдельно и отправленные в соответствии с пунктом 5.4.1.1.3, могут перевозиться под этой позицией для целей удаления. Они необязательно должны быть защищены от случайного разряжения при условии, что приняты меры для предотвращения опасного повышения давления и создания опасной среды.

Отработавшие зажигалки, кроме протекающих или сильно деформированных, должны упаковываться в соответствии с инструкцией по упаковке P003. Кроме того, должны применяться следующие положения:

- должна использоваться только жесткая тара максимальной вместимостью 60 л;

- тара должна заполняться водой или любым другим соответствующим защитным материалом во избежание зажигания;

- в обычных условиях перевозки все устройства зажигания зажигалок должны быть полностью покрыты защитным материалом;

- тара должна адекватно проветриваться во избежание создания воспламеняющейся среды или повышения давления;

- упаковки должны перевозиться только в вентилируемых или открытых транспортных средствах или контейнерах.

Протекающие или сильно деформированные зажигалки должны перевозиться в аварийной таре при условии, что приняты соответствующие меры для предотвращения опасного повышения давления.

Примечание. Специальное положение 201 и специальные положения по упаковке PP84 и RR5 инструкции по упаковке P002, изложенной в подразделе 4.1.4.1, не применяются к отработавшим зажигалкам.

Глава 3.4

Опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах

3.4.1 Общие требования

3.4.1.1 Тара, используемая в соответствии с пунктами 3.4.3-3.4.6, ниже, должна соответствовать лишь общим положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4-4.1.1.8.

3.4.1.2 Максимальная масса брутто комбинированной тары не должна превышать 30 кг, а для лотков, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку, она не должна превышать 20 кг.

Примечание. Предельное значение для комбинированной тары не применяется, когда назначен код «LQ5».

3.4.1.3 При соблюдении максимальных предельных значений, указанных в пункте 3.4.1.2, и индивидуальных предельных значений, указанных в таблице 3.4.6, опасные грузы могут упаковываться совместно с другими изделиями или веществами при условии, что в случае утечки они не вступят друг с другом в опасную реакцию.

3.4.2 Если в колонке 7а таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия проставлен код «LQ0», то это вещество или изделие, упакованное в ограниченных количествах, не освобождается от действия каких-либо применимых положений приложений А и В, кроме случаев, когда в этих приложениях указано иное.

3.4.3 Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7а таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия проставлен один из кодов «LQ1» или «LQ2», то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества или изделия, при условии что:

a) соблюдены положения пунктов 3.4.5 a)-c); для целей этих положений изделия рассматриваются в качестве внутренней тары;

b) внутренняя тара должна отвечать условиям, предусмотренным в подразделах 6.2.5.1 и 6.2.6.1-6.2.6.3.

3.4.4 Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7а таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен код «LQ3», то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества, при условии что:

a) данное вещество перевозится в комбинированной таре, в которой разрешается использовать следующую наружную тару:

- стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем;

- стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем;

- фанерные или фибровые барабаны;

- пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем;

- ящики из естественной древесины, фанеры, древесных материалов, фибрового картона, пластмассы, стали или алюминия;

и которая должна быть сконструирована таким образом, чтобы отвечать соответствующим требованиям раздела 6.1.4, касающимся конструкции;

b) не превышены значения максимального количества нетто на внутреннюю тару, приведенные в колонках 2 или 4, и на упаковку, приведенные в колонках 3 или 5 таблицы 3.4.6, если эти значения указаны;

c) на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка со следующими данными:

i) номер ООН содержащегося в упаковке груза, который указан в колонке 1 таблицы А в главе 3.2 и которому предшествуют буквы «UN»;

ii) при перевозке в одной упаковке разнородных грузов с различными номерами ООН:

- номера ООН содержащихся в упаковке грузов, которым предшествуют буквы «UN», или

- буквы «LQ»1.

Эта маркировка проставляется внутри ромба, размеры которого составляют не менее 100 мм × 100 мм. Ширина линии, образующей ромб, должна составлять не менее 2 мм, а высота номера - не менее 6 мм. Если в упаковке содержится несколько веществ, отнесенных к различным номерам ООН, ромб должен иметь достаточно большие размеры, чтобы в нем можно было указать каждый соответствующий номер ООН. Если того требует размер упаковки, эти размеры могут быть уменьшены при условии, что маркировка останется четко различимой.

3.4.5 Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7а таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен одни из кодов «LQ4» - «LQ19» и «LQ22» - «LQ28», то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества, при условии что:

a) это вещество перевозится:

- в комбинированной таре, соответствующей требованиям пункта 3.4.4 a), или

- в нехрупкой или трудно пробиваемой металлической или пластмассовой внутренней таре, помещенной в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;

b) не превышены значения максимального количества нетто на внутреннюю тару, приведенные в колонках 2 или 4, и на упаковку, приведенные в колонках 3 или 5 таблицы 3.4.6, если эти значения указаны;

c) на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка, указанная в пункте 3.4.4 с).

___________________

1 Буквы «LQ» являются аббревиатурой английского термина «Limited Quantities» (ограниченное количество). Использование букв «LQ» не разрешается МКМПОГ и Техническими инструкциями ИКАО.

3.4.6 Таблица

| Код | Комбинированная тараa Максимальное количество нетто | Внутренняя тара, помещенная в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленкуa Максимальное количество нетто |
| --- | --- | --- |
|  | на внутреннюю тару | на упаковкуb | на внутреннюю тару | на упаковкуb |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| LQ0 | Освобождение не применяется согласно пункту 3.4.2. |
| LQ1 | 120 мл |  | 120 мл |  |
| LQ2 | 1л |  | 1л |  |
| LQ3с | 500 мл | 1л | не разрешается | не разрешается |
| LQ4c | 3л |  | 1л |  |
| LQ5c | 5л | без ограничений | 1л |  |
| LQ6c | 5л |  | 1л |  |
| LQ7c | 5л |  | 5 л |  |
| LQ8 | 3кг |  | 500 г |  |
| LQ9 | 6 кг |  | 3кг |  |
| LQ10 | 500 мл |  | 500 мл |  |
| LQ11 | 500 г |  | 500 г |  |
| LQ12 | 1кг |  | 1кг |  |
| LQ13 | 1л |  | 1л |  |
| LQ14 | 25 мл |  | 25 мл |  |
| LQ15 | 100 г |  | 100 г |  |
| LQ16 | 125 мл |  | 125 мл |  |
| LQ17 | 500 мл | 2л | 100 мл | 2л |
| LQ18 | 1кг | 4 кг | 500 г | 4 кг |
| LQ19 | 5 кг |  | 5 кг |  |
| LQ20 | зарезервировано | зарезервировано | зарезервировано | зарезервировано |
| LQ21 | зарезервировано | зарезервировано | зарезервировано | зарезервировано |
| LQ22 | 1л |  | 500 мл |  |
| LQ23 | 3кг |  | 1кг |  |
| LQ24 | 6 кг |  | 2 кг |  |
| LQ25d | 1кг |  | 1кг |  |
| LQ26d | 500 мл | 2л | 500 мл | 2л |
| LQ27 | 6 кг |  | 6 кг |  |
| LQ28 | 3л |  | 3 л |  |

а См. пункт 3.4.1.2.

b См. пункт 3.4.1.3.

c В случае однородных смесей класса 3, содержащих воду, указанные количества относятся только к веществу класса 3, содержащемуся в этих смесях.

d Когда вещества с № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432 перевозятся в приборах, значения количества на внутреннюю тару в расчете на один прибор не должны превышаться. Прибор должен перевозиться в герметичной таре, и готовая упаковка должна соответствовать требованиям пункта 3.4.4 c). Для упаковывания прибора не должны использоваться лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.

3.4.7 На транспортные пакеты, содержащие упаковки, соответствующие пунктам 3.4.3, 3.4.4 или 3.4.5, должна наноситься маркировка в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 с) в отношении каждого содержащегося в пакете опасного груза, если не видна маркировка, характеризующая все содержащиеся в данном пакете опасные грузы.

3.4.8 Требования

a) подраздела 5.2.1.9, касающиеся размещения стрелок, указывающих положение, на упаковках;

b) подраздела 5.1.2.1 b), касающиеся размещения стрелок, указывающих положение, на транспортных пакетах; и

c) подраздела 7.5.1.5, касающиеся положения упаковок, применяются также к упаковкам и транспортным пакетам, перевозимым в соответствии с положениями настоящей главы.

3.4.9 Отправители опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, должны сообщать перевозчику общую массу брутто таких грузов, подлежащих отправке, заблаговременно до перевозки, не включающей морскую перевозку.

3.4.10 a) Транспортные единицы максимальной массой свыше 12 тонн, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь спереди и сзади маркировку в соответствии с пунктом 3.4.12, за исключением тех случаев, когда на них размещены таблички оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2.

b) Контейнеры, в которых на транспортных единицах максимальной массой свыше 12 тонн перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.12, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1.

Перевозящая контейнеры транспортная единица необязательно должна иметь маркировку, за исключением тех случаев, когда маркировка, размещенная на контейнерах, не видна снаружи перевозящей их транспортной единицы. В последнем случае такая же маркировка должна быть размещена спереди и сзади транспортной единицы.

3.4.11 Маркировка, указанная в пункте 3.4.10, может не наноситься, если общая масса брутто перевозимых упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах, не превышает 8 тонн на транспортную единицу.

3.4.12 Маркировка должна состоять из надписи «LTD QTY»2, выполненной черными буквами высотой не менее 65 мм на белом фоне.

3.4.13 Маркировочные надписи, соответствующие требованиям главы 3.4 МКМПОГ, также являются приемлемыми в случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку.

__________________

2 Буквы «LTD QTY» являются аббревиатурой английского термина «Limited Quantities» (ограниченное количество).

Глава 3.5

Опасные грузы, упакованные в освобожденных количествах

3.5.1 Освобожденные количества

3.5.1.1 Освобожденные количества опасных грузов некоторых классов, кроме изделий, отвечающих положениям настоящей главы, не подпадают под действие каких-либо других положений ДОПОГ, за исключением:

a) требований главы 1.3, касающихся подготовки работников;

b) процедур классификации и критериев назначения группы упаковки, содержащихся в части 2;

c) требований к упаковке, содержащихся в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.6.

Примечание. В случае радиоактивных материалов применяются требования, касающиеся радиоактивных материалов в освобожденных упаковках, предусмотренные в подразделе 1.7.1.5.

3.5.1.2 Опасные грузы, которые могут перевозиться в качестве освобожденных количеств в соответствии с положениями настоящей главы, обозначены в колонке 7b таблицы А, содержащейся в главе 3.2, буквенно-цифровым кодом следующим образом:

| Код | Максимальное количество нетто на внутреннюю тару (в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов) | Максимальное количество нетто на наружную тару (в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов либо сумма граммов и мл в случае смешанной упаковки) |
| --- | --- | --- |
| Е0 | Не допускаются в качестве освобожденного количества |
| E1 | 30 | 1000 |
| E2 | 30 | 500 |
| Е3 | 30 | 300 |
| E4 | 1 | 500 |
| E5 | 1 | 300 |

В случае газов объем, указанный для внутренней тары, означает вместимость внутренней емкости по воде, а объем, указанный для наружной тары, означает совокупную вместимость по воде всех единиц внутренней тары, помещенных в одиночную наружную тару.

3.5.1.3 В тех случаях, когда опасные грузы в освобожденных количествах, которым присвоены различные коды, упаковываются совместно, общее количество на наружную тару не должно превышать количества, соответствующего наиболее ограничительному коду.

3.5.2 Тара

Тара, используемая для перевозки опасных грузов в освобожденных количествах, должна отвечать следующим требованиям:

a) должна иметься внутренняя тара, и каждая единица внутренней тары должна быть изготовлена из пластмассы (если эта тара используется для удержания жидких опасных грузов, толщина ее стенок должна быть не менее 0,2 мм), либо из стекла, фарфора, керамики, глины или металла (см. также пункт 4.1.1.2), и запорное устройство каждой единицы внутренней тары должно надежно фиксироваться проволокой, лентой или другим эффективным средством; любой сосуд, имеющий горловину с прессованной резьбой, должен быть снабжен герметичным навинчивающимся колпаком. Запорное устройство должно быть устойчивым к воздействию содержимого;

b) каждая единица внутренней тары должна надежно укладываться в промежуточную тару с прокладочным материалом таким образом, чтобы в нормальных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого. Промежуточная тара должна быть способна вместить все содержимое в случае разрыва или утечки, независимо от положения упаковки. В случае жидкостей промежуточная тара должна содержать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения всего содержимого внутренней тары. В таких случаях абсорбирующим материалом может быть прокладочный материал. Опасные грузы не должны вступать в опасную реакцию с прокладочным абсорбирующим материалом и материалом тары, нарушать их целостность или препятствовать выполнению ими своей функции;

c) промежуточная тара должна надежно укладываться в прочную жесткую наружную тару (из древесины, фибрового картона или другого столь же прочного материала);

d) тип каждой упаковки должен соответствовать положениям раздела 3.5.3;

e) размеры каждой упаковки должны быть такими, чтобы имелась достаточная поверхность для нанесения всех необходимых маркировочных надписей; и

f) разрешается использовать транспортные пакеты, в которые могут также помещаться упаковки с опасными грузами или грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ.

3.5.3 Испытания упаковок

3.5.3.1 Готовая упаковка, подготовленная к перевозке, с внутренней тарой, наполненной не менее чем на 95% ее вместимости в случае твердых веществ и не менее чем на 98% ее вместимости в случае жидкостей, должна быть способна выдержать, без разрушения любой единицы внутренней тары или утечки из нее и без значительного уменьшения прочности, нижеследующие испытания, что должно быть соответствующим образом документировано:

a) сбрасывания с высоты 1,8 м на жесткую, неупругую, плоскую и горизонтальную поверхность:

i) если образец имеет форму ящика, он должен сбрасываться в каждом из следующих направлений:

- плашмя на основание;

- плашмя на верхнюю часть;

- плашмя на наиболее длинную сторону;

- плашмя на наиболее короткую сторону;

- плашмя на угол;

ii) если образец имеет форму барабана, он должен сбрасываться в каждом из следующих направлений:

- в диагональном направлении - на верхний утор, при этом центр тяжести должен быть расположен непосредственно над точкой удара;

- в диагональном направлении - на утор основания;

- плашмя на боковую сторону;

Примечание. Каждое из вышеуказанных сбрасываний может осуществляться на разных, но идентичных упаковках.

b) нагрузку, прилагаемую к верхней поверхности в течение 24 часов, эквивалентную общему весу идентичных упаковок, уложенных в штабель высотой 3 м (включая сбрасываемый образец).

3.5.3.2 Для целей испытаний вещества, которые будут перевозиться в данной таре, могут быть заменены другими веществами, за исключением случаев, когда эта замена может сделать недействительными результаты испытаний. Что касается твердых веществ, то, если используется другое вещество, оно должно иметь те же физические характеристики (массу, размер частиц и т. д.), что и вещество, которое будет перевозиться. При испытаниях на падение тары, предназначенной для жидкостей, если используется другое вещество, оно должно иметь такую же относительную плотность (удельный вес) и такую же вязкость, что и вещество, которое будет перевозиться.

3.5.4 Маркировка упаковок

3.5.4.1 Упаковки, содержащие освобожденные количества опасных грузов, подготовленные в соответствии с положениями настоящей главы, должны иметь несмываемый и разборчивый маркировочный знак, показанный в пункте 3.5.4.2. Маркировочный знак должен содержать первый или единственный номер знака, указанный в колонке 5 таблицы А главы 3.2, для каждого опасного груза, содержащегося в упаковке. В тех случаях, когда название грузоотправителя или грузополучателя не указано в других местах на упаковке, эти сведения должны быть указаны на маркировочном знаке.

3.5.4.2 Размеры маркировочного знака должны быть не менее 100 мм × 100 мм.

Маркировочный знак освобожденного количества

Штриховка и символ одного цвета: черного или красного;

фон: белый или другой контрастный

* Место для указания первого или единственного номера знака, приведенного в колонке 5 таблицы А главы 3.2.

** Место для указания названия грузоотправителя или грузополучателя, если оно не указано в каком-либо другом месте на упаковке.

3.5.4.3 На транспортном пакете, содержащем опасные грузы в освобожденных количествах, должны иметься маркировочные надписи, требуемые в соответствии с пунктом 3.5.4.1, за исключение случаев, когда такие маркировочные надписи четко видны на упаковках, содержащихся в транспортном пакете.

3.5.5 Максимальное число упаковок в любом транспортном средстве или контейнере

Число упаковок в любом транспортном средстве или контейнере не должно превышать 1000.

3.5.6 Документация

Если на опасные грузы, перевозимые в освобожденных количествах, имеется(ются) документ (или документы) (например, коносамент, авиагрузовая накладная или накладная КДПГ/МГК), в нем (в них) должна быть сделана следующая запись: «Опасные грузы в освобожденных количествах» и должно быть указано число упаковок.

ЧАСТЬ 4

Положения, касающиеся упаковки и цистерн

Глава 4.1

Использование тары, включая контейнеры средней

грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)

и крупногабаритную тару

4.1.1 Общие положения по упаковке опасных грузов в тару, включая КСГМГ и крупногабаритную тару

Примечание. В случае упаковки грузов классов 2, 6.2 и 7 Общие положения настоящего раздела применяются только в соответствии с условиями, указанными в пункте 4.1.8.2 (класс 6.2), 4.1.9.1.5 (класс 7), и в применимых инструкциях по упаковке, изложенных в разделе 4.1.4 (Р201 и LР02 для класса 2 и P620, Р621, IBC620 и LP621 для класса 6.2).

4.1.1.1 Опасные грузы должны упаковываться в доброкачественную тару, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки, в том числе при перегрузке между транспортными единицами и между транспортными единицами и складами, а также при любом перемещении с поддона или изъятии из транспортного пакета с целью последующей ручной или механической обработки. Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, должна быть сконструирована и закрываться таким образом, чтобы упаковка, подготовленная к транспортированию, не допускала какой-либо потери содержимого, которая могла бы произойти в обычных условиях перевозки в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления (например, из-за высоты). Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, должна закрываться в соответствии с информацией, представленной изготовителем. При перевозке на наружную поверхность тары, КСГМГ и крупногабаритной тары не должно налипать никаких остатков опасного вещества. Эти положения соответствующим образом применяются к новой, многократно используемой, восстановленной или реконструированной таре, а также к новым, многократно используемым, отремонтированным или реконструированным КСГМГ и к новой или многократно используемой крупногабаритной таре.

4.1.1.2 Компоненты тары, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, находящиеся в непосредственном соприкосновении с опасными грузами:

a) не должны подвергаться воздействию этих опасных грузов или в значительной мере утрачивать свою прочность в результате такого воздействия; и

b) не должны вызывать опасных эффектов, например, катализировать реакцию или реагировать с опасными грузами.

При необходимости они должны быть обеспечены соответствующим внутренним покрытием или их внутренняя поверхность должна быть подвергнута соответствующей обработке.

Примечание. В отношении химической совместимости пластмассовой тары, включая КСГМГ, изготовленной из полиэтилена, см. подраздел 4.1.1.19.

4.1.1.3 Если другими положениями ДОПОГ не предусмотрено иное, то каждая единица тары, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, за исключением внутренней тары, должна соответствовать типу конструкции, успешно прошедшему испытания согласно требованиям, изложенным, в зависимости от конкретного случая, в разделах 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 или 6.6.5. Тара, не требующая проведения испытаний, указана в подразделе 6.1.1.3.

4.1.1.4 При наполнении тары, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, жидкостями необходимо оставлять достаточное свободное пространство (недолив) для предотвращения утечки или остаточной деформации тары в результате расширения жидкости, вызванного возможным изменением температуры во время перевозки. Если не предусмотрено каких-либо специальных требований, жидкость не должна полностью заполнять тару при температуре 55°C. Однако при наполнении КСГМГ надлежит оставлять незаполненное пространство, достаточное для того, чтобы при средней температуре груза 50°C он был заполнен не более чем на 98% его вместимости по воде. Если положениями для различных классов не предусмотрено иное, то максимальная степень наполнения при температуре наполнения 15°С не должна превышать следующих величин:

а)

| Температура кипения (температура начала кипения) вещества, в °C | < 60 | ≥ 60 < 100 | ≥ 100 < 200 | ≥ 200 < 300 | ≥ 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень наполнения как процент от вместимости тары | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

или

b) степень наполнения =  % вместимости тары.

В этой формуле α означает среднюю величину коэффициента объемного расширения жидкости в пределах между 15°C и 50°C, т. е. при максимальном увеличении температуры на 35°C

α вычисляется по формуле: ,

где d15 и d50 - относительная плотность1 жидкости при температурах, соответственно, 15°C и 50°C; tf - средняя температура жидкости во время наполнения.

4.1.1.5 Внутренняя тара должна укладываться в наружную тару таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого в наружную тару. Внутренняя тара, содержащая жидкости, должна упаковываться запорными устройствами вверх и укладываться в наружную тару в соответствии с маркировкой положения, предписанной в подразделе 5.2.1.9. Хрупкая или легко пробиваемая внутренняя тара, например изготовленная из стекла, фарфора, керамики или некоторых пластмассовых материалов и т. д., должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного материала. Любая утечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные свойства прокладочного материала или наружной тары.

4.1.1.5.1 В случае успешного проведения испытаний наружной тары в составе комбинированной тары или крупногабаритной тары вместе с различными видами внутренней тары в эту наружную тару или крупногабаритную тару могут помещаться различные виды такой внутренней тары. Кроме того, при условии сохранения эквивалентного уровня надежности, без дополнительного испытания упаковки допускаются следующие варианты в отношении внутренней тары:

___________________

1 Термин «относительная плотность» (d) считается синонимом термина «удельный вес» и используется во всем тексте настоящей главы.

a) может использоваться внутренняя тара такого же или меньшего размера при условии, что:

i) внутренняя тара имеет конструкцию, аналогичную конструкции испытанной внутренней тары (например, форма: круглая, прямоугольная и т. д.);

ii) материал, из которого изготовлена внутренняя тара (стекло, пластмасса, металл и т. д.), оказывает сопротивление воздействию сил, возникающих при ударе и штабелировании, в той же или большей степени, чем материал первоначально испытанной внутренней тары;

iii) внутренняя тара имеет отверстия такого же или меньшего размера, а также затвор аналогичной конструкции (например, навинчивающийся колпак, притертая пробка и т. д.);

iv) используется достаточное дополнительное количество прокладочного материала для заполнения свободных пространств и предотвращения значительных перемещений внутренней тары; и

v) внутренняя тара расположена в наружной таре таким же образом, как и в испытанной упаковке;

b) при испытаниях может использоваться меньшее количество единиц внутренней тары или альтернативных видов внутренней тары, указанных в подпункте а), выше, при условии добавления достаточного количества прокладочного материала для заполнения свободного(ых) пространства (пространств) и предотвращения значительных перемещений внутренней тары.

4.1.1.6 Опасные грузы не должны помещаться в одну и ту же наружную тару или крупногабаритную тару вместе с опасными или иными грузами, если они могут вступать друг с другом в опасную реакцию и вызывать:

a) возгорание или выделение значительного количества тепла;

b) выделение легковоспламеняющихся, удушающих, окисляющих или токсичных газов;

c) образование коррозионных веществ; или

d) образование нестойких веществ.

Примечание. В отношении специальных положений по совместной упаковке см. раздел 4.1.10.

4.1.1.7 Затворы тары, содержащей увлажненные или разбавленные вещества, должны быть такими, чтобы во время перевозки процентное содержание жидкости (воды, растворителя или флегматизатора) не уменьшалось ниже предписанных пределов.

4.1.1.7.1 Если на КСГМГ имеется два или более последовательно расположенных затворов, то ближайший к перевозимому веществу затвор должен закрываться в первую очередь.

4.1.1.8 Если внутри упаковки за счет выделения газов ее содержимым (в результате повышения температуры или по иной причине) может повыситься давление, тара или КСГМГ могут быть снабжены вентиляционным отверстием, при условии, что выделившийся газ не должен создавать опасности, например, в силу своей токсичности, воспламеняемости или высвобожденного количества.

Если в результате обычного разложения веществ может возникнуть опасное избыточное давление, должно быть предусмотрено вентиляционное устройство. Вентиляционное отверстие должно быть выполнено так, чтобы в том положении тары или КСГМГ, в котором предусмотрена их транспортировка, исключалась возможность утечки жидкости и проникновения посторонних веществ при обычных условиях перевозки.

Примечание. При воздушных перевозках наличие вентиляционных отверстий в таре не допускается.

4.1.1.8.1 Жидкости могут заливаться только во внутреннюю тару, способную выдержать внутреннее давление, которое может возникнуть при обычных условиях перевозки.

4.1.1.9 Новая, реконструированная или многократно используемая тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, восстановленная тара или отремонтированные или прошедшие техническое обслуживание КСГМГ должны быть способны выдерживать испытания, предписанные, в зависимости от конкретного случая, в разделах 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 или 6.6.5. Перед наполнением и предъявлением к перевозке каждая единица тары, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, должна быть проверена на предмет отсутствия коррозии, загрязнения или каких-либо иных повреждений, а каждый КСГМГ - на предмет надлежащего функционирования всего сервисного оборудования. Каждая единица тары с признаками уменьшения прочности по сравнению с утвержденным типом конструкции не должна далее использоваться или должна быть восстановлена таким образом, чтобы она могла выдержать испытания, предусмотренные для данного типа конструкции. Каждый КСГМГ с признаками уменьшения прочности по сравнению с испытанным типом конструкции не должен далее использоваться или должен быть отремонтирован или подвергнут текущему техническому обслуживанию таким образом, чтобы он мог выдержать испытания, предусмотренные для данного типа конструкции.

4.1.1.10 Жидкости должны заливаться только в тару, включая КСГМГ, способную выдержать внутреннее давление, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки. Тара и КСГМГ, в маркировке которых указано испытательное гидравлическое давление, предписанное, соответственно, в пунктах 6.1.3.1 d) и 6.5.2.2.1, должны заполняться только такими жидкостями, у которых давление паров:

a) таково, что общее манометрическое давление в таре или КСГМГ (т. е. давление паров заливаемого вещества плюс парциальное давление воздуха или других инертных газов за вычетом 100 кПа) при 55°C, рассчитанное для максимальной степени наполнения в соответствии с подразделом 4.1.1.4 и температуры наполнения 15°C, не превысит 2/3 указанного в маркировке испытательного давления; или

b) при 50°C составит менее 4/7 указанного в маркировке испытательного давления плюс 100 кПа; или

c) при 55°C составит менее 2/3 указанного в маркировке испытательного давления плюс 100 кПа.

КСГМГ, предназначенные для перевозки жидкостей, не должны использоваться для перевозки жидкостей, имеющих давление паров более 110 кПа (1,1 бара) при 50°C или 130 кПа (1,3 бара) при 55°C.

Примеры указываемых в маркировке требуемых значений испытательного давления для тары,

включая КСГМГ, рассчитанных в соответствии с пунктом 4.1.1.10 с)

| № ООН | Наименование | Класс | Группа упаковки | Vp55 (кПа) | Vp55×1,5 (кПа) | (Vp55×1,5) минус 100 (кПа) | Требуемое минимальное (манометрическое) испытательное давление в соответствии с пунктом 6.1.5.5.4 c) (кПа) | Минимальное (манометрическое) испытательное давление, указываемое на упаковке (кПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2056 | Тетрагидрофуран | 3 | II | 70 | 105 | 5 | 100 | 100 |
| 2247 | н-Декан | 3 | III | 1,4 | 2,1 | -97,9 | 100 | 100 |
| 1593 | Дихлорметан | 6.1 | III | 164 | 246 | 146 | 146 | 150 |
| 1155 | Эфир диэтиловый | 3 | I | 199 | 299 | 199 | 199 | 250 |

Примечание 1. Для чистых жидкостей давление паров при 55°C (Vp55) часто можно получить из таблиц, приведенных в научно-технических справочниках.

Примечание 2. Приведенные в таблице значения рассчитаны только согласно пункту 4.1.1.10 c), т. е. указываемое на упаковке испытательное давление должно в 1,5 раза превышать давление паров при 55°C минус 100 кПа. Если, например, испытательное давление для н-декана определяется в соответствии с пунктом 6.1.5.5.4 a), то минимальное указанное на упаковке испытательное давление может быть ниже.

Примечание 3. Для диэтилового эфира требуемое минимальное испытательное давление в соответствии с пунктом 6.1.5.5.5 составляет 250 кПа.

4.1.1.11 К порожней таре, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, содержавшей опасное вещество, применяются те же требования, что и к таре с грузом, если только не приняты соответствующие меры для устранения любой опасности.

4.1.1.12 Каждая единица тары, указанная в главе 6.1, предназначенная для наполнения жидкостями, должна успешно пройти соответствующее испытание на герметичность при нормативных уровнях испытаний, указанных в пункте 6.1.5.4.3:

a) до первого использования в целях перевозки;

b) после реконструкции или восстановления любой тары, перед ее очередным использованием в целях перевозки.

Для этого испытания не требуется, чтобы тара была оснащена собственными затворами. Внутренние сосуды составной тары могут испытываться без наружной тары при условии, что это не повлияет на результаты испытания. Это испытание не требуется для:

- внутренней тары в составе комбинированной тары или крупногабаритной тары;

- внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики) с маркировкой «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 а) ii);

- легкой металлической тары с маркировкой «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 а) ii).

4.1.1.13 Тара, включая КСГМГ, используемая для твердых веществ, способных переходить в жидкое состояние при температурах, которые могут возникнуть во время перевозки, должна быть также способна удерживать вещество в жидком состоянии.

4.1.1.14 Тара, включая КСГМГ, используемая для порошкообразных или гранулированных веществ, должна быть плотной или снабжена вкладышем.

4.1.1.15 Если компетентный орган не принял иного решения, то для пластмассовых барабанов и канистр, жестких пластмассовых КСГМГ и составных КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью разрешенный период эксплуатации для перевозки опасных веществ составляет пять лет с даты изготовления сосудов/емкостей, за исключением тех случаев, когда предписан более короткий период эксплуатации ввиду характера перевозимого вещества.

4.1.1.16 Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, имеющая маркировку, соответствующую требованиям разделов/пунктов 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.1, 6.5.2 или 6.6.3, но утвержденная в государстве, не являющемся Договаривающейся стороной ДОПОГ, может, тем не менее, использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ.

4.1.1.17 Взрывчатые вещества и изделия, самореактивные вещества и органические пероксиды

Если в ДОПОГ не содержится специального положения, предусматривающего иное, то тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, используемая для упаковки грузов класса 1, самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, должна отвечать требованиям, предъявляемым к группе веществ средней степени опасности (группа упаковки II).

4.1.1.18 Использование аварийной тары

4.1.1.18.1 Поврежденные, имеющие дефекты, протекшие или не соответствующие требованиям упаковки, либо вытекшие или просыпавшиеся опасные грузы могут перевозиться в аварийной таре, упомянутой в пункте 6.1.5.1.11. При этом не исключается возможность использования тары более крупных размеров соответствующего типа и надлежащего уровня прочности с соблюдением условий, изложенных в пунктах 4.1.1.18.2 и 4.1.1.18.3.

4.1.1.18.2 Должны приниматься соответствующие меры для предотвращения чрезмерных перемещений поврежденных или протекших упаковок внутри аварийной тары. Если аварийная тара содержит жидкости, в нее должно быть помещено достаточное количество инертного абсорбирующего материала, способного поглотить высвободившуюся жидкость.

4.1.1.18.3 Должны приниматься соответствующие меры для предотвращения опасного повышения давления.

4.1.1.19 Проверка химической совместимости пластмассовой тары, включая КСГМГ, на основе отнесения наполнителей к стандартным жидкостям

4.1.1.19.1 Сфера применения

В случае тары из полиэтилена, указанной в пункте 6.1.5.2.6, и КСГМГ из полиэтилена, указанных в пункте 6.5.6.3.5, химическая совместимость с наполнителями может быть проверена на основе отнесения наполнителей к стандартным жидкостям в соответствии с процедурами, изложенными в пунктах 4.1.1.19.3-4.1.1.19.5, и с использованием перечня, содержащегося в таблице пункта 4.1.1.19.6, при условии, что отдельные типы конструкции испытаны с использованием этих стандартных жидкостей в соответствии с разделами 6.1.5 или 6.5.6 с учетом раздела 6.1.6 и соблюдены условия, предусмотренные в пункте 4.1.1.19.2. Когда отнесение к стандартным жидкостям в соответствии с настоящим подразделом не является возможным, химическая совместимость должна быть проверена путем проведения испытаний типа конструкции в соответствии с пунктом 6.1.5.2.5 или лабораторных испытаний в соответствии с пунктом 6.1.5.2.7 в случае тары и в соответствии с пунктами 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.6 в случае КСГМГ.

Примечание. Независимо от положений настоящего подраздела, на использование тары, включая КСГМГ, для отдельного наполнителя распространяются ограничения, предусмотренные в таблице А главы 3.2, и инструкции по упаковке, изложенные в главе 4.1.

4.1.1.19.2 Условия

Значения относительной плотности наполнителей не должны превышать значений, которые применялись для определения высоты при испытании на падение, успешно проведенном в соответствии с пунктами 6.1.5.3.5 или 6.5.6.9.4, и для определения массы при испытании на штабелирование, успешно проведенном в соответствии с подразделом 6.1.5.6 или, при необходимости, в соответствии с подразделом 6.5.6.6 с использованием эквивалентной(ых) стандартной(ых) жидкости(ей). Значения давления паров наполнителей при 50°С или 55°С не должны превышать значений, которые применялись для определения давления при испытании на внутреннее давление (гидравлическое), успешно проведенном в соответствии с пунктами 6.1.5.5.4 или 6.5.6.8.4.2 с использованием эквивалентной(ых) стандартной(ых) жидкости(ей). В том случае, если наполнители отнесены к комбинации стандартных жидкостей, значения соответствующих характеристик наполнителей не должны превышать минимальных значений, полученных на основе значений высоты падения, массы при штабелировании и внутреннего давления, применявшихся при испытаниях с использованием эквивалентных стандартных жидкостей.

Пример: № ООН 1736 Бензоилхлорид относится к комбинации стандартных жидкостей «смесь углеводородов и смачивающий раствор». Бензоилхлорид имеет при 50°С давление паров 0,34 кПа и относительную плотность приблизительно 1,2. Испытания типа конструкции пластмассовых барабанов и канистр часто осуществляются на минимальном требуемом уровне испытаний. На практике это означает, что испытание на штабелирование обычно проводится с применением нагрузок, рассчитанных на основе значения относительной плотности, составляющем лишь 1,0 в случае «смеси углеводородов» и 1,2 в случае «смачивающего раствора» (см. определение стандартных жидкостей в разделе 6.1.6). Вследствие этого химическая совместимость испытанных таким образом типов конструкции не может быть проверена для бензоилхлорида ввиду неадекватного уровня испытаний типа конструкции с использованием стандартной жидкости «смесь углеводородов». (Поскольку в большинстве случаев применяемое при испытаниях внутреннее гидравлическое давление составляет не менее 100 кПа, значение давления паров бензоилхлорида будет учтено при таком уровне испытаний в соответствии с подразделом 4.1.1.10.)

Все компоненты наполнителя, каковыми могут быть раствор, смесь или препарат, например смачивающие компоненты детергентов и дезинфицирующих средств, как опасные, так и неопасные, должны учитываться в рамках процедуры отнесения к стандартным жидкостям.

4.1.1.19.3 Процедура отнесения к стандартным жидкостям

Для отнесения наполнителей к веществам или группам веществ, перечисленным в таблице 4.1.1.19.6, надлежит предпринять следующие шаги (см. также схему на рис. 4.1.1.19.1):

a) классифицировать наполнитель в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в части 2 (определение номера ООН и группы упаковки);

b) если он указан в таблице 4.1.1.19.6, найти соответствующий номер ООН в колонке 1 этой таблицы;

c) выбрать соответствующую графу с точки зрения группы упаковки, концентрации, температуры вспышки, присутствия неопасных компонентов и т. д., исходя из информации, приведенной в колонках 2а, 3b и 4, если для данного номера ООН имеется несколько позиций.

Если сделать это невозможно, химическая совместимость должна быть проверена в соответствии с пунктами 6.1.5.2.5 или 6.1.5.2.7 в случае тары и в соответствии с пунктами 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.6 в случае КСГМГ (однако в случае водных растворов см. пункт 4.1.1.19.4);

d) если номер ООН и группа упаковки наполнителя, определенные в соответствии с подпунктом а), не указаны в перечне эквивалентов, химическая совместимость должна быть доказана в соответствии с пунктами 6.1.5.2.5 или 6.1.5.2.7 в случае тары и в соответствии с пунктами 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.6 в случае КСГМГ;

e) применить «Правило для сводных позиций», изложенное в пункте 4.1.1.19.5, если оно указано в колонке 5 для выбранной графы;

f) химическая совместимость наполнителя может считаться проверенной с учетом пунктов 4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2, если в колонке 5 указана эквивалентная стандартная жидкость или комбинация стандартных жидкостей и тип конструкции утвержден для этой(их) стандартной(ых) жидкости(ей).

Рисунок 4.1.1.19.1. Схема отнесения наполнителей к стандартным жидкостям

4.1.1.19.4 Водные растворы

Водные растворы веществ и групп веществ, отнесенных к определенной(ым) стандартной(ым) жидкости(ям) в соответствии с пунктом 4.1.1.19.3, могут быть также отнесены к той (тем) же стандартной(ым) жидкости(ям) при соблюдении следующих условий:

a) водный раствор может быть отнесен к тому же номеру ООН, что и указанное в перечне вещество, в соответствии с критериями, изложенными в подразделе 2.1.3.3; и

b) водный раствор конкретно не указан иным образом в перечне эквивалентов в пункте 4.1.1.19.6; и

c) между опасным веществом и содержащейся в растворе водой не происходит химической реакции.

Пример: Водные растворы № ООН 1120 трет-бутанола:

- чистый трет-бутанол сам по себе отнесен в перечне эквивалентов к стандартной жидкости «уксусная кислота»;

- водные растворы трет-бутанола могут быть отнесены к позиции под № ООН 1120 БУТАНОЛЫ в соответствии с подразделом 2.1.3.3, поскольку водный раствор трет-бутанола не отличается от указанных в соответствующих позициях чистых веществ с точки зрения класса, группы (групп) упаковки и физического состояния. Кроме того, позиция «1120 БУТАНОЛЫ» прямо не ограничивается лишь чистыми веществами, и водные растворы этих веществ конкретно не указаны иным образом в таблице А главы 3.2 и в перечне эквивалентов;

- № ООН 1120 БУТАНОЛЫ не реагируют с водой в обычных условиях перевозки.

Следовательно, водные растворы № ООН 1120 трет-бутанола могут быть отнесены к стандартной жидкости «уксусная кислота».

4.1.1.19.5 Правило для сводных позиций

Для отнесения к стандартным жидкостям наполнителей, в отношении которых в колонке 5 указано «Правило для сводных позиций», надлежит предпринять следующие шаги при соблюдении следующих условий (см. также схему на рис. 4.1.1.19.2):

a) выполнить процедуру отнесения к стандартным жидкостям для каждого опасного компонента раствора, смеси или препарата в соответствии с пунктом 4.1.1.19.3 с учетом условий, предусмотренных в пункте 4.1.1.19.2. В случае обобщенных позиций можно не учитывать компоненты, которые, как известно, не оказывают разрушающего воздействия на полиэтилен высокой плотности (например, твердые красители, относящиеся к № ООН 1263 КРАСКА или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ).

b) Раствор, смесь или препарат не могут быть отнесены к стандартной жидкости, если:

i) номер ООН и группа упаковки одного или нескольких из опасных компонентов не указаны в перечне эквивалентов; или

ii) «Правило для сводных позиций» указано в колонке 5 перечня эквивалентов для одного или нескольких из компонентов; или

Рисунок 4.1.1.19.2. Схема «Правила для сводных позиций»

Приемлемые комбинации стандартных жидкостей:

- вода/азотная кислота (55%), за исключением неорганических кислот с классификационным кодом C1, которые отнесены к стандартной жидкости «вода»;

- вода/смачивающий раствор;

- вода/уксусная кислота;

- вода/смесь углеводородов;

- вода/н-бутилацетат - н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор.

iii) (за исключением № ООН 2059 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОРА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ) классификационный код одного или нескольких из опасных компонентов отличается от классификационного кода раствора, смеси или препарата.

c) Если все опасные компоненты указаны в перечне эквивалентов и их классификационные коды соответствуют классификационному коду самих раствора, смеси или препарата и все опасные компоненты отнесены в колонке 5 к одной и той же стандартной жидкости или комбинации стандартных жидкостей, то химическая совместимость раствора, смеси или препарата может считаться проверенной с учетом положений пунктов 4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2.

d) Если все опасные компоненты указаны в перечне эквивалентов и их классификационные коды соответствуют классификационному коду самих раствора, смеси или препарата, но в колонке 5 указаны разные стандартные жидкости, то химическая совместимость может считаться проверенной с учетом положений пунктов 4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2 только для следующих комбинаций стандартных жидкостей:

i) вода/азотная кислота (55%), за исключением неорганических кислот с классификационным кодом С1, которые отнесены к стандартной жидкости «вода»;

ii) вода/смачивающий раствор;

iii) вода/уксусная кислота;

iv) вода/смесь углеводородов;

v) вода/н-бутилацетат - н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор.

e) В рамках сферы применения настоящего правила химическая совместимость не считается проверенной для других комбинаций стандартных жидкостей, помимо тех, которые указаны в подпункте d), и для всех случаев, указанных в подпункте b). В таких случаях химическая совместимость должна быть проверена другим способом (см. пункт 4.1.1.19.3 d)).

Пример 1: Смесь № ООН 1940 КИСЛОТЫ ТИОГЛИКОЛЕВОЙ (50%) и № ООН 2531 КИСЛОТЫ МЕТАКРИЛОВОЙ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ (50%); классификация данной смеси: № ООН 3265 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

- В перечень эквивалентов включены как номера ООН компонентов, так и номер ООН смеси;

- как компоненты, так и смесь имеют один и тот же классификационный код: СЗ;

- № ООН 1940 КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ относится к стандартной жидкости «уксусная кислота», а № ООН 2531 КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ - к стандартной жидкости «н-бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор». В соответствии с подпунктом d) эта комбинация стандартных жидкостей не является приемлемой. Химическая совместимость этой смеси должна быть проверена другим способом.

Пример 2: Смесь № 1793 КИСЛОТЫ ИЗОПРОПИЛФОСФОРНОЙ (50%) и № ООН 1803 ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКОЙ (50%); классификация данной смеси: № ООН 3265 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

- В перечень эквивалентов включены как номера ООН компонентов, так и номер ООН смеси;

- как компоненты, так и смесь имеют один и тот же классификационный код: СЗ;

- № ООН 1793 КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ относится к стандартной жидкости «смачивающий раствор», а № ООН 1803 ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ - к стандартной жидкости «вода». В соответствии с подпунктом d) эта комбинация стандартных жидкостей является одной из приемлемых. Следовательно, химическая совместимость этой смеси может считаться проверенной при условии, что тип конструкции тары утвержден для стандартных жидкостей «смачивающий раствор» и «вода».

4.1.1.19.6 Перечень эквивалентов

В нижеследующей таблице (перечень эквивалентов) опасные вещества приведены в порядке их номеров ООН. Как правило, в каждой графе указано одно опасное вещество, одна одиночная позиция или одна сводная позиция, которым присвоен отдельный номер ООН. Однако для одного и того же номера ООН могут быть использованы несколько последовательно расположенных граф, если вещества, относящиеся к одному и тому же номеру ООН, имеют разные наименования (например, отдельные изомеры из группы веществ), разные химические свойства, разные физические свойства и/или предписанные для них разные условия перевозки. В таких случаях одиночная позиция или сводная позиция в рамках данной группы упаковки указывается в последней из таких последовательно расположенных граф.

Колонки 1-4 таблицы 4.1.1.19.6, схожей по своей структуре с таблицей А главы 3.2, используются для идентификации вещества для целей настоящего подраздела по аналогии со структурой таблицы А, приведенной в главе 3.2. В последней колонке указывается(ются) стандартная(ые) жидкость(и), к которой(ым) может быть отнесено соответствующее вещество.

Пояснения к колонкам:

Колонка 1 № ООН

В этой колонке указан номер ООН:

- опасного вещества, если этому веществу присвоен собственный отдельный номер ООН, или

- сводной позиции, к которой отнесены опасные вещества, не указанные по наименованию, в соответствии с критериями части 2 («схемы принятия решения»).

Колонка 2а Надлежащее отгрузочное наименование или техническое название

В этой колонке указано наименование вещества, наименование одиночной позиции, которое может охватывать различные изомеры, или наименование сводной позиции.

Указанное наименование может отличаться от применимого надлежащего отгрузочного наименования.

Колонка 2b Описание

В этой колонке содержится описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции в тех случаях, когда классификация, условия перевозки и/или химическая совместимость вещества могут варьироваться.

Колонка 3a Класс

В этой колонке указан номер класса, название которого охватывает данное опасное вещество. Этот номер класса присваивается в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в части 2.

Колонка 3b Классификационный код

В этой колонке указан классификационный код, присвоенный опасному веществу в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в части 2.

Колонка 4 Группа упаковки

В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), присвоенный(ые) данному опасному веществу. Некоторые вещества не отнесены к группам упаковки.

Колонка 5 Стандартная жидкость

В этой колонке указана - в качестве точного эквивалента - стандартная жидкость или комбинация стандартных жидкостей, к которым может быть отнесено данное вещество, или содержится ссылка на правило для сводных позиций, изложенное в пункте 4.1.1.19.5.

Таблица 4.1.1.19.6. Перечень эквивалентов

| Номер ООН | Надлежащее отгрузочное наименование или техническое название 3.1.2 | Описание 3.1.2 | Класс 2.2 | Классификационный код 2.2 | Группа упаковки 2.1.1.3 | Стандартная жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1090 | Ацетон |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов Замечание: применяется только в том случае, если доказано, что просачивание вещества из упаковки, предназначенной для перевозки, происходит в приемлемых пределах |
| 1093 | Акрилонитрил стабилизированный |  | 3 | FT1 | I | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1104 | Амилацетаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1105 | Пентанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1106 | Амиламины | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | FC | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1109 | Амилформиаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1120 | Бутанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1123 | Бутилацетаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1125 | н-Бутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1128 | н-Бутилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1129 | Бутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1133 | Клен | содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1139 | Раствор для нанесения покрытия | включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1145 | Циклогексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1146 | Циклопентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1153 | Эфир диэтиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1154 | Диэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1158 | Диизопропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1160 | Диметиламина водный раствор |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1165 | Диоксан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1169 | Экстракты ароматические жидкие |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1170 | Этанол или этанола раствор | водный раствор | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1171 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1172 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля и кислоты уксусной |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1173 | Этилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1177 | 2-Этилбутилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1178 | 2-Этилбутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1180 | Этилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1188 | Эфир монометиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1189 | Эфир монометиловый этиленгликоля и кислоты уксусной |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1190 | Этилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1191 | Альдегиды октиловые | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1192 | Этиллактат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1195 | Этилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1197 | Экстракты ароматные жидкие |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1198 | Формальдегида раствор, легковоспламеняющийся | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 60°C | 3 | FC | III | Уксусная кислота |
| 1202 | Топливо дизельное | соответствующее стандарту E№ 590:2004 или с температурой вспышки не более 100°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Газойль | температура вспышки не более 100°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Топливо печное легкое | крайне легкое | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Топливо печное легкое | соответствующее стандарту E№ 590:2004 или с температурой вспышки не более 100°С | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1203 | Бензин моторный, или газолин, или петрол |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1206 | Гептаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1207 | Гексальдегид | н-Гексальдегид | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1208 | Гексаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1210 | Краска типографская или Материал, используемый с типографской краской | легковоспламеняющаяся (ийся), включая разбавитель или растворитель типографской краски | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1212 | Изобутанол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 1213 | Изобутил ацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1214 | Изобутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1216 | Изооктены | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1219 | Изопропанол |  | 3 | F1 | II | Уксусная кислота |
| 1220 | Изопропилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1221 | Изопропиламин |  | 3 | FC | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1223 | Керосин |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1224 | Кетоны жидкие, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1230 | Метанол |  | 3 | FT1 | II | Уксусная кислота |
| 1231 | Метилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1233 | Метиламилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1235 | Метиламина водный раствор |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1237 | Метилбутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1247 | Метилметакрилата мономер стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1248 | Метилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1262 | Октаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1263 | Краска или Материал лакокрасочный | включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу или включая разбавитель или растворитель краски | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1265 | Пентаны | н-Пентан | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1266 | Парфюмерные продукты | содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1268 | Смола каменноугольная, лигроин | давление паров при 50°С не более 110 кПа | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1268 | Нефти дистилляты, н.у.к. или Нефтепродукты, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1274 | н-Пропанол |  | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1275 | Пропиональдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1276 | н-Пропилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1277 | Пропиламин | н-Пропиламин | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1281 | Пропилформиаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1282 | Пиридин |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1286 | Масло смоляное |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1287 | Каучука раствор |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1296 | Триэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1297 | Триметиламина водный раствор | с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | FC | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1301 | Винилацетилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1306 | Антисептики для древесины жидкие |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1547 | Анилин |  | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 1590 | Дихлоранилины жидкие | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 1602 | Краситель жидкий токсичный, н.у.к. или Полупродукт синтеза красителей жидкий токсичный, н.у.к. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1604 | Этилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1715 | Ангидрид уксусный |  | 8 | CF1 | II | Уксусная кислота |
| 1717 | Ацетилхлорид |  | 3 | FC | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1718 | Кислота бутилфосфорная |  | 8 | СЗ | III | Смачивающий раствор |
| 1719 | Сероводород | водный раствор | 8 | C5 | III | Уксусная кислота |
| 1719 | Щелочная жидкость едкая, н.у.к. | неорганическая | 8 | C5 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1730 | Сурьмы пентахлорид жидкий | чистый | 8 | C1 | II | Вода |
| 1736 | Бензоилхлорид |  | 8 | СЗ | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1750 | Кислоты хлоруксусной раствор | водный раствор | 6.1 | ТС1 | II | Уксусная кислота |
| 1750 | Кислоты хлоруксусной раствор | смеси моно- и дихлоруксусной кислоты | 6.1 | ТС1 | II | Уксусная кислота |
| 1752 | Хлорацетилхлорид |  | 6.1 | ТС1 | I | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1755 | Кислоты хромовой раствор | водный раствор, содержащий не более 30% хромовой кислоты | 8 | C1 | II/III | Азотная кислота |
| 1760 | Цианамид | водный раствор, содержащий не более 50% цианамида | 8 | C9 | II | Вода |
| 1760 | O,O-Диэтилдитиофосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | O,O-Диизопропил-дитиофосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | O,O-Ди-н-пропилдитио-фосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | Коррозионная жидкость, н.у.к. | температура вспышки 60°С | 8 | C9 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1761 | Медьэтилендиамина раствор | водный раствор | 8 | СТ1 | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1764 | Кислота дихлоруксусная |  | 8 | С3 | II | Уксусная кислота |
| 1775 | Кислота борфтористоводородная | водный раствор, содержащий не более 50% борфтористоводородной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 1778 | Кислота кремнефтористо-водородная |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1779 | Кислота муравьиная | с массовой долей кислоты более 85% | 8 | С3 | II | Уксусная кислота |
| 1783 | Гексаметилендиамина раствор | водный раствор | 8 | C7 | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1787 | Кислота йодистоводородная | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1788 | Кислота бромистоводородная | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1789 | Кислота хлористоводородная | водный раствор, содержащий не более 38% кислоты | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1790 | Кислота фтористоводородная | содержащая не более 60% фтористоводородной кислоты | 8 | СТ1 | II | Вода Допустимый период использования: не более двух лет |
| 1791 | Гипохлорита раствор | водный раствор, содержащий смачивающие вещества, принятые в торговле | 8 | C9 | II/III | Азотная кислота и смачивающий раствор* |
| 1791 | Гипохлорита раствор | водный раствор | 8 | C9 | II/III | Азотная кислота* |
| * Для № ООН 1791: Испытание должно проводиться только при наличии вентиляционного устройства. Если испытания проводятся с азотной кислотой в качестве стандартной жидкости, то должны использоваться устойчивые к воздействию кислоты вентиляционное устройство и прокладка. Если испытание проводится с самими растворами гипохлорита, разрешается также использовать вентиляционные устройства и прокладки того же типа конструкции, устойчивые к воздействию гипохлорита (например, из силиконового каучука), но неустойчивые к воздействию азотной кислоты. |
| 1793 | Кислота изопропилфосфорная |  | 8 | С3 | III | Смачивающий раствор |
| 1802 | Кислота хлорная | водный раствор с массовой долей кислоты не более 50% | 8 | CO1 | II | Вода |
| 1803 | Фенолсульфокислота жидкая | изомерная смесь | 8 | С3 | II | Вода |
| 1805 | Кислоты фосфорной раствор |  | 8 | C1 | III | Вода |
| 1814 | Калия гидроксида раствор | водный раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1824 | Натрия гидроксида раствор | водный раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1830 | Кислота серная | содержащая более 51% чистой кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 1832 | Кислота серная отработанная | химически устойчивая | 8 | C1 | II | Вода |
| 1833 | Кислота сернистая |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1835 | Третраметиламмония гидроксида раствор | водный раствор, температура вспышки более 60°С | 8 | C7 | II | Вода |
| 1840 | Цинка хлорида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 1848 | Кислота пропионовая | с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1862 | Этилкротонат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1863 | Топливо авиационное для турбинных двигателей |  | 3 | F1 | I/II/III | Смесь углеводородов |
| 1866 | Смолы раствор | легковоспламеняющийся | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1902 | Кислота диизооктилфосфорная |  | 8 | С3 | III | Смачивающий раствор |
| 1906 | Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона |  | 8 | C1 | II | Азотная кислота |
| 1908 | Хлорита раствор | водный раствор | 8 | C9 | II/III | Уксусная кислота |
| 1914 | Бутилпропионаты |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1915 | Циклогексанон |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1917 | Этилакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1919 | Метилакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1920 | Нонаны | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 60°С | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1935 | Цианида раствор, н.у.к. | неорганический | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 1940 | Кислота тиогликолевая |  | 8 | СЗ | II | Уксусная кислота |
| 1986 | Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1987 | Циклогексанол | технически чистый | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 1987 | Спирты, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1988 | Альдегиды легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1989 | Альдегиды, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин |  | 3 | FT1 | III | Смесь углеводородов |
| 1992 | Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1993 | Виниловый эфир пропионовой кислоты |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1993 | (1-Метокси-2-пропил) ацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1993 | Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2014 | Водорода пероксида водный раствор | содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо | 5.1 | OC1 | II | Азотная кислота |
| 2022 | Кислота крезиловая | жидкая смесь, содержащая крезолы, ксиленолы и метилфенолы | 6.1 | ТС1 | II | Уксусная кислота |
| 2030 | Гидразина водный раствор | с массовой долей гидразина не менее 37%, но не более 64% | 8 | СТ1 | II | Вода |
| 2030 | Гидразина гидрат | водный раствор, содержащий 64% гидразина | 8 | СТ1 | II | Вода |
| 2031 | Кислота азотная | кроме красной дымящей, с содержанием чистой кислоты не более 55% | 8 | CO1 | II | Азотная кислота |
| 2045 | Изобутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2050 | Диизобутилена изомерные соединения |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2053 | Метилизобутилкарбинол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2054 | Морфолин |  | 8 | CF1 | I | Смесь углеводородов |
| 2057 | Трипропилен |  | 3 | F1 | II/III | Смесь углеводородов |
| 2058 | Валеральдегид | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2059 | Нитроцеллюлозы раствор легковоспламеняющийся |  | 3 | D | I/II/III | Правило для сводных позиций: в отступление от общей процедуры это правило может применяться к растворителям с классификационным кодом F1 |
| 2075 | Хлораль безводный стабилизированный |  | 6.1 | T1 | II | Смачивающий раствор |
| 2076 | Крезолы жидкие | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | ТС1 | II | Уксусная кислота |
| 2078 | Толуолдиизоцианат | жидкий | 6.1 | T1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2079 | Диэтилентриамин |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов |
| 2209 | Формальдегида раствор | водный раствор, содержащий 37% формальдегида, содержание метанола: 8-10% | 8 | C9 | III | Уксусная кислота |
| 2209 | Формальдегида раствор | водный раствор, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | C9 | III | Вода |
| 2218 | Кислота акриловая стабилизированная |  | 8 | CF1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2227 | н-Бутилметакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2235 | Хлорбензилхлориды жидкие | пара-Хлорбензилхлорид | 6.1 | T2 | III | Смесь углеводородов |
| 2241 | Циклогептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2242 | Циклогептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2243 | Циклогексилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2244 | Циклопентанол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2245 | Циклопентанон |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2247 | н-Декан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2248 | Ди-н-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов |
| 2258 | 1,2-Пропилентетрамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2259 | Триэтилентетрамин |  | 8 | C7 | II | Вода |
| 2260 | Трипропиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2263 | Диметилциклогексаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2264 | N,N-Диметил-циклогексиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2265 | N,N-Диметилформамид |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2266 | Диметил-N-пропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2269 | 3,3'-Иминодипропиламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2270 | Этиламина водный раствор | содержащий не менее 50%, но не более 70% этиламина, температура вспышки ниже 23°С, коррозионный или слабокоррозионный | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2275 | 2-Этилбутанол |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2276 | 2-Этилгексиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2277 | Этилметакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2278 | н-Гептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2282 | Гексанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2283 | Изобутилметакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2286 | Пентаметилгептан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2287 | Изогептены |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2288 | Изогексены |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2289 | Изофорондиамин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2293 | 4-Метокси-4-метилпентанон-2 |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2296 | Метилциклогексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2297 | Метилциклогексанон | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2298 | Метилциклопентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2302 | 5-Метилгексанон-2 |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2308 | Кислота нитрозилсерная, жидкая |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 2309 | Октадиены |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2313 | Пиколины | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2317 | Натрия купроцианида раствор | водный раствор | 6.1 | T4 | I | Вода |
| 2320 | Тетраэтиленпентамин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2324 | Триизобутилен | смесь моноолефинов C12, температура вспышки от 23°С до 60°С | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2326 | Триметилциклогексил-амин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2327 | Триметилгексаметилен-диамины | чистые изомеры и изомерная смесь | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2330 | Ундекан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2336 | Аллилформиат |  | 3 | FT1 | I | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2348 | Бутилакрилаты стабилизированные | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2357 | Циклогексиламин | температура вспышки от 23°С до 60°С | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2361 | Диизобутиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2366 | Диэтилкарбонат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2367 | альфа-Метилвалер-альдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2370 | Гексен-1 |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2372 | 1,2-Ди-(диметиламино)-этан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2379 | 1,3-Диметилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2383 | Дипропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2385 | Этилизобутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2393 | Изобутилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2394 | Изобутилпропионат | температура вспышки от 23°С до 60°С | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2396 | Альдегид метакриловый стабилизированный |  | 3 | FT1 | II | Смесь углеводородов |
| 2400 | Метилизовалерат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2401 | Пиперидин |  | 8 | CF1 | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2403 | Изопропенилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2405 | Изопропилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2406 | Изопропилизобутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2409 | Изопроилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2410 | 1,2,3,6-Тетрагидро-пиридин |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2427 | Калия хлората водный раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2428 | Натрия хлората водный раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2429 | Кальция хлората водный раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2436 | Кислота тиоуксусная |  | 3 | F1 | II | Уксусная кислота |
| 2457 | 2,3-Диметилбутан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2491 | Этаноламин |  | 8 | C7 | III | Смачивающий раствор |
| 2491 | Этаноламина раствор | водный раствор | 8 | C7 | III | Смачивающий раствор |
| 2496 | Ангидрид пропионовый |  | 8 | C3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2524 | Этилортоформиат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2526 | Фурфуриламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2527 | Изобутилакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2528 | Изобутилизобутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2529 | Кислота изомасляная |  | 3 | FC | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2531 | Кислота метакриловая стабилизированная |  | 8 | С3 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2542 | Трибуламин |  | 6.1 | T1 | II | Смесь углеводородов |
| 2560 | 2-Метилпентанол-2 |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2564 | Кислоты трихлоруксусной раствор | водный раствор | 8 | С3 | II/III | Уксусная кислота |
| 2565 | Дициклогексиламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2571 | Кислота этилсерная |  | 8 | С3 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2571 | Кислоты алкилсерные |  | 8 | С3 | II | Правило для сводных позиций |
| 2580 | Алюминия бромида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2581 | Алюминия хлорида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2582 | Железа (III) хлорида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2584 | Метансульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Алкилсульфокислоты жидкие | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2584 | Бензолсульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Толуолсульфокислоты | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Арилсульфокислоты жидкие | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | Метансульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Алкилсульфокислоты жидкие | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | Бензолсульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Толуолсульфокислоты | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Арилсульфокислоты жидкие | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2610 | Триаллиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2614 | Спирт металлиловый |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2617 | Метилциклогексанолы | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 60°С | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2619 | Диметилбензиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2620 | Амилбутираты | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 60°С | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2622 | Глицидальдегид | температура вспышки ниже 23°С | 3 | FT1 | II | Смесь углеводородов |
| 2626 | Кислоты хлорноватой водный раствор | содержащей не более 10% хлорноватой кислоты | 5.1 | O1 | II | Азотная кислота |
| 2656 | Хинолин | температура вспышки более 60°С | 6.1 | T1 | III | Вода |
| 2672 | Аммиака раствор | в воде, с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | Вода |
| 2683 | Аммония сульфида раствор | водный раствор, температура вспышки от 23°Сдо60°С | 8 | CFT | II | Уксусная кислота |
| 2684 | 3-Диэтиламинопропиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2685 | N,N-Диэтилэтилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2693 | Бисульфитов водный раствор, н.у.к. | неорганический | 8 | C1 | III | Вода |
| 2707 | Диметилдиоксаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | Смесь углеводородов |
| 2733 | Амины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. или Полиамины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. |  | 3 | FC | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | Ди-втор-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов |
| 2734 | Амины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. или Полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. |  | 8 | CF1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | Амины жидкие коррозионные, н.у.к. или Полиамины жидкие коррозионные, н.у.к. |  | 8 | C7 | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2739 | Ангидрид масляный |  | 8 | C3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2789 | Кислота уксусная ледяная или Кислоты уксусной раствор | водный раствор с массовой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | Уксусная кислота |
| 2790 | Кислоты уксусной раствор | водный раствор с массовой долей кислоты более 10%, но не более 80% | 8 | С3 | II/III | Уксусная кислота |
| 2796 | Кислота серная | содержащая не более 51% чистой кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2797 | Жидкость аккумуляторная щелочная | водный раствор гидроксида калия/натрия | 8 | C5 | II | Вода |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензилхлорид | стабилизированный | 6.1 | T1 | III | Смесь углеводородов |
| 2810 | 2-Фенилэтанол |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2810 | Токсичная жидкость органическая, н.у.к. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2815 | N-Аминоэтилпиперазин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2818 | Аммония полисульфида раствор | водный раствор | 8 | СТ1 | II/III | Уксусная кислота |
| 2819 | Амилфосфат |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 2820 | Кислота масляная | кислота-н-масляная | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2821 | Фенола раствор | водный раствор, токсичный, нещелочной | 6.1 | T1 | II/III | Уксусная кислота |
| 2829 | Кислота капроновая | кислота-н-капроновая | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2837 | Бисульфатов водный раствор |  | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 2838 | Винилбутират стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2841 | Ди-н-амиламин |  | 3 | FT1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2850 | Пропилена тетрамер | смесь моноолефинов C12, температура вспышки от 23°С до 60°С | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2873 | Дибутиламиноэтанол | N,N-Ди-н-бутиламиноэтанол | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2874 | Спирт фурфуриловый |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2920 | O,O-Диэтилдитио-фосфорная кислота | температура вспышки от 23°С до 60°С | 8 | CF1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2920 | O,O-Диметилдитио-фосфорная кислота | температура вспышки от 23°С до 60°С | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | Водород бромистый | 33% раствор в ледяной уксусной кислоте | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | Тетраметиламония гидроксид | водный раствор, температура вспышки от 23°С до 60°С | 8 | CF1 | II | Вода |
| 2920 | Коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к. |  | 8 | CF1 | I/II | Правило для сводных позиций |
| 2922 | Аммония сульфид | водный раствор, температура вспышки более 60°С | 8 | СТ1 | II | Вода |
| 2922 | Крезолы | водный щелочной раствор, смесь крезолята натрия и калия | 8 | СТ1 | II | Уксусная кислота |
| 2922 | Фенол | водный щелочной раствор, смесь фенолята натрия и калия | 8 | СТ1 | II | Уксусная кислота |
| 2922 | Натрия гидродифторид | водный раствор | 8 | СТ1 | III | Вода |
| 2922 | Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к. |  | 8 | СТ1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2924 | Легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, н.у.к. | слабокоррозионная | 3 | FC | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2927 | Токсичная жидкость коррозионная органическая, н.у.к. |  | 6.1 | ТС1 | III | Правило для сводных позиций |
| 2933 | Метил 2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2934 | Изопропил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2935 | Этил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2936 | Кислота тиомолочная |  | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 2941 | Фторанилины | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2943 | Тетрагидрофурфурил-амин |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2945 | N-Метилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2946 | 2-Амино-5-диэтиламино-пентан |  | 6.1 | T1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2947 | Изопропилхлорацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2984 | Водорода пероксида водный раствор | содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо | 5.1 | O1 | III | Азотная кислота |
| 3056 | н-Гептальдегид |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3065 | Напитки алкогольные | содержащие более 24% спирта по объему | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 3066 | Краска или материал лакокрасочный | включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу или включая растворитель или разбавитель краски | 8 | C9 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3079 | Метакрилонитрид стабилизированный |  | 3 | FT1 | I | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3082 | Спиртовый C6-C17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат |  | 9 | М6 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Спиртовый C12-C15 поли (1-3) этоксилат |  | 9 | М6 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Спиртовый C13-C15 поли (1-6) этоксилат |  | 9 | М6 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-5 | температура вспышки более 60°С | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-7 | температура вспышки более 60°С | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Смола каменноугольная | температура вспышки более 60°С | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Смола каменноугольная, лигроин | температура вспышки более 60°С | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Креозот, полученный из каменноугольной смолы | температура вспышки более 60°С | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Креозот, полученный из древесной смолы | температура вспышки более 60°С | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат |  | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Децилакрилат |  | 9 | М6 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Диизобутилфталат |  | 9 | М6 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Ди-н-бутилфталат |  | 9 | М6 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Углеводороды | жидкие, температура вспышки более 60°С, опасные для окружающей среды | 9 | М6 | III | Правило для сводных позиций |
| 3082 | Изодецилдифенилфосфат |  | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Метилнафталины | изомерная смесь, жидкая | 9 | М6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Триарилфосфаты | н.у.к. | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Трикрезилфосфат | содержащий не более 3% орто-изомера | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Триксиленилфосфат |  | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Цинкалкилдитиофосфат | C3-C14 | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Цинкарилдитиофосфат | C7-C16 | 9 | М6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Вещество, опасное для окружающей среды, жидкое, н.у.к. |  | 9 | М6 | III | Правило для сводных позиций |
| 3099 | Окисляющая жидкость токсичная, н.у.к. |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Органический пероксид типа B, C, D, E или F жидкий или Органический пероксид типа B, C, D, E или F жидкий с регулируемой температурой |  | 5.2 | P1 |  | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов и азотная кислота** |
| ** Для № ООН 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (за исключением трет-бутилгидропероксида с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот): все органические пероксиды в технически чистом виде или в растворе с растворителями, которые с учетом их совместимости охватываются стандартной жидкостью «смесь углеводородов» в настоящем перечне. Совместимость вентиляционных устройств и прокладок с органическими пероксидами может быть проверена также независимо от испытаний по типу конструкции путем проведения лабораторных испытаний с использованием азотной кислоты. |
| 3145 | Бутилфенолы | жидкие, н.у.к. | 8 | С3 | I/II/III | Уксусная кислота |
| 3145 | Алкилфенолы, жидкие, н.у.к. | Включая гомологи C2-C12 | 8 | С3 | I/II/III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3149 | Водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная | содержащая № ООН 2790 кислоту уксусную, № ООН 2796 кислоту серную и/или № ООН 1805 кислоту фосфорную, воду и не более 5% надуксусной кислоты | 5.1 | OC1 | II | Смачивающий раствор и азотная кислота |
| 3210 | Хлоратов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3211 | Перхлоратов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3213 | Броматов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3214 | Перманганатов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | II | Вода |
| 3216 | Персульфатов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | III | Смачивающий раствор |
| 3218 | Нитратов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3219 | Нитритов неорганических водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3264 | Меди хлорид | водный раствор, слабокоррозионный | 8 | C1 | III | Вода |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат | 25% водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 3264 | Кислота фосфористая | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 3264 | Коррозионная жидкость кислая неорганическая, н.у.к. | температура вспышки более 60°С | 8 | C1 | I/II/III | Правило для сводных позиций; не применяется к смесям, в состав которых входят следующие компоненты: № ООН 1830, 1832,1906 и 2308 |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная |  | 8 | С3 | I | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Аллилсукционовый ангидрид |  | 8 | С3 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Дитиогликолевая кислота |  | 8 | С3 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Бутил фосфат | смесь моно- и дибутилфосфата | 8 | С3 | III | Смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота каприловая |  | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота изовалериановая |  | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота пеларгоновая |  | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота пировиноградная |  | 8 | С3 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота валериановая |  | 8 | С3 | III | Уксусная кислота |
| 3265 | Коррозионная жидкость кислая органическая, н.у.к. | температура вспышки более 60°С | 8 | С3 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3266 | Натрия гидросульфид | водный раствор | 8 | C5 | II | Уксусная кислота |
| 3266 | Натрия сульфид | водный раствор, слабокоррозионный | 8 | C5 | III | Уксусная кислота |
| 3266 | Коррозионная жидкость щелочная неорганическая, н.у.к. | температура вспышки более 60°С | 8 | C5 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3267 | 2,2'-(Бутилимино )-диэтанол |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 3267 | Коррозионная жидкость щелочная органическая, н.у.к. | температура вспышки более 60°С | 8 | C7 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3271 | Эфир монобутиловый этиленгликоля | температура вспышки 60°С | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 3271 | Эфир, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3272 | Эфир трет-бутиловый акриловой кислоты |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Изобутилпропионат | температура вспышки ниже 23°С | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Метилвалерат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Триметил-орто-формиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Этилвалерат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Изобутилизовалерат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | н-Амилпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | н-Бутилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Метиллактат |  | 3 | F1 | III | н-Бутил ацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Эфир сложный, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3287 | Натрия нитрат | 40% водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3287 | Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к. |  | 6.1 | T4 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3291 | Отходы больничного происхождения разные, н.у.к. | жидкие | 6.2 | I3 | II | Вода |
| 3293 | Гидразина водный раствор | с массовой долей гидразина не более 37% | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3295 | Гептены | н.у.к | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | Нонаны | температура вспышки ниже 23°С | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | Деканы | н.у.к | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензол |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | Углеводороды жидкие, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3405 | Бария хлората раствор | водный раствор | 5.1 | OT1 | II/III | Вода |
| 3406 | Бария перхлората раствор | водный раствор | 5.1 | OT1 | II/III | Вода |
| 3408 | Свинца перхлората раствор | водный раствор | 5.1 | OT1 | II/III | Вода |
| 3413 | Калия цианида раствор | водный раствор | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 3414 | Натрия цианида раствор | водный раствор | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 3415 | Натрия фторида раствор | водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3422 | Калия фторида раствор | водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |

4.1.2 Дополнительные общие положения, касающиеся использования КСГМГ

4.1.2.1 Если КСГМГ используются для перевозки жидкостей с температурой вспышки 60°C (закрытый сосуд) или ниже, либо для перевозки порошков, пыль которых является взрывоопасной, должны быть приняты меры для предотвращения опасного электростатического разряда.

4.1.2.2 Каждый металлический, жесткий пластмассовый и составной КСГМГ должен подвергаться соответствующим проверкам и испытаниям согласно положениям пунктов 6.5.4.4 или 6.5.4.5:

- перед началом эксплуатации;

- впоследствии, с интервалами, не превышающими двух с половиной и пяти лет, в зависимости от конкретного случая;

- после ремонта или реконструкции, перед повторным использованием в целях перевозки.

КСГМГ не должен наполняться и предъявляться к перевозке после истечения срока действительности последнего периодического испытания или последней периодической проверки. Однако КСГМГ, наполненный до истечения срока действительности последнего периодического испытания или последней периодической проверки, может перевозиться в течение периода, не превышающего трех месяцев, после даты истечения срока действительности последнегопериодического испытания или последней периодической проверки. Кроме того, после истечения срока действительности последнего периодического испытания или последней периодической проверки КСГМГ может перевозиться в следующих случаях:

a) после опорожнения, но до очистки - для целей прохождения требуемого испытания или требуемой проверки перед очередным наполнением; и

b) если компетентный орган не принял иного решения, - в течение периода, не превышающего шести месяцев, после истечения срока действительности последнего периодического испытания или последней периодической проверки, с целью возвращения опасных грузов или остатков для надлежащего удаления или переработки.

Примечание. В отношении записей в транспортном документе см. пункт 5.4.1.1.11.

4.1.2.3 КСГМГ типа 31HZ2 должны заполняться, по меньшей мере, на 80% объема наружной оболочки.

4.1.2.4 За исключением случаев, когда текущее техническое обслуживание металлических, жестких пластмассовых, составных и мягких КСГМГ производится владельцем КСГМГ, государственная принадлежность и наименование или утвержденный символ которого нанесены на КСГМГ в виде износостойкой маркировки, сторона, производящая текущее техническое обслуживание, наносит на КСГМГ, рядом с проставленным изготовителем знаком типа конструкции ООН, износостойкую маркировку, указывающую:

a) название государства, в котором было произведено текущее техническое обслуживание; и

b) название или утвержденный символ стороны, произведшей текущее техническое обслуживание.

4.1.3 Общие положения, касающиеся инструкций по упаковке

4.1.3.1 Инструкции по упаковке, применимые к опасным грузам классов 1-9, приведены в разделе 4.1.4. Они сгруппированы по трем подразделам в зависимости от типа тары, на которую они распространяются:

подраздел 4.1.4.1 для тары, кроме КСГМГ и крупногабаритной тары; эти инструкции по упаковке обозначены буквенно-цифровым кодом, начинающимся с буквы «P» или «R», если речь идет о таре, предусмотренной МПОГ и ДОПОГ;

подраздел 4.1.4.2 для КСГМГ; эти инструкции по упаковке обозначены буквенно-цифровым кодом, начинающимся с букв «IBC»;

подраздел 4.1.4.3 для крупногабаритной тары; эти инструкции по упаковке обозначены буквенно-цифровым кодом, начинающимся с букв «LP».

Как правило, в инструкциях по упаковке указывается, что применяются общие положения разделов 4.1.1, 4.1.2 или 4.1.3 в зависимости от конкретного случая. В этих инструкциях может быть также указано, что должны соблюдаться специальные положения разделов 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 или 4.1.9, когда это необходимо. Для отдельных веществ или изделий в инструкции по упаковке могут быть также изложены специальные положения по упаковке. Они также обозначаются буквенно-цифровым кодом, состоящим из следующих букв:

«PP» для тары, кроме КСГМГ и крупногабаритной тары, или «RR», если речь идет о специальных положениях, предусмотренных МПОГ и ДОПОГ;

«B» для КСГМГ или «ВВ», если речь идет о специальных положениях, предусмотренных МПОГ и ДОПОГ;

«L» для крупногабаритной тары.

Если не указано иное, каждая единица тары должна отвечать соответствующим требованиям части 6. Как правило, в инструкциях по упаковке не даются указания относительно совместимости, и поэтому перед выбором тары пользователю надлежит проверить совместимость вещества с выбранным упаковочным материалом (например, для большинства фторидов стеклянные сосуды непригодны). Если в инструкциях по упаковке разрешается использование стеклянных сосудов, допускается также использовать тару из фарфора, глины и керамики.

4.1.3.2 В колонке 8 таблицы А главы 3.2 для каждого изделия или вещества указано, какую (какие) инструкцию (инструкции) по упаковке надлежит использовать. В колонках 9а и 9b указаны специальные положения по упаковке и положения по совместной упаковке (см. раздел 4.1.10), применимые к отдельным веществам или изделиям.

4.1.3.3 В соответствующих случаях в каждой инструкции по упаковке указана приемлемая для использования одиночная или комбинированная тара. Для комбинированной тары указаны приемлемая наружная и внутренняя тара и в соответствующих случаях максимальное количество, которое разрешается перевозить в каждой единице внутренней или наружной тары. Определения максимальной массы нетто и максимальной вместимости приведены в разделе 1.2.1.

4.1.3.4 Не допускается использование нижеуказанных видов тары, если в ходе перевозки перевозимые вещества могут переходить в жидкое состояние:

Тара

Барабаны: 1D и 1G

Ящики: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2

Мешки: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 и 5M2

Составная тара: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 и 6PH1

Крупногабаритная тара

Из мягкой пластмассы: 51Н (наружная тара)

КСГМГ

Для веществ группы упаковки I: все типы КСГМГ

Для веществ групп упаковки II и III:

Деревянные: 11C, 11D и 11F

Из фибрового картона: 11G

Мягкие: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2

Составные: 11HZ2 и 21HZ2

Для целей этого пункта вещества и смеси веществ, имеющие температуру плавления 45°C или меньше, считаются твердыми веществами, способными переходить в жидкое состояние во время перевозки.

4.1.3.5 Если в соответствии с содержащимися в настоящей главе инструкциями по упаковке разрешается использование конкретного типа тары (например, 4G; 1А2), то с соблюдением таких же условий и ограничений, применимых в отношении данного типа тары согласно соответствующим инструкциям по упаковке, может также использоваться тара, имеющая аналогичный код тары, за которым следуют буквы «V», «U» или «W» и который наносится в соответствии с требованиями части 6 (например, 4GV, 4GU или 4GW; 1А2V, 1А2U или 1А2W). Например, может использоваться комбинированная тара, на которую нанесен код тары «4GV», если разрешено использование комбинированной тары, обозначенной кодом «4G», при условии соблюдения требований в отношении типов внутренней тары и количественных ограничений, содержащихся в соответствующей инструкции по упаковке.

4.1.3.6 Сосуды под давлением для жидкостей и твердых веществ

4.1.3.6.1 Если в ДОПОГ не указано иное, сосуды под давлением, соответствующие:

a) применимым требованиям главы 6.2; или

b) национальным или международным стандартам на проектирование, конструкцию, испытания, изготовление и проверку, применяемым страной, где были изготовлены данные сосуды под давлением, при условии соблюдения положений подраздела 4.1.3.6 и того, что металлические баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов должны быть изготовлены таким образом, чтобы минимальная величина коэффициента разрыва (давление разрыва, деленное на испытательное давление) составляла:

i) 1,50 - для сосудов под давлением многоразового использования,

ii) 2,00 - для одноразовых сосудов под давлением,

разрешается использовать для перевозки любой жидкости или любого твердого вещества, за исключением взрывчатых веществ, термически неустойчивых веществ, органических пероксидов, самореактивных веществ, веществ, способных привести к значительному повышению давления в результате нарастания химической реакции, и радиоактивных материалов (если только их перевозка не разрешена согласно разделу 4.1.9).

Этот подраздел не применяется к веществам, упомянутым в подразделе 4.1.4.1, инструкция по упаковке Р200, таблица 3.

4.1.3.6.2 Каждый тип конструкции сосуда под давлением утверждается либо компетентным органом страны изготовления, либо в соответствии с требованиями главы 6.2.

4.1.3.6.3 Если не указано иное, используются сосуды под давлением с минимальным испытательным давлением в 0,6 МПа.

4.1.3.6.4 Если не указано иное, сосуды под давлением могут быть оборудованы устройством аварийного сброса давления для предотвращения разрыва сосуда в случае переполнения или пожара.

Клапаны сосудов под давлением должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они были заведомо способны выдержать повреждение без выброса содержимого, или должны быть защищены от повреждения, которое могло бы привести к произвольному выбросу содержимого сосуда под давлением, с помощью одного из методов, указанных в пунктах 4.1.6.8 а)-e).

4.1.3.6.5 Степень наполнения не должна превышать 95% вместимости сосуда под давлением при 50°С. Оставляется достаточный незаполненный объем (свободный объем для расширения жидкости в резервуаре) во избежание заполнения всего внутреннего объема сосуда под давлением жидкостью при температуре 55°С.

4.1.3.6.6 Если не указано иное, сосуды под давлением подвергаются каждые пять лет периодической проверке и испытанию. Периодическая проверка включает внешний осмотр, внутренний осмотр или альтернативный метод, утвержденный компетентным органом, испытание под давлением или равноценное эффективное неразрушающее испытание с согласия компетентного органа, включая проверку всего вспомогательного оборудования (например, герметичности клапанов, устройств аварийного сброса давления или плавких элементов). Сосуды под давлением не наполняются после того, как наступил срок проведения их периодической проверки и испытания, однако они могут перевозиться после истечения предельного срока. Ремонт сосудов под давлением производится в соответствии с требованиями пункта 4.1.6.11.

4.1.3.6.7 Перед наполнением сосуда под давлением лицо, которое производит наполнение, проверяет сосуд и удостоверяется в том, что он разрешен для веществ, подлежащих перевозке, и что требования ДОПОГ соблюдены. После наполнения запорные вентили закрываются и остаются закрытыми во время перевозки. Грузоотправитель проверяет запорные устройства и оборудование на предмет утечки.

4.1.3.6.8 Сосуды под давлением многоразового использования наполняются веществом, которое отличается от ранее содержавшихся в них веществ, только после выполнения необходимых операций по перепрофилированию.

4.1.3.6.9 Маркировка сосудов под давлением для жидкостей и твердых веществ, соответствующих положениям подраздела 4.1.3.6 (но не соответствующих требованиям главы 6.2), производится в соответствии с требованиями компетентного органа страны изготовления.

4.1.3.7 Тара или КСГМГ, использование которых прямо не разрешено в соответствующей инструкции по упаковке, не должны использоваться для перевозки того или иного вещества или изделия, кроме тех случаев, когда такое их использование прямо разрешено на основании временного отступления, согласованного Договаривающимися сторонами в соответствии с разделом 1.5.1.

4.1.3.8 Неупакованные изделия, кроме изделий класса 1

4.1.3.8.1 Если крупногабаритные и массивные изделия не могут быть упакованы в соответствии с требованиями глав 6.1 или 6.6 и должны перевозиться порожними, неочищенными и неупакованными, то компетентный орган страны происхождения2 может разрешить такую перевозку. При этом компетентный орган должен принимать во внимание следующее:

________________

2 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то компетентный орган первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

a) крупногабаритные и массивные изделия должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары и нагрузки, которые обычно имеют место в ходе перевозки, включая перегрузку с транспортных единиц на транспортные единицы или с транспортных единиц на склады, а также любое перемещение с поддона для последующей ручной или механической обработки;

b) все затворы и отверстия должны быть герметизированы таким образом, чтобы не происходило потери содержимого, которая могла бы произойти в обычных условиях перевозки в результате вибрации или изменений температуры, влажности или давления (например, из-за изменения высоты). Никакие остатки опасного вещества не должны налипать на наружную поверхность крупногабаритных и массивных изделий;

c) части крупногабаритных и массивных изделий, находящиеся в прямом контакте с опасными грузами:

i) не должны повреждаться или значительно ослабляться под воздействием этих опасных грузов; и

ii) не должны вызывать опасного эффекта, например, катализировать реакцию или вступать в реакцию с опасными грузами;

d) крупногабаритные и массивные изделия, содержащие жидкости, должны укладываться и закрепляться таким образом, чтобы в ходе перевозки не происходило утечки из изделия или его остаточной деформации;

e) они должны быть установлены на опоры либо помещены в обрешетки или иные транспортно-загрузочные приспособления, либо в транспортную единицу или контейнер таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они не могли перемещаться.

4.1.3.8.2 На неупакованные изделия, перевозка которых разрешена компетентным органом в соответствии с положениями пункта 4.1.3.8.1, распространяются процедуры отправления, предусмотренные в части 5. Кроме того, грузоотправитель таких изделий обязан обеспечить, чтобы к транспортному документу прилагался экземпляр такого разрешения.

Примечание. К крупногабаритным и массивным изделиям могут относиться гибкие системы удержания топлива, военное оборудование, машины или механизмы, содержащие опасные грузы в количествах, превышающих значения ограниченных количеств в соответствии с разделом 3.4.6.

4.1.4 Перечень инструкций по упаковке

Примечание. Несмотря на то, что приведенные ниже инструкции по упаковке пронумерованы так же, как в МКМПОГ и Типовых правилах ООН, следует помнить, что в случае ДОПОГ некоторые отдельные указания могут быть иными.

4.1.4.1 Инструкции по упаковке, касающиеся использования тары (кроме КСГМГ и крупногабаритной тары)

| Р001 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) | Р001 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Комбинированная тара: | Максимальная вместимость/масса нетто (см. пункт 4.1.3.3) |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Стеклянная 10 л | Барабаны |  |  |  |
| Пластмассовая 30 л | стальные (1A2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
| Металлическая 40 л | алюминиевые (1B2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | пластмассовые (1H2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | фанерные (1D) | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | фибровые (1G) | 75 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | Ящики |  |  |  |
|  | стальные (4A) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | алюминиевые (4B) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из естественной древесины (4C1, 4C2) | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | фанерные (4D) | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 75 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 75 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из пенопласта (4H1) | 60 кг | 60 кг | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4H2) | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | Канистры |  |  |  |
|  | стальные (3A2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
|  | алюминиевые (3B2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
|  | пластмассовые (3H2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
| Одиночная тара: |
| Барабаны |  |  |  |
| стальные, с несъемным днищем (1A1) | 250 л | 450 л | 450 л |
| стальные, со съемным днищем (1A2) | 250 л a | 450 л | 450 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (1B1) | 250 л | 450 л | 450 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (1B2) | 250 л a | 450 л | 450 л |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, с несъемным днищем (1N1) | 250 л | 450 л | 450 л |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, со съемным днищем (1N2) | 250 л a | 450 л | 450 л |
| пластмассовые, с несъемным днищем (1H1) | 250 л | 450 л | 450 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (1H2) | 250 л a | 450 л | 450 л |
| Канистры |  |  |  |
| стальные, с несъемным днищем (3A1) | 60 л | 60 л | 60 л |
| стальные, со съемным днищем (3A2) | 60 л a | 60 л | 60 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (3B1) | 60 л | 60 л | 60 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (3B2) | 60 л a | 60 л | 60 л |
| пластмассовые, с несъемным днищем (3H1) | 60 л | 60 л | 60 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (3H2) | 60 л a | 60 л | 60 л |
| а Допускается перевозка только веществ, имеющих вязкость более 2680 мм2/с. |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6HA1, 6HB1) | 250 л | 250 л | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1) | 120 л | 250 л | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике либо пластмассовый сосуд в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) | 60 л | 60 л | 60 л |
| стеклянный сосуд в наружном барабане из стали, алюминия, фибрового картона, фанеры, твердой пластмассы или пенопласта (6РА1, 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6РН2) либо в наружном ящике или обрешетке из стали или алюминия, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PG2 или 6PD2) | 60 л | 60 л | 60 л |
| Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. |
| Дополнительное требование: Для веществ класса 3, группа упаковки III, выделяющих в малых количествах диоксид углерода или азот, должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары. |
| Специальные положения по упаковке: PP1 Для № ООН 1133, 1210, 1263 и 1866 и для клеев, типографских красок, материалов, используемых с типографской краской, красок, лакокрасочных материалов и растворов смолы, отнесенных к № ООН 3082: металлическая или пластмассовая тара для веществ групп упаковки II и III в количествах не более 5 литров на единицу тары может не отвечать требованиям эксплуатационных испытаний, предусмотренным в главе 6.1, в случае перевозки: a) в пакетах, ящиках-поддонах или в тарно-погрузочном приспособлении; например, отдельные упаковки укладываются или штабелируются на поддоне и закрепляются при помощи ленты, термоусадочного или растягивающего материала либо иным подходящим способом; b) в качестве внутренней тары комбинированной тары максимальной массой нетто 40 кг. PP2 Для № ООН 3065: могут использоваться деревянные бочки максимальной вместимостью 250 литров, которые не удовлетворяют положениям главы 6.1. PP4 Для № ООН 1774: тара должна удовлетворять требованиям испытаний для группы упаковки II. PP5 Для № ООН 1204: тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения внутреннего давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ не должны использоваться баллоны, трубки и барабаны под давлением. PP6 (Исключено) PP10 Для № ООН 1791, группа упаковки II: должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары. PP31 Для № ООН 1131: тара должна быть герметически запечатана. РР33 Для № ООН 1308, группы упаковки I и II: разрешается использовать только комбинированную тару максимальной массой брутто 75 кг. РР81 Для № ООН 1790 с содержанием фтористого водорода более 60%, но не более 85% и № ООН 2031 с содержанием азотной кислоты более 55%: пластмассовые барабаны и канистры разрешается использовать как одиночную тару в течение двух лет с даты их изготовления. |
| Специальные положения по упаковке, предусмотренные МПОГ и ДОПОГ: RR2 Для № ООН 1261: не разрешается использовать тару со съемным днищем. |

| P002 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) | P002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |
| Комбинированная тара: | Максимальная масса нетто (см. пункт 4.1.3.3) |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |  |
|  | Барабаны |  |  |  |  |
| Стеклянная 10 кг | стальные (1A2) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| Пластмассоваяа 50 кг | алюминиевые (1B2) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| Металлическая 50 кг | прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| Бумажная a,b,c 50 кг Фибровая a,b,c 50 кг |  |  |  |  |  |
|  | пластмассовые (1H2) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | фанерные (1D) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| а Такая внутренняя тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. | фибровые (1G) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | Ящики |  |  |  |  |
|  | стальные (4А) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | алюминиевые (4В) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| b Такая внутренняя тара не должна использоваться, когда перевозимые вещества могут перейти в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4). | из естественной древесины(4С1) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из естественной древесины с плотно пригнанными стенками (4С2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | фанерные (4D) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из фибрового картона (4G) | 125 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| c Такая внутренняя тара не должна использоваться для веществ группы упаковки I. | из пенопласта (4Н1) | 60 кг | 60 кг | 60 кг |  |
|  | из твердой пластмассы (4Н2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |  |
|  | Канистры |  |  |  |  |
|  | стальные (3А2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |  |
|  | алюминиевые (3В2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |  |
|  | пластмассовые (3Н2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |  |
| Одиночная тара: |  |
| Барабаны |  |
| стальные (1A1 или 1A2 d) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| алюминиевые (1B1 или 1B2 d) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1 или 1N2 d) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| пластмассовые (1H1 или 1H2 d) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| фибровые (1G) e | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| фанерные (1D) e | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| Канистры |  |  |  |  |
| стальные (3A1 или 3A2 d) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |  |
| алюминиевые (3B1 или 3B2 d) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |  |
| пластмассовые (3H1 или 3H2 d) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |  |
| d Такая тара не должна использоваться для веществ группы упаковки I, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4). e Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4). |  |
| Ящики |  |  |  |  |
| стальные (4A) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| алюминиевые (4B) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| из естественной древесины (4C1) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| фанерные (4D) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| из древесного материала (4F) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| из естественной древесины с плотно пригнанными стенками (4C2) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| из фибрового картона (4G) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| из твердой пластмассы (4H2) e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |  |
| Мешки |  |  |  |  |
| мешки (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e | Не разрешается | 50 кг | 50 кг |  |
| Составная тара |  |  |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном, фибровом или пластмассовом барабане (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e или 6HH1) | 400 кг | 400 кг | 400 кг |  |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике либо в ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2e, 6HG2e или 6HH2) | 75 кг | 75 кг | 75 кг |  |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном или фибровом барабане (6PA1, 6PB1, 6PD1e или 6PG1e) либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2e или 6PG2e), либо в наружной таре из твердой пластмассы или пенопласта (6PH2 или 6PH1e) | 75 кг | 75 кг | 75 кг |  |
| Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. e Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4). |  |
| Специальные положения по упаковке: PP6 (Исключено) PP7 Для № ООН 2000: целлулоид может также перевозиться в неупакованном виде на поддонах, завернутых в пластмассовую пленку и закрепленных подходящими средствами, такими как стальные обручи, полной загрузкой в закрытых транспортных средствах или закрытых контейнерах. Вес каждого поддона не должен превышать 1000 кг. PP8 Для № ООН 2002: тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения внутреннего давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ не должны использоваться баллоны, трубки и барабаны под давлением. PP9 Для № ООН 3175, 3243 и 3244: тара должна соответствовать типу конструкции, прошедшему испытание на герметичность в соответствии с требованиями испытаний для группы упаковки II. Для № ООН 3175: испытание на герметичность не требуется, если жидкости полностью абсорбированы твердым материалом, содержащимся в герметично закрытых мешках. PP11 Для № ООН 1309, группа упаковки III, и № ООН 1362: разрешается использование мешков 5H1, 5L1 и 5M1, если они помещены в полимерные мешки и завернуты в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку на поддоне. PP12 Для № ООН 1361, 2213 и 3077: разрешается использование мешков 5H1, 5L1 и 5M1 в случае перевозки в закрытых транспортных средствах или закрытых контейнерах. PP13 Для изделий, отнесенных к № ООН 2870: разрешается использование только комбинированной тары, отвечающей требованиям испытаний для группы упаковки I. PP14 Для № ООН 2211, 2698 и 3314: не требуется, чтобы тара отвечала требованиям испытаний, предусмотренным в главе 6.1. PP15 Для № ООН 1324 и 2623: тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки III. PP20 Для № ООН 2217: могут использоваться любые непроницаемые для сыпучих веществ и прочные на разрыв сосуды. РР30 Для № ООН 2471: не разрешается использование бумажной или фибровой внутренней тары. PP34 Для № ООН 2969 (цельные бобы): разрешается использование мешков 5H1, 5L1 и 5M1. PP37 Для № ООН 2590 и 2212: разрешается использование мешков 5M1. Мешки всех типов должны перевозиться в закрытых транспортных средствах или закрытых контейнерах либо должны помещаться в закрытые жесткие транспортные пакеты. PP38 Для № ООН 1309, группа упаковки II: использование мешков разрешается только в закрытых транспортных средствах или закрытых контейнерах. РР84 Для № ООН 1057: должна использоваться жесткая наружная тара, отвечающая требованиям испытаний для группы упаковки II. Эта тара должна быть сконструирована, изготовлена и размещена таким образом, чтобы исключалась возможность перемещения, случайного возгорания устройства или случайной утечки легковоспламеняющегося газа или легковоспламеняющейся жидкости. Примечание. В отношении отработавших зажигалок, собранных отдельно, см. главу 3.3, специальное положение 654. |  |
| Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ: RR5 Независимо от требований специального положения по упаковке РР84, должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7 при условии, что масса брутто упаковки не превышает 10 кг. Примечание. В отношении отработавших зажигалок, собранных отдельно, см. главу 3.3, специальное положение 654. |  |

| P003 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P003 |
| --- | --- | --- |
| Опасные грузы должны быть помещены в подходящую наружную тару. Тара должна отвечать положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 и раздела 4.1.3 и быть сконструирована таким образом, чтобы она удовлетворяла требованиям в отношении конструкции, предусмотренным в разделе 6.1.4. Должна использоваться наружная тара, изготовленная из подходящего материала надлежащей прочности и конструкции в зависимости от вместимости тары и ее назначения. Если данная инструкция по упаковке применяется для перевозки изделий или внутренней тары комбинированной тары, то эта тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы исключалась возможность случайного выпадения изделий в обычных условиях перевозки. |
| Специальные положения по упаковке: PP16 Для № ООН 2800: батареи должны быть защищены от короткого замыкания и надежно упакованы в прочную наружную тару. Примечание 1. Батареи непроливающегося типа, которые являются составным элементом механического или электронного оборудования или которые необходимы для его функционирования, должны быть прочно закреплены в держателе, имеющемся на оборудовании, и защищены таким образом, чтобы исключить возможность повреждения и короткого замыкания. Примечание 2. В отношении отработавших батарей (№ ООН2800) см. Р801а. PP17 Для № ООН 1950 и 2037: в случае тары из фибрового картона масса нетто упаковок не должна превышать 55 кг, а в случае иной тары - не должна превышать 125 кг. PP19 Для № ООН 1364 и 1365: разрешается перевозка в тюках. PP20 Для № ООН 1363, 1386, 1408 и 2793: могут использоваться любые непроницаемые для сыпучих материалов и прочные на разрыв сосуды. PP32 Для № ООН 2857 и 3358: разрешается перевозка без упаковки, в обрешетках или в надлежащих транспортных пакетах. PP87 Для № ООН 1950: в случае отбракованных аэрозолей, перевозимых в соответствии со специальным положением 327, тара должна быть оснащена средством удержания любой свободной жидкости, которая может вытечь во время перевозки, например абсорбирующим материалом. Упаковка должна соответствующим образом вентилироваться с целью предотвратить накопление воспламеняющихся газов или повышение давления. PP88 (Исключено) |
| Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ: RR6 Для № ООН 1050 и 2037: в случае перевозки полной загрузкой металлические изделия могут быть также упакованы следующим образом: изделия размещаются блоками на подставках и закрепляются при помощи пленочного покрытия из соответствующего полимерного материала; такие блоки должны укладываться друг на друга и соответствующим образом закрепляться на поддонах. |

| P004 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P004 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3473, 3476, 3477, 3478 и 3479. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 и разделе 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) для кассет топливных элементов: тару, соответствующую эксплуатационным требованиям для группы упаковки II; и (2) для кассет топливных элементов, содержащихся в оборудовании или упакованных с оборудованием: прочную наружную тару. Крупногабаритное массивное оборудование (см. 4.1.3.8), содержащее кассеты топливных элементов, может перевозиться в неупакованном виде. Когда кассеты топливных элементов упаковываются с оборудованием, они должны помещаться во внутреннюю тару или укладываться в наружную тару с прокладочным материалом или разделительной(ыми) перегородкой(амии) таким образом, чтобы кассеты топливных элементов были защищены от повреждения, которое может быть вызвано передвижением или перемещением содержимого внутри наружной тары. Кассеты топливных элементов, установленные в оборудовании, должны быть защищены от короткого замыкания, и вся система должна быть защищена от случайного срабатывания. |

| Р010 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р010 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Комбинированная тара |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Максимальная масса нетто (см. 4.1.3.3) |
| Из стекла 1 л Стальная 40 л | Барабаны |  |
|  | стальные (1A2) | 400 кг |
|  | пластмассовые (1H2) | 400 кг |
|  | фанерные (1D) | 400 кг |
|  | фибровые (1G) | 400 кг |
|  | Ящики |  |
|  | стальные (4A) | 400 кг |
|  | из естественной древесины (4C1, 4C2) | 400 кг |
|  | фанерные (4D) | 400 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 400 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 400 кг |
|  | из пенопласта (4H1) | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4H2) | 400 кг |
| Одиночная тара | Максимальная вместимость (см. 4.1.3.3) |
| Барабаны |  |
| стальные, с несъемным днищем (1A1) | 450 л |
| Канистры |  |
| стальные, с несъемным днищем (3A1) | 60 л |
| Составная тара |  |
| пластмассовый сосуд в стальном барабане (6HA1) | 250 л |

| P099 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P099 |
| --- | --- | --- |
| Разрешается использование только той тары, которая утверждена для этих грузов компетентным органом. Каждый груз должен перевозиться в сопровождении копии свидетельства об утверждении, выданного компетентным органом, либо в транспортном документе должно содержаться указание о том, что тара была утверждена компетентным органом. |

| P101 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P101 |
| --- | --- | --- |
| Разрешается использование только той тары, которая утверждена компетентным органом страны происхождения. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, тара должна быть утверждена компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза. Отличительный знак государства, наносимый на автомобили, осуществляющие международные перевозки, для страны, от имени которой выступает компетентный орган, указывается в транспортных документах следующим образом: «Тара, утвержденная компетентным органом...» (см. пункт 5.4.1.2.1 e)) |

| Р110а) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р110а) |
| --- | --- | --- |
| (Зарезервирована) Примечание. Эта инструкция по упаковке, предусмотренная в Типовых правилах ООН, не применяется к перевозкам, осуществляемым в режиме ДОПОГ. |

| P110b) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P110b) |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости | Разделительные перегородки | Ящики |
| металлические деревянные резиновые, теплопроводные пластмассовые, теплопроводные Мешки резиновые, теплопроводные полимерные, теплопроводные | металлические деревянные пластмассовые из фибрового картона | из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) |
| Специальное положение по упаковке: |  |
| РР42 Для № ООН 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 и 0224 -должны выполняться следующие требования: а) внутренняя тара должна содержать не более 50 г взрывчатого вещества (количество, соответствующее массе сухого вещества); b) каждый отсек между разделительными перегородками должен содержать не более одной единицы внутренней тары, которая должна быть прочно закреплена; с) наружная тара может быть разделена не более чем на 25 отсеков. |

| Р111 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р111 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| бумажные, влагонепроницаемые полимерные из текстиля, прорезиненные |  | стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) из фибрового картона (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Листы полимерные из текстиля, прорезиненные |  |  |
| Специальное положение по упаковке: РР43 Для № ООН 0159: внутренняя тара не требуется, когда в качестве наружной тары используются металлические (1А2 или 1В2) или пластмассовые (1Н2) барабаны. |

| Р112а) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P112a) |
| --- | --- | --- |
| (Для увлажненных твердых веществ, 1.1D) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Мешки | Ящики |
| бумажные, многослойные, влагонепроницаемые полимерные из текстиля из текстиля, прорезиненные из полимерной ткани Емкости металлические пластмассовые | полимерные из текстиля, с полимерным внутренним покрытием или вкладышем Емкости металлические пластмассовые | стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: Промежуточная тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со съемным днищем. |
| Специальные положения по упаковке: РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 и 0394: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР45 Для № ООН 0072 и 0226: промежуточная тара не требуется. |

| P112b) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P112b) |
| --- | --- | --- |
| (Для сухих твердых веществ, за исключением порошкообразных веществ, 1.1D) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Мешки (только для № ООН 0150) | Мешки |
| крафт-бумажные бумажные, многослойные, влагонепроницаемые полимерные из текстиля из текстиля, прорезиненные из полимерной ткани | полимерные из текстиля, с полимерным внутренним покрытием или вкладышем | из полимерной ткани, плотные (5Н2) из полимерной ткани, влагонепроницаемые (5Н3) из полимерной пленки (5Н4) из текстиля, плотные (5L2) из текстиля, влагонепроницаемые (5L3) бумажные, многослойные, влагонепроницаемые (5М2) Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР46 Для № ООН 0209: плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого ТНТ в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг. РР47 Для № ООН 0222: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используется мешок. |

| Р112с) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P112c) |
| --- | --- | --- |
| (Для сухих порошкообразных твердых веществ, 1.1D) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Мешки | Ящики |
| бумажные, многослойные, влагонепроницаемые полимерные из полимерной ткани Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные | бумажные, многослойные, влагонепроницаемые, с внутренним вкладышем полимерные Емкости металлические пластмассовые | стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительные требования: 1. Внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются барабаны. 2. Тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. |
| Специальные положения по упаковке: РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР46 Для № ООН 0209: плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого ТНТ в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг. РР48 Для № ООН 0504: металлическая тара не должна использоваться. |

| Р113 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р113 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| бумажные полимерные из текстиля, прорезиненные Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные |  | стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: Тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. |
| Специальные положения по упаковке: РР49 Для № ООН 0094 и 0305: в каждую единицу внутренней тары можно помещать не более 50 г вещества. РР50 Для № ООН 0027: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются барабаны. РР51 Для № ООН 0028: в качестве внутренней тары могут использоваться крафт-бумажные листы или бумажные парафинированные листы. |

| Р114а) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р114а) |
| --- | --- | --- |
| (Для увлажненных твердых веществ) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Мешки | Ящики |
| полимерные из текстиля из полимерной ткани Емкости металлические пластмассовые | полимерные из текстиля, с полимерным внутренним покрытием или вкладышем Емкости металлические пластмассовые | стальные (4А) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: Промежуточная тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со съемным днищем. |
| Специальные положения по упаковке: РР26 Для № ООН 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР43 Для № ООН 0342: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются металлические (1А2 или 1В2) или пластмассовые (1Н2) барабаны. |

| P114b) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P114b) |
| --- | --- | --- |
| (Для сухих твердых веществ) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки крафт-бумажные полимерные из текстиля, плотные из полимерной ткани, плотные Емкости из фибрового картона Металлические бумажные пластмассовые из полимерной ткани, плотные | Не требуется | Ящики из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: РР26 Для № ООН 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР48 Для № ООН 0508: не должна использоваться металлическая тара. РР50 Для № ООН 0160, 0161 и 0508: внутренняя тара не нужна, если в качестве наружной тары используются барабаны. РР52 Для № ООН 0160 и 0161: если в качестве наружной тары используются металлические барабаны (1А2 или 1В2), то металлическая тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность взрыва в результате увеличения внутреннего давления под воздействием внутренних или внешних факторов. |

| Р115 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р115 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости пластмассовые | Мешки полимерные, в металлических емкостях Барабаны металлические | Ящики из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: РР45 Для № ООН 0144: промежуточная тара не требуется. РР53 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики, внутренняя тара должна закрываться навинчивающимися заглушками и иметь вместимость не более 5 л каждая. Внутренняя тара должна быть со всех сторон окружена негорючим абсорбирующим прокладочным материалом. Количество абсорбирующего прокладочного материала должно быть достаточным для поглощения жидкого содержимого. Металлические емкости должны быть изолированы друг от друга прокладочным материалом. Масса нетто метательного взрывчатого вещества не должна превышать 30 кг на каждую упаковку, если в качестве наружной тары используются ящики. РР54 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются барабаны и в качестве промежуточной тары используются барабаны, они должны быть окружены негорючим прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения жидкого содержимого. Вместо внутренней и промежуточной тары может использоваться составная тара, состоящая из пластмассовой емкости в металлическом барабане. Чистый объем метательного взрывчатого вещества в каждой упаковке не должен превышать 120 л. РР55 Для № ООН 0144: должен применяться абсорбирующий прокладочный материал. РР56 Для № ООН 0144: в качестве внутренней тары могут использоваться металлические емкости. РР57 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики, то в качестве промежуточной тары должны использоваться мешки. РР58 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются барабаны, то в качестве промежуточной тары должны использоваться барабаны. РР59 Для № ООН 0144: в качестве наружной тары могут использоваться ящики из фибрового картона (4G). PP60 Для № ООН 0144: не должны использоваться алюминиевые барабаны со съемным днищем (1В2). |

| Р116 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р116 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки бумажные, влаго- и маслонепроницаемые полимерные из текстиля, с полимерным внутренним покрытием или вкладышем из полимерной ткани, плотные Емкости из фибрового картона, влагонепроницаемые металлические пластмассовые деревянные, плотные Листы бумажные, влагонепроницаемые бумажные, парафинированные полимерные | Не требуется | Мешки из полимерной ткани (5Н1) бумажные, многослойные, влагонепроницаемые (5М2) из полимерной пленки (5Н4) из текстиля, плотные (5L2) из текстиля, влагонепроницаемые (5L3) Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) Канистры стальные, со съемным днищем (3А2) пластмассовые, со съемным днищем (3Н2) |
| Специальные положения по упаковке: РР61 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со съемным днищем. РР62 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: внутренняя тара не требуется, если взрывчатое вещество содержится во влагонепроницаемом материале. РР63 Для № ООН 0081: внутренняя тара не требуется, если вещество содержится в упаковке из твердой пластмассы, непроницаемой для азотных сложных эфиров. РР64 Для № ООН 0331: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются мешки (5Н2, 5Н3 или 5Н4). РР65 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: в качестве наружной тары могут использоваться мешки (5Н2 или 5Н3). РР66 Для № ООН 0081: мешки не должны использоваться в качестве наружной тары. |

| Р130 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р130 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Не требуется | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: РР67 Для № ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502: крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для военного использования, без собственных средств инициирования или с собственными средствами инициирования, содержащими не менее двух эффективных защитных устройств, могут перевозиться в неупакованном виде. Если такие изделия содержат метательные заряды или являются самодвижущимися, их системы зажигания должны быть защищены против возбуждающих воздействий, способных возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат испытаний серии 4, проводимых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может рассматриваться на предмет перевозки в неупакованном виде. Такие неупакованные изделия могут устанавливаться на опоры или помещаться в обрешетки и другие подходящие транспортно-загрузочные приспособления. |

| Р131 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р131 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки бумажные полимерные Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые Деревянные Бобины | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: РР68 Для № ООН 0029, 0267 и 0455: мешки и бобины не должны использоваться в качестве внутренней тары. |

| Р132а) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р132а) |
| --- | --- | --- |
| (Изделия, представляющие собой закрытые оболочки из металла, пластмассы или фибрового картона, содержащие детонирующее ВВ, или смесь детонирующих ВВ с пластифицирующими добавками) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Не требуется | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) |

| P132b) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р132b) |
| --- | --- | --- |
| (Изделия без закрытых оболочек) |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые Листы бумажные полимерные | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) |

| Р133 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р133 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Лотки с разделительными перегородками из фибрового картона пластмассовые деревянные | Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) |
| Дополнительное требование: Емкости требуется использовать в качестве промежуточной тары только в том случае, если внутренней тарой являются лотки. |
| Специальное положение по упаковке: РР69 Для № ООН 0043, 0212, 0225, 0268 и 0306: лотки не должны использоваться в качестве внутренней тары. |

| Р134 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р134 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки влагонепроницаемые Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Листы из фибрового картона, гофрированные Трубки из фибрового картона | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) из фибрового картона (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р135 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р135 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки бумажные полимерные Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Листы бумажные полимерные | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р136 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р136 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки полимерные из текстиля Ящики из фибрового картона пластмассовые деревянные Разделительные перегородки в наружной таре | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р137 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р137 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки полимерные Ящики из фибрового картона Трубки из фибрового картона металлические пластмассовые Разделительные перегородки в наружной таре | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: РР70 Для № ООН 0059, 0439, 0440 и 0441: если кумулятивные заряды упаковываются по отдельности, коническая полость должна быть расположена основанием вниз, и на упаковку должна быть нанесена надпись «ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ». Если кумулятивные заряды упаковываются попарно, конические полости должны быть расположены одна к другой с целью сведения к минимуму кумулятивного действия зарядов при случайном инициировании. |

| Р138 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р138 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки полимерные | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) из фибрового картона (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: Если концы изделий запечатаны, внутренняя тара не требуется. |

| Р139 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р139 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки полимерные Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Бобины Листы бумажные полимерные | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: РР71 Для № ООН 0065, 0102, 0104, 0289 и 0290: концы детонирующего шнура должны быть изолированы, например с помощью прочно установленной пробки, препятствующей высвобождению взрывчатого вещества. Концы гибкого детонирующего шнура должны быть крепко связаны. РР72 Для № ООН 0065 и 0289: внутренняя тара не требуется, если эти изделия свернуты спиралью. |

| Р140 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р140 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки полимерные Бобины Листы крафт-бумажные полимерные | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: РР73 Для № ООН 0105: если концы изделия запечатаны, то внутренняя тара не требуется. РР74 Для № ООН 0101: тара должна быть плотной, за исключением случаев, когда взрыватель помещен в бумажную трубку, и оба конца трубки закрыты съемными колпачками. РР75 Для № ООН 0101: не должны использоваться стальные или алюминиевые ящики или барабаны. |

| Р141 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р141 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Лотки с разделительными перегородками пластмассовые деревянные Разделительные перегородки в наружной таре | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р142 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р142 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки бумажные полимерные Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Листы бумажные Лотки с разделительными перегородками пластмассовые | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р143 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р143 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки крафт-бумажные полимерные из текстиля из текстиля, прорезиненные Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые Лотки с разделительными перегородками пластмассовые деревянные | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: Вместо вышеупомянутой внутренней или наружной тары может использоваться составная тара (6НН2) (пластмассовая емкость в наружном ящике из твердой пластмассы). |
| Специальное положение по упаковке: РР76 Для № ООН 0271, 0272, 0415 и 0491: если используется металлическая тара, она должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность взрыва в результате увеличения внутреннего давления под воздействием внутренних или внешних факторов. |

| Р144 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р144 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые Разделительные перегородки в наружной таре | Не требуется | Ящики стальные (4А) алюминиевые (4В) из естественной древесины, обычные (4С1), с металлическим вкладышем фанерные (4D), с металлическим вкладышем из древесного материала (4F), с металлическим вкладышем из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: РР77 Для № ООН 0248 и 0249: тара должна быть защищена от проникновения в нее воды. Если водоактивируемые устройства перевозятся без упаковки, они должны быть снабжены по меньшей мере двумя независимыми предохранительными устройствами для предотвращения проникновения воды. |

| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р200 |
| --- | --- | --- |
| Типы тары: баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов. Баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов разрешается использовать при условии соблюдения специальных положений по упаковке, изложенных в разделе 4.1.6, и положений, изложенных ниже, в пунктах (1)-(11). Общие положения (1) Сосуды под давлением должны герметически закрываться, с тем чтобы не происходило выпуска газов. (2) Сосуды под давлением, содержащие токсичные вещества, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 (млн.-1) или меньше, как это указано в таблице, не оборудуются какими-либо устройствами для сброса давления. Устройства для сброса давления устанавливаются на сосуды ООН под давлением, используемые для перевозки диоксида углерода (№ ООН 1013) и гемиоксида азота (№ ООН 1070). (3) Три нижеследующие таблицы охватывают сжатые газы (таблица 1), сжиженные и растворенные газы (таблица 2) и вещества, не относящиеся к классу 2 (таблица 3). В этих таблицах указываются: а) номер ООН, наименование и описание, а также классификационный код вещества; b) ЛК50 для токсичных веществ; с) типы сосудов под давлением, разрешенные для перевозки вещества, отмеченные буквой «Х»; d) максимально допустимый срок между испытаниями при периодических проверках сосудов под давлением; Примечание. Периодические проверки сосудов под давлением, изготовленных из композитных материалов, должны проводиться с интервалами, установленными компетентным органом, утвердившим эти сосуды. е) минимальное испытательное давление сосудов под давлением; f) максимальное рабочее давление сосудов под давлением для сжатых газов или максимальный(ые) коэффициент(ы) наполнения для сжиженных и растворенных газов; g) специальные положения по упаковке, относящиеся к данному веществу. Испытательное давление, коэффициенты наполнения и требования, касающиеся наполнения (4) Требуемое минимальное испытательное давление равно 1 МПа (10 бар). (5) Сосуды под давлением ни при каких обстоятельствах не должны наполняться свыше предела, установленного в нижеследующих требованиях: а) Для сжатых газов рабочее давление не должно быть более двух третей испытательного давления сосудов под давлением. Ограничения этого верхнего предела рабочего давления устанавливаются специальным положением по упаковке «о». Ни при каких обстоятельствах внутреннее давление при температуре 65°С не должно превышать испытательного давления. b) Для сжиженных газов высокого давления коэффициент наполнения должен быть таким, чтобы установившееся давление при температуре 65°С не превышало испытательного давления сосудов под давлением. Использование других значений испытательного давления и коэффициента наполнения, помимо тех, которые указаны в таблице, разрешается, за исключением тех случаев, когда применяются требования специального положения по упаковке «о», при условии: i) соблюдения в случае применимости критерия, предусмотренного в специальном положении по упаковке «r»; или ii) соблюдения вышеупомянутого критерия во всех остальных случаях. Для сжиженных газов и смесей газов высокого давления, по которым нет соответствующих данных, максимальный коэффициент наполнения (FR) определяется по следующей формуле: FR = 8,5 × 10-4 × dg × Ph, где FR = максимальный коэффициент наполнения; dg = плотность газа (при температуре 15°С и давлении 1 бар) (в кг/м3); Ph = минимальное испытательное давление (в барах). Если плотность газа неизвестна, максимальный коэффициент наполнения определяется по следующей формуле: где FR = максимальный коэффициент наполнения; Ph = минимальное испытательное давления (в барах); ММ = молекулярная масса (в г/моль); R = 8,31451 × 10-2 бар.л.моль-1.К-1 (газовая постоянная). Для смесей газов средняя молекулярная масса определяется с учетом объемных концентраций различных компонентов. с) Для сжиженных газов низкого давления максимальная масса содержимого на литр вместимости по воде составляет 0,95 плотности жидкой фазы при температуре 50°С; кроме того, жидкая фаза не должна полностью занимать сосуд под давлением при любой температуре до 60°С. Испытательное давление сосуда под давлением должно быть, по меньшей мере, равным давлению паров (абсолютному) жидкости при температуре 65°С, уменьшенному на 100 кПа (1 бар). Для сжиженных газов и смесей газов низкого давления, по которым нет соответствующих данных, максимальный коэффициент наполнения определяется по следующей формуле: FR = (0,0032 × BP - 0,24) × d1, где FR = максимальный коэффициент наполнения; ВР = температура кипения (по шкале Кельвина); d1 = плотность жидкости при температуре кипения (в кг/л). d) В отношении № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ООН 3374 ацетилена нерастворенного см. пункт (10), специальное положение по упаковке «р». (6) Другие значения испытательного давления и коэффициента наполнения могут использоваться при том условии, что они отвечают общим требованиям, изложенным в пунктах (4) и (5), выше. (7) Наполнение сосудов под давлением может осуществляться только в специально оборудованных центрах квалифицированным персоналом, применяющим надлежащие процедуры. Указанные процедуры должны включать следующие проверки: - проверку соответствия сосудов и вспомогательного оборудования правилам; - проверку их совместимости с подлежащим перевозке продуктом; - проверку отсутствия повреждений, способных снизить уровень безопасности; - проверку соблюдения значений коэффициента или давления наполнения в зависимости от конкретного случая; - проверку маркировки и идентификационных знаков, требуемых правилами. Периодические проверки (8) Сосуды под давлением многоразового использования должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с требованиями подразделов 6.2.1.6 и 6.2.3.5, соответственно. (9) Если в приведенных ниже таблицах в отношении некоторых веществ не указаны специальные положения, периодические проверки должны проводиться: а) каждые 5 лет в случае сосудов под давлением, предназначенных для перевозки газов с классификационными кодами 1Т, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1ТОС, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F и 4ТС; b) каждые 5 лет в случае сосудов под давлением, предназначенных для перевозки веществ других классов; с) каждые 10 лет в случае сосудов под давлением, предназначенных для перевозки газов с классификационными кодами 1A, 1О, 1F, 2A, 2O и 2F. В отступление от положений этого пункта периодические проверки сосудов под давлением, изготовленных из композитных материалов (композитные сосуды под давлением), должны проводиться через промежутки времени, устанавливаемые компетентным органом Договаривающейся стороны ДОПОГ, который утвердил технические правила проектирования и изготовления. Специальные положения на упаковке (10) Пояснения к колонке «Специальные положения по упаковке»: Совместимость материалов (в отношении газов см. ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000) а: Сосуды под давлением из алюминиевого сплава использовать не разрешается. b: Медные клапаны (вентили) использовать не разрешается. c: Металлические части, соприкасающиеся с содержимым, не должны содержать более 65% меди. d: Что касается стальных сосудов под давлением, то разрешается использовать только сосуды, не подверженные водородному охрупчиванию. Требования в отношении токсичных веществ, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 (млн.-1) или меньше k: Выпускные отверстия клапанов (вентилей) должны быть снабжены газонепроницаемыми заглушками или колпаками, которые должны быть изготовлены из материала, не подверженного воздействию содержимого сосуда под давлением. Каждый баллон в связке должен быть снабжен индивидуальным клапаном (вентилем), который должен быть закрыт во время перевозки. После наполнения баллона коллектор должен быть продут, прочищен и заглушен. Связки, содержащие фтор сжатый (№ ООН 1045), могут быть изготовлены с запорными клапанами (вентилями) на группах баллонов общей вместимостью по воде не более 150 л вместо оснащения запорными клапанами (вентилями) каждого баллона. Баллоны и отдельные баллоны в связке должны выдерживать испытательное давление не менее 200 бар и иметь минимальную толщину стенок 3,5 мм в случае алюминиевого сплава или 2 мм в случае стали. Отдельные баллоны, не отвечающие этому требованию, перевозятся в жесткой наружной таре, которая надлежащим образом предохраняет баллон и его оснастку и удовлетворяет требованиям испытаний для группы упаковки I. Барабаны под давлением должны иметь минимальную толщину стенок, указанную компетентным органом. Сосуды под давлением не оснащаются устройствами для сброса давления. Вместимость одиночных баллонов и каждого из баллонов в связке не должна превышать 85 л по воде. Каждый клапан (вентиль) должен подсоединяться конической резьбой непосредственно к сосуду под давлением и быть в состоянии выдерживать испытательное давление сосуда под давлением. Каждый клапан (вентиль) должен быть либо неуплотняемого типа с цельной диафрагмой, либо такого типа, который не допускал бы просачивания сквозь уплотнение или в обход него. Перевозка в капсулах не разрешается. Каждый сосуд под давлением должен проверяться на предмет утечки после наполнения. Положения, касающиеся отдельных газов l: № ООН 1040 этилена оксид может также упаковываться в герметически укупориваемую стеклянную или металлическую внутреннюю тару, которая должным образом обкладывается прокладочным материалом и помещается в ящики из фибрового картона, древесины или металла, отвечающие требованиям испытаний для группы упаковки I. Максимальное разрешенное количество содержимого для любых видов стеклянной внутренней тары равняется 30 г, а максимальное разрешенное количество содержимого для любых видов металлической внутренней тары - 200 г. После наполнения каждая единица внутренней тары подвергается проверке на герметичность путем помещения внутренней тары в ванну с горячей водой при такой температуре и на такой период времени, которые достаточны для достижения внутреннего давления, равного давлению паров оксида этилена при температуре 55°С. Максимальная масса нетто вещества в любой единице наружной тары не должно превышать 2,5 кг. m: Сосуды под давлением наполняются до рабочего давления, не превышающего 5 бар. n: Баллоны и отдельные баллоны в одной связке должны содержать не более 5 кг этого газа. Когда связки, содержащие сжатый фтор (№ ООН 1045), разделены на группы баллонов в соответствии со специальным положением по упаковке «k», каждая группа должна содержать не более 5 кг этого газа. о: Ни при каких обстоятельствах не должны превышаться значения рабочего давления или коэффициента наполнения, указанные в таблицах. р: Для № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ООН 3374 ацетилена нерастворенного: баллоны должны заполняться однородным монолитным пористым материалом; рабочее давление и количество ацетилена не должны превышать значений, указанных в утверждении или в стандартах ISO 3807-1:2000 или ISO 3807-2:2000, в зависимости от конкретного случая. Для № ООН 1001 ацетилена растворенного: баллоны должны содержать такое количество ацетона или соответствующего растворителя, которое указано в утверждении (см., в соответствующих случаях, ISO 3807-1:2000 или ISO 3807-2:2000); баллоны, снабженные устройствами для сброса давления или соединенные коллектором, перевозятся в вертикальном положении. В качестве альтернативы для № ООН 1001 ацетилена растворенного: баллоны, не являющиеся сосудами ООН под давлением, могут заполняться немонолитным пористым материалом; рабочее давление, количество ацетилена и количество растворителя не должны превышать значений, указанных в утверждении. Периодические проверки баллонов должны проводиться не реже, чем один раз в пять лет. Испытательное давление в 52 бара применяется только к баллонам, соответствующим стандарту ISO 3807-2:2000. q: Клапаны (вентили) сосудов под давлением для пирофорных газов или легковоспламеняющихся смесей газов, содержащих более 1% пирофорных соединений, должны быть снабжены газонепроницаемыми заглушками или колпаками, которые должны быть изготовлены из материала, не подверженного воздействию содержимого сосуда под давлением. В тех случаях, когда эти сосуды под давлением объединены в связку и соединены коллектором, каждый из них должен иметь индивидуальный клапан (вентиль), который должен быть закрыт во время перевозки, а выпускной вентиль коллектора должен закрываться газонепроницаемой заглушкой или колпаком. Перевозка в капсулах не разрешается. r: Коэффициент наполнения для этого газа должен ограничиваться таким образом, чтобы в случае полного разложения давление не превышало двух третей испытательного давления сосуда под давлением. ra: Перевозка в капсулах разрешается при соблюдении следующих условий: a) масса газа не должна превышать 150 г на капсулу; b) капсулы не должны иметь дефектов, способных снизить их прочность; c) герметичность затвора обеспечивается при помощи дополнительного приспособления (колпака, крышки, замазки, обвязки и т.д.), способного предотвратить утечку газа через затвор в ходе перевозки; d) капсулы укладываются в наружную тару достаточной прочности. Вес упаковки не должен превышать 75 кг. s: Сосуды под давлением из алюминиевого сплава должны быть: - оборудованы клапанами (вентилями), изготовленными только из латуни или нержавеющей стали; и - очищены от углеводородов и не загрязнены маслом. Сосуды ООН под давлением должны быть очищены в соответствии со стандартом ISO 11621:1997. tа: При наполнении сварных стальных баллонов, предназначенных для перевозки веществ с № ООН 1965, могут применяться другие критерии: а) с согласия компетентных органов стран, где осуществляется перевозка; и b) в соответствии с положениями национальных правил или национального стандарта, признанных компетентным органом. Если при наполнении применялись критерии, отличающиеся от критериев, указанных в инструкции Р200(5), в транспортном документе делается запись: «Перевозка в соответствии с инструкцией по упаковке Р200, специальное положение по упаковке «tа»«, с указанием исходной температуры, использовавшейся при расчете коэффициента наполнения. Периодическая проверка u: Периодичность проведения испытаний сосудов под давлением из алюминиевого сплава может быть увеличена до 10 лет. Это отступление может применяться только к сосудам ООН под давлением, если сплав, из которого изготовлен сосуд под давлением, был подвергнут испытаниям на сопротивление коррозии в соответствии со стандартом ISO 7866:1999. v: Периодичность проведения проверок стальных баллонов может быть увеличена до 15 лет: а) с согласия компетентного органа (компетентных органов) страны (стран), где осуществляется периодическая проверка и перевозка; и b) в соответствии с требованиями технических правил или стандарта, признанных компетентным органом, или стандарта E№ 1440:1996 «Переносные сварные баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) - Периодическая проверка». Требования в отношении позиций «Н.У.К.» и смесей z: Материалы, из которых изготовлены сосуды под давлением и их приспособления, должны быть совместимыми с содержимым и не вступать с ним в реакцию, при которой образуются вредные или опасные соединения. Испытательное давление и коэффициент наполнения должны рассчитываться согласно соответствующим требованиям пункта (5). Токсичные вещества, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 или меньше, не подлежат перевозке в трубках, барабанах под давлением или МЭГК и должны отвечать требованиям специального положения по упаковке «k». Однако № ООН 1975 оксида азота и тетраоксида диазота смесь может перевозиться в барабанах под давлением. В случае сосудов под давлением, содержащих пирофорные газы или легковоспламеняющиеся смеси газов, содержащие более 1% пирофорных соединений, должны соблюдаться требования специального положения по упаковке «q». Должны приниматься необходимые меры для предотвращения опасных реакций (например, полимеризации или разложения) во время перевозки. В необходимых случаях требуется стабилизация содержимого или добавление ингибитора. Смеси, содержащие № ООН 1911 диборан, должны загружаться до такого давления, при котором в случае полного разложения диборана давление в сосуде не будет превышать двух третей испытательного давления сосуда под давлением. Смеси, содержащие № ООН 2192 герман, кроме смесей, содержащих до 35% германа в водороде или азоте либо до 28% германа в гелии или аргоне, должны загружаться до достижения такого давления, при котором в случае полного разложения германа давление не будет превышать двух третей испытательного давления сосуда под давлением. Требования в отношении веществ, не относящихся к классу 2 ab: Сосуды под давлением должны удовлетворять следующим требованиям: i) испытание под давлением должно включать осмотр внутреннего состояния сосудов под давлением и проверку приспособлений; ii) кроме того, каждые два года должна проводиться с помощью соответствующих средств (например, ультразвука) проверка коррозионной стойкости и должно проверяться состояние приспособлений; iii) толщина стенок должна составлять не менее 3 мм. ас: Испытания и проверки должны проводиться под наблюдением эксперта, утвержденного компетентным органом. аd: Сосуды под давлением должны удовлетворять следующим требованиям: i) сосуды под давлением должны быть рассчитаны на давление, равное не менее 2,1 МПа (21 бар) (манометрическое давление); ii) помимо маркировочных знаков, предписанных для сосудов многоразового использования, на сосудах под давлением должны иметься разборчивые и долговечные надписи со следующими данными: - номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование вещества в соответствии с разделом 3.1.2; - максимально допустимая масса наполненного сосуда под давлением и масса тары, включая приспособления, установленные при наполнении, или масса брутто. (11) Соответствующие требования настоящей инструкции по упаковке считаются выполненными, если применены следующие стандарты: |
| Соответствующие требования | Обозначение стандарта | Название документа |
| (7) | E№ 1919:2000 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для сжиженных газов (за исключением ацетилена и СНГ) - Осмотр во время наполнения |
| (7) | E№ 1920:2000 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для сжатых газов (за исключением ацетилена) - Осмотр во время наполнения |
| (7) | E№ 12754:2001 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для растворенного ацетилена - Осмотр во время наполнения |
| (7) | E№ 13365:2002 + А1:2005 | Переносные газовые баллоны - Связки баллонов для постоянных и сжиженных газов (за исключением ацетилена) - Осмотр во время наполнения |
| (7) и (10) ta b) | E№ 1439:2008 (за исключением 3.5 и приложения C) | Оборудование и приспособления для перевозки СНГ - Переносные сварные и паяные стальные баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) - Процедуры контроля перед наполнением, в ходе наполнения и после наполнения |
| (7) и (10) ta b) | E№ 14794:2005 | Оборудование и приспособления для перевозки СНГ - Переносные алюминиевые баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) - Процедуры контроля перед наполнением, в ходе наполнения и после наполнения |
| (10) p | E№ 1801:1998 | Переносные газовые баллоны - Условия наполнения одиночных баллонов для ацетилена (включая перечень разрешенных пористых материалов) |
| (10) p | E№ 12755:2000 | Переносные газовые баллоны - Условия наполнения связок баллонов для ацетилена |

| Таблица 1: СЖАТЫЕ ГАЗЫ |
| --- |
| № ООН | Наименование и описание | Класси-фикаци-онный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Трубки | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Перио-дичность испытаний, лета | Испыта-тельное давление, барb | Макси-мальное рабочее давление, барb | Специ-альные поло-жения по упаковке |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 1А |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 1А |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 1TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | u |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ | 1TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 10 |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 1TOC | 115 | X |  |  | X | 5 | 225 | 33 | k, o |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 1TF | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ Н.У.К. | 1T | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 1TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 10 |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 1TO | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 1ТС | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 1TFC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 1TOC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |

a Не распространяется на сосуды под давлением из композитных материалов.

b В тех случаях, когда для соответствующих позиций значение не указано, рабочее давление не должно превышать двух третей испытательного давления.

| Таблица 2. СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ |
| --- |
| № ООН | Наименование и описание | Класси-фикаци-онный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Трубки | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Перио-дичность испы-таний, лет» | Испыта-тельное давление, бар | Коэффи-циент напол-нения | Специ-альные поло-жения по упако-вке |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 4F |  | X |  |  | X | 10 | 60 |  | с, р |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2ТС | 4000 | X | X | X | X | 5 | 29 | 0,54 | b, ra |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД | 2ТС | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R13B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | ra ra ra |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (1,2-бутадиен) или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | ra |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (1,3-бутадиен) или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | ra |
| 1010 | БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | ra, v, z |
| 1011 | БУТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | ra, v |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСИ или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | ra, z |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 |  |
| 1012 | ЦИС-2-БУТИЛЕН или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 |  |
| 1012 | ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,54 |  |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,68 0,76 | ra ra |
| 1017 | ХЛОР | 2TOC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | а, ra |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ГАЗ R22) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 27 | 1,03 | ra |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R115) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,05 | га |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,20 | ra |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,11 | ra ra ra ra |
| 1026 | ЦИАН | 2TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | ra, u |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,55 | ra |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R12) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 16 | 1,15 | ra |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R21) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | ra |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 16 | 0,79 | ra |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, ra |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | ra |
| 1035 | ЭТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,30 0,40 | ra ra ra |
| 1036 | ЭТИЛАМИН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, ra |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | а, ra |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | ra |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД или ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1МПа (10 бар) и температуре 50 °C | 2TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, ra |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | ra ra |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОРА, содержащий свободный аммиак | 4A |  | X |  | X | X | 5 |  |  | b, z |
| 1048 | ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2ТС | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,51 | a, d, ra |
| 1050 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2ТС | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, ra a, d, ra a, d, ra a, d, ra |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД | 2TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 48 | 0,67 | d, ra, u |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | ra |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2A |  | X | X | X | X | 10 | Испытат. давление = 1,5 × рабочее давление | ra |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | c, ra, z |
|  | Пропадиен с содержанием метилацетилена от 1% до 4% | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,52 | с, ra |
|  | Смесь Р1 | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,49 | с, ra |
|  | Смесь Р2 | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 24 | 0,47 | с, ra |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, ra |
| 1062 | МЕТИЛ БРОБИД с содержанием не более 2% хлорпикрина | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | а |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | а, ra |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, ra, u |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 2TOC | 115 | X |  | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 2ТС | 35 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,10 | k, ra |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | ФОСГЕН | 2ТС | 5 | X |  | X | X | 5 | 20 | 1,23 | k, ra |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 27 | 0,43 | ra |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | ra, z |
|  | Смесь F1 | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,23 |  |
|  | Смесь F2 | 2 |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 |  |
|  | Смесь F3 | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 |  |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД | 2ТС | 2520 | X | X | X | X | 5 | 12 | 1,23 | ra |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,06 1,34 1,38 | ra ra ra |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | m, o, ra |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | ra, u |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, ra |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,37 | а, ra |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | а, ra |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | ra |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | а |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 2T | (1 | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | а |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2ТС | 80 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,03 | k |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД | 2ТС | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | ra |
| 1749 | ХЛОРА АТРИФТОРИД | 2TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | а |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | ra |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 2ТС | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | а, ra |
| 1911 | ДИБОРАН | 2TF | 80 | X |  |  | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, о |
| 1912 | МЕТИЛХРОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | а, ra |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | ra ra |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФРОТЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | ra |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | ra |
| 1962 | ЭТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,38 |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | ra, ta, v, z |
|  | Смесь A | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0,50 |  |
|  | Смесь A01 | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,49 |  |
|  | Смесь A02 | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,48 |  |
|  | Смесь A0 | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,47 |  |
|  | Смесь A1 | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 0,46 |  |
|  | Смесь В1 | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,45 |  |
|  | Смесь B2 | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,44 |  |
|  | Смесь B | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,43 |  |
|  | Смесь C | 2F |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 0,42 |  |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | ra, z |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | ra, v |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,01 | ra |
| 191А | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R12B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | ra |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 2TOC | 115 | X |  | X | X | 5 |  |  | k, z |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC318) | 2.A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,32 | ra |
| 1978 | ПРОПАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 23 | 0,43 | ra, v |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,71 0,90 |  |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | ra |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,88 0,96 | ra ra |
| 2035 | 1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,73 | ra |
| 2036 | КСЕНОН | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,28 |  |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | ra |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°C | 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с массовой долей аммиака более 35%, но не более 40% | 4A |  | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,80 | b |
|  | с массовой долей аммиака более 40%, но не более 50% | 4A |  | X | X | X | X | 5 | 12 | 0,77 | b |
| 2188 | АРСИН | 2TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 42 | 1,10 | d, k |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 200 | 0,90 1,08 |  |
| 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 2T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
| 2192 | ГЕРМАНc | 2TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 0,064 | d, ra, r, q |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,13 |  |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 2ТС | 50 | X |  |  | X | 5 | 36 | 1,46 | k, ra |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 2ТС | 25 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,00 | k, ra |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРД | 2ТС | 160 | X |  |  | X | 5 | 10 | 3,08 | a, k, ra |
| 2197 | ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2ТС | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, ra |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 2ТС | 190 | X |  |  | X | 5 | 200 300 | 0,90 1,25 | k k |
| 2199 | ФОСФИНc | 2TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d, k, q, ra d, k, q, ra |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | ra |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 2TF | 2 | X |  |  | X | 5 | 31 | 1,60 | k |
| 2203 | СИЛАНc | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | q q |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 2TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 30 | 0,87 | ra, u |
| 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД | 2ТС | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 2ТС | 40 | X |  |  | X | 5 | 30 | 0,91 | k, ra |
| 2419 | БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | ra |
| 2420 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОН | 2ТС | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | ra |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД | 2TOC | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | ra |
| 2424 | ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,04 | ra |
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД | 20 |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 0,50 |  |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | с, ra |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | ra |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,63 | ra |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | 2A | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R142b) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | га |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | ra, z |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 2TOC | 122 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,49 | a, k |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ТРИФТОРМЕТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,12 0,17 0,64 | ra ra ra |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | ra |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая около 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | ra |
| 2676 | СТИБИН | 2TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 200 | 0,49 | k, ra, г |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД | 2TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | а |
| 3057 | ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2ТС | 10 | X |  | X | X | 5 | 17 | 1,17 | k, ra |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | ra |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | га |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | га |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 20 |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,05 | ra |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2TF | <5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | ra, z |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | ra, z |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2T | <5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | ra, z |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 49 35 | 0,95 0,87 | ra ra |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | ra |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 1,21 | ra |
| 3297 | ЭТИЛЕНАОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | ra |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | ra |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | ra |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 2TF | Более 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | ra |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2TO | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2ТС | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | ra, z |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2TFC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | ra, z |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ токсичный окисляющий КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2TOC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°C, содержащий более 50% аммиака | 4ТС |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентрафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | ra |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 32 | 0,94 | ra |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 33 | 0,93 | ra |
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,95 | ra |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | ra, z |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | ra, z |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 2F |  | X |  |  | X | 5 | 60 |  |  |

а Не распространяется на сосуды под давлением из композитных материалов.

b Для смесей газов с № ООН 1965 максимально допустимая масса наполнения на литр вместимости является следующей:

c Считается пирофорным.

d Считается токсичным. Величину ЛК50 предстоит еще установить.

| P200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P200 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 3. ВЕЩЕСТВА, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К КЛАССУ 2 |
| № ООН | Наименование и описание | Класс | Класси-фикаци-онный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Трубки | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Перио-дичность испы-таний, летa | Испыта-тельное давление, бар | Коэффи-циент напол-нения | Специ-альные поло-жения по упако-вке |
| 1051 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 6,1 | TF1 | 40 | X |  |  | X | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 8 | СТ1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab, ас |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 5,1 | ОТС | 25 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k, ab, ad |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД | 5,1 | ОТС | 50 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k, ab, ad |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% | 8 | СТ1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab, ас |
| 2495 | ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 5,1 | ОТС | 120 | X |  | X | X | 5 | 10 | 1) | k, ab, ad |

a Не распространяются на сосуды под давлением из композитных материалов.

b Незаполненный объем должен составлять не менее 8%.

| P201 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P201 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3167, 3168 и 3169. |
| Разрешается использовать следующую тару: (1) Баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие требованиям в отношении конструкции, испытаний и наполнения, установленным компетентным органом. (2) Кроме того, при условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.3.1, разрешается использовать следующую тару: a) Для нетоксичных газов: комбинированную тару с герметично закрывающейся внутренней тарой из стекла или металла максимальной вместимостью 5 литров на упаковку, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. b) Для токсичных газов: комбинированную тару с герметично закрывающейся внутренней тарой из стекла или металла максимальной вместимостью 1 литр на упаковку, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. |

| P202 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P202 |
| --- | --- | --- |
| (Зарезервирована) |

| P203 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P203 |
| --- | --- | --- |
| Тип тары: криогенные сосуды Общие инструкции: (1) Должны соблюдаться специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6. (2) Сосуды должны изолироваться таким образом, чтобы на них не могли осаждаться роса или иней. (3) В случае сосудов, предназначенных для перевозки газов с классификационным кодом 3О, вещества, используемые для герметизации соединений и ухода за затворами, должны быть совместимы с содержимым. Особые инструкции для закрытых криогенных сосудов: (4) Для перевозки охлажденных сжиженных газов разрешается использовать закрытые криогенные сосуды, изготовленные в соответствии с требованиями главы 6.2. (5) Испытательное давление Охлажденные жидкости должны загружаться в закрытые криогенные сосуды, имеющие следующее минимальное испытательное давление: a) для закрытых криогенных сосудов с вакуумной изоляцией испытательное давление должно составлять не менее 1,3 максимального внутреннего давления наполненного сосуда, в том числе во время наполнения и опорожнения, увеличенного на 100 кПа (1 бар); b) для других закрытых криогенных сосудов испытательное давление должно составлять не менее 1,3 максимального внутреннего давления наполненного сосуда, с учетом давления, возникающего во время наполнения и опорожнения. (6) Степень наполнения Для невоспламеняющихся, нетоксичных охлажденных сжиженных газов (классификационные коды 3А и 3О) объем жидкой фазы при температуре наполнения и при давлении 100 кПа (1 бар) не должен превышать 98% вместимости сосуда под давлением по воде. Для легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов (классификационный код 3F) степень наполнения должна оставаться ниже уровня, при котором - если содержимое достигнет температуры, при которой давление паров будет равным давлению срабатывания предохранительного клапана, - объем жидкой фазы достиг бы 98% вместимости по воде при этой температуре. (7) Устройства для сброса давления Закрытые криогенные сосуды должны быть оборудованы, по меньшей мере, одним устройством для сброса давления. (8) Совместимость Материалы, используемые для обеспечения герметичности соединений или для ухода за запорной арматурой, должны быть совместимы с содержимым сосудов. В отношении окисляющих газов (классификационный код 3О) см. также пункт 3, выше. (9) Периодические проверки Сосуды должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с положениями подразделов 6.2.1.6 и 6.2.3.5, соответственно. Периодические проверки должны проводиться каждые 10 лет. В отступление от этих сроков периодические проверки сосудов, изготовленных из композитных материалов (композитные сосуды), могут проводиться через промежутки времени, устанавливаемые компетентным органом Договаривающейся стороны ДОПОГ, который утвердил технические правила проектирования и изготовления. Особые инструкции для открытых криогенных сосудов: (10) Открытые криогенные сосуды не разрешается использовать для легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов с классификационным кодом 3F, а также для № ООН 2187 охлажденного жидкого диоксида углерода и его смесей. (11) Сосуды должны быть оборудованы устройствами, препятствующими расплескиванию жидкости. (12) Стеклянные сосуды должны иметь двойные стенки с вакуумной изоляцией и быть обложены абсорбирующим изолирующим материалом; они должны быть защищены обрешетками из стальной проволоки и уложены в металлические ящики. Металлические ящики для стеклянных сосудов и других сосудов должны быть снабжены газозахватными приспособлениями. (13) Отверстия сосудов должны быть снабжены устройствами, обеспечивающими выпуск газов, препятствующими расплескиванию жидкости и установленными таким образом, чтобы они не могли выпадать. (14) В случае перевозки № ООН 1073 охлажденного жидкого кислорода и его смесей вышеупомянутые устройства, а также абсорбирующий изолирующий материал, которым обкладываются стеклянные сосуды, должны изготовляться из негорючих материалов. Ссылка на стандарты (зарезервировано) |

| P204 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P204 |
| --- | --- | --- |
| (Исключена) |

| P205 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P205 |
| --- | --- | --- |
| (Исключена) |

| P206 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р206 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3150 устройствам малым, приводимым в действие углеводородным газом, или баллончикам с углеводородным газом для малых устройств. |
| (1) Должны соблюдаться применимые специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6. (2) Изделия должны соответствовать предписаниям, действующим в стране, в которой они были наполнены. (3) Устройства и баллончики должны упаковываться в наружную тару, отвечающую требованиям раздела 6.1.4, испытанную и утвержденную в соответствии с положениями главы 6.1 для группы упаковки II. |

| P300 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P300 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3064. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Комбинированную тару, состоящую из внутренних металлических банок вместимостью не более 1 литра каждая и наружных деревянных ящиков (4C1, 4C2, 4D или 4F), содержащих не более 5 литров раствора. |
| Дополнительные требования: 1. Металлические банки должны быть полностью обложены абсорбирующим прокладочным материалом. 2. Деревянные ящики должны иметь сплошное внутреннее покрытие из подходящего материала, непроницаемого для воды и нитроглицерина. |

| P301 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P301 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3165. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Алюминиевый сосуд под давлением, изготовленный из трубы и имеющий приваренные днища. Первичное средство удержания топлива в этом сосуде должно состоять из сварной алюминиевой камеры максимальным внутренним объемом 46 литров. Наружный сосуд должен выдерживать минимальное расчетное манометрическое давление 1275 кПа и минимальное манометрическое давление разрыва 2755 кПа. Каждый сосуд должен быть проверен на утечку в ходе производства и до отправки и должен быть герметичным. Внутренний блок в комплекте должен быть надежно упакован в негорючий прокладочный материал, такой как вермикулит, и уложен в прочную герметично закрытую наружную металлическую тару, обеспечивающую надлежащую защиту всех фитингов. Максимальное количество топлива на блок и упаковку составляет 42 литра. (2) Алюминиевый сосуд под давлением. Первичное средство удержания топлива в этом сосуде должно состоять из сварного паронепроницаемого топливного отсека с упругометрической камерой максимальным внутренним объемом 46 литров. Сосуд под давлением должен выдерживать минимальное расчетное манометрическое давление 2860 кПа и минимальное манометрическое давление разрыва 5170 кПа. Каждый сосуд должен быть проверен на утечку в ходе производства и до отправки и должен быть надежно упакован в негорючий прокладочный материал, такой как вермикулит, и уложен в прочную герметично закрытую наружную металлическую тару, обеспечивающую надлежащую защиту всех фитингов. Максимальное количество топлива на блок и упаковку составляет 42 литра. |

| P302 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P302 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к номеру № ООН 3269. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Комбинированную тару, которая отвечает требованиям испытаний для группы упаковки II или III в соответствии с критериями класса 3, применяемыми к основному веществу. Основное вещество и активирующая добавка (органический пероксид) должны быть упакованы по отдельности во внутреннюю тару. Компоненты могут быть помещены в одну и ту же наружную тару при условии, что между ними не возникнет опасной реакции в случае утечки. Максимальное количество активирующей добавки должно составлять 125 мл на единицу внутренней тары в случае жидкости и 500 г на единицу внутренней тары в случае твердого вещества. |

| P400 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P400 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. Они должны изготавливаться из стали и подвергаться первоначальному испытанию и каждые десять лет периодическому испытанию при давлении, составляющем не менее 1 МПа (10 бар, манометрическое давление). Во время перевозки жидкость должна находиться под слоем инертного газа при манометрическом давлении не менее 20 кПа (0,2 бар). (2) Ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4G), барабаны (1A2, 1B2, 1N2, 1D или 1G) или канистры (3A2 или 3B2), в которые помещены герметично запечатанные металлические банки с внутренней тарой из стекла или металла вместимостью не более 1 л каждая, оснащенные резьбовыми затворами с уплотнителями. Внутренняя тара должна быть обложена со всех сторон сухим абсорбирующим негорючим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. Внутренняя тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости. Максимальная масса нетто наружной тары должна составлять 125 кг. (3) Стальные, алюминиевые или прочие металлические барабаны (1A2, 1B2 или 1N2), канистры (3A2 или 3B2) или ящики (4A или 4B) максимальной массой нетто 150 кг каждый(ая) с герметично запечатанными внутренними металлическими банками вместимостью не более 4 л каждая, оснащенными резьбовыми затворами с уплотнителями. Внутренняя тара должна быть обложена со всех сторон сухим абсорбирующим негорючим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. В дополнение к прокладочному материалу каждый слой внутренней тары должен быть отделен разделительной перегородкой. Внутренняя тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости. |
| Специальные положения по упаковке: РР86 Для № ООН 3392 и 3394: воздух должен быть вытеснен из парового пространства с помощью азота или путем применения других средств. |

| P401 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P401 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. Они должны изготавливаться из стали и подвергаться первоначальному испытанию и каждые десять лет периодическому испытанию при давлении, составляющем не менее 0,6 МПа (6 бар, манометрическое давление). Во время перевозки жидкость должна находиться под слоем инертного газа при манометрическом давлении не менее 20 кПа (0,2 бар). Внутренняя тара Наружная тара (2) Комбинированную тару с внутренней тарой 1 л 30 кг из стекла, металла или пластмассы, которая (максимальная масса нетто) имеет резьбовые затворы и обложена со всех сторон инертным абсорбирующим прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. |
| Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ: RR7 Для № ООН 1183, 1242, 1295 и 2988: сосуды под давлением должны, однако, подвергаться испытаниям каждые пять лет. |

| P402 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P402 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. Они должны изготавливаться из стали и подвергаться первоначальному испытанию и каждые десять лет периодическому испытанию при давлении, составляющем не менее 0,6 МПа (6 бар, манометрическое давление). Во время перевозки жидкость должна находиться под слоем инертного газа при манометрическом давлении не менее 20 кПа (0,2 бар). Максимальная масса нетто Внутренняя тара Наружная тара 10 кг (стекло) 15 кг (металл или пластмасса) 125 кг 125 кг (2) Комбинированную тару с внутренней тарой из стекла, металла или пластмассы, которая имеет резьбовые затворы и обложена со всех сторон инертным абсорбирующим прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. (3) Стальные барабаны (1А1) максимальной вместимостью 250 литров. (4) Составную тару, состоящую из пластмассового сосуда в наружном стальном или алюминиевом барабане (6НА1 или 6НВ1) максимальной вместимостью 250 литров. |
| Специальные положения по упаковке, предусмотренные МПОГ и ДОПОГ: RR4 Для № ООН 3130: отверстия сосудов должны герметично закрываться с помощью двух последовательно расположенных устройств, по крайней мере одно из которых должно завинчиваться или закрепляться столь же надежным способом. RR7 Для № ООН 3129: сосуды под давлением должны, однако, подвергаться испытаниям каждые пять лет. RR8 Для № ООН 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130 и 3148: сосуды под давлением должны, однако, подвергаться первоначальному испытанию и периодическим испытаниям при давлении не менее 1 МПа (10 бар). |

| P403 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P403 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |
| Комбинированная тара: |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Максимальная масса нетто |  |
| Стеклянная 2 кг | Барабаны |  |  |
| Пластмассовая 15 кг | стальные (1A2) | 400 кг |  |
| Металлическая 20 кг | алюминиевые (1B2) | 400 кг |  |
|  | прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 400 кг |  |
| Внутренняя тара должна герметично закрываться (например, путем заклеивания клейкой лентой или с помощью резьбового затвора). |  |  |  |
|  | пластмассовые (1H2) | 400 кг |  |
|  | фанерные (1D) | 400 кг |  |
|  | фибровые (1G) | 400 кг |  |
|  | Ящики |  |  |
|  | стальные (4A) | 400 кг |  |
|  | алюминиевые (4B) | 400 кг |  |
|  | из естественной древесины (4C1) | 250 кг |  |
|  | из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2) | 250 кг |  |
|  | фанерные (4D) | 250 кг |  |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг |  |
|  | из фибрового картона (4G) | 125 кг |  |
|  | из пенопласта (4H1) | 60 кг |  |
|  | из твердой пластмассы (4H2) | 250 кг |  |
|  | Канистры |  |  |
|  | стальные (3A2) | 120 кг |  |
|  | алюминиевые (3B2) | 120 кг |  |
|  | пластмассовые (3H2) | 120 кг |  |
| Одиночная тара: |  |
| Барабаны |  |  |
| стальные (1A1, 1A2) | 250 кг |  |
| алюминиевые (1B1, 1B2) | 250 кг |  |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1, 1N2) | 250 кг |  |
| пластмассовые (1H1, 1H2) | 250 кг |  |
| Канистры |  |  |
| стальные (3A1, 3A2) | 120 кг |  |
| алюминиевые (3B1, 3B2) | 120 кг |  |
| пластмассовые (3H1, 3H2) | 120 кг |  |
| Составная тара |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6HA1 или 6HB1) | 250 кг |  |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном барабане (6HG1, 6HH1 или 6HD1) | 75 кг |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) | 75 кг |  |
| Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6 |  |
| Дополнительное требование: Тара должна герметично закрываться. |  |
| Специальное положение по упаковке: РР83 Для № ООН 2813: влагонепроницаемые пакеты, содержащие не более 20 г вещества, предназначенного для выработки тепла, могут упаковываться в целях перевозки. Каждый влагонепроницаемый пакет должен помещаться в герметичный пластмассовый пакет, который, в свою очередь, укладывается в промежуточную тару. В наружной таре не должно содержаться более 400 г вещества. В таре не должно быть воды или другой жидкости, могущей вступить в реакцию с веществом, реагирующим с водой. |  |

| P404 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P404 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к пирофорным твердым веществам: № ООН 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 и 3393. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированная тара Наружная тара: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2) Внутренняя тара: Металлическая тара максимальной массой нетто 15 кг каждая. Внутренняя тара должна герметично закрываться и иметь резьбовые затворы. (2) Металлическая тара: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 и 3B2) Максимальная масса брутто: 150 кг. (3) Составная тара: Пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6HA1или6HB1) Максимальная масса брутто: 150 кг. Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. |
| Специальное положение по упаковке: РР86 Для № ООН 3391 и 3393: воздух должен быть вытеснен из парового пространства с помощью азота или путем применения других средств. |

| P405 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P405 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 1381. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Для № ООН 1381 фосфора влажного: a) Комбинированная тара Наружная тара: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D или 4F) Максимальная масса нетто: 75 кг Внутренняя тара: i) герметично закрытый металлический бидон максимальной массой нетто 15 кг; или ii) стеклянная внутренняя тара, обложенная со всех сторон сухим негорючим абсорбирующим прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого, максимальной массой нетто 2 кг; или b) Барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2); максимальная масса нетто: 400 кг Канистры (3A1 или 3B1); максимальная масса нетто: 120 кг. Эта тара должна быть в состоянии пройти испытание на герметичность, предусмотренное в пункте 6.1.5.4, на уровне требований испытаний для группы упаковки II. (2) Для № ООН 13 81 фосфора сухого: a) при перевозке в расплавленном состоянии - барабаны (1A2, 1B2 или 1N2) максимальной массой нетто 400 кг; или b) в снарядах или изделиях, заключенных в прочную оболочку, при перевозке без компонентов, относящихся к классу 1: тара, указанная компетентным органом. |

| P406 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P406 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированная тара Наружная тара: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 или 3H2) Внутренняя тара: влагонепроницаемая тара. (2) Пластмассовые, фанерные или фибровые барабаны (1H2, 1D или 1G) или ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2) с влагонепроницаемым внутренним мешком, вкладышем из полимерной пленки или влагонепроницаемым покрытием. (3) Металлические барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2), пластмассовые барабаны (1H1 или 1H2), металлические канистры (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2), пластмассовые канистры (3H1 или 3H2), пластмассовые сосуды в наружных стальных или алюминиевых барабанах (6HA1 или 6HB1), пластмассовые сосуды в наружных фибровых, пластмассовых или фанерных барабанах (6HG1, 6HH1 или 6HD1), пластмассовые сосуды в наружных стальных или алюминиевых ящиках или обрешетках, либо в наружных ящиках из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2). |
| Дополнительные требования: 1. Тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы препятствовать утечке воды, спирта или флегматизатора. 2. Тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы препятствовать созданию взрывоопасного давления или давления более 300 кПа (3 бара). |
| Специальные положения по упаковке: PP24 Вещества с № ООН 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 и 3369 не должны перевозиться в количествах, превышающих 500 г на упаковку. PP25 Для № ООН 1347: вещество не должно перевозиться в количествах, превышающих 15 кг на упаковку. PP26 Для № ООН 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 и 3376: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР48 Для № ООН 3474: металлическая тара не должна использоваться. РР78 Вещество с № ООН 3370 не должно перевозиться в количества, превышающих 11,5 кг на упаковку. РР80 Для № ООН 2907: тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. Тара, отвечающая критериям испытаний для группы упаковки I, использоваться не должна. |

| P407 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P407 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 1331, 1944, 1945 и 2254. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Комбинированную тару, включающую внутреннюю тару, надежно закрытую для предотвращения случайного возгорания в обычных условиях перевозки. Максимальная масса брутто упаковки не должна превышать 45 кг, а для ящиков из фибрового картона - 30 кг. |
| Дополнительное требование: Спички должны быть плотно упакованы. |
| Специальное положение по упаковке: PP27 № ООН 1331, термоспички не должны упаковываться в одну и ту же наружную тару вместе с какими-либо другими опасными грузами, кроме безопасных спичек или парафинированных спичек «Веста», которые следует упаковывать в отдельную внутреннюю тару. Во внутренней таре не должно содержаться более 700 термоспичек. |

| P408 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P408 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3292. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Для элементов: Наружная тара с достаточным количеством прокладочного материала для предотвращения соприкосновения элементов между собой и элементов с внутренними поверхностями наружной тары, а также опасного перемещения элементов внутри наружной тары во время перевозки. Тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. (2) Для батарей: Батареи могут перевозиться в неупакованном виде или в защитных оболочках (например, в полностью закрытых защитных оболочках или в деревянных обрешетках). Контактные клеммы не должны подвергаться воздействию веса других батарей или материалов, упакованных с батареями. |
| Дополнительное требование: Батареи должны быть защищены от короткого замыкания и изолированы таким образом, чтобы исключить возможность короткого замыкания. |

| P409 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P409 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2956, 3242 и 3251. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Фибровый барабан (1G), который может быть снабжен вкладышем или внутренним покрытием; максимальная масса нетто: 50 кг. (2) Комбинированную тару: ящик из фибрового картона (4G) с одиночным внутренним полимерным мешком; максимальная масса нетто: 50 кг. (3) Комбинированную тару: ящик из фибрового картона (4G) или фибровый барабан (1G) с внутренней пластмассовой тарой, каждая единица которой содержит не более 5 кг; максимальная масса нетто: 25 кг. |

| P410 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P410 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |
| Комбинированная тара: | Максимальная масса нетто |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Группа упаковки II | Группа упаковки III |  |
| Стеклянная 10 кг | Барабаны |  |  |  |
| Пластмассовая a 30 кг | стальные (1A2) | 400 кг | 400 кг |  |
| Металлическая 40 кг | алюминиевые (1B2) | 400 кг | 400 кг |  |
| Бумажная a,b 10 кг | прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 400 кг | 400 кг |  |
| Фибровая a,b 10 кг |  |  |  |  |
|  | пластмассовые (1H2) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | фанерные (1D) | 400 кг | 400 кг |  |
| а Такая внутренняя тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. b Такая внутренняя тара не должна использоваться, когда перевозимые вещества могут перейти в жидкое состояние в ходе перевозки. | фибровые (1G)a | 400 кг | 400 кг |  |
|  | Ящики |  |  |  |
|  | стальные (4A) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | алюминиевые (4B) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из естественной древесины (4C1) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | фанерные (4D) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из древесного материалf (4F) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из фибрового картона (4G) a | 400 кг | 400 кг |  |
|  | из пенопласта (4H1) | 60 кг | 60 кг |  |
|  | из твердой пластмассы (4H2) | 400 кг | 400 кг |  |
|  | Канистры |  |  |  |
|  | стальные (3A2) | 120 кг | 120 кг |  |
|  | алюминиевые (3B2) | 120 кг | 120 кг |  |
|  | пластмассовые (3H2) | 120 кг | 120 кг |  |
| Одиночная тара: |  |
| Барабаны |  |  |  |
| стальные (1A1 или 1A2) | 400 кг | 400 кг |  |
| алюминиевые (1B1 или 1B2) | 400 кг | 400 кг |  |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1 или 1N2) | 400 кг | 400 кг |  |
| пластмассовые (1H1 или 1H2) | 400 кг | 400 кг |  |
| Канистры |  |  |  |  |
| стальные (3A1 или 3A2) | 120 кг | 120 кг |  |
| алюминиевые (3B1 или 3B2) | 120 кг | 120 кг |  |
| пластмассовые (3H1 или 3H2) | 120 кг | 120 кг |  |
| Ящики |  |  |  |
| стальные (4A) c | 400 кг | 400 кг |  |
| алюминиевые (4B) c | 400 кг | 400 кг |  |
| из естественной древесины (4C1) c | 400 кг | 400 кг |  |
| фанерные (4D) c | 400 кг | 400 кг |  |
| из древесного материала (4F) с | 400 кг | 400 кг |  |
| из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2) c | 400 кг | 400 кг |  |
| из фибрового картона (4G) c | 400 кг | 400 кг |  |
| из твердой пластмассы (4H2) с | 400 кг | 400 кг |  |
| Мешки |  |  |  |
| Мешки (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c,d | 50 кг | 50 кг |  |

с Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе перевозки.

d Такая тара должна использоваться только для веществ группы упаковки II, когда они перевозятся в закрытом транспортном средстве или закрытом контейнере.

| P410 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолж.) | P410 |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная масса нетто |
| Комбинированная тара: | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Составная тара: |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном, фибровом или пластмассовом барабане (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 или 6HH1) | 400 кг | 400 кг |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) | 75 кг | 75 кг |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном или фибровом барабане (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1), либо в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины и фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2, или 6PG2), либо в наружной таре из твердой пластмассы или пенопласта (6PH1 или 6PH2) | 75 кг | 75 кг |
| Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. |
| Специальные положения по упаковке: РР39 Для № ООН 1378: металлическая тара должна быть снабжена вентиляционным устройством. PP40 Для № ООН 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 и 3182, группа упаковки II: использовать мешки не разрешается. РР83 Для № ООН 2813: влагонепроницаемые пакеты, содержащие не более 20 г вещества, предназначенного для выработки тепла, могут упаковываться в целях перевозки. Каждый влагонепроницаемый пакет должен помещаться в герметичный пластмассовый пакет, который, в свою очередь, укладывается в промежуточную тару. В наружной таре не должно содержаться более 400 г вещества. В таре не должно быть воды или другой жидкости, могущей вступить в реакцию с веществом, реагирующим с водой. |

| P411 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P411 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3270. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Ящик из фибрового картона максимальной массой брутто 30 кг. (2) Другую тару при условии, что исключена возможность взрыва в результате повышения внутреннего давления. Максимальная масса нетто не должна превышать 30 кг. |

| P500 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P500 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3356. |
| Должны соблюдаться общие положения, изложенные в разделах 4.1.1 и 4.1.3. Тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. Генератор (генераторы) должен (должны) перевозиться в упаковке, которая в случае срабатывания одного из находящихся в ней генераторов отвечала бы следующим требованиям: a) другие генераторы, находящиеся в упаковке, не должны срабатывать; b) материал, из которого изготовлена тара, не должен возгораться; и c) температура наружной поверхности готовой упаковки не должна превышать 100°С. |

| P501 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P501 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2015. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Комбинированная тара: | Максимальная вместимость внутренней тары | Максимальная масса нетто наружной тары |
| (1) Ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) или барабаны (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D), или канистры (3A2, 3B2, 3H2) со стеклянной, пластмассовой или металлической внутренней тарой | 5 л | 125 кг |
| (2) Ящики из фибрового картона (4G) или фибровые барабаны (1G) с пластмассовой или металлической внутренней тарой, каждая единица которой помещена в полимерный мешок | 2л | 50 кг |
| Одиночная тара: | Максимальная вместимость |
| Барабаны |  |
| стальные (1A1) 250 л | 250 л |
| алюминиевые (1B1) |  |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1) |  |
| пластмассовые (1H1) |  |
| Канистры | 60 л |
| стальные (3A1) |  |
| алюминиевые (3B1) |  |
| пластмассовые (3H1) |  |
| Составная тара |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6HA1, 6HB1) | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1) | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) | 60 л |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, фанерном, твердом пластмассовом или пенопластовом барабане (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2), либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) | 60 л |
| Дополнительные требования: 1. Тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости. 2. Тара должна быть снабжена вентиляционным устройством. |

| P502 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P502 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Комбинированная тара: | Максимальная масса нетто |
| Внутренняя тара | Наружная тара |  |
|  | Барабаны |  |
| Стеклянная 5 л Металлическая 5 л Пластмассовая 5 л | стальные (1A2) | 125 кг |
|  | алюминиевые (1B2) | 125 кг |
|  | прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 125 кг |
|  | пластмассовые (1H2) | 125 кг |
|  | фанерные (1D) | 125 кг |
|  | фибровые (1G) | 125 кг |
|  | Ящики |  |
|  | стальные (4A) | 125 кг |
|  | алюминиевые (4B) | 125 кг |
|  | из естественной древесины (4C1) | 125 кг |
|  | из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2) | 125 кг |
|  | фанерные (4D) | 125 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 125 кг |
|  | из пенопласта (4H1) | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4H2) | 125 кг |
| Одиночная тара: | Максимальная вместимость |
| Барабаны стальные (1A1) алюминиевые (1B1) пластмассовые (1H1) | 250 л |
| Канистры стальные (3A1) алюминиевые (3B1) пластмассовые (3H1) | 60 л |
| Составная тара: пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6HA1, 6HB1) | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1) | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) | 60 л |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, фанерном, пенопластовом или твердом пластмассовом барабане (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2), либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) | 60 л |
| Специальное положение по упаковке: PP28 Для № ООН 1873: для комбинированной тары и составной тары разрешается использовать только стеклянную внутреннюю тару и стеклянные внутренние сосуды, соответственно. |

| P503 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P503 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Комбинированная тара: |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Максимальная масса нетто |
|  | Барабаны |  |
| Стеклянная 5 кг Металлическая 5 кг Пластмассовая 5 кг | стальные (1A2) | 125 кг |
|  | алюминиевые (1B2) | 125 кг |
|  | прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 125 кг |
|  | пластмассовые (1H2) | 125 кг |
|  | фанерные (1D) | 125 кг |
|  | фибровые (1G) | 125 кг |
|  | Ящики |  |
|  | стальные (4A) | 125 кг |
|  | алюминиевые (4B) | 125 кг |
|  | из естественной древесины (4C1) | 125 кг |
|  | из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2) | 125 кг |
|  | фанерные (4D) | 125 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 40 кг |
|  | из пенопласта (4H1) | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4H2) | 125 кг |
| Одиночная тара: |
| Металлические барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) максимальной массой нетто 250 кг. Фибровые барабаны (1G) или фанерные барабаны (1D) с внутренними вкладышами максимальной массой нетто 200 кг. |

| P504 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P504 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Комбинированная тара: | Максимальная масса нетто |
| (1) Стеклянные сосуды максимальной вместимостью 5 л в наружной таре 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H2 | 75 кг |
| (2) Пластмассовые сосуды максимальной вместимостью 30 л в наружной таре 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H2 | 75 кг |
| (3) Металлические сосуды максимальной вместимостью 40 л в наружной таре 1G, 4F или 4G | 125 кг |
| (4) Металлические сосуды максимальной вместимостью 40 л в наружной таре 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 | 225 кг |
| Одиночная тара: | Максимальная вместимость |
| Барабаны |  |
| стальные, с несъемным днищем (1A1) | 250 л |
| стальные, со съемным днищем (1A2) | 250 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (1B1) | 250 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (1B2) | 250 л |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, с несъемным днищем (1N1) | 250 л |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, со съемным днищем (1N2) | 250 л |
| пластмассовые, с несъемным днищем (1H1) | 250 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (1H2) | 250 л |
| Канистры |  |
| стальные, с несъемным днищем (3A1) | 60 л |
| стальные, со съемным днищем (3A2) | 60 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (3B1) | 60 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (3B2) | 60 л |
| пластмассовые, с несъемным днищем (3H1) | 60 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (3H2) | 60 л |
| Составная тара: |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6HA1, 6HB1) | 250 л |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1) | 120 л |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) | 60 л |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, фанерном, твердом пластмассовом или пенопластовом барабане (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2), либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) | 60 л |
| Специальные положения по упаковке: PP10 Для № ООН 2014, 2984 и 3149: тара должна быть снабжена вентиляционными отверстиями. |

| P520 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P520 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к органическим пероксидам класса 5.2 и самореактивным веществам класса 4.1. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в подразделе 4.1.7.1, разрешается использовать указанную ниже тару. Методы упаковки пронумерованы с OP1 по OP8. Надлежащие методы упаковки, применяемые к отдельным органическим пероксидам и самореактивным веществам, отнесенным в настоящее время к соответствующим позициям, перечислены в пунктах 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 и 2.2.52.4. Количества, указанные для каждого метода, представляют собой максимальные разрешенные количества на одну упаковку. Разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированную тару с такой наружной тарой, как ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2), барабаны (1A2, 1B2, 1G, 1H2 и 1D) или канистры (3A2, 3B2 и 3H2). (2) Одиночную тару, состоящую из барабанов (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1 и 1D) и канистр (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 и 3H2). (3) Составную тару с пластмассовыми внутренними сосудами (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 и 6HH2). |
| Максимальное количество на тару/упаковку a для методов упаковки OP1-OP8 |
| Метод упаковки / Максимальное количество | OP1 | OP2a | ОР3 | OP4a | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |
| Максимальная масса (кг) для твердых веществ и для комбинированной тары (жидкости и твердые вещества) | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 b |
| Максимальное количество в литрах для жидкостей c | 0,5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 | 225 d |
| а Если указаны два значения, то первое означает максимальную массу нетто на единицу внутренней тары, а второе - максимальную массу нетто упаковки в целом. b 60 кг для канистр/200 кг для ящиков и, в случае твердых веществ, 400 кг для комбинированной тары, состоящей из наружных ящиков (4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4Н2) и внутренней тары из пластмассы или картона с максимальной массой нетто 25 кг. c Вязкие вещества должны рассматриваться как твердые вещества, если они не удовлетворяют критериям, предусмотренным в определении термина «жидкости», приведенном в разделе 1.2.1. d 60 л для канистр. |
| Дополнительные требования: 1. Металлическая тара, включая внутреннюю тару комбинированной тары и наружную тару комбинированной или составной тары, может использоваться только для методов упаковки OP7 и OP8. 2. В комбинированной таре в качестве внутренней тары могут использоваться лишь стеклянные сосуды максимальной вместимостью 0,5 кг в случае твердых веществ и 0,5 л в случае жидкостей. 3. В комбинированной таре должен использоваться трудногорючий прокладочный материал. 4. Тара для органических пероксидов или самореактивных веществ, требующих нанесения знака дополнительной опасности «ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО (образец № 1, см. пункт 5.2.2.2.2)», должна соответствовать положениям пунктов 4.1.5.10 и 4.1.5.11. |
| Специальные положения по упаковке: PP21 Для некоторых самореактивных веществ типов B или C (№ ООН 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 и 3234): используемая тара должна быть меньше той, которая предусмотрена, соответственно, методами упаковки OP5 или OP6 (см. раздел 4.1.7 и пункт 2.2.41.4). PP22 № ООН 3241 2-бром-2-нитропропандиол-1,3 должен упаковываться в соответствии с методом упаковки OP6. |

| P600 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P600 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 1700, 2016 и 2017. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Наружную тару (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2), соответствующую требованиям испытаний для группы упаковки II. Изделия должны быть упакованы индивидуально и отделены друг от друга с помощью перегородок, разделителей, внутренней тары или прокладочного материала с целью предотвращения случайного выпуска содержимого в обычных условиях перевозки. Максимальная масса нетто: 75 кг. |

| P601 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P601 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной укупорки тары разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированную тару максимальной массой брутто 15 кг, состоящую из: - одной или нескольких единиц стеклянной внутренней тары вместимостью не более 1 литра каждая, заполненных не более чем на 90% их вместимости; затвор(ы) должен(ы) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; каждая единица внутренней тары должна быть помещена в - металлический сосуд вместе с прокладочным и абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого стеклянной внутренней тары; эти сосуды упаковываются в свою очередь в - наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2. (2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары вместимостью не более 5 литров, отдельно упакованной с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и инертным прокладочным материалом в наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки. (3) Тару, состоящую из: Наружной тары: стальных или пластмассовых барабанов со съемным днищем (1А2 или 1Н2), испытанных в соответствии с предусмотренными в разделе 6.1.5 требованиями к испытаниям при массе, соответствующей массе тары в собранном виде, подготовленной либо как тара, предназначенная для помещения в нее внутренней тары, либо как одиночная тара, предназначенная для помещения в нее твердых веществ или жидкостей, и соответствующим образом маркированных. Внутренняя тара: Барабаны и составная тара (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), отвечающие требованиям главы 6.1 для одиночной тары, при соблюдении следующих условий: a) гидравлическое испытание должно проводиться под давлением не менее 0,3 МПа (манометрическое давление); b) конструкционные и производственные испытания на герметичность должны проводиться при испытательном давлении 30 кПа; c) внутренняя тара должна быть изолирована от поверхности барабана с помощью инертного противоударного прокладочного материала, окружающего внутреннюю тару со всех сторон; d) вместимость барабана не должна превышать 125 литров; (3) Комбинированную тару: e) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны: i) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; ii) быть снабжены предохранительными колпаками; f) наружная и внутренняя тара должна периодически подвергаться испытаниям на герметичность в соответствии с подпунктом b), причем не реже, чем каждые два с половиной года; g) тара в собранном виде должна проходить осмотр, по крайней мере, каждые три года в соответствии с требованиями компетентного органа; и h) наружная и внутренняя тара должна иметь разборчивую и долговечную маркировку, включающую: i) дату (месяц, год) первоначального испытания, а также последнего периодического испытания и проверки; ii) клеймо эксперта, проводившего испытания и проверку. (4) Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. Они должны подвергаться первоначальному испытанию и каждые десять лет периодическому испытанию при давлении, составляющем не менее 1 МПа (10 бар) (манометрическое давление). Сосуды под давлением не должны оборудоваться устройством для сброса давления. Каждый сосуд под давлением, содержащий токсичную при вдыхании жидкость, ЛК50 которой составляет 200 мл/м3 (частей на млн.) или меньше, должен закрываться пробкой или клапаном в соответствии со следующими требованиями: a) каждая пробка или каждый клапан крепятся непосредственно к сосуду под давлением с помощью конического резьбового соединения и должны быть в состоянии выдерживать испытательное давление, которому подвергается сосуд под давлением, без повреждений или утечки; b) каждый клапан должен быть неуплотняемого типа с цельной диафрагмой, однако в случае коррозионных веществ клапан может быть уплотняемого типа, причем газонепроницаемость клапана в сборе обеспечивается уплотняющим колпачком с прокладочным соединением, который соединяется с корпусом клапана или сосудом под давлением, чтобы не допустить просачивания вещества сквозь уплотнение или в обход него; c) выпускное отверстие каждого клапана герметично закрывается резьбовой крышкой или прочной резьбовой пробкой и инертным прокладочным материалом; d) материалы, из которых изготавливаются сосуды под давлением, клапаны, пробки, крышки, замазка и прокладки, должны быть совместимы между собой и с содержимым. Каждый сосуд под давлением, толщина стенок которого в любой точке составляет менее 2,0 мм, и каждый сосуд под давлением, не имеющий установленного средства защиты клапана, перевозится в наружной таре. Сосуды под давлением не должны объединяться в комплект или соединяться друг с другом. |
| Специальное положение по упаковке: РР82 (Исключено) |
| Специальные положения по упаковке, предусмотренные МПОГ и ДОПОГ: RR3 (Исключено) RR7 Для № ООН 1251: сосуды под давлением должны, однако, подвергаться испытаниям каждые пять лет. RR10 Для № ООН 1614, когда вещество полностью абсорбировано инертным пористым материалом: должно упаковываться в металлические сосуды вместимостью не более 7,5 л, помещенные в деревянные ящики таким образом, чтобы они не могли соприкасаться. Сосуды должны быть полностью заполнены пористым материалом, который не должен оседать или образовывать опасные пустоты даже после продолжительного использования и в случае толчков, даже при температурах, достигающих 50°С. |

| P602 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P602 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной укупорки тары разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированную тару максимальной массой брутто 15 кг, состоящую из - одной или нескольких единиц стеклянной внутренней тары вместимостью не более 1 литра каждая, заполненных не более чем на 90% их вместимости; затвор(ы) должен(ы) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; каждая единица внутренней тары должна быть помещена в - металлический сосуд вместе с прокладочным и абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого стеклянной внутренней тары; эти сосуды упаковываются в свою очередь в - наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2. (2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары, отдельно упакованной с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и инертным прокладочным материалом в наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки. Вместимость внутренней тары не должна превышать 5 литров. (3) Барабаны и составную тару (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 или 6НН1) при соблюдении следующих условий: а) гидравлическое испытание должно проводиться под давлением не менее 0,3 МПа (манометрическое давление); b) конструкционные и производственные испытания на герметичность должны проводиться при испытательном давлении 30 кПа; и с) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны: i) удерживаться на месте с помощь любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; и ii) быть снабжены предохранительными колпаками. (4) Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. Они должны подвергаться первоначальному испытанию и каждые десять лет периодическому испытанию при давлении, составляющем не менее 1 МПа (10 бар) (манометрическое давление). Сосуды под давлением не должны оборудоваться устройством для сброса давления. Каждый сосуд под давлением, содержащий токсичную при вдыхании жидкость, ЛК50 которой составляет 200 мл/м3 (частей на млн.) или меньше, должен закрываться пробкой или клапаном в соответствии со следующими требованиями: a) каждая пробка или каждый клапан крепятся непосредственно к сосуду под давлением с помощью конического резьбового соединения и должны быть в состоянии выдерживать испытательное давление, которому подвергается сосуд под давлением, без повреждений или утечки; b) каждый клапан должен быть неуплотняемого типа с цельной диафрагмой, однако в случае коррозионных веществ клапан может быть уплотняемого типа, причем газонепроницаемость клапана в сборе обеспечивается уплотняющим колпачком с прокладочным соединением, который соединяется с корпусом клапана или сосудом под давлением, чтобы не допустить просачивания вещества сквозь уплотнение или в обход него; c) выпускное отверстие каждого клапана герметично закрывается резьбовой крышкой или прочной резьбовой пробкой и инертным прокладочным материалом; d) материалы, из которых изготавливаются сосуды под давлением, клапаны, пробки, крышки, замазка и прокладки, должны быть совместимы между собой и с содержимым. Каждый сосуд под давлением, толщина стенок которого в любой точке составляет менее 2,0 мм, и каждый сосуд под давлением, не имеющий установленного средства защиты клапана, перевозится в наружной таре. Сосуды под давлением не должны объединяться в комплект или соединяться друг с другом. |

| P620 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P620 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2814 и 2900. |
| При условии соблюдения специальных положений по упаковке, изложенных в разделе 4.1.8, разрешается использовать следующую тару: |
| Тару, отвечающую требованиям главы 6.3 и утвержденную в соответствии с этими требованиями; она состоит из следующих компонентов: а) внутренней тары, состоящей из: i) герметичной(ых) первичной(ых) емкости(ей); ii) герметичной вторичной тары; iii) кроме случая твердых инфекционных веществ - абсорбирующего материала в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого, помещенного между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой; если в одну единицу вторичной тары помещено несколько первичных емкостей, они должны быть либо завернуты по отдельности, либо разделены во избежание взаимного соприкосновения; b) жесткой наружной тары. Минимальный внешний размер должен составлять не менее 100 мм. |
| Дополнительные требования: 1. Внутренняя тара, содержащая инфекционные вещества, не должна объединяться с внутренней тарой, содержащей другие грузы. Готовые упаковки могут пакетироваться в соответствии с положениями разделов 1.2.1 и 5.1.2; такие пакеты могут содержать сухой лед. 2. Кроме таких исключительных грузов, как целые органы, для которых требуется специальная упаковка, к грузам применяются следующие дополнительные требования: a) Вещества, отправляемые при температуре окружающей среды или при более высокой температуре: первичные емкости должны быть стеклянными, металлическими или пластмассовыми. Для обеспечения герметичности должны использоваться такие эффективные средства, как, например, термосваривание, опоясывающие пробки или металлические бушоны. В случае использования навинчивающихся крышек такие крышки должны быть закреплены эффективными средствами, например клейкой лентой, герметизирующей лентой на основе парафина или запорным устройством промышленного производства. b) Вещества, отправляемые в охлажденном или замороженном состоянии: вокруг вторичной тары или, как альтернативный вариант, в пакете с одной или несколькими готовыми упаковками, маркированными в соответствии с разделом 6.3.3, должен помещаться лед, сухой лед или другой хладагент. Вторичная тара или упаковки должны быть закреплены с помощью распорок так, чтобы они не изменяли своего положения после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если используется лед, наружная тара или транспортный пакет должны пропускать газообразный диоксид углерода. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре используемого хладагента. c) Вещества, отправляемые в жидком азоте: должны использоваться пластмассовые первичные емкости, способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара также должна выдерживать очень низкие температуры, и в большинстве случаев она должна быть рассчитана для помещения в нее одиночных первичных емкостей. Должны также соблюдаться положения, касающиеся отправки жидкого азота. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре жидкого азота. d) Вещества, подвергнутые сублимационной сушке, могут также перевозиться в первичных емкостях, которые представляют собой стеклянные запаянные ампулы или стеклянные пузырьки с резиновой пробкой, снабженной металлическим колпачком. 3. Независимо от предполагаемой температуры груза, первичная емкость и вторичная тара должны выдерживать, не допуская утечки, внутреннее давление, превышающее не менее чем на 95 кПа внешнее давление, и температуры в диапазоне от -40°С до +55°С. 4. Использование альтернативной тары для перевозки материала животного происхождения может быть разрешено компетентным органом страны происхожденияa в соответствии с положениями пункта 4.1.8.7. |

__________________

а Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

| P621 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P621 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Жесткую герметичную тару, отвечающую требованиям главы 6.1 в отношении испытаний для твердых веществ группы упаковки II, при условии наличия абсорбирующего материала в количестве, достаточном для поглощения всей имеющейся жидкости, и при условии способности тары удерживать жидкость. (2) Для упаковок, содержащих более значительные количества жидкости: жесткую тару, отвечающую требованиям главы 6.1 в отношении испытаний для жидкостей группы упаковки II. |
| Дополнительное требование: Тара, предназначенная для помещения в нее острых предметов, таких как осколки стекла и иглы, должна быть труднопробиваемой и должна удерживать жидкости в условиях испытаний, предусмотренных в главе 6.1. |

| Р650 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р650 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3373. |
| (1) Тара должна быть доброкачественной, достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, обычно возникающие входе перевозки, в том числе при перегрузке между транспортными средствами или контейнерами и между транспортными средствами или контейнерами и складами, а также при любом перемещении с поддона или изъятия из транспортного пакета с целью последующей ручной или механической обработки. Тара должна быть сконструирована и закрыта таким образом, чтобы исключить потерю содержимого, которая может произойти в обычных условиях перевозки в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления. (2) Тара должна состоять, как минимум, из трех компонентов: a) первичной емкости; b) вторичной тары; и c) наружной тары, причем либо вторичная, либо наружная тара должна быть жесткой. (3) Первичные емкости должны укладываться во вторичную тару таким образом, чтобы при обычных условиях перевозки исключить возможность их разрушения, пробоя или утечки их содержимого во вторичную тару. Вторичная тара должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного материала. Любая утечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные свойства прокладочного материала или наружной тары. (4) Для перевозки маркировочный знак, изображенный ниже, должен наноситься на внешнюю поверхность наружной тары, контрастирующую с ним по цвету; он должен быть хорошо виден и легко читаться. Маркировочный знак должен быть в форме повернутого на 45° квадрата (ромба) с минимальными размерами 50 мм × 50 мм; ширина окантовки должна составлять не менее 2 мм; а высота букв и цифр - не менее 6 мм. Надлежащее отгрузочное наименование «БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В» должно быть выполнено буквами высотой не менее 6 мм на наружной таре рядом с ромбовидным знаком. (5) Как минимум, одна из поверхностей наружной тары должна иметь минимальный размер 100 мм × 100 мм. (6) Готовая упаковка должна быть в состоянии выдержать описанное в пункте 6.3.5.3 испытание на падение, как это указано в пункте 6.3.5.2, с высоты 1,2 м. После соответствующей серии сбрасываний не должно происходить утечки содержимого из первичной(ых) емкости(ей), которая(ые) должна(ы) быть по-прежнему предохранена(ы), когда это требуется, абсорбирующим материалом во вторичной таре. (7) Для жидкостей: a) первичная(ые) емкость(и) должна (должны) быть герметичной(ыми); b) вторичная тара должна быть герметичной; c) если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они должны быть либо завернуты по отдельности, либо разделены во избежание соприкосновения; d) между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой должен быть помещен абсорбирующий материал. Абсорбирующий материал должен использоваться в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого первичной(ых) емкости(ей), так чтобы любая утечка жидкости не ухудшала существенно защитные свойства прокладочного материала или наружной тары; e) первичная емкость или вторичная тара должны быть в состоянии выдержать без протечек внутреннее давление, равное 95 кПа (0,95 бар). (8) Для твердых веществ: a) первичная(ые) емкость(и) должна (должны) быть непроницаемой(ыми) для сыпучих веществ; b) вторичная тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ; c) если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они должны быть, либо завернуты по отдельности, либо разделены во избежание соприкосновения; d) если есть сомнения по поводу того, что в первичной емкости во время перевозки может присутствовать остаточная жидкость, то в этом случае должна использоваться тара, подходящая для жидкостей, с абсорбирующими материалами. (9) Охлажденные или замороженные образцы: лед, сухой лед и жидкий азот: a) если сухой лед или жидкий азот используется для того, чтобы поддерживать низкую температуру образцов, должны соблюдаться все применимые требования ДОПОГ. Когда используется лед или сухой лед, их необходимо помещать либо за пределами вторичной тары, либо в наружную тару или транспортный пакет. Вторичная тара должна быть закреплена с помощью распорок так, чтобы она не изменяла своего положения после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если используется лед, наружная тара или транспортный пакет должны быть влагонепроницаемыми. При использовании твердого диоксида углерода (сухого льда) тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она пропускала газообразный диоксид углерода для предотвращения повышения давления, которое могло бы привести к разрыву тары, а на упаковке (наружной таре или транспортном пакете) должна быть сделана надпись «Диоксид углерода, твердый» или «Сухой лед»; Примечание. Если используется сухой лед, то никакие требования не применяются (см. пункт 2.2.9.1.14). Если используется жидкий азот, то достаточно применения требований главы 3.3, специальное положение 593. b) первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре используемого хладагента, а также при температурах и давлениях, которые могли бы возникнуть в случае потери хладагента. (10) Если упаковки помещаются в транспортный пакет, то маркировочные надписи на упаковках, требуемые настоящей инструкцией по упаковке, должны быть либо четко видны, либо воспроизведены на наружной поверхности транспортного пакета. (11) Упакованные инфекционные вещества под № ООН 3373 и упаковки, маркированные в соответствии с настоящей инструкцией по упаковке, не подпадают под действие никакого другого требования ДОПОГ. (12) Предприятия - изготовители тары и предприятия, занимающиеся ее последующей продажей, должны давать четкие указания относительно заполнения и закрытия таких упаковок грузоотправителю или лицу, подготавливающему упаковки (например, пациенту), с тем, чтобы эти упаковки были правильным образом подготовлены к перевозке. (13) Другие опасные грузы не должны помещаться в одну и ту же тару с инфекционными веществами класса 6.2, за исключением случаев, когда они необходимы для поддержания жизнеспособности, стабилизации или предотвращения деградации инфекционных веществ или для нейтрализации видов опасности, свойственных инфекционным веществам. В каждую первичную емкость, содержащую инфекционные вещества, может помещаться 30 или менее миллилитров опасных веществ, включенных в классы 3, 8 или 9. Если эти небольшие количества опасных грузов помещаются совместно с инфекционными веществами в соответствии с настоящей инструкцией по упаковке, то выполнять другие требования ДОПОГ не нужно. (14) Если в транспортном средстве или контейнере пролилось или рассыпалось какое-либо вещество, их нельзя вновь использовать до тех пор, пока не будет произведена их тщательная очистка и, при необходимости, дезинфекция или дезактивация. Любые другие грузы и изделия, перевозившиеся в том же транспортном средстве или контейнере, должны быть проверены на предмет возможного загрязнения. Дополнительное требование: Использование альтернативной тары для перевозки материала животного происхождения может быть разрешено компетентным органом страны происхожденияa в соответствии с положениями пункта 4.1.8.7. |

_____________

а Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

| P800 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P800 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2803 и 2809. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6; (2) стальные фляги или бутыли с резьбовыми затворами вместимостью не более 3 л; или (3) комбинированную тару, отвечающую следующим требованиям: а) внутренняя тара должна включать стеклянные, металлические или твердые пластмассовые сосуды, предназначенные для жидкостей, максимальной массой нетто по 15 кг каждый; b) внутренняя тара должна быть обложена прокладочным материалом в количестве, достаточном для предотвращения ее разрушения; с) либо внутренняя, либо наружная тара должна быть снабжена внутренним вкладышем или мешком из прочного, непроницаемого и устойчивого к проколу материала, который не вступает в реакцию с содержимым и полностью изолирует его для предотвращения его утечки из упаковки, независимо от ее размещения или расположения; d) разрешается использовать следующие виды наружной тары со следующими максимальными значениями массы нетто: |
| Наружная тара: | Максимальная масса нетто |
| Барабаны |  |
| стальные (1A2) | 400 кг |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 400 кг |
| пластмассовые (1H2) | 400 кг |
| фанерные (1D) | 400 кг |
| фибровые (1G) | 400 кг |
| Ящики |  |
| стальные (4A) | 400 кг |
| из естественной древесины (4C1) | 250 кг |
| из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2) | 250 кг |
| фанерные (4D) | 250 кг |
| из древесного материала (4F) | 125 кг |
| из фибрового картона (4G) | 125 кг |
| из пенопласта (4H1) | 60 кг |
| из твердой пластмассы (4H2) | 125 кг |
| Специальное положение по упаковке: PP41 Для № ООН 2803: при необходимости перевозки галлия при низких температурах с целью его сохранения в полностью твердом состоянии указанная выше тара может пакетироваться в прочную влагонепроницаемую наружную тару, содержащую сухой лед или другой хладагент. В случае применения хладагента все указанные выше материалы, используемые для упаковки галлия, должны обладать химической и физической устойчивостью к хладагенту и достаточной ударной прочностью при низких температурах применяемого хладагента. При использовании сухого льда наружная тара должна пропускать газообразный диоксид углерода. |

| P801 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P801 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к новым и отработавшим батареям, отнесенным к № ООН 2794, 2795 или 3028. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, за исключением пункта 4.1.1.3, и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) жесткую наружную тару; (2) деревянные обрешетки; (3) поддоны. |
| Дополнительные требования: 1. Батареи должны быть защищены от короткого замыкания. 2. При штабелировании батареи должны быть надлежащим образом закреплены в ярусах, разделенных слоем изоляционного материала. 3. Контактные клеммы батарей не должны подвергаться воздействию веса других элементов, расположенных сверху. 4. Батареи должны быть упакованы или закреплены таким образом, чтобы не происходило их самопроизвольного перемещения. Любой используемый прокладочный материал должен быть инертным. |

| P801a | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P801a |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к отработавшим батареям, отнесенным к № ООН 2794, 2795, 2800 и 3028. |
| Разрешается использовать ящики для батарей из нержавеющей стали или твердой пластмассы максимальной вместимостью 1 м3 при соблюдении следующих условий: (1) ящики для батарей должны быть стойкими к воздействию коррозионных веществ, содержащихся в батареях; (2) в обычных условиях перевозки не должно происходить утечки коррозионных веществ из ящиков для батарей, а также попадания иных веществ (например, воды) внутрь ящиков для батарей. На наружную поверхность ящиков для батарей не должны налипать опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях; (3) высота груза батарей не должна превышать высоту боковых стенок ящиков; (4) запрещается погрузка в ящик батарей, содержащих вещества или иные опасные грузы, способные вступить друг с другом в опасную реакцию; (5) ящики для батарей должны: a) либо покрываться; b) либо перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или контейнерах. |

| P802 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P802 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированную тару: Наружная тара: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2. Максимальная масса нетто: 75 кг. Внутренняя тара: стеклянная или пластмассовая; максимальная вместимость: 10 литров. (2) Комбинированную тару: Наружная тара: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2. Максимальная масса нетто: 125 кг. Внутренняя тара: металлическая; максимальная вместимость: 40 литров. (3) Составную тару: стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном или твердом пластмассовом барабане (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PH2), либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины, либо в наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC или 6PD2); максимальная вместимость: 60 литров. (4) Стальные барабаны (1A1) максимальной вместимостью 250 литров. (5) Сосуды под давлением, при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. |

| P803 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P803 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2028. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) барабаны (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); (2) ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). Максимальная масса нетто: 75 кг. Изделия должны быть индивидуально упакованы и отделены друг от друга с помощью перегородок, разделителей, внутренней тары или прокладочного материала с целью предотвращения случайного выпуска содержимого в обычных условиях перевозки. |

| P804 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P804 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 1744. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной упаковки тары, разрешается использовать следующую тару: (1) Комбинированную тару максимальной массой брутто 25 кг, состоящую из: - одной или нескольких единиц стеклянной внутренней тары вместимостью не более 1,3 литра каждая, заполненных не более чем на 90% их вместимости; затвор(ы) должен (должны) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; внутренняя тара должна по отдельности упаковываться в - металлические сосуды или сосуды из жесткой пластмассы вместе с прокладочным или абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого стеклянной внутренней тары, а затем укладываться в - наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2. (2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары или внутренней тары из поливинилиденфторида (ПВДФ) вместимостью не более 5 литров, отдельно упакованной с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и инертным прокладочным материалом в наружную тару 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, ID, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки. (3) Тару, состоящую из: Наружной тары: стальных или пластмассовых барабанов со съемным днищем (1А2 или 1Н2), испытанных в соответствии с предусмотренными в разделе 6.1.5 требованиями к испытаниям при массе, соответствующей массе тары в собранном виде, подготовленной либо как тара, предназначенная для помещения в нее внутренней тары, либо как одиночная тара, предназначенная для помещения в нее твердых веществ или жидкостей и соответствующим образом маркированная. Внутренней тары: барабанов и составной тары (1А1, 1В1, IN1, 1H1 или 6НА1), отвечающих требованиям главы 6.1 для одиночной тары, при соблюдении следующих условий: a) гидравлическое испытания должно проводиться при давлении не ниже 300 кПа (3 бара) (манометрическое давление); b) испытания конструкции и производственные испытания на герметичность должны проводиться при испытательном давлении 30 кПа (0,3 бара); c) внутренняя тара должна быть изолирована от поверхности наружного барабана с помощью инертного противоударного прокладочного материала, окружающего внутреннюю тару со всех сторон; d) ее вместимость не должна превышать 125 литров; e) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны: i) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; ii) быть снабжены предохранительными колпаками; f) наружная и внутренняя тара должна периодически подвергаться внутреннему осмотру и испытаниям на герметичность в соответствии с подпунктом b) не реже, чем каждые два с половиной года; и g) наружная и внутренняя тара должна иметь разборчивую и долговечную маркировку, включающую: i) дату (месяц, год) первоначального испытания и последнего периодического испытания и осмотра внутренней тары; и ii) фамилию или утвержденный символ эксперта, проводившего испытания и осмотры. (4) Сосуды под давлением при условии соблюдения общих положений, изложенных в подразделе 4.1.3.6. a) Они должны подвергаться первоначальному испытанию и каждые 10 лет периодическому испытанию при давлении, составляющем не менее 1 МПа (10 бар) (манометрическое давление); b) они должны периодически подвергаться внутреннему осмотру и испытанию на герметичность не реже, чем каждые два с половиной года; c) они не должны оборудоваться устройством для сброса давления; d) каждый сосуд под давлением должен закрываться пробкой или клапаном (клапанами), снабженными дополнительным запорным устройством; и e) материалы, из которых изготавливаются сосуды под давлением, клапаны, пробки, крышки, замазка и прокладки, должны быть совместимы между собой и с содержимым. |

| P900 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P900 |
| --- | --- | --- |
| (Зарезервирована) |

| P901 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P901 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3316. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 или 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки, к которой отнесен весь комплект (см. раздел 3.3.1, специальное положение 251). Максимальное количество опасных грузов на наружную тару: 10 кг. |
| Дополнительное требование: Содержащиеся в комплектах опасные грузы должны упаковываться во внутреннюю тару максимальной вместимостью 250 мл или 250 г и должны быть защищены от других материалов, содержащихся в комплекте. |

| P902 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P902 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3268. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. Тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы не происходило перемещения изделий и случайного срабатывания в обычных условиях перевозки. Изделия могут также перевозиться без упаковки в специальных транспортно-загрузочных приспособлениях, транспортных средствах или контейнерах, когда они перевозятся от места их изготовления к месту сборки. |
| Дополнительное требование: Любой сосуд под давлением должен отвечать требованиям компетентного органа в отношении вещества (веществ), содержащегося(ихся) в сосуде(ах) под давлением. |

| P903 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P903 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3090, 3091, 3480 и 3481. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки II. Если элементы и батареи упаковываются вместе с оборудованием, они должны укладываться во внутреннюю тару из фибрового картона, отвечающую требованиям, установленным для группы упаковки II. Если элементы и батареи, отнесенные к классу 9, установлены в оборудовании, это оборудование должно упаковываться в прочную наружную тару таким образом, чтобы не происходило случайного срабатывания в ходе перевозки. Кроме того, батареи, которые имеют крепкий, ударопрочный корпус, массой брутто не менее 12 кг, а также комплекты таких батарей могут помещаться в прочную наружную тару, в защитные кожухи (например, в полностью закрытую тару или деревянные обрешетки) без упаковки или на поддоны. Батареи должны быть закреплены во избежание случайного перемещения, и на их контактные клеммы не должны давить другие элементы, расположенные сверху. |
| Дополнительное требование: Батареи должны быть защищены от короткого замыкания. |

| P903a | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P903a |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к отработавшим элементам и батареям, отнесенным к № ООН 3090, 3091, 3480 и 3481. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, за исключением пункта 4.1.1.3, и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки II. Однако допускается использование неутвержденной тары при следующих условиях: - она должна отвечать общим положениям, изложенным в разделах 4.1.1 и 4.1.3; - элементы и батареи должны быть упакованы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая опасность короткого замыкания; - вес упаковок не должен превышать 30 кг. |
| Дополнительное требование: Батареи должны быть защищены от короткого замыкания. |

| P903b | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P903b |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к отработавшим элементам и батареям под № ООН 3090, 3091, 3480 и 3481. Отработавшие литиевые элементы и батареи массой брутто не более 500 г каждый/каждая, которые собираются с целью их удаления, могут перевозиться вместе с другими отработавшими нелитиевыми батареями или отдельно без обеспечения их индивидуальной защиты при следующих условиях: (1) в барабанах 1Н2 или ящиках 4Н2, соответствующих эксплуатационным требованиям для твердых веществ группы упаковки II; (2) в барабанах 1А2 или ящиках 4А, снабженных полиэтиленовым пакетом и соответствующих эксплуатационным требованиям для твердых веществ группы упаковки II. Полиэтиленовый пакет - должен обладать стойкостью к ударным нагрузкам не менее 480 г, как в параллельной, так и в перпендикулярной плоскости по отношению к длине пакета; - должен иметь минимальную толщину 500 мкм с удельным электрическим сопротивлением более 10 МОм на единицу площади и скоростью абсорбции воды за 24 часа при 25°С менее 0,01%; - должен быть закрыт; и - может использоваться только один раз; (3) в сборных баках массой брутто менее 30 кг, изготовленных из непроводимого материала, отвечающего общим требованиям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.8. |
| Дополнительные требования: Свободное пространство в таре должно заполняться прокладочным материалом. Прокладочный материал можно не использовать, если тара полностью заполнена полиэтиленовым пакетом и пакет закрыт. Герметично закрытая тара должна быть снабжена выпускным устройством в соответствии с пунктом 4.1.1.8. Выпускное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы избыточное давление, возникающее в результате выделения газов, не превышало 10 кПа. |

| P904 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P904 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция по упаковке применяется к № ООН 3245. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Тару, соответствующую инструкциям по упаковке Р001 или Р002, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. (2) Тару, которая может не соответствовать требованиям в отношении испытаний тары, предусмотренным в части 6, но удовлетворяет следующим требованиям: a) внутренняя тара должна состоять из: i) водонепроницаемой(ых) первичной(ых) емкости(ей); ii) водонепроницаемой вторичной тары, которая должна быть герметична; iii) абсорбирующего материала, помещенного между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой. Абсорбирующий материал должен использоваться в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого первичной(ых) емкости(ей), чтобы любая утечка жидкости не ухудшала существенно защитные свойства прокладочного материала или наружной тары; iv) если в одну единицу вторичной тары помешаются несколько хрупких первичных емкостей, они должны быть, либо завернуты по отдельности, либо разделены во избежание соприкосновения; b) прочность наружной тары должна соответствовать ее вместимости, массе и предназначению, а ее наименьший наружный размер должен составлять не менее 100 мм. |
| Дополнительное требование: Сухой лед и жидкий азот При использовании в качестве хладагента твердого диоксида углерода (сухого льда) тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она пропускала газообразный диоксид углерода для предотвращения повышения давления, которое могло бы привести к разрыву тары. Вещества, отправляемые в жидком азоте или с сухим льдом, должны быть упакованы в первичные емкости, способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара также должна выдерживать очень низкие температуры и в большинстве случаев должна быть рассчитана для помещения в нее одиночных первичных емкостей. |

| P905 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P905 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2990 и 3072. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, за исключением того, что тара может не соответствовать требованиям части 6, разрешается использовать любую подходящую тару. Когда спасательные средства сконструированы так, что включают в себя жесткую наружную оболочку, стойкую к атмосферным воздействиям (такую, как для спасательных шлюпок), или помещаются в такую оболочку, они могут перевозиться без упаковки. |
| Дополнительные требования: 1. Все опасные вещества и изделия, которыми укомплектованы спасательные средства, должны быть закреплены таким образом, чтобы не происходило самопроизвольного перемещения, и, кроме того: a) сигнальные устройства класса 1 должны упаковываться во внутреннюю тару из пластмассы или фибрового картона; b) невоспламеняющиеся нетоксичные газы должны содержаться в баллонах, утвержденных компетентным органом, которые могут быть соединены со спасательным средством; c) аккумуляторные электрические батареи (класс 8) и литиевые батареи (класс 9) должны быть отсоединены или изолированы и закреплены во избежание какой-либо утечки жидкости; и d) незначительные количества других опасных веществ (например, классов 3, 4.1 и 5.2) должны упаковываться в прочную внутреннюю тару. 2. При подготовке к перевозке и упаковывании должны приниматься надлежащие меры для предотвращения случайного срабатывания надувающего устройства. |

| P906 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | P906 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Для жидкостей и твердых веществ, содержащих ПХД или полигалогенированные дифенилы или терфенилы либо загрязненных ими: тару, соответствующую инструкциям P001 или P002, в зависимости от конкретного случая. (2) Для трансформаторов, конденсаторов и других устройств: герметичную тару, которая способна удерживать, помимо этих устройств, не менее 1,25 объема находящихся в них жидких ПХД или полигалогенированных дифенилов или терфенилов. В тару должен быть помещен абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема жидкости, содержащейся в устройствах. Как правило, трансформаторы и конденсаторы должны перевозиться в герметичной металлической таре, которая способна удерживать, помимо трансформаторов и конденсаторов, не менее 1,25 объема находящейся в них жидкости. Независимо от вышеизложенного, жидкости и твердые вещества, не упакованные в соответствии с инструкциями P001 или P002, и неупакованные трансформаторы и конденсаторы могут перевозиться в транспортных единицах, оборудованных герметичным металлическим поддоном высотой не менее 800 мм, содержащим инертный абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема любой свободной жидкости. |
| Дополнительное требование: Необходимо принять надлежащие меры по герметизации трансформаторов и конденсаторов во избежание утечки жидкости в обычных условиях перевозки. |

| R001 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | R001 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |
| Легкая металлическая тара | Максимальная вместимость/максимальная масса нетто |
|  | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| стальная, с несъемным днищем (OA1) | Не разрешается | 40 л/50 кг | 40 л/50 кг |
| стальная, со съемным днищем (OA2) a | Не разрешается | 40 л/50 кг | 40 л/50 кг |
| а Не разрешается использовать для № ООН 1261 НИТРОМЕТАНА. |
| Примечание 1. Эта инструкция применяется к твердым веществам и жидкостям (при условии, что тип конструкции испытан и надлежащим образом маркирован). Примечание 2. В случае класса 3, группа упаковки II, эту тару можно использовать только для веществ, не представляющих никакой дополнительной опасности и имеющих давление паров не более 110 кПа при 50°С, а также для слаботоксичных пестицидов. |

4.1.4.2 Инструкции по упаковке, касающиеся использования КСГМГ

| IBC01 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC01 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: Металлические КСГМГ (31A, 31B и 31N). |
| Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ: BВ1 Для № ООН 3130: отверстия сосудов для этого вещества должны герметично закрываться с помощью двух последовательно расположенных устройств, по крайней мере одно из которых должно завинчиваться или закрепляться столь же надежным способом. |

| IBC02 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC02 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (31A, 31B и 31N); (2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (31H1 и 31H2); (3) Составные КСГМГ (31HZ1). |
| Специальные положения по упаковке: B5 Для № ООН 1791, 2014, 2984 и 3149: КСГМГ должны быть снабжены устройством, обеспечивающим выпуск газов в ходе перевозки. В ходе перевозки в условиях максимального наполнения отверстие устройства для сброса давления должно быть расположено в паровом пространстве КСГМГ. B7 Для № ООН 1222 и 1865: КСГМГ вместимостью более 450 л использовать не разрешается ввиду взрывоопасности вещества при его перевозке в больших объемах. B8 Это вещество в чистом виде не должно перевозиться в КСГМГ, поскольку известно, что давление его паров превышает 110 кПа при 50°C или 130 кПа при 55°C. B15 Для № ООН 2031 с содержанием азотной кислоты более 55%: допустимый период эксплуатации жестких пластмассовых КСГМГ и составных КСГМГ с жесткой пластмассовой внутренней емкостью составляет два года с даты изготовления. |
| Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ: ВB2 Для № ООН 1203: независимо от специального положения 534 (см. раздел 3.3.1), КСГМГ можно использовать только в тех случаях, когда фактическое давление паров не превышает 110 кПа при 50°С или не превышает 130 кПа при 55°С. |

| IBC03 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC03 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (31A, 31B и 31N); (2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (31Н1 и 31H2); (3) Составные КСГМГ (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2). |
| Специальное положение по упаковке: B8 Это вещество в чистом виде не должно перевозиться в КСГМГ, поскольку известно, что давление его паров превышает 110 кПа при 50°C или 130 кПа при 55°C. |

| IBC04 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC04 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: Металлические КСГМГ (11A, 11В, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N). |

| IBC05 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC05 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (11A, 11В, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); (2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); (3) Составные КСГМГ (11HZ1, 21HZ1 и 31HZ1). |

| IBC06 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC06 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (11A, 11В, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); (2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); (3) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2). |
| Дополнительное требование: Составные КСГМГ 11HZ2 и 21HZ2 не должны использоваться для перевозки веществ, которые в ходе транспортировки могут перейти в жидкое состояние. |
| Специальное положение по упаковке: B12 Для № ООН 2907: КСГМГ должны отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. КСГМГ, отвечающие критериям испытаний для группы упаковки I, использоваться не должны. |

| IBC07 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC07 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (11A, 11В, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); (2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); (3) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2); (4) Деревянные КСГМГ (11C, 11D и 11F). |
| Дополнительное требование: Вкладыши деревянных КСГМГ должны быть непроницаемы для сыпучих веществ. |

| IBC08 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC08 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (11A, 11В, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); (2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); (3) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2); (4) КСГМГ из фибрового картона (11G); (5) Деревянные КСГМГ (11C, 11D и 11F); (6) Мягкие КСГМГ (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 или 13M2). |
| Специальные положения по упаковке: В3 Мягкие КСГМГ должны быть непроницаемы для сыпучих веществ и влагонепроницаемы или должны быть снабжены плотным влагонепроницаемым вкладышем. B4 Мягкие КСГМГ, КСГМГ из фибрового картона или деревянные КСГМГ должны быть непроницаемы для сыпучих веществ и влагонепроницаемы или должны быть снабжены плотным влагонепроницаемым вкладышем. B6 Для № ООН 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 и 3314 не требуется, чтобы КСГМГ отвечали требованиям испытаний КСГМГ, изложенным в главе 6.5. В13 Примечание. Для № ООН 1748, 2208 и 2880 морская перевозка в КСГМГ запрещена в соответствии с МКМПОГ. |

| IBC99 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC99 |
| --- | --- | --- |
| Могут использоваться только КСГМГ, утвержденные для этих грузов компетентным органом. Каждый груз должен перевозиться в сопровождении копии свидетельства об утверждении, выданного компетентным органом, либо в транспортном документе должно содержаться указание о том, что тара была утверждена компетентным органом. |

| IBC100 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC100 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующие КСГМГ: (1) Металлические КСГМГ (11A, 11В, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); (2) Мягкие КСГМГ (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 и 13M2); (3) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); (4) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2). |
| Дополнительные требования: 1. КСГМГ должны использоваться только для веществ, способных к свободному истечению. 2. Мягкие КСГМГ должны использоваться только для твердых веществ. |
| Специальные положения по упаковке: B9 Для № ООН 0082: эта инструкция по упаковке может применяться только в том случае, когда вещества являются смесями нитрата аммония или других неорганических нитратов с другими горючими веществами, не являющимися взрывчатыми компонентами. Такие взрывчатые вещества не должны содержать нитроглицерин, аналогичные жидкие органические нитраты или хлораты. Использование металлических КСГМГ не разрешается. B10 Для № ООН 0241: эта инструкция по упаковке может использоваться только для веществ, состоящих из воды в качестве основного компонента и значительной доли нитрата аммония или других окислителей, которые частично или полностью находятся в растворе. Другие компоненты могут включать углеводороды или алюминиевый порошок, но не должны включать нитропроизводные, такие как тринитротолуол. Использование металлических КСГМГ не разрешается. |

| IBC520 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC520 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к органическим пероксидам и самореактивным веществам типа F. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в подразделе 4.1.7.2, для перечисленных составов разрешается использовать указанные ниже КСГМГ. Для составов, не перечисленных ниже, могут использоваться только КСГМГ, утвержденные компетентным органом (см. пункт 4.1.7.2.2). |
| № ООН | Органический пероксид | Тип КСГМГ | Максимальное количество (в литрах/кг) | Контрольная температура | Аварийная температура |
| 3109 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F, ЖИДКИЙ |  |  |  |  |
|  | трет-Бутила гидропероксид, не более 72% в воде | 31A | 1250 |  |  |
|  | трет-Бутилпероксиацетат, не более 32% в разбавителе типа A | 31A 31HA1 | 1250 1000 |  |  |
|  | трет-Бутилпероксибензоат, не более 32% в разбавителе типа A | 31A | 1250 |  |  |
|  | трет-Бутилперокси-3,5,5 -триметилгексаноат, не более 37% в разбавителе типа A | 31A 31HA1 | 1250 1000 |  |  |
|  | Кумила гидропероксид, не более 90% в разбавителе типа A | 31HA1 | 1250 |  |  |
|  | Дибензоила пероксид, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде | 31H1 | 1000 |  |  |
|  | Ди-трет-бутилпероксид, не более 52% в разбавителе типа A | 31A 31HA1 | 1250 1000 |  |  |
|  | 1,1-Ди-(трет-бутилперокси) циклогексан, не более 42% в разбавителе типа A | 31H1 | 1000 |  |  |
|  | 1,1 -Ди-(трет-бутилперкси) циклогексан, не более 37% в разбавителе типа А | 31А | 1250 |  |  |
|  | Дилауроила пероксид, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде | 31HA1 | 1000 |  |  |
|  | Изопропилкумила гидропероксид, не более 72% в разбавителе типа A | 31HA1 | 1250 |  |  |
|  | п-Ментила гидропероксид, не более 72% в разбавителе типа A | 31HA1 | 1250 |  |  |
|  | Кислота надуксусная стабилизированная, не более 17% | 31A 31H1 31HA1 | 1500 1500 1500 |  |  |
| 3110 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F, ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |
|  | Дикумила пероксид | 31A 31H1 31HA1 | 2 000 |  |  |
| 3119 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |  |  |  |  |
|  | трет-Амилпероксипивалат, не более 32% в разбавителе типа А | 31А | 1250 | +10°С | +15°С |
|  | трет-Бутилперокси-2-этилгексаноат, не более 32% в разбавителе типа B | 31HA1 31A | 1000 1250 | +30°C +30°C | +35°C +35°C |
|  | трет-Бутилпероксинеодеканоат, не более 32% в разбавителе типа A | 31A | 1250 | 0°С | +10°С |
|  | трет-Бутилпероксинеодеканоат, не более 52% - устойчивая дисперсия в воде | 31А | 1250 | -5°С | +5°С |
|  | трет-Бутилпероксинеодеканоат, не более 42% -устойчивая дисперсия в воде | 31A | 1250 | -5°С | +5°С |
|  | трет-Бутилпероксипивалат, не более 27% в разбавителе типа B | 31HA1 31A | 1000 1250 | +10°C +10°C | +15°C +15°C |
|  | Кумилпероксинеодеканоат, не более 52% - устойчивая дисперсия в воде | 31A | 1250 | -15° | -5°C |
|  | Ди-(4-трет-бутилциклогексил) пероксидикарбонат, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде | 31HA1 | 1000 | +30°C | +35°C |
|  | Дицетилпероксидикарбонат, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде | 31HA1 | 1000 | +30°C | +35°C |
|  | Ди-(2-неодеканоилпероксиизопропил) бензол, не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 31А | 1250 | -15°С | -5°С |
|  | 3-Гидрокси-1,1-диметилбутилпероксинеодеканоат, не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | 31А | 1250 | -15°С | -5°С |
|  | Ди-(2-этилгексил) пероксидикарбонат, не более 62% - устойчивая дисперсия в воде | 31A | 1250 | -20°C | -10°C |
|  | Димиристилпероксидикарбонат, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде | 31HA1 | 1000 | +15°C | +20°C |
|  | Ди-(3,5,5-триметилгексаноила) пероксид, не более 38% в разбавителе типа A | 31HA1 31A | 1000 1250 | +10°C +10°C | +15°C +15°C |
|  | Ди-(3,5,5-триметилгексаноила) пероксид, не более 52% - устойчивая дисперсия в воде | 31A | 1250 | +10°C | +15°C |
|  | 1,1,3,3-Тетраметилбутилпероксинеодеканоат, не более 52% - устойчивая дисперсия в воде | 31A | 1250 | -5°C | +5°C |
|  | Дициклогексилпероксидикарбонат, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде | 31A | 1250 | +10 °C | +15 °C |
| 3120 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ Составы не перечислены |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: 1. КСГМГ должны быть снабжены устройством, обеспечивающим сброс давления в ходе перевозки. При максимальной загрузке в ходе перевозки впускное отверстие устройства для сброса давления должно быть расположено в паровом пространстве КСГМГ. 2. Для предотвращения взрывного разрушения металлических КСГМГ или составных КСГМГ со сплошной металлической оболочкой аварийные предохранительные устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы через них обеспечивался отвод всех продуктов разложения и паров, выделившихся при самоускоряющемся разложении или при полном охвате КСГМГ пламенем в течение не менее одного часа, на основе расчетов по формуле, приведенной в пункте 4.2.1.13.8. Значения контрольной и аварийной температур, указанные в этой инструкции по упаковке, рассчитаны для КСГМГ без теплоизоляции. При отправке органического пероксида в КСГМГ в соответствии с настоящей инструкцией грузоотправитель обязан обеспечить, чтобы: а) устройства для сброса давления и аварийные предохранительные устройства, установленные на КСГМГ, были сконструированы с надлежащим учетом возможности самоускоряющегося разложения органического пероксида и полного охвата КСГМГ пламенем; и b) указанные контрольная и аварийная температуры, когда таковые требуются, были определены с надлежащим учетом конструкции (например, теплоизоляции) используемого КСГМГ. |

| IBC620 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | IBC620 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается использовать следующие КСГМГ: Жесткие герметичные КСГМГ, отвечающие требованиям испытаний для группы упаковки II. |
| Дополнительные требования: 1. Необходимо использовать абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения всей жидкости, находящейся в КСГМГ. 2. КСГМГ должны быть способны удерживать жидкости. 3. КСГМГ, предназначенные для помещения в них острых предметов, таких как осколки стекла и иглы, должны быть труднопробиваемы. |

4.1.4.3 Инструкции по упаковке, касающиеся использования крупногабаритной тары

| LP01 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) | LP01 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару: |
| Внутренняя тара | Крупногабаритная наружная тара | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Стеклянная 10 литров Пластмассовая 30 литров Металлическая 40 литров | Стальная (50A) Алюминиевая (50B) Прочая металлическая, кроме стальной или алюминиевой (50N) Из твердой пластмассы (50H) Из естественной древесины (50C) Фанерная (50D) Из древесного материала (50F) Из фибрового картона (50G) | Не разрешается | Не разрешается | Максимальный объем: 3 м3 |

| LP02 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) | LP02 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару: |
| Внутренняя тара | Крупногабаритная наружная тара | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Стеклянная 10 кг Пластмассовая b 50 кг Металлическая 50 кг Бумажная a, b 50 кг Фибровая a, b 50 кг | Стальная (50A) Алюминиевая (50B) Прочая металлическая, кроме стальной или алюминиевой (50N) Из твердой пластмассы (50H) Из естественной древесины (50C) Фанерная (50D) Из древесного материала (50F) Из фибрового картона (50G) Из мягкой пластмассы (51Н) с | Не разрешается | Не разрешается | Максимальный объем: 3 м3 |
| а Такая внутренняя тара не должна использоваться в случае, когда перевозимые вещества могут перейти в ходе транспортировки в жидкое состояние. b Такая внутренняя тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. с Используется только с мягкой внутренней тарой. |
| Специальное положение по упаковке: L2 Для аэрозолей (№ ООН 1950): крупногабаритная тара должна удовлетворять требованиям испытаний для группы упаковки III. Крупногабаритная тара для отбракованных аэрозолей, перевозимых в соответствии со специальным положением 327, должна иметь, кроме того, средство удержания свободной жидкости, которая может просочиться во время перевозки, например абсорбирующий материал. |

| LP99 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | LP99 |
| --- | --- | --- |
| Может использоваться только крупногабаритная тара, утвержденная для этих грузов компетентным органом. Каждый груз должен перевозиться в сопровождении копии свидетельства об утверждении, выданного компетентным органом, либо в транспортном документе должно содержаться указание о том, что тара была утверждена компетентным органом. |

| LP101 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | LP101 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару: |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная крупногабаритная тара |
| Не требуется | Не требуется | Стальная (50A) Алюминиевая (50B) Прочая металлическая, кроме стальной или алюминиевой (50N) Из твердой пластмассы (50H) Из естественной древесины (50C) Фанерная (50D) Из древесного материала (50F) Из фибрового картона (50G) |
| Специальное положение по упаковке: L1 Для № ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502: Крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для военного использования, без собственных средств инициирования или с собственными средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранителей, могут перевозиться в неупакованном виде. Если такие изделия содержат метательные заряды или являются самодвижущимися, их системы зажигания должны быть защищены против возбуждающих воздействий, способных возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат испытаний серии 4, проводимых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может рассматриваться на предмет перевозки в неупакованном виде. Такие неупакованные изделия могут устанавливаться на опоры или помещаться в обрешетки или другие подходящие транспортно-загрузочные приспособления. |

| LP102 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | LP102 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару: |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная крупногабаритная тара |
| Мешки влагонепроницаемые Емкости из фибрового картона металлические пластмассовые деревянные Листы из фибрового картона, гофрированные Трубки из фибрового картона | Не требуется | Стальная(50A) Алюминиевая (50B) Прочая металлическая, кроме стальной или алюминиевой (50N) Из твердой пластмассы (50H) Из естественной древесины (50C) Фанерная (50D) Из древесного материала (50F) Из фибрового картона (50G) |

| LP621 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | LP621 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару: (1) Для отходов больничного происхождения, помещенных во внутреннюю тару: герметичную жесткую крупногабаритную тару, отвечающую требованиям главы 6.6 в отношении испытаний для твердых веществ группы упаковки II, при условии наличия абсорбирующего материала в количестве, достаточном для поглощения всей имеющейся жидкости, и при условии, что эта крупногабаритная тара способна удерживать жидкости. (2) Для упаковок, содержащих более значительные количества жидкости: крупногабаритную тару, отвечающую требованиям главы 6.6 в отношении испытаний для жидкостей группы упаковки II. |
| Дополнительное требование: Крупногабаритная тара, предназначенная для помещения в нее острых предметов, таких как осколки стекла и иглы, должна быть труднопробиваема и удерживать жидкости при испытаниях в соответствии с требованиями, предусмотренными в главе 6.6. |

| LP902 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | LP902 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 3268. |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. Тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы не происходило перемещения изделий и случайного срабатывания в обычных условиях перевозки. Изделия могут также перевозиться без упаковки в специальных транспортно-загрузочных приспособлениях, транспортных средствах или контейнерах, когда они перевозятся от места их изготовления к месту сборки. |
| Дополнительное требование: Любой сосуд под давлением должен отвечать требованиям компетентного органа в отношении вещества (веществ), содержащегося(ихся) в сосуде(ах) под давлением. |

4.1.4.4 (Исключен)

4.1.5 Специальные положения по упаковке грузов класса 1

4.1.5.1 Должны выполняться общие положения, изложенные в разделе 4.1.1.

4.1.5.2 Любая тара, предназначенная для грузов класса 1, должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы:

a) она защищала взрывчатые вещества и изделия, предотвращала их утечку или выпадение и не повышала опасности случайного воспламенения или инициирования в обычных условиях перевозки, включая возможные изменения температуры, влажности и давления;

b) готовую упаковку можно было безопасно обрабатывать в обычных условиях перевозки; и

c) упаковки выдерживали любой груз, установленный на них при штабелировании, которому они могут быть подвергнуты в ходе перевозки, чтобы не повышалась опасность, представляемая взрывчатыми веществами и изделиями, чтобы не уменьшалась способность тары удерживать грузы и чтобы упаковки не деформировались таким образом, что это могло бы уменьшить их прочность или устойчивость штабеля.

4.1.5.3 Все взрывчатые вещества и изделия, подготовленные для перевозки, должны классифицироваться в соответствии с процедурами, изложенными в разделе 2.2.1.

4.1.5.4 Грузы класса 1 должны упаковываться в соответствии с надлежащей инструкцией по упаковке, указанной в колонке 8 таблицы А главы 3.2 и изложенной в разделе 4.1.4.

4.1.5.5 Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, должна удовлетворять требованиям глав 6.1, 6.5 или 6.6 и требованиям в отношении испытаний, установленным в разделах 6.1.5, 6.5.6 или 6.6.5, соответственно, для группы упаковки II, с соблюдением требований пунктов 4.1.1.13, 6.1.2.4 и 6.5.1.4.4. Может использоваться тара, за исключением металлической тары, отвечающая критериям испытаний для группы упаковки I. Во избежание чрезмерной герметизации не должна использоваться металлическая тара, отвечающая критериям испытаний для группы упаковки I.

4.1.5.6 Запорное устройство тары, содержащей жидкие взрывчатые вещества, должно обеспечивать двойную защиту против утечки.

4.1.5.7 Запорное устройство металлических барабанов должно быть снабжено соответствующей прокладкой; если запорное устройство имеет резьбу, то должна быть предотвращена возможность попадания на ее витки взрывчатых веществ.

4.1.5.8 Вещества, растворимые в воде, должны упаковываться во влагонепроницаемую тару. Тара, предназначенная для десенсибилизированных или флегматизированных веществ, должна закрываться таким образом, чтобы во время перевозки не изменялась их концентрация.

4.1.5.9 Если тара имеет двойную оболочку, заполненную водой, которая может замерзнуть во время перевозки, то во избежание замерзания в воду надлежит добавить достаточное количество антифриза. Не должен использоваться антифриз, обладающий огнеопасными свойствами.

4.1.5.10 Гвозди, скобы и другие металлические запорные приспособления, не имеющие защитного покрытия, не должны проникать внутрь наружной тары, если внутренняя тара не защищает надлежащим образом взрывчатые вещества и изделия от контакта с металлом.

4.1.5.11 Внутренняя тара, фитинги и прокладочные материалы, а также размещение взрывчатых веществ или изделий в упаковке должны быть такими, чтобы в обычных условиях перевозки взрывчатое вещество не могло распространиться внутри наружной тары. Металлические элементы изделий не должны соприкасаться с металлической тарой. Изделия, содержащие взрывчатые вещества, не помещенные в наружную оболочку, должны быть отделены друг от друга во избежание трения или соударения. Для этой цели могут использоваться прокладки, лотки, разделительные перегородки во внутренней или наружной таре, а также формы или емкости.

4.1.5.12 Тара должна быть изготовлена из материалов, совместимых с взрывчатыми веществами или изделиями, содержащимися в упаковке, а также непроницаемых для них, так чтобы в случае взаимодействия между взрывчатыми веществами или изделиями и упаковочными материалами или в случае утечки взрывчатых веществ они не становились небезопасными для перевозки и не происходило изменения подкласса опасности или группы совместимости.

4.1.5.13 Не должно допускаться проникновение взрывчатых веществ в углубления швов металлической тары, изготовленной методом фальцовки.

4.1.5.14 Пластмассовая тара не должна быть способной генерировать или накапливать такое количество статического электричества, при котором электростатический разряд мог бы привести к инициированию, воспламенению или срабатыванию упакованных взрывчатых веществ или изделий.

4.1.5.15 Крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для военного использования, не снабженные собственными средствами инициирования или снабженные собственными средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранителей, могут перевозиться в неупакованном виде. Если такие изделия содержат метательные заряды или являются самодвижущимися, их системы зажигания должны быть защищены против возбуждающих воздействий, способных возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат испытаний серии 4, проводимых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может рассматриваться на предмет перевозки в неупакованном виде. Такие неупакованные изделия могут устанавливаться на опоры либо помещаться в обрешетки или иные подходящие для обработки, хранения или запуска приспособления таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они не могли перемещаться.

Если при проведении испытаний на эксплуатационную безопасность и пригодность такие крупногабаритные взрывчатые изделия подвергаются испытаниям, отвечающим требованиям ДОПОГ, и успешно проходят их, компетентный орган может допустить такие изделия к перевозке, осуществляемой в соответствии с ДОПОГ.

4.1.5.16 Взрывчатые вещества не должны упаковываться в такую внутреннюю или наружную тару, при использовании которой разница между внутренним и внешним давлением, вызванная тепловыми или иными воздействиями, может привести к взрыву или разрыву упаковки.

4.1.5.17 Если незакрепленные взрывчатые вещества или взрывчатое вещество, содержащееся в изделии, не заключенном или частично заключенном в оболочку, могут соприкасаться с внутренней поверхностью металлической тары (1A2, 1B2, 4A, 4B и металлические емкости), металлическая тара должна иметь вкладыш или внутреннее покрытие (см. подраздел 4.1.1.2).

4.1.5.18 Независимо от того, соответствует или не соответствует тара инструкции по упаковке, указанной в колонке 8 таблицы А главы 3.2, для любого взрывчатого вещества или изделия может использоваться инструкция по упаковке Р101, если тара утверждена компетентным органом.

4.1.6 Специальные положения по упаковке грузов класса 2 и грузов других классов, отнесенных к инструкции по упаковке P200

4.1.6.1 В настоящем разделе содержатся общие требования, предъявляемые к использованию сосудов под давлением и открытых криогенных сосудов для перевозки веществ класса 2 и грузов других классов, отнесенных к инструкции по упаковке Р200 (например, № ООН 1051 водород цианистый, стабилизированный). Сосуды под давлением должны быть сконструированы и закрыты таким образом, чтобы не допускать какой-либо потери содержимого, которая могла бы произойти в обычных условиях перевозки в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления (например, из-за изменения высоты над уровнем моря).

4.1.6.2 Части сосудов под давлением и открытых криогенных сосудов, находящихся в непосредственном соприкосновении с опасными грузами, не должны подвергаться воздействию опасных грузов или терять прочность в результате такого воздействия и не должны вызывать опасных эффектов (например, катализировать или вступать к реакцию с опасными грузами) (см. также таблицу стандартов в конце настоящего раздела).

4.1.6.3 Сосуды под давлением, включая их затворы, и открытые криогенные сосуды должны отбираться для наполнения газом или смесью газов в соответствии с требованиями подраздела 6.2.1.2 и требованиями соответствующих инструкций по упаковке, содержащихся в подразделе 4.1.4.1. Положения настоящего подраздела применяются также к сосудам под давлением, являющимся элементами МЭГК и транспортных средств-батарей.

4.1.6.4 При изменении профиля использования сосуда под давлением многоразового использования должны производиться операции по опорожнению, продувке, откачке, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации (см. также таблицу стандартов в конце настоящего раздела). Наряду с этим сосуд под давлением, ранее содержавший коррозийное вещество класса 8 или вещество другого класса, характеризующееся дополнительной опасностью коррозионного воздействия, не допускается для перевозки веществ класса 2, если не были проведены необходимые проверка и испытания, предусмотренные в подразделах 6.2.1.6 и 6.2.3.5, соответственно.

4.1.6.5 Для наполнения сосуда под давлением или открытого криогенного сосуда предприятие, которое производит наполнение, осуществляет его проверку и удостоверяется в том, что сосуд под давлением или открытый криогенный сосуд разрешен для перевозки соответствующего вещества и что соблюдены соответствующие требования. После наполнения запорные вентили закрываются и должны оставаться закрытыми во время перевозки. Грузоотправитель должен проверить герметичность затворов и оборудования.

Примечание. Запорные вентили, установленные на отдельных баллонах в связках, могут быть открыты во время перевозки, кроме случаев, когда перевозимое вещество подпадает под действие специального положения по упаковке «k» или «q» инструкции по упаковке P200.

4.1.6.6 Сосуды под давлением и открытые криогенные сосуды должны наполняться в соответствии со значениями рабочего давления и коэффициента наполнения и положениями, указанными в соответствующих инструкциях по упаковке для конкретного вещества, загружаемого в сосуды. Химически активные газы и смеси газов должны загружаться в сосуды до достижения такого давления, при котором в случае полного разложения газа рабочее давление сосуда под давлением не будет превышено. Связки баллонов не должны наполняться до значения давления, превышающего самое низкое рабочее давление любого из баллонов в связке.

4.1.6.7 Сосуды под давлением, включая их затворы, должны соответствовать требованиям в отношении конструкции, изготовления, проверки и испытаний, изложенным в главе 6.2. Когда предписано использование наружной тары, сосуды под давлением и открытые криогенные сосуды должны прочно закрепляться в этой таре. Если в подробных инструкциях по упаковке не предусмотрено иное, в наружную тару могут помещаться одна или более единиц внутренней тары.

4.1.6.8 Вентили должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы в силу своей конструкции они могли выдерживать повреждения без выброса содержимого сосуда под давлением, или должны быть защищены от повреждений, которые могут вызвать случайный выброс содержимого сосуда под давлением, с использованием одного из следующих методов (см. также таблицу стандартов в конце настоящего раздела):

a) вентили должны быть установлены внутри горловины сосуда под давлением и защищены резьбовой заглушкой или колпаком;

b) вентили должны быть защищены колпаками. В колпаках должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия с достаточной площадью поперечного сечения для удаления газа в случае его утечки через вентили;

c) вентили должны быть защищены кожухами или другими предохранительными устройствами;

d) сосуды под давлением должны перевозиться в каркасах (например, баллоны в связках); или

e) сосуды под давлением должны перевозиться в защитных ящиках. В случае сосудов ООН под давлением тара, подготовленная для перевозки, должна быть способна выдержать испытание на падение, указанное в подразделе 6.1.5.3, на уровне эксплуатационных требований для группы упаковки I.

4.1.6.9 Сосуды под давлением одноразового использования:

a) должны перевозиться в наружной таре, такой как ящики или обрешетка, либо размещаться на поддонах и заворачиваться в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;

b) должны вмещать не более 1,25 л по воде при наполнении легковоспламеняющимися или токсичными газами;

c) не должны использоваться для перевозки токсичных газов, ЛК50 которых составляет не более 200 мл/м3; и

d) не должны подвергаться ремонту после ввода в эксплуатацию.

4.1.6.10 Сосуды под давлением многоразового использования должны периодически подвергаться проверке в соответствии с положениями подразделов 6.2.1.6 и 6.2.3.5, соответственно, и инструкциями по упаковке P200 или P203, соответственно. Сосуды под давлением не должны наполняться после наступления срока их периодической проверки, но могут перевозиться после истечения предельного срока в целях проведения проверки или изъятия из эксплуатации, включая промежуточные перевозки.

4.1.6.11 Ремонт должен соответствовать требованиям, предъявляемым к изготовлению и испытаниям, которые установлены в действующих стандартах на конструкцию и изготовление, и разрешается только в соответствии со стандартами на периодическую проверку, указанными в главе 6.2. Сосуды под давлением, за исключением наружного кожуха закрытых криогенных сосудов, не подлежат ремонту при наличии любого из следующих дефектов:

a) трещин в сварных швах или других дефектов сварки;

b) трещин в стенках;

c) протечек или дефектов в материале, из которого изготовлены стенки и верхнее или нижнее днище.

4.1.6.12 Сосуды не должны предъявляться для наполнения:

a) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосуда или его сервисного оборудования;

b) если сосуд и его сервисное оборудование не были осмотрены, и их исправное рабочее состояние не было удостоверено; и

c) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения неразборчивы.

4.1.6.13 Заполненные сосуды не должны предъявляться к перевозке:

a) при наличии утечки;

b) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосуда или его сервисного оборудования;

c) если сосуд и его сервисное оборудование не были осмотрены, и их исправное рабочее состояние не было удостоверено; и

d) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения неразборчивы.

4.1.6.14 К сосудам ООН под давлением должны применяться приведенные ниже стандарты ИСО. В отношении других сосудов под давлением требования раздела 4.1.6 считаются выполненными, если, в зависимости от конкретного случая, применяются следующие стандарты:

| Применимые пункты | Ссылка | Название документа |
| --- | --- | --- |
| 4.1.6.2 | ISO 11114-1:1997 | Переносные газовые баллоны - Совместимость материалов баллонов и вентилей с газовым содержимым - Часть 1: Металлические материалы |
|  | ISO 11114-2:2000 | Переносные газовые баллоны - Совместимость материалов баллонов и вентилей с газовым содержимым - Часть 2: Неметаллические материалы |
| 4.1.6.4 | ISO 11621:2005 | Газовые баллоны - Процедуры подготовки под другие газы |
| 4.1.6.8 Вентили с конструктивной защитой | Приложение А к EN ISO 10297:2006 | Газовые баллоны - Вентили газовых баллонов многоразового использования - Технические требования и испытания типа |
|  | E№ 13152:2001 +А1:2003 | Технические требования к вентилям баллонов для СНГ и их испытания - Самозакрывающиеся вентили |
|  | E№ 13153:2001 +А1:2003 | Технические требования к вентилям баллонов для СНГ - Вентили с ручным управлением |
| 4.1.6.8 b) и c) | ISO 11117:1998 | Газовые баллоны - Предохранительные колпаки и предохранительные устройства вентилей на баллонах для промышленных и медицинских газов - Проектирование, изготовление и испытания |
|  | E№ 962:1996+A2:2000 | Предохранительные колпаки и предохранительные устройства вентилей на баллонах для промышленных и медицинских газов - Проектирование, изготовление и испытания |

4.1.7 Специальные положения по упаковке органических пероксидов (класс 5.2) и самореактивных веществ класса 4.1

4.1.7.0.1 Все сосуды для органических пероксидов должны быть «эффективно закрытыми». В тех случаях, когда в результате выделения газа может возникнуть значительное внутреннее давление, могут устанавливаться вентиляционные устройства при условии, что выбрасываемый газ не вызывает опасности; в противном случае должна ограничиваться степень наполнения. Любые вентиляционные устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить вытекание жидкости, когда упаковка находится в вертикальном положении, и должны быть в состоянии предотвращать попадание вовнутрь загрязнений. При наличии наружной тары она должна быть сконструирована таким образом, чтобы не препятствовать работе вентиляционного устройства.

4.1.7.1 Использование тары

4.1.7.1.1 Тара, используемая для органических пероксидов и самореактивных веществ, должна удовлетворять требованиям главы 6.1 или главы 6.6 для группы упаковки II. Во избежание чрезмерной герметизации не должна использоваться металлическая тара, соответствующая критериям испытаний для группы упаковки I.

4.1.7.1.2 Методы упаковки органических пероксидов и самореактивных веществ перечислены в инструкции по упаковке Р520; им присвоены коды OP1-OP8. Количества, указанные для каждого метода, представляют собой максимальные разрешенные количества на одну упаковку.

4.1.7.1.3 Надлежащие методы упаковки уже классифицированных органических пероксидов и самореактивных веществ указаны в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4.

4.1.7.1.4 Что касается новых органических пероксидов, новых самореактивных веществ или новых составов классифицированных органических пероксидов или самореактивных веществ, то для назначения надлежащего метода упаковки должна использоваться следующая процедура:

a) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА B:

Должен назначаться метод упаковки OP5 при условии, что органический пероксид (или самореактивное вещество) удовлетворяет критериям пункта 20.4.3 b) (соответственно, 20.4.2 b)) Руководства по испытаниям и критериям в таре, указанной для данного метода упаковки. Если органический пероксид (или самореактивное вещество) может удовлетворять этим критериям только в таре меньшей вместимости, чем вместимость, указанная для метода упаковки OP5 (т. е. в таре, перечисленной для методов упаковки ОР1-ОР4), то назначается соответствующий метод упаковки с меньшей цифрой в коде ОР.

b) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА С:

Должен назначаться метод упаковки OP6 при условии, что органический пероксид (или самореактивное вещество) удовлетворяет критериям пункта 20.4.3 с) (соответственно, 20.4.2 с)) Руководства по испытаниям и критериям в таре, указанной для данного метода упаковки. Если органический пероксид (или самореактивное вещество) может удовлетворять этим критериям только в таре меньшей вместимости, чем вместимость, указанная для метода упаковки OP6, то назначается соответствующий метод упаковки с меньшей цифрой в коде ОР.

c) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D:

Для этого типа органического пероксида или самореактивного вещества должен назначаться метод упаковки OP7.

d) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E:

Для этого типа органического пероксида или самореактивного вещества должен назначаться метод упаковки OP8.

e) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F:

Для этого типа органического пероксида или самореактивного вещества должен назначаться метод упаковки OP8.

4.1.7.2 Использование контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов

4.1.7.2.1 Классифицированные в настоящее время органические пероксиды, конкретно указанные в инструкции по упаковке IBC520, могут перевозиться в КСГМГ в соответствии с этой инструкцией по упаковке.

4.1.7.2.2 Другие органические пероксиды и самореактивные вещества типа F могут перевозиться в КСГМГ с соблюдением условий, установленных компетентным органом страны происхождения, если этот компетентный орган на основании результатов соответствующих испытаний удостоверился в том, что такая перевозка может быть безопасной. Испытания необходимы, в частности, для:

a) подтверждения того, что органический пероксид (или самореактивное вещество) соответствует принципам классификации, приведенным в пункте 20.4.3 f) (соответственно, 20.4.2 f)) Руководства по испытаниям и критериям, выходной блок F на рис. 20.1 b) Руководства;

b) подтверждения совместимости всех материалов, которые обычно соприкасаются с веществом в ходе перевозки;

c) определения на основе ТСУР, в случае необходимости, контрольной и аварийной температур для перевозки продукта в соответствующем КСГМГ;

d) определения характеристик устройств для сброса давления и аварийных предохранительных устройств, если таковые необходимы; и

e) определения специальных мер, которые могут потребоваться для безопасной перевозки вещества.

Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

4.1.7.2.3 Аварийными ситуациями, которые необходимо учитывать, являются самоускоряющееся разложение и охват КСГМГ огнем. В целях предупреждения взрывного разрушения металлических или составных КСГМГ со сплошной металлической оболочкой аварийные предохранительные устройства должны быть рассчитаны на удаление всех продуктов разложения и паров, выделяющихся при самоускоряющемся разложении, или на их удаление в течение не менее одного часа при полном охвате КСГМГ огнем. Расчет производится по формулам, приведенным в пункте 4.2.1.13.8.

4.1.8 Специальные положения по упаковке инфекционных веществ (класс 6.2)

4.1.8.1 Грузоотправители инфекционных веществ должны обеспечить такую подготовку упаковок к перевозке, чтобы они прибыли в место назначения в надлежащем состоянии и во время перевозки не представляли опасности для людей или животных.

4.1.8.2 К упаковкам с инфекционными веществами применяются определения, содержащиеся в разделе 1.2.1, и общие положения по упаковке, изложенные в пунктах 4.1.1.1-4.1.1.16, за исключением пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9-4.1.1.12 и 4.1.1.15. Однако жидкости должны загружаться только в тару, обладающую надлежащим сопротивлением внутреннему давлению, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки.

4.1.8.3 Между вторичной тарой и наружной тарой должен быть помещен подробный список содержимого. Если инфекционные вещества, подлежащие перевозке, неизвестны, но предполагается, что они отвечают критериям для включения в категорию А, то в документе, вложенном в наружную тару, после надлежащего отгрузочного наименования должно указываться в скобках следующее: «Инфекционное вещество, предположительно относящееся к категории А».

4.1.8.4 Перед возвращением порожней тары грузоотправителю или иному получателю она должна быть дезинфицирована или стерилизирована в целях устранения любой опасности, и все знаки опасности или маркировочные надписи, указывающие, что в ней содержалось инфекционное вещество, должны быть сняты или стерты.

4.1.8.5 При условии сохранения эквивалентного уровня эксплуатационных характеристик, без дополнительного испытания заполненной тары, разрешается использовать следующие разновидности первичных сосудов, помещаемых во вторичную тару:

a) Могут использоваться первичные сосуды одинакового или меньшего размера по сравнению с первичными сосудами, прошедшими испытания, при условии, что:

i) первичные сосуды имеют такую же конструкцию, как и первичные сосуды, прошедшие испытания (например, форму - круглую, прямоугольную и т. д.);

ii) конструкционный материал первичных сосудов (стекло, пластмасса, металл и т. д.) по сравнению с первоначально испытанными первичными сосудами обеспечивает равноценную или большую ударопрочность или сопротивление силам, возникающим при штабелировании;

iii) первичные сосуды имеют такие же или меньшие отверстия и оборудованы затвором аналогичной конструкции (например, навинчивающейся крышкой, притертой пробкой и т. д.);

iv) используется достаточное количество дополнительного прокладочного материала для заполнения пустот и предотвращения значительных перемещений первичных сосудов;

v) первичные сосуды располагаются во вторичной таре так же, как в упаковке, прошедшей испытания.

b) Можно использовать меньшее количество испытываемых первичных сосудов или альтернативных типов первичных сосудов, указанных в подпункте а), выше, при условии добавления достаточного количества прокладочного материала для заполнения пустоты (пустот) и предотвращения значительных перемещений первичных сосудов.

4.1.8.6 Пункты 4.1.8.1-4.1.8.5 применяются только к инфекционным веществам категории А (№ ООН 2814 и 2900). Они не применяются ни к № ООН 3373 «БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В» (см. инструкцию по упаковке Р650 в подразделе 4.1.4.1), ни к №ООН 3291 «ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.», или «(БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К.», или «МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К.».

4.1.8.7 При перевозке материала животного происхождения тара или КСГМГ, использование которых прямо не разрешено в соответствующей инструкции по упаковке, не должны использоваться для перевозки того или иного вещества или изделия, кроме случаев, когда их использование прямо разрешено компетентным органом страны происхождения2 и соблюдаются следующие условия:

a) альтернативная тара должна отвечать общим требованиям настоящей части;

b) если это предусмотрено инструкцией по упаковке, указанной в колонке 8 таблицы А главы 3.2, альтернативная тара должна отвечать требованиям части 6;

_____________

2 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

c) компетентный орган страны происхождения2 должен установить, что альтернативная тара обеспечивает по крайней мере такой же уровень безопасности, как если бы вещество было упаковано в соответствии с методом, указанным в конкретной инструкции по упаковке, указанной в колонке 8 таблицы А главы 3.2; и

d) каждый груз должен перевозиться в сопровождении копии свидетельства об утверждении, выданного компетентным органом, либо в транспортном документе должно содержаться указание о том, что альтернативная тара была утверждена компетентным органом.

4.1.9 Специальные положения по упаковке грузов класса 7

4.1.9.1 Общие требования

4.1.9.1.1 Радиоактивные материалы, упаковочные комплекты (тара) и упаковки должны отвечать требованиям главы 6.4. Количество радиоактивного материала в упаковке не должно превышать пределов, указанных в пунктах 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, специальном положении 336 главы 3.3 и подразделе 4.1.9.3.

ДОПОГ распространяется на следующие типы упаковок для радиоактивных материалов:

a) освобожденная упаковка (см. пункт 1.7.1.5);

b) промышленная упаковка типа 1 (упаковка типа ПУ-1);

c) промышленная упаковка типа 2 (упаковка типа ПУ-2);

d) промышленная упаковка типа 3 (упаковка типа ПУ-3);

e) упаковка типа А;

f) упаковка типа B(U);

g) упаковка типа В(М);

h) упаковка типа С.

К упаковкам, содержащим делящийся материал или гексафторид урана, применяются дополнительные требования.

4.1.9.1.2 Нефиксированное радиоактивное загрязнение внешних поверхностей любой упаковки должно поддерживаться на наиболее низком практически достижимом уровне и в обычных условиях перевозки не должно превышать следующих пределов:

a) 4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности, и

b) 0,4 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

Эти пределы применяются при усреднении по любому участку в 300 см2 любой части поверхности.

4.1.9.1.3 Упаковка, кроме освобожденной упаковки, не должна содержать никаких других предметов, кроме предметов, необходимых для использования радиоактивного материала. Взаимодействие между этими предметами и упаковкой в условиях перевозки, применимых к данной конструкции, не должно снижать безопасности упаковки.

____________

2 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

4.1.9.1.4 За исключением предусмотренного в разделе 7.5.11, CV33, уровень нефиксированного радиоактивного загрязнения внешних и внутренних поверхностей транспортных пакетов, контейнеров, цистерн, КСГМГ и транспортных средств не должен превышать пределов, указанных в пункте 4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5 Радиоактивный материал, представляющий дополнительную опасность, должен перевозиться в упаковочных комплектах, КСГМГ или резервуарах, полностью отвечающих требованиям соответствующих глав части 6, а также применимым требованиям глав 4.1, 4.2 или 4.3 в отношении этой дополнительной опасности.

4.1.9.1.6 Перед первой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие требования:

a) если проектное давление системы защитной оболочки превышает 35 кПа (манометрическое), должно обеспечиваться соответствие системы защитной оболочки каждой упаковки утвержденным проектным требованиям, имеющим отношение к способности данной системы сохранять целостность при данном давлении;

b) для каждой упаковки типа B(U), типа В(М) и типа С, а также для каждой упаковки, содержащей делящийся материал, эффективность ее радиационной защиты и защитной оболочки и, при необходимости, характеристики теплопередачи и эффективность системы локализации должны находиться в пределах, применимых или указанных для утвержденной конструкции;

c) для упаковок, содержащих делящийся материал, которые в целях соблюдения требований пункта 6.4.11.1 специально оснащаются поглотителями нейтронов в виде элементов упаковки, должны проводиться проверки с целью подтверждения наличия и распределения этих поглотителей нейтронов.

4.1.9.1.7 Перед каждой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие требования:

a) для любой упаковки должно обеспечиваться выполнение всех требований, изложенных в соответствующих положениях ДОПОГ;

b) подъемные приспособления, не удовлетворяющие требованиям пункта 6.4.2.2, должны быть сняты или иным образом приведены в состояние, не позволяющее использовать их для подъема упаковки, согласно пункту 6.4.2.3;

c) для каждой упаковки, требующей утверждения компетентным органом, должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификатах об утверждении;

d) каждая упаковка типа B(U), типа В(М) и типа С должна быть выдержана до тех пор, пока не будут достигнуты равновесные условия, достаточно близкие к соответствующим требованиям по температуре и давлению, если только эти требования не были сняты в порядке одностороннего утверждения;

e) для каждой упаковки типа B(U), типа В(М) и типа С должны быть обеспечены путем проверки и/или соответствующих испытаний надлежащее закрытие всех затворов, клапанов и других отверстий в системе защитной оболочки, через которые может произойти утечка радиоактивного содержимого, и, при необходимости, их герметизация таким способом, чтобы было наглядно подтверждено выполнение требований пунктов 6.4.8.8 и 6.4.10.3;

f) для каждого радиоактивного материала особого вида должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификате об утверждении, и соответствующих положений ДОПОГ;

g) для упаковок, содержащих делящийся материал, в соответствующих случаях должны проводиться измерения, указанные в пункте 6.4.11.4 b), и проверки с целью подтверждения закрытия каждой упаковки согласно требованиям пункта 6.4.11.7;

h) для каждого радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификате об утверждении, и соответствующих положений ДОПОГ.

4.1.9.1.8 Прежде чем приступить к перевозке согласно условиям сертификатов, грузоотправитель должен располагать также копией любых инструкций в отношении надлежащего закрытия упаковки и любых других мероприятий по подготовке к перевозке.

4.1.9.1.9 За исключением грузов, перевозимых в условиях исключительного использования, транспортный индекс любой упаковки или транспортного пакета не должен превышать 10, а индекс безопасности по критичности любой упаковки или транспортного пакета не должен превышать 50.

4.1.9.1.10 За исключением упаковок или транспортных пакетов, перевозимых в условиях исключительного использования при соблюдении условий, указанных разделе 7.5.11, CV33 (3.5) а), максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета не должен превышать 2 мЗв/ч.

4.1.9.1.11 Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета в условиях исключительного использования не должен превышать 10 мЗв/ч.

4.1.9.2 Требования и контроль в отношении перевозки материалов LSA и объектов SCO

4.1.9.2.1 Количество материалов LSA или объектов SCO в отдельной упаковке типа ПУ-1, упаковке типа ПУ-2, упаковке типа ПУ-3 либо предмете или группе предметов, в зависимости от случая, должно ограничиваться так, чтобы внешний уровень излучения на расстоянии 3 м от незащищенного вещества либо предмета или группы предметов не превышал 10 мЗв/ч.

4.1.9.2.2 В случае материалов LSA и объектов SCO, представляющих собой делящийся материал или содержащих его, должны выполняться соответствующие требования пункта 6.4.11.1 и раздела 7.5.11, CV33 (4.1) и (4.2).

4.1.9.2.3 Материалы LSA и объекты SCO, относящиеся к группам LSA-I и SCO-I, могут перевозиться без упаковки при соблюдении следующих условий:

a) все неупакованные материалы, за исключением руд, содержащих только природные радионуклиды, должны транспортироваться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки не было утечки радиоактивного содержимого из транспортного средства или ухудшения защиты;

b) каждое транспортное средство должно находиться в условиях исключительного использования, за исключением случаев перевозки только SCO-I, у которого радиоактивное загрязнение доступных и недоступных поверхностей не превышает более чем в 10 раз соответствующий предел согласно определению «Радиоактивное загрязнение», содержащемуся в подразделе 2.2.7.1.2; и

c) в случае SCO-I, в отношении которого имеются основания предполагать наличие нефиксированного радиоактивного загрязнения недоступных поверхностей, превышающего значения, указанные в пункте 2.2.7.2.3.2 a) i), должны приниматься меры, исключающие попадание радиоактивного материала в транспортное средство.

4.1.9.2.4 Материалы LSA и объекты SCO, за исключением случаев, перечисленных в пункте 4.1.9.2.3, должны упаковываться согласно нижеприведенной таблице:

Требования, предъявляемые к промышленным упаковкам, содержащим материалы LSA и объекты SCO

| Радиоактивное содержимое | Тип промышленной упаковки |
| --- | --- |
|  | Исключительное использование | Неисключительное использование |
| LSA-I Твердое вещество a Жидкость | Тип ПУ-1 Тип ПУ-1 | Тип ПУ-1 Тип ПУ-2 |
| LSA-II Твердое вещество Жидкость и газ | Тип ПУ-2 Тип ПУ-2 | Тип ПУ-2 Тип ПУ-3 |
| LSA-III | Тип ПУ-2 | Тип ПУ-3 |
| SCO-Ia | Тип ПУ-1 | Тип ПУ-1 |
| SCO-II | Тип ПУ-2 | Тип ПУ-2 |

а В условиях, указанных в пункте 4.1.9.2.3, материалы LSA-I и объекты SCO-I могут транспортироваться неупакованными.

4.1.9.3 Упаковки, содержащие делящиеся материалы

Если упаковки с делящимися материалами не отнесены к делящимся материалам согласно пункту 2.2.7.2.3.5, они не должны содержать:

a) массы делящегося материала, отличающейся от разрешенной для данной конструкции упаковки;

b) любого радионуклида или делящихся материалов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма, физическое или химическое состояние либо пространственное размещение которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, что указывается в их сертификатах об утверждении.

4.1.10 Специальные положения по совместной упаковке

4.1.10.1 Когда совместная упаковка разрешается в соответствии с положениями настоящего раздела, различные опасные грузы или опасные грузы и другие грузы могут упаковываться совместно в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, при условии что они не вступают в опасную реакцию друг с другом и соблюдены все остальные соответствующие положения настоящей главы.

Примечание 1. См. также пункты 4.1.1.5 и 4.1.1.6.

Примечание 2. В отношении грузов класса 7 см. раздел 4.1.9.

4.1.10.2 За исключением случаев, когда упаковки содержат грузы только класса 1 или только класса 7, если в качестве наружной тары используются ящики из древесины или фибрового картона, то вес упаковки, содержащей различные совместно упакованные грузы, не должен превышать 100 кг.

4.1.10.3 Если какое-либо применимое специальное положение, изложенное в пункте 4.1.10.4, не предусматривает иное, опасные грузы одного и того же класса, имеющие один и тот же классификационный код, могут упаковываться совместно.

4.1.10.4 Если в колонке 9b таблицы А главы 3.2 против той или иной позиции имеется соответствующее указание, то к укладке грузов, отнесенных к этой позиции, в одну и ту же упаковку вместе с другими грузами применяются следующие специальные положения.

МР 1 Могут упаковываться только вместе с грузами того же типа и той же группы совместимости.

МР 2 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами.

МР 3 Разрешается совместная упаковка веществ с № ООН 1873 и № ООН 1802.

МР 4 Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов и грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ. Однако если данный органический пероксид является отвердителем или многосоставной системой для веществ класса 3, совместная упаковка с этими веществами класса 3 разрешается.

МР 5 Вещества с № ООН 2814 и № ООН 2900 можно упаковывать совместно в комбинированную тару в соответствии с инструкцией по упаковке P620. Они не должны упаковываться вместе с другими грузами; это требование не применяется в отношении № ООН 3373 «Биологический препарат, категория В», упакованного в соответствии с инструкцией по упаковке P650, или веществ, добавляемых в качестве хладагентов, например в отношении льда, сухого льда или охлажденного жидкого азота.

МР 6 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами. Это положение не применяется в отношении веществ, добавляемых в качестве хладагентов, например в отношении льда, сухого льда или охлажденного жидкого азота.

МР 7 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 8 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 9 Можно упаковывать в наружную тару, предусмотренную для комбинированной тары в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- другими грузами класса 2;

- грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 10 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 11 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1, отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 12 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1, отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

Вес упаковок не должен превышать 45 кг; при использовании ящиков из фибрового картона в качестве наружной тары вес упаковки не должен превышать 27 кг.

МР 13 В количествах не более 3 кг на внутреннюю тару и на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 14 В количествах не более 6 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 15 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 16 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару или упаковку можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 17 В количествах не более 0,5 л на внутреннюю тару и не более 1 л на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами других классов, за исключением класса 7, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 18 В количествах не более 0,5 кг на внутреннюю тару и не более 1 кг на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами других классов, за исключением класса 7, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 19 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

- грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

- грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 20 Можно упаковывать вместе с веществами, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН, кроме как если это предусмотрено специальным положением MP24.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ.

МР 21 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН; исключением являются:

a) их собственные средства инициирования при условии, что

i) исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки; или

ii) эти средства снабжены по меньшей мере двумя эффективными предохранителями, позволяющими предотвратить взрыв изделия при случайном срабатывании средств инициирования; или

iii) если эти средства не снабжены двумя эффективными предохранителями (т.е. средства инициирования, отнесенные к группе совместимости В), компетентный орган страны происхождения3 полагает, что случайное срабатывание средств инициирования не вызовет взрыва изделия в обычных условиях перевозки; и

b) изделия, относящиеся к группам совместимости C, D и E.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим специальным положением необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

МР 22 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН, кроме как:

a) с собственными средствами инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки; или

b) с изделиями, относящимися к группам совместимости C, D и E; или

c) если это предусмотрено специальным положением MP24.

__________________

3 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то это мнение должно быть подтверждено компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим специальным положением необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

МР 23 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН, кроме как:

a) с собственными средствами инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки; или

b) если это предусмотрено специальным положением MP24.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим специальным положением необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

МР 24 Можно упаковывать вместе с грузами, имеющими номера ООН, указанные в таблице ниже, с соблюдением следующих условий:

- если в таблице указана буква А, грузы с этими номерами ООН могут укладываться в одну и ту же упаковку без какого-либо специального ограничения по массе;

- если в таблице указана буква В, грузы с этими номерами ООН могут укладываться в одну и ту же упаковку с общей массой взрывчатых веществ не более 50 кг.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим специальным положением необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b)

Глава 4.2

Использование переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК)

Примечание 1. В отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) см. главу 4.3; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 4.4; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

Примечание 2. Переносные цистерны и МЭГК ООН, имеющие маркировку, соответствующую применимым положениям главы 6.7, но утвержденные в государстве, не являющемся Договаривающейся стороной ДОПОГ, могут тем не менее использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ.

4.2.1 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки веществ класса 1 и классов 3-9

4.2.1.1 В настоящем разделе содержатся общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки веществ классов 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 и 9. Помимо этих общих положений, переносные цистерны должны удовлетворять требованиям подраздела 6.7.2, касающимся проектирования, изготовления, проверки и испытаний. Вещества должны перевозиться в переносных цистернах согласно соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10 таблицы A главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6 (T1-T23), а также согласно специальным положениям по переносным цистернам, указанным для каждого вещества в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенным в подразделе 4.2.5.3.

4.2.1.2 Во время перевозки переносные цистерны должны быть достаточно надежно защищены от повреждения корпуса и сервисного оборудования в результате поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если корпус и сервисное оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в пункте 6.7.2.17.5.

4.2.1.3 Некоторые вещества являются химически неустойчивыми. Они допускаются к перевозке только в том случае, если приняты необходимые меры по предотвращению их опасного разложения, преобразования или полимеризации в ходе перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в корпусах не содержалось никаких веществ, способных активировать эти реакции.

4.2.1.4 В ходе перевозки температура наружной поверхности корпуса, за исключением отверстий и их запорных устройств, или теплоизоляционного материала не должна превышать 70°C. Если необходимо, корпус должен быть термоизолирован.

4.2.1.5 Неочищенные и недегазированные порожние переносные цистерны должны соответствовать тем же требованиям, что и переносные цистерны, заполненные перевозившимся ранее веществом.

4.2.1.6 Вещества не должны перевозиться в смежных отсеках корпусов, если они могут вступать в опасную реакцию друг с другом (определение термина «опасная реакция» см. в разделе 1.2.1).

4.2.1.7 Свидетельство об утверждении конструкции, протокол испытаний и свидетельство, содержащее результаты первоначальной проверки и испытания каждой переносной цистерны, выданные компетентным органом или уполномоченной им организацией, должны находиться у этого органа или организации и у владельца. Владельцы должны быть способны предоставить эту документацию по требованию любого компетентного органа.

4.2.1.8 Если наименование перевозимого(ых) вещества (веществ) не указано на металлической табличке, описанной в пункте 6.7.2.20.2, копия свидетельства, предусмотренного в пункте 6.7.2.18.1, должна по требованию компетентного органа или уполномоченной им организации незамедлительно предоставляться в соответствующих случаях грузоотправителем, грузополучателем или другим участником процесса перевозки.

4.2.1.9 Степень наполнения

4.2.1.9.1 До наполнения грузоотправитель должен обеспечить, чтобы использовалась надлежащая переносная цистерна и чтобы она не загружалась веществами, которые при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки, сервисное оборудование и любая защитная облицовка, могут, по всей вероятности, вступить с ними в опасную реакцию с образованием опасных продуктов или значительно снизить прочность этих материалов. Может возникнуть необходимость в том, чтобы совместно с компетентным органом грузоотправитель обратился к производителю вещества за информацией о совместимости этого вещества с конструкционными материалами переносной цистерны.

4.2.1.9.1.1 Переносные цистерны не должны заполняться выше уровня, указанного в пунктах 4.2.1.9.2-4.2.1.9.6. Применимость положений пунктов 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 или 4.2.1.9.5.1 к отдельным веществам оговорена в соответствующих инструкциях или специальных положениях по переносным цистернам, изложенных в пункте 4.2.5.2.6 или в подразделе 4.2.5.3 и указанных в колонке 10 или 11 таблицы A главы 3.2.

4.2.1.9.2 Максимальная степень наполнения (в %) в общем случае определяется по формуле:

Степень наполнения =

4.2.1.9.3 Максимальная степень наполнения (в %) для жидкостей класса 6.1 и класса 8, относящихся к группам упаковки I и II, а также для жидкостей с абсолютным давлением паров более 175 кПа (1,75 бара) при 65°C определяется по формуле:

Степень наполнения =

4.2.1.9.4 В этих формулах α означает среднюю величину коэффициента объемного теплового расширения жидкости в интервале между средней температурой жидкости во время наполнения (tf) и максимальной средней объемной температурой жидкости при перевозке (tr) (оба показателя даются в градусах Цельсия). Для жидкостей, перевозимых в условиях окружающей среды, величину α можно рассчитать по следующей формуле:

где d15 и d50 - плотность жидкости при температурах 15°C и 50°C, соответственно.

4.2.1.9.4.1 Максимальная средняя объемная температура жидкости (tr) принимается равной 50°C, за исключением перевозок в условиях умеренного климата или в экстремальных климатических условиях, когда соответствующие компетентные органы могут разрешить использовать в зависимости от конкретного случая более низкую или более высокую температуру.

4.2.1.9.5 Положения пунктов 4.2.1.9.2-4.2.1.9.4.1 не применяются к переносным цистернам, содержащим вещества, температура которых во время перевозки поддерживается (например, с помощью нагревательного устройства) на уровне выше 50°C. В случае, если переносная цистерна оборудована нагревательным устройством, должен использоваться терморегулятор для обеспечения того, чтобы в любой момент во время перевозки максимальная степень наполнения не превышала 95% вместимости.

4.2.1.9.5.1 Максимальная степень наполнения (в %) для твердых веществ, перевозимых при температурах, превышающих их температуру плавления, и для жидкостей, перевозимых при повышенной температуре, должна определяться по следующей формуле:

Степень наполнения =

где df и dr - плотность жидкости при средней температуре жидкости во время наполнения и при максимальной средней объемной температуре во время перевозки, соответственно.

4.2.1.9.6 Переносные цистерны не должны предъявляться к перевозке, если:

a) степень наполнения жидкостями, имеющими вязкость менее 2680 мм2/с при температуре 20°C или при максимальной температуре вещества во время перевозки в случае разогретого вещества, составляет более 20%, но менее 80%, за исключением случаев, когда корпуса переносных цистерн разделены перегородками или волноуспокоителями на секции вместимостью не более 7500 литров;

b) наружная поверхность корпуса или сервисное оборудование загрязнены ранее перевозившимися веществами;

c) размеры утечки или повреждения таковы, что это может сказаться на целостности переносной цистерны или ее подъемных или крепежных приспособлений; и

d) сервисное оборудование не проверено и не сочтено находящимся в исправном рабочем состоянии.

4.2.1.9.7 Во время загрузки переносных цистерн их проемы для вилочного захвата автопогрузчика должны быть закрыты. Это положение не применяется к переносным цистернам, для которых в соответствии с пунктом 6.7.2.17.4 наличия средств закрытия таких проемов не требуется.

4.2.1.10 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 3 в переносных цистернах

4.2.1.10.1 Все переносные цистерны, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей, должны закрываться и должны быть снабжены предохранительными устройствами в соответствии с пунктами 6.7.2.8-6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1 В случае переносных цистерн, предназначенных только для сухопутных перевозок, могут использоваться открытые вентиляционные системы, если это разрешено положениями главы 4.3.

4.2.1.11 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ классов 4.1, 4.2 или 4.3 (за исключением самореактивных веществ класса 4.1) в переносных цистернах

(Зарезервирован)

Примечание. В отношении самореактивных веществ класса 4.1 см. пункт 4.2.1.13.1.

4.2.1.12 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 5.1 в переносных цистернах

(Зарезервирован)

4.2.1.13 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 5.2 и самореактивных веществ класса 4.1 в переносных цистернах

4.2.1.13.1 Каждое вещество должно быть подвергнуто испытаниям, и протокол должен быть передан компетентному органу страны происхождения на утверждение. Соответствующее уведомление должно быть направлено компетентному органу страны назначения. Уведомление должно содержать соответствующую информацию о перевозке и протокол с результатами испытаний. Проводимые испытания должны включать испытания, необходимые для:

a) подтверждения совместимости всех материалов, обычно соприкасающихся с веществом в ходе перевозки;

b) предоставления данных, позволяющих проектировать устройства для сброса давления и аварийные предохранительные устройства с учетом конструкционных характеристик переносной цистерны.

В протоколе должны быть четко изложены любые дополнительные меры, необходимые для обеспечения безопасной перевозки вещества.

4.2.1.13.2 Изложенные ниже положения применяются к переносным цистернам, предназначенным для перевозки органических пероксидов типа F или самореактивных веществ типа F, имеющих температуру самоускоряющегося разложения (ТСУР) 55°C или более. В случае возникновения противоречий настоящие положения имеют преимущественную силу по отношению к положениям раздела 6.7.2. Необходимо учитывать такие аварийные ситуации, как самоускоряющееся разложение вещества и охват огнем, о которых говорится в пункте 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3 Дополнительные положения, касающиеся перевозки в переносных цистернах органических пероксидов или самореактивных веществ с ТСУР менее 55°C, должны устанавливаться компетентным органом страны происхождения. Соответствующее уведомление должно направляться компетентному органу страны назначения.

4.2.1.13.4 Переносная цистерна должна быть рассчитана таким образом, чтобы выдерживать испытательное давление не менее 0,4 МПа (4 бара).

4.2.1.13.5 Переносные цистерны должны быть оборудованы датчиками температуры.

4.2.1.13.6 Переносные цистерны должны быть оборудованы устройствами для сброса давления и аварийными предохранительными устройствами. Допускается также использование вакуумных предохранительных устройств. Устройства для сброса давления должны срабатывать при давлениях, определенных с учетом, как свойств вещества, так и конструкционных характеристик переносной цистерны. Наличие плавких элементов в корпусе цистерны не допускается.

4.2.1.13.7 Устройства для сброса давления должны состоять из подпружиненных клапанов, установленных с целью предотвращения накопления в переносной цистерне значительного количества продуктов разложения и паров, образующихся при температуре 50°C. Пропускная способность и величина давления срабатывания предохранительных клапанов должны определяться на основе результатов испытаний, предусмотренных в пункте 4.2.1.13.1. Однако величина давления срабатывания ни в коем случае не должна быть такой, чтобы при опрокидывании переносной цистерны жидкость проходила через клапан(ы).

4.2.1.13.8 Аварийные предохранительные устройства могут быть подпружиненного типа или разрывного типа или представлять собой сочетание обоих типов. Они должны быть рассчитаны на удаление всех продуктов разложения и паров, выделяющихся в течение не менее одного часа при полном охвате переносной цистерны огнем. Для расчета используется следующая формула:

q = 70 961×F×A0,82,

где:

q = теплопоглощение (Вт),

А = увлажненная площадь [м2],

F = коэффициент теплоизоляции, = 1 для корпусов без теплоизоляции; или

для изотермических корпусов,

где:

К = удельная теплопроводность теплоизоляционного слоя [Вт·м-1·К-1]

L = толщина теплоизоляционного слоя [м]

U = K/L = коэффициент теплопередачи теплоизоляции [Вт·м-2·К-1]

Т = температура вещества при сбросе давления [K]

Давление срабатывания аварийного(ых) предохранительного(ых) устройства (устройств) должно превышать величину, предусмотренную в пункте 4.2.1.13.7, и основываться на результатах испытаний, упомянутых в пункте 4.2.1.13.1. Аварийные предохранительные устройства должны иметь такие параметры, чтобы максимальное давление в переносной цистерне никогда не превышало ее испытательного давления.

Примечание. Пример метода, позволяющего определить параметры аварийных предохранительных устройств, содержится в добавлении 5 Руководства по испытаниям и критериям.

4.2.1.13.9 Для изотермических переносных цистерн пропускная способность и установка на срабатывание аварийного(ых) предохранительного(ых) устройства (устройств) должны определяться на основе того допущения, что нарушен 1% площади теплоизоляции.

4.2.1.13.10 Вакуумные предохранительные устройства и подпружиненные клапаны должны быть оснащены пламегасителями. При этом необходимо должным образом учитывать снижение пропускной способности предохранительного клапана, вызываемое наличием пламегасителя.

4.2.1.13.11 Такое сервисное оборудование, как клапаны и наружный трубопровод, должны располагаться так, чтобы вещество не оставалось в них после заполнения переносной цистерны.

4.2.1.13.12 Переносные цистерны могут быть либо снабжены теплоизоляцией, либо защищены солнцезащитным экраном. Если значение ТСУР вещества в переносной цистерне равно 55°C или менее или если переносная цистерна изготовлена из алюминия, переносная цистерна должна быть полностью теплоизолирована. Наружная поверхность должна быть покрыта белым материалом или светлым металлом.

4.2.1.13.13 При температуре 15°C степень наполнения переносной цистерны не должна превышать 90% ее вместимости.

4.2.1.13.14 Маркировка, требуемая в соответствии с пунктом 6.7.2.20.2, должна включать номер ООН и техническое название с указанием утвержденной концентрации соответствующего вещества.

4.2.1.13.15 В переносных цистернах могут перевозиться органические пероксиды и самореактивные вещества, конкретно указанные в инструкции по переносным цистернам T23, изложенной в пункте 4.2.5.2.6.

4.2.1.14 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 6.1 в переносных цистернах

(Зарезервирован)

4.2.1.15 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 6.2 в переносных цистернах

(Зарезервирован)

4.2.1.16 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 7 в переносных цистернах

4.2.1.16.1 Переносные цистерны, используемые для перевозки радиоактивных материалов, не должны использоваться для перевозки других грузов.

4.2.1.16.2 Степень наполнения переносных цистерн не должна превышать 90% их вместимости или, альтернативно, любого другого значения, утвержденного компетентным органом.

4.2.1.17 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 8 в переносных цистернах

4.2.1.17.1 Устройства для сброса давления переносных цистерн, используемых для перевозки веществ класса 8, должны проверяться не реже одного раза в год.

4.2.1.18 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 9 в переносных цистернах

(Зарезервирован)

4.2.1.19 Дополнительные положения, касающиеся перевозки твердых веществ при температурах, превышающих их температуру плавления

4.2.1.19.1 Твердые вещества, которые перевозятся или предъявляются к перевозке при температурах, превышающих их температуру плавления, которым в колонке 10 таблицы А главы 3.2 не назначена инструкция по переносным цистернам или которым назначена инструкциям по переносным цистернам, не применяющаяся к перевозкам при температурах, превышающих их температуру плавления, могут перевозиться в переносных цистернах, при условии, что эти твердые вещества включены в классы 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 или 9, не имеют дополнительной опасности, кроме опасности класса 6.1 или класса 8, и отнесены к группе упаковки II или III.

4.2.1.19.2 Если в таблице А главы 3.2. не указано иного, переносные цистерны, используемые для перевозки этих твердых веществ при температурах, превышающих их температуру плавления, должны соответствовать положениям инструкции по переносным цистернам Т4 для твердых веществ группы упаковки III или инструкции по переносным цистернам Т7 для твердых веществ группы упаковки II. Может быть выбрана в соответствии с пунктом 4.2.5.2.5 переносная цистерна, гарантирующая равноценный или более высокий уровень безопасности. Максимальная степень наполнения (в %) должна определяться в соответствии с пунктом 4.2.1.9.5 (TP3).

4.2.2 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки неохлажденных сжиженных газов

4.2.2.1 В настоящем разделе содержатся общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки неохлажденных сжиженных газов.

4.2.2.2 Переносные цистерны должны удовлетворять требованиям раздела 6.7.3, касающимся проектирования, изготовления, проверки и испытаний. Неохлажденные сжиженные газы должны перевозиться в переносных цистернах в соответствии с инструкцией по переносным цистернам T50, изложенной в пункте 4.2.5.2.6, и любыми специальными положениями по переносным цистернам, указанными для конкретных неохлажденных сжиженных газов в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенными в подразделе 4.2.5.3.

4.2.2.3 Во время перевозки переносные цистерны должны быть достаточно надежно защищены от повреждения корпуса и сервисного оборудования в результате поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если корпус и сервисное оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в пункте 6.7.3.13.5.

4.2.2.4 Некоторые неохлажденные сжиженные газы являются химически неустойчивыми. Они допускаются к перевозке только в том случае, если приняты необходимые меры по предотвращению их опасного разложения, преобразования или полимеризации в ходе перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в переносных цистернах не содержалось никаких неохлажденных сжиженных газов, способных активировать эти реакции.

4.2.2.5 Если наименование перевозимого(ых) газа(ов) не указано на металлической табличке, описанной в пункте 6.7.3.16.2, копия свидетельства, предусмотренного в пункте 6.7.3.14.1, должна по требованию компетентного органа или уполномоченной им организации незамедлительно предоставляться в соответствующих случаях грузоотправителем, грузополучателем или другим участником процесса перевозки.

4.2.2.6 Неочищенные и недегазированные порожние переносные цистерны должны соответствовать тем же требованиям, что и переносные цистерны, заполненные перевозившимся ранее неохлажденным сжиженным газом.

4.2.2.7 Наполнение

4.2.2.7.1 До наполнения переносная цистерна должна пройти проверку, с тем чтобы убедиться в том, что она допущена к перевозке данного неохлажденного сжиженного газа, и обеспечить, чтобы она не загружалась неохлажденными сжиженными газами, которые при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки и сервисное оборудование, могут, по всей вероятности, вступить с ними в опасную реакцию с образованием опасных продуктов или значительно снизить прочность этих материалов. Во время наполнения температура неохлажденного сжиженного газа должна находиться в расчетном температурном интервале.

4.2.2.7.2 Максимальная масса неохлажденного сжиженного газа на каждый литр вместимости корпуса (кг/л) не должна превышать плотность неохлажденного сжиженного газа при температуре 50°C, умноженную на 0,95. Кроме того, при температуре 60°C корпус не должен быть полностью заполнен жидкостью.

4.2.2.7.3 Переносные цистерны не должны заполняться свыше их максимально допустимой массы брутто и максимально допустимой массы груза, установленных для каждого перевозимого газа.

4.2.2.8 Переносные цистерны не должны предъявляться к перевозке:

a) если при недоливе волнение жидкости внутри переносной цистерны может создать недопустимые гидравлические нагрузки;

b) при наличии утечки;

c) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность цистерны или ее подъемных или крепежных приспособлений; и

d) если сервисное оборудование не было осмотрено и не было удостоверено его исправное рабочее состояние.

4.2.2.9 Во время загрузки переносных цистерн их проемы для вилочного захвата автопогрузчика должны быть закрыты. Это положение не применяется к переносным цистернам, для которых в соответствии с пунктом 6.7.3.13.4 наличия средств закрытия таких проемов не требуется.

4.2.3 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки охлажденных сжиженных газов

4.2.3.1 В настоящем разделе содержатся общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для перевозки охлажденных сжиженных газов.

4.2.3.2 Переносные цистерны должны удовлетворять требованиям раздела 6.7.4, касающимся проектирования, изготовления, проверки и испытаний. Охлажденные сжиженные газы должны перевозиться в переносных цистернах в соответствии с инструкцией по переносным цистернам T75, изложенной в пункте 4.2.5.2.6, и специальными положениями по переносным цистернам, указанными для каждого вещества в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенными в подразделе 4.2.5.3.

4.2.3.3 Во время перевозки переносные цистерны должны быть достаточно надежно защищены от повреждения корпуса и сервисного оборудования в результате поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если корпус и сервисное оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в пункте 6.7.4.12.5.

4.2.3.4 Если наименование перевозимого(ых) газа(ов) не указано на металлической табличке, описанной в пункте 6.7.4.15.2, копия свидетельства, предусмотренного в пункте 6.7.4.13.1, должна, по требованию компетентного органа или уполномоченной им организации, незамедлительно предоставляться в соответствующих случаях грузоотправителем, грузополучателем или другим участником процесса перевозки.

4.2.3.5 Неочищенные и недегазированные порожние переносные цистерны должны соответствовать тем же требованиям, что и переносные цистерны, заполненные перевозившимся ранее веществом.

4.2.3.6 Наполнение

4.2.3.6.1 До наполнения переносная цистерна должна пройти проверку, с тем чтобы убедиться в том, что она допущена к перевозке данного охлажденного сжиженного газа, и обеспечить, чтобы она не загружалась охлажденными сжиженными газами, которые при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки и сервисное оборудование, могут, по всей вероятности, вступить с ними в опасную реакцию с образованием опасных продуктов или значительно снизить прочность этих материалов. Во время наполнения температура охлажденного сжиженного газа должна находиться в расчетном температурном интервале.

4.2.3.6.2 При определении начальной степени наполнения должно приниматься во внимание время удержания, необходимое для предполагаемой продолжительности перевозки, с учетом любых возможных задержек. Начальная степень наполнения корпуса, за исключением случаев, предусмотренных положениями пунктов 4.2.3.6.3 и 4.2.3.6.4, должна быть такой, чтобы в случае повышения температуры содержимого, за исключением гелия, до уровня, при котором давление паров равно максимально допустимому рабочему давлению (МДРД), объем, занимаемый жидкостью, не превышал 98%.

4.2.3.6.3 Цистерны, предназначенные для перевозки гелия, могут заполняться до уровня впускного отверстия устройства для сброса давления, но не выше этого уровня.

4.2.3.6.4 В случае, когда предполагаемая продолжительность перевозки значительно меньше времени удержания, с разрешения компетентного органа допускается более высокая начальная степень наполнения.

4.2.3.7 Фактическое время удержания

4.2.3.7.1 Фактическое время удержания рассчитывается для каждого рейса в соответствии с процедурой, признанной компетентным органом, с учетом следующих показателей:

a) контрольного времени удержания для подлежащего перевозке охлажденного сжиженного газа (см. пункт 6.7.4.2.8.1) (в соответствии с указаниями на табличке, упомянутой в пункте 6.7.4.15.1);

b) фактической плотности наполнения;

c) фактического давления наполнения;

d) наиболее низкого давления, установленного для устройства (устройств) ограничения давления.

4.2.3.7.2 Фактическое время удержания указывается либо на самой переносной цистерне, либо на прочно прикрепленной к ней металлической табличке в соответствии с пунктом 6.7.4.15.2.

4.2.3.8 Переносные цистерны не должны предъявляться к перевозке:

a) если при недоливе волнение жидкости внутри цистерны может создать недопустимые гидравлические нагрузки;

b) при наличии утечки;

c) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность цистерны или ее подъемных или крепежных приспособлений;

d) если сервисное оборудование не было осмотрено и не было удостоверено его исправное рабочее состояние;

e) если фактическое время удержания для перевозимого охлажденного сжиженного газа не определено в соответствии с подразделом 4.2.3.7 и переносная цистерна не маркирована в соответствии с пунктом 6.7.4.15.2; и

f) если продолжительность перевозки с учетом любых возможных задержек превышает фактическое время удержания.

4.2.3.9 Во время загрузки переносных цистерн их проемы для вилочного захвата автопогрузчика должны быть закрыты. Это положение не применяется к переносным цистернам, для которых в соответствии с пунктом 6.7.4.12.4 наличия средств закрытия таких проемов не требуется.

4.2.4 Общие положения, касающиеся использования многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК)

4.2.4.1 В настоящем разделе содержатся общие требования, касающиеся использования многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) для перевозки неохлажденных газов, упомянутых в разделе 6.7.5.

4.2.4.2 МЭГК должны удовлетворять требованиям раздела 6.7.5, касающимся проектирования, изготовления, проверки и испытаний. Элементы МЭГК должны проходить периодическую проверку в соответствии с положениями инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1, и положениями подраздела 6.2.1.6.

4.2.4.3 Во время перевозки МЭГК должны быть защищены от повреждения элементов и сервисного оборудования в результате поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если элементы и сервисное оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в пункте 6.7.5.10.4.

4.2.4.4 Требования, касающиеся периодических испытаний и проверок МЭГК, указаны в подразделе 6.7.5.12. МЭГК или их элементы нельзя загружать или наполнять после наступления срока периодической проверки, однако они могут перевозиться после истечения этого срока.

4.2.4.5 Наполнение

4.2.4.5.1 До наполнения МЭГК должен пройти проверку, с тем чтобы убедиться в том, что он допущен к перевозке данного газа и удовлетворяет требованиям применимых положений ДОПОГ.

4.2.4.5.2 Элементы МЭГК должны наполняться в соответствии со значениями рабочего давления и коэффициента наполнения, а также положениями, касающимися наполнения, приведенными в инструкции по упаковке Р200 в подразделе 4.1.4.1 для конкретного газа, загружаемого в каждый элемент. Ни при каких обстоятельствах МЭГК или группа элементов не должны наполняться в качестве единого целого с превышением наименьших значений рабочего давления для каждого данного элемента.

4.2.4.5.3 МЭГК не должны наполняться с превышением их максимально допустимой массы брутто.

4.2.4.5.4 После наполнения изолирующие клапаны должны быть закрыты и оставаться в таком положении в течение перевозки. Токсичные газы (газы групп T, TF, TC, TO, TFC и TOC) должны перевозиться только в таких МЭГК, у которых каждый элемент оборудован изолирующим клапаном.

4.2.4.5.5 Отверстие (отверстия) для наполнения должно (должны) быть закрыто (закрыты) колпаками или заглушками. После наполнения герметичность затворов и оборудования должна проверяться ответственным за наполнение.

4.2.4.5.6 МЭГК не должны предъявляться для наполнения:

a) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосудов под давлением или их конструкционного или сервисного оборудования;

b) если сосуды под давлением и их конструкционное и сервисное оборудование не были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние; и

c) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения неразборчивы.

4.2.4.6 Загруженные МЭГК не должны предъявляться к перевозке:

a) при наличии утечки;

b) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосудов под давлением или их конструкционного или сервисного оборудования;

c) если сосуды под давлением и их конструкционное и сервисное оборудование не были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние; и

d) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения неразборчивы.

4.2.4.7 Неочищенные и недегазированные порожние МЭГК должны соответствовать тем же требованиям, что и МЭГК, заполненные перевозившимся ранее веществом.

4.2.5 Инструкции и специальные положения по переносным цистернам

4.2.5.1 Общие положения

4.2.5.1.1 В настоящем разделе содержатся инструкции и специальные положения по переносным цистернам, применимые к опасным грузам, разрешенным к перевозке в переносных цистернах. Каждая инструкция по переносным цистернам имеет буквенно-цифровой код (например, T1). В колонке 10 таблицы A главы 3.2 указана инструкция по переносным цистернам, применяемая в случае каждого вещества, разрешенного к перевозке в переносной цистерне. Если в колонке 10 против позиции, предусмотренной для какого-либо конкретного опасного груза, инструкция по переносным цистернам не указана, то перевозка этого вещества в переносных цистернах разрешается лишь при условии выдачи официального разрешения компетентным органом в соответствии с пунктом 6.7.1.3. Специальные положения по переносным цистернам указаны для конкретных опасных грузов в колонке 11 таблицы A главы 3.2. Каждое специальное положение по переносным цистернам имеет буквенно-цифровой код (например, TP1). Перечень специальных положений по переносным цистернам приведен в подразделе 4.2.5.3.

Примечание. Газы, допущенные к перевозке в МЭГК, обозначены буквой «(М)» в колонке 10 таблицы А главы 3.2.

4.2.5.2 Инструкции по переносным цистернам

4.2.5.2.1 Инструкции по переносным цистернам применяются к опасным грузам классов 1-9. В инструкциях по переносным цистернам содержится конкретная информация, касающаяся положений по переносным цистернам, применимых к конкретным веществам. Эти положения должны соблюдаться в дополнение к общим положениям, содержащимся в настоящей главе, и общим требованиям, содержащимся в главе 6.7.

4.2.5.2.2 Для веществ класса 1 и классов 3-9 в инструкциях по переносным цистернам указываются минимальное испытательное давление, минимальная толщина корпуса (стандартная сталь), требования в отношении донных отверстий и требования в отношении сброса давления. В инструкции по переносным цистернам T23 самореактивные вещества класса 4.1 и органические пероксиды класса 5.2, разрешенные к перевозке в переносных цистернах, перечисляются вместе с соответствующими значениями контрольной и аварийной температур.

4.2.5.2.3 Неохлажденным сжиженным газам назначена инструкция по переносным цистернам T50. В этой инструкции указаны значения максимально допустимого рабочего давления, требования в отношении отверстий, расположенных ниже уровня жидкости, требования в отношении сброса давления и требования в отношении максимальной плотности наполнения для неохлажденных сжиженных газов, разрешенных к перевозке в переносных цистернах.

4.2.5.2.4 Охлажденным сжиженным газам назначена инструкция по переносным цистернам T75.

4.2.5.2.5 Определение надлежащих инструкций по переносным цистернам

Если в колонке 10 таблицы A главы 3.2 для того или иного опасного груза указана какая-либо конкретная инструкция по переносным цистернам, то могут использоваться и другие переносные цистерны, которым предписаны более высокое минимальное испытательное давление и большая толщина корпуса, а также более жесткие требования в отношении донных отверстий и устройств для сброса давления. Для определения надлежащих переносных цистерн, которые могут использоваться для перевозки отдельных веществ, необходимо руководствоваться следующими принципами:

| Указанная инструкция по переносным цистернам | Другие инструкции по переносным цистернам, которые разрешается применять |
| --- | --- |
| T1 | T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T2 | T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| Т3 | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T4 | T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T5 | T10, T14, T19, T20, T22 |
| T6 | T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T7 | T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T8 | T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 |
| T9 | T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 |
| T10 | T14, T19, T20, T22 |
| T11 | T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T12 | T14, T16, T18, T19, T20, T22 |
| T13 | T14, T19, T20, T21, T22 |
| T14 | T19, T20, T22 |
| T15 | T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T16 | T18, T19, T20, T22 |
| T17 | T18, T19, T20, T21,T22 |
| T18 | T19, T20, T22 |
| T19 | T20, T22 |
| T20 | T22 |
| T21 | T22 |
| T22 | Нет |
| T23 | Нет |

4.2.5.2.6 Инструкции по переносным цистернам

В инструкциях по переносным цистернам указаны требования, применимые к переносным цистернам, используемым для перевозки конкретных веществ. В инструкциях по переносным цистернам Т1-Т22 указаны применимое минимальное испытательное давление, минимальная толщина корпуса (в мм стандартной стали) и требования в отношении устройств для сброса давления и донных отверстий.

| T1-T22 | ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ | T1-T22 |
| --- | --- | --- |
| Настоящие инструкции по переносным цистернам применяются к жидким и твердым веществам классов 3-9. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.1 и требования раздела 6.7.2. |
| Инструкция по переносным цистернам | Минимальное испытательное давление (бар) | Минимальная толщина корпуса (в мм стандартной стали) (см. 6.7.2.4) | Устройства для сброса давления а (см. 6.7.2.8) | Донные отверстия (см. 6.7.2.6) |
| T1 | 1,5 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.2 |
| T2 | 1,5 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.3 |
| Т3 | 2,65 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.2 |
| T4 | 2,65 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.3 |
| T5 | 2,65 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.8.3 | Не разрешены |
| T6 | 4 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.2 |
| T7 | 4 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.3 |
| T8 | 4 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | Не разрешены |
| T9 | 4 | 6 мм | Обычные | Не разрешены |
| T10 | 4 | 6 мм | См. 6.7.2.8.3 | Не разрешены |
| T11 | 6 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.3 |
| T12 | 6 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.8.3 | См. 6.7.2.6.3 |
| T13 | 6 | 6 мм | Обычные | Не разрешены |
| T14 | 6 | 6 мм | См. 6.7.2.8.3 | Не разрешены |
| T15 | 10 | См. 6.7.2.4.2 | Обычные | См. 6.7.2.6.3 |
| T16 | 10 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.8.3 | См. 6.7.2.6.3 |
| T17 | 10 | 6 мм | Обычные | См. 6.7.2.6.3 |
| T18 | 10 | 6 мм | См. 6.7.2.8.3 | См. 6.7.2.6.3 |
| T19 | 10 | 6 мм | См. 6.7.2.8.3 | Не разрешены |
| T20 | 10 | 8 мм | См. 6.7.2.8.3 | Не разрешены |
| T21 | 10 | 10 мм | Обычные | Не разрешены |
| T22 | 10 | 10 мм | См. 6.7.2.8.3 | Не разрешены |

__________________

а В случаях, когда указано слово «Обычные», применяются все требования подраздела 6.7.2.8, за исключением пункта 6.7.2.8.3.

| T23 | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ | T23 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к самореактивным веществам класса 4.1 и органическим пероксидам класса 5.2. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.1 и требования раздела 6.7.2. Должны также выполняться дополнительные положения подраздела 4.2.1.13, конкретно касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2. |
| № ООН | Вещество | Минимальное испытательное давление (бар) | Минимальная толщина корпуса (в мм стандартной стали) | Донные отверстия | Устройства для сброса давления | Степень наполнения | Контрольная температура | Аварийная температура |
| 3109 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ трет-Бутила гидропероксид а, не более 72%, с водой Кумила гидропероксид, не более 90%, в разбавителе типа A Ди-трет-бутила пероксид, не более 32%, в разбавителе типа A Изопропилкумила гидропероксид, не более 72%, в разбавителе типа A пара-Ментила гидропероксид, не более 72%, в разбавителе типа A Пинанила гидропероксид, не более 56%, в разбавителе типа A | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 |  |  |
| 3110 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ Дикумила пероксид b | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 |  |  |
| 3119 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ трет-Амил-пероксинеодеканоат, не более 47%, в разбавителе типа А трет-Бутилперокси-ацетат, не более 32%, в разбавителе типа B трет-Бутилперокси-2-этилгексаноат, не более 32%, в разбавителе типа B | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 | с -10°C +30°C +15°C | с -5°C +35°C +20°C |
| 3119 | трет-Бутилперокси-пивалат, не более 27%, в разбавителе типа B |  |  |  |  |  | +5°C | +10°C |
|  | трет-Бутилперокси-3,5,5-триметилгексаноат, не более 32%, в разбавителе типа B |  |  |  |  |  | +35°C | +40°C |
|  | Ди-(3,5,5-триметил-гексаноил) пероксид, не более 38%, в разбавителе типа A или типа B |  |  |  |  |  | 0°C | +5°C |
|  | Надуксусная кислота, дистиллированная, типа F, стабилизированнаяd |  |  |  |  |  | +30°C | +35°C |
| 3120 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 | с | с |
| 3229 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 |  |  |
| 3230 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 |  |  |
| 3239 | САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 | с | с |
| 3240 | САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4 | См. 6.7.2.4.2 | См. 6.7.2.6.3 | См. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | См. 4.2.1.13.13 | с | с |

______________

а При условии принятия мер, обеспечивающих уровень безопасности, равный уровню безопасности смеси 65% трет-Бутила гидропероксида с 35% воды.

b Максимальное количество на переносную цистерну: 2000 кг. В соответствии с указанием компетентного органа.

с В соответствии с указанием компетентного органа.

d Состав, полученный в результате дистилляции надуксусной кислоты из водного раствора надуксусной кислоты в концентрации не более 41%, при общем содержании свободного кислорода (надуксусная кислота + Н2О2) ≤ 9,5% и удовлетворяющий критериям пункта 20.4.3 f) Руководства по испытаниям и критериям.

| T50 | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ | T50 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования раздела 6.7.3. |
| № ООН | Неохлажденные сжиженные газы | Максимально допустимое рабочее давление (бар): цистерна малого объема; цистерна без теплоизоляции; цистерна с солнцезащитным экраном; изотермическая цистерна a | Отверстия, расположенные ниже уровня жидкости | Устройства для сброса давления b (см. 6.7.3.7) | Максимальная плотность наполнения (кг/л) |
| 1005 | Аммиак безводный | 29,0 25,7 22,0 19,7 | Разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 0,53 |
| 1009 | Бромтрифторметан (газ рефрижераторный R 13B1) | 38,0 34,0 30,0 27,5 | Разрешены | Обычные | 1,13 |
| 1010 | Бутадиены стабилизированные | 7,5 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,55 |
| 1010 | Бутадиенов и углеводорода смесь стабилизированная | См. определение МДРД в подразделе 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. подраздел 4.2.2.7 |
| 1011 | Бутан | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,51 |
| 1012 | Бутилен | 8,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,53 |
| 1017 | Хлор | 19,0 17,0 15,0 13,5 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,25 |
| 1018 | Хлордифторметан (газ рефрижераторный R 22) | 26,0 24,0 21,0 19,0 | Разрешены | Обычные | 1,03 |
| 1020 | Хлорпентафторэтан (газ рефрижераторный R 115) | 23,0 20,0 18,0 16,0 | Разрешены | Обычные | 1,06 |
| 1021 | 1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R 124) | 10,3 9,8 7,9 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,20 |
| 1027 | Циклопропан | 18,0 16,0 14,5 13,0 | Разрешены | Обычные | 0,53 |
| 1028 | Дихлордифторметан (газ рефрижераторный R 12) | 16,0 15,0 13,0 11,5 | Разрешены | Обычные | 1,15 |
| 1029 | Дихлорфторметан (газ рефрижераторный R 21) | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,23 |
| 1030 | 1,1-Дифторэтан (газ рефрижераторный R 152a) | 16,0 14,0 12,4 11,0 | Разрешены | Обычные | 0,79 |
| 1032 | Диметиламин безводный | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,59 |
| 1033 | Эфир диметиловый | 15,5 13,8 12,0 10,6 | Разрешены | Обычные | 0,58 |
| 1036 | Этиламин | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,61 |
| 1037 | Этилхлорид | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,80 |
| 1040 | Этилена оксид с азотом при общем давлении до 1 МПа (10бар)при50°C | 10,0 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 0,78 |
| 1041 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. 4.2.2.7 |
| 1055 | Изобутилен | 8,1 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,52 |
| 1060 | Метилацетилена и пропадиена смесь стабилизированная | 28,0 24,5 22,0 20,0 | Разрешены | Обычные | 0,43 |
| 1061 | Метиламин безводный | 10,8 9,6 7,8 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,58 |
| 1062 | Метилбромид, содержащий не более 2% хлорпикрина | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,51 |
| 1063 | Метилхлорид (газ рефрижераторный R 40) | 14,5 12,7 11,3 10,0 | Разрешены | Обычные | 0,81 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 0,78 |
| 1067 | Диазота тетраоксид | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,30 |
| 1075 | Газы нефтяные сжиженные | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. 4.2.2.7 |
| 1077 | Пропилен | 28,0 24,5 22,0 20,0 | Разрешены | Обычные | 0,43 |
| 1078 | Газ рефрижераторный, н.у.к. | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. 4.2.2.7 |
| 1079 | Серы диоксид | 11,6 10,3 8,5 7,6 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,23 |
| 1082 | Трифторхлорэтилен стабилизированный (газ рефрижераторный R 1113) | 17,0 15,0 13,1 11,6 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,13 |
| 1083 | Триметиламин безводный | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,56 |
| 1085 | Винилбромид стабилизированный | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,37 |
| 1086 | Винилхлорид стабилизированный | 10,6 9,3 8,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,81 |
| 1087 | Эфир винилметиловый стабилизированный | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,67 |
| 1581 | Хлорпикрина и метилбромида смесь, содержащая более 2% хлорпикрина | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,51 |
| 1582 | Хлорпикрина и метилхлорида смесь | 19,2 16,9 15,1 13,1 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 0,81 |
| 1858 | Гексафторпропилен (газ рефрижераторный R 1216) | 19,2 16,9 15,1 13,1 | Разрешены | Обычные | 1,11 |
| 1912 | Метилхлорида и метиленхлорида смесь | 15,2 13,0 11,6 10,1 | Разрешены | Обычные | 0,81 |
| 1958 | 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетра-фторэтан (газ рефрижераторный R114) | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,30 |
| 1965 | Газов углеводородных смесь сжиженная, н.у.к. | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. 4.2.2.7 |
| 1969 | Изобутан | 8,5 7,5 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,49 |
| 1973 | Хлордифторметана и хлорпентафторэтана смесь с постоянной температурой кипения, содержащая приблизительно 49% хлордифторметана (газ рефрижераторный R 502) | 28,3 25,3 22,8 20,3 | Разрешены | Обычные | 1,05 |
| 1974 | Хлордифторбромметан (газ рефрижераторный R 12B1) | 7,4 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,61 |
| 1976 | Октафторциклобутан (газ рефрижераторный RC 318) | 8,8 7,8 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,34 |
| 1978 | Пропан | 22,5 20,4 18,0 16,5 | Разрешены | Обычные | 0,42 |
| 1983 | 1-Хлор-2,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 133a) | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,18 |
| 2035 | 1,1,1-Трифторэтан (газ рефрижераторный R 143a) | 31,0 27,5 24,2 21,8 | Разрешены | Обычные | 0,76 |
| 2424 | Октафторпропан (газ рефрижераторный R 218) | 23,1 20,8 18,6 16,6 | Разрешены | Обычные | 1,07 |
| 2517 | 1-Хлор-1,1-дифторэтан (газ рефрижераторный R 142b) | 8,9 7,8 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 0,99 |
| 2602 | Дихлордифторметана и дифторэтана азеотропная смесь, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (газ рефрижераторный R 500) | 20,0 18,0 16,0 14,5 | Разрешены | Обычные | 1,01 |
| 3057 | Хлорангидрид трифторуксусной кислоты | 14,6 12,9 11,3 9,9 | Не разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,17 |
| 3070 | Этилена оксида и дихлордифторметана смесь, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 14,0 12,0 11,0 9,0 | Разрешены | См. 6.7.3.7.3 | 1,09 |
| 3153 | Эфир перфтор (винилметиловый) | 14,3 13,4 11,2 10,2 | Разрешены | Обычные | 1,14 |
| 3159 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (газ рефрижераторный R 134a) | 17,7 15,7 13,8 12,1 | Разрешены | Обычные | 1,04 |
| 3161 | Газ сжиженный легковоспламеняющийся, н.у.к. | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. 4.2.2.7 |
| 3163 | Газ сжиженный, н.у.к. | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | Обычные | См. 4.2.2.7 |
| 3220 | Пентафторэтан (газ рефрижераторный R 125) | 34,4 30,8 27,5 24,5 | Разрешены | Обычные | 0,95 |
| 3252 | Дифторметан (газ рефрижераторный R 32) | 43,0 39,0 34,4 30,5 | Разрешены | Обычные | 0,78 |
| 3296 | Гептафторпропан (газ рефрижераторный R 227) | 16,0 14,0 12,5 11,0 | Разрешены | Обычные | 1,20 |
| 3297 | Этилена оксида и хлортетрафторэтана смесь, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 8,1 7,0 7,0 7,0 | Разрешены | Обычные | 1,16 |
| 3298 | Этилена оксида и пентафторэтана смесь, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 25,9 23,4 20,9 18,6 | Разрешены | Обычные | 1,02 |
| 3299 | Этилена оксида и тетрафторэтана смесь, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 16,7 14,7 12,9 11,2 | Разрешены | Обычные | 1,03 |
| 3318 | Аммиака раствор в воде с относительной плотностью менее 0,880 при 15°C, содержащий более 50% аммиака | См. определение МДРД в 6.7.3.1 | Разрешены | См. 6.7.3.7.3 | См. 4.2.2.7 |
| 3337 | Газ рефрижераторный R 404A | 31,6 28,3 25,3 22,5 | Разрешены | Обычные | 0,84 |
| 3338 | Газ рефрижераторный R 407A | 31,3 28,1 25,1 22,4 | Разрешены | Обычные | 0,95 |
| 3339 | Газ рефрижераторный R 407B | 33,0 29,6 26,5 23,6 | Разрешены | Обычные | 0,95 |
| 3340 | Газ рефрижераторный R 407C | 29,9 26,8 23,9 21,3 | Разрешены | Обычные | 0,95 |

| T75 | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ | T75 |
| --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к охлажденным сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.3 и требования раздела 6.7.4. |

_____________________

а «Малого объема» означает цистерны, диаметр корпуса которых составляет не более 1,5 м; «без теплоизоляции» означает цистерны, диаметр корпуса которых превышает 1,5 м, без теплоизоляции или солнцезащитного экрана (см. пункт 6.7.3.2.12); «с солнцезащитным экраном» означает цистерны, диаметр корпуса которых превышает 1,5 м, с солнцезащитным экраном (см. пункт 6.7.3.2.12); «изотермическая» означает цистерны, диаметр корпуса которых превышает 1,5 м, с теплоизоляцией (см. пункт 6.7.3.2.12) (определение расчетной исходной температуры см. в подразделе 6. 7.3.1).

b Слово «Обычные» в колонке требований в отношении сброса давления указывает на то, что разрывная мембрана, описанная в пункте 6.7.3.7.3, не требуется.

4.2.5.3 Специальные положения по переносным цистернам

Специальные положения по переносным цистернам назначаются некоторым веществам с целью указания положений, дополняющих или заменяющих требования, содержащиеся в инструкциях по переносным цистернам, или требования главы 6.7. Специальные положения по переносным цистернам обозначаются с помощью буквенно-цифрового кода, начинающегося с букв «ТР» (от английского «tank provision»), и указываются для отдельных веществ в колонке 11 таблицы A главы 3.2. Ниже приведен перечень специальных положений по переносным цистернам:

TP1 Не должна превышаться степень наполнения, предписанную в пункте 4.2.1.9.2.

(Степень наполнения =)

TP2 Не должна превышаться степень наполнения, предписанную в пункте 4.2.1.9.3.

(Степень наполнения =)

ТР3 Максимальная степень наполнения (в %) для твердых веществ, перевозимых при температурах, превышающих их температуру плавления, и для жидкостей, перевозимых при повышенной температуре, должна определяться в соответствии с пунктом 4.2.1.9.5.

(Степень наполнения = )

TP4 Степень наполнения не должна превышать 90% или, альтернативно, любого другого значения, утвержденного компетентным органом (см. пункт 4.2.1.16.2).

TP5 Должна соблюдаться степень наполнения, предписанная в подразделе 4.2.3.6.

TP6 Для предотвращения разрыва цистерны при каких бы то ни было условиях, включая охват цистерны огнем, цистерна должна быть оборудована устройствами для сброса давления, соответствующими вместимости цистерны и свойствам перевозимого вещества. Эти устройства должны быть совместимы с перевозимым веществом.

TP7 Из парового пространства с помощью азота или иным способом должен быть вытеснен воздух.

TP8 Испытательное давление может быть уменьшено до 1,5 бара, если температура вспышки перевозимых веществ превышает 0°C.

TP9 Вещество, соответствующее этому описанию, должно перевозиться в переносной цистерне лишь с разрешения компетентного органа.

TP10 Требуется свинцовая облицовка толщиной не менее 5 мм, ежегодно подвергаемая испытанию, или облицовка из какого-либо другого подходящего материала, утвержденная компетентным органом.

TP12 (Исключен)

TP13 (Зарезервирован)

TP16 Цистерна должна быть оборудована специальным устройством для предотвращения возникновения пониженного или избыточного давления при обычных условиях перевозки. Это устройство должно быть утверждено компетентным органом.

В пункте 6.7.2.8.3 изложены требования в отношении сброса давления, которые должны соблюдаться с целью предотвращения кристаллизации вещества в предохранительном клапане.

TP17 Для теплоизоляции цистерны должны использоваться лишь неорганические негорючие материалы.

TP18 Температура должна поддерживаться в диапазоне 18-40°C. Переносные цистерны, содержащие отвердевшую метакриловую кислоту, не должны повторно подогреваться в ходе перевозки.

TP19 Расчетная толщина корпуса должна быть увеличена на 3 мм. Толщина корпуса должна регулярно проверяться с помощью ультразвука в середине периода между сроками проведения периодических гидравлических испытаний.

TP20 Это вещество должно перевозиться только в изотермических цистернах под азотной подушкой.

TP21 Толщина корпуса должна быть не менее 8 мм. Не реже одного раза в 2,5 года цистерны должны подвергаться гидравлическим испытаниям и внутреннему осмотру.

TP22 Смазочный материал для соединений или других устройств должен быть совместим с кислородом.

TP23 Перевозка разрешается в соответствии со специальными условиями, предписанными компетентными органами.

TP24 Переносная цистерна может быть оснащена устройством, расположенным в условиях максимального наполнения в паровом пространстве корпуса и предназначенным для предотвращения образования избыточного давления в результате медленного разложения перевозимого вещества. Это устройство должно также предотвращать недопустимый объем утечки жидкости в случае опрокидывания цистерны или попадания в нее чужеродного вещества. Это устройство должно быть утверждено компетентным органом или уполномоченной им организацией.

TP25 Триоксид серы с чистотой 99,95% или более может перевозиться в цистернах без использования ингибитора, если при этом его температура поддерживается на уровне 32,5°C или выше.

TP26 В случае перевозки в условиях подогрева нагревательное устройство должно быть установлено снаружи корпуса. В отношении № ООН 3176 это требование применяется только в том случае, если вещество опасно реагирует с водой.

TP27 Может использоваться переносная цистерна, рассчитанная на минимальное испытательное давление в 4 бара, если доказано, что испытательное давление в 4 бара или менее допустимо в соответствии с определением испытательного давления, приведенным в подразделе 6.7.2.1.

TP28 Может использоваться переносная цистерна, рассчитанная на минимальное испытательное давление в 2,65 бара, если доказано, что испытательное давление в 2,65 бара или менее допустимо в соответствии с определением испытательного давления, приведенным в подразделе 6.7.2.1.

TP29 Может использоваться переносная цистерна, рассчитанная на минимальное испытательное давление в 1,5 бара, если доказано, что испытательное давление в 1,5 бара или менее допустимо в соответствии с определением испытательного давления, приведенным в подразделе 6.7.2.1.

ТР30 Это вещество должно перевозиться в изотермических цистернах.

ТР31 Это вещество может перевозиться в цистернах только в твердом состоянии.

ТР32 Для № ООН 0331, 0332 и 3375: переносные цистерны могут использоваться при условии соблюдения следующих требований:

a) во избежание излишней герметизации каждая металлическая переносная цистерна должна быть оборудована устройством для сброса давления, которое может быть пружинного типа, разрывной мембраной или плавким элементом. Давление сброса или давление разрыва мембраны, в зависимости от конкретного случая, не должно превышать 2,65 бар для переносных цистерн с минимальным испытательным давлением более 4 бар;

b) пригодность для перевозки в цистернах должна быть подтверждена. Одним из методов оценки такой пригодности является испытание 8 d) серии испытаний 8 (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть 1, подраздел 18.7);

c) вещества не должны оставаться в переносной цистерне в течение времени, после которого может начаться процесс спекания. Необходимо принимать соответствующие меры (например, очистка и т. д.) для предотвращения отложения и слёживания веществ в цистерне.

ТР33 Инструкция по переносным цистернам, назначенная этому веществу, применяется к гранулированным и порошкообразным твердым веществам, а также к твердым веществам, которые загружаются и выгружаются при температурах, превышающих их температуру плавления, а затем охлаждаются и перевозятся как твердая масса. В отношении твердых веществ, перевозимых при температурах, превышающих их температуру плавления, см. подраздел 4.2.1.19.

TP34 Переносные цистерны не должны подвергаться испытанию на удар, предусмотренному в пункте 6.7.4.14.1, если на табличке, упомянутой в пункте 6.7.4.15.1, а также буквами высотой не менее 10 см на обеих боковых сторонах наружного кожуха сделана запись «НЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ».

TP35 Инструкция по переносным цистернам Т14, предписанная в издании ДОПОГ, действующем до 31 декабря 2008 года, может по-прежнему применяться до 31 декабря 2014 года.

Глава 4.3

Использование встроенных цистерн (автоцистерн), съемных

цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн,

корпуса которых изготовлены из металлических материалов,

а также транспортных средств-батарей и многоэлементных

газовых контейнеров (МЭГК)

Примечание. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 4.2; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 4.4; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

4.3.1 Сфера применения

4.3.1.1 Положения, напечатанные по всей ширине страницы, применяются как к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям, так и к контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК. Положения, изложенные только в одной колонке, применяются исключительно к:

- встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям (левая колонка);

- контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК (правая колонка).

4.3.1.2 Настоящие положения применяются к:

| встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям, | контейнерам-цистернам, съемным кузовам- цистернам и МЭГК, |
| --- | --- |

которые используются для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или гранулированных веществ.

4.3.1.3 В разделе 4.3.2 изложены положения, применяемые к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам, контейнерам-цистернам и съемным кузовам-цистернам, предназначенным для перевозки веществ всех классов, а также к транспортным средствам-батареям и МЭГК, предназначенным для перевозки газов класса 2. В разделах 4.3.3 и 4.3.4 содержатся специальные положения, дополняющие или изменяющие положения раздела 4.3.2.

4.3.1.4 В отношении требований, касающихся изготовления, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки, см. главу 6.8.

4.3.1.5 В отношении переходных мер, касающихся применения настоящей главы, см. разделы 1.6.3, 1.6.4.

4.3.2 Положения, применяемые ко всем классам

4.3.2.1 Использование

4.3.2.1.1 Вещество, подпадающее под действие ДОПОГ, может перевозиться во встроенных цистернах (автоцистернах), съемных цистернах, транспортных средствах-батареях, контейнерах-цистернах, съемных кузовах-цистернах и МЭГК только в том случае, если в колонке 12 таблицы A главы 3.2 указан код цистерны в соответствии с пунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2 Требуемый тип цистерны, транспортного средства-батареи и МЭГК приведен в закодированном виде в колонке 12 таблицы А главы 3.2. Указанные в ней идентификационные коды состоят из букв и цифр, расположенных в определенном порядке. Объяснения, помогающие расшифровать четыре части кода, изложены в пункте 4.3.3.1.1 (когда перевозимое вещество относится к классу 2) и в пункте 4.3.4.1.1 (когда перевозимое вещество относится к классам 3-9)1.

4.3.2.1.3 Требуемый тип цистерны, упомянутый в пункте 4.3.2.1.2, соответствует наименее строгим требованиям в отношении конструкции, которые приемлемы для рассматриваемого опасного вещества, если в настоящей главе или в главе 6.8 не предусмотрено иное. Можно использовать цистерны, соответствующие кодам, которые предписывают более высокое минимальное расчетное давление или более строгие требования в отношении отверстий для наполнения или опорожнения или предохранительных клапанов/устройств (см. пункт 4.3.3.1.1 для класса 2 и пункт 4.3.4.1.1 для классов 3-9).

4.3.2.1.4 В случае некоторых веществ к цистернам, транспортным средствам-батареям или МЭГК предъявляются дополнительные требования, которые указаны как специальные положения в колонке 13 таблицы А главы 3.2.

4.3.2.1.5 Цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК должны загружаться только теми опасными веществами, к перевозке которых они допущены в соответствии с пунктом 6.8.2.3.1 и которые при контакте с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки, оборудование и защитная облицовка, не могут вступать с ними в опасную реакцию (см. термин «опасная реакция» в разделе 1.2.1), образовывать опасные продукты или значительно снижать прочность этих материалов2.

4.3.2.1.6 Пищевые продукты могут перевозиться в цистернах, использовавшихся для перевозки опасных веществ, лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения нанесения какого бы, то ни было вреда здоровью людей.

4.3.2.1.7 Файл цистерны должен находиться у собственника или оператора, которые должны быть способны предоставить эту документацию по требованию компетентного органа. Файл цистерны должен вестись в течение всего срока службы цистерны и храниться в течение 15 месяцев после вывода цистерны из эксплуатации.

В случае смены собственника или оператора в течение срока службы цистерны файл цистерны должен передаваться новому собственнику или оператору.

Копии файла цистерны или все необходимые документы должны передаваться в распоряжение эксперта по испытаниям, проверкам и контролю цистерн, упомянутого в пункте 6.8.2.4.5 или 6.8.3.4.16, при проведении периодических проверок или внепланового контроля.

____________________

1 Исключение составляют цистерны, предназначенные для перевозки веществ классов 5.2 или 7 (см. пункт 4.3.4.1.3).

2 Может оказаться необходимым проконсультироваться с изготовителем вещества и компетентным органом по поводу совместимости вещества с материалами цистерны, транспортного средства-батареи или МЭГК.

4.3.2.2 Степень наполнения

4.3.2.2.1 Указанные ниже значения степени наполнения не должны превышаться в случае цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей при температуре окружающей среды:

a) для легковоспламеняющихся веществ без дополнительных видов опасности (как, например, токсичность или коррозионная активность), перевозимых в цистернах с вентиляционной системой или предохранительными клапанами (даже в том случае, если перед ними установлена разрывная мембрана):

степень наполнения = % вместимости;

b) для токсичных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или невоспламеняющихся), перевозимых в цистернах с вентиляционной системой или предохранительными клапанами (даже в том случае, если перед ними установлена разрывная мембрана):

степень наполнения = % вместимости;

c) для легковоспламеняющихся и слаботоксичных или слабокоррозионных веществ, перевозимых в герметически закрывающихся цистернах без предохранительного устройства:

степень наполнения =% вместимости;

d) для сильнотоксичных, токсичных, сильнокоррозионных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или невоспламеняющихся), перевозимых в герметически закрывающихся цистернах без предохранительного устройства:

степень наполнения =% вместимости.

4.3.2.2.2 В этих формулах α означает среднюю величину коэффициента объемного термического расширения жидкости в пределах между 15°C и 50°C, т. е. при максимальном изменении температуры на 35°C.

α вычисляется по формуле:

где d15 и d50 - относительная плотность жидкости при температурах, соответственно, 15°C и 50°C;

tF - средняя температура жидкости во время наполнения.

4.3.2.2.3 Положения пунктов 4.3.2.2.1 а)-d), выше, не применяются к цистернам, температура содержимого которых при перевозке поддерживается при помощи нагревательного устройства на уровне выше 50°C. В подобных случаях степень наполнения при загрузке должна быть такой, чтобы в любой момент во время перевозки цистерна не была наполнена более чем на 95% ее вместимости, а температура должна быть отрегулирована так, чтобы в любой момент во время перевозки она не превышала температуру наполнения.

4.3.2.2.4 Если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки веществ в жидком состоянии или сжиженных газов либо охлажденных сжиженных газов, не разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7500 л, они должны наполняться не менее чем на 80% или не более чем на 20% их вместимости.

Это требование не применяется в отношении:

- жидкостей, кинематическая вязкость которых при 20°С составляет по меньшей мере 2680 мм2/с;

- расплавленных веществ, кинематическая вязкость которых при температуре наполнения составляет по меньшей мере 2680 мм2/с;

- № ООН 1963 ГЕЛИЯ ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО и № ООН 1966 ВОДОРОДА ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО.

4.3.2.3 Эксплуатация

4.3.2.3.1 Толщина стенок корпуса в течение всего периода его эксплуатации должна быть не меньше минимальной величины, предписанной в пунктах

| 6.8.2.1.17-6.8.2.1.21. | 6.8.2.1.17-6.8.2.1.20. |
| --- | --- |

4.3.2.3.2

|  | Во время перевозки контейнеры-цистерны/ МЭГК должны быть погружены на перевозящее их транспортное средство таким образом, чтобы они были в достаточной степени защищены оборудованием транспортного средства или самого контейнера-цистерны/МЭГК от боковых и продольных ударов и от опрокидывания3. Если конструкция контейнеров-цистерн/МЭГК, включая сервисное оборудование, такова, что они могут выдерживать удары и устойчивы к опрокидыванию, то в подобной защите нет необходимости. |
| --- | --- |

4.3.2.3.3 Во время наполнения и опорожнения цистерн, транспортных средств-батарей и МЭГК должны приниматься надлежащие меры для предотвращения выпуска опасных количеств газов и паров. Цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК должны закрываться таким образом, чтобы содержимое не могло бесконтрольно проливаться или просыпаться наружу. Отверстия корпусов, опорожняемых снизу, должны закрываться винтовыми пробками, глухими фланцами или другими столь же эффективными приспособлениями. Герметичность затворов цистерн, а также транспортных средств-батарей и МЭГК должна проверяться ответственным за наполнение после загрузки цистерны. Это касается, в частности, верхней части погружной трубы.

4.3.2.3.4 Если имеется несколько запорных систем, размещенных последовательно одна за другой, то система, находящаяся ближе других к перевозимому веществу, должна закрываться в первую очередь.

4.3.2.3.5 При перевозке не допускается наличия остатков загруженного вещества на наружной поверхности цистерны.

________________

3 Примеры защиты корпусов:

- защита от боковых ударов может состоять, например, из продольных балок, защищающих корпус с обеих боковых сторон на уровне средней линии;

- защита от опрокидывания может состоять, например, из усиливающих колец или балок, закрепленных поперек рамы;

- защита от удара сзади может состоять, например, из бампера или рамы.

4.3.2.3.6 Вещества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, не должны перевозиться в смежных отсеках цистерн.

Вещества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, могут перевозиться в смежных отсеках цистерн при условии, что между этими отсеками имеется перегородка, толщина которой равна толщине стенок самой цистерны или превышает ее. Они могут также перевозиться в смежных отсеках, если между загруженными отсеками имеется незаполненное пространство или порожний отсек.

4.3.2.4 Порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК

Примечание. К порожним неочищенным цистернам, транспортным средствам-батареям и МЭГК могут применяться специальные положения TU1, TU2, TU4, TU16 и TU35, изложенные в разделе 4.3.5.

4.3.2.4.2 При перевозке не допускается наличия остатков загруженного вещества на наружной поверхности цистерны.

4.3.2.4.2 Порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК допускаются к перевозке при условии, что они закрыты таким же образом и обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии.

4.3.2.4.3 Если порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК не закрыты таким же образом и не обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии, и если положения ДОПОГ не могут быть выполнены, они должны быть перевезены - с должным соблюдением требований в отношении достаточной безопасности - в ближайшее подходящее место, где можно произвести их очистку или ремонт. Перевозка является достаточно безопасной, если приняты соответствующие меры для обеспечения эквивалентного уровня безопасности, соизмеримого с требованиями ДОПОГ, и для предотвращения бесконтрольного высвобождения опасных грузов.

4.3.2.4.4 Порожние неочищенные встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК могут также перевозиться по истечении сроков, установленных в пунктах 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3 для прохождения проверок.

4.3.3 Специальные положения, применяемые к классу 2

4.3.3.1 Кодирование и иерархия цистерн

4.3.3.1.1 Кодирование цистерн, транспортных средств-батарей и МЭГК

Четыре части кодов (кодов цистерн), указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют следующие значения:

| Часть | Описание | Код цистерны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типы цистерн, транспортных средств-батарей и МЭГК | С = цистерна, транспортное средство-батарея или МЭГК для сжатых газов; Р = цистерна, транспортное средство-батарея или МЭГК для сжиженных газов или растворенных газов; R = цистерна для охлажденных сжиженных газов. |
| 2 | Расчетное давление | X = величина соответствующего минимального испытательного давления согласно таблице в пункте 4.3.3.2.5; или 22 = минимальное расчетное давление в барах. |
| 3 | Отверстия (см. подразделы 6.8.2.2 и 6.8.3.2) | В = цистерна с отверстиями для наполнения или опорожнения снизу, с тремя затворами; или транспортное средство-батарея или МЭГК с отверстиями, расположенными ниже уровня жидкости, или для сжатых газов; С = цистерна с отверстиями для наполнения или опорожнения сверху, с тремя затворами, имеющая ниже уровня жидкости только отверстия для очистки; D = цистерна с отверстиями для наполнения или опорожнения сверху, с тремя затворами или транспортное средство-батарея или МЭГК, не имеющие отверстий, расположенных ниже уровня жидкости. |
| 4 | Предохранительные клапаны/устройства | N = цистерна, транспортное средство-батарея или МЭГК с предохранительным клапаном в соответствии с пунктами 6.8.3.2.9 или 6.8.3.2.10, которые не закрываются герметически; Н = цистерна, транспортное средство-батарея или МЭГК, закрывающиеся герметически (см. раздел 1.2.1). |

Примечание 1. Специальное положение TU17, указанное для некоторых газов в колонке 13 таблицы А главы 3.2, означает, что газ может перевозиться только в транспортном средстве-батарее или МЭГК, элементами которых являются сосуды.

Примечание 2. Давление, указанное на самой цистерне или на табличке, должно быть не меньше величины «Х» или минимального расчетного давления.

4.3.3.1.2 Иерархия цистерн

| Код цистерны | Другие коды цистерн, которые разрешается использовать для веществ под данным кодом |
| --- | --- |
| C*BN | C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH |
| С*ВН | C#BH, C#CH, C#DH |
| C*CN | C#CN, C#DN, C#CH, C#DH |
| С*СН | C#CH, C#DH |
| C*DN | C#DN, C#DH |
| C*DH | C#DH |
| P*BN | P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH |
| P*BH | P#BH, P#CH, P#DH |
| P*CN | P#CN, P#DN, P#CH, P#DH |
| P*CH | P#CH, P#DH |
| P*DN | P#DN, P#DH |
| P*DH | P#DH |
| R*BN | R#BN, R#CN, R#DN |
| R*CN | R#CN, R#DN |
| R*DN | R#DN |

Цифра, обозначенная как «#», должна равняться цифре, представленной значком «*», или превышать ее.

Примечание. В этой иерархии не учтены какие-либо специальные положения (см. разделы 4.3.5 и 6.8.4) для каждой позиции.

4.3.3.2 Условия наполнения и значения испытательного давления

4.3.3.2.1 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки сжатых газов, должно, по крайней мере, в 1,5 раза превышать рабочее давление, как оно определено в разделе 1.2.1 для сосудов под давлением.

4.3.3.2.2 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки:

- сжиженных газов высокого давления; и

- растворенных газов,

должно быть таким, чтобы при максимальном коэффициенте наполнения корпуса давление вещества внутри корпуса при 55°С для цистерн с теплоизоляцией или при 65°C для цистерн без теплоизоляции не превышало испытательного давления.

4.3.3.2.3 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных газов низкого давления, должно быть:

a) если цистерна оборудована теплоизоляцией - по меньшей мере, равным давлению паров жидкости при температуре 60°C, уменьшенному на 0,1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар);

b) если цистерна не оборудована теплоизоляцией - по меньшей мере, равным давлению паров жидкости при температуре 65°C, уменьшенному на 0,1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар).

Значение максимально допустимой массы содержимого на литр вместимости рассчитывается следующим образом:

максимально допустимая масса содержимого на литр вместимости = 0,95 × плотность жидкой фазы при 50°C (в кг/л).

Кроме того, газообразная фаза не должна исчезать при температуре ниже 60°C.

Если диаметр корпусов не превышает 1,5 м, применяются значения испытательного давления и максимального коэффициента наполнения, указанные в инструкции по упаковке Р200, приведенной в подразделе 4.1.4.1.

4.3.3.2.4 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, должно, по меньшей мере, в 1,3 раза превышать максимально допустимое рабочее давление, указанное на цистерне, но составлять не менее 300 кПа (3 бара) (манометрическое давление); для цистерн с вакуумной изоляцией испытательное давление должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать максимально допустимое рабочее давление, увеличенное на 100 кПа (1 бар).

4.3.3.2.5 Таблица с перечнем газов и смесей газов, которые могут перевозиться во встроенных цистернах (автоцистернах), транспортных средствах-батареях, съемных цистернах, контейнерах-цистернах или МЭГК, с указанием минимального испытательного давления для цистерн и, при необходимости, коэффициента наполнения.

В случае газов и смесей газов, отнесенных к позициям «н.у.к.», значения испытательного давления и коэффициента наполнения должны предписываться экспертом, утвержденным компетентным органом.

Если цистерны, предназначенные для сжатых газов или сжиженных газов высокого давления, подвергались меньшему испытательному давлению, чем то, которое указано в таблице, и если эти цистерны оборудованы теплоизоляцией, то эксперт, утвержденный компетентным органом, может предписать более низкую максимальную нагрузку при условии, что давление вещества в цистерне при 55°C не превышает испытательного давления, указанного на цистерне штамповкой.

| № ООН | Наименование | Классификационный код | Минимальное испытательное давление для цистерн | Максимально допустимая масса содержимого на литр вместимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с теплоизоляцией | без теплоизоляции |  |
|  |  |  | МПа | бар | МПа | бар | кг |
| 1001 | Ацетилен растворенный | 4F | только в транспортных средствах-батареях и МЭГК, состоящих из сосудов |
| 1002 | Воздух сжатый | 1A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1003 | Воздух охлажденный сжиженный | 3O | см. 4.3.3.2.4 |
| 1005 | Аммиак безводный | 2 TC | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
| 1006 | Аргон сжатый | 1A | см. 4.3.3.2.1 |
| 1008 | Бора трифторид | 2 TC | 22,5 | 225 | 22,5 | 225 | 0,715 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,86 |
| 1009 | Бромтрифторметан (газ рефрижераторный R13B1) | 2A | 12 | 120 |  |  | 1,50 |
|  |  |  |  |  | 4,2 | 42 | 1,13 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 1,44 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 1,60 |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (1,2-бутадиен) или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (1,3-бутадиен) или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
| 1010 | БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
| 1011 | Бутан | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
| 1012 | Бутилен-1 или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 1012 | транс-2-бутилен или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,54 |
| 1012 | цис-2-бутилен или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
| 1012 | бутиленов смесь | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
| 1013 | Углерода диоксид | 2A | 19 | 190 |  |  | 0,73 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 19 | 190 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,75 |
| 1016 | Углерода монооксид сжатый | 1TF | см. 4.3.3.2.1 |
| 1017 | Хлор | 2TОC | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
| 1018 | Хлордифторметан (газ рефрижераторный R22) | 26 | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
| 1020 | Хлорпентафторэтан (газ рефрижераторный R115) | 23 | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,08 |
| 1021 | 1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R124) | 2A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 |
| 1022 | Хлортрифторметан (газ рефрижераторный R13) | 20 | 12 | 120 |  |  | 0,96 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100 | 0,83 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 0,90 |
|  |  |  |  |  | 19 | 190 | 1,04 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 1,10 |
| 1023 | Газ каменноугольный сжатый | TF | см. 4.3.3.2.1 |
| 1026 | Циан | 2TF | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
| 1027 | Циклопропан | 2F | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,53 |
| 1028 | Дихлордифторметан (газ рефрижераторный R12) | 2A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
| 1029 | Дихлорфторметан (газ рефрижераторный R21) | 23 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
| 1030 | 1,1-Дифторэтан (газ рефрижераторный R152a) | 2F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
| 1032 | Диметиламин безводный | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1033 | Эфир диметиловый | 2F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
| 1035 | Этан | 2F | 12 | 120 |  |  | 0,32 |
|  |  |  |  |  | 9,5 | 95 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 0,29 |
|  |  |  |  |  | 30 | 300 | 0,39 |
| 1036 | Этиламин | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
| 1037 | Этилхлорид | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,8 |
| 1038 | Этилен охлажденный жидкий | 3F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1039 | Эфир этилметиловый | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
| 1040 | Этилена оксид с азотом при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при 50°C | 2TF | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 |
| 1041 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 2F | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
| 1046 | Гелий сжатый | 1A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1048 | Водород бромистый безводный | 2TC | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
| 1049 | Водород сжатый | 1F | см. 4.3.3.2.1 |
| 1050 | Водород хлористый безводный | 2ТС | 12 | 120 |  |  | 0,69 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100 | 0,30 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 0,56 |
|  |  |  |  |  | 15 | 150 | 0,67 |
|  |  |  |  |  | 20 | 200 | 0,74 |
| 1053 | Сероводород | 2TF | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
| 1055 | Изобутилен | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 |
| 1056 | Криптон сжатый | 1A | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 1058 | Газы сжиженные невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2A | 1,5 × давление при наполнении см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1060 | Метилацетилена и пропадиена смесь стабилизированная: | 2F | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
|  | смесь P1 | 2F | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 0,49 |
|  | смесь P2 | 2F | 2,2 | 22 | 2,3 | 23 | 0,47 |
|  | пропадиен, содержащий 1-4% метилацетилена | 2F | 2,2 | 22 | 2,2 | 22 | 0,50 |
| 1061 | Метиламин безводный | 2F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 |
| 1062 | Метилбромид, содержащий не более 2% хлорпикрина | 2T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1063 | Метилхлорид (газ рефрижераторный R40) | 2F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 2TF | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
| 1065 | Неон сжатый | 1A | см. 4.3.3.2.1 |  |  |
| 1066 | Азот сжатый | 1A | см. 4.3.3.2.1 |  |  |
| 1067 | Диазота тетраоксид (азота диоксид) | 2TOC | только в транспортных средствах-батареях и МЭГК, состоящих из сосудов |
| 1070 | Азота гемиоксид | 2O | 22,5 | 225 |  |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 18 | 180 | 0,68 |
|  |  |  |  |  | 22,5 | 225 | 0,74 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,75 |
| 1071 | Газ нефтяной сжатый | 1TF | см. 4.3.3.2.1 |
| 1072 | Кислород сжатый | 1O | см. 4.3.3.2.1 |
| 1073 | Кислород охлажденный жидкий | 3O | см. 4.3.3.2.4 |
| 1076 | Фосген | 2TC | только в транспортных средствах-батареях и МЭГК, состоящих из сосудов |
| 1077 | Пропилен | 2F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
| 1078 | Газы рефрижераторные, н.у.к., такие как: | 2A |  |  |  |  |  |
|  | смесь F1 | 2А | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,23 |
|  | смесь F2 | 2А | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
|  | смесь F3 | 2А | 2,4 | 24 | 2,7 | 27 | 1,03 |
|  | прочие смеси | 2A | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 1079 | Серы диоксид | 2TC | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 |
| 1080 | Серы гексафторид | 2A | 12 | 120 |  |  | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 7 | 70 | 1,04 |
|  |  |  |  |  | 14 | 140 | 1,33 |
|  |  |  |  |  | 16 | 160 | 1,37 |
| 1082 | Трифторхлорэтилен стабилизированный | 2TF | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
| 1083 | Триметиламин безводный | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
| 1085 | Винилбромид стабилизированный | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
| 1086 | Винилхлорид стабилизированный | 2F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 |
| 1087 | Эфир винилметиловый стабилизированный | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
| 1581 | Хлорпикрина и метилбромида смесь, содержащая более 2% хлорпикрина | 2Т | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1582 | Хлорпикрина и метилхлорида смесь | 2Т | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1612 | Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого смесь | 1T | см. 4.3.3.2.1 |  |  |
| 1749 | Хлора трифторид | 2TOC | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
| 1858 | Гексафторпропилен (газ рефрижераторный R1216) | 2A | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,11 |
| 1859 | Кремния тетрафторид | 2TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,74 1,10 |
| 1860 | Винилфторид стабилизированный | 2F | 12 | 120 |  |  | 0,58 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,64 |
| 1912 | Метилхлорида и метиленхлорида смесь | 2F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1913 | Неон охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 1951 | Аргон охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 1952 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая не более 9% этилена оксида | 2A | 19 | 190 | 19 | 190 | 0,66 |
|  |  |  | 25 | 250 | 25 | 250 | 0,75 |
| 1953 | Газ сжатый токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. а | 1 TF | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 1954 | Газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. | 1F | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 1955 | Газ сжатый токсичный, н.у.к. а | 1T | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 1956 | Газ сжатый, н.у.к. | 1 A | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 1957 | Дейтерий сжатый | 1F | см. 4.3.3.2.1 |
| 1958 | 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R114) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,3 |
| 1959 | 1,1-Дифторэтилен (газ рефрижераторный R1132a) | 2F | 12 | 120 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,77 |
| 1961 | Этан охлажденный жидкий | 3F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1962 | Этилен | 2F | 12 | 120 |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,36 |
|  |  |  |  |  | 22,5 | 225 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | 30 | 300 | 0,37 |
| 1963 | Гелий охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 1964 | Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к. | 1F | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 1965 | Газов углеводородных смесь сжиженная, н.у.к. | 2F |  |  |  |  |  |
|  | смесь A | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
|  | смесь А01 | 2F | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,49 |
|  | смесь A02 | 2F | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,48 |
|  | смесь A0 | 2F | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,47 |
|  | смесь A1 | 2F | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,46 |
|  | смесь B1 | 2F | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,45 |
|  | смесь B2 | 2F | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,44 |
|  | смесь B | 2F | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,43 |
|  | смесь C | 2F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,42 |
|  | прочие смеси |  | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1966 | Водород охлажденный жидкий | 3F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1967 | Газ инсектицидный токсичный, н.у.к. а | 2T | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1968 | Газ инсектицидный, н.у.к. | 2A | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 1969 | Изобутан | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
| 1970 | Криптон охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 1971 | Метан сжатый или газ природный сжатый с высоким содержанием метана | 1F | см. 4.3.3.2.1 |
| 1972 | Метан охлажденный жидкий или газ природный охлажденный жидкий с высоким содержанием метана | 3F | см. 4.3.3.2.4 |
| 1973 | Хлордифторметана и хлорпентафторэтана смесь с постоянной температурой кипения, содержащая приблизительно 49% хлордифторметана (газ рефрижераторный R502) | 2А | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
| 1974 | Хлордифторбромметан (газ рефрижераторный R12B1) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
| 1976 | Октафторциклобутан (газ рефрижераторный RC318) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 1977 | Азот охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 1978 | Пропан | 2F | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 |
| 1982 | Тетрафторметан (газ рефрижераторный R14) | 2A | 20 | 200 | 20 | 200 | 0,62 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,94 |
| 1983 | 1-Хлор-2,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R133a) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
| 1984 | Трифторметан (газ рефрижераторный R23) | 2A | 19 | 190 |  |  | 0,92 |
|  |  |  | 25 | 250 |  |  | 0,99 |
|  |  |  |  |  | 19 | 190 | 0,87 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,95 |
| 2034 | Водорода и метана смесь сжатая | 1F | см. 4.3.3.2.1 |  |
| 2035 | 1,1,1-Трифторэтан (газ рефрижераторный R143a) | 2F | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
| 2036 | Ксенон | 2A | 12 | 120 |  |  | 1,30 |
|  |  |  |  |  | 13 | 130 | 1,24 |
| 2044 | 2,2-Диметилпропан | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 2073 | Аммиака раствор в воде с относительной плотностью менее 0,880 при 15°С, | 4A |  |
|  | содержащий более 35%, но не более 40% аммиака | 4A | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 |
|  | содержащий более 40%, но не более 50% аммиака | 4A | 1,2 | 12 | 1,2 | 12 | 0,77 |
| 2187 | Углерода диоксид охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 2189 | Дихлорсилан | 2TFC | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
| 2191 | Сульфурил фторид | 2T | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,1 |
| 2193 | Гексафторэтан (газ рефрижераторный R116) | 2А | 16 | 160 |  |  | 1,28 |
|  |  |  | 20 | 200 |  |  | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 20 | 200 | 1,10 |
| 2197 | Водород йодистый безводный | 2TC | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
| 2200 | Пропадиен стабилизированный | 2F | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
| 2201 | Азота гемиоксид охлажденный жидкий | 3O | см. 4.3.3.2.4 |
| 2203 | Силан b | 2F | 22,5 | 225 | 22,5 | 225 | 0,32 |
|  |  |  | 25 | 250 | 25 | 250 | 0,41 |
| 2204 | Карбонилсульфид | 2TF | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |
| 2417 | Карбонил фторид | 2 TC | 20 | 200 | 20 | 200 | 0,47 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,70 |
| 2419 | Бромтрифторэтилен | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |
| 2420 | Гексафторацетон | 2TC | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |
| 2422 | Октафторбутен-2 (газ рефрижераторный R1318) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 2424 | Октафторпропан (газ рефрижераторный R218) | 2А | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |
| 2451 | Азота трифторид | 2O | 20 | 200 | 20 | 200 | 0,50 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,75 |
| 2452 | Этилацетилен стабилизированный | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |
| 2453 | Этил фторид (газ рефрижераторный R161) | 2F | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |
| 2454 | Метил фторид (газ рефрижераторный R41) | 2F | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |
| 2517 | 1-Хлор-1,1-дифторэтан (газ рефрижераторный R142b) | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |
| 2591 | Ксенон охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 2599 | Хлортрифторметана и трифторметана азеотропная смесь, содержащая приблизительно 60% хлортрифторметана (газ рефрижераторный R503) | 2A | 3,1 | 31 | 3,1 | 31 | 0,11 |
|  |  |  | 4,2 | 42 |  |  | 0,21 |
|  |  |  | 10 | 100 |  |  | 0,76 |
|  |  |  |  |  | 4,2 | 42 | 0,20 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100 | 0,66 |
| 2601 | Циклобутан | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |
| 2602 | Дихлордифторметана и 1,1-дифторэтана азеотропная смесь, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (газ рефрижераторный R500) | 2А | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |
| 2901 | Брома хлорид | 2TOC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |
| 3057 | Хлорангидрид трифторуксусной кислоты | 2TC | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 |
| 3070 | Этилена оксида и дихлордифторметана смесь, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,09 |
| 3083 | Перхлорил фторид | 2TO | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
| 3136 | Трифторметан охлажденный жидкий | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 3138 | Этилена, ацетилена и пропилена смесь охлажденная жидкая, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 3F | см. 4.3.3.2.4 |
| 3153 | Эфир перфтор(метилвиниловый) | 2F | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 |
| 3154 | Эфир перфтор(этилвиниловый) | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 |
| 3156 | Газ сжатый окисляющий, н.у.к. | 1O | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |
| 3157 | Газ сжиженный окисляющий, н.у.к. | 2O | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |
| 3158 | Газ охлажденный жидкий, н.у.к. | 3А | см. 4.3.3.2.4 |
| 3159 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (газ рефрижераторный R134a) | 2A | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
| 3160 | Газ сжиженный токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. а | 2TF | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3161 | Газ сжиженный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 2F | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3162 | Газ сжиженный токсичный, н.у.к. а | 2T | см.4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3163 | Газ сжиженный, н у к | 2A | см.4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3220 | Пентафторэтан (газ рефрижераторный R125) | 2A | 4,1 | 41 | 4,9 | 49 | 0,95 |  |
| 3252 | Дифторметан (газ рефрижераторный R32) | 2F | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |  |
| 3296 | Гептафторпропан (газ рефрижераторный R227) | 2А | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |  |
| 3297 | Этилена оксида и хлортетрафторэтана смесь, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |  |
| 3298 | Этилена оксида и пентафторэтана смесь, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2А | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |  |
| 3299 | Этилена оксида и тетрафторэтана смесь, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2A | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |  |
| 3300 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 87% этилена оксида | 2TF | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |  |
| 3303 | Газ сжатый токсичный окисляющий, н.у.к. а | 1TO | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3304 | Газ сжатый токсичный коррозионный, н.у.к. а | 1ТС | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3305 | Газ сжатый токсичный легковоспламеняющийся коррозионный, н.у.к. а | 1TFC | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3306 | Газ сжатый токсичный окисляющий коррозионный, н.у.к. а | 1TOC | см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |
| 3307 | Газ сжиженный токсичный окисляющий, н.у.к. а | 2 TO | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3308 | Газ сжиженный токсичный коррозионный, н.у.к. а | 2 TC | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3309 | Газ сжиженный токсичный легковоспламеняющийся коррозионный, н.у.к. а | 2TFC | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3310 | Газ сжиженный токсичный окисляющий коррозионный, н.у.к. а | 2 TOC | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3311 | Газ охлажденный жидкий окисляющий, н.у.к. | 3O | см. 4.3.3.2.4 |  |
| 3312 | Газ охлажденный жидкий легковоспламеняющийся, н.у.к. | 3F | см. 4.3.3.2.4 |  |
| 3318 | Аммиака раствор в воде с относительной плотностью менее 0,880 при 15°С, содержащий более 50% аммиака | 4TC | см. 4.3.3.2.2 |  |
| 3337 | Газ рефрижераторный R404А2A | 2A | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,84 |  |
| 3338 | Газ рефрижераторный R407А2A | 2A | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,95 |  |
| 3339 | Газ рефрижераторный R407B | 2A | 3,0 | 30 | 3,3 | 33 | 0,95 |  |
| 3340 | Газ рефрижераторный R407С | 2A | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,95 |  |
| 3354 | Газ инсектицидный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 2F | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |
| 3355 | Газ инсектицидный токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. а | 2TF | см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |

________________

а Разрешается, если ЛК50 составляет не менее 200 млн.-1.

b Считается пирофорным веществом.

4.3.3.3 Эксплуатация

4.3.3.3.1 Если цистерны, транспортные средства-батареи или МЭГК утверждены для перевозки различных газов, то перед наполнением другим газом их надлежит при необходимости предварительно опорожнить, продуть и вакуумировать для обеспечения их безопасной эксплуатации.

4.3.3.3.2 При передаче цистерн, транспортных средств-батарей или МЭГК для перевозки должны быть видны лишь те указанные в пункте 6.8.3.5.6 надписи, которые касаются загруженного или только что выгруженного газа; все надписи, касающиеся других газов, должны быть закрыты.

4.3.3.3.3 Во всех элементах транспортного средства-батареи или МЭГК должен содержаться только один и тот же газ.

4.3.3.4 (Зарезервирован)

4.3.4 Специальные положения, применяемые к классам 3-9

4.3.4.1 Кодирование, рационализированный подход и иерархия цистерн

4.3.4.1.1 Кодирование цистерн

Четыре части кодов (кодов цистерн), указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют следующие значения:

| Часть | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типы цистерн | L = цистерна для веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, предъявляемых к перевозке в расплавленном состоянии); |
|  |  | S = цистерна для веществ в твердом состоянии (порошкообразных или гранулированных). |
| 2 | Расчетное давление | G = минимальное расчетное давление в соответствии с общими требованиями пункта 6.8.2.1.14; или |
|  |  | 1,5; 2,65; 4; 10; 15 или 21 = минимальное расчетное давление в барах (см. пункт 6.8.2.1.14). |
| 3 | Отверстия (см. пункт 6.8.2.2.2) | А = цистерна с отверстиями для наполнения снизу или опорожнения снизу, с двумя затворами; |
|  |  | В = цистерна с отверстиями для наполнения снизу или опорожнения снизу, с тремя затворами; |
|  |  | С = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения сверху, имеющая ниже уровня жидкости только отверстия для очистки; |
|  |  | D = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения сверху, не имеющая отверстий, расположенных ниже уровня жидкости. |
| 4 | Предохранительные клапаны/устройства | V = цистерна с вентиляционной системой согласно пункту 6.8.2.2.6, но без пламегасительного устройства; или цистерна, не устойчивая к давлению взрыва; |
|  |  | F = цистерна с вентиляционной системой согласно пункту 6.8.2.2.6, оснащенной пламегасительным устройством; или цистерна, устойчивая к давлению взрыва; |
|  |  | N = цистерна, не имеющая вентиляционной системы согласно пункту 6.8.2.2.6 и не являющаяся герметически закрытой; |
|  |  | Н = герметически закрывающаяся цистерна (см. раздел 1.2.1). |

4.3.4.1.2 Рационализированный подход к назначению кодов цистерн ДОПОГ группам веществ и иерархия цистерн

Примечание. Некоторые вещества и группы веществ не включены в рационализированный подход, см. пункт 4.3.4.1.3.

| Рационализированный подход |
| --- |
| Код цистерны | Группа допущенных веществ |
|  | Класс | Классификационный код | Группа упаковки |
| ЖИДКОСТИ | 3 | F2 | III |
| LGAV | 9 | М9 | III |
| LGBV | 4.1 | F2 | II, III |
|  | 5.1 | O1 | III |
|  | 9 | М6 | III |
|  |  | М11 | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодом LGAV |
| LGBF | 3 | F1 | II давление паров при 50°C ≤ 1,1 бара |
|  |  | F1 | III |
|  |  | D | II давление паров при 50°C ≤ 1,1 бара |
|  |  | D | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV и LGBV |
| L1.5BN | 3 | F1 | II давление паров при 50°C > 1,1 бара |
|  |  | F1 | III температура вспышки < 23°С, вязкие, давление паров при 50°C > 1,1 бара температура кипения > 35°С |
|  |  | D | II давление паров при 50°C > 1,1 бара |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV и LGBF |
| L4BN | 3 | F1 | I, III температура кипения ≤ 35°C |
|  |  | FC | III |
|  |  | D | I |
|  | 5.1 | O1 | I, II |
|  |  | ОТ1 | I |
|  | 8 | C1 | II, III |
|  |  | С3 | II, III |
|  |  | C4 | II, III |
|  |  | C5 | II, III |
|  |  | C7 | II, III |
|  |  | C8 | II, III |
|  |  | C9 | II, III |
|  |  | С10 | II, III |
|  |  | CF1 | II |
|  |  | CF2 | II |
|  |  | CS1 | II |
|  |  | CW1 | II |
|  |  | CW2 | II |
|  |  | CO1 | II |
|  |  | CO2 | II |
|  |  | СТ1 | II, III |
|  |  | СТ2 | II, III |
|  |  | CFT | II |
|  | 9 | М11 | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF и L1.5BN |
| L4BH | 3 | FT1 | II, III |  |  |
|  |  | FT2 | II |  |  |
|  |  | FC | II |  |  |
|  |  | FTC | II |  |  |
|  | 6.1 | T1 | II, III |  |  |
|  |  | T2 | II, III |  |  |
|  |  | Т3 | II, III |  |  |
|  |  | T4 | II, III |  |  |
|  |  | T5 | II, III |  |  |
|  |  | T6 | II, III |  |  |
|  |  | T7 | II, III |  |  |
|  |  | TF1 | II |  |  |
|  |  | TF2 | II, III |  |  |
|  |  | TF3 | II |  |  |
|  |  | TS | II |  |  |
|  |  | TW1 | II |  |  |
|  |  | TW2 | II |  |  |
|  |  | TO1 | II |  |  |
|  |  | TO2 | II |  |  |
|  |  | ТС1 | II |  |  |
|  |  | ТС2 | II |  |  |
|  |  | TC3 | II |  |  |
|  |  | ТС4 | II |  |  |
|  |  | TFC | II |  |  |
|  | 6.2 | I3 | II |  |  |
|  |  | I4 |  |  |  |
|  | 9 | M2 | II |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN и L4BN |  |  |
| L4DH | 4.2 | S1 | II, III |  |  |
|  |  | S3 | II, III |  |  |
|  |  | ST1 | II, III |  |  |
|  |  | ST3 | II, III |  |  |
|  |  | SC1 | II, III |  |  |
|  |  | SC3 | II, III |  |  |
|  | 4.3 | W1 | II, III |  |  |
|  |  | WF1 | II, III |  |  |
|  |  | WT1 | II, III |  |  |
|  |  | WC1 | II, III |  |  |
|  | 8 | СТ1 | II, III |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN и L4BH |  |  |
| L10BH | 8 | С1 | I |  |  |
|  |  | C3 | I |  |  |
|  |  | С4 | I |  |  |
|  |  | С5 | I |  |  |
|  |  | С7 | I |  |  |
|  |  | С8 | I |  |  |
|  |  | C9 | I |  |  |
|  |  | C10 | I |  |  |
|  |  | CF1 | I |  |  |
|  |  | CF2 | I |  |  |
|  |  | CS1 | I |  |  |
|  |  | CW1 | I |  |  |
|  |  | CW2 | I |  |  |
|  |  | CO1 | I |  |  |
|  |  | CO2 | I |  |  |
|  |  | СТ1 | I |  |  |
|  |  | СТ2 | I |  |  |
|  |  | СОТ | I |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN и L4BH |  |  |
| L10CH | 3 | FT1 | I |  |
|  |  | FT2 | I |  |
|  |  | FC | I |  |
|  |  | FTC | I |  |
|  | 6.1 | T1 | I |  |
|  |  | T2 | I |  |
|  |  | T3 | I |  |
|  |  | T4 | I |  |
|  |  | T6 | I |  |
|  |  | T7 | I |  |
|  |  | TF1 | I |  |
|  |  | TF2 | I |  |
|  |  | TF3 | I |  |
|  |  | TS | I |  |
|  |  | TW1 | I |  |
|  |  | TO1 | I |  |
|  |  | TC1 | I |  |
|  |  | TC2 | I |  |
|  |  | TC3 | I |  |
|  |  | TC4 | I |  |
|  |  | TFC | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH и L10BH |  |
| L10DH | 4.3 | W1 | I |  |
|  |  | WF1 | I |  |
|  |  | WT1 | I |  |
|  |  | WC1 | I |  |
|  |  | WFC | I |  |
|  | 5.1 | OTC | I |  |
|  | 8 | CT1 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH и L10CH |  |
| L15CH | 3 | FT1 | I |  |
|  | 6.1 | TF1 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH и L10CH |  |
| L21DH | 4.2 | S1 | I |  |
|  |  | S3 | I |  |
|  |  | SW | I |  |
|  |  | ST3 | I |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH и L15CH |  |
| ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА | 4.1 | F1 | III |  |
|  |  | F3 | III |  |
| SGAV | 4.2 | S2 | II, III |  |
|  |  | S4 | III |  |
|  | 5.1 | O2 | II, III |  |
|  | 8 | C2 | II, III |  |
|  |  | C4 | III |  |
|  |  | C6 | III |  |
|  |  | C8 | III |  |
|  |  | C10 | II, III |  |
|  |  | СT2 | III |  |
|  | 9 | M7 | III |  |
|  |  | M11 | II, III |  |
| SGAN | 4.1 | F1 | II |  |  |  |
|  |  | F3 | II |  |  |  |
|  |  | FT1 | II, III |  |  |  |
|  |  | FT2 | II, III |  |  |  |
|  |  | FC1 | II, III |  |  |  |
|  |  | FC2 | II, III |  |  |  |
|  | 4.2 | S2 | II |  |  |  |
|  |  | S4 | II, III |  |  |  |
|  |  | ST2 | II, III |  |  |  |
|  |  | ST4 | II, III |  |  |  |
|  |  | SC2 | II, III |  |  |  |
|  |  | SC4 | II, III |  |  |  |
|  | 4.3 | W2 | II, III |  |  |  |
|  |  | WF2 | II |  |  |  |
|  |  | WS | II, III |  |  |  |
|  |  | WT2 | II, III |  |  |  |
|  |  | WC2 | II, III |  |  |  |
|  | 5.1 | O2 | II, III |  |  |  |
|  |  | OT2 | II, III |  |  |  |
|  |  | OC2 | II, III |  |  |  |
|  | 8 | C2 | II |  |  |  |
|  |  | С4 | II |  |  |  |
|  |  | С6 | II |  |  |  |
|  |  | С8 | II |  |  |  |
|  |  | С10 | II |  |  |  |
|  |  | CF2 | II |  |  |  |
|  |  | CS2 | II |  |  |  |
|  |  | CW2 | II |  |  |  |
|  |  | CO2 | II |  |  |  |
|  |  | СТ2 | II |  |  |  |
|  | 9 | М3 | III |  |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодом SGAV |  |  |  |
| SGAH | 6.1 | T2 | II, III |  |  |  |
|  |  | Т3 | II, III |  |  |  |
|  |  | T5 | II, III |  |  |  |
|  |  | T7 | II, III |  |  |  |
|  |  | T9 | II |  |  |  |
|  |  | TF3 | II |  |  |  |
|  |  | TS | II |  |  |  |
|  |  | TW2 | II |  |  |  |
|  |  | TO2 | II |  |  |  |
|  |  | ТС2 | II |  |  |  |
|  |  | ТС4 | II |  |  |  |
|  | 9 | M1 | II, III |  |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV и SGAN |  |  |  |
| S4AH | 6.2 | I3 | II |  |  |  |
|  | 9 | M2 | II |  |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV, SGAN и SGAH |  |  |  |
| S10AN | 8 | C2 | I |  |  |  |
|  |  | C4 | I |  |  |  |
|  |  | C6 | I |  |  |  |
|  |  | C8 | I |  |  |  |
|  |  | C10 | I |  |  |  |
|  |  | CF2 | I |  |  |  |
|  |  | CS2 | I |  |  |  |
|  |  | CW2 | I |  |  |  |
|  |  | CO2 | I |  |  |  |
|  |  | СТ2 | I |  |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV и SGAN |  |  |  |
| S10AH | 6.1 | T2 | I |  |  |  |
|  |  | Т3 | I |  |  |  |
|  |  | T5 | I |  |  |  |
|  |  | T7 | I |  |  |  |
|  |  | TS | I |  |  |  |
|  |  | TW2 | I |  |  |  |
|  |  | TO2 | I |  |  |  |
|  |  | ТС2 | I |  |  |  |
|  |  | ТС4 | I |  |  |  |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах под кодами SGAV, SGAN, SGAH и S10AN |  |  |  |

Иерархия цистерн

Цистерны с кодами, отличными от тех, которые указаны в этой таблице или в таблице А главы 3.2, могут также использоваться при условии, что каждый элемент (цифра или буква) частей 1-4 этих кодов цистерн соответствует уровню безопасности, по меньшей мере эквивалентному соответствующему элементу кода, указанного в таблице А главы 3.2, согласно следующей возрастающей последовательности:

Часть 1: Типы цистерн

S→L

Часть 2: Расчетное давление

G→1,5→2,65→4→10→15→21 бар

Часть 3: Отверстия

A→B→C→D

Часть 4: Предохранительные клапаны/устройства

V→F→N→H.

Примеры:

- цистерну с кодом L10CN разрешается использовать для перевозки вещества, которому присвоен код цистерны L4BN;

- цистерну с кодом L4BN разрешается использовать для перевозки вещества, которому присвоен код цистерны SGAN;

Примечание. В этой иерархии не учтены какие-либо специальные положения (см. разделы 4.3.5 и 6.8.4) для каждой позиции.

4.3.4.1.3 На перечисленные ниже вещества и группы веществ, для которых после кода цистерны, указанного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, проставлен знак «(+)», распространяются специальные положения. В этом случае альтернативное использование цистерн для других веществ и групп веществ разрешается только тогда, когда это прямо указано в свидетельстве об официальном утверждении типа. С должным учетом специальных положений, указанных в колонке 13 таблицы А главы 3.2, могут использоваться цистерны, отвечающие более жестким требованиям согласно положениям, приведенным после таблицы в пункте 4.3.4.1.2.

a) Класс 4.1:

№ ООН 2448 сера расплавленная: код LGBV.

b) Класс 4.2:

№ ООН 1381 фосфор белый или желтый сухой, под водой или в растворе и № ООН 2447 фосфор белый или желтый расплавленный: код L10DH.

c) Класс 4.3:

№ ООН 1389 амальгама щелочных металлов жидкая, № ООН 1391 металл щелочной диспергированный или металл щелочноземельный диспергированный, № ООН 1392 амальгама щелочноземельных металлов жидкая, № ООН 1415 литий, № ООН 1420 калия металлические сплавы жидкие, № ООН 1421 щелочных металлов сплав жидкий, н.у.к., № ООН 1422 калия-натрия сплавы жидкие, № ООН 1428 натрий, № ООН 2257 калий, № ООН 3401 амальгама щелочных металлов твердая, № ООН 3402 амальгама щелочноземельных металлов твердая, № ООН 3403 калия металлические сплавы твердые и № ООН 3404 калия-натрия сплавы твердые: код L10BN;

№ ООН 1407 цезий и № ООН 1423 рубидий: код L10CH.

d) Класс 5.1:

№ ООН 1873 кислота хлорная, 50-72%: код L4DN;

№ ООН 2015 водорода пероксида, водный раствор стабилизированный, содержащий более 70% водорода пероксида: код L4DV;

№ ООН 2014 водорода пероксида водный раствор, содержащий 20-60% водорода пероксида, № ООН 2015 водорода пероксида, водный раствор стабилизированный, содержащий 60-70% водорода пероксида, № ООН 2426 аммония нитрат, жидкий, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93%, и № ООН 3149 водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная: код L4BV;

№ ООН 3375 аммония нитрата эмульсия, суспензия или гель, жидкие: код LGAV;

№ ООН 3375 аммония нитрата эмульсия, суспензия или гель, твердые: код SGAV.

e) Класс 5.2:

№ ООН 3109 органический пероксид типа F жидкий и № ООН 3119 органический пероксид типа F жидкий с регулируемой температурой: код L4BN;

№ ООН 3110 органический пероксид типа F твердый и № ООН 3120 органический пероксид типа F твердый с регулируемой температурой: код S4AN.

f) Класс 6.1:

№ ООН 1613 водорода цианида водный раствор и № ООН 3294 водорода цианида спиртовой раствор: код L15DH.

g) Класс 7:

все вещества: специальные цистерны.

Минимальные требования для жидкостей: код L2.65CN; для твердых веществ: код S2.65AN.

Независимо от общих требований этого пункта, цистерны, используемые для радиоактивного материала, могут также использоваться для перевозки других грузов при условии соблюдения требований пункта 5.1.3.2.

h) Класс 8:

№ ООН 1052 водород фтористый безводный, № ООН 1744 бром или брома раствор и № ООН 1790 кислоты фтористоводородной раствор, содержащий более 85% фтористоводородной кислоты: код L21DH;

№ ООН 1791 гипохлорита раствор и № ООН 1908 хлорита раствор: код L4BV.

4.3.4.1.4 Цистернам, предназначенным для перевозки жидких отходов, соответствующим требованиям главы 6.10 и оснащенным двумя затворами согласно подразделу 6.10.3.2, должен назначаться код цистерны L4AH. Если рассматриваемые цистерны оборудованы для альтернативной перевозки жидкостей и твердых веществ, им должен назначаться комбинированный код L4AH+S4AH.

4.3.4.2 Общие положения

4.3.4.2.1 В случае загрузки веществ в горячем состоянии температура наружной поверхности цистерны или теплоизоляции во время перевозки не должна превышать 70°C.

4.3.4.2.2 Соединительные трубопроводы между отдельными, но связанными между собой цистернами транспортной единицы во время перевозки должны быть порожними. Гибкие шланги для наполнения и опорожнения, которые не соединены с корпусом постоянным креплением, во время перевозки должны быть порожними.

4.3.4.2.3 (Зарезервирован)

4.3.5 Специальные положения

Приведенные ниже специальные положения применяются в том случае, если они указаны для какой-либо позиции в колонке 13 таблицы А главы 3.2:

TU1 Цистерны должны предъявляться к перевозке только после полного затвердевания вещества и покрытия его слоем инертного газа. Неочищенные порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны заполняться инертным газом.

TU2 Это вещество должно находиться под слоем инертного газа. Неочищенные порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны заполняться инертным газом.

TU3 Внутренняя часть корпуса и все части, которые могут войти в соприкосновение с веществом, должны содержаться в чистоте. Для смазки насосов, клапанов и других устройств не должны использоваться материалы, способные образовывать опасные соединения с этим веществом.

TU4 Во время перевозки эти вещества должны находиться под слоем инертного газа при давлении не менее 50 кПа (0,5 бара) (манометрическое давление).

При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны заполняться инертным газом при давлении не менее 50 кПа (0,5 бара) (манометрическое давление).

TU5 (Зарезервирован)

TU6 Не допускаются к перевозке в цистернах, транспортных средствах-батареях и МЭГК, если ЛК50 меньше 200 млн.-1.

TU7 Материалы, используемые для обеспечения герметичности соединений или для обслуживания затворов, должны быть совместимы с содержимым.

TU8 Для перевозки этого вещества цистерна не должна использоваться из алюминиевого сплава, за исключением тех случаев, когда эта цистерна предназначена исключительно для такой перевозки, и при условии, что ацетальдегид не содержит кислоты.

TU9 № ООН 1203 бензин (газолин) с давлением паров при 50°С более 110 кПа (1,1 бара), но не более 150 кПа (1,5 бара) может также перевозиться в цистернах, которые рассчитаны в соответствии с пунктом 6.8.2.1.14 а) и оборудование которых соответствует требованиям пункта 6.8.2.2.6.

TU10 (Зарезервирован)

TU11 При наполнении температура этого вещества не должна превышать 60°C. Максимальная температура наполнения, равная 80°C, допускается при условии, что не возникнет точечного возгорания и что будут соблюдены следующие условия. После наполнения в корпусах должно быть создано избыточное давление (например, при помощи сжатого воздуха) для проверки их герметичности. Надлежит убедиться, что во время перевозки не произойдет понижения давления. Перед опорожнением надлежит удостовериться в том, что давление в цистернах по-прежнему превышает атмосферное. В противном случае перед опорожнением в них закачивается инертный газ.

TU12 В случае перепрофилирования надлежит тщательно очищать корпуса и их оборудование от всех остатков до и после перевозки этого вещества.

TU13 Во время наполнения в цистернах не должно содержаться никаких примесей. Сервисное оборудование, такое, как затворы и наружные трубопроводы, должно опорожняться после наполнения или опорожнения цистерны.

TU14 Во время перевозки предохранительные колпаки затворов должны быть заблокированы.

TU15 Цистерны не должны использоваться для перевозки продуктов питания, других предметов потребления или кормов для животных.

TU16 При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны должны:

- заполняться азотом; или

- заполняться водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости; в период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться достаточное количество антифриза для предотвращения ее замерзания во время перевозки; антифриз должен быть лишен коррозионной активности и способности вступать в реакцию с фосфором.

TU17 Разрешается перевозить только в транспортных средствах-батареях или МЭГК, элементами которых являются сосуды.

TU18 Степень наполнения должна быть ниже уровня, при котором - в случае, если температура содержимого достигла бы величины, когда давление паров равно давлению срабатывания предохранительного клапана, - объем жидкости составил бы 95% вместимости цистерны при данной температуре. Положение пункта 4.3.2.3.4 не применяется.

TU19 Цистерны могут наполняться на 98% их вместимости при температуре и давлении наполнения. Положение пункта 4.3.2.3.4 не применяется.

TU20 (Зарезервирован)

TU21 В случае использования воды в качестве защитного агента вещество при наполнении должно покрываться слоем воды толщиной не менее 12 см; степень наполнения при температуре 60°С не должна превышать 98%. Если в качестве защитного агента используется азот, то степень наполнения при температуре 60°С не должна превышать 96%. Остающееся пространство должно заполняться азотом таким образом, чтобы давление никогда, даже после охлаждения, не опускалось ниже атмосферного. Цистерна должна герметически закрываться, чтобы не происходило утечки газа.

TU22 Цистерны должны наполняться не более чем на 90% их вместимости; при средней температуре жидкости 50°C должно оставаться свободное пространство, составляющее 5%.

TU23 При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,93 кг на литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU24 При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,95 кг на литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU25 При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 1,14 кг на литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU26 Степень наполнения не должна превышать 85%.

TU27 Цистерны должны наполняться не более чем на 98% их вместимости.

TU28 Цистерны должны наполняться не более чем на 95% их вместимости при стандартной температуре 15°C.

TU29 Цистерны должны наполняться не более чем на 97% их вместимости, и максимальная температура после наполнения не должна превышать 140°C.

TU30 Цистерны должны наполняться в соответствии с протоколом испытаний для официального утверждения типа цистерны, но не более чем на 90% их вместимости.

TU31 Цистерны должны наполняться из расчета не более 1 кг на литр вместимости.

TU32 Цистерны должны наполняться не более чем на 88% их вместимости.

TU33 Цистерны должны наполняться не менее чем на 88%, но не более чем на 92% их вместимости или из расчета не более 2,86 кг на литр вместимости.

TU34 Цистерны должны наполняться из расчета не более 0,84 кг на литр вместимости.

TU35 Неочищенные порожние встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и контейнеры-цистерны, содержавшие эти вещества, не подпадают под действие требований ДОПОГ, если приняты меры по устранению любой опасности.

TU36 Степень наполнения, согласно требованиям подраздела 4.3.2.2, при стандартной температуре 15°С не должна превышать 93% вместимости.

TU37 Перевозка в цистернах разрешается только для веществ, содержащих патогенные организмы, которые вряд ли представляют серьезную опасность и в отношении которых - хотя они и способны вызывать острую инфекцию в результате своего воздействия - существуют эффективные методы лечения и эффективная профилактика, а риск распространения инфекции ограничен (т. е. организмы, представляющие умеренную опасность для индивида или особи и незначительную опасность для их групп).

TU38 (Зарезервирован)

TU39 Пригодность вещества для перевозки в цистернах должна быть подтверждена. Метод оценки такой пригодности должен быть утвержден компетентным органом. Одним из методов является испытание 8 d) серии испытаний 8 (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть 1, раздел 18.7).

Вещества не должны оставаться в цистерне в течение времени, по истечении которого может начаться процесс спекания. Для предотвращения отложения и слеживания веществ в цистерне должны приниматься соответствующие меры (например, очистка и т. д.).

Глава 4.4

Использование цистерн, встроенных цистерн (автоцистерн),

съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн

из армированных волокном пластмасс (волокнита)

Примечание. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 4.2; в отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 4.3; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

4.4.1 Общие положения

Перевозка опасных веществ в цистернах из армированных волокном пластмасс (волокнита) разрешается только при соблюдении следующих условий:

a) вещество отнесено к классам 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 или 9;

b) максимальное давление паров (абсолютное давление) вещества при 50°С не превышает 110 кПа (1,1 бара);

c) перевозка вещества в металлических цистернах разрешена согласно пункту 4.3.2.1.1;

d) расчетное давление, указанное для этого вещества в части 2 кода цистерны, приведенного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, не превышает 4 бар (см. также пункт 4.3.4.1.1); и

e) цистерна соответствует положениям главы 6.9, применимым к перевозке данного вещества.

4.4.2 Эксплуатация

4.4.2.1 Применяются положения пунктов 4.3.2.1.5-4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3-4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 и 4.3.4.2.

4.4.2.2 При наполнении температура перевозимого вещества не должна превышать максимальную рабочую температуру, указанную на прикрепленной к цистерне табличке, упомянутой в разделе 6.9.6.

4.4.2.3 Применяются также специальные положения (TU) раздела 4.3.5, указанные в колонке 13 таблицы А главы 3.2, если эти специальные положения применяются к перевозке в металлических цистернах.

Глава 4.5

Использование вакуумных цистерн для отходов

Примечание. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 4.2; в отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 4.3; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 4.4.

4.5.1 Использование

4.5.1.1 Отходы, состоящие из веществ классов 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9, могут перевозиться в вакуумных цистернах для отходов, отвечающих требованиям главы 6.10, если согласно положениям главы 4.3 разрешается их перевозка во встроенных цистернах, съемных цистернах, контейнерах-цистернах или съемных кузовах-цистернах. Вещества, которым в колонке 12 таблицы А главы 3.2 назначен код цистерны L4BH или иной код цистерны, разрешенный в соответствии с иерархией, предусмотренной в пункте 4.3.4.1.2, могут перевозиться в вакуумных цистернах для отходов, имеющих букву «А» или «В» в части 3 кода цистерны, указанного в пункте 9.5 свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке, приведенного в пункте 9.1.3.5.

4.5.2 Эксплуатация

4.5.2.1 К перевозке в вакуумных цистернах для отходов применяются положения главы 4.3 (за исключением пунктов 4.3.2.2.4 и 4.3.2.3.3), которые дополняются положениями пунктов 4.5.2.2-4.5.2.4, ниже.

4.5.2.2 В случае перевозки жидкостей, классифицированных как легковоспламеняющиеся, вакуумные цистерны для отходов наполняются через наливную арматуру, выходные отверстия которой расположены внутри цистерны на низком уровне. Должны быть приняты меры к тому, чтобы свести к минимуму образование брызг.

4.5.2.3 Если легковоспламеняющиеся жидкости, имеющие температуру вспышки ниже 23°С, выгружаются с помощью сжатого воздуха, максимально допустимое давление равно 100 кПа (1 бар).

4.5.2.4 Использование цистерн, оборудованных поршневым выталкивателем, применяемым в качестве разделительной перегородки, допускается лишь в том случае, если вещества, находящиеся по обе стороны перегородки (выталкивателя), не вступают в опасную реакцию друг с другом (см. пункт 4.3.2.3.6).

Глава 4.6

(Зарезервирована)

Глава 4.7

Использование смесительно-зарядных машин (MEMU)

Примечание 1. В отношении тары см. главу 4.1; в отношении переносных цистерн см. главу 4.2; в отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, см. главу 4.3; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита) см. главу 4.4; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

Примечание 2. В отношении требований, касающихся конструкции, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки, см. главы 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 и 6.12.

4.7.1 Использование

4.7.1.1 Вещества классов 3, 5.1, 6.1 и 8 могут перевозиться на MEMU, соответствующих главе 6.12, в переносных цистернах, если их перевозка разрешается в соответствии с главой 4.2; или во встроенных цистернах, съемных цистернах, контейнерах-цистернах или съемных кузовах-цистернах, если их перевозка разрешается в соответствии с главой 4.3; или в цистернах из армированных волокном пластмасс (волокнита), если их перевозка разрешается в соответствии с главой 4.4; или в контейнерах для массовых грузов, если их перевозка разрешается в соответствии с главой 7.3.

4.7.1.2 С разрешения компетентного органа (см. пункт 7.5.5.2.3) взрывчатые вещества или изделия класса 1 могут перевозиться в упаковках, в специальных отделениях в соответствии с разделом 6.12.5, если использование их тары разрешается в соответствии с главой 4.1 и их перевозка разрешается в соответствии с главами 7.2 и 7.5.

4.7.2 Эксплуатация

4.7.2.1 В отношении эксплуатации цистерн в соответствии с главой 6.12 применяются следующие положения:

a) В случае цистерн вместимостью 1000 л или более к перевозке на MEMU применяются положения главы 4.2, главы 4.3, за исключением 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3 и 4.3.4, или главы 4.4, и эти положения дополняются положениями приведенных ниже пунктов 4.7.2.2, 4.7.2.3 и 4.7.2.4.

b) В случае цистерн вместимостью менее 1000 л к перевозке на MEMU применяются положения главы 4.2, главы 4.3, за исключением 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.2.3.1, 4.3.3 и 4.3.4, или главы 4.4, и эти положения дополняются положениями приведенных ниже пунктов 4.7.2.2, 4.7.2.3 и 4.7.2.4.

4.7.2.2 Толщина стенок корпуса в течение всего периода его эксплуатации должна быть не меньше минимальной величины, предписанной в соответствующих требованиях, касающихся конструкции.

4.7.2.3 Гибкие разгрузочные трубопроводы, будь то постоянно соединенные или нет, и загрузочные воронки во время перевозки не должны содержать смешанных или сенсибилизированных взрывчатых веществ.

4.7.2.4 Применяются также специальные положения (TU) раздела 4.3.5, указанные в колонке 13 таблицы А главы 3.2, если эти специальные положения применяются к перевозке в цистернах.

4.7.2.5 Операторы должны обеспечивать, чтобы во время перевозки использовались замки, указанные в разделе 9.8.9.

Часть 5. Процедуры отправления

Глава 5.1 Общие положения

5.1.1 Применение и общие положения

В настоящей части излагаются положения по процедурам отправления опасных грузов, касающиеся маркировки, знаков и документации, а также, когда это необходимо, разрешения на отправку и предварительных уведомлений.

5.1.2 Использование транспортных пакетов

5.1.2.1 а) На транспортный пакет должны наноситься:

i) маркировочная надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ»; и

ii) номер ООН с предшествующими ему буквами «UN» и знаки, требуемые для упаковок в соответствии с разделом 5.2.2, для каждого опасного груза, содержащегося в транспортном пакете,

если не видны номера ООН и знаки, характеризующие все опасные грузы, содержащиеся в данном транспортном пакете, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.2.2.1.11. Если для разных упаковок требуется один и тот же номер ООН или один и тот же знак, их достаточно нанести лишь один раз.

Маркировочная надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ», которая должна быть хорошо видна и разборчива, должна быть выполнена на официальном языке страны происхождения и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

b) Стрелки, указывающие положение, изображенное в подразделе 5.2.1.9, должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах следующих транспортных пакетов:

i) транспортных пакетов, содержащих упаковки, которые должны быть снабжены знаками в соответствии с пунктом 5.2.1.9.1, за исключением случаев, когда знаки остаются видны, и

ii) транспортных пакетов, содержащих жидкости в упаковках, на которые не требуется наносить знаки в соответствии с пунктом 5.2.1.9.2, за исключением случаев, когда затворы остаются видны.

5.1.2.2 Каждая содержащаяся в транспортном пакете упаковка с опасными грузами должна отвечать всем применимым положениям ДОПОГ. Пакетирование не должно наносить ущерба предназначению каждой отдельной упаковки.

5.1.2.3 Каждая упаковка, имеющая маркировку положения в соответствии с предписаниями подраздела 5.2.1.9 и помещенная в транспортный пакет или крупногабаритную тару, должна перевозиться в положении, соответствующем этой маркировке.

5.1.2.4 Положения о запрещении совместной погрузки также применяются к вышеуказанным транспортным пакетам.

5.1.3 Порожние неочищенные тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), цистерны, MEMU, транспортные средства и контейнеры для перевозки грузов навалом/насыпью

5.1.3.1 Порожние неочищенные тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), цистерны (включая автоцистерны, транспортные средства-батареи, съемные цистерны, переносные цистерны, контейнеры-цистерны, МЭГК, MEMU), транспортные средства и контейнеры для перевозки грузов навалом/насыпью, содержавшие опасные грузы различных классов, за исключением класса 7, должны быть снабжены маркировкой и знаками так же, как и в наполненном состоянии.

Примечание. В отношении документации см. главу 5.4.

5.1.3.2 Упаковочные комплекты, включая КСГМГ и цистерны, используемые для перевозки радиоактивного материала, не должны использоваться для хранения или перевозки других грузов, если только они не очищены от бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности ниже уровня 0,4 Бк/см2 и от всех других альфа-излучателей ниже уровня 0,04 Бк/см2.

5.1.4 Совместная упаковка

Если два или более опасных грузов помещаются в одну и ту же наружную тару, то упаковка должна быть снабжена знаками опасности и маркировочными надписями, которые требуются для каждого вещества или изделия. Если для разных грузов требуется один и тот же знак, его достаточно нанести лишь один раз.

5.1.5 Общие положения для класса 7

5.1.5.1 Утверждение перевозок и уведомление

5.1.5.1.1 Общие сведения

Помимо утверждения конструкций упаковок, описанного в главе 6.4, при определенных обстоятельствах требуется также многостороннее утверждение перевозок (пункты 5.1.5.1.2 и 5.1.5.1.3). При некоторых обстоятельствах необходимо также уведомлять о перевозке компетентные органы (пункт 5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2 Утверждения перевозок

Многостороннее утверждение должно быть обязательным для:

a) перевозки упаковок типа B(M), которые не отвечают требованиям пункта 6.4.7.5 или в конструкции которых не предусмотрена возможность контролируемого периодического вентилирования или сброса избыточного давления;

b) перевозки упаковок типа B(M), содержащих радиоактивный материал с активностью, в зависимости от случая, более 3000 A1 или 3000 A2 либо 1000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений меньше;

c) перевозки упаковок, содержащих делящиеся материалы, если сумма индексов безопасности по критичности упаковок в одном транспортном средстве или контейнере превышает 50,

за исключением случаев, когда компетентный орган может разрешить транспортировку на территорию или через территорию своей страны без утверждения перевозки, включив специальное положение об этом в документ об утверждении конструкции (см. пункт 5.1.5.2.1).

5.1.5.1.3 Утверждение перевозок в специальных условиях

Компетентный орган может утверждать положения, в соответствии с которыми груз, не отвечающий всем применимым требованиям ДОПОГ, может перевозиться в специальных условиях (см. раздел 1.7.4).

5.1.5.1.4 Уведомления

Уведомление компетентных органов требуется в следующих случаях:

a) до первой перевозки любой упаковки, требующей утверждения компетентным органом, грузоотправитель должен обеспечить представление копий каждого действующего сертификата, выдаваемого компетентным органом на конструкцию упаковки, компетентному органу каждой страны, через территорию или на территорию которой транспортируется груз. Грузоотправитель не обязан ждать подтверждения от компетентного органа о получении сертификата, а компетентный орган не обязан давать такое подтверждение;

b) для каждого из следующих видов перевозок:

i) упаковки типа C, содержащие радиоактивный материал с активностью, превышающей 3000 A1 или 3000 A2, в зависимости от случая, или 1000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений меньше;

ii) упаковки типа B(U), содержащие радиоактивный материал с активностью, превышающей 3000 A1 или 3000 A2, в зависимости от случая, или 1000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений меньше;

iii) упаковки типа B(M);

iv) перевозка в специальных условиях.

Грузоотправитель уведомляет компетентный орган каждой страны, через территорию или на территорию которой транспортируется груз. Такое уведомление должно быть получено каждым компетентным органом до начала перевозки, причем, желательно, не менее чем за семь суток до ее начала;

c) грузоотправитель не обязан посылать отдельное уведомление, если требуемая информация была включена в заявку на утверждение перевозки;

d) в уведомлении о грузе должно содержаться:

i) информация, достаточная для идентификации данной упаковки или упаковок, включая все соответствующие номера сертификатов и опознавательные знаки;

ii) информация о дате перевозки, ожидаемой дате прибытия и предполагаемом маршруте;

iii) названия радиоактивных материалов или нуклидов;

iv) описание физической и химической формы радиоактивного материала или запись о том, что он представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию; и

v) сведения о максимальной активности радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженной в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ (см. пункт 1.2.2.1). Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или кратных им единицах.

5.1.5.2 Сертификаты, выдаваемые компетентным органом

5.1.5.2.1 Сертификаты, выдаваемые компетентным органом, необходимы в отношении:

a) конструкций:

i) радиоактивного материала особого вида;

ii) радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

iii) упаковок, содержащих 0,1 кг или более гексафторида урана;

iv) всех упаковок, содержащих делящийся материал, если на них не распространяется освобождение согласно пункту 6.4.11.2;

v) упаковок типа B(U) и типа B(M);

vi) упаковок типа C;

b) специальных условий;

c) некоторых перевозок (см. пункт 5.1.5.1.2).

Сертификаты должны подтверждать соответствие применимым требованиям, а применительно к утверждениям конструкции в сертификатах конструкции должен присваиваться опознавательный знак.

Сертификаты об утверждении на конструкцию упаковки и на перевозку могут быть объединены в единый сертификат.

Сертификаты и заявки на эти сертификаты должны соответствовать требованиям раздела 6.4.23.

5.1.5.2.2 Грузоотправитель должен располагать копией каждого применимого сертификата.

5.1.5.2.3 В случае конструкций упаковок, для которых не требуется выдачи компетентным органом сертификата об утверждении, грузоотправитель должен по запросу предоставлять для инспекции компетентному органу документальное подтверждение соответствия конструкции данной упаковки всем применимым требованиям.

5.1.5.3 Определение транспортного индекса (TI) и индекса безопасности по критичности (CSI)

5.1.5.3.1 Значение транспортного индекса (TI) для упаковки, транспортного пакета или контейнера либо для неупакованных материалов LSA-I или объектов SCO-I определяется следующим образом:

a) Определяется максимальный уровень излучения в единицах «миллизиверт в час» (мЗв/ч) на расстоянии 1 м от внешних поверхностей упаковки, транспортного пакета, контейнера либо неупакованных материалов LSA-I и объектов SCO-I. Измеренное значение умножается на 100. Полученное число будет представлять собой транспортный индекс. В случае урановых и ториевых руд и их концентратов в качестве максимального уровня излучения в любой точке на расстоянии 1 м от внешней поверхности груза может быть принят следующий:

0,4 мЗв/ч для руд и физических концентратов урана и тория;

0,3 мЗв/ч для химических концентратов тория;

0,02 мЗв/ч для химических концентратов урана, за исключением гексафторида урана.

b) Для цистерн, контейнеров и неупакованных материалов LSA-I и объектов SCO-I значение, определенное согласно вышеизложенному подпункту а), умножается на соответствующий коэффициент пересчета, указанный в таблице 5.1.5.3.1.

c) Значение, полученное в соответствии с вышеизложенными подпунктами а) и b), округляется в сторону повышения до первого десятичного знака (например, 1,13 округляется до 1,2), при этом значения 0,05 или менее можно считать равным нулю.

Таблица 5.1.5.3.1. Коэффициенты пересчета для цистерн, контейнеров и неупакованных материалов LSA-I и объектов SCO-I

| Размер грузаа | Коэффициент пересчета |
| --- | --- |
| размер груза ≤ 1 м2 | 1 |
| 1 м2 < размер груза ≤ 5 м2 | 2 |
| 5 м2 < размер груза ≤ 20 м2 | 3 |
| 20 м2 < размер груза | 10 |

а Измеренная наибольшая площадь поперечного сечения груза.

5.1.5.3.2 Транспортный индекс для каждого транспортного пакета, контейнера или транспортного средства определяется либо как сумма транспортных индексов (TI) всех содержащихся упаковок, либо прямым измерением уровня излучения, за исключением случая нежестких транспортных пакетов, для которых транспортный индекс должен определяться только как сумма транспортных индексов (TI) всех упаковок.

5.1.5.3.3 Индекс безопасности по критичности для каждого транспортного пакета или контейнера определяется как сумма CSI всех содержащихся в нем упаковок. Эта же процедура применяется для определения общей суммы CSI в грузе или на транспортном средстве.

5.1.5.3.4 Упаковки и транспортные пакеты должны быть отнесены к одной из следующих категорий: I-БЕЛАЯ (I-WHITE), II-ЖЕЛТАЯ (II-YELLOW) или III-ЖЕЛТАЯ (III-YELLOW) - в соответствиями с условиями, указанными в таблице 5.1.5.3.4, и следующими требованиями:

a) Применительно к упаковке или транспортному пакету при определении соответствующей категории должны приниматься во внимание как транспортный индекс, так и уровень излучения на поверхности. Если транспортный индекс удовлетворяет условию одной категории, а уровень излучения на поверхности удовлетворяет условию другой категории, то упаковка или транспортный пакет должны быть отнесены к более высокой категории. Для этой цели категория I-БЕЛАЯ должна рассматриваться как самая низкая категория.

b) Транспортный индекс должен определяться согласно процедурам, указанным в пунктах 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2.

c) Если уровень излучения на поверхности превышает 2 мЗв/ч, упаковка или транспортный пакет должны перевозиться в условиях исключительного использования и с соблюдением, в зависимости от случая, положений раздела 7.5.11, CV33 (1.3) и (3.5) а).

d) Упаковка, перевозимая в специальных условиях, должна быть отнесена к категории III-ЖЕЛТАЯ, за исключением случаев, когда в сертификате об утверждении, выданном компетентным органом страны происхождения конструкции, указано иное (см. пункт 2.2.7.2.4.6).

e) Транспортный пакет, который содержит упаковки, перевозимые в специальных условиях, должен быть отнесен к категории III-ЖЕЛТАЯ, за исключением случаев, когда в сертификате об утверждении, выданном компетентным органом страны происхождения конструкции, указано иное (см. пункт 2.2.7.2.4.6).

Таблица 5.1.5.3.4. Категории упаковок и транспортных пакетов

| Условия |
| --- |
| Транспортный индекс | Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности | Категория |
| 0а | Не более 0,005 мЗв/ч | I-БЕЛАЯ |
| Больше 0, но не больше 1а | Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше 0,5 мЗв/ч | II-ЖЕЛТАЯ |
| Больше 1, но не больше 10 | Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 мЗв/ч | I-ЖЕЛТАЯ |
| Больше 10 | Больше 2 мЗв/ч, но не больше 10 мЗв/ч | I-ЖЕЛТАЯb |

а Если измеренный TI не превышает 0,05, то приведенное значение может равняться нулю согласно пункту 5.1.5.3.1 c).

b Должны также перевозиться в условиях исключительного использования.

5.1.5.4 Резюме требований в отношении утверждения и предварительного уведомления

Примечание 1. До первой перевозки любой упаковки, в отношении конструкции которой требуется утверждение компетентного органа, грузоотправитель должен обеспечить представление копии сертификата об утверждении на эту конструкцию компетентному органу каждой страны по маршруту перевозки (см. пункт 5.1.5.1.4а)).

Примечание 2. Уведомление требуется в том случае, если активность содержимого превышает 3 × 103 A1 или 3 × 103 A2, либо 1000 ТБк (см. пункт 5.1.5.1.4 b)).

Примечание 3. Многостороннее утверждение перевозки требуется в том случае, если активность содержимого превышает 3 × 103 A1 или 3 × 103 A2 либо 1000 ТБк или если предусмотрена возможность контролируемого периодического вентилирования или сброса избыточного давления (см. подраздел 5.1.5.1).

Примечание 4. См. положения, касающиеся утверждения материала и предварительного уведомления в отношении упаковки, применяемой для перевозки этого материала.

| Позиции | Номер ООН | Требуется утверждение компетентного органа | Требуется уведомление грузоотправителем перед каждой перевозкой компетентных органов страны происхождения и стран, через которые проходит маршрутa | Ссылка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | страны происхождения | стран, через которые проходит маршрутa |  |  |  |
| Расчет неуказанных значений A1 и A2 | - | Да | Да | Нет | - |  |
| Освобожденные упаковки |  |  |  |  | - |  |
| - конструкция | 2908, 2909 | Нет | Нет | Нет | - |  |
| - перевозка | 2910, 2911 | Нет | Нет | Нет |  |  |
| LSAb и SCOb ПУ-1, 2, 3, за исключением неделящихся и делящихся - освобожденных материалов | 2912, 2913, 3321, 3322 |  |  |  | - |  |
| - конструкция |  | Нет | Нет | Нет |  |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | Нет |  |  |
| Упаковки типа Аb, за исключением неделящихся и делящихся - освобожденных материалов | 2915, 3332 |  |  |  | - |  |
| - конструкция |  | Нет | Нет | Нет |  |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | Нет |  |  |
| Упаковки типа B(U)b, за исключением неделящихся и делящихся - освобожденных материалов | 2916 |  |  |  | 5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1 a), 6.4.22.2 |  |
| - конструкция |  | Да | Нет | См. примеч. 1 |  |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | См. примеч. 2 |  |  |
| Упаковки типа B(M)b, за исключением неделящихся и делящихся - освобожденных материалов | 2917 |  |  |  | 5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1 a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3 |  |
| - конструкция |  | Да | Да | Нет |  |  |
| - перевозка |  | См. примеч. 3 | См. примеч. 3 | Да |  |  |

_________________

а Страны, из которых, через территорию которых или на территорию которых перевозится груз.

b Если радиоактивным содержимым является делящийся материал, не освобожденный от действия положений, касающихся упаковок для делящегося материала, то применяются положения, касающиеся упаковок для делящегося материала (см. раздел 6.4.11).

| Позиции | Номер ООН | Требуется утверждение компетентного органа | Требуется уведомление грузоотправителем перед каждой перевозкой компетентных органов страны происхождения и стран, через которые проходит маршрутa | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | страны происхождения | стран, через которые проходит маршрутa |  |  |
| Упаковка типа Cb, за исключением неделящихся и делящихся - освобожденных материалов | 3323 |  |  |  | 5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1 a), 6.4.22.2 |
| - конструкция |  | Да | Нет | См. примеч. 1 |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | См. примеч. 2 |  |
| Упаковки для делящихся материалов | 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333 |  |  |  | 5.1.5.2.1 a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.4, 6.4.22.5 |
| - конструкция |  | Даc | Даc | Нет |  |
| - перевозка: |  |  |  |  |  |
| - сумма индексов |  |  |  |  |  |
| безопасности по |  |  |  |  |  |
| критичности не более 50 |  | Нетd | Нетd | См. примеч. 2 |  |
| - сумма индексов |  |  |  |  |  |
| безопасности по |  |  |  |  |  |
| критичности более 50 |  | Да | Да | См. примеч. 2 |  |
| Радиоактивный материал особого вида |  |  |  |  | 1.6.6.3, 5.1.5.2.1 a), 6.4.22.5 |
| - конструкция | - | Да | Нет | Нет |  |
| - перевозка | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 |  |
| Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию |  |  |  |  | 5.1.5.2.1 a), 6.4.22.3 |
| - конструкция | - | Да | Нет | Нет |  |
| - перевозка | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 |  |
| Упаковки, содержащие не менее 0,1 кг гексафторида урана |  |  |  |  | 5.1.5.2.1 a), 6.4.22.1 |
| - конструкция | - | Да | Нет | Нет |  |
| - перевозка | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 |  |
| Специальные условия | 2919, 3331 |  |  |  | 1.7.4.2, 5.1.5.2.1 b), 5.1.5.1.4b) |
| - перевозка |  | Да | Да | Да |  |
| Утвержденные конструкции упаковок, регулируемые переходными положениями |  | См. раздел 1.6.6 | См. раздел 1.6.6 | См. примеч. 1 | 1.6.6.1, 1.6.6.2, 5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1 a), 5.1.5.1.2 |

_______________

а Страны, из которых, через территорию которых или на территорию которых перевозится груз.

b Если радиоактивным содержимым является делящийся материал, не освобожденный от действия положений, касающихся упаковок для делящегося материала, то применяются положения, касающиеся упаковок для делящегося материала (см. раздел 6.4.11).

с Конструкции упаковок для делящегося материала могут также потребовать утверждения в отношении какой-либо из других позиций таблицы.

d Перевозки могут потребовать, однако, утверждения в отношении какой-либо из других позиций таблицы.

Глава 5.2 Маркировка и знаки опасности

5.2.1 Маркировка на упаковках

Примечание. В отношении маркировочных надписей, касающихся изготовления, испытаний и утверждения тары, крупногабаритной тары, сосудов для газов и КСГМГ, см. часть 6.

5.2.1.1 Если в ДОПОГ не предусмотрено иное, на каждую упаковку должна быть нанесена разборчивая и долговечная маркировка, указывающая номер ООН, соответствующий содержащимся в упаковке опасным грузам, с предшествующими ему буквами «UN». В случае неупакованных изделий маркировка наносится на само изделие, его опору или его транспортно-загрузочное приспособление либо на его устройство для хранения или запуска.

5.2.1.2 Все маркировочные надписи на упаковке, требуемые в соответствии с настоящей главой:

a) должны быть ясно видимыми и разборчивыми;

b) должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного снижения их качества.

5.2.1.3 На аварийной таре должна быть, кроме того, проставлена дополнительная маркировка в виде слова «АВАРИЙНАЯ».

5.2.1.4 На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью более 450 л и крупногабаритной таре маркировка должна наноситься на две противоположные боковые стороны.

5.2.1.5 Дополнительные положения для грузов класса 1

При перевозке грузов класса 1 на упаковки должно, кроме того, наноситься надлежащее отгрузочное наименование, определенное в соответствии с разделом 3.1.2. Эта хорошо разборчивая и нестирающаяся надпись должна наноситься на официальном языке страны происхождения и, кроме того, если этот язык не является английским, французским или немецким, - на английском, французском или немецком языке, если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

5.2.1.6 Дополнительные положения для грузов класса 2

На сосуды многоразового использования должна наноситься разборчивая и долговечная маркировка, содержащая следующие данные:

a) номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование газа или смеси газов, определенное в соответствии с разделом 3.1.2.

В случае газов, отнесенных к какой-либо позиции «Н.У.К.», помимо номера ООН, необходимо указывать только техническое название1 газа.

________________

1 Вместо технического названия разрешается использовать одно из следующих названий:

- для № ООН 1078 газа рефрижераторного, н.у.к.: смесь F1, смесь F2, смесь F3;

- для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных: смесь P1, смесь P2;

- для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к.: смесь A или бутан, смесь A01 или бутан, смесь A02 или бутан, смесь А0 или бутан, смесь A1, смесь В1, смесь В2, смесь B, смесь C или пропан;

- для № ООН 1010 бутадиенов стабилизированных: 1,2-бутадиен стабилизированный, 1,3-бутадиен стабилизированный.

В случае смесей необходимо указывать не более двух компонентов, в наибольшей степени обусловливающих их опасные свойства;

b) для сжатых газов, загружаемых по массе, и для сжиженных газов -максимальная масса наполнения и масса порожнего сосуда с фитингами и приспособлениями, имеющимися на сосуде в момент загрузки, или масса брутто;

c) дата (год) следующей периодической проверки.

Эти надписи могут либо набиваться, либо указываться на прочной табличке или бирке, прикрепленной к сосуду, либо наноситься таким образом, чтобы они не стирались и были хорошо видны, например краской или любым другим эквивалентным способом.

Примечание 1. См. также подраздел 6.2.2.7.

Примечание 2. В отношении сосудов одноразового использования см. подраздел 6.2.2.8.

5.2.1.7 Специальные положения по маркировке для грузов класса 7

5.2.1.7.1 Каждая упаковка должна иметь на внешней поверхности тары четкую и долговечную маркировку с указанием либо грузоотправителя, либо грузополучателя, либо и того и другого.

5.2.1.7.2 Применительно к каждой упаковке, кроме освобожденных упаковок, на внешней поверхности упаковочного комплекта (тары) должна быть нанесена четкая и долговечная маркировка с указанием номера ООН, которому предшествуют буквы «UN», а также надлежащего отгрузочного наименования. В случае освобожденных упаковок требуется указывать только номер ООН, которому предшествуют буквы «UN».

5.2.1.7.3 Каждая упаковка массой брутто более 50 кг должна иметь на внешней поверхности тары четкую и долговечную маркировку с указанием ее допустимой массы брутто.

5.2.1.7.4 Каждая упаковка, которая соответствует:

a) конструкции упаковки типа ПУ-1, упаковки типа ПУ-2 или упаковки типа ПУ-3, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта четкую и долговечную маркировку, гласящую, соответственно: «ТИП ПУ-1» (TYPE IP-1), «ТИП ПУ-2» (TYPE IP-2) или «ТИП ПУ-3» (TYPE IP-3);

b) конструкция упаковки типа A, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта четкую и долговечную маркировку «ТИП A» (TYPE A);

c) конструкция упаковки типа ПУ-2, упаковки типа ПУ-3 или упаковки типа A, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта четкую и долговечную маркировку с указанием международного регистрационного кода транспортного средства (кодаVRI)2 страны, в которой была разработана конструкция, и либо названия фирмы-изготовителя, либо другой идентификации тары, определенной компетентным органом страны, в которой была разработана конструкция.

_____________

2 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

5.2.1.7.5 Каждая упаковка, которая соответствует конструкции, утвержденной компетентным органом, должна иметь на внешней поверхности упаковочного комплекта четкую и долговечную маркировку в виде:

a) опознавательного знака, установленного компетентным органом для данной конструкции;

b) серийного номера для индивидуального обозначения каждого упаковочного комплекта, соответствующего данной конструкции;

c) для конструкции упаковки типа B(U) или упаковки типа B(M) - надписи «ТИП B(U)» (TYPE B(U)) или «ТИП B(M)» (TYPE B(M)); и

d) для конструкции упаковки типа C - надпись «ТИП C» (TYPE C).

5.2.1.7.6 Каждая упаковка, которая соответствует конструкции упаковок типа B(U), типа B(M) или типа C, должна иметь на наружной поверхности самой внешней емкости, стойкой к воздействию огня и воды, четкую маркировку, нанесенную методом чеканки, штамповки и другим стойким к воздействию огня и воды способом, с изображением знака радиационной опасности в виде трилистника, показанного на приводимом ниже рисунке.

Основной знак радиационной опасности в виде трилистника, который строится вокруг центральной окружности с радиусом X.

Минимальный допустимый размер X равен 4 мм.

5.2.1.7.7 Если материалы НУА-I или ОПРЗ-I содержатся в емкостях или в упаковочных материалах и транспортируются в условиях исключительного использования согласно положениям пункта 4.1.9.2.3, на наружную поверхность этих емкостей или упаковочных материалов может быть нанесена, соответственно, маркировка «РАДИОАКТИВНО, НУА-I» (RADOIACTIVE LSA-I) или «РАДИОАКТИВНО, ОПРЗ-I» (RADOIACTIVE SCO-I).

5.2.1.7.8 Если международная перевозка упаковок предполагает необходимость утверждения компетентным органом конструкции или перевозки и если в различных странах, затрагиваемых перевозкой, применяются различные типы утверждения, то маркировка должна соответствовать сертификату страны, в которой была разработана конструкция.

5.2.1.8 Специальные положения, касающиеся маркировки веществ, опасных для окружающей среды

5.2.1.8.1 На упаковки, содержащие опасные для окружающей среды вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10, должен наноситься долговечный маркировочный знак опасных для окружающей среды веществ, который изображен в пункте 5.2.1.8.3, за исключением одиночной тары и комбинированной тары с внутренней тарой, в которой содержится:

- пять или менее литров жидкостей; или

- пять или менее килограммов твердых веществ.

5.2.1.8.2 Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, должен быть расположен рядом с маркировочными надписями, требующимися согласно пункту 5.2.1.1. Должны выполняться требования пунктов 5.2.1.2 и 5.2.1.4.

5.2.1.8.3 Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, должен быть таким, как показано ниже. Размеры знака должны составлять 100 мм × 100 мм, за исключением упаковок, размеры которых позволяют наносить только знаков меньших размеров.

Символ (рыба и дерево): черного цвета на белом или подходящем контрастном фоне.

5.2.1.9 Стрелки, указывающие положение

5.2.1.9.1 Если в пункте 5.2.1.9.2 не предусмотрено иное:

- комбинированная тара с внутренней тарой, содержащей жидкости;

- одиночная тара с вентиляционными отверстиями; и

- криогенные сосуды, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов, должны иметь разборчивую маркировку в виде стрелок, указывающих, в каком положении должна находиться упаковка, по аналогии с нижеприведенным рисунком или стрелок, отвечающих техническим требованиям стандарта ISO 780:1985. Стрелки, указывающие нужное положение упаковки, наносятся на две противоположные вертикальные стороны упаковки и указывают правильное вертикальное направление. Эти знаки должны быть прямоугольной формы и иметь такие размеры, которые позволяют хорошо их видеть с учетом размеров упаковки. Прямоугольная окантовка вокруг стрелок является факультативной.

Две черные или красные стрелки на белом или подходящем контрастном фоне. Прямоугольная окантовка является факультативной

5.2.1.9.2 Стрелки, указывающие нужное положение упаковки, не требуются на упаковках, содержащих:

a) сосуды под давлением, за исключением криогенных сосудов;

b) опасные грузы, помещенные во внутреннюю тару вместимостью не более 120 мл, при наличии между внутренней и наружной тарой абсорбирующего материала в количестве, достаточном для того, чтобы полностью поглотить жидкое содержимое;

c) инфекционные вещества класса 6.2, помещенные в первичные емкости вместимостью не более 50 мл;

d) радиоактивные материалы класса 7 в упаковках типа ПУ-2, ПУ-3, А, B(U), B(M) или С; или

e) изделия, остающиеся герметичными в любом положении (например, спиртовые, или ртутные термометры, аэрозоли и т. д.)

5.2.1.9.3 На упаковку, маркированную в соответствии с настоящим подразделом, не должны наноситься стрелки, целью которых не является указание нужного положения упаковки.

5.2.2 Знаки опасности на упаковках

5.2.2.1 Положения, касающиеся нанесения знаков опасности

5.2.2.1.1 В случае каждого изделия или вещества, приведенного в таблице А главы 3.2, должны наноситься знаки опасности, указанные в колонке 5 этой таблицы, если только специальным положением, указанным в колонке 6, не предусмотрено иное.

5.2.2.1.2 Знаки могут заменяться нестираемой маркировкой опасности, в точности соответствующей предписанным образцам.

5.2.2.1.3-5.2.2.1.5 (Зарезервированы)

5.2.2.1.6 За исключением случаев, когда применяются требования, предусмотренные в пункте 5.2.2.2.1.2, все знаки:

a) должны быть размещены на одной и той же поверхности упаковки, если размеры упаковки позволяют сделать это; на упаковках с грузами класса 1 и класса 7 они должны быть размещены рядом с надлежащим отгрузочным наименованием;

b) должны быть размещены на упаковке таким образом, чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не загораживали их; и

c) если требуется более одного знака - должны быть размещены рядом друг с другом.

Если упаковка имеет неправильную форму или малые размеры, которые не позволяют удовлетворительным образом разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак может быть нанесен на упаковку с помощью прочно прикрепленной этикетки или иным подходящим способом.

5.2.2.1.7 На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью более 450 л крупногабаритной таре знаки должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах.

5.2.2.1.8 (Зарезервирован)

5.2.2.1.9 Специальные положения, касающиеся знаков опасности для самореактивных веществ и органических пероксидов

a) Знак образца № 4.1 также подразумевает, что данный продукт может быть легковоспламеняющимся, и поэтому наносить знак образца № 3 не требуется. Кроме того, для самореактивных веществ типа В требуется нанесение знака образца № 1, если только компетентный орган не разрешил не размещать этот знак на конкретной таре на том основании, что, согласно результатам испытаний, данное самореактивное вещество в такой таре не проявляет взрывчатых свойств.

b) Знак образца № 5.2 также подразумевает, что данный продукт может быть легковоспламеняющимся, и поэтому наносить знак образца № 3 не требуется. Кроме того, должны применяться следующие знаки:

i) знак образца № 1 требуется для органических пероксидов типа B, если только компетентный орган не разрешил не размещать этот знак на конкретной таре на том основании, что, согласно результатам испытаний, данный органический пероксид в такой таре не проявляет взрывчатых свойств;

ii) знак образца № 8 требуется в том случае, если вещество отвечает критериям класса 8 для группы упаковки I или II.

Для самореактивных веществ и органических пероксидов, перечисленных по наименованию, знаки, которые надлежит размещать на упаковках, указаны в перечнях, приведенных, соответственно, в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4.

5.2.2.1.10 Специальные положения, касающиеся знаков опасности для упаковок с инфекционными веществами

В дополнение к знаку образца № 6.2 на упаковках с инфекционными веществами должны иметься все другие знаки опасности, которые требуются с учетом свойств содержимого.

5.2.2.1.11 Специальные положения, касающиеся знаков опасности для радиоактивных материалов

5.2.2.1.11.1 Кроме случаев, когда используются увеличенные знаки в соответствии с пунктом 5.3.1.1.3, каждая упаковка, каждый транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие радиоактивный материал, должны иметь по меньшей мере два знака опасности согласно образцам № 7A, 7B и 7C в зависимости от того, что применимо, в соответствии с категорией (см. пункт 5.1.5.3.4) этой упаковки, транспортного пакета или контейнера. Знаки опасности должны крепиться к двум противоположным внешним поверхностям упаковки или к внешним поверхностям всех четырех сторон контейнера. Каждый транспортный пакет, содержащий радиоактивный материал, должен иметь, по меньшей мере, два знака опасности на противоположных внешних поверхностях транспортного пакета. Кроме того, каждая упаковка, каждый транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие делящийся материал, кроме делящегося материала, освобожденного согласно пункту 6.4.11.2, должны иметь знаки опасности образца № 7E; такие знаки опасности в надлежащих случаях должны крепиться рядом со знаками опасности для радиоактивных материалов. Эти знаки опасности не должны закрывать маркировку, указанную в разделе 5.2.1. Любые знаки опасности, не связанные с содержимым, удаляются или закрываются.

5.2.2.1.11.2 На каждом знаке опасности, соответствующем образцам № 7A, 7B и 7C, должна быть указана следующая информация:

a) Содержимое:

i) название(я) радионуклида(ов), взятое(ые) из таблицы 2.2.7.2.2.1, с использованием рекомендованного там символа, за исключением материала LSA-I. В случае смесей радионуклидов должны быть указаны, насколько это позволяет размер строки, нуклиды, в отношении которых действуют наибольшие ограничения. После названия(ий) радионуклида(ов) должна быть указана группа LSA или SCO. Для этой цели должны использоваться термины «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I» и «SCO-II»;

ii) для материалов LSA-I достаточно только термина «LSA-I»; названия радионуклида не требуется.

b) Активность: максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ (см. пункт 1.2.2.1). Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала в граммах (г) или кратных ему единицах.

c) В случае транспортных пакетов и контейнеров записи в графах «содержимое» и «активность» на знаке опасности должны содержать информацию, требующуюся согласно положениям, соответственно, подпунктов a) и b), выше, и суммированную по всему содержимому транспортного пакета или контейнера, однако на знаках для транспортных пакетов или контейнеров, содержащих смешанную загрузку упаковок с различными радионуклидами, может делаться запись «См. транспортные документы».

d) Транспортный индекс: число определяется в соответствии с пунктами 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 (проставлять транспортный индекс для категории I-БЕЛАЯ не требуется).

5.2.2.1.11.3 На каждом знаке опасности образца № 7E должен быть указан индекс безопасности по критичности (CSI), определенный в выдаваемом компетентным органом сертификате об утверждении для специальных условий или в сертификате об утверждении для данной конструкции упаковки.

5.2.2.1.11.4 В случае транспортных пакетов и контейнеров в индексе безопасности по критичности (CSI) на знаке опасности должна быть указана требующаяся в соответствии с положениями пункта 5.2.2.1.11.3 информация, суммированная по всему делящемуся содержимому транспортного пакета или контейнера.

5.2.2.1.11.5 Если международная перевозка упаковок предполагает необходимость утверждения компетентным органом конструкции или перевозки и если в различных странах, затрагиваемых перевозкой, применяются различные типы утверждения, то маркировка должна соответствовать сертификату страны, в которой была разработана конструкция.

5.2.2.2 Положения, касающиеся знаков опасности

5.2.2.2.1 Знаки опасности должны удовлетворять приведенным ниже положениям и должны - по цвету, символам и общей форме - соответствовать образцам, приведенным в пункте 5.2.2.2.2. Соответствующие образцы знаков, требуемые для других видов транспорта, с незначительными изменениями, которые не затрагивают очевидного значения знака, также являются приемлемыми.

Примечание. В некоторых случаях знаки, указанные в пункте 5.2.2.2.2, изображены с пунктирным внешним контуром в соответствии с пунктом 5.2.2.2.1.1. Этот контур не требуется, если знак располагается на контрастном фоне.

5.2.2.2.1.1 Знаки опасности должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 45° (в форме ромба), с минимальными размерами 100×100 мм. Знаки должны иметь линию, проведенную с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее. В верхней половине знака линия должна быть такого же цвета, как и символ, а в нижней половине знака она должна быть такого же цвета, как и цифра, указанная в нижнем углу. Знаки располагаются на контрастном фоне или обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром. В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они по-прежнему будут четко видимыми.

5.2.2.2.1.2 Баллоны для грузов класса 2 могут - с учетом их формы, расположения и защитных устройств, предусмотренных для целей перевозки, - иметь знаки, повторяющие знаки, указанные в этом разделе, однако уменьшенные до размеров, указанных в стандарте ISO 7225:2005 - «Газовые баллоны - Предупредительные знаки», для целей их нанесения на нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов.

Несмотря на положения пункта 5.2.2.1.6, знаки опасности могут перекрывать друг друга в той мере, в какой это допускается стандартом ISO 7225:2005. Однако во всех случаях знак основной опасности и цифры на любом знаке должны быть полностью видны и символы должны быть различимыми.

Неочищенные порожние сосуды под давлением для газов класса 2 могут перевозиться, имея устаревшие или поврежденные знаки, для целей следующего наполнения или проверки, в зависимости от конкретного случая, и нанесения нового знака в соответствии с действующими правилами или для удаления сосуда под давлением.

5.2.2.2.1.3 За исключением знаков для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 класса 1, в верхней половине знака должен содержаться символ, а в нижней половине:

a) в случае классов 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 - номер класса;

b) в случае классов 4.1, 4.2 и 4.3 - цифра «4»;

c) в случае классов 6.1 и 6.2 - цифра «6».

На знаках опасности может быть приведен текст, например номер ООН или слова, описывающие вид опасности (например, «легковоспламеняющееся вещество») в соответствии с пунктом 5.2.2.2.1.5, при условии, что текст не закрывает другие требуемые элементы знака и не отвлекает он них внимание.

5.2.2.2.1.4 Кроме того, за исключением подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, в нижней половине знаков опасности для класса 1 над номером класса указываются номер подкласса и буква группы совместимости вещества или изделия. Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 в верхней половине знака указывается номер подкласса, а в нижней - номер класса и буква группы совместимости.

5.2.2.2.1.5 На знаках опасности, кроме знаков для материалов класса 7, содержание факультативного текста под символом (кроме номера класса) должно ограничиваться только указанием вида опасности и мер предосторожности, которые надлежит принимать при обработке груза.

5.2.2.2.1.6 Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и нестираемыми и должны быть черного цвета на всех знаках, кроме:

a) знаков для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер класса должны быть белого цвета;

b) знаков с полностью зеленым, красным или синим фоном, где они могут быть белого цвета;

c) знаков для класса 5.2, где символ может быть белого цвета; и

d) знаков образца № 2.1 на баллонах и газовых баллончиках для газов под № ООН 1011, 1075, 1965 и 1978, где они могут быть размещены непосредственно на самом сосуде, если цвет его поверхности обеспечивает достаточно контрастный фон.

5.2.2.2.1.7 Все знаки должны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного ухудшения их качества.

5.2.2.2.2 Образцы знаков

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 1

Взрывчатые вещества и изделия

(№ 1)

Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3 Символ (взрывающаяся бомба): черный; фон: оранжевый; цифра «1» в нижнем углу

Фон: оранжевый; цифры: черные; числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм и толщиной около 5 мм (для знака с размерами 100×100 мм); цифра «1» в нижнем углу

** Место для указания подкласса - оставить незаполненным в случае дополнительной опасности «взрывается»

* Место для указания группы совместимости - оставить незаполненным в случае дополнительной опасности «взрывается»

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 2

| Легковоспламеняющиеся газы Символ (пламя): черный или белый [кроме случаев, предусмотренных в пункте 5.2.2.2.1.6 d)]; фон: красный; цифра «2» в нижнем углу | Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы Символ (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый; цифра «2» в нижнем углу |
| --- | --- |

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 3

Легковоспламеняющиеся жидкости

| Токсичные газы Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра «2» в нижнем углу | Символ (пламя): черный или белый; фон: красный; цифра «3» в нижнем углу |
| --- | --- |

| Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными красными полосами; цифра «4» в нижнем углу | Символ (пламя): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя - красная; цифра «4» в нижнем углу | Символ (пламя): черный или белый; фон: синий; цифра «4» в нижнем углу |
| --- | --- | --- |

| Символ (пламя над окружностью): черный; фон: желтый; цифры «5.1» в нижнем углу | Символ (пламя): черный или белый; фон: верхняя половина красная, нижняя - желтая; цифры «5.2» в нижнем углу |
| --- | --- |

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 6.1

Токсичные вещества

(№ 6.1)

Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра «6» в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 6.2

Инфекционные вещества

(№ 6.2)

В нижней половине знака могут иметься надписи «ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО» и «в случае повреждения или утечки немедленно уведомить органы здравоохранения»

Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные; фон: белый; цифра «6» в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 7

Радиоактивные материалы

| Символ (трилистник): черный; фон: белый Текст (обязательный): черный в нижней половине знака: «RADIOACTIVE» «CONTENTS...» «ACTIVITY...» За словом «RADIOACTIVE» должна следовать одна красная вертикальная полоса; цифра «7» в нижнем углу | Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина - желтая с белой каймой; нижняя - белая Текст (обязательный): черный в нижней половине знака: «RADIOACTIVE» «CONTENTS...» «ACTIVITY...» |
| --- | --- |
|  | В черном прямоугольнике: «TRANSPORT INDEX» |
|  | За словом «RADIOACTIVE» должны следовать две красные вертикальные полосы; | За словом «RADIOACTIVE» должны следовать три красные вертикальные полосы; |
|  | цифра «7» в нижнем углу |

(№ 7Е)

Делящийся материал класса 7

Фон: белый

Текст (обязательный): черный в верхней половине знака - «FISSILE»

В черном прямоугольнике в нижней половине знака:

«CRITICALITY SAFETY INDEX»; цифра «7» в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 8

Коррозионные вещества

(№ 8)

Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие руку или металл): черный;

фон: верхняя половина белая, нижняя - черная с белой каймой;

цифра «8» белая в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 9

Прочие опасные вещества и изделия

(№ 9)

Символ (семь вертикальных полос в верхней половине): черный;

фон: белый; подчеркнутая цифра «9» в нижнем углу

Глава 5.3

Размещение информационных табло и маркировки

на контейнерах, МЭГК, MEMU, контейнерах-цистернах,

переносных цистернах и транспортных средствах

Примечание. В отношении положений, касающихся размещения маркировки и информационных табло на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных цистернах для перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку, см. также пункт 1.1.4.2.1. В случае применения положений подпункта 1.1.4.2.1 с) применяются лишь пункты 5.3.1.3 и 5.3.2.1.1 настоящей главы.

5.3.1 Размещение информационных табло

5.3.1.1 Общие положения

5.3.1.1.1 Если это требуется в соответствии с положениями настоящего раздела, на наружной поверхности контейнеров, МЭГК, MEMU, контейнеров-цистерн, переносных цистерн и транспортных средств должны размещаться информационные табло. Табло должны соответствовать знакам опасности, предписанным в колонке 5 и, при необходимости, в колонке 6 таблицы А главы 3.2 для опасных грузов, содержащихся в контейнере, МЭГК, MEMU, контейнере-цистерне, переносной цистерне или транспортном средстве, и должны удовлетворять техническим требованиям, изложенным в подразделе 5.3.1.7. Табло располагаются на контрастном фоне и обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром.

5.3.1.1.2 В случае грузов класса 1 группы совместимости не должны указываться на информационных табло, если на транспортном средстве, в контейнере или специальных отделениях MEMU перевозятся вещества или изделия, относящиеся к двум или более группам совместимости. Транспортные средства, контейнеры или специальные отделения MEMU, в которых перевозятся вещества или изделия различных подклассов, должны иметь лишь информационные табло, соответствующие образцу для наиболее опасного подкласса в следующем порядке:

1.1 (наиболее опасный), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (наименее опасный).

При перевозке веществ подкласса 1.5 D вместе с веществами или изделиями подкласса 1.2 на транспортной единице или контейнере должны быть установлены информационные табло, соответствующие подклассу 1.1.

Табло не требуются для перевозки взрывчатых веществ или изделий подкласса 1.4, группа совместимости S.

5.3.1.1.3 В случае класса 7 информационное табло основной опасности должно соответствовать образцу № 7D, описание которого приведено в пункте 5.3.1.7.2. Это информационное табло не требуется для транспортных средств или контейнеров, перевозящих освобожденные упаковки, или для малых контейнеров.

Если требуется, чтобы на транспортных средствах, контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах или переносных цистернах имелись и знаки опасности и информационные табло, предусмотренные для класса 7, то вместо информационного табло образца № 7D может быть нанесен служащий обеим целям знак опасности увеличенных размеров, соответствующий требуемому знаку.

5.3.1.1.4 На контейнерах, МЭГК, MEMU, контейнерах-цистернах, переносных цистернах или транспортных средствах, содержащих грузы, отнесенные к более чем одному классу, нет необходимости размещать информационное табло дополнительной опасности, если опасность, представленная на этом табло, уже указана на информационном табло основной или дополнительной опасности.

5.3.1.1.5 Информационные табло, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны быть удалены или закрыты.

5.3.1.1.6 Когда информационные табло размещаются на устройствах с откидными щитками, последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая возможность их откидывания или отрыва от крепления во время перевозки (в частности, в результате ударов или непреднамеренных действий).

5.3.1.2 Размещение информационных табло на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных цистернах

Примечание. Этот подраздел не применяется к съемным кузовам, за исключением съемных кузовов-цистерн или съемных кузовов, используемых в комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозках.

Информационное табло должно прикрепляться к обеим боковым сторонам и к каждой торцевой стороне контейнера, МЭГК, контейнера-цистерны или переносной цистерны.

Когда контейнер-цистерна или переносная цистерна имеют несколько отсеков и в них перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие информационные табло должны быть размещены на каждой боковой стороне в месте расположения соответствующих отсеков, и одно информационное табло каждого образца, имеющееся на каждой боковой стороне, должно быть размещено на обеих торцевых сторонах.

5.3.1.3 Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны или переносные цистерны

Примечание. Этот подраздел не применяется к размещению информационных табло на транспортных средствах, перевозящих съемные кузова, за исключением съемных кузовов-цистерн или съемных кузовов, используемых в комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозках; в отношении транспортных средств см. подраздел 5.3.1.5.

Если информационные табло, прикрепленные к контейнерам, МЭГК, контейнерам-цистернам или переносным цистернам, не видны снаружи перевозящих их транспортных средств, то такие же информационные табло должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства. В противном случае размещать информационное табло на транспортном средстве не требуется.

5.3.1.4 Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих грузы насыпью/навалом, автоцистернах, транспортных средствах-батареях, MEMU и транспортных средствах со съемными цистернами

5.3.1.4.1 Информационные табло должны размещаться на обеих боковых сторонах и сзади транспортного средства.

Когда автоцистерна или съемная цистерна, перевозимая на транспортном средстве, имеют несколько отсеков и в них перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие информационные табло должны быть размещены на каждой боковой стороне в месте расположения соответствующих отсеков и одно информационное табло каждого образца, имеющееся на каждой боковой стороне, должно быть размещено на задней стороне транспортного средства. Однако в том случае, если для всех отсеков требуются одни и те же информационные табло, эти информационные табло должны быть размещены по одному на каждой боковой стороне и на задней стороне транспортного средства.

Если для одного и того же отсека требуется более одного информационного табло, эти информационные табло должны быть размещены рядом друг с другом.

Примечание. Если в ходе или в конце перевозки, осуществляемой в соответствии с ДОПОГ, полуприцеп-цистерна отделяется от тягача и грузится на борт корабля или судна внутреннего плавания, информационные табло должны также устанавливаться спереди полуприцепа.

5.3.1.4.2 На MEMU с цистернами и контейнерами для массовых грузов информационные табло для содержащихся в них веществ должны размещаться в соответствии с пунктом 5.3.1.4.1. В случае цистерн вместимостью менее 1000 л информационные табло могут заменяться знаками в соответствии с подразделом 5.2.2.2.

5.3.1.4.3 В случае MEMU, перевозящих упаковки, содержащие вещества или изделия класса 1 (за исключением подкласса 1.4, группа совместимости S), информационные табло должны быть прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади MEMU.

На специальных отделениях для взрывчатых веществ информационные табло должны размещаться в соответствии с положениями пункта 5.3.1.1.2. Последнее предложение пункта 5.3.1.1.2 не применяется.

5.3.1.5 Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих только упаковки

Примечание. Этот подраздел применяется также к транспортным средствам, перевозящим съемные кузова, загруженные упаковками, кроме случаев комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозок; в отношении комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозок см. пункты 5.3.1.2 и 5.3.1.3.

5.3.1.5.1 В случае транспортных средств, перевозящих упаковки с веществами или изделиями класса 1 (за исключением подкласса 1.4, группа совместимости S), табло должны быть прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства.

5.3.1.5.2 В случае транспортных средств, перевозящих радиоактивные материалы класса 7 в таре или КСГМГ (за исключением освобожденных упаковок), информационные табло должны быть прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства.

5.3.1.6 Размещение информационных табло на порожних автоцистернах, транспортных средствах-батареях, МЭГК, MEMU, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, а также на порожних транспортных средствах и контейнерах для перевозки грузов навалом/насыпью

5.3.1.6.1 На порожних автоцистернах, транспортных средствах со съемными цистернами, транспортных средствах-батареях, МЭГК, MEMU, контейнерах-цистернах и переносных цистернах, не прошедших очистку и дегазацию, а также на порожних транспортных средствах и контейнерах для перевозки грузов навалом/насыпью, не прошедших очистку, должны по-прежнему иметься информационные табло, требовавшиеся для ранее перевозившегося груза.

5.3.1.7 Технические требования к информационным табло

5.3.1.7.1 За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.3.1.7.2 в отношении информационных табло для грузов класса 7, информационное табло должно:

a) иметь размеры не менее 250×250 мм с линией, проведенной с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее. В верхней половине табло линия должна быть такого же цвета, как и символ, а в нижней половине табло она должна быть такого же цвета, как и цифра, указанная в нижем углу.

b) соответствовать знаку опасности, требуемому для данного опасного груза, в отношении цвета и символа (см. подраздел 5.2.2.2.); и

c) показывать номера (а в случае грузов класса 1 также букву группы совместимости), предписанные для данного опасного груза в подразделе 5.2.2.2 в отношении соответствующего знака опасности, в виде цифр высотой не менее 25 мм.

5.3.1.7.2 Для класса 7 информационное табло должно иметь минимальные размеры 250×250 мм и черную линию, проходящую в 5 мм внутрь от кромки и параллельно ей, а в остальных отношениях оно должно соответствовать образцу, показанному ниже (образец № 7D). Высота цифры «7» должна быть не менее 25 мм. Цвет фона верхней половины информационного табло должен быть желтым, а нижней половины - белым, цвет трилистника и печатных знаков должен быть черным. Использование слова «РАДИОАКТИВНО» («RADIOACTIVE») в нижней половине является факультативным, что позволяет применять это информационное табло для изображения соответствующего номера ООН груза.

Информационное табло для радиоактивных материалов класса 7

(№ 7D)

Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина - желтая с белой каймой, нижняя - белая.

В нижней половине должно иметься слово «RADIOACTIVE» или в качестве альтернативы, когда требуется, соответствующий номер (см. пункт 5.3.2.1.2) и цифра «7» в нижнем углу.

5.3.1.7.3 В случае цистерн вместимостью не более 3 м3 и малых контейнеров информационные табло могут быть заменены знаками опасности, соответствующими образцам, приведенным в подразделе 5.2.2.2.

5.3.1.7.4 В случае классов 1 и 7, если размеры и конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся поверхность не позволяет прикрепить предписанные информационные табло, их размеры могут быть уменьшены до 100 мм с каждой стороны.

5.3.2 Маркировка в виде табличек оранжевого цвета

5.3.2.1 Общие положения, касающиеся маркировки в виде табличек оранжевого цвета

5.3.2.1.1 Транспортные единицы, перевозящие опасные грузы, должны иметь две расположенные в вертикальной плоскости прямоугольные таблички оранжевого цвета, соответствующие положениям пункта 5.3.2.2.1. Одна из этих табличек должна крепиться спереди, а другая - сзади транспортной единицы, причем обе - перпендикулярно продольной оси транспортной единицы. Они должны быть хорошо видны.

5.3.2.1.2 Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан идентификационный номер опасности, автоцистерны, транспортные средства-батареи или транспортные единицы с одной или несколькими цистернами, в которых перевозятся опасные грузы, должны, кроме того, иметь на боковых сторонах каждой цистерны, каждого отсека цистерны или каждого элемента транспортных средств-батарей хорошо видимые и расположенные параллельно продольной оси транспортного средства таблички оранжевого цвета, идентичные табличкам, предписанным в пункте 5.3.2.1.1. На этих табличках оранжевого цвета должны быть указаны идентификационный номер опасности и номер ООН, предписанные, соответственно, в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2 для каждого из веществ, перевозимых в цистерне, в отсеке цистерны или в элементе транспортного средства-батареи. В случае MEMU эти требования применяются только к цистернам вместимостью 1000 л или более и к контейнерам для массовых грузов.

5.3.2.1.3 К автоцистернам или транспортным единицам с одной или несколькими цистернами, в которых перевозятся вещества с № ООН 1202, 1203 или 1223 или авиационное топливо, отнесенное к № ООН 1268 или 1863, но не перевозится никакое другое опасное вещество, не обязательно прикреплять таблички оранжевого цвета, предписанные в пункте 5.3.2.1.2, если на табличках, прикрепленных спереди и сзади в соответствии с пунктом 5.3.2.1.1, указаны идентификационный номер опасности и номер ООН, предписанные для наиболее опасного из перевозимых веществ, т. е. для вещества с самой низкой температурой вспышки.

5.3.2.1.4 Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан идентификационный номер опасности, то на боковых сторонах каждой транспортной единицы или каждого контейнера, в которых перевозятся неупакованные твердые вещества или изделия или перевозятся в условиях исключительного использования упакованные радиоактивные материалы с одним номером ООН и не перевозятся никакие другие опасные грузы, должны, кроме того, иметься хорошо видимые и расположенные параллельно продольной оси транспортного средства таблички оранжевого цвета, идентичные табличкам, предписанным в пункте 5.3.2.1.1. На этих табличках оранжевого цвета должны быть указаны идентификационный номер опасности и номер ООН, предписанные, соответственно, в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2 для каждого из веществ, перевозимых навалом/насыпью в транспортной единице или в контейнере, или для упакованных радиоактивных материалов, перевозимых в условиях исключительного использования в транспортной единице или в контейнере.

5.3.2.1.5 Если предписанные в пунктах 5.3.2.1.2 и 5.3.2.1.4 таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам, контейнерам-цистернам, МЭГК или переносным цистернам, нечетко видны снаружи перевозящего их транспортного средства, то такие же таблички должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам транспортного средства.

Примечание. Настоящий пункт необязательно применять к маркировке в виде табличек оранжевого цвета, прикрепляемых к закрытым и крытым брезентом транспортным средствам, перевозящим цистерны максимальной вместимостью 3000 л.

5.3.2.1.6 В случае транспортных единиц, перевозящих только одно опасное вещество и не перевозящих неопасные вещества, таблички оранжевого цвета, предписанные в пунктах 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 и 5.3.2.1.5, необязательны, при условии что на табличках, прикрепленных спереди и сзади в соответствии с пунктом 5.3.2.1.1, указаны идентификационный номер опасности и номер ООН, предписанные для этого вещества, соответственно, в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2.

5.3.2.1.7 Требования пунктов 5.3.2.1.1-5.3.2.1.5 применяются также к порожним встроенным или съемным цистернам, транспортным средствам-батареям, контейнерам-цистернам, переносным цистернам и МЭГК, не прошедшим очистку, дегазацию или дезактивацию, к неочищенным MEMU, а также к порожним транспортным средствам и контейнерам для перевозки грузов навалом/насыпью, не прошедшим очистку или дезактивацию.

5.3.2.1.8 Маркировка оранжевого цвета, не относящаяся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должна быть снята или покрыта. Если таблички покрыты, то покрытие должно быть сплошным и должно оставаться эффективным после пребывания в огне в течение 15 минут.

5.3.2.2 Технические требования к табличкам оранжевого цвета

5.3.2.2.1 Таблички оранжевого цвета должны быть светоотражающими и должны иметь 40 см в основании, а их высота должна составлять 30 см; они должны иметь черную окантовку шириной 15 мм. Используемый материал должен быть атмосферостойким и обеспечивать долговечность маркировки. Табличка не должна отделяться от ее крепления в случае пребывания в огне в течение 15 минут. Табличка должна оставаться прикрепленной независимо от положения транспортного средства. Таблички оранжевого цвета могут быть разделены посередине горизонтальной линией черного цвета шириной 15 мм.

Если размеры и конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь поверхности не позволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то длина их основания может быть уменьшена до 300 мм, высота - до 120 мм, а ширина черной окантовки - до 10 мм. В этом случае для упакованного радиоактивного материала, перевозимого в условиях исключительного использования, необходимо указать только номер ООН, и высота цифр, предписанная в пункте 5.3.2.2.2, может быть уменьшена до 65 мм, а толщина линий - до 10 мм.

В случае контейнеров, в которых перевозятся навалом/насыпью опасные твердые вещества, и в случае контейнеров-цистерн, МЭГК и переносных цистерн таблички, предписанные в пунктах 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 и 5.3.2.1.5, могут заменяться самоклеящейся этикеткой, краской или любой другой равноценной маркировкой. Эта альтернативная маркировка должна соответствовать техническим требованиям, изложенным в настоящем подразделе, за исключением положений, касающихся огнестойкости, приведенных в пунктах 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2.

Примечание. Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования должен иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами:

| Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы |
| --- |
| x | 0,52 | 0,52 | 0,578 | 0,618 |
| у | 0,38 | 0,40 | 0,422 | 0,38 |

Коэффициент яркости светоотражающего цвета: β > 0,12.

Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света 45°, угол зрения 0°.

Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 свечей на 1 люкс на 1 м2.

5.3.2.2.2 Идентификационный номер опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в нижней части таблички, а идентификационный номер опасности - в верхней. Они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку на половине высоты (см. пункт 5.3.2.2.3). Идентификационный номер опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут. Размещенные на табличках заменяемые цифры и буквы, составляющие идентификационный номер опасности или номер ООН, должны оставаться на своем месте во время перевозки независимо от положения транспортного средства.

5.3.2.2.3 Пример таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности и номером ООН

Фон - оранжевый.

Окантовка, поперечная полоса и цифры - черного цвета с толщиной линий 15 мм.

5.3.2.2.4 Для каждого размера, указанного в настоящем подразделе, предусматривается допуск ±10%.

5.3.2.2.5 Когда таблички оранжевого цвета размещаются на устройствах с откидными щитками, последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая возможность их откидывания или отрыва от крепления во время перевозки (в частности, в результате ударов или непреднамеренных действий).

5.3.2.3 Значение идентификационных номеров опасности

5.3.2.3.1 Идентификационный номер опасности состоит из двух или трех цифр. Как правило, цифры обозначают следующие виды опасности:

2 Выделение газа в результате давления или химической реакции.

3 Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости.

4 Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества.

5 Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения).

6 Токсичность или опасность инфекции.

7 Радиоактивность.

8 Коррозионная активность.

9 Опасность самопроизвольной бурной реакции.

Примечание. Опасность самопроизвольной бурной реакции по смыслу цифры 9 включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного количества тепла и легковоспламеняющихся и/или токсичных газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.

Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры ставится ноль.

Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99, см. пункт 5.3.2.3.2, ниже.

Если перед идентификационным номером опасности стоит буква «Х», то это означает, что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В случае этих веществ вода может использоваться лишь с одобрения экспертов.

Для веществ класса 1 в качестве идентификационного номера опасности должен использоваться классификационный код, указанный в колонке 3 b) таблицы А главы 3.2. Классификационный код состоит из:

- номера подкласса в соответствии с пунктом 2.2.1.1.5; и

- буквы группы совместимости в соответствии с пунктом 2.2.1.1.6.

5.3.2.3.2 Идентификационные номера опасности, перечисленные в колонке 20 таблицы А главы 3.2, имеют следующие значения:

20 ухудшающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности

22 охлажденный сжиженный газ, удушающий

223 охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся

225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

23 легковоспламеняющийся газ

239 легковоспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной реакции

25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ

26 токсичный газ

263 токсичный газ, легковоспламеняющийся

265 токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

268 токсичный газ, коррозионный

30 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 60°С, разогретые до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки, или самонагревающаяся жидкость

323 легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х323 легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

33 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С)

333 пирофорная жидкость

Х333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой1

336 сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная

338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная

Х338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с водой1

339 сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции

36 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), слаботоксичная, или самонагревающаяся жидкость, токсичная

362 легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х362 легковоспламеняющаяся токсичная жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

368 легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная

38 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), слабокоррозионная, или самонагревающаяся жидкость, коррозионная

382 легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х382 легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции

40 легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное вещество, или самонагревающееся вещество

423 твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х423 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделение легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)

Х432 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное), опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

44 легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при повышенной температуре

446 легковоспламеняющееся твердое вещество, токсичное, в расплавленном состоянии при повышенной температуре

46 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, токсичное

462 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х462 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

48 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, коррозионное

482 коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х482 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

539 легковоспламеняющийся органический пероксид

55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, токсичное

558 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, коррозионное

559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции

56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное

568 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное, коррозионное

58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное

59 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

60 токсичное или слаботоксичное вещество

606 инфекционное вещество

623 токсичная жидкость, реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

63 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения)

638 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), коррозионное

639 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

64 токсичное твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся

642 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

65 токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

66 сильнотоксичное вещество

663 сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С)

664 сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся

665 сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

668 сильнотоксичное вещество, коррозионное

669 сильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции

68 токсичное вещество, коррозионное

69 токсичное или слаботоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции

70 радиоактивный материал

78 радиоактивный материал, коррозионный

80 коррозионное или слабокоррозионное вещество

Х80 коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1

823 коррозионная жидкость, реагирующая с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

83 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения)

Х83 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой1

839 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

Х839 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой1

84 коррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся

842 коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

85 коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

856 коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) и токсичное

86 коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное

88 сильнокоррозионное вещество

Х88 сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1

883 сильнокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения)

884 сильнокоррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся

885 сильнокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

886 сильнокоррозионное вещество, токсичное

Х886 сильнокоррозионное вещество, токсичное, опасно реагирующее с водой1

89 коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции

90 опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества

99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре.

__________________

1 Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

5.3.3 Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре

Автоцистерны, контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специальные транспортные средства или контейнеры либо специально оборудованные транспортные средства или контейнеры, для которых в соответствии со специальным положением 580, указанным в колонке 6 таблицы А главы 3.2, требуется маркировочный знак для перевозки веществ при повышенной температуре, должны иметь на обеих боковых сторонах и сзади, в случае транспортных средств, и на обеих боковых сторонах и на каждой торцевой стороне, в случае контейнеров, контейнеров-цистерн и переносных цистерн, маркировочный знак треугольной формы со сторонами не менее 250 мм, красного цвета, как изображено ниже.

5.3.4 (Зарезервирован)

5.3.5 (Зарезервирован)

5.3.6 Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

Если в соответствии с положениями раздела 5.3.1 требуется размещение информационного табло, на контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны, переносные цистерны и транспортные средства, содержащие опасные для окружающей среды вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10, должен быть нанесен маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, изображенный в пункте 5.2.1.8.3. Положения раздела 5.3.1, касающиеся информационных табло, должны применяться к этому знаку с соответствующими изменениями.

Глава 5.4 Документация

5.4.0 Все грузы, перевозка которых регламентируется ДОПОГ, должны сопровождаться надлежащими документами, предписанными в настоящей главе, за исключением случаев, когда в подразделах 1.1.3.1-1.1.3.5 предусмотрены изъятия.

Примечание 1. Список документов, которые должны находиться на транспортных единицах, см. в разделе 8.1.2.

Примечание 2. Применение методов электронной обработки информации (ЭОИ) или электронного обмена данными (ЭОД) в дополнение к документации, выполненной на бумаге, или вместо нее разрешается при условии, что процедуры, используемые для сбора, хранения и обработки электронных данных, по крайней мере, в той же степени, что и документация, выполненная на бумаге, удовлетворяют юридическим требованиям в отношении доказательной ценности и наличия данных в ходе перевозки.

5.4.1 Транспортный документ на опасные грузы и связанная с ним информация

5.4.1.1 Общая информация, указываемая в транспортном документе

5.4.1.1.1 Транспортный(ые) документ(ы) на опасные грузы должен (должны) содержать следующие элементы информации по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке:

a) номер ООН, которому предшествуют буквы «UN»;

b) надлежащее отгрузочное наименование, определенное в соответствии с разделом 3.1.2, дополненное, при необходимости (см. пункт 3.1.2.8.1), техническим названием, заключенным в скобки (см. пункт 3.1.2.8.1.1);

c) - для веществ и изделий класса 1: классификационный код, указанный в колонке 3 b таблицы А главы 3.2.

Если в колонке 5 таблицы А главы 3.2 приведены номера образцов знаков опасности, не являющиеся номерами образцов 1, 1.4, 1.5 и 1.6, то эти номера образцов знаков опасности должны указываться после классификационного кода в скобках;

- для радиоактивных материалов класса 7: номер класса «7»;

Примечание. В отношении радиоактивных материалов с дополнительной опасностью см. также специальное положение 172 в главе 3.3.

- для веществ и изделий других классов: номера образцов знаков опасности, которые указаны в колонке 5 таблицы А главы 3.2 или применимы в соответствии со специальным положением, указанным в колонке 6. Если указано несколько номеров образцов, то номера образцов, которые следуют за первым номером, должны быть заключены в скобки. В случае веществ и изделий, которым в колонке 5 таблицы А главы 3.2 не предписан какой-либо образец знака, необходимо вместо этого указать номер их класса, приведенный в колонке 3а;

d) если она назначена, группа упаковки вещества, которой могут предшествовать буквы «ГУ» (например, «ГУ II») или начальные буквы, соответствующие словам «группа упаковки» на языках, используемых в соответствии с пунктом 5.4.1.4.1;

Примечание. В отношении радиоактивных материалов класса 7 с дополнительными видами опасности см. специальное положение 172 b) в главе 3.3.

e) количество и описание упаковок, когда применимо. Коды транспортной тары ООН могут использоваться лишь в дополнение к описанию вида упаковки (например, один ящик (4G));

f) общее количество каждого опасного груза, имеющего отдельный номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование или группу упаковки, если таковая назначена (объем или масса брутто или масса нетто, в зависимости от конкретного случая);

Примечание 1. Если предусматривается применение подраздела 1.1.3.6, общее количество опасных грузов каждой транспортной категории должно указываться в транспортном документе в соответствии с пунктом 1.1.3.6.3.

Примечание 2. В случае опасных грузов в механизмах или оборудовании, упоминаемых в настоящем приложении, должно указываться общее количество содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случая.

g) название и адрес грузоотправителя;

h) название и адрес грузополучателя(ей). С согласия компетентных органов стран, затрагиваемых перевозкой, в тех случаях, когда опасные грузы перевозятся с целью доставки многочисленным грузополучателям, которые не могут быть идентифицированы в начале перевозки, вместо этого может быть сделана запись «Продажа с доставкой»;

i) декларация, требующаяся в соответствии с положениями любого специального соглашения;

j) (Зарезервирован)

k) если он назначен, код ограничения проезда через туннели, указанный в колонке 15 таблицы А главы 3.2, прописными буквами в скобках. Код ограничения проезда через туннели необязательно указывать в транспортном документе, если заранее известно, что перевозка не будет осуществляться через какой-либо туннель, для которого установлены ограничения в отношении перевозки опасных грузов.

Место и порядок указания требуемых элементов информации в транспортном документе являются факультативными, однако элементы a), b), c), d) и k) должны указываться в том порядке, в каком они перечислены выше (т.е. a), b), c), d), k)), без какой-либо дополнительной информации, если в ДОПОГ не предусмотрено иное.

Примерами таких разрешенных описаний опасных грузов являются:

«U№ 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), I, (C/D)» или

«U№ 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), ГУ I, (C/D)».

5.4.1.1.2 Записи в транспортном документе, содержащие требуемую информацию, должны быть разборчивыми.

Несмотря на то что в главе 3.1 и в таблице А главы 3.2 для указания элементов, которые должны быть частью надлежащего отгрузочного наименования, используются прописные буквы, а в настоящей главе элементы информации, которые должны быть внесены в транспортный документ, за исключением положений пункта 5.4.1.1.1 k), напечатаны прописными и строчными буквами, выбор прописных или строчных букв для указания этой информации в транспортном документе может быть свободным.

5.4.1.1.3 Специальные положения, касающиеся отходов

Если перевозятся отходы, содержащие опасные грузы (за исключением радиоактивных отходов), то перед номером ООН и надлежащим отгрузочным наименованием должно быть включено слово «ОТХОДЫ», если только этот термин не является частью надлежащего отгрузочного наименования, например:

«ОТХОДЫ, U№ 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II, (D/E)» или

«ОТХОДЫ, U№ 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), ГУ II, (D/E)», или

«ОТХОДЫ, U№ 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

(толуол и спирт этиловый), 3, II, (D/E)», или

«ОТХОДЫ, U№ 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

(толуол и спирт этиловый), 3, ГУ II, (D/E)».

Если применяется положение, касающееся отходов, изложенное в пункте 2.1.3.5.5, то к надлежащему отгрузочному наименованию должны быть добавлены следующие слова:

«ОТХОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.1.3.5.5» (например, «ООН 3264, КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., 8, II, (E), ОТХОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.1.3.5.5»).

Техническое название, предписанное в главе 3.3, специальное положение 274, можно не добавлять.

5.4.1.1.4 Специальные положения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах

В случае перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах в соответствии с главой 3.4, никаких указаний в транспортном документе, если таковой имеется, не требуется.

5.4.1.1.5 Специальные положения, касающиеся аварийной тары

Если опасные грузы перевозятся в аварийной таре, то после описания груза в транспортном документе должны быть добавлены слова «АВАРИЙНАЯ УПАКОВКА»

5.4.1.1.6 Специальные положения, касающиеся неочищенных порожних средств удержания груза

5.4.1.1.6.1 В случае неочищенных порожних средств удержания груза, содержащих остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, перед или после надлежащего отгрузочного наименования, требуемого согласно пункту 5.4.1.1.1 b), должны быть включены слова «ПОРОЖНИЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ» или «ОСТАТКИ, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ». Кроме того, положения пункта 5.4.1.1.1 f) не применяются.

5.4.1.1.6.2 Специальное положение пункта 5.4.1.1.6.1 может быть заменено, в зависимости от конкретного случая, положениями пунктов 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 или 5.4.1.1.6.2.3.

5.4.1.1.6.2.1 В случае неочищенной порожней тары, содержащей остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, включая неочищенные порожние сосуды для газов вместимостью не более 1000 л, сведения, предусмотренные в пунктах 5.4.1.1.1 а), b), c), d), e) и f), заменяются, в зависимости от конкретного случая, словами «ПОРОЖНЯЯ ТАРА», «ПОРОЖНИЙ СОСУД», «ПОРОЖНИЙ КСГМГ» или «ПОРОЖНЯЯ КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТАРА», за которыми должна следовать информация о последнем перевозившемся грузе, предписанная в пункте 5.4.1.1.1 с).

См. следующий пример: «ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 6.1 (3)».

Кроме того, в таком случае, если последний перевозившийся опасный груз является грузом класса 2, информация, предписанная в пункте 5.4.1.1.1 с), может заменяться номером класса «2».

5.4.1.1.6.2.2 В случае неочищенных порожних средств удержания груза, кроме тары, содержащих остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, а также в случае неочищенных порожних сосудов для газов вместимостью более 1000 л, сведениям, предусмотренным в пунктах 5.4.1.1.1 а)-d) и k), должны предшествовать, в зависимости от конкретного случая, слова «ПОРОЖНЯЯ АВТОЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНЯЯ СЪЕМНАЯ ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНЯЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО-БАТАРЕЯ», «ПОРОЖНИЙ МЭГК», «ПОРОЖНЯЯ MEMU», «ПОРОЖНЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО», «ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР» или «ПОРОЖНИЙ СОСУД», за которыми должны следовать слова «ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ:». Кроме того, положения пункта 5.4.1.1.1 f) не применяются.

См. следующие примеры:

«ПОРОЖНЯЯ АВТОЦИСТЕРНА, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: U№ 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), I, (C/D)» или «ПОРОЖНЯЯ АВТОЦИСТЕРНА, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: U№ 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), ГУ I, (C/D)».

5.4.1.1.6.2.3 Когда неочищенные порожние средства удержания груза, содержащие остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, возвращаются грузоотправителю, могут также использоваться накладные/транспортные документы, подготовленные для перевозки этих средств удержания, когда они были заполнены данными грузами. В таких случаях сведения о количестве должны быть исключены (путем их стирания, зачеркивания или любым другим способом) и заменены словами «ПОРОЖНИЙ, НЕОЧИЩЕННЫЙ ВОЗВРАТ».

5.4.1.1.6.3 а) Если порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в соответствии с положениями пункта 4.3.2.4.3, то в транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись: «Перевозка в соответствии с пунктом 4.3.2.4.3».

b) Если порожние неочищенные транспортные средства и контейнеры перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в соответствии с положениями пункта 7.5.8.1, то в транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись: «Перевозка в соответствии с пунктом 7.5.8.1».

5.4.1.1.6.4 В случае перевозки встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, транспортных средств-батарей, контейнеров-цистерн и МЭГК в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 4.3.2.4.4, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: «Перевозка в соответствии с пунктом 4.3.2.4.4».

5.4.1.1.7 Специальные положения, касающиеся перевозки в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку

При перевозке, осуществляемой в соответствии с подразделом 1.1.4.2.1, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: «Перевозка в соответствии с пунктом 1.1.4.2.1».

5.4.1.1.8 (Зарезервирован)

5.4.1.1.9 (Зарезервирован)

5.4.1.1.10 (Зарезервирован)

5.4.1.1.11 Специальные положения, касающиеся перевозки КСГМГ или переносных цистерн после истечения срока действительности последнего периодического испытания или последней периодической проверки

При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктами 4.1.2.2 b), 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) или 6.7.4.14.6 b), в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: «Перевозка в соответствии с пунктом 4.1.2.2 b)», «Перевозка в соответствии с пунктом 6.7.2.19.6 b)», «Перевозка в соответствии с пунктом 6.7.3.15.6 b)» или «Перевозка в соответствии с пунктом 6.7.4.14.6 b)», соответственно.

5.4.1.1.12 (Зарезервирован)

5.4.1.1.13 Специальные положения, касающиеся перевозки в автоцистернах с несколькими отсеками или в транспортных единицах с несколькими цистернами

Если в отступление от пункта 5.3.2.1.2 автоцистерна с несколькими отсеками или транспортная единица с несколькими цистернами маркированы в соответствии с положениями пункта 5.3.2.1.3, то в транспортном документе должны быть указаны вещества, содержащиеся в каждой цистерне или в каждом отсеке цистерны.

5.4.1.1.14 Специальные положения, касающиеся веществ, перевозимых при повышенной температуре

Если в надлежащем отгрузочном наименовании вещества, которое перевозится или предъявляется к перевозке в жидком состоянии при температуре, равной или превышающей 100°C, или в твердом состоянии при температуре, равной или превышающей 240°C, не содержится указания на то, что вещество перевозится при повышенной температуре (например, путем использования в качестве части надлежащего отгрузочного наименования таких слов, как «РАСПЛАВЛЕННЫЙ(АЯ)» или «ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ»), то непосредственно после надлежащего отгрузочного наименования должно быть указано: «ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ»

5.4.1.1.15 Специальные положения, касающиеся веществ, стабилизируемых путем регулирования температуры

Если составной частью надлежащего отгрузочного наименования является слово «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ(-АЯ, -ОЕ)» (см. также подраздел 3.1.2.6), причем стабилизация осуществляется посредством регулирования температуры, в транспортном документе должны быть указаны контрольная и аварийная температуры (см. пункт 2.2.41.1.17) в следующем виде:

«Контрольная температура:...°С Аварийная температура:...°С».

5.4.1.1.16 Информация, требуемая в соответствии со специальным положением 640 главы 3.3

Когда это требуется специальным положением 640 главы 3.3, в транспортный документ должна вноситься запись «Специальное положение 640Х», где «Х» - прописная буква, следующая после соответствующей ссылки на специальное положение 640 в колонке 6 таблицы А главы 3.2.

5.4.1.1.17 Специальные положения, касающиеся перевозки твердых веществ в контейнерах для массовых грузов в соответствии с разделом 6.11.4

В случае перевозки твердых веществ в контейнерах для массовых грузов в соответствии с разделом 6.11.4 в транспортное документе должна быть сделана следующая запись (см. примечание в начале раздела 6.11.4):

«Контейнер для массовых грузов ВК(х), утвержденный компетентным органом...»

5.4.1.2 Дополнительная или специальная информация, требуемая для некоторых классов

5.4.1.2.1 Специальные положения для класса 1

a) В дополнение к требованиям пункта 5.4.1.1.1 f) в транспортном документе должны указываться:

- общая масса нетто взрывчатого содержимого1 в кг для каждого вещества или изделия, имеющего отдельный номер ООН;

- общая масса нетто взрывчатого содержимого1 в кг для всех веществ и изделий, которых касается транспортный документ;

b) в случае совместной упаковки двух различных грузов описание груза в транспортном документе должно включать номера ООН и наименования обоих веществ или изделий, напечатанные прописными буквами в колонках 1 и 2 таблицы A главы 3.2. Если в одну и ту же упаковку укладывается более двух различных грузов в соответствии со специальными положениями по совместной упаковке МР1, МР2 и МР20-МР24, приведенными в разделе 4.1.10, то в описании грузов в транспортном документе должны указываться номера ООН всех веществ и изделий, содержащихся в упаковке, а именно: «Грузы с № ООН...»;

c) при перевозке веществ и изделий, отнесенных к какой-либо позиции «н.у.к.» или к позиции «0190 ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ», либо упакованных в соответствии с инструкцией по упаковке P101, изложенной в подразделе 4.1.4.1, к транспортному документу должна прилагаться копия выданного компетентным органом утверждения с указанием условий перевозки. Этот документ должен быть составлен на официальном языке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, - если в соглашениях (когда таковые имеются), заключенных между заинтересованными в перевозке странами, не предусмотрено иное;

d) в случае совместной погрузки упаковок, содержащих вещества и изделия групп совместимости B и D, в одно и то же транспортное средство в соответствии с требованиями пункта 7.5.2.2, к транспортному документу должна прилагаться копия выданного компетентным органом утверждения изолированного отделения или системы удержания в соответствии с пунктом 7.5.2.2, сноска а к таблице. Этот документ должен быть составлен на официальном языке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, - если в соглашениях (когда таковые имеются), заключенных между заинтересованными в перевозке странами, не предусмотрено иное;

e) при перевозке взрывчатых веществ или изделий в таре, соответствующей инструкции по упаковке P101, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: «Тара, утвержденная компетентным органом...» (см. подраздел 4.1.4.1, инструкция по упаковке P101);

f) (Зарезервирован)

g) при перевозке пиротехнических средств с № ООН 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337 в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:

«Классификация, признанная компетентным органом...» (государство, упоминаемое в специальном положении 645 раздела 3.3.1).

Примечание. В дополнение к надлежащему отгрузочному наименованию в транспортном документе может быть указано коммерческое или техническое название груза.

________________

1 В случае изделий «взрывчатое содержимое» означает взрывчатое вещество, содержащееся в изделии.

5.4.1.2.2 Дополнительные положения для класса 2

a) В случае перевозки смесей (см. пункт 2.2.2.1.1) в цистернах (съемных цистернах, встроенных цистернах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или элементах транспортных средств-батарей или МЭГК) должен указываться процентный (по объему или массе) состав смеси. Компоненты, составляющие менее 1%, не указываются (см. также пункт 3.1.2.8.1.2). Указывать состав смеси не требуется, когда в дополнение к надлежащему отгрузочному наименованию используются технические названия, разрешенные специальными положениями 581, 582 или 583;

b) в случае перевозки баллонов, трубок, барабанов под давлением, криогенных сосудов и связок баллонов в соответствии с условиями пункта 4.1.6.10 в транспортном документе должна быть сделана следующая запись: «Перевозка в соответствии с пунктом 4.1.6.10».

5.4.1.2.3 Дополнительные положения, касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2

5.4.1.2.3.1 Для самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки (в отношении самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.1.17; в отношении органических пероксидов см. пункты 2.2.52.1.15-2.2.52.1.17), в транспортном документе должны быть указаны контрольная и аварийная температуры, а именно:

«Контрольная температура:...°С Аварийная температура:...°С».

5.4.1.2.3.2 Если для тех или иных самореактивных веществ класса 4.1 и тех или иных органических пероксидов класса 5.2 компетентный орган разрешил не размещать на конкретной таре знак образца № 1 (см. пункт 5.2.2.1.9), то в транспортном документе должна быть сделана соответствующая запись: «Знак образца № 1 не требуется».

5.4.1.2.3.3 Если органические пероксиды и самореактивные вещества перевозятся в условиях, требующих утверждения (в отношении органических пероксидов см. пункт 2.2.52.1.8, пункт 4.1.7.2.2 и специальное положение ТА2 в разделе 6.8.4; в отношении самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.1.13 и пункт 4.4.7.2.2), то в транспортном документе должна быть сделана соответствующая запись, например: «Перевозка в соответствии с пунктом 2.2.52.1.8».

К транспортному документу должна прилагаться копия утверждения, выданного компетентным органом, с указанием условий перевозки. Этот документ должен быть составлен на официальном языке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, - если в соглашениях (когда таковые имеются), заключенных между заинтересованными в перевозке странами, не предусмотрено иное.

5.4.1.2.3.4 Если перевозится образец органического пероксида (см. пункт 2.2.52.1.9) или самореактивного вещества (см. пункт 2.2.41.1.15), то в транспортном документе должна быть сделана соответствующая запись, например: «Перевозка в соответствии с пунктом 2.2.52.1.9».

5.4.1.2.3.5 Если перевозятся самореактивные вещества типа G (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.2 g)), то в транспортном документе может быть сделана следующая запись: «Самореактивное вещество, не относящееся к классу 4.1».

Если перевозятся органические пероксиды типа G (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.3 g)), то в транспортном документе может быть сделана следующая запись: «Вещество, не относящееся к классу 5.2».

5.4.1.2.4 Дополнительные положения для класса 6.2

Помимо информации, касающейся грузополучателя (см. 5.4.1.1.1 h)), должны указываться фамилия и номер телефона ответственного лица.

5.4.1.2.5 Дополнительные положения для класса 7

5.4.1.2.5.1 В транспортный документ, прилагаемый к каждому грузу, состоящему из материалов класса 7, должна включаться в соответствующих случаях следующая информация в приведенной ниже последовательности и сразу же после информации, предписанной в пункте 5.4.1.1.1 а)-с) и k):

a) название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов, соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении которых действуют наибольшие ограничения;

b) описание физической и химической формы материала или запись о том, что данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию. Для химической формы допустимо общее химическое описание. В отношении радиоактивных материалов с дополнительной опасностью см. последнее предложение специального положения 172 в главе 3.3.

c) максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ (см. пункт 1.2.2.1). Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных ему единицах;

d) категория упаковки, т. е. «I-БЕЛАЯ» (I-WHITE), «II-ЖЕЛТАЯ» (II-YELLOW), «III-ЖЕЛТАЯ» (III-YELLOW);

e) транспортный индекс (только для категорий «II-ЖЕЛТАЯ» и «III-ЖЕЛТАЯ»);

f) для грузов, содержащих делящийся материал, кроме грузов, подпадающих под освобождение по пункту 6.4.11.2, - индекс безопасности по критичности;

g) опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа (радиоактивный материал особого вида, радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, специальные условия, конструкция упаковки или перевозка), применимый для данного груза;

h) для грузов, состоящих из нескольких упаковок, информация, предусмотренная в пункте 5.4.1.1.1 и в подпунктах а)-g), выше, должна представляться по каждой упаковке. В случае упаковок, содержащихся в транспортном пакете, контейнере или транспортном средств, должна указываться подробная информация о содержимом каждой упаковки, находящейся в транспортном пакете, контейнере или транспортном средстве, и, при необходимости, о содержимом каждого транспортного пакета, контейнера или транспортного средства. Если в пункте промежуточной разгрузки упаковки предстоит извлечь из транспортного пакета, контейнера или транспортного средства, то должны быть подготовлены соответствующие транспортные документы;

i) если груз требуется перевозить в условиях исключительного использования, то делается запись: «ПЕРЕВОЗКА В УСЛОВИЯХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»; и

j) для материалов LSA-II и LSA-III, объектов SCO-I и SCO-II - полная активность груза в виде значения, кратного A2.

5.4.1.2.5.2 Грузоотправитель должен включать в транспортные документы указание о действиях (если они необходимы), которые обязан предпринять перевозчик. Такое указание должно быть на языках, которые перевозчик или соответствующие органы считают необходимыми, и должно включать как минимум следующую информацию:

a) дополнительные требования в отношении погрузки, укладки, перевозки, обработки и разгрузки упаковки, транспортного пакета или контейнера, включая любые специальные предписания в отношении укладки для обеспечения безопасного отвода тепла (см. специальное положение CV33 (3.2) в разделе 7.5.11), или уведомление о том, что таких требований не предусматривается;

b) ограничения в отношении вида транспорта или транспортного средства и любые необходимые инструкции в отношении маршрута;

c) мероприятия на случай аварии для данного груза.

5.4.1.2.5.3 Если международная перевозка упаковок предполагает необходимость утверждения компетентным органом конструкции или перевозки и если в различных странах, затрагиваемых перевозкой, применяются различные типы утверждения, то номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование, требуемые в пункте 5.4.1.1.1, должны соответствовать сертификату страны, в которой была разработана конструкция.

5.4.1.2.5.4 Действующие сертификаты, выдаваемые компетентным органом, не обязательно следуют вместе с грузом. Грузоотправитель должен предоставить их в распоряжение перевозчика(ов) до погрузки и разгрузки.

5.4.1.3 (Зарезервирован)

5.4.1.4 Формат и язык

5.4.1.4.1 Документом, содержащим информацию, предусмотренную в подразделах 5.4.1.1 и 5.4.1.2, может быть документ, предписываемый другими действующими правилами, касающимися перевозки каким-либо другим видом транспорта. В случае нескольких грузополучателей названия и адреса грузополучателей и данные о доставленных количествах, позволяющие в любое время оценить характер и количество перевозимого груза, могут указываться в других документах, которые должны использоваться, или в любых других документах, которые являются обязательными в соответствии с другими специальными правилами и которые должны находиться на транспортном средстве.

Записи в этом документе должны делаться на официальном языке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, при условии, однако, что международными тарифами на дорожные перевозки, если таковые имеются, или соглашениями, заключенными между странами, заинтересованными в перевозке, не предусмотрено иное.

5.4.1.4.2 Если объем партии грузов не позволяет погрузить их целиком в одну транспортную единицу, то составляется, по крайней мере, столько отдельных документов или копий единого документа, сколько было загружено транспортных единиц. Кроме того, во всех случаях выписываются отдельные транспортные документы на партии или части партии грузов, которые не могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство в связи с запрещениями, изложенными в разделе 7.5.2.

Информация, касающаяся видов опасности грузов, подлежащих перевозке (указанная в подразделе 5.4.1.1), может быть включена в существующий транспортный или перегрузочный документ или может прилагаться к нему. Расположение информации в документе (или порядок передачи соответствующих данных методом электронной обработки информации (ЭОИ) или методом электронного обмена данными (ЭОД)) должно быть таким, как это предусмотрено в пункте 5.4.1.1.1.

Если существующий транспортный или перегрузочный документ не может быть использован в качестве документа для мультимодальной перевозки опасных грузов, то рекомендуется использовать документы, соответствующие примеру, приведенному в разделе 5.4.42.

5.4.1.5 Неопасные грузы

Если грузы, перечисленные по наименованию в таблице A главы 3.2, не подпадают под действие требований ДОПОГ, поскольку в соответствии с частью 2 они считаются неопасными, грузоотправитель может сделать в транспортном документе соответствующую запись, например: «Грузы, не относящиеся к классу...».

Примечание. Это положение может применяться, в частности, тогда, когда грузоотправитель считает, что ввиду химических свойств перевозимых грузов (например, растворы и смеси) или ввиду того, что такие грузы считаются опасными согласно другим нормативным положениям, партия груза может быть подвергнута контролю в ходе перевозки.

___________

2 Можно обратиться за справкой к соответствующим рекомендациям Центра ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) (если они используются), в частности к Рекомендации № 1 (Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов) (ECE/TRADE/137, издание 81.3), к Формуляру-образцу Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов - Руководящие принципы для применения (ECE/TRADE/270, издание 2002 года), к Рекомендации № 11 (Вопросы документации при международной перевозке опасных грузов) (ECE/TRADE/204, издание 96.1-в настоящее время пересматривается) и к Рекомендации № 22 (Формуляр-образец для стандартных транспортных инструкций) (ECE/TRADE/168, издание 1989 года). См. также Краткие сведения о рекомендациях по упрощению процедур торговли СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/346, издание 2006 года) и Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВДООН) (ECE/TRADE/362, издание 2005 года).

5.4.2 Свидетельство о загрузке контейнера

Если перевозка опасных грузов в большом контейнере предшествует морской перевозке, то к транспортному документу прилагается свидетельство о загрузке контейнера, соответствующее требованиям раздела 5.4.2 МКМПОГ3, 4.

______________

3 Международная морская организация (ИМО), Международная организация труда (МОТ) и Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) также разработали практическое и учебное руководство по загрузке транспортных единиц, которое опубликовала ИМО («IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)»).

4 Раздел 5.4.2 МКМПОГ содержит следующие требования:

«5.4.2 Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства

5.4.2.1 Когда опасные грузы упаковываются или грузятся в любой контейнер или любое транспортное средство, лица, ответственные за загрузку контейнера или транспортного средства, должны составить «свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства», в котором указывается(ются) опознавательный(ые) номер(а) контейнера/транспортного средства и подтверждается, что операция выполнена в соответствии с нижеследующими условиями:

.1 контейнер/транспортное средство были чистыми, сухими и по внешнему виду пригодными для приема груза;

.2 упаковки, которые должны быть разделены в соответствии с применимыми требованиями в отношении разделения, не были уложены совместно на или в контейнер/транспортное средство [без утверждения соответствующего компетентного органа согласно подразделу 7.2.2.3 (МКМПОГ)];

.3 все упаковки были осмотрены на предмет внешних повреждений, и были погружены лишь неповрежденные упаковки;

.4 барабаны были погружены в вертикальном положении, если компетентный орган не распорядился иначе, и все грузы были должным образом уложены и, если необходимо, закреплены с помощью соответствующего материала сообразно способу(ам) перевозки по предполагаемому маршруту;

.5 грузы, погруженные навалом/насыпью, были равномерно распределены в контейнере/транспортном средстве;

.6 при перевозке партий, включающих грузы класса 1, за исключением подкласса 1.4, контейнер/транспортное средство конструктивно пригодно в соответствии с требованиями раздела 7.4.6 (МКМПОГ);

.7 контейнер/транспортное средство и упаковки должным образом маркированы, снабжены знаками опасности и табло;

.8 если в качестве хладагента используется диоксид углерода (СО2-сухой лед), контейнер/транспортное средство имеет снаружи на видном месте, например на двери, маркировку или знак со следующей надписью: «ВНУТРИ ОПАСНЫЙ ГАЗ СО2 (СУХОЙ ЛЕД). ПЕРЕД ВХОДОМ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЬ «; и

.9 на каждую партию опасных грузов, погруженную в контейнер/транспортное средство, получен транспортный документ на опасные грузы, требуемый согласно разделу 5.4.1 (МКМПОГ).

Примечание. Для цистерн свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства не требуется.

5.4.2.2 Информация, которую требуется указывать в транспортном документе на опасные грузы и в свидетельстве о загрузке контейнера/транспортного средства, может быть сведена в единый документ; в противном случае эти документы должны прилагаться друг к другу. Если эта информация сведена в единый документ, то в этот документ должна быть включена подписанная декларация следующего содержания: «Настоящим заявляю, что загрузка грузов в контейнер/транспортное средство произведена в соответствии с применимыми положениями». Эта декларация должна быть датирована, и в документе должны быть приведены сведения о лице, подписавшем декларацию. Факсимильные подписи допускаются в тех случаях, когда соответствующими законами и правилами признается юридическая сила факсимильных подписей.

5.4.2.3 Если документация на опасные грузы передается перевозчику с помощью методов электронной обработки информации (ЭОИ) или электронного обмена данными (ЭОД), подпись (подписи) может (могут) быть заменена(ы) фамилией (фамилиями) (прописными буквами) лица (лиц), имеющего(их) полномочия ставить подпись.

Транспортный документ, требуемый в соответствии с разделом 5.4.1, и указанное выше свидетельство о загрузке контейнера могут быть сведены в единый документ; в противном случае эти документы прилагаются друг к другу. Если указанные документы сводятся в единый документ, то в транспортном документе достаточно указать, что загрузка контейнера произведена в соответствии с действующими правилами, применимыми к данному виду транспорта, а также привести данные о лице, ответственном за выдачу свидетельства о загрузке контейнера.

Примечание. Для переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК свидетельство о загрузке контейнера не требуется.

5.4.3 Письменные инструкции

5.4.3.1 На случай чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии во время перевозки, в кабине экипажа транспортного средства в легкодоступном месте должны иметься письменные инструкции, составленные по форме, указанной в пункте 5.4.3.4.

5.4.3.2 Эти инструкции должны передаваться перевозчиком экипажу транспортного средства на языке(ах), на котором(ых) каждый член экипажа может читать и который(е) он понимает, до начала рейса. Перевозчик должен обеспечить правильное понимание и выполнение этих инструкций каждым членом экипажа транспортного средства.

5.4.3.3 До начал рейса члены экипажа транспортного средства должны получить информацию о погруженном опасном грузе и ознакомиться с письменными инструкциями, содержащими сведения о мерах, принимаемых в случае аварии или чрезвычайной ситуации.

5.4.3.4 По форме и содержанию письменные инструкции должны соответствовать следующему четырехстраничному образцу.

ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Меры, принимаемые в случае аварии или чрезвычайной ситуации

В случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место или возникнуть во время перевозки, члены экипажа транспортного средства должны принять следующие допустимые с точки зрения безопасности и практической возможности меры:

- включить тормозную систему, выключить двигатель и отключить аккумуляторную батарею, приведя в действие главный переключатель, если таковой имеется;

- держаться в удалении от источников возгорания, в частности не курить и не включать какое-либо электрооборудование;

- информировать соответствующие аварийные службы, сообщив им как можно более подробную информацию об инциденте или аварии и соответствующих веществах;

- надеть аварийный жилет и установить соответствующие предупреждающие знаки с собственной опорой;

- поместить транспортные документы в легкодоступное место для передачи сотрудникам аварийных служб по их прибытии;

- не наступать на разлившиеся/просыпавшиеся вещества и не вступать в контакт с ними, а также, оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары;

- в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать огнетушители для тушения небольших/первоначальных очагов возгорания на шинах, в тормозной системе и моторном отсеке;

- члены экипажа транспортного средства не должны принимать никаких мер в случае пожара в грузовых отделениях;

- в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать имеющееся на борту оборудование для предотвращения утечек в водную окружающую среду или канализационную систему и для локализации пролившихся/просыпавшихся веществ;

- удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомендовать другим лицам также удалиться от этого места и следовать инструкциям сотрудников аварийных служб;

- снять всю загрязненную одежду и использованное загрязненное защитное снаряжение и удалить их безопасным образом.

| Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обязательств |
| --- |
| Знаки опасности и информационные табло | Характеристики опасных свойств | Дополнительные указания |
| (1) | (2) | (3) |
| Взрывчатые вещества и изделия | Могут обладать рядом свойств и эффектов, таких как массовая детонация; разбрасывание осколков; интенсивный пожар/тепловой поток; появление яркой вспышки, громкого шума или дыма. Чувствительность к толчкам и/или ударам и/или теплу. | Укрыться в убежище, но при этом оставаться на удалении от окон. |
| Взрывчастые вещества и изделия | Незначительный риск взрыва и пожара. | Укрыться в убежище. |
| Легковоспламеняющиеся газы | Риск пожара. Риск взрыва. Могут находиться под давлением. Риск удушения. Могут вызывать ожоги и/или обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы 2.2 | Риск удушения. Могут находиться под давлением. Могут вызывать обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Токсичные газы | Опасность отравления. Могут находиться под давлением. Могут вызывать ожоги и/или обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средства. Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Легковоспламеняющиеся жидкости | Риск пожара. Риск взрыва. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |
| Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества 4.1 | Риск пожара. Легковоспламеняющиеся или горючие вещества могут воспламеняться под воздействием тепла, искр или пламени. Могут содержать самореактивные вещества, способные к экзотермическому разложению в случае нагрева, контакта с другими веществами (такими, как кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения или удара. Это может привести к выделению вредных или легковоспламеняющихся газов или паров. При нагреве емкости могут взорваться. | Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |
| Вещества, способные к самовозгоранию 4.2 | Риск самовозгорания, если упаковки повреждены или произошла утечка их содержимого. Могут бурно реагировать с водой. |  |
| Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой 4.3 | Риск пожара и взрыва при соприкосновении с водой. | Просыпавшийся продукт должен быть накрыт и оставаться сухим. |
| Окисляющиеся вещества 5.1 | Риск возгорания и взрыва. Могут бурно реагировать при соприкосновении с легковоспламеняющимися веществами. | Избегать смешивания с легковоспламеняющимися или горючими веществами (например, древесными опилками). |
| Органические пероксиды 5.2 | Риск экзотермического разложения в случае нагрева, соприкосновения с другими веществами (такими как кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения или удара. Это может привести к выделению вредных или легковоспламеняющихся газов или паров. | Избегать смешивания с легковоспламеняющимися или горючими веществами (например, древесными опилками). |
| Токсичные вещества 6.1 | Опасность отравления. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средства. |
| Инфекционные вещества 6.2 | Риск инфекции. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. |  |
| Радиоактивные материалы | Риск поглощения и внешнего радиоактивного излучения. | Ограничить время воздействия. |
| Делящиеся материалы 7E | Опасность возникновения ядерной цепной реакции. |  |
| Коррозионные вещества 8 | Риск ожогов. Могут бурно реагировать между собой, с водой и другими веществами. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. | Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |
| Прочие опасные вещества и изделия 9 | Риск ожогов. Риск пожара. Риск взрыва. Представляют опасность для водной окружающей среды и канализационной системы. | Не дать протекшему продукту проникнуть в водную окружающую среду или канализационную систему. |

Примечание 1. Для опасных грузов с множественными рисками и для смешанных партий грузов должны соблюдаться все применимые положения, указанные в таблице.

Примечание 2. Вышеприведенные дополнительные указания могут адаптироваться с учетом классов опасных грузов, подлежащих перевозке, и используемых средств перевозки.

Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для принятия мер общего характера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида опасности, перевозимые на транспортном средстве в соответствии с разделом 8.1.5 ДОПОГ

На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение, требуемое в случае всех знаков опасности:

- для каждого транспортного средства - противооткатный башмак, размер которого должен соответствовать минимальной массе транспортного средства и диаметра колес;

- два предупреждающих знака с собственной опорой;

- жидкость для промывания глаза; и

для каждого члена экипажа транспортного средства:

- аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте E№ 471);

- переносной осветительный прибор;

- пара защитных перчаток; и

- средство защиты глаз (например, защитные очки).

Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:

- маска для аварийного покидания транспортного средстваb для каждого члена экипажа транспортного средства, которая должна перевозиться на транспортном средстве в случае знаков опасности № 2.3 или 6.1;

- лопатаc;

- дренажная ловушкас;

- пластмассовый сборный контейнерс.

______________________

а Не требуется в случае знаков опасности № 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

b Например, маска для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа А1В1Е1К1-Р1 или А2В2Е2К2-Р2, аналогичная маске, описанной в стандарте E№ 141.

c Требуется только в случае знаков опасности № 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

5.4.4 Пример формы документа на опасные грузы при мультимодальной перевозке

Пример формы документа, который может использоваться при мультимодальной перевозке опасных грузов в качестве документа, объединяющего декларацию в отношении опасных грузов и свидетельство о загрузке контейнера.

ФОРМА ДОКУМЕНТА НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ ПРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ

Глава 5.5

Специальные Положения

5.5.1 (Исключен)

5.5.2 Специальные положения, касающиеся фумигированных транспортных средств, контейнеров и цистерн

5.5.2.1 При перевозке фумигированной единицы с № ООН 3359 (транспортного средства, контейнера или цистерны) в транспортном документе должны быть указаны информация, требуемая в пункте 5.4.1.1.1, дата фумигации, а также тип и количество использованного фумиганта. Эти записи должны быть сделаны на официальном языке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, - если только соглашениями, которые могут быть заключены между странами, заинтересованными в перевозке, не предусмотрено иное. Кроме того, в них должны быть включены инструкции по удалению любых остаточных количеств фумиганта, включая устройства для фумигации (если таковые использовались).

5.5.2.2 На каждом фумигированном транспортном средстве, контейнере или цистерне должен быть размещен предупреждающий знак, указанный в пункте 5.5.2.3; он должен быть расположен в том месте, где он был бы хорошо виден для лиц, намеревающихся войти внутрь транспортного средства, контейнера или цистерны. Надписи на предупреждающем знаке должны быть сделаны на том языке, который грузоотправитель считает необходимым.

Предупреждающий знак, требуемый в соответствии с настоящим подразделом, должен сохраняться на транспортном средстве, контейнере или цистерне до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:

a) фумигированное транспортное средство, контейнер или цистерна были проветрены с целью удаления вредных концентраций фумигирующего газа; и

b) фумигированные грузы или материалы были выгружены.

5.5.2.3 Предупреждающий о фумигации знак должен иметь прямоугольную форму с основанием не менее 300 мм и высотой не менее 250 мм. Надписи выполняются черным цветом на белом фоне при высоте букв не менее 25 мм. Пример такого знака приводится на рисунке ниже.

Знак, предупреждающий о фумигации

Часть 6

Требования к изготовлению и испытаниям тары, контейнеров

средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ),

крупногабаритной тары, цистерн и контейнеров

для массовых грузов

Глава 6.1

Требования к изготовлению и испытаниям тары

6.1.1 Общие положения

6.1.1.1 Требования настоящей главы не распространяются на:

a) упаковки, содержащие радиоактивный материал класса 7, если не предусмотрено иное (см. раздел 4.1.9);

b) упаковки, содержащие инфекционные вещества класса 6.2, если не предусмотрено иное (см. главу 6.3, примечание и инструкцию по упаковке P621 в подразделе 4.1.4.1);

c) сосуды под давлением, содержащие газы класса 2;

d) упаковки, масса нетто которых превышает 400 кг;

e) тару вместимостью более 450 литров.

6.1.1.2 Требования к таре, изложенные в разделе 6.1.4, сформулированы исходя из характеристик тары, используемой в настоящее время. Учитывая прогресс в развитии науки и техники, не запрещается использовать тару, которая по своим техническим характеристикам отличается от тары, описанной в разделе 6.1.4, при условии, что эта тара столь же эффективна, приемлема для компетентного органа и способна успешно выдержать испытания, указанные в разделах 6.1.1.3 и 6.1.5. Помимо методов испытаний, предписанных в настоящей главе, допускаются и другие равноценные методы, признанные компетентным органом.

6.1.1.3 Любая тара, предназначенная для жидкостей, должна успешно пройти соответствующее испытание на герметичность и должна удовлетворять требованиям в отношении соответствующего уровня испытаний, указанного в пункте 6.1.5.4.3:

a) до первого использования в целях перевозки;

b) после реконструкции или восстановления, перед очередным использованием в целях перевозки.

Для этого испытания не требуется, чтобы тара была оснащена собственными затворами.

Внутренний сосуд составной тары может испытываться без наружной тары, при условии, что это не повлияет на результаты испытания.

Такое испытание не требуется в случае:

- внутренней тары, входящей в состав комбинированной тары;

- внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики), маркированных символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 а) ii);

- легкой металлической тары, маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii).

6.1.1.4 Тара должна изготавливаться, восстанавливаться и испытываться в соответствии с программой гарантии качества, удовлетворяющей компетентный орган, с тем, чтобы каждая единица тары соответствовала требованиям настоящей главы.

Примечание. Стандарт ISO 16106:2006 «Тара - Транспортные упаковки для опасных грузов - Тара, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритная тара для опасных грузов - Руководящие указания по применению стандарта ISO 9002» содержит приемлемые указания в отношении процедур, которые могут применяться.

6.1.1.5 Изготовители тары и предприятия, занимающиеся ее последующей продажей, должны представлять информацию о процедурах, которым надлежит следовать, и описание типов и размеров затворов (включая требуемые уплотнения) и любых других компонентов, необходимых для обеспечения того, чтобы предъявляемые к перевозке упаковки могли выдерживать применимые эксплуатационные испытания, предусмотренные в настоящей главе.

6.1.2 Код для обозначения типов тары

6.1.2.1 Код состоит из:

a) арабской цифры, обозначающей вид тары (например, барабан, канистра и т. д.), за которой следует(ют)

b) прописная(ые) латинская(ие) буква(ы), обозначающая(ие) материал (например, сталь, древесина и т. д.), за которой, если это необходимо, следует

c) арабская цифра, обозначающая категорию тары в рамках вида, к которому относится эта тара.

6.1.2.2 В случае составной тары используются две прописные латинские буквы, проставляемые последовательно во второй позиции кода. Первая буква обозначает материал, из которого изготовлен внутренний сосуд (емкость), вторая - материал, из которого изготовлена наружная тара.

6.1.2.3 В случае комбинированной тары используется лишь код, обозначающий наружную тару.

6.1.2.4 За кодом тары может следовать буква «T», «V» или «W». Буква «T» обозначает аварийную тару, соответствующую требованиям пункта 6.1.5.1.11. Буква «V» обозначает специальную тару, соответствующую требованиям пункта 6.1.5.1.7. Буква «W» означает, что тара, хотя и принадлежит к типу, указанному в коде, изготовлена с некоторыми отличиями от требований раздела 6.1.4 и считается эквивалентной согласно требованиям пункта 6.1.1.2.

6.1.2.5 Для обозначения видов тары используются следующие цифры:

1. Барабан

2. (зарезервировано)

3. Канистра

4. Ящик

5. Мешок

6. Составная тара

7. (зарезервировано)

0. Легкая металлическая тара.

6.1.2.6 Для обозначения материалов используются следующие прописные буквы:

A. Сталь (всех типов и видов обработки поверхности)

B. Алюминий

C. Естественная древесина

D. Фанера

F. Древесный материал

G. Фибровый картон

H. Пластмассовые материалы

L. Текстиль

M. Бумага многослойная

N. Металл (кроме стали или алюминия)

P. Стекло, фарфор или керамика.

Примечание. Пластмассовые материалы означают также другие полимерные материалы, например резину.

6.1.2.7 В приведенной ниже таблице указаны коды, которые надлежит использовать для обозначения типов тары в зависимости от вида тары, материалов, использованных для ее изготовления, и ее категории; в ней также указаны подразделы, в которых изложены соответствующие требования:

| Вид | Материал | Категория | Код | Подраздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Барабаны | A. Сталь | с несъемным днищем | 1A1 | 6.1.4.1 |
|  |  | со съемным днищем | 1A2 |  |
|  | B. Алюминий | с несъемным днищем | 1B1 | 6.1.4.2 |
|  |  | со съемным днищем | 1B2 |  |
|  | D. Фанера |  | 1D | 6.1.4.5 |
|  | G. Картон |  | 1G | 6.1.4.7 |
|  | H. Пластмасса | с несъемным днищем | 1H1 | 6.1.4.8 |
|  |  | со съемным днищем | 1Н2 |  |
|  | N. Металл, кроме стали или алюминия | с несъемным днищем | 1N1 | 6. 1.4.3 |
|  |  | со съемным днищем | 1N2 |  |
| 2. (Зарезервировано) |
| 3. Канистры | A. Сталь | с несъемным днищем | 3А1 | 6.1.4.4 |
|  |  | со съемным днищем | 3А2 |  |
|  | B. Алюминий | с несъемным днищем | 3В1 | 6.1.4.4 |
|  |  | со съемным днищем | 3В2 |  |
|  | H. Пластмасса | с несъемным днищем | 3Н1 | 6.1.4.8 |
|  |  | со съемным днищем | 3Н2 |  |
| 4. Ящики | A. Сталь |  | 4A | 6.1.4.14 |
|  | B. Алюминий |  | 4B | 6.1.4.14 |
|  | C. Естественная древесина | обычные | 4C1 | 6.1.4.9 |
|  |  | с плотно пригнанными стенками | 4C2 |  |
|  | D. Фанера |  | 4D | 6.1.4.10 |
|  | F. Древесный материал |  | 4F | 6.1.4.11 |
|  | G. Фибровый картон |  | 4G | 6.1.4.12 |
|  | H. Пластмасса | пенопластовые | 4H1 | 6.1.4.13 |
|  |  | из твердой пластмассы | 4H2 |  |
| 5. Мешки | H. Полимерная ткань | без вкладыша или внутреннего покрытия | 5H1 | 6.1.4.16 |
|  |  | плотные | 5H2 |  |
|  |  | влагонепроницаемые | 5Н3 |  |
|  | H. Полимерная пленка |  | 5H4 | 6.1.4.17 |
|  | L. Текстиль | без вкладыша или внутреннего покрытия | 5L1 | 6.1.4.15 |
|  |  | плотные | 5L2 |  |
|  |  | влагонепроницаемые | 5L3 |  |
|  | M. Бумага | многослойные | 5M1 | 6.1.4.18 |
|  |  | многослойные, влагонепроницаемые | 5M2 |  |
| 6. Составная тара | H. Пластмассовый сосуд | с наружным стальным барабаном | 6HA1 | 6.1.4.19 |
|  |  | с наружной стальной обрешеткой или ящиком | 6HA2 |  |
|  |  | с наружным алюминиевым барабаном | 6HB1 |  |
|  |  | с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком | 6HB2 |  |
|  |  | с наружным деревянным ящиком | 6НС |  |
|  |  | с наружным фанерным барабаном | 6HD1 |  |
|  |  | с наружным фанерным ящиком | 6HD2 |  |
|  |  | с наружным картонным барабаном | 6HG1 |  |
|  |  | с наружным ящиком из фибрового картона | 6HG2 |  |
|  |  | с наружным пластмассовым барабаном | 6HH1 |  |
|  |  | с наружным ящиком из твердой пластмассы | 6HH2 |  |
|  | P. Стеклянный, фарфоровый или керамический сосуд | с наружным стальным барабаном | 6PA1 | 6.1.4.20 |
|  |  | с наружной стальной обрешеткой или ящиком | 6PA2 |  |
|  |  | с наружным алюминиевым барабаном | 6PB1 |  |
|  |  | с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком | 6PB2 |  |
|  |  | с наружным деревянным ящиком | 6РС |  |
|  |  | с наружным фанерным барабаном | 6PD1 |  |
|  |  | с наружной плетеной корзиной | 6PD2 |  |
|  |  | с наружным картонным барабаном | 6PG1 |  |
|  |  | с наружным ящиком из фибрового картона | 6PG2 |  |
|  |  | с наружной тарой из пенопласта | 6PH1 |  |
|  |  | с наружной тарой из твердой пластмассы | 6PH2 |  |
| 7. (Зарезервировано) |
| 0. Легкая металлическая тара | A. Сталь | с несъемным днищем | 0A1 | 6.1.4.22 |
|  |  | со съемным днищем | 0A2 |  |

6.1.3 Маркировка

Примечание 1. Маркировка указывает, что тара, на которую она нанесена, соответствует типу конструкции, успешно прошедшему испытания, и отвечает требованиям настоящей главы, относящимся к изготовлению, но не к использованию этой тары. Поэтому сам маркировочный знак не обязательно подтверждает, что данная тара может быть использована для любого вещества: обычно тип тары (например, стальной барабан), ее максимальная вместимость и/или масса и любые специальные требования конкретно указываются для каждого вещества в таблице А главы 3.2.

Примечание 2. Маркировка призвана облегчить задачу, стоящую перед изготовителями тары, теми, кто занимается ее восстановлением, пользователями, перевозчиками и регламентирующими органами. Что касается использования новой тары, то первоначальная маркировка является для изготовителя(ей) средством указания ее типа и тех требований в отношении испытаний эксплуатационных качеств, которым она удовлетворяет.

Примечание 3. Маркировка не всегда дает полную информацию об уровнях испытаний и т. п., которая, однако, может в дальнейшем понадобиться, и в таком случае следует обращаться к свидетельству об испытании, протоколам испытаний или реестру тары, успешно прошедшей испытания. Например, тара с маркировкой «X» или «Y» может использоваться для веществ, которым установлена группа упаковки, предназначенная для грузов с более низкой степенью опасности, при этом максимально допустимая величина относительной плотности1 рассчитывается с использованием коэффициентов 1,5 или 2,25 по отношению к значениям, указанным в требованиях, касающихся испытаний тары, в разделе 6.1.5, т.е. тара группы упаковки I, испытанная для веществ с относительной плотностью 1,2, могла бы использоваться в качестве тары группы упаковки II для веществ с относительной плотностью 1,8 или в качестве тары группы упаковки III для веществ с относительной плотностью 2,7 при условии, конечно, что она также соответствует всем эксплуатационным критериям, предусмотренным для веществ с более высокой относительной плотностью.

6.1.3.1 Каждая тара, предназначенная для использования в соответствии с требованиями ДОПОГ, должна иметь в соответствующем месте долговечную и разборчивую маркировку таких по отношению к ней размеров, которые делали бы ее ясно видимой. Упаковки массой брутто более 30 кг должны иметь маркировку или ее копию на верхней части или на боковой стороне. Буквы, цифры и символы должны иметь высоту не менее 12 мм, за исключением тары вместимостью 30 л или 30 кг или менее, когда они должны иметь высоту не менее 6 мм, и тары вместимостью 5 л или 5 кг или менее, когда они должны быть соотносимого размера.

_____________

1 Относительная плотность (d) считается синонимом удельного веса (УВ), и этот термин используется на протяжении всего текста.

Маркировка должна содержать:

a) i) символ Организации Объединенных Наций для тары

Этот символ должен использоваться исключительно для указания того, что тара удовлетворяет соответствующим требованиям главы 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 или 6.6. Этот символ не должен использоваться для тары, которая удовлетворяет упрощенным условиям, изложенным в пунктах 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 е), 6.1.5.3.5 с), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6 (см. также подпункт ii), ниже). На таре из гофрированного металла допускается нанесение только прописных букв «UN» вместо символа; или

ii) символ «МПОГ/ДОПОГ» для составной тары (из стекла, фарфора или керамики) и легкой металлической тары, удовлетворяющей упрощенным условиям (см. пункты 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6);

Примечание. Тара, маркированная этим символом, утверждена для железнодорожных, автомобильных перевозок и перевозок по внутренним водным путям, на которые распространяются положения, соответственно, МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ. Она не в обязательном порядке допускается к перевозке другими видами транспорта либо к автомобильным, железнодорожным перевозкам или перевозкам по внутренним водным путям, регулируемым другими правилами.

b) код, обозначающий тип тары в соответствии с положениями раздела 6.1.2;

c) код, состоящий из двух частей:

i) буквы, обозначающей группу(ы) упаковки, на отнесение к которой(ым) тип конструкции выдержал испытания:

X - для групп упаковки I, II и III;

Y - для групп упаковки II и III;

Z - только для группы упаковки III;

ii) величины относительной плотности, округленной с точностью до первого десятичного знака, на которую был испытан тип конструкции тары, не имеющей внутренней тары и предназначенной для содержания жидкостей; ее можно не указывать, если относительная плотность не превышает 1,2. На таре, предназначенной для удержания твердых веществ или внутренней тары, надлежит указывать значение максимальной массы брутто в килограммах.

На легкой металлической таре, маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii), предназначенной для удержания жидкостей, вязкость которых при 23°C превышает 200 мм2/с, надлежит указывать значение максимальной массы брутто в килограммах;

d) либо букву «S», указывающую, что тара предназначена для перевозки твердых веществ или внутренней тары, либо - для тары, предназначенной для удержания жидкостей (кроме комбинированной тары), - величину испытательного давления в успешно прошедших гидравлических испытаниях, в кПа, округленную до ближайшего десятикратного значения в кПа.

На легкой металлической таре, маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii), предназначенной для удержания жидкостей, вязкость которых при 23°C превышает 200 мм2/с, надлежит указывать букву «S»;

e) две последние цифры года изготовления тары. На таре типов 1H и 3H надлежит также указывать месяц изготовления, который можно проставлять отдельно от остальной маркировки. С этой целью можно использовать следующий способ:

f) обозначение государства, санкционировавшего нанесение маркировки, с указанием отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении2;

g) название изготовителя или иное обозначение тары, указанное компетентным органом.

6.1.3.2 Помимо долговечной маркировки, предписанной в пункте 6.1.3.1, каждый новый металлический барабан вместимостью более 100 л должен иметь на своем нижнем днище постоянную (например, выдавленную) маркировку, предписанную в подпунктах 6.1.3.1 а)-е), с указанием номинальной толщины по крайней мере того металла, из которого изготовлен корпус (в мм, с точностью до 0,1 мм). Если номинальная толщина любого днища металлического барабана меньше толщины корпуса, то номинальная толщина верхнего днища (крышки), корпуса и нижнего днища должна указываться на нижнем днище в виде постоянной маркировки (например, выдавленной), например: «1,0-1,2-1,0» или «0,9-1,0-1,0». Номинальная толщина металла должна определяться по соответствующему стандарту ИСО, например, по стандарту ISO 3574:1999 для стали. Элементы маркировки, указанные в подпунктах 6.1.3.1 f) и g), не должны наноситься в виде постоянной маркировки, за исключением случая, предусмотренного в пункте 6.1.3.5.

6.1.3.3 Каждая тара, кроме тары, упомянутой в пункте 6.1.3.2, подлежащая восстановлению, должна иметь постоянную маркировку, указанную в подпунктах 6.1.3.1 а)-е). Маркировка считается постоянной, если она способна сохраниться в процессе восстановления тары (она может быть, например, выдавлена). Для тары, за исключением металлических барабанов вместимостью более 100 л, эта постоянная маркировка может заменять соответствующую долговечную маркировку, предписанную в пункте 6.1.3.1.

6.1.3.4 Требуемая маркировка на реконструированных металлических барабанах, если не изменен тип тары и не заменены или не удалены неотъемлемые структурные элементы, не обязательно должна быть постоянной. В остальных случаях на верхнем днище или на корпусе реконструированного металлического барабана должны быть нанесены в виде постоянной маркировки (например, выдавлены) элементы маркировки, указанные в подпунктах 6.1.3.1 а)-е).

6.1.3.5 Металлические барабаны многократного использования, изготовленные из таких материалов, как, например, нержавеющая сталь, могут иметь постоянную маркировку (например, выдавленную), указанную в подпунктах 6.1.3.1 f) и g).

6.1.3.6 Маркировка, предусмотренная в пункте 6.1.3.1, действительна только для одного типа конструкции или серии типов конструкции. Один и тот же тип конструкции может предполагать различные способы обработки поверхности.

Под «серией типов конструкции» подразумевается тара, изготовленная из одного и того же материала, имеющая одинаковую конструкцию, одинаковую толщину стенок, одинаковое сечение и отличающаяся от утвержденного типа конструкции лишь меньшей высотой.

Затворы сосудов должны соответствовать затворам, описанным в протоколе испытаний.

6.1.3.7 Маркировка должна наноситься в последовательности подпунктов пункта 6.1.3.1; каждый элемент маркировки, требуемой в этих подпунктах и, когда это применимо, в подпунктах h)-j) пункта 6.1.3.8, должен быть четко отделен от других элементов, например косой чертой или пропуском, чтобы его можно было легко идентифицировать. Примеры см. в пункте 6.1.3.11.

__________________

2 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

Любая дополнительная маркировка, разрешенная компетентным органом, не должна мешать правильной идентификации элементов маркировки, предписанных в пункте 6.1.3.1.

6.1.3.8 После восстановления тары предприятие, производившее восстановление, должно нанести долговечную маркировку, содержащую последовательно:

h) обозначение государства, в котором было произведено восстановление, с указанием отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении2;

i) название предприятия, производившего восстановление, или иное обозначение тары, указанное компетентным органом;

j) год восстановления; букву «R»; и для каждой тары, успешно прошедшей испытание на герметичность в соответствии с пунктом 6.1.1.3, - дополнительную букву «L».

6.1.3.9 Если после восстановления маркировка, предусмотренная в подпунктах 6.1.3.1 a)-d), уже не видна на верхнем днище или боковой стороне металлического барабана, предприятие, производившее восстановление, должно нанести ее долговечным способом перед маркировкой, предусмотренной в подпунктах h), i) и j) пункта 6.1.3.8. Эта маркировка не должна указывать на более высокие эксплуатационные характеристики, чем те, на которые был испытан, и в соответствии с которыми был маркирован первоначальный тип конструкции.

6.1.3.10 Тара, изготовленная из повторно используемой пластмассы, соответствующей определению, приведенному в разделе 1.2.1, маркируется символом «REC». Эта маркировка проставляется рядом с маркировочным знаком, предписанным в пункте 6.1.3.1.

6.1.3.11 Примеры маркировки НОВОЙ тары

|  | 4G/Y145/S/02 NL/VL823 | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), с), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для нового ящика из фибрового картона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1A1/Y1.4/150/98 NL/VL824 | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), с), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для нового стального барабана, предназначенного для жидкостей |
|  | 1A2/Y150/S/01 NL/VL825 | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), с), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для нового стального барабана, предназначенного для твердых веществ или внутренней тары |
|  | 4HW/Y136/S/98 NL/VL826 | согласно подпунктам 6.1.3.1 a) i), b), c), d) и e) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для нового пластмассового ящика эквивалентного типа |
|  | 1A2/Y/100/01 USA/MM5 | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), c), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для реконструированного стального барабана, предназначенного для жидкостей |
| RID/ADR/0A1/Y100/89 NL/VL123 | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) ii), b), c), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для новой легкой металлической тары с несъемным днищем |
| RID/ADR/OA2/Y20/S/04 NL/VL124 | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) ii), b), c), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) | Для новой легкой металлической тары со съемным днищем, предназначенной для твердых веществ или жидкостей, вязкость которых при 23 °C превышает 200 мм2/с. |

_____________________

2 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

6.1.3.12 Примеры маркировки ВОССТАНОВЛЕННОЙ тары

|  | 1A1/Y1.4/150/97 NL/RB/01RL | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), с), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.8 h), i) и j) |
| --- | --- | --- |
|  | 1A2/Y150/S/99 USA/RB/00 R | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), с), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.8 h), i) и j) |

6.1.3.13 Пример маркировки АВАРИЙНОЙ тары

|  | 1A2T/Y300/S/01 USA/abc | согласно подпунктам 6.1.3.1 а) i), b), с), d) и е) согласно подпунктам 6.1.3.1 f) и g) |
| --- | --- | --- |

Примечание. Маркировка, примеры которой приведены в подразделах 6.1.3.11, 6.1.3.12 и 6.1.3.13, может наноситься в одну или несколько строк при условии соблюдения надлежащей последовательности.

6.1.3.14 Удостоверение

Путем нанесения маркировки в соответствии с пунктом 6.1.3.1 удостоверяется, что серийно изготовленная тара соответствует утвержденному типу конструкции и что требования, предусмотренные в утверждении, выполнены.

6.1.4 Требования к таре

6.1.4.1 Барабаны стальные

1A1 с несъемным днищем

1A2 со съемным днищем

6.1.4.1.1 Корпус и днища должны быть изготовлены из стального листа соответствующей марки и достаточной толщины, учитывая вместимость барабана и его предполагаемое использование.

Примечание. В случае барабанов из углеродистой стали «подходящие» типы стали указаны в стандартах ISO 3573:1999 «Горячекатаные листы из углеродистой стали обыкновенного качества и для вытяжки» и ISO 3574:1999 «Холоднокатаные листы из углеродистой стали обыкновенного качества и для вытяжки». Для барабанов из углеродистой стали вместимостью менее 100 литров «подходящие» типы стали, в дополнение к вышеназванным стандартам, также указаны в стандартах ISO 11949:1995 «Жесть белая электролитического лужения холодным способом», ISO 11950:1995 «Холоднокатаная электролитическая хромистая/хромированная сталь» и ISO 11951:1995 «Холоднокатаная черная жесть в рулонах для изготовления белой жести или электролитической хромистой/хромированной стали».

6.1.4.1.2 Швы корпуса барабанов, предназначенных для содержания более 40 литров жидкости, должны быть сварными. Швы корпуса барабанов, предназначенных для содержания твердых веществ или не более 40 литров жидкости, должны быть механически завальцованы или заварены.

6.1.4.1.3 Уторы должны быть механически завальцованы или заварены. Могут быть применены отдельные подкрепляющие кольца.

6.1.4.1.4 Корпус барабана вместимостью более 60 литров должен иметь, как правило, по меньшей мере, два составляющих одно целое с ним обруча катания или, в качестве альтернативы, по меньшей мере, два отдельных обруча катания. Если используются отдельные обручи катания, они должны быть плотно подогнаны к корпусу и так закреплены, чтобы избежать их смещения. Обручи катания не должны привариваться точечной сваркой.

6.1.4.1.5 Отверстия для наполнения, опорожнения и удаления паров в корпусе или днищах барабанов с несъемным днищем (1A1) не должны превышать 7 см в диаметре. Барабаны с более широкими отверстиями считаются барабанами со съемным днищем (1A2). Затворы отверстий в корпусе и днищах барабанов должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы они оставались хорошо закрытыми и герметичными в обычных условиях перевозки. Фланцы затворов могут быть механически завальцованы или приварены. Затворы должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами, за исключением тех случаев, когда затворы сами по себе являются герметичными.

6.1.4.1.6 Затворы барабанов со съемным днищем (1А2) должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они оставались хорошо закрытыми, а барабаны - герметичными. Все съемные днища должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами.

6.1.4.1.7 Если материалы, используемые для изготовления корпуса, днищ, затворов и арматуры, сами по себе несовместимы с содержимым, подлежащим перевозке, то должны применяться соответствующие внутренние защитные покрытия или обработка. Эти покрытия или обработка должны сохранять свои защитные свойства в обычных условиях перевозки.

6.1.4.1.8 Максимальная вместимость барабана: 450 литров.

6.1.4.1.9 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.2 Барабаны алюминиевые

1B1 с несъемным днищем

1B2 со съемным днищем

6.1.4.2.1 Корпус и днища должны быть изготовлены из алюминия, по меньшей мере, 99-процентной чистоты или из сплава на основе алюминия. Материал должен быть соответствующего типа и достаточной толщины, учитывая вместимость барабана и его предполагаемое использование.

6.1.4.2.2 Все швы должны быть сварными. Швы уторов, если таковые имеются, должны быть укреплены с помощью отдельных подкрепляющих колец.

6.1.4.2.3 Корпус барабана вместимостью более 60 литров должен, как правило, иметь, по меньшей мере, два составляющих одно целое с ним обруча катания или, в качестве альтернативы, по меньшей мере, два отдельных обруча катания. Если используются отдельные обручи катания, они должны быть плотно подогнаны к корпусу и так закреплены, чтобы избежать их смещения. Обручи катания не должны привариваться точечной сваркой.

6.1.4.2.4 Отверстия для наполнения, опорожнения и удаления паров в корпусе или днищах барабанов с несъемным днищем (1B1) не должны превышать 7 см в диаметре. Барабаны с более широкими отверстиями считаются барабанами со съемным днищем (1B2). Затворы отверстий в корпусе и днищах барабанов должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы они оставались хорошо закрытыми и герметичными в обычных условиях перевозки. Фланцы затворов должны быть приварены так, чтобы сварка обеспечивала герметичный шов. Затворы должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами, за исключением тех случаев, когда затворы сами по себе являются герметичными.

6.1.4.2.5 Затворы барабанов со съемным днищем (1B2) должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они оставались хорошо закрытыми, а барабаны - герметичными. Все съемные днища должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами.

6.1.4.2.6 Максимальная вместимость барабана: 450 литров.

6.1.4.2.7 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.3 Барабаны металлические, кроме алюминиевых и стальных

1N1 с несъемным днищем

1N2 со съемным днищем

6.1.4.3.1 Корпус и днища должны быть изготовлены из металла или металлического сплава, за исключением стали и алюминия. Материал должен быть соответствующего типа и достаточной толщины, учитывая вместимость барабана и его предполагаемое использование.

6.1.4.3.2 Швы уторов, если таковые имеются, должны быть укреплены с помощью отдельных подкрепляющих колец. Все швы, если таковые имеются, должны быть соединены (заварены, запаяны и т. д.) в соответствии с технологией, используемой для данного металла или металлического сплава.

6.1.4.3.3 Корпус барабана вместимостью более 60 литров должен, как правило, иметь, по меньшей мере, два составляющих одно целое с ним обруча катания или, в качестве альтернативы, по меньшей мере, два отдельных обруча катания. Если используются отдельные обручи катания, они должны быть плотно подогнаны к корпусу и закреплены, чтобы избежать их смещения. Обручи катания не должны привариваться точечной сваркой.

6.1.4.3.4 Отверстия для наполнения, опорожнения и удаления паров в корпусе или днищах барабанов с несъемным днищем (1N1) не должны превышать 7 см в диаметре. Барабаны с более широкими отверстиями считаются барабанами со съемным днищем (1N2). Затворы отверстий в корпусе и днищах барабанов должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы они оставались хорошо закрытыми и герметичными в обычных условиях перевозки. Фланцы затворов должны присоединяться (привариваться, припаиваться и т. д.) в соответствии с технологией, используемой для данного металла или металлического сплава, так чтобы шов соединения был герметичен. Затворы должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами, за исключением тех случаев, когда затворы сами по себе являются герметичными.

6.1.4.3.5 Затворы барабанов со съемным днищем (1N2) должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они оставались хорошо закрытыми, а барабаны - герметичными. Все съемные днища должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами.

6.1.4.3.6 Максимальная вместимость барабана: 450 литров.

6.1.4.3.7 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.4 Канистры стальные или алюминиевые

3A1 стальные, с несъемным днищем

3A2 стальные, со съемным днищем

3B1 алюминиевые, с несъемным днищем

3B2 алюминиевые, со съемным днищем.

6.1.4.4.1 Корпус и днища должны быть изготовлены из стального листа, из алюминия, по меньшей мере, 99-процентной чистоты или из сплава на основе алюминия. Материал должен быть соответствующего типа и достаточной толщины, учитывая вместимость канистры и ее предполагаемое использование.

6.1.4.4.2 Уторы стальных канистр должны быть механически завальцованы или заварены. Швы корпуса стальных канистр, предназначенных для содержания более 40 л жидкости, должны быть сварными. Швы корпуса стальных канистр, предназначенных для содержания 40 или менее литров, должны быть механически завальцованы или заварены. Все швы алюминиевых канистр должны быть сварными. Швы уторов, если таковые имеются, должны быть укреплены с помощью отдельного подкрепляющего кольца.

6.1.4.4.3 Отверстия в канистрах с несъемным днищем (3A1 и 3B1) не должны превышать 7 см в диаметре. Канистры с более широкими отверстиями считаются канистрами со съемным днищем (3A2 и 3B2). Затворы должны иметь такую конструкцию, чтобы они оставались хорошо закрытыми и герметичными в обычных условиях перевозки. Затворы должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами, за исключением тех случаев, когда затворы сами по себе являются герметичными.

6.1.4.4.4 Если материалы, используемые для изготовления корпуса, днищ, затворов и арматуры, сами по себе несовместимы с содержимым, подлежащим перевозке, то должны применяться соответствующие внутренние защитные покрытия или обработка. Эти покрытия или обработка должны сохранять свои защитные свойства в обычных условиях перевозки.

6.1.4.4.5 Максимальная вместимость канистры: 60 литров.

6.1.4.4.6 Максимальная масса нетто: 120 кг.

6.1.4.5 Барабаны фанерные 1D

6.1.4.5.1 Используемый лесоматериал должен быть хорошо выдержан, быть коммерчески сухим и не иметь дефектов, которые могли бы уменьшить способность барабана применяться по назначению. Если для изготовления днищ используется не фанера, а другой материал, то его качество должно быть эквивалентным качеству фанеры.

6.1.4.5.2 Для изготовления корпуса барабана должна использоваться по меньшей мере двухслойная фанера, а днищ - трехслойная; все смежные слои должны быть прочно склеены водостойким клеем в перекрестном направлении волокна.

6.1.4.5.3 Корпус и днища барабана и их соединения должны иметь конструкцию, соответствующую вместимости барабана и его предполагаемому использованию.

6.1.4.5.4 С целью предотвращения просыпания содержимого крышки должны быть выложены крафт-бумагой или другим эквивалентным материалом, который должен быть надежно прикреплен к крышке и выступать наружу по всей ее окружности.

6.1.4.5.5 Максимальная вместимость барабана: 250 литров.

6.1.4.5.6 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.6 (Исключен)

6.1.4.7 Барабаны фибровые (картонные)

1G

6.1.4.7.1 Корпус барабана должен состоять из большого числа слоев плотной бумаги или фибрового (негофрированного) картона, плотно склеенных или сформованных вместе, и может включать один или несколько защитных слоев битума, парафинированной крафт-бумаги, металлической фольги, пластмассового материала и т. д.

6.1.4.7.2 Днища должны быть изготовлены из естественной древесины, фибрового картона, металла, фанеры, пластмассы или иного подходящего материала и могут включать один или несколько защитных слоев битума, парафинированной крафт-бумаги, металлической фольги, пластмассового материала и т. д.

6.1.4.7.3 Корпус и днища барабана и их соединения должны иметь конструкцию, соответствующую вместимости барабана и его предполагаемому использованию.

6.1.4.7.4 В собранном виде тара должна быть достаточно водостойкой, чтобы не расслаиваться в обычных условиях перевозки.

6.1.4.7.5 Максимальная вместимость барабана: 450 литров.

6.1.4.7.6 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.8 Барабаны и канистры из пластмассы

1H1 барабаны с несъемным днищем

1H2 барабаны со съемным днищем

3H1 канистры с несъемным днищем

3H2 канистры со съемным днищем.

6.1.4.8.1 Тара должна быть изготовлена из подходящего пластмассового материала и должна быть достаточно прочной, учитывая ее вместимость и предполагаемое использование. За исключением повторно используемой пластмассы, определение которой приведено в разделе 1.2.1, не должны применяться никакие бывшие в употреблении материалы, кроме обрезков или остатков, полученных в этом же процессе изготовления. Тара должна быть достаточно стойкой к старению и износу под воздействием как содержащегося в ней вещества, так и ультрафиолетового излучения. Проницаемость тары для содержащегося в ней вещества или пластмассы, повторно использованной для изготовления новой тары, не должны создавать опасности в обычных условиях перевозки.

6.1.4.8.2 Если требуется защита от ультрафиолетового излучения, она должна обеспечиваться путем добавления сажи или других подходящих пигментов или ингибиторов. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять эффективность в течение всего срока эксплуатации тары. При добавлении сажи, пигментов или ингибиторов, не использовавшихся при изготовлении испытанного типа конструкции, повторные испытания могут не проводиться, если содержание сажи не превышает 2% по массе или если содержание пигмента не превышает 3% по массе; содержание ингибиторов против ультрафиолетового излучения не ограничено.

6.1.4.8.3 Добавки, используемые не с целью защиты от ультрафиолетового излучения, могут быть включены в состав пластмассового материала при условии, что они не будут негативно влиять на химические и физические свойства материала тары. В таком случае повторное испытание может не проводиться.

6.1.4.8.4 Толщина стенок в любой точке тары должна соответствовать ее вместимости и предполагаемому использованию, учитывая напряжения, которые могут возникнуть в каждой точке.

6.1.4.8.5 Отверстия для наполнения, опорожнения и удаления паров в корпусе или днищах барабанов с несъемным днищем (1H1) и канистр с несъемным днищем (3H1) не должны превышать 7 см в диаметре. Барабаны и канистры с более широкими отверстиями считаются барабанами и канистрами со съемным днищем (1H2 и 3H2). Затворы отверстий в корпусе или днищах барабанов и канистр должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы они оставались хорошо закрытыми и герметичными в обычных условиях перевозки. Затворы должны быть снабжены прокладками или другими герметизирующими элементами, за исключением тех случаев, когда затворы сами по себе являются герметичными.

6.1.4.8.6 Затворы барабанов и канистр со съемным днищем (1Н2 и 3Н2) должны иметь такую конструкцию и применяться таким образом, чтобы они оставались хорошо закрытыми и герметичными в нормальных условиях перевозки. Все съемные днища должны быть снабжены прокладками, за исключением случаев, когда конструкция барабана или канистры такова, что, если съемное днище вставлено должным образом, они сами по себе являются герметичными.

6.1.4.8.7 Максимально допустимая проницаемость для легковоспламеняющихся жидкостей составляет 0,008 г/л.ч. при 23°C (см. подраздел 6.1.5.7).

6.1.4.8.8 Если для изготовления новой тары применяется повторно используемая пластмасса, то специфические свойства рекуперированного материала, используемого для производства новой тары, должны гарантироваться и документально подтверждаться на регулярной основе в рамках программы гарантии качества, признанной компетентным органом. Программа гарантии качества должна предусматривать составление протокола надлежащей предварительной сортировки и проверки того, что каждая партия рекуперированной пластмассы имеет надлежащие значения скорости течения расплава, плотности и предела текучести при растяжении, совпадающие с соответствующими значениями типового образца, изготовляемого из такого повторно используемого материала. Для этого необходимо знать, из какого исходного упаковочного материала изготовлена повторно используемая пластмасса и что содержалось в первоначальной таре, если это предыдущее содержимое способно снизить прочность новой тары, изготовленной из этого материала. Кроме того, программа гарантии качества, которой придерживается изготовитель тары в соответствии с пунктом 6.1.1.4, должна включать проведение предусмотренного в разделе 6.1.5 механического испытания по типу конструкции тары, изготовляемой из каждой партии рекуперированной пластмассы. В ходе такого испытания прочность тары при штабелировании может проверяться скорее с помощью соответствующих испытаний на динамическое сжатие, чем с помощью испытания на статическую нагрузку.

Примечание. Стандарт ISO 16103:2005 «Тара - Транспортная тара для опасных грузов - Повторно используемая пластмасса» содержит дополнительные указания в отношении процедур, которым надлежит следовать при утверждении применения повторно используемой пластмассы.

6.1.4.8.9 Максимальная вместимость барабанов и канистр: 1H1, 1H2: 450 литров

3H1, 3H2: 60 литров.

6.1.4.8.10 Максимальная масса нетто: 1H1, 1H2: 400 кг

3H1, 3H2: 120 кг.

6.1.4.9 Ящики из естественной древесины

4C1 обычные

4C2 с плотно пригнанными стенками

6.1.4.9.1 Используемый лесоматериал должен быть хорошо выдержан, быть коммерчески сухим и не иметь дефектов, которые могли бы уменьшить прочность любой части ящика. Прочность используемого материала и метод изготовления должны соответствовать вместимости и предполагаемому использованию ящика. Крышки и днища могут изготавливаться из такого водостойкого древесного материала, как твердый картон, древесностружечная плита или материал другого подходящего типа.

6.1.4.9.2 Крепления должны выдерживать вибрацию, возникающую в обычных условиях перевозки. По мере возможности необходимо избегать забивки гвоздей в торцевое волокно. Соединения, которые могут испытывать большие нагрузки, следует выполнять либо с помощью гвоздей с загибаемым концом или с кольцевой нарезкой, либо с помощью равноценных крепежных средств.

6.1.4.9.3 Ящик4C2: каждый элемент ящика должен быть изготовлен из цельной доски или быть равноценно прочным. Элементы считаются равноценными по прочности цельной доске, если используется один из следующих методов соединения на клею: соединение в ласточкин хвост, шпунтовое соединение, соединение внахлестку, сплачивание в четверть или соединение встык при помощи, по крайней мере, двух металлических фасонных скоб на каждое соединение.

6.1.4.9.4 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.10 Ящики фанерные

4D

6.1.4.10.1 Используемая фанера должна иметь, по меньшей мере, три слоя. Она должна быть изготовлена из хорошо выдержанного лущеного, строганного или пиленого шпона, коммерчески сухой и без дефектов, которые могли бы значительно уменьшить прочность ящика. Прочность используемого материала и метод изготовления должны соответствовать вместимости и предполагаемому использованию ящика. Для соединения смежных слоев должен применяться водостойкий клей. При изготовлении ящиков допускается использование, помимо фанеры, других подходящих материалов. Элементы ящиков должны быть плотно прибиты гвоздями, или пригнаны к угловым стойкам или торцам, или собраны другими равноценными способами.

6.1.4.10.2 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.11 Ящики из древесных материалов

4F

6.1.4.11.1 Стенки ящиков должны быть изготовлены из таких водостойких древесных материалов, как твердый картон, древесностружечная плита или материал другого подходящего типа. Прочность используемого материала и метод изготовления должны соответствовать вместимости ящиков и их предполагаемому использованию.

6.1.4.11.2 Другие части ящиков могут быть изготовлены из другого подходящего материала.

6.1.4.11.3 Ящики должны быть прочно собраны при помощи соответствующих приспособлений.

6.1.4.11.4 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.12 Ящики из фибрового картона

4G

6.1.4.12.1 С учетом вместимости ящиков и их предполагаемого использования для их изготовления должен использоваться прочный и доброкачественный гладкий или двойной гофрированный (однослойный или многослойный) фибровый картон. Водостойкость внешней поверхности должна быть такой, чтобы увеличение массы, определенное при испытании, проводимом в течение 30 минут, на определение поглощения воды по методу Кобба, не превышало 155 г/м2 - см. стандарт ISO 535:1991. Картон должен быть достаточно гибким. Он должен быть нарезан и согнут без задиров, и в нем должны быть сделаны прорези, чтобы при сборке комплекта не было разрывов, повреждений поверхности или излишних изгибов.

Рифленый слой гофрированного фибрового картона должен быть прочно склеен с облицовкой.

6.1.4.12.2 Головки ящиков могут иметь деревянную рамку либо изготовляться полностью из древесины или другого подходящего материала. Для усиления могут использоваться планки из древесины или другого подходящего материала.

6.1.4.12.3 Соединения корпуса ящиков должны быть выполнены с помощью клейкой ленты, склеены внахлест или сшиты внахлест со скреплением металлическими скобками. Соединения внахлест должны иметь соответствующий напуск.

6.1.4.12.4 Для закрытия ящика путем склеивания или с помощью клейкой ленты должен применяться водостойкий клей.

6.1.4.12.5 Размеры ящиков должны соответствовать форме и объему их содержимого.

6.1.4.12.6 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.13 Ящики из пластмассы

4H1 ящики из пенопласта

4H2 ящики из твердой пластмассы.

6.1.4.13.1 Ящик должен быть изготовлен из подходящего пластмассового материала и быть достаточно прочным с учетом его вместимости и предполагаемого использования. Ящик должен обладать достаточной устойчивостью к старению и износу под воздействием как содержащегося в нем вещества, так и ультрафиолетового излучения.

6.1.4.13.2 Ящик из пенопласта должен состоять из двух частей, изготовленных из формованного пенопласта: нижней части, имеющей специальные полости для внутренней тары, и верхней части, которая закрывает нижнюю и плотно с ней соединяется. Верхняя и нижняя части ящика должны иметь такую конструкцию, чтобы внутренняя тара входила в них плотно. Крышки внутренней тары не должны соприкасаться с внутренней стороной верхней части этого ящика.

6.1.4.13.3 При отправке ящик из пенопласта должен быть закрыт самоклеющейся лентой, имеющей достаточный предел прочности на разрыв, чтобы предотвратить открытие ящика. Самоклеющаяся лента должна быть стойкой к воздействию погодных условий, а ее клеящее вещество должно быть совместимо с пенопластом, из которого изготовлен ящик. Могут использоваться и другие столь же эффективные закрывающие приспособления.

6.1.4.13.4 Если для ящиков из твердой пластмассы требуется защита от ультрафиолетового излучения, то она должна обеспечиваться путем добавления сажи или других подходящих пигментов или ингибиторов. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять эффективность в течение всего срока эксплуатации ящика. При добавлении сажи, пигментов или ингибиторов, не использовавшихся при изготовлении испытанного типа конструкции, повторное испытание может не проводиться, если содержание сажи не превышает 2% по массе или если содержание пигмента не превышает 3% по массе; содержание ингибиторов против ультрафиолетового излучения не ограничено.

6.1.4.13.5 Добавки, используемые не с целью защиты от ультрафиолетового излучения, могут быть включены в состав пластмассового материала при условии, что они не будут негативно влиять на химические или физические свойства материала ящика. В таком случае повторное испытание может не проводиться.

6.1.4.13.6 Ящики из твердой пластмассы должны снабжаться закрывающими приспособлениями из подходящего материала достаточной прочности, сконструированными таким образом, чтобы предотвратить непреднамеренное открытие ящика.

6.1.4.13.7 Если для изготовления новой тары применяется повторно используемая пластмасса, то специфические свойства рекуперированного материала, используемого для производства новой тары, должны гарантироваться и документально подтверждаться на регулярной основе в рамках программы гарантии качества, признанной компетентным органом. Программа гарантии качества должна предусматривать составление протокола надлежащей предварительной сортировки и проверки того, что каждая партия рекуперированной пластмассы имеет надлежащие значения скорости течения расплава, плотности и предела текучести при растяжении, совпадающие с соответствующими значениями типового образца, изготовляемого из такого повторно используемого материала. Для этого необходимо знать, из какого исходного упаковочного материала изготовлена повторно используемая пластмасса и что содержалось в первоначальной таре, если это предыдущее содержимое способно снизить прочность новой тары, изготовленной из этого материала. Кроме того, программа гарантии качества, которой придерживается изготовитель тары в соответствии с пунктом 6.1.1.4, должна включать проведение предусмотренного в разделе 6.1.5 механического испытания по типу конструкции тары, изготовляемой из каждой партии рекуперированной пластмассы. В ходе такого испытания прочность тары при штабелировании может проверяться скорее с помощью соответствующих испытаний на динамическое сжатие, чем с помощью испытания на статическую нагрузку.

6.1.4.13.8 Максимальная масса нетто 4H1: 60 кг

4H2: 400 кг.

6.1.4.14 Ящики стальные или алюминиевые

4A стальные

4B алюминиевые.

6.1.4.14.1 Прочность металла и конструкция ящика должны соответствовать его вместимости и предполагаемому использованию.

6.1.4.14.2 Ящики должны быть выложены изнутри картонными или войлочными прокладками или иметь вкладыш или внутреннее покрытие из подходящего материала (в зависимости от необходимости). Если применяется двойной завальцованный металлический вкладыш, должны быть приняты меры для предотвращения попадания веществ, особенно взрывчатых, в полости швов.

6.1.4.14.3 Затворы могут быть любого подходящего типа; они должны оставаться закрытыми в обычных условиях перевозки.

6.1.4.14.4 Максимальная масса нетто: 400 кг.

6.1.4.15 Мешки из текстиля

5L1 без вкладыша или внутреннего покрытия

5L2 плотные

5L3 влагонепроницаемые.

6.1.4.15.1 Используемый для изготовления мешков текстиль должен быть хорошего качества. Прочность ткани и исполнение мешка должны соответствовать его вместимости и предполагаемому использованию.

6.1.4.15.2 Мешки, плотные, 5L2: мешок должен быть сделан непроницаемым для сыпучих веществ, например, путем:

a) наклеивания бумаги на внутреннюю поверхность мешка при помощи водостойкого клея, например битума; или

b) покрытия внутренней поверхности мешка полимерной пленкой; или

c) применения одного или нескольких вкладышей из бумаги или пластмассового материала.

6.1.4.15.3 Мешки, влагонепроницаемые, 5L3: для предотвращения проникновения влаги мешок должен быть изготовлен влагонепроницаемым, что достигается, например, путем:

a) использования отдельных вкладышей из водостойкой бумаги (например, парафинированной крафт-бумаги, битумированной бумаги или крафт-бумаги с покрытием из пластмассы); или

b) покрытия внутренней поверхности мешка полимерной пленкой; или

c) применения одного или нескольких вкладышей из пластмассового материала.

6.1.4.15.4 Максимальная масса нетто: 50 кг.

6.1.4.16 Мешки из полимерной ткани

5H1 без вкладыша или внутреннего покрытия

5H2 плотные

5H3 влагонепроницаемые.

6.1.4.16.1 Мешки должны быть изготовлены из тянутой ленты или моноволокон подходящего пластмассового материала. Прочность используемого материала и исполнение мешка должны соответствовать его вместимости и предполагаемому использованию.

6.1.4.16.2 Если используется ткань плоского переплетения, то дно и боковая часть мешка должны быть прошиты или скреплены другим способом. Если ткань трубчатая, то дно мешка должно быть прошито, заплетено или скреплено другим способом, обеспечивающим эквивалентную прочность шва.

6.1.4.16.3 Мешки, плотные, 5H2: мешок должен быть сделан непроницаемым для сыпучих веществ, например, путем:

a) наклеивания на внутреннюю поверхность мешка бумаги или полимерной пленки; или

b) применения одного или нескольких отдельных вкладышей из бумаги или пластмассового материала.

6.1.4.16.4 Мешки, влагонепроницаемые, 5H3: для предотвращения проникновения влаги мешок должен быть изготовлен влагонепроницаемым, что достигается, например, путем:

a) использования отдельных внутренних вкладышей из водостойкой бумаги (например, парафинированной крафт-бумаги, битумированной двойным слоем крафт-бумаги или крафт-бумаги с покрытием из пластмассы); или

b) покрытия внутренней или наружной поверхности мешка полимерной пленкой; или

c) применения одного или нескольких внутренних вкладышей из пластмассового материала.

6.1.4.16.5 Максимальная масса нетто: 50 кг.

6.1.4.17 Мешки из полимерной пленки

5H4

6.1.4.17.1 Мешки должны быть изготовлены из подходящего пластмассового материала. Прочность материала и исполнение мешка должны соответствовать его вместимости и предполагаемому использованию. Соединения и швы должны выдерживать давление и удары, которые могут иметь место в обычных условиях перевозки.

6.1.4.17.2 Максимальная масса нетто: 50 кг.

6.1.4.18 Мешки бумажные

5M1 многослойные

5M2 многослойные, влагонепроницаемые.

6.1.4.18.1 Для изготовления мешков должна использоваться подходящая крафт-бумага или эквивалентная бумага, имеющая по меньшей мере три слоя, причем средний слой может изготавливаться из сетчатого материала с адгезивным составом, обеспечивающим склеивание с внешними слоями. Прочность бумаги и исполнение мешков должны соответствовать их вместимости и предполагаемому использованию. Соединения и швы должны быть плотными.

6.1.4.18.2 Мешки 5M2: для предотвращения попадания влаги мешок, состоящий из четырех или более слоев, должен быть сделан водонепроницаемым путем использования для одного из двух наружных слоев водостойкого материала или использования водостойкой преграды из соответствующего защитного материала между двумя наружными слоями; трехслойный мешок должен быть сделан влагонепроницаемым за счет применения в качестве внешнего слоя водостойкого материала. Если имеется опасность реакции содержимого с влагой или если содержимое упаковывается во влажном состоянии, то с внутренней стороны мешок должен быть также снабжен водостойким слоем или преградой из защитного материала, такого как битумированная двойным слоем крафт-бумага, крафт-бумага с пластмассовым покрытием, полимерная пленка, приклеенная к внутренней поверхности мешка, либо один или несколько вкладышей из пластмассового материала. Соединения и швы должны быть водонепроницаемы.

6.1.4.18.3 Максимальная масса нетто: 50 кг.

6.1.4.19 Составная тара (из пластмассового материала)

6HA1 пластмассовый сосуд с наружным стальным барабаном

6HA2 пластмассовый сосуд с наружной стальной обрешеткой или ящиком

6HB1 пластмассовый сосуд с наружным алюминиевым барабаном

6HB2 пластмассовый сосуд с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком

6HC пластмассовый сосуд с наружным ящиком из древесины

6HD1 пластмассовый сосуд с наружным фанерным барабаном

6HD2 пластмассовый сосуд с наружным фанерным ящиком

6HG1 пластмассовый сосуд с наружным фибровым барабаном

6HG2 пластмассовый сосуд с наружным ящиком из фибрового картона

6HH1 пластмассовый сосуд с наружным пластмассовым барабаном

6HH2 пластмассовый сосуд с наружным ящиком из твердой пластмассы

6.1.4.19.1 Внутренний сосуд

6.1.4.19.1.1 К пластмассовым внутренним сосудам применяются требования пунктов 6.1.4.8.1 и 6.1.4.8.4-6.1.4.8.7.

6.1.4.19.1.2 Пластмассовый внутренний сосуд должен плотно прилегать к наружной таре, в которой не должно быть выступов, могущих вызвать истирание пластмассового материала.

6.1.4.19.1.3 Максимальная вместимость внутренних сосудов:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 литров

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 литров.

6.1.4.19.1.4 Максимальная масса нетто:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 кг

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 кг.

6.1.4.19.2 Наружная тара

6.1.4.19.2.1 Пластмассовый сосуд с наружным стальным или алюминиевым барабаном 6HA1 или 6HB1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подразделов 6.1.4.1 или 6.1.4.2.

6.1.4.19.2.2 Пластмассовый сосуд с наружной стальной или алюминиевой обрешеткой или ящиком 6HA2 или 6HB2: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.14.

6.1.4.19.2.3 Пластмассовый сосуд с наружным ящиком из древесины 6HC: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.9.

6.1.4.19.2.4 Пластмассовый сосуд с наружным фанерным барабаном 6HD1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.5.

6.1.4.19.2.5 Пластмассовый сосуд с наружным фанерным ящиком 6HD2: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.10.

6.1.4.19.2.6 Пластмассовый сосуд с наружным фибровым барабаном 6HG1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подразделов 6.1.4.7.1-6.1.4.7.4.

6.1.4.19.2.7 Пластмассовый сосуд с наружным ящиком из фибрового картона 6HG2: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.12.

6.1.4.19.2.8 Пластмассовый сосуд с наружным пластмассовым барабаном 6HH1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подразделов 6.1.4.8.1-6.1.4.8.6.

6.1.4.19.2.9 Пластмассовые сосуды с наружным ящиком из твердой пластмассы (включая рифленые пластмассовые материалы) 6HH2: конструкция наружной тары должна отвечать требованиям подразделов 6.1.4.13.1 и 6.1.4.13.4-6.1.4.13.6.

6.1.4.20 Составная тара (из стекла, фарфора или керамики)

6PA1 сосуд с наружным стальным барабаном

6PA2 сосуд с наружной стальной обрешеткой или ящиком

6PB1 сосуд с наружным алюминиевым барабаном

6PB2 сосуд с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком

6PC сосуд с наружным ящиком из древесины

6PD1 сосуд с наружным фанерным барабаном

6PD2 сосуд с наружной плетеной корзиной

6PG1 сосуд с наружным фибровым барабаном

6PG2 сосуд с наружным ящиком из фибрового картона

6PH1 сосуд с наружной тарой из пенопласта

6PH2 сосуд с наружной тарой из твердой пластмассы

6.1.4.20.1 Внутренний сосуд

6.1.4.20.1.1 Сосуды должны иметь соответствующую форму (цилиндрическую или грушевидную), быть изготовлены из материала хорошего качества и не иметь дефектов, уменьшающих их прочность. В любой своей точке стенки должны иметь достаточную толщину и не иметь внутренних напряжений.

6.1.4.20.1.2 В качестве затворов для сосудов надлежит использовать винтовые пластмассовые крышки, притертые стеклянные пробки или, по крайней мере, столь же эффективные закрывающие устройства. Любая часть затвора, которая может соприкасаться с содержимым сосуда, должна быть устойчива к этому содержимому. Следует принять меры к обеспечению герметичности затворов и их надлежащего закрытия с целью предотвращения их ослабления во время перевозки. Если понадобится установка затворов, снабженных выпускными клапанами, эти затворы должны соответствовать требованиям пункта 4.1.1.8.

6.1.4.20.1.3 Сосуд должен быть прочно закреплен в наружной таре при помощи прокладочных и/или абсорбирующих материалов.

6.1.4.20.1.4 Максимальная вместимость сосуда: 60 литров.

6.1.4.20.1.5 Максимальная масса нетто: 75 кг.

6.1.4.20.2 Наружная тара

6.1.4.20.2.1 Сосуд с наружным стальным барабаном 6PA1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.1. Съемная крышка, требуемая для этого типа тары, может, тем не менее, иметь форму колпака.

6.1.4.20.2.2 Сосуд с наружной стальной обрешеткой или ящиком 6PA2: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.14. Наружная тара для сосудов цилиндрической формы должна, находясь в вертикальном положении, возвышаться над сосудом и его затвором. Если сосуд грушевидной формы помещен в обрешетку, форма которой соответствует форме сосуда, наружная тара должна быть снабжена защитной крышкой (колпаком).

6.1.4.20.2.3 Сосуд с наружным алюминиевым барабаном 6PB1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.2.

6.1.4.20.2.4 Сосуд с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком 6PB2: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.14.

6.1.4.20.2.5 Сосуд с наружным ящиком из древесины 6PC: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.9.

6.1.4.20.2.6 Сосуд с наружным фанерным барабаном 6PD1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.5.

6.1.4.20.2.7 Сосуд с наружной плетеной корзиной 6PD2. Корзина должна быть изготовлена из материала хорошего качества. Она должна быть снабжена защитной крышкой (колпаком) для предотвращения повреждения сосуда.

6.1.4.20.2.8 Сосуд с наружным фибровым барабаном 6PG1: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подразделов 6.1.4.7.1-6.1.4.7.4.

6.1.4.20.2.9 Сосуд с наружным ящиком из фибрового картона 6PG2: конструкция наружной тары должна отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.12.

6.1.4.20.2.10 Сосуд с наружной тарой из пенопласта или твердой пластмассы (6PH1 или 6PH2): материалы наружной тары должны отвечать соответствующим требованиям подраздела 6.1.4.13. Наружная тара из твердой пластмассы должна изготовляться из полиэтилена высокой плотности или другого аналогичного полимерного материала. Съемная крышка, требуемая для этого типа тары, может, тем не менее, иметь форму колпака.

6.1.4.21 Комбинированная тара

Применяются соответствующие требования раздела 6.1.4, предъявляемые к наружной таре.

Примечание. В отношении внутренней и наружной тары, которую можно использовать, см. соответствующие инструкции по упаковке в главе 4.1.

6.1.4.22 Легкая металлическая тара

0A1 с несъемным днищем

0A2 со съемным днищем.

6.1.4.22.1 Стенки корпуса и днища должны быть изготовлены из соответствующей стали; их толщина должна соответствовать вместимости и предполагаемому использованию тары.

6.1.4.22.2 Соединения должны быть сварными или, по крайней мере, с двухшовной пайкой, или должны быть выполнены таким методом, который обеспечивает аналогичную прочность и герметичность.

6.1.4.22.3 Внутренние покрытия из цинка, олова, лака и т.д. должны обладать необходимой прочностью и плотно прилегать к стали в любой точке, включая затворы.

6.1.4.22.4 Отверстия для наполнения, опорожнения и удаления паров в корпусе или днищах тары с несъемным днищем (0A1) не должны превышать 7 см в диаметре. Тара с более широкими отверстиями считается тарой со съемным днищем (0A2).

6.1.4.22.5 Затворы тары с несъемным днищем (0A1) должны либо быть завинчивающегося типа, либо допускать использование крышки с винтовой резьбой или другого устройства, обеспечивающего, по крайней мере, такую же эффективность. Затворы тары со съемным днищем (0A2) должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они оставались прочно закрытыми, а тара - герметичной.

6.1.4.22.6 Максимальная вместимость тары: 40 литров.

6.1.4.22.7 Максимальная масса нетто: 50 кг.

6.1.5 Требования к испытаниям тары

6.1.5.1 Испытания и периодичность их проведения

6.1.5.1.1 Тип конструкции каждой тары должен испытываться, как указано в разделе 6.1.5, в соответствии с процедурами, установленными компетентным органом, разрешающим нанести маркировку, и должен утверждаться этим компетентным органом.

6.1.5.1.2 Перед использованием каждый тип конструкции тары должен успешно выдержать испытания, предписанные в настоящей главе. Тип конструкции тары определяется конструкцией, размером, материалом и его толщиной, способом изготовления и применения, а также способом обработки поверхности. Он может включать также тару, которая отличается от прототипа только меньшей высотой.

6.1.5.1.3 Серийные образцы продукции также должны проходить испытания с периодичностью, установленной компетентным органом. Для таких испытаний тары из бумаги или фибрового картона подготовка в условиях окружающей среды считается равнозначной соблюдению требований пункта 6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4 Испытания должны повторяться, кроме того, при каждом изменении конструкции, материала или способа изготовления тары.

6.1.5.1.5 Компетентный орган может разрешить проведение выборочных испытаний тары, которая лишь в небольшой степени отличается от уже испытанного типа, например меньшими размерами или меньшей массой нетто внутренней тары, а также такой тары, как барабаны, мешки и ящики, изготовляемые с небольшими уменьшениями их габаритного(ых) размера(ов).

6.1.5.1.6 (Зарезервирован)

Примечание. В отношении условий, касающихся объединения различных типов внутренней тары в наружной таре, и допустимых модификаций внутренней тары см. пункт 4.1.1.5.1.

6.1.5.1.7 Изделия или внутренняя тара любого типа, предназначенная для твердых или жидких веществ, могут собираться и перевозиться без испытаний в наружной таре с соблюдением следующих условий:

a) наружная тара должна успешно пройти испытание в соответствии с подразделом 6.1.5.3 вместе с хрупкой (например, из стекла) внутренней тарой, содержащей жидкости, при высоте падения, предусмотренной для группы упаковки I;

b) общая масса брутто внутренней тары не должна превышать половину массы брутто внутренней тары, использованной для проведения испытания на падение в соответствии с подпунктом а), выше;

c) толщина прокладочного материала между отдельными единицами внутренней тары, а также между внутренней и наружной тарой не должна быть меньше толщины соответствующего прокладочного материала в первоначально испытанной таре, а если при первоначальном испытании использовалась только одна единица внутренней тары, толщина прокладочного слоя между отдельными единицами внутренней тары не должна быть меньше толщины прокладочного материала между внутренней и наружной тарой при первоначальном испытании. Если используется меньшее количество единиц внутренней тары или внутренняя тара меньшего размера (по сравнению с внутренней тарой, использовавшейся в испытании на падение), то необходимо использовать достаточное дополнительное количество прокладочного материала для заполнения свободных пространств;

d) наружная тара должна успешно пройти в незаполненном состоянии испытание на штабелирование, предусмотренное в подразделе 6.1.5.6. Общая масса идентичных упаковок должна определяться на основе суммарной массы единиц внутренней тары, использовавшихся при испытании на падение в соответствии с подпунктом а), выше;

e) внутренняя тара, содержащая жидкость, должна быть полностью окружена достаточным количеством абсорбирующего материала, способным поглотить всю содержащуюся во внутренней таре жидкость;

f) если наружная тара предназначена для помещения в нее внутренней тары с жидкостью и не является герметичной или предназначена для помещения в нее внутренней тары с твердыми веществами и не является для них непроницаемой, то на случай утечки необходимо предусмотреть средство, способное удерживать жидкость или твердые вещества, в виде герметичного вкладыша, пластмассового мешка или другого столь же эффективного средства удержания. В случае тары, содержащей жидкости, абсорбирующий материал, требующийся в соответствии с подпунктом е), выше, должен размещаться внутри такого средства удержания;

g) тара должна иметь маркировку в соответствии с разделом 6.1.3, показывающую, что она была испытана в качестве комбинированной тары на соответствие требованиям, предъявляемым к группе упаковки I. Указываемая максимальная масса брутто в килограммах должна быть равна сумме массы наружной тары и половины массы брутто внутренней тары, использовавшейся в испытании на падение, упомянутом в подпункте a), выше. Такая маркировка должна содержать также букву «V», как указано в пункте 6.1.2.4.

6.1.5.1.8 Компетентный орган может в любое время потребовать проведения испытаний, предусмотренных в настоящем разделе, с тем, чтобы убедиться в том, что производимая серийно тара отвечает требованиям, предъявляемым к испытаниям по типу конструкции. Для целей проверки протоколы таких испытаний сохраняются.

6.1.5.1.9 Если в целях безопасности требуется обработка внутренней поверхности или нанесение внутреннего покрытия, то такая обработка или покрытие должны сохранять свои защитные свойства даже после проведения испытаний.

6.1.5.1.10 Компетентный орган может разрешить проведение нескольких видов испытаний на одном образце, если это не скажется на действительности результатов испытаний.

6.1.5.1.11 Аварийная тара

Аварийная тара (см. раздел 1.2.1) должна быть испытана и маркирована в соответствии с требованиями, применимыми к таре группы упаковки II, предназначенной для перевозки твердых веществ или внутренней тары, однако при этом:

a) при испытаниях должна использоваться вода, а тара должна быть заполнена не менее чем на 98% ее максимальной вместимости. Чтобы получить требуемую общую массу упаковки, можно добавить, например, мешки со свинцовой дробью, но разместить их необходимо таким образом, чтобы они не повлияли на результаты испытаний. При проведении испытания на падение можно также изменить высоту падения в соответствии с пунктом 6.1.5.3.5 b);

b) тара должна, кроме того, успешно пройти испытание на герметичность при давлении 30 кПа, и результаты этого испытания должны быть занесены в протокол испытания, требуемый согласно подразделу 6.1.5.8; и

c) на таре должна быть проставлена буква «Т» в соответствии с пунктом 6.1.2.4.

6.1.5.2 Подготовка тары к испытаниям

6.1.5.2.1 Испытаниям должна подвергаться тара, подготовленная так, как она готовится для перевозки, включая внутреннюю тару комбинированной тары. Внутренние или одиночные сосуды или тара, за исключением мешков, должны заполняться не менее чем на 98% их максимальной вместимости в случае жидкостей и не менее чем на 95% - в случае твердых веществ. Мешки должны наполняться до максимальной массы, при которой они могут использоваться. Комбинированная тара, внутренняя тара которой предназначена и для жидкостей, и для твердых веществ, должна пройти отдельные испытания для обоих видов содержимого - как для жидкостей, так и для твердых веществ. Вещества или изделия, которые будут перевозиться в таре, могут быть заменены другими веществами или изделиями, за исключением случаев, когда эта замена может сделать недействительными результаты испытаний. Что касается твердых веществ, то, если используется другое вещество, оно должно иметь те же физические характеристики (массу, размер частиц и т. д.), что и вещество, которое будет перевозиться. Для достижения требуемой общей массы упаковки допускается использование добавок, таких как мешки со свинцовой дробью, при условии, что они размещены таким образом, что их использование не повлияет на результаты испытаний.

6.1.5.2.2 Если при испытаниях на падение тары, предназначенной для жидкостей, используется другое вещество, оно должно иметь те же относительную плотность и вязкость, что и вещество, которое будет перевозиться. Для такого испытания может также использоваться вода с соблюдением условий, указанных в пункте 6.1.5.3.5.

6.1.5.2.3 Тара из бумаги или фибрового картона должна быть выдержана в течение не менее 24 часов в атмосфере с регулируемыми температурой и относительной влажностью. Существуют три варианта, из которых следует выбрать один. Предпочтительной является атмосфера при температуре 23°С ± 2°С и относительной влажности 50 ± 2%. Два других варианта - при температуре 20°С ± 2°С и относительной влажности 65 ± 2% или при температуре 27°С ± 2°С и относительной влажности 65 ± 2%.

Примечание. Средние значения должны находиться в этих пределах. Кратковременные колебания этих значений и ограниченная точность измерений могут привести к тому, что по результатам отдельных измерений относительная влажность может изменяться в пределах ±5% без заметного ущерба для воспроизводимости результатов испытания.

6.1.5.2.4 (Зарезервирован)

6.1.5.2.5 Барабаны и канистры из пластмассы, предусмотренные в подразделе 6.1.4.8, и, в случае необходимости, составная тара (из пластмассового материала), предусмотренная в подразделе 6.1.4.19, должны - с целью проверки их достаточной химической совместимости с жидкостями - подвергаться выдерживанию при температуре окружающей среды в течение шести месяцев, причем все это время испытательные образцы должны быть наполнены веществами, для перевозки которых они предназначены.

В течение первых и последних 24 часов выдерживания образцы должны быть расположены затворами вниз. Однако тара, снабженная вентиляционными клапанами, выдерживается в таком положении в каждом случае лишь в течение пяти минут. После такого выдерживания образцы подвергаются испытаниям, предписанным в подразделах 6.1.5.3-6.1.5.6.

Если известно, что прочность пластмассы, из которой изготовлены внутренние сосуды составной тары (из пластмассового материала), существенно не изменяется под воздействием наполнителя, то нет необходимости проверять, достаточна ли химическая совместимость.

Под существенным изменением прочности следует понимать:

a) явное охрупчивание; или

b) значительное снижение эластичности, если только оно не сопровождается по крайней мере пропорциональным ему увеличением растяжения под нагрузкой.

Если характеристики пластмассы установлены с помощью других процедур, то вышеупомянутое испытание на совместимость можно не проводить. Такие процедуры должны быть, по меньшей мере, эквивалентны указанному выше испытанию на совместимость и должны быть признаны компетентным органом.

Примечание. В отношении барабанов и канистр из пластмассы и составной тары (из пластмассового материала), изготовленных из полиэтилена, см. также пункт 6.1.5.2.6, ниже.

6.1.5.2.6 Для барабанов и канистр из полиэтилена, предусмотренных в подразделе 6.1.4.8, и, в случае необходимости, для составной тары из полиэтилена, предусмотренной в подразделе 6.1.4.19, химическая совместимость с жидкими наполнителями, отнесенными к стандартным жидкостям в соответствии с подразделом 4.1.1.19, может быть проверена с использованием стандартных жидкостей (см. раздел 6.1.6), как это описывается ниже.

Стандартные жидкости оказывают характерное разрушающее воздействие на полиэтилен, поскольку они вызывают размягчение в результате разбухания, растрескивание под напряжением, расщепление молекул и комбинации этих видов воздействия. Достаточная химическая совместимость тары может быть проверена путем выдерживания требуемых испытательных образцов в течение трех недель при 40°С с использованием соответствующей(их) стандартной(ых) жидкости(ей); если этой стандартной жидкостью является вода, то выдерживание в соответствии с данной процедурой не требуется. Выдерживание испытательных образцов, которые используются при испытании на штабелирование, не требуется и в случае стандартных жидкостей «смачивающий раствор» и «уксусная кислота».

В течение первых и последних 24 часов выдерживания образцы тары должны быть расположены затворами вниз. Однако тара, оборудованная вентиляционным клапаном, выдерживается в таком положении в каждом случае лишь в течение пяти минут. После такого выдерживания испытательные образцы подвергаются испытаниям, предписанным в подразделах 6.1.5.3-6.1.5.6.

В случае гидропероксида третбутила с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот, отнесенных к классу 5.2, испытание на совместимость не должно проводиться с использованием стандартных жидкостей. Для этих веществ достаточная химическая совместимость испытательных образцов должна быть доказана посредством их выдерживания в течение шести месяцев при температуре окружающей среды с веществами, для перевозки которых они предназначены.

Результаты испытаний тары из полиэтилена, проведенных в соответствии с процедурой, предусмотренной в этом пункте, могут быть утверждены для тары такого же типа конструкции, внутренняя поверхность которой обработана фтором.

6.1.5.2.7 Для указанной в пункте 6.1.5.2.6 тары из полиэтилена, которая была испытана согласно пункту 6.1.5.2.6, в качестве наполнителей могут быть также утверждены другие вещества, помимо тех, которые были отнесены к стандартным жидкостям в соответствии с подразделом 4.1.1.19. Такое утверждение должно основываться на результатах лабораторных испытаний, подтверждающих, что воздействие таких наполнителей на испытательные образцы является менее значительным, чем воздействие соответствующей(их) стандартной(ых) жидкости(ей), учитывая соответствующие процессы разрушения. Что касается относительной плотности и давления паров, то в данном случае применяются те еже условия, что и условия, предусмотренные в пункте 4.1.1.19.2.

6.1.5.2.8 Если прочность пластмассы, из которой изготовлены внутренние сосуды составной тары, существенно не изменяется под воздействием наполнителя, то нет необходимости проверять, достаточна ли химическая совместимость. Под существенным изменением прочности следует понимать:

a) явное охрупчивание;

b) значительное снижение эластичности, если только оно не сопровождается, по крайней мере, пропорциональным ему увеличением растяжения под нагрузкой.

6.1.5.3 Испытание на падение3

6.1.5.3.1 Количество испытываемых образцов (на каждый тип конструкции и на каждого изготовителя) и положение образца при падении

Для всех видов падения, кроме падения плашмя, центр тяжести должен находиться вертикально над точкой удара.

Если для данного испытания на падение можно использовать несколько направлений удара, то надлежит выбрать такое, которое с наибольшей вероятностью приведет к повреждению тары.

| Тара | Количество испытываемых образцов | Положение образца при падении |
| --- | --- | --- |
| а) Стальные барабаны Алюминиевые барабаны Металлические барабаны, кроме стальных и алюминиевых Стальные канистры Алюминиевые канистры Фанерные барабаны Фибровые барабаны Барабаны и канистры из пластмассы Составная тара в форме барабана Легкая металлическая тара | Шесть (по три на каждое падение) | Первое падение (три образца): тара должна диагонально ударяться об испытательную площадку утором или, если она не имеет утора, кольцевым швом или краем. Второе падение (три оставшихся образца): тара должна ударяться об испытательную площадку наименее прочной частью, которая не испытывалась при первом падении, например затвором или, для некоторых цилиндрических барабанов, продольным сварным швом корпуса барабана |
| b) Ящики из естественной древесины Фанерные ящики Ящики из древесного материала Ящики из фибрового картона Ящики из пластмассы Стальные или алюминиевые ящики Составная тара в форме ящика | Пять (по одному на каждое падение) | Первое падение: плашмя на дно Второе падение: плашмя на крышку Третье падение: плашмя на боковую стенку Четвертое падение: плашмя на торцевую стенку Пятое падение: на угол |
| c) Мешки - однослойные с боковым швом | Три (три падения на каждый мешок) | Первое падение: плашмя на широкую сторону Второе падение: плашмя на узкую сторону Третье падение: на дно мешка |
| d) Мешки - однослойные без бокового шва или многослойные | Три (два падения на каждый мешок) | Первое падение: плашмя на широкую сторону Второе падение: на дно мешка |
| e) Составная тара (из стекла, фарфора или керамики), маркированная символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii), в форме барабана или ящика | Три (по одному на каждое падение) | Диагонально нижним утором или, если нет утора, кольцевым швом или нижним краем |

________________

3 См. стандарт ISO 2248.

6.1.5.3.2 Специальная подготовка образцов к испытанию на падение

Температура испытательного образца и его содержимого должна быть снижена до -18°C или ниже для следующих типов тары:

a) барабанов из пластмассы (см. подраздел 6.1.4.8);

b) канистр из пластмассы (см. подраздел 6.1.4.8);

c) ящиков из пластмассы, за исключением ящиков из пенопласта (см. подраздел 6.1.4.13);

d) составной тары (из пластмассового материала) (см. подраздел 6.1.4.19); и

e) комбинированной тары с пластмассовой внутренней тарой, за исключением пластмассовых мешков, предназначенной для удержания твердых веществ или изделий.

Если испытательные образцы подготовлены таким образом, то выдерживание, предусмотренное в пункте 6.1.5.2.3, можно не проводить. Испытательные жидкости необходимо поддерживать в жидком состоянии путем добавления, если необходимо, антифриза.

6.1.5.3.3 Тара со съемным днищем, используемая для жидкостей, должна подвергаться испытанию на падение не менее чем через 24 часа после ее наполнения и закрытия с целью учета возможной релаксации прокладки.

6.1.5.3.4 Испытательная площадка

Испытательная площадка должна иметь неупругую и горизонтальную поверхность и должна быть:

- цельной и достаточно массивной, чтобы оставаться неподвижной;

- плоской и без поверхностных местных дефектов, способных повлиять на результаты испытания;

- достаточно жесткой, чтобы не деформироваться в условиях проведения испытания и не повреждаться в ходе испытаний; и

- достаточно большой по площади, чтобы испытуемая упаковка полностью падала на ее поверхность.

6.1.5.3.5 Высота падения

Для твердых веществ и жидкостей, если испытание проводится с твердым веществом или жидкостью, подлежащими перевозке, или с другим веществом, обладающим, в основном, такими же физическими характеристиками:

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| 1,8 м | 1,2 м | 0,8 м |

Для жидкостей в одиночной таре и для внутренней тары комбинированной тары, если испытание проводится с водой:

Примечание. Термин «вода» включает растворы антифриза в воде с минимальной относительной плотностью 0,95 для испытаний, проводимых при температуре -18°С.

а) когда подлежащие перевозке вещества имеют относительную плотность не более 1,2:

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| 1,8 м | 1,2 м | 0,8 м |

b) когда подлежащие перевозке вещества имеют относительную плотность более 1,2, высота падения должна рассчитываться на основе относительной плотности (d) перевозимого вещества, округленной до первого десятичного знака, следующим образом:

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| d × 1,5 (м) | d × 1,0 (м) | d × 0,67 (м) |

c) для легкой металлической тары, маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii), предназначенной для перевозки веществ, вязкость которых при 23°C превышает 200 мм2/c (соответствует времени истечения 30 секунд при проведении испытания согласно стандарту ISO 2431:1993 с использованием стандартной воронки ИСО с диаметром отверстия 6 мм),

i) если относительная плотность веществ не превышает 1,2:

| Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- |
| 0,6 м | 0,4 м |

ii) для подлежащих перевозке веществ, имеющих относительную плотность (d) более 1,2, высота падения рассчитывается на основе относительной плотности (d) перевозимого вещества, округленной до первого десятичного знака, следующим образом:

| Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- |
| d × 0,5 м | d × 0,33 м |

6.1.5.3.6 Критерии прохождения испытания

6.1.5.3.6.1 После установления равновесия между внутренним и внешним давлениями каждая тара, содержащая жидкость, должна быть герметичной, однако в случае внутренней тары комбинированной тары и внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики), маркированных символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii), равновесия давлений не требуется.

6.1.5.3.6.2 Когда тара, предназначенная для твердых веществ, подвергается испытанию на падение и ударяется об испытательную площадку своей верхней частью, считается, что образец успешно выдержал испытание в том случае, если содержимое полностью осталось во внутренней таре или внутреннем сосуде (например, пластмассовом мешке), даже если затвор, сохраняя свою удерживающую функцию, уже не является непроницаемым для вещества.

6.1.5.3.6.3 Тара или наружная тара составной или комбинированной тары не должны иметь повреждений, способных отрицательно повлиять на безопасность перевозки. Не должно происходить какой-либо утечки наполняющего вещества из внутреннего сосуда или внутренней тары.

6.1.5.3.6.4 Ни наружный слой мешка, ни наружная тара не должны иметь повреждений, способных отрицательно повлиять на безопасность перевозки.

6.1.5.3.6.5 Незначительное проникновение вещества через затвор (затворы) наружу при ударе не считается недостатком тары при условии, что не происходит дальнейшей утечки.

6.1.5.3.6.6 В случае тары для грузов класса 1 не допускается никаких разрывов, которые могли бы привести к утечке взрывчатых веществ или выпадению взрывчатых изделий из наружной тары.

6.1.5.4 Испытание на герметичность

Испытанию на герметичность должна подвергаться тара всех типов конструкции, предназначенная для жидкостей; однако это испытание не является обязательным для:

- внутренней тары комбинированной тары;

- внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики), маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii);

- легкой металлической тары, маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii) и предназначенной для веществ, вязкость которых при 23°C превышает 200 мм2/с.

6.1.5.4.1 Количество испытательных образцов: по три образца на каждый тип конструкции и на каждого изготовителя.

6.1.5.4.2 Специальная подготовка образцов к испытанию: либо затворы, снабженные выпускным клапаном, должны быть заменены аналогичными затворами, не имеющими такого приспособления, либо выпускные клапаны должны быть герметично закрыты.

6.1.5.4.3 Метод испытания и применяемое давление: тара, включая ее затворы, удерживается под водой в течение пяти минут, при этом она подвергается внутреннему давлению воздуха; способ удержания образцов под водой не должен влиять на результаты испытания.

Применяемое давление (манометрическое) воздуха должно быть следующим:

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| Не менее 30 кПа (0,3 бара) | Не менее 20 кПа (0,2 бара) | Не менее 20 кПа (0,2 бара) |

Допускаются и другие, по крайней мере, не менее эффективные методы испытания.

6.1.5.4.4 Критерий прохождения испытания: не должно происходить никакой утечки.

6.1.5.5 Испытание на внутреннее давление (гидравлическое)

6.1.5.5.1 Тара, подлежащая испытанию

Испытанию на внутреннее давление (гидравлическому) должна подвергаться металлическая, пластмассовая и составная тара всех типов конструкции, предназначенная для жидкостей. Это испытание не является обязательным для:

- внутренней тары комбинированной тары;

- внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики), маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii);

- легкой металлической тары, маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii) и предназначенной для веществ, вязкость которых при 23°C превышает 200 мм2/с.

6.1.5.5.2 Количество испытательных образцов: по три образца на каждый тип конструкции и на каждого изготовителя.

6.1.5.5.3 Специальная подготовка тары к испытанию: либо затворы, снабженные выпускным клапаном, должны быть заменены аналогичными затворами, не имеющими такого приспособления, либо выпускные клапаны должны быть герметично закрыты.

6.1.5.5.4 Метод испытания и применяемое давление: металлическая тара и составная тара (из стекла, фарфора или керамики), включая их затворы, должны подвергаться испытательному давлению в течение пяти минут. Пластмассовая тара и составная тара (из пластмассового материала), включая их затворы, должны подвергаться испытательному давлению в течение 30 минут. Именно это давление должно быть включено в маркировку, предписанную в пункте 6.1.3.1 d). Способ удержания тары не должен влиять на действительность результатов испытания. В ходе испытания давление должно применяться непрерывно и равномерно; оно должно поддерживаться на постоянном уровне в течение всего испытания. Применяемое гидравлическое (манометрическое) давление, определенное любым из следующих методов, должно быть:

a) не меньше общего манометрического давления, замеренного в таре (т. е. суммы давления паров наполняющей жидкости и парциального давления воздуха или других инертных газов за вычетом 100 кПа) при температуре 55°С, умноженного на коэффициент безопасности 1,5; это общее манометрическое давление должно определяться на основе максимальной степени наполнения, предусмотренной в пункте 4.1.1.4, и температуры наполнения 15°C; или

b) не менее чем в 1,75 раза больше давления паров жидкости, подлежащей перевозке, при температуре 50°C за вычетом 100 кПа, однако не менее 100 кПа; или

c) не менее чем в 1,5 раза больше давления паров жидкости, подлежащей перевозке, при температуре 55°C за вычетом 100 кПа, однако не менее 100 кПа.

6.1.5.5.5 Кроме того, тара, предназначенная для жидкости группы упаковки I, должна испытываться при минимальном (манометрическом) давлении 250 кПа в течение 5 или 30 минут в зависимости от материала, из которого изготовлена тара.

6.1.5.5.6 Критерий прохождения испытания: не должно происходить никакой утечки.

6.1.5.6 Испытание на штабелирование

Испытанию на штабелирование должна подвергаться тара всех типов конструкции, за исключением мешков и нештабелируемой составной тары (из стекла, фарфора или керамики), маркированной символом «МПОГ/ДОПОГ» в соответствии с пунктом 6.1.3.1 a) ii).

6.1.5.6.1 Количество испытательных образцов: по три образца на каждый тип конструкции и на каждого изготовителя.

6.1.5.6.2 Метод испытания: испытательный образец подвергается воздействию силы, приложенной к его верхней поверхности и эквивалентной общему весу идентичных упаковок, которые могут быть уложены на него в ходе перевозки; если содержимым испытательного образца являются жидкости с относительной плотностью, отличающейся от относительной плотности жидкости, которая будет перевозиться, сила должна рассчитываться по отношению к этой жидкости. Минимальная высота штабеля, включая образец, должна составлять 3 метра. Продолжительность испытания составляет 24 часа, за исключением барабанов и канистр из пластмассы, а также составной тары типов 6HH1 и 6HH2, предназначенных для перевозки жидкостей, которые должны подвергаться испытанию на штабелирование в течение 28 суток при температуре не ниже 40°C.

При проведении испытания в соответствии с пунктом 6.1.5.2.5 используется первоначальный наполнитель. При проведении испытания в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6 в ходе испытания на штабелирование должна использоваться стандартная жидкость.

6.1.5.6.3 Критерии прохождения испытания: ни из одного из образцов не должно происходить утечки. При испытании составной или комбинированной тары из внутреннего сосуда или внутренней тары не должно происходить утечки содержащегося в них вещества. Ни один из испытательных образцов не должен иметь признаков повреждения, которое могло бы отрицательно повлиять на безопасность перевозки, или признаков деформации, которая могла бы снизить его прочность или вызвать неустойчивость в штабелях упаковок. Перед оценкой результатов испытания тара из пластмассы должна охлаждаться до температуры окружающей среды.

6.1.5.7 Дополнительное испытание на проницаемость для барабанов и канистр из пластмассы, предусмотренных в подразделе 6.1.4.8, и составной тары (из пластмассового материала), предусмотренной в подразделе 6.1.4.19, предназначенных для перевозки жидкостей с температурой вспышки ≤ 60°C, за исключением тары 6HA1

Полиэтиленовая тара подвергается этому испытанию лишь в том случае, если она должна допускаться для перевозки бензола, толуола, ксилола или смесей и препаратов, содержащего эти вещества.

6.1.5.7.1 Количество испытательных образцов: по три единицы тары на каждый тип конструкции и на каждого изготовителя.

6.1.5.7.2 Специальная подготовка образцов к испытанию: испытанные образцы должны предварительно выдерживаться с первоначальным наполнителем в соответствии с пунктом 6.1.5.2.5 или, для тары из полиэтилена, - со стандартной смесью жидких углеводородов (уайт-спирит) в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6.

6.1.5.7.3 Метод испытания: испытательные образцы, заполненные веществом, для содержания которого они будут допущены, должны взвешиваться до и после хранения в течение 28 суток при температуре 23°C и при относительной влажности воздуха 50%. При испытании тары из полиэтилена в качестве наполнителя вместо бензола, толуола и ксилола можно использовать стандартную смесь жидких углеводородов (уайт-спирит).

6.1.5.7.4 Критерий прохождения испытания: проницаемость не должна превышать 0,008 г/л.час.

6.1.5.8 Протокол испытаний

6.1.5.8.1 Должен составляться и предоставляться пользователям тары протокол испытаний, содержащий по меньшей мере следующие сведения:

1. Название и адрес предприятия, проводившего испытания.

2. Название и адрес заявителя (в случае необходимости).

3. Индивидуальный номер протокола испытаний.

4. Дата составления протокола испытаний.

5. Изготовитель тары.

6. Описание типа конструкции тары (например, размеры, материалы, затворы, толщина и т. д.), включая способ изготовления (например, формование раздувом), которое может включать чертеж(и) и/или фотографию(и).

7. Максимальная вместимость.

8. Характеристики содержимого, использованного при испытаниях, например вязкость и относительная плотность для жидкостей и размер частиц для твердых веществ.

9. Описание и результаты испытаний.

10. Протокол испытаний должен быть подписан с указанием фамилии и должности лица, подписавшего протокол.

6.1.5.8.2 В протоколе испытаний должны содержаться заявления о том, что тара, подготовленная так же, как и для перевозки, была испытана согласно соответствующим требованиям настоящего раздела и что в случае использования других методов или компонентов упаковки протокол может стать недействительным. Копия протокола испытаний должна передаваться компетентному органу.

6.1.6 Стандартные жидкости для проверки химической совместимости тары, включая КСГМГ, из полиэтилена согласно пунктам 6.1.5.2.6 и 6.5.6.3.5, соответственно

6.1.6.1 Для этого пластического материала используются следующие стандартные жидкости:

a) Смачивающий раствор - для веществ, которые под нагрузкой вызывают очень сильное растрескивание полиэтилена, в частности для всех растворов и препаратов, содержащих смачивающие добавки.

Надлежит использовать 1%-ный водный раствор алкилбензолсульфоната или 5%-ный водный раствор нонилфенолэтоксилата, который до первого использования в процессе испытаний был предварительно выдержан в течение не менее 14 дней при температуре 40°С. Поверхностное напряжение этого раствора должно составлять от 31 до 35 мН/м при 23°C.

При испытании на штабелирование за основу берется относительная плотность не менее 1,20.

Испытание на совместимость с уксусной кислотой не требуется, если доказана достаточная химическая совместимость со смачивающим раствором.

В случае использования наполнителей, которые вызывают растрескивание под напряжением полиэтилена, стойкого к смачивающему раствору, достаточная химическая совместимость может быть доказана путем предварительного выдерживания в течение трех недель при температуре 40°C в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6, однако с использованием первоначального наполнителя.

b) Уксусная кислота - для веществ и препаратов, которые под нагрузкой вызывают растрескивание полиэтилена, в частности для монокарбоксильных кислот и для одновалентных спиртов.

Надлежит использовать уксусную кислоту концентрацией 98-100%. Относительная плотность = 1,05.

При испытании на штабелирование за основу берется относительная плотность не менее 1,1.

В случае использования наполнителей, которые вызывают разбухание полиэтилена в большей степени, чем уксусная кислота, и в такой степени, что увеличение массы полиэтилена может составлять до 4%, достаточная химическая совместимость может быть доказана путем предварительного выдерживания в течение трех недель при температуре 40°C в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6, однако с использованием первоначального наполнителя.

c) Норм-бутилацетат/норм-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор - для веществ и препаратов, которые вызывают такое разбухание полиэтилена, что увеличение массы полиэтилена может составлять около 4%, и которые в то же время вызывают растрескивание под напряжением, в частности для веществ для обработки растений, жидких красок и сложных эфиров. При предварительном выдерживании в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6 надлежит использовать норм-бутилацетат в концентрации 98-100%.

При испытании на штабелирование в соответствии с пунктом 6.1.5.6 надлежит использовать предназначенную для испытания жидкость, состоящую из 1-10-процентного водного смачивающего раствора, смешанного с 2% норм-бутилацетата в соответствии с подпунктом a), выше.

При испытании на штабелирование за основу берется относительная плотность не менее 1,0.

В случае использования наполнителей, которые вызывают разбухание полиэтилена больше, чем норм-бутилацетат, и в такой степени, что увеличение массы полиэтилена может составлять до 7,5%, достаточная химическая совместимость может быть доказана путем предварительного выдерживания в течение трех недель при температуре 40°C в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6, однако с использованием первоначального наполнителя.

d) Смесь углеводородов (уайт-спирит) - для веществ и препаратов, вызывающих разбухание полиэтилена, в частности для углеводородов, сложных эфиров и кетонов.

Надлежит использовать смесь углеводородов с температурой кипения 160-220°C, относительной плотностью 0,78-0,80, температурой вспышки более 50°C и содержанием ароматических веществ 16-21%.

При испытании на штабелирование за основу берется относительная плотность не менее 1,0.

В случае использования наполнителей, которые вызывают такое разбухание полиэтилена, что его масса увеличивается более чем на 7,5%, достаточная химическая совместимость может быть доказана путем предварительного выдерживания в течение трех недель при температуре 40°C в соответствии с пунктом 6.1.5.2.6, однако с использованием первоначального наполнителя.

e) Азотная кислота - для всех веществ и препаратов, которые оказывают на полиэтилен окисляющее воздействие и вызывают молекулярную деструкцию в такой же степени, как 55-процентная азотная кислота, или в меньшей степени.

Надлежит использовать азотную кислоту концентрацией не менее 55%.

При испытании на штабелирование за основу берется относительная плотность не менее 1,4.

В случае использования наполнителей, которые оказывают окисляющее воздействие и вызывают молекулярную деструкцию в большей степени, чем 55-процентная азотная кислота, испытания проводятся в соответствии с пунктом 6.1.5.2.5.

Продолжительность использования должна в таких случаях определяться с учетом степени повреждения (например, два года для азотной кислоты концентрацией не менее 55%).

f) Вода - для веществ, которые не оказывают воздействия на полиэтилен ни в одном из случаев, перечисленных в подпунктах a)-e), в частности для неорганических кислот и щелоков, водных соляных растворов, поливалентных спиртов и органических веществ в водном растворе.

При испытании на штабелирование за основу берется относительная плотность не менее 1,2.

Испытание типа конструкции с использованием воды не требуется, если достаточная химическая совместимость доказана с использованием смачивающего раствора или азотной кислоты.

Глава 6.2

Требования к изготовлению и испытаниям сосудов под давлением,

аэрозольных распылителей, малых емкостей, содержащих газ

(газовых баллончиков), и кассет топливных элементов,

содержащих сжиженный воспламеняющийся газ

6.2.1 Общие требования

Примечание. Аэрозольные распылители, малые емкости, содержащие газ (газовые баллончики), и кассеты топливных элементов, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ, не подпадают под действие требований разделов 6.2.1-6.2.5.

6.2.1.1 Проектирование и изготовление

6.2.1.1.1 Сосуды под давлением и их затворы должны быть спроектированы, изготовлены, испытаны и оборудованы таким образом, чтобы выдержать любые нагрузки, включая усталость, которым они будут подвергаться в обычных условиях перевозки и эксплуатации.

6.2.1.1.2 (Зарезервирован)

6.2.1.1.3 Ни при каких обстоятельствах минимальная толщина стенок не должна быть меньше толщины, предусмотренной техническими стандартами конструкции и изготовления.

6.2.1.1.4 Для изготовления сварных сосудов под давлением должны использоваться только металлы, пригодные для сварки.

6.2.1.1.5 Испытательное давление баллонов, трубок, барабанов под давлением и связок баллонов должно соответствовать требованиям инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1. Испытательное давление закрытых криогенных сосудов должно соответствовать требованиям инструкции по упаковке Р203, изложенной в подразделе 4.1.4.1.

6.2.1.1.6 Сосуды под давлением, собранные в связки, должны иметь конструкционную опору и удерживаться вместе в качестве единого целого. Сосуды под давлением должны закрепляться таким образом, чтобы предотвратить их перемещение относительно конструкции в сборе и перемещение, следствием которого может быть концентрация опасных местных напряжений. Коллекторы в сборе (например, коллектор, клапаны и манометры) должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они были защищены от повреждения в результате ударного воздействия и сил, обычно возникающих во время перевозки. Коллекторы должны иметь, по меньшей мере, такое же испытательное давление, как и баллоны. В случае токсичных сжиженных газов должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность наполнения каждого сосуда под давлением по отдельности, а также невозможность смешивания содержимого сосудов под давлением во время перевозки.

Примечание. Токсичные сжиженные газы имеют классификационные коды 2Т, 2TF, 2ТС, 2ТО, 2TFC или 2ТОС.

6.2.1.1.7 Надлежит избегать контакта между разнородными металлами, который может привести к повреждениям в результате гальванического эффекта.

6.2.1.1.8 Дополнительные требования, предъявляемые к изготовлению закрытых криогенных сосудов для охлажденных сжиженных газов

6.2.1.1.8.1 Механические свойства используемого металла должны определяться для каждого сосуда под давлением, включая ударную вязкость и коэффициент изгиба.

Примечание. В отношении ударной вязкости в подразделе 6.8.5.3 приводятся подробные сведения о требованиях к испытаниям, которые могут использоваться.

6.2.1.1.8.2 Сосуды под давлением должны быть оборудованы теплоизоляцией. Теплоизоляция должна быть защищена от ударного воздействия с помощью защитного кожуха. Если из пространства между сосудом под давлением и наружным кожухом удаляется воздух (вакуумная изоляция), то наружный кожух должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать без остаточной деформации внешнее давление, равное по меньшей мере 100 кПа (1 бар), рассчитанное в соответствии с признанными техническими правилами, или расчетное практическое разрушающее давление, составляющее не менее 200 кПа (2 бар) (манометрическое давление). Если наружный кожух является газонепроницаемым (например, в случае вакуумной изоляции), то должно быть предусмотрено устройство для предотвращения возникновения опасного давления в изолирующем слое в случае недостаточной герметичности сосуда под давлением или его фитингов. Это устройство должно предохранять изоляцию от проникновения в нее влаги.

6.2.1.1.8.3 Закрытые криогенные сосуды, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов с температурой кипения ниже -182°С при атмосферном давлении, не должны включать материалов, могущих опасно реагировать с кислородом или обогащенной кислородом газовой средой, если они находятся в той части теплоизоляции, где имеется опасность контакта с кислородом или обогащенной кислородом жидкостью.

6.2.1.1.8.4 Закрытые криогенные сосуды должны проектироваться и изготавливаться с соответствующими приспособлениями для подъема и крепления.

6.2.1.1.9 Дополнительные требования, касающиеся изготовления сосудов под давлением для ацетилена

Сосуды под давлением для № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ООН 3374 ацетилена нерастворенного должны заполняться равномерно распределяемым пористым материалом, тип которого отвечает требованиям и критериям испытаний, установленным компетентным органом, и который:

a) совместим с сосудом под давлением и не образует вредных или опасных соединений ни с ацетиленом, ни с растворителем в случае № ООН 1001; и

b) способен предотвращать распространение процесса разложения ацетилена в пористом материале.

В случае № ООН 1001 растворитель должен быть совместим с сосудом под давлением.

6.2.1.2 Материалы

6.2.1.2.1 Конструкционные материалы, из которых изготавливаются сосуды под давлением и их затворы и которые находятся в непосредственном соприкосновении с опасными грузами, не должны поддаваться воздействию или подвергаться воздействию опасных грузов, для которых они предназначены, или утрачивать свою прочность в результате такого воздействия и не должны вызывать опасных эффектов, например, катализировать реакцию или реагировать с опасными грузами.

6.2.1.2.2 Сосуды под давлением и их затворы должны изготавливаться из материалов, указанных в технических стандартах проектирования и изготовления и в применимых инструкциях по упаковке веществ, предназначенных для перевозки в сосудах под давлением. Материалы должны быть устойчивыми к хрупкому разрушению и коррозионному растрескиванию под действием напряжения в соответствии с требованиями, указанными в технических стандартах проектирования и изготовления.

6.2.1.3 Сервисное оборудование

6.2.1.3.1 За исключением устройств для сброса давления, вентили, трубопроводы, фитинги и прочее оборудование, подвергающееся воздействию давления, должны проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы выдерживать давление, превышающее по меньшей мере в полтора раза испытательное давление сосуда под давлением.

6.2.1.3.2 Сервисное оборудование должно компоноваться или проектироваться с расчетом на предупреждение повреждений, которые могут привести к утечке содержимого сосудов под давлением в обычных условиях погрузки, разгрузки и перевозки. Трубопроводы коллекторов, ведущие к запорным вентилям, должны быть достаточно гибкими, чтобы предохранять вентили и трубопроводы от сдвига или выпуска содержимого сосудов под давлением. Наполнительные и опорожняющие вентили и любые предохранительные колпаки должны быть защищены от случайного открывания. Вентили должны быть защищены так, как это указано в пункте 4.1.6.8.

6.2.1.3.3 Сосуды под давлением, которые не могут обрабатываться вручную или перекатываться, должны иметь приспособления (салазки, кольца, дуги), гарантирующие безопасную погрузку и выгрузку при помощи механических средств и установленные таким образом, чтобы они не снижали прочности сосуда под давлением и не вызывали в нем чрезмерных напряжений.

6.2.1.3.4 Отдельные сосуды под давлением должны оборудоваться устройствами для сброса давления в соответствии с требованиями, упомянутыми в инструкции по упаковке Р200(2), изложенной в подразделе 4.1.4.1, или в пунктах 6.2.1.3.6.4 и 6.2.1.3.6.5. Устройства для сброса давления должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать проникновение посторонних материалов, утечку газа и любое опасное повышение давления. При установке устройств для сброса давления на соединенных коллектором горизонтально расположенных сосудах под давлением, наполняемых легковоспламеняющимся газом, они должны располагаться таким образом, чтобы выброс газа в атмосферу происходил свободно, без столкновения струи выбрасываемого газа с самим сосудом под давлением в обычных условиях перевозки.

6.2.1.3.5 Сосуды под давлением, степень наполнения которых измеряется по объему, должны быть оборудованы указателем уровня.

6.2.1.3.6 Дополнительные требования, касающиеся закрытых криогенных сосудов

6.2.1.3.6.1 Все отверстия для наполнения и опорожнения в закрытых криогенных сосудах, используемых для перевозки легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов, должны быть снабжены по меньшей мере двумя взаимонезависимыми последовательно установленными запорными устройствами, из которых первое - запорный клапан, а второе - колпачок или аналогичное устройство.

6.2.1.3.6.2 Для секций трубопровода, которые могут перекрываться с обоих концов и в которых может задерживаться жидкость, необходимо предусмотреть возможность автоматического сброса давления с целью предотвращения возникновения в трубопроводе избыточного давления.

6.2.1.3.6.3 Каждый соединительный патрубок на закрытом криогенном сосуде должен иметь четкую маркировку, указывающую его назначение (например, паровая или жидкая фаза).

6.2.1.3.6.4 Устройства для сброса давления

6.2.1.3.6.4.1 Каждый закрытый криогенный сосуд должен быть оборудован по меньшей мере одним устройством для сброса давления. Устройство для сброса давления должно быть такого типа, чтобы оно могло выдерживать динамические нагрузки, включая волновой удар жидкости.

6.2.1.3.6.4.2 Закрытые криогенные сосуды могут, кроме того, иметь разрывную мембрану, установленную параллельно с подпружиненным(и) устройством(ами), чтобы соответствовать требованиям пункта 6.2.1.3.6.5.

6.2.1.3.6.4.3 Штуцеры устройств для сброса давления должны быть достаточного размера, чтобы обеспечивать беспрепятственное поступление необходимого количества выпускаемых паров или газов к устройству для сброса давления.

6.2.1.3.6.4.4 Все входные отверстия устройств для сброса давления должны быть расположены - в условиях максимального наполнения - в паровом пространстве закрытого криогенного сосуда и должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное удаление выделяющихся паров.

6.2.1.3.6.5 Пропускная способность и регулирование устройств для сброса давления

Примечание. Применительно к устройствам для сброса давления закрытых криогенных сосудов максимально допустимое рабочее давление (МДРД) означает максимальное эффективное манометрическое давление, допустимое в верхней части наполненного закрытого криогенного сосуда, находящегося в рабочем состоянии, включая наиболее высокое эффективное давление во время наполнения и опорожнения.

6.2.1.3.6.5.1 Устройство для сброса давления должно автоматически открываться при давлении не менее МДРД и должно быть полностью открыто при давлении, составляющем 110% от МДРД. После сброса это устройство должно закрываться при давлении, которое не более чем на 10% ниже давления, при котором начался его сброс, и должно оставаться закрытым при любом более низком давлении.

6.2.1.3.6.5.2 Разрывная мембрана должна быть отрегулирована на разрыв при номинальном давлении, значение которого ниже либо испытательного давления, либо давления, составляющего 150% от МДРД.

6.2.1.3.6.5.3 В случае ухудшения вакуума в закрытом криогенном сосуде с вакуумной изоляцией суммарная пропускная способность всех установленных устройств для сброса давления должна быть достаточной для того, чтобы давление (включая аккумулирование) внутри закрытого криогенного сосуда не превышало 120% от МДРД.

6.2.1.3.6.5.4 Требуемая пропускная способность устройств для сброса давления рассчитывается в соответствии с принятыми техническими правилами, признанными компетентным органом1.

6.2.1.4 Утверждение сосудов под давлением

6.2.1.4.1 Соответствие сосудов под давлением должно оцениваться в процессе изготовления согласно требованиям компетентного органа. Сосуды под давлением должны проверяться, испытываться и утверждаться проверяющим органом. Техническая документация должна включать полное техническое описание конструкции и полную документацию по изготовлению и испытаниям.

_________________

1 См., например, публикации CGA S-1.2-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo и Portable Tanks for Compressed Gases» и S-1.1-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 1-Cylinders for Compressed Gases».

6.2.1.4.2 Системы обеспечения качества должны соответствовать требованиям компетентного органа.

6.2.1.5 Первоначальная проверка и испытание

6.2.1.5.1 Новые сосуды под давлением, за исключением закрытых криогенных сосудов, должны подвергаться испытаниям и проверке в процессе и после изготовления в соответствии с применимыми конструкционными стандартами, включающими следующие процедуры:

На соответствующем образце сосудов под давлением проводятся:

a) испытания материала, из которого изготовлен сосуд, на механические свойства;

b) проверка минимальной толщины стенок;

c) проверка однородности материала, из которого изготовлена каждая партия;

d) наружный и внутренний осмотр сосудов под давлением;

e) осмотр резьбы горловины;

f) проверка соответствия конструктивным нормам;

На всех сосудах под давлением проводятся:

g) гидравлическое испытание под давлением. Сосуды под давлением должны выдерживать испытательное давление в пределах расширения, допускаемого конструкционными техническими требованиями;

Примечание. С согласия компетентного органа вместо гидравлического испытания под давлением может проводиться испытание с использованием газа, если такая операция не сопряжена с опасностью.

h) проверка и оценка производственных дефектов и ремонт сосуда под давлением или его выбраковка; в случае сварных сосудов под давлением особое внимание должно уделяться качеству сварных швов;

i) осмотр маркировочных надписей на сосудах под давлением;

j) кроме того, сосуды под давлением, предназначенные для перевозки растворенного ацетилена (№ ООН 1001) и нерастворенного ацетилена (№ ООН 3374), должны проходить проверку правильности загрузки и состояния пористого материала и, в случае необходимости, количества растворителя.

6.2.1.5.2 На достаточном количестве отобранных образцов закрытых криогенных сосудов должны быть произведены проверки и испытания предусмотренные в пунктах 6.2.1.5.1 a), b), d) и f). Кроме того, сварные швы должны проверяться в ходе первоначального испытания радиографическим, ультразвуковым или другим подходящим неразрушительным методом на образцах закрытых криогенных сосудов в соответствии с применимым проектно-конструкторским стандартом. Это требование о проверке сварных швов не применяется к наружному кожуху.

Кроме того, все закрытые криогенные сосуды должны подвергаться первоначальным проверкам и испытаниям, предусмотренным в пунктах 6.2.1.5.1 g), h) и i), а также испытанию на герметичность и проверке удовлетворительного функционирования сервисного оборудования после сборки.

6.2.1.6 Периодические проверки и испытания

6.2.1.6.1 Сосуды под давлением многократного наполнения, за исключением криогенных сосудов, должны подвергаться периодическим проверкам и испытаниям органом, уполномоченным компетентным органом, в соответствии со следующими требованиями:

a) внешний осмотр состояния сосудов под давлением, а также проверка оборудования и внешних маркировочных надписей;

b) проверка внутреннего состояния сосуда под давлением (например, путем внутреннего осмотра, проверки минимальной толщины стенок);

c) осмотр резьбы, если имеются признаки коррозии и если вспомогательное оборудование демонтировано;

d) гидравлическое испытание под давлением и, при необходимости, проверка свойств материала путем проведения соответствующих испытаний;

e) проверка сервисного оборудования, других приспособлений и устройств для сброса давления, если предполагается вновь ввести их в эксплуатацию.

Примечание 1. С согласия компетентного органа вместо гидравлического испытания под давлением может проводиться испытание с использованием газа, если такая операция не сопряжена с опасностью.

Примечание 2. С согласия компетентного органа вместо гидравлического испытания под давлением баллонов или трубок может использоваться эквивалентный метод, основанный на акустической эмиссии, контроле ультразвуком или на сочетании акустической эмиссии с контролем ультразвуком.

Примечание 3. В отношении частоты проведения периодических проверок и испытаний см. инструкцию по упаковке Р200, изложенную в подразделе 4.1.4.1.

6.2.1.6.2 Сосуды под давлением, предназначенные для перевозки растворенного ацетилена (№ ООН 1001) и нерастворенного ацетилена (№ ООН 3374), должны подвергаться осмотру только в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 6.2.1.6.1 а), с) и е). Помимо этого должно проверяться состояние пористого материала (разрыхление, осадка).

6.2.1.7 Требования, предъявляемые к изготовителям

6.2.1.7.1 Изготовитель должен иметь требуемую техническую квалификацию и располагать всеми средствами, необходимыми для удовлетворительного изготовления сосудов под давлением; необходимо, в частности, наличие квалифицированного персонала для:

a) наблюдения за процессом изготовления в целом;

b) выполнения работ по соединению материалов; и

c) проведения надлежащих испытаний.

6.2.1.7.2 Оценка квалификации изготовителя во всех случаях проводится проверяющим органом, уполномоченным компетентным органом страны утверждения.

6.2.1.8 Требования, предъявляемые к проверяющим органам

6.2.1.8.1 Проверяющие органы должны быть независимы от заводов-изготовителей и обладать компетенцией в части требуемых испытаний, проверок и утверждений.

6.2.2 Требования, предъявляемые к сосудам ООН под давлением

В дополнение к общим требованиям, изложенным в разделе 6.2.1, сосуды ООН под давлением должны отвечать требованиям настоящего раздела, включая в соответствующих случаях требования стандартов.

6.2.2.1 Проектирование, изготовление и первоначальная проверка и испытания

6.2.2.1.1 К проектированию, изготовлению и первоначальной проверке и испытаниям баллонов ООН, за исключением проверки системы оценки соответствия и утверждения, которые должны удовлетворять требованиям подраздела 6.2.2.5, применяются следующие стандарты:

| ISO 9809-1:1999 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования - Проектирование, изготовление и испытания - Часть 1: Баллоны из закаленной и отпущенной стали с прочностью на растяжение менее 1100 МПа. Примечание. Примечание в отношении коэффициента F, содержащееся в разделе 7.3 данного стандарта, к баллонам ООН не относится. |
| --- | --- |
| ISO 9809-2:2000 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования - Проектирование, изготовление и испытания - Часть 2: Баллоны из закаленной и отпущенной стали с прочностью на растяжение не менее 1100 МПа. |
| ISO 9809-3:2000 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования - Проектирование, изготовление и испытания - Часть 3: Баллоны из нормализованной стали. |
| ISO 7866:1999 | Газовые баллоны - Бесшовные газовые баллоны из алюминиевого сплава многоразового использования - Проектирование, изготовление и испытания. Примечание. Примечание в отношении коэффициента F, содержащееся в разделе 7.2 данного стандарта, к баллонам ООН не относится. Использование алюминиевого сплава 6351А - Т6 или эквивалентного сплава не разрешается. |
| ISO 11118:1999 | Газовые баллоны - Металлические газовые баллоны одноразового использования - Технические характеристики и методы испытаний. |
| ISO 11119-1:2002 | Газовые баллоны из композитных материалов - Технические характеристики и методы испытаний - Часть 1: Газовые баллоны из композитных материалов, скрепленные металлическим обручем. |
| ISO 11119-2:2002 | Газовые баллоны из композитных материалов - Технические характеристики и методы испытаний - Часть 2: Полностью обмотанные волокнистым материалом газовые баллоны из композитных материалов, укрепленные металлическими вкладышами, предназначенными для распределения нагрузки. |
| ISO 11119-3:2002 | Газовые баллоны из композитных материалов - Технические характеристики и методы испытаний - Часть 3: Полностью обмотанные волокнистым материалом газовые баллоны из композитных материалов, укрепленные металлическими или неметаллическими вкладышами, не предназначенными для распределения нагрузки. |

Примечание 1. Газовые баллоны из композитных материалов, соответствующие вышеупомянутым стандартам, должны рассчитываться на неограниченный срок службы.

Примечание 2. После первых 15 лет эксплуатации срок службы баллонов из композитных материалов, изготовленных в соответствии с этими стандартами, может быть продлен компетентным органом, который отвечал за первоначальное утверждение баллонов и который принимает свое решение на основе информации об испытаниях, предоставляемой изготовителем, собственником или пользователем.

6.2.2.1.2 К проектированию, изготовлению и первоначальной проверке и испытаниям трубок ООН, за исключением проверки системы оценки соответствия и утверждения, которые должны удовлетворять требованиям подраздела 6.2.2.5, применяются следующие стандарты:

| ISO 11120:1999 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные трубки многоразового использования для перевозки сжатого газа вместимостью от 150 л до 3000 л по воде - Проектирование, изготовление и испытания. Примечание. Примечание в отношении коэффициента F, содержащееся в разделе 7.1 данного стандарта, к трубкам ООН не относится. |
| --- | --- |

6.2.2.1.3 К проектированию, изготовлению и первоначальной проверке и испытаниям баллонов ООН для ацетилена, за исключением проверки системы оценки соответствия и утверждения, которые должны удовлетворять требованиям подраздела 6.2.2.5, применяются следующие стандарты:

В отношении корпуса баллона:

| ISO 9809-1:1999 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования - Проектирование, изготовление и испытания - Часть 1: Баллоны из закаленной и отпущенной стали с прочностью на растяжение менее 1100 МПа. Примечание. Примечание в отношении коэффициента F, содержащееся в разделе 7.3 данного стандарта, к баллонам ООН не относится. |
| --- | --- |
| ISO 9809-3:2000 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования - Проектирование, изготовление и испытания - Часть 3: Баллоны из нормализованной стали. |

В отношении пористого материала внутри баллона:

| ISO 3807-1:2000 | Баллоны для ацетилена - Основные требования - Часть 1: Баллоны без плавкой предохранительной вставки. |
| --- | --- |
| ISO 3807-2:2000 | Баллоны для ацетилена - Основные требования - Часть 2: Баллоны с плавкой предохранительной вставкой. |

6.2.2.1.4 К проектированию, изготовлению и первоначальной проверке и испытанию криогенных сосудов ООН применяется следующий стандарт, однако требования, касающиеся проверки системы оценки соответствия и утверждения, должны соответствовать подразделу 6.2.2.5:

| ISO 21029-1:2004 | Криогенные сосуды - Переносные сосуды с вакуумной изоляцией вместимостью не более 1000 л - Часть 1: Проектирование, изготовление, проверка и испытания. |
| --- | --- |

6.2.2.2 Материалы

Наряду с предъявляемыми к материалам требованиями, указанными в стандартах проектирования и изготовления сосудов под давлением, и любыми ограничениями, указанными в применимой к перевозимому(ым) газу(ам) инструкции по упаковке (например, инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1), в отношении совместимости материалов применяются следующие стандарты:

| ISO 11114-1:1997 | Перевозимые газовые баллоны - Совместимость материалов, из которых изготовлены баллон и вентиль, с газовым содержимым - Часть 1: Металлические материалы |
| --- | --- |
| ISO 11114-2:2000 | Перевозимые газовые баллоны - Совместимость материалов, из которых изготовлены баллон и вентиль, с газовым содержимым - Часть 2: Неметаллические материалы |

Примечание. Ограничения, установленные в стандарте ISO 11114-1 для высокопрочных стальных сплавов в отношении значений предельной прочности на разрыв до 1100 МПа, не применяются к силану (№ ООН 2203).

6.2.2.3 Сервисное оборудование

К затворам и средствам их защиты применяются следующие стандарты:

| ISO 11117:1998 | Газовые баллоны - Предохранительные колпаки вентилей и защитные устройства вентилей для промышленных и медицинских газовых баллонов - Проектирование, изготовление и испытания. |
| --- | --- |
| ISO 10297:1999 | Газовые баллоны - Вентили газовых баллонов многоразового использования - Технические характеристики и испытания по типу конструкции. Примечание. Вариант EN этого стандарта ИСО отвечает требованиям и может также использоваться. |

6.2.2.4 Периодические проверки и испытания

К периодическим проверкам и испытаниям баллонов ООН применяются следующие стандарты:

| ISO 6406:2005 | Периодические проверки и испытания бесшовных стальных газовых баллонов. |
| --- | --- |
| ISO 10461:2005 + А1:2006 | Бесшовные газовые баллоны из алюминиевого сплава - Периодические проверки и испытания. |
| ISO 10462:2005 | Баллоны для растворенного ацетилена - Периодические проверки и обслуживание. |
| ISO 11623:2002 | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания газовых баллонов из композитных материалов. |

6.2.2.5 Система оценки соответствия и утверждение сосудов под давлением в целях их изготовления

6.2.2.5.1 Определения

Для целей настоящего подраздела:

Система оценки соответствия - система утверждения изготовителя компетентным органом посредством утверждения типа конструкции сосуда под давлением, утверждения обеспечиваемой изготовителем системы контроля качества и утверждения проверяющих органов.

Тип конструкции - конструкция сосуда под давлением, указанная в конкретном стандарте на сосуды под давлением.

Проверять - подтверждать соблюдение указанных требований путем осмотра или представления объективных доказательств.

6.2.2.5.2 Общие требования

Компетентный орган

6.2.2.5.2.1 Компетентный орган, который утверждает сосуд под давлением, должен утвердить систему оценки соответствия в целях обеспечения того, чтобы сосуды под давлением отвечали требованиям ДОПОГ. В тех случаях, когда компетентный орган, который утверждает сосуд под давлением, не является компетентным органом в стране изготовления, в маркировке сосуда под давлением должны быть указаны страна утверждения и страна изготовления (см. подразделы 6.2.2.7 и 6.2.2.8).

Компетентный орган страны утверждения должен представлять своему контрагенту в стране использования по его запросу доказательства соблюдения требований данной системы оценки соответствия.

6.2.2.5.2.2 Компетентный орган имеет право полностью или частично делегировать свои функции в связи с данной системой оценки соответствия.

6.2.2.5.2.3 Компетентный орган должен обеспечивать, чтобы в наличии имелся текущий перечень утвержденных проверяющих органов и их идентификационных маркировочных знаков, а также утвержденных изготовителей и их идентификационных маркировочных знаков.

Проверяющий орган

6.2.2.5.2.4 Проверяющий орган утверждается компетентным органом для проверки сосудов под давлением; он должен:

a) располагать объединенным в организационную структуру, подготовленным, компетентным и квалифицированным персоналом, способным удовлетворительно выполнять свои технические функции;

b) иметь доступ к пригодным и надлежащим средствам и оборудованию;

c) действовать беспристрастно и быть свободным от любого влияния, которое могло бы помешать ему в этом;

d) обеспечивать коммерческую конфиденциальность коммерческой и обусловленной правами собственности деятельности изготовителя и других органов;

e) проводить четкое разграничение между фактическими функциями проверяющего органа и не связанными с ними функциями;

f) обеспечивать функционирование документарной системы контроля качества;

g) обеспечивать проведение испытаний и проверок, указанных в соответствующем стандарте, касающемся сосудов под давлением, и в ДОПОГ; и

h) обеспечивать функционирование эффективной и надлежащей системы протоколирования и регистрация в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.6.

6.2.2.5.2.5 Проверяющий орган должен утверждать тип конструкции, проводить производственные испытания и проверку сосудов под давлением и осуществлять сертификацию с целью проверки соответствия надлежащему стандарту, касающемуся сосудов под давлением (см. пункты 6.2.2.5.4 и 6.2.2.5.5).

Изготовитель

6.2.2.5.2.6 Изготовитель должен:

a) обеспечивать функционирование документарной системы контроля качества в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.3;

b) подавать заявки на утверждения типа конструкции в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.4;

c) выбирать проверяющий орган из перечня утвержденных проверяющих органов, составляемого компетентным органом страны утверждения; и

d) вести регистрационные записи в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.6.

Испытательная лаборатория

6.2.2.5.2.7 Испытательная лаборатория должна располагать:

a) достаточным по численности персоналом, объединенным в организационную структуру и обладающим достаточной компетенцией и квалификацией;

b) пригодными и надлежащими средствами и оборудованием для проведения испытаний, требуемых стандартом изготовления и удовлетворяющих проверяющий орган.

6.2.2.5.3 Система контроля качества, применяемая изготовителем

6.2.2.5.3.1 Система контроля качества должна включать все элементы, требования и предписания, установленные изготовителем. Она должна быть систематически и упорядоченно документирована в виде письменно изложенных программы, процедур и инструкций.

Содержание должно, в частности, включать надлежащее описание следующего:

a) организационной структуры и обязанностей персонала в отношении качества проектирования и выпуска продукции;

b) методов, операций и процедур контроля и проверки проектов, которые будут применяться в процессе проектировании сосудов под давлением;

c) соответствующих инструкций в отношении изготовления, контроля качества, гарантий качества и технологических процессов, которые будут использоваться;

d) системы регистрации данных о качестве в виде протоколов проверки, данных об испытаниях и данных о калибровке;

e) осуществляемых управленческим звеном обзоров, призванных обеспечить эффективное функционирование системы контроля качества, с учетом результатов ревизий, проводимых в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.3.2;

f) процесса, обеспечивающего соблюдение требований заказчиков;

g) процесса контроля документации и ее пересмотра;

h) средств контроля не соответствующих требованиям сосудов под давлением, приобретаемых компонентов и материалов, используемых в процессе производства и окончательной доводки;

i) программ профессиональной подготовки и процедур аттестации соответствующего персонала.

6.2.2.5.3.2 Ревизия системы контроля качества

Первоначально система контроля качества должна оцениваться с точки зрения того, отвечает ли она требованиям, изложенным в пункте 6.2.2.5.3.1, так чтобы это удовлетворяло компетентный орган.

Изготовитель должен уведомляться о результатах ревизии. В уведомлении должны содержаться выводы ревизии и указываться любые требуемые меры по устранению недостатков.

В соответствии с требованиями компетентного органа должны проводиться периодические ревизии, имеющие целью обеспечить поддержание и применение изготовителем системы контроля качества. Отчеты о периодических ревизиях должны представляться изготовителю.

6.2.2.5.3.3 Поддержание системы контроля качества

Изготовитель должен поддерживать утвержденную систему контроля качества, с тем, чтобы она оставалась адекватной и эффективной.

Изготовитель должен уведомлять компетентный орган, утвердивший систему контроля качества, о любых планируемых изменениях. Предлагаемые изменения должны оцениваться с точки зрения того, будет ли измененная система контроля качества по-прежнему удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 6.2.2.5.3.1.

6.2.2.5.4 Процедура утверждения

Первоначальное утверждение типа конструкции

6.2.2.5.4.1 Первоначальное утверждение типа конструкции включает утверждение применяемой изготовителем системы контроля качества и утверждение конструкции сосуда под давлением, который будет производиться. Заявка на первоначальное утверждение типа конструкции должна удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 6.2.2.5.4.2-6.2.2.5.4.6 и 6.2.2.5.4.9.

6.2.2.5.4.2 Изготовитель, желающий производить сосуды под давлением в соответствии с тем или иным стандартом на сосуды под давлением и ДОПОГ, должен подать соответствующую заявку, получить и хранить свидетельство об утверждении типа конструкции, выданное компетентным органом в стране утверждения, по меньшей мере, в отношении одного типа конструкции сосуда под давлением в соответствии с процедурой, приведенной в пункте 6.2.2.5.4.9. Это свидетельство об утверждении должно представляться компетентному органу страны использования по его запросу.

6.2.2.5.4.3 Заявка должна подаваться по каждому заводу-изготовителю и должна включать:

a) название и официально зарегистрированный адрес изготовителя и, кроме того, в тех случаях, когда заявка подается уполномоченным представителем, фамилию и адрес последнего;

b) адрес завода-изготовителя (если он отличается от указанного выше);

c) фамилию(и) и должность(и) лица (лиц), ответственного(ых) за систему контроля качества;

d) обозначение сосуда под давлением и соответствующий стандарт на сосуды под давлением;

e) подробные сведения о любых имевших место отказах в утверждении аналогичной заявки любым другим компетентным органом;

f) сведения о проверяющем органе по утверждению типа конструкции;

g) документацию о заводе-изготовителе, указанную в пункте 6.2.2.5.3.1; и

h) техническую документацию, требуемую для утверждения типа конструкции, которая позволяет проводить проверку соответствия сосудов под давлением требованиям соответствующего стандарта на конструкцию сосудов под давлением. Техническая документация должна охватывать конструкцию и метод изготовления и содержать в той мере, в которой это необходимо для оценки, как минимум следующие сведения:

i) стандарт на конструкцию сосудов под давлением, проектировочные и рабочие чертежи компонентов и сборочных узлов, если таковые имеются;

ii) описания и пояснения, необходимые для понимания чертежей и планируемого использования сосудов под давлением;

iii) список стандартов, необходимых для исчерпывающего определения процесса изготовления;

iv) проектные расчеты и технические характеристики материалов; и

v) протоколы испытаний для утверждения типа конструкции, описывающие результаты обследований и испытаний, проведенных в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.4.9.

6.2.2.5.4.4 Первоначальная ревизия в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.3.2 должна осуществляться к удовлетворению компетентного органа.

6.2.2.5.4.5 Если изготовителю отказано в утверждении, компетентный орган должен представить в письменном виде подробное изложение причин такого отказа.

6.2.2.5.4.6 После утверждения изменений к информации, представленной в соответствии с положениями пункта 6.2.2.5.4.3 в связи с первоначальным утверждением, они передаются компетентному органу.

Последующие утверждения типа конструкции

6.2.2.5.4.7 Заявка на последующее утверждение типа конструкции должна удовлетворять требованиям пунктов 6.2.2.5.4.8 и 6.2.2.5.4.9 при условии, что изготовитель имеет первоначальное утверждение типа конструкции. В этом случае используемая изготовителем система контроля качества, предусмотренная в пункте 6.2.2.5.3, должна быть утверждена во время первоначального утверждения типа конструкции и должна применяться к новой конструкции.

6.2.2.5.4.8 Заявка должна включать:

a) название и адрес изготовителя и, кроме того, в тех случаях, когда заявка подается уполномоченным представителем, фамилия и адрес последнего;

b) подробные сведения о любых имевших место отказах в утверждении аналогичной заявки любым другим компетентным органом;

c) доказательства, подтверждающие наличие первоначального утверждения типа конструкции; и

d) техническую документацию в соответствии с требованиями пункта 6.2.2.5.4.3 h).

Процедура утверждения типа конструкции

6.2.2.5.4.9 Проверяющий орган должен:

a) рассмотреть техническую документацию, с тем, чтобы проверить, что:

i) конструкция отвечает соответствующим предписаниям стандарта, и

ii) опытная партия изготовлена в соответствии с технической документацией и отражает особенности конструкции;

b) проверить, что производственные проверки осуществлялись в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 6.2.2.5.5;

c) отобрать сосуды под давлением из произведенной опытной партии и проконтролировать испытания этих сосудов под давлением, требуемые для утверждения типа конструкции;

d) провести или организовать проведение осмотров и испытаний, указанных в стандарте на сосуды под давлением, с целью определить, что:

i) стандарт применялся и соблюден, и

ii) применяемые изготовителем процедуры отвечают требованиям стандарта; и

e) обеспечить, чтобы различные типы осмотров и испытаний в целях утверждения типа конструкции были выполнены правильно и компетентно.

После того как испытания изделий из опытной партии были проведены с удовлетворительными результатами и были выполнены все применимые требования, изложенные в пункте 6.2.2.5.4, должно выдаваться свидетельство об утверждении типа конструкции, в котором указываются название и адрес изготовителя, результаты и выводы осмотра и необходимые данные для идентификации типа конструкции.

Если изготовителю отказано в утверждении типа конструкции, компетентный орган должен представить в письменном виде подробное изложение причин такого отказа.

6.2.2.5.4.10 Изменения в утвержденных типах конструкции

Изготовитель должен либо:

a) информировать компетентный орган, производящий утверждение, об изменениях в утвержденном типе конструкции, когда такие изменения не представляют собой новой конструкции, как указано в стандарте на сосуды под давлением; либо

b) требовать последующего утверждения типа конструкции, когда такие изменения представляют собой новую конструкцию по смыслу соответствующего стандарта на сосуды под давлением. Такое дополнительное утверждение оформляется в виде поправки к первоначальному свидетельству об утверждении типа конструкции.

6.2.2.5.4.11 Компетентный орган должен по запросу представлять любому другому компетентному органу информацию, касающуюся утверждения типа конструкции, изменений к утверждениям и отзывов утверждений.

6.2.2.5.5 Проверка и сертификация продукции

Общие требования

Проверяющий орган или его представитель должны осуществлять проверку и сертификацию каждого сосуда под давлением. Проверяющий орган, избранный изготовителем для проведения проверки и испытаний в процессе производства, может быть иным, чем проверяющий орган, проводящий испытания в рамках процедуры утверждения типа конструкции.

В тех случаях, когда к удовлетворению проверяющего органа может быть доказано, что изготовитель располагает подготовленными и компетентными проверяющими лицами, не имеющими отношения к процессу производства, проверка может осуществляться такими проверяющими лицами. В этом случае изготовитель должен вести учет профессиональной подготовки проверяющих лиц.

Проверяющий орган должен проверить, полностью ли соответствуют проводимые изготовителем проверки и испытания данных сосудов под давлением стандарту и требованиям ДОПОГ. В случае установления факта несоответствия таких проверок и испытаний разрешение на проведение проверок проверяющими лицами, имеющимися у изготовителя, может быть отозвано.

После утверждения проверяющим органом изготовитель должен засвидетельствовать соответствие продукции сертифицированному типу конструкции. Нанесение на сосуд под давлением сертификационной маркировки считается свидетельством того, что сосуд под давлением соответствует применимым стандартам на сосуды под давлением и требованиям настоящей системы оценки соответствия и ДОПОГ. Проверяющий орган наносит или поручает изготовителю нанести сертификационную маркировку сосуда под давлением и регистрационный знак проверяющего органа на каждый утвержденный сосуд под давлением.

До наполнения сосудов под давлением выдается свидетельство о соответствии, подписанное проверяющим органом и изготовителем.

6.2.2.5.6 Регистрационные записи

Регистрационные записи, касающиеся утверждения типа конструкции и выдачи свидетельства о соответствии, хранятся изготовителем и проверяющим органом в течение не менее 20 лет.

6.2.2.6 Система утверждения для целей периодических проверок и испытаний сосудов под давлением

6.2.2.6.1 Определение

Для целей настоящего подраздела:

Система утверждения означает систему утверждения компетентным органом органа, осуществляющего периодические проверки и испытания сосудов под давлением (именуемого далее «органом по периодическим проверкам и испытаниям»), включая утверждение системы качества этого органа.

6.2.2.6.2 Общие требования

Компетентный орган

6.2.2.6.2.1 Компетентный орган должен установить систему утверждения с целью обеспечить, чтобы периодические проверки и испытания сосудов под давлением соответствовали требованиям ДОПОГ. В случаях, когда компетентный орган, который утверждает орган, осуществляющий периодические проверки и испытания какого-либо сосуда под давлением, не является компетентным органом страны, утвердившей изготовление этого сосуда под давлением, маркировочные надписи страны утверждения периодических проверок и испытаний должны быть проставлены в маркировке, нанесенной на сосуд под давлением (см. подраздел 6.2.2.7).

Компетентный орган страны утверждения для целей периодических проверок и испытаний должен предоставлять соответствующему компетентному органу страны пользования, по его просьбе, доказательства соответствия системе утверждения, включая протоколы периодических проверок и испытаний.

Компетентный орган страны утверждения может аннулировать свидетельство об учреждении, упомянутое в пункте 6.2.2.6.4.1, по получении доказательств несоответствия системе утверждения.

6.2.2.6.2.2 Компетентный орган может делегировать полностью или частично свои функции в рамках этой системы утверждения.

6.2.2.6.2.3 Компетентный орган должен обеспечить наличие текущего перечня утвержденных органов по периодическим проверкам и испытаниям и их регистрационных знаков.

Орган по периодическим проверкам и испытаниям

6.2.2.6.2.4 Орган по периодическим проверкам и испытаниям должен быть утвержден компетентным органом и должен:

a) располагать персоналом, работающим в соответствующей организационной структуре, профессионально пригодным, подготовленным, компетентным и квалифицированным, чтобы удовлетворительным образом выполнять свои технические функции;

b) иметь доступ к необходимым и достаточным техническим средствам и оборудованию;

c) беспристрастно выполнять свои функции и не зависеть от какого бы то ни было влияния, которое могло бы помешать ему в этом;

d) охранять конфиденциальность коммерческой информации;

e) проводить четкое различие между своими функциями как органа по периодическим проверкам и испытаниям и не связанными с этим функциями;

f) использовать основанную на документации систему контроля качества в соответствии с пунктом 6.2.2.6.3;

g) подавать заявки на утверждение в соответствии с пунктом 6.2.2.6.4;

h) обеспечивать проведение периодических проверок и испытаний в соответствии с пунктом 6.2.2.6.5; и

i) применять эффективную и отвечающую надлежащим требованиям систему протоколов и отчетов в соответствии с пунктом 6.2.2.6.6.

6.2.2.6.3 Система контроля качества и ревизия органа по периодическим проверкам и испытаниям

6.2.2.6.3.1 Система контроля качества

Система контроля качества должна включать все элементы, требования и предписания, установленные органом по периодическим проверкам и испытаниям. Она должна быть систематически и упорядоченно документирована в виде письменно изложенных программ, процедур и инструкций.

Система контроля качества должна включать:

a) описание организационной структуры и обязанностей;

b) соответствующие инструкции, касающиеся проверок и испытаний, контроля качества, гарантий качества и технологических процессов, которые будут использоваться;

c) регистрацию данных о качестве, например в виде протоколов проверки, данных об испытаниях, данных о калибровке и свидетельств;

d) осуществляемые управленческим звеном обзоры, призванные обеспечить эффективное функционирование системы контроля качества с учетом результатов ревизий, проводимых в соответствии с пунктом 6.2.2.6.3.2;

e) процедуру проверки документации и ее пересмотра;

f) средства проверки сосудов под давлением, не соответствующих установленным требованиям; и

g) программы профессиональной подготовки и процедуры аттестации соответствующего персонала.

6.2.2.6.3.2 Ревизия

Орган по периодическим проверкам и испытаниям и его система контроля качества должны подвергаться ревизии для определения того, отвечают ли они требованиям ДОПОГ таким образом, чтобы это удовлетворяло компетентный орган.

Ревизия должна проводиться в рамках процедуры первоначального утверждения (см. пункт 6.2.2.6.4.3). Проведение ревизии может потребоваться в рамках процедуры внесения изменений в утверждение (см. пункт 6.2.2.6.4.6).

Периодические ревизии должны проводиться с целью, удостовериться в том, что орган по периодическим проверкам и испытаниям по-прежнему соответствует требованиям ДОПОГ таким образом, чтобы это удовлетворяло компетентный орган.

Орган по периодическим проверкам и испытаниям должен уведомляться о результатах любой ревизии. В уведомлении должны содержаться выводы ревизии и указываться любые требуемые меры по устранению недостатков.

6.2.2.6.3.3 Поддержание системы контроля качества

Орган по периодическим проверкам и испытаниям должен поддерживать утвержденную систему контроля качества, с тем, чтобы она оставалась адекватной и эффективной.

Орган по периодическим проверкам и испытаниям должен уведомлять компетентный орган, утвердивший систему контроля качества, о любых планируемых изменениях в соответствии с процедурой изменения утверждения, предусмотренной в пункте 6.2.2.6.4.6.

6.2.2.6.4 Процедуры утверждения органов по периодическим проверкам и испытаниям

Первоначальное утверждение

6.2.2.6.4.1 Орган, желающий осуществлять периодические проверки и испытания сосудов под давлением в соответствии со стандартами, установленными для сосудов под давлением, и ДОПОГ, должен подать соответствующую заявку, получить и хранить свидетельство об утверждении, выдаваемое компетентным органом.

Это письменное утверждение должно представляться компетентному органу страны использования по его запросу.

6.2.2.6.4.2 Заявка должна подаваться каждым органом по периодическим проверкам и испытаниям и должна содержать следующую информацию:

a) наименование и адрес органа по периодически проверкам и испытаниям и, кроме того, в тех случаях, когда заявка подается уполномоченным представителем, фамилию и адрес последнего;

b) адрес каждой лаборатории, проводящей периодические проверки и испытания;

c) фамилию(и) и должность(и) лица (лиц), ответственного(ых) за систему контроля качества;

d) обозначение сосудов под давлением, методы проведения периодических проверок и испытаний и соответствующие стандарты на сосуды под давлением, которые учитываются в системе контроля качества;

e) документацию, касающуюся каждой лаборатории, оборудования и системы контроля качества в соответствии с пунктом 6.2.2.6.3.1;

f) информацию о квалификации и профессиональной подготовке персонала, осуществляющего периодические проверки и испытания; и

g) сведения о любых имевших место отказах в утверждении аналогичной заявки любым другим компетентным органом.

6.2.2.6.4.3 Компетентный орган должен:

a) рассмотреть документацию, с тем, чтобы удостовериться в том, что использованные процедуры отвечают требованиям соответствующих стандартов на сосуды под давлением и требованиям ДОПОГ; и

b) провести ревизию в соответствии с пунктом 6.2.2.6.3.2, чтобы удостовериться, что проверки и испытания осуществлялись с соблюдением требований соответствующих стандартов на сосуды под давлением и требований ДОПОГ, и их результаты удовлетворяют компетентный орган.

6.2.2.6.4.4 После того как ревизия была проведена с удовлетворительными результатами и были выполнены все применимые требования пункта 6.2.2.6.4, выдается свидетельство об утверждении. В этом свидетельстве должны быть указаны название органа по периодическим проверкам и испытаниям, его регистрационный знак, адрес каждой лаборатории и данные, необходимые для идентификации его утвержденной деятельности (обозначение сосудов под давлением, методы проведения периодических проверок и испытаний и стандарты на сосуды под давлением).

6.2.2.6.4.5 Если органу по периодическим проверкам и испытаниям отказано в утверждении, компетентный орган должен предоставить в письменном виде подробное изложение причин такого отказа.

Изменения в утверждении органа по периодическим проверкам и испытаниям

6.2.2.6.4.6 После утверждения орган по периодическим проверкам и испытаниям должен уведомить компетентный орган, выдавший это утверждение, о любых изменениях в информации, предоставленной для первоначального утверждения в соответствии с пунктом 6.2.2.6.4.2.

Такие изменения должны быть оценены с целью определения того, будут ли удовлетворены требования соответствующих стандартов на сосуды под давлением и требования ДОПОГ. Может потребоваться проведение ревизии в соответствии с пунктом 6.2.2.6.3.2. Компетентный орган должен в письменном виде утвердить или отклонить эти изменения и, при необходимости, выдать измененное свидетельство об утверждении.

6.2.2.6.4.7 Компетентный орган должен по запросу предоставлять любому другому компетентному органу информацию, касающуюся первоначальных утверждений, изменений в утверждениях и отзывов утверждений.

6.2.2.6.5 Периодические проверки и испытания и свидетельство об утверждении

Нанесение на сосуд под давлением маркировки органом по периодическим проверкам и испытаниям должно считаться свидетельством того, что данный сосуд под давлением соответствует применимым стандартам на сосуды под давлением и требованиям ДОПОГ. Орган по периодическим проверкам и испытаниям должен наносить маркировку, подтверждающую проведение периодических проверок и испытаний, в том числе свой регистрационный знак, на каждый утвержденный сосуд под давлением (см. пункт 6.2.2.7.6).

До наполнения сосуда под давлением орган по периодическим проверкам и испытаниям должен выдать свидетельство, подтверждающее, что данный сосуд под давлением успешно прошел периодическую проверку и испытания.

6.2.2.6.6 Регистрационные записи

Орган по периодическим проверкам и испытаниям должен хранить регистрационные записи о периодических проверках и испытаниях сосудов под давлением (независимо от их результатов), в том числе адрес лаборатории, проводившей испытания, в течение не менее 15 лет.

Собственник сосуда под давлением должен хранить идентичные регистрационные записи до следующей периодической проверки и следующих периодических испытаний, за исключением случаев, когда сосуд под давлением окончательно изъят из оборота.

6.2.2.7 Маркировка сосудов ООН под давлением многоразового использования

На сосуды ООН под давлением многоразового использования должны быть нанесены четкие и разборчивые сертификационные, эксплуатационные и производственные маркировочные знаки. Эти маркировочные знаки должны сохраняться на сосуде под давлением в течение всего срока эксплуатации (например, должны быть выдавлены, выгравированы или вытравлены). Эти знаки должны располагаться на суживающейся части, верхнем днище или горловине сосуда под давлением или же на какой-либо несъемной детали сосуда под давлением (например, на приваренном кольцевом выступе или на коррозионностойкой табличке, приваренной к наружному кожуху закрытого криогенного сосуда). За исключением символа ООН для тары, высота маркировочных знаков должна быть не менее 5 мм для сосудов под давлением диаметром 140 мм и более и не менее 2,5 мм - для сосудов под давлением диаметром менее 140 мм. Высота символа ООН для тары должна быть не менее 10 мм для сосудов под давлением диаметром 140 мм и более и не менее 5 мм - для сосудов под давлением диаметром менее 140 мм.

6.2.2.7.1 Применяются следующие сертификационные маркировочные знаки:

a) символ Организации Объединенных Наций для тары ;

Этот символ должен использоваться исключительно для указания того, что тара удовлетворяет соответствующим требованиям главы 6.1, 6.2, 6.3, 6,5 или 6.6. Этот символ не должен использоваться на сосудах под давлением, которые удовлетворяют только требованиям разделов 6.2.3-6.2.5 (см. подраздел 6.2.3.9).

b) технический стандарт (например, ISO 9809-1), используемый для проектирования, изготовления и испытаний;

c) буква(ы), обозначающая(ие) страну утверждения в виде отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении2;

Примечание. Под страной утверждения подразумевается страна, утвердившая орган, который осуществил проверку отдельного сосуда на этапе изготовления.

d) идентификационный маркировочный знак или клеймо проверяющего органа, который зарегистрирован компетентным органом страны, санкционировавшей нанесение маркировки;

e) дата первоначальной проверки: год (четыре цифры) и затем месяц (две цифры), разделенные косой чертой (т. е. «/»).

6.2.2.7.2 Применяются следующие эксплуатационные маркировочные знаки:

f) величина испытательного давления в барах, которой предшествуют буквы «РН» и за которой следуют буквы «BAR»;

g) масса порожнего сосуда под давлением, включая все постоянно соединенные составные части (например, горловое кольцо, опорное кольцо и т. д.) в килограммах, за которой должны следовать буквы «KG». Эта масса не включает массу вентиля, вентильного колпака или защитного устройства клапана, любого внешнего покрытия или пористого материала при перевозке ацетилена. Величина массы выражается трехзначным числом, округленным по последней цифре. В случае баллонов, имеющих массу менее 1 кг, величина массы выражается двузначным числом, округленным по последней цифре. В случае сосудов под давлением, предназначенных для растворенного ацетилена (№ ООН 1001) и нерастворенного ацетилена (№ ООН 3374), указывается, по меньшей мере, один десятичный знак после запятой, а для сосудов под давлением, имеющих массу менее 1 кг, - два десятичных знака;

______________

2 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

h) минимальная гарантированная величина толщины стенки сосуда под давлением в миллиметрах, за которой следуют буквы «ММ». Нанесение этого маркировочного знака не требуется для сосудов под давлением вместимостью до 1 л по воде или для составных баллонов или для закрытых криогенных сосудов;

i) в случае сосудов под давлением, предназначенных для сжатых газов, - растворенного ацетилена (№ ООН 1001) и нерастворенного ацетилена (№ ООН 3374) - величина рабочего давления в барах, которой предшествуют буквы «PW». В случае закрытых криогенных сосудов - величина максимально допустимого рабочего давления, которой предшествуют буквы МДРД;

j) в случае сосудов под давлением для сжиженных газов и охлажденных сжиженных газов - вместимость в литрах по воде, выраженная трехзначным числом, округленным по последней цифре, за которой следует буква «L». Если величина минимальной или номинальной вместимости по воде представляет собой целое число, десятичными знаками можно пренебречь;

k) в случае сосудов под давлением растворенного ацетилена (№ ООН 1001) - общая масса порожнего сосуда, фитингов и вспомогательных приспособлений, не снимаемых во время наполнения, любого покрытия, пористого материала, растворителя и насыщающего газа, выраженная трехзначным числом, округленным по последней цифре, за которым следуют буквы «KG». После запятой должен быть указан, по меньшей мере, один десятичный знак. В случае сосудов под давлением, имеющих массу менее 1 кг, величина массы выражается двузначным числом, округленным по последней цифре;

l) в случае сосудов под давлением нерастворенного ацетилена (№ ООН 3374) - общая масса порожнего сосуда, фитингов и вспомогательных приспособлений, не снимаемых во время наполнения, любого покрытия и пористого материала, выраженная трехзначным числом, округленным по последней цифре, за которым следуют буквы «KG». После запятой должен быть указан, по меньшей мере, один десятичный знак. В случае сосудов под давлением, имеющих массу менее 1 кг, величина массы выражается двузначным числом, округленным по последней цифре.

6.2.2.7.3 Применяются следующие производственные маркировочные знаки:

m) размер резьбы баллона (например, 25Е). Этот маркировочный знак не требуется для закрытых криогенных сосудов;

n) маркировочный знак изготовителя, зарегистрированный компетентным органом. В тех случаях, когда страна изготовления не является страной утверждения, маркировочному знаку изготовителя должны предшествовать буквы, обозначающие государство изготовления в виде отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении2. Знак страны и знак изготовителя должны быть отделены друг от друга пропуском или косой чертой;

________________

2 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

o) серийный номер, присвоенный изготовителем;

p) в случае стальных сосудов под давлением и составных сосудов под давлением с внутренней стальной оболочкой, предназначенных для перевозки газов, представляющих опасность провоцирования водородного охрупчивания, - буква «Н», указывающая на совместимость стали (см. ISO 11114-1:1997).

6.2.2.7.4 Вышеназванные маркировочные знаки должны размещаться тремя группами:

- производственные маркировочные знаки должны находиться в верхней группе и проставляться последовательно в порядке, указанном в пункте 6.2.2.7.3;

- эксплуатационные маркировочные знаки, предусмотренные в пункте 6.2.2.7.2, должны находиться в средней группе, и непосредственно перед величиной испытательного давления (f) должна указываться величина рабочего давления (i), если это требуется;

- сертификационные маркировочные знаки образуют нижнюю группу и проставляются в последовательности, указанной в пункте 6.2.2.7.1.

Ниже показан пример маркировочных знаков для баллона.

6.2.2.7.5 В других местах, помимо боковых стенок, разрешается наносить и другие маркировочные знаки при условии, что они размещаются на участках, не подверженных сильному напряжению, и по своему размеру и глубине не создают опасных концентраций напряжения. В случае закрытых криогенных сосудов такие маркировочные знаки могут наноситься на отдельную табличку, прикрепленную к наружному кожуху. По своему содержанию эти маркировочные знаки не должны противоречить требуемым маркировочным знакам.

6.2.2.7.6 Наряду с вышеупомянутыми маркировочными знаками на каждом сосуде под давлением многоразового использования, удовлетворяющем требованиям подраздела 6.2.2.4 в отношении периодических проверок и испытаний, проставляются знаки, указывающие:

a) букву(ы), составляющую(ие) отличительный знак страны, утвердившей орган, осуществляющий периодические проверки и испытания. Эта маркировка не требуется, если данный орган утвержден компетентным органом страны, утвердившей изготовление сосуда;

b) регистрационный знак органа, уполномоченного компетентным органом на проведение периодических проверок и испытаний;

c) дату периодических проверок и испытаний - год (две цифры) и месяц (две цифры), разделенные косой чертой (т. е. «/»). Для указания года могут использоваться четыре цифры.

Вышеупомянутые маркировочные знаки должны быть проставлены в указанном порядке.

6.2.2.7.7 В случае баллонов для ацетилена дата последней периодической проверки и клеймо органа, проводящего периодическую проверку и испытание, могут быть выгравированы, с согласия компетентного органа, на кольце, удерживаемом на баллоне с помощью вентиля. Это кольцо должно иметь такую форму, чтобы его можно было снять только после отсоединения вентиля от баллона.

6.2.2.8 Маркировка сосудов ООН («UN») под давлением одноразового использования

На сосуды ООН под давлением одноразового использования должны быть нанесены четкие и разборчивые сертификационные маркировочные знаки и маркировочные знаки, относящиеся к конкретным газам или сосудам под давлением. Эти маркировочные знаки должны сохраняться на сосуде под давлением в течение всего срока эксплуатации (например, должны быть выбиты по трафарету, выдавлены, выгравированы или вытравлены). За исключением случаев, когда знаки выбиваются по трафарету, они наносятся на суживающуюся часть, верхний конец или горловину сосуда под давлением или на какую-либо несъемную деталь сосуда под давлением (например, приваренный кольцевой выступ). За исключением символа ООН для тары и надписи «ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», высота маркировочных знаков должна быть не менее 5 мм для сосудов под давлением диаметром 140 мм и более и 2,5 мм - для сосудов под давлением диаметром менее 140 мм. Высота символа ООН для тары должна быть не менее 10 мм для сосудов под давлением диаметром 140 мм и более 5 мм - для сосудов под давлением диаметром менее 140 мм. Минимальная высота букв в надписи «ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» - 5 мм.

6.2.2.8.1 Применяются маркировочные знаки, перечисленные в пунктах 6.2.2.7.1-6.2.2.7.3, за исключением подпунктов g), h) и m). Серийный номер, предусмотренный в подпункте о), может быть заменен номером партии. Наряду с этим требуются слова «ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» с буквами высотой не менее 5 мм.

6.2.2.8.2 Применяются требования, предусмотренные в пункте 6.2.2.7.4.

Примечание. На сосудах под давлением одноразового использования, с учетом их размера, эта маркировка может заменяться знаком.

6.2.2.8.3 Разрешается наносить и другие маркировочные знаки при условии, что они размещаются не на боковых стенках, а на участках, не подверженных сильному напряжению, и по своему размеру и глубине не создают опасных концентраций напряжения. По своему содержанию эти маркировочные знаки не должны противоречить требуемым маркировочным знакам.

6.2.2.9 Эквивалентные процедуры оценки соответствия и проведения периодических проверок и испытаний

Для сосудов ООН под давлением требования подразделов 6.2.2.5 и 6.2.2.6 считаются выполненными, если применяются следующие процедуры:

| Процедура | Соответствующий орган |
| --- | --- |
| Утверждение типа конструкции (1.8.7.2) | Ха |
| Контроль изготовления (1.8.7.3) | Ха или IS |
| Первоначальная проверка и испытания (1.8.7.4) | Ха или IS |
| Периодическая проверка (1.8.7.5) | Ха или Xb или IS |

Ха означает компетентный орган, его представителя или проверяющий орган, соответствующий требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованный в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип А.

Хb означает проверяющий орган, соответствующий требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованный в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020: 2004, тип В.

IS означает внутреннюю инспекционную службу заявителя, действующую под контролем проверяющего органа, соответствующего требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованного в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип А. Внутренняя инспекционная служба должна функционировать независимо от процесса проектирования, производственных операций, ремонта и технического обслуживания.

6.2.3 Общие требования, предъявляемые к сосудам под давлением, кроме сосудов ООН

6.2.3.1 Проектирование и изготовление

6.2.3.1.1 Сосуды под давлением, спроектированные, изготовленные, проверенные, испытанные и утвержденные без соблюдения требований, перечисленных в разделе 6.2.2, должны проектироваться, изготавливаться, проверяться, испытываться и утверждаться в соответствии с общими требованиями раздела 6.2.1, дополненными и измененными с учетом требований настоящего раздела и требований раздела 6.2.4 или 6.2.5.

6.2.3.1.2 По возможности толщина стенок должна определяться путем расчетов, включая, в случае необходимости, экспериментальный расчет напряжений. В противном случае толщину стенок можно определять экспериментальным путем.

Для обеспечения прочности сосудов под давлением должны производиться надлежащие расчеты конструкции корпуса высокого давления и опорных деталей.

Минимальная толщина стенок, позволяющая выдержать давление, должна рассчитываться с учетом, в частности:

- расчетных давлений, которые не должны быть меньше испытательного давления;

- расчетных температур, при которых сохраняется соответствующий запас прочности;

- максимальных напряжений и их концентраций, если это необходимо;

- факторов, связанных со свойствами материалов.

6.2.3.1.3 Для изготовления сварных сосудов под давлением должны использоваться только пригодные для сварки металлы, достаточная ударная вязкость которых при температуре окружающей среды -20°С может быть гарантирована.

6.2.3.1.4 В случае закрытых криогенных сосудов испытание на ударную вязкость, которая должна определяться в соответствии с требованиями пункта 6.2.1.1.8.1, должно проводиться в соответствии с процедурой, изложенной в подразделе 6.8.5.3.

6.2.3.2 (Зарезервирован)

6.2.3.3 Сервисное оборудование

6.2.3.3.1 Сервисное оборудование должно отвечать требованиям подраздела 6.2.1.3.

6.2.3.3.2 Отверстия

В барабанах под давлением могут быть оборудованы отверстия для наполнения и опорожнения, а также другие отверстия, предназначенные для уровнемеров, манометров или предохранительных устройств. Эти отверстия должны быть оборудованы в минимальном количестве, обеспечивающем безопасность операций. В барабанах под давлением может также быть предусмотрено смотровое отверстие, которое должно закрываться с помощью эффективного запорного устройства.

6.2.3.3.3 Фитинги

a) Если баллоны оборудованы приспособлением, препятствующим перекатыванию, это приспособление не должно составлять одно целое с колпаком вентиля.

b) Барабаны под давлением, которые могут перекатываться, должны быть снабжены обручами катания или иметь какую-либо другую защиту от повреждений при перекатывании (например, антикоррозионное металлическое покрытие на поверхности сосуда под давлением).

c) Связки баллонов должны быть снабжены соответствующими приспособлениями, гарантирующими их безопасную погрузку-выгрузку и перевозку.

d) Если установлены уровнемеры, манометры или предохранительные устройства, то они должны быть защищены таким же образом, что и клапаны в соответствии с требованиями пункта 4.1.6.8.

6.2.3.4 Первоначальная проверка и испытания

6.2.3.4.1 Новые сосуды под давлением должны подвергаться испытаниям и проверке в процессе и после изготовления в соответствии с требованиями подраздела 6.2.1.5, кроме пункта 6.2.1.5.1 g), который должен быть заменен следующим:

g) гидравлическое испытание под давлением. Сосуды под давлением должны выдерживать испытательное давление без остаточной деформации или растрескивания.

6.2.3.4.2 Специальные положения, применимые к сосудам под давлением из алюминиевых сплавов

a) Помимо первоначальной проверки, предписанной в пункте 6.2.1.5.1, необходимо проводить испытание для установления возможности межкристаллитной коррозии внутри стенок сосудов под давлением, изготовленных из алюминиевого сплава, содержащего медь, или из алюминиевого сплава, содержащего магний и марганец, если содержание марганца больше 3,5% или содержание марганца меньше 0,5%.

b) В случае алюминиево-медного сплава испытание должно проводиться изготовителем при утверждении компетентным органом нового сплава, а впоследствии должно повторяться в процессе производства для каждой отливки из этого сплава.

c) В случае алюминиево-магниевого сплава испытание должно проводиться изготовителем при утверждении компетентным органом нового сплава и технологического процесса. Если в состав сплава или в технологический процесс вносится изменение, то испытание следует повторить.

6.2.3.5 Периодические проверки и испытания

6.2.3.5.1 Периодические проверки и испытания должны проводиться в соответствии с пунктом 6.2.1.6.1.

Примечание. С согласия компетентного органа страны, предоставившей утверждение типа конструкции, для каждого сварного стального баллона, предназначенного для перевозки газов с № ООН 1965 (газов углеводородных смесь сжиженная, н.у.к.), вместимостью менее 6,5 л, вместо гидравлического испытания под давлением может проводиться другое испытание, обеспечивающее эквивалентный уровень безопасности.

6.2.3.5.2 Закрытые криогенные сосуды должны подвергаться периодическим проверкам и испытаниям органом, уполномоченным компетентным органом, с периодичностью, определенной в инструкции по упаковке Р203, изложенной в подразделе 4.1.4.1, с целью проверки внешнего состояния, физического и рабочего состояния устройств для сброса давления, а также должны подвергаться испытанию на герметичность при давлении, составляющем 90% максимального рабочего давления. Испытание на герметичность должно проводиться с использованием газа, содержащегося в сосуде под давлением, или инертного газа. Контроль осуществляется либо с помощью манометра, либо путем измерения вакуума. Снимать теплоизоляцию не требуется.

6.2.3.6 Утверждение сосудов под давлением

6.2.3.6.1 Процедуры оценки соответствия и периодической проверки, предусмотренные в разделе 1.8.7, должны осуществляться соответствующим органом согласно нижеследующей таблице:

| Процедура | Соответствующий орган |
| --- | --- |
| Утверждение типа конструкции (1.8.7.2) | Ха |
| Контроль изготовления (1.8.7.3) | Ха или IS |
| Первоначальная проверка и испытания (1.8.7.4) | Ха или IS |
| Периодическая проверка (1.8.7.5) | Ха или Xb или IS |

Оценка соответствия клапанов и других приспособлений, выполняющих прямую функцию обеспечения безопасности, может осуществляться отдельно от оценки соответствия сосудов, и процедура оценки соответствия должна быть по крайней мере столь же строгой, как и процедура, которой подвергается сосуд под давлением, оборудованный этими клапанами и приспособлениями.

Ха означает компетентный орган, его представителя или проверяющий орган, соответствующий требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованный в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип А.

Хb означает проверяющий орган, соответствующий требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованный в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип В.

IS означает внутреннюю инспекционную службу заявителя, действующую под контролем проверяющего органа, соответствующего требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованного в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип А. Внутренняя инспекционная служба должна функционировать независимо от процесса проектирования, производственных операций, ремонта и технического обслуживания.

6.2.3.6.2 Если страна утверждения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, компетентным органом, упомянутым в пункте 6.2.1.7.2, является компетентный орган Договаривающейся стороны ДОПОГ.

6.2.3.7 Требования, предъявляемые к изготовителям

6.2.3.7.1 Должны выполняться соответствующие требования раздела 1.8.7.

6.2.3.8 Требования, предъявляемые к проверяющим органам

Должны выполняться требования раздела 1.8.6.

6.2.3.9 Маркировка сосудов под давлением многоразового использования

6.2.3.9.1 Маркировка должна соответствовать требованиям подраздела 6.2.2.7 со следующими изменениями.

6.2.3.9.2 Символ Организации Объединенных Наций для тары, указанный в пункте 6.2.2.7.1 а), не должен наноситься.

6.2.3.9.3 Требования пункта 6.2.2.7.2 j) должны быть заменены следующим:

j) вместимость сосуда под давлением в литрах по воде, за которой следует буква «L». В случае сосудов под давлением для сжиженных газов вместимость в литрах по воде должна выражаться трехзначным числом, округленным по последней цифре. Если величина минимальной или номинальной вместимости по воде представляет собой целое число, десятизначными знаками можно пренебречь.

6.2.3.9.4 Маркировочные знаки, указанные в пунктах 6.2.2.7.2 g) и h) и 6.2.2.7.3 m), не требуются в случае сосудов под давлением, предназначенных для углеводородных газов смеси сжиженной, н.у.к. (№ ООН 1965).

6.2.3.9.5 При нанесении даты, требуемой согласно пункту 6.2.2.7.6 с), месяц необязательно указывать в случае газов, для которых промежуток времени между периодическими проверками составляет десять или более лет (см. инструкции по упаковке Р200 и Р203, изложенные в подразделе 4.1.4.1).

6.2.3.9.6 Маркировочные знаки, требуемые в соответствии с пунктом 6.2.2.7.6, могут быть выгравированы на кольце из надлежащего материала, которое прикрепляется к баллону при установке вентиля и которое может быть снято только после отсоединения вентиля от баллона.

6.2.3.10 Маркировка сосудов под давлением одноразового использования

6.2.3.10.1 Маркировка должна соответствовать требованиям подраздела 6.2.2.8, за исключением того, что не должен наноситься символ Организации Объединенных Наций для тары, указанный в пункте 6.2.2.7.1 а).

6.2.4 Требования, предъявляемые к сосудам под давлением, кроме сосудов ООН, которые спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии со стандартами

Примечание. Лица или организации, несущие на основании стандартов ответственность в рамках ДОПОГ, должны отвечать требованиям ДОПОГ.

В зависимости от даты изготовления сосуда под давлением перечисленные в приведенной ниже таблице стандарты должны применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 4 таблицы, для выполнения требований главы 6.2, указанных в колонке 3, либо же могут применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 5. Во всех случаях требования главы 6.2, указанные в колонке 3, имеют преимущественную силу.

Если не один, а несколько стандартов указаны в качестве обязательных для применения одних и тех же требований, должен применяться только один из этих стандартов, но в полном объеме, если в приведенной ниже таблице не указано иное.

| Ссылка | Название документа | Применимые подразделы и пункты | Обязательное применение для сосудов под давлением, изготовленных | Применение разрешено для сосудов под давлением, изготовленных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| для материалов |
| E№ 1797-1:1998 | Криогенные сосуды - Совместимость материала с газами | 6.2.1.2 |  | С 1 июля 2001 года до 30 июня 2003 года |
| E№ 1797:2001 | Криогенные сосуды - Совместимость материала с газами | 6.2.1.2 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| EN ISO 11114-1:1997 | Переносные газовые баллоны - Совместимость материалов баллонов и клапанов с газообразным содержимым - Часть 1: Металлические материалы | 6.2.1.2 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| EN ISO 11114- 2:2000 | Переносные газовые баллоны - Совместимость материалов баллонов и клапанов с газообразным содержимым - Часть 2: Неметаллические материалы | 6.2.1.2 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| EN ISO 11114-4:2005 (за исключением метода C в 5.3) | Переносные газовые баллоны - Совместимость материалов баллонов и клапанов с газообразным содержимым - Часть 4: Методы испытаний для выбора металлических материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию | 6.2.1.2 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1252-1:1998 | Криогенные сосуды - Материалы - Часть 1: Требования в отношении ударной вязкости при температурах ниже -80°C | 6.2.1.2 |  | С 1 июля 2001 года до 30 июня 2003 года |
| для маркировки |
| E№ 1442:1998 + AC:1999 | Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Конструкция и изготовление | 6.2.2.7 |  | До 1 июля 2003 года |
| E№ 1251-1:2000 | Криогенные сосуды - Переносные сосуды с вакуумной изоляцией объемом не более 1000 литров - Часть 1: Основные требования | 6.2.2.7 |  | До 1 июля 2003 года |
| E№ 1089-1:1996 | Переносные газовые баллоны - Идентификация газового баллона (за исключением СНГ) - Часть 1: Клеймение | 6.2.2.7 |  | До 1 июля 2003 года |
| для конструкции и изготовления |
| Части 1-3 приложения I к 84/525/EEC | Директива Совета о сближении законов государств-членов в отношении бесшовных стальных газовых баллонов, опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L 300 from 19.11.1984. | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| Части 1-3 приложения I к 84/526/EEC | Директива Совета о сближении законов государств-членов в отношении бесшовных газовых баллонов из нелегированного алюминия и алюминиевых сплавов, опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L 300 from 19.11.1984. | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| Части 1-3 приложения I к 84/527/EEC | Директива Совета о сближении законов государств-членов в отношении сварных газовых баллонов из нелегированной стали, опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L 300 from 19.11.1984. | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1442:1998 + AC:1999 | Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Конструкция и изготовление | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 |  | С 1 июля 2001 года до 30 июня 2007 года |
| E№ 1442:1998 + A2:2005 | Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Конструкция и изготовление | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 годаa | До 1 января 2009 года |
| E№ 1442:2006 + A1:2008 | Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Конструкция и изготовление | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| E№ 1800:1998 + AC:1999 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для ацетилена - Основные требования и определения | 6.2.1.1.9 | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 годаa | До 1 января 2009 года |
| E№ 1800:2006 | Переносные газовые баллоны - Баллоны для ацетилена - Основные требования, определения и испытания по типу конструкции | 6.2.1.1.9 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| E№ 1964-1:1999 | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных стальных газовых баллонов многоразового использования вместимостью по воде от 0,5 до 150 литров включительно - Часть 1: Бесшовные баллоны из стали с величиной Rm менее 1100 МПа | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1975:1999 (за исключением приложения 6) | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных газовых баллонов многоразового использования из алюминия и алюминиевых сплавов вместимостью от 0,5 до 150 литров | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 |  | До 1 июля 2005 года |
| E№ 1975:1999 + A1:2003 | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных газовых баллонов многоразового использования из алюминия и алюминиевых сплавов вместимостью от 0,5 до 150 литров | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| EN ISO 11120:1999 | Газовые баллоны - Бесшовные стальные трубки многоразового использования для перевозки сжатых газов вместимостью по воде от 150 до 3000 литров - Конструкция, изготовление и испытания | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1964-3:2000 | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных стальных газовых баллонов многоразового использования вместимостью по воде от 0,5 до 150 литров включительно - Часть 3: Бесшовные баллоны из нержавеющей стали с величиной Rm менее 1100 МПа | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 12862:2000 | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных сварных газовых баллонов многоразового использования из алюминиевых сплавов | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1251-2:2000 | Криогенные сосуды - Переносные сосуды с вакуумной изоляцией объемом не более 1000 литров - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 12257:2002 | Переносные газовые баллоны - Бесшовные баллоны из композитных материалов с обручами | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 12807:2001 (за исключением приложения A) | Переносные паяные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Конструкция и изготовление | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1964-2:2001 | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных стальных газовых баллонов многоразового использования вместимостью по воде от 0,5 до 150 литров включительно - Часть 2: Бесшовные баллоны из стали с величиной Rm не менее 1100МПа и выше | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 13293:2002 | Переносные газовые баллоны - Технические требования к конструкции и изготовлению переносных бесшовных баллонов многоразового использования из углеродистой марганцовистой стали вместимостью по воде до 0,5 литра для сжатых, сжиженных и растворенных газов и до 1 литра для диоксида углерода | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 13322-1:2003 | Переносные газовые баллоны - Сварные стальные газовые баллоны многоразового использования - Конструкция и изготовление - Часть 1: Свариваемая сталь | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 |  | До 1 июля 2007 года |
| E№ 13322-1:2003 + A1:2006 | Переносные газовые баллоны - Сварные стальные газовые баллоны многоразового использования - Конструкция и изготовление - Часть 1: Свариваемая сталь | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 13322-2:2003 | Переносные газовые баллоны - Сварные газовые баллоны многоразового использования из нержавеющей стали - Конструкция и изготовление - Часть 2: Свариваемая нержавеющая сталь | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 |  | До 1 июля 2007 года |
| E№ 13322-2:2003 + A1:2006 | Переносные газовые баллоны - Сварные газовые баллоны многоразового использования из нержавеющей стали - Конструкция и изготовление - Часть 2: Свариваемая нержавеющая сталь | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 12245:2002 | Переносные газовые баллоны - Полностью обмотанные газовые баллоны из композитных материалов | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 12205:2001 | Переносные газовые баллоны - Металлические газовые баллоны одноразового использования | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 13110:2002 | Переносные сварные алюминиевые баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Конструкция и изготовление | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 14427:2004 | Переносные полностью обмотанные баллоны из композитных материалов многоразового использования для сжиженных нефтяных газов - Конструкция и изготовление Примечание. Этот стандарт применяется только к баллонам, оснащенным предохранительными клапанами. | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 |  | До 1 июля 2007 года |
| E№ 14427:2004 + A1:2005 | Переносные полностью обмотанные баллоны из композитных материалов многоразового использования для сжиженных нефтяных газов - Конструкция и изготовление Примечание 1. Этот стандарт применяется только к баллонам, оснащенным предохранительными клапанами. Примечание 2. В соответствии с пунктами 5.2.9.2.1 и 5.2.9.3.1 оба баллона должны подвергаться испытанию на разрыв, если они демонстрируют разрушение, равное или превышающее критерии браковки. | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 14208:2004 | Переносные газовые баллоны - Технические характеристики сварных барабанов под давлением вместимостью до 1000 л, предназначенных для перевозки газов - Конструкция и изготовление | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 14140:2003 | Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Альтернативная конструкция и изготовление | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 годаa | До 1 января 2009 года |
| E№ 14140:2003 + A1:2006 | Оборудование и вспомогательные приспособления для СНГ - Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Альтернативная конструкция и изготовление | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| E№ 13769:2003 | Переносные газовые баллоны - Связки баллонов - Конструкция, изготовление, идентификация и испытания | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 |  | До 1 июля 2007 года |
| E№ 13769:2003 + A1:2005 | Переносные газовые баллоны - Связки баллонов - Конструкция, изготовление, идентификация и испытания | 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.9 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 14638-1:2006 | Переносные газовые баллоны - Сварные сосуды многоразового использования вместимостью до 150 литров - Часть 1: Сварные баллоны из нержавеющей аустенитной стали, изготовленные в соответствии с конструкцией, опробованной экспериментальными методами | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| E№ 14893:2006 + AC:2007 | Оборудование и вспомогательные приспособления для СНГ - Переносные сварные стальные барабаны под давлением для СНГ вместимостью от 150 до 1000 литров | 6.2.3.1 и 6.2.3.4 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| для затворов |
| E№ 849:1996 (за исключением приложения A) | Переносные газовые баллоны - Клапаны баллонов - Технические требования и испытания по типу конструкции | 6.2.3.1 |  | До 1 июля 2003 года |
| E№ 849:1996/ A2:2001 | Переносные газовые баллоны - Клапаны баллонов - Технические требования и испытания по типу конструкции | 6.2.3.1 |  | До 1 июля 2007 года |
| EN ISO 10297: 2006 | Переносные газовые баллоны - Клапаны баллонов - Технические требования и испытания по типу конструкции | 6.2.3.1 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 13152:2001 | Технические требования к клапанам баллонов для СНГ и их испытания - Самозакрывающиеся клапаны | 6.2.3.3 |  | С 1 июля 2005 года до 31 декабря 2010 года |
| E№ 13152:2001 + A1:2003 | Технические требования к клапанам баллонов для СНГ и их испытания - Самозакрывающиеся клапаны | 6.2.3.3 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| E№ 13153:2001 | Технические требования к клапанам баллонов для СНГ и их испытания - Клапаны с ручным управлением | 6.2.3.3 |  | С 1 июля 2005 года до 31 декабря 2010 года |
| E№ 13153:2001 + A1:2003 | Технические требования к клапанам баллонов для СНГ и их испытания - Клапаны с ручным управлением | 6.2.3.3 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| для периодических проверок и испытаний |
| E№ 1251-3:2000 | Криогенные сосуды - Переносные сосуды с вакуумной изоляцией объемом не более 1000 литров - Часть 3: Эксплуатационные требования | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1968:2002 (за исключением приложения B) | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания бесшовных стальных газовых баллонов | 6.2.3.5 |  | До 1 июля 2007 года |
| E№ 1968:2002 + A1:2005(за исключением приложения B) | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания бесшовных стальных газовых баллонов | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1802:2002 (за исключением приложения B) | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания бесшовных газовых баллонов из алюминиевого сплава | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 12863:2002 | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и техническое обслуживание баллонов для растворенного ацетилена Примечание. В настоящем стандарте «первоначальную проверку» следует понимать как «первую периодическую проверку» после окончательного утверждения нового баллона для ацетилена. | 6.2.3.5 |  | До 1 июля 2007 года |
| E№ 12863:2002 + A1:2005 | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и техническое обслуживание баллонов для растворенного ацетилена Примечание. В настоящем стандарте «первоначальную проверку» следует понимать как «первую периодическую проверку» после окончательного утверждения нового баллона для ацетилена. | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 1803:2002 (за исключением приложения B) | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания сварных стальных газовых баллонов | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| EN ISO 11623:2002 (за исключением пункта 4) | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания газовых баллонов из композитных материалов | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 14189:2003 | Переносные газовые баллоны - Проверка и техническое обслуживание клапанов баллонов во время периодической проверки газовых баллонов | 6.2.3.5 | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| E№ 14876:2007 | Переносные газовые баллоны - Периодические проверки и испытания сварных стальных барабанов под давлением | 6.2.3.5 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| E№ 14912:2005 | Оборудование и вспомогательные приспособления для СНГ - Проверка и техническое обслуживание клапанов баллонов для СНГ во время периодической проверки баллонов | 6.2.3.5 | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |

_______________

а Если в колонке 5 не разрешено применение другого стандарта в тех же целях для сосудов под давлением, изготовленных в то же время.

6.2.5 Требования, предъявляемые к сосудам под давлением, кроме сосудов ООН, которые спроектированы, изготовлены и испытаны не в соответствии со стандартами

С учетом достижений научно-технического прогресса, либо в тех случаях, когда в разделе 6.2.2 или 6.2.4 не упоминается никакой стандарт, либо с целью учета научных аспектов, не отраженных в стандартах, перечисленных в разделе 6.2.2 или 6.2.4, компетентный орган может признать использование технических правил, обеспечивающих такой же уровень безопасности.

Компетентный орган должен передать секретариату ЕЭК ООН перечень технических правил, которые он признает. В этот перечень должны быть включены следующие сведения: название и дата принятия правил, цель правил и сведения о том, где их можно получить. Секретариат должен опубликовать эту информацию на своем веб-сайте.

Однако при этом должны выполняться требования разделов 6.2.1, 6.2.3 и нижеследующие требования.

Примечание. Для целей настоящего раздела ссылки на технические стандарты в разделе 6.2.1 должны рассматриваться в качестве ссылок на технические правила.

6.2.5.1 Материалы

В нижеследующих положениях приводятся примеры материалов, которые могут использоваться в целях выполнения требований подраздела 6.2.1.2, касающихся материалов:

a) углеродистая сталь - для сжатых, сжиженных, охлажденных сжиженных и растворенных газов, а также для веществ, не относящихся к классу 2, перечисленных в таблице 3 инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1;

b) легированная сталь (специальные стали), никель, никелевый сплав (такой, как монель-металл) - для сжатых, сжиженных, охлажденных сжиженных и растворенных газов, а также для веществ, не относящихся к классу 2, перечисленных в таблице 3 инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1;

c) медь:

i) для газов с классификационными кодами 1А, 10, IF и 1TF, загрузочное давление которых при температуре 15°С не превышает 2 МПа (20 бар);

ii) для газов с классификационным кодом 2А, а также для № ООН 1033 диметилового эфира, № ООН 1037 этилхлорида, № ООН 1063 метилхлорида, № ООН 1079 диоксида серы, № ООН 1085 винилбромида, № ООН 1086 винилхлорида и № ООН 3300 смеси оксида этилена с диоксидом углерода, содержащей более 87% оксида этилена;

iii) для газов с классификационными кодами 3А, 30 и 3F;

d) алюминиевый сплав: см. специальное положение «а» в инструкции Р200 (10), изложенной в подразделе 4.1.4.1;

e) композитный материал - для сжатых, сжиженных, охлажденных сжиженных и растворенных газов;

f) синтетические материалы - для охлажденных сжиженных газов; и

g) стекло - для охлажденных сжиженных газов с классификационным кодом 3А, за исключением № ООН 2187 углерода диоксида охлажденного жидкого или его смесей, и газов с классификационным кодом 3О.

6.2.5.2 Сервисное оборудование

(Зарезервирован)

6.2.5.3 Металлические баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов

При испытательном давлении напряжение в металле в наиболее напряженной точке сосуда не должно превышать 77% гарантированного минимального предела текучести (Re).

Под «пределом текучести» подразумевается напряжение, в результате которого остаточное удлинение составляет 2‰ (т. е. 0,2%) или - для аустенитных сталей - 1% расстояния между нанесенными на образце метками.

Примечание. Для листовых металлических материалов ось растягиваемых образцов должна проходить перпендикулярно направлению прокатки. Остаточное удлинение при разрыве измеряется на образцах круглого сечения, на которых расстояние между метками «l» в пять раз превышает диаметр «d» (l = 5d); в случае использования образцов прямоугольного сечения расстояние между метками «l» рассчитывается по формуле:

где F0 - первоначальная площадь поперечного сечения образца.

Сосуды под давлением и их затворы изготавливаются из соответствующих материалов, которые должны быть устойчивы к хрупкому разрушению и коррозионному растрескиванию под напряжением при температуре от -20°С до +50°С.

Швы должны быть выполнены квалифицированно и обеспечивать полную надежность.

6.2.5.4 Дополнительные положения, касающиеся сосудов под давлением из алюминиевых сплавов, предназначенных для сжатых газов, сжиженных газов, растворенных газов и газов не под давлением, подпадающих под действие специальных требований (образцы газов), а также изделий, содержащих газ под давлением, за исключением аэрозольных распылителей и малых емкостей, содержащих газ (газовых баллончиков)

6.2.5.4.1 Материалы сосудов под давлением из алюминиевых сплавов, допускаемых к перевозке, должны отвечать следующим требованиям:

|  | А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на разрыв, Rm, в МПа (= Н/мм2) | 49-186 | 196-372 | 196-372 | 343-490 |
| Предел текучести, Re, в МПа (= Н/мм2) (постоянная λ = 0,2%) | 10-167 | 59-314 | 137-334 | 206-412 |
| Остаточное удлинение при разрыве (l = 5d) % | 12-40 | 12-30 | 12-30 | 11-16 |
| Испытание на изгиб (диаметр оправки d = n × e, где e - толщина образца) | n=5(Rm ≤ 98) n=6(Rm > 98) | n=6(Rm ≤ 325) n=7(Rm > 325) | n=6(Rm ≤ 325) n=7(Rm > 325) | n=7(Rm ≤ 392) n=8(Rm > 392) |
| Серийный номер «Алюминиум Ассошиэйшн»a | 1000 | 5 000 | 6 000 | 2 000 |

______________________

a См. «Aluminium Standards and Data», Fifth edition, January 1976, published by the Aluminium Association, 750 Third Avenue, New York.

Фактические характеристики зависят от состава соответствующего сплава, а также от окончательной обработки сосуда под давлением; однако независимо от используемого сплава толщина стенок сосуда под давлением рассчитывается по одной из следующих формул:

или

где

е = минимальная толщина стенки сосуда под давлением в мм;

PMPa = испытательное давление в МПа;

Pbar = испытательное давление в барах;

D = номинальный внешний диаметр сосуда под давлением в мм; и

Re = гарантированный минимальный условный предел текучести (0,2%) в МПа (= Н/мм2).

Кроме того, подставляемое в формулу значение минимального гарантированного условного предела текучести (Re) ни в коем случае не должно быть больше 0,85 гарантированного минимального предела прочности на разрыв (Rm), независимо от типа используемого сплава.

Примечание 1. Вышеприведенные характеристики основаны на результатах экспериментов, проведенных с нижеследующими материалами, используемыми для изготовления сосудов под давлением:

колонка А: Нелегированный алюминий, чистота 99,5%;

колонка В: Сплавы алюминия и магния;

колонка С: Сплавы алюминия, кремния и магния, например ISO/R209-Al-Si-Mg

(«Алюминиум Ассошиэйшн» 6351);

колонка D: Сплавы алюминия, меди и магния.

Примечание 2. Остаточное удлинение при разрыве измеряется на образцах круглого сечения, на которых расстояние между метками «l» в пять раз превышает диаметр «d» (l = 5d); в случае использования образцов прямоугольного сечения расстояние между метками рассчитывается по формуле:

где F0 - первоначальная площадь поперечного сечения образца.

Примечание 3:

а) Испытание на изгиб (см. схему) проводится на образцах, получаемых путем отрезания кольца от цилиндра и разрезания его на две равные части шириной 3е, но не менее 25 мм. Каждый образец может обрабатываться лишь по торцам.

b) Испытание на изгиб проводится с помощью оправки диаметром (d) и двух круглых опор, расположенных на расстоянии (d + 3е). При испытании расстояние между внутренними поверхностями не превышает диаметра оправки.

c) Образец не должен давать трещин при изгибании его внутрь вокруг оправки до тех пор, пока расстояние между внутренними поверхностями не станет равным диаметру оправки.

d) Отношение (n) диаметра оправки к толщине стенок образца должно соответствовать величинам, приведенным в таблице.

Схема испытания на изгиб

6.2.5.4.2 Меньшее значение нижнего предела удлинения приемлемо при условии, что результаты дополнительного испытания, утвержденного компетентным органом страны изготовления сосудов, подтверждают обеспечение такого же уровня безопасности перевозки, как и в случае сосудов, изготовленных в соответствии с требованиями, приведенными в таблице пункта 6.2.5.4.1 (см. также стандарт E№ 1975:1999 + А1:2003).

6.2.5.4.3 Минимальная толщина стенок сосудов под давлением должна быть следующей:

- если диаметр сосуда под давлением меньше 50 мм: не менее 1,5 мм;

- если диаметр сосуда под давлением составляет от 50 до 150 мм: не менее 2 мм; и

- если диаметр сосуда под давлением составляет более 150 мм: не менее 3 мм.

6.2.5.4.4 Днища сосуда под давлением должны иметь профиль круглой арки, эллипса или составной кривой; они должны обеспечивать такую же степень надежности, как и корпус сосуда под давлением.

6.2.5.5 Сосуды под давлением из композитных материалов

В случае баллонов, трубок, барабанов под давлением и связок баллонов, изготовленных из композитных материалов, конструкция должна быть такой, чтобы минимальный коэффициент разрыва (соотношение между давлением разрыва и испытательным давлением) составлял:

- 1,67 - для сосудов под давлением с упрочняющими обручами;

- 2,00 - для сосудов под давлением, полностью покрытых обмоткой.

6.2.5.6 Закрытые криогенные сосуды

В отношении изготовления закрытых криогенных сосудов, предназначенных для охлажденных сжиженных газов, применяются следующие требования:

6.2.5.6.1 Если используются неметаллические материалы, они должны быть устойчивы к хрупкому разрушению при наиболее низкой рабочей температуре сосуда под давлением и его фитингов.

6.2.5.6.2 Предохранительные устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы они могли надежно работать даже при наиболее низкой рабочей температуре. Надежность их работы при этой температуре устанавливается и проверяется путем испытания каждого устройства или образца устройств одного и того же типа конструкции.

6.2.5.6.3 Вентиляционные клапаны и предохранительные устройства на сосудах под давлением должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключалась возможность выплескивания жидкости.

6.2.6 Общие требования, предъявляемые к аэрозольным распылителям, малым емкостям, содержащим газ (газовым баллончикам), и кассетам топливных элементов, содержащим сжиженный воспламеняющийся газ

6.2.6.1 Конструкция и изготовление

6.2.6.1.1 Аэрозольные распылители (№ ООН 1950 аэрозоли), в которых содержится только один газ или одна смесь газов, и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики) (№ ООН 2037), должны быть изготовлены из металла. Это требование не распространяется на аэрозоли и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики), имеющие вместимость не более 100 мл и предназначенные для № ООН 1011 бутана. Другие аэрозольные распылители (№ ООН 1950 аэрозоли) должны быть изготовлены из металла, синтетического материала или стекла. Металлические сосуды с внешним диаметром не менее 40 мм должны иметь вогнутое днище.

6.2.6.1.2 Вместимость металлических сосудов не должна превышать 1000 мл; вместимость сосудов из синтетического материала или стекла не должна превышать 500 мл.

6.2.6.1.3 Каждый тип сосудов (аэрозольных распылителей или баллончиков) должен до сдачи в эксплуатацию пройти гидравлическое испытание под давлением, проводимое в соответствии с подразделом 6.2.6.2.

6.2.6.1.4 Выпускные клапаны и диспергирующие устройства аэрозольных распылителей (№ ООН 1950 аэрозолей), а также клапаны № ООН 2037 малых емкостей, содержащих газ (газовых баллончиков), должны обеспечивать герметичность закрытия сосудов и должны быть защищены от случайного открытия. Использование клапанов и диспергирующих устройств, которые закрываются только под действием внутреннего давления, не допускается.

6.2.6.1.5 Внутреннее давление при 50°С не должно превышать двух третей испытательного давления или 1,32 МПа (13,2 бар). Аэрозольные распылители и малые емкости, содержащие газ (газовые баллончики), должны наполняться таким образом, чтобы при 50°С жидкая фаза не превышала 95% их вместимости.

6.2.6.2 Гидравлическое испытание под давлением

6.2.6.2.1 Применяемое внутреннее давление (испытательное давление) должно в 1,5 раза превышать внутреннее давление при 50°C и составлять не менее 1 МПа (10 бар).

6.2.6.2.2 Гидравлическим испытаниям под давлением должны подвергаться по крайней мере пять порожних сосудов каждого типа:

a) до достижения предписанного испытательного давления, при котором не должно быть никакой утечки или видимой остаточной деформации; и

b) до появления утечки или разрыва; вогнутое днище, если таковое имеется, должно сначала несколько опуститься, и потеря герметичности или разрыв сосуда не должны происходить до достижения давления, превышающего испытательное давление в 1,2 раза.

6.2.6.3 Испытание на герметичность

6.2.6.3.1 Малые емкости, содержащие газ (газовые баллончики), и кассеты топливных элементов, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ

6.2.6.3.1.1 Каждая емкость или кассета топливных элементов должна пройти испытание на герметичность в ванне с горячей водой.

6.2.6.3.1.2 Температура воды в ванне и продолжительность испытания должны быть такими, чтобы внутреннее давление в каждой емкости или кассете топливных элементов составляло по меньшей мере 90% от внутреннего давления, которое могло бы возникнуть при 55°С. Однако, если содержимое емкости или кассеты топливных элементов обладает повышенной теплочувствительностью или если они изготовлены из пластмассовых материалов, размягчающихся при этой температуре, температура воды в ванне должна составлять от 20°С до 30 °С. Кроме того, одна из каждых двух тысяч емкостей или кассет топливных элементов должна также испытываться при 55°С.

6.2.6.3.1.3 Не должно происходить ни остаточной деформации емкости или кассеты топливных элементов, ни утечки из нее, за тем исключением, что допускается деформация пластмассовой емкости или кассеты топливных элементов вследствие размягчения, но при условии отсутствия утечки.

6.2.6.3.2 Аэрозольные распылители

Каждый наполненный аэрозольный распылитель должен подвергаться испытанию в ванне с горячей водой или утвержденному испытанию, альтернативному испытанию в ванне с горячей водой.

6.2.6.3.2.1 Испытание в ванне с горячей водой

6.2.6.3.2.1.1 Температура водяной ванны и продолжительность испытания должны быть такими, чтобы внутреннее давление достигло величины, которая может быть достигнута при 55°С (50°С, если жидкая фаза не превышает 95% вместимости аэрозольного распылителя при температуре 50°С). Если содержимое чувствительно к нагреву или если аэрозольные распылители изготовлены из пластмассы, которая размягчается при такой испытательной температуре, температуру воды следует поддерживать в пределах 20-30°С; однако, в дополнение к этому, один из 2000 аэрозольных распылителей должен быть испытан при более высокой температуре.

6.2.6.3.2.1.2 Не должно происходить какой-либо утечки содержимого или остаточной деформации аэрозольного распылителя, за исключением возможной деформации пластмассового аэрозольного распылителя в результате размягчения, однако и в этом случае утечки быть не должно.

6.2.6.3.2.2 Альтернативные методы

С согласия компетентного органа могут использоваться альтернативные методы, обеспечивающие эквивалентный уровень безопасности, при условии соблюдения требований пунктов 6.2.6.3.2.2.1, 6.2.6.3.2.2.2 и 6.2.6.3.2.2.3.

6.2.6.3.2.2.1 Система контроля качества

Предприятия, осуществляющие наполнение аэрозольных распылителей, и заводы-смежники должны располагать соответствующей системой контроля качества. Система контроля качества должна предусматривать процедуры выбраковки протекающих или деформированных аэрозольных распылителей и отказа в допуске их к перевозке.

Система контроля качества должна включать:

a) описание организационной структуры и обязанностей;

b) соответствующие инструкции в отношении проверки и испытания, контроля качества, гарантии качества и технологических процессов, которые будут использоваться;

c) систему регистрации данных о качестве, например в виде протоколов проверки, данных об испытаниях, данных о калибровке и сертификатов;

d) проверки на уровне управления с целью обеспечить эффективное функционирование системы контроля качества;

e) процедуру контроля документации и ее пересмотра;

f) средства контроля аэрозольных распылителей, не соответствующих требованиям;

g) программы профессиональной подготовки и процедуры аттестации соответствующего персонала; и

h) процедуры, гарантирующие отсутствие дефектов у конечного продукта.

К удовлетворению компетентного органа должна проводиться первоначальная проверка и периодические проверки. Эти проверки должны обеспечивать надлежащее и эффективное функционирование утвержденной системы в настоящий момент и в будущем. Компетентный орган должен заранее уведомляться о любых предлагаемых изменениях утвержденной системы.

6.2.6.3.2.2.2 Испытание под давлением и на герметичность аэрозольных распылителей перед их наполнением

Каждый порожний аэрозольный распылитель должен подвергаться давлению, равному или превышающему максимальное предполагаемое давление в наполненных аэрозольных распылителях при 55°С (50°С, если жидкая фаза не превышает 95% вместимости сосуда при температуре 50°С). Такое давление должно составлять не менее двух третей от расчетного давления аэрозольного распылителя. При обнаружении утечки, происходящей со скоростью, равной или превышающей 3,3×10-2 мбар.л.с-1 при испытательном давлении, деформации или другого дефекта, данный аэрозольный распылитель должен быть отбракован.

6.2.6.3.2.2.3 Испытание аэрозольных распылителей после наполнения

Перед наполнением лицо, производящее наполнение, должно удостовериться в том, что скрепляющее устройство отрегулировано соответствующим образом и что использован указанный газ-вытеснитель.

Каждый наполненный аэрозольный распылитель должен быть взвешен и испытан на герметичность. Оборудование для обнаружения утечки должно быть достаточно чувствительным, чтобы обнаружить утечку, происходящую со скоростью не менее 2,0×10-3 мбар.л.с-1 при 20°С.

Любой наполненный аэрозольный распылитель, имеющий признаки утечки, деформации или избыточной массы, должен отбраковываться.

6.2.6.3.3 С согласия компетентного органа аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие фармацевтические препараты и невоспламеняющиеся газы, которые должны быть стерильны и на которые может отрицательно повлиять испытание в водяной ванне, не подпадают под действие положений подразделов 6.2.6.3.1 и 6.2.6.3.2, если:

a) они производятся с разрешения национального управления здравоохранения и, если этого требует компетентный орган, соответствуют принципам надлежащей практики (ПНП), установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)3; и

b) альтернативные методы обнаружения утечки и измерения баростойкости, используемые предприятием-изготовителем, такие как обнаружение гелия и проведение испытания в водяной ванне на статистической пробе не менее 1 из 2000 из каждой серийной партии изделий, позволяют обеспечить эквивалентный уровень безопасности.

6.2.6.4 Ссылка на стандарты

Требования этого раздела считаются выполненными, если применяются следующие стандарты:

- для аэрозольных распылителей (№ ООН 1950 аэрозолей): приложение к директиве 75/324/EEC Совета4 с изменениями, внесенными директивой 94/1/EC Комиссии5;

- для № ООН 2037 емкостей малых, содержащих газ (газовых баллончиков), содержащих № ООН 1965 газов углеводородных смесь сжиженную, н.у.к.: E№ 417:2003 «Одноразовые металлические газовые баллончики для сжиженных нефтяных газов, с клапаном или без клапана, для использования с переносными приборами - Конструкция, проверка, испытания и маркировка».

________________

3 Издание ВОЗ «Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines и related materials. Volume 2: Good manufacturing practices и inspection».

4 Директива 75/324/ЕЕС Совета от 20 мая 1975 года о сближении законов государств-членов в отношении аэрозольных распылителей, опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L147 от 9 июня 1975 года.

5 Директива 94/1/ЕС Комиссии от января 1994 года, вносящая изменения в технические аспекты Директивы 75/324/ЕЕС Совета о сближении законов государств-членов в отношении аэрозольных распылителей, опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L23 от 28 января 1994 года.

Глава 6.3

Требования к изготовлению и испытаниям тары для

инфекционных веществ категории А класса 6.2

Примечание. Требования настоящей главы не применяются к таре, используемой для перевозки веществ класса 6.2 в соответствии с инструкцией по упаковке Р621, изложенной в подразделе 4.1.4.1.

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 Требования настоящей главы применяются к таре, предназначенной для перевозки инфекционных веществ категории А.

6.3.2 Требования к таре

6.3.2.1 Требования к таре, содержащиеся в настоящем разделе, основаны на используемой в настоящее время таре, указанной в разделе 6.1.4. С учетом достижений науки и техники разрешается использовать тару, отвечающую техническим требованиям, отличающимся от тех, которые предусмотрены в настоящей главе, при условии, что она столь же эффективна, приемлема для компетентного органа и способна успешно выдержать испытания, описанные в разделе 6.3.5. Методы испытаний, отличающиеся от методов, описанных в ДОПОГ, приемлемы при условии, что они эквивалентны и признаны компетентным органом.

6.3.2.2 Тара должна изготавливаться и испытываться в соответствии с программой гарантии качества, удовлетворяющей компетентный орган, с тем, чтобы каждая единица тары соответствовала требованиям настоящей главы.

Примечание. Стандарт ISO 16106:2006 «Тара - Транспортные упаковки для опасных грузов - Тара, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритная тара для опасных грузов - Руководящие указания по применению стандарта ISO 9001» содержит приемлемые указания в отношении процедур, которые могут применяться.

6.3.2.3 Изготовители тары и предприятия, занимающиеся ее последующей продажей, должны представлять информацию о процедурах, которым надлежит следовать, и описание типов и размеров затворов (включая требуемые уплотнения) и любых других компонентов, необходимых для обеспечения того, чтобы предъявляемые к перевозке упаковки могли выдерживать применимые эксплуатационные испытания, предусмотренные в настоящей главе.

6.3.3 Код для обозначения типов тары

6.3.3.1 Коды для обозначения типов тары приведены в пункте 6.1.2.7.

6.3.3.2 За кодом тары может следовать буква «U» или «W». Буква «U» обозначает специальную тару, соответствующую требованиям пункта 6.3.5.1.6. Буква «W» означает, что тара, хотя и принадлежит к типу, указанному в коде, изготовлена с некоторыми отличиями от требований раздела 6.1.4 и считается эквивалентной согласно требованиям пункта 6.3.2.1.

6.3.4 Маркировка

Примечание 1. Маркировка указывает, что тара, на которую она нанесена, соответствует типу конструкции, успешно прошедшему испытания, и отвечает требованиям настоящей главы, относящимся к изготовлению, но не к использованию этой тары.

Примечание 2. Маркировка призвана облегчить задачу, стоящую перед изготовителями тары, теми, кто занимается ее восстановлением, пользователями, перевозчиками и регламентирующими органами.

Примечание 3. Маркировка не всегда дает полную информацию об уровнях испытаний и т. п., которая, однако, может в дальнейшем понадобиться, и в таком случае следует обращаться, например, к свидетельству об испытании, протоколам испытаний или реестру тары, успешно прошедшей испытания.

6.3.4.1 Каждая тара, предназначенная для использования в соответствии с требованиями ДОПОГ, должна иметь в соответствующем месте долговечную и разборчивую маркировку таких по отношению к ней размеров, которые делали бы ее ясно видимой. Упаковки массой брутто более 30 кг должны иметь маркировку или ее копию на верхней части или на боковой стороне тары. Буквы, цифры и символы должны иметь высоту не менее 12 мм, за исключением тары вместимостью 30 л или 30 кг либо менее, когда они должны иметь высоту не менее 6 мм, и тары вместимостью 5 л или 5 кг либо менее, когда они должны быть соотносимого размера.

6.3.4.2 На тару, удовлетворяющую требованиям, изложенным в настоящем разделе и в разделе 6.3.5, должна быть нанесена следующая маркировка:

a) символ Организации Объединенных Наций для тары

Этот символ должен использоваться исключительно для указания того, что тара удовлетворяет соответствующим требованиям главы 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 или 6,6;

b) код, обозначающий тип тары в соответствии с требованиями раздела 6.1.2;

c) надпись «КЛАСС 6.2»;

d) последние две цифры года изготовления тары;

e) государство, разрешившее нанесение маркировки, с указанием отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении1;

f) название изготовителя или иное идентификационное обозначение тары, установленное компетентным органом;

g) для тары, удовлетворяющей требованиям пункта 6.3.5.1.6, - буква «U», следующая сразу же за надписью, требуемой в подпункте b), выше.

6.3.4.3 Маркировка должна наноситься в той последовательности, указанной в подпунктах а)-g) пункта 6.3.4.2; каждый элемент маркировки, требуемой в этих подпунктах, должен быть четко отделен от других элементов, например косой чертой или пропуском, чтобы его можно было легко идентифицировать. Примеры см. в пункте 6.3.4.4.

Любая дополнительная маркировка, разрешенная компетентным органом, не должна мешать правильной идентификации элементов маркировки, предписанных в пункте 6.3.4.1

__________________

1 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

6.3.4.4 Пример маркировочных надписей:

4G/CLASS 6.2/06 согласно подпунктам 6.3.4.2 а), b), с) и d)

S/SP-9989-ERIKSSON согласно подпунктам 6.3.4.2 e) и f)

6.3.5 Требования к испытаниям тары

6.3.5.1 Испытания и частота их проведения

6.3.5.1.1 Тип конструкции каждой тары должен испытываться, как указано в настоящем разделе, в соответствии с процедурами, установленными компетентным органом, разрешающим нанести маркировку, и должен утверждаться этим компетентным органом.

6.3.5.1.2 Перед использованием каждый тип конструкции тары должен успешно выдержать испытания, предписанные в настоящей главе. Тип конструкции тары определяется конструкцией, размером, материалом и его толщиной, способом изготовления и применения, а также способом обработки поверхности. Он может включать также тару, которая отличается от прототипа только меньшей высотой.

6.3.5.1.3 Серийные образцы продукции должны проходить испытания с периодичностью, установленной компетентным органом.

6.3.5.1.4 Испытания должны повторяться, кроме того, при каждом изменении конструкции, материала или способа изготовления тары.

6.3.5.1.5 Компетентный орган может разрешить проводить выборочные испытания тары, которая лишь незначительно отличается от испытанного типа, например тары, содержащей первичные сосуды меньшего размера и меньшей массы нетто, и такой тары, как барабаны и ящики, один или несколько габаритных размеров которых немного уменьшены.

6.3.5.1.6 Первичные сосуды всех типов могут объединяться во вторичной таре и перевозиться, не подвергаясь испытаниям, в жесткой наружной таре при следующих условиях:

a) жесткая наружная тара должна успешно пройти испытания, предусмотренные в пункте 6.3.5.2.2, вместе с хрупкими (например, из стекла) первичными сосудами;

b) общая совокупная масса брутто первичных сосудов не должна превышать половины массы брутто первичных сосудов, используемых в ходе испытаний на падение, предписанных в подпункте a), выше;

c) толщина прокладочного материала между первичными сосудами, а также между первичными сосудами и наружной поверхностью вторичной тары не должна быть меньше соответствующих величин в таре, прошедшей первоначальные испытания; если при первоначальном испытании использовался один первичный сосуд, толщина прокладочного материала между первичными сосудами не должна быть меньше толщины прокладочного материала между наружной поверхностью вторичной тары и первичным сосудом, использовавшимся в ходе первоначального испытания. Если используются первичные сосуды в меньшем количестве или меньшего размера (по сравнению с первичными сосудами, прошедшими испытание на падение), то для заполнения пустот должно использоваться достаточное количество дополнительного прокладочного материала;

d) жесткая наружная тара должна успешно пройти в порожнем состоянии испытание на штабелирование, предусмотренное в подразделе 6.1.5.6. Общая масса одинаковых упаковок должна определяться на основе совокупной массы тары, использовавшейся при испытании на падение, предписанном в подпункте a), выше;

e) первичные сосуды, содержащие жидкости, должны быть обложены достаточным количеством абсорбирующего материала, способного поглотить весь объем жидкости, содержащейся в первичных сосудах;

f) если жесткая наружная тара предназначена для помещения в нее первичных сосудов с жидкостями и сама по себе не является герметичной или если она предназначена для помещения в нее первичных сосудов с твердыми веществами и сама по себе не является непроницаемой для сыпучих веществ, то необходимо принять меры для удержания жидкости или твердого вещества в случае утечки, например с помощью герметичного вкладыша, пластмассового мешка или любого другого столь же эффективного средства удержания;

g) помимо маркировки, предписанной в подпунктах 6.3.4.2 a)-f), на тару должна наноситься маркировка, предписанная в подпункте 6.3.4.2 g).

6.3.5.1.7 Компетентный орган может в любое время потребовать проведения испытаний, предусмотренных в настоящем разделе, с целью убедиться в том, что серийно производимая тара отвечает требованиям испытаний по типу конструкции.

6.3.5.1.8 Компетентный орган может разрешить проведение нескольких испытаний на одном образце, если это не скажется на действительности результатов испытаний.

6.3.5.2 Подготовка тары к испытаниям

6.3.5.2.1 Образцы каждого типа тары необходимо подготовить так же, как для перевозки, за тем исключением, что жидкое или твердое инфекционное вещество необходимо заменить водой или - в том случае, когда предусматривается выдерживание при температуре -18°С, - водой с антифризом. Каждый первичный сосуд должен быть заполнен не менее чем на 98% его вместимости.

Примечание. Термин «вода» включает растворы антифриза в воде с минимальной относительной плотностью 0,95 для испытаний, проводимых при температуре -18°С.

6.3.5.2.2 Требуемые испытания и число образцов

Требуемые испытания типов тары

| Тип тарыa | Требуемые испытания |  |
| --- | --- | --- |
| Жесткая наружная тара | Первичный сосуд | Обрызгивание водой 6.3.5.3.6.1 | Выдерживание при низкой температуре 6.3.5.3.6.2 | Падение 6.3.5.3 | Дополнительное падение 6.3.5.3.6.3 | Прокол 6.3.5.4 | Штабелирование 6.1.5.6 |  |
|  | Пластмассы | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число образцов | Число образцов | Число образцов | Число образцов | Число образцов | Число образцов |  |
| Ящик из фибрового картона | x |  | 5 | 5 | 10 | Требуется один образец, когда в таре предполагается использовать сухой лед. | 2 | Требуется три образца, когда испытывается тара, маркированная буквой «U», как определяется в пункте 6.3.5.1.6 для конкретных положений. |  |
|  |  | x | 5 | 0 | 5 |  | 2 |  |  |
| Барабан из фибрового картона | x |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 |  |  |
|  |  | x | 3 | 0 | 3 |  | 2 |  |  |
| Пластмассовый ящик | x |  | 0 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
|  |  | x | 0 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
| Пластмассовый барабан/ пластмассовая канистра | x |  | 0 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  | x | 0 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |
| Ящики из прочих материалов | x |  | 0 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |
|  |  | x | 0 | 0 | 5 |  | 2 |  |  |
| Барабаны/ канистры из прочих материалов | x |  | 0 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  | x | 0 | 0 | 3 |  | 2 |  |  |

а «Тип тары» обеспечивает для целей испытаний подразделение тары на категории в зависимости от вида тары и характеристик материала, из которого она изготовлена.

Примечание 1. Если первичный сосуд изготовлен из двух или более материалов, соответствующие испытания определяются исходя из материала, который может быть поврежден в наибольшей степени.

Примечание 2. Материал вторичной тары не учитывается при выборе испытания или выдерживании перед испытанием.

Пояснения к пользованию таблицей:

Если подлежащая испытанию тара состоит из наружного ящика из фибрового картона с пластмассовым первичным сосудом, пять образцов должны быть подвергнуты испытанию обрызгиванием водой (см. пункт 6.3.5.3.6.1) перед сбрасыванием и еще пять образцов должны быть выдержаны при температуре -18°С (см. пункт 6.3.5.3.6.2) перед сбрасыванием. Если в тару должен быть помещен сухой лед, то в этом случае еще один образец должен быть сброшен пять раз после выдерживания в соответствии с пунктом 6.3.5.3.6.3.

Тара, подготовленная так же для перевозки, должна подвергаться испытаниям, предусмотренным в подразделах 6.3.5.3 и 6.3.5.4. Что касается наружной тары, то позиции этой таблицы охватывают фибровый картон или сходные материалы, свойства которых могут быстро ухудшаться под воздействием влаги; пластмассы, которые при низких температурах могут становиться хрупкими; и прочие материалы, такие как металл, на свойства которых влага или температура не оказывают влияния.

6.3.5.3 Испытание на падение

6.3.5.3.1 Образцы тары подвергаются испытанию на свободное падение с высоты 9 м на неупругую, горизонтальную, плоскую, массивную и жесткую поверхность в соответствии с пунктом 6.1.5.3.4.

6.3.5.3.2 Если образцы имеют форму ящика, то пять образцов следует сбросить в следующих положениях каждый:

a) плашмя на основание;

b) плашмя на верхнюю часть;

c) плашмя на боковую стенку;

d) плашмя на торцевую стенку;

e) на угол.

6.3.5.3.3 Если образцы имеют форму барабана, то три образца следует сбросить в следующих положениях каждый:

a) диагонально на утор верхнего днища, причем центр тяжести должен находиться вертикально над точкой удара;

b) диагонально на утор нижнего днища;

c) плашмя на бок.

6.3.5.3.4 Образец должен сбрасываться в требуемом положении, однако допускается, что по аэродинамическим причинам удар образца об испытательную поверхность может произойти в другом положении образца.

6.3.5.3.5 После соответствующей серии сбрасываний не должно происходить утечки содержимого из первичного(ых) сосуда(ов), который(ые) должен (должны) быть по-прежнему защищен(ы) прокладочным/поглощающим материалом вторичной тары.

6.3.5.3.6 Специальная подготовка испытуемого образца к испытанию на падение

6.3.5.3.6.1 Фибровый картон - Испытание обрызгиванием водой

Наружная тара из фибрового картона: Образец должен быть подвергнут испытанию методом обрызгивания водой, имитирующим пребывание в течение не менее одного часа под дождем интенсивностью примерно 5 см в час. Затем он должен быть подвергнуть испытанию, предусмотренному в пункте 6.3.5.3.1.

6.3.5.3.6.2 Пластмассовый материал - Выдерживание при низкой температуре

Пластмассовые первичные сосуды или наружная тара: Температура испытуемого образца и его содержимого должна быть уменьшена до -18°С или ниже на период не менее 24 часов, и в течение 15 минут после извлечения из этой среды испытуемый образец должен быть подвергнут испытанию, описание которого приведено в пункте 6.3.5.3.1. Если образец содержит сухой лед, то продолжительность выдерживания должна быть сокращена до 4 часов.

6.3.5.3.6.3 Тара, в которую должен помещаться сухой лед - Дополнительное испытание на падение

Если в тару должен помещаться сухой лед, то должно проводиться дополнительное испытание, помимо испытаний, предписанных в пункте 6.3.5.3.1 и, в зависимости от случая, в пунктах 6.3.5.3.6.1 или 6.3.5.3.6.2. Один образец необходимо выдержать таким образом, чтобы весь сухой лед испарился, а затем сбросить его в одном из предусмотренных в пункте 6.3.5.3.2 положений, при котором существует наибольшая вероятность разрушения тары.

6.3.5.4 Испытание на прокол

6.3.5.4.1 Тара массой брутто 7 кг или меньше

Образцы устанавливаются на горизонтальную твердую поверхность. Стальной цилиндрический стержень массой не менее 7 кг и диаметром 38 мм, ударный край которого имеет радиус фаски не более 6 мм, свободно сбрасывается на образец вертикально с высоты 1 м, измеренной от ударного края стержня до подвергаемой удару поверхности образца. Один образец должен быть установлен на свое основание. Второй образец устанавливается в положении, перпендикулярном тому, в котором находился первый образец. В каждом случае стальной стержень должен сбрасываться так, чтобы воздействию мог подвергнуться первичный сосуд. В результате каждого удара допускается пробивание вторичной тары при условии, что не происходит утечки содержимого из первичного(ых) сосуда(ов).

6.3.5.4.2 Тара массой брутто более 7 кг

Образцы сбрасываются на оконечность стального цилиндрического стержня. Стержень устанавливается вертикально на твердой горизонтальной поверхности. Он должен иметь диаметр 38 мм, а его верхний край - радиус фаски не более 6 мм. Стержень должен выступать над горизонтальной поверхностью на высоту, равную, по меньшей мере, расстоянию между центром первичного(ых) сосуда(ов) и внешней поверхностью наружной тары, но в любом случае составляющую не менее 200 мм. Один образец упаковки свободно сбрасывается верхней стороной вниз вертикально с высоты 1 м, измеренной от оконечности стального стержня. Второй образец сбрасывается с той же высоты в положении, перпендикулярном положению, в котором сбрасывался первый образец. В каждом случае тара должна сбрасываться так, чтобы стальной стержень мог пробить первичный(ые) сосуд(ы). В результате каждого удара допускается пробивание вторичной тары при условии, что не происходит утечки содержимого из первичного(ых) сосуда(ов).

6.3.5.5 Протокол испытаний

6.3.5.5.1 Должен составляться и предоставляться пользователям тары письменный протокол испытаний, содержащий по меньшей мере следующие сведения:

1. Название и адрес предприятия, проводившего испытания.

2. Название и адрес заявителя (в случае необходимости).

3. Индивидуальный номер протокола испытаний.

4. Дата проведения испытания и составления протокола.

5. Изготовитель тары.

6. Описание типа конструкции тары (например, размеры, материалы, затворы, толщина и т. д.), включая способ изготовления (например, формование раздувом), которое может содержать чертеж(и) и/или фотографию(и).

7. Максимальная вместимость.

8. Содержимое, использованное при испытаниях.

9. Описание и результаты испытаний.

10. Протокол испытаний должен быть подписан с указанием фамилии и должности лица, подписавшего протокол.

6.3.5.5.2 В протоколе испытаний должны содержаться заявления о том, что тара, подготовленная так же, как для перевозки, была испытана в соответствии с надлежащими требованиями настоящей главы и что в случае использования других методов или компонентов упаковки протокол может стать недействительным. Копия протокола испытаний должна передаваться компетентному органу.

Глава 6.4

Требования к изготовлению, испытаниям и

утверждению упаковок и материалов класса 7

6.4.1 (Зарезервирован)

6.4.2 Общие требования

6.4.2.1 Упаковка должна быть сконструирована с учетом ее массы, объема и формы так, чтобы обеспечивалась простота и безопасность ее перевозки. Кроме того, конструкция упаковки должна быть такой, чтобы на время перевозки ее можно было надлежащим образом закрепить на транспортном средстве или внутри него.

6.4.2.2 Конструкция упаковки должна быть такой, чтобы любые приспособления, размещенные на упаковке для ее подъема, не отказали при правильном с ними обращении, а в случае их поломки - не ухудшалась способность упаковки удовлетворять другим требованиям настоящего приложения. В конструкции должны быть учтены соответствующие коэффициенты запаса на случай подъема упаковки рывком.

6.4.2.3 Приспособления и любые другие устройства на внешней поверхности упаковки, которые могут использоваться для ее подъема, должны быть сконструированы так, чтобы они выдерживали ее массу в соответствии с требованиями пункта 6.4.2.2 или могли быть сняты или иным способом приведены в непригодное для использования состояние на время перевозки.

6.4.2.4 Насколько это практически возможно, упаковочный комплект должен быть сконструирован и обработан так, чтобы внешние поверхности не имели выступающих частей и могли быть легко дезактивированы.

6.4.2.5 Насколько это практически возможно, внешнее покрытие упаковки должно быть выполнено так, чтобы на нем не скапливалась и не удерживалась вода.

6.4.2.6 Любые добавляемые к упаковке во время перевозки устройства, которые не являются частью упаковки, не должны делать ее менее безопасной.

6.4.2.7 Упаковка должна обладать способностью выдерживать воздействие любого ускорения, вибрации или резонанса при вибрации, которые могут возникнуть в обычных условиях перевозки, без какого-либо ухудшения эффективности запорных устройств различных емкостей или целостности всей упаковки в целом. В частности, гайки, болты и другие крепежные детали должны быть сконструированы так, чтобы исключалась возможность их самопроизвольного ослабления или отсоединения даже после многократного использования.

6.4.2.8 Материалы упаковочного комплекта и любых элементов или конструкций должны быть физически и химически совместимыми друг с другом и с радиоактивным содержимым. Должно учитываться их поведение под воздействием облучения.

6.4.2.9 Все клапаны, через которые радиоактивное содержимое может выйти наружу, должны быть защищены от несанкционированных действий.

6.4.2.10 Конструкция упаковки должна разрабатываться с учетом температур и давления во внешней среде, которые могут возникнуть в обычных условиях перевозки.

6.4.2.11 В конструкции упаковки, рассчитанной на радиоактивные материалы, обладающие другими опасными свойствами, эти свойства должны быть учтены; см. пункты 2.1.3.5.3 и 4.1.9.1.5.

6.4.1.12 Изготовители тары и предприятия, занимающиеся ее последующей продажей, должны представлять информацию о процедурах, которым надлежит следовать, и описание типов и размеров затворов (включая требуемые уплотнения) и любых других компонентов, необходимых для обеспечения того, чтобы предъявляемые к перевозке упаковки могли выдерживать применимые эксплуатационные испытания, предусмотренные в настоящей главе.

6.4.3 (Зарезервирован)

6.4.4 Требования, предъявляемые к освобожденным упаковкам

Освобожденная упаковка должна быть сконструирована так, чтобы выполнялись требования раздела 6.4.2.

6.4.5 Требования, предъявляемые к промышленным упаковкам

6.4.5.1 Упаковки типов ПУ-1, ПУ-2 и ПУ-3 должны отвечать требованиям раздела 6.4.2 и пункта 6.4.7.2.

6.4.5.2 Упаковка типа ПУ-2, будучи подвергнутой испытаниям, указанным в пунктах 6.4.15.4 и 6.4.15.5, должна предотвращать:

a) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого; и

b) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности упаковки.

6.4.5.3 Упаковка типа ПУ-3 должна отвечать требованиям пунктов 6.4.7.2-6.4.7.15.

6.4.5.4 Альтернативные требования, предъявляемые к упаковкам типов ПУ-2 и ПУ-3

6.4.5.4.1 Упаковки могут использоваться в качестве упаковки типа ПУ-2 при условии, что:

a) они удовлетворяют требованиям пункта 6.4.5.1;

b) они сконструированы в соответствии с требованиями, предписанными для группы упаковки I или II в главе 6.1; и

c) после проведения испытаний, требуемых для группы упаковки I или II в главе 6.1, они не теряют способности предотвращать:

i) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого; и

ii) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности упаковки.

6.4.5.4.2 Переносные цистерны могут также использоваться как упаковки типов ПУ-2 или ПУ-3 при условии, что:

a) они удовлетворяют требованиям пункта 6.4.5.1;

b) они сконструированы в соответствии с требованиями, предписанными в главе 6.7, и способны выдержать испытательное давление в 265 кПа; и

c) они сконструированы так, чтобы любая предусматриваемая дополнительная защита была способна выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при обработке груза в обычных условиях перевозки, и предотвращать увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности переносных цистерн.

6.4.5.4.3 Цистерны, не являющиеся переносными цистернами, могут также использоваться как упаковки типов ПУ-2 или ПУ-3 для перевозки жидкостей и газов LSA-I и LSA-II, как это предписано в таблице 4.1.9.2.4, при условии, что:

a) они удовлетворяют требованиям пункта 6.4.5.1;

b) они сконструированы в соответствии с требованиями, предписанными в главе 6.8; и

c) они сконструированы так, чтобы любая предусматриваемая дополнительная защита была способна выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при обработке грузов в обычных условиях перевозки, и предотвращать увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности цистерн.

6.4.5.4.4 Контейнеры, не открывающиеся самопроизвольно, могут также использоваться как упаковки типов ПУ-2 или ПУ-3 при условии, что:

a) радиоактивное содержимое ограничивается твердыми веществами;

b) они удовлетворяют требованиям пункта 6.4.5.1; и

c) они сконструированы в соответствии с ISO 1496-1:1990 «Контейнеры серии 1 -Технические требования и испытания - Часть 1: Контейнеры общего типа», за исключением размеров и классификации. Они должны быть сконструированы так, чтобы, будучи подвергнутыми испытаниям, предписываемым в этом документе, и воздействию ускорений, возникающих при обычных условиях перевозки, они были в состоянии предотвратить:

i) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого; и

ii) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности контейнеров.

6.4.5.4.5 Металлические контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов могут также использоваться в качестве упаковок типов ПУ-2 или ПУ-3 при условии, что:

a) они удовлетворяют требованиям пункта 6.4.5.1; и

b) они сконструированы в соответствии с требованиями, предписанными в главе 6.5 для группы упаковки I или II, и, будучи подвергнуты испытаниям, предписанным в указанной главе (притом, что испытание на падение проводится с ориентацией, при которой наносится максимальное повреждение), они предотвращают:

i) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого; и

ii) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности контейнера средней грузоподъемности для массовых грузов.

6.4.6 Требования, предъявляемые к упаковкам, содержащим гексафторид урана

6.4.6.1 Упаковки, предназначенные для размещения в них гексафторида урана, должны удовлетворять требованиям, предписанным в других положениях ДОПОГ, в отношении свойств радиоактивности и деления материала. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.4.6.4, гексафторид урана в количествах 0,1 кг или более должен упаковываться и транспортироваться в соответствии с положениями стандарта ISO 7195:1993 «Упаковка гексафторида урана (UF6) для перевозки» и требованиями пунктов 6.4.6.2 и 6.4.6.3.

6.4.6.2 Каждая упаковка, предназначенная для размещения в ней 0,1 кг или более гексафторида урана, должна быть сконструирована так, чтобы она удовлетворяла следующим требованиям:

a) выдерживала без утечки и недопустимого напряжения, как указывается в стандарте ISO 7195:1993, испытание конструкции, указанное в пункте 6.4.21.5;

b) выдерживала без утечки или рассеяния гексафторида урана испытание на свободное падение, указанное в пункте 6.4.15.4; и

c) выдерживала без нарушения системы защитной оболочки тепловое испытание, указанное в пункте 6.4.17.3.

6.4.6.3 Упаковки, предназначенные для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана, не должны иметь устройств для сброса давления.

6.4.6.4 При условии утверждения компетентным органом упаковки, предназначенные для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана, разрешается перевозить, если:

a) упаковки сконструированы в соответствии с международными или национальными стандартами, иными чем стандарт ISO 7195:1993, при условии сохранения равноценного уровня безопасности;

b) упаковки сконструированы так, чтобы выдерживать без утечки и недопустимого напряжения испытательное давление менее 2,76 МПа, как указано в пункте 6.4.21.5; или

c) в случае упаковок, предназначенных для размещения в них 9000 кг или более гексафторида урана, упаковки не отвечают требования пункта 6.4.6.2 с).

Во всех других отношениях должны соблюдаться требования, указанные в пунктах 6.4.6.1-6.4.6.3.

6.4.7 Требования, предъявляемые к упаковкам типа А

6.4.7.1 Упаковки типа А должны быть сконструированы так, чтобы удовлетворять общим требованиям раздела 6.4.2 и пунктов 6.4.7.2-6.4.7.17.

6.4.7.2 Наименьший общий габаритный размер упаковки должен составлять как минимум 10 см.

6.4.7.3 На внешней поверхности упаковки должно иметься устройство, например пломба, которое с трудом поддается повреждению и в нетронутом виде служит свидетельством того, что упаковка не вскрывалась.

6.4.7.4 Любые имеющиеся на упаковке приспособления для крепления должны быть сконструированы так, чтобы как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки возникающие в этих приспособлениях нагрузки не снижали способность упаковки удовлетворять требованиям настоящего приложения.

6.4.7.5 Конструкция упаковки должна быть рассчитана на диапазон температур от -40°C до +70°C для элементов упаковочного комплекта. Особое внимание должно быть обращено на температуру замерзания жидкостей и возможное ухудшение свойств материалов упаковочного комплекта в указанном диапазоне температур.

6.4.7.6 Конструкция и методы изготовления должны соответствовать национальным или международным нормам или другим требованиям, приемлемым для компетентного органа.

6.4.7.7 Конструкция должна включать систему защитной оболочки, прочно закрываемую надежным запирающим устройством, которое не способно открываться случайно или под воздействием давления, могущего возникнуть внутри упаковки.

6.4.7.8 Радиоактивный материал особого вида может рассматриваться в качестве элемента системы защитной оболочки.

6.4.7.9 Если система защитной оболочки представляет собой отдельную часть упаковки, то она должна прочно закрываться надежным запирающим устройством, не зависящим от любой другой части упаковочного комплекта.

6.4.7.10 В конструкции любого элемента системы защитной оболочки в надлежащих случаях должна быть учтена возможность радиолитического разложения жидкостей и других уязвимых материалов, а также образования газа в результате химических реакций и радиолиза.

6.4.7.11 Система защитной оболочки должна удерживать радиоактивное содержимое при снижении внешнего давления до 60 кПа.

6.4.7.12 Все клапаны, кроме клапанов для сброса давления, должны снабжаться устройством для удержания любых утечек через клапан.

6.4.7.13 Радиационная защита, окружающая элемент упаковки, который определяется как часть системы защитной оболочки, должна быть сконструирована так, чтобы не допустить случайного выхода этого элемента за пределы защиты. Если радиационная защита и такой элемент внутри нее образуют отдельный узел, то система радиационной защиты должна прочно закрываться надежным запирающим устройством, не зависящим от любой другой конструкции упаковочного комплекта.

6.4.7.14 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы, будучи подвергнутой, испытаниям, указанным в разделе 6.4.15, не допустить:

a) утечки или рассеяния радиоактивного содержимого; и

b) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности упаковки.

6.4.7.15 В конструкции упаковки, предназначенной для жидкого радиоактивного материала, должно быть предусмотрено наличие дополнительного незаполненного объема для компенсации изменения температуры содержимого, динамических эффектов и динамики заполнения.

Упаковки типа A для жидкостей

6.4.7.16 Упаковка типа A, предназначенная для размещения в ней жидкого радиоактивного материала, кроме того, должна:

a) удовлетворять требованиям, указанным выше, в пункте 6.4.7.14 а), если упаковка подвергается испытаниям, предусматриваемым в разделе 6.4.16; и

b) либо

i) содержать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения удвоенного объема жидкого содержимого. Такой абсорбирующий материал должен быть расположен так, чтобы в случае утечки осуществлялся его контакт с жидкостью; либо

ii) иметь систему защитной оболочки, состоящую из первичного, внутреннего, и вторичного, наружного, элементов, сконструированных так, чтобы обеспечивалось удержание жидкого содержимого внутри вторичного, наружного, элемента даже в случае утечки из первичного, внутреннего, элемента.

Упаковки типа A для газов

6.4.7.17 Упаковка, предназначенная для газов, должна предотвращать утечку или рассеяние радиоактивного содержимого, будучи подвергнутой испытаниям, указанным в разделе 6.4.16. Это требование не применяется к упаковке типа A, предназначенной для газообразного трития или благородных газов.

6.4.8 Требования, предъявляемые к упаковкам типа B(U)

6.4.8.1 Упаковки типа B(U) должны быть сконструированы так, чтобы удовлетворять требованиям раздела 6.4.2 и пунктов 6.4.7.2-6.4.7.15, за исключением подпункта 6.4.7.14 a), и, кроме того, требованиям пунктов 6.4.8.2-6.4.8.15.

6.4.8.2 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы в условиях внешней среды, предусматриваемых в пунктах 6.4.8.5 и 6.4.8.6, тепло, выделяемое внутри упаковки радиоактивным содержимым в нормальных условиях перевозки, как это подтверждено испытаниями, указанными в разделе 6.4.15, не оказывало на упаковку такого неблагоприятного воздействия, при котором она перестала бы удовлетворять соответствующим требованиям, предъявляемым к защитной оболочке и радиационной защите, если она не будет обслуживаться в течение одной недели. Особое внимание необходимо обратить на такое воздействие тепла, которое может:

a) изменить расположение, геометрическую форму или физическое состояние радиоактивного содержимого или, если радиоактивный материал заключен в емкость или контейнер (например, топливные элементы в оболочке), вызвать деформацию или плавление емкости, контейнера или радиоактивного материала; или

b) снизить эффективность упаковочного комплекта из-за разного теплового расширения, растрескивания или плавления материала радиационной защиты; или

c) в сочетании с влажностью ускорить коррозию.

6.4.8.3 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы при внешних условиях, указанных в пункте 6.4.8.5, и при отсутствии солнечной инсоляции температура на доступных поверхностях упаковки не превышала 50°C, если только данная упаковка не перевозится в условиях исключительного использования.

6.4.8.4 Максимальная температура на любой легкодоступной поверхности упаковки при перевозке в условиях исключительного использования не должна превышать 85°C в отсутствие инсоляции в условиях внешней среды, определенных в пункте 6.4.8.5. Для защиты персонала могут быть предусмотрены барьеры или экраны, но необходимость проведения каких-либо испытаний последних отсутствует.

6.4.8.5 Внешняя температура должна приниматься равной 38°C.

6.4.8.6 Условия солнечной инсоляции должны приниматься в соответствии с данными, приведенными в таблице 6.4.8.6.

Таблица 6.4.8.6. Параметры инсоляции

| Случай | Форма и положение поверхности | Инсоляция в течение 12 часов в сутки (Вт/м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плоские поверхности при перевозке в горизонтальном положении лицевой стороной вниз | 0 |
| 2 | Плоские поверхности при перевозке в горизонтальном положении лицевой стороной вверх | 800 |
| 3 | Поверхности при перевозке в вертикальном положении | 200a |
| 4 | Поверхности при перевозке в других (негоризонтальных) положениях лицевой стороной вниз | 200a |
| 5 | Все другие поверхности | 400a |

а В качестве варианта можно использовать синусоидальную функцию с коэффициентом поглощения, но без учета эффекта возможного отражения от близлежащих предметов.

6.4.8.7 Упаковка, содержащая тепловую защиту с целью выполнения требований тепловых испытаний, указанных в пункте 6.4.17.3, должна быть сконструирована так, чтобы такая защита сохраняла свою эффективность при проведении испытаний упаковки, предусмотренных, соответственно, в разделе 6.4.15 и подпунктах 6.4.17.2 a) и b) или 6.4.17.2 b) и c). Любая такая защита, находящаяся снаружи упаковки, не должна выходить из строя при приложении усилий на разрыв, разрез, скольжение, трение или при грубом обращении.

6.4.8.8 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы, будучи подвергнутой:

a) испытаниям, предусмотренным в разделе 6.4.15, утечка радиоактивного содержимого ограничивалась значением не более 10-6 A2 в час; и

b) испытаниям, предусмотренным в пунктах 6.4.17.1, 6.4.17.2 b), 6.4.17.3 и 6.4.17.4, и испытаниям, предусмотренным в подпунктах:

i) 6.4.17.2 c) для упаковки с массой не более 500 кг, общей плотностью не более 1000 кг/м3, определенной по внешним габаритным размерам, и радиоактивным содержимым свыше 1000 A2, не являющимся радиоактивным материалом особого вида, или

ii) 6.4.17.2 a) для всех других упаковок, она отвечала следующим требованиям:

- сохраняла достаточную защиту, обеспечивающую на расстоянии 1м от поверхности упаковки уровень излучения не выше 10 мЗв/ч при наличии максимальной радиоактивности содержимого, на которое рассчитана упаковка; и

- ограничивала суммарную утечку радиоактивного содержимого в течение одной недели с уровнем не более 10 A2 в случае криптона-85 и не более A2 - в случае всех других радионуклидов.

При наличии смесей различных радионуклидов должны применяться положения, изложенные в пунктах 2.2.7.2.2.4-2.2.7.2.2.6, однако для криптона-85 может применяться эффективное значение A2 i), равное 10 A2. В случае, указанном выше, в подпункте a), при оценке должны учитываться пределы внешнего радиоактивного загрязнения, предусматриваемые в пункте 4.1.9.1.2.

6.4.8.9 Упаковка для радиоактивного содержимого, активность которого превышает 105 A2, должна быть сконструирована так, чтобы в случае ее испытания на глубоководное погружение, согласно разделу 6.4.18, не происходило нарушения системы защитной оболочки.

6.4.8.10 Соблюдение допустимых пределов выхода активности не должно зависеть ни от фильтра, ни от механической системы охлаждения.

6.4.8.11 Упаковка не должна включать систему сброса давления из системы защитной оболочки, которая допускала бы выход радиоактивного материала в окружающую среду в условиях испытаний, предусмотренных в разделах 6.4.15 и 6.4.17.

6.4.8.12 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы при максимальном нормальном рабочем давлении в условиях испытаний, указанных в разделах 6.4.15 и 6.4.17, механическое напряжение в системе защитной оболочки не достигало уровней, которые могут негативно воздействовать на упаковку, в результате чего она перестает удовлетворять соответствующим требованиям.

6.4.8.13 Максимальное нормальное рабочее давление в упаковке не должно превышать избыточного (манометрического) давления, равного 700 кПа.

6.4.8.14 Упаковка, содержащая радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, должна быть сконструирована так, чтобы любые элементы, добавленные к радиоактивному материалу с низкой способностью к рассеянию, которые не входят в его состав, или любые внутренние элементы упаковочного комплекта не могли негативно воздействовать на характеристики радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию.

6.4.8.15 Упаковка должна быть сконструирована в расчете на диапазон температур внешней среды от -40°C до +38°C.

6.4.9 Требования, предъявляемые к упаковкам типа B(M)

6.4.9.1 Упаковки типа B(M) должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к упаковкам типа B(U), которые указаны в пункте 6.4.8.1, однако для упаковок, перевозимых только в пределах той или иной страны или только между определенными странами, вместо условий, приведенных выше, в пунктах 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.9-6.4.8.15, могут быть приняты другие условия, утвержденные компетентными органами этих стран. Тем не менее, требования, предъявляемые к упаковкам типа B(U), которые указаны в пунктах 6.4.8.9-6.4.8.15, должны выполняться в той мере, в какой это практически возможно.

6.4.9.2 Допускается периодическое вентилирование или сброс избыточного давления из упаковок типа B(M) во время перевозки, при условии что меры эксплуатационного контроля за таким вентилированием или сбросом приемлемы для соответствующих компетентные органов.

6.4.10 Требования, предъявляемые к упаковкам типа С

6.4.10.1 Упаковки типа С должны быть сконструированы так, чтобы удовлетворять требованиям раздела 6.4.2 и пунктов 6.4.7.2-6.4.7.15, за исключением подпункта 6.4.7.14 а), а также требованиям пунктов 6.4.8.2-6.4.8.6, 6.4.8.10-6.4.8.15 и, кроме того, пунктов 6.4.10.2-6.4.10.4.

6.4.10.2 Упаковка должна удовлетворять критериям оценки, которые предписываются для испытаний в пунктах 6.4.8.8 b) и 6.4.8.12, после захоронения в среде, характеризуемой тепловой проводимостью 0,33 Вт·м-1·К-1 и температурой 38°С в стационарном состоянии. В качестве исходных условий оценки должно быть принято, что любая тепловая изоляция упаковки является неповрежденной, упаковка находится в условиях максимального нормального рабочего давления, а температура внешней среды составляет 38°С.

6.4.10.3 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы при максимальном нормальном рабочем давлении и будучи подвергнутой:

a) испытаниям, указанным в разделе 6.4.15, утечка радиоактивного содержимого из нее не превышала 10-6 А2 в час; и

b) серии испытаний, указанных в пункте 6.4.20.1, она отвечала следующим требованиям:

i) сохраняла достаточную защиту, обеспечивающую на расстоянии 1 м от поверхности упаковки уровень излучения не более 10 мЗв/ч при максимальном радиоактивном содержимом, на которое рассчитана данная упаковка; и

ii) ограничивала совокупную утечку радиоактивного содержимого в течение 1 недели с уровнем не более 10 А2 в случае криптона-85 и не более А2 - в случае всех других радионуклидов.

При наличии смесей различных радионуклидов должны применяться положения пунктов 2.2.7.2.2.4-2.2.7.2.2.6, однако для криптона-85 может применяться эффективное значение А2 i), равное 10 А2. В случае, указанном в подпункте а), выше, при оценке должны учитываться пределы внешнего радиоактивного загрязнения, указанные в пункте 4.1.9.1.2.

6.4.10.4 Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы не происходило нарушения системы защитной оболочки после проведения испытания на глубоководное погружение согласно разделу 6.4.18.

6.4.11 Требования, предъявляемые к упаковкам, содержащим делящийся материал

6.4.11.1 Делящийся материал должен перевозиться таким образом, чтобы:

a) сохранялась подкритичность в нормальных и аварийных условиях перевозки; в частности, должны учитываться следующие непредвиденные случаи:

i) протечки воды в упаковке или из них;

ii) снижение эффективности встроенных поглотителей или замедлителей нейтронов;

iii) перераспределение содержимого либо внутри упаковки, либо в результате его выхода из упаковки;

iv) уменьшение расстояний внутри упаковок или между ними;

v) погружение упаковок в воду или в снег; и

vi) изменение температуры; и

b) выполнялись требования:

i) пункта 6.4.7.2 в отношении упаковок, содержащих делящийся материал;

ii) предписываемые в других положениях ДОПОГ в отношении радиоактивных свойств материала; и

iii) пунктов 6.4.11.3-6.4.11.12, если он не подпадает под освобождение, предусматриваемое в пункте 6.4.11.2.

6.4.11.2 Делящийся материал, удовлетворяющий одному из положений a)-d) пункта 2.2.7.2.3.5, освобождается от требования в отношении перевозки в упаковках, отвечающих критериям, изложенным в пунктах 6.4.11.3-6.4.11.12, а также от других требований ДОПОГ, которые применяются к делящемуся материалу. Для каждого груза допускается только один вид освобождения.

6.4.11.3 В случае, если химическая или физическая форма, изотопный состав, масса или концентрация, коэффициент замедления или плотность либо геометрическая конфигурация неизвестны, оценки, предусмотренные в пунктах 6.4.11.7-6.4.11.12, должны проводиться исходя из предположения, что каждый неизвестный параметр имеет такое значение, при котором размножение нейтронов достигает максимального уровня, соответствующего известным условиям и параметрам этих оценок.

6.4.11.4 Для облученного ядерного топлива оценки, предусмотренные в пунктах 6.4.11.7-6.4.11.12, должны основываться на изотопном составе, показывающем:

a) максимальное размножение нейтронов в течение периода облучения; или

b) консервативную оценку размножения нейтронов для оценок упаковок. После облучения, но еще до перевозки, должно быть проведено измерение с целью подтверждения консерватизма в отношении изотопного состава.

6.4.11.5 Упаковка, после того как она была подвергнута испытаниям, указанным в разделе 6.4.15, не должен допускать проникновение куба с ребром 10 см.

6.4.11.6 Упаковка должна быть сконструирована с учетом диапазона температур внешней среды от -40°С до +38°С, если компетентным органом в сертификате об утверждении, выданном на конструкцию упаковки, не будут оговорены иные условия.

6.4.11.7 Для единичной упаковки должно быть сделано допущение, что вода может проникнуть во все пустоты упаковки, в том числе внутри системы защитной оболочки, или, наоборот, вытечь из них. Однако если конструкция включает специальные средства для предотвращения такого проникновения воды в определенные свободные объемы или вытекания воды из них даже в случае ошибки персонала, то можно допустить, что в отношении этих пустот утечка отсутствует. Специальные средства должны включать:

a) ряд высоконадежных барьеров для воды, каждый из которых остался бы водонепроницаемым, если бы упаковка была подвергнута испытаниям, предусмотренным в подпункте 6.4.11.12 b), высокую степень контроля качества при изготовлении, обслуживании и ремонте упаковочных комплектов, а также испытания для проверки герметичности каждой упаковки перед каждой перевозкой; или

b) для упаковок, содержащих только гексафторид урана, при обогащении ураном-235 не более 5% по массе:

i) упаковки, в которых, после проведения испытаний, предусмотренных в подпункте 6.4.11.12 b), отсутствует непосредственный физический контакт между клапаном и любым другим компонентом упаковочного комплекта, за исключением первоначальной точки крепления, и в которых, кроме того, после проведения испытаний, предусмотренных в пункте 6.4.17.3, клапаны остались устойчивыми к утечке; и

ii) высокую степень контроля качества при изготовлении, обслуживании и ремонте упаковочных комплектов в сочетании с испытаниями для проверки герметичности каждой упаковки перед каждой перевозкой.

6.4.11.8 Другим допущением должно быть то, что близкое отражение для системы локализации будет при слое воды толщиной не менее 20 см или будет такое повышенное отражение, которое может быть дополнительно создано окружающим материалом упаковочного комплекта. Однако в случае, когда можно подтвердить, что система локализации сохраняется неповрежденной внутри упаковочного комплекта после проведения испытаний, предусмотренных в подпункте 6.4.11.12 b), для подпункта 6.4.11.9 с) можно сделать допущение о наличии для упаковки близкого отражения при слое воды не менее 20 см.

6.4.11.9 Упаковка должна оставаться подкритичной в условиях, изложенных в пунктах 6.4.11.7 и 6.4.11.8, при этом условия, в которых находится упаковка, должны быть такими, чтобы максимальное размножение нейтронов соответствовало:

a) обычным условиям перевозки (без инцидентов);

b) испытаниям, предусмотренным в подпункте 6.4.11.11 b);

c) испытаниям, предусмотренным в подпункте 6.4.11.12 b).

6.4.11.10 (Зарезервирован)

6.4.11.11 Для обычных условий перевозки должно быть определено число «N» упаковок, при пятикратном увеличении которого должна сохраняться подкритичность для данной конфигурации партии и условий для упаковок, приводящих к максимальному размножению нейтронов, при соблюдении следующих требований:

a) промежутки между упаковками должны оставаться незаполненными, а функции отражения для данной конфигурации партии упаковок должен выполнять окружающий ее со всех сторон слой воды толщиной не менее 20 см; и

b) в качестве состояния упаковок должно приниматься их оцененное или фактическое состояние, после того как они подверглись испытаниям, указанным в разделе 6.4.15.

6.4.11.12 Для аварийных условий должно быть определено число «N» упаковок, при двукратном увеличении которого должна сохраняться подкритичность для данной конфигурации партии и условий для упаковок, приводящих к максимальному размножению нейтронов, при соблюдении следующих требований:

a) промежутки между упаковками должны быть заполнены водородосодержащим замедлителем, а функции отражения для данной конфигурации партии упаковок должен выполнять окружающий ее со всех сторон слой воды толщиной не менее 20 см; и

b) после испытаний, указанных в разделе 6.4.15, проводятся те из указанных ниже испытаний, которые налагают более жесткие ограничения:

i) испытания, указанные в подпункте 6.4.17.2 b), и испытания, указанные либо в подпункте 6.4.17.2 с) для упаковок, масса которых не превышает 500 кг, а общая плотность, определяемая по внешним габаритным размерам, составляет не более 1000 кг/м3, либо в подпункте 6.4.17.2 а) для всех других упаковок; затем следуют испытания, указанные в пункте 6.4.17.3, а завершающими являются испытания, указанные в пунктах 6.4.19.1-6.4.19.3; или

ii) испытания, указанные в пункте 6.4.17.4; и

с) в случае, если происходит утечка любой части делящегося материала за пределы системы защитной оболочки в результате проведения испытаний, указанных в подпункте 6.4.11.12 b), должно быть сделано допущение, что утечка делящегося материала происходит из каждой упаковки в партии, а конфигурация и замедление для всего делящегося материала таковы, что в результате происходит максимальное размножение нейтронов, при котором функцию близкого отражения выполняет окружающий слой воды толщиной не менее 20 см.

6.4.11.13 Индекс безопасности по критичности (CSI) для упаковок, содержащих делящийся материал, вычисляется путем деления числа 50 на меньшее из двух значений N, выводимых согласно пунктам 6.4.11.11 и 6.4.11.12 (т. е. CSI = 50/N). Значение индекса безопасности по критичности может равняться нулю при условии, что неограниченное число упаковок являются подкритичными (т. е. N в обоих случаях фактически равняется бесконечности).

6.4.12 Процедуры испытаний и подтверждение соответствия

6.4.12.1 Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пунктах 2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 и разделах 6.4.2-6.4.11, должно осуществляться любым из методов, приведенных ниже, или их сочетанием:

a) Проведение испытаний на образцах, представляющих материал LSA-III, или радиоактивный материал особого вида, или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, либо на прототипах или моделях упаковочных комплектов, когда содержимое образца или упаковочного комплекта для испытаний должно как можно точнее имитировать ожидаемый диапазон характеристик радиоактивного содержимого, а испытываемый образец или упаковочный комплект должны быть подготовлены в том виде, в каком они представляются к перевозке.

b) Ссылка на предыдущие удовлетворительные подтверждения аналогичного характера.

c) Проведение испытаний на моделях соответствующего масштаба, снабженных элементами, важными для испытываемого образца, если из технического опыта следует, что результаты таких испытаний приемлемы для конструкторских целей. При применении масштабных моделей должна учитываться необходимость корректировки определенных параметров испытаний, таких как диаметр пробойника или нагрузка сжатия.

d) Расчет или обоснованная аргументация в случае, когда надежность или консервативность расчетных методов и параметров общепризнанна.

6.4.12.2 После испытания образца, прототипа или модели должны применяться соответствующие методы оценки для подтверждения выполнения изложенных в данном разделе требований в соответствии с приемлемыми нормами и рабочими характеристиками, предписываемыми в пунктах 2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 и разделах 6.4.2-6.4.11.

6.4.12.3 До испытания все образцы должны проверяться с целью выявления и регистрации неисправностей или повреждений, в том числе:

a) отклонений от параметров конструкции;

b) дефектов изготовления;

c) коррозии или других ухудшающих качество эффектов; и

d) деформаций.

Должна быть четко обозначена система защитной оболочки упаковки. Внешние детали образца должны быть четко определены, с тем, чтобы можно было легко и ясно указать любую его часть.

6.4.13 Испытание целостности системы защитной оболочки и защиты и оценка безопасности по критичности

После каждого из применимых испытаний, указанных в разделах 6.4.15-6.4.21:

a) должны быть выявлены и зафиксированы неисправности и повреждения;

b) должно быть установлено, продолжает ли целостность системы защитной оболочки и защиты удовлетворять требованиям разделов 6.4.2-6.4.11, предъявляемым к испытываемой упаковке; и

c) для упаковок, содержащих делящийся материал, должно быть определено, соблюдены ли допущения и условия, используемые при оценках, которые требуются согласно пунктам 6.4.11.1-6.4.11.12 в отношении одной или нескольких упаковок.

6.4.14 Мишень для испытаний на падение

Мишень для испытаний на падение, указанных в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 а), 6.4.15.4, 6.4.16 а), 6.4.17.2 и 6.4.20.2, должна представлять собой плоскую горизонтальную поверхность такого рода, чтобы любое увеличение сопротивляемости смещению или деформации этой поверхности при падении на нее образца не приводили к значительному увеличению повреждения этого образца.

6.4.15 Испытания для подтверждения способности выдерживать нормальные условия перевозки

6.4.15.1 Эти испытания включают: обрызгивание водой, испытание на свободное падение, испытание на укладку штабелем и испытание на глубину разрушения (пенетрацию). Образцы упаковки должны подвергаться испытанию на свободное падение, укладку штабелем и глубину разрушения, причем каждому из этих испытаний должно предшествовать обрызгивание водой. Для всех испытаний может использоваться один образец, при условии, что выполнены требования пункта 6.4.15.2.

6.4.15.2 Интервал времени между окончанием испытания обрызгиванием водой и последующим испытанием должен быть таким, чтобы вода успела максимально впитаться без видимого высыхания внешней поверхности образца. При отсутствии каких-либо противопоказаний этот интервал принимается равным примерно двум часам, если вода подается одновременно с четырех направлений. Однако, если вода разбрызгивается последовательно с каждого из четырех направлений, никакого интервала не должно быть.

6.4.15.3 Испытание обрызгиванием водой. Образец должен быть подвергнут испытанию методом обрызгивания водой, имитирующим пребывание в течение не менее одного часа под дождем интенсивностью примерно 5 см в час.

6.4.15.4 Испытание на свободное падение. Образец должен падать на мишень таким образом, чтобы причинялся максимальный ущерб испытываемым средствам безопасности.

a) Высота падения, измеряемая от самой нижней точки образца до самой верхней плоскости мишени, должна быть не меньше расстояния, указанного в таблице 6.4.15.4 для соответствующей массы. Мишень должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14.

b) Для прямоугольных картонных или деревянных упаковок массой не более 50 кг отдельный образец должен быть подвергнут испытанию на свободное падение с высоты 0,3 м на каждый угол.

c) Для цилиндрических фибровых упаковок массой не более 100 кг отдельный образец должен быть подвергнут испытанию на свободное падение с высоты 0,3 м на каждую четверть края цилиндра у каждого основания.

Таблица 6.4.15.4. Высота свободного падения при испытаниях

упаковок на нормальные условия перевозки

| Масса упаковки (кг) | Высота свободного падения (м) |
| --- | --- |
| Масса упаковки < 5 000 | 1,2 |
| 5 000 ≤ Масса упаковки < 10 000 | 0,9 |
| 10 000 ≤ Масса упаковки < 15 000 | 0,6 |
| 15 000 ≤ Масса упаковки | 0,3 |

6.4.15.5 Испытание на укладку штабелем. Если форма упаковочного комплекта не исключает укладку штабелем, образец подвергается в течение 24 часов сжатию с усилием, равным или превышающим:

a) усилие, эквивалентное 5-кратной массе данной упаковки; и

b) усилие, эквивалентное произведению 13 кПа на площадь вертикальной проекции упаковки.

Нагрузка должна распределяться равномерно на две противоположные стороны образца, одна из которых должна быть основанием, на котором обычно стоит упаковка.

6.4.15.6 Испытание на глубину разрушения. Образец должен ставиться на жесткую горизонтальную плоскую поверхность, не смещающуюся при проведении испытания.

a) Стержень диаметром 3,2 см с полусферическим концом и массой 6 кг сбрасывается в свободном падении при вертикальном положении его продольной оси в направлении центра наименее прочной части образца так, чтобы в случае, если он пробьет упаковку достаточно глубоко, ударить по системе защитной оболочки. При проведении испытания стержень не должен подвергаться значительной деформации.

b) Высота падения стержня, измеряемая от его нижнего конца до намеченной точки воздействия на верхнюю поверхность образца, должна составлять 1 м.

6.4.16 Дополнительные испытания для упаковок типа А, предназначенных для жидкостей и газов

Образец или отдельные образцы должны подвергаться каждому из следующих испытаний, за исключением случаев, когда можно доказать, что одно из испытаний является более тяжелым для исследуемого образца, чем другое; в таких случаях один образец подвергается более тяжелому испытанию.

a) Испытание на свободное падение. Образец должен сбрасываться на мишень таким образом, чтобы был нанесен максимальный ущерб защитной оболочке. Высота падения, измеряемая от самой нижней части образца до верхней поверхности мишени, должна составлять 9 м. Мишень должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14.

b) Испытание на глубину разрушения. Образец должен подвергаться испытанию, предусматриваемому в пункте 6.4.15.6, с тем отличием, что высота падения увеличивается с 1 м, как указано в подпункте 6.4.15.6 b), до 1,7 м.

6.4.17 Испытания для проверки способности выдерживать аварийные условия перевозки

6.4.17.1 Образец должен быть подвергнут суммарному воздействию испытаний, о которых говорится в пункте 6.4.17.2 и пункте 6.4.17.3, в указанной последовательности. После этих испытаний либо тот же, либо другой образец должен быть подвергнут испытанию или испытаниям на погружение в воду согласно положениям пункта 6.4.17.4 и, если это применимо, раздела 6.4.18.

6.4.17.2 Испытание на механическое повреждение. Испытание на механическое повреждение состоит из трех различных испытаний на падение. Каждый образец должен быть подвергнут соответствующим испытаниям на падение согласно пункту 6.4.8.8 или пункту 6.4.11.12. Последовательность падений образца должна быть такой, чтобы по завершении испытания на механическое повреждение образцу были нанесены такие повреждения, которые привели бы к максимальному повреждению при последующем тепловом испытании.

a) При падении I образец должен падать на мишень таким образом, чтобы он получил максимальное повреждение, а высота падения, измеряемая от самой нижней точки образца до верхней поверхности мишени, должна составлять 9 м. Мишень должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14.

b) При падении II образец должен падать на штырь, жестко закрепленный в вертикальном положении на мишени, таким образом, чтобы ему было нанесено максимальное повреждение. Высота падения, измеряемая от намеченного места удара образца до верхней поверхности штыря, должна составлять 1 м. Штырь должен быть изготовлен из мягкой стали и иметь круглое сечение диаметром 15,0 см ± 0,5 см и длину 20 см, если только при большей длине штыря не будет наноситься более сильное повреждение; в этом случае должен использоваться штырь достаточной длины для нанесения максимального повреждения. Верхняя поверхность штыря должна быть плоской и горизонтальной с радиусом закругления края не более 6 мм. Мишень, на которой устанавливается штырь, должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14.

c) При падении III образец должен быть подвергнут испытанию на динамическое разрушение посредством размещения образца на мишени таким образом, чтобы он получил максимальное повреждение при падении на него предмета массой 500 кг с высоты 9 м. Предмет должен быть выполнен из мягкой стали в виде твердой пластины размером 1 м × 1 м и должен падать в горизонтальном положении. Высота падения должна измеряться от нижней поверхности пластины до наивысшей точки образца. Мишень, на которой устанавливается образец, должна соответствовать предписаниям раздела 6.14.14.

6.4.17.3 Тепловое испытание. Образец должен находиться в сбалансированном тепловом состоянии при температуре внешней среды 38°C в условиях солнечной инсоляции, указанных в таблице 6.4.8.6, и при максимальной расчетной скорости образования внутреннего тепла внутри упаковки от радиоактивного содержимого. В качестве варианта допускается, чтобы любой из этих параметров имел другие значения до испытания и во время него, при условии, что они будут надлежащим образом учтены при последующей оценке поведения упаковки.

Тепловое испытание должно далее предусматривать:

a) помещение образца на 30 минут в тепловую среду, где тепловой поток будет по меньшей мере эквивалентным тепловому потоку в очаге горения углеводородного топлива в воздушной среде, в котором существуют достаточно постоянные условия внешней среды для обеспечения среднего коэффициента излучения пламени не менее 0,9 при средней температуре не менее 800°C; пламя полностью охватывает образец, при этом коэффициент поверхностного поглощения принимается равным либо 0,8, либо тому значению, которое может быть подтверждено для упаковки, помещаемой в указанный очаг горения; а затем

b) помещение образца в температурную среду со значением 38°C в условиях солнечной инсоляции, указанных в таблице 6.4.8.6, и при максимальной расчетной скорости выделения внутреннего тепла радиоактивным содержимым внутри упаковки на время, достаточное для того, чтобы убедиться, что значения температуры в образце во всех местах снижаются и/или приближаются к первоначальным условиям устойчивого состояния. В качестве варианта допускается, чтобы любой из этих параметров имел другие значения после прекращения нагревания, при условии, что они будут надлежащим образом учтены при последующей оценке поведения упаковки.

Во время и после испытания образец не должен подвергаться искусственному охлаждению, а любое горение материалов образца должно продолжаться естественным образом.

6.4.17.4 Испытание погружением в воду. Образец должен находиться под воздействием водяного столба высотой как минимум 15 м в течение не менее 8 часов в положении, приводящем к максимальным повреждениям. Для демонстрационных целей принимается, что этим условиям соответствует внешнее избыточное давление не менее 150 кПа.

6.4.18 Усиленное испытание погружением в воду упаковок типа B(U) и типа B(M), содержащих более 105 A2, и упаковок типа С

Усиленное испытание погружением в воду. Образец должен находиться под воздействием водяного столба высотой как минимум 200 м в течение не менее одного часа. Для демонстрационных целей принимается, что этим условиям соответствует внешнее избыточное давление не менее 2 МПа.

6.4.19 Испытание на водонепроницаемость упаковок, содержащих делящийся материал

6.4.19.1 От этих испытаний должны освобождаться упаковки, в отношении которых для целей оценки согласно положениям, изложенным в пунктах 6.4.11.7-6.4.11.12, делалось допущение о протечке воды внутрь или ее вытекании в объеме, приводящем к наибольшей реактивности.

6.4.19.2 Прежде чем быть подвергнутым предусмотренному ниже испытанию на водонепроницаемость, образец должен быть подвергнут испытаниям, указанным в подпункте 6.4.17.2 b) и либо в подпункте 6.4.17.2 а), либо с), согласно требованиям пункта 6.4.11.12, а также испытанию, указанному в пункте 6.4.17.3.

6.4.19.3 Образец должен находиться под воздействием водяного столба как минимум 0,9 м в течение не менее 8 часов в положении, в котором ожидается максимальная протечка.

6.4.20 Испытания упаковок типа С

6.4.20.1 Образцы должны быть подвергнуты воздействию каждой из следующих серий испытаний, проводимых в указанном порядке:

a) испытаниям, указанным в пунктах 6.4.17.2 а), 6.4.17.2 с), 6.4.20.2 и 6.4.20.3; и

b) испытанию, указанному в пункте 6.4.20.4.

Для каждой из серий а) и b) разрешается использовать разные образцы.

6.4.20.2 Испытание на прокол/разрыв. Образец должен быть подвернут разрушающему воздействию твердого штыря, изготовленного из мягкой стали. Положение штыря по отношению к поверхности образца должно быть таким, чтобы вызвать максимальное повреждение при завершении серии испытаний, указанных в пункте 6.4.20.1 а).

a) На мишени должен размещаться образец, представляющий собой упаковку массой менее 250 кг, и на него с высоты 3 м над намеченным местом удара падает штырь массой 250 кг. Для этого испытания штырь должен представлять собой цилиндрический стержень диаметром 20 см, ударный конец которого образует усеченный прямой круговой конус со следующими размерами: высота 30 см и диаметр вершины 2,5 см с радиусом закругления края не более 6 мм. Мишень, на которой размещается образец, должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14.

b) Для упаковок массой 250 кг или более основание штыря должно закрепляться на мишени, а образец падает на штырь. Высота падения, измеряемая от места удара образца до верхней поверхности штыря, должна составлять 3 м. Для этого испытания свойства и размеры штыря должны соответствовать предписаниям подпункта а), выше, за тем исключением, что длина и масса штыря должны быть такими, чтобы наносилось максимальное повреждение образцу. Мишень, на которой закрепляется основание штыря, должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14.

6.4.20.3 Усиленное тепловое испытание. Условия этого испытания должны соответствовать предписаниям пункта 6.4.17.3, за тем исключением, что выдерживание в тепловой среде должно продолжаться 60 минут.

6.4.20.4 Испытание на столкновение. Образец должен быть подвергнут столкновению с мишенью со скоростью на менее 90 м/с, причем в таком положении, чтобы ему было нанесено максимальное повреждение. Мишень должна соответствовать предписаниям раздела 6.4.14, за исключением того, что поверхность мишени может быть подвергнута воздействию в любом направлении, оставаясь перпендикулярной к траектории образца.

6.4.21 Проверки упаковочных комплектов, предназначенных для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана

6.4.21.1 Каждый изготовленный упаковочный комплект и его сервисное и конструкционное оборудование должны подвергаться первоначальной проверке до начала их эксплуатации и периодическим проверкам в целом или по частям. Эти проверки должны проводиться и сертифицироваться по согласованию с компетентным органом.

6.4.21.2 Первоначальная проверка заключается в проверке характеристик конструкции, прочности, герметичности, вместимости по воде и надлежащего функционирования сервисного оборудования.

6.4.21.3 Периодические проверки заключаются во внешнем осмотре, испытании на прочность и герметичность и проверке надлежащего функционирования сервисного оборудования. Периоды между периодическими проверками могут составлять не более пяти лет. Упаковочные комплекты, которые не подвергались проверке в течение пяти лет, должны быть осмотрены до начала перевозки в соответствии с программой, утвержденной компетентным органом. Они могут быть повторно загружены только после выполнения в полном объеме программы периодических проверок.

6.4.21.4 В ходе проверки характеристик конструкции необходимо установить соответствие спецификациям типа конструкции и программе изготовления.

6.4.21.5 При первоначальном испытании на прочность упаковочные комплекты, предназначенные для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана, подвергаются гидравлическому испытанию при внутреннем давлении не менее 1,38 МПа, однако если испытательное давление составляет менее 2,76 МПа, то для данной конструкции требуется многостороннее утверждение. Для упаковочных комплектов, подвергающихся повторным испытаниям, может применяться любой другой эквивалентный метод неразрушающих испытаний при условии многостороннего утверждения.

6.4.21.6 Испытание на герметичность должно проводиться в соответствии с процедурой, позволяющей определить места утечки в системе защитной оболочки с точностью 0,1 Па.л/с (10-6 бар.л/с).

6.4.21.7 Вместимость упаковочных комплектов по воде должна определяться с точностью ± 0,25% при температуре 15°С. Вместимость должна быть указана на табличке, описанной в пункте 6.4.21.8.

6.4.21.8 К каждому упаковочному комплекту должна быть прочно прикреплена в легкодоступном месте коррозиестойкая металлическая табличка. Способ прикрепления таблички не должен уменьшать прочность упаковочного комплекта. На эту табличку штамповкой или другим равноценным способом должны быть нанесены, по крайней мере, следующие данные:

- номер утверждения;

- заводской серийный номер;

- максимальное рабочее давление (манометрическое давление);

- испытательное давление (манометрическое давление);

- содержимое: гексафторид урана;

- вместимость в литрах;

- максимальная разрешенная масса наполнения гексафторидом урана;

- масса тары;

- дата (месяц, год) первоначального испытания и последнего периодического испытания;

- клеймо эксперта, проводившего испытания.

6.4.22 Утверждение конструкций упаковок и материалов

6.4.22.1 Для утверждения конструкций упаковок, содержащих 0,1 кг или более гексафторида урана, необходимо следующее:

a) для каждой конструкции упаковок, которая удовлетворяет требованиям пункта 6.4.6.4, требуется многостороннее утверждение;

b) для каждой конструкции упаковок, которая удовлетворяет требованиям пунктов 6.4.6.1-6.4.6.3, требуется одностороннее утверждение компетентным органом страны, в которой разработана данная конструкция, за исключением тех случаев, когда ДОПОГ требуется многостороннее утверждение.

6.4.22.2 Для каждой конструкции упаковки типа B(U) и типа C требуется одностороннее утверждение, за тем исключением, что:

a) для конструкции упаковки для делящегося материала, на которую также распространяются требования пунктов 6.4.22.4, 6.4.23.7 и 5.1.5.2.1, требуется многостороннее утверждение; и

b) для конструкции упаковки типа B(U) для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию требуется многостороннее утверждение.

6.4.22.3 Для каждой конструкции упаковки типа B(M), включая конструкции, предназначенные для делящегося материала, которые также подпадают под действие требований пунктов 6.4.22.4, 6.4.23.7 и 5.1.5.2.1, и для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, требуется многостороннее утверждение.

6.4.22.4 Для каждой конструкции упаковки, предназначенной для делящегося материала, которая не освобождается согласно пункту 6.4.11.2 от требований, предъявляемых именно к упаковкам, содержащим делящийся материал, требуется многостороннее утверждение.

6.4.22.5 Конструкция для радиоактивного материала особого вида требует одностороннего утверждения. Конструкция для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию требует многостороннего утверждения (см. также пункт 6.4.23.8).

6.4.22.6 Любая конструкция, требующая одностороннего утверждения страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, утверждается компетентным органом этой страны; если страна происхождения этой конструкции упаковки не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то перевозка может осуществляться при соблюдении следующих условий:

a) эта страна предоставила сертификат, подтверждающий, что упаковка удовлетворяет техническим требованиям ДОПОГ, и этот сертификат заверен компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза;

b) если сертификат не представлен и конструкция упаковки не утверждена какой-либо страной, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, то конструкция упаковки утверждается компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

6.4.22.7 В отношении конструкций, утверждаемых в соответствии с переходными мерами, см. раздел 1.6.6.

6.4.23 Заявки на перевозку радиоактивного материала и утверждения

6.4.23.1 (Зарезервирован)

6.4.23.2 Заявка на утверждение перевозки должна содержать следующие сведения:

a) продолжительность перевозки, на которую запрашивается утверждение;

b) фактическое радиоактивное содержимое, предполагаемые виды транспорта, тип транспортного средства и вероятный или предлагаемый маршрут; и

c) подробное изложение порядка осуществления мер предосторожности, а также административного или эксплуатационного контроля, о которых говорится в сертификатах об утверждении конструкции упаковок, выданных в соответствии с подпунктом 5.1.5.2.1.

6.4.23.3 Заявка на утверждение перевозок в специальных условиях должна содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы компетентный орган мог убедиться, что общий уровень безопасности при перевозке, по меньшей мере, эквивалентен уровню, который обеспечивался бы при выполнении всех применимых требований ДОПОГ.

Заявка на утверждение должна также включать:

a) перечисление отступлений от применимых требований с указанием причин, по которым перевозка не может быть осуществлена в полном соответствии с этими требованиями; и

b) перечисление любых специальных мер предосторожности или специального административного или эксплуатационного контроля, которые планируется осуществлять во время перевозки с целью компенсации невыполнения применимых требований.

6.4.23.4 Заявка на утверждение конструкции упаковок типа B(U) или типа С должна включать:

a) подробное описание предполагаемого радиоактивного содержимого с указанием его физического и химического состава и характера излучения;

b) подробное описание конструкции, включая полный комплект инженерно-технической документации (чертежей), перечней используемых материалов и методов изготовления;

c) акт о проведенных испытаниях и их результатах или основанные на расчетах или иные данные, свидетельствующие о том, что конструкция адекватно соответствует применимым требованиям;

d) предлагаемые инструкции по эксплуатации упаковочного комплекта и его обслуживанию во время использования;

e) если упаковка рассчитана на максимальное нормальное рабочее давление, превышающее манометрическое давление, равное 100 кПа, - детальное описание конструкционных материалов системы защитной оболочки, проб, которые планируется отбирать, и предлагаемых испытаний;

f) если предполагаемое радиоактивное содержимое представляет собой облученное топливо, то заявитель должен указать и обосновать любое допущение относительно характеристик топлива, сделанное при анализе безопасности, и дать описание любых предперевозочных измерений, требуемых в соответствии с подпунктом 6.4.11.4 b);

g) описание любых специальных условий укладки, необходимых для безопасного отвода тепла от упаковки с учетом использования различных видов транспорта и типа транспортного средства или контейнера;

h) пригодное для воспроизведения графическое изображение размером не более 21 см × 30 см, иллюстрирующее компоновку упаковки; и

i) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в разделе 1.7.3.

6.4.23.5 Помимо общих сведений, которые требуются в пункте 6.4.23.4 для упаковок типа B(U), заявка на утверждение конструкции упаковки типа B(M) должна включать:

a) перечень требований, указанных в пунктах 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 и 6.4.8.8-6.4.8.15, которым данная упаковка не соответствует;

b) сведения о любых предлагаемых дополнительных мерах эксплуатационного контроля, подлежащих применению во время перевозки, которые хотя и не предусматриваются настоящим приложением в обычном порядке, но, тем не менее, требуются для обеспечения безопасности упаковки или для компенсации недостатков, указанных выше, в подпункте а);

c) заявление о любых ограничениях в отношении вида транспорта и о любых специальных процедурах погрузки, перевозки, разгрузки или обработки груза; и

d) спецификацию диапазона условий внешней среды (температура, солнечная инсоляция), ожидаемых при перевозке и учтенных в конструкции.

6.4.23.6 Заявка на утверждение конструкций упаковок, содержащих 0,1 кг или более гексафторида урана, должна включать всю информацию, необходимую для того, чтобы компетентный орган мог убедиться в соответствии конструкции применимым требованиям пункта 6.4.6.1, а также детальное описание соответствующей программы обеспечения качества, требуемой в разделе 1.7.3.

6.4.23.7 Заявка на утверждение упаковок, содержащих делящийся материал, должна содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы компетентный орган мог убедиться в соответствии конструкции применимым требованиям пункта 6.4.11.1, а также детальное описание соответствующей программы обеспечения качества, требуемой согласно разделу 1.7.3.

6.4.23.8 Заявка на утверждение конструкции для радиоактивного материала особого вида и конструкции для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию должна включать:

a) подробное описание радиоактивного материала или, если это капсула, ее содержимого; особо должно быть указано как физическое, так и химическое состояние;

b) подробное описание конструкции любой капсулы, которая будет использоваться;

c) акт о проведенных испытаниях и их результатах или основанные на расчетах данные о том, что радиоактивный материал способен удовлетворять принятым нормам, или другие данные о том, что радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию удовлетворяет применимым требованиям ДОПОГ;

d) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с разделом 1.7.3; и

e) описание любых предшествующих перевозке мероприятий, предлагаемых в отношении груза радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию.

6.4.23.9 Каждому сертификату об утверждении, выдаваемому компетентным органом, должен быть присвоен опознавательный знак. Этот знак должен иметь следующий обобщенный вид:

VRI/номер/код типа

a) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте 6.4.23.10 b), VRI представляет собой международный опознавательный код регистрации транспортных средств страны, выдавшей сертификат1.

b) Номер должен присваиваться компетентным органом, и конкретная конструкция или перевозка должны иметь свой особый индивидуальный номер. Опознавательный знак утверждения перевозки должен иметь четкую связь с опознавательным знаком утверждения конструкции.

c) Для выдаваемых сертификатов об утверждении должны применяться следующие коды типов в приведенном ниже порядке:

AF - Конструкция упаковки типа A для делящегося материала

B(U) - Конструкция упаковки типа B(U) [B(U)F в случае делящегося материала]

B(M) - Конструкция упаковки типа B(M) [B(M)F в случае делящегося материала]

С - Конструкция упаковки типа C (CF в случае делящегося материала)

IF - Конструкция промышленной упаковки для делящегося материала

S - Радиоактивный материал особого вида

LD - Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию

Т - Перевозка

X - Специальные условия

В случае конструкций упаковок для неделящегося материала в виде гексафторида урана или для делящегося-освобожденного материала в виде гексафторида урана, когда это не применяется ни одним из кодов, указанных выше, используются следующие коды типов:

H(U) - Одностороннее утверждение

H(М) - Многостороннее утверждение.

d) В сертификатах об утверждении на конструкцию упаковки и радиоактивный материал особого вида, за исключением сертификатов, выдаваемых согласно переходным положениям, изложенным в пунктах 1.6.6.2 и 1.6.6.3, а также в сертификатах об утверждении на радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, к коду типа должны добавляться цифры «-96».

__________________

1 См. Венскую конвенцию о дорожном движении (1968 года).

6.4.23.10 Эти коды типов должны применяться следующим образом:

a) Каждый сертификат и каждая упаковка должны иметь соответствующий опознавательный знак, который содержит символы, предписываемые выше, в подпунктах 6.4.23.9 a), b), c) и d), за тем исключением, что применительно к упаковкам за второй дробной чертой должны проставляться только соответствующие коды типа конструкции с цифрами «-96», если это применимо, т. е. индексы «T» или «X» не входят в опознавательный знак на упаковке. Если утверждения конструкции и перевозки объединены в единый документ, то применимые коды типов повторно указывать не требуется. Например:

| A/132/B(M)F-96: | конструкция упаковки типа B(M), утвержденная для делящегося материала, требующая многостороннего утверждения, для которого компетентный орган Австрии присвоил номер конструкции 132 (проставляется как на упаковке, так и на сертификате об утверждении на конструкцию упаковки); |
| --- | --- |
| A/132/B(M)F-96T: | утверждение перевозки, выданное для упаковки, которая имеет указанный выше опознавательный знак (проставляется только на сертификате); |
| A/137/X: | выданное компетентным органом Австрии утверждение специальных условий, которому присвоен номер 137 (проставляется только на сертификате); |
| A/139/IF-96: | конструкция промышленной упаковки для делящегося материала, утвержденная компетентным органом Австрии, которой присвоен номер конструкции упаковки 139 (проставляется как на упаковке, так и на сертификате об утверждении на конструкцию упаковки); и |
| A/145/H(U)-96: | утвержденная компетентным органом Австрии конструкция упаковки для делящегося-освобожденного материала в виде гексафторида урана, которой присвоен номер конструкции упаковки 145 (проставляется как на упаковке, так и на сертификате об утверждении конструкции упаковки). |

b) В случае если многостороннее утверждение обеспечивается путем подтверждения согласно пункту 6.4.23.16, должен использоваться только опознавательный знак, установленный страной, в которой разработана конструкция или которая осуществляет перевозку. Если многостороннее утверждение обеспечивается путем выдачи сертификатов каждой последующей страной, то каждый сертификат должен иметь соответствующий опознавательный знак, а упаковка, конструкция которой утверждается таким образом, должна иметь все соответствующие опознавательные знаки.

Например:

A/132/B(M)F-96

CH/28/B(M)F-96

будет опознавательным знаком упаковки, которая первоначально была утверждена Австрией, а затем утверждена посредством выдачи отдельного сертификата Швейцарией. Дополнительные опознавательные знаки проставляются на упаковке аналогичным образом.

c) Пересмотр сертификата должен быть отражен записью в скобках после опознавательного знака на сертификате. Например, A/132/B(M)F-96 (Rev.2) будет означать 2-й пересмотр утвержденного Австрией сертификата на конструкцию упаковки; или A/132/B(M)F-96 (Rev.0) - первоначальную выдачу утвержденного Австрией сертификата на конструкцию упаковки. В случае первоначальной выдачи запись в скобках не обязательна, и вместо «Rev.0» могут также использоваться другие надписи, например «первоначальная выдача» (original issuance). Номера пересмотра сертификата могут устанавливаться только страной, выдавшей первоначальный сертификат об утверждении.

d) Дополнительные символы (которые могут быть необходимы в соответствии с национальными требованиями) могут быть добавлены в скобках в конце опознавательного знака; например, A/132/B(M)F-96(SP503).

e) Менять опознавательный знак на упаковочном комплекте при каждом пересмотре сертификата на данную конструкцию не обязательно. Такое изменение маркировки производится только в тех случаях, когда пересмотр сертификата на конструкцию упаковки влечет за собой изменение буквенных кодов типа конструкции упаковки, указываемых после второй дробной черты.

6.4.23.11 Каждый сертификат об утверждении, выдаваемый компетентным органом для радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, должен содержать следующие элементы:

a) тип сертификата;

b) опознавательный знак компетентного органа;

c) дату выдачи и срок действия;

d) перечень применимых национальных и международных требований, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которого утверждается радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию;

e) указание радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

f) описание радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

g) спецификации конструкции для радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, которые могут включать ссылки на чертежи;

h) спецификацию радиоактивного содержимого, включающую данные о его активности, а также, возможно, описание физической и химической форм;

i) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой согласно разделу 1.7.3;

j) ссылку на представляемую заявителем информацию об особых мерах, которые необходимо принять до начала перевозки;

k) по усмотрению компетентного органа - наименование заявителя;

l) подпись и должность лица, выдавшего сертификат.

6.4.23.12 Каждый сертификат об утверждении для специальных условий, выдаваемый компетентным органом, должен содержать следующие элементы:

a) тип сертификата;

b) опознавательный знак компетентного органа;

c) дату выдачи и срок действия;

d) вид или виды транспорта;

e) любые возможные ограничения в отношении видов транспорта, типа транспортного средства, контейнера и любые необходимые путевые инструкции;

f) перечень применимых национальных и международных требований, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которого утверждаются специальные условия;

g) следующее заявление:

«Настоящий сертификат не освобождает грузоотправителя от выполнения любого требования правительства любой страны, на территорию или через территорию которой будет перевозиться данная упаковка»;

h) ссылки на сертификаты для альтернативного радиоактивного содержимого, подтверждение другого компетентного органа либо дополнительные технические данные или информацию по усмотрению соответствующего компетентного органа;

i) описание упаковочного комплекта в виде ссылок на чертежи или спецификацию конструкции. По усмотрению компетентного органа должно представляться также пригодное для воспроизведения графическое изображение размером не более 21 см × 30 см, иллюстрирующее компоновку упаковки, вместе с кратким описанием упаковочного комплекта, включая описание конструкционных материалов, общей массы, основных внешних габаритов и внешнего вида;

j) спецификацию разрешенного радиоактивного содержимого, включая любые ограничения, налагаемые на радиоактивное содержимое, которые не могут быть прямо определены по характеру упаковочного комплекта. Она должна включать информацию о физической и химической формах, значениях активности (включая, в соответствующих случаях, активность различных изотопов), количестве в граммах (для делящегося материала) и о том, является ли данный материал радиоактивным материалом особого вида или радиоактивным материалом с низкой способностью к рассеянию, если это применимо;

k) кроме того, в отношении упаковок, предназначенных для делящегося материала:

i) подробное описание допущенного радиоактивного содержимого;

ii) значение индекса безопасности по критичности;

iii) ссылку на документацию, подтверждающую безопасность содержимого по критичности;

iv) любые особые характеристики, на основе которых при оценке критичности было сделано допущение об отсутствии воды в определенных пустотах;

v) любое допущение (основанное на требованиях подпункта 6.4.11.4 b)) относительно изменения процесса размножения нейтронов, сделанное при оценке критичности исходя из реальной истории облучения;

vi) диапазон температур внешней среды, для которого утверждены специальные условия;

l) подробный перечень любых дополнительных мер эксплуатационного контроля, требующихся для подготовки, погрузки, перемещения, разгрузки и обработки груза, включая любые особые условия в отношении укладки в целях безопасного отвода тепла;

m) по усмотрению компетентного органа - основания для специальных условий;

n) описание компенсирующих мер, которые необходимо принимать в связи с тем, что перевозка будет осуществляться в специальных условиях;

o) ссылку на предоставляемую заявителем информацию относительно применения упаковочного комплекта или особых мер, которые необходимо принять до начала перевозки;

p) информацию об условиях внешней среды, принятых для целей разработки конструкции, если они не соответствуют условиям пунктов 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.15, в зависимости от того, что применимо;

q) указание любых аварийных мер, которые компетентный орган считает необходимыми;

r) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с разделом 1.7.3;

s) по усмотрению компетентного органа - наименование заявителя и перевозчика;

t) подпись и должность лица, выдавшего сертификат.

6.4.23.13 Каждый сертификат об утверждении на перевозку, выданный компетентным органом, должен содержать следующие элементы:

a) тип сертификата;

b) опознавательный(ые) знак (знаки) компетентного органа;

c) дату выдачи и срок действия;

d) перечень применимых национальных и международных правил, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которого утверждается перевозка;

e) любые возможные ограничения в отношении видов транспорта, типа транспортного средства, грузового контейнера, а также любые необходимые путевые инструкции;

f) следующее заявление:

«Настоящий сертификат не освобождает грузоотправителя от выполнения любого требования правительства любой страны, на территорию или через территорию которой будет перевозиться данная упаковка»;

g) подробный перечень любых дополнительных мер эксплуатационного контроля, необходимых для подготовки, погрузки, перемещения, разгрузки и обработки груза, включая любые особые условия в отношении укладки в целях безопасного отвода тепла или обеспечения безопасности по критичности;

h) ссылку на предоставляемую заявителем информацию относительно особых мер, которые необходимо принять до начала перевозки;

l) ссылку на соответствующий сертификат (сертификаты) об утверждении на конструкцию;

j) спецификацию фактического радиоактивного содержимого, включая любые ограничения, налагаемые на радиоактивное содержимое, которые не могут быть прямо определены по характеру упаковочного комплекта. Она должна включать информацию о физической и химической формах, значениях полной активности (включая, в соответствующих случаях, активность различных изотопов), количестве в граммах (для делящегося материала) и о том, является ли данный материал радиоактивным материалом особого вида или радиоактивным материалом с низкой способностью к рассеянию, если это применимо;

k) указание любых аварийных мер, которые компетентный орган считает необходимыми;

l) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с разделом 1.7.3;

m) по усмотрению компетентного органа - наименование заявителя;

n) подпись и должность лица, выдавшего сертификат.

6.4.23.14 Каждый сертификат об утверждении на конструкцию упаковки, выдаваемый компетентным органом, должен содержать следующие элементы:

a) тип сертификата;

b) опознавательный знак компетентного органа;

c) дату выдачи и срок действия;

d) любые возможные ограничения в отношении видов транспорта, если это необходимо;

e) перечень применимых национальных и международных правил, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которого утверждается конструкция;

f) следующее заявление:

«Настоящий сертификат не освобождает грузоотправителя от выполнения любого требования правительства любой страны, на территорию или через территорию которой будет транспортироваться данная упаковка»;

g) ссылки на сертификаты для альтернативного радиоактивного содержимого, подтвержденные другим компетентным органом либо дополнительные технические данные или информацию по усмотрению соответствующего компетентного органа;

h) заявление о разрешении перевозки в случаях, когда утверждение перевозки требуется в соответствии с подпунктом 5.1.5.1.2, если это считается необходимым;

i) обозначение упаковочного комплекта;

j) описание упаковочного комплекта в виде ссылок на чертежи или спецификацию конструкции. По усмотрению компетентного органа следует предоставлять также пригодное для воспроизведения графическое изображение размером не более 21 см × 30 см, иллюстрирующее компоновку упаковки, вместе с кратким описанием упаковочного комплекта, включая описание конструкционных материалов, общей массы, основных внешних габаритов и внешнего вида;

k) спецификацию конструкции со ссылками на чертежи;

l) спецификацию разрешенного радиоактивного содержимого, включая любые ограничения, налагаемые на радиоактивное содержимое, которые не могут быть прямо определены по характеру упаковочного комплекта. Она должна включать информацию о физической и химической формах, значениях активности (включая, в соответствующих случаях, активность различных изотопов), количестве в граммах (для делящегося материала) и о том, является ли данный материал радиоактивным материалом особого вида или радиоактивным материалом с низкой способностью к рассеянию, если это применимо;

m) описание системы защитной оболочки;

n) кроме того, в отношении упаковок, предназначенных для делящегося материала:

i) подробное описание допущенного радиоактивного содержимого;

ii) описание системы защитной оболочки;

iii) значение индекса безопасности по критичности;

iv) ссылку на документацию, подтверждающую безопасность содержимого по критичности;

v) любые особые характеристики, на основе которых при оценке критичности было сделано допущение об отсутствии воды в определенных пустотах;

vi) любое допущение (основанное на требованиях подпункта 6.4.11.4 b)) относительно изменения процесса размножения нейтронов, сделанное при оценке критичности исходя из реальной истории облучения; и

vii) диапазон температур внешней среды, для которого утверждена конструкция упаковки;

o) для упаковок типа B(M) - заявление с указанием тех предписаний пунктов 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.9-6.4.8.15, которым данная упаковка не соответствует, и любой дополнительной информации, которая может оказаться полезной для других компетентных органов;

p) для упаковок, содержащих более 0,1 кг гексафторида урана, - заявление с указанием применяемых предписаний пункта 6.4.6.4, если таковые имеются, и любой дополнительной информации, которая может оказаться полезной для других компетентных органов;

q) подробный перечень любых дополнительных мер эксплуатационного контроля, требующихся для подготовки, погрузки, перемещения, разгрузки и обработки груза, включая любые особые условия в отношении укладки в целях безопасного отвода тепла;

r) ссылку на представляемую заявителем информацию относительно применения упаковочного комплекта или особых мер, которые необходимо принять до начала перевозки;

s) информацию об условиях внешней среды, принятых для целей разработки конструкции, если они не соответствуют условиям пунктов 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.15, в зависимости от того, что применимо;

t) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с разделом 1.7.3;

u) указание любых аварийных мер, которые компетентный орган считает необходимыми;

v) по усмотрению компетентного органа - наименование заявителя;

w) подпись и должность лица, выдавшего сертификат.

6.4.23.15 Компетентному органу должен быть сообщен серийный номер каждого упаковочного комплекта, изготовленного в соответствии с конструкцией, которая утверждена им в соответствии с пунктами 1.6.6.2.1, 1.6.6.2.2, 6.4.22.2, 6.4.22.3 и 6.4.22.4.

6.4.23.16 Многостороннее утверждение может осуществляться путем подтверждения первоначального сертификата, выданного компетентным органом страны, в которой разработана конструкция или которая осуществляет перевозку. Такое подтверждение может иметь форму утверждения первоначального сертификата или выдачи отдельного утверждения, приложения, дополнения и т. п. компетентным органом страны, через территорию или на территорию которой осуществляется перевозка.

Глава 6.5

Требования к изготовлению и испытаниям контейнеров

средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)

6.5.1 Общие требования

6.5.1.1 Сфера охвата

6.5.1.1.1 Требования настоящей главы применяются к контейнерам средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), использование которых для перевозок некоторых опасных грузов прямо разрешено в соответствии с инструкциями по упаковке, указанными в колонке 8 таблицы A в главе 3.2. Переносные цистерны и контейнеры-цистерны, отвечающие требованиям главы 6.7 или 6.8, соответственно, не считаются КСГМГ. КСГМГ, удовлетворяющие требованиям настоящей главы, не считаются контейнерами по смыслу ДОПОГ. В дальнейшем для обозначения контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов будет использоваться только сокращение «КСГМГ».

6.5.1.1.2 В исключительных случаях КСГМГ и их сервисное оборудование, не в полной мере отвечающие приведенным ниже требованиям, но обладающие приемлемыми альтернативными характеристиками, могут быть рассмотрены компетентным органом на предмет официального утверждения. Кроме того, с учетом научно-технического прогресса компетентные органы могут рассмотреть вопрос об использовании альтернативных предписаний, обеспечивающих по меньшей мере равную безопасность в том, что касается совместимости со свойствами перевозимых веществ, а также равного или большего сопротивления удару, нагрузке и воздействию огня.

6.5.1.1.3 Конструкция, оборудование, испытания, маркировка и требования по эксплуатации КСГМГ должны быть одобрены компетентным органом страны, в которой эти КСГМГ официально утверждены.

6.5.1.1.4 Изготовители КСГМГ и предприятия, занимающиеся их последующей продажей, должны представлять информацию о процедурах, которым надлежит следовать, и описание типов и размеров затворов (включая требуемые уплотнения) и любых других компонентов, необходимых для обеспечения того, чтобы предъявляемые к перевозке КСГМГ могли выдерживать применимые эксплуатационные испытания, предусмотренные в настоящей главе.

6.5.1.2 (Зарезервирован)

6.5.1.3 (Зарезервирован)

6.5.1.4 Система кодового обозначения КСГМГ

6.5.1.4.1 Код состоит из двух арабских цифр, предусмотренных в подпункте a); за ними следует(ют) прописная(ые) буква(ы), предусмотренная(ые) в подпункте b); далее, при наличии указания в соответствующем разделе, следует арабская цифра, обозначающая категорию КСГМГ.

a)

| Тип | Для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых | Для жидкостей |
| --- | --- | --- |
|  | самотеком | под давлением более 10 кПа (0,1 бар) |  |
| Жесткий | 11 | 21 | 31 |
| Мягкий | 13 | - | - |

b) Материалы

A. Сталь (все типы и виды обработки поверхности)

B. Алюминий

C. Естественная древесина

D. Фанера

F. Древесный материал

G. Фибровый картон

H. Пластмассовый материал

L. Текстиль

M. Бумага многослойная

N. Металл (кроме стали или алюминия).

6.5.1.4.2 Для составных КСГМГ используются две прописные латинские буквы, проставляемые последовательно во второй позиции кода. Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена внутренняя емкость КСГМГ, а вторая - материал, из которого изготовлена наружная оболочка КСГМГ.

6.5.1.4.3 Различным типам КСГМГ присваиваются следующие кодовые обозначения:

| Материал | Категория | Код | Подраздел |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлические |
| A. Сталь | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком | 11А | 6.5.5.1 |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением | 21A |  |
|  | для жидкостей | 31A |  |
| B. Алюминий | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком | 11B |  |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением | 21B |  |
|  | для жидкостей | 31B |  |
| N. Другие металлы, кроме стали или алюминия | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком | 11N |  |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением | 21N |  |
|  | для жидкостей | 31N |  |
| Мягкие |
| H. Пластмасса | тканый пластический материал без покрытия или вкладыша | 13H1 | 6.5.5.2 |
|  | тканый пластический материал с покрытием | 13H2 |  |
|  | тканый пластический материал с вкладышем | 13H3 |  |
|  | тканый пластический материал с покрытием и вкладышем | 13H4 |  |
|  | полимерная пленка | 13H5 |  |
| L. Текстиль | без покрытия или вкладыша | 13L1 |  |
|  | с покрытием | 13L2 |  |
|  | с вкладышем | 13L3 |  |
|  | с покрытием и вкладышем | 13L4 |  |
| M. Бумага | многослойная | 13M1 |  |
|  | многослойная, влагонепроницаемая | 13M2 |  |
| H. Жесткая пластмасса | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, с конструкционным оборудованием | 11H1 | 6.5.5.3 |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, без дополнительного оборудования | 11H2 |  |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением, с конструкционным оборудованием | 21H1 |  |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением, без дополнительного оборудования | 21H2 |  |
|  | для жидкостей, с конструкционным оборудованием | 31H1 |  |
|  | для жидкостей, без дополнительного оборудования | 31H2 |  |
| HZ. Составные, с пластмассовой внутренней емкостью а | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, с жесткой пластмассовой внутренней емкостью | 11HZ1 | 6.5.5.4 |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, с мягкой пластмассовой внутренней емкостью | 11HZ2 |  |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением, с жесткой пластмассовой внутренней емкостью | 21HZ1 |  |
|  | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением, с мягкой пластмассовой внутренней емкостью | 21HZ2 |  |
|  | для жидкостей, с жесткой пластмассовой внутренней емкостью | 31HZ1 |  |
|  | для жидкостей, с мягкой пластмассовой внутренней емкостью | 31HZ2 |  |
| G. Фибровый картон | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком | 11G | 6.5.5.5 |
| Деревянные |
| C. Естественная древесина | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, с внутренним вкладышем | 11С | 6.5.5.6 |
| D. Фанера | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, с внутренним вкладышем | 11D |  |
| F. Древесный материал | для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, с внутренним вкладышем | 11F |  |

а При применении этого кодового обозначения буква Z должна заменяться другой прописной буквой в соответствии с пунктом 6.5.1.4.1 b) для указания вида материала, используемого для наружной оболочки.

6.5.1.4.4 За кодом КСГМГ может следовать буква «W». Буква «W» означает, что КСГМГ, хотя и относится к типу, обозначенному кодом, изготовлен в соответствии со спецификациями, отличающимися от спецификаций, указанных в разделе 6.5.5, и считается равноценным в соответствии с требованиями пункта 6.5.1.1.2.

6.5.2 Маркировка

6.5.2.1 Основная маркировка

6.5.2.1.1 Каждый КСГМГ, изготовленный и предназначенный для использования в соответствии с ДОПОГ, должен иметь долговечную и разборчивую маркировку, наносимую на самом удобном для осмотра месте. Буквы, цифры и символы должны иметь высоту не менее 12 мм, и маркировка должна содержать следующие элементы:

a) символ Организации Объединенных Наций для тары:

Этот символ должен использоваться исключительно для указания того, что тара удовлетворяет соответствующим требованиям главы 6.1, 6.2, 6.3, 6,5 или 6.6.

На металлических КСГМГ, на которых маркировка выбита или выдавлена, вместо этого символа можно использовать прописные буквы «UN»;

b) код, обозначающий тип КСГМГ в соответствии с подразделом 6.5.1.4;

c) прописную букву, указывающую группу(ы) упаковки, для которой(ых) был утвержден тип конструкции:

i) X - для групп упаковки I, II и III (только в случае КСГМГ для твердых веществ);

ii) Y - для групп упаковки II и III;

iii) Z - только для группы упаковки III;

d) месяц и год (две последние цифры года) изготовления;

e) государство, разрешившее нанесение маркировки, с указанием отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении1;

f) название или символ изготовителя или иное обозначение КСГМГ, указанное компетентным органом;

g) нагрузку при испытании на штабелирование в кг. В случае КСГМГ, не предназначенных для штабелирования, должна быть указана цифра «0»;

h) максимально допустимую массу брутто в кг.

Предписанная выше основная маркировка должна наноситься в последовательности вышеуказанных подпунктов. Маркировка, предписанная в подразделе 6.5.2.2, и любая другая маркировка, разрешенная компетентным органом, должна наноситься таким образом, чтобы можно было правильно идентифицировать различные элементы маркировки.

Каждый элемент маркировки, наносимой в соответствии с подпунктами а)-h) и подразделом 6.5.2.2, должен быть четко отделен от других элементов, например косой чертой или пропуском, чтобы его можно было легко идентифицировать.

__________________

1 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

6.5.2.1.2 Примеры маркировочных надписей для различных типов КСГМГ в соответствии с положениями подпунктов 6.5.2.1.1 a)-h), выше:

|  | 11A/Y/02 99 NL/Mulder 007 5500/1500 | Для металлического КСГМГ, предназначенного для твердых веществ, разгружаемых самотеком, изготовленного из стали/ для групп упаковки II и III/в феврале 1999 года/с разрешения Нидерландов/фирмой Mulder, типа конструкции, которому компетентный орган присвоил серийный номер 007/нагрузка при испытании на штабелирование в кг/максимально допустимая масса брутто в кг. |
| --- | --- | --- |
|  | 13H3/Z/03 01 F/Meunier 1713 0/1500 | Для мягкого КСГМГ, предназначенного для твердых веществ, разгружаемых, например, самотеком, изготовленного из тканого пластического материала с вкладышем/для штабелирования не предназначен. |
|  | 31H1/Y/04 99 GB/9099 10800/1200 | Для жесткого пластмассового КСГМГ, предназначенного для жидкостей, с конструкционным оборудованием, выдерживающим штабелирование. |
|  | 31HA1/Y/05 01 D/Muller 1683 10800/1200 | Для составного КСГМГ, предназначенного для жидкостей, с жесткой пластмассовой внутренней емкостью и стальной наружной оболочкой. |
|  | 11C/X/01 02 S/Aurigny 9876 3000/910 | Для деревянного КСГМГ, предназначенного для твердых веществ, имеющего внутренний вкладыш и допущенного для перевозки твердых веществ групп упаковки I, II и III. |

6.5.2.2 Дополнительная маркировка

6.5.2.2.1 На каждый КСГМГ должна быть нанесена маркировка, предписанная в подразделе 6.5.2.1, и, кроме того, должны быть нанесены нижеследующие данные, которые могут быть указаны на устойчивой к коррозии табличке, постоянно прикрепленной в легкодоступном для осмотра месте:

| Дополнительная маркировка | Категория КСГМГ |
| --- | --- |
|  | Металлические | Жесткие пластмассовые | Составные | Из фибрового картона | Деревянные |
| Вместимость в литрах а при температуре 20°С | X | X | X |  |  |
| Масса тары в кг а | X | X | X | X | X |
| Испытательное (манометрическое) давление в кПа или барах а, если применимо |  | X | X |  |  |
| Максимальное давление наполнения/опорожнения в кПа или барах а, если применимо | X | X | X |  |  |
| Материал корпуса и его минимальная толщина в мм | X |  |  |  |  |
| Дата последнего испытания на герметичность, если применимо (месяц и год) | X | X | X |  |  |
| Дата последней проверки (месяц и год) | X | X | X |  |  |
| Серийный номер, присваиваемый изготовителем | X |  |  |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка при штабелировании b | X | X | X | X | X |

а Должна быть указана используемая единица измерения.

b См. пункт 6.5.2.2.2. Эта дополнительная маркировка применяется ко всем КСГМГ, изготовленным, отремонтированным или восстановленным начиная с 1 января 2001 года (см. также пункт 1.6.1.15).

6.5.2.2.2 Максимально допустимая нагрузка при штабелировании, применяемая, когда КСГМГ находится в эксплуатации, должна быть указана на символе следующим образом:

Символ должен иметь размеры не менее 100 мм × 100 мм и должен быть долговечным и ясно видимым. Высота букв и цифр, указывающих массу, должна быть не менее 12 мм.

Масса, указанная над символом, не должна превышать нагрузку, используемую во время испытания по типу конструкции (см. пункт 6.5.6.6.4), деленную на 1,8.

Примечание. Положения пункта 6.5.2.2.2 применяются ко всем КСГМГ, изготовленным, отремонтированным или восстановленным начиная с 1 января 2001 года (см. также пункт 1.6.1.15).

6.5.2.2.3 Помимо маркировки, предписанной в подразделе 6.5.2.1, мягкие КСГМГ могут иметь пиктограмму, указывающую рекомендуемые методы подъема.

6.5.2.2.4 На внутренней емкости составных КСГМГ должны быть указаны по меньшей мере следующие данные:

a) название или символ изготовителя и иное обозначение КСГМГ, указанное компетентным органом, как предусмотрено в пункте 6.5.2.1.1 f);

b) дата изготовления, как предусмотрено в пункте 6.5.2.1.1 d);

c) отличительный знак государства, разрешившего нанесение маркировки, как предусмотрено в пункте 6.5.2.1.1 e).

6.5.2.2.5 Если составной КСГМГ сконструирован таким образом, что его наружная оболочка демонтируется при перевозке в порожнем состоянии (например, при возвращении КСГМГ грузоотправителю для повторного использования), то на каждом из демонтируемых съемных элементов должны быть проставлены месяц и год изготовления, а также название или символ изготовителя и иное обозначение КСГМГ, указанное компетентным органом (см. пункт 6.5.2.1.1 f)).

6.5.2.3 Соответствие типу конструкции

Маркировка означает, что КСГМГ соответствуют успешно прошедшему испытания типу конструкции и что указанные в свидетельстве требования выполнены.

6.5.3 Требования к конструкции

6.5.3.1 Общие требования

6.5.3.1.1 КСГМГ должны быть износостойкими или надлежащим образом защищенными от повреждений в результате воздействия внешней среды.

6.5.3.1.2 КСГМГ должны изготавливаться и закрываться таким образом, чтобы при обычных условиях перевозки, исключалась какая бы то ни было потеря содержимого, в том числе под воздействием вибрации или изменений температуры, влажности или давления.

6.5.3.1.3 КСГМГ и их затворы должны изготавливаться из материалов, совместимых с их содержимым, или иметь такую внутреннюю защиту, благодаря которой они:

a) не подвергаются воздействию содержимого, в результате которого их использование может представлять опасность;

b) не вступают в реакцию с содержимым, не вызывают его разложения и не образуют с ним вредных или опасных соединений.

6.5.3.1.4 Прокладки, если они используются, должны быть изготовлены из материала, не разрушающегося под воздействием содержимого КСГМГ.

6.5.3.1.5 Все сервисное оборудование должно устанавливаться или защищаться таким образом, чтобы свести к минимуму опасность потери содержимого в результате повреждения во время погрузочно-разгрузочных операций и перевозки.

6.5.3.1.6 КСГМГ, их вспомогательные приспособления, а также их сервисное и конструкционное оборудование должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого внутреннее давление содержимого, а также нагрузки, возникающие при обычных условиях погрузки, выгрузки и перевозки. КСГМГ, предназначенные для укладки в штабель, должны быть спроектированы для штабелирования. Все подъемные и крепежные устройства КСГМГ должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при обычных условиях погрузки, выгрузки и перевозки, не подвергаясь значительной деформации и не разрушаясь, а также должны устанавливаться таким образом, чтобы в любой части КСГМГ не возникало чрезмерных нагрузок.

6.5.3.1.7 Если КСГМГ состоит из корпуса в каркасе, то он должен изготавливаться таким образом, чтобы:

a) корпус не изнашивался или не истирался о каркас, в результате чего может произойти существенное повреждение корпуса;

b) корпус постоянно находился в каркасе;

c) детали оборудования размещались таким образом, чтобы они не могли быть повреждены при относительном расширении или смещении соединений между корпусом и каркасом.

6.5.3.1.8 Если установлен клапан донной разгрузки, то он должен быть надлежащим образом закреплен в закрытом положении, а вся система разгрузки должна быть соответствующим образом защищена от повреждения. Клапаны, имеющие рычажные затворы, должны быть предохранены от случайного открывания, а положение открытия или закрытия должно быть легко различимым. Для КСГМГ, содержащих жидкости, должна быть предусмотрена дополнительная герметизация разгрузочного отверстия, например посредством глухого фланца или аналогичного устройства.

6.5.4 Испытания, сертификация и проверка

6.5.4.1 Гарантия качества: КСГМГ должны быть изготовлены и испытаны согласно программе гарантии качества, которая удовлетворяет компетентный орган, с тем, чтобы каждый изготовленный КСГМГ отвечал требованиям настоящей главы.

Примечание. Стандарт ISO 16106:2006 «Тара - Транспортные упаковки для опасных грузов - Тара, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритная тара для опасных грузов - Руководящие указания по применению стандарта ISO 9001» содержит приемлемые указания в отношении процедур, которые могут применяться.

6.5.4.2 Требования к испытаниям: КСГМГ должны подвергаться испытаниям по типу конструкции и, если это требуется, первоначальным и периодическим проверкам и испытаниям в соответствии с пунктом 6.5.4.4.

6.5.4.3 Сертификация: На каждый тип конструкции КСГМГ должно выдаваться свидетельство и наноситься маркировка (указанная в разделе 6.5.2), удостоверяющие, что данный тип конструкции, включая его оборудование, отвечает требованиям испытаний.

6.5.4.4 Проверка и испытания

Примечание. См. также подраздел 6.5.4.5 в отношении испытаний и проверок отремонтированных КСГМГ.

6.5.4.4.1 Каждый металлический, жесткий пластмассовый и составной КСГМГ должен подвергаться проверке на предмет соответствия требованиям компетентного органа:

a) перед началом эксплуатации (в том числе после восстановления), а затем с интервалами не более пяти лет в отношении:

i) соответствия типу конструкции, включая маркировку;

ii) состояния внутренней и наружной поверхности;

iii) надлежащего функционирования сервисного оборудования.

Теплоизоляцию (если таковая имеется) следует снимать только при необходимости надлежащего осмотра корпуса КСГМГ;

b) не реже чем через каждые два с половиной года в отношении:

i) состояния наружной поверхности;

ii) надлежащего функционирования сервисного оборудования.

Теплоизоляцию (если таковая имеется) следует снимать только при необходимости надлежащего осмотра корпуса КСГМГ.

Каждый КСГМГ должен во всех отношениях соответствовать своему типу конструкции.

6.5.4.4.2 Каждый металлический, жесткий пластмассовый и составной КСГМГ, предназначенный для жидкостей или для твердых веществ, которые загружаются или разгружаются под давлением, должен подвергаться соответствующему испытанию на герметичность, не менее эффективному, чем испытание, предписанное в пункте 6.5.6.7.3, и должен быть способен выдерживать уровень испытаний, указанный в пункте 6.5.6.7.3:

a) перед его первым использованием в целях перевозки;

b) с интервалами, не превышающими двух с половиной лет.

Для этого испытания на КСГМГ должно быть установлено первичное нижнее запорное устройство. Внутренняя емкость составного КСГМГ может испытываться без наружного корпуса, если это не повлияет на результаты испытания.

6.5.4.4.3 Протокол о каждой проверке и каждом испытании должен храниться у владельца КСГМГ, по крайней мере, до срока проведения следующей проверки или следующего испытания. В протоколе должны быть указаны результаты проверки и испытания и идентифицирована сторона, проводившая проверку и испытание (см. также требования в отношении маркировки в пункте 6.5.2.2.1).

6.5.4.4.4 Компетентный орган может в любое время потребовать проведения испытаний в соответствии с положениями настоящей главы для доказательства того, что КСГМГ отвечают требованиям испытаний типа конструкции.

6.5.4.5 Отремонтированные КСГМГ

6.5.4.5.1 Если КСГМГ поврежден в результате удара (например, при аварии) или по любой другой причине, он должен быть отремонтирован или пройти иное обслуживание (см. определение «Текущее техническое обслуживание КСГМГ» в разделе 1.2.1), с тем чтобы соответствовать типу конструкции. Поврежденные корпуса жестких пластмассовых КСГМГ и поврежденные внутренние емкости составных КСГМГ подлежат замене.

6.5.4.5.2 В дополнение к любым другим требованиям в отношении испытаний и проверок, предусмотренным в ДОПОГ, КСГМГ должен быть подвергнут всей процедуре испытаний и проверок в соответствии с требованиями, изложенными в подразделе 6.5.4.4, и во всех случаях, когда КСГМГ подвергается ремонту, должны составляться требуемые протоколы.

6.5.4.5.3 Сторона, проводящая испытания и проверки после ремонта, должна наносить на КСГМГ долговечную маркировку рядом с проставленным изготовителем маркировочным знаком типа конструкции ООН, указывающую:

a) государство, в котором были проведены испытания и проверки;

b) название или разрешенный символ стороны, проводившей испытания и проверки; и

c) дату (месяц, год) проведения испытаний и проверок.

6.5.4.5.4 Испытания и проверки, проведенные в соответствии с пунктом 6.5.4.5.2, могут считаться удовлетворяющими требованиям в отношении периодических испытаний и проверок, которые должны проводиться каждые два с половиной года и каждые пять лет.

6.5.5 Особые требования к КСГМГ

6.5.5.1 Особые требования к металлическим КСГМГ

6.5.5.1.1 Настоящие требования применяются к металлическим КСГМГ, предназначенным для перевозки твердых веществ и жидкостей. Существуют три категории металлических КСГМГ:

a) для твердых веществ, которые загружаются или разгружаются самотеком (11A, 11В, UN);

b) для твердых веществ, которые загружаются или разгружаются под манометрическим давлением более 10 кПа (0,1 бар) (21A, 21B, 21N); и

c) для жидкостей (31A, 31B, 31N).

6.5.5.1.2 Корпуса должны изготавливаться из соответствующего пластичного металла, свариваемость которого полностью подтверждена. Швы должны быть выполнены квалифицировано и обеспечивать полную безопасность. В соответствующих случаях надлежит учитывать поведение материала при низких температурах.

6.5.5.1.3 Необходимо исключить возможность повреждения в результате гальванического эффекта, возникающего при соединении разнородных металлов.

6.5.5.1.4 Алюминиевые КСГМГ, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей, не должны иметь никаких съемных деталей, таких как крышки, затворы и т. д., изготовленных из стали без защитного антикоррозионного покрытия, которая может вступить в опасную реакцию с алюминием в результате трения или удара.

6.5.5.1.5 Металлические КСГМГ должны изготавливаться из металла, который отвечает следующим требованиям:

a) для стали - относительное удлинение при разрыве (в %) должно быть не менее  при абсолютном минимуме 20%;

где Rm = гарантированный минимум прочности на разрыв используемой стали в Н/мм2;

b) для алюминия и его сплава - относительное удлинение при разрыве (в %) должно быть не менее при абсолютном минимуме 8%.

Образцы, используемые для определения относительного удлинения при разрыве, должны быть взяты в поперечном направлении к прокатке и должны быть закреплены таким образом, чтобы:

L0 = 5d или

L0 = 5,65,

где: L0 = расчетная длина образца перед испытанием;

d = диаметр;

А = площадь поперечного сечения испытываемого образца.

6.5.5.1.6 Минимальная толщина стенки:

а) для стандартной стали, характеризуемой произведением Rm × A0 = 10 000, толщина стенки не должна быть менее указанных ниже величин:

| Вместимость (C) в литрах | Толщина стенки (T) в мм |
| --- | --- |
|  | Типы 11A, 11B, 11N | Типы 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N |
|  | Незащищенный | Защищенный | Незащищенный | Защищенный |
| С ≤ 1000 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 1000 < C ≤ 2000 | Т = C/2000 + 1,5 | Т = C/2000 + 1,0 | Т = C/2000 + 2,0 | Т = C/2000 + 1,5 |
| 2000 < C ≤ 3000 | Т = C/2000 + 1,5 | Т = C/2000 + 1,0 | Т = C/1000 + 1,0 | Т = C/2000 + 1,5 |

где: A0 - минимальное относительное удлинение (в %) используемой стандартной стали при разрушении под разрывным усилием (см. пункт 6.5.5.1.5);

b) для металлов, иных, чем стандартная сталь, описанная в подпункте а), минимальная толщина стенки определяется по следующей формуле:

где: е1 = требуемая эквивалентная толщина стенки из используемого металла (в мм);

е0 = требуемая минимальная толщина стенки из стандартной стали (в мм);

Rm1 = гарантированный минимум прочности на разрыв используемого металла (в Н/мм2) (см. подпункт c));

A1 = минимальное относительное удлинение (в %) используемого металла при разрушении под разрывным усилием (см. пункт 6.5.5.1.5).

Однако в любом случае толщина стенки должна быть не менее 1,5 мм.

c) Для целей расчета, описанного в подпункте b), гарантированное минимальное значение прочности на разрыв используемого металла (Rm1) является минимальной величиной согласно национальным или международным стандартам на материалы. Однако в случае аустенитных сталей заданное минимальное значение Rm, соответствующее стандартам на материал, может быть увеличено на величину до 15%, если в свидетельстве о проверке материала официально указано более высокое значение. Если на данный материал стандартов не существует, значением Rm должно быть минимальное значение, подтвержденное свидетельством о проверке материала.

6.5.5.1.7 Требования в отношении сброса давления: для КСГМГ, предназначенных для перевозки жидкостей, должна быть предусмотрена - на случай полного охвата контейнера пламенем - возможность выпуска достаточного количества паров в целях предотвращения разрыва корпуса. Это может быть осуществлено посредством обычных устройств для сброса давления или с помощью других конструкционных средств. В начале выпуска давление не должно превышать 65 кПа (0,65 бар) и не должно быть меньше общего манометрического давления в КСГМГ (т. е. давления паров наполняющего вещества плюс парциальное давление воздуха и других инертных газов минус 100 кПа (1 бар)) при 55°С, определенного из расчета максимальной степени наполнения в соответствии с пунктом 4.1.1.4. Требуемые устройства для сброса давления должны устанавливаться в паровом пространстве.

6.5.5.2 Особые требования к мягким КСГМГ

6.5.5.2.1 Настоящие требования применяются к мягким КСГМГ следующих типов:

13H1 из тканых пластических материалов без покрытия или вкладыша

13H2 из тканых пластических материалов с покрытием

13H3 из тканых пластических материалов с вкладышем

13H4 из тканых пластических материалов с покрытием и вкладышем

13H5 из полимерной пленки

13L1 из текстиля без покрытия или вкладыша

13L2 из текстиля с покрытием

13L3 из текстиля с вкладышем

13L4 из текстиля с покрытием и вкладышем

13M1 из бумаги многослойной

13M2 из бумаги многослойной, влагонепроницаемой

Мягкие КСГМГ предназначены только для перевозки твердых веществ.

6.5.5.2.2 Корпуса должны изготавливаться из соответствующих материалов. Прочность материала и конструкция мягкого КСГМГ должны соответствовать его вместимости и предназначению.

6.5.5.2.3 Все материалы, используемые в конструкции мягких КСГМГ типов 13M1 и 13M2, должны после полного погружения в воду не менее чем на 24 часа сохранять по меньшей мере 85% прочности на разрыв по отношению к первоначально измеренной прочности этого материала, приведенного в состояние равновесия с воздухом, имеющим относительную влажность не более 67%.

6.5.5.2.4 Соединения (швы) должны быть прошиты, заварены, склеены или выполнены любым эквивалентным методом. Все края прошитых соединений должны быть закреплены.

6.5.5.2.5 Мягкие КСГМГ должны обладать достаточным сопротивлением старению и разрушению под воздействием ультрафиолетового излучения, климатических условий или содержащегося в них вещества, с тем, чтобы они соответствовали своему предназначению.

6.5.5.2.6 Если для мягких пластмассовых КСГМГ предписывается защита от ультрафиолетового излучения, то их материал должен содержать добавки сажи или других соответствующих пигментов или ингибиторов. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации корпуса. В случае применения сажи, пигментов или ингибиторов, отличающихся от тех, которые использовались при изготовлении испытанного типа конструкции, повторные испытания могут не проводиться, если изменения в содержании сажи, пигмента или ингибитора не оказывают отрицательного воздействия на физические свойства конструкционного материала.

6.5.5.2.7 В материал корпуса могут включаться добавки для повышения сопротивления старению или для других целей при условии, что они не оказывают отрицательного воздействия на физические или химические свойства материала.

6.5.5.2.8 Для изготовления корпусов КСГМГ не должны применяться материалы использовавшихся ранее сосудов. Однако могут применяться отходы или остатки, получаемые в ходе того же процесса производства. Можно также повторно использовать такие детали, как фитинги и поддоны оснований, при условии, что такие детали не были повреждены во время их предыдущего использования.

6.5.5.2.9 После наполнения соотношение между высотой и шириной КСГМГ не должно превышать 2:1.

6.5.5.2.10 Вкладыш должен изготавливаться из пригодного материала. Прочность используемого материала и конструкция вкладыша должны соответствовать вместимости КСГМГ и его предназначению. Соединения и затворы должны быть непроницаемыми для сыпучих веществ и способными выдерживать давления и удары, возникающие при обычных условиях погрузки, выгрузки и перевозки.

6.5.5.3 Особые требования к жестким пластмассовым КСГМГ

6.5.5.3.1 Настоящие требования применяются к жестким пластмассовым КСГМГ, предназначенным для перевозки твердых веществ или жидкостей. Существуют следующие типы жестких пластмассовых КСГМГ:

11H1 для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, оснащенных конструкционным оборудованием, выдерживающим полную нагрузку при штабелировании КСГМГ;

11H2 для твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком, без дополнительного оборудования;

21H1 для твердых веществ, загружаемых и разгружаемых под давлением, оснащенных конструкционным оборудованием, выдерживающим полную нагрузку при штабелировании КСГМГ;

21H2 для твердых веществ, загружаемых и разгружаемых под давлением, без дополнительного оборудования;

31H1 для жидкостей, оснащенных конструкционным оборудованием, выдерживающим полную нагрузку при штабелировании КСГМГ;

31H2 для жидкостей, без дополнительного оборудования.

6.5.5.3.2 Корпус должен быть изготовлен из соответствующих пластмассовых материалов с известными характеристиками и иметь достаточную прочность, соответствующую его вместимости и предназначению. Эти материалы должны обладать достаточным сопротивлением старению и разрушению под воздействием перевозимых веществ или, в соответствующих случаях, ультрафиолетового излучения. В соответствующих случаях надлежит учитывать поведение материала при низких температурах. Любая утечка перевозимого вещества не должна представлять опасности в обычных условиях перевозки.

6.5.5.3.3 Если требуется защита от ультрафиолетового излучения, она обеспечивается за счет добавления сажи или других соответствующих пигментов или ингибиторов. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации корпуса. В случае применения сажи, пигментов или ингибиторов, отличающихся от тех, которые использовались при изготовлении испытанного типа конструкции, повторные испытания могут не проводиться, если изменения в содержании сажи, пигмента или ингибитора не оказывают отрицательного воздействия на физические свойства конструкционного материала.

6.5.5.3.4 В материал корпуса могут включаться добавки для повышения сопротивления старению или для других целей при условии, что они не оказывают отрицательного воздействия на физические или химические свойства материала.

6.5.5.3.5 Для изготовления жестких пластмассовых КСГМГ не должны применяться бывшие в употреблении материалы, за исключением отходов производства или измельченных материалов, полученных в ходе этого же производственного процесса.

6.5.5.4 Особые требования к составным КСГМГ с пластмассовыми внутренними емкостями

6.5.5.4.1 Настоящие требования применяются к составным КСГМГ, предназначенным для перевозки твердых веществ и жидкостей, следующих типов:

11HZ1 составные КСГМГ с жесткой пластмассовой внутренней емкостью для перевозки твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком;

11HZ2 составные КСГМГ с мягкой пластмассовой внутренней емкостью для перевозки твердых веществ, загружаемых или разгружаемых самотеком;

21HZ1 составные КСГМГ с жесткой пластмассовой внутренней емкостью для перевозки твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением;

21HZ2 составные КСГМГ с мягкой пластмассовой внутренней емкостью для перевозки твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением;

31HZ1 составные КСГМГ с жесткой пластмассовой внутренней емкостью для перевозки жидкостей;

31HZ2 составные КСГМГ с мягкой пластмассовой внутренней емкостью для перевозки жидкостей.

При применении этих кодовых обозначений буква Z должна заменяться другой прописной буквой в соответствии с пунктом 6.5.1.4.1 b) для указания вида материала, используемого для наружной оболочки.

6.5.5.4.2 Внутренняя емкость не предназначена для удержания веществ без наружной оболочки. «Жесткая» внутренняя емкость - это емкость, которая сохраняет свою общую форму в порожнем состоянии без закрывающих устройств и без поддержки наружной оболочки. Любая внутренняя емкость, не являющаяся «жесткой», считается «мягкой».

6.5.5.4.3 Наружная оболочка, как правило, состоит из жесткого материала, имеющего такую форму, чтобы защищать внутреннюю емкость от механических повреждений при погрузке-выгрузке и перевозке, но сама она не предназначена для выполнения функции удержания веществ. В необходимых случаях она включает также основание (поддон).

6.5.5.4.4 Составной КСГМГ со сплошной наружной оболочкой должен быть сконструирован таким образом, чтобы можно было легко определить целостность внутренней емкости после испытания на герметичность и гидравлического испытания.

6.5.5.4.5 Вместимость КСГМГ типа 31HZ2 не должна превышать 1250 литров.

6.5.5.4.6 Внутренняя емкость должна изготавливаться из соответствующих пластмассовых материалов с известными характеристиками и иметь достаточную прочность, соответствующую ее вместимости и предназначению. Эти материалы должны обладать достаточным сопротивлением старению и разрушению под воздействием перевозимых веществ или, в соответствующих случаях, ультрафиолетового излучения. В соответствующих случаях надлежит учитывать поведение материала при низких температурах. Любая утечка перевозимого вещества не должна представлять опасности при обычных условиях перевозки.

6.5.5.4.7 Если требуется защита от ультрафиолетового излучения, она обеспечивается за счет добавления сажи или другого соответствующего пигмента или ингибитора. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и должны сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации внутренней емкости. В случае применения сажи, пигментов или ингибиторов, отличающихся от тех, которые использовались при изготовлении испытанного типа конструкции, повторные испытания могут не проводиться, если изменения в содержании сажи, пигмента или ингибитора не оказывают отрицательного воздействия на физические свойства материала конструкции.

6.5.5.4.8 В материал внутренней емкости могут быть включены добавки для повышения сопротивления старению или для иных целей, при условии, что они не оказывают отрицательного воздействия на физические или химические свойства материала.

6.5.5.4.9 Для изготовления внутренних емкостей не должны применяться бывшие в употреблении материалы, за исключением отходов производства или измельченных материалов, полученных в ходе этого же процесса производства.

6.5.5.4.10 Внутренняя емкость КСГМГ типа 31HZ2 должна быть покрыта по меньшей мере тремя слоями пленки.

6.5.5.4.11 Прочность материала и конструкция наружной оборочки должны соответствовать вместимости составного КСГМГ и его предназначению.

6.5.5.4.12 На наружной оболочке не должно быть никаких выступов, которые могли бы повредить внутреннюю емкость.

6.5.5.4.13 Металлические наружные оболочки должны быть изготовлены из соответствующего металла достаточной толщины.

6.5.5.4.14 При изготовлении наружной оболочки из естественной древесины должна применяться хорошо выдержанная и коммерчески сухая древесина, не имеющая дефектов, которые могут существенно снизить прочность любой части оболочки. Верхняя и нижняя части могут быть изготовлены из водоотталкивающих древесных материалов, например твердых древесноволокнистых плит, древесностружечных плит или других подходящих древесных материалов.

6.5.5.4.15 При изготовлении наружной оболочки из фанеры должна применяться хорошо выдержанная фанера из лущеного, строганого или пиленого шпона, коммерчески сухая и не имеющая дефектов, которые существенно снизили бы прочность оболочки. Все смежные слои должны быть склеены водоустойчивым клеем. Наряду с фанерой для изготовления оболочки можно использовать другие подходящие материалы. Оболочка должна быть либо прочно сбита гвоздями, либо прикреплена к угловым стойкам или концам, либо собрана другими подходящими методами.

6.5.5.4.16 Стенки наружной оболочки должны быть изготовлены из водостойких древесных материалов, таких как твердые древесноволокнистые плиты, древесностружечные плиты или другие подходящие древесные материалы. Другие части оболочки могут быть изготовлены из иных приемлемых материалов.

6.5.5.4.17 При изготовлении наружной оболочки из фибрового картона должен применяться прочный, высококачественный гладкий или двусторонний гофрированный фибровый картон (одно- или многослойный), соответствующий вместимости наружной оболочки и ее предназначению. Внешняя поверхность должна обладать такой водостойкостью, чтобы увеличение массы, определяемое в результате 30-минутного испытания по методу Кобба, которое используется для установления гигроскопичности, не превышало 155 г/м2 (см. стандарт ISO 535:1991). Фибровый картон должен обладать соответствующей прочностью на изгиб. Он должен быть разрезан, отфальцован без задиров и иметь соответствующие прорези, чтобы при установке оболочки не было изломов, растрескиваний поверхности или лишних изгибов. Гофрированный слой фибрового картона должен быть прочно склеен с облицовкой.

6.5.5.4.18 Края наружной оболочки из фибрового картона могут крепиться деревянной рамой, или они могут быть полностью сделаны из древесины. Для прочности может применяться обшивка тонкими досками.

6.5.5.4.19 Производственные швы на наружной оболочке из фибрового картона должны быть склеены клейкой лентой, соединены внахлест и склеены или соединены внахлест и скреплены металлическими скобками. Соединения внахлест должны иметь необходимый запас. Если швы склеиваются или скрепляются клейкой лентой, то надлежит использовать водостойкий клей.

6.5.5.4.20 Если наружная оболочка изготавливается из пластмассовых материалов, то применяются соответствующие требования пунктов 6.5.5.4.6-6.5.5.4.9 при том понимании, что в этом случае требования, касающиеся внутренней емкости, применяются к наружной оболочке составных КСГМГ.

6.5.5.4.21 Наружная оболочка КСГМГ типа 31HZ2 должна полностью охватывать внутреннюю емкость со всех сторон.

6.5.5.4.22 Любое несъемное основание, являющееся частью КСГМГ, или любой съемный поддон должны быть пригодны для механической погрузки и выгрузки КСГМГ, заполненного до уровня максимально допустимой массы брутто.

6.5.5.4.23 Съемный поддон или несъемное основание КСГМГ должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели никаких выступов во избежание повреждений при погрузке и выгрузке.

6.5.5.4.24 Наружная оболочка должна быть закреплена на любом съемном поддоне в целях обеспечения устойчивости при погрузке, выгрузке и перевозке. Если используется съемный поддон, то на его верхней поверхности не должно быть острых выступов, которые могли бы повредить КСГМГ.

6.5.5.4.25 В целях расширения возможностей для штабелирования могут использоваться такие крепежные устройства, как деревянные опоры, однако они не должны соприкасаться с внутренней емкостью.

6.5.5.4.26 Если КСГМГ предназначены для штабелирования, то опорная поверхность должна распределять нагрузку безопасным образом. Такие КСГМГ должны быть сконструированы так, чтобы нагрузка не прилагалась к внутренней емкости.

6.5.5.5 Особые требования к КСГМГ из фибрового картона

6.5.5.5.1 Настоящие требования применяются к КСГМГ из фибрового картона, предназначенным для перевозки твердых веществ, которые загружаются или разгружаются самотеком. Существует следующий тип КСГМГ из фибрового картона: 11G.

6.5.5.5.2 КСГМГ из фибрового картона не должны иметь устройств для подъема за верхнюю часть.

6.5.5.5.3 При изготовлении корпуса должен применяться прочный, высококачественный гладкий или двусторонний гофрированный фибровый картон (одно- или многослойный), соответствующий вместимости КСГМГ и его предназначению. Внешняя поверхность должна обладать такой водостойкостью, чтобы увеличение массы, определяемое в результате 30-минутного испытания по методу Кобба, которое используется для установления гигроскопичности, не превышало 155 г/м2 (см. стандарт ISO 535:1991). Фибровый картон должен обладать соответствующей прочностью на изгиб. Он должен быть разрезан, отфальцован без задиров и иметь соответствующие прорези, чтобы при сборке не было изломов, растрескивания поверхности или лишних изгибов. Гофрированный слой фибрового картона должен быть прочно склеен с облицовкой.

6.5.5.5.4 Стенки, в том числе верхняя и нижняя, должны характеризоваться величиной стойкости к проколу не менее 15 Дж, измеряемой в соответствии со стандартом ISO 3036:1975.

6.5.5.5.5 Производственные швы на корпусе КСГМГ должны быть соединены внахлест с необходимым запасом и должны быть скреплены клейкой лентой, склеены, скреплены металлическими скобками или соединены другими не менее эффективными средствами. Если швы склеиваются или скрепляются клейкой лентой, то надлежит использовать водостойкий клей. Металлические скобки должны проходить насквозь через все скрепляемые элементы и иметь такую форму или обладать такой защитой, чтобы они не могли повредить или проткнуть внутренний вкладыш.

6.5.5.5.6 Вкладыш должен быть изготовлен из подходящего материала. Прочность используемого материала и конструкция вкладыша должны соответствовать вместимости КСГМГ и его предназначению. Соединения и затворы должны быть непроницаемыми для сыпучих веществ и способными выдерживать давления и воздействия, которые могут возникать при обычных условиях погрузки, выгрузки и перевозки.

6.5.5.5.7 Любое несъемное основание, являющееся частью КСГМГ, или любой съемный поддон должны быть пригодны для механической погрузки и выгрузки КСГМГ, заполненного до уровня максимально допустимой массы брутто.

6.5.5.5.8 Съемный поддон или несъемное основание КСГМГ должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели никаких выступов во избежание повреждений при погрузке и выгрузке.

6.5.5.5.9 Корпус должен быть закреплен на любом съемном поддоне в целях обеспечения устойчивости при погрузке, выгрузке и перевозке. Если используется съемный поддон, то на его верхней поверхности не должно быть острых выступов, которые могли бы повредить КСГМГ.

6.5.5.5.10 В целях расширения возможностей для штабелирования могут использоваться такие крепежные устройства, как деревянные опоры, однако они не должны соприкасаться с вкладышем.

6.5.5.5.11 Если КСГМГ предназначены для штабелирования, то опорная поверхность должна распределять нагрузку безопасным образом.

6.5.5.6 Особые требования к деревянным КСГМГ

6.5.5.6.1 Настоящие требования применяются к деревянным КСГМГ, предназначенным для перевозки твердых веществ, которые загружаются или разгружаются самотеком. Существуют следующие типы деревянных КСГМГ:

11C из естественной древесины с внутренним вкладышем

11D из фанеры с внутренним вкладышем

11F из древесных материалов с внутренним вкладышем.

6.5.5.6.2 Деревянные КСГМГ не должны иметь устройств для подъема за верхнюю часть.

6.5.5.6.3 Прочность используемых материалов и метод изготовления корпуса должны соответствовать вместимости и предназначению КСГМГ.

6.5.5.6.4 Естественная древесина, идущая на изготовление КСГМГ, должна быть хорошо выдержанной, коммерчески сухой и не иметь дефектов, которые существенно снизили бы прочность любой части КСГМГ. Каждая часть КСГМГ должна состоять из цельного куска или эквивалентного ему элемента. Элементы считаются эквивалентными цельному куску, если используются соответствующий метод склеивания (например, соединение Линдермана, шпунтовое соединение, гнездовое или фланцевое соединение), стыковое соединение с не менее чем двумя скобками из гофрированного металла на каждое соединение или другие, по меньшей мере, столь же эффективные методы.

6.5.5.6.5 Корпус из фанеры должен быть, по крайней мере, трехслойным, при этом должна применяться хорошо выдержанная фанера из лущеного, строганого или пиленого шпона, коммерчески сухая и не имеющая дефектов, которые существенно снизили бы прочность корпуса. Все смежные слои должны быть склеены водостойким клеем. Наряду с фанерой для изготовления корпуса можно использовать другие подходящие материалы.

6.5.5.6.6 При изготовлении корпуса из древесных материалов должны использоваться такие водостойкие виды, как твердые древесноволокнистые плиты, древесностружечные плиты или другие подходящие древесные материалы.

6.5.5.6.7 КСГМГ должны быть либо прочно сбиты гвоздями, либо прикреплены к угловым стойкам или концам, либо собраны другими подходящими методами.

6.5.5.6.8 Вкладыш должен быть изготовлен из соответствующего материала. Прочность используемого материала и конструкция вкладыша должны соответствовать вместимости КСГМГ и его предназначению. Соединения и затворы должны быть непроницаемыми для сыпучих веществ и способными выдерживать давления и воздействия, которые могут возникать при обычных условиях погрузки, выгрузки и перевозки.

6.5.5.6.9 Любое несъемное основание, являющееся частью КСГМГ, или любой съемный поддон должны быть пригодны для механической погрузки и выгрузки КСГМГ, заполненного до уровня максимально допустимой массы брутто.

6.5.5.6.10 Съемный поддон или несъемное основание КСГМГ должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели никаких выступов во избежание повреждений при погрузке и выгрузке.

6.5.5.6.11 Корпус должен быть закреплен на любом съемном поддоне в целях обеспечения устойчивости при погрузке, выгрузке и перевозке. Если используется съемный поддон, то на его верхней поверхности не должно быть острых выступов, которые могли бы повредить КСГМГ.

6.5.5.6.12 В целях расширения возможностей для штабелирования могут использоваться такие крепежные устройства, как деревянные опоры, однако они не должны соприкасаться с вкладышем.

6.5.5.6.13 Если КСГМГ предназначены для штабелирования, то опорная поверхность должна распределять нагрузку безопасным образом.

6.5.6 Требования к испытаниям КСГМГ

6.5.6.1 Процедура и периодичность проведения испытаний

6.5.6.1.1 До начала эксплуатации и утверждения компетентным органом, разрешающим нанести маркировку, каждый тип конструкции КСГМГ должен успешно пройти испытания, предписанные в настоящей главе. Тип конструкции КСГМГ определяется конструкцией, размером, материалом и его толщиной, технологией изготовления и устройствами для наполнения и опорожнения, но может охватывать и различные способы обработки поверхности. Он также охватывает КСГМГ, которые отличаются от прототипа только меньшими габаритными размерами.

6.5.6.1.2 Испытаниям должны подвергаться КСГМГ, подготовленные для перевозки. КСГМГ должны быть наполнены согласно предписаниям соответствующих разделов. Вещества, которые будут перевозиться в КСГМГ, могут заменяться другими веществами, если это не повлияет на результаты испытаний. Если вместо одного твердого вещества используется другое, оно должно иметь те же физические характеристики (массу, размер частиц и т. д.), что и вещество, подлежащее перевозке. Допускается использование добавок, таких как мешки с дробью, для достижений требуемой общей массы упаковки, если эти добавки размещены так, что это не скажется на результатах испытаний.

6.5.6.2 Испытания типа конструкции

6.5.6.2.1 Один КСГМГ каждого типа конструкции, размера, толщины стенок и технологии изготовления должен подвергаться испытаниям, указанным в пункте 6.5.6.3.7, в той последовательности, в которой они перечислены в таблице, и в соответствии с условиями, изложенными в подразделах 6.5.6.5-6.5.6.13. Эти испытания типа конструкции должны проводиться в соответствии с указаниями компетентного органа.

6.5.6.2.2 Для доказательства достаточной химической совместимости с содержащимися в КСГМГ грузами или стандартными жидкостями в соответствии с пунктами 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.5 в случае жестких пластмассовых КСГМГ типа 31Н2 и составных КСГМГ типов 31НН1 и 31НН2, соответственно, можно использовать второй КСГМГ, если эти КСГМГ сконструированы для штабелирования. В таком случае оба КСГМГ должны предварительно выдерживаться.

6.5.6.2.3 Компетентный орган может разрешить проведение выборочных испытаний тех КСГМГ, которые по сравнению с испытанным типом имеют лишь несущественные отличия, например, немного уменьшенные габаритные размеры.

6.5.6.2.4 Если при проведении испытаний используются съемные поддоны, в протокол испытаний, составляемый в соответствии с пунктом 6.5.6.14, должно быть включено техническое описание используемых поддонов.

6.5.6.3 Подготовка КСГМГ к испытаниям

6.5.6.3.1 Бумажные КСГМГ, КСГМГ из фибрового картона и составные КСГМГ с наружной оболочкой из фибрового картона должны выдерживаться по меньшей мере в течение 24 часов в атмосфере с регулируемыми температурой и относительной влажностью. Из трех вариантов необходимо выбрать один. Наиболее предпочтительна атмосфера с температурой 23°С ± 2°C и относительной влажностью 50% ± 2%. Два других варианта предусматривают атмосферу с температурой 20°С ± 2°C и относительной влажностью 65% ± 2% или, соответственно, 27°С ± 2°C и 65% ± 2%.

Примечание. Средние значения должны находиться в этих пределах. Вследствие кратковременных колебаний и ограниченной точности измерений результаты отдельных измерений относительной влажности могут изменяться в пределах ± 5%, не оказывая существенного влияния на воспроизводимость результатов испытаний.

6.5.6.3.2 Должны быть приняты дополнительные меры к тому, чтобы удостовериться, что пластмассовые материалы, использованные для изготовления жестких пластмассовых КСГМГ (типов 31H1 и 31H2) и составных КСГМГ (типов 31HZ1 и 31HZ2), удовлетворяют требованиям, изложенным, соответственно, в пунктах 6.5.5.3.2-6.5.5.3.4 и 6.5.5.4.6-6.5.5.4.9.

6.5.6.3.3 Для доказательства достаточной химической совместимости с содержащимися в них грузами образцы КСГМГ должны подвергаться предварительному выдерживанию в течение шестимесячного периода, в ходе которого эти образцы остаются заполненными веществами, для перевозки которых они предназначены, или веществами, которые, как известно, вызывают, по крайней мере, столь же сильное растрескивание, снижение прочности или нарушение молекулярной структуры рассматриваемых пластмассовых материалов; после этого предварительного испытания образцы должны подвергаться соответствующим испытаниям, указанным в таблице в пункте 6.5.6.3.7.

6.5.6.3.4 Если удовлетворительное поведение пластмассового материала было опробовано другими способами, то вышеупомянутое испытание на совместимость можно не проводить. Эти способы должны быть, по крайней мере, столь же эффективными, как и вышеупомянутое испытание на совместимость, и должны быть признаны компетентным органом.

6.5.6.3.5 Для жестких пластмассовых КСГМГ из полиэтилена (типы 31Н1 и 31Н2), предусмотренных в подразделе 6.5.5.3, и для составных КСГМГ с внутренней емкостью из полиэтилена (типы 31НZ1 и 31НZ2), предусмотренных в подразделе 6.5.5.4, химическая совместимость с жидкими наполнителями, отнесенными к стандартным жидкостям в соответствии с подразделом 4.1.1.19, может быть проверена с использованием стандартных жидкостей (см. раздел 6.1.6), как это описывается ниже.

Стандартные жидкости оказывают характерное разрушающее воздействие на полиэтилен, поскольку они вызывают размягчение в результате разбухания, растрескивание под напряжением, расщепление молекул и комбинации этих видов воздействия.

Достаточная химическая совместимость тары может быть проверена путем выдерживания требуемых испытательных образцов в течение трех недель при 40°С с использованием соответствующей(их) стандартной(ых) жидкости(ей); если этой стандартной жидкостью является вода, то выдерживание в соответствии с данной процедурой не требуется. Выдерживание испытательных образцов, которые используются при испытании на штабелирование, не требуется и в случае стандартных жидкостей «смачивающий раствор» и «уксусная кислота». После такого выдерживания испытательные образцы подвергаются испытаниям, предписанным в подразделах 6.5.6.4-6.5.6.9.

В случае гидропероксида трет-бутила с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот, отнесенных к классу 5.2, испытание на совместимость не должно проводиться с использованием стандартных жидкостей. Для этих веществ достаточная химическая совместимость испытательных образцов должна быть доказана посредством их выдерживания в течение шести месяцев при температуре окружающей среды с веществами, для перевозки которых они предназначены.

Результаты испытаний КСГМГ из полиэтилена, проведенных в соответствии с процедурой, предусмотренной в этом пункте, могут быть утверждены для КСГМГ такого же типа конструкции, внутренняя поверхность которой обработана фтором.

6.5.6.3.6 Для указанных в пункте 6.5.6.3.5 типов конструкции КСГМГ из полиэтилена, которые прошли испытание, предусмотренное в пункте 6.5.6.3.5, химическая совместимость с наполнителями может быть также проверена посредством лабораторных испытаний, подтверждающих, что воздействие таких наполнителей на испытательные образцы является менее значительным, чем воздействие соответствующей(их) стандартной(ых) жидкости(ей), учитывая соответствующие процессы разрушения. Что касается относительной плотности и давления паров, то применяются те же условия, что и условия, предусмотренные в пункте 4.1.1.19.2.

6.5.6.3.7 Требуемые испытания типа конструкции и последовательность их проведения

| Тип КСГМГ | На виброустойчивостьf | Подъем за нижнюю часть | Подъем за верхнюю частьa | На штабелированиеb | На герметичность | Гидравлическое испытание | На падение | На разрыв | На опрокидывание | На наклонс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11А, 11B, 11N | - | 1а | 2 | 3 | - | - | 4e |  |  |  |
| 21A, 21B, 21N | - | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6e | - | - | - |
| 31 A, 31B, 31N | 1 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7e | - | - | - |
| Мягкиеd | - | - | хс | х | - | - | x | x | x | x |
| Жесткие пластмассовые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11H1, 11H2 | - | 1а | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 21H1, 21H2 | - | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| 31H1, 31H2 | 1 | 2a | 3 | 4g | 5 | 6 | 7 | - | - | - |
| Составные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 11HZ1, 11HZ2 | - | 1а | 2 | 3 | - | - | 4e | - | - | - |
| 21HZ1, 21HZ2 | - | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6e | - | - | - |
| 31HZ1, 31HZ2 | 1 | 2a | 3 | 4g | 5 | 6 | 7e | - | - | - |
| Из фибрового картона | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| Деревянные | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |

а Если КСГМГ сконструированы для этого способа погрузки/выгрузки.

b Если КСГМГ сконструированы для штабелирования.

c Если КСГМГ сконструированы для подъема за верхнюю или боковую часть.

d Требуемое испытание обозначено знаком «x»; КСГМГ, прошедший одно испытание, может использоваться при проведении других испытаний в любой последовательности.

е При испытании на падение может использоваться любой другой КСГМГ такой же конструкции.

f При испытании на виброустойчивость может использоваться любой другой КСГМГ такой же конструкции.

g Второй КСГМГ, как предусмотрено в пункте 6.5.6.2.2, может использоваться независимо от последовательности проведения испытаний непосредственно после предварительного выдерживания.

6.5.6.4 Испытание подъемом за нижнюю часть

6.5.6.4.1 Применение

Проводится на всех КСГМГ из фибрового картона и деревянных КСГМГ и всех типах КСГМГ, которые оборудованы устройствами для подъема за основание, в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.4.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

КСГМГ должен быть наполнен. Должна быть добавлена равномерно распределенная нагрузка. Масса наполненного КСГМГ и нагрузки должна в 1,25 раза превышать максимально допустимую массу брутто.

6.5.6.4.3 Метод проведения испытания

КСГМГ должен дважды подниматься и опускаться автопогрузчиком с введением вилочного захвата по центру на 3/4 ширины основания (если места ввода захвата не фиксированы). Вилочный захват должен вводиться на глубину 3/4 размера основания в направлении ввода захвата. Испытание должно проводиться со всех возможных направлений ввода захвата.

6.5.6.4.4 Критерии прохождения испытания

Отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой КСГМГ (включая поддон, если таковой имеется) становится небезопасным для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

6.5.6.5 Испытание подъемом за верхнюю часть

6.5.6.5.1 Применение

Проводится на всех типах КСГМГ, которые сконструированы для подъема за верхнюю часть, и мягких КСГМГ, сконструированных для подъема за верхнюю или боковую часть, в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.5.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

Металлические, жесткие пластмассовые и составные КСГМГ должны быть наполнены. Должна быть добавлена равномерно распределенная нагрузка. Масса наполненного КСГМГ и нагрузки должна в два раза превышать максимально допустимую массу брутто. Мягкие КСГМГ должны быть наполнены типичным материалом, и затем должна быть добавлена нагрузка, так чтобы их максимально допустимая масса брутто была превышена в шесть раз, причем нагрузка должна быть равномерно распределена.

6.5.6.5.3 Методы проведения испытания

Металлические и мягкие КСГМГ должны подниматься в соответствии с методом, предусмотренным их конструкцией, до момента отрыва от пола и удерживаться в этом положении в течение пяти минут.

Жесткие пластмассовые и составные КСГМГ должны подниматься:

a) с помощью каждой пары расположенных по диагонали грузозахватных устройств так, чтобы подъемная сила действовала вертикально, и удерживаться в этом положении в течение пяти минут; и

b) с помощью каждой пары расположенных по диагонали грузозахватных устройств так, чтобы подъемная сила действовала под углом 45° к вертикали по направлению к центру, и удерживаться в этом положении в течение пяти минут.

6.5.6.5.4 Для мягких КСГМГ могут использоваться и другие, по крайней мере, столь же эффективные методы проведения испытания подъемом за верхнюю часть и подготовки к испытанию.

6.5.6.5.5 Критерии прохождения испытания

a) Металлические, жесткие пластмассовые и составные КСГМГ: КСГМГ остается безопасным в нормальных условиях перевозки, видимая остаточная деформация КСГМГ (включая поддон, если таковой имеется) и потеря содержимого отсутствуют.

b) Мягкие КСГМГ: отсутствие таких повреждений КСГМГ или его грузозахватных устройств, при наличии которых КСГМГ становится небезопасным для перевозки или погрузочно-разгрузочных операций, и отсутствие потери содержимого.

6.5.6.6 Испытание на штабелирование

6.5.6.6.1 Применение

Проводится на всех типах КСГМГ, которые сконструированы для штабелирования, в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.6.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

КСГМГ должен быть наполнен до его максимально допустимой массы брутто. Если удельный вес используемого для испытания продукта не позволяет этого сделать, к КСГМГ должна быть приложена дополнительная нагрузка таким образом, чтобы он испытывался при его максимально допустимой массе брутто, причем нагрузка должна быть равномерно распределена.

6.5.6.6.3 Метод проведения испытания

a) КСГМГ должен устанавливаться своим основанием на горизонтальную жесткую поверхность и подвергаться воздействию равномерно распределенной испытательной нагрузки сверху (см. пункт 6.5.6.6.4). В случае жестких пластмассовых КСГМГ типа 31Н2 и составных КСГМГ типов 31НН1 и 31НН2 испытание на штабелирование должно проводиться с использованием первоначального наполнителя или стандартной жидкости (см. раздел 6.1.6) в соответствии с пунктами 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.5 на втором КСГМГ, как предусмотрено в пункте 6.5.6.2.2, после предварительного выдерживания. КСГМГ должны подвергаться воздействию испытательной нагрузки в течение периода, составляющего по меньшей мере:

i) 5 минут в случае металлических КСГМГ;

ii) 28 дней при температуре 40°С в случае жестких пластмассовых КСГМГ типов 11H2, 21H2 и 31H2 и в случае составных КСГМГ с наружной оболочкой из пластмассового материала, на которую действует нагрузка при штабелировании (т. е. типы 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 и 31HH2);

iii) 24 часа в случае всех других типов КСГМГ.

b) Испытательная нагрузка должна прилагаться в соответствии с одним из следующих методов:

i) один или несколько однотипных КСГМГ, наполненных до их максимально допустимой массы брутто, устанавливаются на испытываемый КСГМГ;

ii) грузы соответствующего веса укладываются на имитирующую основание КСГМГ плоскую плиту или подставку, которая устанавливается на испытываемый КСГМГ.

6.5.6.6.4 Расчет испытательной нагрузки

Масса укладываемого на КСГМГ груза должна в 1,8 раза превышать общую максимально допустимую массу брутто такого числа однотипных КСГМГ, которое может укладываться сверху на КСГМГ во время перевозки.

6.5.6.6.5 Критерии прохождения испытания

a) Все типы КСГМГ, кроме мягких КСГМГ: отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой КСГМГ (включая поддон, если таковой имеется), становится небезопасным для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

b) Мягкие КСГМГ: отсутствие такого повреждения корпуса, при наличии которого КСГМГ становится небезопасным для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

6.5.6.7 Испытание на герметичность

6.5.6.7.1 Применение

Проводится на типах КСГМГ, предназначенных для перевозки жидкостей или твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением, в качестве испытания типа конструкции и периодического испытания.

6.5.6.7.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

Испытание должно проводиться до установки любого теплоизоляционного оборудования. Затворы с вентиляционными отверстиями должны быть либо заменены аналогичными затворами без отверстий, либо вентиляционные отверстия должны быть заглушены.

6.5.6.7.3 Метод проведения испытания и применяемое давление

Испытание должно проводиться в течение не менее 10 минут с использованием воздуха при постоянном манометрическом давлении не менее 20 кПа (0,2 бар). Воздухонепроницаемость КСГМГ должна определяться соответствующим методом, например методом испытания на скорость падения давления воздуха или путем погружения КСГМГ в воду, или в случае металлических КСГМГ - методом покрытия швов и соединений мыльным раствором. В случае погружения в воду надлежит применять поправочный коэффициент для учета гидростатического давления.

6.5.6.7.4 Критерий прохождения испытания

Отсутствие утечки воздуха.

6.5.6.8 Испытание под внутренним давлением (гидравлическое)

6.5.6.8.1 Применение

Проводится на типах КСГМГ, предназначенных для перевозки жидкостей или твердых веществ, загружаемых или разгружаемых под давлением, в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.8.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

Испытание должно проводиться до установки любого теплоизоляционного оборудования. Устройства для сброса давления должны быть сняты, а отверстия для их установки - заглушены, или они должны быть выведены из действия.

6.5.6.8.3 Метод проведения испытания

Испытание должно проводиться в течение не менее 10 минут с применением гидравлического давления, которое не должно быть ниже давления, указанного в пункте 6.5.6.8.4. В ходе испытания КСГМГ не должны подвергаться механическому воздействию.

6.5.6.8.4 Применяемые величины давления

6.5.6.8.4.1 Металлические КСГМГ:

a) для КСГМГ типов 21A, 21B и 21N, предназначенных для перевозки твердых веществ группы упаковки I, манометрическое давление должно составлять 250 кПа (2,5 бар);

b) для КСГМГ типов 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N, предназначенных для перевозки веществ группы упаковки II или III, манометрическое давление должно составлять 200 кПа (2 бар);

c) кроме того, для КСГМГ типов 31A, 31B и 31N манометрическое давление должно составлять 65 кПа (0,65 бар). Это испытание должно проводиться перед испытанием под давлением 200 кПа (2 бар).

6.5.6.8.4.2 Жесткие пластмассовые и составные КСГМГ:

a) для КСГМГ типов 21H1, 21H2, 21HZ1 и 21HZ2 манометрическое давление должно составлять 75 кПа (0,75 бар);

b) для КСГМГ типов 31H1, 31H2, 31HZ1 и 31HZ2: применяется наибольшая из двух величин, первая из которых определяется с помощью одного из следующих методов:

i) общее манометрическое давление, измеренное в КСГМГ (т. е. давление паров загруженного вещества плюс парциальное давление воздуха или других инертных газов минус 100 кПа) при температуре 55°С, помноженное на коэффициент безопасности 1,5; это общее манометрическое давление должно определяться при максимальной степени наполнения в соответствии с пунктом 4.1.1.4 и при температуре наполнения 15°С;

ii) 1,75 величины давления паров перевозимого вещества при температуре 50°С минус 100 кПа, но не менее испытательного давления, равного 100 кПа;

iii) 1,5 величины давления паров перевозимого вещества при температуре 55°С минус 100 кПа, но не менее испытательного давления, равного 100 кПа;

а вторая - с помощью следующего метода:

iv) удвоенное гидростатическое давление перевозимого вещества, но не менее удвоенного гидростатического давления воды.

6.5.6.8.5 Критерии прохождения испытания(й):

a) для КСГМГ типов 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N, которые подвергаются испытательному давлению, указанному в пункте 6.5.6.8.4.1 а) или b): отсутствие утечки;

b) для КСГМГ типов 31A, 31B и 31N, которые подвергаются испытательному давлению, указанному в пункте 6.5.6.8.4.1 c): отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой КСГМГ становится небезопасным для перевозки, и отсутствие утечки;

c) для жестких пластмассовых и составных КСГМГ: отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой КСГМГ становится небезопасным для перевозки, и отсутствие утечки.

6.5.6.9 Испытание на падение

6.5.6.9.1 Применение

Проводится на всех типах КСГМГ в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.9.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

a) Металлические КСГМГ: КСГМГ должен быть наполнен не менее чем на 95% его максимальной вместимости в случае твердых веществ или 98% его максимальной вместимости в случае жидкостей. Устройства для сброса давления должны быть сняты, а отверстия для их установки - заглушены, или они должны быть выведены из действия.

b) Мягкие КСГМГ: КСГМГ должен быть наполнен до его максимально допустимой массы брутто, причем содержимое должно быть равномерно распределено.

c) Жесткие пластмассовые и составные КСГМГ: КСГМГ должен быть наполнен не менее чем на 95% его максимальной вместимости в случае твердых веществ или 98% его максимальной вместимости в случае жидкостей. Устройства для сброса давления должны быть сняты, а отверстия для их установки - заглушены, или они должны быть выведены из действия. Испытание КСГМГ должно проводиться при температуре испытываемого образца и его содержимого не выше -18°С. Если испытываемые образцы составных КСГМГ подготовлены по этому методу, то условия выдерживания, предписанные в пункте 6.5.6.3.1, могут не соблюдаться. Испытательные жидкости должны поддерживаться в жидком состоянии путем добавления, в случае необходимости, антифриза. Этим условием можно пренебречь, если пластичность и прочность на разрыв рассматриваемых материалов значительно не снижаются при низких температурах.

d) КСГМГ из фибрового картона и деревянные КСГМГ: КСГМГ должен быть наполнен не менее чем на 95% его максимальной вместимости.

6.5.6.9.3 Метод проведения испытания

КСГМГ должен сбрасываться на неупругую, горизонтальную, плоскую, массивную и жесткую поверхность в соответствии с требованиями пункта 6.1.5.3.4 таким образом, чтобы точка удара находилась в той части основания КСГМГ, которая считается наиболее уязвимой. КСГМГ вместимостью 0,45 м3 или менее должны, кроме того, подвергаться испытанию методом сбрасывания:

a) металлические КСГМГ: на наиболее уязвимую часть, за исключением той части, на которую производилось сбрасывание в ходе первого испытания;

b) мягкие КСГМГ: на наиболее уязвимую боковую сторону;

c) жесткие пластмассовые КСГМГ, составные КСГМГ, КСГМГ из фибрового картона и деревянные КСГМГ: плашмя на боковую сторону, плашмя на верхнюю часть и на угол.

При каждом сбрасывании могут использоваться одни и те же или разные КСГМГ.

6.5.6.9.4 Высота сбрасывания

Для твердых веществ и жидкостей, если испытание проводится на подлежащем перевозке твердом веществе или жидкости или на каком-либо другом веществе, обладающем в основном теми же физическими свойствами:

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| 1,8 м | 1,2 м | 0,8 м |

Для жидкостей, если испытание проводится с использованием воды:

а) Если относительная плотность подлежащих перевозке веществ не превышает 1,2:

| Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- |
| 1,2 м | 0,8 м |

b) Если относительная плотность подлежащих перевозке веществ превышает 1,2, высота сбрасывания должна рассчитываться на основе значения относительной плотности (d) подлежащего перевозке вещества, округленного в сторону увеличения до первого десятичного знака, следующим образом:

| Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- |
| d × 1,0 м | d × 0,67 м |

6.5.6.9.5 Критерии прохождения испытания(й):

a) Металлические КСГМГ: отсутствие потери содержимого.

b) Мягкие КСГМГ: отсутствие потери содержимого. Незначительные выбросы при ударе, например через затворы или отверстия прошивки швов, не считаются недостатком КСГМГ при условии, что после отрыва КСГМГ от грунта утечка прекращается.

c) Жесткие пластмассовые КСГМГ, составные КСГМГ, КСГМГ из фибрового картона и деревянные КСГМГ: отсутствие потери содержимого. Незначительные выбросы через затворы при ударе не считаются недостатком КСГМГ при условии, что утечка прекращается.

d) Все КСГМГ: отсутствие повреждения, при котором КСГМГ становится небезопасным для перевозки в целях утилизации или удаления, и отсутствие потери содержимого. Кроме того, КСГМГ должен выдерживать подъем с помощью соответствующих средств так, чтобы он не касался грунта в течение пяти минут.

6.5.6.10 Испытание на разрыв

6.5.6.10.1 Применение

Проводится на всех типах мягких КСГМГ в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.10.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

КСГМГ должен быть наполнен не менее чем на 95% его вместимости и до его максимально допустимой массы брутто, причем содержимое должно быть равномерно распределено.

6.5.6.10.3 Метод проведения испытания

После установки КСГМГ на грунт на наиболее широкой боковой стенке корпуса на равном отдалении от днища КСГМГ и верхнего уровня содержимого делается сквозной ножевой разрез длиной 100 мм под углом 45° к главной оси КСГМГ. Затем КСГМГ подвергается воздействию равномерно распределенной нагрузки сверху, которая в два раза превышает максимально допустимую массу брутто. Нагрузка должна воздействовать на КСГМГ по меньшей мере в течение пяти минут. КСГМГ, сконструированный для подъема за верхнюю или боковую часть, должен затем, после снятия нагрузки, отрываться от грунта и удерживаться в этом положении в течение пяти минут.

6.5.6.10.4 Критерий прохождения испытания

Первоначальная длина разреза не должна увеличиваться более чем на 25%.

6.5.6.11 Испытание на опрокидывание

6.5.6.11.1 Применение

Проводится на всех типах мягких КСГМГ в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.11.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

КСГМГ должен быть наполнен не менее чем на 95% его вместимости и до его максимально допустимой массы брутто, причем содержимое должно быть равномерно распределено.

6.5.6.11.3 Метод проведения испытания

КСГМГ должен опрокидываться любой частью своего верха на жесткую, неупругую, гладкую, ровную и горизонтальную поверхность.

6.5.6.11.4 Высота опрокидывания

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| 1,8 м | 1,2 м | 0,8 м |

6.5.6.11.5 Критерии прохождения испытания

Отсутствие потери содержимого. Незначительные выбросы при ударе, например через затворы или отверстия прошивки швов, не считаются недостатком КСГМГ при условии, что утечка прекращается.

6.5.6.12 Испытание на наклон

6.5.6.12.1 Применение

Проводится на всех мягких КСГМГ, сконструированных для подъема за верхнюю или боковую часть, в качестве испытания типа конструкции.

6.5.6.12.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

КСГМГ должен быть наполнен не менее чем на 95% его вместимости и до его максимально допустимой массы брутто, причем содержимое должно быть равномерно распределено.

6.5.6.12.3 Метод проведения испытания

КСГМГ, лежащий на боковой стороне, должен подниматься со скоростью не менее 0,1 м/с до достижения вертикального положения с отрывом от пола при помощи одного грузозахватного устройства или, если предусмотрено четыре грузозахватных устройства, при помощи двух таких устройств.

6.5.6.12.4 Критерии прохождения испытания

Отсутствие такого повреждения КСГМГ или его грузозахватных устройств, при наличии которого КСГМГ становится небезопасным для перевозки или погрузочно-разгрузочных операций.

6.5.6.13 Испытание на виброустойчивость

6.5.6.13.1 Применение

Проводится на всех КСГМГ, используемых для жидкостей, в качестве испытания типа конструкции.

Примечание. Это испытание применяется к типам конструкции КСГМГ, изготовленных после 31 декабря 2010 года (см. также пункт 1.6.1.14).

6.5.6.13.2 Подготовка КСГМГ к испытанию

Произвольно выбирается образец КСГМГ, который должен быть оснащен и закрыт так, как для перевозки. КСГМГ должен быть заполнен водой не менее чем на 98% его максимальной вместимости.

6.5.6.13.3 Метод и продолжительность проведения испытания

6.5.6.13.3.1 КСГМГ должен быть установлен в центре платформы испытательной машины с вертикальной синусоидальной двойной амплитудой (полный размах колебаний от минимума к максимуму) 25 мм±5%. При необходимости к платформе должны прикрепляться удерживающие устройства, которые позволяют предотвратить горизонтальный сход образца с платформы, не ограничивая при этом его вертикальное перемещение.

6.5.6.13.3.2 Испытание должно проводиться в течение одного часа с частотой вибрации, при которой часть основания КСГМГ на мгновение отрывается от вибрационной платформы в ходе каждого цикла до такой степени, что, по крайней мере, в одной точке между основанием КСГМГ и испытательной платформой может периодически полностью вставляться металлическая прокладка. Во избежание резонанса с тарой может потребоваться корректировка первоначально заданного значения частоты. Тем не менее, испытательная частота должна по-прежнему позволять помещать металлическую прокладку под КСГМГ, как описывается в настоящем пункте. Сохранение возможности вставлять металлическую прокладку является важным условием прохождения этого испытания. Металлическая прокладка, используемая для этого испытания, должна иметь толщину не менее 1,6 мм и ширину не менее 50 мм и должна быть достаточно длинной, чтобы ее можно было вставить между КСГМГ и испытательной платформой минимум на 100 мм для проведения испытания.

6.5.6.13.4 Критерии прохождения испытания

Не должно наблюдаться утечки или разрыва. Кроме того, не должно наблюдаться разрушения или повреждения конструкционных компонентов, например разрыва швов или повреждения крепежных устройств.

6.5.6.14 Протокол испытаний

6.5.6.14.1 Должен составляться и предоставляться пользователям КСГМГ протокол испытаний, содержащий по меньшей мере следующие сведения:

1. Название и адрес предприятия, проводившего испытания.

2. Название и адрес заявителя (в случае необходимости).

3. Индивидуальный номер протокола испытаний.

4. Дата составления протокола испытаний.

5. Изготовитель КСГМГ.

6. Описание типа конструкции КСГМГ (например, размеры, материалы, затворы, толщина и т. д.), включая способ изготовления (например, формование раздувом), которое может включать чертеж(и) и/или фотографию(и).

7. Максимальная вместимость.

8. Характеристики содержимого, использовавшегося при испытаниях, например вязкость и относительная плотность для жидкостей и размер частиц для твердых веществ.

9. Описание и результаты испытаний.

10. Протокол испытаний должен быть подписан, и должны быть указаны фамилия и должность лица, подписавшего протокол.

6.5.6.14.2 В протоколе испытаний должны содержаться заявления о том, что КСГМГ, подготовленный так же, как для перевозки, был испытан согласно соответствующим требованиям настоящей главы и что в случае использования других методов или компонентов упаковки протокол может стать недействительным. Копия протокола испытаний должна передаваться компетентному органу.

Глава 6.6

Требования к изготовлению и испытаниям крупногабаритной тары

6.6.1 Общие положения

6.6.1.1 Требования настоящей главы не применяются:

- к таре для класса 2, за исключением крупногабаритной тары для изделий, включая аэрозоли;

- к таре для класса 6.2, за исключением крупногабаритной тары для отходов больничного происхождения, № ООН 3291;

- к упаковкам класса 7, содержащим радиоактивный материал.

6.6.1.2 Крупногабаритная тара должна изготавливаться и испытываться в соответствии с программой гарантии качества, удовлетворяющей компетентный орган, с тем, чтобы каждая изготовленная единица тары соответствовала требованиям настоящей главы.

Примечание. Стандарт ISO 16106:2006 «Тара - Транспортные упаковки для опасных грузов - Тара, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритная тара для опасных грузов - Руководящие указания по применению стандарта ISO 9001» содержит приемлемые указания в отношении процедур, которые могут применяться.

6.6.1.3 Конкретные требования к крупногабаритной таре, содержащиеся в разделе 6.6.4, основаны на используемой в настоящее время крупногабаритной таре. С учетом достижений науки и техники разрешается использовать крупногабаритную тару, отвечающую техническим требованиям, отличающимся от тех, которые предусмотрены в разделе 6.6.4, при условии, что она столь же эффективна, приемлема для компетентного органа и способна успешно пройти испытания, описанные в разделе 6.6.5. Методы испытаний, отличающиеся от методов, описанных в ДОПОГ, приемлемы, если они эквивалентны и признаны компетентным органом.

6.6.1.4 Изготовители тары и предприятия, занимающиеся ее последующей продажей, должны представлять информацию о процедурах, которым надлежит следовать, и описание типов и размеров затворов (включая требуемые уплотнения) и любых других компонентов, необходимых для обеспечения того, чтобы предъявляемые к перевозке упаковки могли выдерживать применимые эксплуатационные испытания, предусмотренные в настоящей главе.

6.6.2 Код для обозначения типов крупногабаритной тары

6.6.2.1 Код, используемый для обозначения крупногабаритной тары, состоит из:

a) двух арабских цифр:

50 - для жесткой крупногабаритной тары; или

51 - для мягкой крупногабаритной тары; и

b) прописных букв латинского алфавита, указывающих на характер материала, например древесина, сталь и т. д. Надлежит использовать прописные буквы, указанные в пункте 6.1.2.6.

6.6.2.2 После кода крупногабаритной тары может следовать буква «W». Буква «W» означает, что крупногабаритная тара, хотя она относится к тому же типу, что указан с помощью кода, изготовлена в соответствии с техническими требованиями, отличающимися от технических требований, предусмотренных в разделе 6.6.4, и считается эквивалентной в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 6.6.1.3.

6.6.3 Маркировка

6.6.3.1 Основная маркировка

Любая крупногабаритная тара, изготовленная и предназначенная для использования в соответствии с положениями ДОПОГ, должна иметь долговечную и разборчивую маркировку, содержащую следующие элементы:

a) символ Организации Объединенных Наций для тары:

Этот символ должен использоваться исключительно для указания того, что тара удовлетворяет соответствующим требованиям главы 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 или 6.6.

На металлической крупногабаритной таре, на которой маркировка выбита или выдавлена, вместо этого символа можно использовать прописные буквы «UN»;

b) код «50» для жесткой крупногабаритной тары или «51» для мягкой крупногабаритной тары, за которым следует обозначение типа материала в соответствии с подпунктом 6.5.1.4.1 b);

c) прописную букву, указывающую группу(ы) упаковки, для которой(ых) был утвержден тип конструкции:

X - для групп упаковки I, II и III;

Y - для групп упаковки II и III;

Z - только для группы упаковки III;

d) месяц и год (две последние цифры года) изготовления;

e) государство, разрешившее нанесение маркировки в виде отличительного знака автомобилей, находящихся в международном движении1;

f) название или символ изготовителя или иное обозначение крупногабаритной тары, указанное компетентным органом;

g) нагрузку при испытании на штабелирование в кг. В случае крупногабаритной тары, не предназначенной для штабелирования, должна быть указана цифра «0»;

h) максимально допустимую массу брутто в кг.

Предписанная выше основная маркировка должна наноситься в последовательности вышеуказанных подпунктов.

Каждый элемент маркировки, наносимой в соответствии с подпунктами а)-h), должен быть четко отделен от других элементов, например косой чертой или пропуском, чтобы их можно было легко идентифицировать.

_______________

1 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

6.6.3.2 Примеры маркировки:

|  | 50А/Х/05 01/N/PQRS 2500/1000 | Для стальной крупногабаритной тары, пригодной для штабелирования; нагрузка при штабелировании: 2500 кг; максимальная масса брутто: 1000 кг. |
| --- | --- | --- |
|  | 50НА704 02/D/ABCD 987 0/800 | Для пластмассовой крупногабаритной тары, непригодной для штабелирования; максимальная масса брутто: 800 кг. |
|  | 51H/Z/06 01/S/1999 0/500 | Для мягкой крупногабаритной тары, непригодной для штабелирования; максимальная масса брутто: 500 кг. |

6.6.4 Особые требования к крупногабаритной таре

6.6.4.1 Особые требования к металлической крупногабаритной таре

50А стальная

50В алюминиевая

50N металлическая (кроме стальной или алюминиевой)

6.6.4.1.1 Крупногабаритная тара должна изготавливаться из соответствующего пластичного металла, свариваемость которого полностью подтверждена. Швы должны выполняться квалифицированно и обеспечивать полную безопасность. В соответствующих случаях надлежит учитывать поведение материала при низких температурах.

6.6.4.1.2 Необходимо исключить возможность повреждения в результате гальванического эффекта, возникающего при соединении разнородных металлов.

6.6.4.2 Особые требования к крупногабаритной таре из мягких материалов

51Н мягкая пластмассовая

51М мягкая бумажная

6.6.4.2.1 Крупногабаритная тара должна изготавливаться из соответствующих материалов. Прочность материала и конструкции мягкой крупногабаритной тары должны соответствовать ее вместимости и предназначению.

6.6.4.2.2 Все материалы, используемые в конструкции мягкой крупногабаритной тары типа 51М, должны после полного погружения в воду не менее чем на 24 часа сохранять по меньшей мере 85% прочности на разрыв по отношению к первоначально измеренной прочности этого материала, приведенного в состояние равновесия с воздухом, имеющим относительную влажность не более 67%.

6.6.4.2.3 Соединения (швы) должны быть прошиты, заварены, склеены или выполнены любым эквивалентным методом. Все края прошитых соединений должны быть закреплены.

6.6.4.2.4 Мягкая крупногабаритная тара должна обладать достаточным сопротивлением старению и разрушению под воздействием ультрафиолетового излучения, климатических условий или содержащегося в ней вещества, с тем, чтобы она соответствовала своему предназначению.

6.6.4.2.5 Если для пластмассовой мягкой крупногабаритной тары предписывается защита от ультрафиолетового излучения, то ее материал должен содержать добавки сажи или других соответствующих пигментов или ингибиторов. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации крупногабаритной тары. В случае применения сажи, пигментов или ингибиторов, отличающихся от тех, которые использовались при изготовлении испытанного типа конструкции, повторные испытания могут не проводиться, если изменения в содержании сажи, пигмента или ингибитора не оказывают отрицательного воздействия на физические свойства конструкционного материала.

6.6.4.2.6 В материал крупногабаритной тары могут включаться добавки для повышения сопротивления старению или для других целей при условии, что они не оказывают отрицательного воздействия на физические или химические свойства материала.

6.6.4.2.7 После наполнения соотношение между высотой и шириной крупногабаритной тары не должно превышать 2:1.

6.6.4.3 Особые требования к пластмассовой крупногабаритной таре

50Н жесткая пластмассовая

6.6.4.3.1 Крупногабаритная тара должна изготавливаться из подходящих пластмассовых материалов с известными характеристиками и иметь достаточную прочность, соответствующую ее вместимости и предназначению. Материал должен обладать достаточным сопротивлением старению и разрушению под воздействием перевозимых веществ или, в соответствующих случаях, ультрафиолетового излучения. В соответствующих случаях надлежит учитывать поведение материала при низких температурах. Любая утечка перевозимого вещества не должна представлять опасности в обычных условиях перевозки.

6.6.4.3.2 Если требуется защита от ультрафиолетового излучения, она обеспечивается за счет добавления сажи или других соответствующих пигментов или ингибиторов. Эти добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации наружной тары. В случае применения сажи, пигментов или ингибиторов, отличающихся от тех, которые использовались при изготовлении испытанного типа конструкции, повторные испытания могут не проводиться, если изменения в содержании сажи, пигмента или ингибитора не оказывают отрицательного воздействия на физические свойства конструкционного материала.

6.6.4.3.3 В материал крупногабаритной тары могут включаться добавки для повышения сопротивления старению или для других целей при условии, что они не оказывают отрицательного воздействия на физические или химические свойства материала.

6.6.4.4 Особые требования к крупногабаритной таре из фибрового картона

50G из жесткого фибрового картона

6.6.4.4.1 При изготовлении должен применяться прочный, высококачественный гладкий или двусторонний гофрированный фибровый картон (одно- или многослойный), соответствующий вместимости крупногабаритной тары и ее предназначению. Наружная поверхность должна обладать такой водостойкостью, чтобы увеличение массы, определяемое в результате 30-минутного испытания по методу Кобба, которое используется для установления гигроскопичности, не превышало 155 г/м2 (см. стандарт ISO 535:1991). Фибровый картон должен обладать соответствующей прочностью на изгиб. Он должен быть разрезан, отфальцован без задиров и иметь соответствующие прорези, чтобы при сборке не было изломов, растрескивания поверхности или лишних изгибов. Гофрированный слой фибрового картона должен быть прочно склеен с облицовкой.

6.6.4.4.2 Стенки, в том числе верхняя и нижняя, должны характеризоваться величиной стойкости к проколу не менее 15 Дж, измеряемой в соответствии со стандартом ISO 3036:1975.

6.6.4.4.3 Производственные швы на наружной оболочке крупногабаритной тары должны быть соединены внахлест с необходимым запасом и должны быть скреплены клейкой лентой, склеены и скреплены металлическим скобками или соединены другими не менее эффективными средствами. Если швы склеиваются или скрепляются клейкой лентой, то надлежит использовать водостойкий клей. Металлические скобки должны проходить насквозь через все скрепляемые элементы и иметь такую форму или обладать такой защитой, чтобы они не могли повредить или проткнуть внутренний вкладыш.

6.6.4.4.4 Любое несъемное основание, являющееся частью крупногабаритной тары, или любой съемный поддон должны быть пригодны для механической погрузки и выгрузки крупногабаритной тары, заполненной до ее максимально допустимой массы брутто.

6.6.4.4.5 Съемный поддон или несъемное основание крупногабаритной тары должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели никаких выступов во избежание повреждений при погрузке и выгрузке.

6.6.4.4.6 В случае использования съемного поддона корпус должен быть закреплен на нем в целях обеспечения устойчивости при погрузке, выгрузке и перевозке. Верхняя поверхность съемного поддона не должна иметь острых выступов, которые могли бы повредить крупногабаритную тару.

6.6.4.4.7 В целях увеличения возможностей для штабелирования могут использоваться такие крепежные устройства, как деревянные опоры, однако они не должны соприкасаться с вкладышем.

6.6.4.4.8 Если крупногабаритная тара предназначена для штабелирования, то опорная поверхность должна распределять нагрузку безопасным образом.

6.6.4.5 Особые требования к деревянной крупногабаритной таре

50С из естественной древесины

50D из фанеры

50F из древесных материалов

6.6.4.5.1 Прочность используемых материалов и метод изготовления должны соответствовать вместимости и предназначению крупногабаритной тары.

6.6.4.5.2 Естественная древесина должна быть хорошо выдержанной, коммерчески сухой и без дефектов, которые существенно уменьшили бы прочность любой части крупногабаритной тары. Каждая часть крупногабаритной тары должна состоять из цельного куска или эквивалентного ему элемента. Элементы считаются эквивалентными цельному куску, если используются соответствующие методы склеивания (например, соединение Линдерманна, шпунтовое соединение, гнездовое или фланцевое соединение), стыковое соединение с не менее чем двумя скобками из гофрированного металла на каждое соединение или другие, по меньшей мере, столь же эффективные методы.

6.6.4.5.3 Крупногабаритная тара из фанеры должна иметь не менее трех слоев. Должна использоваться хорошо выдержанная фанера из лущеного, строганого или пиленого шпона, коммерчески сухая и не имеющая дефектов, которые существенно уменьшили бы прочность крупногабаритной тары. Все смежные слои должны быть склеены водостойким клеем. Наряду с фанерой для изготовления крупногабаритной тары можно использовать другие подходящие материалы.

6.6.4.5.4 При изготовлении крупногабаритной тары из древесных материалов должны использоваться такие водостойкие виды, как твердые древесноволокнистые плиты, древесностружечные плиты или другие подходящие материалы.

6.6.4.5.5 Крупногабаритная тара должна быть либо прочно сбита гвоздями, либо прикреплена к угловым стойкам или концам, либо собрана другими подходящими методами.

6.6.4.5.6 Любое несъемное основание, которое является частью крупногабаритной тары, или любой съемный поддон должны быть пригодны для механической погрузки или выгрузки крупногабаритной тары, заполненной до ее максимально допустимой массы брутто.

6.6.4.5.7 Съемный поддон или несъемное основание крупногабаритной тары должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели никаких выступов во избежание повреждений при погрузке и выгрузке.

6.6.4.5.8 Корпус должен быть закреплен на любом съемном поддоне в целях обеспечения устойчивости при погрузке, выгрузке и перевозке. Если используется съемный поддон, то на его верхней поверхности не должно быть острых выступов, которые могли бы повредить крупногабаритную тару.

6.6.4.5.9 В целях увеличения возможностей для штабелирования могут использоваться такие крепежные устройства, как деревянные опоры, однако они не должны соприкасаться с вкладышем.

6.6.4.5.10 Если крупногабаритная тара предназначена для штабелирования, то опорная поверхность должна распределять нагрузку безопасным образом.

6.6.5 Требования к испытаниям крупногабаритной тары

6.6.5.1 Процедура и периодичность проведения испытаний

6.6.5.1.1 Тип конструкции каждой крупногабаритной тары должен быть испытан, как это предусмотрено в подразделе 6.6.5.3, в соответствии с процедурами, установленными компетентным органом, разрешающим нанести маркировку, и должен быть утвержден этим компетентным органом.

6.6.5.1.2 До начала эксплуатации каждый тип конструкции крупногабаритной тары должен успешно пройти испытания, предписанные в настоящей главе. Тип конструкции крупногабаритной тары определяется конструкцией, размером, материалом и его толщиной, технологией изготовления и укладки, но может зависеть также от различных способов обработки поверхности. Он также охватывает крупногабаритную тару, которая отличается от прототипа только меньшей расчетной высотой.

6.6.5.1.3 Серийные образцы продукции проходят испытания через интервалы, установленные компетентным органом. Для таких испытаний, проводимых на крупногабаритной таре из фибрового картона, подготовка в условиях окружающей среды считается равнозначной подготовке согласно положениям пункта 6.6.5.2.4.

6.6.5.1.4 Испытания должны повторяться, кроме того, при каждом изменении конструкции, материала или технологии изготовления крупногабаритной тары.

6.6.5.1.5 Компетентный орган может разрешить проведение выборочных испытаний крупногабаритной тары, которая лишь в несущественной степени отличается от уже испытанного типа, например меньшими размерами или меньшей массой нетто внутренней тары, а также крупногабаритной тары, изготовленной с небольшими уменьшениями габаритного(ых) размера(ов).

6.6.5.1.6 (Зарезервирован)

Примечание. В отношении условий, касающихся объединения различных типов внутренней тары в крупногабаритной таре, и допустимых модификаций внутренней тары см. пункт 4.1.1.5.1.

6.6.5.1.7 Компетентный орган может в любое время потребовать доказательства - путем проведения испытаний в соответствии с положениями настоящего раздела - того, что серийная крупногабаритная тара отвечает требованиям испытаний типа конструкции.

6.6.5.1.8 Компетентный орган может разрешить проведение нескольких видов испытаний на одном образце, если это не отразится на действительности результатов испытаний.

6.6.5.2 Подготовка к испытаниям

6.6.5.2.1 Испытаниям должна подвергаться крупногабаритная тара, подготовленная так же, как и для перевозки, включая используемые внутреннюю тару или изделия. Внутренняя тара заполняется не менее чем на 98% ее максимальной вместимости в случае жидкостей или 95% в случае твердых веществ. Крупногабаритная тара, внутренняя тара которой предназначена как для жидкостей, так и для твердых веществ, проходит отдельное испытание для каждого вида содержимого. Вещества, содержащиеся во внутренней таре, или изделия, которые будут перевозиться в крупногабаритной таре, могут заменяться другими веществами или изделиями, если это не повлияет на действительность результатов испытаний. Если используются другие типы внутренней тары или другие изделия, они должны иметь те же физические характеристики (массу и т. д.), что и внутренняя тара или изделия, подлежащие перевозке. Допускается использование добавок, таких как мешки с дробью, для достижения требуемой общей массы упаковки, если эти добавки размещены так, что это не скажется на результатах испытаний.

6.6.5.2.2 Если при испытании на падение используется другое вещество, оно должно иметь ту же относительную плотность и ту же вязкость, что и вещество, которое будет перевозиться. При этом испытании жидкости могут заменяться водой с соблюдением следующих условий:

a) если подлежащие перевозке вещества имеют относительную плотность не более 1,2, высота сбрасывания должна соответствовать высоте, указанной в таблице в пункте 6.6.5.3.4.4;

b) если подлежащие перевозке вещества имеют относительную плотность более 1,2, высота сбрасывания должна рассчитываться на основе значения относительной плотности (d) подлежащего перевозке вещества, округленного в сторону увеличения до первого десятичного знака, следующим образом:

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| d×1,5 м | d×1,0 м | d×0,67 м |

6.6.5.2.3 Крупногабаритная тара из пластмассовых материалов и крупногабаритная тара, содержащая внутреннюю тару из пластмассовых материалов, за исключением мешков для твердых веществ или изделий, испытываются на падение после того, как температура испытываемого образца и его содержимого доведена до -18°С или более низкой температуры. Этим требованием в отношении выдерживания можно пренебречь, если рассматриваемые материалы обладают достаточной пластичностью и прочностью на разрыв при низких температурах. Если испытываемый образец подготовлен таким образом, то условия выдерживания, предписанные в пункте 6.6.5.2.4, могут не соблюдаться. Испытательные жидкости должны поддерживаться в жидком состоянии путем добавления, в случае необходимости, антифриза.

6.6.5.2.4 Крупногабаритная тара из фибрового картона должна выдерживаться в течение не менее 24 часов в атмосфере с регулируемыми температурой и относительной влажностью.

Предпочтительной является атмосфера при температуре 23°С±2°С и относительной влажности 50%±2%. Два других варианта - при температуре 20°С±2°С и относительной влажности 65%±2% или при температуре 27°С±2°С и относительной влажности 65%±2%.

Примечание. Средние значения должны находиться в этих пределах. Вследствие кратковременных колебаний и ограниченной точности измерений результаты отдельных измерений относительной влажности могут изменяться в пределах ±5%, не оказывая существенного влияния на воспроизводимость результатов испытаний.

6.6.5.3 Требуемые испытания

6.6.5.3.1 Испытание подъемом за нижнюю часть

6.6.5.3.1.1 Применение

Проводится на всех типах крупногабаритной тары, которые оборудованы устройствами для подъема за основание, в качестве испытания типа конструкции.

6.6.5.3.1.2 Подготовка крупногабаритной тары к испытанию

Крупногабаритная тара должна быть загружена так, чтобы ее масса брутто в 1,25 раза превышала ее максимально допустимую массу брутто, причем груз должен быть равномерно распределен.

6.6.5.3.1.3 Метод проведения испытания

Крупногабаритная тара должна дважды подниматься и опускаться автопогрузчиком с введением вилочного захвата по центру на % ширины основания (если места ввода захвата не фиксированы). Вилочный захват должен вводиться на глубину в % размера основания в направлении ввода захвата. Испытание должно проводиться со всех возможных направлений ввода захвата.

6.6.5.3.1.4 Критерии прохождения испытания

Отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой крупногабаритная тара становится небезопасной для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

6.6.5.3.2 Испытание подъемом за верхнюю часть

6.6.5.3.2.1 Применение

Проводится на тех типах крупногабаритной тары, которые сконструированы для подъема за верхнюю часть и оборудованы устройствами для подъема, в качестве испытания типа конструкции.

6.6.5.3.2.2 Подготовка крупногабаритной тары к испытанию

Крупногабаритная тара должна быть загружена до уровня, в два раза превышающего ее максимально допустимую массу брутто. Мягкая крупногабаритная тара должна быть загружена до уровня, в шесть раз превышающего ее максимально допустимую массу брутто, причем груз должен быть равномерно распределен.

6.6.5.3.2.3 Метод проведения испытания

Крупногабаритная тара должна подниматься в соответствии с методом, предусмотренным ее конструкцией, до момента отрыва от пола и удерживаться в этом положении в течение пяти минут.

6.6.5.3.2.4 Критерии прохождения испытания

а) Металлическая и жесткая пластмассовая крупногабаритная тара: отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой крупногабаритная тара (включая поддон, если таковой имеется) становится небезопасной для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

b) Мягкая крупногабаритная тара: отсутствие таких повреждений крупногабаритной тары или ее грузозахватных устройств, при наличии которых крупногабаритная тара становится небезопасной для перевозки или погрузочно-разгрузочных операций, и отсутствие потери содержимого.

6.6.5.3.3 Испытание на штабелирование

6.6.5.3.3.1 Применение

Проводится на всех типах крупногабаритной тары, которые сконструированы для штабелирования, в качестве испытания типа конструкции.

6.6.5.3.3.2 Подготовка крупногабаритной тары к испытанию

Крупногабаритная тара должна быть загружена до ее максимально допустимой массы брутто.

6.6.5.3.3.3 Метод проведения испытания

Крупногабаритная тара должна устанавливаться своим основанием на горизонтальную жесткую поверхность и подвергаться действию равномерно распределенной испытательной нагрузки сверху (см. пункт 6.6.5.3.3.4) в течение не менее пяти минут, а крупногабаритная тара из дерева, фибрового картона и пластмассовых материалов - в течение 24 часов.

6.6.5.3.3.4 Расчет испытательной нагрузки

Масса груза, укладываемого на крупногабаритную тару, должна в 1,8 раза превышать общую максимально допустимую массу брутто такого числа однотипных единиц крупногабаритной тары, которое может укладываться сверху на крупногабаритную тару во время перевозки.

6.6.5.3.3.5 Критерии прохождения испытания

a) Все типы крупногабаритной тары, кроме мягкой крупногабаритной тары: отсутствие такой остаточной деформации, при наличии которой крупногабаритная тара становится небезопасной для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

b) Мягкая крупногабаритная тара: отсутствие такого повреждения корпуса, при наличии которого крупногабаритная тара становится небезопасной для перевозки, и отсутствие потери содержимого.

6.6.5.3.4 Испытание на падение

6.6.5.3.4.1 Применение

Проводится на всех типах крупногабаритной тары в качестве испытания типа конструкции.

6.6.5.3.4.2 Подготовка крупногабаритной тары к испытанию

Крупногабаритная тара наполняется в соответствии с требованиями пункта 6.6.5.2.1.

6.6.5.3.4.3 Метод проведения испытания

Крупногабаритная тара должна сбрасываться на неупругую, горизонтальную, плоскую, массивную и жесткую поверхность в соответствии с требованиями пункта 6.1.5.3.4 таким образом, чтобы точка удара находилась в той части основания крупногабаритной тары, которая считается наиболее уязвимой.

6.6.5.3.4.4 Высота сбрасывания

| Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| --- | --- | --- |
| 1,8 м | 1,2 м | 0,8 м |

Примечание. Крупногабаритная тара, предназначенная для веществ и изделий класса 1, самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, испытывается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к группе упаковки II.

6.6.5.3.4.5 Критерии прохождения испытания

6.6.5.3.4.5.1 Крупногабаритная тара не должна иметь повреждений, способных отрицательно повлиять на безопасность перевозки. Не должно происходить какой-либо утечки наполняющего вещества из внутренней тары или изделия(ий).

6.6.5.3.4.5.2 В случае крупногабаритной тары для изделий класса 1 не допускается никаких разрывов, которые могли бы привести к утечке из нее взрывчатых веществ или выпадению из нее взрывчатых изделий.

6.6.5.3.4.5.3 Образец крупногабаритной тары успешно проходит испытание на падение в том случае, если содержимое полностью сохранилось в таре, даже если затвор уже не является непроницаемым для сыпучих веществ.

6.6.5.4 Сертификация и протокол испытаний

6.6.5.4.1 На каждый тип конструкции крупногабаритной тары выдается свидетельство (сертификат) и наносится маркировка (указанная в разделе 6.6.3), которые удостоверяют, что данный тип конструкции, включая его оборудование, отвечает требованиям испытаний.

6.6.5.4.2 Должен составляться и предоставляться пользователям крупногабаритной тары протокол испытаний, содержащий, по меньшей мере, следующие сведения:

1. Название и адрес предприятия, проводившего испытания.

2. Название и адрес заявителя (в случае необходимости).

3. Индивидуальный номер протокола испытаний.

4. Дата составления протокола испытаний.

5. Изготовитель крупногабаритной тары.

6. Описание типа конструкции крупногабаритной тары (например, размеры, материалы, затворы, толщина и т. д.) и/или фотография(и).

7. Максимальная вместимость/максимально допустимая масса брутто.

8. Характеристики содержимого, использовавшегося при испытаниях, например виды и описания использованных внутренней тары или изделий.

9. Описание и результаты испытаний.

10. Протокол испытаний должен быть подписан, и должны быть указаны фамилия и должность лица, подписавшего протокол.

6.6.5.4.3 В протоколе испытаний должны содержаться заявления о том, что крупногабаритная тара, подготовленная так же, как для перевозки, была испытана согласно соответствующим положениям настоящей главы и что в случае использования других методов или компонентов упаковки протокол может стать недействительным. Копия протокола испытаний должна передаваться компетентному органу.

Глава 6.7

Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных

цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК)

Примечание. В отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 6.8; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 6.10.

6.7.1 Применение и общие требования

6.7.1.1 Требования настоящей главы применяются к переносным цистернам, предназначенным для перевозки опасных грузов, и к МЭГК, предназначенным для перевозки неохлажденных газов класса 2, причем всеми видами транспорта. В дополнение к требованиям настоящей главы, если не имеется иных указаний, любая переносная цистерна или любой МЭГК, используемые для мультимодальных перевозок и соответствующие определению термина «контейнер», содержащемуся в Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК) 1972 года с внесенными в нее изменениями, должны отвечать применимым требованиям этой Конвенции. Дополнительные требования могут предъявляться к морским переносным цистернам или МЭГК, перевозимым в открытом море.

6.7.1.2 С учетом новых достижений науки и техники технические требования настоящей главы могут быть изменены на основе альтернативных предписаний. Альтернативные предписания должны обеспечивать, по крайней мере, такой же уровень безопасности, как и уровень безопасности, гарантируемый требованиями настоящей главы в отношении совместимости перевозимых веществ и способности переносной цистерны или МЭГК выдерживать удары, нагрузки и воздействие огня. В случае международных перевозок переносные цистерны или МЭГК, изготовленные согласно таким альтернативным предписаниям, должны быть официально утверждены соответствующими компетентными органами.

6.7.1.3 Если в колонке 10 таблицы A главы 3.2 для какого-либо вещества не указана инструкция по переносным цистернам (T1-T23, T50 или T75), компетентный орган страны происхождения может выдать временное разрешение на его перевозку. Это разрешение должно быть включено в документацию, сопровождающую груз, и должно содержать, как минимум, сведения, обычно указываемые в инструкциях по переносным цистернам, а также условия перевозки данного вещества.

6.7.2 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн, предназначенных для перевозки веществ класса 1 и классов 3-9

6.7.2.1 Определения

Для целей настоящего раздела:

Альтернативное предписание означает утверждение компетентным органом переносной цистерны или МЭГК, спроектированных, изготовленных или испытанных в соответствии с техническими требованиями или методами испытаний, иными, чем те, которые предусмотрены в настоящей главе.

Переносная цистерна означает цистерну вместимостью более 450 литров, предназначенную для мультимодальных перевозок и используемую для транспортировки веществ класса 1 и классов 3-9. Корпус переносной цистерны должен быть оснащен сервисным и конструкционным оборудованием, необходимым для перевозки опасных веществ. Переносная цистерна должна быть сконструирована так, чтобы она могла наполняться и разгружаться без демонтажа конструкционного оборудования. Она должна иметь с наружной стороны корпуса стабилизирующие элементы и должна быть приспособлена для поднятия в наполненном состоянии. Она должна предназначаться в первую очередь для погрузки на транспортное средство, вагон либо морское судно или судно внутреннего плавания и быть оборудована салазками, опорами или вспомогательными приспособлениями для облегчения механизированных погрузочно-разгрузочных операций. Определение переносной цистерны не распространяется на автоцистерны, вагоны-цистерны, неметаллические цистерны и контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ).

Корпус означает часть переносной цистерны, которая удерживает вещество, предназначенное для перевозки (собственно цистерна), включая отверстия и их запорные устройства, но без сервисного или наружного конструкционного оборудования.

Сервисное оборудование означает контрольно-измерительные приборы и устройства для наполнения и разгрузки, удаления паров и газов, предохранительные устройства, устройства нагревания и охлаждения, а также теплоизоляцию.

Конструкционное оборудование означает усиливающие, крепящие, защитные и стабилизирующие наружные элементы корпуса.

Максимально допустимое рабочее давление (МДРД) означает давление, по меньшей мере, равное наибольшему из следующих двух значений, измеренных в верхней части корпуса цистерны, находящейся в рабочем состоянии; имеются в виду значения:

a) максимального эффективного манометрического давления, допустимого в корпусе во время наполнения или разгрузки; или

b) максимального эффективного манометрического давления, на которое рассчитан корпус и которое не должно быть меньше суммы:

i) абсолютного давления (в барах) паров вещества при 65°C минус 1 бар; и

ii) парциального давления (в барах) воздуха или других газов в пространстве над уровнем вещества, определяемого на основе максимальной температуры газовоздушной среды, равной 65°C, и расширения жидкости в результате повышения средней объемной температуры на tr - tf (tf = температура наполнения, составляющая обычно 15°C; tr = 50°C, максимальная средняя объемная температура).

Расчетное давление означает давление, используемое при расчетах, требуемых признанными правилами эксплуатации емкостей высокого давления. Расчетное давление должно быть не меньше наибольшего из следующих давлений:

a) максимального эффективного манометрического давления, допустимого в корпусе во время наполнения или разгрузки; или

b) суммы:

i) абсолютного давления (в барах) паров вещества при 65°C минус 1 бар;

ii) парциального давления (в барах) воздуха или других газов в пространстве над уровнем вещества, определяемого на основе максимальной температуры газовоздушной среды, равной 65 °C, и расширения жидкости в результате повышения средней объемной температуры на tr - tf (tf = температура наполнения, составляющая обычно 15°C; tr = 50°C, максимальная средняя объемная температура); и

iii) напора, определяемого на основе статических нагрузок, указанных в пункте 6.7.2.2.12, и составляющего не менее 0,35 бар; или

c) двух третей минимального испытательного давления, указанного в соответствующей инструкции по переносным цистернам в пункте 4.2.5.2.6.

Испытательное давление означает максимальное манометрическое давление в верхней части корпуса во время гидравлического испытания, составляющее не менее 1,5 расчетного давления. Минимальное испытательное давление для переносных цистерн, предназначенных для конкретных веществ, указано в соответствующей инструкции по переносным цистернам в пункте 4.2.5.2.6.

Испытание на герметичность означает испытание с использованием газа, при котором корпус и его сервисное оборудование подвергаются эффективному внутреннему давлению, составляющему не менее 25% от МДРД.

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ) означает сумму тарной массы переносной цистерны и наибольшей массы груза, разрешенной к перевозке.

Стандартная сталь означает сталь с пределом прочности на разрыв 370 Н/мм2 и удлинением при разрушении 27%.

Мягкая сталь означает сталь с гарантированным минимальным пределом прочности на разрыв 360-440 Н/мм2 и гарантированным минимальным удлинением при разрушении, соответствующим требованиям пункта 6.7.2.3.3.3.

Расчетный температурный интервал корпуса составляет от -40°С до 50°С для веществ, перевозимых при температуре окружающей среды. В случае других веществ, перевозимых при повышенной температуре, расчетная температура должна составлять не менее максимальной температуры вещества в ходе наполнения, разгрузки или перевозки. Более строгие требования в отношении расчетной температуры предъявляются к переносным цистернам, эксплуатируемым в суровых климатических условиях.

Мелкозернистая сталь означает сталь с размером ферритного зерна 6 или менее, определяемым в соответствии со стандартом ASTM E 112-96 или стандартом E№ 10028-3, часть 3.

Плавкий элемент означает незакрываемое устройство для сброса давления с термоприводом.

Морская переносная цистерна означает переносную цистерну, специально сконструированную для многоразового использования при перевозке опасных грузов в направлении морских объектов, от них и между ними. Морская переносная цистерна конструируется и изготавливается в соответствии с руководящими принципами утверждения контейнеров, обрабатываемых в открытом море, установленными Международной морской организацией в документе MSC/Circ.860.

6.7.2.2 Общие требования к проектированию и изготовлению

6.7.2.2.1 Корпуса цистерн проектируются и изготовляются в соответствии с признанными компетентным органом правилами изготовления емкостей высокого давления. Корпуса изготовляются из металла, пригодного для профилирования. Материал должен в принципе соответствовать национальным или международным стандартам.

Для сварных корпусов используется лишь материал, свариваемость которого была полностью продемонстрирована. Швы должны выполняться квалифицированно и обеспечивать полную безопасность. Если того требуют технологический процесс или свойства материалов, корпуса должны подвергаться соответствующей термической обработке, чтобы гарантировать достаточную прочность в зонах сварных соединений и зонах термического воздействия. При выборе материала следует учитывать расчетный температурный интервал с точки зрения риска хрупкого разрушения, коррозионного растрескивания под напряжением и ударной вязкости. При использовании мелкозернистой стали гарантированное значение предела текучести не должно превышать 460 Н/мм2 и гарантированное значение верхнего предела прочности на разрыв не должно превышать 725 Н/мм2 в соответствии с техническими требованиями к материалам. Алюминий может использоваться в качестве конструкционного материала лишь в том случае, если это предусмотрено в специальном положении по переносным цистернам, указанном для конкретного вещества в колонке 11 таблицы A главы 3.2, или если на это имеется официальное разрешение компетентного органа. Если использование алюминия разрешено, он должен покрываться изоляционным слоем, чтобы предотвратить значительное ухудшение физических свойств при воздействии на него в течение не менее 30 минут тепловой нагрузки, равной 110 кВт/м2. Изоляция должна оставаться эффективной при любой температуре ниже 649°С и быть покрыта материалом, имеющим температуру плавления не менее 700°С. Материалы, из которых изготовлена переносная цистерна, должны быть пригодны к эксплуатации в условиях внешней среды, которые могут возникнуть во время перевозки.

6.7.2.2.2 Корпуса переносных цистерн, фитинги и трубопроводы изготовляются из материалов, которые:

a) не подвергаются существенному воздействию вещества (веществ), предназначенного(ых) для перевозки; или

b) должным образом пассивированы или нейтрализованы с помощью химической реакции; или

c) покрыты стойким к коррозии материалом, непосредственно связанным с корпусом или соединенным с ним иным равноценным способом.

6.7.2.2.3 Прокладки изготовляются из материалов, не подверженных воздействию вещества (веществ), предназначенного(ых) для перевозки.

6.7.2.2.4 Если корпуса покрыты облицовочным материалом, то этот материал должен быть устойчив к воздействию вещества (веществ), предназначенного(ых) для перевозки, быть однородным, непористым, без сквозной коррозии и достаточно пластичным и должен иметь такие же коэффициенты температурного расширения, как и сам корпус. Покрытие каждого корпуса, его фитингов и трубопроводов должно быть сплошным и охватывать наружную поверхность всех фланцев. Если наружные фитинги приварены к цистерне, покрытие фитинга должно быть непрерывным и охватывать поверхность внешних фланцев.

6.7.2.2.5 Соединения и швы в покрытии выполняются путем сплавления материала или другим столь же эффективным способом.

6.7.2.2.6 Следует избегать контакта между разнородными металлами, который может привести к повреждениям в результате гальванического эффекта.

6.7.2.2.7 Материалы, из которых изготовлена переносная цистерна, включая любые устройства, прокладки, покрытия и вспомогательные приспособления, не должны оказывать негативное воздействие на вещество (вещества), предназначенное(ые) для перевозки в переносной цистерне.

6.7.2.2.8 Переносные цистерны должны проектироваться и изготовляться со станинами, обеспечивающими надежную опору во время перевозки, а также с соответствующими приспособлениями для подъема и крепления.

6.7.2.2.9 Переносные цистерны должны проектироваться таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого, по меньшей мере, внутреннее давление, создаваемое содержимым, а также статические, динамические и тепловые нагрузки в обычных условиях погрузки/разгрузки и перевозки. В конструкции должно быть учтено усталостное разрушающее действие, оказываемое в результате неоднократного применения этих нагрузок в течение предполагаемого срока службы переносной цистерны.

6.7.2.2.10 Корпус цистерны, оборудуемый вакуумным предохранительным устройством, должен проектироваться таким образом, чтобы выдерживать без остаточной деформации внешнее давление, превышающее не менее чем на 0,21 бар внутреннее давление. Вакуумное предохранительное устройство должно быть отрегулировано на срабатывание при давлении не более чем минус (-) 0,21 бар, если только корпус не рассчитан на более высокое внешнее избыточное давление, в случае чего вакуумное давление устанавливаемого устройства не должно превышать расчетного вакуумного давления цистерны. Корпус, используемый только для перевозки твердых (порошкообразных или гранулированных) веществ группы упаковки II или III, которые не переходят в жидкое состояние во время перевозки, может быть рассчитан, с разрешения компетентного органа, на более низкое внешнее давление. В этом случае вакуумный клапан должен быть рассчитан на срабатывание при этом более низком давлении. Корпус, который не оборудуется вакуумным предохранительным устройством, должен конструироваться таким образом, чтобы выдерживать без остаточной деформации внешнее давление, превышающее внутреннее давление не менее чем на 0,4 бар.

6.7.2.2.11 Вакуумные предохранительные устройства, используемые на переносных цистернах, предназначенных для перевозки веществ, отвечающих критериям класса 3, установленным в отношении температуры вспышки, включая вещества, перевозимые при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее, должны предотвращать непосредственный перенос пламени в корпус, или же переносная цистерна должна иметь корпус, способный выдерживать без утечки содержимого внутренний взрыв в результате переноса пламени в корпус.

6.7.2.2.12 Переносные цистерны и их крепежные детали должны, при максимально разрешенной загрузке, быть способны выдерживать следующие раздельно воздействующие статические нагрузки:

a) в направлении движения: удвоенную МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

b) горизонтально под прямыми углами к направлению движения: МДМБ (если направление движения точно не установлено, то нагрузки должны быть равны удвоенной МДМБ), помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

c) вертикально снизу вверх: МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1; и

d) вертикально сверху вниз: удвоенную МДМБ (общая нагрузка, включая действие силы тяжести), помноженную на ускорение свободного падения (g)1.

___________________

1 Для целей расчета g = 9,81 м/с2.

6.7.2.2.13 При воздействии каждой из нагрузок, указанных в пункте 6.7.2.2.12, должны соблюдаться следующие значения коэффициента запаса прочности:

a) для металлов с ярко выраженным пределом текучести - 1,5 по отношению к гарантированному пределу текучести; или

b) для металлов без ярко выраженного предела текучести - 1,5 по отношению к гарантированному 0,2% условному пределу текучести и 1% - для аустенитных сталей.

6.7.2.2.14 Значения предела текучести или условного предела текучести устанавливаются в соответствии с национальными или международными стандартами на материалы. При использовании аустенитных сталей минимальные значения предела текучести или условного предела текучести, установленные в соответствии со стандартами на материалы, могут быть увеличены не более чем на 15%, если эти более высокие значения указаны в свидетельстве о проверке материала. При отсутствии стандарта на данный металл значение предела текучести или условного предела текучести утверждается компетентным органом.

6.7.2.2.15 Должна быть предусмотрена возможность заземления переносных цистерн, предназначенных для перевозки веществ, отвечающих критериям класса 3, установленным в отношении температуры вспышки, включая вещества, перевозимые при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее. Необходимо принять меры, позволяющие предотвратить опасный электростатический разряд.

6.7.2.2.16 Если в случае перевозки некоторых веществ этого требует соответствующая инструкция по переносным цистернам, указанная в колонке 10 таблицы А главы 3.2 и изложенная в пункте 4.2.5.2.6, или специальное положение по переносным цистернам, указанное в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенное в пункте 4.2.5.3, то предусматривается дополнительная защита переносных цистерн с помощью увеличения толщины стенок корпуса или повышения испытательного давления, причем дополнительная толщина стенок или более высокое испытательное давление определяются с учетом опасности, с которой связана перевозка соответствующих веществ.

6.7.2.3 Конструкционные критерии

6.7.2.3.1 Корпуса цистерн должны иметь конструкцию, поддающуюся расчету на прочность, основанному на математическом вычислении напряжений или на их экспериментальном определении тензометрическим или иным методом, утвержденным компетентным органом.

6.7.2.3.2 Корпуса цистерн должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать гидравлическое испытательное давление, превышающее не менее чем в 1,5 раза расчетное давление. В соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10 таблицы A главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6, или в специальном положении по переносным цистернам, указанном в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенном в пункте 4.2.5.3, установлены специальные требования к цистернам, предназначенным для перевозки некоторых веществ. Следует обратить внимание на требования в отношении минимальной толщины стенок корпуса этих цистерн, содержащиеся в пунктах 6.7.2.4.1-6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3 Для металлов с ярко выраженным пределом текучести или с гарантированным значением условного предела текучести (как правило, 0,2% условный предел текучести или 1% - для аустенитных сталей) напряжение первичной перегородки σ (сигма) в корпусе не должно превышать - при испытательном давлении - 0,75 Re или 0,50 Rm (в зависимости от того, какое из этих значений меньше), где:

Re = предел текучести в Н/мм2, или 0,2% условный предел текучести, либо 1% - для аустенитных сталей;

Rm = минимальный предел прочности на разрыв в Н/мм2.

6.7.2.3.3.1 Для Re и Rm надлежит использовать минимальные значения, установленные в соответствии с национальными или международными стандартами на материалы. При использовании аустенитных сталей минимальные значения Re и Rm, установленные в соответствии со стандартами на материалы, могут быть увеличены не более чем на 15%, если эти более высокие значения указаны в свидетельстве о проверке материала. При отсутствии стандарта на данный металл используемые значения Re и Rm утверждаются компетентным органом или уполномоченной им организацией.

6.7.2.3.3.2 Для изготовления сварных корпусов не разрешается использовать стали с соотношением Re/Rm, составляющим более 0,85. Для определения этого соотношения должны использоваться значения Re и Rm, указанные в свидетельстве о проверке материала.

6.7.2.3.3.3 Значение удлинения при разрыве (в %) у сталей, используемых для изготовления корпусов, должно составлять не менее 10 000/Rm при абсолютном минимуме 16% для мелкозернистой стали и 20% для других сталей. Алюминий и алюминиевые сплавы, используемые для изготовления корпусов, должны иметь значение удлинения при разрыве (в %), составляющее не менее 10 000/6 Rm при абсолютном минимуме 12%.

6.7.2.3.3.4 Для целей определения фактических значений показателей для материалов надлежит отметить, что в случае тонколистового металла ось образца, испытываемого на растяжение, должна находиться под прямыми углами (поперек) к направлению прокатки. Остаточное удлинение при разрыве измеряется на образцах прямоугольного поперечного сечения, соответствующих стандарту ISO 6892:1998, при их расчетной длине 50 мм.

6.7.2.4 Минимальная толщина стенок корпуса

6.7.2.4.1 Минимальная толщина стенок корпуса должна иметь наибольшее из следующих значений:

a) минимальная толщина, определенная в соответствии с требованиями пунктов 6.7.2.4.2-6.7.2.4.10;

b) минимальная толщина, определенная в соответствии с признанными правилами эксплуатации емкостей высокого давления, включая требования подраздела 6.7.2.3; и

c) минимальная толщина, установленная в соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10 таблицы А главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6, или в специальном положении по переносным цистернам, указанном в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенном в пункте 4.2.5.3.

6.7.2.4.2 Толщина стенок цилиндрической части корпуса, днищ и крышек лазов в корпусах диаметром не более 1,80 м должна составлять не менее 5 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла. Толщина стенок корпусов диаметром более 1,80 м должна составлять не менее 6 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла, за тем исключением, что в случае перевозки порошкообразных или гранулированных твердых веществ, отнесенных к группе упаковки II или III, минимальная толщина может быть снижена до не менее чем 5 мм для стандартной стали или эквивалентного значения для используемого металла.

6.7.2.4.3 Если предусмотрена дополнительная защита корпуса от повреждений, компетентный орган может разрешить уменьшить пропорционально предусмотренной защите минимальную толщину стенок корпуса переносных цистерн, испытательное давление которых составляет менее 2,65 бар. Однако толщина стенок корпусов диаметром не более 1,80 м должна составлять не менее 3 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла. Толщина стенок корпусов диаметром более 1,80 м должна составлять не менее 4 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла.

6.7.2.4.4 Толщина стенок цилиндрических частей, днищ и крышек лазов всех корпусов должна составлять не менее 3 мм, независимо от конструкционного материала.

6.7.2.4.5 Дополнительная защита, упоминаемая в пункте 6.7.2.4.3, может быть обеспечена за счет сплошной наружной конструкционной защиты, например в виде подходящей сандвич-структуры с наружной рубашкой, прикрепленной к корпусу, или за счет двойных стенок, или путем помещения корпуса в полнонаборный каркас с продольными и поперечными конструкционными элементами.

6.7.2.4.6 Эквивалентное значение толщины металла, иное, чем значение, предписанное для стандартной стали в пункте 6.7.2.4.2, определяется по следующей формуле:

где:

e1 = требуемая эквивалентная толщина (в мм) используемого металла;

e0 = минимальная толщина (в мм) стандартной стали, установленная в соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10 таблицы A главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6, или в специальном положении по переносным цистернам, указанном в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенном в пункте 4.2.5.3;

Rm1 = гарантированный минимальный предел прочности на разрыв (в Н/мм2) используемого металла (см. пункт 6.7.2.3.3);

A1 = гарантированное минимальное удлинение при разрыве (в %) используемого металла в соответствии с национальными или международными стандартами.

6.7.2.4.7 Если в соответствующей инструкции по переносным цистернам, изложенной в пункте 4.2.5.2.6, указана минимальная толщина, равная 8 мм или 10 мм, то необходимо отметить, что эти значения толщины основаны на свойствах стандартной стали с учетом того, что диаметр корпуса составляет 1,80 м. Если используется не мягкая сталь, а иной металл (см. подраздел 6.7.2.1) или если диаметр корпуса составляет более 1,80 м, толщина определяется по следующей формуле:

где:

е1 = требуемая эквивалентная толщина (в мм) используемого металла;

e0 = минимальная толщина (в мм) стандартной стали, установленная в соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10 таблицы A главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6, или в специальном положении по переносным цистернам, указанном в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенном в пункте 4.2.5.3;

d1 = диаметр корпуса (в мм), составляющий не менее 1,80 м;

Rm1 = гарантированный минимальный предел прочности на разрыв (в Н/мм2) используемого металла (см. пункт 6.7.2.3.3);

A1 = гарантированное минимальное удлинение при разрыве (в %) используемого металла в соответствии с национальными или международными стандартами.

6.7.2.4.8 Толщина стенок ни в коем случае не должна быть меньше толщины, предписанной в пунктах 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 и 6.7.2.4.4. Все части корпуса должны иметь минимальную толщину, указанную в пунктах 6.7.2.4.2-6.7.2.4.4. В этом значении толщины не должен учитываться допуск на коррозию.

6.7.2.4.9 При использовании мягкой стали (см. подраздел 6.7.2.1) расчет по формуле, приведенной в пункте 6.7.2.4.6, не требуется.

6.7.2.4.10 Не допускается резких изменений толщины листов в местах соединения днищ с цилиндрической частью корпуса.

6.7.2.5 Сервисное оборудование

6.7.2.5.1 Сервисное оборудование должно быть установлено так, чтобы оно было защищено от опасности срывания или повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и перевозке. Если каркас соединен с корпусом таким образом, что допускается определенное смещение сборочных узлов по отношению друг к другу, оборудование должно крепиться так, чтобы в результате такого смещения не повреждались рабочие детали. Наружные фитинги для слива (соединительные муфты для труб, запорные устройства), внутренний запорный клапан и его седло должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних сил (например, путем использования сдвигающихся секций). Устройства наполнения и слива (включая фланцы или резьбовые заглушки) и любые предохранительные колпаки должны быть защищены от случайного открытия.

6.7.2.5.2 Все отверстия в корпусе переносной цистерны, предназначенные для наполнения или слива, должны быть снабжены запорными вентилями с ручным управлением, расположенными как можно ближе к корпусу. Прочие отверстия, за исключением вентиляционных отверстий и отверстий для устройств для сброса давления, должны быть снабжены либо запорным вентилем, либо другим соответствующим запорным устройством, расположенным как можно ближе к корпусу.

6.7.2.5.3 Во всех переносных цистернах должны иметься лазы или иные смотровые отверстия достаточного размера, позволяющие производить внутренний осмотр, техническое обслуживание и ремонт внутренней части цистерны. Переносные цистерны, разделенные на отсеки, должны иметь лаз или иные смотровые отверстия для каждого отсека.

6.7.2.5.4 Наружные фитинги должны быть, по возможности, сгруппированы вместе. Верхние фитинги изотермических переносных цистерн должны размещаться в коллекторе для сбора просочившегося вещества, оснащенном соответствующей сливной системой.

6.7.2.5.5 Каждый соединительный патрубок переносной цистерны должен иметь четкую маркировку, указывающую его назначение.

6.7.2.5.6 Каждый запорный клапан (вентиль) или другое запорное устройство должны быть спроектированы и изготовлены в расчете на номинальное давление не ниже МДРД корпуса с учетом температур, которые могут быть достигнуты в ходе перевозки. Все запорные вентили с ходовым винтом должны закрываться вращением маховика по часовой стрелке. Для других запорных клапанов должны четко указываться положение («открыто» и «закрыто») и направление закрытия. Конструкция всех запорных клапанов должна исключать возможность их случайного открытия.

6.7.2.5.7 Подвижные детали, такие как крышки, детали запорной арматуры и т. д., которые могут войти в контакт (трение или удар) с алюминиевыми переносными цистернами, предназначенными для перевозки веществ, отвечающих критериям класса 3, касающимся температуры вспышки, включая вещества, перевозимые при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее, не должны изготовляться из непокрытой стали, способной подвергаться коррозии.

6.7.2.5.8 Трубопроводы должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы они не подвергались опасности повреждения в результате теплового расширения и сжатия, механического удара и вибрации. Все трубопроводы должны быть изготовлены из подходящего металла. Везде, где это возможно, должны использоваться сварные соединения труб.

6.7.2.5.9 Медные трубы должны быть спаяны с использованием твердого припоя или иметь столь же прочное металлическое соединение. Температура плавления припоя должна быть не ниже 525°C. Такие соединения не должны снижать прочности труб, например при нарезании резьбы.

6.7.2.5.10 Разрывное внутреннее давление всех трубопроводов и фитингов должно быть не меньше наибольшего из следующих двух значений: четырехкратного МДРД корпуса или четырехкратного давления, которому он может подвергаться в процессе эксплуатации при работе насоса или других устройств (за исключением устройств для сброса давления).

6.7.2.5.11 Для изготовления клапанов (вентилей) и вспомогательных приспособлений должны использоваться пластичные металлы.

6.7.2.6 Донные отверстия

6.7.2.6.1 Некоторые вещества не должны перевозиться в переносных цистернах, имеющих донные отверстия. Если соответствующая инструкция по переносным цистернам, указанная в колонке 10 таблицы A главы 3.2 и изложенная в пункте 4.2.5.2.6, запрещает донные отверстия, то не должно иметься отверстий, расположенных ниже уровня жидкости в корпусе, когда он наполнен до своего максимально допустимого предела наполнения. Для закрытия такого отверстия с внешней и внутренней сторон корпуса привариваются металлические листы.

6.7.2.6.2 Донные разгрузочные отверстия переносных цистерн, перевозящих некоторые твердые, кристаллизующиеся или высоковязкие вещества, оборудуются, по меньшей мере, двумя последовательно установленными и взаимно независимыми запорными устройствами. Конструкция этого оборудования должна удовлетворять требованиям компетентного органа или уполномоченной им организации и включать:

a) наружный запорный вентиль, установленный как можно ближе к корпусу; и

b) непроницаемое для жидкости запорное устройство на конце выпускной трубы, каковым может быть скрепленный болтами глухой фланец или навинчивающаяся крышка.

6.7.2.6.3 За исключением случаев, когда применяются положения пункта 6.7.2.6.2, каждое донное разгрузочное отверстие оборудуется тремя последовательно установленными и взаимно независимыми запорными устройствами. Конструкция этого оборудования должна удовлетворять требованиям компетентного органа или уполномоченной им организации и включать:

a) самозакрывающийся внутренний запорный вентиль, т. е. запорный клапан, установленный внутри корпуса, внутри приваренного фланца или внутри сболчиваемого фланцевого соединения, причем:

i) устройство управления вентилем должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвращалось любое случайное открывание в результате удара или другого непреднамеренного действия;

ii) вентилем можно управлять сверху или снизу;

iii) если это возможно, положение вентиля («открыто» или «закрыто») должно контролироваться с земли;

iv) за исключением переносных цистерн вместимостью более 1000 л, должна быть предусмотрена возможность закрытия вентиля с доступного места на переносной цистерне, удаленного от самого вентиля; и

v) вентиль должен оставаться в рабочем состоянии в случае повреждения наружного устройства управления;

b) наружный запорный вентиль, установленный как можно ближе к корпусу; и

c) непроницаемое для жидкости запорное устройство на конце выпускной трубы, каковым может быть сболчиваемый глухой фланец или навинчивающаяся крышка.

6.7.2.6.4 В случае облицованного корпуса внутренний запорный вентиль, предусмотренный в пункте 6.7.2.6.3 а), может быть заменен дополнительным наружным запорным вентилем. Завод-изготовитель должен удовлетворять требованиям компетентного органа или уполномоченной им организации.

6.7.2.7 Предохранительные устройства

6.7.2.7.1 Все переносные цистерны должны быть снабжены по меньшей мере одним предохранительным устройством. Проектирование, конструкция и маркировка всех предохранительных устройств должны удовлетворять требованиям компетентного органа или уполномоченной им организации.

6.7.2.8 Устройства для сброса давления

6.7.2.8.1 Каждая переносная цистерна вместимостью не менее 1900 л и каждый независимый отсек переносной цистерны такой же вместимости должны иметь одно или несколько устройств подпружиненного типа для сброса давления и могут, кроме того, иметь разрывную мембрану или плавкий элемент, установленные параллельно подпружиненным устройствам, за исключением тех случаев, когда это запрещается ссылкой на пункт 6.7.2.8.3 в соответствующей инструкции по переносным цистернам, содержащейся в пункте 4.2.5.2.6. Устройства для сброса давления должны иметь достаточную пропускную способность, чтобы предотвратить разрыв корпуса в результате повышения давления или разрежения, связанных с загрузкой, сливом или нагревом содержимого.

6.7.2.8.2 Устройства для сброса давления должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать проникновение посторонних материалов, утечку жидкости и любое опасное повышение давления.

6.7.2.8.3 Когда это требуется для некоторых веществ согласно соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10 таблицы A главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6, переносные цистерны должны иметь устройство для сброса давления, утвержденное компетентным органом. За исключением случаев, когда переносная цистерна специализированного назначения оборудована утвержденным предохранительным устройством, изготовленным из материалов, совместимых с грузом, предохранительное устройство должно включать разрывную мембрану, устанавливаемую перед подпружиненным устройством для сброса давления. Если разрывная мембрана монтируется последовательно с требуемым устройством для сброса давления, между мембраной и устройством устанавливается манометр или соответствующий контрольно-сигнальный прибор для обнаружения повреждения мембраны, прокола или утечки, которые могут вызвать неправильное срабатывание системы сброса давления. Мембрана должна разрываться при номинальном давлении, превышающем на 10% давление срабатывания предохранительного устройства.

6.7.2.8.4 Каждая переносная цистерна вместимостью менее 1900 л должна иметь устройство для сброса давления, каковым может быть разрывная мембрана, если эта мембрана соответствует требованиям пункта 6.7.2.11.1. Если подпружиненное устройство для сброса давления не используется, разрывная мембрана должна быть отрегулирована на разрыв при номинальном давлении, равном испытательному давлению.

6.7.2.8.5 Если корпус оборудуется арматурой для слива под давлением, то нагнетательная магистраль должна быть снабжена соответствующим устройством для сброса давления, срабатывающим при давлении, не превышающем МДРД корпуса, а запорный клапан устанавливается как можно ближе к корпусу.

6.7.2.9 Регулирование устройств для сброса давления

6.7.2.9.1 Необходимо отметить, что устройства для сброса давления должны срабатывать лишь в условиях чрезмерного повышения температуры, так как корпус не должен подвергаться чрезмерным колебаниям давления при нормальных условиях перевозки (см. пункт 6.7.2.12.2).

6.7.2.9.2 Требуемое устройство для сброса давления должно быть отрегулировано на срабатывание при номинальном давлении, составляющем 5/6 испытательного давления для корпусов с испытательным давлением не более 4,5 бар и 110% от 2/3 испытательного давления для корпусов с испытательным давлением более 4,5 бар. После сброса давления устройство должно закрываться при давлении, которое не более чем на 10% ниже давления, при котором начался сброс. Устройство должно оставаться закрытым при любом более низком давлении. Это требование не препятствует использованию вакуумных предохранительных устройств или их комбинации с устройствами для сброса давления.

6.7.2.10 Плавкие элементы

6.7.2.10.1 Плавкие элементы должны срабатывать при температуре от 110°C до 149°C при условии, что давление в корпусе при температуре плавления элемента не превышает испытательного давления корпуса. Они устанавливаются в верхней части корпуса так, чтобы их входные отверстия находились в паровом пространстве, и они ни в коем случае не должны быть защищены от внешнего тепла. Плавкие элементы не должны использоваться на переносных цистернах, испытательное давление которых превышает 2,65 бар. Плавкие элементы, используемые на переносных цистернах, предназначенных для перевозки веществ при повышенных температурах, должны быть сконструированы таким образом, чтобы срабатывать при температуре, превышающей максимальную температуру, которая может возникнуть в ходе перевозки, и должны удовлетворять требованиям компетентного органа или уполномоченной им организации.

6.7.2.11 Разрывные мембраны

6.7.2.11.1 За исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.7.2.8.3, разрывные мембраны должны быть отрегулированы на разрушение при номинальном давлении, равном испытательному давлению, в расчетном температурном интервале. При использовании разрывных мембран надлежит уделять особое внимание требованиям пунктов 6.7.2.5.1 и 6.7.2.8.3.

6.7.2.11.2 Разрывные мембраны должны быть рассчитаны на вакуумные давления, которые могут создаваться в переносной цистерне.

6.7.2.12 Пропускная способность устройств для сброса давления

6.7.2.12.1 Подпружиненное устройство для сброса давления, предусмотренное в пункте 6.7.2.8.1, должно иметь минимальную площадь поперечного сечения потока, равную отверстию диаметром 31,75 мм. Если используются вакуумные предохранительные устройства, то у них площадь поперечного сечения потока должна составлять не менее 284 мм2.

6.7.2.12.2 Суммарная пропускная способность системы сброса давления (с учетом уменьшения потока в случаях, когда переносная цистерна оснащена разрывными мембранами, установленными перед подпружиненными устройствами для сброса давления, или когда подпружиненные устройства для сброса давления оснащены пламегасителем) в условиях полного охвата переносной цистерны огнем должна быть достаточной для обеспечения того, чтобы давление в корпусе превышало не более чем на 20% давление срабатывания устройства для сброса давления. Для обеспечения требуемой общей пропускной способности могут использоваться аварийные устройства для сброса давления. Эти устройства могут представлять собой плавкий элемент, подпружиненное устройство или разрывную мембрану либо комбинацию подпружиненного устройства и разрывной мембраны. Общая требуемая пропускная способность предохранительных устройств может быть определена с помощью формулы, приведенной в пункте 6.7.2.12.2.1, или таблицы, содержащейся в пункте 6.7.2.12.2.3.

6.7.2.12.2.1 Для определения общей требуемой пропускной способности предохранительных устройств, которая может рассматриваться как сумма пропускных способностей всех устройств для сброса давления, используется следующая формула:

где:

Q = минимальная требуемая скорость сброса, выраженная в кубических метрах воздуха в секунду (м3/с), при стандартных условиях: давление 1 бар и температура 0°C (273 K); F = коэффициент, равный:

для обычных корпусов F = 1;

для изотермических корпусов F = U(649 - t)/13,6, но в любом случае не менее 0,25, где:

U = теплопроводность изоляционного материала, выраженная в кВт·м-2·К-1, при 38°C;

t = фактическая температура вещества во время наполнения (в °C); если эта температура неизвестна, то она принимается за 15°C.

Приведенное выше значение F для изотермических корпусов может использоваться при условии, что изоляционный материал соответствует требованиям пункта 6.7.2.12.2.4;

А = общая площадь наружной поверхности корпуса в квадратных метрах;

Z = коэффициент сжимаемости газа в условиях аккумулирования (если этот коэффициент неизвестен, он принимается за 1,0);

Т = абсолютная температура по Кельвину (°C + 273) над устройствами для сброса давления в условиях аккумулирования;

L = скрытая теплота парообразования жидкости, выраженная в кДж/кг, в условиях аккумулирования;

М = молекулярная масса выпущенного газа;

С = постоянная, полученная по одной из нижеследующих формул и являющаяся функцией отношения k удельных теплоемкостей:

где:

Cp - удельная теплоемкость при постоянном давлении; и

Cv - удельная теплоемкость при постоянном объеме.

Когда k > 1:

Когда k = 1 или значение k неизвестно:

где e - математическая постоянная, равная 2,7183.

Значение C можно также определить по следующей таблице:

| k | С | k | С | k | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,607 | 1,26 | 1,260 | 1,52 | 0,704 |
| 1,02 | 0,611 | 1,28 | 0,664 | 1,54 | 0,707 |
| 1,04 | 0,615 | 1,30 | 0,667 | 1,56 | 0,710 |
| 1,06 | 0,620 | 1,32 | 0,671 | 1,58 | 0,713 |
| 1,08 | 0,624 | 1,34 | 0,674 | 1,60 | 0,716 |
| 1,10 | 0,628 | 1,36 | 0,678 | 1,62 | 0,719 |
| 1,12 | 0,633 | 1,38 | 0,681 | 1,64 | 0,722 |
| 1,14 | 0,637 | 1,40 | 0,685 | 1,66 | 0,725 |
| 1,16 | 0,641 | 1,42 | 0,688 | 1,68 | 0,728 |
| 1,18 | 0,645 | 1,44 | 0,691 | 1,70 | 0,731 |
| 1,20 | 0,649 | 1,46 | 0,695 | 2,00 | 0,770 |
| 1,22 | 0,652 | 1,48 | 0,698 | 2,20 | 0,793 |
| 1,24 | 0,656 | 1,50 | 0,701 |  |  |

6.7.2.12.2.2 В качестве альтернативы вышеприведенной формуле размеры предохранительных устройств корпусов, предназначенных для перевозки жидкостей, могут быть определены по таблице, приведенной в пункте 6.7.2.12.2.3. Для этой таблицы коэффициент теплоизоляции F принят за единицу при условии соответствующей корректировки в случае, если используется изотермический корпус. При составлении таблицы использовались следующие величины:

М = 86,7

T = 394 K

L = 334,94 кДж/кг

C = 0,607

Z = 1

6.7.2.12.2.3 Минимальная требуемая скорость сброса Q, выраженная в кубических метрах воздуха в секунду, при давлении 1 бар и температуре 0°С (273 К)

| А Площадь поверхности (квадратные метры) | Q (Кубические метры воздуха в секунду) | А Площадь поверхности (квадратные метры) | Q (Кубические метры воздуха в секунду) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,230 | 37,5 | 2,539 |
| 3 | 0,320 | 40 | 2,677 |
| 4 | 0,405 | 42,5 | 2,814 |
| 5 | 0,487 | 45 | 2,949 |
| 6 | 0,565 | 47,5 | 3,082 |
| 7 | 0,641 | 50 | 3,215 |
| 8 | 0,715 | 52,5 | 3,346 |
| 9 | 0,788 | 55 | 3,476 |
| 10 | 0,859 | 57,5 | 3,605 |
| 12 | 0,998 | 60 | 3,733 |
| 14 | 1,132 | 62,5 | 3,860 |
| 16 | 1,263 | 65 | 3,987 |
| 18 | 1,391 | 67,5 | 4,112 |
| 20 | 1,517 | 70 | 4,236 |
| 22,5 | 1,670 | 75 | 4,483 |
| 25 | 1,821 | 80 | 4,726 |
| 27,5 | 1,969 | 85 | 4,967 |
| 30 | 2,115 | 90 | 5,206 |
| 32,5 | 2,258 | 95 | 5,442 |
| 35 | 2,400 | 100 | 5,676 |

6.7.2.12.2.4 Системы изоляции, используемые с целью снижения выпускной способности, официально утверждаются компетентным органом или уполномоченной им организацией. В любом случае системы изоляции, утвержденные с этой целью, должны:

a) оставаться в рабочем состоянии при всех температурах ниже 649°С; и

b) быть покрыты материалом, температура плавления которого составляет 700°С или более.

6.7.2.13 Маркировка устройств для сброса давления

6.7.2.13.1 Каждое устройство для сброса давления должно иметь четко различимую и постоянную маркировку со следующими указаниями:

a) давление (в барах или кПа) или температура (в °C), на которые оно отрегулировано для выпуска газа;

b) допустимое отклонение от давления срабатывания для подпружиненных устройств;

c) исходная температура, соответствующая номинальному давлению разрушения разрывных мембран;

d) допустимое температурное отклонение для плавких элементов; и

e) расчетная пропускная способность подпружиненных устройств для сброса давления, разрывных мембран или плавких элементов, выраженная в стандартных кубических метрах воздуха в секунду (м3/с).

Если возможно, необходимо указывать также следующую информацию:

f) название завода-изготовителя и соответствующий номер по каталогу.

6.7.2.13.2 Расчетная пропускная способность, указываемая на подпружиненных устройствах для сброса давления, определяется в соответствии со стандартом ISO 4126-1:1991.

6.7.2.14 Штуцеры устройств для сброса давления

6.7.2.14.1 Штуцеры устройств для сброса давления должны быть достаточного размера, чтобы обеспечивать беспрепятственное поступление необходимого количества выпускаемых паров или газов к предохранительному устройству. Запорные клапаны не должны устанавливаться между корпусом и устройствами для сброса давления, за исключением тех случаев, когда для целей технического обслуживания или по другим причинам установлены дублирующие устройства, а запорные клапаны, обслуживающие фактически действующие устройства, заблокированы в открытом положении или запорные клапаны взаимно блокированы таким образом, что, по крайней мере, одно из дублирующих устройств всегда находится в рабочем состоянии. В отверстии, ведущем к выпускной трубе или устройству для сброса давления, не должно быть засора, который мог бы ограничить или перекрыть поток газов из корпуса к этому устройству. Отводящие трубопроводы устройств для сброса давления, если они используются, должны выпускать сбрасываемые пары или жидкость в атмосферу в условиях минимального противодавления на такие устройства.

6.7.2.15 Расположение устройств для сброса давления

6.7.2.15.1 Входные отверстия устройств для сброса давления должны располагаться в верхней части корпуса, как можно ближе к его продольному и поперечному центру. Все входные отверстия устройств для сброса давления должны быть расположены в условиях максимального наполнения - в паровом пространстве корпуса и должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное удаление выделяющихся паров. В случае легковоспламеняющихся веществ выпускаемый пар должен быть направлен в сторону от корпуса таким образом, чтобы не сталкиваться с корпусом. Защитные устройства, изменяющие направление потока паров, допускаются при условии, что требуемая пропускная способность предохранительных устройств не снижается.

6.7.2.15.2 Должны быть приняты меры к тому, чтобы исключить доступ к устройствам для сброса давления посторонних лиц и предохранить эти устройства от повреждения в случае опрокидывания переносной цистерны.

6.7.2.16 Контрольно-измерительные приборы

6.7.2.16.1 Не должны использоваться стеклянные уровнемеры и измерительные приборы из другого хрупкого материала, находящиеся в непосредственном контакте с содержимым цистерны.

6.7.2.17 Опоры, каркас, подъемные и крепежные приспособления переносных цистерн

6.7.2.17.1 Переносные цистерны должны быть спроектированы и изготовлены с опорной конструкцией, служащей надежным основанием во время перевозки. Нагрузки, указанные в пункте 6.7.2.2.12, и коэффициент запаса прочности, предусмотренный в пункте 6.7.2.2.13, должны рассматриваться с учетом этого аспекта конструкции. Допускается применение полозьев, каркасов, рам или других подобных конструкций.

6.7.2.17.2 Суммарные напряжения, вызываемые арматурой переносной цистерны (например, рамами, каркасом и т. д.), а также ее подъемными и крепежными приспособлениями, не должны вызывать чрезмерного напряжения в какой-либо части корпуса. На все переносные цистерны устанавливаются стационарные подъемные и крепежные приспособления. Предпочтительно размещать их на опорах переносной цистерны, но можно также прикреплять их к усиливающим элементам корпуса, расположенным в опорных точках.

6.7.2.17.3 При проектировании опор и каркасов необходимо учитывать коррозионное воздействие окружающей среды.

6.7.2.17.4 Проемы для вилочного захвата автопогрузчика должны быть способны закрываться. Средства закрытия этих проемов должны составлять неотъемлемую часть каркаса или должны быть прочно прикреплены к нему. Переносные цистерны длиной менее 3,65 м, состоящие из единственного отсека, могут не иметь закрывающихся проемов для вилочного захвата автопогрузчика при условии, что:

a) корпус, включая все фитинги, хорошо защищен от удара вилами автопогрузчика; и

b) расстояние между центрами проемов составляет, по меньшей мере, половину максимальной длины переносной цистерны.

6.7.2.17.5 Если переносные цистерны не защищены в ходе перевозки в соответствии с требованиями пункта 4.2.1.2, то корпуса и сервисное оборудование должны быть защищены от повреждения в результате поперечного или продольного удара или опрокидывания. Наружные фитинги должны быть защищены таким образом, чтобы препятствовать высвобождению содержимого корпусов в результате удара или опрокидывания переносной цистерны на ее фитинги. Такая защита включает, например:

a) защиту от поперечного удара, которая может состоять из продольных балок, защищающих корпус с обеих сторон на уровне средней линии;

b) защиту переносной цистерны от опрокидывания, которая может состоять из арматурных обручей или стержней, закрепленных поперек рамы;

c) защиту от удара сзади, которая может состоять из буфера или рамы;

d) защиту корпуса от повреждения в результате удара или опрокидывания путем использования рамы, соответствующей стандарту ISO 1496-3:1995.

6.7.2.18 Утверждение типа конструкции

6.7.2.18.1 Компетентный орган или уполномоченная им организация выдают на каждую новую конструкцию переносной цистерны сертификат об утверждении ее типа. В этом сертификате удостоверяется, что переносная цистерна была обследована этим органом, пригодна для использования по своему назначению и отвечает требованиям настоящей главы и, в соответствующих случаях, положениям, предусмотренным в отношении веществ в главе 4.2 и в таблице A главы 3.2. Если переносные цистерны изготовляются серийно без внесения изменений в конструкцию, то сертификат действителен для всей серии. В сертификате указываются результаты испытаний прототипа, вещества или группа веществ, разрешенные к перевозке, конструкционные материалы корпуса и материалы облицовки (если таковая имеется), а также номер утверждения. Номер утверждения состоит из отличительного символа или знака государства, на территории которого был выдан сертификат об утверждении, т. е. отличительного знака, используемого в международном движении в соответствии с предписаниями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, и регистрационного номера. В сертификате должны указываться любые альтернативные предписания, упомянутые в пункте 6.7.1.2. Сертификат об утверждении типа конструкции может служить основанием для утверждения переносных цистерн меньшего размера, изготовленных из аналогичных по свойствам и толщине материалов в соответствии с таким же технологическим процессом и имеющих идентичные опоры, аналогичные запорные устройства и прочие составные части.

6.7.2.18.2 Протокол испытаний прототипа для целей утверждения типа конструкции должен включать, по меньшей мере, следующие сведения:

a) результаты соответствующего испытания каркаса по стандарту ISO 1496-3:1995;

b) результаты первоначальной проверки и испытания в соответствии с пунктом 6.7.2.19.3; и

c) результаты испытания на удар в соответствии с пунктом 6.7.2.19.1, если это применимо.

6.7.2.19 Проверка и испытания

6.7.2.19.1 Переносные цистерны, отвечающие определению контейнера, содержащемуся в Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК) 1972 года, с внесенными в нее поправками, не должны использоваться, кроме как если они были признаны годными после прохождения прототипом каждой конструкции испытания на динамический удар в продольном направлении, предусмотренного в разделе 41 части IV Руководства по испытаниям и критериям.

6.7.2.19.2 Корпус и элементы оборудования каждой переносной цистерны должны подвергаться проверке и испытаниям в первый раз перед началом эксплуатации (первоначальная проверка и испытание), а затем не реже одного раза в пять лет (пятилетние периодические проверки и испытания) с проведением промежуточных периодических проверок и испытаний в середине срока между двумя пятилетними периодическими проверками и испытаниями (т. е. каждые два с половиной года). Такие промежуточные проверки и испытания могут проводиться в течение трех месяцев до или после указанной даты. Если необходимо, то в соответствии с пунктом 6.7.2.19.7 проводятся внеплановые проверки и испытания, независимо от даты последней периодической проверки и испытания.

6.7.2.19.3 Первоначальная проверка и испытание переносной цистерны должны включать проверку конструктивных характеристик, внутренний и наружный осмотр переносной цистерны и ее фитингов с должным учетом предназначенных для перевозки веществ, а также испытание под давлением. До ввода переносной цистерны в эксплуатацию проводятся также испытание на герметичность и проверка удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования. Если корпус и его фитинги подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.7.2.19.4 Пятилетние периодические проверки и испытания должны включать внутренний и наружный осмотр, а также, как правило, гидравлическое испытание. Обшивка, теплоизоляция и подобные им конструкции снимаются только тогда, когда это необходимо для достоверной оценки состояния переносной цистерны. Если корпус и оборудование подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.7.2.19.5 Промежуточные проверки и испытания, проводимые каждые два с половиной года, должны включать, по меньшей мере, внутренний и наружный осмотр переносной цистерны и ее фитингов с должным учетом предназначенных для перевозки веществ, а также испытание на герметичность и проверку удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования. Обшивка, теплоизоляция и подобные им конструкции снимаются только тогда, когда это необходимо для достоверной оценки состояния переносной цистерны. Проводимый каждые два с половиной года внутренний осмотр переносных цистерн, предназначенных для перевозки одного и того же вещества, может быть отменен или заменен другими методами испытаний или процедурами проверки, указанными компетентным органом или уполномоченной им организацией.

6.7.2.19.6 Переносную цистерну нельзя наполнять и предъявлять к перевозке после истечения срока действия последней периодической проверки и испытания, проводимых каждые пять лет или каждые два с половиной года в соответствии с требованиями пункта 6.7.2.19.2. Однако переносная цистерна, наполненная до истечения срока действия последней периодической проверки и испытания, может перевозиться в течение не более трех месяцев после истечения срока действия этого последнего периодического испытания или проверки. Кроме того, переносная цистерна может перевозиться после истечения срока действия последнего периодического испытания и проверки:

a) после опорожнения, но до очистки - в целях прохождения очередного требуемого испытания или проверки перед очередным наполнением; и

b) если компетентный орган не распорядится иначе - в течение не более шести месяцев после истечения срока действия последнего периодического испытания или проверки с целью возвращения опасных грузов для их соответствующего удаления или переработки. Информация об освобождении от действия соответствующего требования заносится в транспортный документ.

6.7.2.19.7 Внеплановые проверки и испытания требуются в том случае, если переносная цистерна имеет поврежденные или корродированные участки, течь или иные дефекты, могущие нарушить целостность конструкции переносной цистерны. Масштаб внеплановых проверок и испытаний зависит от степени повреждения переносной цистерны или ухудшения ее состояния. При этом предполагается проведение, по меньшей мере, тех процедур, которые предусмотрены проверками и испытаниями, проводимыми каждые два с половиной года в соответствии с требованиями пункта 6.7.2.19.5.

6.7.2.19.8 В ходе внутреннего и наружного осмотров необходимо:

a) проверить корпус на изъязвление, коррозию, абразивный износ, вмятины, деформацию, дефекты сварных швов или любые другие недостатки, включая течь, которые могли бы сделать переносную цистерну небезопасной для перевозки;

b) проверить трубопровод, клапаны (вентили), систему обогрева/охлаждения и прокладки на предмет наличия корродированных участков или любых других недостатков, включая течь, которые могли бы сделать переносную цистерну небезопасной для наполнения, опорожнения или перевозки;

c) убедиться в том, что зажимные устройства крышек лазов действуют исправно и что не происходит утечки через крышки лазов или прокладки;

d) заменить отсутствующие или затянуть ослабленные болты или гайки на любом фланцевом соединении или глухом фланце;

e) убедиться в том, что все аварийные устройства и клапаны не имеют коррозии, деформации и иных повреждений или дефектов, которые могли бы помешать их нормальному функционированию. Дистанционные запорные устройства и самозакрывающиеся запорные клапаны необходимо привести в действие, с тем, чтобы убедиться в их исправности;

f) облицовку, если таковая имеется, проверить в соответствии с критериями, установленными заводом-изготовителем;

g) убедиться в том, что требуемая маркировка на переносной цистерне является разборчивой и удовлетворяет соответствующим требованиям; и

h) убедиться в том, что каркас, опоры и подъемные приспособления переносной цистерны находятся в удовлетворительном состоянии.

6.7.2.19.9 Проверки и испытания, предусмотренные в пунктах 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 и 6.7.2.19.7, должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом или уполномоченной им организацией, или в присутствии этого эксперта. Если испытание под давлением входит в программу проверок и испытаний, то применяется испытательное давление, указанное на табличке с данными, прикрепленной к переносной цистерне. В ходе испытания под давлением переносная цистерна проверяется на наличие течи в корпусе, трубопроводе или оборудовании.

6.7.2.19.10 Каждый раз, когда на корпусе производятся работы по резанию, обжигу или сварке, они должны утверждаться компетентным органом или уполномоченной им организацией с учетом правил эксплуатации емкостей высокого давления, в соответствии с которыми был изготовлен этот корпус. После окончания работ проводится испытание под давлением с использованием первоначального испытательного давления.

6.7.2.19.11 В случае обнаружения любого опасного дефекта переносная цистерна должна быть снята с эксплуатации и вновь допущена к ней лишь после устранения дефекта и прохождения повторных испытаний.

6.7.2.20 Маркировка

6.7.2.20.1 Каждая переносная цистерна должна быть снабжена коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно прикрепленной к переносной цистерне на видном месте, легко доступном для контроля. Если в силу устройства переносной цистерны табличку невозможно прочно прикрепить к корпусу, на корпусе проставляется маркировка, содержащая, по меньшей мере, информацию, требуемую правилами эксплуатации емкостей высокого давления. На табличку наносятся с применением метода штамповки или другого аналогичного метода, по меньшей мере, указанные ниже сведения.

Страна изготовления:

U Страна Номер В случае альтернативных предписаний (см. пункт 6.7.1.2)

N утверждения утверждения «АА»

Название или знак завода-изготовителя

Серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем

Уполномоченная организация по утверждению типа конструкции

Регистрационный номер владельца

Год изготовления

Правила эксплуатации емкостей высокого давления, в соответствии с которыми

изготовлен корпус

Испытательное давление_____ бар/кПа (манометрическое)2

МДРД_____ бар/кПа (манометрическое)2

Внешнее расчетное давление3____бар/кПа (манометрическое)2

Расчетный температурный интервал_____ °С до_____ °С

Вместимость по воде при 20°С_____литров

Вместимость по воде каждого отсека при 20° С_____ литров

Дата первоначального испытания под давлением и сведения о присутствовавших при испытании лицах

МДРД системы обогрева/охлаждения____ бар/кПа (манометрическое)2

Материал(ы) корпуса и стандарт(ы) на материал(ы)

Эквивалентная толщина для стандартной стали____ мм

Облицовочный материал (если имеется)

Дата и вид последнего(их) периодического(их) испытания(й)

Месяц___ Год_____ Испытательное давление____ бар/кПа (манометрическое)2

Клеймо эксперта, проводившего последнее испытание или присутствовавшего при его проведении

6.7.2.20.2 Непосредственно на переносной цистерне или на металлической табличке, прочно прикрепленной к переносной цистерне, указываются следующие сведения:

Название оператора

Наименование перевозимого вещества (перевозимых веществ) и максимальная средняя объемная температура, если она выше 50°С

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ)_____ кг

Масса порожней переносной цистерны____ кг

Примечание. В отношении идентификации перевозимых веществ см. также часть 5.

________________

2 Должна быть указана используемая единица измерения.

3 См. пункт 6.7.2.2.10.

6.7.2.20.3 Если переносная цистерна сконструирована и утверждена для перевозки и обработки в открытом море, то на идентификационной табличке должна быть сделана надпись «МОРСКАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА».

6.7.3 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн, предназначенных для перевозки неохлажденных сжиженных газов

6.7.3.1 Определения

Для целей настоящего раздела:

Альтернативное предписание означает утверждение компетентным органом переносной цистерны или МЭГК, спроектированных, изготовленных или испытанных в соответствии с техническими требованиями или методами испытаний, иными, чем те, которые предусмотрены в настоящей главе.

Переносная цистерна означает цистерну вместимостью более 450 литров, предназначенную для мультимодальных перевозок и используемую для транспортировки неохлажденных сжиженных газов класса 2. Корпус переносной цистерны должен быть оснащен сервисным и конструкционным оборудованием, необходимым для перевозки газов. Переносная цистерна должна быть сконструирована так, чтобы она могла наполняться и разгружаться без демонтажа конструкционного оборудования. Она должна иметь с наружной стороны корпуса стабилизирующие элементы, и должна быть приспособлена для поднятия в наполненном состоянии. Она должна предназначаться в первую очередь для погрузки на транспортное средство, вагон либо морское судно или судно внутреннего плавания и быть оборудована салазками, опорами или вспомогательными приспособлениями для облегчения механизированных погрузочно-разгрузочных операций. Определение переносной цистерны не распространяется на автоцистерны, вагоны-цистерны, неметаллические цистерны, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), газовые баллоны и большие сосуды.

Корпус означает часть переносной цистерны, которая удерживает неохлажденный сжиженный газ, предназначенный для перевозки (собственно цистерна), включая отверстия и их запорные устройства, но без сервисного или наружного конструкционного оборудования.

Сервисное оборудование означает контрольно-измерительные приборы, а также устройства для наполнения и разгрузки, удаления паров и газов, предохранительные устройства и теплоизоляцию.

Конструкционное оборудование означает усиливающие, крепящие, защитные и стабилизирующие наружные элементы корпуса.

Максимально допустимое рабочее давление (МДРД) означает давление, по меньшей мере, равное наибольшему из следующих двух значений, измеренных в верхней части корпуса цистерны, находящейся в рабочем состоянии, но в любом случае составляющее не менее 7 бар; имеются в виду значения:

a) максимального эффективного манометрического давления, допустимого в корпусе во время наполнения или разгрузки; или

b) максимального эффективного манометрического давления, на которое рассчитан корпус и которое должно составлять:

i) для неохлажденного сжиженного газа, указанного в инструкции по переносным цистернам T50, содержащейся в пункте 4.2.5.2.6, - МДРД (в барах), указанное для этого газа в инструкции по переносным цистернам T50;

ii) для остальных неохлажденных сжиженных газов - не меньше суммы:

- абсолютного давления (в барах) паров неохлажденного сжиженного газа при расчетной исходной температуре минус 1 бар; и

- парциального давления (в барах) воздуха или других газов в пространстве над уровнем вещества, определяемого на основе расчетной исходной температуры и расширения жидкой фазы в результате повышения средней объемной температуры на tr - tf (tf = температура наполнения, составляющая обычно 15°C; tr = 50°C, максимальная средняя объемная температура).

Расчетное давление означает давление, используемое при расчетах, требуемых признанными правилами эксплуатации емкостей высокого давления. Расчетное давление должно быть не меньше наибольшего из следующих давлений:

a) максимального эффективного манометрического давления, допустимого в корпусе во время наполнения или разгрузки; или

b) суммы:

i) максимального эффективного манометрического давления, на которое рассчитан корпус, в соответствии с подпунктом b) определения МДРД (см. выше); и

ii) напора, определяемого на основе статических нагрузок, указанных в пункте 6.7.3.2.9, и составляющего не менее 0,35 бар.

Испытательное давление означает максимальное манометрическое давление в верхней части корпуса во время его испытания под давлением.

Испытание на герметичность означает испытание с использованием газа, при котором корпус и его сервисное оборудование подвергаются эффективному внутреннему давлению, составляющему не менее 25% от МДРД.

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ) означает сумму тарной массы переносной цистерны и наибольшей массы груза, разрешенной к перевозке.

Стандартная сталь означает сталь с пределом прочности на разрыв 370 Н/мм2 и удлинением при разрушении 27%.

Мягкая сталь означает сталь с гарантированным минимальным пределом прочности на разрыв 360-440 Н/мм2 и гарантированным минимальным удлинением при разрушении, соответствующим требованиям пункта 6.7.3.3.3.3.

Расчетный температурный интервал корпуса составляет от -40°С до 50°С для неохлажденных сжиженных газов, перевозимых при температуре окружающей среды. Более строгие требования в отношении расчетной температуры предъявляются к переносным цистернам, эксплуатируемым в суровых климатических условиях.

Расчетная исходная температура означает температуру, при которой определяется давление паров содержимого с целью расчета МДРД. Расчетная исходная температура должна быть меньше критической температуры неохлажденного сжиженного газа, предназначенного для перевозки, для обеспечения того, чтобы газ всегда оставался в жидком состоянии. Ее значение для различных видов переносных цистерн составляет:

a) для корпусов диаметром 1,5 м или меньше: 65°C;

b) для корпусов диаметром более 1,5 м:

i) без изоляции или солнцезащитного экрана: 60°C;

ii) с солнцезащитным экраном (см. пункт 6.7.3.2.12): 55°C; и

iii) с изоляцией (см. пункт 6.7.3.2.12): 50°C.

Плотность наполнения означает среднюю массу неохлажденного сжиженного газа на литр вместимости корпуса (кг/л). Значения плотности наполнения приведены в инструкции по переносным цистернам T50 в пункте 4.2.5.2.6.

6.7.3.2 Общие требования к проектированию и изготовлению

6.7.3.2.1 Корпуса цистерн проектируются и изготовляются в соответствии с признанными компетентным органом правилами эксплуатации емкостей высокого давления. Корпуса изготовляются из стали, пригодной для профилирования. Материал должен в принципе соответствовать национальным или международным стандартам. Для сварных корпусов используется лишь материал, свариваемость которого была полностью продемонстрирована. Швы должны выполняться квалифицированно и обеспечивать полную безопасность. Если того требуют технологический процесс или свойства материалов, корпуса должны подвергаться соответствующей термической обработке, чтобы гарантировать достаточную прочность в зонах сварных соединений и зонах термического воздействия. При выборе материала следует учитывать расчетный температурный интервал с точки зрения риска хрупкого излома, коррозионного растрескивания под напряжением и ударной вязкости. При использовании мелкозернистой стали гарантированное значение предела текучести не должно превышать 460 Н/мм2 и гарантированное значение верхнего предела прочности на разрыв не должно превышать 725 Н/мм2 в соответствии с техническими требованиями к материалам. Материалы, из которых изготовлена переносная цистерна, должны быть пригодны к эксплуатации в условиях внешней среды, которые могут возникнуть во время перевозки.

6.7.3.2.2 Корпуса переносных цистерн, фитинги и трубопроводы изготовляются из материалов, которые:

a) не подвергаются существенному воздействию неохлажденного(ых) сжиженного(ых) газа(ов), предназначенного(ых) для перевозки; или

b) должным образом пассивированы или нейтрализованы с помощью химической реакции.

6.7.3.2.3 Прокладки изготовляются из материалов, совместимых с неохлажденным(ыми) сжиженным(ыми) газом(ами), предназначенным(ыми) для перевозки.

6.7.3.2.4 Следует избегать контакта между разнородными металлами, который может привести к повреждениям в результате гальванического эффекта.

6.7.3.2.5 Материалы, из которых изготовлена переносная цистерна, включая любые устройства, прокладки, покрытия и вспомогательные приспособления, не должны оказывать негативное воздействие на неохлажденный(е) сжиженный(е) газ(ы), предназначенный(е) для перевозки в переносной цистерне.

6.7.3.2.6 Переносные цистерны должны проектироваться и изготовляться со станинами, обеспечивающими надежную опору во время перевозки, а также с соответствующими приспособлениями для подъема и крепления.

6.7.3.2.7 Переносные цистерны должны проектироваться таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого, по меньшей мере, внутреннее давление, создаваемое содержимым, а также статические, динамические и тепловые нагрузки в обычных условиях погрузки/разгрузки и перевозки. В конструкции должно быть учтено усталостное разрушающее действие, оказываемое в результате неоднократного применения этих нагрузок в течение предполагаемого срока службы переносной цистерны.

6.7.3.2.8 Корпуса должны проектироваться таким образом, чтобы выдерживать без остаточной деформации внешнее манометрическое давление, превышающее не менее чем на 0,4 бар внутреннее давление. Если корпус должен подвергаться значительному вакуумному давлению перед наполнением или при опорожнении, он должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать внешнее манометрическое давление, превышающее не менее чем на 0,9 бар внутреннее давление, и быть испытан на это давление.

6.7.3.2.9 Переносные цистерны и их крепежные детали должны, при максимально разрешенной загрузке, быть способны выдерживать следующие раздельно воздействующие статические нагрузки:

a) в направлении движения: удвоенную МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

b) горизонтально под прямыми углами к направлению движения: МДМБ (если направление движения точно не установлено, то нагрузки должны быть равны удвоенной МДМБ), помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

c) вертикально снизу вверх: МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1; и

d) вертикально сверху вниз: удвоенную МДМБ (общая нагрузка, включая действия силы тяжести), помноженную на ускорение свободного падения (g)1.

________________

1 Для целей расчета g = 9,81 м/с2.

6.7.3.2.10 При воздействии каждой из нагрузок, указанных в пункте 6.7.3.2.9, должны соблюдаться следующие значения коэффициента запаса прочности:

a) для сталей с ярко выраженным пределом текучести - 1,5 по отношению к гарантированному пределу текучести; или

b) для сталей без ярко выраженного предела текучести - 1,5 по отношению к гарантированному 0,2% условному пределу текучести и 1% - для аустенитных сталей.

6.7.3.2.11 Значения предела текучести или условного предела текучести устанавливаются в соответствии с национальными или международными стандартами на материалы. При использовании аустенитных сталей минимальные значения предела текучести или условного предела текучести, установленные в соответствии со стандартами на материалы, могут быть увеличены не более чем на 15%, если эти более высокие значения указаны в свидетельстве о проверке материала. При отсутствии стандарта на данный металл значение предела текучести или условного предела текучести утверждается компетентным органом.

6.7.3.2.12 Если корпуса, предназначенные для перевозки неохлажденных сжиженных газов, оборудованы теплоизоляцией, то системы теплоизоляции должны удовлетворять следующим требованиям:

a) теплоизоляция должна состоять из экрана, покрывающего не менее трети, но не более половины верхней части поверхности корпуса и отделенного от корпуса воздушным зазором величиной около 40 мм по всей своей площади;

b) она должна представлять собой сплошное покрытие из изоляционного материала соответствующей толщины, защищенного от проникновения в него влаги и повреждения в обычных условиях перевозки и обеспечивающего теплопроводность величиной не более 0,67 (Вт·м-2·К-1);

c) если защитное покрытие газонепроницаемо, то необходимо предусмотреть устройство, предотвращающее возникновение в изолирующем слое опасного давления в случае нарушения герметичности корпуса или элементов его оборудования; и

d) теплоизоляция не должна препятствовать доступу к фитингам и разгрузочным устройствам.

6.7.3.2.13 Должна быть предусмотрена возможность заземления переносных цистерн, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся неохлажденных сжиженных газов.

6.7.3.3 Конструкционные критерии

6.7.3.3.1 Корпуса должны иметь круглое поперечное сечение.

6.7.3.3.2 Корпуса должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать испытательное давление, превышающее не менее чем в 1,3 раза расчетное давление. При проектировании конструкции корпусов должны учитываться минимальные значения МДРД, предусмотренные в инструкции по переносным цистернам T50, содержащейся в пункте 4.2.5.2.6, для каждого неохлажденного сжиженного газа, предназначенного для перевозки. Следует обратить внимание на требования в отношении минимальной толщины стенок этих корпусов, содержащиеся в подразделе 6.7.3.4.

6.7.3.3.3 Для сталей с ярко выраженным пределом текучести или с гарантированным значением условного предела текучести (как правило, 0,2% условный предел текучести или 1% - для аустенитных сталей) напряжение первичной перегородки а (сигма) в корпусе не должно превышать - при испытательном давлении - 0,75 Re или 0,50 Rm (в зависимости от того, какое из этих значений меньше), где:

Re = предел текучести в Н/мм2, или 0,2% условный предел текучести, либо 1% - для аустенитных сталей;

Rm = минимальный предел прочности на разрыв в Н/мм2.

6.7.3.3.3.1 Для Re и Rm надлежит использовать минимальные значения, установленные в соответствии с национальными или международными стандартами на материалы. При использовании аустенитных сталей минимальные значения Re и Rm, установленные в соответствии со стандартами на материалы, могут быть увеличены не более чем на 15%, если эти более высокие значения указаны в свидетельстве о проверке материала. При отсутствии стандарта на данный металл используемые значения Re и Rm утверждаются компетентным органом или уполномоченной им организацией.

6.7.3.3.3.2 Для изготовления сварных корпусов не разрешается использовать стали с соотношением Re/Rm, составляющим более 0,85. Для определения этого соотношения должны использоваться значения Re и Rm, указанные в свидетельстве о проверке материала.

6.7.3.3.3.3 Значение удлинения при разрыве (в %) у сталей, используемых для изготовления корпусов, должно составлять не менее 10 000/Rm при абсолютном минимуме 16% для мелкозернистой стали и 20% для других сталей.

6.7.3.3.3.4 Для целей определения фактических значений показателей для материалов надлежит отметить, что в случае тонколистового металла ось образца, испытываемого на растяжение, должна находиться под прямыми углами (поперек) к направлению прокатки. Остаточное удлинение при разрыве измеряется на образцах прямоугольного поперечного сечения, соответствующих стандарту ISO 6892:1998, при их расчетной длине 50 мм.

6.7.3.4 Минимальная толщина стенок корпуса

6.7.3.4.1 Минимальная толщина стенок корпуса должна иметь наибольшее из следующих значений:

a) минимальная толщина, определенная в соответствии с требованиями подраздела 6.7.3.4; и

b) минимальная толщина, определенная в соответствии с признанными правилами эксплуатации емкостей высокого давления, включая требования подраздела 6.7.3.3.

6.7.3.4.2 Толщина стенок цилиндрической части корпуса, днищ и крышек лазов в корпусах диаметром не более 1,80 м должна составлять не менее 5 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемой стали. Толщина стенок корпусов диаметром более 1,80 м должна составлять не менее 6 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемой стали.

6.7.3.4.3 Толщина стенок цилиндрических частей, днищ и крышек лазов всех корпусов должна составлять не менее 4 мм, независимо от конструкционного материала.

6.7.3.4.4 Эквивалентное значение толщины стали, иное, чем значение, предписанное для стандартной стали в пункте 6.7.3.4.2, определяется по следующей формуле:

где:

e1 = требуемая эквивалентная толщина (в мм) используемой стали;

e0 = минимальная толщина (в мм) стандартной стали, установленная в пункте 6.7.3.4.2;

Rm1 = гарантированный минимальный предел прочности на разрыв (в Н/мм2) используемой стали (см. пункт 6.7.3.3.3);

A1 = гарантированное минимальное удлинение при разрыве (в %) используемой стали в соответствии с национальными или международными стандартами.

6.7.3.4.5 Толщина стенок ни в коем случае не должна быть меньше толщины, предписанной в пунктах 6.7.3.4.1-6.7.3.4.3. Все части корпуса должны иметь минимальную толщину, указанную в пунктах 6.7.3.4.1-6.7.3.4.3. В этом значении толщины не должен учитываться допуск на коррозию.

6.7.3.4.6 При использовании мягкой стали (см. подраздел 6.7.3.1) расчет по формуле, приведенной в пункте 6.7.3.4.4, не требуется.

6.7.3.4.7 Не допускается резких изменений толщины листов в местах соединения днищ с цилиндрической частью корпуса.

6.7.3.5 Сервисное оборудование

6.7.3.5.1 Сервисное оборудование должно быть установлено так, чтобы оно было защищено от опасности срывания или повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и перевозке. Если каркас соединен с корпусом таким образом, что допускается определенное смещение сборочных узлов по отношению друг к другу, оборудование должно крепиться так, чтобы в результате такого смещения не повреждались рабочие детали. Наружные фитинги для слива (соединительные муфты для труб, запорные устройства), внутренний запорный клапан и его седло должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних сил (например, путем использования сдвигающихся секций). Устройства наполнения и слива (включая фланцы или резьбовые заглушки) и любые предохранительные колпаки должны быть защищены от случайного открытия.

6.7.3.5.2 Все отверстия диаметром более 1,5 мм в корпусах переносных цистерн, за исключением отверстий для устройств сброса давления, смотровых отверстий и закрытых отверстий для газоотвода, должны быть снабжены по меньшей мере тремя взаимно независимыми последовательно установленными запорными устройствами, из которых первое - внутренний запорный клапан, клапан чрезмерного расхода или аналогичное устройство, второе - наружный запорный вентиль и третье - глухой фланец или аналогичное устройство.

6.7.3.5.2.1 Если переносная цистерна оснащается клапаном чрезмерного расхода, то этот клапан устанавливается таким образом, чтобы его седло находилось внутри корпуса или внутри приваренного фланца, или, если он устанавливается с наружной стороны, его крепежные устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае удара клапан сохранил свою эффективность. Клапаны чрезмерного расхода выбираются и устанавливаются таким образом, чтобы они могли автоматически закрываться по достижении номинального расхода, указанного предприятием-изготовителем. Штуцеры и вспомогательные приспособления, ведущие к клапану чрезмерного расхода и от него, должны иметь пропускную способность, превышающую номинальный расход через такой клапан.

6.7.3.5.3 В случае отверстий для наполнения и опорожнения первое запорное устройство должно представлять собой внутренний запорный клапан, а второе - запорный вентиль, устанавливаемый в доступном месте на каждой выпускной и впускной трубе.

6.7.3.5.4 В случае отверстий для наполнения и опорожнения снизу у переносных цистерн, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и/или токсичных неохлажденных сжиженных газов, внутренний запорный клапан должен представлять собой быстро закрывающееся предохранительное устройство, которое автоматически закрывается в случае непредусмотренного перемещения переносной цистерны во время наполнения или опорожнения или в случае ее охвата огнем. За исключением переносных цистерн вместимостью не более 1000 литров, необходимо предусмотреть возможность дистанционного управления этим устройством.

6.7.3.5.5 Помимо отверстий для наполнения, опорожнения и уравнивания давления газа, корпуса могут иметь отверстия для установки уровнемеров, термометров и манометров. Соединения таких приборов должны быть сварного типа; резьбовые соединения не допускаются.

6.7.3.5.6 Во всех переносных цистернах должны иметься лазы или другие смотровые отверстия достаточного размера, позволяющие производить внутренний осмотр, техническое обслуживание и ремонт внутренней части цистерны.

6.7.3.5.7 Наружные фитинги должны быть, по возможности, сгруппированы вместе.

6.7.3.5.8 Каждый соединительный патрубок переносной цистерны должен иметь четкую маркировку, указывающую его назначение.

6.7.3.5.9 Каждый запорный клапан (вентиль) или другое запорное устройство должны быть спроектированы и изготовлены в расчете на номинальное давление не ниже МДРД корпуса с учетом температур, которые могут быть достигнуты в ходе перевозки. Все запорные вентили с ходовым винтом должны закрываться вращением маховика по часовой стрелке. Для других запорных клапанов должны четко указываться положение («открыто» и «закрыто») и направление закрытия. Конструкция всех запорных клапанов должна исключать возможность их случайного открытия.

6.7.3.5.10 Трубопроводы должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы они не подвергались опасности повреждения в результате теплового расширения и сжатия, механического удара и вибрации. Все трубопроводы должны быть изготовлены из подходящего металла. Везде, где это возможно, должны использоваться сварные соединения труб.

6.7.3.5.11 Медные трубы должны быть спаяны с использованием твердого припоя или иметь столь же прочное металлическое соединение. Температура плавления твердого припоя должна быть не ниже 525°C. Такие соединения не должны снижать прочности труб, например при нарезании резьбы.

6.7.3.5.12 Разрывное внутреннее давление всех трубопроводов и фитингов должно быть не меньше наибольшего из следующих двух значений: четырехкратного МДРД корпуса или четырехкратного давления, которому он может подвергаться в процессе эксплуатации при работе насоса или других устройств (за исключением устройств для сброса давления).

6.7.3.5.13 Для изготовления клапанов (вентилей) и вспомогательных приспособлений должны использоваться пластичные металлы.

6.7.3.6 Донные отверстия

6.7.3.6.1 Некоторые неохлажденные сжиженные газы не должны перевозиться в переносных цистернах, имеющих донные отверстия, если инструкция по переносным цистернам T50, содержащаяся в пункте 4.2.5.2.6, указывает, что донные отверстия не допускаются. Не должно иметься отверстий, расположенных ниже уровня жидкости в корпусе, когда он наполнен до своего максимально допустимого предела наполнения.

6.7.3.7 Устройства для сброса давления

6.7.3.7.1 Переносные цистерны должны быть оборудованы одним или несколькими устройствами для сброса давления подпружиненного типа. Устройства для сброса давления должны автоматически открываться при давлении не менее МДРД и должны быть полностью открыты при давлении, составляющем 110% от МДРД. После сброса давления эти устройства должны закрываться при давлении, которое не более чем на 10% ниже давления, при котором начался его сброс, и должны оставаться закрытыми при любом более низком давлении. Устройства для сброса давления должны быть такого типа, чтобы они могли выдерживать динамические нагрузки, включая волновой удар жидкости. Разрывные мембраны, которые не установлены последовательно с подпружиненными устройствами для сброса давления, не допускаются.

6.7.3.7.2 Устройства для сброса давления должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать проникновение посторонних материалов, утечку газа и любое опасное повышение давления.

6.7.3.7.3 Переносные цистерны, предназначенные для перевозки некоторых неохлажденных сжиженных газов, указанных в инструкции по переносным цистернам T50, содержащейся в пункте 4.2.5.2.6, должны иметь устройство для сброса давления, утвержденное компетентным органом. За исключением случаев, когда переносная цистерна специализированного назначения оборудована утвержденным предохранительным устройством, изготовленным из материалов, совместимых с грузом, предохранительное устройство должно включать разрывную мембрану, устанавливаемую перед подпружиненным устройством. Между мембраной и устройством устанавливается манометр или соответствующий контрольно-сигнальный прибор для обнаружения повреждения мембраны, прокола или утечки, которые могут вызвать неправильное срабатывание системы сброса давления. Мембрана должна разрываться при номинальном давлении, превышающем на 10% давление срабатывания предохранительного устройства.

6.7.3.7.4 В случае переносных цистерн многоцелевого назначения устройства для сброса давления должны открываться при давлении, указанном в пункте 6.7.3.7.1 для газа, имеющего наибольшее максимально допустимое давление среди газов, разрешенных к перевозке в переносной цистерне.

6.7.3.8 Пропускная способность устройств для сброса давления

6.7.3.8.1 Суммарная пропускная способность устройств для сброса давления в условиях полного охвата переносной цистерны огнем должна быть достаточной для обеспечения того, чтобы давление (включая аккумулирование) внутри корпуса не превышало 120% от МДРД. Для достижения общей требуемой пропускной способности используются устройства для сброса давления подпружиненного типа. В случае цистерн многоцелевого назначения суммарная пропускная способность предохранительных устройств должна обеспечиваться в расчете на газ, требующий наиболее высокой пропускной способности из всех газов, разрешенных к перевозке в переносных цистернах.

6.7.3.8.1.1 Для определения общей требуемой пропускной способности предохранительных устройств, которая может рассматриваться как сумма пропускных способностей нескольких устройств, используется следующая формула4:

где:

Q = минимальная требуемая скорость сброса, выраженная в кубических метрах воздуха в секунду (м3/с), при стандартных условиях: давление 1 бар и температура 0°C (273 K);

F = коэффициент, равный:

для обычных корпусов F = 1;

для изотермических корпусов F = U(649-t)/13,6, но в любом случае не менее 0,25,

где:

U = теплопроводность изоляционного материала, выраженная в кВт·м-2·К-1, при 38°C,

t = фактическая температура неохлажденного сжиженного газа во время наполнения (в °C); если эта температура неизвестна, то она принимается за 15°C.

_____________

4 Эта формула применяется лишь к неохлажденным сжиженным газам, критическая температура которых значительно выше температуры в условиях аккумулирования. Если перевозятся газы, критическая температура которых близка к температуре в условиях аккумулирования или ниже нее, то при расчете пропускной способности устройств для сброса давления должны учитываться другие термодинамические свойства газа (см., например, CGA S-1.2-2003 «Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases»).

Приведенное выше значение F для изотермических корпусов может использоваться при условии, что изоляционный материал соответствует требованиям пункта 6.7.3.8.1.2;

где:

А = общая площадь наружной поверхности корпуса в квадратных метрах;

Z = коэффициент сжимаемости газа в условиях аккумулирования (если этот коэффициент неизвестен, он принимается за 1,0);

Т = абсолютная температура по Кельвину (°C + 273) над устройствами для сброса давления в условиях аккумулирования;

L = скрытая теплота парообразования жидкости, выраженная в кДж/кг, в условиях аккумулирования;

М = молекулярная масса выпущенного газа;

С = постоянная, полученная по одной из нижеследующих формул как функция отношения k удельных теплоемкостей:

где:

Cp - удельная теплоемкость при постоянном давлении; и

Cv - удельная теплоемкость при постоянном объеме.

Когда k > 1:

Когда k = 1 или значение k неизвестно:

где e - математическая постоянная, равная 2,7183.

Значение C можно также определить по следующей таблице:

| k | С | k | С | k | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,607 | 1,26 | 1,260 | 1,52 | 0,704 |
| 1,02 | 0,611 | 1,28 | 0,664 | 1,54 | 0,707 |
| 1,04 | 0,615 | 1,30 | 0,667 | 1,56 | 0,710 |
| 1,06 | 0,620 | 1,32 | 0,671 | 1,58 | 0,713 |
| 1,08 | 0,624 | 1,34 | 0,674 | 1,60 | 0,716 |
| 1,10 | 0,628 | 1,36 | 0,678 | 1,62 | 0,719 |
| 1,12 | 0,633 | 1,38 | 0,681 | 1,64 | 0,722 |
| 1,14 | 0,637 | 1,40 | 0,685 | 1,66 | 0,725 |
| 1,16 | 0,641 | 1,42 | 0,688 | 1,68 | 0,728 |
| 1,18 | 0,645 | 1,44 | 0,691 | 1,70 | 0,731 |
| 1,20 | 0,649 | 1,46 | 0,695 | 2,00 | 0,770 |
| 1,22 | 0,652 | 1,48 | 0,698 | 2,20 | 0,793 |
| 1,24 | 0,656 | 1,50 | 0,701 |  |  |

6.7.3.8.1.2 Системы изоляции, используемые с целью снижения выпускной способности, официально утверждаются компетентным органом или уполномоченной им организацией. В любом случае системы изоляции, утвержденные с этой целью, должны:

a) оставаться в рабочем состоянии при всех температурах ниже 649°С; и

b) быть покрыты материалом, температура плавления которого составляет 700°С или более.

6.7.3.9 Маркировка устройств для сброса давления

6.7.3.9.1 Каждое устройство для сброса давления должно иметь четко различимую и постоянную маркировку со следующими указаниями:

a) давление (в барах или кПа), на которое оно отрегулировано для выпуска газа;

b) допустимое отклонение от давления срабатывания для подпружиненных устройств;

c) исходная температура, соответствующая номинальному давлению разрушения разрывных мембран; и

d) расчетная пропускная способность устройства, выраженная в стандартных кубических метрах воздуха в секунду (м3/с).

Если возможно, необходимо указывать также следующую информацию:

e) название завода-изготовителя и соответствующий номер по каталогу.

6.7.3.9.2 Расчетная пропускная способность, указываемая на устройствах для сброса давления, определяется в соответствии со стандартом ISO 4126-1:1991.

6.7.3.10 Штуцеры устройств для сброса давления

6.7.3.10.1 Штуцеры устройств для сброса давления должны быть достаточного размера, чтобы обеспечивать беспрепятственное поступление необходимого количества выпускаемых паров или газов к предохранительному устройству. Запорные клапаны не должны устанавливаться между корпусом и устройством для сброса давления, за исключением тех случаев, когда для целей технического обслуживания или по другим причинам установлены дублирующие устройства и запорные клапаны, обслуживающие фактически действующие устройства, заблокированы в открытом положении или запорные клапаны взаимно блокированы таким образом, что, по крайней мере, одно из дублирующих устройств, соответствующее требованиям пункта 6.7.3.8, всегда находится в рабочем состоянии. В отверстии, ведущем к выпускной трубе или устройству для сброса давления, не должно быть засора, который мог бы ограничить или перекрыть поток газов из корпуса к этому устройству. Отводящие трубопроводы устройств для сброса давления, если они используются, должны выпускать сбрасываемые пары или жидкость в атмосферу в условиях минимального противодавления на такие устройства.

6.7.3.11 Расположение устройств для сброса давления

6.7.3.11.1 Входные отверстия устройств для сброса давления должны располагаться в верхней части корпуса, как можно ближе к его продольному и поперечному центру. Все входные отверстия устройств для сброса давления должны быть расположены - в условиях максимального наполнения - в паровом пространстве корпуса и должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное удаление выделяющихся паров. В случае легковоспламеняющихся неохлажденных сжиженных газов выпускаемый пар должен быть направлен в сторону от корпуса таким образом, чтобы не сталкиваться с корпусом. Защитные устройства, изменяющие направление потока паров, допускаются при условии, что требуемая пропускная способность предохранительных устройств не снижается.

6.7.3.11.2 Должны быть приняты меры к тому, чтобы исключить доступ к устройствам для сброса давления посторонних лиц и предохранить эти устройства от повреждения в случае опрокидывания переносной цистерны.

6.7.3.12 Контрольно-измерительные приборы

6.7.3.12.1 За исключением случаев, когда переносная цистерна наполняется по весу, она должна быть оборудована одним или несколькими контрольно-измерительными приборами. Не должны использоваться стеклянные уровнемеры и измерительные приборы из другого хрупкого материала, находящиеся в непосредственном контакте с содержимым корпуса.

6.7.3.13 Опоры, каркас, подъемные и крепежные приспособления переносных цистерн

6.7.3.13.1 Переносные цистерны должны быть спроектированы и изготовлены с опорной конструкцией, служащей надежным основанием во время перевозки. Нагрузки, указанные в пункте 6.7.3.2.9, и коэффициент запаса прочности, предусмотренный в пункте 6.7.3.2.10, должны рассматриваться с учетом этого аспекта конструкции. Допускается применение полозьев, каркасов, рам или других подобных конструкций.

6.7.3.13.2 Суммарные напряжения, вызываемые арматурой переносной цистерны (например, рамами, каркасом и т. д.), а также ее подъемными и крепежными приспособлениями, не должны вызывать чрезмерного напряжения в какой-либо части корпуса. На все переносные цистерны устанавливаются стационарные подъемные и крепежные приспособления. Предпочтительно размещать их на опорах переносной цистерны, но можно также прикреплять их к усиливающим элементам корпуса, расположенным в опорных точках.

6.7.3.13.3 При проектировании опор и каркасов необходимо учитывать коррозионное воздействие окружающей среды.

6.7.3.13.4 Проемы для вилочного захвата автопогрузчика должны быть способны закрываться. Средства закрытия этих проемов должны составлять неотъемлемую часть каркаса или быть прочно прикреплены к нему. Переносные цистерны длиной менее 3,65 м, состоящие из единственного отсека, могут не иметь закрывающихся проемов для вилочного захвата автопогрузчика при условии, что:

a) корпус и все фитинги хорошо защищены от удара вилами автопогрузчика; и

b) расстояние между центрами проемов составляет, по меньшей мере, половину максимальной длины переносной цистерны.

6.7.3.13.5 Если переносные цистерны не защищены в ходе перевозки в соответствии с требованиями пункта 4.2.2.3, то корпуса и сервисное оборудование должны быть защищены от повреждения в результате поперечного или продольного удара или опрокидывания. Наружные фитинги должны быть защищены таким образом, чтобы препятствовать высвобождению содержимого корпусов в результате удара или опрокидывания переносной цистерны на ее фитинги. Такая защита включает, например:

a) защиту от поперечного удара, которая может состоять из продольных балок, защищающих корпус с обеих сторон на уровне средней линии;

b) защиту переносной цистерны от опрокидывания, которая может состоять из арматурных обручей или стержней, закрепленных поперек рамы;

c) защиту от удара сзади, которая может состоять из буфера или рамы;

d) защиту корпуса от повреждения в результате удара или опрокидывания путем использования рамы, соответствующей стандарту ISO 1496-3:1995.

6.7.3.14 Утверждение типа конструкции

6.7.3.14.1 Компетентный орган или уполномоченная им организация выдают на каждую новую конструкцию переносной цистерны сертификат об утверждении ее типа. В этом сертификате удостоверяется, что переносная цистерна была обследована этим органом, пригодна для использования по своему назначению и отвечает требованиям настоящей главы и, в соответствующих случаях, положениям, предусмотренным в отношении газов в инструкции по переносным цистернам Т50, содержащейся в пункте 4.2.5.2.6. Если переносные цистерны изготовляются серийно без внесения изменений в конструкцию, то сертификат действителен для всей серии. В сертификате указываются результаты испытаний прототипа, газы, разрешенные к перевозке, конструкционные материалы корпуса и номер утверждения. Номер утверждения состоит из отличительного символа или знака государства, на территории которого был выдан сертификат об утверждении, т. е. отличительного знака, используемого в международном движении в соответствии с предписаниями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, и регистрационного номера. В сертификате должны указываться любые альтернативные предписания, упомянутые в пункте 6.7.1.2. Сертификат об утверждении типа конструкции может служить основанием для утверждения переносных цистерн меньшего размера, изготовленных из аналогичных по свойствам и толщине материалов в соответствии с таким же технологическим процессом и имеющих идентичные опоры, аналогичные запорные устройства и прочие составные части.

6.7.3.14.2 Протокол испытаний прототипа для целей утверждения типа конструкции должен включать, по меньшей мере, следующие сведения:

a) результаты соответствующего испытания каркаса по стандарту ISO 1496-3:1995;

b) результаты первоначальной проверки и испытания в соответствии с пунктом 6.7.3.15.3; и

c) результаты испытания на удар в соответствии с пунктом 6.7.3.15.1, если это применимо.

6.7.3.15 Проверка и испытания

6.7.3.15.1 Переносные цистерны, отвечающие определению контейнера, содержащемуся в Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК) 1972 года, с внесенными в нее поправками, не должны использоваться, кроме как если они были признаны годными после прохождения прототипом каждой конструкции испытания на динамический удар в продольном направлении, предусмотренного в разделе 41 части IV Руководства по испытаниям и критериям.

6.7.3.15.2 Корпус и элементы оборудования каждой переносной цистерны должны подвергаться проверке и испытаниям в первый раз перед началом эксплуатации (первоначальные проверка и испытание), а затем не реже одного раза в пять лет (пятилетние периодические проверки и испытания) с проведением промежуточных периодических проверок и испытаний в середине срока между двумя пятилетними периодическими проверками и испытаниями (т. е. каждые два с половиной года). Такие промежуточные проверки и испытания могут проводиться в течение трех месяцев по наступлении указанной даты. Если необходимо, то в соответствии с пунктом 6.7.3.15.7 проводятся внеплановые проверки и испытания, независимо от даты последней периодической проверки и испытания.

6.7.3.15.3 Первоначальная проверка и испытание переносной цистерны должны включать проверку конструктивных характеристик, внутренний и наружный осмотр переносной цистерны и ее фитингов с должным учетом предназначенных для перевозки неохлажденных сжиженных газов, а также испытание под давлением с использованием испытательных давлений в соответствии с пунктом 6.7.3.3.2. С согласия компетентного органа или уполномоченной им организации испытание под давлением может проводиться как гидравлическое испытание или с использованием другой жидкости или газа. До ввода переносной цистерны в эксплуатацию проводятся также испытание на герметичность и проверка удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования. Если корпус и его фитинги подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность. Все сварные швы корпуса, подвергаемые полным нагрузкам, должны проверяться в ходе первоначального испытания радиографическим, ультразвуковым или другим подходящим неразрушительным методом. Это положение не применяется к рубашке.

6.7.3.15.4 Пятилетние периодические проверки и испытания должны включать внутренний и наружный осмотр, а также, как правило, гидравлическое испытание. Обшивка, теплоизоляция и подобные им конструкции снимаются только тогда, когда это необходимо для достоверной оценки состояния переносной цистерны. Если корпус и оборудование подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.7.3.15.5 Промежуточные проверки и испытания, проводимые каждые два с половиной года, должны включать, по меньшей мере, внутренний и наружный осмотр переносной цистерны и ее фитингов с должным учетом предназначенных для перевозки неохлажденных сжиженных газов, а также испытание на герметичность и проверку удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования. Обшивка, теплоизоляция и подобные им конструкции снимаются только тогда, когда это необходимо для достоверной оценки состояния переносной цистерны. Проводимый каждые два с половиной года внутренний осмотр переносных цистерн, предназначенных для перевозки одного и того же неохлажденного сжиженного газа, может быть отменен или заменен другими методами испытаний или процедурами проверки, указанными компетентным органом или уполномоченной им организацией.

6.7.3.15.6 Переносную цистерну нельзя наполнять и предъявлять к перевозке после истечения срока действия последней периодической проверки и испытания, проводимых каждые пять лет или каждые два с половиной года в соответствии с требованиями пункта 6.7.3.15.2. Однако переносная цистерна, наполненная до истечения срока действия последней периодической проверки и испытания, может перевозиться в течение не более трех месяцев после истечения срока действия этого последнего периодического испытания или проверки. Кроме того, переносная цистерна может перевозиться после истечения срока действия последнего периодического испытания и проверки:

a) после опорожнения, но до очистки - в целях прохождения очередного требуемого испытания или проверки перед очередным наполнением; и

b) если компетентный орган не распорядится иначе, - в течение не более шести месяцев после истечения срока действия последнего периодического испытания или проверки с целью возвращения опасных грузов для их соответствующего удаления или переработки. Информация об освобождении от действия соответствующего требования заносится в транспортный документ.

6.7.3.15.7 Внеплановые проверки и испытания требуются в том случае, если переносная цистерна имеет поврежденные или корродированные участки, течь или иные дефекты, могущие нарушить целостность конструкции переносной цистерны. Масштаб внеплановых проверок и испытаний зависит от степени повреждения переносной цистерны или ухудшения ее состояния. При этом предполагается проведение, по меньшей мере, тех процедур, которые предусмотрены проверками и испытаниями, проводимыми каждые два с половиной года в соответствии с требованиями пункта 6.7.3.15.5.

6.7.3.15.8 В ходе внутреннего и наружного осмотра необходимо:

a) проверить корпус на изъязвление, коррозию, абразивный износ, вмятины, деформацию, дефекты сварных швов или любые другие недостатки, включая течь, которые могли бы сделать переносную цистерну небезопасной для перевозки;

b) проверить трубопровод, клапаны (вентили), систему обогрева/охлаждения и прокладки на предмет наличия корродированных участков или любых других недостатков, включая течь, которые могли бы сделать переносную цистерну небезопасной для наполнения, опорожнения или перевозки;

c) убедиться в том, что зажимные устройства крышек лазов действуют исправно и что не происходит утечки через крышки лазов или прокладки;

d) заменить отсутствующие или затянуть ослабленные болты или гайки на любом фланцевом соединении или глухом фланце;

e) убедиться в том, что все аварийные устройства и клапаны не имеют коррозии, деформации и иных повреждений или дефектов, которые могли бы помешать их нормальному функционированию. Дистанционные запорные устройства и самозакрывающиеся запорные клапаны необходимо привести в действие, с тем, чтобы убедиться в их исправности;

f) убедиться в том, что требуемая маркировка на переносной цистерне является разборчивой и удовлетворяет соответствующим требованиям; и

g) убедиться в том, что каркас, опоры и подъемные приспособления переносной цистерны находятся в удовлетворительном состоянии.

6.7.3.15.9 Проверки и испытания, предусмотренные в пунктах 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 и 6.7.3.15.7, должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом или уполномоченной им организацией, или в присутствии этого эксперта. Если испытание под давлением входит в программу проверок и испытаний, то применяется испытательное давление, указанное на табличке с данными, прикрепленной к переносной цистерне. В ходе испытания под давлением переносная цистерна проверяется на наличие течи в корпусе, трубопроводе или оборудовании.

6.7.3.15.10 Каждый раз, когда на корпусе производятся работы по резанию, обжигу или сварке, они должны утверждаться компетентным органом или уполномоченной им организацией с учетом правил эксплуатации емкостей высокого давления, в соответствии с которыми был изготовлен этот корпус. После окончания работ проводится испытание под давлением с использованием первоначального испытательного давления.

6.7.3.15.11 В случае обнаружения любого опасного дефекта переносная цистерна должна быть снята с эксплуатации и вновь допущена к ней лишь после устранения дефекта и прохождения повторных испытаний.

6.7.3.16 Маркировка

6.7.3.16.1 Каждая переносная цистерна должна быть снабжена коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно прикрепленной к переносной цистерне на видном месте, легко доступном для контроля. Если в силу устройства переносной цистерны табличку невозможно прочно прикрепить к корпусу, на корпусе проставляется маркировка, содержащая, по меньшей мере, информацию, требуемую правилами эксплуатации емкостей высокого давления. На табличку наносятся с применением метода штамповки или другого аналогичного метода, по меньшей мере, указанные ниже сведения:

Страна изготовления:

U Страна Номер В случае альтернативных предписаний (см. пункт 6.7.1.2)

N утверждения утверждения «АА»

Название или знак завода-изготовителя

Серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем

Уполномоченная организация по утверждению типа конструкции

Регистрационный номер владельца

Год изготовления

Правила эксплуатации емкостей высокого давления, в соответствии с которыми изготовлен корпус

Испытательное давление_____ бар/кПа (манометрическое)2

МДРД_____ бар/кПа, (манометрическое)2

Внешнее расчетное давление5____бар/кПа (манометрическое)2

Расчетный температурный интервал_____ °С до_____ °С

Расчетная исходная температура_____ °С

Вместимость по воде при 20°С_____ литров

Дата первоначального испытания под давлением и сведения о присутствовавших при испытании лицах

Материал(ы) корпуса и стандарт(ы) на материал(ы)

Эквивалентная толщина для стандартной стали____ мм

Дата и вид последнего(их) периодического(их) испытания(й)

Месяц___ Год_____ Испытательное давление____ бар/кПа (манометрическое)2

Клеймо эксперта, проводившего последнее испытание или присутствовавшего при его проведении

6.7.3.16.2 Непосредственно на переносной цистерне или на металлической табличке, прочно прикрепленной к переносной цистерне, указываются следующие сведения:

Название оператора

Наименование неохлажденного(ых) сжиженного(ых) газа(ов), разрешенного(ых) к перевозке

Максимально разрешенная масса груза для каждого неохлажденного сжиженного газа, разрешенного к перевозке____ кг

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ)____ кг

Масса порожней переносной цистерны___ кг

Примечание. В отношении идентификации перевозимых неохлажденных сжиженных газов см. также часть 5.

______________

2 Должна быть указана используемая единица измерения.

5 См. пункт 6.7.3.2.8.

6.7.3.16.3 Если переносная цистерна сконструирована и утверждена для перевозки и обработки в открытом море, то на идентификационной табличке должна быть сделана надпись «МОРСКАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА».

6.7.4 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям переносных цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов

6.7.4.1 Определения

Для целей настоящего раздела:

Альтернативное предписание означает утверждение компетентным органом переносной цистерны или МЭГК, спроектированных, изготовленных или испытанных в соответствии с техническими требованиями или методами испытаний, иными, чем те, которые предусмотрены в настоящей главе.

Переносная цистерна означает изотермическую цистерну вместимостью более 450 литров, предназначенную для мультимодальных перевозок и оснащенную сервисным и конструкционным оборудованием, необходимым для перевозки охлажденных сжиженных газов. Переносная цистерна должна быть сконструирована так, чтобы она могла наполняться и разгружаться без демонтажа конструкционного оборудования. Она должна иметь с наружной стороны корпуса стабилизирующие элементы, и должна быть приспособлена для поднятия в наполненном состоянии. Она должна предназначаться в первую очередь для погрузки на транспортное средство, вагон либо морское судно или судно внутреннего плавания и быть оборудована салазками, опорами или вспомогательными приспособлениями для облегчения механизированных погрузочно-разгрузочных операций. Определение переносной цистерны не распространяется на автоцистерны, вагоны-цистерны, неметаллические цистерны, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), газовые баллоны и большие сосуды.

Цистерна означает конструкцию, состоящую обычно либо из:

a) рубашки и одного или нескольких внутренних корпусов, причем из пространства между корпусом(ами) и рубашкой выкачан воздух (вакуумная изоляция) и в нем может быть встроена система теплоизоляции; либо из

b) рубашки и внутреннего корпуса с промежуточным слоем твердого теплоизоляционного материала (например, жесткий пенопласт).

Корпус означает часть переносной цистерны, которая удерживает охлажденный сжиженный газ, предназначенный для перевозки, включая отверстия и их запорные устройства, но без сервисного или наружного конструкционного оборудования.

Рубашка означает наружную изолирующую оболочку, которая может быть частью системы изоляции.

Сервисное оборудование означает контрольно-измерительные приборы, а также устройства для наполнения и разгрузки, удаления паров и газов, предохранительные устройства, устройства повышения давления и охлаждения и теплоизоляцию.

Конструкционное оборудование означает усиливающие, крепящие, защитные и стабилизирующие наружные элементы корпуса.

Максимально допустимое рабочее давление (МДРД) означает максимально разрешенное эффективное манометрическое давление в верхней части корпуса загруженной переносной цистерны, находящейся в рабочем состоянии, включая наиболее высокое эффективное давление во время наполнения и опорожнения.

Испытательное давление означает максимальное манометрическое давление в верхней части корпуса во время его испытания под давлением.

Испытание на герметичность означает испытание с использованием газа, при котором корпус и его сервисное оборудование подвергаются эффективному внутреннему давлению, составляющему не менее 90% от МДРД.

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ) означает сумму тарной массы переносной цистерны и наибольшей массы груза, разрешенной к перевозке.

Время удержания означает время между установлением первоначального состояния наполнения и повышением давления, в результате притока тепла, до наименьшего установленного давления устройств(а) ограничения давления.

Стандартная сталь означает сталь с пределом прочности на разрыв 370 H/мм2 и удлинением при разрушении 27%.

Минимальная расчетная температура означает температуру, которая используется для проектирования и изготовления корпуса и не поднимается выше наиболее низкой (наиболее холодной) температуры (рабочей температуры) содержимого при обычных условиях наполнения, опорожнения и перевозки.

6.7.4.2 Общие требования к проектированию и изготовлению

6.7.4.2.1 Корпуса цистерн проектируются и изготовляются в соответствии с признанными компетентным органом правилами эксплуатации емкостей высокого давления. Корпуса и рубашки изготовляются из стали, пригодной для профилирования. Рубашки изготовляются из стали. Для изготовления приспособлений и опорных элементов между корпусом и рубашкой могут использоваться неметаллические материалы, если они продемонстрировали свою эксплуатационную пригодность при минимальной расчетной температуре. Материалы должны в принципе соответствовать национальным или международным стандартам. Для сварных корпусов и рубашек используются лишь материалы, свариваемость которых была полностью продемонстрирована. Швы должны выполняться квалифицированно и обеспечивать полную безопасность. Если того требуют технологический процесс или свойства материалов, корпуса должны подвергаться соответствующей термической обработке, чтобы гарантировать достаточную прочность в зонах сварных соединений и зонах термического воздействия. При выборе материала следует учитывать минимальную расчетную температуру с точки зрения риска хрупкого разрушения, водородного охрупчивания, коррозионного растрескивания под напряжением и ударной вязкости. При использовании мелкозернистой стали гарантированное значение предела текучести не должно превышать 460 Н/мм2 и гарантированное значение верхнего предела прочности на разрыв не должно превышать 725 Н/мм2 в соответствии с техническими требованиями к материалам. Материалы, из которых изготовлена переносная цистерна, должны быть пригодны к эксплуатации в условиях внешней среды, которые могут возникнуть во время перевозки.

6.7.4.2.2 Любая часть переносной цистерны, включая фитинги, прокладки и трубопроводы, которая, как можно предположить, обычно будет вступать в контакт с перевозимым охлажденным сжиженным газом, должна быть совместима с этим охлажденным сжиженным газом.

6.7.4.2.3 Следует избегать контакта между разнородными металлами, который может привести к повреждениям в результате гальванического эффекта.

6.7.4.2.4 Система теплоизоляции должна включать сплошное покрытие корпуса(ов) эффективными изоляционными материалами. Наружная изоляция должна быть защищена рубашкой для предотвращения проникновения влаги и получения прочих повреждений при обычных условиях перевозки.

6.7.4.2.5 Если рубашка газонепроницаема, то необходимо предусмотреть устройство, позволяющее избежать возникновения опасного давления в изолирующем слое.

6.7.4.2.6 Переносные цистерны, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов с температурой кипения ниже (-) 182°C при атмосферном давлении, не должны включать материалов, могущих опасно реагировать с кислородом или обогащенной кислородом газовой средой, если они находятся в той части теплоизоляции, где имеется опасность контакта с кислородом или обогащенной кислородом жидкостью.

6.7.4.2.7 Изоляционные материалы не должны существенно терять свои свойства в ходе эксплуатации.

6.7.4.2.8 Для каждого охлажденного сжиженного газа, предназначенного для перевозки в переносной цистерне, определяется контрольное время удержания.

6.7.4.2.8.1 Контрольное время удержания определяется методом, признанным компетентным органом, на основе следующих данных:

a) эффективности системы изоляции, определенной в соответствии с пунктом 6.7.4.2.8.2;

b) наиболее низкого давления, на которое отрегулирован(ы) ограничитель(и) давления;

c) первоначальных условий наполнения;

d) предполагаемой температуры окружающей среды, равной 30°C;

e) физических свойств отдельного охлажденного сжиженного газа, предназначенного для перевозки.

6.7.4.2.8.2 Эффективность системы изоляции (приток тепла в ваттах) устанавливается путем типового испытания переносной цистерны в соответствии с процедурой, признанной компетентным органом. Это испытание состоит либо из:

a) испытания при постоянном давлении (например, при атмосферном давлении), когда потеря охлажденного сжиженного газа измеряется за данный промежуток времени; либо из

b) испытания закрытой системы, когда повышение давления в корпусе измеряется за данный промежуток времени.

В случае испытания при постоянном давлении следует учитывать изменения атмосферного давления. При проведении обоих испытаний необходимо вносить поправку на всякое изменение окружающей температуры, исходя при этом из предполагаемой температуры окружающей среды, равной 30°C.

Примечание. В отношении определения фактического времени удержания перед каждым рейсом см. подраздел 4.2.3.7.

6.7.4.2.9 Рубашка цистерны с двойными стенками и вакуумной изоляцией должна быть рассчитана либо на внешнее манометрическое давление не менее 100 кПа (1 бар), установленное в соответствии с признанными техническими правилами, либо на критическое разрушающее манометрическое давление не менее 200 кПа (2 бар). При расчете способности рубашки выдерживать внешнее давление могут учитываться внутренние и наружные усиливающие элементы.

6.7.4.2.10 Переносные цистерны должны проектироваться и изготовляться со станинами, обеспечивающими надежную опору во время перевозки, а также с соответствующими приспособлениями для подъема и крепления.

6.7.4.2.11 Переносные цистерны должны проектироваться таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого, по меньшей мере, внутреннее давление, создаваемое содержимым, а также статические, динамические и тепловые нагрузки в обычных условиях погрузки/разгрузки и перевозки. В конструкции должно быть учтено усталостное разрушающее действие, оказываемое в результате неоднократного применения этих нагрузок в течение предполагаемого срока службы переносной цистерны.

6.7.4.2.12 Переносные цистерны и их крепежные детали должны, при максимально разрешенной загрузке, быть способны выдерживать следующие раздельно воздействующие статические нагрузки:

a) в направлении движения: удвоенную МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

b) горизонтально под прямыми углами к направлению движения: МДМБ (если направление движения точно не установлено, то нагрузки должны быть равны удвоенной МДМБ), помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

c) вертикально снизу вверх: МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1; и

d) вертикально сверху вниз: удвоенную МДМБ (общая нагрузка, включая действия силы тяжести), помноженную на ускорение свободного падения (g)1.

6.7.4.2.13 При воздействии каждой из нагрузок, указанных в пункте 6.7.4.2.12, должны соблюдаться следующие значения коэффициента запаса прочности:

a) для материалов с ярко выраженным пределом текучести - 1,5 по отношению к гарантированному пределу текучести; или

b) для материалов без ярко выраженного предела текучести - 1,5 по отношению к гарантированному 0,2% условному пределу текучести и 1% - для аустенитных сталей.

6.7.4.2.14 Значения предела текучести или условного предела текучести устанавливаются в соответствии с национальными или международными стандартами на материалы. При использовании аустенитных сталей минимальные значения предела текучести или условного предела текучести, установленные в соответствии со стандартами на материалы, могут быть увеличены не более чем на 15%, если эти более высокие значения указаны в свидетельстве о проверке материала. При отсутствии стандарта на данный металл значение предела текучести или условного предела текучести утверждается компетентным органом.

6.7.4.2.15 Должна быть предусмотрена возможность заземления переносных цистерн, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов.

_______________

1 Для целей расчета g = 9,81 м/с2.

6.7.4.3 Конструкционные критерии

6.7.4.3.1 Корпуса должны иметь круглое поперечное сечение.

6.7.4.3.2 Корпуса должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать испытательное давление, превышающее не менее чем в 1,3 раза МДРД. Для корпусов с вакуумной изоляцией испытательное давление должно превышать не менее чем в 1,3 раза сумму МДРД и 100 кПа (1 бар). В любом случае испытательное давление не должно быть менее 300 кПа (3 бар) манометрического давления. Следует обратить внимание на требования в отношении минимальной толщины стенок корпуса, содержащиеся в пунктах 6.7.4.4.2-6.7.4.4.7.

6.7.4.3.3 Для металлов с ярко выраженным пределом текучести или с гарантированным значением условного предела текучести (как правило, 0,2% условный предел текучести или 1% - для аустенитных сталей) напряжение первичной перегородки σ (сигма) в корпусе не должно превышать - при испытательном давлении - 0,75 Re или 0,50 Rm (в зависимости от того, какое из этих значений меньше), где:

Re = предел текучести в H/мм2, или 0,2% условный предел текучести, либо 1% - для аустенитных сталей;

Rm = минимальный предел прочности на разрыв в H/мм2.

6.7.4.3.3.1 Для Re и Rm надлежит использовать минимальные значения, установленные в соответствии с национальными или международными стандартами на материалы. При использовании аустенитных сталей минимальные значения Re и Rm, установленные в соответствии со стандартами на материалы, могут быть увеличены не более чем на 15%, если эти более высокие значения указаны в свидетельстве о проверке материала. При отсутствии стандарта на данный металл используемые значения Re и Rm утверждаются компетентным органом или уполномоченной им организацией.

6.7.4.3.3.2 Для изготовления сварных корпусов не разрешается использовать стали с соотношением Re/Rm, составляющим более 0,85. Для определения этого соотношения должны использоваться значения Re и Rm, указанные в свидетельстве о проверке материала.

6.7.4.3.3.3 Значение удлинения при разрыве (в %) сталей, используемых для изготовления корпусов, должно составлять не менее 10 000/Rm при абсолютном минимуме 16% для мелкозернистой стали и 20% для других сталей. Алюминий и алюминиевые сплавы, используемые для изготовления корпусов, должны иметь значение удлинения при разрыве (в %), составляющее не менее 10 000/6Rm при абсолютном минимуме 12%.

6.7.4.3.3.4 Для целей определения фактических значений показателей для материалов надлежит отметить, что в случае тонколистового металла ось образца, испытываемого на растяжение, должна находиться под прямыми углами (поперек) к направлению прокатки. Остаточное удлинение при разрыве измеряется на образцах прямоугольного поперечного сечения, соответствующих стандарту ISO 6892:1998, при их расчетной длине 50 мм.

6.7.4.4 Минимальная толщина стенок корпуса

6.7.4.4.1 Минимальная толщина стенок корпуса должна иметь наибольшее из следующих значений:

a) минимальная толщина, определенная в соответствии с требованиями пунктов 6.7.4.4.2-6.7.4.4.7; или

b) минимальная толщина, определенная в соответствии с признанными правилами эксплуатации емкостей высокого давления, включая требования подраздела 6.7.4.3.

6.7.4.4.2 Толщина стенок корпусов диаметром не более 1,80 м должна составлять не менее 5 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла. Толщина стенок корпусов диаметром более 1,80 м должна составлять не менее 6 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла.

6.7.4.4.3 Толщина стенок корпусов цистерн с вакуумной изоляцией, имеющих в диаметре не более 1,80 м, должна составлять не менее 3 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла. Толщина стенок корпусов таких цистерн, имеющих в диаметре более 1,80 м, должна составлять не менее 4 мм для стандартной стали или эквивалентное значение для используемого металла.

6.7.4.4.4 Для цистерн с вакуумной изоляцией суммарная толщина рубашки и стенок корпуса должна соответствовать минимальной толщине, предписанной в пункте 6.7.4.4.2, причем толщина стенок самого корпуса должна быть не меньше минимальной толщины, предписанной в пункте 6.7.4.4.3.

6.7.4.4.5 Толщина стенок корпусов должна составлять не менее 3 мм, независимо от конструкционного материала.

6.7.4.4.6 Эквивалентное значение толщины металла, иное, чем значение, предписанное для стандартной стали в пунктах 6.7.4.4.2 и 6.7.4.4.3, определяется по следующей формуле:

где:

e1 = требуемая эквивалентная толщина (в мм) используемого металла;

e0 = минимальная толщина (в мм) стандартной стали, установленная в пунктах 6.7.4.4.2 и 6.7.4.4.3;

Rm1 = гарантированный минимальный предел прочности на разрыв (в H/мм2) используемого металла (см. пункт 6.7.4.3.3);

A1 = гарантированное минимальное удлинение при разрыве (в %) используемого металла в соответствии с национальными или международными стандартами.

6.7.4.4.7 Толщина стенок ни в коем случае не должна быть меньше толщины, предписанной в пунктах 6.7.4.4.1-6.7.4.4.5. Все части корпуса должны иметь минимальную толщину, указанную в пунктах 6.7.4.4.1-6.7.4.4.6. В этом значении толщины не должен учитываться допуск на коррозию.

6.7.4.4.8 Не допускается резких изменений толщины листов в местах соединения днищ с цилиндрической частью корпуса.

6.7.4.5 Сервисное оборудование

6.7.4.5.1 Сервисное оборудование должно быть установлено так, чтобы оно было защищено от опасности срывания или повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и перевозке. Если соединение каркаса с цистерной или рубашки с корпусом допускает их относительное взаимное смещение, оборудование должно крепиться таким образом, чтобы в результате такого смещения не были повреждены рабочие детали. Наружные фитинги для слива (соединительные муфты для труб, запорные устройства), запорный клапан и его седло должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних сил (например, путем использования сдвигающихся секций). Устройства наполнения и слива (включая фланцы или резьбовые заглушки) и любые предохранительные колпаки должны быть защищены от случайного открытия.

6.7.4.5.2 Каждое отверстие для наполнения и опорожнения в переносных цистернах, используемых для перевозки легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов, должно быть снабжено по меньшей мере тремя взаимно независимыми последовательно установленными запорными устройствами, из которых первое - запорный клапан, расположенный как можно ближе к рубашке, второе - запорный вентиль и третье - глухой фланец или равноценное устройство. Запорное устройство, расположенное наиболее близко к рубашке, должно быть быстро закрывающимся устройством, которое автоматически закрывается в случае непредусмотренного перемещения переносной цистерны во время наполнения или опорожнения или в случае ее охвата огнем. Необходимо также предусмотреть возможность дистанционного управления этим устройством.

6.7.4.5.3 Каждое отверстие для наполнения и опорожнения в переносных цистернах, используемых для перевозки невоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов, должно быть снабжено по меньшей мере двумя взаимно независимыми последовательно установленными запорными устройствами, из которых первое - запорный клапан, расположенный как можно ближе к рубашке, а второе - глухой фланец или равноценное устройство.

6.7.4.5.4 Для секций трубопровода, которые могут перекрываться с обоих концов и где может задерживаться жидкость, необходимо предусмотреть возможность автоматического сброса давления с целью предотвращения возникновения в трубопроводе избыточного давления.

6.7.4.5.5 В цистернах с вакуумной изоляцией смотровое отверстие не требуется.

6.7.4.5.6 Наружные фитинги должны быть, по возможности, сгруппированы вместе.

6.7.4.5.7 Каждый соединительный патрубок переносной цистерны должен иметь четкую маркировку, указывающую его назначение.

6.7.4.5.8 Каждый запорный клапан (вентиль) или другое запорное устройство должны быть спроектированы и изготовлены в расчете на номинальное давление не ниже МДРД корпуса с учетом температур, которые могут быть достигнуты в ходе перевозки. Все запорные вентили с ходовым винтом должны закрываться вращением маховика по часовой стрелке. Для других запорных клапанов должны четко указываться положение («открыто» и «закрыто») и направление закрытия. Конструкция всех запорных клапанов должна исключать возможность их случайного открытия.

6.7.4.5.9 Если используются устройства повышения давления, то в соединительных патрубках такого устройства, предназначенных для подачи жидкости или пара, необходимо предусмотреть клапан, установленный как можно ближе к рубашке и препятствующий утечке содержимого в случае повреждения устройства.

6.7.4.5.10 Трубопроводы должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы они не подвергались опасности повреждения в результате теплового расширения и сжатия, механического удара и вибрации. Все трубопроводы должны быть изготовлены из подходящего материала. Для предотвращения утечки в результате пожара следует использовать только стальные трубы и сварные соединения между рубашкой и штуцерами, ведущими к первому запорному устройству любого выпускного отверстия. Метод крепления запорного устройства к этому штуцеру должен удовлетворять требованиям компетентного органа или уполномоченной им организации. Везде, где это необходимо, следует использовать сварные соединения труб.

6.7.4.5.11 Медные трубы должны быть спаяны с использованием твердого припоя или иметь столь же прочное металлическое соединение. Температура плавления твердого припоя должна быть не ниже 525°C. Такие соединения не должны снижать прочности труб, например при нарезании резьбы.

6.7.4.5.12 Конструкционные материалы клапанов и вспомогательных приспособлений должны обладать удовлетворительными свойствами при самой низкой рабочей температуре переносной цистерны.

6.7.4.5.13 Разрывное внутреннее давление всех трубопроводов и фитингов должно быть не меньше наибольшего из следующих двух значений: четырехкратного МДРД корпуса или четырехкратного давления, которому он может подвергаться в процессе эксплуатации при работе насоса или других устройств (за исключением устройств для сброса давления).

6.7.4.6 Устройства для сброса давления

6.7.4.6.1 Каждый корпус должен быть оборудован по меньшей мере двумя независимыми устройствами для сброса давления подпружиненного типа. Устройства для сброса давления должны автоматически открываться при давлении не менее МДРД и должны быть полностью открыты при давлении, составляющем 110% от МДРД. После сброса давления эти устройства должны закрываться при давлении, которое не более чем на 10% ниже давления, при котором начался его сброс, и должны оставаться закрытыми при любом более низком давлении. Устройства для сброса давления должны быть такого типа, чтобы они могли выдерживать динамические нагрузки, включая волновой удар жидкости.

6.7.4.6.2 Корпуса для невоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов и водорода могут, кроме того, иметь разрывные мембраны, установленные параллельно с подпружиненными устройствами, как это указано в пунктах 6.7.4.7.2 и 6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3 Устройства для сброса давления должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать проникновение посторонних материалов, утечку газа и любое опасное повышение давления.

6.7.4.6.4 Устройства для сброса давления должны быть утверждены компетентным органом или уполномоченной им организацией.

6.7.4.7 Пропускная способность и регулирование устройств для сброса давления

6.7.4.7.1 В случае ухудшения вакуума в цистерне с вакуумной изоляцией или потери 20% изоляции цистерны, изолированной твердыми материалами, суммарная пропускная способность всех установленных устройств для сброса давления должна быть достаточной для того, чтобы давление (включая аккумулирование) внутри корпуса не превышало 120% от МДРД.

6.7.4.7.2 Для невоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов (за исключением кислорода) и водорода такая пропускная способность может быть достигнута за счет использования разрывных мембран параллельно с требуемыми устройствами для сброса давления. Мембраны должны разрываться при номинальном давлении, равном испытательному давлению корпуса.

6.7.4.7.3 При обстоятельствах, описанных в пунктах 6.7.4.7.1 и 6.7.4.7.2, в условиях полного охвата пламенем суммарная пропускная способность всех установленных устройств для сброса давления должна быть достаточной для того, чтобы давление в корпусе не превысило испытательного давления.

6.7.4.7.4 Требуемая пропускная способность предохранительных устройств рассчитывается в соответствии с принятыми техническими правилами, признанными компетентным органом6.

_______________

6 См., например, CGA S-1.2-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases».

6.7.4.8 Маркировка устройств для сброса давления

6.7.4.8.1 Каждое устройство для сброса давления должно иметь четко различимую и постоянную маркировку со следующими указаниями:

a) давление (в барах или кПа), на которое оно отрегулировано для выпуска газа;

b) допустимое отклонение от давления срабатывания для подпружиненных устройств;

c) исходная температура, соответствующая номинальному давлению разрушения разрывных мембран; и

d) расчетная пропускная способность устройства, выраженная в стандартных кубических метрах воздуха в секунду (м3/с).

Если возможно, необходимо указывать также следующую информацию:

e) название завода-изготовителя и соответствующий номер по каталогу.

6.7.4.8.2 Расчетная пропускная способность, указываемая на устройствах для сброса давления, определяется в соответствии со стандартом ISO 4126-1:1991.

6.7.4.9 Штуцеры устройств для сброса давления

6.7.4.9.1 Штуцеры устройств для сброса давления должны быть достаточного размера, чтобы обеспечивать беспрепятственное поступление необходимого количества выпускаемых паров или газов к предохранительному устройству. Запорные клапаны не должны устанавливаться между корпусом и устройством для сброса давления, за исключением тех случаев, когда для целей технического обслуживания или по другим причинам установлены дублирующие устройства, а запорные клапаны, обслуживающие фактически действующие устройства, заблокированы в открытом положении или эти запорные клапаны взаимно блокированы таким образом, что всегда выполняются требования пункта 6.7.4.7. В отверстии, ведущем к выпускной трубе или устройству для сброса давления, не должно быть засора, который мог бы ограничить или перекрыть поток газов из корпуса к этому устройству. Отводящие трубопроводы устройств для сброса давления, если они используются, должны выпускать сбрасываемые пары или жидкость в атмосферу в условиях минимального противодавления на такие устройства.

6.7.4.10 Расположение устройств для сброса давления

6.7.4.10.1 Каждое входное отверстие устройств для сброса давления должно располагаться в верхней части корпуса, как можно ближе к его продольному и поперечному центру. Все входные отверстия устройств для сброса давления должны быть расположены - в условиях максимального наполнения - в паровом пространстве корпуса и должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное удаление выделяющихся паров. В случае охлажденных сжиженных газов выпускаемый пар должен быть направлен в сторону от корпуса таким образом, чтобы не сталкиваться с корпусом. Защитные устройства, изменяющие направление потока паров, допускаются при условии, что требуемая пропускная способность предохранительных устройств не снижается.

6.7.4.10.2 Должны быть приняты меры к тому, чтобы исключить доступ к устройствам для сброса давления посторонних лиц и предохранить эти устройства от повреждения в случае опрокидывания переносной цистерны.

6.7.4.11 Контрольно-измерительные приборы

6.7.4.11.1 За исключением случаев, когда переносная цистерна наполняется по весу, она должна быть оборудована одним или несколькими контрольно-измерительными приборами. Не должны использоваться стеклянные уровнемеры и измерительные приборы из другого хрупкого материала, находящиеся в непосредственном контакте с содержимым корпуса.

6.7.4.11.2 В рубашке переносной цистерны с вакуумной изоляцией должен быть установлен патрубок для вакуумметра.

6.7.4.12 Опоры, каркас, подъемные и крепежные приспособления переносных цистерн

6.7.4.12.1 Переносные цистерны должны быть спроектированы и изготовлены с опорной конструкцией, служащей надежным основанием во время перевозки. Нагрузки, указанные в пункте 6.7.4.2.12, и коэффициент запаса прочности, предусмотренный в пункте 6.7.4.2.13, должны рассматриваться с учетом этого аспекта конструкции. Допускается применение полозьев, каркасов, рам или других подобных конструкций.

6.7.4.12.2 Суммарные напряжения, вызываемые арматурой переносной цистерны (например, рамами, каркасом и т. д.), а также ее подъемными и крепежными приспособлениями, не должны вызывать чрезмерного напряжения в какой-либо части корпуса. На все переносные цистерны устанавливаются стационарные подъемные и крепежные приспособления. Предпочтительно размещать их на опорах переносной цистерны, но можно также прикреплять их к усиливающим элементам корпуса, расположенным в опорных точках.

6.7.4.12.3 При проектировании опор и каркасов необходимо учитывать коррозионное воздействие окружающей среды.

6.7.4.12.4 Проемы для вилочного захвата автопогрузчика должны быть способны закрываться. Средства закрытия этих проемов должны составлять неотъемлемую часть каркаса или быть прочно прикреплены к нему. Переносные цистерны длиной менее 3,65 м, состоящие из единственного отсека, могут не иметь закрывающихся проемов для вилочного захвата автопогрузчика при условии, что:

a) цистерна и все фитинги хорошо защищены от удара вилами автопогрузчика; и

b) расстояние между центрами проемов составляет по меньшей мере половину максимальной длины переносной цистерны.

6.7.4.12.5 Если переносные цистерны не защищены в ходе перевозки в соответствии с требованиями пункта 4. 2.3.3, то корпуса и сервисное оборудование должны быть защищены от повреждения в результате поперечного или продольного удара или опрокидывания. Наружные фитинги должны быть защищены таким образом, чтобы препятствовать высвобождению содержимого корпусов в результате удара или опрокидывания переносной цистерны на ее фитинги. Такая защита включает, например:

a) защиту от поперечного удара, которая может состоять из продольных балок, защищающих корпус с обеих сторон на уровне средней линии;

b) защиту переносной цистерны от опрокидывания, которая может состоять из арматурных обручей или стержней, закрепленных поперек рамы;

c) защиту от удара сзади, которая может состоять из буфера или рамы;

d) защиту корпуса от повреждения в результате удара или опрокидывания путем использования рамы, соответствующей стандарту ISO 1496-3:1995;

e) защиту переносной цистерны от удара или опрокидывания путем использования вакуумной изолирующей рубашки.

6.7.4.13 Утверждение типа конструкции

6.7.4.13.1 Компетентный орган или уполномоченная им организация выдают на каждую новую конструкцию переносной цистерны сертификат об утверждении ее типа. В этом сертификате удостоверяется, что переносная цистерна была обследована этим органом, пригодна для использования по своему назначению и отвечает требованиям настоящей главы. Если переносные цистерны изготовляются серийно без внесения изменений в конструкцию, то сертификат действителен для всей серии. В сертификате указываются результаты испытаний прототипа, охлажденные сжиженные газы, разрешенные к перевозке, конструкционные материалы корпуса и рубашки, а также номер утверждения. Номер утверждения состоит из отличительного символа или знака государства, на территории которого был выдан сертификат об утверждении, т. е. отличительного знака, используемого в международном движении в соответствии с предписаниями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, и регистрационного номера. В сертификате должны указываться любые альтернативные предписания, упомянутые в пункте 6.7.1.2. Сертификат об утверждении типа конструкции может служить основанием для утверждения переносных цистерн меньшего размера, изготовленных из аналогичных по свойствам и толщине материалов в соответствии с таким же технологическим процессом и имеющих идентичные опоры, аналогичные запорные устройства и прочие составные части.

6.7.4.13.2 Протокол испытаний прототипа для целей утверждения типа конструкции должен включать, по меньшей мере, следующие сведения:

a) результаты соответствующего испытания каркаса по стандарту ISO 1496-3:1995;

b) результаты первоначальной проверки и испытания в соответствии с пунктом 6.7.4.14.3; и

c) результаты испытания на удар в соответствии с пунктом 6.7.4.14.1, если это применимо.

6.7.4.14 Проверка и испытания

6.7.4.14.1 Переносные цистерны, отвечающие определению контейнера, содержащемуся в Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК) 1972 года, с внесенными в нее поправками, не должны использоваться, кроме как если они были признаны годными после прохождения прототипом каждой конструкции испытания на динамический удар в продольном направлении, предусмотренного в разделе 41 части IV Руководства по испытаниям и критериям.

6.7.4.14.2 Корпус и элементы оборудования переносной цистерны должны подвергаться проверке и испытаниям в первый раз перед началом эксплуатации (первоначальная проверка и испытание), а затем не реже одного раза в пять лет (пятилетние периодические проверки и испытания) с проведением промежуточных периодических проверок и испытаний в середине срока между двумя пятилетними периодическими проверками и испытаниями (т. е. каждые два с половиной года). Такие промежуточные проверки и испытания могут проводиться в течение трех месяцев по наступлении указанной даты. Если необходимо, то в соответствии с пунктом 6.7.4.14.7 проводятся внеплановые проверки и испытания, независимо от даты последней периодической проверки и испытания.

6.7.4.14.3 Первоначальная проверка и испытание переносной цистерны должны включать проверку конструктивных характеристик, внутренний и наружный осмотр переносной цистерны и ее фитингов с должным учетом предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, а также испытание под давлением с использованием испытательных давлений в соответствии с пунктом 6.7.4.3.2. С согласия компетентного органа или уполномоченной им организации испытание под давлением может проводиться как гидравлическое испытание или с использованием другой жидкости или газа. До ввода переносной цистерны в эксплуатацию проводятся также испытание на герметичность и проверка удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования. Если корпус и его фитинги подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность. Все сварные швы корпуса, подвергаемые полным нагрузкам, проверяются в ходе первоначального испытания радиографическим, ультразвуковым или другим подходящим неразрушительным методом. Это положение не применяется к рубашке.

6.7.4.14.4 Периодические проверки и испытания, проводимые каждые пять лет и каждые два с половиной года, должны включать наружный осмотр переносной цистерны и ее фитингов с должным учетом предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, испытание на герметичность, а также проверку удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования и снятие показаний вакуумметра, если он имеется. В случае цистерн, изолированных без использования вакуума, рубашка и изоляционный материал снимаются во время периодических проверок и испытаний, проводимых каждые два с половиной года и каждые пять лет, но лишь тогда, когда это необходимо для достоверной оценки.

6.7.4.14.5 (Исключен)

6.7.4.14.6 Переносную цистерну нельзя наполнять и предъявлять к перевозке после истечения срока действия последней периодической проверки и испытания, проводимых каждые пять лет или каждые два с половиной года в соответствии с требованиями пункта 6.7.4.14.2. Однако переносная цистерна, наполненная до истечения срока действия последней периодической проверки и испытания, может перевозиться в течение не более трех месяцев после истечения срока действия этого последнего периодического испытания или проверки. Кроме того, переносная цистерна может перевозиться после истечения срока действия последнего периодического испытания и проверки:

a) после опорожнения, но до очистки - в целях прохождения очередного требуемого испытания или проверки перед очередным наполнением; и

b) если компетентный орган не распорядится иначе, - в течение не более шести месяцев после истечения срока действия последнего периодического испытания или проверки с целью возвращения опасных грузов для их соответствующего удаления или переработки. Информация об освобождении от действия соответствующего требования заносится в транспортный документ.

6.7.4.14.7 Внеплановые проверки и испытания требуются в том случае, если переносная цистерна имеет поврежденные или корродированные участки, течь или иные дефекты, могущие нарушить целостность конструкции переносной цистерны. Масштаб внеплановых проверок и испытаний зависит от степени повреждения переносной цистерны или ухудшения ее состояния. При этом предполагается проведение, по меньшей мере, тех процедур, которые предусмотрены проверками и испытаниями, проводимыми каждые два с половиной года в соответствии с требованиями пункта 6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8 В ходе внутреннего осмотра, осуществляемого во время первоначальной проверки и испытания, необходимо проверить корпус на изъязвление, коррозию, абразивный износ, вмятины, деформацию, дефекты сварных швов или любые другие недостатки, включая течь, которые могли бы сделать переносную цистерну небезопасной для перевозки.

6.7.4.14.9 В ходе наружного осмотра необходимо:

a) проверить наружный трубопровод, клапаны (вентили), системы повышения давления/охлаждения и прокладки на предмет наличия корродированных участков или любых других недостатков, включая течь, которые могли бы сделать переносную цистерну небезопасной для наполнения, опорожнения или перевозки;

b) убедиться в том, что не происходит утечки через крышки лазов или прокладки;

c) заменить отсутствующие или затянуть ослабленные болты или гайки на любом фланцевом соединении или глухом фланце;

d) убедиться в том, что все аварийные устройства и клапаны не имеют коррозии, деформации и иных повреждений или дефектов, которые могли бы помешать их нормальному функционированию. Дистанционные запорные устройства и самозакрывающиеся запорные клапаны необходимо привести в действие, с тем, чтобы убедиться в их исправности;

e) убедиться в том, что требуемая маркировка на переносной цистерне является разборчивой и удовлетворяет соответствующим требованиям; и

f) убедиться в том, что каркас, опоры и подъемные приспособления переносной цистерны находятся в удовлетворительном состоянии.

6.7.4.14.10 Проверки и испытания, предусмотренные в пунктах 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 и 6.7.4.14.7, должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом или уполномоченной им организацией, или в присутствии этого эксперта. Если испытание под давлением входит в программу проверок и испытаний, то применяется испытательное давление, указанное на табличке с данными, прикрепленной к переносной цистерне. В ходе испытания под давлением переносная цистерна проверяется на наличие течи в корпусе, трубопроводе или оборудовании.

6.7.4.14.11 Каждый раз, когда на корпусе производятся работы по резанию, обжигу или сварке, они должны утверждаться компетентным органом или уполномоченной им организацией с учетом правил эксплуатации емкостей высокого давления, в соответствии с которыми был изготовлен этот корпус. После окончания работ проводится испытание под давлением с использованием первоначального испытательного давления.

6.7.4.14.12 В случае обнаружения любого опасного дефекта переносная цистерна должна быть снята с эксплуатации и вновь допущена к ней лишь после устранения дефекта и прохождения повторных испытаний.

6.7.4.15 Маркировка

6.7.4.15.1 Каждая переносная цистерна должна быть снабжена коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно прикрепленной к переносной цистерне на видном месте, легко доступном для контроля. Если в силу устройства переносной цистерны табличку невозможно прочно прикрепить к корпусу, на корпусе проставляется маркировка, содержащая, по меньшей мере, информацию, требуемую правилами эксплуатации емкостей высокого давления. На табличку наносятся с применением метода штамповки или другого аналогичного метода, по меньшей мере, указанные ниже сведения:

Страна изготовления:

U Страна Номер В случае альтернативных предписаний (см. пункт 6.7.1.2)

N утверждения утверждения «АА»

Название или знак завода-изготовителя

Серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем

Уполномоченная организация по утверждению типа конструкции

Регистрационный номер владельца

Год изготовления

Правила эксплуатации емкостей высокого давления, в соответствии с которыми изготовлена цистерна

Испытательное давление____ бар/кПа (манометрическое)2

МДРД_______ бар/кПа (манометрическое)2

Минимальная расчетная температура____ °С

Вместимость по воде при 20°С____литров

Дата первоначального испытания под давлением и сведения о присутствовавших при испытании лицах

Материал(ы) корпуса и стандарт(ы) на материал(ы)

Эквивалентная толщина для стандартной стали____ мм

Дата и вид последнего(их) периодического(их) испытания(й)

Месяц____ Год_____ Испытательное давление___ бар/кПа (манометрическое)2

Клеймо эксперта, проводившего последнее испытание или присутствовавшего при его проведении

Полное наименование газа(ов), к перевозке которого(ых) допущена переносная цистерна

«Теплоизоляция» или «вакуумная изоляция»_____

Эффективность системы изоляции (притока тепла)____ватт (Вт)

Контрольное время удержания___ дней (или часов), первоначальное давление ___бар/кПа (манометрическое)2 и степень наполнения____ кг для каждого охлажденного сжиженного газа, разрешенного к перевозке.

6.7.4.15.2 Непосредственно на переносной цистерне или на металлической табличке, прочно прикрепленной к переносной цистерне, указываются следующие сведения:

Название владельца и оператора

Наименование перевозимого охлажденного сжиженного газа (и минимальная средняя объемная температура)

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ)____кг

Масса порожней переносной цистерны___ кг

Фактическое время удержания перевозимого газа____ дней (или часов)

Примечание. В отношении идентификации перевозимого(ых) охлажденного(ых) сжиженного(ых) газа(ов) см. также часть 5.

6.7.4.15.3 Если переносная цистерна сконструирована и утверждена для перевозки и обработки в открытом море, то на идентификационной табличке должна быть сделана надпись «МОРСКАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА».

_____________

2 Должна быть указана используемая единица измерения.

6.7.5 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК), предназначенных для перевозки неохлажденных газов

6.7.5.1 Определения

Для целей настоящего раздела:

Альтернативное предписание означает утверждение компетентным органом переносной цистерны или МЭГК, спроектированных, изготовленных или испытанных в соответствии с техническими требованиями или методами испытаний, иными, чем те, которые предусмотрены в настоящей главе.

Испытание на герметичность означает испытание с использованием газа, при котором элементы и сервисное оборудование МЭГК подвергаются эффективному внутреннему давлению, составляющему не менее 20% от испытательного давления.

Коллектор означает сборку трубопроводов и вентилей, соединяющих загрузочные и/или разгрузочные отверстия элементов.

Конструкционное оборудование означает усиливающие, крепящие, защитные и стабилизирующие наружные приспособления элементов.

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ) означает сумму тарной массы МЭГК и наибольшей массы груза, разрешенной к перевозке.

Сервисное оборудование означает контрольно-измерительные приборы и устройства для наполнения, разгрузки, удаления паров и газов и предохранительные устройства.

Сертифицированные ООН многоэлементные газовые контейнеры (МЭГК) означают используемые в мультимодальной перевозке комплекты баллонов, трубок и связок баллонов, соединенных между собой коллектором и собранных в единое целое в рамной конструкции. МЭГК включают сервисное оборудование и конструкционное оборудование, необходимое для перевозки газов.

Элементы означают баллоны, трубки или связки баллонов.

6.7.5.2 Общие требования к проектированию и изготовлению

6.7.5.2.1 МЭГК должен загружаться и разгружаться без демонтажа его конструкционного оборудования. Он должен быть оснащен стабилизирующими приспособлениями, не связанными с элементами, для обеспечения конструкционной целостности при обработке и перевозке. МЭГК должны проектироваться и изготовляться с опорными конструкциями, служащими надежным основанием во время перевозки, а также с подъемными и крепежными приспособлениями, пригодными для подъема МЭГК, в том числе, когда он заполнен до максимально допустимой массы брутто. МЭГК должен проектироваться для погрузки на транспортное средство, вагон либо морское судно или судно внутреннего плавания и оборудоваться салазками, стойками или приспособлениями, облегчающими механическую обработку.

6.7.5.2.2 МЭГК должны проектироваться, изготовляться и оборудоваться таким образом, чтобы выдерживать все нагрузки, которым они могут подвергнуться в обычных условиях обработки и перевозки. Конструкция должна учитывать последствия действия динамической нагрузки и усталости материалов.

6.7.5.2.3 Элементы МЭГК должны изготовляться из бесшовной стали и производиться и испытываться в соответствии с положениями разделов 6.2.1 и 6.2.2. Все элементы МЭГК должны относиться к одному и тому же типу конструкции.

6.7.5.2.4 Элементы МЭГК, фитинги и трубопроводы должны быть:

a) совместимыми с веществами, для перевозки которых они предназначаются (см. ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000); или

b) должным образом пассивированы или нейтрализованы с помощью химической реакции.

6.7.5.2.5 Надлежит избегать контакта между разнородными металлами, который может привести к повреждениям в результате гальванического эффекта.

6.7.5.2.6 Материалы, из которых изготовлен МЭГК, включая любые устройства, прокладки и вспомогательные приспособления, не должны оказывать негативное воздействие на газ (газы), предназначенный(ые) для перевозки в МЭГК.

6.7.5.2.7 МЭГК должны проектироваться таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого, по меньшей мере, внутреннее давление, создаваемое содержимым, а также статические, динамические и тепловые нагрузки в обычных условиях погрузки-разгрузки и перевозки. В конструкции должно быть учтено усталостное разрушающее действие, оказываемое в результате неоднократного приложения этих нагрузок в течение предполагаемого срока службы многоэлементного газового контейнера.

6.7.5.2.8 МЭГК и их крепежные детали должны, при максимально разрешенной загрузке, выдерживать следующие раздельно воздействующие статические нагрузки:

a) в направлении движения: удвоенную МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

b) горизонтально под прямыми углами к направлению движения: МДМБ (если направление движения точно не установлено, то нагрузки должны быть равны удвоенной МДМБ), помноженную на ускорение свободного падения (g)1;

c) вертикально снизу вверх: МДМБ, помноженную на ускорение свободного падения (g)1; и

d) вертикально сверху вниз: удвоенную МДМБ (общая нагрузка, включая действие силы тяжести), помноженную на ускорение свободного падения (g)1.

6.7.5.2.9 В условиях нагрузок, указанных в пункте 6.7.5.2.8, напряжение в наиболее напряженной точке элемента не должно превышать значений, приводимых в соответствующих стандартах, указанных в подразделе 6.2.2.1, либо, если элементы проектировались, изготавливались и испытывались не в соответствии с этими стандартами, - в технических правилах или стандарте, признанных или утвержденных компетентным органом страны использования (см. раздел 6.2.5).

6.7.5.2.10 При воздействии каждой из нагрузок, указанных в пункте 6.7.5.2.8, должны соблюдаться следующие значения коэффициента запаса прочности:

a) для сталей с ярко выраженным пределом текучести - 1,5 по отношению к гарантированному пределу текучести; или

b) для сталей без ярко выраженного предела текучести - 1,5 по отношению к гарантированному значению 0,2% условного предела текучести или 1% - для аустенитных сталей.

6.7.5.2.11 Должна быть предусмотрена возможность заземления МЭГК, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся газов.

6.7.5.2.12 Элементы должны закрепляться таким образом, чтобы не происходило нежелательного перемещения их относительно структуры и не возникало концентрации опасных местных напряжений.

6.7.5.3 Сервисное оборудование

6.7.5.3.1 Сервисное оборудование должно быть скомпоновано или спроектировано так, чтобы оно было защищено от повреждения, которое могло бы привести к выпуску содержимого сосуда под давлением в обычных условиях погрузки-разгрузки и перевозки. Если каркас и элементы соединены таким образом, что допускается определенное смещение узлов в сборе по отношению друг к другу, оборудование должно крепиться так, чтобы в результате такого смещения не повреждались рабочие детали. Коллекторы, фитинги для слива (соединительные муфты для труб, запорные устройства) и запорные вентили должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних сил. Трубопроводы коллектора, ведущие к запорным вентилям, должны быть достаточно гибкими, чтобы защитить вентили и трубопроводы от срывания или выпуска содержимого сосудов под давлением. Устройства загрузки и разгрузки (включая фланцы или резьбовые заглушки) и любые предохранительные колпаки должны быть защищены от случайного открывания.

_______________

1 Для целей расчета g =9,81 м/с2.

6.7.5.3.2 Каждый элемент, предназначенный для перевозки токсичных газов (газов, относящихся к группам T, TF, TC, TO, TFC и TOC), должен быть снабжен вентилем. Коллектор для сжиженных токсичных газов (газов с классификационными кодами 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC и 2TOC) должен быть сконструирован таким образом, чтобы можно было наполнять элементы по отдельности и не допускать сообщения между ними с помощью вентиля, который можно загерметизировать. В случае перевозки легковоспламеняющихся газов (газов, относящихся к группе F) элементы должны быть разделены с помощью изолирующего клапана на группы вместимостью не более 3000 литров каждая.

6.7.5.3.3 Загрузочные и разгрузочные отверстия МЭГК должны быть снабжены двумя вентилями, последовательно установленными в доступном месте на каждом из разгрузочных и загрузочных патрубков. Один из вентилей может представлять собой обратный клапан. Устройства загрузки и разгрузки могут быть подсоединены к коллектору. На тех секциях трубопроводов, которые могут перекрываться с обоих концов и в которых может задерживаться жидкий продукт, должен устанавливаться клапан сброса давления для предотвращения возникновения избыточного давления. Основные изолирующие вентили на МЭГК должны иметь четкую маркировку, указывающую направление их закрытия. Каждый запорный вентиль или другие запорные устройства должны проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы выдерживать давление, превышающее не менее чем в полтора раза испытательное давление МЭГК. Все запорные вентили с ходовыми винтами должны закрываться вращением маховика по часовой стрелке. Для других запорных вентилей должны четко указываться положение («открыто» и «закрыто») и направление закрытия. Конструкция и расположение всех запорных вентилей должны исключать возможность их случайного открывания. Для изготовления вентилей и вспомогательных приспособлений должны использоваться пластичные металлы.

6.7.5.3.4 Трубопроводы должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы они не подвергались опасности повреждения в результате расширения и сжатия, механического удара и вибрации. Стыки труб должны быть спаяны или иметь столь же прочное металлическое соединение. Температура плавления припоя должна быть не ниже 525°С. Номинальное давление сервисного оборудования и коллектора должно составлять не менее двух третей от испытательного давления элементов.

6.7.5.4 Устройства для сброса давления

6.7.5.4.1 Элементы МЭГК, используемых для перевозки диоксида углерода (№ ООН 1013) и гемиоксида азота (№ ООН 1070), должны быть разделены с помощью изолирующего клапана на группы вместимостью не более 3000 литров каждая. На каждой группе должно устанавливаться одно или несколько устройств для сброса давления. На МЭГК для других газов устройства для сброса давления должны устанавливаться в соответствии с предписаниями компетентного органа страны использования.

6.7.5.4.2 В тех случаях, когда устанавливаются устройства для сброса давления, каждый элемент или группа элементов МЭГК, которые могут быть изолированы друг от друга, оборудуются одним или более устройствами для сброса давления. Устройства для сброса давления должны быть такого типа, чтобы они могли выдерживать динамические нагрузки, включая волновой удар жидкости, и предотвращать проникновение вовнутрь посторонних материалов, утечку газа и любое опасное повышение давления.

6.7.5.4.3 МЭГК, используемые для перевозки некоторых неохлажденных газов, перечисленных в инструкции по переносным цистернам Т50 в пункте 4.2.5.2.6, могут быть оборудованы устройством для сброса давления в соответствии с требованиями компетентного органа страны использования. За исключением случаев, когда МЭГК специального назначения оборудован утвержденным устройством для сброса давления, изготовленным из материалов, совместимых с перевозимым газом, такое устройство должно включать разрывную мембрану, установленную перед подпружиненным устройством. В пространстве между разрывной мембраной и подпружиненным устройством может быть установлен манометр или соответствующий контрольно-сигнальный прибор. Такой метод позволяет обнаружить разрыв мембраны, проколы или утечки, которые могут вызвать неправильное срабатывание устройства для сброса давления. Мембрана должна разрываться при номинальном давлении, превышающем на 10% давление срабатывания подпружиненного устройства.

6.7.5.4.4 В случае многоцелевых МЭГК, используемых для перевозки сжиженных газов низкого давления, устройства для сброса давления должны срабатывать при давлении, указанном в пункте 6.7.3.7.1, применительно к газу, имеющему наиболее высокое максимально допустимое рабочее давление среди газов, разрешенных для перевозки в МЭГК.

6.7.5.5 Пропускная способность устройств для сброса давления

6.7.5.5.1 Суммарная пропускная способность устройств для сброса давления в условиях полного охвата МЭГК огнем должна быть достаточной для обеспечения того, чтобы давление (включая аккумулирование) в элементах не превышало 120% давления срабатывания устройства для сброса давления. Для определения минимальной общей пропускной способности системы устройств для сброса давления должна использоваться формула, приведенная в CGA S-1.2-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases». CGA S-1.1-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 1-Cylinders for Compressed Gases» может использоваться для определения пропускной способности отдельных элементов. В случае сжиженных газов низкого давления для достижения полной требуемой пропускной способности могут использоваться подпружиненные устройства для сброса давления. В случае многоцелевых МЭГК суммарная пропускная способность устройств для сброса давления должна определяться в расчете на газ, требующий наиболее высокой пропускной способности из всех газов, разрешенных для перевозки в МЭГК.

6.7.5.5.2 При определении общей требуемой пропускной способности устройств для сброса давления, установленных на элементах, предназначенных для перевозки сжиженных газов, требуется учитывать термодинамические свойства газа (см., например, CGA S-1.2-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases» для сжиженных газов низкого давления и CGA S-1.1-2003 «Pressure Relief Device Standards-Part 1-Cylinders for Compressed Gases» для сжиженных газов высокого давления).

6.7.5.6 Маркировка устройств для сброса давления

6.7.5.6.1 Устройства для сброса давления должны иметь четко различимую и постоянную маркировку со следующими указаниями:

a) название завода-изготовителя и соответствующий номер по каталогу;

b) давление срабатывания и/или температура срабатывания;

c) дата последнего испытания.

6.7.5.6.2 Расчетная пропускная способность, указываемая на подпружиненных устройствах для сброса давления в случае сжиженных газов низкого давления, определяется в соответствии со стандартом ISO 4126-1:1991.

6.7.5.7 Штуцеры устройств для сброса давления

6.7.5.7.1 Штуцеры устройств для сброса давления должны быть достаточного размера, чтобы обеспечивать беспрепятственное поступление необходимого количества выпускаемых паров или газов к устройству для сброса давления. Запорные вентили не должны устанавливаться между элементом и устройством для сброса давления, за исключением тех случаев, когда для целей технического обслуживания или по другим причинам установлены дублирующие устройства и запорные вентили, обслуживающие фактически действующие устройства, заблокированы в открытом положении или запорные вентили взаимно блокированы таким образом, что, по крайней мере, одно из дублирующих устройств, соответствующее требованиям пункта 6.7.5.5, всегда находится в рабочем состоянии. В отверстии, ведущем к выпускной трубе или устройству для сброса давления, не должно быть засора, который мог бы ограничить или перекрыть поток газов из элемента к этому устройству. Сечение всех трубопроводов и фитингов должно обеспечивать, по меньшей мере, такую же пропускную способность, что и входное отверстие устройства для сброса давления, к которому они подсоединены. Номинальный диаметр разгрузочного трубопровода должен быть, по меньшей мере, таким же, что и диаметр выходного отверстия устройства для сброса давления. Отводящие трубопроводы устройств для сброса давления, если они используются, должны выпускать сбрасываемые пары или жидкость в атмосферу в условиях минимального противодавления на такие устройства.

6.7.5.8 Расположение устройств для сброса давления

6.7.5.8.1 Каждое устройство для сброса давления должно - в условиях максимального наполнения - сообщаться с паровым пространством элементов для перевозки сжиженных газов. Устанавливаемые устройства должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное удаление паров в направлении снизу вверх и не допускать столкновения струи вытекающего газа или жидкости с МЭГК, его элементами или персоналом. В случае легковоспламеняющихся, пирофорных и окисляющих газов выпускаемый газ должен быть направлен в сторону от элемента таким образом, чтобы он не сталкивался с другими элементами. Жаростойкие защитные устройства, изменяющие направление потока газа, допускаются при условии, что требуемая пропускная способность устройства для сброса давления не снижается.

6.7.5.8.2 Должны быть приняты меры к тому, чтобы исключить доступ к устройствам для сброса давления посторонних лиц и предохранить эти устройства от повреждения в случае опрокидывания МЭГК.

6.7.5.9 Контрольно-измерительные приборы

6.7.5.9.1 Когда МЭГК наполняется по массе, он должен быть оборудован одним или несколькими контрольно-измерительными приборами. Не должны использоваться уровнемеры из стекла или другого хрупкого материала.

6.7.5.10 Опоры, каркас, подъемные и крепежные приспособления МЭГК

6.7.5.10.1 МЭГК должны быть спроектированы и изготовлены с опорной конструкцией, служащей надежным основанием во время перевозки. Нагрузки, указанные в пункте 6.7.5.2.8, и коэффициент запаса прочности, предусмотренный в пункте 6.7.5.2.10, должны рассматриваться с учетом этого аспекта конструкции. Допускается применение салазок, каркасов, рам или других подобных конструкций.

6.7.5.10.2 Суммарные напряжения, вызываемые арматурой элементов (например, рамами, каркасом и т. д.), а также подъемными и крепежными приспособлениями МЭГК, не должны вызывать чрезмерного напряжения в каком-либо элементе. На все МЭГК устанавливаются стационарные подъемные и крепежные приспособления. Ни при каких обстоятельствах арматура и крепежные приспособления не должны привариваться к элементам.

6.7.5.10.3 При проектировании опор и каркасов необходимо учитывать коррозионное воздействие окружающей среды.

6.7.5.10.4 Если МЭГК не защищены в ходе перевозки в соответствии с требованиями пункта 4.2.5.3, то элементы и сервисное оборудование должны быть защищены от повреждения в результате поперечного или продольного удара или опрокидывания. Наружные фитинги должны быть защищены таким образом, чтобы препятствовать высвобождению содержимого элементов в результате удара или опрокидывания МЭГК на их фитинги. Особое внимание должно быть уделено защите коллектора. Такая защита включает, например:

a) защиту от поперечного удара, которая может состоять из продольных балок;

b) защиту от опрокидывания, которая может состоять из арматурных обручей или стержней, закрепленных поперек рамы;

c) защиту от удара сзади, которая может состоять из буфера или рамы;

d) защиту элементов и сервисного оборудования от повреждения в результате удара или опрокидывания путем использования рамы, отвечающей соответствующим положениям стандарта ISO 1496-3:1995.

6.7.5.11 Утверждение типа конструкции

6.7.5.11.1 Компетентный орган или уполномоченная им организация выдают на каждую новую конструкцию МЭГК сертификат об утверждении ее типа. В этом сертификате удостоверяется, что МЭГК был обследован этим органом, пригоден для использования по своему назначению и отвечает требованиям настоящей главы, положениям, предусмотренным в отношении газов в главе 4.1 и в инструкции по упаковке P200. Если МЭГК изготовляются серийно без внесения изменений в конструкцию, то сертификат действителен для всей серии. В сертификате указываются результаты испытания прототипа, конструкционные материалы коллектора, стандарты изготовления элементов и номер утверждения. Номер утверждения состоит из отличительного символа или знака страны, на территории которой был выдан сертификат об утверждении, т. е. отличительного знака, используемого в международном движении в соответствии с предписаниями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, и регистрационного номера. В сертификате должны указываться любые альтернативные предписания, упомянутые в пункте 6.7.1.2. Сертификат об утверждении типа конструкции может служить основанием для утверждения МЭГК меньшего размера, изготовленных из аналогичных по свойствам и толщине материалов в соответствии с таким же технологическим процессом и имеющих идентичные опоры, аналогичные запорные устройства и прочие составные части.

6.7.5.11.2 Протокол испытаний прототипа для целей утверждения типа конструкции должен включать, по меньшей мере, следующие сведения:

a) результаты соответствующего испытания каркаса по стандарту ISO 1496-3:1995;

b) результаты первоначальной проверки и испытания в соответствии с пунктом 6.7.5.12.3;

c) результаты испытания на удар в соответствии с пунктом 6.7.5.12.1; и

d) сертификационные документы, удостоверяющие, что баллоны и трубки соответствуют применимым стандартам.

6.7.5.12 Проверка и испытания

6.7.5.12.1 МЭГК, отвечающие определению контейнера, содержащемуся в Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК) 1972 года, с внесенными в нее поправками, не должны использоваться, кроме как если они были признаны годными после прохождения прототипом каждой конструкции испытания на динамический удар в продольном направлении, предусмотренного в разделе 41 части IV Руководства по испытаниям и критериям.

6.7.5.12.2 Элементы и части оборудования каждого МЭГК должны подвергаться проверке и испытаниям в первый раз перед началом эксплуатации (первоначальные проверка и испытания), а затем не реже одного раза в пять лет (пятилетние периодические проверки). Если необходимо, то в соответствии с пунктом 6.7.5.12.5 проводятся внеплановые проверки и испытания, независимо от даты последней периодической проверки и испытания.

6.7.5.12.3 Первоначальная проверка и испытание МЭГК должны включать проверку конструктивных характеристик, наружный осмотр МЭГК и его фитингов, с должным учетом предназначенных для перевозки газов, а также испытание под давлением с использованием испытательных давлений в соответствии с инструкцией по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1. С согласия компетентного органа или уполномоченной им организации испытание коллектора под давлением может проводиться как гидравлическое испытание или с использованием другой жидкости или газа. До ввода МЭГК в эксплуатацию проводятся также испытание на герметичность и проверка удовлетворительного функционирования всего сервисного оборудования. Если элементы и их фитинги подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.7.5.12.4 Пятилетние периодические проверки и испытания должны включать наружный осмотр конструкции, элементов и сервисного оборудования в соответствии с пунктом 6.7.5.12.6. Элементы и трубопроводы должны проходить испытания с периодичностью, указанной в инструкции по упаковке Р200, и в соответствии с предписаниями пункта 6.2.1.6. Если элементы и фитинги подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.7.5.12.5 Внеплановые проверки и испытания требуются в том случае, если МЭГК имеет поврежденные или корродированные участки, течь или иные дефекты, могущие нарушить целостность конструкции МЭГК. Масштаб внеплановых проверок и испытаний зависит от степени повреждения МЭГК или ухудшения его состояния. По крайней мере, должны проводиться осмотры, предписанные в пункте 6.7.5.12.6.

6.7.5.12.6 В ходе осмотров надлежит:

a) произвести наружный осмотр элементов на изъязвление, коррозию, абразивный износ, вмятины, деформацию, дефекты сварных швов или любые другие недостатки, включая течь, которые могли бы сделать МЭГК небезопасным для перевозки;

b) проверить трубопроводы, клапаны (вентили) и прокладки на предмет наличия корродированных участков, дефектов и других недостатков, включая течь, которые могли бы сделать МЭГК небезопасным для загрузки, разгрузки или перевозки;

c) заменить отсутствующие или затянуть ослабленные болты или гайки на любом фланцевом соединении или глухом фланце;

d) убедиться в том, что все аварийные устройства и клапаны не имеют коррозии, деформации и иных повреждений или дефектов, которые могли бы помешать их нормальному функционированию. Дистанционные запорные устройства и самозакрывающиеся запорные клапаны необходимо проверить в действии, с тем, чтобы убедиться в их исправности;

e) убедиться в том, что требуемая маркировка на МЭГК является разборчивой и удовлетворяет соответствующим требованиям; и

f) убедиться в том, что каркас, опоры и подъемные приспособления МЭГК находятся в удовлетворительном состоянии.

6.7.5.12.7 Проверки и испытания, предусмотренные в пунктах 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 и 6.7.5.12.5, должны проводиться организацией, уполномоченной компетентным органом, или в присутствии ее представителей. Если испытание под давлением входит в программу проверок и испытаний, то применяется испытательное давление, указанное на табличке с данными, прикрепленной к МЭГК. В ходе испытания под давлением МЭГК проверяется на наличие течи в элементах, трубопроводах или оборудовании.

6.7.5.12.8 В случае обнаружения любого опасного дефекта МЭГК должен быть снят с эксплуатации и вновь допущен к ней лишь после устранения дефекта и прохождения соответствующих испытаний и проверок.

6.7.5.13 Маркировка

6.7.5.13.1 Каждый МЭГК должен быть снабжен коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно прикрепленной к МЭГК на видном месте, легко доступном для контроля. Сведения должны наноситься в соответствии с положениями главы 6.2. На табличку наносятся с применением метода штамповки или другого аналогичного метода, по меньшей мере, указанные ниже сведения:

Страна изготовления:

U Страна Номер В случае альтернативных предписаний (см. пункт 6.7.1.2)

N утверждения утверждения «АА»

Название или знак завода-изготовителя

Серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем

Уполномоченная организация по утверждению типа конструкции

Год изготовления

Испытательное давление____ бар (манометрическое)

Расчетный температурный интервал____ °С -______°С

Количество элементов______

Общая вместимость по воде_________ литров

Дата первоначального испытания под давлением и сведения об уполномоченной организации

Дата и вид последних периодических испытаний

Месяц________ Год_______

Клеймо уполномоченной организации, проводившей последнее испытание или присутствовавшей при его проведении

Примечание. Устанавливать металлические таблички на элементах не разрешается.

6.7.5.13.2 На металлической табличке, прочно прикрепленной к МЭГК, указываются следующие сведения:

Название оператора

Максимально разрешенная масса груза__________ кг

Рабочее давление при 15°С:____бар (манометрическое)

Максимально допустимая масса брутто (МДМБ)________кг

Масса порожнего МЭГК (тары)__________кг

Глава 6.8

Требования к изготовлению, оборудованию, официальному

утверждению типа, проверкам, испытаниям и маркировке

встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн,

контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн,

корпуса которых изготовлены из металлических материалов,

а также транспортных средств-батарей и многоэлементных

газовых контейнеров (МЭГК)

Примечание. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 6.7; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 6.10.

6.8.1 Сфера применения

6.8.1.1 Требования, напечатанные по всей ширине страницы, применяются как к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям, так и к контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК. Требования, изложенные только в одной колонке, применяются исключительно к:

- встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям (левая колонка);

- контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК (правая колонка).

6.8.1.2 Настоящие требования применяются к:

встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям, контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК,

которые используются для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или гранулированных веществ.

6.8.1.3 В разделе 6.8.2 изложены требования, применяемые к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам, контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам, предназначенным для перевозки веществ всех классов, а также к транспортным средствам-батареям и МЭГК, предназначенным для перевозки газов класса 2. В разделах 6.8.3-6.8.5 содержатся специальные требования, дополняющие или изменяющие требования раздела 6.8.2.

6.8.1.4 В отношении положений, касающихся использования этих цистерн, см. главу 4.3.

6.8.2 Требования, применяемые ко всем классам

6.8.2.1 Изготовление

Базовые принципы

6.8.2.1.1 Корпуса, их приспособления, их сервисное и конструкционное оборудование должны быть рассчитаны таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого (за исключением количества газа, выходящего через отверстия для удаления газов):

- статические и динамические нагрузки, возникающие при обычных условиях перевозки, как они определены в пунктах 6.8.2.1.2 и 6.8.2.1.13;

- предписанные минимальные напряжения, определенные в пункте 6.8.2.1.15.

6.8.2.1.2 Цистерны и их крепления должны при максимально допустимой загрузке выдерживать следующие нагрузки, соответствующие:

- в направлении движения: удвоенной общей массе;

- горизонтально под прямым углом к направлению движения: общей массе;

- вертикально снизу вверх: общей массе;

- вертикально сверху вниз: удвоенной общей массе.

Контейнеры-цистерны и их крепления должны при максимально допустимой загрузке выдерживать следующие нагрузки, соответствующие:

- в направлении движения: удвоенной общей массе;

- горизонтально под прямым углом к направлению движения: общей массе (в том случае, если направление движения четко не определено, - удвоенной общей массе в каждом направлении);

- вертикально снизу вверх: общей массе; и

- вертикально сверху вниз: удвоенной общей массе

6.8.2.1.3 Толщина стенок корпусов должна быть не меньше величин, определенных в пунктах

| 6.8.2.1.17-6.8.2.1.21 | 6.8.2.1.17-6.8.2.1.20. |
| --- | --- |

6.8.2.1.4 Корпуса должны конструироваться и изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов, указанных в подразделе 6.8.2.6, или признанных компетентным органом технических правил в соответствии с подразделом 6.8.2.7, в которых выбор материала и определение толщины стенок корпуса осуществляются с учетом максимальных и минимальных значений температуры наполнения и рабочей температуры, однако при этом должны соблюдаться минимальные требования пунктов 6.8.2.1.6-6.8.2.1.26.

6.8.2.1.5 Цистерны, предназначенные для определенных опасных веществ, должны иметь дополнительную защиту. Эта защита может быть обеспечена за счет увеличения толщины стенок корпуса (большее расчетное давление), которое определяется с учетом характера опасности этих веществ, или путем установки защитного устройства (см. специальные положения в разделе 6.8.4).

6.8.2.1.6 Сварные швы должны выполняться квалифицированно и обеспечивать максимальную надежность конструкции. Выполнение и проверка сварных швов должны соответствовать требованиям пункта 6.8.2.1.23.

6.8.2.1.7 Надлежит принимать необходимые меры для защиты корпусов от опасности деформации, связанной с внутренним разрежением. Корпуса, кроме корпусов, соответствующих требованиям пункта 6.8.2.2.6, спроектированные для оборудования вакуумными клапанами, должны выдерживать без остаточной деформации внешнее давление, превышающее не менее чем на 21 кПа (0,21 бар) внутреннее давление. Корпуса, используемые только для перевозки твердых (порошкообразных или гранулированных) веществ группы упаковки II или III, которые не переходят в жидкое состояние во время перевозки, могут быть рассчитаны на более низкое внешнее давление, которое, однако, должно составлять не менее 5 кПа (0,05 бар). Вакуумные клапаны должны быть отрегулированы на срабатывание при давлении, не превышающем расчетного вакуумного давления цистерны. Корпуса, не спроектированные для оборудования вакуумными клапанами, должны выдерживать без остаточной деформации внешнее давление, превышающее внутреннее давление не менее чем на 40 кПа (0,4 бар).

Материалы корпусов

6.8.2.1.8 Корпуса должны изготовляться из надлежащих металлических материалов, которые, если в различных классах не предусмотрены иные температурные интервалы, не должны быть подвержены хрупкому разрушению и коррозионному растрескиванию под напряжением при температуре от -20°С до +50°С.

6.8.2.1.9 Материалы корпусов или их защитная облицовка, соприкасающиеся с содержимым, не должны содержать веществ, которые могут вступать с содержимым в опасные реакции (см. «Опасная реакция» в разделе 1.2.1), образовывать опасные соединения или существенно снижать прочность материала.

Если контакт между перевозимым веществом и материалом, использованным для изготовления корпуса, ведет к постепенному уменьшению толщины стенок корпуса, то эта толщина должна увеличиваться при изготовлении на соответствующую величину. Это дополнительное утолщение с учетом допуска на коррозию не должно приниматься во внимание при расчете толщины стенок корпуса.

6.8.2.1.10 Для изготовления сварных корпусов должны использоваться только материалы, которые характеризуются безупречной свариваемостью и гарантированной достаточной ударной вязкостью при температуре окружающей среды -20°С, в частности в сварных швах и в зонах влияния сварки.

В случае использования мелкозернистой стали гарантированное значение предела текучести Re не должно превышать 460 Н/мм2, а верхнее значение гарантированного предела прочности на разрыв Rm не должно превышать 725 Н/мм2, в соответствии с техническими характеристиками материала.

6.8.2.1.11 У сталей, используемых для изготовления сварных цистерн, не допускаются соотношения Re/Rm, превышающие 0,85.

Re = видимый предел текучести для сталей с ярко выраженным пределом текучести; или

гарантированный 0,2% условный предел текучести для сталей без ярко выраженного предела текучести (1% - для аустенитных сталей);

Rm = предел прочности на разрыв.

При определении этого соотношения в каждом случае необходимо брать за основу значения, указанные в свидетельстве о проверке материала.

6.8.2.1.12 Для стали относительное удлинение (в %) при разрыве должно составлять не менее

10 000

установленный предел прочности на разрыв в Н/мм2

однако оно ни в коем случае не должно быть меньше 16% для мелкозернистых сталей и меньше 20% - для других сталей.

Для алюминиевых сплавов удлинение при разрыве должно быть не менее 12%.1

_____________________

1 Для тонколистового металла ось образца, испытываемого на растяжение, должна находиться под прямым углом к направлению прокатки. Остаточное удлинение при разрыве измеряется на образцах с круглым поперечным сечением, у которых расстояние между отметками l равняется пятикратному диаметру d (l = 5d); при использовании образцов с прямоугольным сечением расстояние между отметками следует определять по формуле:

l = 5,65F0,

где F0 — первоначальная площадь поперечного сечения испытательного образца.

Расчет толщины стенок корпуса

6.8.2.1.13 Давление, на основе которого определяется толщина стенок корпуса, не должно быть меньше расчетного давления, однако надлежит также учитывать нагрузки, указанные в пункте 6.8.2.1.1, и, при необходимости, следующие нагрузки:

В случае транспортных средств, у которых цистерна представляет собой самонесущий элемент под нагрузкой, корпус должен рассчитываться таким образом, чтобы выдерживать возникающие в силу этого напряжения, помимо прочих действующих на него нагрузок.

Под воздействием этих нагрузок напряжение в наиболее напряженной точке корпуса и его креплений не должно превышать значение σ, определенное в пункте 6.8.2.1.16.

Под воздействием каждой из этих нагрузок должны выдерживаться следующие значения коэффициента запаса прочности:

- для металлов с ярко выраженным пределом текучести: коэффициент запаса прочности 1,5 по отношению к видимому пределу текучести; или

- для металлов без ярко выраженного предела текучести: коэффициент запаса прочности 1,5 по отношению к гарантированному 0,2% условному пределу текучести (для аустенитных сталей - к 1% условному пределу текучести).

6.8.2.1.14 Расчетное давление указано во второй части кода (см. пункт 4.3.4.1), приведенного в колонке 12 таблицы А главы 3.2.

Если указана буква «G», то применяются следующие требования:

a) Корпуса, опорожняемые самотеком и предназначенные для перевозки веществ, давление паров которых при 50°С не превышает 110 кПа (1,1 бар) (абсолютное давление), должны рассчитываться на давление, равное удвоенному статическому давлению подлежащего перевозке вещества, но не менее удвоенного статического давления воды.

b) Корпуса, наполняемые и опорожняемые под давлением и предназначенные для перевозки веществ, давление паров которых при 50°С не превышает 110кПа (1,1 бар) (абсолютное давление), должны рассчитываться на давление, которое в 1,3 раза превышает давление наполнения или опорожнения.

Если указано числовое значение минимального расчетного давления (манометрическое давление), то корпус должен рассчитываться на это давление, которое должно не менее чем в 1,3 раза превышать давление наполнения или опорожнения. В этих случаях применяются следующие минимальные требования:

c) Корпуса, предназначенные для перевозки веществ, давление паров которых при 50°С составляет более 110 кПа (1,1 бар), а температура кипения - более 35°С, независимо от системы наполнения или опорожнения, должны рассчитываться на давление, составляющее не менее 150 кПа (1,5 бар) (манометрическое давление), или на давление, которое в 1,3 раза превышает давление наполнения или опорожнения, в зависимости от того, какое из этих значений выше.

d) Корпуса, предназначенные для перевозки веществ, температура кипения которых составляет не более 35°С, независимо от системы наполнения или опорожнения, должны рассчитываться на давление, которое в 1,3 раза превышает давление наполнения или опорожнения, однако это давление должно быть не менее 0,4 МПа (4 бар) (манометрическое давление).

6.8.2.1.15 При испытательном давлении значение напряжения σ в наиболее напряженной точке корпуса не должно превышать указанных ниже пределов в зависимости от материалов. Необходимо учитывать возможное уменьшение прочности в сварных швах.

6.8.2.1.16 При испытательном давлении значение напряжения σ для всех металлов и сплавов должно быть ниже меньшего из значений, приведенных в следующих соотношениях:

σ ≤ 0,75 Re или σ ≤ 0,5 Rm,

где:

Re = видимый предел текучести для сталей с ярко выраженным пределом текучести; или

гарантированный 0,2% условный предел текучести для сталей без ярко выраженного предела текучести (1% - для аустенитных сталей);

Rm = предел прочности на разрыв.

Используемые величины Re и Rm должны быть установленными минимальными значениями в соответствии со стандартом на материал. Если на рассматриваемый металл или сплав не существует стандарта, то используемые величины Re и Rm должны быть утверждены компетентным органом или назначенным им органом.

В случае использования аустенитных сталей эти минимальные значения, установленные в стандарте на материал, могут быть превышены не более чем на 15%, если такие более высокие значения подтверждены в свидетельстве о проверке. Минимальные значения не должны, однако, превышаться в случае применения формулы, приведенной в пункте 6.8.2.1.18.

Минимальная толщина стенок корпуса

6.8.2.1.17 Толщина стенок корпуса не должна быть меньше наибольшего из значений, рассчитанных по следующим формулам:

где:

е = минимальная толщина стенок корпуса в мм;

Pисп = испытательное давление в МПа;

Pрасчет = расчетное давление в МПа, указанное в пункте 6.8.2.1.14;

D = внутренний диаметр корпуса в мм;

σ = допустимое напряжение, определенное в пункте 6.8.2.1.16, в Н/мм2;

λ = коэффициент, не превышающий единицы, учитывающий возможное уменьшение прочности из-за сварных швов и связанный с методами проверки, определенными в пункте 6.8.2.1.23.

Толщина ни в коем случае не должна быть меньше величин, указанных в пунктах 6.8.2.1.18-6.8.2.1.20, 6.8.2.1.18-6.8.2.1.21.

6.8.2.1.18 Стенки корпусов с круглым поперечным сечением2, диаметром не более 1,80 м, за исключением корпусов, предусмотренных в пункте 6.8.2.1.21, должны иметь толщину не менее 5 мм, если они изготовлены из мягкой стали3, или эквивалентную толщину, если они изготовлены из другого металла.

Если диаметр превышает 1,80 м, эта толщина должна быть увеличена до 6 мм, если корпус изготовлен из мягкой стали, за исключением корпусов, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, или до эквивалентной толщины, если он изготовлен из другого металла.

Стенки корпусов должны иметь толщину не менее 5 мм, если они изготовлены из мягкой стали3 (в соответствии с требованиями пунктов 6.8.2.1.11 и 6.8.2.1.12), или эквивалентную толщину, если они изготовлены из другого металла.

Если диаметр превышает 1,80 м, эта толщина должна быть увеличена до 6 мм, если корпус изготовлен из мягкой стали3, за исключением цистерн, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, или до эквивалентной толщины, если они изготовлены из другого металла.

Независимо от используемого металла толщина стенки корпуса ни в коем случае не должна быть менее 3 мм.

Под «эквивалентной толщиной» подразумевается толщина, получаемая по следующей формуле4:

___________________

2 Для корпусов с некруглым поперечным сечением, например имеющих прямоугольную или эллиптическую форму, указанные диаметры соответствуют диаметрам, которые рассчитываются на основе круглого поперечного сечения той же площади. Для этих форм поперечного сечения радиусы выпуклости стенки корпуса должны быть не более 2000 мм по боковым сторонам и не более 3000 мм сверху и снизу.

3 Определения «мягкой стали» и «стандартной стали» см. в разделе 1.2.1.

4 Эта формула вытекает из общей формулы:

где:

е1 = минимальная толщина стенки корпуса из выбранного металла в мм;

е0 = минимальная толщина стенки корпуса из мягкой стали в мм, в соответствии с пунктами 6.8.2.1.18 и 6.8.2.1.19;

Rm0 = 370 (предел прочности на разрыв стандартной стали в Н/мм2; определение см. в разделе 1.2.1);

A0 = 27 (удлинение при разрыве стандартной стали, %);

Rm1 = минимальный предел прочности на разрыв выбранного металла в H/мм2; и

A1 = минимальное удлинение выбранного металла при разрывной нагрузке, %.

6.8.2.1.19 Когда цистерна имеет защиту от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыванием, в соответствии с пунктом 6.8.2.1.20, компетентный орган может разрешить уменьшить вышеупомянутую минимальную толщину пропорционально предусмотренной защите; однако эта толщина не должна быть менее 3 мм для мягкой стали3 или меньше эквивалентной толщины для других материалов в случае корпусов диаметром не более 1,80 м. В случае корпусов, имеющих диаметр более 1,80 м, эта минимальная толщина должна быть увеличена до 4 мм для мягкой стали3 или до эквивалентной толщины для других металлов.

Под эквивалентной толщиной подразумевается толщина, определяемая по формуле, приведенной в пункте 6.8.2.1.18.

За исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.8.2.1.21, толщина стенок корпусов, защищенных от повреждений в соответствии с пунктом 6.8.2.1.20 а) или b), не должна быть меньше значений, указанных в приведенной ниже таблице.

Когда цистерна имеет защиту от повреждений в соответствии с пунктом 6.8.2.1.20, компетентный орган может разрешить уменьшить вышеупомянутую минимальную толщину пропорционально предусмотренной защите; однако эта толщина не должна быть менее 3 мм для мягкой стали3 или меньше эквивалентной толщины для других материалов в случае корпусов диаметром не более 1,80 м. В случае корпусов, имеющих диаметр более 1,80 м, эта минимальная толщина должна быть увеличена до 4 мм для мягкой стали3 или до эквивалентной толщины для других металлов.

Под эквивалентной толщиной подразумевается толщина, определяемая по формуле, приведенной в пункте 6.8.2.1.18.

Толщина стенок корпусов, защищенных от повреждений в соответствии с пунктом 6.8.2.1.20, не должна быть меньше значений, указанных в приведенной ниже таблице.

|  | Диаметр корпуса | ≤ 1,80 м | > 1,80 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная толщина корпусов | Нержавеющие аустенитные стали | 2,5 мм | 3 мм |
|  | Прочие стали | 3 мм | 4 мм |
|  | Алюминиевые сплавы | 4 мм | 5 мм |
|  | Алюминий с чистотой 99,80% | 6 мм | 8 мм |

6.8.2.1.20 Для цистерн, изготовленных после 1 января 1990 года, защита от повреждений, упомянутая в пункте 6.8.2.1.19, считается обеспеченной, если приняты следующие или эквивалентные им меры:

a) в случае цистерн, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, уровень защиты от повреждений должен удовлетворять требованиям компетентного органа.

b) В случае цистерн, предназначенных для перевозки других веществ, защита от повреждений считается обеспеченной, если:

1. Корпуса с круглым или эллиптическим поперечным сечением и максимальным радиусом кривизны 2 м оборудованы усиливающими элементами, включающими перегородки, волноуспокоители, внешние или внутренние кольца и установленными таким образом, что выполняется, по крайней мере, одно из следующих условий:

- расстояние между двумя смежными усиливающими элементами составляет не более 1,75 м;

- объем пространства между двумя перегородками или волноуспокоителями составляет не более 7500 л.

Поперечное сечение в вертикальной плоскости любого кольца с элементом сцепления должно иметь момент сопротивления не менее 10 см3.

Радиус выступающих краев на внешних кольцах должен быть не менее 2,5 мм.

Перегородки и волноуспокоители должны соответствовать требованиям пункта 6.8.2.1.22.

Толщина перегородок и волноуспокоителей ни в коем случае не должна быть меньше толщины стенок корпуса.

2. В цистернах с двойными стенками и вакуумной прослойкой совокупная толщина наружной металлической стенки и стенки корпуса соответствует толщине стенки, предписанной в пункте 6.8.2.1.18, а толщина стенки самого корпуса не меньше минимальной толщины, предписанной в пункте 6.8.2.1.19.

3. В цистернах с двойными стенками и промежуточным слоем из твердого материала толщиной не менее 50 мм толщина наружной стенки составляет не менее 0,5 мм, если она изготовлена из мягкой стали3, или не менее 2 мм, если она изготовлена из пластмассы, армированной стекловолокном. В качестве промежуточного слоя из твердого материала можно использовать жесткий пенопласт (имеющий такую же способность к поглощению ударов, как, например, пенополиуретан).

4. Корпуса, имеющие форму, не предусмотренную в пункте 1, особенно цистерны прямоугольных форм, снабжены по всему периметру, на середине их высоты и на ширину не менее 30% их высоты, защитой, сконструированной таким образом, чтобы обеспечивать удельную упругость, по меньшей мере, равную удельной упругости корпуса, изготовленного из мягкой стали3 толщиной 5 мм (для корпуса диаметром не более 1,80 м) или 6 мм (для корпуса диаметром более 1,80 м).

Эта защита должна прочно крепиться к наружной стороне корпуса.

Данное требование считается выполненным без дополнительного подтверждения удельной упругости, если для обеспечения защиты к зоне корпуса, подлежащей укреплению, приваривается лист, изготовленный из такого же материала, что и корпус, с тем чтобы минимальная толщина стенки соответствовала величине, указанной в пункте 6.8.2.1.18.

Эта защита зависит от возможных нагрузок, воздействующих в случае аварии на корпуса из мягкой стали3, толщина днищ и стенок которых для корпуса диаметром не более 1,80 м составляет не менее 5 мм или для корпуса диаметром более 1,80 м - не менее 6 мм. В случае использования другого металла эквивалентную толщину получают по формуле, приведенной в пункте 6.8.2.1.18.

Для съемных цистерн эта защита является необязательной в том случае, когда они защищены со всех сторон откидными бортами перевозящего их транспортного средства.

6.8.2.1.21 Толщина корпусов, которые сконструированы в соответствии с положениями пункта 6.8.2.1.14 a) и которые имеют не более 5000 л или разделены на герметичные отсеки вместимостью не более 5000 л каждый, может составлять величину, которая, если в разделах 6.8.3 или 6.8.4 не содержится иных предписаний, не должна быть, однако, меньше соответствующего значения, приведенного в нижеследующей таблице:

| Максимальный радиус кривизны корпуса (м) | Вместимость корпуса или его отсека (м3) | Минимальная толщина (мм) Мягкая сталь |
| --- | --- | --- |
| ≤2 | ≤5,0 | 3 |
| 2-3 | ≤3,5 | 3 |
|  | >3,5, но ≤ 5,0 | 4 |

Защита, упомянутая в пункте 6.8.2.1.19, может представлять собой:

- сплошную наружную конструкционную защиту, такую как конструкция типа «сэндвич» с наружной обшивкой, прикрепленной к корпусу; или

- конструкцию с размещением корпуса в полнонаборном каркасе, включающем продольные и поперечные конструкционные элементы; или

- конструкцию с двойными стенками.

Если цистерны имеют двойные стенки с вакуумной прослойкой, совокупная толщина наружной металлической стенки и стенки корпуса должна соответствовать минимальной толщине стенки, предписанной в пункте 6.8.2.1.18, однако толщина стенки корпуса не должна быть меньше минимальной толщины, предписанной в пункте 6.8.2.1.19.

Если цистерны имеют двойные стенки с промежуточным слоем из твердого материала толщиной не менее 50 мм, толщина наружной стенки должна составлять не менее 0,5 мм, если она изготовлена из мягкой стали3, или не менее 2 мм, если она изготовлена из пластмассы, армированной стекловолокном. В качестве промежуточного слоя из твердого материала можно использовать жесткий пенопласт, имеющий такую же способность поглощать удары, как, например, пенополиуретан.

Если используется не мягкая сталь3, а какой-либо другой металл, толщина должна определяться по формуле расчета эквивалентной толщины, приведенной в пункте 6.8.2.1.18, и не должна быть меньше значений, приведенных в нижеследующей таблице:

|  | Максимальный радиус кривизны корпуса(м) | ≤2 | 2-3 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость корпуса или отсека (м3) | ≤5,0 | ≤3,5 | >3,5, но ≤5,0 |
| Минимальная толщина корпуса | Нержавеющие аустенитные стали Прочие стали Алюминиевые сплавы Алюминий с чистотой 99,80% | 2,5 мм 3 мм 4 мм 6 мм | 2,5 мм 3 мм 4 мм 6 мм | 3 мм 4 мм 5 мм 8 мм |

_____________

3 Определения «мягкой стали» и «стандартной стали» см. в разделе 1.2.1.

Толщина перегородок и волноуспокоителей ни в коем случае не должна быть меньше толщины стенок корпуса.

6.8.2.1.22 Волноуспокоители и перегородки должны быть выгнуты с глубиной выгиба не менее 10 см или должны гофрироваться, вальцеваться или усиливаться каким-либо другим образом с целью обеспечения эквивалентной прочности. Поверхность волноуспокоителя должна составлять не менее 70% площади поперечного сечения цистерны, в которой установлен волноуспокоитель.

Выполнение сварочных работ и их проверка

6.8.2.1.23 Квалификация изготовителя, выполняющего сварочные работы, должна быть признана компетентным органом. Сварочные работы должны выполняться квалифицированными сварщиками в соответствии с методом сварки, эффективность которого (включая возможную термическую обработку) была подтверждена испытаниями. Испытания без разрушения должны проводиться с помощью радиографии или ультразвука и должны подтверждать, что качество сварки соответствует нагрузкам.

Необходимо проводить следующие проверки в зависимости от величины коэффициента λ, используемого для определения толщины корпуса в пункте 6.8.2.1.17:

| λ = 0,8: | сварные швы должны, насколько это возможно, проверяться визуально с обеих сторон и выборочно подвергаться испытаниям без разрушения. Испытаниям должны подвергаться все сварные Т-образные соединения с общей длиной проверяемого сварного шва не менее 10% от суммы длин всех продольных, кольцевых и радиальных (в днищах цистерны) швов; |
| --- | --- |
| λ = 0,9: | все продольные швы по всей их длине, все стыки, круговые швы на 25% длины и сварочные работы по сборке оборудования большого диаметра должны проверяться без разрушения. Сварные швы должны осматриваться, насколько это возможно, с обеих сторон; |
| λ = 1: | все сварные швы должны проверяться без разрушения, а также должны осматриваться, насколько это возможно, с обеих сторон. Для проверки качества сварных работ необходимо отобрать испытательный образец. |

Если у компетентного органа имеются сомнения в отношении качества сварных швов, то он может потребовать проведения дополнительных проверок.

Другие требования в отношении конструкции

6.8.2.1.24 Защитная облицовка должна быть выполнена таким образом, чтобы ее герметичность сохранялась независимо от деформаций, которые могут возникать при обычных условиях перевозки (см. пункт 6.8.2.1.2).

6.8.2.1.25 Теплоизоляционная оболочка должна быть изготовлена таким образом, чтобы она не препятствовала свободному доступу к устройствам наполнения и опорожнения и к предохранительным клапанам и не мешала их нормальному функционированию.

6.8.2.1.26 Если корпуса, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки не более 60°C, снабжены защитным покрытием (внутренней облицовкой) из неметаллических материалов, покрытие должно быть выполнено таким образом, чтобы не могло возникнуть опасности возгорания от электростатических зарядов.

| 6.8.2.1.27 Корпуса, предназначенные для перевозки жидкостей с температурой вспышки не более 60°C или для перевозки легковоспламеняющихся газов, а также № ООН 1361 угля или № ООН 1361 сажи (группа упаковки II), должны быть подсоединены к шасси посредством, по крайней мере, одного прочного электрического кабеля. Необходимо избегать любого металлического контакта, способного вызвать электрохимическую коррозию. Корпуса должны быть оборудованы, по крайней мере, одним устройством заземления, имеющим четкую маркировку в виде знака «» и пригодным к электрическому подсоединению. | Все части контейнера-цистерны, предназначенного для перевозки жидкостей с температурой вспышки не более 60°C или для перевозки легковоспламеняющихся газов, а также № ООН 1361 угля или № ООН 1361 сажи (группа упаковки II), должны иметь устройства для электрического заземления. Необходимо избегать любого металлического контакта, способного вызвать электрохимическую коррозию. |
| --- | --- |
| 6.8.2.1.28 Защита верхних фитингов Фитинги и вспомогательное оборудование, установленные в верхней части корпуса, должны быть защищены от повреждений в случае опрокидывания. Такая защита может быть обеспечена за счет усиливающих колец, предохранительных колпаков или поперечных или продольных элементов, форма которых должна обеспечивать эффективную защиту. |  |

6.8.2.2 Элементы оборудования

6.8.2.2.1 Для изготовления сервисного и конструкционного оборудования можно использовать подходящие неметаллические материалы.

Элементы оборудования должны располагаться таким образом, чтобы исключалась опасность их срывания или повреждения во время перевозки или погрузочно-разгрузочных операций. Они должны обеспечивать такую же степень надежности, как и сами корпуса, и в частности:

- быть совместимыми с перевозимыми веществами; и

- отвечать требованиям пункта 6.8.2.1.1.

Трубопроводы должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы исключалась опасность их повреждения в результате термического расширения и сжатия, механического воздействия или вибрации.

| Для как можно большего числа устройств должно требоваться по возможности минимальное число отверстий в корпусе. Герметичность сервисного оборудования, включая затворы (крышки) смотровых отверстий, должна обеспечиваться даже в случае опрокидывания цистерны, несмотря на нагрузки, возникающие при ударе (например, в случае ускорения или динамического давления содержимого). Однако допускается утечка из цистерны ограниченного количества содержимого под воздействием пикового давления во время удара. | Герметичность сервисного оборудования должна обеспечиваться даже в случае опрокидывания контейнера-цистерны. |
| --- | --- |

Прокладки должны изготавливаться из материала, совместимого с перевозимым веществом, и заменяться по мере снижения их эффективности, например, вследствие износа.

Прокладки, обеспечивающие герметичность фитингов, которые должны задействоваться в процессе обычной эксплуатации цистерны, должны быть рассчитаны и установлены таким образом, чтобы использование фитингов, в состав которых они входят, не приводило к их повреждению.

6.8.2.2.2 Каждое отверстие для наполнения или опорожнения снизу в цистернах, указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2 под кодом, в третьей части которого содержится буква «A» (см. пункт 4.3.4.1.1), должно быть оборудовано по меньшей мере двумя последовательно расположенными и независимыми друг от друга запорными устройствами, такими как:

- наружный запорный клапан с патрубком из пластичного металлического материала; и

- запорное устройство, смонтированное на конце каждого патрубка, каковым может быть резьбовая пробка, глухой фланец или эквивалентное устройство. Это запорное устройство должно быть непроницаемым, чтобы не происходило утечки вещества. Должны быть приняты меры к тому, чтобы в сливной трубе мог происходить безопасный сброс давления до полного снятия запорного устройства.

Каждое отверстие для наполнения или опорожнения снизу в цистернах, указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2 под кодом, в третьей части которого содержится буква «B» (см. пункт 4.3.3.1.1 или 4.3.4.1.1), должно быть оборудовано по меньшей мере тремя последовательно расположенными и независимыми друг от друга запорными устройствами, такими как:

- внутренний запорный клапан, т. е. затвор, смонтированный внутри корпуса либо в припаянном фланце или его контрфланце;

- наружный запорный клапан или эквивалентное устройство5,

| установленные на конце каждого патрубка; | установленные как можно ближе к корпусу; |
| --- | --- |

и

- запорное устройство, смонтированное на конце каждого патрубка, каковым может быть резьбовая пробка, глухой фланец или эквивалентное устройство. Это запорное устройство должно быть непроницаемым, чтобы не происходило утечки вещества. Должны быть приняты меры к тому, чтобы в сливной трубе мог происходить безопасный сброс давления до полного снятия запорного устройства.

__________________

5 В контейнерах-цистернах вместимостью менее 1 м3 наружный запорный клапан или другое эквивалентное устройство могут заменяться глухим фланцем.

Однако в случае цистерн, предназначенных для перевозки некоторых кристаллизующихся или высоковязких веществ, а также корпусов с эбонитовым или термопластическим покрытием, внутренний запорный клапан может быть заменен наружным запорным клапаном, снабженным дополнительной защитой.

Внутренний запорный клапан должен приводиться в действие сверху или снизу. В обоих случаях положение внутреннего запорного клапана (открыт или закрыт) должно по возможности контролироваться с земли. Устройства для управления внутренним запорным клапаном должны быть сконструированы таким образом, чтобы при ударе или ином непреднамеренном действии не произошло случайного открывания клапана.

Внутреннее запорное устройство должно оставаться в рабочем состоянии в случае повреждения наружного управляющего устройства.

Для предотвращения любой потери содержимого в случае повреждения наружной арматуры (патрубков, боковых запорных устройств), внутренний запорный клапан и его седло должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних нагрузок или должны иметь такую конструкцию, которая могла бы выдерживать эти нагрузки. Устройства наполнения и опорожнения (включая фланцы или резьбовые заглушки) и предохранительные колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно защищены от случайного открывания.

Положение и/или направление закрывания запорных устройств должны быть хорошо видны.

Все отверстия в цистернах, указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2 под кодом, в третьей части которого содержится буква «С» или «D» (см. пункты 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1), должны располагаться выше уровня жидкости. Эти цистерны не должны иметь трубопроводов или ответвлений ниже уровня жидкости. Однако в цистернах, обозначенных кодом с буквой «C» в третьей части, допускается наличие отверстий для очистки в нижней части корпуса. Эти отверстия должны герметически закрываться фланцем, конструкция которого должна быть утверждена компетентным органом или назначенным им органом.

6.8.2.2.3 Цистерны, которые не являются герметически закрытыми, могут быть оборудованы вакуумными клапанами, позволяющими избегать недопустимого отрицательного внутреннего давления; эти вакуумные клапаны должны быть отрегулированы на срабатывание при давлении, не превышающем расчетное вакуумное давление цистерны (см. пункт 6.8.2.1.7). Герметически закрытые цистерны не оборудуются вакуумными клапанами. Однако цистерны с кодом цистерны SGAH, S4AH или L4BH, оборудованные вакуумными клапанами, срабатывающими при отрицательном давлении не менее 21 кПа (0,21 бар), должны рассматриваться как герметически закрытые. В случае цистерн, предназначенных для перевозки твердых веществ (порошкообразных или гранулированных), отнесенных только к группам упаковки II или III, которые не переходят в жидкое состояние во время перевозки, отрицательное давление может быть уменьшено до не менее 5 кПа (0,05 бар).

Вакуумные клапаны, используемые на цистернах, предназначенных для перевозки веществ, отвечающих критериям класса 3, установленным в отношении температуры вспышки, должны предотвращать непосредственный перенос пламени в цистерну, или же цистерна должна иметь корпус, способный выдерживать без утечки содержимого взрыв в результате переноса пламени.

6.8.2.2.4 Корпус или каждый из его отсеков должен иметь достаточно большое отверстие, позволяющее производить внутренний осмотр.

6.8.2.2.5 (Зарезервирован)

6.8.2.2.6 Цистерны, предназначенные для перевозки жидкостей, имеющих при 50°C давление паров не более 110кПа (1,1 бар) (абсолютное), должны оборудоваться вентиляционной системой и предохранительным устройством, препятствующим утечке содержимого из цистерны в случае ее опрокидывания; в противном случае они должны соответствовать требованиям пунктов 6.8.2.2.7 или 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.7 Цистерны, предназначенные для перевозки жидкостей, имеющих при 50°C давление паров более 110кПа (1,1 бар) и температуру кипения - более 35°С, должны иметь предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при манометрическом давлении не менее 150 кПа (1,5 бар) и полностью открывающийся при давлении, не превышающем испытательное давление; в противном случае они должны соответствовать требованиям пункта 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8 Цистерны, предназначенные для перевозки жидкостей с температурой кипения не более 35°C, должны иметь предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при манометрическом давлении не менее 300 кПа (3 бар) и полностью открывающийся при давлении, не превышающем испытательное давление; в противном случае они должны герметически закрываться6.

6.8.2.2.9 Подвижные детали, такие как крышки, запорные устройства и т. д., которые могут в результате удара или трения входить в соприкосновение с алюминиевыми корпусами, предназначенными для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки не более 60°C или для перевозки легковоспламеняющихся газов, не должны изготавливаться из незащищенной стали, подверженной коррозии.

6.8.2.2.10 Если цистерны, которые должны закрываться герметически, оборудованы предохранительными клапанами, то перед ними должна устанавливаться разрывная мембрана и должны соблюдаться следующие условия:

Компоновка разрывной мембраны и предохранительного клапана должна удовлетворять требованиям компетентного органа. Между разрывной мембраной и предохранительным клапаном должен быть установлен манометр или другой подходящий измерительный прибор, с тем, чтобы можно было обнаружить разрыв или перфорацию мембраны или утечку через нее, в результате которых предохранительный клапан может не сработать.

________________

6 Определение «герметически закрытой цистерны» см. в разделе 1.2.1.

6.8.2.3 Официальное утверждение типа

6.8.2.3.1 Компетентный орган или назначенный им орган выдает на каждый новый тип автоцистерны, съемной цистерны, контейнера-цистерны, съемного кузова-цистерны, транспортного средства-батареи или МЭГК свидетельство, удостоверяющее, что обследованный им тип, включая его крепления, пригоден для использования по своему назначению и отвечает требованиям к изготовлению, изложенным в подразделе 6.8.2.1, требованиям к оборудованию, изложенным в подразделе 6.8.2.2, и специальным требованиям, касающимся различных классов перевозимых веществ.

В свидетельстве указываются:

- результаты испытаний;

- номер официального утверждения типа;

|  | Номер официального утверждения состоит из отличительного знака7 государства, на территории которого было предоставлено официальное утверждение, и регистрационного номера. |
| --- | --- |

- код цистерны в соответствии с пунктом 4.3.3.1.1 или 4.3.4.1.1;

- буквенно-цифровые коды специальных положений раздела 6.8.4, касающиеся изготовления (ТС), оборудования (ТЕ) и официального утверждения типа (ТА), которые указаны в колонке 13 таблицы А главы 3.2 для тех веществ, для перевозки которых цистерна была официально утверждена;

- если требуется, вещества и/или группа веществ, для перевозки которых цистерна была официально утверждена. Должны указываться их химическое название или соответствующая сводная позиция (см. пункт 2.1.1.2), а также их классификация (класс, классификационный код и группа упаковки). За исключением веществ класса 2, а также веществ, перечисленных в пункте 4.3.4.1.3, допущенные вещества можно не перечислять. В таких случаях группы веществ, разрешенных к перевозке на основе кода цистерны, указанного в таблице рационализированного подхода, содержащейся в пункте 4.3.4.1.2, должны допускаться к перевозке с учетом соответствующих специальных положений.

Вещества, указанные в свидетельстве, или группы веществ, допущенных в соответствии с рационализированным подходом, должны быть в целом совместимы с характеристиками цистерны. Если эта совместимость не была досконально изучена во время утверждения типа, то в протоколе испытаний должна быть сделана соответствующая оговорка.

Копия свидетельства должна прилагаться к файлу цистерны на каждую(-ое, -ый) изготовленную(-ое, -ый) цистерну, транспортное средство-батарею или МЭГК (см. пункт 4.3.2.1.7).

6.8.2.3.2 Если цистерны, транспортные средства - батареи или МЭГК изготавливаются без изменений серийно, то утверждение действительно для цистерн, транспортных средств - батарей или МЭГК, изготовленных серийно или в соответствии с прототипом.

Официальное утверждение типа может, однако, служить основанием для утверждения цистерн с незначительными изменениями конструкции, которые либо уменьшают напряжение и нагрузки на цистерны (например, меньшее давление, меньшая масса, меньший объем), либо повышают безопасность конструкции (например, увеличенная толщина стенок, большее число волноуспокоителей, уменьшенный диаметр отверстий). Эти незначительные изменения должны быть четко указаны в свидетельстве об официальном утверждении типа.

_________________

7 Отличительный знак для использования в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года.

6.8.2.4 Проверки и испытания

6.8.2.4.1 Корпуса и их оборудование должны перед началом эксплуатации подвергаться, в сборе или раздельно, первоначальной проверке. Эта проверка включает:

- проверку соответствия утвержденному типу;

- проверку конструкционных характеристик8;

- внутренний и наружный осмотр;

- гидравлическое испытание под давлением9 с применением испытательного давления, указанного на табличке, предписанной в пункте 6.8.2.5.1; и

- испытание на герметичность и проверку удовлетворительного функционирования оборудования.

За исключением класса 2, испытательное давление, применяемое при проведении гидравлического испытания под давлением, зависит от расчетного давления и должно быть, по меньшей мере, равным значению, указанному ниже:

| Расчетное давление (бар) | Испытательное давление (бар) |
| --- | --- |
| G10 | G10 |
| 1,5 | 1,5 |
| 2,65 | 2,65 |
| 4 | 4 |
| 10 | 4 |
| 15 | 4 |
| 21 | 10 (411) |

Значения минимального испытательного давления для класса 2 приведены в таблице газов и газовых смесей, содержащейся в пункте 4.3.3.2.5.

Гидравлическое испытание под давлением должно проводиться на корпусе в целом и отдельно на каждом отсеке корпусов, разделенных на отсеки.

Испытание должно проводиться на каждом отсеке с применением давления, величина которого составляет не менее 1,3 максимального рабочего давления.

_________________

8 Для корпусов, требующих испытательного давления не менее 1 МПа (10 бар), проверка конструкционных характеристик включает также отбор образцов для испытаний сварных соединений (рабочих образцов) в соответствии с пунктом 6.8.2.1.23 и испытания, предписанные в разделе 6.8.5.

9 В особых случаях и с согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, гидравлическое испытание под давлением может заменяться испытанием под давлением с использованием другой жидкости или другого газа, если такая операция не представляет опасности.

10 G = минимальное расчетное давление в соответствии с общими требованиями пункта 6.8.2.1.14 (см. подраздел 4.3.4.1).

11 Минимальное испытательное давление для № ООН 1744 брома или № ООН № 1744 раствора брома.

Гидравлическое испытание под давлением должно проводиться до установки теплоизоляции, если таковая необходима.

Если корпуса и их оборудование подвергаются испытаниям раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3.

Испытание на герметичность проводится отдельно на каждом отсеке корпусов, разделенных на отсеки.

6.8.2.4.2 Корпуса и их оборудование должны подвергаться периодическим проверкам не позднее чем через каждые

| шесть лет | пять лет. |
| --- | --- |

Эти периодические проверки включают:

- наружный и внутренний осмотр;

- испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования;

- как правило, гидравлическое испытание под давлением9 (в отношении испытательного давления для корпусов и отсеков, если это применимо, см. пункт 6.8.2.4.1).

Обшивка для теплоизоляционной или иной защиты должна сниматься только тогда, когда это необходимо для надежной оценки характеристик корпуса.

С согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, периодические гидравлические испытания под давлением цистерн, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, могут не проводиться и заменяться испытаниями на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 при эффективном внутреннем давлении не ниже максимального рабочего давления.

6.8.2.4.3 Корпуса и их оборудование должны подвергаться промежуточным проверкам не реже чем каждые

| три года | два с половиной года |
| --- | --- |

после первоначальной проверки и каждой периодической проверки. Эти промежуточные проверки могут проводиться в течение трех месяцев до или после указанной даты.

Однако промежуточная проверка может быть проведена в любое время до указанной даты.

Если промежуточная проверка проводится более чем за три месяца до предусмотренной даты, то очередная промежуточная проверка должна проводиться не позднее чем через

| три года | два с половиной года |
| --- | --- |
| после этой даты |  |

_______________

9 В особых случаях и с согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, гидравлическое испытание под давлением может заменяться испытанием под давлением с использованием другой жидкости или другого газа, если такая операция не представляет опасности.

Эти промежуточные проверки включают испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования. Для этой цели цистерна подвергается эффективному внутреннему давлению, которое не ниже максимального рабочего давления. В случае цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей или гранулированных или порошкообразных твердых веществ, когда при испытании на герметичность используется газ, оно должно проводиться под давлением, равным, по крайней мере, 25% максимального рабочего давления. Во всех случаях это давление должно составлять не менее 20 кПа (0,2 бар) (манометрическое давление).

В случае цистерн, оборудованных вентиляционными системами и предохранительным устройством для предотвращения утечки содержимого цистерны при опрокидывании, испытательное давление должно быть равным статическому давлению наполняющего вещества.

Испытание на герметичность должно проводиться отдельно на каждом отсеке корпусов, разделенных на отсеки.

6.8.2.4.4 Если в результате ремонта, изменения конструкции или дорожно-транспортного происшествия надежность цистерны или ее оборудования могла снизиться, должна быть проведена внеплановая проверка. Если была проведена внеплановая проверка, удовлетворяющая требованиям пункта 6.8.2.4.2, то эта внеплановая проверка может рассматриваться в качестве периодической проверки. Если была проведена внеплановая проверка, удовлетворяющая требованиям пункта 6.8.2.4.3, то эта внеплановая проверка может рассматриваться в качестве промежуточной проверки.

6.8.2.4.5 Испытания и проверки в соответствии с пунктами 6.8.2.4.1-6.8.2.4.4 должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом. Должны выдаваться свидетельства с указанием результатов этих операций, даже в случае отрицательных результатов. В свидетельствах должны иметься ссылки на перечень веществ, допущенных к перевозке в данной цистерне, или на код цистерны и буквенно-цифровые коды специальных положений в соответствии с подразделом 6.8.2.3.

Копия этих свидетельств должна прилагаться к файлу цистерны на каждую(-ое, -ый) испытанную(-ое, -ый) цистерну, транспортное средство-батарею или МЭГК (см. пункт 4.3.2.1.7).

6.8.2.5 Маркировка

6.8.2.5.1 Каждая цистерна должна быть снабжена коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно прикрепленной к цистерне в легкодоступном для проверки месте. На эту табличку должны быть нанесены - с применением метода штамповки или другого аналогичного метода - по крайней мере, указанные ниже сведения. Эти сведения могут быть выгравированы непосредственно на стенках самого корпуса, если стенки усилены таким образом, что это не приведет к уменьшению прочности корпуса12:

- номер официального утверждения;

- название или знак завода-изготовителя;

- серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем;

- год изготовления;

- испытательное давление (манометрическое давление);

- внешнее расчетное давление (см. пункт 6.8.2.1.7);

- вместимость корпуса - в случае многосекционного корпуса вместимость каждой секции, - а также символ «S», когда корпус или секция разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7500 литров;

- расчетная температура (только если выше +50°С или ниже -20°С);

- дата и тип последнего испытания: «месяц, год», за которыми следует буква «Р», если это испытание является первоначальным испытанием или периодическим испытанием в соответствии с пунктами 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, или «месяц, год», за которыми следует буква «L», если это испытание является промежуточным испытанием на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3;

- клеймо эксперта, проводившего испытания;

- материал, из которого изготовлены корпус и, в случае необходимости, защитная облицовка, а также стандарты на материалы, если таковые имеются;

| - испытательное давление корпуса в целом и испытательное давление отсеков в МПа или барах (манометрическое давление), если давление отсеков меньше давления корпуса. |  |
| --- | --- |

Кроме того, на цистернах, наполняемых или опорожняемых под давлением, должно быть указано максимально допустимое рабочее давление.

__________________

12 После числовых значений указать единицы измерения.

| 6.8.2.5.2 Нижеследующие сведения должны наноситься на саму автоцистерну или на табличку12: | Нижеследующие сведения должны наноситься на сам контейнер-цистерну или на табличку12: |
| --- | --- |
| - название владельца или оператора; - масса в порожнем состоянии; и - максимально допустимая масса. Эти сведения не требуются в случае транспортного средства, перевозящего съемные цистерны. На съемную цистерну или на табличку должен наноситься код цистерны в соответствии с пунктом 4.3.4.1.1. | - названия владельца и оператора; - вместимость корпуса; - масса тары; - максимально допустимая масса в загруженном состоянии; - для веществ, предусмотренных в пункте 4.3.4.1.3, надлежащее отгрузочное наименование вещества или веществ, допущенных к перевозке; - код цистерны в соответствии с пунктом 4.3.4.1.1; - для других веществ, кроме тех, которые предусмотрены в пункте 4.3.4.1.3, буквенно-цифровые коды всех специальных положений ТС и ТЕ, которые указаны в колонке 13 таблицы А главы 3.2 для веществ, подлежащих перевозке в цистерне. |

____________________

12 После числовых значений указать единицы измерения.

6.8.2.6 Требования, предъявляемые к цистернам, которые спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии со стандартами

Примечание. Лица или организации, несущие на основании стандартов ответственность в рамках ДОПОГ, должны отвечать требованиям ДОПОГ.

В зависимости от даты изготовления цистерны стандарты, перечисленные в приведенной ниже таблице, должны применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 4, для выполнения требований главы 6.8, указанных в колонке 1, либо же могут применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 5. Во всех случаях требования главы 6.8, указанные в колонке 1, имеют преимущественную силу.

Если не один, а несколько стандартов указаны в качестве обязательных для применения одних и тех же требований, должен применяться только один из этих стандартов, но в полном объеме, если в приведенной ниже таблице не указано иное.

| Применимые подразделы и пункты | Ссылка | Название документа | Обязательное применение для цистерн, изготовленных | Применение разрешено для цистерн, изготовленных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Для всех цистерн |
| 6.8.2.1 | E№ 14025:2003 + AC:2005 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны под давлением - Конструкция и изготовление |  | С 1 января 2005 года до 30 июня 2009 года |
| 6.8.2.1 | E№ 14025:2008 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны под давлением - Конструкция и изготовление | С 1 июля 2009 года | До 1 июля 2009 года |
| 6.8.2.2.1 | E№ 14432:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Оборудование цистерн для перевозки жидких химических веществ - Клапаны слива продукта и впуска воздуха | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| 6.8.2.2.1 | E№ 14433:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Оборудование цистерн для перевозки жидких химических веществ - Нижние клапаны | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| Для испытаний и проверок |
| 6.8.2.4 6.8.3.4 | E№ 12972:2001 (за исключением приложений D и E) | Цистерны для перевозки опасных грузов - Испытания, проверка и маркировка металлических цистерн | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 годаa | С 1 января 2003 года до 31 декабря 2008 года |
| 6.8.2.4 6.8.3.4 | E№ 12972:2007 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Испытания, проверка и маркировка металлических цистерн | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| Для цистерн, имеющих максимальное рабочее давление не более 50 кПа и предназначенных для перевозки веществ, для которых в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны с буквой «G» |
| 6.8.2.1 | E№ 13094:2004 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны с рабочим давлением не более 0,5 бар - Конструкция и изготовление |  | С 1 января 2005 года |
| Для цистерн, предназначенных для перевозки газов класса 2 |
| 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17); 6.8.2.4.1 (за исключением испытания на герметичность); 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 и 6.8.3.5.1 | E№ 12493:2001 (за исключением приложения C) | Сварные стальные цистерны для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Автоцистерны - Конструкция и изготовление Примечание. «Автоцистерны» следует понимать как «встроенные цистерны» и «съемные цистерны» по смыслу ДОПОГ | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 года | С 31 января 2005 года до 31 декабря 2008 года |
| 1.2.1, 6.8.1, 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1-6.8.5.3 | E№ 12493:2008 (за исключением приложения C) | Оборудование и вспомогательные приспособления для СНГ - Сварные стальные цистерны для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Автоцистерны - Конструкция и изготовление Примечание. «Автоцистерны» следует понимать как «встроенные цистерны» и «съемные цистерны» по смыслу ДОПОГ | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| 6.8.3.2 (за исключением пункта 6.8.3.2.3) | E№ 12252:2000 | Оборудование автоцистерн для СНГ Примечание. «Автоцистерны» следует понимать как «встроенные цистерны» и «съемные цистерны» по смыслу ДОПОГ | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 года | С 1 января 2005 года до 31 декабря 2008 года |
| 6.8.3.2 (за исключением пункта 6.8.3.2.3) и 6.8.3.4.9 | E№ 12252:2005 + A1:2008 | Оборудование и вспомогательные приспособления для СНГ - Оборудование автоцистерн для СНГ Примечание. «Автоцистерны» следует понимать как «встроенные цистерны» и «съемные цистерны» по смыслу ДОПОГ | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 | E№ 13530-2:2002 | Криогенные сосуды - Крупные переносные сосуды с вакуумной изоляцией - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания |  | С 1 января 2005 года до 30 июня 2007 года |
| 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 | E№ 13530-2: 2002 + A1:2004 | Криогенные сосуды - Крупные переносные сосуды с вакуумной изоляцией - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.1 (за исключением пунктов 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 и 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 | E№ 14398-2:2003 (за исключением таблицы 1) | Криогенные сосуды - Крупные переносные сосуды без вакуумной изоляции - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| Для цистерн, предназначенных для перевозки жидких нефтепродуктов и других опасных веществ класса 3, у которых давление паров не превышает 110 кПа при 50°С, а также бензина и которые не характеризуются дополнительной опасностью токсического или коррозионного воздействия |
| 6.8.2.1 | E№ 13094:2004 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны с рабочим давлением не более 0,5 бар - Конструкция и изготовление |  | С 1 января 2005 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13082:2001 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Клапан отвода паров | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13308:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Разгрузочный клапан слива отстоя самотеком | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13314:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка отверстия заправочной горловины | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13316:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Разгрузочный клапан слива отстоя под давлением | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13317:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка смотрового люка в сборе |  | С 1 января 2005 года до 30 июня 2007 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13317:2002 (за исключением рисунка и таблицы B.2 в приложении B) (Материал должен соответствовать стандарту E№ 13094:2004, пункт 5.2) | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка смотрового люка в сборе | С 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 годаa | С 1 января 2007 года до 31 декабря 2008 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 13317:2002 + A1:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка смотрового люка в сборе | С 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | E№ 14595:2005 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Дыхательный клапан | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |

_____________

а Если в колонке 5 не разрешено применение другого стандарта в тех же целях для цистерн, изготовленных в то же время.

6.8.2.7 Требования, предъявляемые к цистернам, которые спроектированы, изготовлены и испытаны не в соответствии со стандартами

С учетом достижений научно-технического прогресса, либо в тех случаях, когда в подразделе 6.8.2.6 не упоминается никакой стандарт, либо с целью учета научных аспектов, не отраженных в стандартах, перечисленных в подразделе 6.8.2.6, компетентный орган может признать использование технических правил, обеспечивающих такой уровень безопасности. Тем не менее, цистерны должны удовлетворять минимальным требованиям, предусмотренным в разделе 6.8.2.

Компетентный орган должен передать секретариату ЕЭК ООН перечень технических правил, которые он признает. В этот перечень должны быть включены следующие сведения: название и дата принятия правил, цель правил и сведения о том, где их можно получить. Секретариат должен опубликовать эту информацию на своем веб-сайте.

Для испытаний, проверки и маркировки может также использоваться применимый стандарт, упомянутый в подразделе 6.8.2.6.

6.8.3 Специальные требования, применяемые к классу 2

6.8.3.1 Конструкция корпусов

6.8.3.1.1 Корпуса, предназначенные для перевозки сжатых или сжиженных газов либо растворенных газов, должны быть изготовлены из стали. В отступление от положений пункта 6.8.2.1.12 для бесшовных корпусов допускается минимальное удлинение при разрыве 14%, а также напряжение σ, не превышающее нижеуказанные пределы, в зависимости от материалов:

a) при соотношении Re/Rm (минимальные гарантированные характеристики после термообработки) более 0,66, но не более 0,85:

σ ≤ 0,75 Re;

b) при соотношении Re/Rm (минимальные гарантированные характеристики после термообработки) более 0,85:

σ ≤ 0,5Rm.

6.8.3.1.2 К материалам и конструкциям сварных корпусов применяются требования раздела 6.8.5.

6.8.3.1.3 (Зарезервирован)

Конструкция транспортных средств-батарей и МЭГК

6.8.3.1.4 Баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов, являющиеся элементами транспортного средства-батареи или МЭГК, должны быть сконструированы в соответствии с главой 6.2.

Примечание 1. На связки баллонов, которые не являются элементами транспортного средства-батареи или МЭГК, распространяются требования главы 6.2.

Примечание 2. Цистерны, являющиеся элементами транспортного средства-батареи и МЭГК, должны быть сконструированы в соответствии с подразделами 6.8.2.1 и 6.8.3.1.

Примечание 3. Съемные цистерны13 не рассматриваются как элементы транспортного средства-батареи или МЭГК.

6.8.3.1.5 Элементы и средства их крепления должны быть способны при максимально допустимой загрузке выдерживать нагрузки, определенные в пункте 6.8.2.1.2. Для каждой нагрузки напряжение в наиболее напряженной точке элемента и средств его крепления не должно превышать величины, определенной в подразделе 6.2.5.3 для баллонов, трубок, барабанов под давлением и связок баллонов, и величины а, определенной в пункте 6.8.2.1.16 для цистерн.

6.8.3.2 Элементы оборудования

6.8.3.2.1 Должна быть обеспечена возможность закрытия сливных труб цистерн при помощи глухих фланцев или другого столь же надежного устройства. В случае цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, эти глухие фланцы или другие столь же надежные устройства могут иметь отверстия для сброса давления диаметром не более 1,5 мм.

6.8.3.2.2 Корпуса, предназначенные для перевозки сжиженных газов, могут иметь, помимо отверстий, предусмотренных в пунктах 6.8.2.2.2 и 6.8.2.2.4, отверстия для установки уровнемеров, термометров и манометров, а также вентиляционные отверстия, необходимые для их нормальной эксплуатации и безопасности.

6.8.3.2.3 Все отверстия для наполнения и все отверстия для опорожнения цистерн

|  | вместимостью более 1 м3, |
| --- | --- |

предназначенных для перевозки сжиженных легковоспламеняющихся и/или токсичных газов, должны быть оборудованы быстродействующим внутренним предохранительным устройством, которое автоматически закрывается в случае непредусмотренного перемещения корпуса или пожара. Должна быть также предусмотрена возможность дистанционного управления этим устройством.

6.8.3.2.4 Все отверстия номинальным диаметром более 1,5 мм в цистернах, предназначенных для перевозки сжиженных легковоспламеняющихся и/или токсичных газов, за исключением отверстий, в которых установлены предохранительные клапаны, и закрытых вентиляционных отверстий, должны быть оборудованы внутренним запорным устройством.

6.8.3.2.5 В отступление от требований пунктов 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 и 6.8.3.2.4 цистерны, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов, могут быть оборудованы не внутренними, а внешними запорными устройствами, если внешние устройства обеспечивают по меньшей мере такую же защиту от внешних повреждений, как и стенка корпуса.

6.8.3.2.6 Если цистерны оборудованы уровнемерами, непосредственно соприкасающимися с перевозимым веществом, то эти приборы не должны изготавливаться из прозрачного материала. Если имеются термометры, они не должны погружаться непосредственно в газ или жидкость через стенки корпуса.

6.8.3.2.7 Отверстия для наполнения и опорожнения, расположенные в верхней части цистерн, должны, в дополнение к требованиям пункта 6.8.3.2.3, быть оборудованы вторым внешним запорным устройством. Такое устройство должно закрываться глухим фланцем или каким-либо иным столь же надежным приспособлением.

_______________

13 Определение «съемной цистерны» см. в разделе 1.2.1.

6.8.3.2.8 Предохранительные клапаны должны отвечать требованиям нижеизложенных пунктов 6.8.3.2.9-6.8.3.2.12.

6.8.3.2.9 Цистерны, предназначенные для перевозки сжатых или сжиженных газов либо растворенных газов, могут быть оборудованы подпружиненными предохранительными клапанами. Эти клапаны должны быть способны автоматически открываться при давлении, составляющем 0,9-1,0 испытательного давления цистерны, на которой они установлены. Клапаны должны быть такого типа, чтобы они могли выдерживать динамические нагрузки, включая волновой удар жидкости. Использование клапанов, срабатывающих под воздействием собственного веса, или клапанов с противовесом запрещается. Требуемая пропускная способность предохранительных клапанов рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 6.7.3.8.1.1.

6.8.3.2.10 Если цистерны предназначены для морской перевозки, то требованиями пункта 6.8.3.2.9 не запрещается установка предохранительных клапанов, удовлетворяющих предписаниям МКМПОГ.

6.8.3.2.11 Цистерны, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов, должны оборудоваться двумя или более независимыми предохранительными клапанами, открывающимися при максимальном рабочем давлении, указанном на цистерне. Два из этих предохранительных клапанов должны быть индивидуально калиброваны для обеспечения выпуска из цистерны газов, образующихся в результате испарения при обычной эксплуатации, так чтобы давление никогда не превышало более чем на 10% рабочее давление, указанное на цистерне.

Один из этих предохранительных клапанов может заменяться разрывной мембраной, которая должна разрываться при испытательном давлении.

В случае разгерметизации вакуумного пространства в цистерне с двойными стенками или в случае разрушения 20% изоляции одностенной цистерны комбинация устройств для сброса давления должна обеспечивать выпуск газа таким образом, чтобы давление внутри корпуса не могло превысить испытательное давление. Положения пункта 6.8.2.1.7 не применяются к цистернам с вакуумной изоляцией.

6.8.3.2.12 Конструкция устройств для сброса давления цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, должна обеспечивать их безотказную работу даже при самой низкой рабочей температуре. Надежность работы этих устройств при такой температуре устанавливается и проверяется путем испытания либо каждого устройства в отдельности, либо образца устройств каждого типа конструкции.

6.8.3.2.13 Клапаны на съемных цистернах, которые могут перекатываться, должны быть снабжены предохранительными колпаками.

Теплоизоляция

6.8.3.2.14 Если цистерны, предназначенные для перевозки сжиженных газов, оборудуются теплоизоляцией, то такая изоляция должна представлять собой:

- солнцезащитный экран, покрывающий не менее одной трети, но не более половины верхней части поверхности цистерны, при этом воздушная прослойка между экраном и корпусом должна быть не менее 4 см; или

- сплошное покрытие из изоляционного материала достаточной толщины.

6.8.3.2.15 Цистерны, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов, должны иметь теплоизоляцию. Теплоизоляция должна обеспечиваться посредством сплошной оболочки. Если пространство между корпусом и оболочкой вакуумировано (вакуумная изоляция), то защитная оболочка должна быть рассчитана таким образом, чтобы выдерживать без деформации внешнее давление не менее 100 кПа (1 бар) (манометрическое давление). В отступление от определения «расчетного давления», приведенного в разделе 1.2.1, при расчете могут приниматься во внимание наружные и внутренние усиливающие элементы. Если оболочка газонепроницаема, то должно иметься устройство для предотвращения опасного повышения давления в изолирующем слое в случае нарушения герметичности корпуса или элементов его оборудования. Это устройство должно предотвращать проникновение влаги в теплоизоляционную оболочку.

6.8.3.2.16 Цистерны, предназначенные для перевозки сжиженных газов, температура кипения которых при атмосферном давлении ниже -182°С, не должны иметь ни в конструкции теплоизоляции, ни в элементах крепления никаких горючих материалов.

В случае цистерн с вакуумной изоляцией между корпусом и оболочкой, с разрешения компетентного органа, могут устанавливаться элементы крепления из полимерных материалов.

6.8.3.2.17 В отступление от требований пункта 6.8.2.2.4 в корпусах, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, наличие смотровых отверстий не обязательно.

Элементы оборудования транспортных средств-батарей и МЭГК

6.8.3.2.18 Сервисное и конструкционное оборудование должно быть скомпоновано или спроектировано таким образом, чтобы оно было защищено от повреждения, которое может привести к утечке содержимого сосуда под давлением в обычных условиях погрузки-разгрузки и перевозки. Если рама транспортного средства-батареи или МЭГК и элементы соединены таким образом, что допускается определенное смещение узлов в сборе по отношению друг к другу, оборудование должно крепиться так, чтобы в результате такого смещения не повреждались рабочие детали. Трубопроводы с ответвлениями, ведущие к запорным вентилям, должны быть достаточно гибкими, чтобы защитить вентили и трубопроводы от срывания или утечки содержимого сосудов под давлением. Устройства загрузки и разгрузки (включая фланцы или резьбовые заглушки) и любые предохранительные колпаки должны быть защищены от случайного открывания.

6.8.3.2.19 Во избежание любой потери содержимого в случае повреждения коллекторы, арматура опорожнения (соединительные муфты, запорные устройства) и запорные клапаны должны быть защищены или размещены таким образом, чтобы исключить опасность срывания под воздействием внешних нагрузок, или должны иметь такую конструкцию, которая могла бы выдерживать такие нагрузки.

6.8.3.2.20 Коллектор должен проектироваться для использования в интервале температур от -20°С до +50°С.

Коллектор должен быть спроектирован, изготовлен и установлен таким образом, чтобы он не подвергался опасности повреждения в результате теплового расширения и сжатия, механического удара и вибрации. Все трубопроводы должны быть изготовлены из подходящего металлического материала. Везде, где это возможно, следует использовать сварные соединения труб.

Медные трубы должны быть спаяны с использованием твердого припоя или иметь столь же прочное металлическое соединение. Температура плавления твердого припоя должна быть не ниже 525°С. Такие соединения не должны снижать прочности трубопроводов, например при нарезании резьбы.

6.8.3.2.21 За исключением № ООН 1001 растворенного ацетилена, максимальное допустимое напряжение а в системе коллектора при испытательном давлении на сосуды не должно превышать 75% гарантированного значения предела текучести материала.

Необходимая толщина стенок в системе коллектора при перевозке № ООН 1001 растворенного ацетилена рассчитывается в соответствии с утвержденными техническими правилами.

Примечание. Положения, касающиеся предела текучести, см. в пункте 6.8.2.1.11.

Основные требования этого пункта считаются выполненными, если применяются следующие стандарты: (зарезервировано).

6.8.3.2.22 В отступление от требований пунктов 6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 и 6.8.3.2.7 требуемые запорные устройства для баллонов, трубок, барабанов под давлением и связок баллонов, являющихся элементами транспортного средства-батареи или МЭГК, могут быть установлены в системе коллектора.

6.8.3.2.23 Если один из элементов имеет предохранительный клапан и между элементами находятся запорные устройства, то таким клапаном должен быть оборудован каждый элемент.

6.8.3.2.24 Устройства для наполнения и опорожнения могут присоединяться к коллектору.

6.8.3.2.25 Каждый элемент, включая каждый отдельный баллон в связке, предназначенный для перевозки токсичных газов, должен изолироваться при помощи отдельного запорного клапана.

6.8.3.2.26 Транспортные средства-батареи или МЭГК, предназначенные для перевозки токсичных газов, должны оборудоваться предохранительными клапанами только в том случае, если перед ними установлена разрывная мембрана. В этом случае расположение разрывной мембраны и предохранительного клапана должно удовлетворять требованиям компетентного органа.

6.8.3.2.27 Если транспортные средства-батареи или МЭГК предназначены для морской перевозки, то требованиями пункта 6.8.3.2.26 не запрещается установка предохранительных клапанов, удовлетворяющих предписаниям МКМПОГ.

6.8.3.2.28 Сосуды, являющиеся элементами транспортных средств-батарей или МЭГК, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся газов, должны быть объединены в группы вместимостью не более 5000 л, которые могут изолироваться при помощи запорного клапана.

Каждый элемент транспортного средства-батареи или МЭГК, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся газов, если они состоят из цистерн, соответствующих требованиям настоящей главы, должен изолироваться при помощи запорного клапана.

6.8.3.3 Официальное утверждение типа

Специальных требований не предусмотрено.

6.8.3.4 Проверки и испытания

6.8.3.4.1 Материалы для изготовления всех сварных корпусов, за исключением баллонов, трубок, барабанов под давлением и баллонов из связок, являющихся элементами транспортного средства-батареи или МЭГК, должны испытываться по методу, указанному в разделе 6.8.5.

6.8.3.4.2 Основные требования, касающиеся испытательного давления, изложены в пунктах 4.3.3.2.1-4.3.3.2.4, а минимальные значения испытательного давления приведены в таблице газов и смесей газов в пункте 4.3.3.2.5.

6.8.3.4.3 Первое гидравлическое испытание под давлением проводится до установки теплоизоляции. Если корпус, его фитинги, трубы и элементы оборудования были испытаны по отдельности, цистерна подвергается испытанию на герметичность после сборки.

6.8.3.4.4 Вместимость каждого корпуса, предназначенного для перевозки сжатых газов, загружаемых по массе, сжиженных газов или растворенных газов, должна определяться под наблюдением эксперта, утвержденного компетентным органом, путем взвешивания или измерения объема воды, заполняющей корпус; погрешность при измерении вместимости корпуса не должна превышать 1%. Не допускается определение вместимости расчетным путем на основании размеров корпуса. Максимально допустимая масса наполнения предписывается утвержденным экспертом в соответствии с инструкциями по упаковке Р200 или Р203, изложенными в подразделе 4.1.4.1, а также пунктами 4.3.3.2.2 и 4.3.3.2.3.

6.8.3.4.5 Проверка сварных швов производится в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.1.23 в отношении коэффициента λ = 1.

6.8.3.4.6 В отступление от требований подраздела 6.8.2.4 периодические проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2 должны проводиться:

| a) не реже чем каждые три года | не реже чем каждые два с половиной года |
| --- | --- |

в случае цистерн, предназначенных для перевозки № ООН 1008 бора трифторида, № ООН 1017 хлора, № ООН 1048 водорода бромистого безводного, № ООН 1050 водорода хлористого безводного, № ООН 1053 сероводорода, № ООН 1067 диазота тетраоксида (азота диоксида) или № ООН 1079 серы диоксида;

| b) по крайней мере, после шести лет | по крайней мере после восьми лет |
| --- | --- |

эксплуатации, а затем, по крайней мере, каждые 12 лет в случае цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов.

| По крайней мере, через шесть лет после каждой периодической проверки должны проводиться промежуточные проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3. | Между любыми двумя последовательными периодическими проверками, по требованию компетентного органа, может проводиться испытание на герметичность или промежуточная проверка в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3. |
| --- | --- |

Если корпус, его фитинги, трубы и элементы оборудования были испытаны по отдельности, цистерна подвергается испытанию на герметичность после сборки.

6.8.3.4.7 В случае цистерн с вакуумной изоляцией гидравлическое испытание под давлением и проверка внутреннего состояния могут, с согласия утвержденного эксперта, заменяться испытанием на герметичность и измерением вакуума.

6.8.3.4.8 Если во время периодических проверок в корпусах, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, вырезаются отверстия, то метод их герметичного закрытия до возвращения корпусов в эксплуатацию должен быть установлен утвержденным экспертом и должен гарантировать целостность конструкции корпуса.

6.8.3.4.9 Испытания на герметичность цистерн, предназначенных для перевозки газов, должны проводиться при давлении не менее:

- в случае сжатых газов, сжиженных газов и растворенных газов: 20% от испытательного давления;

- в случае охлажденных сжиженных газов: 90% от максимального рабочего давления.

Проверки и испытания транспортных средств-батарей и МЭГК

6.8.3.4.10 Элементы и оборудование каждого транспортного средства-батареи или МЭГК должны подвергаться, в сборе или раздельно, проверке и испытаниям в первый раз перед началом их эксплуатации (первоначальные проверки и испытания). В дальнейшем транспортные средства-батареи или МЭГК должны подвергаться проверкам через промежутки времени, составляющие не более пяти лет. Транспортные средства-батареи и МЭГК, элементами которых являются цистерны, должны подвергаться проверке в соответствии с пунктом 6.8.3.4.6. Независимо от сроков проведения последней периодической проверки и последнего периодического испытания, в случае необходимости, должны проводиться внеплановые проверки и испытания в соответствии с пунктом 6.8.3.4.14.

6.8.3.4.11 Первоначальная проверка включает:

- проверку соответствия утвержденному типу;

- проверку конструкционных характеристик;

- внутренний и наружный осмотр;

- гидравлическое испытание под давлением9 с применением испытательного давления, указанного на табличке, предписанной в пункте 6.8.3.5.10;

- испытание на герметичность при максимальном рабочем давлении; и

- проверку удовлетворительного функционирования оборудования.

Если элементы и их фитинги подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.8.3.4.12 Баллоны, трубки и барабаны под давлением, а также баллоны в составе связок должны подвергаться испытаниям в соответствии с инструкциями по упаковке Р200 или Р203, изложенными в подразделе 4.1.4.1.

Испытательное давление коллектора транспортного средства-батареи или МЭГК должно быть таким же, как испытательное давление элементов транспортного средства-батареи или МЭГК. С согласия компетентного органа или уполномоченной им организации испытание коллектора под давлением может осуществляться как гидравлическое испытание или испытание с использованием другой жидкости или другого газа. В отступление от этого требования, в случае перевозки № ООН 1001 растворенного ацетилена испытательное давление коллектора транспортного средства-батареи или МЭГК должно составлять не менее 300 бар.

_____________

9 В особых случаях и с согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, гидравлическое испытание под давлением может заменяться испытанием под давлением с использованием другой жидкости или другого газа, если такая операция не представляет опасности.

6.8.3.4.13 Периодическая проверка включает испытание на герметичность при максимальном рабочем давлении и наружный осмотр конструкции, элементов и сервисного оборудования без демонтажа. Элементы и трубопроводы должны подвергаться испытаниям с периодичностью, установленной в инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1, и согласно требованиям подразделов 6.2.1.6 и 6.2.3.5, соответственно. Если элементы и оборудование подвергались испытанию под давлением раздельно, то после сборки они должны пройти совместное испытание на герметичность.

6.8.3.4.14 Внеплановые проверки и испытания требуются в том случае, если транспортное средство-батарея или МЭГК имеют поврежденные или корродированные участки, течь или иные дефекты, способные нарушить целостность конструкции транспортного средства-батареи или МЭГК. Масштаб внеплановых проверок и испытаний, а также, при необходимости, демонтажа элементов зависит от степени повреждения или ухудшения состояния транспортного средства-батареи или МЭГК. Они должны включать, по меньшей мере, осмотры, проводимые согласно требованиям пункта 6.8.3.4.15.

6.8.3.4.15 В ходе осмотров необходимо:

a) проверить элементы на изъязвление, коррозию, абразивный износ, вмятины, деформацию, дефекты сварных швов или любые другие недостатки, включая течь, которые могли бы сделать транспортные средства-батареи или МЭГК небезопасными для перевозки;

b) проверить трубопроводы, клапаны и прокладки на предмет наличия корродированных участков, дефектов и других недостатков, включая течь, которые могли бы сделать транспортные средства-батареи или МЭГК небезопасными для наполнения, опорожнения или перевозки;

c) заменить отсутствующие или затянуть ослабленные болты или гайки на любом фланцевом соединении или глухом фланце;

d) убедиться в том, что все аварийные устройства и клапаны не имеют коррозии, деформации и иных повреждений или дефектов, которые могли бы помешать их нормальному функционированию. Дистанционные запорные устройства и самозакрывающиеся запорные клапаны необходимо привести в действие, с тем, чтобы убедиться в их исправности;

e) убедиться в том, что требуемая маркировка на транспортных средствах-батареях или МЭГК является разборчивой и удовлетворяет соответствующим требованиям; и

f) убедиться в том, что каркас, опоры и подъемные приспособления транспортных средств-батарей или МЭГК находятся в удовлетворительном состоянии.

6.8.3.4.16 Испытания и проверки, предусмотренные в пунктах 6.8.3.4.10-6.8.3.4.15, должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом. Должны выдаваться свидетельства с указанием результатов этих операций, даже в случае отрицательных результатов.

В этих свидетельствах должны иметься ссылки на перечень веществ, допущенных к перевозке в данном транспортном средстве-батарее или МЭГК в соответствии с пунктом 6.8.2.3.1.

Копия этих свидетельств должна прилагаться к файлу цистерны на каждую(-ое, -ый) испытанную(-ое, -ый) цистерну, транспортное средство-батарею или МЭГК (см. пункт 4.3.2.1.7).

6.8.3.5 Маркировка

6.8.3.5.1 На табличку, предусмотренную в пункте 6.8.2.5.1, или непосредственно на стенки корпуса, если они усилены таким образом, что это не приведет к уменьшению прочности цистерны, должны быть нанесены с применением метода штамповки или другого аналогичного метода следующие дополнительные сведения.

6.8.3.5.2 На цистернах, предназначенных для перевозки только одного вещества:

- надлежащее отгрузочное наименование газа и, кроме того, для газов, отнесенных к какой-либо позиции «н.у.к.», - техническое название14.

Эта информация должна дополняться:

- в случае цистерн, предназначенных для перевозки сжатых газов, загружаемых по объему (под давлением), - указанием максимального давления наполнения при 15°С, разрешенного для данной цистерны; и

- в случае цистерн, предназначенных для перевозки сжатых газов, загружаемых по массе, и сжиженных, охлажденных сжиженных или растворенных газов, - указанием максимально допустимой массы загрузки в кг и температуры наполнения, если она ниже -20°С.

6.8.3.5.3 На цистернах многоцелевого назначения:

- надлежащее отгрузочное наименование газа и, кроме того, для газов, отнесенных к какой-либо позиции «н.у.к.», - техническое название14 газов, для перевозки которых утверждена данная цистерна.

Эта информация должна дополняться указанием максимально допустимой массы загрузки в кг для каждого газа.

6.8.3.5.4 На цистернах, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов:

- максимально допустимое рабочее давление.

6.8.3.5.5 На цистернах, оборудованных теплоизоляцией:

- надпись «теплоизоляция» или «вакуумная теплоизоляция».

________________

14 Вместо надлежащего отгрузочного наименования или, если применимо, надлежащего отгрузочного наименования позиции «н.у.к.», за которым следует техническое название, разрешается использовать одно из следующих названий:

- для № ООН 1078 газа рефрижераторного, н.у.к.: смесьF1, смесь F2, смесьF3;

- для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных: смесь P1, смесь P2;

- для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к.: смесь А, смесь А01, смесь А02, смесь А0, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь В, смесь С. Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в подразделе 2.2.2.3, классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 1, могут использоваться только как дополнение;

- для № ООН 1010 бутадиенов стабилизированных: 1,2-бутадиен стабилизированный, 1,3-бутадиен стабилизированный.

6.8.3.5.6 В дополнение к сведениям, предусмотренным в пункте 6.8.2.5.2, следующие сведения должны быть указаны

| на самой цистерне или на табличке: | на самом контейнере-цистерне или на табличке: |
| --- | --- |

a) - код цистерны в соответствии со свидетельством (см. пункт 6.8.2.3.1) с указанием фактического испытательного давления цистерны;

- надпись: «минимально допустимая температура наполнения...»;

b) в случае цистерны, предназначенной для перевозки только одного вещества:

- надлежащее отгрузочное наименование газа и, кроме того, для газов, отнесенных к какой-либо позиции «н.у.к.», - техническое название14;

- для сжатых газов, загружаемых по массе, а также для сжиженных, охлажденных сжиженных или растворенных газов - максимально допустимая масса загрузки в кг;

c) в случае цистерны многоцелевого назначения:

- надлежащее отгрузочное наименование и, кроме того, для газов, отнесенных к какой-либо позиции «н.у.к.», - техническое название14 всех газов, для перевозки которых предназначена данная цистерна, с указанием максимально допустимой массы загрузки в кг для каждого из них;

d) в случае корпуса с теплоизоляцией:

- надпись «теплоизоляция» (или «вакуумная теплоизоляция») на официальном языке страны регистрации и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, если только какими-либо соглашениями, заключенными между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

6.8.3.5.7 (Зарезервирован)

| 6.8.3.5.8 Эти сведения не требуются в случае транспортного средства, перевозящего съемные цистерны. |  |
| --- | --- |

6.8.3.5.9 (Зарезервирован)

________________

14 Вместо надлежащего отгрузочного наименования или, если применимо, надлежащего отгрузочного наименования позиции «н.у.к.», за которым следует техническое название, разрешается использовать одно из следующих названий:

- для № ООН 1078 газа рефрижераторного, н.у.к.: смесьF1, смесь F2, смесьF3;

- для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных: смесь P1, смесь P2;

- для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к.: смесь А, смесь А01, смесь А02, смесь А0, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь В, смесь С. Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в подразделе 2.2.2.3, классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 1, могут использоваться только как дополнение;

- для № ООН 1010 бутадиенов стабилизированных: 1,2-бутадиен стабилизированный, 1,3-бутадиен стабилизированный.

Маркировка транспортных средств-батарей и МЭГК

6.8.3.5.10 Каждое транспортное средство-батарея и каждый МЭГК должны быть снабжены коррозиеустойчивой металлической табличкой, постоянно прикрепленной в легкодоступном для проверки месте. На эту табличку должны быть нанесены с применением метода штамповки или другого аналогичного метода по крайней мере указанные ниже сведения12:

- номер официального утверждения;

- название или знак завода-изготовителя;

- серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем;

- год изготовления;

- испытательное давление (манометрическое давление);

- расчетная температура (только если выше +50°С или ниже -20°С);

- дата (месяц и год) первоначального испытания и последнего периодического испытания, проведенных в соответствии с пунктами 6.8.3.4.10-6.8.3.4.13;

- клеймо эксперта, проводившего испытания.

| 6.8.3.5.11 Нижеследующие сведения должны наноситься на само транспортное средство-батарею или на табличку12: - название владельца или оператора; - число элементов; - общая вместимость элементов; и для транспортных средств-батарей, наполняемых по массе: - масса в порожнем состоянии; - максимально допустимая масса. | Нижеследующие сведения должны наноситься на сам МЭГК или на табличку12: - названия владельца и оператора; - число элементов; - общая вместимость элементов; - максимально допустимая масса в загруженном состоянии; - код цистерны в соответствии со свидетельством о допущении (см. пункт 6.8.2.3.1) с указанием фактического испытательного давления МЭГК; - надлежащее отгрузочное наименование и, кроме того, в случае газов, отнесенных к позиции «н.у.к.», - техническое название14 газов, для перевозки которых используется МЭГК; и для МЭГК, наполняемых по массе: - масса тары. |
| --- | --- |

_______________

12 После числовых значений указать единицы измерения.

14 Вместо надлежащего отгрузочного наименования или, если применимо, надлежащего отгрузочного наименования позиции «н.у.к.», за которым следует техническое название, разрешается использовать одно из следующих названий:

- для № ООН 1078 газа рефрижераторного, н.у.к.: смесь F1, смесь F2, смесьF3;

- для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных: смесь P1, смесь P2;

- для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к.: смесь А, смесь А01, смесь А02, смесь А0, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь В, смесь С. Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в подразделе 2.2.2.3, классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 1, могут использоваться только как дополнение;

- для № ООН 1010 бутадиенов стабилизированных: 1,2-бутадиен стабилизированный, 1,3-бутадиен стабилизированный.

6.8.3.5.12 На раме транспортного средства-батареи или МЭГК вблизи места установки оборудования для наполнения должна помещаться табличка с указанием:

- максимально допустимого давления наполнения12 при 15°С для элементов, предназначенных для сжатых газов;

- надлежащего отгрузочного наименования газа в соответствии с главой 3.2 и, кроме того, для газов, отнесенных к какой-либо позиции «н.у.к.», - технического названия14;

и, кроме того, в случае перевозки сжиженных газов:

- максимально допустимой массы загрузки для каждого элемента12.

6.8.3.5.13 Баллоны, трубки и барабаны под давлением, а также баллоны в связках маркируются в соответствии с подразделом 6.2.2.7. Знаки опасности, требуемые в соответствии с главой 5.2, не обязательно размещать на каждом из этих сосудов.

На транспортных средствах-батареях и МЭГК должны быть установлены информационные табло и нанесена маркировка в соответствии с главой 5.3.

6.8.3.6 Требования, предъявляемые к транспортным средствам-батареям и МЭГК, которые спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии со стандартами

Примечание. Лица или организации, несущие на основании стандартов ответственность в рамках ДОПОГ, должны отвечать требованиям ДОПОГ.

В зависимости от даты изготовления транспортного средства-батареи или МГЭК стандарты, перечисленные в приведенной ниже таблице, должны применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 4, для выполнения требований главы 6.8, указанных в колонке 1, либо же могут применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 5. Во всех случаях требования главы 6.8, указанные в колонке 1, имеют преимущественную силу.

Если не один, а несколько стандартов указаны в качестве обязательных для применения одних и тех же требований, должен применяться только один из этих стандартов, но в полном объеме, если в приведенной ниже таблице не указано иное.

________________

12 После числовых значений указать единицы измерения.

14 Вместо надлежащего отгрузочного наименования или, если применимо, надлежащего отгрузочного наименования позиции «н.у.к.», за которым следует техническое название, разрешается использовать одно из следующих названий:

- для № ООН 1078 газа рефрижераторного, н.у.к.: смесьF1, смесь F2, смесьF3;

- для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных: смесь P1, смесь P2;

- для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к.: смесь А, смесь А01, смесь А02, смесь А0, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь В, смесь С. Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в подразделе 2.2.2.3, классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 1, могут использоваться только как дополнение;

- для № ООН 1010 бутадиенов стабилизированных: 1,2-бутадиен стабилизированный, 1,3-бутадиен стабилизированный.

| Применяемые подразделы и пункты | Ссылка | Название документа | Обязательное применение для транспортных средств-батарей или МЭГК, изготовленных | Применение разрешено для транспортных средств-батарей или МЭГК, изготовленных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6.8.3.1.4 и 6.8.3.1.5, 6.8.3.2.18- 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.10- 6.8.3.4.12 и 6.8.3.5.10-6.8.3.5.13 | E№ 13807: 2003 | Переносные газовые баллоны - Транспортные средства-батареи - Конструкция, изготовление, идентификация и испытания | С 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |

6.8.3.7 Требования, предъявляемые к транспортным средствам-батареям и МЭГК, которые спроектированы, изготовлены и испытаны не в соответствии со стандартами

Транспортные средства-батареи и МЭГК, которые проектируются, изготавливаются и испытываются без соблюдения стандартов, перечисленных в подразделе 6.8.3.6, должны быть спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями технических правил, признанных компетентным органом. Однако они должны удовлетворять минимальным требованиям раздела 6.8.3.

6.8.4 Специальные положения

Примечание 1. В отношении жидкостей, температура вспышки которых не превышает 60°С, и легковоспламеняющихся газов см. также пункты 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 и 6.8.2.2.9.

Примечание 2. Требования, касающиеся цистерн, испытываемых под давлением не менее 1 МПа (10 бар), или цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, см. в разделе 6.8.5.

Когда они указаны для какой-либо позиции в колонке 13 таблицы А главы 3.2, применяются следующие специальные положения:

а) Изготовление (ТС)

ТС1 К материалам и конструкции этих корпусов применяются требования раздела 6.8.5.

ТС2 Корпуса и элементы их оборудования должны изготавливаться из алюминия чистотой не менее 99,5% или из соответствующей стали, не вызывающей разложения пероксида водорода. Если корпуса изготовлены из алюминия чистотой не менее 99,5%, то не обязательно, чтобы толщина стенок превышала 15 мм, даже если расчеты в соответствии с пунктом 6.8.2.1.17 дают более высокое значение.

ТС3 Корпуса должны изготавливаться из аустенитной стали.

ТС4 Корпуса должны иметь эмалевую или эквивалентную защитную внутреннюю облицовку, если материал, из которого изготовлен корпус, подвержен воздействию № ООН 3250 хлоруксусной кислоты.

ТС5 Корпуса должны иметь свинцовую внутреннюю облицовку толщиной не менее 5 мм или эквивалентную облицовку.

ТС6 При необходимости использования алюминия для изготовления цистерн такие цистерны должны изготавливаться из алюминия чистотой не менее 99,5%; не требуется, чтобы толщина стенок превышала 15 мм, даже если расчеты в соответствии с пунктом 6.8.2.1.17 дают более высокое значение.

ТС7 Эффективная минимальная толщина стенок корпуса должна составлять не менее 3 мм.

b) Элементы оборудования (ТЕ)

ТЕ1 (Исключен)

TE2 (Исключен)

ТЕ3 Цистерны должны, кроме того, отвечать следующим требованиям: нагревательный прибор не должен проходить внутрь корпуса, а должен располагаться снаружи. Однако патрубок, используемый для выгрузки фосфора, может быть снабжен нагревательной рубашкой. Устройство для нагрева рубашки должно быть отрегулировано таким образом, чтобы температура фосфора не превышала температуру, при которой производилось наполнение корпуса. Прочие трубопроводы должны входить в корпус в его верхней части; отверстия должны располагаться выше максимально допустимого уровня заполнения фосфором и полностью закрываться колпаками со стопорами-фиксаторами. Цистерна должна быть снабжена контрольно-измерительным устройством для определения уровня фосфора и, в случае применения воды в качестве защитного средства, фиксированной отметкой, указывающей максимально допустимый уровень воды.

TE4 Корпуса должны иметь теплоизоляцию, изготовленную из трудновоспламеняющихся материалов.

TE5 Если корпуса имеют теплоизоляцию, она должна быть изготовлена из трудновоспламеняющихся материалов.

TE6 Цистерны могут оборудоваться устройством, сконструированным таким образом, чтобы исключить возможность его засорения перевозимым веществом и препятствовать утечке жидкости и образованию избыточного или пониженного давления внутри корпуса.

TE7 Сливная арматура корпуса должна быть оборудована двумя последовательно установленными, независимыми друг от друга запорными устройствами, первое из которых представляет собой быстродействующий внутренний запорный клапан утвержденного типа, а второе - наружный запорный клапан, расположенными на каждом конце сливного патрубка. На выходе каждого наружного запорного клапана должны также устанавливаться глухой фланец или другое устройство, обеспечивающее равноценную безопасность. В случае отрыва патрубка внутренний запорный клапан должен оставаться соединенным с корпусом в положении закрытия.

TE8 Соединения наружных патрубков цистерн должны изготавливаться из материалов, не вызывающих разложения пероксида водорода.

TE9 Цистерны должны иметь в верхней части запорное устройство, препятствующее образованию внутри корпуса избыточного давления в результате разложения перевозимых веществ, а также утечке жидкости и проникновению внутрь корпуса посторонних веществ.

TE10 Запорные устройства цистерн должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность их засорения затвердевшим веществом во время перевозки. Если цистерны имеют теплоизоляцию, она должна быть выполнена из неорганического негорючего материала.

TE11 Корпуса и их сервисное оборудование должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них не проникали посторонние вещества, чтобы не происходила утечка жидкости, и чтобы не возникало никакого опасного избыточного давления внутри корпуса в результате разложения перевозимых веществ. Это положение также выполняется при наличии предохранительного клапана, препятствующего проникновению посторонних веществ.

TE12 Цистерны должны иметь теплоизоляцию, отвечающую требованиям пункта 6.8.3.2.14. Если ТСУР органического пероксида в цистерне равна или меньше 55°С или если цистерна изготовлена из алюминия, то корпус должен быть полностью теплоизолирован. Солнцезащитный экран и любая непокрытая им часть цистерны или наружная оболочка полной теплоизоляции должны быть покрыты белой краской или блестящим металлом. Перед каждой перевозкой окрашенная поверхность должна очищаться или обновляться в случае ее пожелтения или повреждения. Теплоизоляция не должна содержать горючих материалов. Цистерны должны быть оборудованы датчиками температуры.

Цистерны должны быть оборудованы предохранительными клапанами и аварийными устройствами для сброса давления. Допускается также использование вакуумных предохранительных устройств. Аварийные устройства для сброса давления должны срабатывать при давлениях, установленных в соответствии со свойствами органического пероксида и конструкционными характеристиками цистерны. В корпусе не разрешается использовать плавкие элементы.

Цистерны должны быть оборудованы подпружиненными предохранительными клапанами для того, чтобы избежать значительного роста давления внутри корпуса в результате образования продуктов разложения и паров при температуре 50°С. Пропускная способность и давление срабатывания предохранительного клапана или предохранительных клапанов должны определяться на основе результатов испытаний, предписанных в специальном положении ТА2. Однако давление срабатывания ни в коем случае не должно быть таким, чтобы была возможна утечка жидкости через предохранительный клапан или предохранительные клапаны в случае опрокидывания цистерны.

Аварийные устройства для сброса давления в цистернах могут быть подпружиненного или разрывного типа, предназначенного для удаления всех продуктов разложения и паров, выделяющихся в течение не менее одного часа полного охвата корпуса огнем, в соответствии с условиями, определяемыми по следующим формулам:

q = 70961×F×A0,82,

где:

q = теплопоглощение [Вт]

А = площадь смоченной поверхности [м2]

F = коэффициент изоляции

F = 1 для цистерн без теплоизоляции, или

для изотермических цистерн,

где:

К = теплопроводность изолирующего слоя [Вт · м-1 · K-1]

L = толщина изолирующего слоя [м]

U = K/L = коэффициент теплопередачи изоляционного материала [Bт · м-2 · K-1]

TPO = температура пероксида в момент сброса давления [K].

Давление срабатывания аварийного устройства (аварийных устройств) для сброса давления должно превышать давление, указанное выше, и должно определяться на основе результатов испытаний, предусмотренных в специальном положении ТА2. Аварийные устройства для сброса давления должны иметь такие размеры, чтобы максимальное давление в цистерне никогда не превышало ее испытательное давление.

Примечание. Пример метода испытаний для определения размеров аварийных устройств для сброса давления приведен в приложении 5 Руководства по испытаниям и критериям.

Для цистерн с теплоизоляцией, состоящей из сплошной оболочки, пропускная способность и установка на срабатывание аварийного устройства (устройств) для сброса давления должны определяться исходя из возможности нарушения 1% площади изоляции.

Вакуумные предохранительные устройства и подпружиненные предохранительные клапаны цистерн должны быть оборудованы пламегасителями, кроме тех случаев, когда вещества, подлежащие перевозке, и продукты их разложения являются негорючими. Необходимо должным образом учитывать снижение пропускной способности предохранительного устройства вследствие установки пламегасителя.

ТЕ13 Цистерны должны быть оборудования теплоизоляцией и наружным обогревательным устройством.

ТЕ14 Цистерны должны быть оборудованы теплоизоляцией. Температура воспламенения теплоизоляции, находящейся в непосредственном контакте с корпусом, должна превышать не менее чем на 50°С максимальную температуру, на которую рассчитана цистерна.

ТЕ15 (Исключено)

ТЕ16 (Зарезервировано)

ТЕ17 (Зарезервировано)

TЕ18 Цистерны, предназначенные для перевозки веществ, загружаемых при температуре выше 190°C, должны быть оборудованы дефлекторами, расположенными под прямым углом к верхним заливным отверстиям, во избежание внезапного локального повышения температуры стенок при наполнении.

| ТЕ19 Фитинги и вспомогательные приспособления, установленные в верхней части цистерны, должны: - либо помещаться во встроенное гнездо; - либо оснащаться внутренним предохранительным клапаном; - либо защищаться колпаком или поперечными и/или продольными элементами либо другими столь же эффективными деталями, форма которых должна обеспечивать защиту фитингов и вспомогательных приспособлений от повреждений в случае опрокидывания. Фитинги и вспомогательные приспособления, установленные в нижней части цистерны: Патрубки, боковые запорные устройства и все устройства опорожнения должны либо отстоять не менее чем на 200 мм внутрь по отношению к габаритным размерам цистерны, либо защищаться брусом, коэффициент инерции которого составляет не менее 20 см3 в направлении, поперечном направлению движения; их расстояние от грунта при наполненной цистерне должно составлять не менее 300 мм. Фитинги и вспомогательные приспособления, установленные на задней стороне цистерны, должны защищаться бампером, предписанным в разделе 9.7.6. Высота их расположения над грунтом должна быть такой, чтобы бампер обеспечивал их надежную защиту. |  |
| --- | --- |

ТЕ20 Независимо от других кодов цистерн, разрешенных согласно иерархии цистерн в рамках рационализированного подхода, изложенного в пункте 4.3.4.1.2, цистерны должны быть оборудованы предохранительным клапаном.

ТЕ21 Затворы должны быть защищены колпаками со стопорами-фиксаторами.

ТЕ22 (Зарезервировано)

ТЕ23 Цистерны должны быть оборудованы устройством сконструированным таким образом, чтобы исключить возможность его засорения перевозимым веществом и препятствовать утечке жидкости и образованию избыточного или пониженного давления внутри корпуса.

| ТЕ24 Если цистерны, предназначенные для перевозки и разбрызгивания битумов, оборудованы штангой для разбрызгивания, закрепленной в конце сливной трубы, запорное устройство, предписанное в пункте 6.8.2.2.2, может быть заменено запорным краном, устанавливаемым на сливной трубе перед штангой для разбрызгивания. |  |
| --- | --- |

ТЕ25 (Зарезервировано)

c) Официальное утверждение типа (ТА)

ТА1 Цистерны не допускаются к перевозке органических веществ.

ТА2 Это вещество может перевозиться во встроенных или съемных цистернах или в контейнерах-цистернах с соблюдением условий, установленных компетентным органом страны происхождения, если на основании результатов испытаний, упомянутых ниже, компетентный орган приходит к выводу, что такая перевозка может осуществляться безопасно. Если страна происхождения не является участницей ДОПОГ, эти условия должны быть признаны компетентным органом первой страны - участницы ДОПОГ по маршруту перевозки груза.

Для официального утверждения типа должны быть проведены испытания, с тем чтобы:

- доказать совместимость вещества со всеми материалами, которые обычно соприкасаются с ним во время перевозки;

- получить данные, позволяющие рассчитать конструкцию аварийных устройств для сброса давления и предохранительных клапанов с учетом расчетных характеристик цистерны; и

- установить любые специальные требования, необходимые для обеспечения безопасной перевозки вещества.

Результаты испытаний должны быть включены в протокол официального утверждения типа.

ТА3 Это вещество может перевозиться только в цистернах, на которых указан код цистерны LGAV или SGAV; иерархия, предусмотренная в пункте 4.3.4.1.2, не применяется.

ТА4 Процедуры оценки соответствия, предусмотренные в разделе 1.8.7, должны применяться компетентным органом, его представителем или проверяющим органом, соответствующим требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованным в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип A.

d) Испытания (ТТ)

ТТ1 Цистерны из чистого алюминия должны подвергаться первоначальному и периодическим гидравлическим испытаниям только под давлением 250 кПа (2,5 бар) (манометрическое давление).

ТТ2 Состояние внутренней облицовки корпусов должно проверяться каждый год утвержденным компетентным органом экспертом, который производит внутренний осмотр корпуса.

ТТ3 В отступление от требований пункта 6.8.2.4.2, периодические проверки должны проводиться с интервалом не более восьми лет и должны включать проверку толщины стенок при помощи соответствующих измерительных инструментов. Испытание на герметичность и проверка герметичности таких цистерн, предусмотренные в пункте 6.8.2.4.3, должны проводиться с интервалом не более четырех лет.

ТТ4 (Зарезервировано)

ТТ5 Гидравлические испытания под давлением должны проводиться не реже одного раза

| в три года | два с половиной года. |
| --- | --- |
| ТТ6 Периодические испытания, включая гидравлическое испытание под давлением, должны проводиться не реже одного раза в три года. |  |

ТТ7 В отступление от требований пункта 6.8.2.4.2, периодическая проверка внутреннего состояния может быть заменена программой, утвержденной компетентным органом.

ТТ8 Цистерны, утвержденные для перевозки № ООН 1005 АММИАКА БЕЗВОДОРОДНОГО и изготовленные из мелкозернистой стали с пределом текучести более 400 Н/мм2 в соответствии со стандартом на материал, должны при каждом периодическом испытании, проводимом согласно пункту 6.8.2.4.2, подвергаться проверкам методом магнитоскопии на предмет обнаружения поверхностных трещин.

В нижней части каждого корпуса должны проверяться не менее 20% длины каждого кольцевого и продольного сварного шва, а также все сварные швы патрубков и все зоны, где производились ремонт или полирование.

ТТ9 Для целей проверок и испытаний (включая контроль изготовления) процедуры, предусмотренные в разделе 1.8.7, должны применяться компетентным органом, его представителем или проверяющим органом, соответствующим требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованным в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип A.

е) Маркировка (ТМ)

Примечание. Эти надписи должны наноситься на официальном языке страны утверждения и, кроме того, когда этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, если только какими-либо соглашениями, заключенными между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

ТМ1 Помимо надписей, предусмотренных в пункте 6.8.2.5.2, на цистернах должна иметься надпись: «Во время перевозки не открывать. Вещество, способное к самовозгоранию» (см. также примечание, выше).

ТМ2 Помимо надписей, предусмотренных в пункте 6.8.2.5.2, на цистернах должна иметься надпись: «Во время перевозки не открывать. При соприкосновении с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы» (см. также примечание, выше).

ТМ3 Цистерны должны, кроме того, иметь на табличке, предусмотренной в пункте 6.8.2.5.1, указание надлежащих отгрузочных наименований допущенных веществ и максимально допустимой массы загрузки цистерны в кг.

ТМ4 На прикрепленной к цистерне табличке, предусмотренной в пункте 6.8.2.5.2, или непосредственно на самом корпусе, если он усилен таким образом, что это не приведет к уменьшению прочности цистерны, должны быть указаны с применением метода штамповки или любого другого аналогичного метода следующие дополнительные сведения: химическое название соответствующего вещества с указанием утвержденной концентрации.

ТМ5 Помимо надписей, предусмотренных в пункте 6.8.2.5.1, на цистернах должна указываться дата (месяц и год) последней проверки внутреннего состояния корпуса.

ТМ6 (Зарезервировано)

ТМ7 На табличку, предусмотренную в пункте 6.8.2.5.1, должен быть нанесен с применением метода штамповки или любого другого эквивалентного метода символ трилистника, описание которого содержится в пункте 5.2.1.7.6. Этот символ трилистника может быть выгравирован непосредственно на стенках самого корпуса, если стенки усилены таким образом, что это не приведет к уменьшению прочности корпуса.

6.8.5 Требования, касающиеся материалов и конструкции встроенных сварных цистерн, съемных сварных цистерн и сварных корпусов контейнеров-цистерн, для которых предписывается испытательное давление не менее 1 МПа (10 бар), а также встроенных сварных цистерн, съемных сварных цистерн и сварных корпусов контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов класса 2

6.8.5.1 Материалы и корпуса

6.8.5.1.1 а) Корпуса, предназначенные для перевозки:

- сжатых, сжиженных или растворенных газов класса 2;

- № ООН 1380, 2845, 2870, 3194 и 3391-3394 класса 4.2; и

- № ООН 1052 водорода фтористого безводного и № ООН 1790 кислоты фтористоводородной, содержащей более 85% водорода фтористого, класса 8, должны изготавливаться из стали.

b) Корпуса, изготовленные из мелкозернистых сталей и предназначенные для перевозки:

- коррозионных газов класса 2 и № ООН 2073 аммиака раствора; и

- № ООН 1052 водорода фтористого безводного и № ООН 1790 кислоты фтористоводородной, содержащей более 85% водорода фтористого, класса 8,

должны подвергаться термической обработке для снятия температурных напряжений.

c) Корпуса, предназначенные для перевозки охлажденных сжиженных газов класса 2, должны изготавливаться из стали, алюминия, алюминиевых сплавов, меди или медных сплавов (например, латуни). Однако корпуса из меди и медных сплавов допускаются только к перевозке газов, не содержащих ацетилен; однако этилен может содержать не более 0,005% ацетилена.

d) Могут использоваться только материалы, выдерживающие минимальную и максимальную рабочие температуры корпусов и их фитингов и вспомогательных приспособлений.

6.8.5.1.2 Для изготовления корпусов разрешается использовать следующие материалы:

а) стали, не подверженные хрупкому разрушению при минимальной рабочей температуре (см. пункт 6.8.5.2.1):

- мягкие стали (за исключением корпусов для охлажденных сжиженных газов класса 2);

- мелкозернистые стали при температуре до -60°С;

- никелевые стали (с содержанием никеля от 0,5% до 9%) при температуре до -196°С, в зависимости от содержания никеля;

- аустенитные хромникелевые стали при температуре до -270°С;

b) алюминий чистотой не менее 99,5% или алюминиевые сплавы (см. пункт 6.8.5.2.2);

c) восстановленную медь чистотой не менее 99,9% или медные сплавы с содержанием меди более 56% (см. пункт 6.8.5.2.3).

6.8.5.1.3 а) Корпуса из стали, алюминия или алюминиевых сплавов должны быть либо бесшовными, либо сварными.

b) Корпуса из аустенитной стали, меди или медных сплавов могут быть твердопаянными.

6.8.5.1.4 Фитинги и вспомогательные приспособления могут крепиться к корпусам резьбовыми соединениями или следующим образом:

a) к корпусам из стали, алюминия или алюминиевых сплавов - с помощью сварки;

b) к корпусам из аустенитной стали, меди или медных сплавов - с помощью сварки или пайки твердым припоем.

6.8.5.1.5 Конструкция корпусов и их крепление к транспортному средству, к шасси или к раме контейнера должны полностью исключать возможность охлаждения несущих частей, в результате которого они могли бы стать хрупкими. Сами крепления корпусов должны быть сконструированы таким образом, чтобы даже при самой низкой рабочей температуре они сохраняли необходимые механические свойства.

6.8.5.2 Требования к испытаниям

6.8.5.2.1 Стальные корпуса

Материалы, используемые для изготовления корпусов, и сварные швы должны при самой низкой рабочей температуре, составляющей, однако, не менее -20°С, отвечать нижеуказанным требованиям в отношении ударной вязкости:

- испытания должны проводиться на образцах с V-образной выемкой;

- минимальное значение ударной вязкости (см. пункты 6.8.5.3.1-6.8.5.3.3) для образцов, расположенных так, что их продольная ось находится под прямым углом к направлению прокатки, а V-образная выемка (в соответствии со стандартом ISO R 148) перпендикулярна поверхности листа, должно составлять 34 Дж/см2 для мягкой стали (для которой в соответствии с существующими стандартами ИСО испытания могут проводиться на образцах, продольная ось которых совпадает с направлением прокатки), мелкозернистой стали, легированной ферритной стали с содержанием Ni < 5%, легированной ферритной стали с содержанием никеля в пределах 5% ≤ Ni ≤ 9% или аустенитной хромникелевой стали;

- для аустенитных сталей испытанию на ударную вязкость должен подвергаться только сварной шов;

- для рабочих температур ниже -196°С испытание на ударную вязкость проводится не при минимальной рабочей температуре, а при -196°С.

6.8.5.2.2 Корпуса из алюминия или алюминиевых сплавов

Швы корпусов должны отвечать требованиям, установленным компетентным органом.

6.8.5.2.3 Корпуса из меди или медных сплавов

Испытаний на ударную вязкость можно не проводить.

6.8.5.3 Испытания на ударную вязкость

6.8.5.3.1 Для листового материала толщиной менее 10 мм, но не менее 5 мм используются образцы с поперечным сечением 10 мм × е мм, где «е» - толщина листа. В случае необходимости допускается механическая обработка до 7,5 мм или 5 мм. Минимальное значение 34 Дж/см2 должно выдерживаться во всех случаях.

Примечание. Листы толщиной менее 5 мм и их сварные швы на ударную вязкость не испытываются.

6.8.5.3.2 а) При испытании листового материала ударная вязкость определяется на трех образцах. Образцы вырезаются поперек направления прокатки; однако в случае мягкой стали они могут вырезаться вдоль направления прокатки.

b) Для испытания сварных швов образцы вырезаются следующим образом:

при е ≤ 10 мм:

три образца с бороздкой в центре сварного шва;

три образца с бороздкой в центре зоны термического ожога от сварки (V-образная бороздка пересекает границу зоны сварки в центре образца).

при 10 мм < e ≤ 20 мм:

три образца в центре сварного шва;

три образца, взятые из зоны термического ожога от сварки (V-образная бороздка пересекает границу зоны сварки в центре образца).

при е > 20 мм:

два комплекта из трех образцов (один комплект - с внешней стороны, один - с внутренней стороны), вырезаемые в каждом из указанных ниже мест (V-образная бороздка пересекает границу зоны сварки в центре образцов, вырезанных в зоне термического ожога от сварки).

Центр сварки

Зона термического ожога от сварки

6.8.5.3.3 а) Для листового материала средний результат трех испытаний должен соответствовать минимальному значению 34 Дж/см2, предусмотренному в пункте 6.8.5.2.1; не более одного значения может быть ниже минимальной величины, не будучи при этом меньше 24 Дж/см2.

b) Для сварных швов средние результаты, полученные на трех образцах, вырезанных в центре сварки, не должны быть меньше минимального значения 34 Дж/см2; не более одного значения может быть ниже минимальной величины, не будучи при этом меньше 24 Дж/см2.

c) Для зоны термического ожога от сварки (V-образная бороздка пересекает границу зоны сварки в центре образца) результат, полученный не более чем на одном из трех образцов, может быть меньше минимального значения 34 Дж/см2, но он не должен быть меньше 24 Дж/см2.

6.8.5.3.4 В случае невыполнения требований, предусмотренных в пункте 6.8.5.3.3, повторное испытание может проводиться лишь один раз, если:

а) средний результат первых трех испытаний ниже минимального значения 34 Дж/см2, или

b) результат более чем одного испытания ниже минимального значения 34 Дж/см2, но не ниже 24 Дж/см2.

6.8.5.3.5 При повторном испытании на ударную вязкость листов и сварных швов ни одно из отдельных значений не должно быть ниже 34 Дж/см2. Среднее значение всех результатов первоначального и повторного испытаний должно быть не менее минимального значения 34 Дж/см2.

При повторном испытании на ударную вязкость материала в зоне термического ожога ни одно из отдельных значений не должно быть ниже 34 Дж/см2.

6.8.5.4 Ссылка на стандарты

Требования подразделов 6.8.5.2 и 6.8.5.3 считаются выполненными, если применены следующие стандарты:

E№ 1252-1:1998 Криогенные сосуды - Материалы - Часть 1: Требования в отношении ударной вязкости при температуре ниже -80°C;

E№ 1252-2:2001 Криогенные сосуды - Материалы - Часть 2: Требования в отношении ударной вязкости при температуре от -80°C до -20°C.

Глава 6.9

Требования к проектированию, изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа,

испытаниям и маркировке встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн,

контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн из армированных волокном

пластмасс (волокнита)

Примечание. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 6.7; в отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 6.8; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 6.10.

6.9.1 Общие положения

6.9.1.1 Цистерны из волокнита должны проектироваться, изготавливаться и испытываться в соответствии с программой обеспечения качества, признанной компетентным органом; в частности, работы по ламинированию и нанесению покрытий из термопластика должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с процедурой, признанной компетентным органом.

6.9.1.2 В отношении конструкции и испытаний цистерн из волокнита также применяются положения пунктов 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 а) и b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 и 6.8.2.2.3.

6.9.1.3 Для цистерн из волокнита не должны использоваться нагревательные элементы.

6.9.1.4 В отношении устойчивости автоцистерн применяются требования пункта 9.7.5.1.

6.9.2 Конструкция

6.9.2.1 Корпуса должны изготавливаться из подходящих материалов, которые должны быть совместимы с подлежащими перевозке веществами при рабочих температурах от -40°C до +50°C, если компетентным органом страны, по территории которой осуществляется перевозка, для конкретных климатических условий не установлены иные температурные интервалы.

6.9.2.2 Стенки корпуса должны состоять из трех следующих элементов:

- внутренней облицовки;

- конструктивного слоя;

- наружного слоя.

6.9.2.2.1 Внутренняя облицовка - это внутренняя часть стенок корпуса, служащая первым предохранительным слоем, рассчитанным на длительное сопротивление химическому воздействию перевозимых веществ и препятствующим любой опасной реакции с содержимым или образованию опасных соединений, а также любому существенному ослаблению прочности конструктивного слоя в результате диффузии продукта через внутреннюю облицовку.

Внутренняя облицовка может быть выполнена из волокнита или термопластика.

6.9.2.2.2 Облицовка из волокнита должна включать:

a) поверхностный слой («гель-покрытие») - поверхностный слой с достаточным содержанием смол, армированный покрытием, совместимым со смолой и содержимым. Этот слой должен содержать не более 30% волокна по массе и иметь толщину от 0,25 до 0,60 мм;

b) упрочняющий слой (упрочняющие слои) - один или несколько слоев толщиной не менее 2 мм, содержащий(ие) по меньшей мере 900 г/м2 стекловолокна или промышленного волокнистого материала с массовой долей стекла не менее 30%, если эквивалентный уровень безопасности не продемонстрирован при более низком содержании стекла.

6.9.2.2.3 Термопластиковая облицовка должна состоять из упомянутых в пункте 6.9.2.3.4 термопластиковых листов, свариваемых в требуемую форму и связываемых с конструктивными слоями. Прочное связывание облицовки с конструктивным слоем достигается путем использования соответствующего клея.

Примечание. Для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей может потребоваться принятие дополнительных мер в отношении внутреннего слоя в соответствии с пунктом 6.9.2.14 с целью предотвращения накопления электрических зарядов.

6.9.2.2.4 Конструктивный слой корпуса - это слой, который специально рассчитан в соответствии с пунктами 6.9.2.4-6.9.2.6 таким образом, чтобы выдерживать механические напряжения. Эта часть корпуса, как правило, состоит из нескольких армированных волокном слоев, располагаемых в заданных направлениях.

6.9.2.2.5 Наружный слой является частью корпуса, которая подвержена непосредственному атмосферному воздействию. Он состоит из слоя с высоким содержанием смол, имеющего толщину не менее 0,2 мм. При толщине более 0,5 мм должен использоваться мат. Содержание стекла в таком слое должно составлять не менее 30% по массе, и этот слой должен быть способен выдерживать внешние воздействия, в частности случайный контакт с перевозимым веществом. Смола должна содержать наполнители или добавки, обеспечивающие защиту конструктивного слоя корпуса от разрушения под действием ультрафиолетового излучения.

6.9.2.3 Исходные материалы

6.9.2.3.1 Происхождение и характеристики всех материалов, используемых для изготовления цистерн из волокнита, должны быть известны.

6.9.2.3.2 Смолы

При обработке смоляной смеси должны строго соблюдаться рекомендации поставщика. Это требование касается главным образом использования отвердителей, инициаторов и ускорителей. Могут использоваться следующие виды смол:

- ненасыщенные полиэфирные смолы;

- винилэфирные смолы;

- эпоксидные смолы;

- фенол-альдегидные смолы.

Температура тепловой деформации (ТТД) смолы, определяемая в соответствии со стандартом ISO 75-1:1993, должна по меньшей мере на 20°C превышать максимальную рабочую температуру цистерны и в любом случае составлять не менее 70°C.

6.9.2.3.3 Армирующие волокна

В качестве армирующего материала конструктивных слоев должны использоваться подходящие волокна, например стекловолокна типа Е или ECR в соответствии со стандартом ISO 2078:1993. Внутренняя облицовка может выполняться из стекловолокна типа С в соответствии со стандартом ISO 2078:1993. Термопластиковые покрытия могут использоваться для внутренней облицовки лишь при условии подтверждения их совместимости с предполагаемым содержимым.

6.9.2.3.4 Материал термопластиковой облицовки

В качестве материалов облицовки могут использоваться такие термопластики, как непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-Н), полипропилен (ПП), поливинилденфторид (ПВДФ), политетрафторэтилен (ПТФЭ) и т. д.

6.9.2.3.5 Добавки

Добавки, необходимые для обработки смол, такие как катализаторы, ускорители, отвердители и тиксотропные вещества, а также материалы, используемые для улучшения качеств цистерны, такие как наполнители, красители, пигменты и т. д., не должны вызывать снижения прочности материала, учитывая срок эксплуатации и рабочие температуры, на которые рассчитан тип конструкции.

6.9.2.4 Корпуса, их крепежные устройства, а также их сервисное и конструкционное оборудование должны рассчитываться таким образом, чтобы в течение расчетного срока эксплуатации выдерживать без потери содержимого (без учета количества газа, выходящего через газовыпускные отверстия) следующие нагрузки:

- статические и динамические нагрузки в обычных условиях перевозки;

- предписанные минимальные нагрузки, указанные в пунктах 6.9.2.5-6.9.2.10.

6.9.2.5 При давлениях, указанных в пунктах 6.8.2.1.14 а) и b) и статических силах тяжести, вызываемых содержимым с максимальной плотностью, указанной для данного типа конструкции, а также при максимальной степени наполнения расчетное напряжение σ в продольном и круговом направлениях в любом слое корпуса не должно превышать следующего значения:

где:

Rm = значение предела прочности на разрыв, получаемое путем вычитания из средней величины результатов испытаний стандартного отклонения результатов испытаний, помноженного на два. Испытания должны проводиться в соответствии с требованиями стандарта E№ 61:1977, по меньшей мере, на шести образцах, характерных для данного типа конструкции и метода изготовления;

К = S × K0 × K1 × K2 × K3,

где:

величина K составляет не менее 4 и

S = коэффициент запаса прочности. Для цистерн обычной конструкции, если они обозначены в колонке 12 таблицы А главы 3.2 кодом цистерны с буквой «G» во второй позиции (см. пункт 4.3.4.1.1), значение S должно быть не меньше 1,5. Для цистерн, предназначенных для перевозки веществ, требующих повышенной степени прочности, т. е. если цистерны обозначены в колонке 12 таблицы А главы 3.2 кодом цистерны с цифрой «4» во второй позиции (см. пункт 4.3.4.1.1), значение S должно быть умножено на коэффициент 2, если корпус не снабжен защитой от повреждений, состоящей из полного металлического каркаса, включающего продольные и поперечные конструкционные элементы;

K0 = коэффициент ухудшения свойств материала вследствие ползучести или старения и в результате химического воздействия веществ, подлежащих перевозке. Этот коэффициент рассчитывается по формуле:

где «α» - коэффициент ползучести и «β» - коэффициент старения, определяемый в соответствии со стандартом E№ 978:1997 после испытания, проводимого согласно стандарту E№ 977:1997. В качестве альтернативы можно использовать постоянное значение K0 = 2. Для определения значений α и β величину первоначального отклонения следует считать равной 2σ;

K1 = коэффициент, зависящий от рабочей температуры и тепловых свойств смолы, определяемый согласно следующему уравнению с минимальным значением, равным 1:

K1 = 1,25 - 0,0125 (ТТД - 70),

где ТТД - температура тепловой деформации смолы в °C;

K2 = коэффициент усталости материала; надлежит использовать значение K2 = 1,75, если компетентным органом не утверждена иная величина. В случае динамической конструкции, как указано в пункте 6.9.2.6, используется значение K2, равное 1,1;

K3 = коэффициент отверждения, имеющий следующие значения:

- 1,1, если отверждение производится по утвержденной технологии с соответствующей документацией;

- 1,5 - в других случаях.

6.9.2.6 При динамических нагрузках, указанных в пункте 6.8.2.1.2, величина расчетного напряжения не должна превышать значение, предписанное в пункте 6.9.2.5, разделенного на коэффициент α.

6.9.2.7 При любой из нагрузок, упомянутых в пунктах 6.9.2.5 и 6.9.2.6, удлинение в любом направлении не должно превышать наименьшую из следующих величин: 0,2% или 0,1 относительного удлинения при разрыве смолы.

6.9.2.8 При указанном испытательном давлении, которое должно быть не меньше соответствующего расчетного давления, предписанного в пунктах 6.8.2.1.14 а) и b), максимальное растяжение корпуса не должно превышать величину удлинения при разрыве смолы.

6.9.2.9 Корпус должен быть способен выдерживать испытание на удар падающим шаром в соответствии с пунктом 6.9.4.3.3 без каких-либо видимых внутренних или внешних повреждений.

6.9.2.10 Покрытие из слоистого материала в местах соединений, включая соединительные стыки днищ, а также соединительные стыки волноуспокоителей и перегородок с корпусом, должно выдерживать указанные выше статические и динамические нагрузки. Во избежание концентрации напряжений в покрытии из слоистого материала применяемая конусность не должна превышать значения 1:6.

Прочность на сдвиг в местах соединения покрытия из слоистого материала с элементами цистерны должна составлять не менее

где:

τR - прочность соединения на сдвиг в соответствии со стандартом EN ISO 14125:1998 (метод трех точек) при минимальном значении τR = 10 Н/мм2, если не имеется измеренных величин;

Q - величина нагрузки на единицу ширины соединения при статических и динамических нагрузках;

К - коэффициент, рассчитываемый в соответствии с пунктом 6.9.2.5 для статических и динамических нагрузок;

l - длина участка покрытия из слоистого материала.

6.9.2.11 Отверстия в корпусе должны быть усилены с тем, чтобы обеспечивались, по меньшей мере, такие же коэффициенты запаса прочности при воздействии статических и динамических нагрузок, указанных в пунктах 6.9.2.5 и 6.9.2.6, как и коэффициенты для самого корпуса. Количество отверстий должно быть минимальным. Отношение осей овальных отверстий не должно превышать 2.

6.9.2.12 При конструировании прикрепляемых к корпусу фланцев и трубопроводов необходимо также учитывать нагрузки, возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях и затяжке болтов.

6.9.2.13 Цистерна должна быть сконструирована таким образом, чтобы без значительной потери содержимого выдерживать воздействие при полном охвате пламенем в течение 30 мин. в соответствии с требованиями к испытаниям, предусмотренным в пункте 6.9.4.3.4. С согласия компетентного органа испытания можно не проводить, если на основе результатов испытаний цистерн сопоставимой конструкции могут быть представлены достаточные доказательства.

6.9.2.14 Специальные требования к перевозке веществ с температурой вспышки не выше 60°C

Цистерны из волокнита, используемые для перевозки веществ с температурой вспышки не выше 60°C, должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать снятие статического электричества с различных составных частей во избежание накопления опасных электростатических зарядов.

6.9.2.14.1 Величина поверхностного сопротивления на внутренней и наружной поверхностях корпуса, установленная путем измерений, не должна превышать 109 Ом. Этого можно достичь путем использования добавок к смоле или к межслоевым электропроводным листам, таким, как металлическая или углеродная сетка.

6.9.2.14.2 Сопротивление разряду на землю, установленное путем измерений, не должно превышать 107 Ом.

6.9.2.14.3 Все элементы корпуса должны быть закольцованы друг с другом, с металлическими деталями сервисного и конструкционного оборудования цистерн и с транспортным средством. Сопротивление между контактирующими элементами и оборудованием не должно превышать 107 Ом.

6.9.2.14.4 Первоначальное измерение поверхностного сопротивления и сопротивления разряду на землю производится на каждой изготовленной цистерне или образце корпуса согласно процедуре, признанной компетентным органом.

6.9.2.14.5 Измерение сопротивления разряду на землю должно производиться в ходе периодической проверки каждой цистерны в соответствии с процедурой, признанной компетентным органом.

6.9.3 Элементы оборудования

6.9.3.1 Применяются требования пунктов 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 и 6.8.2.2.4-6.8.2.2.8.

6.9.3.2 Кроме того, применяются специальные положения пункта 6.8.4 b) (ТЕ), если они указаны для соответствующей позиции в колонке 13 таблицы А главы 3.2.

6.9.4 Испытания и официальное утверждение типа конструкции

6.9.4.1 Для любой конструкции цистерны из волокнита материалы, из которых она изготавливается, и репрезентативный прототип должны пройти описанные ниже испытания типа конструкции.

6.9.4.2 Испытания материалов

6.9.4.2.1 Для используемых смол определяются величина относительного удлинения при разрыве в соответствии со стандартом EN ISO 527-5:1997 и температура тепловой деформации в соответствии со стандартом ISO 75-1:1993.

6.9.4.2.2 Для образцов, вырезанных из корпуса, определяются указанные ниже параметры. Если образцы вырезать невозможно, то разрешается использовать образцы, изготовленные параллельно. Перед проведением испытаний все покрытия снимаются.

Испытания должны охватывать следующие параметры:

- толщину слоистых материалов, из которых изготовлены стенки корпуса и днища;

- содержание по массе и состав стекловолокна, ориентация и расположение армирующих слоев;

- предел прочности на разрыв, удлинение при разрыве и модули упругости в соответствии со стандартом EN ISO 527-5:1997 в направлении действия нагрузок. Кроме того, при помощи ультразвука определяется величина удлинения смолы при разрыве;

- прочность на изгиб и величина отклонения, установленные путем испытания на ползучесть при изгибе, проводимого в соответствии со стандартом EN ISO 14125:1998 в течение 1000 часов на образце шириной не менее 50 мм при расстоянии до опоры, превышающем, по меньшей мере, в 20 раз толщину стенки. Кроме того, в соответствии со стандартом E№ 978:1997 в ходе данного испытания определяются коэффициент ползучести а и коэффициент старения β.

6.9.4.2.3 Прочность межслоевых соединений на сдвиг измеряется в ходе испытания репрезентативных образцов на прочность на разрыв в соответствии со стандартом EN ISO 14130:1997.

6.9.4.2.4 Химическая совместимость корпуса с подлежащими перевозке веществами должна быть доказана с помощью одного из нижеследующих методов по согласованию с компетентным органом. Такое доказательство должно касаться всех аспектов совместимости материалов корпуса и его оборудования с подлежащими перевозке веществами, включая ухудшение химических свойств материала корпуса, начало критических реакций в содержащемся веществе и опасные реакции между корпусом и содержимым.

- Чтобы установить какое-либо ухудшение свойств материала корпуса, взятые из корпуса репрезентативные образцы, включая любую часть внутренней облицовки со сварными швами, подвергаются испытанию на химическую совместимость в течение 1000 часов при 50°C в соответствии со стандартом E№ 977:1997. По сравнению со своим исходным состоянием образец может утратить прочность и гибкость, измеренные при испытании на изгиб в соответствии со стандартом E№ 978:1997, не более чем на 25%. Не допускается появление трещин, вздутий, точечной коррозии, расслоения и шероховатостей.

- С помощью удостоверенных и документированных данных о положительных опытах, свидетельствующих о совместимости соответствующих перевозимых веществ с материалами стенок, соприкасающимися с этими веществами при заданных температурах, временных и других соответствующих условиях эксплуатации.

- С помощью технических данных, взятых из соответствующих публикаций, стандартов или других источников, приемлемых для компетентного органа.

6.9.4.3 Испытания прототипа

Репрезентативный прототип цистерны должен пройти указанные ниже испытания. Для этой цели сервисное оборудование может быть при необходимости заменено другим оборудованием.

6.9.4.3.1 Прототип проверяется на предмет соответствия спецификации типа конструкции.

Такая проверка включает внутренний и наружный визуальный осмотр и определение основных размеров.

6.9.4.3.2 Прототип, оборудованный тензометрами во всех местах, где требуется сопоставление опытных данных с расчетными характеристиками, подвергается следующим нагрузкам с регистрацией напряжений:

- прототип наполняется водой до максимальной степени наполнения. Результаты измерений используются для калибровки расчетных параметров в соответствии с пунктом 6.9.2.5;

- прототипу, наполненному водой до максимальной степени наполнения и установленному на транспортном средстве, сообщаются ускорения во всех трех направлениях путем поочередной буксировки и торможения. Для сопоставления с расчетными параметрами в соответствии с пунктом 6.9.2.6 зарегистрированные напряжения экстраполируются по отношению к частному требуемых в пункте 6.8.2.1.2 и измеренных ускорений;

- прототип наполняется водой и подвергается указанному испытательному давлению. Под такой нагрузкой не должно происходить видимых повреждений корпуса и утечки его содержимого.

6.9.4.3.3 Прототип подвергается испытанию на удар падающим шаром в соответствии со стандартом E№ 976-1:1997, № 6.6. При этом не должно быть видимых повреждений внутри или снаружи цистерны.

6.9.4.3.4 Прототип с его сервисным и конструкционным оборудованием, наполненный водой до 80% его максимальной вместимости, подвергается в течение 30 минут полному охвату пламенем с использованием открытого резервуара, наполненного печным топливом, или любого другого вида огня, оказывающего такое же воздействие. Резервуар должен иметь размеры, превышающие размеры цистерны не менее чем на 50 см с каждой стороны, а расстояние между уровнем поверхности топлива и корпусом цистерны должно находиться в пределах 50-80 см. Остальные элементы цистерны, расположенные ниже уровня жидкости, включая отверстия и запорные устройства, должны оставаться герметичными, за исключением незначительного просачивания.

6.9.4.4 Официальное утверждение типа

6.9.4.4.1 Компетентный орган или назначенный им орган выдает на каждый новый тип цистерны официальное утверждение, свидетельствующее о том, что конструкция соответствует своему предназначению и удовлетворяет требованиям настоящей главы, касающимся изготовления и оборудования, а также специальным положениям, применимым к подлежащим перевозке веществам.

6.9.4.4.2 Официальное утверждение должно основываться на расчетах и протоколе испытаний, включая результаты всех испытаний материалов и прототипа, а также результаты сопоставления с расчетными параметрами, и в нем должны указываться спецификации типа конструкции и программа обеспечения качества.

6.9.4.4.3 В официальном утверждении должны указываться вещества или группа веществ, в отношении которых гарантируется совместимость с материалами цистерны. Должны быть указаны их химические названия или наименование соответствующей позиции (см. подраздел 2.1.1.2), а также их класс и классификационный код.

6.9.4.4.4 В нем должны также указываться установленные расчетные и предельные величины (такие, как срок эксплуатации, интервал рабочих температур, величины рабочих и испытательных давлений, данные о материалах) и все меры предосторожности, которые должны приниматься при изготовлении, испытании, официальном утверждении типа, маркировке и эксплуатации любой цистерны, изготовленной в соответствии с утвержденным типом конструкции.

6.9.5 Проверки

6.9.5.1 Испытания материалов и проверки каждой цистерны, изготовленной в соответствии с официально утвержденным типом конструкции, проводятся согласно нижеследующим требованиям.

6.9.5.1.1 Испытания материалов в соответствии с пунктом 6.9.4.2.2 проводятся на образцах, взятых из корпуса, за исключением испытания на растяжение, а также испытания на ползучесть при изгибе, при котором время испытания сокращается до 100 часов. Образцы, изготовленные параллельно, могут использоваться лишь тогда, когда их невозможно вырезать из корпуса. Должны соблюдаться значения, принятые для утвержденного типа конструкции.

6.9.5.1.2 Перед началом эксплуатации корпуса и их оборудование должны пройти совместно или раздельно первоначальную проверку. Эта проверка должна включать:

- проверку соответствия официально утвержденному типу конструкции;

- проверку конструктивных характеристик;

- внутренний и наружный осмотр;

- гидравлическое испытание под давлением, которое указано на табличке, предписанной в пункте 6.8.2.5.1;

- проверку функционирования оборудования;

- испытание на герметичность, если корпус и его оборудование были испытаны под давлением раздельно.

6.9.5.2 При периодической проверке цистерн применяются требования пунктов 6.8.2.4.2-6.8.2.4.4. Кроме того, проверка, проводимая в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3, должна включать осмотр внутреннего состояния корпуса.

6.9.5.3 Испытания и проверки в соответствии с пунктами 6.9.5.1 и 6.9.5.2 должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом. Выдаются свидетельства, в которых излагаются результаты этих операций. В этих свидетельствах должен содержаться перечень веществ, допущенных к перевозке в данной цистерне в соответствии с подразделом 6.9.4.4.

6.9.6 Маркировка

6.9.6.1 Требования подраздела 6.8.2.5 применяются к маркировке цистерн из волокнита со следующими изменениями:

- табличка, прикрепляемая к цистерне, может быть также припрессована к корпусу или выполнена из подходящего пластмассового материала;

- всегда должен указываться интервал расчетных температур.

6.9.6.2 Кроме того, применяются специальные положения пункта 6.8.4 е) (ТМ), если они указаны для соответствующей позиции в колонке 13 таблицы А главы 3.2.

Глава 6.10

Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа,

проверке и маркировке вакуумных цистерн для отходов

Примечание 1. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 6.7; в отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за исключением МЭГК ООН, см. главу 6.8; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 6.9.

Примечание 2. Настоящая глава применяется к встроенным цистернам, съемным цистернам, контейнерам-цистернам и съемным кузовам-цистернам.

6.10.1 Общие положения

6.10.1.1 Определение

Примечание. Цистерна, полностью удовлетворяющая требованиям главы 6.8, не считается «вакуумной цистерной для отходов».

6.10.1.1.1 Термин «защищенная зона» означает следующие зоны:

a) в нижней части цистерны: сектор угла 60° по обе стороны от нижней образующей;

b) в верхней части цистерны: сектор угла 30° по обе стороны от верхней образующей;

c) поверхность переднего днища цистерны на автотранспортных средствах;

d) на заднем днище цистерны: защищенное пространство для утопленного в корпус устройства, предусмотренного в разделе 9.7.6.

6.10.1.2 Сфера применения

6.10.1.2.1 Специальные требования разделов 6.10.2-6.10.4 дополняют или изменяют главу 6.8 и применяются к вакуумным цистернам для отходов.

Вакуумные цистерны для отходов могут иметь открывающие днища, если, согласно требованиям главы 4.3, допускается слив перевозимых веществ снизу (обозначены буквой «А» или «В» в третьей части кода цистерны, указанного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, в соответствии с требованиями пункта 4.3.4.1.1).

Вакуумные цистерны для отходов должны отвечать всем требованиям главы 6.8, за исключением случаев, когда специальным положением, содержащимся в настоящей главе, предписано иное. Однако требования пунктов 6.8.2.1.19, 6.8.21.20 и 6.8.2.1.21 не применяются.

6.10.2 Конструкция

6.10.2.1 Цистерны конструируются в расчете на давление, которое в 1,3 раза превышает давление наполнения или опорожнения, но составляет не менее 400 кПа (4 бар) (манометрическое давление). При перевозке веществ, для которых в главе 6.8 указано более высокое расчетное давление цистерны, должно применяться это более высокое давление.

6.10.2.2 Цистерны конструируются в расчете на внутреннее разрежение в 100 кПа (1 бар).

6.10.3 Элементы оборудования

6.10.3.1 Элементы оборудования располагаются таким образом, чтобы они были защищены от любой опасности срывания или повреждения во время перевозки или погрузочно-разгрузочных работ. Это требование может быть выполнено путем расположения оборудования в так называемой «защищенной зоне» (см. пункт 6.10.1.1.1).

6.10.3.2 Система опорожнения снизу корпусов может состоять из наружного трубопровода с запорным клапаном, расположенным как можно ближе к корпусу, и второго затвора в виде глухого фланца или другого эквивалентного устройства.

6.10.3.3 Положение и направление закрытия запорного(ых) клапана(ов), соединенного(ых) с корпусом или с любым отсеком корпуса, разделенного на отсеки, должны быть четко обозначены, при этом должна иметься возможность их проверки с земли.

6.10.3.4 Во избежание любой потери содержимого в случае повреждения наружной арматуры наполнения и опорожнения (труб, боковых запорных устройств) внутренний запорный клапан или первый наружный запорный клапан (когда это применимо) и его седло должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних нагрузок или должны иметь такую конструкцию, которая могла бы выдерживать эти нагрузки. Устройства наполнения и опорожнения (включая фланцы или резьбовые заглушки) и предохранительные колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно защищены от случайного открывания.

6.10.3.5 Цистерны могут иметь открывающиеся днища. Открывающиеся днища должны удовлетворять следующим требованиям:

a) конструкция днищ должна обеспечивать их герметическое закрывание;

b) должна быть исключена возможность их случайного открывания;

c) если механизм открывания имеет электрический привод, то в случае аварийного прекращения подачи электроэнергии днище должно оставаться надежно закрытым;

d) должно быть установлено предохранительное или блокирующее устройство, препятствующее открыванию днища в случае сохранения в цистерне остаточного давления. Это требование не применяется к открывающимся днищам с электрическим приводом, если их функционирование надежно контролируется. В этом случае устройства управления должны функционировать в режиме автоматического слежения и находиться в таком месте, чтобы оператор имел возможность постоянно следить за движением днища и не подвергался опасности во время его открывания и закрывания; и

e) должна быть предусмотрена защита открывающегося днища, предотвращающая его открывание под воздействием нагрузок, возникающих при опрокидывании транспортного средства, контейнера-цистерны или съемного кузова-цистерны.

6.10.3.6 Вакуумные цистерны для отходов, оборудованные поршневым выталкивателем, предназначенным для облегчения очистки или опорожнения цистерны, должны иметь стопорные устройства, предотвращающие выпадение поршневого выталкивателя из цистерны в любом из его рабочих положений в случае приложения к нему усилия, равного максимальному рабочему давлению цистерны. Максимально допустимое рабочее давление цистерн или отсеков, оснащенных пневматическим поршневым выталкивателем, не должно превышать 100 кПа (1,0 бар). Поршневой выталкиватель должен изготавливаться таким образом и из таких материалов, чтобы при его перемещении не создавалось источника воспламенения.

Поршневой выталкиватель может использоваться в качестве разделительной перегородки, если он неподвижно закреплен. Если какой-либо элемент крепления поршневого выталкивателя находится с наружной стороны цистерны, он должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась его защита от случайного повреждения.

6.10.3.7 Цистерны могут быть оборудованы всасывающими штангами, если:

a) штанга имеет внутренний или наружный запорный клапан, установленный непосредственно на корпусе или на патрубке, приваренном к корпусу; между корпусом или патрубком и наружным запорным клапаном может быть установлено поворотное зубчатое колесо, если оно расположено в защищенной зоне и если устройство управления запорным клапаном защищено кожухом или крышкой от опасности срыва в результате воздействия внешних нагрузок;

b) запорный клапан, предусмотренный в подпункте a), установлен таким образом, чтобы невозможно было осуществлять перевозку в случае, если он находится в открытом положении; и

c) штанга сконструирована таким образом, чтобы цистерна не давала течи в результате случайного удара о штангу.

6.10.3.8 На цистернах устанавливается следующее дополнительное сервисное оборудование:

a) выпускной патрубок насоса/эксгаустера, обеспечивающий отвод любых легковоспламеняющихся или токсичных паров в место, где они не будут создавать опасности;

b) пламепрерывающее устройство на входном и выходном патрубках вакуумного насоса/эксгаустера, способного вызвать образование искр, которое устанавливается на цистерне, используемой для перевозки легковоспламеняющихся отходов;

c) насосы, способные создавать избыточное давление, оборудуются защитным устройством, устанавливаемым на трубопроводе, который может находиться под давлением. Это устройство устанавливается на срабатывание при давлении, не превышающем максимального рабочего давления цистерны;

d) между корпусом или выходным отверстием устройства защиты от переполнения, установленного на корпусе, и трубопроводом, соединяющим корпус с насосом/ эксгаустером, устанавливается запорный клапан;

e) цистерна оборудуется соответствующим манометром/вакуумметром, который устанавливается в таком положении, чтобы его показания могли легко считываться оператором насоса/эксгаустера. Шкала манометра должна иметь контрольное деление, соответствующее максимальному рабочему давлению цистерны;

f) цистерна или каждый ее отсек, если она разделена на отсеки, должны быть снабжены уровнемером. В качестве уровнемеров могут использоваться смотровые стекла, если:

i) они являются частью стенки цистерны и имеют сопротивляемость давлению, сопоставимую с сопротивляемостью цистерны; или если они установлены с наружной стороны цистерны;

ii) верхняя и нижняя соединительная арматура цистерны оборудована запорными клапанами, установленными непосредственно на корпусе и таким образом, что перевозка при их открытом положении невозможна;

iii) они пригодны для использования при максимальном рабочем давлении цистерны; и

iv) они расположены так, что исключается возможность их случайного повреждения.

6.10.3.9 Корпуса вакуумных цистерн для отходов должны быть оборудованы предохранительным клапаном с установленной перед ним разрывной мембраной.

Клапан должен автоматически открываться при давлении, составляющем 0,9-1,0 испытательного давления цистерны, на которой он установлен. Запрещается использование клапанов, срабатывающих под воздействием собственного веса, или клапанов с противовесом.

Разрывная мембрана должна разрываться не раньше того момента, когда будет достигнуто давление, при котором клапан начинает открываться, и не позже того момента, когда это давление достигнет испытательного давления цистерны, на которой она установлена.

Предохранительные устройства должны быть сконструированы так, чтобы они могли выдерживать динамические нагрузки, включая удар от всплеска жидкости.

В пространстве между разрывной мембраной и предохранительным клапаном должен быть установлен манометр или другой соответствующий измерительный прибор для обнаружения разрыва, прокола или течи в мембране, которые способны нарушить срабатывание предохранительного клапана.

6.10.4 Проверка

Вакуумные цистерны для отходов должны подвергаться, помимо испытаний в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3, внутреннему осмотру один раз в три года в случае встроенных и съемных цистерн и, по меньшей мере, один раз в два с половиной года в случае контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн.

Глава 6.11

Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям контейнеров для массовых грузов

6.11.1 Определения

Для целей настоящего раздела:

«Закрытый контейнер для массовых грузов» означает полностью закрытый контейнер для массовых грузов, имеющий жесткую крышку, боковые стенки, торцевые стенки и пол (включая днища хопперного типа). Этот термин включает контейнеры для массовых грузов с открывающейся крышей, боковой стенкой или торцевой стенкой, которые могут закрываться во время перевозки. Закрытые контейнеры для массовых грузов могут быть снабжены отверстиями, которые обеспечивают выпуск паров и газов и впуск воздуха и предотвращают в обычных условиях перевозки выпуск твердого содержимого, а также проникновение дождевой воды и брызг;

«Крытый брезентом контейнер для массовых грузов» означает открытый сверху контейнер для массовых грузов с жестким днищем (включая днища хопперного типа), боковыми и торцевыми стенками и нежестким покрытием.

6.11.2 Применение и общие требования

6.11.2.1 Контейнеры для массовых грузов и их сервисное и конструкционное оборудование должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого внутреннее давление содержимого и нагрузки, возникающие в обычных условиях погрузки-разгрузки и перевозки.

6.11.2.2 Если контейнер оборудован разгрузочным клапаном, то этот клапан должен быть способным закрепляться в закрытом положении, и вся разгрузочная система должна быть надлежащим образом защищена от повреждений. Клапаны с рычажными затворами должны предохраняться от случайного открывания, и их открытое или закрытое положение должно быть четко обозначено.

6.11.2.3 Код для обозначения типов контейнеров для массовых грузов

В нижеследующей таблице указаны коды, которые должны использоваться для обозначения типов контейнеров для массовых грузов:

| Тип контейнеров для массовых грузов | Код |
| --- | --- |
| Крытый брезентом контейнер для массовых грузов | ВК1 |
| Закрытый контейнер для массовых грузов | ВК2 |

6.11.2.4 С целью учета достижений научно-технического прогресса компетентный орган может рассмотреть возможность использования альтернативных предписаний, обеспечивающих по меньшей мере равноценный уровень безопасности по сравнению с тем уровнем, который обеспечивается в соответствии с требованиями настоящей главы.

6.11.3 Требования к проектированию, изготовлению, проверке и испытаниям контейнеров, соответствующих положениям КБК, используемых в качестве контейнеров для массовых грузов

6.11.3.1 Проектно-конструкторские требования

6.11.3.1.1 Общие проектно-конструкторские требования настоящего подраздела считаются выполненными в том случае, если контейнер для массовых грузов отвечает требованиям стандарта ISO 1496-4:1991 «Серия 1 Грузовые контейнеры - Технические условия и испытания - Часть 4: Контейнеры для твердых сыпучих грузов, работающие не под давлением», и если контейнер непроницаем для сыпучих веществ.

6.11.3.1.2 Контейнеры, сконструированные и испытанные в соответствии со стандартом ISO 1496-1:1990 «Серия 1 Грузовые контейнеры - Технические условия и испытания - Часть 1: Универсальные контейнеры общего назначения», должны быть оснащены эксплуатационным оборудованием, которое, включая его соединения с контейнером, предназначено для усиления торцевых стенок и повышения, при необходимости, прочности в продольном направлении с целью выполнения соответствующих требований стандарта ISO 1496-4:1991, касающихся испытаний.

6.11.3.1.3 Контейнеры для массовых грузов должны быть непроницаемыми для сыпучих веществ. Если для обеспечения непроницаемости контейнера для сыпучих веществ используется вкладыш, то он должен быть изготовлен из подходящего материала. Прочность материала вкладыша и его конструкция должны соответствовать вместимости контейнера и его предполагаемому назначению. Соединения и запорные устройства вкладыша должны выдерживать давление и динамические воздействия, которые могут возникать в обычных условиях погрузки-разгрузки и перевозки. В случае вентилируемых контейнеров для массовых грузов вкладыш не должен препятствовать функционированию вентиляционных устройств.

6.11.3.1.4 Эксплуатационное оборудование контейнеров для массовых грузов, опорожняемых путем опрокидывания, должно быть способным выдерживать общую массу наполнения в опрокинутом положении.

6.11.3.1.5 Любая съемная крыша либо любая боковая или торцевая стенка или секция крыши должны быть оборудованы запорными устройствами с предохранительными приспособлениями, показывающими положение «закрыто» лицу, находящемуся на уровне земли.

6.11.3.2 Сервисное оборудование

6.11.3.2.1 Устройства для наполнения и разгрузки должны быть сконструированы и размещены таким образом, чтобы они были защищены от опасности срывания или повреждения во время перевозки и погрузки-разгрузки. Устройства для наполнения и разгрузки должны быть предохранены от случайного открывания. Положения «открыто» и «закрыто» и направление закрытия должны быть четко указаны.

6.11.3.2.2 Уплотнения отверстий должны быть устроены таким образом, чтобы исключалась возможность любого повреждения в результате эксплуатации, наполнения и опорожнения контейнера для массовых грузов.

6.11.3.2.3 Если необходимо вентилирование, контейнеры для массовых грузов должны быть оборудованы вентиляционными устройствами, обеспечивающими воздухообмен путем естественной конвекции, например с помощью отверстий, или путем использования активных элементов, например вентиляторов. Система вентиляции должна быть рассчитана таким образом, чтобы предотвращать возникновение в контейнере в какой бы то ни было момент отрицательного давления. Элементы вентиляционной системы контейнеров для массовых грузов, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся веществ или веществ, выделяющих легковоспламеняющиеся газы или пары, должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не являлись источником возгорания.

6.11.3.3 Проверка и испытания

6.11.3.3.1 Контейнеры, используемые, обслуживаемые или утвержденные как контейнеры для массовых грузов в соответствии с требованиями настоящего раздела, должны испытываться и утверждаться в соответствии с КБК.

6.11.3.3.2 Контейнеры, используемые и квалифицируемые как контейнеры для массовых грузов, должны проходить периодические проверки в соответствии с КБК.

6.11.3.4 Маркировка

6.11.3.4.1 Контейнеры, используемые как контейнеры для массовых грузов, должны иметь маркировку в виде таблички о допущении по условиям безопасности в соответствии с КБК.

6.11.4 Требования к проектированию, изготовлению и утверждению контейнеров для массовых грузов, кроме контейнеров, соответствующих положениям КБК

Примечание. Когда контейнеры, соответствующие положениям настоящего раздела, используются для перевозки твердых веществ навалом/насыпью, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:

«Контейнер для массовых грузов ВК(х), утвержденный компетентным органом...» (см. пункт 5.4.1.1.17).

6.11.4.1 Контейнеры для массовых грузов, охватываемые настоящим разделом, включают открытые корзины, морские контейнеры для массовых грузов, бункеры для перевозки грузов навалом/насыпью, съемные кузова, корытообразные контейнеры, контейнеры на катковой опоре и грузовые отделения транспортных средств.

Примечание. Эти контейнеры для массовых грузов также включают контейнеры, соответствующие положениям памяток МСЖД 591 и 592-2-592-4, упомянутых в пункте 7.1.3, и не соответствующие положениям КБК.

6.11.4.2 Эти контейнеры для массовых грузов должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они были достаточно прочными и выдерживали удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки, в том числе, когда это применимо, во время перегрузки с одного вида транспорта на другой.

6.11.4.3 (Зарезервирован)

6.11.4.4 Эти контейнеры для массовых грузов должны быть утверждены компетентным органом, и утверждение должно включать код для обозначения типов контейнеров для массовых грузов в соответствии с пунктом 6.11.2.3 и соответствующие требования в отношении проверки и испытаний.

6.11.4.5 Если для удержания опасных грузов необходимо использовать вкладыш, вкладыш должен отвечать положениям пункта 6.11.3.1.3.

Глава 6.12

Требования к конструкции, оборудованию, официальному утверждению типа,

проверкам и испытаниям, а также маркировке цистерн, контейнеров

для массовых грузов и специальных отделений для взрывчатых веществ

смесительно-зарядных машин (MEMU)

Примечание 1. В отношении переносных цистерн см. главу 6.7; в отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, см. главу 6.8; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 6.10; в отношении контейнеров для массовых грузов см. главу 6.11.

Примечание 2. Настоящая глава применяется к встроенным цистернам, съемным цистернам, контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам, которые не отвечают всем требованиям глав, упомянутых в примечании 1, а также к контейнерам для массовых грузов и специальным отделениям для взрывчатых веществ.

6.12.1 Сфера применения

Требования настоящей главы применяются к цистернам, контейнерам для массовых грузов и специальным отделениям, предназначенным для перевозки опасных грузов в MEMU.

6.12.2 Общие положения

6.12.2.1 Независимо от минимальной вместимости, определенной в разделе 1.2.1 для встроенных цистерн, цистерны должны отвечать требованиям главы 6.8, измененным в соответствии со специальными положениями настоящей главы.

6.12.2.2 Контейнеры для массовых грузов, предназначенные для перевозки опасных грузов в MEMU, должны отвечать требованиям, предъявляемым к контейнерам для массовых грузов типа ВК2.

6.12.2.3 Если одиночная цистерна или одиночный контейнер для массовых грузов содержит более одного вещества, а каждое вещество должно быть отделено от других веществ, по меньшей мере, двумя стенками с сухим воздушным пространством между ними.

6.12.3 Цистерны

6.12.3.1 Цистерны вместимостью 1000 литров или более

6.12.3.1.1 Эти цистерны должны отвечать требованиям раздела 6.8.2.

6.12.3.1.2 Если в соответствии с положениями раздела 6.8.2 требуется предохранительный клапан, то цистерна должна быть также оснащена разрывной мембраной или иным подходящим средством сброса давления, утвержденным компетентным органом.

6.12.3.1.3 В случае корпусов с некруглым поперечным сечением, например, имеющих прямоугольную или эллиптическую форму, которые не могут быть рассчитаны в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.1.4, и упомянутых в нем стандартов или технических правил, способность выдерживать допустимое напряжение может быть соответствующим образом подтверждена путем проведения испытания давлением, указанного компетентным органом.

Эти цистерны должны отвечать требованиям подраздела 6.8.2.1, кроме пунктов 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 и 6.8.2.1.13-6.8.2.1.22.

Толщина стенок этих корпусов не должна быть меньше значений, указанных в приведенной ниже таблице:

| Материалы | Минимальная толщина |
| --- | --- |
| Нержавеющие аустенитные стали | 2,5 мм |
| Прочие стали | 3 мм |
| Алюминиевые сплавы | 4 мм |
| Алюминий с чистотой 99,80% | 6 мм |

Должна обеспечиваться защита цистерны от повреждений, вызываемых ударами сборку или опрокидыванием. Защита должна обеспечиваться в соответствии с пунктом 6.8.2.1.20, либо компетентный орган должен утвердить альтернативные меры защиты.

6.12.3.1.4 В отступление от требований пункта 6.8.2.5.2 на цистерны не обязательно наносить код цистерны и, в соответствующем случае, специальные положения.

6.12.3.2 Цистерны вместимостью менее 1000 литров

6.12.3.2.1 Конструкция этих цистерн должна отвечать требованиям подраздела 6.8.2.1, кроме пунктов 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10-6.8.2.1.23 и 6.8.2.1.28.

6.12.3.2.2 Оборудование этих цистерн должно отвечать требованиям пункта 6.8.2.2.1. Если в соответствии с положениями раздела 6.8.2 требуется предохранительный клапан, то цистерна должна быть также оснащена разрывной мембраной или иным подходящим средством сброса давления, утвержденным компетентным органом.

6.12.3.2.3 Толщина стенок этих корпусов не должна быть меньше значений, указанных в приведенной ниже таблице:

| Материалы | Минимальная толщина |
| --- | --- |
| Нержавеющие аустенитные стали | 2,5 мм |
| Прочие стали | 3 мм |
| Алюминиевые сплавы | 4 мм |
| Алюминий с чистотой 99,80% | 6 мм |

6.12.3.2.4 Цистерны могут иметь конструкционные элементы без радиуса выпуклости. Альтернативными усиливающими элементами могут быть изогнутые стенки, гофрированные стенки или ребра. По меньшей мере, в одном направлении расстояние между параллельными усиливающими элементами на каждой стороне цистерны не должно превышать более чем в 100 раз толщину стенок.

6.12.3.2.5 Сварные швы должны выполняться квалифицированно и обеспечивать максимальную надежность конструкции. Сварочные работы должны выполняться квалифицированными сварщиками в соответствии с методом сварки, эффективность которого (включая возможную термическую обработку) была подтверждена испытаниями.

6.12.3.2.6 Требования подраздела 6.8.2.4 не применяются. Однако ответственность за проведение первоначальной и периодических проверок этих цистерн ложится на пользователя или владельца MEMU. Корпуса и их оборудование должны, по меньшей мере, каждые три года подвергаться визуальному осмотру их наружного и внутреннего состояния и испытанию на герметичность, и их результаты должны удовлетворять требованиям компетентного органа.

6.12.3.2.7 Требования подраздела 6.8.2.3, касающиеся официального утверждения типа, и подраздела 6.8.2.5, касающиеся маркировки, не применяются.

6.12.4 Элементы оборудования

6.12.4.1 Цистерны для № ООН 1942 и 3375, опорожняемые снизу, должны иметь, по меньшей мере, два запорных устройства. Одним из этих запорных устройств может быть насос - смеситель продукта, разгрузочный насос или бур.

6.12.4.2 Все трубопроводы, расположенные после первого запорного устройства, должны быть изготовлены из плавкого материала (т. е. резиновый шланг) или иметь плавкие вставки.

6.12.4.3 Для предотвращения любой потери содержимого в случае повреждения наружных насосов и разгрузочной арматуры (патрубков) первое запорное устройство и его седло должны быть защищены от опасности срывания под воздействием внешних нагрузок или должны иметь такую конструкцию, которая могла бы выдерживать эти нагрузки. Устройства наполнения и опорожнения (включая фланцы или резьбовые заглушки) и предохранительные колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно защищены от случайного открывания.

6.12.4.4 Вентиляционные системы на цистернах для № ООН 3375, предусмотренные в пункте 6.8.2.2.6, могут заменяться двойными отводами. Такое оборудование должно быть защищено от опасности срывания под воздействием внешних нагрузок или должно иметь такую конструкцию, которая могла бы выдерживать эти нагрузки.

6.12.5 Специальные отделения для взрывчатых веществ

Отделения для упаковок взрывчатых веществ, содержащие детонаторы и/или сборки детонаторов и содержащие вещества или изделия группы совместимости D, должны иметь конструкцию, обеспечивающую их эффективное отделение друг от друга таким образом, чтобы при этом отсутствовала опасность передачи детонации от детонаторов и/или сборок детонаторов веществам или изделиям группы совместимости D. Разделение должно достигаться путем использования изолированных отделений или путем помещения одного из этих двух типов взрывчатых веществ и изделий в специальную систему удержания. Любой способ разделения должен быть утвержден компетентным органом. Если для изготовления отделений используется металлический материал, то вся внутренняя поверхность отделения должна быть покрыта материалами, обеспечивающими надлежащую огнестойкость. Отделения для взрывчатых веществ должны быть расположены в местах, где они защищены от ударов и от повреждений при движении по неровной поверхности, а также от опасного взаимодействия с другими опасными грузами, находящимися на борту, и от источников воспламенения на транспортном средстве, например выхлопных труб и т. д.

Примечание. Требование в отношении огнестойкости считается выполненным, если использован материал, отнесенный к классу B-s3-d2 в соответствии со стандартом E№ 13501-1:2002.

Часть 7

Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, разгрузки и обработки грузов

Глава 7.1

Общие положения

7.1.1 Для перевозки опасных грузов требуется обязательное использование определенного типа транспортного оборудования в соответствии с положениями настоящей главы и главы 7.2 о перевозке в упаковках, главы 7.3 о перевозке навалом/насыпью и главы 7.4 о перевозке в цистернах. Кроме того, должны соблюдаться положения главы 7.5, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов.

В колонках 16, 17 и 18 таблицы A главы 3.2 указаны специальные положения настоящей части, относящиеся к определенным опасным грузам.

7.1.2 Помимо положений настоящей части, транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов, должны отвечать соответствующим требованиям части 9 в отношении их конструкции, изготовления и, если это применимо, допущения к перевозке.

7.1.3 Большие контейнеры, переносные цистерны и контейнеры-цистерны, соответствующие определению термина «контейнер», содержащемуся в КБК (1972 год) с внесенными в нее поправками или в памятках МСЖД 591 (по состоянию на 1 января 1998 года, второе издание), 592-2 (по состоянию на 1 октября 2004 года, шестое издание), 592-3 (по состоянию на 1 января 1998 года, второе издание) и 592-4 (по состоянию на 1 сентября 2004 года, второе издание), не разрешается использовать для перевозки опасных грузов, если большой контейнер или рама переносной цистерны или контейнера-цистерны не удовлетворяют положениям КБК или памяток МСЖД 591 и 592-2-592-4.

7.1.4 Большой контейнер может предъявляться к перевозке только в том случае, если он является конструктивно пригодным.

Термин «конструктивно пригодный» означает, что контейнер не имеет крупных дефектов в таких своих конструкционных компонентах, как верхняя и нижняя боковые балки, порог двери и ее стык, поперечные детали покрытия пола, угловые стойки и угловые фитинги. «Крупными дефектами» являются изгибы или выбоины глубиной более 19 мм в конструкционных деталях, независимо от их длины; трещины или поломка конструкционных деталей; более одного соединения или неправильное соединение (например, внахлест) верхних или нижних торцевых балок или дверных стыков, либо более двух соединений в любой верхней или нижней боковой балке или любое соединение в дверном пороге или угловых стойках; дверные петли и другая металлическая гарнитура, которые заклинены, деформированы, поломаны, отсутствуют или являются в том или ином отношении непригодными; негерметичные прокладки, изоляционные материалы и уплотнители; какие-либо нарушения общей конфигурации, являющиеся достаточно значительными, чтобы препятствовать надлежащему применению погрузочно-разгрузочных средств, установке и закреплению на шасси или транспортном средстве.

Кроме того, недопустимо ухудшение состояния любой детали контейнера, независимо от конструкционного материала, например проржавевший металл стенок или разрушенный фибергласс. Допустим, однако, нормальный износ, включая окисление (ржавчину), незначительные погнутости, вмятины и царапины, а также другие повреждения, не влияющие на пригодность к использованию или на стойкость к воздействию атмосферы.

Перед загрузкой контейнер должен быть также проверен, с тем, чтобы убедиться в отсутствии в нем каких-либо остатков предшествующего груза и в отсутствии выступов на внутренних стенках и поверхности пола.

7.1.5 Большие контейнеры должны удовлетворять требованиям в отношении кузовов транспортных средств, предусмотренным в настоящей части, и, если это применимо, требованиям, предусмотренным в части 9 для конкретных грузов; в этом случае кузов транспортного средства может не удовлетворять этим требованиям.

Однако большие контейнеры, перевозимые транспортными средствами, настил которых имеет изоляционные свойства и жаростойкость, удовлетворяющие указанным требованиям, необязательно должны удовлетворять этим требованиям.

Данное положение применяется также к малым контейнерам для перевозки взрывчатых веществ и изделий класса 1.

7.1.6 При условии соблюдения положений последней части первого предложения пункта 7.1.5, то обстоятельство, что опасные грузы содержатся в одном или нескольких контейнерах, не меняет требований, которым должно удовлетворять транспортное средство в силу характера и количества перевозимых опасных грузов.

Глава 7.2 Положения, касающиеся перевозки в упаковках

7.2.1 Если в пунктах 7.2.2-7.2.4 не предусмотрено иное, то упаковки могут грузиться:

a) в закрытые транспортные средства или в закрытые контейнеры; или

b) в крытые брезентом транспортные средства или в крытые брезентом контейнеры; или

c) в открытые транспортные средства или в открытые контейнеры.

7.2.2 Упаковки, включающие тару, изготовленную из чувствительных к влаге материалов, должны грузиться в закрытые или крытые брезентом транспортные средства или в закрытые или крытые брезентом контейнеры.

7.2.3 (Зарезервирован)

7.2.4 Если они указаны в какой-либо позиции в колонке 16 таблицы A главы 3.2, то применяются следующие специальные положения:

V1 Упаковки загружаются в закрытые или крытые брезентом транспортные средства или в закрытые или крытые брезентом контейнеры.

V2 (1) Упаковки загружаются только в транспортные средства ЕХ/II или EX/III, удовлетворяющие соответствующим требованиям части 9. Выбор транспортного средства зависит от количества перевозимых грузов, которое ограничено в расчете на транспортную единицу в соответствии с положениями, касающимися погрузки (см. подраздел 7.5.5.2).

(2) Прицепы, за исключением полуприцепов, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к транспортным средствам EX/II или EX/III, могут буксироваться автотранспортными средствами, не удовлетворяющими этим положениям.

Положения, касающиеся перевозки в контейнерах, см. также в пунктах 7.1.3-7.1.6.

Если вещества или изделия класса 1 в количествах, требующих использования транспортной единицы, состоящей из транспортных(ого) средств(а) EX/III, перевозятся в контейнерах в порты, железнодорожные терминалы или аэропорты назначения или отправления или из них в рамках мультимодальной перевозки, то может использоваться транспортная единица, состоящая из транспортных(ого) средств(а) EX/II, при условии что перевозимые контейнеры удовлетворяют соответствующим требованиям МКМПОГ, МПОГ или Технических инструкций ИКАО.

V3 При перевозке сыпучих порошкообразных веществ, а также пиротехнических средств пол контейнера должен иметь неметаллическую поверхность или покрытие.

V4 (Зарезервировано)

V5 Упаковки не разрешается перевозить в малых контейнерах.

V6 Мягкие КСГМГ должны перевозиться в закрытых транспортных средствах или в закрытых контейнерах, или в крытых брезентом транспортных средствах, или в крытых брезентом контейнерах. Брезент должен быть изготовлен из непроницаемого и негорючего материала.

V7 (Зарезервировано)

V8 (1) Вещества, стабилизируемые путем регулирования температуры, должны перевозиться таким образом, чтобы никогда не превышались контрольные температуры, указанные в пунктах 2.2.41.1.17 и 2.2.41.4 или 2.2.52.1.16 и 2.2.52.4, в зависимости от конкретного случая.

(2) Выбор подходящего метода регулирования температуры в ходе перевозки зависит от ряда факторов, таких как:

- контрольная(ые) температура(ы) вещества (веществ), подлежащего(их) перевозке;

- разность между контрольной температурой и предполагаемой температурой окружающей среды;

- эффективность теплоизоляции;

- продолжительность перевозки; и

- коэффициент запаса прочности, предусмотренный на случай задержек в пути.

(3) Для предотвращения превышения контрольной температуры используются различные методы, которые, в порядке возрастания эффективности, перечислены ниже:

R1 Использование теплоизоляции, при условии что первоначальная температура вещества (веществ) достаточно ниже контрольной температуры.

R2 Использование теплоизоляции и системы охлаждения хладагентом, при условии что:

- перевозится достаточное количество невоспламеняющегося хладагента (например, жидкий азот или сухой лед), включая достаточный запас на случай возможных задержек в пути, или обеспечена возможность его пополнения;

- в качестве хладагента не используется жидкий кислород или воздух;

- обеспечивается единообразный охлаждающий эффект, даже если потреблена большая часть хладагента; и

- необходимость проветрить транспортную единицу до входа в нее четко указана в виде предупреждающей надписи на двери(ях).

R3 Использование теплоизоляции и простого машинного охлаждения, при условии что в случае веществ с температурой вспышки ниже значения суммы «аварийная температура плюс 5°C» в охлаждаемом отделении используются огнестойкие электрические фитинги, ЕЕхIIВ T3, для предотвращения воспламенения легковоспламеняющихся паров, выделяемых веществами.

R4 Использование теплоизоляции и машинного охлаждения в сочетании с охлаждением хладагентом, при условии что:

- обе системы не зависят друг от друга; и

- соблюдаются предписания вышеизложенных методов R2 и R3.

R5 Использование теплоизоляции и двух систем машинного охлаждения, при условии что:

- за исключением единого блока энергопитания, обе системы не зависят друг от друга;

- каждая система способна самостоятельно обеспечивать соответствующее регулирование температуры; и

- в случае веществ с температурой вспышки ниже значения суммы «аварийная температура плюс 5°C» в охлаждаемом отделении используются огнестойкие электрические фитинги, ЕЕхIIВ T3, для предотвращения воспламенения легковоспламеняющихся паров, выделяемых веществами.

(4) Методы R4 и R5 могут использоваться для всех органических пероксидов и самореактивных веществ.

Метод R3 может использоваться для органических пероксидов и самореактивных веществ типов C, D, E и F, а если предполагается, что максимальная температура окружающей среды в ходе перевозки не превысит контрольную температуру более чем на 10°C, - то и для органических пероксидов и самореактивных веществ типа B.

Метод R2 может использоваться для органических пероксидов и самореактивных веществ типов C, D, E и F, если предполагается, что максимальная температура окружающей среды в ходе перевозки не превысит контрольную температуру более чем на 30°С.

Метод R1 может использоваться для органических пероксидов и самореактивных веществ типов C, D, E и F, если предполагается, что максимальная температура окружающей среды в ходе перевозки будет ниже контрольной температуры по меньшей мере на 10°С.

(5) Если вещества должны перевозиться в изотермических транспортных средствах или контейнерах, в транспортных средствах или контейнерах, являющихся ледниками или холодильниками, то эти транспортные средства или контейнеры должны удовлетворять требованиям главы 9.6.

(6) Если вещества содержатся в защитной таре, заполненной хладагентом, то они должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах либо в закрытых или крытых брезентом контейнерах. При использовании закрытых транспортных средств или контейнеров в них должна быть обеспечена надлежащая вентиляция. Крытые брезентом транспортные средства и контейнеры должны иметь боковые и задний борта. Брезент для этих транспортных средств должен быть изготовлен из непроницаемого и негорючего материала.

(7) Все регулирующие устройства и температурные датчики системы охлаждения должны быть легкодоступны, а все электрические соединения - устойчивы к воздействию атмосферы. Температура воздуха внутри транспортной единицы должна измеряться при помощи двух независимых датчиков, причем показания должны регистрироваться таким образом, чтобы можно было легко обнаружить любое изменение температуры. В случае перевозки веществ, имеющих контрольную температуру менее +25°C, транспортная единица должна быть оборудована световыми и звуковыми устройствами аварийной сигнализации, питание которых осуществляется независимо от системы охлаждения и которые должны быть отрегулированы для срабатывания при температуре, равной или ниже контрольной.

(8) Должна иметься в наличии резервная система охлаждения или запасные части.

Примечание. Настоящее положение V8 не применяется к веществам, указанным в подразделе 3.1.2.6, если вещества стабилизируются путем добавления химических ингибиторов таким образом, что ТСУР превышает 50°С. В этом случае может потребоваться регулирование температуры, если во время перевозки температура может превысить 55°С.

V9 (Зарезервировано)

V10 КСГМГ должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или в закрытых или крытых брезентом контейнерах.

V11 КСГМГ, за исключением КСГМГ из металла или жесткой пластмассы, должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или в закрытых или крытых брезентом контейнерах.

V12 КСГМГ типа 31НZ2 должны перевозить в закрытых транспортных средствах или контейнерах.

V13 Будучи упакованными в мешки типов 5Н1, 5L1 или 5М1, они должны перевозиться в закрытых транспортных средствах или контейнерах.

V14 Аэрозоли, перевозимые в целях переработки или удаления в соответствии со специальным положением 327 главы 3.3, должны перевозиться только в вентилируемых или открытых транспортных средствах или контейнерах.

Глава 7.3

Положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью

7.3.1 Общие положения

7.3.1.1 Груз может перевозиться навалом/насыпью в контейнерах для массовых грузов, контейнерах или транспортных средствах только в том случае, если:

a) в колонке 10 таблицы А главы 3.2 указано специальное положение, обозначенное кодом ВК, прямо разрешающее этот способ перевозки, и в дополнение к положениям настоящего раздела соблюдены специальные положения раздела 7.3.2; или

b) в колонке 17 таблицы А главы 3.2 указано специальное положение, обозначенное кодом VV, прямо разрешающее этот способ перевозки, и в дополнение к положениям настоящего раздела соблюдены условия этого специального положения, изложенные в разделе 7.3.3.

Однако неочищенная порожняя тара может перевозиться навалом, если этот способ перевозки прямо не запрещен другими положениями ДОПОГ.

Примечание. В отношении перевозки в цистернах см. главы 4.2 и 4.3.

7.3.1.2 Вещества, способные перейти в жидкое состояние при температурах, которые могут возникнуть в ходе перевозки, не допускаются к перевозке навалом/насыпью.

7.3.1.3 Контейнеры для массовых грузов, контейнеры или кузова транспортных средств должны быть непроницаемыми для сыпучих веществ и должны закрываться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки не могла произойти утечка содержимого, в том числе в результате вибрации или изменения температуры, влажности или давления.

7.3.1.4 Твердые вещества, перевозимые навалом/насыпью, должны загружаться и равномерно распределяться таким образом, чтобы свести к минимуму перемещения, которые могут привести к повреждению контейнера для массовых грузов, контейнера или транспортного средства или утечке опасных грузов.

7.3.1.5 Если установлены вентиляционные устройства, эти устройства не должны засоряться и должны находиться в исправном рабочем состоянии.

7.3.1.6 Твердые вещества, перевозимые навалом/насыпью, не должны опасно реагировать с материалами, из которых изготовлены контейнер для массовых грузов, контейнер, транспортное средство, прокладки, оборудование, включая крышки и брезент, и с защитным покрытием, соприкасающимся с грузом, или значительно снижать их прочность. Контейнеры для массовых грузов, контейнеры или транспортные средства должны быть сконструированы или приспособлены таким образом, чтобы вещества не могли забиваться в щели между элементами деревянного настила или соприкасаться с теми частями контейнера для массовых грузов, контейнера или транспортного средства, которые могут быть повреждены в результате воздействия перевозимых веществ или их остатков.

7.3.1.7 Перед наполнением и предъявлением к перевозке каждый контейнер или каждое транспортное средство должен/должно проверяться и подвергаться очистке для обеспечения того, чтобы на внутренней или внешней поверхности контейнера для массовых грузов, контейнера или транспортного средства не имелось никаких остатков груза, которые могут:

- вызвать опасную реакцию с веществом, которое должно перевозиться;

- нарушить конструктивную целостность контейнера для массовых грузов, контейнера или транспортного средства; или

- уменьшить способность контейнера для массовых грузов, контейнера или транспортного средства по удержанию опасных грузов.

7.3.1.8 Во время перевозки на внешних поверхностях контейнера для массовых грузов, контейнера или кузова транспортного средства не должно иметься налипших остатков опасных веществ.

7.3.1.9 Если последовательно установлено несколько запорных устройств, то перед наполнением первым должно закрываться устройство, наиболее близко расположенное к содержимому.

7.3.1.10 Порожние контейнеры для массовых грузов, контейнеры или транспортные средства, в которых перевозилось опасное твердое вещество навалом/насыпью, должны удовлетворять тем же требованиям ДОПОГ, что и загруженные контейнеры для массовых грузов, контейнеры или транспортные средства, если только не были приняты соответствующие меры для сведения на нет всякой опасности.

7.3.1.11 Если контейнер для массовых грузов, контейнер или транспортное средство используется для перевозки навалом/насыпью грузов, характеризующихся опасностью взрыва пыли или выделения легковоспламеняющихся паров (например, в случае некоторых отходов), то должны быть приняты меры для устранения источников возгорания для предотвращения опасных электростатических разрядов во время перевозки, наполнения или разгрузки вещества.

7.3.1.12 Вещества, например отходы, которые могут опасно реагировать друг с другом, а также вещества, относящиеся к различным классам, и грузы, не подпадающие под действие ДОПОГ, которые способны опасно реагировать друг с другом, не должны смешиваться в одном и том же контейнере для массовых грузов, контейнере или транспортном средстве. Опасными реакциями являются:

a) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение легковоспламеняющихся и/или токсичных газов;

c) образование коррозионных жидкостей; или

d) образование неустойчивых веществ.

7.3.1.13 Перед наполнением контейнер для массовых грузов, контейнер или транспортное средство должны подвергаться осмотру, с тем чтобы убедиться в том, что они конструктивно пригодны, что на их внутренних стенках, потолке и полу отсутствуют выступы или повреждения и что на внутренних вкладышах или на оборудовании для удержания вещества не имеется разрезов, разрывов или любых повреждений, которые могут поставить под угрозу их способность удерживать груз. Термин «конструктивно пригодный» означает, что контейнер для массовых грузов, контейнер или транспортное средство не имеет крупных дефектов в таких своих конструкционных компонентах, как верхние и нижние боковые балки, верхние и нижние торцевые поперечные элементы, порог двери и верхний брус дверной рамы, поперечные детали покрытия пола, угловые стойки и угловые фитинги контейнера для массовых грузов или контейнера. Крупными дефектами являются:

a) изгибы, трещины или разрывы в конструкционных или опорных элементах, которые нарушают целостность контейнера для массовых грузов, контейнера или кузова транспортного средства;

b) более одного соединения или неправильное соединение (например, внахлест) в верхних или нижних торцевых поперечных элементах или в верхнем брусе дверной рамы;

c) более двух соединений в любой верхней или нижней боковой балке;

d) любое соединение в дверном пороге или угловых стойках;

e) дверные петли и другая металлическая гарнитура, которые заклинены, деформированы, поломаны, отсутствуют или являются в том или ином отношении непригодными;

f) негерметичные прокладки, изоляционные материалы и уплотнители;

g) любые нарушения общей конфигурации контейнера для массовых грузов или контейнера, являющиеся достаточно значительными, чтобы препятствовать надлежащему расположению погрузочно-разгрузочных средств, установке и закреплению на шасси или транспортном средстве;

h) любое повреждение в подъемных приспособлениях или в соединительных устройствах погрузочно-разгрузочного оборудования; или

i) любое повреждение сервисного или эксплуатационного оборудования.

7.3.2 Дополнительные положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью в случае применения положений пункта 7.3.1.1 a)

7.3.2.1 Коды BK1 и BK2, указанные в колонке 10 таблицы А главы 3.2, означают следующее:

BK1: разрешается перевозка в крытых брезентом контейнерах для массовых грузов;

BK2: разрешается перевозка в закрытых контейнерах для массовых грузов.

7.3.2.2 Используемый контейнер для массовых грузов должен отвечать требованиям главы 6.11.

7.3.2.3 Грузы класса 4.2

Общая масса груза, перевозимого в контейнере для массовых грузов, должна быть такой, чтобы температура самовозгорания груза превышала 55°C.

7.3.2.4 Грузы класса 4.3

Эти грузы должны перевозиться в водонепроницаемых контейнерах для массовых грузов.

7.3.2.5 Грузы класса 5.1

Контейнеры для массовых грузов должны быть сконструированы или приспособлены таким образом, чтобы грузы не могли соприкасаться с деревом или любым другим несовместимым материалом.

7.3.2.6 Грузы класса 6.2

7.3.2.6.1 Материалы животного происхождения, содержащие инфекционные вещества (№ ООН 2814, 2900 и 3373), разрешается перевозить в контейнерах для массовых грузов при соблюдении следующих условий:

a) Разрешается использовать крытые брезентом контейнеры для массовых грузов BK1 при условии, что они не заполнены до их максимальной вместимости во избежание соприкосновения веществ с брезентом. Разрешается использовать также закрытые контейнеры для массовых грузов BK2.

b) Закрытые или крытые брезентом контейнеры для массовых грузов и их отверстия должны быть герметичными благодаря их конструкции или использованию подходящего вкладыша.

c) Материалы животного происхождения должны тщательно обрабатываться соответствующим дезинфицирующим средством до их погрузки в целях перевозки.

d) Крытый брезентом контейнер для массовых грузов должен быть покрыт дополнительным вкладышем, поверх которого укладывается абсорбирующий материал, обработанный соответствующим дезинфицирующим средством.

e) Закрытые или крытые брезентом контейнеры для массовых грузов не должны вновь использоваться до тех пор, пока они не будут тщательно очищены или дезинфицированы.

Примечание. Соответствующие национальные органы здравоохранения могут требовать выполнения дополнительных положений.

7.3.2.6.2 Отходы класса 6.2 (№ ООН 3291)

a) (Зарезервирован).

b) Закрытые контейнеры для массовых грузов и их отверстия должны иметь герметичную конструкцию. Эти контейнеры для массовых грузов должны иметь непористые внутренние поверхности и не должны иметь трещин или других конструктивных особенностей, которые могут повредить тару изнутри, затруднить дезинфекцию и сделать возможным случайное высвобождение.

c) Отходы под № ООН 3291 должны помещаться в закрытый контейнер для массовых грузов в испытанных и утвержденных герметично закрытых пластмассовых мешках, тип которых соответствует рекомендациям ООН и которые испытаны для твердых веществ группы упаковки II и маркированы в соответствии с подразделом 6.1.3.1. Такие пластмассовые мешки должны быть в состоянии выдерживать испытания на сопротивление разрыву и на стойкость к ударным нагрузкам в соответствии со стандартом ISO 7765-1:1988 «Пленка и листы пластиковые - Определение ударной прочности методом свободно падающего пробойника - Часть 1: Ступенчатый метод» и стандартом ISO 6683-2:1983 «Пластмассы - Пленка и листы - Определение сопротивления разрыву. Часть 2: Метод Элмендорфа». Каждый мешок должен иметь ударную прочность не менее 165 g и сопротивление разрыву не менее 480 g как в параллельных, так и в перпендикулярных плоскостях по отношению к длине мешка. Максимальная масса нетто каждого пластмассового мешка должна составлять 30 кг.

d) Одиночные изделия весом более 30 кг, такие, как грязные матрасы, могут перевозиться, по разрешению компетентного органа, без упаковки в пластмассовый мешок.

e) Отходы под № ООН 3291, содержащие жидкости, должны перевозиться только в пластмассовых мешках, содержащих абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения всей жидкости без ее просачивания в контейнер для массовых грузов.

f) Отходы под № ООН 3291, содержащие острые предметы, должны перевозиться только в испытанной жесткой таре, тип которой соответствует рекомендациям ООН и которая удовлетворяет положениям инструкций Р621, IBC620 или LP621.

g) Может также использоваться жесткая тара, указанная в инструкциях по упаковке Р621, IBC620 или LP621. Она должна надлежащим образом закрепляться для предотвращения повреждения при нормальных условиях перевозки. Отходы, перевозимые совместно в жесткой таре и в пластмассовых мешках в одном и том же закрытом контейнере для массовых грузов, должны быть соответствующим образом отделены друг от друга с помощью подходящих жестких средств изоляции или перегородок, металлических сеток или других способов закрепления, с тем, чтобы предотвратить повреждение тары при нормальных условиях перевозки.

h) Отходы под № ООН 3291 в пластмассовых мешках не должны плотно укладываться в закрытый контейнер для массовых грузов, с тем, чтобы не нарушить герметичность мешков.

i) Закрытый контейнер для массовых грузов проверяется на предмет утечки или просыпания после каждой перевозки. Если отходы под № ООН 3291 просочились или просыпались в закрытом контейнере для массовых грузов, этот контейнер нельзя вновь использовать до тех пор, пока он не будет тщательно очищен и, если необходимо, продезинфицирован или обеззаражен с помощью соответствующего средства. Кроме медицинских или ветеринарных отходов, никакие другие грузы не должны перевозиться совместно с грузами под № ООН 3291. Любые другие отходы, перевозимые в том же закрытом контейнере для массовых грузов, должны проверяться на возможное заражение.

7.3.2.7 Материалы класса 7

В отношении перевозки неупакованных радиоактивных материалов см. пункт 4.1.9.2.3.

7.3.2.8 Грузы класса 8

Эти грузы должны перевозиться в водонепроницаемых контейнерах для массовых грузов.

7.3.3 Специальные положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью в случае применения положений пункта 7.3.1.1 b)

Если они указаны в какой-либо позиции в колонке 17 таблицы А главы 3.2, должны применяться следующие специальные положения:

VV1 Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в больших крытых брезентом контейнерах.

VV2 Разрешается перевозка навалом/насыпью разрешается в закрытых транспортных средствах с металлическим кузовом, в закрытых металлических контейнерах и в крытых негорючим брезентом транспортных средствах и больших контейнерах, которые имеют металлический кузов или пол и стенки которых защищены от перевозимого груза.

VV3 Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах и в крытых брезентом больших контейнерах с достаточной вентиляцией.

VV4 Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах с металлическим кузовом и в закрытых металлических контейнерах или в крытых брезентом больших металлических контейнерах.

Для № ООН 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 и 3190 разрешается перевозка навалом/насыпью только твердых отходов.

VV5 Разрешается перевозка навалом/насыпью в специального оборудованных транспортных средствах и контейнерах.

Отверстия, используемые для погрузки и разгрузки, должны закрываться герметично.

VV6 (Зарезервировано)

VV7 Перевозить навалом в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах разрешается только вещество в кусках.

VV8 Разрешается перевозка навалом/насыпью полной загрузкой в закрытых транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом транспортных средствах или в больших контейнерах, крытых непромокаемым и негорючим брезентом.

Транспортные средства и контейнеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы содержащиеся в них вещества не могли соприкасаться с деревом или каким-либо другим горючим материалом или чтобы вся поверхность пола и стенок, в случае если они изготовлены из дерева или другого горючего материала, имела непроницаемую огнестойкую обшивку или была покрыта силикатом натрия или аналогичным веществом.

VV9 Разрешается перевозка навалом/насыпью полной загрузкой в крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками.

Для веществ класса 8 кузов транспортного средства или корпус контейнера должны иметь соответствующую и достаточно прочную внутреннюю облицовку.

VV10 Разрешается перевозка навалом/насыпью полной загрузкой в крытых брезентом транспортных средствах, в закрытых контейнерах или в крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками.

Кузов транспортных средств или корпус контейнеров должны быть герметичными или герметизированными с помощью, например, соответствующей и достаточно прочной внутренней облицовки.

VV11 Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах и контейнерах таким образом, чтобы не возникало опасности для людей, животных и окружающей среды, например, путем загрузки отходов в мешки или за счет герметичности соединений.

VV12 Вещества, которые непригодны для перевозки в автоцистернах, переносных цистернах или контейнерах-цистернах вследствие своей высокой температуры и плотности, могут перевозиться в специальных транспортных средствах или контейнерах, соответствующих стандартам, указанным компетентным органом страны происхождения. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то установленные условия должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

VV13 Разрешается перевозка навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах или контейнерах, соответствующих стандартам, указанным компетентным органом страны происхождения. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то установленные условия должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

VV14 (1) Отработавшие батареи могут перевозиться навалом в специально оборудованных транспортных средствах или контейнерах. Использование больших пластмассовых контейнеров не разрешается. Малые пластмассовые контейнеры должны быть способны, при их полной загрузке, выдержать без нарушения целостности испытание на удар при сбрасывании с высоты 0,8 м на твердую поверхность при температуре -18°C.

(2) Грузовые отделения транспортных средств или контейнеров должны быть выполнены из стали, стойкой к воздействию коррозионных веществ, содержащихся в батареях. Менее коррозионностойкие стали могут использоваться в случаях, когда толщина стенок достаточно велика или когда имеется коррозионностойкая пластмассовая облицовка/покрытие.

При конструировании грузовых отделений транспортных средств или контейнеров необходимо учитывать возможность наличия остаточного тока и ударов от перемещения батарей.

Примечание. Коррозионностойкой считается сталь, степень постепенного сжатия которой под воздействием коррозионных веществ составляет не более 0,1 мм в год.

(3) Конструкция грузовых отделений транспортных средств или контейнеров должна исключать возможность утечки из них коррозионных веществ в ходе перевозки. Открытые грузовые отделения должны накрываться чехлом из коррозионностойкого материала.

(4) Перед загрузкой грузовые отделения транспортных средств или контейнеров и их оборудование должны проверяться на предмет наличия повреждений. Загрузка транспортных средств или контейнеров с поврежденными грузовыми отделениями не разрешается.

Высота загрузки грузовых отделений транспортных средств или контейнеров не должна превышать высоту их стенок.

(5) В грузовых отделениях транспортных средств или контейнеров запрещается перевозить батареи, содержащие различные вещества, а также иные грузы, способные вступить в опасную реакцию друг с другом (см. «Опасная реакция» в разделе 1.2.1).

Во время перевозки на наружную поверхность грузовых отделений транспортных средств или контейнеров не должны налипать опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях.

VV15 Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, закрытых контейнерах или крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками веществ или смесей (таких, как препараты или отходы), содержащих не более 1000 мг/кг вещества, которому присвоен данный номер ООН.

Кузова транспортных средств или контейнеры должны быть герметичными или быть герметизированы, например посредством подходящей и достаточно прочной внутренней облицовки.

VV16 Перевозка навалом/насыпью разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3.

VV17 Перевозка навалом/насыпью объектов SCO-I разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3.

Глава 7.4

Положения, касающиеся перевозки в цистернах

7.4.1 Опасный груз может перевозиться в цистернах только в том случае, если в колонках 10 или 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны или если выдано разрешение компетентного органа, как это предусмотрено в пункте 6.7.1.3. Перевозка осуществляется в соответствии с положениями глав 4.2 или 4.3. Транспортные средства, будь то транспортные средства на жесткой раме, тягачи, прицепы или полуприцепы, должны отвечать соответствующим требованиям глав 9.1, 9.2 и раздела 9.7.2, касающимся подлежащего использованию транспортного средства, как указано в колонке 14 таблицы A главы 3.2.

7.4.2 Транспортные средства, обозначенные кодами EX/III, FL, OX или AT в пункте 9.1.1.2, используются следующим образом:

- когда предписано использование транспортного средства EX/III, может использоваться только транспортное средство EX/III;

- когда предписано использование транспортного средства FL, может использоваться только транспортное средство FL;

- когда предписано использование транспортного средства OX, может использоваться только транспортное средство OX;

- когда предписано использование транспортного средства AT, могут использоваться транспортные средства AT, FL и OX.

Глава 7.5

Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов

7.5.1 Общие положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов

Примечание. Для целей настоящего раздела установка контейнера, контейнера для массовых грузов, контейнера-цистерны или переносной цистерны на транспортное средство рассматривается в качестве погрузки, а их снятие с транспортного средства - в качестве разгрузки.

7.5.1.1 По прибытии в место погрузки или разгрузки, включая контейнерные терминалы, транспортное средство и его водитель, а также большой(ие) контейнер(ы), контейнер(ы) для массовых грузов, контейнер(ы)-цистерна(ы) или переносная(ые) цистерна(ы), если таковые имеются, должны удовлетворять установленным нормативным требованиям (особенно в отношении обеспечения эксплуатационной безопасности, общей безопасности, чистоты и исправного функционирования оборудования, используемого при погрузке и разгрузке).

7.5.1.2 Погрузка не должна осуществляться, если:

a) результаты проверки документов или

b) результаты осмотра транспортного средства или большого(их) контейнера(ов), контейнера(ов) для массовых грузов, контейнера(ов)-цистерны(цистерн) или переносной(ых) цистерны(цистерн), если таковые имеются, а также их оборудования, используемого при погрузке и разгрузке,

свидетельствуют о том, что транспортное средство, водитель, большой контейнер, контейнер для массовых грузов, контейнер-цистерна, переносная цистерна или их оборудование не удовлетворяют установленным нормативным требованиям.

7.5.1.3 Разгрузка не должна осуществляться, если в результате вышеупомянутых проверок выявлены недостатки, которые могут негативно сказаться на эксплуатационной или общей безопасности разгрузки. Перед погрузкой транспортное средство или контейнер должны быть осмотрены снаружи и изнутри, с тем, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо повреждений, способных нарушить их целостность или целостность упаковок, которые будут в них погружены.

7.5.1.4 Согласно специальным положениям, изложенным в разделе 7.3.3 или в разделе 7.5.11 и указанным в колонках 17 и 18 таблицы A главы 3.2, некоторые опасные грузы могут перевозиться лишь «полной загрузкой» (см. определение в разделе 1.2.1). В таком случае компетентные органы могут требовать, чтобы транспортное средство или большой контейнер, используемые для такой перевозки, загружались только в одном пункте и разгружались только в одном пункте.

7.5.1.5 Когда требуется маркировка в виде стрелок, указывающих положение, упаковки должны перевозиться в положении, соответствующем такой маркировке.

Примечание. Жидкие опасные грузы должны, когда это практически возможно, укладываться под сухими опасными грузами.

7.5.2 Запрещение совместной погрузки

7.5.2.1 Упаковки с различными знаками опасности не должны грузиться совместно в одно и то же транспортное средство или контейнер, за исключением случаев, когда совместная погрузка разрешается согласно нижеследующей таблице в зависимости от знаков опасности, нанесенных на упаковки.

Примечание. В соответствии с пунктом 5.4.1.4.2 на партии грузов, которые не могут быть погружены совместно в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер, составляются отдельные транспортные документы.

| № знаков опасности | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1, 2.2, 2.3 | 3 | 4.1 | 4.1 +1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 +1 | 6.1 | 6.2 | 7A, B, С | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | См. 7.5.2.2 |  |  |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  | b |
| 1.4 |  | а | а | а |  | а | а | а | а |  | а | а | а | а | а b c |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| 2.1, 2.2, 2.3 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 3 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.1 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.1 + 1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.3 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 5.1 | (1 | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 5.2 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.2 + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 6.2 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 7A, B, C |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 8 |  | а |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 9 | b | а b c | b | b | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |

X Совместная погрузка разрешается.

а Разрешается совместная погрузка с веществами и изделиями, имеющими код 1.4S.

b Разрешается совместная погрузка грузов класса 1 и спасательных средств класса 9 (№ ООН 2990, 3072 и 3268).

с Разрешается совместная погрузка газонаполнительных устройств надувных подушек, или модулей надувных подушек, или устройств предварительного натяжения ремней безопасности подкласса 1.4, группа совместимости G (№ ООН 0503), и газонаполнительных устройств надувных подушек, или модулей надувных подушек, или устройств предварительного натяжения ремней безопасности класса 9 (№ ООН 3268).

d Разрешается совместная погрузка бризантных взрывчатых веществ (за исключением № ООН 0083 взрывчатого вещества бризантного, тип С) и нитрата аммония (№ ООН 1942 и 2067), а также нитратов щелочных металлов (например, № ООН 1486) и нитратов щелочноземельных металлов (например, № ООН 1454) при условии, что груз в целом рассматривается в качестве бризантных взрывчатых веществ класса 1 для целей размещения информационных табло, разделения, укладки и определения максимально допустимой нагрузки.

7.5.2.2 Упаковки, содержащие вещества или изделия класса 1 и имеющие знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, относящиеся к различным группам совместимости, могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер только в том случае, если совместная погрузка разрешается согласно нижеследующей таблице для соответствующих групп совместимости.

| Группа совместимости | А | В | C | D | Е | F | G | H | J | L | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | X |  | а |  |  |  |  |  |  |  | X |
| С |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| D |  | а | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| Е |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| F |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| G |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |
| Н |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |  |
| N |  |  | b c | b c | b c |  |  |  |  |  | b | X |
| S |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

X Совместная погрузка разрешается.

а Упаковки, содержащие изделия группы совместимости B и вещества и изделия группы совместимости D, могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер при условии, что они эффективно отделены друг от друга таким образом, чтобы при этом отсутствовала опасность передачи детонации от изделий группы совместимости B веществам или изделиям группы совместимости D. Разделение должно достигаться путем использования изолированных отделений или путем помещения одного из этих двух типов взрывчатых веществ и изделий в специальную систему удержания. Любой способ разделения должен быть утвержден компетентным органом.

b Различные виды изделий подкласса 1.6, группа совместимости N, могут перевозиться совместно как изделия подкласса 1.6, группа совместимости N, лишь в том случае, если путем испытаний или по аналогии доказано, что не имеется дополнительной опасности детонационного взрыва через влияние между этими изделиями. В противном случае с ними следует обращаться как с изделиями подкласса опасности 1.1.

с Если изделия группы совместимости N перевозятся совместно с веществами или изделиями групп совместимости C, D или E, то следует считать, что изделия группы совместимости N имеют характеристики группы совместимости D.

d Упаковки, содержащие вещества и изделия группы совместимости L, могут грузиться в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер совместно с упаковками, содержащими вещества и изделия такого же рода, относящиеся к той же группе совместимости.

7.5.2.3 Для целей применения запрещений совместной погрузки в одно и то же транспортное средство не учитываются вещества, содержащиеся в закрытых контейнерах со сплошными стенками. Однако предусмотренные в пункте 7.5.2.1 запрещения погрузки упаковок, имеющих знаки опасности образцов № 1, 1.4, 1,5 или 1.6, совместно с другими упаковками и предусмотренные в пункте 7.5.2.2 запрещения совместной погрузки взрывчатых веществ и изделий, относящихся к различным группам совместимости, применяются также в отношении опасных грузов, содержащихся в контейнере, и остальных опасных грузов, погруженных в это же транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти остальные грузы в один или несколько других контейнеров.

7.5.3 (Зарезервирован)

7.5.4 Меры предосторожности в отношении продуктов питания, других предметов потребления и кормов для животных

Если для вещества или изделия в колонке 18 таблицы A главы 3.2 указано специальное положение CV28, то в отношении продуктов питания, других предметов потребления и кормов для животных должны приниматься следующие меры предосторожности.

Упаковки, а также неочищенная порожняя тара, включая крупногабаритную тару и контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), имеющие знаки опасности образцов № 6.1 или 6.2, и те из них, которые имеют знаки опасности образца № 9 и содержат грузы с № ООН 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 или 3245, не должны штабелироваться или размещаться в транспортных средствах, в контейнерах и в местах погрузки, разгрузки и перегрузки в непосредственной близости от упаковок, о которых известно, что в них содержатся продукты питания, другие предметы потребления или корма для животных.

В случае погрузки таких упаковок, имеющих указанные знаки опасности, в непосредственной близости от упаковок, о которых известно, что в них содержатся продукты питания, другие предметы потребления или корма для животных, они должны отделяться от последних:

a) сплошными перегородками, высота которых должна быть такой же, как высота упаковок, имеющих указанные знаки опасности;

b) упаковками, не имеющими знаков опасности образцов № 6.1, 6.2 или 9, либо упаковками, имеющими знаки опасности образца № 9, но не содержащими грузы с № ООН 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 или 3245; или

c) пространством, равным по меньшей мере 0,8 м,

если упаковки, имеющие указанные знаки опасности, не помещены в дополнительную тару или не находятся под сплошным покрытием (например, под брезентом, покрытием из фибрового картона или иным покрытием).

7.5.5 Ограничение перевозимых количеств

7.5.5.1 Если приведенные ниже положения или дополнительные положения, изложенные в разделе 7.5.11, которые должны применяться в соответствии с указаниями в колонке 18 таблицы A главы 3.2, требуют ограничения количеств определенных грузов, которые могут перевозиться, то в этом случае обстоятельство, что опасные грузы содержатся в одном или нескольких контейнерах, не изменяет предусмотренных этими положениями ограничений массы на одну транспортную единицу.

7.5.5.2 Ограничения в отношении взрывчатых веществ и изделий

7.5.5.2.1 Перевозимые вещества и количества

Общая масса нетто взрывчатого вещества в кг (или, в случае взрывчатых изделий, общая месса нетто взрывчатого вещества, содержащегося в совокупности во всех изделиях), которая может перевозиться в одной транспортной единице, ограничивается в соответствии с указаниями, содержа

Максимально допустимая масса нетто (в кг) взрывчатого вещества, содержащегося в грузах класса 1, на одну транспортную единицу

| Транспортная единица | Подкласс | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 и 1.6 | Порожняя неочищенная тара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа совместимости | 1.1A | Кроме 1.1A |  |  | Кроме 1.4S | 1.4S |  |  |
| ЕХ/IIа | 6,25 | 1000 | 3 000 | 5 000 | 15 000 | без ограничений | 5 000 | без ограничений |
| ЕХ/IIIа | 18,75 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | без ограничений | 16 000 | без ограничений |

а Описание транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III см. в части 9.

7.5.5.2.2 Если вещества и изделия различных подклассов класса 1 загружаются в одну и ту же транспортную единицу с соблюдением запрещений совместной погрузки, предусмотренных в пункте 7.5.2.2, то весь груз должен рассматриваться в качестве груза, относящегося к наиболее опасному подклассу (в следующем порядке: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Однако масса нетто взрывчатых веществ группы совместимости S не должна учитываться при расчете ограничения перевозимых количеств.

Если вещества, отнесенные к подклассу 1.5D, перевозятся в одной и той же транспортной единице совместно с веществами или изделиями подкласса 1.2, то весь груз должен рассматриваться для целей перевозки в качестве груза, относящегося к подклассу 1.1.

7.5.5.2.3 Перевозка взрывчатых веществ и изделий в MEMU

Перевозка взрывчатых веществ и изделий в MEMU разрешается только при соблюдении следующих условий:

a) компетентный орган должен разрешить перевозку на своей территории;

b) тип и количество перевозимых упакованных взрывчатых веществ и изделий должны ограничиваться теми, которые необходимы для производства соответствующего количества материала на MEMU и в любом случае не должны превышать:

- 200 кг взрывчатых веществ группы совместимости D; и

- в общей сложности 400 единиц детонаторов или сборок детонаторов или суммы обоих,

если только компетентный орган не примет иное решение;

c) упакованные взрывчатые вещества и изделия должны перевозиться только в отделениях, отвечающих требованиям раздела 6.12.5;

d) никакие другие опасные грузы не могут перевозиться в том же отделении, что и упакованные взрывчатые вещества и изделия;

e) упакованные взрывчатые вещества и изделия должны загружаться в MEMU только после завершения погрузки других опасных грузов и непосредственно перед перевозкой;

f) если разрешается совместная погрузка взрывчатых веществ и веществ класса 5.1 (№ ООН 1942 и 3375), то груз в целом рассматривается в качестве бризантных взрывчатых веществ класса 1 для целей разделения, укладки и определения максимально допустимой нагрузки.

7.5.5.3 Максимальное количество органических пероксидов класса 5.2 и самореактивных веществ класса 4.1 типов B, C, D, E или F ограничивается 20 000 кг на транспортную единицу.

7.5.6 (Зарезервирован)

7.5.7 Обработка и укладка грузов

7.5.7.1 При необходимости транспортное средство или контейнер должны быть оборудованы устройствами, облегчающими закрепление и обработку опасных грузов. Упаковки, содержащие опасные вещества, и неупакованные опасные изделия должны закрепляться с помощью соответствующих средств, способных удерживать грузы (таких, как крепежные ремни, передвижные перекладины, выдвижные кронштейны) в транспортном средстве или контейнере таким образом, чтобы при перевозке не происходило каких-либо перемещений, способных изменить положение упаковок или вызвать их повреждение. Если опасные грузы перевозятся с другими грузами (например, тяжелое оборудование или обрешетки), все грузы должны прочно закрепляться или укладываться в транспортных средствах или контейнерах для предотвращения высвобождения опасных грузов. Перемещению упаковок можно также воспрепятствовать путем заполнения свободного пространства материалом для компактной укладки груза или путем блокировки или крепления. Если используются крепежные приспособления, такие как бандажные ленты или ремни, то их не следует затягивать слишком туго, чтобы не повредить или не деформировать упаковку1.

_______________________

1 Руководящие положения по укладке опасных грузов содержатся в документе «Руководство по надлежащей европейской практике укладки грузов в ходе автомобильных перевозок», опубликованном Европейской комиссией. Другие руководящие положения могут быть также получены от компетентных органов и отраслевых ведомств.

7.5.7.2 Упаковки не должны штабелироваться, если они не предназначены для этой цели. Если совместно грузятся упаковки различных типов конструкции, предназначенные для укладки в штабель, следует учитывать их совместимость для штабелирования. В случае необходимости, следует использовать несущие приспособления во избежание повреждения упаковками верхнего яруса упаковок нижнего яруса.

7.5.7.3 Во время погрузочно-разгрузочных операций упаковки с опасными грузами должны быть защищены от повреждений.

Примечание. Особое внимание должно обращаться на обработку упаковок при их подготовке к перевозке, тип транспортного средства или контейнера, в котором они будут перевозиться, и способ погрузки или выгрузки, с тем чтобы избежать случайного повреждения упаковок в результате волочения или неправильной погрузки/выгрузки.

7.5.7.4 Положения пункта 7.5.7.1 применяются также к погрузке, укладке и разгрузке контейнеров, перевозимых на транспортных средствах.

7.5.7.5 Членам экипажа транспортного средства запрещается открывать упаковки, содержащие опасные грузы.

7.5.8 Очистка после разгрузки

7.5.8.1 Если после разгрузки транспортного средства или контейнера, в котором содержались упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив или россыпь части содержимого, необходимо как можно быстрее и во всяком случае до новой загрузки произвести очистку транспортного средства или контейнера.

Если произвести очистку на месте невозможно, транспортное средство или контейнер перевозятся, с должны соблюдением условий достаточной безопасности, к ближайшему подходящему месту, где может быть осуществлена очистка.

Перевозка считается достаточно безопасной, если приняты надлежащие меры для предотвращения неконтролируемого выхода наружу вытекших, пролитых или рассыпанных опасных грузов.

7.5.8.2 Транспортные средства или контейнеры, перевозившие опасные грузы навалом/насыпью, должны быть перед новой загрузкой надлежащим образом очищены, если новый груз не представляет собой тот же опасный груз, что и предыдущий.

7.5.9 Запрещение курения

Во время обработки грузов запрещается курить вблизи транспортных средств или контейнеров и внутри транспортных средств или контейнеров.

7.5.10 Меры предосторожности против электростатических зарядов

В случае легковоспламеняющихся газов или жидкостей с температурой вспышки 60°С или ниже, или № ООН 1361 угля или сажи, группа упаковки II, до наполнения или опорожнения цистерн должны быть приняты меры для обеспечения надлежащего электрического заземления шасси транспортного средства, переносной цистерны или контейнера-цистерны. Кроме того, скорость наполнения должна ограничиваться.

7.5.11 Дополнительные положения, применимые к некоторым классам или к определенным грузам

Помимо положений разделов 7.5.1-7.5.10, применяются нижеследующие положения, когда они указаны для какой-либо позиции в колонке 18 таблицы A главы 3.2.

СV1 (1) Запрещаются следующие операции:

a) погрузка и разгрузка грузов в месте общего пользования в застроенном районе без специального разрешения компетентных органов;

b) погрузка и разгрузка грузов в месте общего пользования вне застроенного района без предварительного уведомления о том компетентных органов, за исключением случаев, когда эти операции срочно необходимы по соображениям безопасности.

(2) Если по какой-либо причине погрузочно-разгрузочные операции должны производиться в месте общего пользования, разнородные вещества и изделия должны быть отделены друг от друга с учетом знаков опасности.

CV2 (1) Перед погрузкой необходимо произвести тщательную очистку несущей груз поверхности транспортного средства или контейнера.

(2) Запрещается использование огня или открытого пламени на транспортных средствах и контейнерах, перевозящих грузы, вблизи них, а также во время погрузки и выгрузки этих грузов.

СV3 См. подраздел 7.5.5.2.

CV4 Вещества и изделия группы совместимости L должны перевозиться только полной загрузкой.

CV5-CV8 (Зарезервированы)

CV9 Упаковки нельзя бросать или подвергать ударам.

Сосуды должны укладываться в транспортном средстве или контейнере таким образом, чтобы они не могли ни опрокидываться, ни падать.

CV10 Баллоны, определение которых содержится в разделе 1.2.1, должны укладываться в горизонтальном положении параллельно продольной оси транспортного средства или контейнера или под прямым углом; однако баллоны, находящиеся вблизи от передней поперечной стенки, должны укладываться под прямым углом к указанной оси.

Короткие баллоны большого диаметра (примерно 30 см и более) можно укладывать в продольном направлении, причем защитные устройства их вентилей должны быть направлены к середине транспортного средства или контейнера.

Баллоны, обладающие достаточной устойчивостью или перевозимые в соответствующих приспособлениях, эффективно предохраняющих их от опрокидывания, могут грузиться в вертикальном положении.

Баллоны, укладываемые в горизонтальном положении, должны надежно заклиниваться, привязываться или закрепляться соответствующим способом, так чтобы они не могли перемещаться.

CV11 Сосуды должны всегда ставиться в положение, для которого они были спроектированы, и должны быть защищены от любой возможности повреждения другими упаковками.

CV12 Когда поддоны с изделиями штабелируются, каждый ярус поддонов должен равномерно укладываться на нижний ярус, в случае необходимости путем помещения между ними материала достаточной прочности.

CV13 В случае утечки и разлива внутри транспортного средства или контейнера любых веществ это транспортное средство или этот контейнер можно вновь использовать только после тщательной очистки и, в случае необходимости, дезинфекции или дезактивации. Все другие грузы и предметы, перевозимые в том же транспортном средстве или контейнере, должны пройти проверку на возможное загрязнение.

CV14 При перевозке грузы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и тепла.

Упаковки должны храниться только в прохладных и хорошо проветриваемых помещениях, удаленных от источников тепла.

CV15 См. подраздел 7.5.5.3.

CV16-CV19 (Зарезервированы)

CV20 Положения главы 5.3 и специальные положения V1 и V8(5) и (6) главы 7.2 не применяются при условии, что вещество упаковано в соответствии с методами упаковки (в зависимости от конкретного случая) ОР1 или ОР2, предусмотренными инструкцией по упаковке Р520 в подразделе 4.1.4.1, и общее количество веществ, к которым применяется данное отступление, на одну транспортную единицу не превышает 10 кг.

CV21 До погрузки должен быть проведен тщательный осмотр транспортной единицы.

До перевозки перевозчик должен быть проинформирован о следующем:

- о функционировании системы охлаждения, включая список имеющихся по маршруту поставщиков хладагента;

- о действиях, которые следует предпринимать в случае утраты возможности регулирования температуры.

В случае регулирования температуры в соответствии с методами R2 или R4, предусмотренными в специальном положения V8(3) главы 7.2, при перевозке необходимо иметь достаточное количество невоспламеняющегося хладагента (например, жидкого азота или сухого льда), включая достаточный запас на случай возможных задержек в пути, если не обеспечены средства пополнения.

Упаковки должны укладываться таким образом, чтобы они были легко доступны.

Указанная контрольная температура должна поддерживаться на протяжении всей перевозки, включая погрузку и выгрузку, а также любые промежуточные остановки.

CV22 Упаковки должны грузиться таким образом, чтобы за счет свободной циркуляции воздуха внутри грузового пространства поддерживалась единообразная температура груза. Если содержимое одного транспортного средства или большого контейнера превышает 5000 кг легковоспламеняющихся твердых веществ и/или органических пероксидов, груз должен быть разделен на партии весом не более 5000 кг с воздушным зазором между ними не менее 0,05 м.

CV23 При обработке упаковок должны быть приняты специальные меры, с тем чтобы исключить возможность их соприкосновения с водой.

CV24 Перед загрузкой транспортные средства и контейнеры должны быть тщательно очищены, особенно от всех горючих отходов (солома, сено, бумага и т.д.).

При укладке упаковок запрещается использовать легковоспламеняющиеся материалы.

CV25 (1) Упаковки должны укладываться таким образом, чтобы они были легко доступны.

(2) Если упаковки должны перевозиться при температуре окружающей среды не выше 15°C или в охлажденном состоянии, то при разгрузке или хранении должна поддерживаться данная температура.

(3) Упаковки должны храниться только в прохладных местах вдали от источников тепла.

CV26 Деревянные части транспортного средства или контейнера, которые соприкасались с этими веществами, должны быть демонтированы и сожжены.

CV27 (1) Упаковки должны укладываться таким образом, чтобы они были легко доступны.

(2) Если упаковки должны перевозиться в охлажденном состоянии, то при разгрузке или хранении необходимо обеспечить беспрерывность работы холодильной цепи.

(3) Упаковки должны храниться только в прохладных местах вдали от источников тепла.

CV28 См. раздел 7.5.4.

CV29-CV32 (Зарезервированы)

CV33 Примечание 1. «Критическая группа» является группой лиц из состава населения, которая достаточно однородна с точки зрения облучения данным источником радиации и с учетом данного характера облучения и типична для отдельного лица, получающего наибольшую эффективную дозу от данного источника с учетом данного характера облучения.

Примечание 2. «Лица из состава населения» являются в общем смысле любыми отдельными лицами из состава населения, за исключением тех, которые подвергаются профессиональному или медицинскому облучению.

Примечание 3. «Работники» являются любыми лицами, которые трудятся на работодателя полный рабочий день, неполный рабочий день или временно и которые признали права и обязанности в связи с защитой от профессионального облучения.

(1) Разделение

(1.1) Во время перевозки упаковки, транспортные пакеты, контейнеры и резервуары, содержащие радиоактивные материалы, и неупакованные радиоактивные материалы должны быть удалены:

a) от работников в рабочих зонах постоянного пребывания:

i) в соответствии с нижеприведенной таблицей А; или

ii) на расстояния, рассчитываемые на основе критерия дозы, равной 5 мЗв в год, и осторожно выбранных параметров моделей;

Примечание. При расчете разделяющего расстояния не учитываются работники, которые подвергаются индивидуальному контролю для целей радиационной защиты.

b) от лиц из состава критической группы населения в местах общего открытого доступа:

i) в соответствии с нижеприведенной таблицей А; или

ii) на расстояния, рассчитываемые на основе критерия дозы, равной 1 мЗв в год, и осторожно выбранных параметров моделей;

c) от непроявленной фотографической пленки и мешков с почтой:

i) в соответствии с нижеприведенной таблицей В; или

ii) на расстояния, рассчитываемые на основе критерия радиоактивного облучения непроявленной фотографической пленки в результате перевозки радиоактивного материала, равного 0,1 мЗв на партию такой пленки; и

Примечание. Предполагается, что в мешках с почтой могут находиться непроявленные фотографические пленки и пластинки, и поэтому они должны быть удалены от радиоактивного материала таким же образом.

d) от других опасных грузов в соответствии с требованиями раздела 7.5.2.

Таблица А. Минимальные расстояния между упаковками категории II-ЖЕЛТАЯ или категории III-ЖЕЛТАЯ и людьми

| Сумма транспортных индексов, не превышающая | Продолжительность облучения в год (часы) |
| --- | --- |
|  | в местах общего открытого доступа | в рабочих зонах постоянного пребывания |
|  | 50 | 250 | 50 | 250 |
|  | Разделяющее расстояние в метрах при отсутствии защитных экранов: |
| 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1 |
| 4 | 1,5 | 4 | 0,5 | 1,5 |
| 8 | 2,5 | 6 | 1,0 | 2,5 |
| 12 | 3 | 7,5 | 1,0 | 3 |
| 20 | 4 | 9,5 | 1,5 | 4 |
| 30 | 5 | 12 | 2 | 5 |
| 40 | 5,5 | 13,5 | 2,5 | 5,5 |
| 50 | 6,5 | 15,5 | 3 | 6,5 |

Таблица B. Минимальные расстояния между упаковками категории II-ЖЕЛТАЯ или категории III-ЖЕЛТАЯ и упаковками со словом «ФОТО» на них или мешками с почтой

| Общее число упаковок, не превышающее | Сумма транспортных индексов, не превышающая | Продолжительность рейса или хранения в часах |
| --- | --- | --- |
| Категория |  | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 48 | 120 | 240 |
| III-желтая | II-желтая |  | Минимальные расстояния в метрах |
|  |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 7 | 9 |
|  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 |
|  | 8 | 8 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 20 |
| 2 | 20 | 20 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 30 |
| 3 | 30 | 30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 35 |
| 4 | 40 | 40 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 30 | 40 |
| 5 | 50 | 50 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 32 | 45 |

(1.2) Упаковки или транспортные пакеты категории II-ЖЕЛТАЯ или III-ЖЕЛТАЯ не должны перевозиться в отсеках, занимаемых пассажирами, за исключением тех из них, которые предназначены исключительно для лиц, специально особо уполномоченных сопровождать такие упаковки или транспортные пакеты.

(1.3) Никто, кроме членов экипажа транспортного средства, не должен иметь разрешение находиться на борту транспортных средств, перевозящих упаковки, транспортные пакеты или контейнеры, снабженные знаками категории II-ЖЕЛТАЯ или III-ЖЕЛТАЯ.

(2) Пределы активности

Полная активность на транспортном средстве для перевозки материала LSA или объектов SCO в промышленных упаковках типа 1 (ПУ-1), типа 2 (ПУ-2), типа 3 (ПУ-3) или без упаковок не должна превышать пределов, указанных в таблице C, ниже.

Таблица C. Пределы активности на транспортных средствах для перевозки материала LSA и объектов SCO в промышленных упаковках или без упаковок

| Характер материала или объекта | Предел активности для транспортного средства |
| --- | --- |
| LSA-I | Не ограничено |
| LSA-II и LSA-III невоспламеняющиеся твердые вещества | Не ограничено |
| LSA-II и LSA-III воспламеняющиеся твердые вещества, все жидкости и газы | 100 A2 |
| SCO | 100 A2 |

(3) Укладка во время перевозки и транзитного хранения

(3.1) Груз должен быть надежно уложен.

(3.2) Упаковка или транспортный пакет - при условии, что средний тепловой поток у поверхности не превышает 15 Вт/м2, а непосредственно окружающий их груз не находится в мешках или пакетах, - может перевозиться или храниться среди упакованного генерального груза без соблюдения каких-либо особых положений по укладке, кроме случаев, когда компетентным органом в соответствующем сертификате об утверждении может быть оговорено особое требование.

(3.3) Размещение контейнеров и накопление упаковок, транспортных пакетов и контейнеров должны контролироваться следующим образом:

a) за исключением случаев исключительного использования и грузов материала LSA-I, общее число упаковок, транспортных пакетов и контейнеров на борту одного транспортного средства должно ограничиваться таким образом, чтобы общая сумма транспортных индексов на борту транспортного средства не превышала значений, указанных в таблице D, ниже;

b) уровень излучения в обычных условиях перевозки не должен превышать 2 мЗв/ч в любой точке на внешней поверхности транспортного средства и 0,1 мЗв/ч на расстоянии 2 м от нее, за исключением грузов, транспортируемых в условиях исключительного использования, для которых предельные значения излучения вблизи транспортного средства установлены в пункте 3.5 b) и с);

c) общая сумма индексов безопасности по критичности в контейнере и на борту транспортного средства не должна превышать значений, указанных в таблице E, ниже.

Таблица D. Пределы транспортных индексов для контейнеров и транспортных средств, не находящихся в исключительном использовании

| Тип контейнера или транспортного средства | Предельная общая сумма транспортных индексов для контейнера или на борту транспортного средства |
| --- | --- |
| Малый контейнер | 50 |
| Большой контейнер | 50 |
| Транспортное средство | 50 |

Таблица E. Индексы безопасности по критичности для контейнеров и транспортных средств, содержащих делящийся материал

| Тип контейнера или транспортного средства | Предельная общая сумма индексов безопасности по критичности |
| --- | --- |
|  | Не в исключительном использовании | В исключительном использовании |
| Малый контейнер | 50 | неприменимо |
| Большой контейнер | 50 | 100 |
| Транспортное средство | 50 | 100 |

(3.4) Любая упаковка или любой транспортный пакет, имеющие транспортный индекс, превышающий 10, или любой груз, имеющий индекс безопасности по критичности свыше 50, должны транспортироваться только в условиях исключительного использования.

(3.5) Для грузов, перевозимых в условиях исключительного использования, уровень излучения не должен превышать следующих значений:

a) 10 мЗв/ч в любой точке внешней поверхности любой упаковки или транспортного пакета и может превышать 2 мЗв/ч только при условии, если:

i) транспортное средство оборудовано ограждением, которое в обычных условиях перевозки предотвращает доступ посторонних лиц внутрь огражденной зоны,

ii) предусмотрены меры по закреплению упаковки или транспортного пакета таким образом, чтобы их положение внутри транспортного средства в условиях обычной перевозки оставалось неизменным, и

iii) не производится никаких погрузочных или разгрузочных операций во время перевозки;

b) 2 мЗв/ч в любой точке внешней поверхности транспортного средства, включая верхнюю и нижнюю поверхности, или, в случае открытого транспортного средства, - в любой точке вертикальных плоскостей, проходящих через внешние границы транспортного средства, на верхней поверхности груза и на нижней наружной поверхности транспортного средства; и

c) 0,1 мЗв/ч в любой точке на расстоянии 2 м от вертикальных плоскостей, образованных внешними боковыми поверхностями транспортного средства, или, если груз перевозится на открытом транспортном средстве, - в любой точке на расстоянии 2 м от вертикальных плоскостей, проходящих через внешние границы транспортного средства.

(4) Разделение упаковок, содержащих делящийся материал, во время перевозки и транзитного хранения

(4.1) Любая группа содержащих делящийся материал упаковок, транспортных пакетов и контейнеров, которые находятся на транзитном хранении в любом отдельном месте хранения, должна быть ограничена таким образом, чтобы общая сумма CSI у такой группы не превышала 50. Каждая группа должна храниться таким образом, чтобы обеспечивалось удаление по меньшей мере на 6 м от других таких групп.

(4.2) Если общая сумма индексов безопасности по критичности на борту транспортного средства или у контейнера превышает 50, как это допускается согласно таблице E, выше, то хранение должно организовываться таким образом, чтобы обеспечивалось удаление по меньшей мере на 6 м от других групп упаковок, транспортных пакетов или контейнеров, содержащих делящийся материал, или от других транспортных средств, на которых производится перевозка радиоактивных материалов.

(5) Упаковка с повреждениями или утечкой, упаковочные комплекты с радиоактивным загрязнением

(5.1) Если обнаруживается, что упаковка повреждена или имеет утечку, или если имеются основания считать, что упаковка имела утечку или была повреждена, доступ к такой упаковке должен быть ограничен, и специалист должен как можно быстрее оценить степень радиоактивного загрязнения и возникший в результате уровень излучения от упаковки. Оценке должны быть подвергнуты упаковка, транспортное средство, прилегающие зоны погрузки и разгрузки и, при необходимости, все другие материалы, которые перевозились этим же транспортным средством. В случае необходимости должны быть приняты дополнительные меры для защиты людей, имущества и окружающей среды в соответствии с положениями, утвержденными соответствующим компетентным органом, с целью преодоления и сведения к минимуму последствий таких утечек или повреждений.

(5.2) Упаковки с повреждениями или утечкой радиоактивного содержимого, превышающими допустимые пределы для нормальных условий перевозки, могут быть удалены на подходящий промежуточный объект, находящийся под контролем, но не должны отправляться дальше, прежде чем они не будут отремонтированы или приведены в надлежащее состояние и дезактивированы.

(5.3) Транспортное средство и оборудование, постоянно используемые для перевозки радиоактивных материалов, должны периодически проверяться для определения уровня радиоактивного загрязнения. Частота проведения таких проверок должна зависеть от вероятности радиоактивного загрязнения и объема перевозок радиоактивных материалов.

(5.4) За исключением предусмотренного в пункте (5.5), любое транспортное средство, оборудование или их часть, которые в ходе перевозки радиоактивных материалов подверглись радиоактивному загрязнению выше пределов, указанных в пункте 4.1.9.1.2, или уровень излучения от которых превышает 5 мкЗв/ч на поверхности, должны быть как можно быстрее подвергнуты дезактивации специалистом и не должны вновь использоваться до тех пор, пока нефиксированное радиоактивное загрязнение не снизится до уровня пределов, указанных в пункте 4.1.9.1.2, а уровень излучения, создаваемый фиксированным радиоактивным загрязнением поверхностей, после дезактивации не составит менее 5 мкЗв/ч на поверхности.

(5.5) Контейнер, цистерна, контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов или транспортное средство, предназначенные для перевозки неупакованных радиоактивных материалов в условиях исключительного использования, должны освобождаться от требований пунктов 4.1.9.1.4 и предыдущего пункта (5.4) только в отношении их внутренних поверхностей и только до тех пор, пока они находятся в данных условиях исключительного использования.

(6) Другие требования

В случае, если груз не может быть доставлен адресату, он должен быть размещен в безопасном месте, и об этом должен быть оперативно информирован соответствующий компетентный орган, у которого запрашиваются инструкции относительно дальнейших действий.

CV34 Перед перевозкой сосудов под давлением необходимо удостовериться в том, что не произошло повышения давления в результате возможного образования водорода.

CV35 Если в качестве одиночной тары используются мешки, то они должны быть удалены друг от друга на достаточное расстояние для обеспечения рассеяния тепла.

CV36 Упаковки должны загружаться предпочтительно в открытые или оснащенные устройствами для вентиляции перевозимого груза транспортные средства или в открытые или оснащенные устройствами для вентиляции перевозимого груза контейнеры. Если такой возможности нет и упаковки перевозятся в других закрытых транспортных средствах или контейнерах, то на загрузочных дверях этих транспортных средств или контейнеров должна быть нанесена следующая надпись, состоящая из букв высотой не менее 25 мм:

«ВНИМАНИЕ

НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО»

Эта надпись должна быть сделана на соответствующем, с точки зрения грузоотправителя, языке.

Приложение В

Положения, касающиеся транспортного оборудования и транспортных операций

Часть 8

Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств,

а также документации

Глава 8.1

Общие требования, касающиеся транспортных единиц и их оборудования

8.1.1 Транспортные единицы

Транспортная единица, загруженная опасными грузами, ни в коем случае не должна включать более одного прицепа (или полуприцепа).

8.1.2 Документы, находящиеся на транспортной единице

8.1.2.1 Помимо документов, предписываемых другими правилами, на транспортной единице должны находиться следующие документы:

a) транспортные документы, предписанные в разделе 5.4.1, на все перевозимые опасные грузы и, при необходимости, свидетельство о загрузке контейнера, предписанное в разделе 5.4.2;

b) письменные инструкции, предписанные в разделе 5.4.3;

c) (Зарезервирован)

d) удостоверение личности каждого члена экипажа транспортного средства с фотографией в соответствии с подразделом 1.10.1.4.

8.1.2.2 На транспортной единице должны также находиться следующие документы, если положения ДОПОГ требуют их составления:

a) свидетельство о допущении к перевозке, предусмотренное в разделе 9.1.3, на каждую транспортную единицу или ее элемент;

b) свидетельство о подготовке водителя, предписанное в разделе 8.2.1;

c) копия утверждения, выданного компетентным органом, когда это требуется в соответствии с пунктами 5.4.1.2.1 с) или d) или 5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3 Письменные инструкции, предписанные в разделе 5.4.3, должны храниться в легкодоступном месте.

8.1.2.4 (Исключен)

8.1.3 Размещение информационных табло и маркировки

На каждой транспортной единице, перевозящей опасные грузы, должны быть размещены информационные табло и маркировка в соответствии с положениями главы 5.3.

8.1.4 Противопожарное оборудование

8.1.4.1 К транспортным единицам, перевозящим опасные грузы, за исключением тех, которые упомянуты в пункте 8.1.4.2, применяются следующие положения:

a) на каждой транспортной единице должен находиться по крайней мере один переносной огнетушитель для тушения пожаров классов1 А, В и С, минимальная емкость которого составляет 2 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) и который пригоден для тушения пожара в двигателе или кабине транспортной единицы;

b) требуется следующее дополнительное оборудование:

i) на транспортных единицах максимально допустимой массой более 7,5 т - один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов1 А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 12 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) и по крайней мере один из которых имеет минимальную емкость 6 кг;

ii) на транспортных единицах максимально допустимой массой более 3,5 т, но не более 7,5 т - один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов1 А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 8 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) и по крайней мере один из которых имеет минимальную емкость 6 кг;

iii) на транспортных единицах максимально допустимой массой до 3,5 т включительно - один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов1 А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 4 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава);

c) значение емкости огнетушителя(ей), требуемого(ых) согласно подпункту а), может быть вычтено из значения минимальной совокупной емкости огнетушителей, требуемых согласно подпункту b).

8.1.4.2 На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы в соответствии с пунктом 1.1.3.6, должен находиться один переносной огнетушитель для тушения пожаров классов1 А, В и С, минимальная емкость которого составляет 2 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава).

8.1.4.3 Огнетушащий состав должен быть пригоден для использования на транспортном средстве и должен соответствовать требованиям стандарта E№ 3 «Переносные огнетушители», части 1-6 (E№ 3-1:1996, E№ 3-2:1996, E№ 3-3:1994, E№ 3-4:1996, E№ 3-5:1996, E№ 3-6:1995).

Если транспортное средство оборудовано самосрабатывающим или легко приводимым в действие стационарным устройством для тушения пожара в двигателе, переносной огнетушитель необязательно должен быть пригоден для тушения пожара в двигателе. Огнетушащие составы не должны выделять токсичных газов в кабину водителя или под влиянием возникающей при пожаре температуры.

8.1.4.4 Переносные огнетушители, соответствующие положениям пунктов 8.1.4.1 или 8.1.4.2, должны быть снабжены пломбой, свидетельствующей о том, что они не использовались.

_______________

1 В отношении определения классов пожаров см. стандарт E№ 2:1992 «Классификация пожаров».

Кроме того, они должны иметь маркировку, указывающую на соответствие стандарту, признанному компетентным органом, и надпись, указывающую, по крайней мере, дату (месяц, год) следующей периодической проверки или истечения максимально допустимого срока службы, в зависимости от конкретного случая.

Огнетушители должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с утвержденными национальными стандартами, с тем, чтобы гарантировать их функциональную надежность.

8.1.4.5 Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они в любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства. Установка должна производиться так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных условий во избежание снижения их эксплуатационной надежности.

8.1.5 Прочее оборудование и средства индивидуальной защиты

8.1.5.1 Каждая транспортная единица, перевозящая опасные грузы, должна быть снабжена предметами снаряжения для общей и индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 8.1.5.2. Предметы снаряжения должны выбираться в соответствии с номером знака опасности перевозимого груза. Номера знаков указаны в транспортном документе.

8.1.5.2 На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение, требуемое в случае всех знаков опасности:

- для каждого транспортного средства - противооткатный башмак, размер которого должен соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;

- два предупреждающих знака с собственной опорой;

- жидкость для промывания глаз2; и

для каждого члена экипажа транспортного средства:

- аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте E№ 471);

- переносной осветительный прибор, соответствующий требованиям раздела 8.3.4;

- пара защитных перчаток; и

- средство защиты глаз (например, защитные очки).

8.1.5.3 Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:

- маска для аварийного покидания транспортного средства3 для каждого члена экипажа транспортного средства, которая должна перевозиться на транспортном средстве в случае знаков опасности 2.3 или 6.1;

- лопата4;

- дренажная ловушка4;

- пластмассовый сборный контейнер4.

__________________

2 Не требуется в случае знаков опасности 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

3 Например, маска для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2, аналогичная маске, описанной в стандарте E№ 141.

4 Требуется только в случае знаков опасности 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

Глава 8.2

Требования, касающиеся подготовки экипажа транспортного средства

8.2.1 Общие требования к подготовке водителей

8.2.1.1 Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны иметь свидетельство, выданное компетентным органом или любой организацией, признанной этим органом, и удостоверяющее, что они прошли курс подготовки и сдали экзамен на знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов.

8.2.1.2 Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны пройти базовый курс подготовки. Подготовка осуществляется в виде курсов, утвержденных компетентным органом. Основные цели подготовки заключаются в том, чтобы ознакомить водителей с рисками, связанными с перевозкой опасных грузов, и дать им базовую информацию, необходимую для сведения к минимуму вероятности происшествия, а в случае происшествия - для принятия мер, необходимых для обеспечения безопасности водителя, других людей и окружающей среды и для ограничения последствий происшествия. Эта подготовка, включающая индивидуальные практические занятия, является базовой для всех категорий водителей и охватывает, по меньшей мере, темы, указанные в пункте 8.2.2.3.2.

8.2.1.3 Водители транспортных средств или MEMU, перевозящих опасные грузы во встроенных или съемных цистернах вместимостью более 1 м3, водители транспортных средств-батарей общей вместимостью более 1 м3 и водители транспортных средств или MEMU, перевозящих опасные грузы в контейнерах-цистернах, переносных цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3 на одной транспортной единице, должны пройти специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах, охватывающий, по меньшей мере, темы, указанные в пункте 8.2.2.3.3.

8.2.1.4 Водители транспортных средств, перевозящих вещества или изделия класса 1, за исключением веществ и изделий подкласса 1.4, группа совместимости S (см. дополнительное требование S1 в главе 8.5), водители MEMU, перевозящих смешанные грузы веществ или изделий класса 1 и веществ класса 5.1 (см. пункт 7.5.5.2.3), и водители транспортных средств, перевозящих некоторые радиоактивные материалы (см. специальные положения S11 и S12 в главе 8.5), должны пройти специализированные курсы подготовки, охватывающие, по меньшей мере, темы, указанные в пунктах 8.2.2.3.4 или 8.2.2.3.5.

8.2.1.5 Посредством соответствующих подтверждающих записей, вносимых в его свидетельство каждые пять лет компетентным органом или любой организацией, признанной этим органом, водитель транспортного средства должен быть способен доказать, что в течение года, предшествовавшего дате истечения срока действительности его свидетельства, он прошел переподготовку и сдал соответствующий экзамен. Новый срок действительности начинается с даты истечения предыдущего срока действительности свидетельства.

8.2.1.6 Начальная подготовка или переподготовка по программе базового курса и начальная подготовка или переподготовка по программе специализированного курса могут осуществляться в рамках всеобъемлющих курсов, проводимых на комплексной основе, в одни и те же сроки и одной и той же обучающей организацией.

8.2.1.7 Курсы начальной подготовки, курсы переподготовки, практические занятия и экзамены, а также роль компетентных органов должны соответствовать положениям раздела 8.2.2.

8.2.1.8 Все свидетельства о подготовке, соответствующие требованиям настоящего раздела и выданные компетентным органом одной из Договаривающихся сторон или любой организацией, признанной этим органом, в соответствии с образцом, приведенным в пункте 8.2.2.8.3, признаются в течение срока их действительности компетентными органами других Договаривающихся сторон.

8.2.1.9 Свидетельство должно быть составлено на языке или одном из языков страны, компетентный орган которой выдал свидетельство или признал выдавшую его организацию, а также, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, за исключением случаев, когда в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, предусмотрено иное.

8.2.2 Специальные требования к подготовке водителей

8.2.2.1 Необходимые знания и навыки приобретаются с помощью теоретических и практических занятий. Для проверки полученных знаний проводится экзамен.

8.2.2.2 Обучающая организация обеспечивает знание и учет преподавателями-инструкторами изменений в правилах перевозки опасных грузов и в требованиях к подготовке персонала для осуществления перевозки таких грузов. Подготовка должна быть связана с практикой. Программа подготовки должна соответствовать утверждению и основываться на темах, упомянутых в пунктах 8.2.2.3.2-8.2.2.3.5. Начальная подготовка и переподготовка должны также включать индивидуальные практические занятия (см. пункт 8.2.2.4.5).

8.2.2.3 Структура подготовки

8.2.2.3.1 Начальная подготовка и переподготовка проводятся в виде базового курса и, при необходимости, специализированных курсов.

8.2.2.3.2 Базовый курс должен охватывать, по меньшей мере, следующие темы:

a) общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов;

b) основные виды опасности;

c) информация о защите окружающей среды при осуществлении контроля за перевозкой отходов;

d) превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах опасности;

e) меры, принимаемые в случае аварии (оказание первой помощи, обеспечение безопасности дорожного движения, основы использования защитного снаряжения и т. д.);

f) маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета;

g) что надлежит и что запрещается делать водителю при перевозке опасных грузов;

h) назначение и способы эксплуатации технического оборудования, установленного на транспортных средствах;

i) запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер;

j) меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов;

k) общая информация, касающаяся гражданской ответственности;

l) информация о мультимодальных перевозках;

m) обработка и укладка упаковок;

n) ограничения движения в туннелях и инструкции по поведению в туннелях (профилактика и безопасность, действия в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций и т. д.).

8.2.2.3.3 Специализированный курс по перевозке в цистернах должен охватывать, по меньшей мере, следующие темы:

a) поведение транспортных средств во время движения, включая перемещения груза;

b) специальные требования, предъявляемые к транспортным средствам;

c) общие теоретические знания в области различных систем наполнения и опорожнения;

d) специальные дополнительные положения, регулирующие использование транспортных средств (свидетельства о допущении; маркировка, свидетельствующая о допущении; информационные табло и таблички оранжевого цвета и т. д.).

8.2.2.3.4 Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 должен охватывать, по меньшей мере, следующие темы:

a) виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий;

b) специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий класса 1.

8.2.2.3.5 Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 должен охватывать, по меньшей мере, следующие темы:

a) виды опасности, характерные для ионизирующего излучения;

b) специальные требования, предъявляемые к упаковке, обработке, совместной погрузке и укладке радиоактивных материалов;

c) специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных материалов.

8.2.2.4 Программа начальной подготовки

8.2.2.4.1 Минимальная продолжительность теоретической части каждого начального курса или всеобъемлющего курса должна составлять:

Базовый курс - 18 занятий1;

Специализированный курс по перевозке в цистернах - 12 занятий1;

Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 - 8 занятий;

Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - 8 занятий.

8.2.2.4.2 Общая продолжительность всеобъемлющего курса может определяться компетентным органом, который не должен изменять продолжительность базового курса и специализированного курса по перевозке в цистернах, но может дополнять их укороченными специализированными курсами по классам 1 и 7.

_______________

1 Для практических занятий, упомянутых в пункте 8.2.2.4.5, ниже, требуется дополнительное учебное время, которое будет зависеть от числа обучаемых водителей.

8.2.2.4.3 Продолжительность одного занятия составляет, как правило, 45 минут.

8.2.2.4.4 Ежедневно разрешается проводить, как правило, не более восьми занятий.

8.2.2.4.5 Индивидуальные практические занятия должны проводиться в дополнение к теоретической подготовке и должны охватывать, по меньшей мере, оказание первой помощи, тушение пожара и меры, принимаемые в случае происшествия или аварии.

8.2.2.5 Программа переподготовки

8.2.2.5.1 Переподготовка, организуемая на регулярной основе, имеет целью обновить имеющиеся у водителей знания; она должна охватывать последние изменения в области техники и законодательства, а также изменения, связанные с перевозимыми веществами.

8.2.2.5.2 Переподготовка должна быть пройдена до истечения срока, упомянутого в пункте 8.2.1.5.

8.2.2.5.3 Продолжительность переподготовки, включая индивидуальные практические занятия, должна составлять не менее двух дней.

8.2.2.5.4 В течение каждого учебного дня разрешается проводить, как правило, не более восьми занятий.

8.2.2.6 Утверждение курсов подготовки

8.2.2.6.1 Курсы подготовки подлежат утверждению компетентным органом.

8.2.2.6.2 Утверждение выдается лишь на основании письменных заявлений.

8.2.2.6.3 К заявлению с просьбой об утверждении прилагаются следующие документы:

a) подробная программа подготовки, в которой указываются изучаемые темы, расписание занятия и планируемые методы обучения;

b) квалификация и профиль деятельности обучающего персонала;

c) информация о помещениях, в которых проводятся курсы, и учебных материалах, а также о средствах, используемых для практических занятий;

d) условия участия в занятиях, например число участников.

8.2.2.6.4 Компетентный орган организует контроль за обучением и проведением экзаменов.

8.2.2.6.5 Утверждение выдается в письменном виде компетентным органом при условии выполнения, в частности, следующих требований:

a) подготовка осуществляется в соответствии с документами, прилагаемыми к заявлению;

b) компетентный орган вправе направлять назначенных им лиц для присутствия на курсах подготовки и экзаменах;

c) компетентный орган заблаговременно извещается о сроках и месте проведения каждого курса подготовки;

d) утверждение может быть отозвано в случае несоблюдения предусмотренных им условий.

8.2.2.6.6 В документе об утверждении указывается, идет ли речь о базовых или специализированных курсах, начальных курсах или курсах переподготовки.

8.2.2.6.7 Если после утверждения курса подготовки обучающая организация намерена внести какие-либо изменения в те или иные детали, учитывавшиеся при утверждении, то она должна сначала получить соответствующее разрешение компетентного органа. Это относится, в частности, к изменениям, касающимся программы подготовки.

8.2.2.7 Экзамены

8.2.2.7.1 Экзамены по базовому курсу начальной подготовки

8.2.2.7.1.1 После завершения базовой подготовки, включая практические занятия, проводятся экзамены по базовому курсу.

8.2.2.7.1.2 В ходе экзамена кандидат должен показать, что он обладает знаниями, пониманием и практическими навыками, которыми должен владеть профессиональный водитель транспортных средств, перевозящих опасные грузы, как предусмотрено базовым курсом подготовки.

8.2.2.7.1.3 С этой целью компетентный орган или экзаменационная комиссия, назначенная этим органом, готовит перечень вопросов по темам, кратко изложенным в пункте 8.2.2.3.2. Экзаменационные вопросы должны выбираться из этого перечня. До соответствующего экзамена кандидаты не должны знать содержания вопросов, выбранных из перечня.

8.2.2.7.1.4 По всеобъемлющему курсу может проводиться единый экзамен.

8.2.2.7.1.5 Каждый компетентный орган осуществляет контроль за проведением экзамена.

8.2.2.7.1.6 Экзамены проводятся либо в форме письменного экзамена, либо в форме комбинированного письменного и устного экзамена. Каждому кандидату задается не менее 25 письменных вопросов. Экзамен длится, по меньшей мере, 45 минут. Вопросы могут различаться по степени сложности и иметь неодинаковый вес при оценке результатов.

8.2.2.7.2 Экзамены по специализированному курсу начальной подготовки по перевозке в цистернах или по перевозке взрывчатых веществ и изделий или радиоактивных материалов

8.2.2.7.2.1 После сдачи экзамена по базовому курсу и после прохождения специализированного курса по перевозке в цистернах или по перевозке взрывчатых веществ и изделий или радиоактивных материалов кандидат допускается к сдаче соответствующего экзамена.

8.2.2.7.2.2 Этот экзамен проводится и контролируется на основе тех же требований, которые изложены в пункте 8.2.2.7.1.

8.2.2.7.2.3 По каждому специализированному курсу задается не менее 15 вопросов.

8.2.2.7.3 Экзамены по переподготовке

8.2.2.7.3.1 После прохождения переподготовки кандидат допускается к сдаче соответствующего экзамена.

8.2.2.7.3.2 Этот экзамен проводится и контролируется на основе тех же требований, которые изложены в пункте 8.2.2.7.1.

8.2.2.7.3.3 В ходе экзамена по переподготовке задается не менее 15 вопросов.

8.2.2.8 Свидетельство о подготовке водителя

8.2.2.8.1 В соответствии с пунктом 8.2.1.8 свидетельство выдается:

a) по завершении базового курса подготовки при условии успешной сдачи кандидатом экзамена в соответствии с пунктом 8.2.2.7.1;

b) по завершении, в зависимости от конкретного случая, специализированного курса по перевозке в цистернах или по перевозке взрывчатых веществ и изделий или радиоактивных материалов либо по получении знаний, указанных в специальных положениях S1 и S11, изложенных в главе 8.5, при условии успешной сдачи кандидатом экзамена в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.

8.2.2.8.2 Срок действия свидетельства продлевается, если кандидат может документально подтвердить прохождение им переподготовки в соответствии с пунктом 8.2.1.5 и если он сдал экзамен в соответствии с пунктом 8.2.2.7.3.

8.2.2.8.3 Свидетельство должно соответствовать приведенному ниже образцу. Рекомендуется, чтобы это свидетельство имело такой же формат, как и формат европейского национального водительского удостоверения, а именно А7 (105 мм × 74 мм), или представляло собой лист, который в сложенном вдвое виде соответствовал бы этому формату.

Образец свидетельства

| 1 ДОПОГ - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ в цистернах 1 не в цистернах 1 Свидетельство №............................................................................... Отличительный знак государства, выдавшего свидетельство............................................................................................................. Действительно в отношении веществ класса (классов)1, 2 в цистернах не в цистернах 1 1 2 2 3 3 4.1, 4.2, 4.3 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 5.1, 5.2 6.1, 6.2 6.1, 6.2 7 7 8 8 9 9 до (дата)3...................................................................................... 1 Ненужное вычеркнуть. 2 Относительно действительности в отношении других классов см. стр. 3. 3 Относительно продления см. стр. 2. | 2 Фамилия....................................................................... Имя (имена)................................................................. Дата рождения................................. Гражданство............................... Подпись владельца..................................................... Выдано......................................................................... Дата................................................................... Подпись 4.......................................................... Продлено до................................................................. Кем................................................................................ Дата................................................................... Подпись 4.......................................................... 4 и/или печать (или штамп) органа, выдавшего свидетельство. |
| --- | --- |
| 3 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ КЛАССОВ5 | 4 Только для национальных правил |
| В цистернах 1 2 3 Дата.................................................. 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 Подпись и/или печать или штамп 6.1, 6.2........................................................... 7 8 9 |  |
| Не в цистернах 1 2 3 Дата.................................................. 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 Подпись и/или печать или штамп 6.1, 6.2........................................................... 7 8 9 |  |
| 5 Ненужное вычеркнуть. |  |

8.2.3 Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов, кроме водителей, имеющих свидетельство в соответствии с разделом 8.2.1

Лица, обязанности которых связаны с автомобильной перевозкой опасных грузов, должны в соответствии с главой 1.3 получить подготовку в области требований, регулирующих перевозку таких грузов, соразмерно их обязанностям и функциям. Это требование распространяется на лиц, нанятых на работу автотранспортным предприятием или грузоотправителем, работников, занимающихся погрузкой или разгрузкой опасных грузов, работников транспортно-экспедиторских и грузовых агентств, а также водителей транспортных средств, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов, кроме водителей, имеющих свидетельство в соответствии с разделом 8.2.1.

Глава 8.3

Различные требования, которые должны выполняться экипажем транспортного средства

8.3.1 Пассажиры

На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы, запрещается транспортировать людей, кроме членов экипажа транспортного средства.

8.3.2 Использование противопожарных средств

Члены экипажа транспортного средства должны уметь пользоваться противопожарными средствами.

8.3.3 Запрещение вскрытия упаковок

Водителю и помощнику водителя запрещается вскрывать упаковку, содержащую опасные грузы.

8.3.4 Переносные осветительные приборы

Используемые переносные осветительные приборы не должны иметь металлических поверхностей, способных приводить к искрообразованию.

8.3.5 Запрещение курения

Во время обработки грузов запрещается курить вблизи транспортных средств и внутри транспортных средств.

8.3.6 Работа двигателя во время погрузки или разгрузки

За исключением случаев, когда использование двигателя необходимо для приведения в действие насосов или других механизмов, обеспечивающих загрузку или разгрузку транспортного средства, и когда это разрешается законами страны, в которой находится транспортное средство, во время погрузочно-разгрузочных операций двигатель должен быть выключен.

8.3.7 Использование стояночных тормозов и противооткатных башмаков

Каждое транспортное средство с опасными грузами, находящееся на стоянке, должно быть поставлено на стояночный тормоз. Прицепы, не оснащенные тормозной системой, должны удерживаться в неподвижном состоянии посредством использования, по меньшей мере, одного противооткатного башмака, описание которого содержится в пункте 8.1.5.2.

8.3.8 Использование электрических соединений

В случае транспортной единицы, состоящей из механического транспортного средства и прицепа категории О3 или О4 и оборудованной антиблокировочной тормозной системой, буксирующее транспортное средство и прицеп должны быть постоянно соединены в ходе перевозки с помощью электрических соединений, упомянутых в пункте 9.2.2.6.3.

Глава 8.4

Требования, касающиеся наблюдения за транспортными средствами

8.4.1 Транспортные средства, перевозящие опасные грузы в количествах, указанных в специальных положениях S1 (6) и S14-S24 главы 8.5 для конкретных грузов согласно колонке 19 таблицы А главы 3.2, должны находиться под наблюдением или могут ставиться на стоянку без наблюдения на безопасном складе или в безопасных заводских помещениях. При отсутствии таких условий стоянки транспортное средство, после принятия соответствующих мер безопасности, может ставиться на стоянку в изолированных местах, отвечающих требованиям, изложенным в пунктах а), b) или с), ниже, таких как:

a) автомобильная стоянка, находящаяся под наблюдением обслуживающего персонала, уведомленного о характере груза и о месте нахождения водителя;

b) автомобильная стоянка общего пользования или частная автомобильная стоянка, где вероятность повреждения данного транспортного средства другими транспортными средствами незначительна; или

c) подходящее открытое место в стороне от автодорог общего пользования и жилья, через которое обычно не проходят люди и где они не собираются.

Автомобильные стоянки, разрешенные в пункте b), должны использоваться только в том случае, если не имеется стоянок, предусмотренных в пункте а), тогда как места, предусмотренные в пункте с), могут использоваться только в том случае, если не имеется стоянок, предусмотренных в пунктах а) и b).

8.4.2 Загруженные MEMU должны находиться под наблюдением или могут ставиться на стоянку без наблюдения на безопасном складе или в безопасных заводских помещениях. Это требование не распространяется на порожние неочищенные MEMU.

Глава 8.5

Дополнительные требования, касающиеся отдельных классов или веществ

Помимо требований, изложенных в главах 8.1-8.4, к перевозке соответствующих веществ или изделий применяются нижеследующие требования, если на них имеются ссылки в колонке 19 таблицы А главы 3.2. В случае возникновения противоречия с требованиями глав 8.1-8.4 преимущественную силу имеют требования настоящей главы.

S1: Дополнительные требования, касающиеся перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1)

(1) Специальная подготовка водителей транспортных средств

a) Требования раздела 8.2.1 применяются к водителям транспортных средств, перевозящих вещества или изделия класса 1, кроме веществ и изделий подкласса 1.4, группа совместимости S.

b) Водители транспортных средств, перевозящих вещества или изделия класса 1, кроме веществ и изделий подкласса 1.4, группа совместимости S, проходят специализированный курс подготовки, охватывающий, по меньшей мере, темы, указанные в пункте 8.2.2.3.4.

c) Если в соответствии с другими правилами, действующими в стране, являющейся Договаривающейся стороной, водитель прошел в рамках иного режима или для иных целей эквивалентный курс подготовки, охватывающий темы, упомянутые в подпункте b), он может быть полностью или частично освобожден от необходимости прохождения специализированного курса.

(2) Уполномоченное лицо

Если это предусматривается национальными правилами, компетентный орган страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, может потребовать присутствия на транспортном средстве за счет перевозчика уполномоченного лица.

(3) Запрещение курения, использования огня и открытого пламени

В случае транспортных средств, перевозящих вещества и изделия класса 1, запрещается курить, пользоваться огнем или открытым пламенем на этих транспортных средствах, вблизи них, а также во время погрузки и разгрузки таких веществ и изделий.

(4) Места погрузки и разгрузки

a) Запрещается осуществлять погрузку и разгрузку веществ и изделий класса 1 в месте общего пользования в застроенном районе без специального разрешения компетентных органов.

b) Запрещается осуществлять погрузку и разгрузку веществ и изделий класса 1 в месте общего пользования вне застроенного района без предварительного уведомления о том компетентных органов, за исключением случаев, когда эти операции срочно необходимы по соображениям безопасности.

c) Если по какой-либо причине погрузочно-разгрузочные операции должны осуществляться в месте общего пользования, разнородные вещества и изделия должны быть отделены друг от друга с учетом знаков опасности.

d) Когда транспортные средства, перевозящие вещества и изделия класса 1, обязаны остановиться для осуществления погрузочно-разгрузочных операций в месте общего пользования, расстояние между поставленными на стоянку транспортными средствами должно составлять не менее 50 м.

(5) Автоколонны

a) При движении транспортных средств, перевозящих вещества и изделия класса 1, в составе автоколонны между следующими друг за другом транспортными единицами должно соблюдаться расстояние не менее 50 м.

b) Компетентный орган может устанавливать правила, касающиеся порядка следования автоколонн или их состава.

(6) Наблюдение за транспортными средствами

Требования главы 8.4 применяются только в том случае, если в одном транспортном средстве перевозятся вещества и изделия класса 1 с общей массой нетто взрывчатых веществ свыше указанных ниже предельных значений:

| Подкласс 1.1: | 0 кг |
| --- | --- |
| Подкласс 1.2: | 0 кг |
| Подкласс 1.3, группа совместимости C: | 0 кг |
| Подкласс 1.3, кроме группы совместимости C: | 50 кг |
| Подкласс 1.4, кроме перечисленных ниже: | 50 кг |
| Подкласс 1.5: | 0 кг |
| Подкласс 1.6: | 50 кг |
| Вещества и изделия подкласса 1.4, относящиеся к № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500: | 0 кг |

В случае смешанных партий грузов наименьшее предельное значение, применяемое к любым перевозимым веществам или изделиям, используется для всей партии грузов в целом.

Кроме того, за этими веществами и изделиями должно осуществляться постоянное наблюдение, с тем, чтобы предотвратить любое злонамеренное действие и предупредить водителя и компетентные органы об опасности в случае потери груза или пожара.

Эти требования не распространяются на порожнюю неочищенную тару.

(7) Запирание транспортных средств

Двери и жесткие крышки в грузовых отделениях транспортных средств ЕХ/II и все отверстия в грузовых отделениях транспортных средств EX/III, перевозящих вещества и изделия класса 1, должны быть заперты во время перевозки, за исключением периодов погрузки и разгрузки.

S2: Дополнительные требования, касающиеся перевозки легковоспламеняющихся жидкостей или газов

(1) Переносные осветительные приборы

Запрещается вход в грузовое отделение закрытых транспортных средств, перевозящих жидкости с температурой вспышки не выше 60°С либо легковоспламеняющиеся вещества или изделия класса 2, с переносными осветительными приборами, кроме приборов, сконструированных и изготовленных таким образом, что исключается возможность воспламенения легковоспламеняющихся паров или газов, которые могли распространиться внутри транспортного средства.

(2) Работа топливных обогревательных приборов во время погрузки или разгрузки

Запрещается использовать топливные обогревательные приборы, установленные на транспортных средствах типа FL (см. часть 9), во время погрузочно-разгрузочных операций, а также в местах погрузки.

(3) Меры предосторожности против электростатических зарядов

В случае транспортных средств типа FL (см. часть 9) до наполнения или опорожнения цистерн должны быть приняты меры для обеспечения надлежащего электрического заземления шасси транспортного средства. Кроме того, скорость наполнения должна ограничиваться.

S3: Специальные положения, касающиеся перевозки инфекционных веществ

В случае транспортных единиц, перевозящих опасные вещества класса 6.2, требования пунктов 8.1.4.1 b) и 8.3.4 не применяются.

S4: Дополнительные требования, касающиеся перевозки при регулируемой температуре

Поддержание предписанной температуры является необходимым условием безопасности перевозки. С этой целью, как правило, требуется:

- тщательно осмотреть транспортную единицу перед погрузкой;

- передать перевозчику инструкции по эксплуатации системы охлаждения, включая список имеющихся по маршруту поставщиков хладагентов;

- предусмотреть порядок действий, которые следует предпринимать в случае утраты возможности регулирования температуры;

- осуществлять регулярный контроль за рабочими температурами; и

- иметь в наличии резервную систему охлаждения или запасные части.

Температура воздуха внутри транспортной единицы должна измеряться при помощи двух независимых датчиков, причем показания должны регистрироваться таким образом, чтобы можно было легко обнаружить любое изменение температуры.

Температура должна проверяться каждые 4-6 часов и регистрироваться.

При любом превышении контрольной температуры во время перевозки должны приниматься срочные меры, включая любой необходимый ремонт рефрижераторного оборудования или повышение мощности охлаждения (например, путем добавления жидких или твердых хладагентов). Кроме того, надлежит часто проверять температуру и поддерживать готовность к принятию аварийных мер. В случае достижения аварийной температуры (см. также пункты 2.2.41.1.17 и 2.2.52.1.15-2.2.52.1.18) должны быть приняты аварийные меры.

Примечание. Настоящее положение S4 не применяется к веществам, указанным в подразделе 3.1.2.6, если вещества стабилизируются путем добавления химических ингибиторов таким образом, что ТСУР превышает 50°С. В этом случае, может также потребоваться регулирование температуры, если во время перевозки температура может превысить 55°С.

S5: Специальные положения, касающиеся в целом перевозки радиоактивных материалов класса 7 только в освобожденных упаковках (№ ООН 2908, 2909, 2910 и 2911)

Требования пункта 8.1.2.1 b), касающиеся письменных инструкций, и разделов 8.2.1, 8.3.1 и 8.3.4 не применяются.

S6: Специальные положения, касающиеся в целом перевозки радиоактивных материалов класса 7, кроме их перевозки в освобожденных упаковках

Требования раздела 8.3.1 не применяются к транспортным средствам, перевозящим только упаковки, транспортные пакеты или контейнеры, снабженные знаками опасности категории I-БЕЛАЯ.

Требования раздела 8.3.4 не применяются, если не существует дополнительной опасности.

Прочие дополнительные требования или специальные положения

S7: (Исключено)

S8: Если на транспортной единице перевозится более 2000 кг этих веществ, то надлежит, по возможности, не делать остановок для целей технического обслуживания вблизи населенных пунктов или мест скопления людей. Длительная остановка вблизи таких мест допускается только с согласия компетентных органов.

S9: При перевозке этих веществ надлежит, по возможности, не делать остановок для целей технического обслуживания вблизи населенных пунктов или мест скопления людей. Длительная остановка вблизи таких мест допускается только с согласия компетентных органов.

S10: Если это предписано законодательством страны, в которой находится на стоянке транспортное средство, в период с апреля по октябрь включительно, когда транспортное средство находится на стоянке, упаковки должны быть эффективно защищены от действия солнечных лучей, например при помощи брезента, помещаемого на высоте не менее 20 см над грузом.

S11: (1) Применяются требования раздела 8.2.1.

(2) Водители должны пройти специализированный курс подготовки, охватывающий, по меньшей мере, темы, указанные в пункте 8.2.2.3.5.

(3) Если в соответствии с другими правилами, действующими в стране, являющейся Договаривающейся стороной, водитель прошел в рамках иного режима или для иных целей эквивалентный курс подготовки, охватывающий темы, упомянутые в пункте (2), он может быть полностью или частично освобожден от необходимости прохождения специализированного курса.

S12: Если общее количество упаковок, содержащих радиоактивные материалы, не превышает 10 и если сумма транспортных индексов упаковок, перевозимых транспортным средством, составляет не более 3, то нет необходимости применять специальное положение S11. Однако водители должны в таком случае пройти надлежащую подготовку, соразмерную их обязанностям. Такая подготовка должна обеспечивать ознакомление водителей с видами радиоактивной опасности, существующими при перевозке радиоактивных материалов. Прохождение такого ознакомительного курса подготовки должно быть подтверждено свидетельством, выданным работодателем.

S13: Если груз не может быть доставлен, он должен быть размещен в безопасном месте, и об этом должен быть как можно более оперативно информирован компетентный орган, у которого запрашиваются инструкции относительно дальнейших действий.

S14: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются к транспортным средствам, перевозящим любое количество этих веществ.

S15: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются к транспортным средствам, перевозящим любое количество этих веществ. Однако положения главы 8.4 применять не обязательно в том случае, если загруженное грузовое отделение заперто или перевозимые упаковки иным образом защищены от несанкционированной разгрузки.

S16: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса этих веществ в транспортном средстве превышает 500 кг.

Кроме того, транспортные средства, перевозящие более 500 кг этих веществ, должны постоянно находиться под наблюдением, с тем, чтобы можно было предотвратить любые злонамеренные действия и предупредить водителя и компетентные органы в случае потери груза или пожара.

S17: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса этих веществ в транспортном средстве превышает 1000 кг.

S18: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса этих веществ в транспортном средстве превышает 2000 кг.

S19: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса этих веществ в транспортном средстве превышает 5000 кг.

S20: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса или объем этих веществ в транспортном средстве превышает, соответственно, 10 000 кг или перевозке упакованных грузов или 3000 литров при перевозке в цистернах.

S21: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются ко всем материалам, независимо от их массы. Кроме того, эти грузы должны постоянно находиться под наблюдением, с тем, чтобы предотвратить любые злонамеренные действия и предупредить водителя и компетентные органы в случае потери груза или пожара. Однако положения главы 8.4. применять не обязательно в том случае, если:

a) загруженное грузовое отделение заперто или перевозимые упаковки иным образом защищены от несанкционированной разгрузки; и

b) уровень излучения в любой доступной точке на внешней поверхности транспортного средства не превышает 5 мкЗв/ч.

S22: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса или объем этих веществ в транспортном средстве превышает, соответственно, 5000 кг при перевозке упакованных грузов или 3000 литров при перевозке в цистернах.

S23: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если это вещество перевозится навалом/насыпью или в цистернах и его общая масса или объем в транспортном средстве превышает, соответственно, 3000 кг или 3000 литров.

S24: Положения главы 8.4, касающиеся наблюдения за транспортными средствами, применяются в том случае, если общая масса этих веществ в транспортном средстве превышает 100 кг.

Глава 8.6

Ограничения на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы,

через автодорожные туннели

8.6.1 Общие положения

Положения настоящей главы применяются в тех случаях, когда проезд транспортных средств через автодорожные туннели ограничен в соответствии с разделом 1.9.5.

Примечание. Ограничения, не соответствующие положениям раздела 1.9.5, могут применяться до 31 декабря 2009 года (см. пункт 1.6.1.12).

8.6.2 Дорожные знаки и сигналы, регулирующие проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы

Транспортная категория, к которой компетентным органом в соответствии с пунктом 1.9.5.1 отнесен данный автодорожный туннель с целью ограничения проезда транспортных единиц, перевозящих опасные грузы, должна указываться с помощью дорожных знаков и сигналов следующим образом:

| Знак и сигнал | Категория туннелей |
| --- | --- |
| Знака нет | Категория туннелей A |
| Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква B | Категория туннелей B |
| Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква C | Категория туннелей C |
| Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква D | Категория туннелей D |
| Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква E | Категория туннелей E |

8.6.3 Коды ограничений проезда через туннели

8.6.3.1 Ограничения на перевозку конкретных опасных грузов через туннели основаны на назначенном этим грузам коде ограничения проезда через туннели, который указан в колонке 15 таблицы А главы 3.2. Коды ограничений проезда через туннели указаны в круглых скобках в нижней части клетки. Когда вместо одного из кодов ограничений проезда через туннели указан знак «(—)», на опасные грузы не распространяются никакие ограничения на проезд через туннели; в случае опасных грузов, отнесенных к № ООН 2919 и 3331, ограничения на проезд через туннели могут, однако, являться частью специальных условий, утвержденных компетентным(и) органом(ами) на основе пункта 1.7.4.2.

8.6.3.2 Когда в одной транспортной единице содержатся опасные грузы, которым назначены разные коды ограничений проезда через туннели, всему грузу назначается наиболее ограничительный из этих кодов.

8.6.3.3 Опасные грузы, перевозимые в соответствии с разделом 1.1.3, не подпадают под действие ограничений на проезд через туннели и не принимаются во внимание при определении кода ограничения проезда через туннели, который должен назначаться всему грузу транспортной единицы.

8.6.4 Ограничения на проезд транспортных единиц, перевозящих опасные грузы, через туннели

Когда код ограничения проезда через туннели, который должен быть назначен всему грузу транспортной единицы, определен, ограничения на проезд данной транспортной единицы являются следующими:

| Код ограничения проезда через туннели для всего груза | Ограничение |
| --- | --- |
| В | Запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E |
| B1000C | Перевозка, при которой общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу: - превышает 1 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E; - не превышает 1 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий C, D и E |
| B/D | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категорий D и E |
| В/Е | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категории E |
| С | Запрещен проезд через туннели категорий C, D и E |
| C5000D | Перевозка, при которой общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу: - превышает 5 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий C, D и E; - не превышает 5 000 кг: запрещен проезд через туннели категорий D и E |
| C/D | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий C, D и E Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категорий D и E |
| С/Е | Перевозка в цистернах: запрещен проезд через туннели категорий C, D и E Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категории E |
| D | Запрещен проезд через туннели категорий D и E |
| D/E | Перевозка навалом/насыпью или в цистернах; запрещен проезд через туннели категорий D и E Прочие перевозки: запрещен проезд через туннели категории E |
| Е | Запрещен проезд через туннели категории E |
| — | Разрешен проезд через все туннели (в отношении № ООН 2919 и 3331, см. также пункт 8.6.3.1) |

Примечание. Например, проезд транспортной единицы, перевозящей № ООН 0161 порох бездымный, классификационный код 1.3С, код ограничения проезда через туннели С5000D, в количестве, эквивалентном общей массе нетто взрывчатого вещества 3000 кг, запрещен через туннели категорий D и E.

Часть 9

Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке

Глава 9.1

Сфера применения, определения и требования, касающаяся допущения транспортных средств к перевозке

9.1.1 Сфера применения и определения

9.1.1.1 Сфера применения

Требования части 9 применяются к транспортным средствам категории N и O, определенным в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3)1, и предназначены для перевозки опасных грузов.

Эти требования применяются к транспортным средствам в части конструкции, официального утверждения типа, допущения к перевозке в режиме ДОПОГ и ежегодного технического осмотра.

9.1.1.2 Определения

Для целей части 9:

«Транспортное средство» означает любое транспортное средство - укомплектованное, неукомплектованное или доукомплектованное, предназначенное для дорожной перевозки опасных грузов.

«Транспортное средство EX/II» или «транспортное средство EX/III» означает транспортное средство, предназначенное для перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1).

«Транспортное средство FL» означает:

a) транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкостей с температурой вспышки не выше 60°С (за исключением дизельного топлива, соответствующего стандарту E№ 590:2004, газойля и топлива печного легкого - № ООН 1202 - с температурой вспышки, указанной в стандарте E№ 590:2004) во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах-цистернах или переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 3 м3; или

b) транспортное средство, предназначенное для перевозки легковоспламеняющихся газов во встроенных цистернах или съемных цистернах, вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах-цистернах или переносных цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3; или

c) транспортное средство-батарею общей вместимостью 1 м3, предназначенное для перевозки легковоспламеняющихся газов.

«Транспортное средство OX» означает транспортное средство, предназначенное для перевозки стабилизированного пероксида водорода или стабилизированного водного раствора пероксида водорода, содержащего более 60% пероксида водорода (класс 5.1, № ООН 2015), во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах-цистернах или переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 3 м3.

_______________

1 Документ ЕЭК ООН TRANS/WP.29/78/Rev. 1 с внесенными в него поправками.

«Транспортное средство AT» означает:

a) транспортное средство, кроме транспортного средства EX/III, FL или OX, предназначенное для перевозки опасных грузов во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах-цистернах, переносных цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3; или

b) транспортное средство-батарею общей вместимостью более 1 м3, кроме транспортного средства FL.

«MEMU» означает транспортное средство, отвечающее определению «Смесительно-зарядная машина», приведенному в разделе 1.2.1.

«Укомплектованное транспортное средство» означает любое транспортное средство, которое не нуждается в каком-либо дальнейшем укомплектовании (например, автофургон, грузовой автомобиль, тягач, прицеп).

«Неукомплектованное транспортное средство» означает любое транспортное средство, которое еще нуждается в укомплектовании, по крайней мере, на еще одном этапе (например, шасси с кабиной, прицеп-шасси).

«Доукомплектованное транспортное средство» означает любое транспортное средство, которое является результатом многоэтапного процесса (например, шасси с кабиной, оснащенное кузовом).

«Транспортное средство официально утвержденного типа» означает любое транспортное средство, официально утвержденное в соответствии с Правилами № 105 ЕЭК2 или директивой 98/91/ЕС3.

«Допущение к перевозке в режиме ДОПОГ» означает подтверждение компетентным органом какой-либо Договаривающейся стороны того, что отдельное транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов, удовлетворяет соответствующим техническим требованиям настоящей части как транспортное средство EX/II, EX/III, FL, OX или AT.

9.1.2 Допущение к перевозке транспортных средств EX/II, EX/III, FL, OX, AT и MEMU

Примечание. Для транспортных средств, за исключением транспортных средств EX/II, EX/III, FL, OX, AT и MEMU, не требуется специальных свидетельств о допущении, помимо свидетельств, которые требуются согласно общим правилам безопасности, обычно применяемым к транспортным средствам в стране происхождения.

9.1.2.1 Общие положения

Транспортные средства EX/II, EX/III, FL, OX, AT и MEMU должны удовлетворять соответствующим требованиям настоящей части.

___________________

2 Правила № 105 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей).

3 Директива 98/91/EC Европейского парламента и Совета от 14 декабря 1998 года, касающаяся автотранспортных средств и их прицепов, предназначенных для дорожной перевозки опасных грузов, и изменяющая директиву 70/156/EEC, касающуюся официального утверждения типа автотранспортных средств и их прицепов (Official Journal of the European Communities No. L 011 of 16.01.1999, p. 0025-0036).

Каждое укомплектованное или доукомплектованное транспортное средство должно подвергаться первому техническому осмотру компетентным органом согласно административным требованиям настоящей главы с целью его проверки на соответствие применимым техническим требованиям глав 9.2-9.8.

Компетентный орган может освободить от требования в отношении первоначального осмотра тягача для полуприцепа, тип которого официально утвержден согласно подразделу 9.1.2.2 и на который заводом-изготовителем, его должным образом уполномоченным представителем или организацией, признанной компетентным органом, выдана декларация о соответствии требованиям главы 9.2.

Соответствие транспортного средства должно подтверждаться путем выдачи свидетельства о допущении к перевозке в соответствии с разделом 9.1.3.

Если требуется, чтобы транспортные средства были оборудованы износостойкой тормозной системой, предприятие - изготовитель транспортного средства и его должным образом уполномоченный представитель должны выдать декларацию о соответствии применимым требованиям приложения 5 к Правилам № 13 ЕЭК4. Эта декларация предъявляется при первом техническом осмотре.

9.1.2.2 Требования, касающиеся транспортных средств официально утвержденного типа

По просьбе предприятия - изготовителя транспортного средства или его должным образом уполномоченного представителя тип транспортных средств, для которых требуется допущение к перевозке в режиме ДОПОГ в соответствии с подразделом 9.1.2.1, может быть официально утвержден компетентным органом. Соответствующие технические требования главы 9.2 считаются выполненными, если свидетельство об официальном утверждении типа было выдано компетентным органом в соответствии в Правилами № 105 ЕЭК2 или директивой 98/91/ЕС3 при условии, что технические требования указанных Правил или указанной директивы соответствуют требованиям главы 9.2 настоящей части и что никакая модификация транспортного средства не ставит под сомнение действительность свидетельства. В случае MEMU знак официального утверждения типа, проставленный в соответствии с Правилами № 105 ЕЭК, может идентифицировать транспортное средство либо как MEMU, либо как EX/III. MEMU должны обозначаться как таковые только в свидетельстве о допущении, выдаваемом в соответствии с разделом 9.1.3.

Такое официальное утверждение типа, предоставленное одной Договаривающейся стороной, должно признаваться другими Договаривающимися сторонами как гарантирующее соответствие транспортного средства, когда это отдельное транспортное средство предъявляется для осмотра с целью допущения к перевозке в режиме ДОПОГ.

______________

2 Правила № 105 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей).

3 Директива 98/91/EC Европейского парламента и Совета от 14 декабря 1998 года, касающаяся автотранспортных средств и их прицепов, предназначенных для дорожной перевозки опасных грузов, и изменяющая директиву 70/156/EEC, касающуюся официального утверждения типа автотранспортных средств и их прицепов (Official Journal of the European Communities No. L 011 of 16.01.1999, p. 0025-0036).

4 Правила № 13 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения).

В ходе осмотра с целью допущения к перевозке в режиме ДОПОГ осмотру на предмет соответствия применимым требованиям главы 9.2 подвергаются только те части неукомплектованного транспортного средства официально утвержденного типа, которые были добавлены или модифицированы в процессе доукомплектования.

9.1.2.3 Ежегодный технический осмотр

Транспортные средства EX/II, EX/III, FL, OX, AT и MEMU должны подвергаться в стране их регистрации ежегодному техническому осмотру с целью проверки их соответствия применимым требованиям настоящей части и общим правилам безопасности (тормоза, освещение и т. д.), действующим в стране их регистрации.

Соответствие транспортного средства подтверждается либо путем продления срока действительности свидетельства о допущении, либо путем выдачи нового свидетельства о допущении в соответствии с разделом 9.1.3.

9.1.3 Свидетельство о допущении к перевозке

9.1.3.1 Соответствие транспортных средств EX/II, EX/III, FL, OX, AT и MEMU требованиям настоящей части подтверждается свидетельством о допущении к перевозке (свидетельство о допущении к перевозке в режиме ДОПОГ), выдаваемым компетентным органом страны регистрации на каждое транспортное средство, которое успешно прошло технический осмотр, или на которое была выдана декларация о соответствии требованиям главы 9.2 согласно подразделу 9.1.2.1.

9.1.3.2 Свидетельство о допущении к перевозке, выданное компетентным органом одной Договаривающейся стороны на транспортное средство, зарегистрированной на территории другой Договаривающейся стороны, признается в течение срока его действительности компетентными органами других Договаривающихся сторон.

9.1.3.3 Свидетельство о допущении к перевозке должно соответствовать образцу, приведенному в подразделе 9.1.3.5. Его размеры должны составлять 210 мм × 297 мм (формат A4). Можно использовать лицевую и оборотную стороны. Свидетельство должно быть белого цвета с розовой диагональной полосой.

Это свидетельство составляется на языке или одном из языков выдающей его страны. Если этот язык не является английским, немецким или французским, то название свидетельства о допущении, а также любые замечания, вносимые в графу 11, должны составляться также на английском, немецком или французском языке.

В свидетельстве о допущении к перевозке транспортного средства с вакуумной цистерной для отходов должна быть сделана следующая запись: «транспортное средство с вакуумной цистерной для отходов».

9.1.3.4 Срок действительности свидетельства о допущении к перевозке истекает не позднее чем через год после даты технического осмотра транспортного средства, предшествовавшего выдаче свидетельства. При этом следующий срок действительности начинается с номинальной даты истечения предыдущего срока действительности, если технический осмотр осуществляется в течение одного месяца до или после этой даты.

Однако в случае цистерн, подлежащих обязательной периодической проверке, это положение не означает, что испытания на герметичность, гидравлические испытания под давлением или внутренние осмотра цистерн должны проводиться через более короткие промежутки времени, чем интервалы, предусмотренные в главах 6.8 и 6.9.

9.1.3.5 Образец свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ПЕРЕВОЗКЕ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ |
| --- |
| Настоящее свидетельство удостоверяет, что указанное ниже транспортное средство отвечает условиям, предписанным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). |
| 1. Свидетельство №: | 2. Предприятие - изготовитель транспортного средства: | 3. Идентификационный номер транспортного средства: | 4. Регистрационный номер (если имеется): |
| 5. Наименование перевозчика, оператора или владельца и его адрес: |
| 6. Описание транспортного средства1: |
| 7. Обозначение(я) транспортного средства согласно пункту 9.1.1.2 ДОПОГ2: ЕЧ/II EX/III FL OX AT MEMU |
| 8. Износостойкая тормозная система3: □ Неприменимо □ Эффективность согласно пункту 9.2.3.1.2 ДОПОГ достаточна для общей массы транспортной единицы_______________ т4 |
| 9. Описание встроенной(ых) цистерны (цистерн)/транспортного средства-батареи (если имеется): 9.1 Предприятие - изготовитель цистерны: 9.2 Номер утверждения цистерны/транспортного средства-батареи: 9.3 Серийный номер цистерны, присвоенный предприятием-изготовителем/обозначение элементов транспортного средства-батареи: 9.4 Год изготовления: 9.5 Код цистерны согласно подразделам 4.3.3.1 или 4.3.4.1 ДОПОГ: 9.6 Специальные положения ТС и ТЕ согласно разделу 6.8.4 ДОПОГ (если применимо)6: |
| 10. Опасные грузы, разрешенные к перевозке: Транспортное средство отвечает условиям, предписанным для перевозки опасных грузов, отнесенных к обозначению(ям) транспортного средства, указанному(ым) в графе 7. 10.1 В случае транспортного средства ЕХ/II □ грузы класса 1, включая группу совместимости J или ЕХ/III3 □ грузы класса 1, исключая группу совместимости J 10.2 В случае автоцистерны/транспортного средства-батареи3 □ могут перевозиться только вещества, разрешенные согласно коду цистерны и любым специальным положениям, указанным в пункте 95, или □ могут перевозиться только следующие вещества (класс, номер ООН и, если требуется, группа упаковки и надлежащее отгрузочное наименование): Могут перевозиться только вещества, не способные опасно реагировать с материалами корпуса, прокладок, оборудования и защитной внутренней облицовки (если применимо). |
| 11. Замечания: |
| 12. Действительно до: Печать учреждения, выдавшего свидетельство |
| Место, дата, подпись |
| 13. Продление срока действительности |
| Срок действительности продлен до: | Печать учреждения, выдавшего свидетельство, место, дата, подпись: |

1 Согласно определениям механических транспортных средств и прицепов категорий N и О, приведенным в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) или в директиве 97/27/ЕС

2 Ненужное вычеркнуть.

3 Отметить нужное.

4 Указать соответствующее значение. Значение, равное 44 т, не будет ограничивать «максимальную допустимую массу для регистрации/эксплуатации», указанную в регистрационном(ых) документе(ах).

5 Вещества, отнесенные к коду цистерны, указанному в графе 9, или к другим кодам цистерн, разрешенным согласно иерархии, предусмотренной в пунктах 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, с учетом специального(ых) положения(ий), если оно (они) предусмотрено(ы).

6 Не требуется, когда разрешенные к перевозке вещества перечислены в пункте 10.2.

Примечание. Настоящее свидетельство должно быть возвращено выдавшему его учреждению: после прекращения эксплуатации транспортного средства; если транспортное средство перешло к другому перевозчику, оператору или собственнику, указанному в графе 5; по истечении срока действительности свидетельства; и если существенно изменилась одна или несколько из основных характеристик транспортного средства.

Глава 9.2

Требования, касающиеся конструкции транспортных средств

9.2.1 Соблюдение требований настоящей главы

9.2.1.1 Транспортные средства EX/II, EX/III, FL, OX и AT должны удовлетворять требованиям настоящей главы в соответствии с приведенной ниже таблицей.

В случае любых транспортных средств, кроме транспортных средств EX/II, EX/III, FL, ОХ и AT:

- требования пункта 9.2.3.1.1 (Тормозное оборудование в соответствии с Правилами № 13 ЕЭК или директивой 71/320/EEC) применяются ко всем транспортным средствам, впервые зарегистрированным (или, если регистрация не является обязательной, впервые введенным в эксплуатацию) после 30 июня 1997 года;

- требования раздела 9.2.5 (Устройство ограничения скорости в соответствии с Правилами № 89 ЕЭК или директивой 92/24/EEC) применяются ко всем автотранспортным средствам максимальной массой более 12 т, впервые зарегистрированным после 31 декабря 1987 года, и ко всем автотранспортным средствам максимальной массой более 3,5 т, но не более 12 т, впервые зарегистрированным после 31 декабря 2007 года.

|  | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕХ/II | ЕХ/III | AT | FL | OX |  |
| 9.2.2 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.2 | Электропроводка |  | X | X | X | X |  |
| 9.2.2.3 | Главный переключатель аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.3.1 |  |  | Ха |  | Ха |  | a Последнее предложение пункта 9.2.2.3.1 применяется к транспортным средствам, впервые зарегистрированным (или, если регистрация не является обязательной, впервые введенным в эксплуатацию) с 1 июля 2005 года. |
| 9.2.2.3.2 |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.2.2.3.3 |  |  |  |  | X |  |  |
| 9.2.2.3.4 |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.2.2.4 | Аккумуляторные батареи | X | X |  | X |  |  |
| 9.2.2.5 | Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.5.1 |  |  |  |  | X |  |  |
| 9.2.2.5.2 |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.2.2.6 | Электрооборудование, расположенное позади кабины водителя |  | X |  | X |  |  |
| 9.2.3 | ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.1 | Общие положения | X | X | X | X | X |  |
|  | Антиблокировочная тормозная система |  | Xb,d | Xb,d | Xb,d | Xb,d | b Применимо к транспортным средствам, впервые зарегистрированным (или, если регистрация не является обязательной, впервые введенным в эксплуатацию) после 30 июня 1993 года, а именно к автотранспортным средствам (тягачам и транспортным средствам на жесткой раме) максимальной массой более 16т и прицепам (т.е. двухосным прицепам, полуприцепам и прицепам с центральной осью) максимальной массой более 10 т. Применимо к автотранспортным средствам, допущенным к буксировке прицепов максимальной массой более 10 т, впервые зарегистрированным после 30 июня 1995 года. Применимо ко всем транспортным средствам, впервые допущенным к перевозке в соответствии с разделом 9.1.2 после 30 июня 2001 года, независимо от даты, когда они были впервые зарегистрированы или введены в эксплуатацию. d Начиная с 1 января 2010 года все транспортные средства должны соответствовать техническим требованиям Правил № 13 ЕЭК или директивы 71/320/ЕЕС с поправками, применяемым на дату их первой регистрации или их ввода в эксплуатацию, если их регистрация не является обязательной, и по крайней мере техническим требованиям Правил № 13 ЕЭК, серия поправок 06, или директивы 71/320/ЕЕС с поправками, внесенными директивой 91/422/ЕЕС. Прицепы (т. е. полные прицепы, полуприцепы и прицепы с центральной осью) должны быть оборудованы антиблокировочной тормозной системой категории А. Автотранспортные средства должны быть оборудованы антиблокировочной тормозной системой категории 1. |
|  | Износостойкая тормозная система |  | Xс,g | Xс,g | Xс,g | Xс,g | c Применимо к автотранспортным средствам, впервые зарегистрированным после 30 июня 1993 года, имеющим максимальную массу более 16 т или допущенным к буксировке прицепов максимальной массой более 10 т. g Начиная с 1 января 2010 года все транспортные средства должны соответствовать техническим требованиям Правил № 13 ЕЭК или директивы 71/320/ЕЕС с поправками, применяемыми на дату их первой регистрации, и по крайней мере техническим требованиям Правил № 13 ЕЭК, серия поправок 06, или директивы 71/320/ЕЕС с поправками, внесенными директивой 91/422/ЕЕС. Износостойкая тормозная система должна быть типа IIА. |
| 9.2.4 | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4.2 | Кабина транспортного средства |  |  |  |  | X |  |
| 9.2.4.3 | Топливные баки | X | X |  | X | X |  |
| 9.2.4.4 | Двигатель | X | X |  | X | X |  |
| 9.2.4.5 | Система выпуска выхлопных газов | X | X |  | X |  |  |
| 9.2.4.6 | Износостойкая тормозная система транспортного средства |  | X | X | X | X |  |
| 9.2.4.7 | Топливные обогревательные приборы |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 |  | Xе | Xе | Xе | Xе | Xе | е Применимо к автотранспортным средствам, оборудованным такими приборами после 30 июня 1999 года. Соответствие требованиям обязательно к 1 января 2010 года для транспортных средств, которые были оборудованы такими приборами до 1 июля 1999 года. Если дата оборудования такими приборами неизвестна, то вместо нее должна использоваться дата первой регистрации транспортного средства. |
| 9.2.4.7.3 9.2.4.7.4 |  |  |  |  | Xе |  | е Применимо к автотранспортным средствам, оборудованным такими приборами после 30 июня 1999 года. Соответствие требованиям обязательно к 1 января 2010 года для транспортных средств, которые были оборудованы такими приборами до 1 июля 1999 года. Если дата оборудования такими приборами неизвестна, то вместо нее должна использоваться дата первой регистрации транспортного средства. |
| 9.2.4.7.6 |  | X | X |  |  |  |  |
| 9.2.5 | УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ | Xf | Xf | Xf | Xf | Xf | f Применимо к автотранспортным средствам максимальной массой более 12 т, впервые зарегистрированным после 31 декабря 1987 года, и ко всем автотранспортным средствам максимальной массой 3,5 т, но не более 12 т, впервые зарегистрированным после 31 декабря 2007 года. |
| 9.2.6 | СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИЦЕПОВ | X | X |  |  |  |  |

9.2.1.2 MEMU должны удовлетворять требованиям настоящей главы, применимым к транспортным средствам EX/III.

9.2.2 Электрооборудование

9.2.2.1 Общие положения

Электрооборудование в целом должно удовлетворять положениям подразделов 9.2.2.2-9.2.2.6 в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 9.2.1.

9.2.2.2 Электропроводка

9.2.2.2.1 Диаметр проводов должен быть достаточно большим для предупреждения перегрева. Провода должны быть хорошо изолированы. Все электроцепи должны быть защищены плавкими предохранителями или автоматическими выключателями, за исключением цепей, соединяющих:

- аккумуляторную батарею с системой холодного запуска и остановки двигателя;

- аккумуляторную батарею с генератором;

- генератор с блоком плавких предохранителей или выключателей;

- аккумуляторную батарею со стартером двигателя;

- аккумуляторную батарею с корпусом системы включения износостойкой тормозной системы (см. пункт 9.2.3.1.2), если эта система является электрической или электромагнитной;

- аккумуляторную батарею с электрическим механизмом для подъема оси балансира тележки.

Вышеупомянутые незащищенные электроцепи должны быть как можно более короткими.

9.2.2.2.2 Электропроводка должна быть надежно закреплена и проложена так, чтобы провода были хорошо защищены от механических и термических воздействий.

9.2.2.3 Главный переключатель аккумуляторной батареи

9.2.2.3.1 Переключатель, служащий для размыкания электрических цепей, должен быть расположен, насколько это практически возможно, ближе к аккумуляторной батарее. Если используется однополюсный переключатель, он должен быть установлен на проводе питания, а не заземления.

9.2.2.3.2 Устройство управления переключателем должно быть установлено в кабине водителя. Оно должно быть легко доступно для водителя и иметь четкую маркировку. Оно должно быть защищено от случайного срабатывания с помощью защитного кожуха, двойного выключателя или иным подходящим способом. Могут быть установлены дополнительные устройства управления, если они имеют четкую маркировку и защищены от случайного срабатывания. Если устройство(а) управления переключателем имеет(ют) электрический привод, то цепи устройства (устройств) управления подпадают под действие требований подраздела 9.2.2.5.

9.2.2.3.3 Переключатель должен иметь кожух со степенью защиты IP65 в соответствии со стандартом МЭК 529.

9.2.2.3.4 Подсоединение электрических контактов к переключателю должно иметь степень защиты IP54. Однако этого не требуется, если данные контакты находятся в кожухе, которым может служить ящик аккумуляторной батареи. В этом случае достаточно изолировать контакты для их защиты от короткого замыкания, например с помощью резинового колпачка.

9.2.2.4 Аккумуляторные батареи

Выводы аккумуляторных батарей должны быть электроизолированы или закрыты изолирующей крышкой аккумуляторного ящика. Если аккумуляторные батареи расположенны под капотом двигателя, то они должны устанавливаться в вентилируемом ящике.

9.2.2.5 Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи

9.2.2.5.1 a) Части электрооборудования, включая соединительные провода, которые должны оставаться под напряжением при разомкнутых контактах главного переключателя аккумуляторной батареи, должны быть рассчитаны на использование в опасных зонах. Такое оборудование должно отвечать общим требованиям стандарта МЭК 60079, части 0 или 141, а также применимым дополнительным требованиям стандарта МЭК 60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 или 182.

b) Для целей применения стандарта МЭК 60079, часть 141, используется следующая классификация:

Электрооборудование, постоянно находящееся под напряжением, включая соединительные провода, которое не подпадает под действие требований подразделов 9.2.2.3 и 9.2.2.4, должно отвечать требованиям, предъявляемым к электрооборудованию в зоне 1 в целом, или требованиям, предъявляемым к электрооборудованию в зоне 2, расположенному в кабине водителя. Должны выполняться требования, предъявляемые к группе взрывоопасности IIС, температурный класс Т6.

Однако постоянно находящееся под напряжением электрооборудование, установленное в среде, где температура, вызванная работой расположенного в этой среде неэлектрического оборудования, превышает предельную температуру класса Т6, должно по меньшей мере соответствовать температурному классу Т4.

c) Провода питания постоянно находящегося под напряжением электрооборудования должны либо соответствовать требованиям стандарта МЭК 60079, часть 7 («Повышенная безопасность»), и быть защищены предохранителем или автоматическим прерывателем цепи, установленным как можно ближе к источнику энергии, либо в тех случаях, когда речь идет о «принципиально безопасном оборудовании», быть защищены предохранительным барьером, установленным как можно ближе к источнику энергии.

_________________

1 Требования стандарта МЭК 60079, часть 14, не превалируют над требованиями настоящей части.

2 В качестве альтернативы могут применяться общие требования стандарта E№ 50014 и дополнительные требования стандартов E№ 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 или 50028.

9.2.2.5.2 Обходные соединения с главным переключателем аккумуляторной батареи электрооборудования, которое должно находиться под напряжением при разомкнутых контактах главного переключателя аккумуляторной батареи, должны быть защищены от перегрева с помощью соответствующих средств, таких как плавкий предохранитель, автоматический выключатель или предохранительный барьер (ограничитель тока).

9.2.2.6 Положения, касающиеся части электрооборудования, расположенной позади кабины водителя

Весь этот блок должен быть сконструирован, изготовлен и защищен таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации транспортных средств в нем не возникало ни воспламенения, ни короткого замыкания и чтобы в случае удара или деформации эта опасность сводилась к минимуму. В частности:

9.2.2.6.1 Электропроводка

Электропроводка, расположенная позади кабины водителя, должна быть защищена от ударов, стирания и износа от трения при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства. Примеры соответствующих мер защиты приводятся на рис. 1, 2, 3 и 4, ниже. Однако провода датчиков антиблокировочной тормозной системы не нуждаются в дополнительной защите.

9.2.2.6.2 Осветительные приборы

Не допускается использование ламп накаливания, имеющих резьбовые цоколи.

9.2.2.6.3 Электрические соединения

Электрические соединения между автотранспортными средствами и прицепами должны иметь степень защиты IP54 в соответствии со стандартом МЭК 529 и должны быть устроены таким образом, чтобы исключалась возможность случайного рассоединения. Примеры надлежащих соединений приводятся в стандартах ISO 12098:2004 и ISO 7638:1997.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

9.2.3 Тормозное оборудование

9.2.3.1 Общие положения

9.2.3.1.1 Автотранспортные средства и прицепы, предназначенные для использования в качестве транспортных единиц для перевозки опасных грузов, должны удовлетворять всем соответствующим техническим требованиям Правил № 13 ЕЭК3 или директивы 71/320/EEC4 с поправками, с соблюдением указанных в них сроков применения.

9.2.3.1.2 Транспортные средства EX/III, FL, OX и AT должны удовлетворять требования приложения 5 к Правилам № 13 ЕЭК3.

9.2.3.2 (Исключен)

9.2.4 Предотвращение опасности возникновения пожара

9.2.4.1 Общие положения

Нижеследующие технические положения применяются в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 9.2.1.

9.2.4.2 Кабина транспортного средства

Если кабина изготовлена не из слабогорючих материалов, то позади кабины должен быть смонтирован экран из металла или другого надлежащего материала, ширина которого должна быть равна ширине цистерны. Все окна в задней стенке кабины или в экране должны быть герметично закрыты и изготовлены из огнеупорного безосколочного стекла с огнеупорными рамами. Кроме того, между цистерной и кабиной или экраном должно оставаться свободное пространство не менее 15 см.

________________

3 Правила № 13 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения).

4 Директива 71/320/EEC (первоначально опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L202 от 6 сентября 1971 года).

9.2.4.3 Топливные баки

Топливные баки для подачи горючего в двигатель транспортного средства должны отвечать следующим требованиям:

a) в случае любой утечки топливо должно стекать на землю, не попадая на нагретые части транспортного средства или на груз;

b) топливные баки с бензином должны быть оснащены эффективной пламеотражательной заслонкой, предохраняющей отверстие наливной горловины, или устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака.

9.2.4.4 Двигатель

Двигатель, приводящий транспортное средство в движение, должен быть оборудован и расположен таким образом, чтобы груз не подвергался никакой опасности перегрева или воспламенения. В случае транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III в качестве двигателя должен использоваться двигатель с воспламенением от сжатия.

9.2.4.5 Система выпуска выхлопных газов

Система выпуска выхлопных газов (включая выхлопные трубы) должна быть расположена или защищена таким образом, чтобы груз не подвергался никакой опасности перегрева или воспламенения. Части выхлопной системы, расположенные непосредственно под топливным баком (с дизельным топливом), должны быть удалены от него минимум на 100 мм или отделены от бака теплозащитным экраном.

9.2.4.6 Износостойкая тормозная система транспортного средства

Транспортные средства, оборудованные износостойкой тормозной системой, нагревающейся до высоких температур и расположенной за задней стенкой кабины водителя, должны быть оснащены надежно закрепленным теплозащитным экраном, установленным между этой системой и цистерной или грузом таким образом, чтобы не происходило какого бы то ни было, даже локального, нагрева стенки цистерны или груза.

Кроме того, этот теплозащитный экран должен защищать тормозную систему от любых, даже аварийных, утечек или выбросов перевозимого продукта. Удовлетворительной считается, например, защита, обеспечиваемая экраном с двойной оболочкой.

9.2.4.7 Топливные обогревательные приборы

9.2.4.7.1 Топливные обогревательные приборы должны отвечать соответствующим техническим требованиям Правил № 122 ЕЭК5 с поправками и директивы 2001/56/EC6 с поправками, с соблюдением указанных в них сроков применения, а также применимым требованиям пунктов 9.2.4.7.2-9.2.4.7.6 в соответствии с таблицей раздела 9.2.1.

9.2.4.7.2 Топливные обогревательные приборы и их система выпуска выхлопных газов должны быть сконструированы, размещены, защищены или снабжены покрытием таким образом, чтобы предотвратить любую опасность перегрева или воспламенения груза. Это требование считается выполненным, если топливный резервуар и система выпуска выхлопных газов этого устройства удовлетворяют требованиям, аналогичным тем, которые установлены для топливных баков и систем выпуска выхлопных газов транспортных средств в пунктах 9.2.4.3 и 9.2.4.5, соответственно.

_______________

5 Правила ЕЭК № 122 (Правила, касающиеся официального утверждения типа системы отопления и транспортного средства в отношении его системы отопления).

6 Директива 2001/56/EC Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2001 года, касающаяся отопления кабины автотранспортных средств и их прицепов (первоначально опубликована в Official Journal of the European Communities No. L 292 от 9 ноября 2001 года).

9.2.4.7.3 Отключение топливных обогревательных приборов должно происходить по крайней мере в результате следующих действий:

a) преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;

b) отключения двигателя транспортного средства; в этом случае обогревательный прибор может быть вновь включен вручную водителем;

c) включения на автотранспортном средстве питательного насоса для перевозимых опасных грузов.

9.2.4.7.4 Допускается работа топливных обогревательных приборов в режиме инерции после их отключения. В случае действий, указанных в пунктах 9.2.4.7.3 b) и с), подача воздуха в камеру сгорания должна быть прекращена с помощью надлежащих средств после цикла работы в режиме инерции продолжительностью не более 40 секунд. Разрешается использовать только те топливные обогревательные приборы, в отношении которых представлены доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл работы в режиме инерции продолжительностью 40 секунд при обычной продолжительности эксплуатации этих приборов.

9.2.4.7.5 Включение топливного обогревательного прибора должно осуществляться вручную. Использование программирующих устройств запрещается.

9.2.4.7.6 Использование топливных обогревательных приборов, работающих на газообразном топливе, не разрешается.

9.2.5 Устройство ограничения скорости

Автотранспортные средства (транспортные средства на жесткой раме и тягачи для полуприцепов) максимальной массой более 3,5 т должны быть оборудованы устройством ограничения скорости в соответствии с техническими требованиями Правил № 89 ЕЭК7 с поправками. Это устройство должно быть отрегулировано таким образом, чтобы скорость не могла превышать 90 км/ч, с учетом технического допуска устройства.

9.2.6 Сцепные устройства прицепов

Сцепные устройства прицепов должны отвечать техническим требованиям Правил № 55 ЕЭК8 или директивы 94/20/EC9 с поправками, с соблюдением указанных в них сроков применения.

_______________

7 Правила № 89 ЕЭК: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

I. транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости;

II. транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа;

III. устройств ограничения скорости (УОС).

В качестве альтернативы могут применяться соответствующие положения директивы 92/24/ЕЕС Совета от 31 марта 1992 года (первоначально опубликованной в Official Journal of the European Communities No. L 129 от 14 мая 1992 года) с поправками, при условии, что они были изменены в соответствии с последним измененным вариантом Правил № 89 ЕЭК, действовавшим на момент официального утверждения транспортного средства.

8 Правила № 55 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических деталей сцепных устройств составов транспортных средств).

9 Директива 94/20/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 мая 1994 года (первоначально опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L 195 от 29 июля 1994 года).

Глава 9.3

Дополнительные требования, касающиеся укомплектованных или доукомплектованных

транспортных средств ЕХ/II или EX/III, предназначенных для перевозки

взрывчатых веществ и изделий (класс 1) в упаковках

9.3.1 Материалы, используемые в конструкции кузовов транспортных средств

В конструкции кузовов не должны использоваться материалы, способные образовывать опасные соединения с перевозимыми взрывчатыми веществами.

9.3.2 Топливные обогревательные приборы

9.3.2.1 Топливные обогревательные приборы можно устанавливать на транспортных средствах ЕХ/II и ЕХ/III только для обогрева кабины водителя или двигателя.

9.3.2.2 Топливные обогревательные приборы должны отвечать требованиям пунктов 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 и 9.2.4.7.6.

9.3.2.3 Выключатель топливного обогревательного прибора может быть установлен за пределами кабины водителя.

Нет необходимости представлять доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл работы в режиме инерции.

9.3.2.4 Топливные обогревательные приборы, топливные баки, источники питания, заборники воздуха для сжигания топлива или обогрева, а также выхлопные трубы (их выпускные отверстия), требующиеся для функционирования топливного обогревательного прибора, не должны устанавливаться в грузовом отделении.

9.3.3 Транспортные средства ЕХ/II

Эти транспортные средства должны проектироваться, изготавливаться и оборудоваться таким образом, чтобы взрывчатые вещества и изделия были защищены от опасности извне и от воздействия климатических условий. Они должны быть закрытого типа или должны быть покрыты брезентом. В качестве брезента должен использоваться стойкий к разрыву, непроницаемый и трудновоспламеняющийся материал1. Он должен натягиваться таким образом, чтобы покрывать загружаемое пространство со всех сторон.

Все отверстия в грузовом отделении закрытых транспортных средств должны иметь запираемые, плотно посаженные двери или жесткие крышки. Кабина водителя должна быть отделена от грузового отделения сплошной стенкой.

9.3.4 Транспортные средства EX/III

9.3.4.1 Эти транспортные средства должны проектироваться, изготавливаться и оборудоваться таким образом, чтобы взрывчатые вещества и изделия были защищены от опасности извне и от воздействия климатических условий. Эти транспортные средства должны быть закрытого типа. Кабина водителя должна быть отделена от грузового отделения сплошной стенкой. Соприкасающиеся с грузом поверхности должны быть сплошными. Могут быть установлены устройства для крепления груза. Все соединения должны быть герметизированы. Все отверстия должны быть снабжены запирающимися устройствами. Их двери или крышки должны быть расположены и устроены таким образом, чтобы обеспечивалось их соединение внахлест.

_______________

1 В случае воспламеняющегося материала это требование считается выполненным, если согласно процедуре, указанной в стандарте ISO 3795:1989 «Автотранспортные средства, а также сельскохозяйственные и лесные тракторы и техника — Определение горючести внутренних материалов», образцы брезента имеют скорость горения не более 100 мм/мин.

9.3.4.2 Для изготовления кузова должны использоваться жаропрочные и огнестойкие материалы, и его стенки должны иметь толщину не менее 10 мм. Это требование считается выполненным, если использованы материалы, отнесенные к классу B-s3-d2 в соответствии со стандартом E№ 13501-1:2002.

Если для изготовления кузова используется металл, то вся внутренняя поверхность кузова должна быть покрыта материалами, отвечающими тем же требованиям.

9.3.5 Двигатель и грузовое отделение

Двигатель, приводящий в движение транспортное средство ЕХ/II или EX/III, должен быть расположен спереди передней стенки грузового отделения; однако он может быть расположен под грузовым отделением при условии, что это сделано таким образом, чтобы любое избыточное тепло не создавало опасности для груза в результате нагрева внутренней поверхности грузового отделения до температуры выше 80°C.

9.3.6 Внешние источники тепла и грузовое отделение

Система выпуска выхлопных газов транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III и другие части этих укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы любое избыточное тепло не создавало опасности для груза в результате нагрева внутренней поверхности грузового отделения до температуры выше 80°С.

9.3.7 Электрооборудование

9.3.7.1 Номинальное напряжение в электрической цепи не должно превышать 24В.

9.3.7.2 Любые осветительные устройства, находящиеся в грузовом отделении транспортных средств EX/II, должны быть расположены в потолочной части и снабжены закрывающим приспособлением, т. е. не должны иметь незащищенных проводов или ламп накаливания.

В случае группы совместимости J электрооборудование должно иметь степень защиты, по крайней мере, IP65 (например, «взрывобезопасная оболочка Eex d»). Любое электрооборудование, доступ к которому имеется изнутри грузового отделения, должно быть в достаточной мере защищено от механического воздействия с внутренней стороны грузового отделения.

9.3.7.3 Электрооборудование, имеющееся на транспортных средствах EX/III, должно отвечать соответствующим требованиям пунктов 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 и 9.2.2.6.

Электрооборудование, расположенное в грузовом отделении, должно быть пыленепроницаемым (по крайней мере, со степенью защиты IP54 или равноценной степенью защиты) или, в случае группы совместимости J, иметь степень защиты, по крайней мере, IP65 (например, «взрывобезопасная оболочка Eex d»).

Глава 9.4

Дополнительные требования, касающиеся конструкции кузовов укомплектованных или доукомплектованных

транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов в упаковках

(кроме транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III)

9.4.1 Топливные обогревательные приборы должны отвечать следующим требованиям:

a) выключатель может быть установлен за пределами кабины водителя;

b) прибор может отключаться с наружной стороны грузового отделения; и

c) нет необходимости представлять доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл работы в режиме инерции.

9.4.2 Если транспортное средство предназначено для перевозки опасных грузов, которым предписан знак опасности образца № 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 или 5.2, то топливные резервуары, источники питания, заборники воздуха для сжигания топлива или обогрева, а также выхлопные трубы (их выпускные отверстия), требующиеся для функционирования топливного обогревательного прибора, не должны устанавливаться в грузовом отделении. Необходимо обеспечить, чтобы отверстие для выпуска нагретого воздуха не блокировалось грузом. Температура, до которой нагреваются упаковки, не должна превышать 50°С. Обогревательные приборы, установленные внутри грузовых отделений, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в условиях эксплуатации не происходило воспламенения взрывоопасной атмосферы.

9.4.3 Дополнительные требования, касающиеся конструкции кузовов транспортных средств, предназначенных для перевозки конкретных опасных грузов или определенных упаковок, могут быть изложены в главе 7.2 части 7 в соответствии с указаниями для конкретного вещества, содержащимися в колонке 16 таблицы А главы 3.2.

Глава 9.5

Дополнительные требования, касающиеся конструкции кузовов укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств,

предназначенных для перевозки опасных твердых веществ навалом/насыпью

9.5.1 Топливные обогревательные приборы должны отвечать следующим требованиям:

a) выключатель может быть установлен за пределами кабины водителя;

b) прибор может отключаться с наружной стороны грузового отделения; и

c) нет необходимости представлять доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл работы в режиме инерции.

9.5.2 Если транспортное средство предназначено для перевозки опасных грузов, которым предписан знак опасности образца № 4.1, 4.3 или 5.1, то топливные резервуары, источники питания, заборники воздуха для сжигания топлива или обогрева, а также выхлопные трубы (их выпускные отверстия), требующиеся для функционирования топливного обогревательного прибора, не должны устанавливаться в грузовом отделении. Необходимо обеспечить, чтобы отверстие для выпуска нагретого воздуха не блокировалось грузом. Температура, до которой нагревается груз, не должна превышать 50°С. Обогревательные приборы, установленные внутри грузовых отделений, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в условиях эксплуатации не происходило воспламенения взрывоопасной атмосферы.

9.5.3 Кузова транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных твердых веществ навалом/насыпью, должны отвечать соответствующим требованиям глав 6.11 и 7.3, включая требования раздела 7.3.2 или 7.3.3, которые могут применяться в соответствии с указаниями для конкретного вещества, содержащимися, соответственно, в колонке 10 или 17 таблицы А главы 3.2.

Глава 9.6

Дополнительные требования, касающиеся укомплектованных или доукомплектованных

транспортных средств, предназначенных для перевозки веществ при регулируемой температуре

9.6.1 Изотермические транспортные средства, транспортные средства-ледники и транспортные средства-холодильники, предназначенные для перевозки веществ при регулируемой температуре, должны удовлетворять следующим требованиям:

a) транспортное средство должно быть сконструировано и оборудовано с точки зрения изотермии и способа охлаждения таким образом, чтобы не превышалась контрольная температура, предписанная для перевозимого вещества в пунктах 2.2.41.1.17 и 2.2.52.1.16 и в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4. Общий коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,4 Вт/м2К;

b) транспортное средство должно быть оборудовано таким образом, чтобы пары веществ или хладагента не могли проникнуть в кабину водителя;

c) должно быть предусмотрено надлежащее устройство, позволяющее в любой момент проверить из кабины водителя температуру в грузовом пространстве;

d) в грузовом пространстве должны иметься вентиляционные щели или вентиляционные клапаны, если существует какой-либо риск опасного повышения давления в нем. В случае необходимости надлежит принять меры к тому, чтобы вентиляционные щели или вентиляционные клапаны не препятствовали охлаждению;

e) используемый хладагент должен быть невоспламеняющимся; и

f) холодильная установка транспортного средства-холодильника должна быть устроена так, чтобы она могла функционировать независимо от двигателя транспортного средства.

9.6.2 Надлежащие методы (см. V8(3)) предотвращения превышения контрольной температуры перечислены в главе 7.2 (R1-R5). В зависимости от используемого метода в главе 7.2 могут быть предусмотрены дополнительные положения, касающиеся конструкции кузовов транспортных средств.

Глава 9.7

Дополнительные требования, касающиеся встроенных цистерн (автоцистерн), транспортных средств-батарей и укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств, используемых для перевозки

опасных грузов в съемных цистернах вместимостью более 1 м3 или в контейнерах-цистернах,

переносных цистернах или МЭГК вместимостью более 3 м3

(транспортные средства EX/III, FL, OX И AT)

9.7.1 Общие положения

9.7.1.1 Помимо собственно транспортного средства или заменяющих его элементов ходовой части, автоцистерна состоит из одного или нескольких корпусов, их оборудования и частей, соединяющих их с транспортным средством или с элементами ходовой части.

9.7.1.2 Если съемная цистерна установлена на транспортном средстве, то вся эта единица в целом должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к автоцистернам.

9.7.2 Требования, касающиеся цистерн

9.7.2.1 Встроенные или съемные металлические цистерны должны удовлетворять соответствующим требованиям главы 6.8.

9.7.2.2 Элементы транспортных средств-батарей и МЭГК должны удовлетворять соответствующим требованиям главы 6.2 в случае баллонов, трубок, барабанов под давлением и связок баллонов или требованиям главы 6.8 в случае цистерн.

9.7.2.3 Металлические контейнеры-цистерны должны удовлетворять требованиям главы 6.8; переносные цистерны должны удовлетворять требованиям главы 6.7 или, в соответствующих случаях, требованиям МКМПОГ (см. пункт 1.1.4.2).

9.7.2.4 Цистерны из армированных волокном пластмасс должны удовлетворять требованиям главы 6.9.

9.7.2.5 Вакуумные цистерны для отходов должны удовлетворять требованиям главы 6.10.

9.7.3 Крепления

Крепления должны быть рассчитаны таким образом, чтобы выдерживать статические и динамические нагрузки в нормальных условиях перевозки, а также минимальные нагрузки, определенные в пунктах 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11-6.8.2.1.15 и 6.8.2.1.16 в случае автоцистерн, транспортных средств-батарей и транспортных средств, перевозящих съемные цистерны.

9.7.4 Заземление транспортных средств FL

Металлические цистерны или цистерны из армированных волокном пластмасс автоцистерн FL и элементы транспортных средств-батарей FL должны быть подсоединены к шасси посредством, по крайней мере, одного прочного электрического кабеля. Надлежит избегать любого металлического контакта, способного вызвать электрохимическую коррозию.

Примечание. См. также пункты 6.9.1.2 и 6.9.2.14.3.

9.7.5 Устойчивость автоцистерн

9.7.5.1 Общая ширина площади опоры на грунт (расстояние между наружными точками контакта с грунтом правой и левой шин одной оси) должна быть равна, по меньшей мере, 90% высоты центра тяжести груженой автоцистерны. В случае сочлененных транспортных средств нагрузка на оси элемента конструкции груженого полуприцепа не должна превышать 60% номинальной полной массы всего сочлененного транспортного средства в загруженном состоянии.

9.7.5.2 Кроме того, автоцистерны со встроенными цистернами вместимостью более 3 м3, предназначенные для перевозки опасных грузов в жидком или расплавленном состоянии, испытанные под давлением менее 4 бар, должны отвечать техническим требованиям Правил № 111 ЕЭК1 в отношении поперечной устойчивости с внесенными в них поправками, с соблюдением указанных в них сроков применения. Эти требования применяются к автоцистернам, впервые зарегистрированным начиная с 1 июля 2003 года.

9.7.6 Защита транспортных средств с задней стороны

Транспортное средство должно быть оснащено с задней стороны по всей ширине цистерны бампером, в достаточной степени предохраняющим от ударов сзади. Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100 мм (это расстояние отмеряется от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом). Бампер не требуется для транспортных средств с самосвальной цистерной для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ и самосвальных вакуумных цистерн для отходов с задней разгрузкой, если задняя арматура корпуса оснащена средством защиты, обеспечивающим такую же защиту корпуса, как и бампер.

Примечание 1. Это положение не применяется к транспортным средствам, используемым для перевозки опасных грузов в контейнерах-цистернах, МЭГК или переносных цистернах.

Примечание 2. В отношении защиты цистерн от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыванием, см. пункты 6.8.2.1.20 и 6.8.2.1.21 или, в случае переносных цистерн, пункты 6.7.2.4.3 и 6.7.2.4.5.

9.7.7 Топливные обогревательные приборы

9.7.7.1 Топливные обогревательные приборы должны отвечать требованиям пунктов 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 и следующим предписаниям:

a) выключатель может быть установлен за пределами кабины водителя;

b) прибор может отключаться с наружной стороны грузового отделения; и

c) нет необходимости представлять доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл работы в режиме инерции.

Кроме того, эти приборы, установленные на транспортных средствах FL, должны отвечать требованиям пунктов 9.2.4.7.3 и 9.2.4.7.4.

______________

1 Правила № 111 ЕЭК: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автоцистерн категорий N и О в отношении устойчивости к опрокидыванию.

9.7.7.2 Если транспортное средство предназначено для перевозки опасных грузов, которым предписан знак опасности образца № 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 или 5.2, то топливные резервуары, источники питания, заборники воздуха для сжигания топлива или обогрева, а также выхлопные трубы (их выпускные отверстия), требующиеся для функционирования топливного обогревательного прибора, не должны устанавливаться в грузовом отделении. Необходимо обеспечить, чтобы отверстие для выпуска нагретого воздуха не блокировалось грузом. Температура, до которой нагревается груз, не должна превышать 50°С. Обогревательные приборы, установленные внутри грузовых отделений, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в условиях эксплуатации не происходило воспламенения взрывоопасной атмосферы.

9.7.8 Электрооборудование

9.7.8.1 Электрооборудование, имеющееся на транспортных средствах FL, для которых требуется допущение к перевозке в соответствии с разделом 9.1.2, должно отвечать требованиям пунктов 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 и 9.2.2.6.

Однако любые дополнительные элементы электрооборудования транспортного средства или его модификации должны отвечать требованиям в отношении электрического оборудования соответствующей группы и соответствующего температурного класса в зависимости от веществ, которые будут перевозиться.

Примечание. В отношении переходных положений см. также раздел 1.6.5.

9.7.8.2 Электрооборудование, имеющееся на транспортных средствах FL, расположенное в зонах, в которых существует или может существовать взрывоопасная атмосфера в концентрациях, требующих принятия особых мер предосторожности, должно быть подходящим для использования в опасной зоне. Такое оборудование должно отвечать общим требованиям стандарта МЭК 60079, частей 0 и 14, а также применимым дополнительным требованиям стандарта МЭК 60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11 или 182. Должны выполняться требования в отношении электрического оборудования соответствующей группы и соответствующего температурного класса в зависимости от веществ, которые будут перевозиться.

Для целей применения стандарта МЭК 60079, часть 142, используется следующая классификация:

ЗОНА 0

Внутреннее пространство отсеков цистерн, фитинги для наполнения и опорожнения и паросборные трубопроводы.

ЗОНА 1

Внутреннее пространство шкафов с арматурой, используемой для наполнения и опорожнения, и зона, расположенная в пределах 0,5 м от вентиляционных устройств и предохранительных клапанов.

9.7.8.3 Постоянно находящееся под напряжением электрооборудование, включая соединительные провода, расположенное за пределами зон 0 и 1, должно отвечать требованиям в отношении электрооборудования зоны 1 в целом или требованиям в отношении электрооборудования зоны 2, расположенного в кабине водителя, в соответствии со стандартом МЭК 60079, часть 142. Должны выполняться требования в отношении электрического оборудования соответствующей группы в зависимости от веществ, которые будут перевозиться.

_______________

2 В качестве альтернативы могут применяться общие требования стандарта E№ 50014 и дополнительные требования стандартов E№ 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 или 50028.

Глава 9.8

Дополнительные требования, касающиеся укомплектованных и доукомплектованных MEMU

9.8.1 Общие положения

В дополнение к собственно транспортному средству или заменяющим его узлам ходовой части смесительно-зарядная машина (MEMU) состоит из одной или нескольких цистерн и контейнеров для массовых грузов, их элементов оборудования и фитингов для их крепления к транспортному средству или к узлам ходовой части.

9.8.2 Требования, касающиеся цистерн и контейнеров для массовых грузов

Цистерны, контейнеры для массовых грузов и специальные отделения для упаковок взрывчатых веществ и изделий MEMU должны отвечать требованиям главы 6.12.

9.8.3 Заземление MEMU

Цистерны, контейнеры для массовых грузов и специальные отделения для упаковок взрывчатых веществ и изделий, изготовленные из металла или армированной волокном пластмассы, должны быть соединены с шасси посредством, по меньшей мере, одного надежного электрического соединения. Надлежит избегать любого металлического контакта, способного вызвать электрохимическую коррозию или реакцию с опасными грузами, перевозимыми в цистернах и контейнерах для массовых грузов.

9.8.4 Устойчивость MEMU

Общая ширина площади опоры на грунт (расстояние между наружными точками контакта с грунтом правой и левой шин одной оси) должна быть равна, по меньшей мере, 90% высоты центра тяжести груженого транспортного средства. В случае сочлененных транспортных средств нагрузка на оси несущего элемента конструкции груженого полуприцепа не должна превышать 60% номинальной полной массы всего сочлененного транспортного средства в загруженном состоянии.

9.8.5 Защита MEMU с задней стороны

Транспортное средство должно быть оснащено с задней стороны по всей ширине цистерны бампером, в достаточной степени предохраняющим от ударов сзади. Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100 мм (это расстояние отмеряется от крайней задней точки стенки цистерны или от защитной арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом). Бампер не требуется для транспортных средств с самосвальной цистерной с задней разгрузкой, если задняя арматура корпуса оснащена средством защиты, обеспечивающим такую же защиту корпуса, как бампер.

Примечание. Это положение не применяется к MEMU в том случае, если цистерны надлежащим образом защищены от ударов сзади с помощью других средств, например механизмов или трубопроводов, не содержащих опасные грузы.

9.8.6 Топливные обогревательные приборы

9.8.6.1 Топливные обогревательные приборы должны отвечать требованиям пунктов 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 и следующим предписаниям:

a) выключатель может быть установлен за пределами кабины водителя;

b) прибор должен отключаться с наружной стороны отделения MEMU; и

c) нет необходимости представлять доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл работы в режиме инерции.

9.8.6.2 Топливные баки, источники питания, заборники воздуха для сжигания топлива или обогрева, а также выхлопные трубы (их выпускные отверстия), требующиеся для функционирования топливного обогревательного прибора, не должны устанавливаться в грузовых отделениях, содержащих цистерны. Необходимо обеспечить, чтобы отверстие для выпуска нагретого воздуха не блокировалось. Температура, до которой нагревается любое оборудование, не должна превышать 50°С. Обогревательные приборы, установленные внутри отделений, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в условиях эксплуатации не происходило воспламенения любой взрывоопасной атмосферы.

9.8.7 Дополнительные требования по обеспечению безопасности

9.8.7.1 MEMU должны быть оснащены автоматическими системами пожаротушения для двигательного отделения.

9.8.7.2 Должна обеспечиваться защита груза от загорания шин с помощью металлических теплозащитных экранов.

9.8.8 Дополнительные требования по обеспечению охраны

Технологическое оборудование и специальные отделения MEMU должны быть снабжены замками.